Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-5 от 16.05.2012 г.

Заказчик: КУ городского округа Саранск «Градостроительство»

Место строительства: г. Саранск

проект Планировки территории,

ограниченной   улицами Полежаева, Большевистская,

Б.Хмельницкого, Пролетарская г. Саранска,

включая проект межевания

4-1/2013-01- ПЗ

Саранск 2013

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-5 от 16.05.2012г.

Заказчик: КУ городского округа Саранск «Градостроительство»

Место строительства: г. Саранск

проект Планировки территории,

ограниченной улицами Полежаева, Большевистская,

Б.Хмельницкого, Пролетарская г. Саранска,

включая проект межевания

Часть I. Пояснительная записка

| Директор |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | И.А. Митрошин |
| Главный архитектор проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Саранск 2013

Проектная документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами

| Главный инженер проекта |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-П-081-1326186923-00140-5 от 16.05.2012г.

Оглавление

| 1. Общая часть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| --- | --- |
| 1.1 Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 1.2 Состав проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 2 Пояснительная записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.1 Обоснование для разработки проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.2 Нормативная база и исходные данные для разработки проекта планировки территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.3 Характеристика участка строительства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| 2.4 Градостроительные и природные условия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 2.4.1 Инженерно-геологические условия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 2.5 Генеральный план. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 2.5.1 Композиционно – планировочные решения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 2.5.2 Транспортная схема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 2.5.3 Организация рельефа и красные линии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 2.5.4 Благоустройство территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 2.5.5 Основные показатели по генплану и благоустройству. . . . . . . . . . . . | 14 |
| 2.6 Сети и инженерное оборудование. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| 2.7 Основные технико-экономические показатели проекта планировки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 2.8 Охрана окружающей среды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 2.8.1 Природоохранные мероприятия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 2.8.2. Санитарная очистка территории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 2.9 Инженерно-технические мероприятия по ГО и обеспечению пожарной безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| 2.10 Мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных групп населения и инвалидов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| 2.11 Проект межевания территории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 |
| 1. Ведомость расчета координат точек красных линий |  |
| 2. Каталог координат формируемых земельных участков |  |
| 3. Задание на разработку градостроительной документации |  |
| 4. Постановление Главы Администрации г.о.Саранск от 01.08.06 г. № 2178 |  |
| 5. Справка из ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» |  |
| 6. Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации СРО-П-081-1326186923-00140-5 от 16.05.2012г. |  |
| 7. Сведения из государственного кадастра недвижимости |  |

1. Общая часть

1.1. Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Главный инженер проекта | И.А. Митрошин |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Ю.А. Ланкина |
| Инженер | П.А. Кисляков |

1.2 Состав  проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 4-1/2013-01- ПЗ | Часть 1. Общая пояснительная записка |  |
| 4-1/2013-02-ГП | Часть 2. Графическая часть |  |

2. Пояснительная записка

2.1. Обоснование для разработки проекта

Проект планировки территории, ограниченной улицами Полежаева, Большевистская, Б.Хмельницкого, Пролетарская г.Саранска, включая проект межевания разработан на основании Постановления Главы Администрации городского округа Саранск № 2178 от 01 августа 2006 г. и в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации, утвержденным Главой Администрации городского округа Саранск.

2.2. Нормативная база и исходные данные

для разработки проекта планировки территории

Работы по разработке проекта планировки территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Местные нормативы градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008.

- Правила землепользования и застройки г. Саранска, р.п. Николаевка и Ялга, как части г.о. Саранск, 2009 (с изм. от 21.072010г. № 582)

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002г. № 150;

- СП «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

В качестве исходных данных для выполнения проекта планировки территории использовались следующие сведения и материалы:

- постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 01 августа 2006г. № 2178;

- муниципальный контракт № 4-1 от 03 июня 2013г.;

- задание на разработку градостроительной документации;

- технический отчет о топографо-геодезических изысканиях, выполненных ООО «РНИИЦ» в 2013г. (свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ СРО-0102.01-2009-1326186923-И-008);

- генеральный план г.Саранска, р.п. Николаевка и Ялга, как части городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов г.о.Саранск от 27.11.08 г. № 219;

- схемы предварительного согласования и чертежи градостроительных планов, предоставленные КУ г.о. Саранск «Градостроительство»;

- сведения из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта планировки территории (приложение 7).

2.3. Характеристика участка строительства

Границы разработки ППТ выполнены в соответствии со схемой размещения участка на ситуационном плане, согласованном Управлением архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Саранск.

Участок разработки ППТ расположен в центральной части г. Саранск. Границами проектируемой территории служат: с севера –                                   ул. Полежаева, с востока – ул. Большевистской, с запада – ул. Пролетарская, с юга – ул. Б.Хмельницкого.

Проектируемая территория обеспечена развитой структурой инженерных сетей с подводкой к каждому зданию.

В границы разработки ППТ попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Сведения из  государственного кадастра недвижимости приведены в приложении 7.

2.4. Градостроительные и природные условия

В настоящее время большая часть проектируемой территории занята учебными корпусами МГУ им. Н.П. Огарева, кроме того, здесь расположены спортивный зал и бассейн МГУ, а также студенческая столовая. В северо-западной части проектируемой территории расположены 3-х и 4-х этажные многоквартирные жилые дома 1953-1958 гг. постройки. Территория является полностью застроенной, свободных от застройки мест не выделено.

Характеристика существующих на данной территории зданий приведена в  таблицах 2.1 и 2.2.

Характеристика существующих жилых и общественных зданий

Таблица 2.1. – Характеристика существующих общественных зданий

| Наименование жилого здания | Эт. кол. | Общая полезная площадь м2 | Площадь застройки, м2 | Год постройки | Строите-льный объем | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул. Пролетарская |
| Дом № 61 (учебный корпус №18) | 5 | 4210,17 | 1024 | 1966 | 14080 |  |
| Дом №63 (учебный корпус №20) | 5 | 4127,4 | 996,1 | 1966 | 13525 |  |
| ул. Б. Хмельницкого |
| Дом № 39 (учебный корпус №16) | 5 | 11365 | 4704,1 | 1986 | 37697 |  |
| Дом № 39а (здание НИИ) | 9 | 4479,9 | 572,5 | 2000 | 19118 |  |
| ул. Большевистская |
| Дом №68в (здание комбината питания) | 2 | 3050,6 | 1799,1 | 1973 | 13988 |  |
| Дом №68 (пристрой спорткорпуса) | 2 | 1625,1 | 1256,5 | 2003 | 12528 |  |
| ул. Демократическая |
| Дом №100 (учебный корпус №22) | 2 | 890,9 | 804 | 1964 | 3804 |  |

Таблица 2.2. – Характеристика существующего жилого фонда (многоквартирные жилые дома)

| Наименование жилого здания | Эт. кол | Жилая площадь, м2 | Общая площадь квартир, м2 | Коли-чество квартир | Площадь застройки, м2 | Год построй-ки | Общая площадь встройки (в том числе площадь нежилых помещений), м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. Пролетарская |
| Жилой дом №77 | 4 | 1534 | 2487,8 | 40 | 895,1 | 1958 | 13824 |
| Жилой дом №75 | 3 | 1176,9 | 1790,2 | 24 | 1070,8 | 1958 | 9664 |
| ул. Полежаева |
| Жилой дом №46 | 3 | 773,85 | 852,25 | 14 | 518,6 | 1954 | 2498 |
| ул. Б. Хмельницкого |
| Жилой дом №53а | 2 | 306,17 | 283,81 | 8 | 269,5 | 1959 | 1378 |
| Здание общежития №41 | 8 | 542,2 | 1263,6 |  | 255 | 1986 | 5926 |

В соответствии с правилами землепользования и застройки г. Саранска, р.п. Николаевка и Ялга как части г.о. Саранск на проектируемой территории выделены следующие территориальные зоны:

- ОД5 – объекты науки, высшего и среднего специального образования;

Для данной территориальной зоны градостроительным регламентом установлен правовой режим использования земельных участков для регулирования их землепользования и параметров застройки.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 167,4 до 153,4 м. Рельеф площадки  спокойный с уклоном с юго-запада на северо-восток.

Район строительства относится ко II В климатическому подрайону                    II климатического района.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Площадка существующей застройки относится к сухой зоне по влажности. Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и сз - в летний период. Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

2.4.1. Инженерно-геологические условия

Проектируемая территории по геологическому строению относится к зоне эрозионно-денудационных равнин. В геологическом строении проектируемой территории принимают участие четвертичные современные  элювиальные, современные-среднечетвертичные  аллювиально-делювиальные и нижнемеловые отложения. С поверхности здесь широко развит маломощный (до 2-5 м) покров рыхлых четвертичных отложений (суглинки, пески, древесно-щебнистые суглинки и супеси). Под ним залегают коренные кремнисто-карбонатные породы мела, пески и глины, нередко обнажающиеся на крутых склонах долин притоков основных рек.

Глубина залегания грунтовых и местами слабонапорных подземных вод от 2-10 до 30-40 м. Подземные воды обладают углекислой и сульфатной агрессивностью на отдельных участках.

2.5. Генеральный план

Проект планировки территории разработан в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации на инженерно-топографическом плане, выполненном специалистами ООО «РНИИЦ» в 2013 г.

Площадь проектируемой территории составляет 12,4 га. Существующая окружающая застройка в основном является сложившейся и представлена многоэтажными общественными и жилыми зданиями.

Основные подъезды к проектируемой территории предусмотрены через существующие магистрали городского значения – ул. Полежаева и                            ул. Пролетарская, а также городским автодорогам – ул. Большевистская,                        ул. Б.Хмельницкого.

Планировочная структура проектируемого квартала сформирована преимущественно в 1959 – 1966 гг. Сложившаяся линейная планировочная структура центральной части города Саранска определена исторически. Существующие городские улицы, перпендикулярные между собой, естественным образом создали квартальный характер застройки, как окружающей, так и проектируемой территории.

2.5.1. Композиционно – планировочные решения

Основными факторами, организующими и определяющими  планировочную структуру проектируемой территории являются:

- существующая застройка проектируемой и прилегающих территорий;

- функциональное назначение территориальных зон, расположенных в пределах проектируемой территории.

В основные задачи стоящие при проектировании входило:

- определение красных линий;

- определение количества необходимых элементов обслуживания;

- регулирование транспортных потоков внутри микрорайона, обеспечение стоянками для автомашин;

- благоустройство и озеленение территорий.

Проектом планировки предполагается снос 3-х и 4-х этажных многоквартирные жилых домов по адресу ул. Пролетарская, д.№ 75, 77 и ул.Полежаева, д. №46, а также снос учебного корпуса по адресу:                             ул. Демократическая, д.100  и размещение на их месте учебно-лабораторного корпуса МГУ им. Н.П. Огарева, в центральной части проектируемого квартала между бассейном и столовой планируется размещение открытой спортивной площадки.

2.5.2.  Транспортная схема

Проектируемая территория расположена в существующей планировочной структуре центральной части г. Саранск со сложившимися транспортно-пешеходными связями. Транспортное обслуживание проектируемой территории в настоящее время осуществляется по ул. Пролетарская,                      ул. Полежаева, ул. Большевистская,  ул. Б.Хмельницкого.  По ул. Полежаева, осуществляется автобусное, троллейбусное, грузовое и легковое транспортное  сообщение, по ул. Пролетарская, ул. Большевистская,  ул. Б.Хмельницкого – движение  грузового и легкового транспорта.

Категории дорог определены следующие: ул. Полежаева и ул.Пролетарская – магистральные улицы городского значения,                                 ул. Большевистская, ул. Б.Хмельницкого – улицы местного значения в застройке. Ширина улиц в пределах красных линий и их профили приведены в графической части проекта.

Пешеходная связь осуществляется по тротуарам улиц и внутриквартальных проездов, пешеходным дорожкам и скверам к остановкам общественного транспорта и объектам культурно-бытового назначения.

Пересечение проезжих частей пешеходами предусматривается по наземному  переходу в установленных местах для возможности подхода к остановочным пунктам и выхода в микрорайон к объектам культурно-бытового обслуживания, отдыха и спорта

Расчет потребности в парковочных местах легковых автомобилей:

Расчет потребности в парковочных местах на расчетный срок 2025 г. производился исходя из численности сотрудников МГУ им. Н.П. Огарева, работающих в данном квартале (1750 человек).

На расчетный период до 2025 г. необходимое количество парковочных мест в квартале исходя из числа парковочных мест предусмотренных Местными нормативами 10-23 машиномест на 100 чел. составит  350 машиномест. Открытые стоянки в квартале смогут разместить 173 парковочных машиноместа. Потребность в оставшихся парковочных местах в квартале проектом планировки предлагается решить за счет проектируемого четырехуровневого гаража-стоянки для легковых автомобилей, проектная вместимость которого составит260 машиномест

2.5.3 Организация рельефа и красные линии

Существующая организация рельефа проектируемой территории находится в увязке с отметками прилегающих территорий и обеспечивает отвод поверхностных вод  с участка (включая систему наружных водостоков) по лоткам проездов  в ливневую канализацию.

Вертикальная планировка выполнена на стадии схемы. Проектируемая территория имеет уклон в северном направлении. Абсолютная разность высот в пределах проектируемой территории составляет 14 метров. При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учетом максимального сохранения рельефа и обеспечения отвода поверхностных вод.

В существующей застройке красные линии сложились исторически. Разбивка проектируемых красных линий производится координатным методом от опорных точек с координатами, указанными в таблице 2.2 (координаты указаны в системе СК-13).

Таблица 2.2. – Координаты точек от которых производится разбивка красных линий

| Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| сп. пп. 25 | 392313.910 | 1291071.050 |
| ст.пп. 217 | 392319.560 | 1291071.320 |
| ст.пп. 11 | 392560.630 | 1291082.300 |
| ст. пп. 61 | 392527.440 | 1291081.560 |

Ведомость расчета координат точек красных линий приведена в приложении 1.

2.5.4 Благоустройство и озеленение территории

Для благоустройства территории ППТ предусмотрены следующие мероприятия:

- проектом предусматривается реконструкция существующих и обустройство новых тротуаров с твердым покрытием:

- отвод поверхностных вод запроектирован по лоткам автомобильных дорог с выпуском в дождевую канализацию;

- участки, не занятые застройкой и покрытиями, максимально озеленяются.

Озеленение проектируемой территории предусматривает дополнение существующего озеленения с учетом уже сложившейся ситуации. Предусмотрено устройство цветников, посадка кустарников, посев газонов. Озеленение решается, в основном, устройством устойчивого газонного покрытия, на отдельных участках посадкой деревьев и кустарников, цветов.

2.5.5  Основные показатели по генплану и благоустройству

В таблице 2.5.1 приведены основные показатели по генплану и благоустройству.

Таблица 2.5.1 – Основные показатели по генплану и благоустройству

| Наименование показателей | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Площадь проектируемой территории - всего, в том числе: | га | 12,4 |  |
| - объектов науки, высшего и среднего специального образования | га | 12,4 |  |
|  | % | 100 |  |
| Площадь озеленения территории | га | 0,41 |  |
|  | % | 3,3 |  |
| Площадь покрытий улиц и проездов | га | 0,95 |  |
|  | % | 7,7 |  |

2.6. Сети и инженерное оборудование

Все существующие здания на проектируемой территории оборудованы центральным отоплением, водоснабжением, канализацией, газоснабжением, электроснабжением и т.д. Все сети инженерных коммуникаций существующие. Окончательные решения по развитию и реконструкции инженерных сетей проектируемой территории должны быть утверждены в составе соответствующей проектной документации.

2.7. Основные  технико-экономические показатели проекта  планировки

В таблице 2.7.1 приведены основные технико-экономические показатели проекта планировки.

Таблица 2.7.2 – Основные технико-экономические показатели ППТ

| № п\п | Наименование показателей | Единица измере-ния | Количе-ство на 2013 г. | Количество на расчетный срок (2025 г.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории: | га | 12,4 | 12,4 |  |
|  | А) - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) из них: | га | 0,7417 | - |  |
|  | -многоквартирные жилые дома, в том числе | га | 0,7417 | - |  |
|  | Б) Объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (в том числе административные здания), в том числе: | га | 11,6 | 12,4 |  |
|  | - общегородского значения | га | 11,6 | 12,4 |  |
|  | В) Производственных зон | га | - | - |  |
|  | Г) Г) Зон транспортной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  | Д) Зон инженерной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  | Е) Рекреационных и иных зон | га | - | - |  |
|  | Ж) Санитарно-защитных зон в границах проектируемой территории | га | - | - |  |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них | га | 2,17 | 1,37 |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 1,2 | 0,42 |  |
|  | - прочие территории общего пользования | га | 0,9355 | 0,9507 |  |
| 1.3 | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | - земли муниципальной собственности | га | - |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 194 | - |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 262 | - |  |
| 3 | Жилищный фонд | м2 | 3485 | - |  |
| 3.1 | Средняя этажность застройки | этаж | 3,7 | - |  |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв. м общей площади квартир | - | - |  |
| 3.3 | Новое жилищное строительство- всего | тыс.кв. м общей площади | - | - |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Магистральные дороги | км | - | - |  |
| 5.2 | Магистральные улицы общегородского значения | км | 1,3 | 1,3 |  |
| 5.3 | Улицы и проезды местного значения | кв.м | 9355 | 9507 |  |

2.8. Охрана окружающей среды

2.8.1. Природоохранные мероприятия

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Проектные решения обеспечивают защиту в части:

- обеспечения планировочными средствами защиты территории общественной застройки от воздействия промышленных предприятий (озеленение, санитарно-защитные зоны);

- запрещения сброса неочищенных сточных и дренажных вод в водные объекты;

- формирование общемикрорайонной системы зеленых насаждений.

2.8.2. Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на проектируемой территории являются участки тротуаров, проезды, улицы, скверы общественного пользования и отдыха, вывоз бытовых отходов от общественных зданий,  а также уборка территорий.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя:

- сбор и удаление ТБО;

- уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя: сбор и удаление ТБО, уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий. Для организации сбора и вывоза ТБО с проектируемой территории ППТ предусмотрены специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадки проектируются открытыми, с водонепроницаемым покрытием и огражденные зелеными насаждениями.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирования на снеговой свалке, борьба с гололёдом, предотвращения снежно-ледяных образований.

2.9.  Инженерно-технические мероприятия по ГО

и обеспечению пожарной безопасности.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемой территории могут являться:

- пожары и аварии на объектах и сетях газо-, энерго-, тепло- и водоснабжения;

- автомобильные дороги по которым перевозятся пожароопасные вещества, в т.ч. ГСМ, при розливе которых возможно образование  зон разрушений и пожаров.

Застройка проектируемой территории выполнена многоквартирными жилыми домами, а также общественными зданиями. Планировочная структура данной застройки позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на проектируемой территории;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

- свободную эвакуацию населения из разрушенных частей промышленной застройки.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях и катастрофах, меры предосторожности для людей, оценка степени разрушений от воздушной ударной волны и т.п. будут определяться при дальнейшем детальном проектировании.

Исходя из назначения проектируемой территории и требований ГУМ РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается. На проектируемой территории расположена антенно-мачтовое сооружение башня связи, высотой 70 м. Опасная зона данного сооружения составляет 52,5 м.

Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объектов. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов. Проектируемая территория расположена в пределах нормируемого радиуса обслуживания от пожарного депо (по ул.Коммунистическая).

2.10.  Мероприятия по созданию доступной среды

для маломобильных групп населения и инвалидов.

Проектные решения данного ППТ обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения к зданиям с учетом требований нормативов.

На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации должна быть обеспечена система средств информационной поддержки. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда.

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке не менее            0,05 м., высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м. Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не применяются насыпные или крупноструктурные материалы, препятствующие передвижению маломобильных групп населения на креслах-колясках или с костылями. Для открытых лестниц на перепадах рельефа должна быть принята ширина проступей не менее 0,4 м., высота подступенка – не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц должны быть одинаковыми. Лестницы должны быть продублированы пандусами, имеющими уклон 8%.

2.11.  Проект межевания территории

Проект межевания территории разработан в составе проекта планировки проектируемой территории и содержит в своём составе текстовую часть и графические материалы. Графические материалы включают в себя схему существующего использования территории и схему проекта                         межевания территории.

Проект межевания территории выполнен с учетом сведений  из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах проектируемой территории. Характеристика данных земельных участков приведена в таблице 2.11.2.

Технико-экономические показатели проекта межевания приведены в таблице 2.11.1.

Таблица 2.11.1 - Технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | На 2010 год | На расчетный срок (2025 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории | м2 | 124000 | 124000 |
| 2 | Площадь земельных участков зарегистрированных в земельном кадастре недвижимости, в том числе: | м2 | 102291 | 110256 |
|  | - площадь земельных участков зарегистрированных в земельном кадастре недвижимости подлежащих корректировке | м2 | 10734 |  |
| 3 | Территория подлежащая межеванию, в том числе |  | 7700 | - |
|  | - территория объектов науки, высшего и среднего специального образования | м2 | 25502 | - |
|  | - территория объектов энергетики (ТП) | м2 | 265 |  |
| 4 | Территории, не подлежащие межеванию, в том числе: | м2 | 21709 | 13744 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | м2 | 12054 | 4237 |
|  | - улицы, дороги, проезды и прочие территорий общего пользования | м2 | 9355 | 9507 |
| 5 | Зона действия публичного сервитута | м2 | - | - |

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, границы формируемых земельных участков, красные линии, линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений и сооружений и границы зон действия публичных сервитутов. При разработке проекта межевания границы некоторых существующих земельных участков были откорректированы. Межевание остальных земельных участков на проектируемой территории выполнено с учетом обеспечения нормативной площади и создания технических коридоров для возможной прокладки инженерных коммуникаций на перспективу.

Нормативные размеры земельных участков под существующими объектами общественно-делового назначения рассчитаны в соответствии с требованиями МНГП. Расчет нормативных размеров земельных участков под приведен в таблице 2.11.3.

Таблица 2.11.3. – Расчет нормативных размеров земельных участков под существующими и проектируемыми объектами общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование учреждения | Кадастровый номер земельного участка | Единица измерения | Размер земельного участка, единица измерения × м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» | 13:23:0901152:19 | 1 объект | 2,0 -4,0 га на объект |
| 2 | ГОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» | 13:23:0901152:1 | 1 объект | 2,0 -4,0 га на объект |

Характеристика корректируемых земельных участков приведена в таблице 2.11.4.

Таблица 2.11.4. – Характеристика корректируемых земельных участков

| № п/п | Кадастровый номер | Почтовый адрес ориентира | Разрешенное использование | Разрешенное использование на расчетный срок | Площадь по сведениям ГКН, м2 | Вид права | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:23:0901152:2 | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 75 А | Для эксплуатации здания диспансера | Для эксплуатации учебного корпуса | 2290 | Собственность РМ |  |
| 2 | 13:23:0901152:21 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева | Для эксплуатации торгового павильона | Для эксплуатации учебного корпуса | 144 | Аренда | ООО «Дионис» |
| 3 | 13:23:0901152:23 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева | Для установки и эксплуатации торгового павильона | Для эксплуатации учебного корпуса | 80 | Аренда | Макарова И.М. |
| 4 | 13:23:0901152:26 | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 75 | Для размещения многоквартирного дома многоэтажной жилой застройки | Для эксплуатации учебного корпуса | 2441 | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 5 | 13:23:0901152:27 | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 77 | Для эксплуатации многоквартирного жилого дома | Для эксплуатации учебного корпуса | 2643 | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 6 | 13:23:0901152:32 | РМ, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, д. 53 а | Для размещения многоквартирного дома | Для эксплуатации учебного корпуса | 806 | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 7 | 13:23:0901152:33 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 46 | Для размещения многоквартирного дома | Для эксплуатации учебного корпуса | 2330 | Общая долевая собственность | Собственность помещений многоквартирного дома |

Таблица 2.11.2 - Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости

| № п/п | Кадастровый номер | Почтовый адрес ориентира | Разрешенное использование | Площадь по сведениям ГКН, м2 | Площадь по проекту, м2 | Вид права | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 13:23:0901152:1 | РМ, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68 | для эксплуатации учебных корпусов | 56147 |  | Постоянное бессрочное пользование, Собственность РФ | ГОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» |
| 2 | 13:23:0901152:2 | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 75 А | Для эксплуатации здания диспансера | 2290 |  | Собственность РМ |  |
| 3 | 13:23:0901152:3 | РМ, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 100 | для эксплуатации учебного корпуса | 6233 |  | Постоянное бессрочное пользование, Собственность РФ | ГОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» |
| 4 | 13:23:0901152:12 | РМ, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 77 | Для размещения объектов высшего профессионального образования | 362 |  | Постоянное (бессрочное) пользование, Собственность РФ | ГОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» |
| 5 | 13:23:0901152:19 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 44, кор. 1 | Для эксплуатации учебно-лабораторного корпуса | 3934 |  | Постоянное (бессрочное) пользование, Собственность РФ | ГОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» |
| 6 | 13:23:0901152:21 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева | Для эксплуатации торгового павильона | 144 |  | Аренда | ООО «Дионис» |
| 7 | 13:23:0901152:22 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 44, кор. 2 | Для эксплуатации аудиторного блока | 944 |  | Собственность РФ, Постоянное (бессрочное) пользование | ГОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» |
| 8 | 13:23:0901152:23 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева | Для установки и эксплуатации торгового павильона | 80 |  | Аренда | Макарова И.М. |
| 9 | 13:23:0901152:24 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева | Для установки и эксплуатации остановочного павильона | 16 |  | - | - |
| 10 | 13:23:0901152:25 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева | Для строительства здания учебно-лабораторного корпуса юридического факультета | 1024 |  | Собственность РФ, Постоянное (бессрочное) пользование | ГОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» |
| 11 | 13:23:0901152:26 | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 75 | Для размещения многоквартирного дома многоэтажной жилой застройки | 2441 |  | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 12 | 13:23:0901152:27 | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 77 | Для эксплуатации многоквартирного жилого дома | 2643 |  | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 13 | 13:23:0901152:28 | РМ, г. Саранск | Для размещения объекта "Реконструкция автодороги по ул. Полежаева на участке от ул.Болыневистская до автовокзала" (1-й этап строительства - от ул.Болыневистская до ул.Гагарина) | 2411 |  | Постоянное (бессрочное) пользование | КУ г.о. Саранск «ДКХиБ» |
| 14 | 13:23:0901152:29 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко и ул. Пролетарская (в районе дома №75) | Для размещения кабельной линии электропередачи в подземном исполнении (ЗРУ-6ГПП110/6)от ПС 110/6 кВ "Северная" и от ПС 110/6 кВ "Биохимик" | 178 |  | Постоянное (бессрочное) пользование Собственность РМ | ГКУ «Управление капитального строительства РМ» |
| 15 | 13:23:0901152:30 | РМ, г. Саранск | Для размещения объекта "Реконструкция автодороги по ул. Большевистская на участке от ул. Коммунистическая до ул. Полежаева" (1 этап -от ул. Б.Хмельницкого до ул. Полежаева) | 2270 |  | Постоянное (бессрочное) пользование | ГКУ «Управление капитального строительства РМ» |
| 16 | 13:23:0901152:31 | РМ, г. Саранск, в квартале ограниченном улицами Б.Хмельницкого, Пролетарская, Полежаева, Большевистская | для размещения устройства энергетики (распределительного пункта) | 334 |  | Постоянное (бессрочное) пользование Собственность РМ | ГУ «Управление капитального строительства и дорожного хозяйства РМ» |
| 17 | 13:23:0901152:32 | РМ, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, д. 53 а | Для размещения многоквартирного дома | 806 |  | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 18 | 13:23:0901152:33 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 46 | Для размещения многоквартирного дома | 2330 |  | Общая долевая собственность | Собственность помещений многоквартирного дома |
| 19 | 13:23:0901152:34 | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская (с площадками) (от ул. Советская до ул. Строительная) | Для размещения улиц и дорог | 12864 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 20 | 13:23:0901152:35 | РМ, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого | Для размещения улиц и дорог | 4217 |  | Собственность г.о. Саранск |  |
| 21 | 13:23:0901152:36 | РМ, г. Саранск, в кварталах, ограниченных ул. Полежаева, Пролетарская, Л. Толстого, Демократическая, Б.Хмельницкого | Для размещения кабельной линии электропередачи в подземном исполнении (ЗРУ-6ГПП 110/6) | 554 |  | Постоянное (бессрочное) пользование Собственность РМ | ГКУ «Управление капитального строительства РМ» |
| 22 | 13:23:0901152:147 | РМ, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого | для размещения объекта энергетики "2КЛ-6 кВ от РЩТП) до ТП-749 и от ТП-749 до ТП-370 в районе улиц Демократическая, Б.Хмельницкого, Большевистская, Пролетарская г.Саранска" | 69 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |

Таблица 2.11.4 - Характеристики формируемых земельных участков

и площади установленных публичных сервитутов

| № по проекту межевания территории | Наименование объекта | Почтовый адрес | Площадь, кв. м, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь | В том числе публичный сервитут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный участок для размещения учебного корпуса | РМ, г. Саранск, ул.Пролетарская | 3646 | - |
| 2 | Земельный участок для эксплуатации учебного корпуса | РМ, г. Саранск, ул.Пролетарская | 673 |  |
| 3 | Земельный участок для размещения университетского гаража | РМ, г. Саранск, ул.Пролетарская | 533 | - |
| 4 | Земельный участок для размещения открытой спортивной площадки | РМ, г. Саранск, ул.Пролетарская | 2334 | - |
| 5 | Земельный участок для эксплуатации трансформаторной подстанции | РМ, г. Саранск, ул.Пролетарская | 76 |  |
| 6 | Земельный участок для эксплуатации трансформаторной подстанции | РМ, г. Саранск, ул.Пролетарская | 189 | - |
| 7 | Земельный участок для эксплуатации учебного корпуса | РМ, г. Саранск, ул.Пролетарская | 344 |  |
| 8 | Земельный участок для эксплуатации учебного корпуса | РМ, г. Саранск, ул.Пролетарская | 170 |  |

ПРИЛОЖЕНИЯ