Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-5 от 16.05.2012г.

Заказчик: КУ городского округа Саранск «Градостроительство»

Место строительства: г. Саранск

проект Планировки территории,

ограниченной  автодорогой на Ульяновск, улицами

1-я Промышленная и Лямбирским шоссе

(в районе промышленной зоны) г. Саранска,

включая проект межевания

3-3/2013-01- ПЗ

Саранск 2013

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-5 от 16.05.2012г.

Заказчик: КУ городского округа Саранск «Градостроительство»

Место строительства: г. Саранск

проект Планировки территории,

ограниченной  автодорогой на Ульяновск, улицами

1-я Промышленная и Лямбирским шоссе

(в районе промышленной зоны) г. Саранска,

включая проект межевания

Часть I. Пояснительная записка

| Директор |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | И.А. Митрошин |
| Главный архитектор проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Саранск 2013

Проектная документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами

| Главный инженер проекта |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-П-081-1326186923-00140-5 от 16.05.2012г.

Оглавление

| 1. Общая часть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| --- | --- |
| 1.1 Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 1.2 Состав проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 2 Пояснительная записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.1 Обоснование для разработки проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.2 Нормативная база и исходные данные для разработки проекта планировки территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.3 Характеристика участка строительства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| 2.4 Градостроительные и природные условия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 2.4.1 Инженерно-геологические условия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 2.5 Генеральный план. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 2.5.1 Композиционно – планировочные решения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 2.5.2 Транспортная схема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| 2.5.3 Организация рельефа и красные линии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 2.5.4 Благоустройство территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 2.5.5 Основные показатели по генплану и благоустройству. . . . . . . . . . . . | 16 |
| 2.6 Сети и инженерное оборудование. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| 2.7 Основные технико-экономические показатели проекта планировки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 2.8 Охрана окружающей среды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| 2.8.1 Природоохранные мероприятия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| 2.8.2 Санитарная очистка территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| 2.9 Инженерно-технические мероприятия по ГО и обеспечению пожарной безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| 2.10 Мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных групп населения и инвалидов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| 2.11 Проект межевания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46 |
| 1. Ведомость расчета координат точек красных линий |  |
| 2. Каталог координат формируемых земельных участков |  |
| 3. Задание на разработку градостроительной документации |  |
| 4. Постановление Главы Администрации г.о.Саранск от 01.08.06 г. № 2178 |  |
| 5. Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации СРО-П-081-1326186923-00140-2 от 11.03.2010г. |  |
| 6. Справка из ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» |  |
| 7. Сведения из государственного кадастра недвижимости |  |

1. Общая часть

1.1. Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Главный инженер проекта | И.А. Митрошин |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Ю.А. Ланкина |
| Инженер | М.А. Асташов |

1.2. Состав  проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1-4/2013-01- ПЗ | Часть 1. Общая пояснительная записка |  |
| 1-4/2013-01- ГП | Часть 2. Графическая часть |  |

2. Пояснительная записка

2.1. Обоснование для разработки проекта

Проект планировки территории, ограниченной дорогой на Ульяновск, улицами 1-я Промышленная, Лямбирским шоссе (в районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания, разработан на основании Постановления Главы Администрации городского округа Саранск № 2178 от 01 августа 2006 г. и в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации, утвержденным Главой Администрации городского округа Саранск.

2.2. Нормативная база и исходные данные

для разработки проекта планировки территории

Работы по разработке проекта планировки территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Местные нормативы градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008.

- Правила землепользования и застройки г. Саранска, р.п. Николаевка и Ялга как части г.о. Саранск, 2009 (с изм. от 21.072010г. № 582)

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002г. № 150;

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

В качестве исходных данных для выполнения проекта планировки территории использовались следующие сведения и материалы:

- постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 01 августа 2006г. № 2178;

- муниципальный контракт №3-3 от 06.05.2013г.;

- задание на разработку градостроительной документации;

- технический отчет о топографо-геодезических изысканиях, выполненных ООО «РНИИЦ» в августе-сентябре 2013 г. (свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ СРО-0102.01-2009-1326186923-И-008);

- генеральный план г.Саранска, р.п. Николаевка и Ялга, как части городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов г.о.Саранск от 27.11.08 г. № 219;

- схемы предварительного согласования и чертежи градостроительных планов, предоставленные КУ г.о. Саранск «Градостроительство»;

- сведения из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта планировки территории  и сведения ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» (приложение 6, 7).

2.3. Характеристика участка строительства

Границы разработки ППТ выполнены в соответствии со схемой размещения участка на ситуационном плане, согласованном с Управлением градостроительства и архитектуры Администрации городского округа Саранск.

Участок разработки ППТ расположен в северной промышленно-коммунальной зоне г. Саранск. Границами проектируемой территории служат: с севера –  автодорога на Ульяновск (Р-180), с юга– ул. 1-я Промышленная, с востока – существующая промзона, с запада – Лямбирское шоссе.

На проектируемой территории расположены водные объекты, не зарегистрированные в реестре водных объектов и не имеющие ценного рыбохозяйственного значения, поэтому водоохранные зоны для них не установлены.

В границы разработки ППТ попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости приведена в приложении 7.

2.4. Градостроительные и природные условия

В настоящее время для проектируемой территории характерна промышленная и коммунально-складская застройка здесь расположены производственные и складские здания ОАО «Мордовглавснаб», ОАО «Агропромкомплект», ООО СК «Спецмонтажстрой», ООО «Оникс», ОАО «Мордовавтодор», ООО «МАПО-ТРАНС», ЗАО «Лидер-Компаунд», ООО Строительная компания «Связьстройком», ООО с иностранными инвестициями «Эгида Рус» и др., а также АЗС, автосервис и автомойка.

Характеристика существующих на данной территории зданий приведена в  таблице 2.1.

Характеристика существующих зданий

Таблица 2.1. – Характеристика существующих зданий

| Наименование жилого здания | Эт. кол. | Общая полезная площадь м2 | Площадь застройки, м2 | Год постройки | Строите-льный объем | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Лямбирское шоссе |
| Лямбирское шоссе, 18 Бытовое помещение | 2 | 195,5 | 1182,2 | 1982 | 768 |  |
| Лямбирское шоссе, 18 Производственный коорпус | 1 | 1565,7 | 896,6 | 1982 | 8428 |  |
| Лямбирское шоссе, 18 БСУ со складом | 1 | 479,7 | 497,3 | 1982 | 4476 |  |
| Лямбирское шоссе, 18 Административное здание | 2 | 423,7 | 307,9 | 1981 | 1825 |  |
| Лямбирское шоссе, 18 Здание ГСМ | 1 | 65,0 | 73,2 | 1982 | 293 |  |
| Лямбирское шоссе, 18 Здание проходной | 1 | 19,1 | 26,9 | 1982 | 83 |  |
| Лямбирское шоссе, 16 Здание склада | 1 | 150,2 | 158,2 | 2008 | 396 |  |
| Лямбирское шоссе, 18 Здание закрытой стоянки | 1 | 2098,3 | 2197,6 | 1989 | 16583 |  |
| Лямбирское шоссе, 22 Топливно-раздаточный пункт (автозаправочную станцию) | 1 | 21,2 | 34,7 | 2002 | 108 |  |
| Лямбирское шоссе, 22 Административно-бытовой корпус | 2 | 595,7 | 299,0 | 2002 | 2426 |  |
| Лямбирское шоссе, 22 Контрольно-пропускной пункт | 1 | 22,0 | 35,0 | 2002 | 105 |  |
| Лямбирское шоссе, 22 Теплую стоянку | 1 | 1199,3 | 1171,0 | 2002 | 8373 |  |
| Лямбирское шоссе, 22 Ремонтно-механическую мастерскую | 1 | 1108,9 | 976,6 | 2002 | 8301 |  |
| ул. 2-ая Промышленная |
| ул. 2-ая Промышленная,11 здание гаража | 1 | 214,0 | 226,1 | 1993 | 904 |  |
| ул. 2-ая Промышленная, 11 здание цеха по ремонту оборудования | 1 | 909,7 | 799,7 | 1978 | 5758 |  |
| ул. 2-ая Промышленная, 11 здание цеха по ремонту оборудования | 1 | 1285,7 | 1253,0 | 1987 | 9022 |  |
| ул. 2-ая Промышленная, 11 здание административно-бытового корпуса | 2 | 909,7 | 389,4 | 1978 | 2678 |  |
| ул. 1-ая Промышленная |
| ул. 1-ая Промышленная, 11 административное здание | 1 | 503,1 | 578,1 | 1982 | 2787 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 27 административное зд.(лит.А) тёплая стоянка (литВ) мех. мастерская (лит.Б) напольн. склад (лит.Д) | 2 1 1 1 | 484,6 1270,6 0 65,6 | 302,6 1364,0 2786,9 77,6 | 1981 1988 1982 1984 | 1906 8525 23430 621 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 11 здание проходной | 1 | 21,4 | 34,2 | 1982 | 99 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 11 здание производ. корп. | 1 | 1481,8 | 1597,3 | 1979 | 16039 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 11 здание гаража | 1 | 311,8 | 353,3 | 1982 | 1837 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 11 здание склада | 1 | 106,5 | 1282,0 | 1987 | 615 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 11 здание проходной | 2 | 160,9 | 133,2 | 1979 | 655 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 25 |  |  | 20,8 | Нез.ст-во | 58 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 15 здание автоцентр КАМАЗ | 3 1 | 373,1 2191,7 | 164,0 2350,5 | 1979(лит.А) 1973(лит.Б) | 1328 21000 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 11 здание гаража | 1 | 149,5 | 185,9 | 1987 | 846 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 19, склад-мастерская | 1 | 108,3 | 170,4 | 1980 | 443 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 19 здание теплопункта | 1 | 101,8 | 148,0 | 1993 | 656 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 19 пристрой административно-бытового корпуса | 3 | 616,6 | 241,6 | 1991 | 2115 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 19 пожарной части | 1 | 350,5 | 635,3 | 1984 | 1528 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 19 здание универсальной базы | 2 | 5816,9 | 7760,3 | 1984 | 12693 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 19 стоянку-гаража | 1 | 121,0 | 134,8 | 1990 | 404 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 19 бытовой здание с охраной | 2 | 99,4 | 77,5 | 1988 | 406 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 19 здание насосной станции | 1 | 205,7 | 232,5 | 1984 | 1046 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 19 здание главка АБК | 3 | 1896,9 | 737,5 | 1984 | 7073 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 19 на 2-х этажный кирпичный гараж | 2 | 332,4 | 271,4 | 1988 | 1628 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 13 административный корпус | 3 | 2822,0 | 1351,0 | 1978 | 10965 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 13 здание столярного цеха | 1 | 61,1 | 158,4 | 1985 | 269 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 13 здание автозаправочной станции | 1 | 16,5 | 22,1 | 1984 | 55 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 13 здание газосварочной маст. | 1 | 59,9 | 243,3 | 1985 | 266 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 13 здание мойки | 1 | 513,9 | 588,7 | 1989 | 2944 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 13 здание склада | 1 | 60,8 | 67,9 | 1989 | 272 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 13 здание оздоровительного комплекса | 1 | 66,3 | 93,2 | 1985 | 298 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 13 здание трассовой мастерской | 1 | 391,0 | 427,0 | 1978 | 2681 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 13 здание автогаража 250 машин | 1 | 4508,5 | 4639,8 | 1978 | 33545 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 23 на склад (навес) №2 | 1 |  | 842,0 | 1986 | 4210 |  |
| ул. 1-ая Промышленная,23 на материальный склад базы УПТК | 1 | 459,2 | 536,6 | 1985 | 2361 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 23 на склад (навес) №1 | 1 |  | 387,3 | 1986 | 1937 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 23 на производственный корпус | 1 | 3817,3 | 3553,9 | 1984 | 30948 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 23 на материальный склад | 1 | 100,1 | 130,2 | 1986 | 501 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 23 на администр.здание с пристроем и мансардой | 3 | 1254,1 | 528,0 | 1989 | 7076 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 25 здание материального склада | 2 | 626,4 | 631,8 | 1993 | 3917 |  |
| ул. 1-ая Промышленная,25 здание гаража | 1 | 721,5 | 774,0 | 1991 | 4101 |  |
| ул. 1-ая Промышленная,25 здание автопрофилактория | 2 | 2855,3 | 2723,2 | 1988 | 15981 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 21 бокс гаража | 1 | 788,7 | 897,7 | 1990 | 5386 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 21 административный корпус | 3 | 1779,8 | 733,3 | 1981 | 6966 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 21 бокс гаража | 1 | 612,6 | 671,6 | 1990 | 2841 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 29 ОАО ПМК «Саранская-2» | 1 | 4049,2 | 768,5 | 2008 | 4157 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 31 здание административного корпуса | 2 | 617,1 | 427,7 | 1984 | 2472 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 31 здание производственного корпуса | 1 | 2866,2 | 3063,8 | 1984 | 26631 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 31 здание материального склада | 1 | 651,2 | 687 | 2 | 4680 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 31 здание склада | 1 | 109,7 | 119,5 | 1984 | 478 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 31 здание котельной | 1 | 12,3 | 19,5 | 2011 | 60 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 21 производственный корпус | 1 | 6917,6 | 7678,2 | 1981 | 95918 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 21 здание бетоно-смесительный цех | 1 | 413,4 | 140,8 | 1981 | 3734 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 21 склад заполнителей | 1 | 873,4 | 676,3 | 1981 | 10765 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 21 компрессорная станция | 1 | 290,9 | 321,3 | 1980 | 1928 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 21 здание цеха санфаянса | 1 | 1333,8 | 1299,1 | Нез.ст-во начало 1998 | 12130 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 21 здание склада | 1 | 62,4 | 69,1 | 1990 | 311 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 31 здание гаража | 2 | 1153,9 | 1138,3 | 1984 | 6830 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 31 здание столярного цеха | 1 | 747,6 | 674,8 | 1984 | 4857 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 29 здание насосной | 1 | 42,8 | 58,1 | 2007 | 261 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 29 здание ремонтно-механ. цеха | 1 | 961,6 | 1050,5 | 2007 | 5786 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 3 здание материального склада | 1 | 443,1 | 530,9 | 1982 | 1805 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 3 здание склада ГСМ | 1 | 30,2 | 40 | 1989 | 160 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 3 здание склада ГСМ | 1 | 34,6 | 44,4 | 1977 | 133 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 9 мастерс. тех. обслуж. | 1 | 598,7 | 720,0 | 1975 | 3456 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 9 материальный склад | 1 | 458,4 | 490,9 | 1986 | 2504 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 9 гараж на 50 мест | 1 | 1189,7 | 1254,0 | 1974 | 10283 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 9 цех лесопильный | 1 | 99,1 | 118,8 | 1973 | 475 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 9 административное помещение гаража | 1 | 335,4 | 375,0 | 1974 | 3300 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 9 ремонтная мастерская | 2 | 1020,0 | 1013,8 | 1976 | 8110 |  |
| ул. 1-ая Промышленная, 3 административное здание | 3 | 1091,0 | 451,4 | 1975 | 4243 |  |

В соответствии с правилами землепользования и застройки г. Саранска, р.п. Николаевка и Ялга, как части г.о. Саранск на проектируемой территории выделены следующие территориальные зоны:

- ОД1.1 – многофункциональные центры обслуживания и общественно-деловой активности районного значения;

- П3 – производственные и коммунально-складские предприятия III класса опасности;

- П4 – производственные и коммунально-складские предприятия VI класса опасности;

- П5 – производственные и коммунально-складские предприятия V класса опасности;

- ОТ3 – озелененные территории специального назначения;

- ИТ4 – основные городские автомагистрали и инженерные коммуникации.

Для каждой из территориальных зон градостроительными регламентами установлен правовой режим использования земельных участков для регулирования их землепользования и параметров застройки.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 145,4 до 177,0 м. Рельеф площадки  спокойный с уклоном на северо-восток.

Район строительства относится ко  II В климатическому подрайону  II климатического района.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Площадка существующей застройки относится к сухой зоне по влажности. Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и сз - в летний период. Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

2.4.1 Инженерно-геологические условия

Проектируемая территории по геологическому строению относится к зоне эрозионно-денудационных равнин. С поверхности здесь широко развит маломощный (до 2-5 м) покров рыхлых четвертичных отложений (суглинки, пески, древесно-щебнистые суглинки и супеси). Под ним залегают коренные кремнисто-карбонатные породы мела, пески и глины, нередко обнажающиеся на крутых склонах долин притоков основных рек.

Глубина залегания грунтовых и местами слабонапорных подземных вод от 2-10 до 30-40 м. Подземные воды обладают углекислой и сульфатной агрессивностью на отдельных участках.

2.5 Генеральный план

Проект планировки территории разработан в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации на инженерно-топографическом плане, выполненном специалистами ООО «РНИИЦ» в августе-сентябре 2013 г.

Площадь проектируемой территории составляет 200,0 га. Существующая окружающая застройка в основном является сложившейся и представлена промышленными зданиями. Основные подъезды к проектируемой территории   предусмотрены по существующим магистралям районного значения:                     ул. 1-я Промышленная и общегородского значения Лямбирскому шоссе, а также по автодороге Р-180.

Согласно, генерального плана проектируемая промышленная зона сохраняется в своих границах и получает дальнейшее структурное развитие за счет формирования на ее территории участков для размещения объектов, соответствующих видам разрешенного использования территории и повышения ее благоустройства.

2.5.1 Композиционно – планировочные решения

Проектируемый участок имеет в плане форму близкую к прямоугольнику.

Основанными факторами, организующими и определяющими  планировочную структуру проектируемой территории является сложившаяся промышленная застройка.

В основные задачи стоящие при проектировании входило:

- определение красных линий;

- определение границ существующих земельных участков, а также земельных участков, свободных от прав третьих лиц;

- регулирование транспортных потоков внутри микрорайона;

- благоустройство и озеленение территорий.

В основу архитектурно-планировочной организации данной территории положен принцип перехода от экстенсивного их использования – к интенсивному.

На проектируемой территории выделены свободные от застройки и прав третьих лиц земельные участки, где  проектируется размещение производственных предприятий в соответствии с градостроительным зонированием.

2.5.2  Транспортная схема

Проектируемая территория расположена в существующей планировочной структуре северной промышленно-коммунальной зоны г.Саранск со сложившимися транспортно-пешеходными связями. Транспортное обслуживание проектируемой территории  в настоящее время осуществляется по ул. 1-я Промышленная и Лямбирскому шоссе, а также автодороге Р-180. По этим улицам осуществляется грузовое и легковое транспортное сообщение. Существующие проезды к промышленным зданиям в основном двухполосные с шириной полосы 3,0 м.

Развитие транспортной сети жилого квартала будет осуществляться в соответствии с транспортной схемой г.о. Саранск. Согласно транспортной схеме проектируется расширение Лямбирского шоссе, шоссе проектируется как магистральная улица общегородского значения, транспортно-пешеходная 4-х полосная с шириной полосы 3,5 м. и тротуарами шириной 1 м, расположенными с одной стороны улицы.

Кроме того, проектом предусмотрено размещение дублирующего проезда федеральной трассы Р-180 с изъятием существующих земельных участков, в связи с отсутствием свободных территорий (расстояние от автодороги до границ земельных участков составляет 10,0 м.). Дублирующий проезд проектируется 2-х полосный с шириной полосы 3,5 м.

2.5.3  Организация рельефа и красные линии

Существующая организация рельефа проектируемой территории находится в увязке с отметками прилегающих территорий и обеспечивает отвод поверхностных вод  с участка (включая систему наружных водостоков) по лоткам проездов  в ливневую канализацию.

Вертикальная планировка выполнена на стадии схемы. Проектируемая территория имеет уклон в северном направлении. Абсолютная разность высот в пределах проектируемой территории составляет почти 32 метра. При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учетом максимального сохранения рельефа и обеспечения отвода поверхностных вод.

В существующей застройке красные линии сложились исторически. Разбивка проектируемых красных линий производится координатным методом от опорных точек с координатами, указанными в таблице 2.2 (координаты указаны в системе СК-13).

Таблица 2.2. – Координаты точек от которых производится разбивка красных линий

| Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| ОТ-1 | 398586.55 | 1292642.01 |
| ОТ-2 | 398702.99 | 1292646.56 |
| ОТ-3 | 397260.22 | 1289377.49 |
| ОТ-4 | 397381.28 | 1289341.82 |

Ведомость расчета координат точек красных линий приведена в приложении 1.

2.5.4 Благоустройство и озеленение территории

Для благоустройства территории промышленной зоны ППТ предусмотрены следующие мероприятия:

- проектом предусматривается реконструкция существующих и обустройство новых тротуаров с твердым покрытием:

- отвод поверхностных вод запроектирован по лоткам автомобильных дорог с выпуском в дождевую канализацию;

- участки, не занятые застройкой и покрытиями, максимально озеленяются.

Для озеленения рекомендуется ассортимент, в соответствии с климатическими почвенными условиями участка строительства:

- деревья – липа, береза, пирамидальный тополь, клен, ясень (на влажных участках территории – пихта, ель, можжевельник);

- кустарники – снежноягодник, жасмин, ирга, боярышник, сирень, рябина, шиповник морщинистый, туя.

2.5.5  Основные показатели по генплану и благоустройству

В таблице 2.5.1 приведены основные показатели по генплану и благоустройству.

Таблица 2.5.1 – Основные показатели по генплану и благоустройству

| Наименование показателей | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь участка | га | 200,0 |  |
| Площадь территорий производственного назначения | га | 123,3 |  |
|  | % | 61,7 |  |
| Площадь территории объектов транспортной инфраструктуры | га | 1,6 |  |
|  | % | 0,8 |  |
| Площадь территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания | га | 21,3 |  |
|  | % | 10,7 |  |
| Площадь покрытий улиц и проездов | га | 22,2 |  |
|  | % | 11,1 |  |

2.6. Сети и инженерное оборудование

Все существующие здания на проектируемой территории оборудованы центральным отоплением, водоснабжением, канализацией, газоснабжением, электроснабжением и т.д. Все сети инженерных коммуникаций существующие. Окончательные решения по развитию и реконструкции инженерных сетей проектируемой территории должны быть утверждены в составе соответствующей проектной документации.

Для проектируемых зданий предусмотрены подводящие инженерные сети по техническим условиям от эксплуатирующих организаций. Окончательные расчеты инженерных сетей и сооружений будут выполняться на следующих стадиях проектирования с учетом конкретных условий в момент проектирования.

2.7. Основные  технико-экономические показатели проекта  планировки

В таблице 2.7.1 приведены основные технико-экономические показатели проекта планировки.

Таблица 2.7.2 – Основные технико-экономические показатели ППТ

| № п\п | Наименование показателей | Единица измерения | Количество на 2013 г. | Количество на расчетный срок (2025 г.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории: | га | 200,0 | 200,0 |  |
|  | А) - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) | га | - | - |  |
|  | Б) Общественно-деловой застройки | га | 1,43 | 22,73 |  |
|  | В) Производственных зон | га | 67,6 | 123,3 |  |
|  | Г) Зон транспортной инфраструктуры | га | - | 1,6 |  |
|  | Д) Зон инженерной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  | Е) Рекреационных и иных зон | га | - | - |  |
|  | Ж) Санитарно-защитных зон в границах проектируемой территории | га | - | - |  |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них | га | 130,97 | 66,6 |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования и прочие территории общего | га | 110,9 | 44,0 |  |
|  | - улицы, дороги, проезды | га | 19,3 | 22,2 | без учета магистральных автодорог |
| 1.3 | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | - земли муниципальной собственности | га | 23,8 | - |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | - | - |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | - | - |  |
| 3 | Жилищный фонд |  | - | - |  |
| 4 | Объекты общественно-деловой застройки |  |  |  |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Магистральные дороги | км | 4,6 | 4,6 |  |
| 5.2 | Магистральные улицы общегородского значения | км | 1,2 | 1,2 |  |
| 5.3 | Улицы и проезды местного значения | кв.м | 125400 | 141955 | без учета магистральных автодорог |
| 5.4 | АЗС и автосервисы | кв.м. | 1756 | 1756 |  |

2.8. Охрана окружающей среды

2.8.1. Природоохранные мероприятия

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Проектные решения обеспечивают защиту в части:

- обеспечения планировочными средствами защиты территории общественной застройки от воздействия промышленных предприятий (озеленение, санитарно-защитные зоны);

- проведения мероприятий снижающих выброс вредных веществ в атмосферу автотранспортом;

- запрещения сброса неочищенных сточных и дренажных вод в водные объекты;

- формирование общемикрорайонной системы зеленых насаждений.

2.8.2. Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на проектируемой территории являются участки тротуаров, проезды, улицы, площадки промышленных предприятий, а также правильная утилизация и вывоз отходов от промышленных производств.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя: сбор и удаление ТБО, уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий. Для организации сбора и вывоза ТБО с проектируемой территории ППТ предусмотрены специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадки проектируются открытыми, с водонепроницаемым покрытием и огражденные зелеными насаждениями.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирования на снеговой свалке, борьба с гололёд, предотвращения снежно-ледяных образований.

2.9.  Инженерно-технические мероприятия по ГО

и обеспечению пожарной безопасности.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемой территории могут являться:

- пожары и аварии на объектах и сетях газо-, энерго-, тепло- и водоснабжения;

- автомобильные и железная дорога по которым перевозятся пожароопасные вещества, в т.ч. ГСМ, при розливе которых возможно образование  зон разрушений и пожаров.

Застройка проектируемой территории выполнена зданиями производственного и общественного назначения. Планировочная структура данной застройки позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на проектируемой территории;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

- свободную эвакуацию населения из разрушенных частей промышленной застройки.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях и катастрофах, меры предосторожности для людей, оценка степени разрушений от воздушной ударной волны и т.п. будут определяться при дальнейшем детальном проектировании.

Исходя из назначения проектируемой территории и требований ГУМ РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.

Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объектов. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов.

2.10.  Мероприятия по созданию доступной среды

для маломобильных групп населения и инвалидов.

Проектные решения данного ППТ обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения к зданиям с учетом требований нормативов.

На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации должна быть обеспечена система средств информационной поддержки. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест обслуживания и приложения труда.

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке не менее            0,05 м., высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м. Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не применяются насыпные или крупноструктурные материалы, препятствующие передвижению маломобильных групп населения на креслах-колясках или с костылями. Для открытых лестниц на перепадах рельефа должна быть принята ширина проступей не менее 0,4 м., высота подступенка – не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц должны быть одинаковыми. Лестницы должны быть продублированы пандусами, имеющими уклон 8%.

2.11.  Проект межевания территории

Проект межевания территории разработан в составе проекта планировки проектируемой территории и содержит в своём составе текстовую часть и графические материалы. Графические материалы включают в себя схему существующего использования территории и схему проекта                         межевания территории.

Проект межевания территории выполнен с учетом сведений  из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах проектируемой территории. Характеристика данных земельных участков приведена в таблице 2.11.2.

Технико-экономические показатели проекта межевания приведены в таблице 2.11.3.

Таблица 2.11.3 - Технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | На 2013 год | На расчетный срок (2025 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории | м2 | 2000000 | 2000000 |
| 2 | Площадь земельных участков зарегистрированных в земельном кадастре недвижимости | м2 | 698226 | 1333772 |
| 3 | Площадь земельных участков зарегистрированных в земельном кадастре недвижимости подлежащих корректировке | м2 | 149003 | - |
| 4 | Территория подлежащая межеванию, в том числе |  | 784549 | - |
|  | - территория промышленной застройки | м2 | 555875 | - |
|  | - территория объектов транспортной инфраструктуры | м2 | 16002 |  |
|  | - территория объектов социального и культурно-бытового обслуживания | м2 | 212672 |  |
| 5 | Территории, не подлежащие межеванию, в том числе: | м2 | 666228 | 666228 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования и прочие территорий общего пользования | м2 | 473581 | 444073 |
|  | - улицы, дороги, проезды | м2 | 192647 | 222155 |
| 6 | Зона действия публичного сервитута | м2 | - | - |

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, границы формируемых земельных участков, красные линии, линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений и сооружений и границы зон действия публичных сервитутов. При разработке проекта межевания границы существующих земельных участков границы, которых имеют наложения, а также не соответствуют сложившейся градостроительной ситуации, отмечены как подлежащие корректировке. Межевание остальных земельных участков на проектируемой территории выполнено с учетом обеспечения нормативной площади и создания технических коридоров для возможной прокладки инженерных коммуникаций на перспективу. Характеристики формируемых земельных участков представлены в таблице 2.11.4.

Нормативные размеры земельных участков под существующими промышленными предприятиями рассчитаны в соответствии с требованиями МНГП и СНиП II-89-80. Расчет нормативных размеров земельных участков  приведен в таблице 2.11.3. Нормативный размер земельного участка промышленного предприятия принят равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии со СНиП II-89-80.

Таблица 2.11.3 – Расчет нормативных размеров земельных участков под существующими промышленными предприятиями

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь застройки, (кв.м.) | Показатель нормативной плотности застройки (%) | Площадь земельного участка по сведениям ГКН (кв.м.) | Нормативный размер земельного участка (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 13:23:1008008:4 | 367 | 55 | 19898 | 667 |
| 2 | 13:23:1008008:9 | 2605 | 55 | 13993 | 4736 |
| 3 | 13:23:1008008:40 | 17556 | 46 | 98729 | 38165 |
| 4 | 13:23:1008008:45 | 5085 | 50 | 12578 | 10170 |
| 5 | 13:23:1010003:29 | 3775 | 50 | 50274 | 7550 |
| 6 | 13:23:1008030:5 | 3542 | 50 | 17417 | 7084 |
| 7 | 13:23:1008030:48 | 3000 | 53 | 19828 | 5660 |
| 8 | 13:23:1008032:1 | 3642 | 50 | 14289 | 7284 |
| 9 | 13:23:1008032:3 | 4544 | 50 | 16690 | 9088 |
| 10 | 13:23:1008032:4 | 8940 | 50 | 53669 | 17880 |
| 11 | 13:23:1008032:9 | 4700 | 50 | 17137 | 9400 |
| 12 | 13:23:1008032:18 | 2390 | 50 | 9753 | 4780 |
| 13 | 13:23:1008032:36 | 1074 | 50 | 12450 | 2148 |
| 14 | 13:23:1008032:45 | 1500 | 50 | 12435 | 3000 |
| 15 | 13:23:1008030:45 | 9140 | 50 | 26530 | 18280 |
| 16 | 13:23:1008032:2 | 4829 | 50 | 22644 | 9658 |
| 17 | 13:23:1008032:38 | 5473 | 55 | 19066 | 9951 |
| 18 | Проектируемый з.у. № 15 | 6321 | 50 | - | 12642 |

Для реализации предлагаемого проектом планировки территориального зонирования проектируемой территории в соответствии с ПЗиЗ в составе проекта межевания сформированы земельные  участки для размещения производственных предприятий на месте существующих земель сельхозяйственного назначения. Вновь формируемые земельные участки под  № 1 – 20, 23, 34, 43, 44, 45, 46, 47, 49 в настоящее время находятся на землях сельхозяйственного назначения. В случае изменения градостроительной ситуации формируемые земельные участки подлежат уточнению.

Для реализации настоящего проекта планировки рекомендуется перевести части земельных участков с кадастровыми номерами 13:23:0000000:1837 и 13:15:0104001:475, входящие в границы г.Саранск из земель сельхозяйственного назначения в земли населенных пунктов  с последующим изменением вида разрешенного использования на соответствующие ПЗиЗ и генеральному плану г.Саранска, р.п. Николаевка и р.п. Ялга (при урегулировании имущественных отношений с собственниками земельных участков).

2.12. Рекомендации по градостроительному зонированию территории

Настоящим проектом рекомендуется внесение изменений в схему градостроительного зонирования территории г.Саранск. Для размещения формируемых проектом планировки земельных участков рекомендуется изменение части территориальной зоны ОТ3 на П5 в границах предусмотренных основным чертежом проекта планировки территории.

Для размещения торгового-развлекательного комплекса вдоль автодороги Москва-Ульяновск  рекомендуется изменение части территориальных зон П4 и ОТ3 на территориальную зону ОД2 (многофункциональные центры обслуживания и общественно-деловой активности вдоль магистралей).

Таблица 2.11.2 - Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение (адрес) | Разрешенное использование | Площадь по сведениям ГКН, кв.м | Площадь по проекту, кв.м. | Вид права | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 13:23:1008008:4 | респ Мордовия, г Саранск, ш Лямбирское, д 2 | Для эксплуатации производственных помещений | 19898 +/-35 |  |  | ― |
| 4 | 13:23:1008008:5 | респ Мордовия, г Саранск, ул 1-я Промышленная, д 7 "а" | Для эксплуатации здания склада | 2350 +/-4.84 |  |  | ― |
| 5 | 13:23:1008008:6 | респ Мордовия, г Саранск, ул 1-я Промышленная, д 7 "б" | Для эксплуатации гаража | 1234 +/-12 |  | Аренда | Сверчкова Алёна Александровна |
| 7 | 13:23:1008008:9 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 7 "В", стр. 1,2 | Для эксплуатации производственной базы | 13993 +/-11.82 |  | Собственность, Постоянное (бессрочное) пользование | РФ ФГУ «Управление мелиорации земель и с/х водоснабжения по РМ» |
| 8 | 13:23:1008008:10 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная | Для размещения здания склада | 3078 +/-19 |  | Собственность | Ефремов Валерий Александрович |
| 10 | 13:23:1008008:38 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:11) |  |  | 2853 +/-19 |  | Аренда | ОАО «Агропромкомплект» |
| 11 | 13:23:1008008:39 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:16) |  |  | 5 +/-1 |  | Аренда | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» |
| 12 | 13:23:1008008:40 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, д. 21 | Для размещения производственных помещений | 98729 +/-110 |  |  | ― |
| 13 | 13:23:1008008:41 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, д. 19 | Для размещения здания пожарной части | 1377 +/-13 |  | Собственность | ОАО «Мордовглавснаб» |
| 14 | 13:23:1008008:42 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, д. 19 | Для размещения зданий,сооружений материально-технического снабжения | 33045 +/-64 |  | Собственность | ОАО «Мордовглавснаб» |
| 15 | 13:23:1008008:43 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, д. 19 | Для размещения зданий, сооружений материально-технического снабжения | 165 +/-4 |  | Собственность | ОАО «Мордовглавснаб» |
| 16 | 13:23:1008008:44 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, д. 19 | Для размещения зданий, сооружений материально-технического снабжения | 13834 +/-41 |  | Собственность | ОАО «Мордовглавснаб» |
| 17 | 13:23:1008008:45 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, д. 19 | Для размещения зданий, сооружений материально-технического снабжения | 12578 +/-39 |  | Собственность | ОАО «Мордовглавснаб» |
| 18 | 13:23:1008008:46 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, д. 19 | Для размещения зданий, сооружений материально-технического снабжения | 923 +/-11 |  | Собственность | ОАО «Мордовглавснаб» |
| 19 | 13:23:1008008:47 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 19 | Для размещения объекта оптовой торговли | 11096 +/-37 |  | Собственность | ООО «Саранская лизинговая компания» |
| 20 | 13:23:1008008:48 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Промышленная 1-я | Для размещения объекта материально-технического снабжения (производственной базы: административного здания, производственного здания (установки по производству бетона)) | 5387 +/-26 |  | Аренда | Дубовова Алсу Ряшитовна |
| 21 | 13:23:1008008:50 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная | Для размещения объекта коммунального хозяйства (производственного участка по ремонту отопительных систем) | 10545 +/-36 |  | Аренда | ООО «Градиент» |
| 22 | 13:23:1008008:51 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная | Сведения о разрешенном использовании прилагаются на дополнительном листе | 15004 +/-43 |  | Аренда | ООО СК «Спецмонтажстрой» |
| 23 | 13:23:1008008:55 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-ая Промышленная (в районе базы ОАО "Мордовглавснаб") | Для размещения объекта материально-технического снабжения, сбыта и заготовок (открытый склад для хранения инертных и строительных материалов) | 6893 +/-29 |  | Аренда | ООО «Мордовтранстройсервис» |
| 26 | 13:23:1010004:3 | Республика Мордовия, г.о. Саранск, обход г. Саранска | Для размещения автомобильной дороги | 16170 +/-221 |  |  | ― |
| 27 | 13:23:1010004:6 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:27) |  |  | 5 +/-1 |  | Аренда | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» |
| 28 | 13:23:1010004:7 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:27) |  |  | 5 +/-1 |  | Аренда | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» |
| 29 | 13:23:1010004:8 (входит в единое -землепользование 13:23:0000000:27) |  |  | 5 +/-1 |  | Аренда | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» |
| 30 | 13:23:1010004:9 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:27) |  |  | 5 +/-1 |  | Аренда | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» |
| 35 | 13:23:1010003:6 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:20) |  |  | 57 +/-1 |  | Аренда | ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» |
| 36 | 13:23:1010003:7 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:20) |  |  | 56 +/-1 |  | Аренда | ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» |
| 37 | 13:23:1010003:8 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:20) |  |  | 56 +/-1 |  | Аренда | ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» |
| 38 | 13:23:1010003:9 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:16) |  |  | 50 +/-1 |  | Аренда | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» |
| 39 | 13:23:1010003:10 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:16) |  |  | 49 +/-1 |  | Аренда | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» |
| 40 | 13:23:1010003:11 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:20) |  |  | 57 +/-1 |  | Аренда | ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» |
| 41 | 13:23:1010003:12 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:16) |  |  | 49 +/-1 |  | Аренда | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» |
| 42 | 13:23:1010003:13 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:20) |  |  | 56 +/-1 |  | Аренда | ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» |
| 43 | 13:23:1010003:14 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:20) |  |  | 57 +/-1 |  | Аренда | ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» |
| 44 | 13:23:1010003:17 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:17) |  |  | 58 +/-1 |  | Аренда | ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» |
| 45 | 13:23:1010003:18 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:17) |  |  | 111 +/-1 |  | Аренда | ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» |
| 46 | 13:23:1010003:19 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:27) |  |  | 5 +/-1 |  | Аренда | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» |
| 47 | 13:23:1010003:20 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:27) |  |  | 5 +/-1 |  | Аренда | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» |
| 48 | 13:23:1010003:21 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:27) |  |  | 5 +/-1 |  | Аренда | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» |
| 49 | 13:23:1010003:22 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:27) |  |  | 65 +/-1 |  | Аренда | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» |
| 50 | 13:23:1010003:23 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:17) |  |  | 110 +/-1 |  | Аренда | ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» |
| 51 | 13:23:1010003:24 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:27) |  |  | 5 +/-1 |  | Аренда | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» |
| 56 | 13:23:1010003:29 | Республика Мордовия, г. Саранск, ш. Лямбирское, дом 22 | Для размещения и эксплуатации производственной базы и подъездной автодороги к ней | 50274 +/-29 |  | Собственность, аренда | Субъект РФ ООО «Мордовдорстрой» |
| 57 | 13:23:1010003:30 | Республика Мордовия, г. Саранск, Лямбирское шоссе | Для размещения улиц и дорог | 26318 +/-57 |  | Сведения о земельных участках носят временный характер | ― |
| 58 | 13:23:1008006:2 | Республика Мордовия, г. Саранск | Для ведения сельскохозяйственного производства | 271565.50 |  | ― | ― |
| 59 | 13:23:1008006:5 | респ Мордовия, г Саранск, ш Лямбирское, д 2 | Для эксплуатации производственных помещений | 766.48 |  | ― | ― |
| 60 | 13:23:1008006:6 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:16) |  |  | 5 +/-1 |  | Аренда | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» |
| 61 | 13:23:1008006:7 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:16) |  |  | 24 +/-1 |  | Аренда | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» |
| 62 | 13:23:1008006:8 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:17) |  |  | 35 +/-1 |  | Аренда | ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» |
| 63 | 13:23:1008006:9 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:17) |  |  | 35 +/-1 |  | Аренда | ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» |
| 64 | 13:23:1008006:10 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:16) |  |  | 5 +/-1 |  | Аренда | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» |
| 65 | 13:23:1008006:11 | Республика Мордовия, г. Саранск, Лямбирское шоссе - 2-ой км. (южнее автодороги Москва-Самара) | Для установки и эксплуатации газозаправочной станции | 669 +/-9 |  | Аренда | ООО «Гинос» |
| 66 | 13:23:1008006:12 | Республика Мордовия, г. Саранск, Лямбирское шоссе, (развилка автомобильных дорог Ульяновск-Москва,Саранск-Нижний Новгород)-ул.Лодыгина (территория ОАО "ГТ - ТЭЦ Энерго") | Для размещения трубопровода(газопровода высокого давления с кабелем технологической связи) | 408 +/-7 |  |  | ― |
| 67 | 13:23:1008006:13 | Республика Мордовия, г .Саранск, Лямбирское шоссе, (развилка автомобильных дорог Ульяновск-Москва,Саранск-Нижний Новгород)-ул.Лодыгина (территория ОАО"ГТ-ТЭЦ Энерго") | Для размещения трубопровода (газопровода высокого давления с кабелем технологической связи) | 1820 +/-15 |  |  | ― |
| 68 | 13:23:1008006:14 | Республика Мордовия, г. Саранск, Лямбирское шоссе | Для размещения объекта бытового обслуживания (автомобильного газозаправочного пункта) | 662 +/-9 |  | Собственность | ООО «Производственная компания «Арко-Газ» |
| 69 | 13:23:1008006:16 (Граница участка многоконтурная. Количество контуров - 2) | Республика Мордовия, г. Саранск, Лямбирское шоссе | Для размещения улиц и дорог | 10222 +/-35 |  | Сведения о земельных участках носят временный характер | ― |
| 70 | 13:23:1008006:18 | Республика Мордовия, Лямбирский район, ОАО "Племенной завод "Александровский" | Для сельскохозяйственного производства | 526 +/-201 |  | Собственность | ОАО «Племенной завод «Александровский» |
| 71 | 13:23:1008030:4 | Республика Мордовия, г. Саранск, Лямбирское шоссе, дом 16 | Для размещения объекта коммунального хозяйства (здания закрытой стоянки) | 3531 +/-21 |  | Долевая собственность | - ООО «СтроСнаб» - ООО «СантехСтройКомплект» |
| 72 | 13:23:1008030:5 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 1 | Для размещения производственных помещений | 17417 +/-35 |  | Собственность | ООО «Дорсервис» |
| 73 | 13:23:1008030:9 | Республика Мордовия, г. Саранск, Лямбирское шоссе, 2 -й км | Для размещения стационарной АЗС | 1756 +/-15 |  | Собственность | ООО «ЛУКОЙЛ-Волга-нефтепродукт» |
| 74 | 13:23:1008030:15 | Республика Мордовия, г. Саранск, Лямбирское шоссе, дом 18 | Для эксплуатации промышленного объекта-здания проходной | 355 +/-7 |  | Аренда | Неясов Алексей Иванович |
| 75 | 13:23:1008030:17 | Республика Мордовия, г. Саранск, Лямбирское шоссе, 2-й км. | Для размещения сооружения промышленности-деревообрабатывающей мастерской | 3442 +/-30 |  | Собственность | ООО «Оникс» |
| 76 | 13:23:1008030:18 | Республика Мордовия, г. Саранск, шоссе Лямбирское, 2 км | Для размещения производственных зданий | 2904 +/-18 |  | Собственность | ООО «Оникс» |
| 77 | 13:23:1008030:19 | Республика Мордовия, г. Саранск, шоссе Лямбирское, 2 км | Для размещения стоянки автотранспорта | 2571 +/-17 |  | Собственность | Копылов Валентин Иванович |
| 78 | 13:23:1008030:20 | Республика Мордовия, г. Саранск, Лямбирское шоссе, дом 18 | Для размещения административного здания офисного назначения | 2044 +/-16 |  | Долевая собственность | - ООО «СтройСнаб» - ООО «СантехСтройКомплект» |
| 79 | 13:23:1008030:21 | Республика Мордовия, г. Саранск, Лямбирское шоссе, дом 18 | Для размещения объекта материально-технического снабжения, сбыта и заготовок (склада) | 389 +/-7 |  | Собственность | Сяфуков Равиль Гаясович |
| 80 | 13:23:1008030:22 | Республика Мордовия, г. Саранск, Лямбирское шоссе, дом 18 | Для размещения объекта материально-технического снабжения, сбыта и заготовок (склада) | 1056 +/-11 |  | Собственность | Сяфуков Равиль Гаясович |
| 81 | 13:23:1008030:23 | Республика Мордовия, г. Саранск, Лямбирское шоссе, дом 18 | Для размещения производственных помещений | 6321 +/-28 |  |  | ― |
| 82 | 13:23:1008030:24 | Республика Мордовия, г. Саранск, Лямбирское шоссе | Для размещения улиц и дорог | 5676 +/-26 |  | Сведения о земельных участках носят временный характер | ― |
| 83 | 13:23:1008030:25 | Республика Мордовия, г. Саранск, ш. Лямбирское, д. 2 | Для эксплуатации производственной базы автобусного предприятия | 451 +/-7 |  | Собственность | Копылов Валентин Иванович |
| 84 | 13:23:1008030:26 | Республика Мордовия, г. Саранск, ш. Лямбирское, д. 2 | Для эксплуатации производственной базы автобусного предприятия | 463 +/-7 |  | Собственность | ― |
| 85 | 13:23:1008030:44 | Республика Мордовия, г. Саранск, ш. Лямбирское, д. 2 | Предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий | 447 +/-7 |  | Собственность | ООО «Алрод» |
| 86 | 13:23:1008030:45 | Республика Мордовия, г. Саранск, ш. Лямбирское, д. 2 | Для эксплуатации производственной базы автобусного предприятия | 26530 +/-57 |  | Собственность | Копылов Валентин Иванович |
| 87 | 13:23:1008030:46 | Республика Мордовия, г. Саранск, ш. Лямбирское, д. 2 | Предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий | 2751 +/-18 |  | Собственность | ООО «Алрод» |
| 88 | 13:23:1008030:47 | Республика Мордовия, г. Саранск, ш. Лямбирское, км. 2 | Для производства | 1172 +/-12 |  | Собственность | ОАО «Мордовавтодор» |
| 89 | 13:23:1008030:48 | Республика Мордовия, г. Саранск, ш. Лямбирское, км. 2 | Для производства | 19828 +/-49 |  | Собственность | ОАО «Мордовавтодор» |
| 90 | 13:23:1008030:53 | Республика Мордовия, г. Саранск, ш. Лямбирское, д. 2 | Для эксплуатации производственной базы автобусного предприятия | 26453 +/-57 |  | Сведения о земельных участках носят временный характер | ― |
| 91 | 13:23:1008030:54 | Республика Мордовия, г. Саранск, ш. Лямбирское, д. 2 | Для эксплуатации производственной базы автобусного предприятия | 15 +/-1 |  | Сведения о земельных участках носят временный характер | ― |
| 92 | 13:23:1008030:55 | Республика Мордовия, г. Саранск, ш. Лямбирское, д. 2 | Для эксплуатации производственной базы автобусного предприятия | 62 +/-3 |  | Сведения о земельных участках носят временный характер | ― |
| 93 | 13:23:1008030:56 | Республика Мордовия, г. Саранск, шоссе Лямбирское, 2 км | для размещения стоянки автотранспорта | 2106 +/-16 |  | Сведения о земельных участках носят временный характер | ― |
| 94 | 13:23:1008030:57 | Республика Мордовия, г. Саранск, шоссе Лямбирское, 2 км | для размещения стоянки автотранспорта | 465 +/-8 |  | Сведения о земельных участках носят временный характер | ― |
| 95 | 13:23:1008030:58 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная (примерно 30 м. южнее д.1, по 1-я Промышленная) | для размещения автостоянки | 754 +/-10 |  | Сведения о земельных участках носят временный характер | ― |
| 96 | 13:23:1008032:1 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 3 | Для размещения производственного объекта | 14289 +/-11.95 |  | Собственность | ООО «МАПО-ТРАНС» |
| 97 | 13:23:1008032:2 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 9 | Для размещения производственных помещений | 22644 +/-52 |  | Собственность | ОАО «Саранская ПМК-3» |
| 98 | 13:23:1008032:3 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 31 | Для размещения производственных помещений | 16690 +/-12.91 |  | Собственность | ЗАО «Лидер-Компаунд» |
| 99 | 13:23:1008032:4 | Республика Мордовия, г. Саранск, Лямбирское шоссе, 2-й км | Для эксплуатации производственных помещений | 53669 +/-35 |  | Собственность | ООО с иностранными инвестициями «Эгида Рус» |
| 100 | 13:23:1008032:5 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, д. 15 | Для эксплуатации складских помещений | 4020 +/-40 |  | Аренда | ООО «Саранский автоцентр «Камаз» |
| 101 | 13:23:1008032:6 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 23 | Для эксплуатации производственных помещений | 3238 +/-20 |  | Собственность | ООО Строительная компания «Связьстройком» |
| 102 | 13:23:1008032:9 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, д. 29 | Для эксплуатации производственных помещений | 17137 +/-46 |  | Собственность | Кечин Андрей Анатольевич |
| 103 | 13:23:1008032:11 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, д. 27 | Для эксплуатации производственных помещений | 9987 +/-35 |  | Собственность РФ, аренда | ООО «База-Л» |
| 104 | 13:23:1008032:13 | респ Мордовия, г Саранск, ш Лямбирское, д 2 | Для эксплуатации производственных помещений | 2055.77 |  | _____ | ― |
| 105 | 13:23:1008032:17 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, д. 27 | Для эксплуатации производственных помещений | 5237 +/-25 |  | Собственность | ООО Строительная компания «Связьстройком» |
| 106 | 13:23:1008032:18 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 33 | Для размещения производственных помещений | 9753 +/-9.87 |  | Собственность | ООО «Народно-торгово-строительная компания» |
| 107 | 13:23:1008032:20 | Республика Мордовия, г.Саранск, Лямбирское шоссе | Для размещения газораспределительных пунктов | 31 +/-1 |  | Собственность | ОАО «Саранскмежрайгаз» |
| 108 | 13:23:1008032:24 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 31 | Для размещения производственного здания | 2961 +/-19 |  | Собственность | Бакулина Наталья Игоревна |
| 109 | 13:23:1008032:25 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул 1-я Промышленная, дом 31 | Для размещения производственных помещений | 2780 +/-18 |  | Собственность | Кечин Андрей Анатольевич |
| 110 | 13:23:1008032:26 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 23 | Для эксплуатации зданий, строений, сооружений | 3017 +/-19 |  | Собственность | ООО с иностранными инвестициями «Эгида Рус» |
| 111 | 13:23:1008032:28 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная | Для размещения производственных помещений | 1660 +/-14 |  | Аренда | ООО «Народно-торгово-строительная компания» |
| 112 | 13:23:1008032:29 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная | Для размещения производственных помещений | 11485 +/-38 |  | Собственность | ООО «Народно-торгово-строительная компания» |
| 113 | 13:23:1008032:32 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, д.23 | Для эксплуатации зданий, строений, сооружений | 272 +/-8 |  | Собственность | ООО с иностранными инвестициями «Эгида Рус» |
| 114 | 13:23:1008032:33 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, д.23 | Для эксплуатации зданий, строений, сооружений | 35301 +/-66 |  | Собственность | ООО Строительная компания «Связьстройком» |
| 115 | 13:23:1008032:34 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 25 | Для размещения производственных помещений | 19625 +/-49 |  | Собственность | ООО «БУРВОДСТРОЙ» |
| 116 | 13:23:1008032:35 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 25 | Для размещения производственных помещений | 998 +/-11 |  | Аренда | ООО «Мордоввторсырьё» |
| 117 | 13:23:1008032:36 | Республика Мордовия, г. Саранск, Лямбирское шоссе, 2 км | Для размещения производственных помещений | 12450 +/-39 |  | _____ | ― |
| 118 | 13:23:1008032:37 | Республика Мордовия, г. Саранск, Лямбирское шоссе, 2 км | Для размещения производственных помещений | 66 +/-3 |  | _____ | ― |
| 119 | 13:23:1008032:38 | Республика Мордовия, г. Саранск, Лямбирское шоссе, 2 км | Для размещения производственных помещений | 19066 +/-48 |  | _____ | ― |
| 120 | 13:23:1008032:39 | Республика Мордовия, г. Саранск, Лямбирское шоссе, 2 км | Для размещения производственных помещений | 7464 +/-30 |  | _____ | ― |
| 121 | 13:23:1008032:40 | Республика Мордовия, г. Саранск, Лямбирское шоссе, 2 км | Для размещения производственных помещений | 2423 +/-17 |  | _____ | ― |
| 122 | 13:23:1008032:41 | Республика Мордовия, г. Саранск, Лямбирское шоссе, 2 км | Для размещения производственных помещений | 3421 +/-20 |  | Аренда | Вергунец И.Н. Козин И.Н. Суринов Н. Г. |
| 123 | 13:23:1008032:42 | Республика Мордовия, г. Саранск, Лямбирское шоссе, 2 км | Для размещения железнодорожного пути | 2159 +/-16 |  | Собственность | ООО с иностранными инвестициями «Эгида Рус» |
| 124 | 13:23:1008032:43 | Республика Мордовия, г. Саранск, Лямбирское шоссе, 2 км | Для размещения производственных помещений | 2497 +/-17 |  | _____ | ― |
| 125 | 13:23:1008032:44 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 25 | Для размещения подъездной дороги | 3957 +/-22 |  | _____ | ― |
| 126 | 13:23:1008032:45 | РМ, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 25 | Для размещения производственной базы | 12435 +/-39 |  | Собственность | Шахназарян Армине Гагиковна |
| 127 | 13:23:1008032:46 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 11 | Для размещения административного здания производственного назначения | 196 +/-5 |  | Собственность | Чернобровкин Михаил Александрович |
| 128 | 13:23:1008032:47 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 11 | Для размещения административного здания производственного назначения | 1674 +/-14 |  | Собственность | Чернобровкин Михаил Александрович |
| 129 | 13:23:1008032:48 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 11 | Для размещения административного здания производственного назначения | 1386 +/-13 |  | Собственность | Чернобровкин Михаил Александрович |
| 130 | 13:23:1008032:49 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 11 | Для размещения административного здания производственного назначения | 93 +/-3 |  | Собственность | Чернобровкин Михаил Александрович |
| 131 | 13:23:1008032:50 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 11 | Для размещения административного здания производственного назначения | 93 +/-3 |  | Собственность | Чернобровкин Михаил Александрович |
| 132 | 13:23:1008032:152 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-ая Промышленная. | Для размещения производственного здания | 3687 +/-21 |  | Собственность | Барабошкина Нина Ивановна |
| 133 | 13:23:1008032:153 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 11 | для размещения складских помещений | 92 +/-3 |  | Собственность | Чернобровкин Михаил Александрович |
| 134 | 13:23:1008032:154 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 11 | для размещения складских помещений | 1436 +/-13 |  | Собственность | Смоланова Оксана Владимировна |
| 135 | 13:23:1008032:155 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 11 | Для размещения складских помещений | 580 +/-8 |  | Собственность | Шукшина Анна Ивановна |
| 136 | 13:23:1008032:156 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 11 | Для размещения складских помещений | 26 +/-2 |  | Собственность | Чернобровкин Михаил Александрович |
| 137 | 13:23:1008032:157 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 11 | Для размещения складских помещений | 24 +/-2 |  | Собственность | Чернобровкин Михаил Александрович |
| 138 | 13:23:1008032:158 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 11 | для размещения складских помещений | 50 +/-3 |  | Собственность | Шукшина Анна Ивановна |
| 139 | 13:23:1008032:159 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 11 | для размещения складских помещений | 562 +/-8 |  | Собственность | Чернобровкин Михаил Александрович |
| 140 | 13:23:1008032:160 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, дом 11 | для размещения складских помещений | 18 +/-2 |  | Собственность | Смоланова Оксана Владимировна |
| 141 | 13:23:1008032:161 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-ая Промышленная | для размещения автостоянки (большегрузного автотранспорта) | 1352 +/-13 |  | Сведения о земельных участках носят временный характер | ― |
| 142 | 13:23:1008032:164 | Республика Мордовия, г. Саранск, Лямбирское шоссе, 2 км | для размещения производственных помещений | 686 +/-9 |  | Сведения о земельных участках носят временный характер | ― |
| 143 | 13:23:1008032:165 | Республика Мордовия, г. Саранск, Лямбирское шоссе, 2 км | для размещения производственных помещений | 2735 +/-18 |  | Сведения о земельных участках носят временный характер | ― |
| 144 | 13:15:0104001:436 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Александровка, ФГУП ПЗ "Александровский" | Для сельскохозяйственного производства | 1092 +/-630.36 |  | Собственность | ФГУП ПЗ "Александровский" |
| 145 | 13:15:0104001:437 |  | Для сельскохозяйственного производства | 529 +/-630.36 |  | Собственность | ФГУП ПЗ "Александровский" |
| 146 | 13:15:0104001:438 |  | Для сельскохозяйственного производства | 4027 +/-630.36 |  | Собственность | ФГУП ПЗ "Александровский" |
| 147 | 13:15:0104001:439 |  | Для сельскохозяйственного производства | 3089 +/-630.36 |  | Собственность | ФГУП ПЗ "Александровский" |
| 148 | 13:15:0104001:440 |  | Для сельскохозяйственного производства | 1151 +/-630.36 |  | Собственность | ФГУП ПЗ "Александровский" |
| 149 | 13:15:0104001:441 |  | Для сельскохозяйственного производства | 23836 +/-630 |  | Собственность | ФГУП ПЗ "Александровский" |
| 150 | 13:15:0104001:442 |  | Для сельскохозяйственного производства | 610 +/-630.36 |  | Собственность | ФГУП ПЗ "Александровский" |
| 151 | 13:15:0104001:443 |  | Для сельскохозяйственного производства | 11384 +/-630 |  | Собственность | ФГУП ПЗ "Александровский" |
| 152 | 13:15:0104001:444 |  | Для сельскохозяйственного производства | 27601 +/-630 |  | Собственность | ФГУП ПЗ "Александровский" |
| 153 | 13:15:0104001:445 |  | Для сельскохозяйственного производства | 9671 +/-630 |  | Собственность | ФГУП ПЗ "Александровский" |
| 154 | 13:23:0000000:1837 | Республика Мордовия, Лямбирский район, ОАО "Племенной завод "Александровский" | Для сельскохозяйственного производства | 1723538+/-11487 |  | Собственность | Открытое акционерное общество "Племенной завод "Александровский" |
|  | 13:15:0104001:475 | Республика Мордовия, Лямбирский район, ОАО "Племенной завод "Александровский" | Для сельскохозяйственного производства | 1593782 |  | Собственность | Открытое акционерное общество "Племенной завод "Александровский" |

Таблица 2.11.4 - Характеристики формируемых земельных участков

и площади установленных публичных сервитутов

| № по проекту межевания территории | Наименование объекта | Почтовый адрес | Общая площадь, кв. м | Состоит из части земельного участка с кадастровым номером |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Земельный участок для размещения производственных зданий и сооружений | Республика Мордовия, г.Саранск, в районе окружной автомобильной дороги Москва-Ульяновск | 11439,0 | 13:23:0000000:1837 |
|  | Земельный участок для размещения производственных зданий и сооружений | Республика Мордовия, г.Саранск, в районе окружной автомобильной дороги Москва-Ульяновск | 5508,0 | 13:23:0000000:1837 |
|  | Земельный участок для размещения производственных зданий и сооружений | Республика Мордовия, г.Саранск, в районе окружной автомобильной дороги Москва-Ульяновск | 7726,0 | 13:23:0000000:1837 |
|  | Земельный участок для размещения объектов бытового обслуживания (торгово-развлекательного комплекса ) | Республика Мордовия, г.Саранск в районе окружной автомобильной дороги Москва-Ульяновск | 166406,0 | 13:23:0000000:1837 (142419,0 кв.м.) 13:15:0104001:444 (23984,0 кв.м.) |
|  | Земельный участок для размещения объекта бытового обслуживания | Республика Мордовия, г.Саранск в районе Лямбирского шоссе | 6654,0 | 13:23:0000000:1837 |
|  | Земельный участок для размещения объекта бытового обслуживания | Республика Мордовия, г.Саранск в районе Лямбирского шоссе | 6552,0 | 13:23:0000000:1837 |
|  | Земельный участок для размещения производственных зданий и сооружений | Республика Мордовия, г.Саранск в районе Лямбирского шоссе | 7476,0 | 13:23:0000000:1837 |
|  | Земельный участок для размещения производственных зданий и сооружений | Республика Мордовия, г.Саранск в районе Лямбирского шоссе | 4942,0 | 13:23:0000000:1837 |
|  | Земельный участок для размещения производственных зданий и сооружений | Республика Мордовия, г.Саранск в районе Лямбирского шоссе | 5191,0 | 13:23:0000000:1837 |
|  | Земельный участок для размещения открытой автостоянки | Республика Мордовия, г.Саранск в районе Лямбирского шоссе | 2107,0 | 13:23:0000000:1837 |
|  | Земельный участок для размещения открытой автостоянки | Республика Мордовия, г.Саранск в районе Лямбирского шоссе | 1748,0 | 13:23:0000000:1837 |
|  | Земельный участок для размещения производственных зданий и сооружений | Республика Мордовия, г.Саранск в районе Лямбирского шоссе | 4921,0 | 13:23:0000000:1837 |
|  | Земельный участок для размещения производственных зданий и сооружений | Республика Мордовия, г.Саранск в районе Лямбирского шоссе | 10689,0 | 13:23:0000000:1837 |
|  | Земельный участок для размещения производственных зданий и сооружений | Республика Мордовия, г.Саранск в районе Лямбирского шоссе | 12871,0 | 13:23:0000000:1837 |
|  | Земельный участок для размещения производственных предприятий | Республика Мордовия, г.Саранск, в районе окружной автомобильной дороги Москва-Ульяновск | 15146,0 | 13:23:0000000:1837 |
|  | Земельный участок для размещения производственных предприятий | Республика Мордовия, г.Саранск, в районе окружной автомобильной дороги Москва-Ульяновск | 15273,0 | 13:23:0000000:1837 |
|  | Земельный участок для размещения производственных предприятий | Республика Мордовия, г.Саранск, в районе окружной автомобильной дороги Москва-Ульяновск | 13962,0 | 13:23:0000000:1837 |
|  | Земельный участок для размещения производственных предприятий | Республика Мордовия, г.Саранск, в районе окружной автомобильной дороги Москва-Ульяновск | 23174,0 | 13:23:0000000:1837 |
|  | Земельный участок для размещения производственных предприятий | Республика Мордовия, г.Саранск, в районе окружной автомобильной дороги Москва-Ульяновск | 11606,0 | 13:23:0000000:1837 |
|  | Земельный участок для размещения производственных предприятий | Республика Мордовия, г.Саранск ул. 1-я Промышленная, 19 севернее территории ОАО «Мордовглавснаб» | 9490,0 |  |
|  | Земельный участок для размещения производственных предприятий | Республика Мордовия, г.Саранск ул. 1-я Промышленная, 19 севернее территории ОАО «Мордовглавснаб» | 14172,0 |  |
|  | Земельный участок для размещения производственных предприятий | Республика Мордовия, г.Саранск ул. 1-я Промышленная, 19 севернее территории ОАО «Мордовглавснаб» | 30220,0 |  |
|  | Земельный участок для размещения открытой автостоянки | Республика Мордовия, г.Саранск ул. 1-я Промышленная, 19 южнее территории ОАО «Мордовглавснаб» | 922,0 | 13:23:0000000:1837 |
|  | Земельный участок для размещения объекта материально-технического снабжения | Республика Мордовия, г.Саранск ул. 1-я Промышленная | 3070,0 |  |
|  | Земельный участок для размещения открытой автостоянки | Республика Мордовия, г.Саранск ул. 1-я Промышленная, 19 | 3825,0 |  |
|  | Земельный участок для размещения открытой автостоянки | Республика Мордовия, г.Саранск ул. 1-я Промышленная,19 | 7684,0 |  |
|  | Земельный участок для размещения объекта материально-технического снабжения | Республика Мордовия, г.Саранск ул. 1-я Промышленная, 19 севернее территории ОАО «Мордовглавснаб» | 1414,0 | - |
|  | Земельный участок для размещения производственных предприятий | Республика Мордовия, г.Саранск ул. 1-я Промышленная, 19 севернее территории ООО «Народно-торговая-строительная компания» | 25542,0 |  |
|  | Земельный участок для размещения производственных зданий и сооружений | Республика Мордовия, г.Саранск ул. 1-я Промышленная | 574,0 | - |
|  | Земельный участок для размещения производственных зданий и сооружений | Республика Мордовия, г.Саранск ул. 1-я Промышленная | 914,0 |  |
|  | Земельный участок для размещения объектов не связанных с капитальным строительством | Республика Мордовия, г.Саранск ул. 1-я Промышленная | 160,0 |  |
|  | Земельный участок для размещения объектов не связанных с капитальным строительством | Республика Мордовия, г.Саранск ул. 1-я Промышленная | 386,0 |  |
|  | Земельный участок для ведения сельскохозяйственного производства | Республика Мордовия, г.Саранск ул. 1-я Промышленная | 15596,0 | 13:23:0104001:441 |
|  | Земельный участок для размещения производственных зданий и сооружений | Республика Мордовия, г.Саранск ул. 1-я Промышленная | 9542,0 | 13:23:0104001:441 |
|  | Земельный участок для размещения производственных зданий и сооружений | Республика Мордовия, г.Саранск ул. 1-я Промышленная, 19 западнее территории ОАО «Мордовглавснаб» | 5268,0 |  |
|  | Земельный участок для размещения объектов не связанных с капитальным строительством | Республика Мордовия, г.Саранск ул. 1-я Промышленная, 19 западнее территории ОАО «Мордовглавснаб» | 1744,0 |  |
|  | Земельный участок для размещения объектов не связанных с капитальным строительством | Республика Мордовия, г.Саранск ул. 1-я Промышленная, 19 западнее территории ОАО «Мордовглавснаб» | 1019,0 |  |
|  | Земельный участок для размещения производственных предприятий | Республика Мордовия, г.Саранск ул. 1-я Промышленная, 19 в районе ОАО «Мордовглавснаб» | 10109,0 |  |
|  | Земельный участок для размещения производственных зданий и сооружений | Республика Мордовия, г.Саранск ул. 1-я Промышленная, южнее территории ОАО «ЖБИ» | 4722,0 |  |
|  | Земельный участок для размещения производственных зданий и сооружений | Республика Мордовия, г.Саранск ул. 1-я Промышленная, восточнее территории ОАО «ЖБИ» | 7397,0 |  |
|  | Земельный участок для размещения производственных предприятий ОАО «ЖБИ» | Республика Мордовия, г.Саранск ул. 1-я Промышленная, территория ОАО «ЖБИ» | 98729,0 |  |
|  | Земельный участок для размещения производственных предприятий | Республика Мордовия, г.Саранск ул. 1-я Промышленная, севернее территории ОАО «ЖБИ» | 11384,0 |  |
|  | Земельный участок для размещения открытой автостоянки | Республика Мордовия, г.Саранск в районе Лямбирского шоссе, д.22 | 12496,0 | 13:23:0000000:1837 |
|  | Земельный участок для размещения открытой автостоянки | Республика Мордовия, г.Саранск в районе Лямбирского шоссе, д.22 | 9059,0 | 13:23:0000000:1837 |
|  | Земельный участок для размещения объекта бытового обслуживания | Республика Мордовия, г.Саранск в районе Лямбирского шоссе | 2608,0 | 13:23:0000000:1837 |
|  | Земельный участок для размещения объекта бытового обслуживания | Республика Мордовия, г.Саранск в районе Лямбирского шоссе | 4964,0 | 13:23:0000000:1837 |
|  | Земельный участок для размещения объекта бытового обслуживания | Республика Мордовия, г.Саранск в районе Лямбирского шоссе | 5528,0 | 13:23:0000000:1837 |
|  | Земельный участок для размещения объекта бытового обслуживания | Республика Мордовия, г.Саранск в районе Лямбирского шоссе | 6837,0 | 13:23:0000000:1837 |
|  | Земельный участок для размещения объекта материально-технического снабжения, сбыта и заготовок (склада) | Республика Мордовия, г.Саранск в районе Лямбирского шоссе, д.18 | 389,0 | 13:23:0000000:21 |
|  | Земельный участок для размещения производственных зданий и сооружений | Республика Мордовия, г.Саранск севернее территории ООО «Народно-торговая-строительная компания» | 11334,0 |  |
|  | Земельный участок для размещения открытой автостоянки | Республика Мордовия, г.Саранск, в районе Лямбирского шоссе, д.22 | 9059,0 | 13:23:0000000:1837 |

ПРИЛОЖЕНИЯ