Заказчик:  МУ «Градостроительство»

Место строительства:  г. Саранск, РМ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ,

ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, ПОЛЕЖАЕВА, ПР. ЛЕНИНА И

ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДЬЮ В Г. САРАНСКЕ

Шифр: МК 8-1/4-07-ППТ

Генеральный директор                                                                 С.П. Ходнев

Главный инженер проекта                                                           Е.И. Якименко

Проектная документация  разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Гл. инженер проекта						Е.И.Якименко

Лицензия Д833607 регистрационный номер ГС-13-02-26-0-1326189459-001245-2, выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 2 апреля 2007г.

Срок действия до 2 апреля 2012 г.

© ООО Проектный институт «Саранскгражданпроект» 2007г.

Права ООО «Саранскгражданпроект» защищены действующим законодательством Российской Федерации об авторском праве.

Документация может быть использована при строительстве и эксплуатации только данного объекта. Внесение в документацию изменений, дополнений,

переработка, воспроизведение, распространение, публичный показ производятся исключительно с согласия ООО «Саранскгражданпроект».

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Введение

1.1. Общие положения.

1.2. Природные условия.

Раздел 2. Общие сведения

2.1. Характеристика квартала.

2.2. Показатели по существующим зданиям.

Раздел 3. Обоснование проекта планировки территории квартала.

3.1. Расчет плотности населения квартала.

3.2. Расчет числа жителей, проживающих на территории квартала.

3.3. Определение площадей земельных участков.

3.4. Результаты расчетов. табл. 3.

3.5. Расчет сверхнормативной территории.

3.6. Расчет перспективной застройки.

3.6.1. Участок № 1.

3.6.2. Участок № 2.

3.7. Выводы.

3.8. Исходные данные.

Раздел 4. Графическая часть.

4.1.Схема расположения планировочной структуры           ГП - 1

4.2. Схема № 1.

Красные линии.                                                                  ГП - 2

4.3. Схема № 2.

Границы существующих участков.                                  ГП - 3

4.4. Схема № 3.

Зоны свободной территории.                                            ГП - 4

4.5. Схема № 4.

Границы нормативных участков.                                     ГП - 5

4.6. План планировки территории.                                          ГП - 6

4.7. Схема улично-дорожной сети.                                          ГП - 7

Раздел 1. Введение.

  - Общие положения.

Проект планировки территории квартала, ограниченного ул. Полежаева, пр. Ленина и ул. Володарского разработан в целях установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства новых объектов и реконструкции существующих зданий.

При разработке проекта использованы требования, изложенные в Градостроительном Кодексе Российской Федерации № 190-РФ и СНиП 2.070.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

Данным проектом рассматриваются вопросы определения сверхнормативной, свободной территории перспективной застройки.

Инженерное обеспечение, транспортная инфраструктура и межевание земельных участков будут рассматриваться отдельно, на стадии рабочих проектов.

Проект планировки территории согласован с главным архитектором г. Са-ранска 29.12.06 г. и рассмотрен Управлением Главгосэкспертизы России по Республике Мордовия (положительное заключение от 25.01.2007 г. № 008.01.02.00.02.07).

1.2. Природные условия.

Район строительства относится ко II В климатическому подрайону II климатического района.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха  (средняя наиболее холод-ной пятидневки обеспеченностью 0,92) – минус 300 С.

Нормативное значение веса снегового покрова  – 126 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления        – 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов       – 1,5 м.

Площадка проектируемого строительства относится к сухой зоне по влажности.

Ветровой режим характеризуется преобладанием Ю и ЮЗ направлениями ветров в зимний период, З и СВ – в летний период.

Средняя скорость ветра колеблется от 6,9 м/сек зимой до 4,4 м/сек летом.

Раздел 2. Общие сведения.

2.1. Характеристика квартала

Рассматриваемый квартал расположен в центральной части г. Саранска, имеет в плане форму неправильного четырехугольника, вытянутого с юга на север, между проспектом Ленина и ул. Володарского.

На территории квартала располагаются четырнадцать жилых домов этажностью 3-4-5-9 этажей, кинотеатр «Победа», театр кукол, баня № 1, 2-х этажный пристрой к жилому дому № 23 по пр. Ленина, пристроенное 1-эт. здание ж/д отдела МВД, а также кирпичные здания хозяйственных сараев и кооперативных гаражей, торговых киосков, теплопунктов и трансформаторных подстанций. На рассматриваемой территории располагаются также металлические гаражи, которые являются временными, подлежащими выносу, сооружениями для хранения личного а/транспорта.

Площадка, на которую будут вынесены металлические гаражи, определяется местными органами власти.

Данный квартал разделяется территорией киномакса «Победа» и театра кукол на два участка:

- от ул. Полежаева до киномакса «Победа» - Участок № 1.

- от киномакса  «Победа» до ст. Саранск     - Участок № 2.

Схема квартала:

Общая площадь квартала в красных линиях

96+80        390 + 375       183 + 96

Sоб = 265 х   ----------- +  -------------  х  ----------- = 265 х 88 + 382,5 х 139,5 =23320 + 53354 = 76674 м2

2                   2                     2

2.2 Показатели по существующим зданиям.

Жилая застройка

Табл. 1

| Адрес объекта | Год пост-ройки | Площадь застройки м2 | Общая площадь м2 | Этаж-ность | Кол-во квартир | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилая часть | Встроенно-пристроен- ные помещения |  |  |  |
| Проспект Ленина |
| ж/д №23 | 1963 | 908,5 | 2350,5 | 315,9 | 5 | 41 |  |
| Пристрой № 23 | 1937 | 394,3 | 591,4 | - | 2 | 8 | Подлежит сносу |
| ж/д № 27,27а | 1960 1984 | 1415,6 | 2886,1 | 499,3 | 5 | 66 |  |
| ж/д № 31 | 1963 | 1217,5 | 1359,5 | 654,0 | 4 | 33 |  |
| ж/д № 33 | 1952 | 660,4 | 1007,6 | - | 3 | 18 |  |
| ж/д № 35 | 1951 | 879,1 | 1784,8 | - | 3 | 24 |  |
| ж/д № 37 | 1950 | 506,5 | 988,3 | 35,7 | 3 | 18 |  |
| ж/д № 39 | 1960 | 477,4 | 988,94 | - | 3 | 24 |  |
| ж/д № 41 | 1962 | 1095,5 | 2518,9 | - | 4 | 64 |  |
| ж/д № 43 | 1954,1959 | 1624,3 | 3462,0 | 1010,9 | 4-5 | 46 |  |
| Ул. Володарского |
| ж/д № 80 | 1973 | 1353,9 | 4860,4 | 105,6 | 5 | 88 |  |
| ж/д № 90 | 1975 | 1079,7 | 3159,73 | 838,0 | 5 | 90 |  |
| ж/д № 92 | 1973 | 1079,7 | 3951,65 | - | 5 | 90 |  |
| ж/д №92а | 1989 | 716,52 | 2952,1 | 340,5 | 9 | 52 |  |
| ж/д № 94 | 1968 | 716,3 | 2637,0 | - | 5 | 59 |  |
| Итого: | 13858,42 | 35498,92 | 2961,9 |  | 721 |  |

P. S. Расчет нормативных площадей земельных участков см. табл. 3.

Нежилая застройка

Табл. 2

| №№ пп | Наименование | Площадь застройки м2 | Год пост- ройки | Этажность | Площадь земельного участка м2 | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Баня № 1 | 971,3 | 1954 | 2 | 2850 | Подлежит сносу |
|  | Вспомогательные помещения бани | 285,3 | ,, | 1 |  |  |
|  | Киномакс «Победа» | 2163,0 | 2005 | 3 | 5410 |  |
|  | Театр Кукол | 898 |  | 2 | 2090 |  |
|  | Торговые палатки и билетные кассы | 150 |  | 1 | 568 |  |
|  | Гаражи кооперативные кирпичные | 1086 |  | 1 | 3366 |  |
|  | Гаражи кооперативные кирпичные | 780 |  | 1 | 900 |  |
|  | Гараж подземный | 400 |  | 1 | 460 |  |
|  | Теплопунк № 1 | 275 |  | 1 | 275 |  |
|  | Теплопункт № 2 | 64 |  | 1 | 64 |  |
|  | Сараи кирпичные | 293 |  | 1 | 293 |  |
|  | Сараи кирпичные | 233 |  | 1 | 233 |  |
|  | Сараи кирпичные | 124 |  | 1 | 124 |  |
|  | Сараи кирпичные | 102 |  | 1 | 102 |  |
|  | Сараи кирпичные | 144 |  | 1 | 144 |  |
|  | Трансформаторная подстанция | 32 |  | 1 | 32 |  |
|  | Итого SН.Ж = | 8447,60 |  |  | 14060 м2 |  |

3. Обоснование проекта планировки территории.

3.1 Расчет плотности населения квартала.

Общая площадь территории квартала, ограниченного ул. Полежаева, пр. Ленина и ул. Володарского равна 76674 м2 ~ 7,67 га.

Рассматриваемый квартал расположен в центральной части столицы Республики Мордовия и относится к зоне высокой градостроительной ценности. Кроме того, в условиях реконструкции сложившейся застройки, согласно п. 2 примечаний к табл. 2 Приложения 4, расчетную плотность населения допускается увеличивать на 10%.

В качестве расчетной жилищной обеспеченности принимаем 18 м2/чел.

Из общей площади квартала исключаем площадь, занимаемую объектами общегородского назначения – киномакс «Победа» и театр кукол, тогда

SР = SОБ. – SГ.Н. = 76674 – (5410 + 2090) = 69174 м2 ≈ 6,92 га.

Согласно табл. 2 Приложения 4 СНиП 2.07.01-89*, с учетом примечания 2 к табл. 2 показатель плотности равен:

РР = 420 х 1,1 = 462 чел./га.

Тогда максимальное расчетное количество жителей, могущих проживать в рассматриваемом квартале равно:

NР =  РР ∙ SР = 462 ∙ 6,92= 3197 чел.

3.2. Расчет числа жителей, проживающих на территории квартала.

Территория квартала условно состоит из двух участков жилой застройки.

Участок № 1 – от ул. Полежаева до территории, занимаемой киномаксом «Победа» площадью S1 = м2 = 318 га.

Участок № 2 – S2 = 69174 – 31800 = 37374 м2 ≈ 3,74 га.

На участке № 1 расположены жилые дома № 23 и № 27 по пр. Ленина и № 80 по ул. Володарского, с общей площадью жилых помещений Sо.уч.1 = 10097 м2.

При расчетной жилищной обеспеченности 18 м2/чел. в этих домах проживают:

N1 ≈ ≈ 561 чел.

т.е. фактическая плотность населения на участке № 1 составляет:

Р1 =  чел./га, что составляет 38% от допустимой плотности населения на данном участке.

На участке № 2 расположены жилые дома №№ 31, 33, 35, 37, 39, 41 и 43 по пр. Ленина, и №№ 90, 92, 92а и 94 по ул. Володарского, с общей площадью жилых помещений SО.УЧ.2 = 24810,52 м2.

В этих домах проживают:

N2 ≈ ≈1378 чел.,

т.е. фактическая плотность населения на участке № 2 составляет

Р2 = = 377 чел./га, что составляет 82% от допустимой нормативной плотности населения.

В целом по рассматриваемому кварталу количество населения

N =  чел.,

средняя плотность населения по кварталу в настоящее время

Р = чел./га, что составляет 62% от нормативной.

см. лист 5

3.3. Определение площадей земельных участков.

Определение нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах и установление их границ проводится с целью формирования кондоминиума как единого обособленного комплекса недвижимого имущества (в том числе его развития): установление земельной доли в общей собственности,  приходящегося на каждого домовладельца в кондоминиуме исходя из площади помещений, находящихся в его собственности; эффективного использования земель городских и сельских поселений и повышения уровня их благоустройства; налогооблажение; учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в кондоминиумах.

Для определения величины минимально-необходимых нормативных земельных участков, бесплатно передаваемых в общую долевую собственность жильцов существующих домов принят принцип определения величины удельных показателей земельной доли для зданий разной этажности на основе градостроительных нормативов различных периодов массового жилищного градостроительства, с учетом п. 3.8 СП 30-101-98, если фактический размер земельного участка меньше нормативного, размер земельной доли определяется по факту.

Удельный показатель земельной доли (Уз.д.) принимается по СП 30-101-98 «Методические указания…» по табл. Приложения А, с нормой расчетной жилищной обеспеченности по СНиП 2.07.01-89*, равной 18 м2/чел. с общей площади.

Удельный показатель земельной доли – это площадь жилой территории в границах планировочной единицы, приходящейся на 1 м2 общей площади жилых помещений.

а) Жилой дом № 23 с пристроем по пр. Ленина:

- 5 эт. ж.дом построен в 1963 г. УЗ.Д. = 1.34, общая площадь жилых

помещений 2350.1 м2.

Нормативная площадь земельного участка для 5 эт. дома S= 2350.1х1.34 = 3149 м2.

Для 2х эт. пристроя, построенного в 1937 г., с общей площадью жилых помещений 591.4 м2, У= 2.84.

S= 591.4 х 2.84 = 1680 м2

S= 3149 + 1680 = 4829 м2

Фактически дом № 23 с пристроем, согласно данных, представленных 08.09.2006 г. филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация» по Республике Мордовия, занимает земельный участок площадью S= 3720 м2.

Следовательно, согласно п. 3.8 СП 80-101-98 земельные участки для кондоминиумов распределяем между 5ти-эт. домом и 2х-эт. пристроем пропорционально их земельным долям:

Тогда расчетная площадь земельного участка для кондоминиума дома № 23 по пр. Ленина будет равна:

SК23 = S= 3149 х 0,77 = 2426 м2

Таким образом, рассчитываем площади земельных участков для всех существующих жилых домов, расположенных в квартале, ограниченном ул. Полежаева, Ленина, Володарского, если фактическая площадь участка меньше нормативной, за расчетную принимаем фактическую площадь участка.

Результаты расчета сведены в таблицу 3.

3.4. Результаты расчетов нормативных размеров земельных участков для кондоминиумов.

Табл.3.

| Адрес объекта | Год пост-ройки | Площадь застройки м2 | Общая площадь м2 | Удельный показатель земляной доли УЗ.Д. | Нормативная площадь земельного участка м2 | Пл. участка Согласно данных ФГУП Ростех- инвента-ризация м2 | Расчетная площадь земельных участков для кондоминиумов SК – м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проспект Ленина |
| ж/д № 23 | 1963 | 908,5 | 2350,1 | 1,34 | 3,149 | 2426 | 2426 |
| Пристрой № 23 | 1937 | 394,3 | 591,4 | 2,84 | 1680 | 1294 | 1294 |
| ж/д № 27, 27а | 1960 1984 | 1415,6 | 2886,1 | 1,32 | 3810 | 3915 | 3915 |
| ж/д № 31 | 1963 | 1217,5 | 1359,5 | 1,57 | 2134 | 2343 | 2343 |
| ж/д № 33 | 1952 | 660,4 | 1007,6 | 2,00 | 2015 | 1416 | 1416 |
| ж/д № 35 | 1951 | 879,1 | 1784,8 | 2,00 | 2570 | 2840 | 2840 |
| ж/д № 37 | 1950 | 506,5 | 988,3 | 2,00 | 1977 | 1660 | 1660 |
| ж/д № 39 | 1960 | 477,4 | 988,94 | 2,00 | 1977 | 1566 | 1566 |
| ж/д № 41 | 1962 | 1095,5 | 2518,9 | 1,57 | 3955 | 2965 | 2965 |
| ж/д № 43 | 1954, 1959 | 1624,3 | 3462,0 | 1,57 | 5435 | 3156 | 3156 |
|  |  |  |  |  | 28702 | 23581 |  |
| Ул. Володарского |
| ж/д № 80 | 1973 | 1353,9 | 4860,4 | 1,34 | 6513 | 4490 | 4490 |
| ж/д № 90 | 1975 | 1079,7 | 3159,73 | 1,32 | 4171 | 4171 | 4171 |
| ж/д № 92 | 1973 | 1079,7 | 3951,65 | 1,32 | 5216 |  | 3630 |
| ж/д № 92а | 1989 | 716,52 | 2952,1 | 0,92 | 2716 | 3630 | 2716 |
| ж/д № 94 | 1968 | 716,3 | 2637,0 | 1,34 | 3534 | 2716 | 2387 |
|  |  |  |  |  | 22150 | 2387 |  |
| Итого: | 13858,42 | 35498,92 |  | 50852 | 40975 | 40975 |

Р.S. Площадь участка между ж.д. № 23 и пристроем разделена пропорционально их

удельным земляным долям:

К =              S3149 х 0,77 = 2426 м2

S1680 х 0,77 = 1294 м2

3.5. Расчет сверхнормативной территории.

В соответствии с выполненными расчетами (итоги расчета приведены в табл. 3) определяем нормативную площадь земельных участков для существующих домов:

На участке № 1 → SК1 =SК23 + SК80 + SК27 = 2426 + 4490 + 3915 =10831 м2

На участке № 2 – SК2 =SК31 + SК33 + SК35 + SК37 + SК39 + SК41 +

+ SК43 + SК90 + SК92 + SК92а+ SК94 = 28850 м2.

Общая площадь земельных участков для кондоминиумов существующих домов SК = SК1 + SК2 = 10831 + 28850 = 39681 м2.

Для определения площади перспективной застройки в рассматриваемом квартале, определим площадь жилой застройки, исключив из расчетной площади Sр площадь, занимаемую нежилыми зданиями, с добавлением территории сносимых бани и пристроя к ж.д. № 23.

SЖ = SР – SН.Ж. + SБ + SПР. = 76674 – 14060 + 2850 + 1294 = 66758 м2.

Общая сверхнормативная площадь территории рассматриваемого квартала (с учетом территории сносимых зданий) SС.Н. = SЖ - SК = 66758 – 39681 = 27077 м2.

На сверхнормативной территории возможно построить 5-9-14 этажные здания.

Учитывая градостроительную ситуацию и фактическую застройку рассматриваемого квартала целесообразно вести строительство в три очереди.

3.6. Расчет перспективной застройки.

3.6.1. Участок № 1.

Расчетная площадь территории жилой зоны участка № 1:

SЖ1 = S1 – SНЖ.1 = 31800 – 3366 – 293 –275 = 27866 м2

Сверхнормативная площадь на участке 1:

SСН1 = SЖ1 – SК1 = 27866 м2 – 10831 = 17035 м2

При сносе 2х-этажного пристроя к жилому дому № 23 возможно строительство I-й очереди строительства.

Площадь территории прилегающего к сносимому пристрою – SI ОЧ. = 5360 м2 (см. схему 1).

При норме расчетной жилищной обеспеченности 18 м2/чел. и строительства на этой территории 9÷14 эт. жилого дома удельная земляная доля согласно приложения А Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах СП30-101-98 равна:

УЗД.9÷14 =

Тогда общая площадь жилых помещений Iой очереди строительства не должна превышать

SОБ.IойОЧ. =  ;

При последующем сносе бани № 1, к сверхнормативной территории добавляется территория, занимаемая баней со вспомогательными постройками и прилегающей свободной территорией SII ОЧ. = 3021 м2.

Тогда свободная территория первой и второй очередей строительства:

S1+2 = 5360 + 3021 = 8381 м2

Общая площадь жилых помещений первой и второй очередей строительства с этажностью 9÷14 эт. не должна превышать

Учитывая дефицит и высокую стоимость земли в центре г. Саранска рекомендуется строительство в этом квартале жилья с повышенным комфортом (норма расчетной обеспеченности – 24 м2/чел.общ.пл.), на территории S1+2 можно построить 9÷14 эт. дом с общей площадью S*ОБ.1+2.

;

В таком доме будут проживать n1+2 ≈

При сносе (выносе) металлических гаражей из жилой зоны участка № 1 рассматриваемого квартала высвобождается территория для последующей очереди строительства.

S3 = SЖ.1 – S1+2 = 17035 м2 - 8381 м2 = 8654 м2

Из этой площади исключается площадь, непригодная для жилой застройки – между кооперативными гаражами и ул. Володарского, расположенная в полосе отчуждения железной дороги.

SО = 1055 м2 тогда S3Р = 8654 – 1055 = 7599 м2

На этой территории возможно построить 4÷5 эт. жилой дом с общей жилой площадью

В этом доме могут проживать n3 =

Всего на участке № 1 после полной застройки территории будут проживать

N1 = 561 + 802 + 358 = 1720 чел.

Всего в квартале (на участках № 1 и № 2) без реконструкции участка 2, будут проживать:

N = 1720 + 1378 = 3098 чел., что составляет 97% от расчетной (3197 чел.).

Если участки № 1 и № 2 рассматривать независимо друг от друга, то плотность населения на участке № 1 после строительства I…III очередей достигнет

n =  чел./га, что превысит нормативную плотность.

Следовательно, третья очередь строительства может быть предусмотрена на размещение не более: П3 = 3,18 х 462-(561+802) =106 чел.

В этом случае может быть построено не более Sоб.III оч. ≤ 106 х 24 ≈ 2544 м2, а всего на участке № 1 может быть построено :

Sоб.уч.1= Sоб.1+2+Sоб.III оч.=19267+2544=21811 м2 общей площади жилых домов.

Общее количество жителей после строительства 1ой, 2ой и  3ей очереди строительства на участке №1 составит N1=561+802+106=1469 чел., или 462 чел/га, что соответствует нормативной плотности населения.

3.6.2. Участок № 2.

Территория участка № 2 – S2 = 3,74 га.

На этом участке расположены жилые дома с общей площадью жилых помещений – Sуч.2 = 24810,52 м2.

Трёхэтажные жилые дома постройки 1950-1960 гг., с деревянными перекрытиями имеют в настоящее время физический износ, близкий к минимально допустимому.

Расчетная площадь территории жилой зоны участка № 2 равна:

SЖ.2 = S2 – SН.Ж.2 = 37374 – 568 – 900 – 460 – 64 –

– 233 – 124 – 102 – 144 – 32 = 34747 м2

Сверхнормативная территория участка № 2

SСН.2 = SЖ.2 – SК2 = 34747 – 24810,5 = 9936,5 м2

Сверхнормативная территория участка №2 расположена отдельными участками, примыкающими к существующим кооперативным гаражам-стоянкам и для размещения многоэтажной застройки не пригодна без сноса существующих жилых домов. Эта территория может быть использована для строительства котеджной застройки индивидуальными жилыми 1÷2 эт. домами, объектами коммунального обслуживания населения или строительства автостоянки.

3.7. В ы в о д ы.

3.7.1. Плотность населения квартала.

Территория квартала, ограниченного ул. Полежаева, пр. Ленина и ул. Володарского, имеет общую площадь 76674 м2, на которой располагаются три зоны размещения объектов различного назначения:

1. Жилая зона, где расположены четырнадцать жилых домов 3-4-5-9-этаж-ых, и баня № 1, подлежащая выносу из этой зоны.

2. Зона объектов социально-культурного назначения, где расположены ки-номакс «Победа» и театр кукол.

3. Зона коммунально-бытового назначения, где располагаются теплопунк-

ты, кооперативные гаражи, кирпичные сараи и трансформаторные подстанции.

На территории квартала в настоящее время, согласно данных Саранского отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Республике Мордовия от 08.09.2006 г. № 2929 имеется 35499 м2 общей площади жилых помещений.

При жилищной обеспеченности 18 м2/чел. (согласно СНиП 2.01.07-89*) в рассматриваемом квартале проживает примерно:

35499 : 18 ≈ 1972 чел.,

т.е. плотность населения в квартале равна ~ 278 чел./га.

Максимально-допустимая плотность населения в реконструируемых кварталах согласно СНиП 2.01.07-89* Приложения 4, табл. 2 – 462 чел./га, т.е. в настоящее время фактическая плотность населения составляет 60% от нормативной, следовательно в квартале имеется сверхнормативная территория, на которой возможно перспективное строительство жилых домов.

3.7.2. Перспективная застройка квартала.

Жилая зона рассматриваемого квартала условно разделяется на два участка:

• участок № 1 – от ул. Полежаева до территории киномакса «Победа»;

• участок № 2 – от территории театра кукол до привокзальной площади.

На участке № 1 имеется сверхнормативная территория площадью – 17035 м2, на которой поочередно, после сноса 2х-этажного пристроя к жилому дому № 23, бани № 1 и выноса из жилой зоны металлических гаражей (~ 80 шт.) - можно построить жилые дома переменной этажности (5-9-14 эт.) общей площадью 21811 м2, при жилищной обеспеченности 24 м2/чел. (см. схему № 1).

На участке № 2 имеется сверхнормативная территория площадью – 9936 м2,

Но перспективное строительство возможно только при условии сноса некоторых, наиболее ветхих, 3х-этажных домов. В настоящее время строительство жилых многоэтажных домов на участке №2 невозможно. Рекомендуется использовать для размещения объектов по обслуживанию населения и для устройства мест отдыха населения квартала.

Таким образом, после сноса пристроя к жилому дому № 23, бани № 1 и выноса металлических гаражей, в квартале можно построить 5-9-14 этажные жилые дома общей площадью 21811,0 м2, количество жителей после застройки составит ~ 2847 чел. Плотность застройки составит 411 чел./га, что не превышает нормативную = 462 чел./га.

На участке № 1, между кооперативными гаражами и железной дорогой имеется возможность разместить крытую автостоянку, с выездами с улицы Володарского, общей вместимостью до 200 легковых автомашин.

Данным проектом планировки территории условно не рассматривались вопросы инженерного обеспечения проектируемых зданий, реконструкции существующих инженерных сетей, внутриквартальных проездов.

Эти вопросы будут рассматриваться в последующей работе.

Составил					Е.И. Якименко

3.8. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

к «Проекту планировки территории, ограниченной ул. Вокзальная,

Полежаева, пр. Ленина, Привокзальная площадь в г. Саранске»

(ж/дом по пр. Ленина)

| №№ п/п | Наименование документов | Кол-во стр. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Распоряжение Главы Администрации г. Саранска от 22.09.2005 г. № 2229/2 | 1 |  |
| 2. | Письмо о выборе земельного участка от 29.08.05 г. № 2522 | 2 |  |
| 3. | О согласовании размещения объекта от 06.09.05 г. № 1546/э | 1 |  |
| 4. | Сан.-эпид.-заключение от 31.08.2005 г. | 1 |  |
| 5. | Разрешение на проектирование водоснабжения и канализации от 28.09.05 г. № 395-05-Т | 1 |  |
| 6. | ТУ на телефонизацию от 14.09.05 Г. № 539 | 1 |  |
| 7. | ТУ на теплоснабжение от 04.10.05 г. № 3с/2032 | 1 |  |
| 8. | Разрешение на тепловую мощность от 13.10.05 г. | 1 |  |
| 9. | ТУ на наружное освещение от 07.12.05 г. № 111 | 1 |  |
| 10. | ТУ на ливневую канализацию от 10.10.05 г. | 1 |  |
| 11. | Схема фасадов | 1 |  |
| 12. | Схема генплана | 1 |  |
| 13. | Извещение о проведении конкурса | 1 |  |
| 14. | Письмо «Ростехинвентаризация» по РМ от 08.09.2006 г. № 2929, с приложениями | 19 |  |