Содержание

Стр.

|  | Содержание | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Состав проекта | 4 |
| 1. | Положение о размещении линейного объекта – Строительство пешеходного моста между I и II микрорайонами комплексной застройки многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградской и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) городского округа Саранска | 5 |
| 2. | Графические материалы | 9 |
| 3. | Приложения | 13 |

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании утвержденных схем территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

Руководитель проекта                           	                   	Хуртов М.В.

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ:

Книга 1. Основная (утверждаемая) часть

1. Положение о размещении линейного объекта – Строительство пешеходного моста между I и II микрорайонами комплексной застройки многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградской и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) городского округа Саранск

2.  Графические материалы:

- Чертеж планировки территории. Чертеж границ зон планируемого размещения объекта местного значения

- Схема расположения проектируемого участка

3.  Приложения

Книга 2. Материалы по обоснованию

1.  Пояснительная записка

2.  Графические материалы по обоснованию проекта планировки территории:

- Схема использования территории в период подготовки ППТ

- Схема границ зон с особыми условиями использования территории

- Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории

- Разбивочный чертеж красных линий

Книга 3. Проект межевания территории

1.  Пояснительная записка

2.  Графические материалы:

- Проект межевания территории

3.  Приложения

Положение о размещении линейного объекта – Строительство пешеходного моста между I и II микрорайонами комплексной застройки многоэтажными жилыми домами на участке между  ул. Волгоградской и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) городского округа Саранск

1. Основания для подготовки проекта планировки территории

Проект планировки территории для размещения объекта «Строительство пешеходного моста между I и II микрорайонами комплексной застройки многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградской и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) городского округа Саранск» разработан ООО «Институт «Проектмостореконструкция» на основании муниципального контракта №353-р/15 от 5 ноября 2015 г., а также на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- генерального плана городского округа Саранск, утвержденного решением Совета депутатов г.о. Саранск от 23.04.2014 г. №333

- правил землепользования и застройки г. Саранск, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, 2009 г.

- местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008 г.

- СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

2. Цели и задачи развития территории

Проект планировки территории подготовлен в целях обеспечения устойчивого развития проектируемой территории, установления параметров планируемого развития проектируемой территории, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства пешеходного моста, эксплуатации инженерных коммуникаций в границах их полосы отвода.

3. Основные проектные параметры развития территории

Республика Мордовия расположена в центре Европейской части России, между      развитыми областями Поволжья и Урала и входит в состав Приволжского Федерального округа. Транспортная система области включает авиационные, железнодорожные и автомобильные коммуникации. Наиболее доминирующим является автомобильный транспорт, далее – железнодорожный и воздушный.

Саранск – столица Республики Мордовия – основан в 1641 году. Сегодня это крупный политический, административный, экономический, научный, культурный, спортивный центр. Саранск находится в 642 км от г. Москвы. Восточная и южная территории муниципального образования городской округ Саранск граничат с землями Кочкуровского района, а западная, северная и северо-восточная с Лямбирским районом Республики Мордовия. Площадь городского округа Саранск – 394,3 кв. км.

На востоке территория муниципального образования граничит с Рузаевским районом, на юге и юго-западе - с Кочкуровским районом, на западе, севере и северо-востоке с Лямбирским районом Республики Мордовия.

Через город Саранск проходят основные транспортные связи региона. Географическое расположение города на границе Центрального и Приволжского Федеральных округов России определяет прохождение через него устойчивых транзитных автомобильных потоков в меридиональном и широтном направлении, которое обеспечивается сетью автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения. В городе расположена железнодорожная станция Саранск, где сходятся транзитные магистрали Куйбышевской железной дороги. К югу от города расположен аэропорт, через который проходят внутренние воздушные линии. Саранск обладает развитой экономикой с многоотраслевой промышленностью, которая представлена предприятиями машиностроения и металлообработки, производством электрооборудования, электронного и оптического оборудования, химической, пищевой, деревообрабатывающей, медицинской и прочими отраслями. Крупнейшими промышленными предприятиями города являются ГУП Республики Мордовия «Лисма» и ОАО «Электровыпрямитель». В Саранске развита научно-образовательная сфера: здесь расположены Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева и Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева. Для населения городского округа Саранск характерна стабилизация численности населения. Небольшое превышение уровня смертности над рождаемостью компенсируется положительными значениями миграционного сальдо. Возрастная структура населения носит регрессивный характер с численным преобладанием лиц пенсионных возрастов над молодежью. Численность занятых в экономике сравнительно невысока, имеется достаточный резерв трудоспособного населения для развития хозяйственной деятельности. Городской округ Саранск обладает развитой экономикой с многоотраслевой промышленностью. На среднесрочную перспективу он сохранит свою промышленную специализацию. Ключевыми секторами промышленности останутся: электротехническая и светотехническая, агропромышленная (пищевая промышленность и сельское хозяйство), фармацевтическая, резинотехническая.

Проектируемый объект, административно расположен в восточной части городского округа Саранск, между I и II новыми строящимися микрорайонами.

Габарит мостового сооружения по ширине принят в соответствии с заданием на проектирование.

Основные параметры сооружения. Для обеспечения непрерывности условий движения, основные параметры сооружения соответствуют действующим нормативным документам и приняты следующими:

- число полос движения – 1;

- ширина полосы движения – 5.5 м.

Схема моста 12.0+18.0+12.0 м (полные балок пролетных строений). Полная длина температурно-неразрезного пролетного строения составляет – 42.10 м. Длина сооружения – 45.70 м.

В плане мост располагается на прямой и пересекает реку Тавла под углом 90°.

Мост расположен на одностороннем продольном уклоне от опоры 4 к опоре 1.

Поперечный уклон пролетного строения – двухскатный 20‰, организуется посредством переменной высоты подферменных площадок.

Отвод воды с проезжей части осуществляется через две водоотводные трубки, расположенные у опоры 1. Отвод воды с поверхности гидроизоляции осуществляется с помощью системы продольно дренажа через дренажные трубки, установленные с шагом 6.0 м. Продольный дренаж расположен вдоль железобетонного бортика пролетного строения по всей длине моста и представляет собой каналы шириной 100 мм, заполненные дренажной смесью по рецептуре СоюздорНИИ.

Проектирование подходов к мосту выполнено с учетом требований действующих нормативных документов, данных обследования, инженерных изысканий и данных Заказчика.

Ось трассы проходит от ул. Волгоградской в сторону I микрорайона комплексной застройки многоэтажными жилыми домами и пересекает русло реки Тавла по углом 90(. Ось трассы имеет один угол поворота с вершиной угла расположенной на ПК 0+22.928.

Начало трассы ПК 0+00.000 расположено на кромке проезжей части ул. Волгоградская.

Общая протяженность участка проектирования составляет 93.385 м, в том числе:

протяженность правобережного подхода – 39.185 м;

протяженность левобережного подхода –8.500 м;

длина моста – 45.700 м.

Подходы к мосту выполнены в насыпях. На земляном полотне подходов запроектирована тротуарная дорожка шириной 4.5 м.

Дорожная одежда тротуарной дорожки состоит из следующих слоев:

песчаный подстилающий слой, толщиной – 20 см;

фракционированный щебень М800 по ГОСТ 8267*, толщиной – 12 см;

покрытие из песчаной асфальтобетонной смеси типа Д, толщиной – 4 см.

По оси пешеходной дорожки выделена полоса шириной – 1.5 м для движения велосипедов. Велосипедная дорожка выделена на полотне горизонтальной разметкой 1.2.2 – прерывистая линия шириной 0.1 м выполненная по ГОСТ Р 51256-2011.

Крутизна откосов насыпи составляет 1:1.5.

Проект планировки территории не увязан с вертикальной планировкой прилегающей территории в связи с тем, что не завершен комплекс проектных работ на данной территории.

Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта 1158 кв.м.,

в том числе:

площадь формируемого  земельного  участка  для  размещения  объекта  (постоянный  отвод)  -1158 кв.м.,

Земельный участок на период строительства (временный отвод) согласно письму КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» № 06/90 от 05.02.2016 г. не требуется.

В проекте определены красные линии с учетом земельных участков зарезервированных для строительства пешеходного моста. В свою очередь, красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты).

Зона размещения линейного объекта расположена в охранной зоне ливневой канализации, канализации и линии ВЛ 0.4 кВ освещения.

В соответствии с постановлением Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", охранные зоны устанавливаются:

- вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии

- при напряжении до 1 кВ - 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);

Охранная зона канализации установлена в соответствии с СНиП 3.05.04-85* - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 5 метров с каждой стороны трубопровода.

2. Графические материалы

Перечень чертежей

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ПП-1 | Чертеж планировки территории. Чертеж границ зон планируемого размещения объекта местного значения | 1 лист |
| ПП-2 | Схема расположения проектируемого участка | 1 лист |

1

2

3. Приложения