Градостроительная документация и технические решения, принятые в проекте планировки, соответствуют требованиям действующих экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0064.02-2010-2127317852-И-027, выдано Некоммерческим партнерством «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» 03.12.2012 г., г. Нижний Новгород.

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  №0109.03-2010-2127317852-П-022, выдано Некоммерческим партнерством «Объединение нижегородских проектировщиков» 03.12.2012 г., г. Нижний Новгород.

Гл. архитектор проекта			В. А. Садовников

ООО «Научно-производственное предприятие «Инженер».

Права ООО «НПП «Инженер» защищены действующим законодательством Российской Федерации об авторском праве.

Документация может быть использована при строительстве и эксплуатации только данного объекта. Внесение в документацию изменений, дополнений, переработка, воспроизведение, распространение, публичный показ производятся исключительно с согласия ООО «НПП «Инженер».

Том II. Материалы по обоснованию проекта планировки

Заказчик:                         КУ городского округа Саранск «Градостроительство»

Контракт:                                                                          № 1 от 31.08.2015г.

Исполнитель:                                                               ООО НПП "Инженер"

Генеральный директор__________________________________     Л.И.Токмолаева

Главный архитектор проекта_______________________________ В.А.Садовников

Авторский коллектив:

Начальник отдела картографии____________________________  Л.Г.Немова

Главный архитектор проекта_______________________________ В.А.Садовников

Инженер ______________________________________ _________А.С.Моисеев

Архитектурно-планировочное решение территории:

Главный архитектор проекта ______________________________ В.А.Садовников

Инженерное обеспечение и инженерная подготовка территории:

Инженер ________________________________________________ А.С. Моисеев

Межевание территории:

Инженер ________________________________________________ А.С. Моисеев

ЧАСТЬ I.  ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..	6

РАЗДЕЛ 1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ.	7

  - .РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК.....................................................7

  - .АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ……………………………......9

1.3. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СУЩЕСТВУЮЩЕГО НЕЖИЛОГО ФОНДА ………………11

РАЗДЕЛ 2.  АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ………………………………17

2.1. АРХИТЕКТУРНО ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ  ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.....................……………………………...............................………………………17

2.2. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ДОСТУПНОЙ  СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.........…………………………………20

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПО ОПИСАНИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  И ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ……………………………………………..........................……………………………. 20

3.1 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ.……………. ….20

3.2 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.…………………………………………………………..23

3.3 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ.……………………...……………………….28

РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.……………………………………………………………………28

4.1 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ.………………………………………………………………………..28

РАЗДЕЛ 5. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ …… 31

5.1 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ   СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧС НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ...………………………31

5.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА...……………………………………………………………………33

5.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА.………………………………………………………………………...34

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ………………………………………..36

ЧАСТЬ II.  ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ

| Наименование | Лист |
| --- | --- |
| Схема размещения проектируемой территории в структуре города Саранска | Лист 1 |
| Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М1:1000 | Лист 2 |
| Схема красных линий и разбивочный чертеж линий М 1:1000 | Лист 3 |
| Схема организации улично - дорожной сети и схема движения транспорта М 1:1000 | Лист 4 |
| Схема границ территории объектов культурного наследия М 1:2000 | Лист 5 |
| Схема границ зон с особыми условиями использования территории М1:1000 | Лист 6 |
| Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М1:1000 | Лист 7 |
| Схема инженерных сетей М1:1000 | Лист 8 |

ВВЕДЕНИЕ

Разработка  проекта планировки  территории, ограниченной автодорогой на Ульяновск, ул.1-ая Промышленная, Александровским шоссе (в районе промышленной зоны), включая топографическую съемку. выполнена  на основании   Контракта № 1 от 31.08.2015г. и  заданием на  разработку градостроительной документации от 31.08.2015г. КУ  городского округа Саранск «Градостроительство».

Проект планировки территории разработан в целях обеспечения устойчивого развития территории,  установления границ земельных участков и выделения на них элементов планировочной структуры   вновь проектируемых  объектов капитального строительства.

Основными задачами данного проекта планировки территории являются:

- анализ существующей и запроектированной застройки с определением границ землепользований в границах разработки проектных решений и смежных территорий;

- установление (определение) планировочных ограничений, границ охраняемых территорий;

- установление  зон  планируемого  размещения  объектов индивидуального  промышленного строительства;

- разработка схем планировочных  решений  промышленной застройки;

- установление параметров планируемого развития транспортной сети в пределах застройки квартала;

- проектирование красных линий;

- создание нормальных эргономичных условий труда и  безопасной производственной среды на проектируемых объектах.

Работы по разработке проекта планировки территории выполнены  соответственно требованиям следующих правовых и нормативно-технических документов:

1. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

2. Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ.

3. Местных нормативов градостроительного проектирования  г.о.   Саранск №193 от 28.10.2008г.

4. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52- ФЗ от 30.03.1999 г.

5. Федерального закона №221 ФЗ от 24.06.2007г. «О государственном кадастре недвижимости»;

6. «Генерального плана  городского округа г. Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск», разработанного ОАО «Гипрогор», Москва, 2008г.

7. Правил землепользования и застройки  городского округа Саранск, рабочих поселков Николаевка и Ялга ( решение Совета депутатов г.о.Саранск №425 от 12.11.2009г.).

8. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

9. СП 42.13330.2011  « Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

10. СП 59.13330.2012  « Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

РАЗДЕЛ 1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ

1.1.РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САРАНСКА

Проектируемая территория, рассматриваемая данным проектом, представляет собой северную часть Пролетарского района города , условно названную «квартал»,   площадью 1753051,9м2.

Зона промышленного строительства формируется в его сложившейся планировочной структуре вновь проектируемыми 	земельными участками,  условно пронумерованными от 1 до 14.

Рассматриваемая часть территории ограничена дорогой Ульяновск, ул. 1-ой Промышленной, Александровским шоссе (в районе промышленной зоны), выходит и пересекает федеральную трассу М5, граничит с зоной Куйбышевской ж/дороги, что способствует развитию в этой части города торгового, транспортного логистического центра.

Центральная  часть квартала полностью застроена. Здесь расположены промышленные предприятия различных отраслей. Площади территорий проектируемых участков пустуют.

На территории  имеются сформировавшиеся зеленые насаждения. Весь участок  разделен редкими островками  из деревьев и кустарников пород:  сосна, рябина красная, терн, шиповник.

В настоящее время  территория   как  сельхозугодья  не используется.

Застройка в границах проектирования представлена промышленными объектами различной этажности. Рассматриваемые земельные участки частично сформированы и поставлены на кадастровый учет. В границах проектирования не выделены участки для комплексного освоения в целях жилищного строительства, для ведения подсобного хозяйства и для осуществления рекреационной деятельности.

Автомобильное сообщение и подъезд  к кварталу осуществляется по 1-ой Промышленной улице и Александровскому шоссе (смотри  рис.1.1.1).

Местная улично-дорожная сеть представлена проездами с грунтовым и асфальтовым покрытиями.

Рисунок 1.1.1 Ситуационный план

1.2 АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

При разработке проектной документации  использованы:

- сведения филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Мордовия о земельных участках, расположенных на проектируемой территории;

- сведения Саранского отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Республике Мордовия о зданиях и сооружениях, расположенных на проектируемой территории;

- сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на объекты недвижимости (земельные участки);

- сведения КУ г.о. Саранск «Градостроительство» о проектируемой территории в виде схем предварительного согласования и чертежи градостроительных планов.

Граница территории разработки проектной документации определена в соответствии со схемой размещения проектируемой территории на ситуационном плане и согласована с Управлением градостроительства и архитектуры Администрации г. о. Саранск.

Проектируемая территория расположена в северной части г. Саранска (район активной промышленной зоны).

Согласно Правилам землепользования и застройки г.о. Саранск №425 от 12.11. 2009г (с изменениями)  проектируемая территория  расположена в границах следующих  территориальных зон (см. Рисунок 1.2.1):

- П2     -  зона предприятий II класса опасности П2. Предназначена для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий не выше II класса ности, имеет санитарно-защитную зону 500м.

- П3      - зона предприятий III класса опасности П3. Предназначена для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий и складских баз III класса опасности, имеет санитарно-защитную зону 300м.

- П4       -  зоне предприятий IV класса опасности П4. Предназначена для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий не выше IV класса опасности, имеет санитарно-защитную зону 100м.

- П5     -   зона предприятий V класса опасности П5. Предназначена для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий и складских баз V класса опасности, имеет санитарно-защитную зону 50м  c низким уровнем шума и загрязнения.

- СП1   -   зона специального назначения. Предназначена для обеспечения правовых условий для режимных объектов ( в т.ч. водозаборов) .

11     12    10        8          9       7     6

1       2     13        3         14      4     5

Рис.1.2.1  Фрагмент схемы градостроительного зонирования территории проектируемого квартала согласно Правилам землепользования и застройки г.о. Саранск №425 от 12.11. 2009г (с изменениями)

Примечание:

На приведенном выше фрагменте схемы :

-  условно обозначены все проектируемые участки;

- официально утвержденные кадастровые границы имеют участки с условными номерами 12, 13 и 14;

Проектом планировки  предлагается переоформление (перевод)  участка с условным номером 3 полностью в состав территориальной зоны  П2, поскольку его территория здесь располагается в двух зонах – П2 и П3 .

1.3 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СУЩЕСТВУЮЩЕГО НЕЖИЛОГО ФОНДА

| Сводная таблица существующего нежилого фонда |
| --- |
| № п/п | № участка | Правообладатель земельного участка. адрес | К№ объекта капитального строительства | Наименование здания, корпуса | Год постройки | Этажность | Износ здания, % | Общая площадь здания, кв.м/ протяженность, кв.. | Площадь застройки, кв.м | Площадь ЗУ по данным ГКН, кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | ООО "ВКМ-Сталь" | 13:23:1009014:87 | Копровый цех | 1973 | 1 | 38 | 932.7 | 932.7 | 97948 |
| 2 | 11 |  | 13:23:1009014:70 | насосная станция I-го подъема (Лит. Ч) | 1968 | 1 | 45 | 75.6 | 75.6 | 3509 |
| 3 | 16 |  |  | насосная станция I-го подъема (Лит. Ч1) |  |  |  |  |  | 4058 |
| 4 | 41 |  |  | насосная станция I-го подъема (Лит. Ч2) |  |  |  |  |  | 3144 |
| 5 | 63 |  | 13:23:1009014:64 | склад ковкого чугуна (Лит. Е) | 1979 | 1 | 39 | 1037.5 | 1037.5 | 97649 |
| 6 | 68 |  | 13:23:1009014:93 | скрапобаза | 2009 | 1 | 0 | 5818.7 | 5818.7 | 200861 |
| 7 |  |  | 13:23:1009014:98 | пристрой к части здания блока цехов №01 (термообрубной участок среднего литья) (Лит. А1) | 2008 | 1 | 0 | 3663.3 | 3663.3 |  |
| 8 |  |  | 13:23:1009014:79 | склад импортного оборудования (Лит. Н) | 1973 | 1 | 40 | 1971.3 | 2103 |  |
| 9 |  |  | 13:23:1009014:73 | здание центральной проходной | 1990 | 2 | 57 | 214.2 | 332.3 |  |
| 10 |  |  | 13:23:1009014:56 | автомобильные весы (Лит. Я) | 1977 | 1 | 40 | 25.1 | 122.3 |  |
| 11 |  |  | 13:23:1009014:59 | автогаражный комплекс (Лит. С) | 1974, 80 | 3 | 44 | 5422.4 | 2724.2 |  |
| 12 |  |  | 13:23:1009014:60 | склад на базе (Лит. О) | 1989 | 1 | 15 | 2583.1 | 2583.1 |  |
| 13 |  |  | 13:23:1009014:138 | здание диетической столовой цеха № 5 (лит. К) | 1987 | 1 | 33 | 186,1 | 713.6 |  |
| 14 |  |  |  | пристройка (лит. К1) |  | 1 | 27 | 286,4 |  |  |
| 15 |  |  | 13:23:1009014:145 | склад открытого хранения(р-н ск ОВК) | - | 1 | - | - | 10753.4 |  |
| 16 |  |  | 13:23:1009014:129 | блочные компрессорные станции №1 и №2, трансформаторная подстанция ТП-1Б (лит. I, II ,III) | 2010 | 1 | 0 | 111 | 111 |  |
| 17 |  |  | 13:23:1009014:128 | часть здания блока цехов № 01 (лит. А) | 1969 | 4 | 36 | 60721.7 |  |  |
| 18 |  |  | 13:23:1009014:130 | железнодорожные весы (лит. AH; I) | 2010 | 1 | 0 | 13,6 | 80,2 |  |
| 19 |  |  | 13:23:1009014:90 | здание бокса-профилактория (гараж) с лабораторией внешней приемки (лит. АД) | 1980 | 2 | 28 | 1696,6 | 1696,6 |  |
| 20 |  |  | 13:23:1009014:84 | блок цехов № 01 (лит.А) | 1969 | 2-4 | 36 | 44974,6 | 44974,6 |  |
| 21 |  |  | 13:23:1009014:80 | склад сыпучих материалов (Лит. Л) | 1979 | 1 | 50 | 1341.3 | 1341.3 |  |
| 22 |  |  | 13:23:1009014:106 | склад масел и химикатов (Лит. АВ) | 1969 | 1 и 2 | 31 | 1732.5 | 2207.6 |  |
| 23 |  |  |  | (Лит АВ1) | 1989 | 1 | 7 | 761 |  |  |
| 24 | 69 |  | 13:23:1009014:144 | здание диетической столовой (Лит. И) | 1984 | 1 | 34 | 254.7 | 254.7 | 52260 |
| 25 |  |  |  | пристройка (лит. И1) | 1984 | 1 | 31 | 197.1 | 197.1 |  |
| 26 |  |  | 13:23:1009014:97 | пристрой к литейному цеху № 3 (Лит. Б1) | 2008 | 1 | 0 | 8889.6 | 8889.6 |  |
| 27 |  |  | 13:23:1009014:66 | литейный цех №3 (Лит. Б) | 1976 | 2 | 38 | 44206.9 | 24933.1 |  |
| 28 |  |  | 13:23:1009014:67 | склад, цех №3 (Лит. В) | 1979 | 1 | 45 | 773.1 | 801.7 |  |
| 29 | 71 |  | 13:23:1009014:91 | бытовые помещения сталелитейного цеха №3 (Лит. Ю) | 1972 | 4 | 30 | 11613.9 | 2580.2 | 97649 |
| 30 |  |  |  | Пристройка (Лит. Ю1) | 1972 | 1 | 13 | 170.9 | 170.9 |  |
| 31 |  |  | 13:23:1009014:94 | компрессорная станция | 2010 | 1 | 0 | 247.5 | 247.5 |  |
| 32 |  |  | 13:23:1009014:102 | медсанчасть (Лит. А) | 1965 | 2 | 38 | 650 | 449.3 |  |
| 33 |  |  | 13:23:1009014:83 | литейный цех (Лит. Д) | 1973 | 2 | 42 | 33355 | 17655.3 |  |
| 34 | 72 |  | 13:23:1009014:69 | здание энергоблока (Лит .Ф) | 1968 | 1 | 36 | 293.6 | 293.6 | 27242 |
| 35 |  |  | 13:23:1009014:71 | энергоблок с насосной и компрессорной станцией (Лит. Х) | 1972 | 1 | 41 | 2928.5 | 1995.7 |  |
| 36 | 73 |  | 13:23:1009014:77 | учебный центр | 1984 | 2 | 12 | 814.7 | 672.7 | 61193 |
| 37 |  |  | 13:23:1009014:63 | склад стального литья (Лит. З) | 1984 | 1 | 42 | 1674 | 1674 |  |
| 38 |  |  | 13:23:1009014:82 | цех №61 (Лит. Ж) | 1969, 1986 | 2 | 58 | 36903.6 | 23460.2 |  |
| 39 |  |  | 13:23:1009014:61 | склад готовой продукции (Лит. М) | 1963 | 1 | 55 | 520.3 | 520.3 |  |
| 40 | 78 |  | 13:23:1009014:101 | здание насосной станции (Лит. Ч) | 1968 | 1 | 35 | 394.1 | 375.4 | 13215 |
| 41 | 77 | Акционерное общество "Цветлит" ш Александровское, д 22 | 13:23:1009014:85 | административно-бытовой корпус (Лит. А) | 2006 | 4 | 0 | 4548.7 | 3872.7 | 66529 |
| 42 |  |  | 13:23:1009014:55 | КПП-2 (лит. Д) | 2006 | 1 | 0 | 10,3 | 17,3 |  |
| 43 |  |  | 13:23:1009014:54 | КПП-1 (Лит. В) | 2006 | 1 | 0 | 76.7 | 84.7 |  |
| 44 |  |  | 13:23:1009014:53 | здание производственного корпуса | 2006 | 1 | 0 |  | 15737.3 |  |
| 45 |  |  | 13:23:1009014:127 | часть здания блока цехов № 01 (лит. А) | 1969 | 2-4 | 36 | 44974,6 | 44974,6 |  |
| 46 | 75 | ОАО СЛЗ "Центролит" | 13:23:1009013:155 | склад (лит. А) | - | 1 | 31 | 147 | 393 | 4276 |
| 47 |  |  | 13:23:1009014:123 | овощехранилище (лит. А) | 1974 | 1 | 42 | 1561.2 | 1561.2 |  |
| 51 | 41 | Городской округ Саранск ш Александровское, д 22 | 13:23:1009014:100 | водозаборная(артезианская) скважина №23038 | 1971 |  |  |  | 190 | 3144 |
| 52 | 70 | Общество с ограниченной ответственност "Беллит" ш Александровское, д 22 | 13:23:1009014:58 | производственно-технологический корпус (лит. ЩЩ) | 2007 | 1 | 0 | 823,7 | 833,5 | 3596 |
| 53 |  |  | 13:23:1009014:86 | станция защитного газа (лит.Щ) | 1973 | 1 | 43 | 1022,9 | 1220,6 |  |
| 54 | 65 | Государственное учреждение "1 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Мордовия" | 13:23:1009014:95 | пожарное депо учебный пункт (лит. А) | 1972 | 3 | 34 | 611,9 | 643 | 4267 |
| 55 | 20 | Муниципальное предприятие городского округа Саранск "Горремдорстрой" | 13:23:1009013:150 | производственное здание №9 (лит. Б) | 1992 | 1 | 36 | 270,6 | 320,9 | 28890 |
| 56 |  |  |  | гараж (лит. Б1) | 2003 | 1 | 5 | 120,6 | 140,6 |  |
| 57 |  |  | 13:23:1009013:151 | производственное здание №16 (лит. Л) | 1993 | 1 | 32 | 263,3 | 318,8 |  |
| 58 |  |  | 13:23:1009013:152 | производственное здание №17 (Лит. Н) | 1993 | 1 | 34 | 782.5 | 902 |  |
| 59 |  |  | 13:23:1009013:149 | производственное здание №13 (Лит. Р) | 1993 | 1 | 39 | 387.3 | 473.1 |  |
| 60 |  |  | 13:23:1009013:144 | производственное здание №20 (Лит. С) | 1993 | 1 | 29 | 388.9 | 489.3 |  |
| 61 |  |  | 13:23:1009013:143 | производственное здание №18 (Лит. П) | 1993 | 1 | 29 | 104.6 | 130.8 |  |
| 62 |  |  | 13:23:1009013:142 | производственное здание №12 (Лит. В) | 1992 | 1 | 34 | 245 | 318.1 |  |
| 63 |  |  | 13:23:1009013:140 | производствееное здание №8 (Лит. К) | 1992 | 1 | 37 | 264.3 | 314.7 |  |
| 64 |  |  | 13:23:1009013:141 | производственное здание №21 (лит.М) | 1993 | 2 | 26 | 325,4 | 390,2 |  |
| 65 |  |  | 13:23:1009013:155 | склад (лит. А) | - | 1 | 31 | 120,6 | 393 |  |
| 66 |  |  | 13:23:1009014:123 | производственная база (лит. А) | 1964 | 1 | 60 | 554,2 | 1616,1 |  |
| 68 |  |  |  | склад (лит. Б) | 1962 | 1 | 61 | 123,4 |  |  |
| 69 |  |  |  | склад (лит. В) |  |  | 58 | 313,7 |  |  |
| 70 |  |  |  | карантинный блок (лит. Д) |  |  | 60 | 308,8 |  |  |
| 71 |  |  |  | склад (лит. Е) |  |  | 13 | 295,2 |  |  |
| 72 |  |  | 13:23:1009013:154 | производственное здание №28 (Лит. Ж) | 1993 | 1 | 35 | 255.9 | 318.8 |  |
| 73 |  |  | 13:23:1009013:153 | производственное здание №10 (Лит. Д) | 1993 | 1 | 39 | 261.3 | 318.8 |  |
| 74 | 11 | Республика Мордовия, г. Саранск | 13:23:1009013:147 | артезианская скважина с водонапорной башней | 1991 |  |  |  | 5 | 3509 |
| 75 | 16 | Республика Мордовия, г. Саранск | 13:23:1009013:146 | артскважина | 1991 |  |  |  | 15 | 4058 |
| 76 | 56 | Бацунова Любовь Иосифовна | 13:23:1009013:139 | автомобильная газоправочная станция (лит. А) | 2009 | 1 | 0 | 47,7 | 856.6 | 1102 |
| 77 |  |  |  | навес (лит. Г) |  | 1 | 0 | 90,9 |  |  |
| 78 | 39 | Открытое акционерное общество "Мордовэнерго" | 13:23:1009013:171 | производственное здание (столярная мастерская) (лит. К) | - | 1 | 23 | 446,5 | 473,3 | 18222 |
| 79 |  |  |  | пристрой (лит К1) |  | 1 |  | 26,8 |  |  |
| 80 |  |  | 13:23:1009013:138 | ПС 220/10кв "Центролит" ОПУ-110кВ (лит. А) | 1998 | 1 |  | 501,7 | 586,8 |  |
| 81 |  |  |  | ЗРУ 10 кВ (лит. А1) |  | 1 |  | 258,4 | 293,8 |  |
| 82 | 21 | ТОО "ПРЕСКОН" ш Александровское, д 32А | 13:23:1009013:135 | склад (Лит. А) | 1979 | 1 | 61 | 645.8 | 789 | 2218 |
| 83 | 12 | Бурова Татьяна Александровна ш Александровское, д 28А | 13:23:1009013:134 | здание (Лит. А) | 1964 | 1 | 65 | 265.3 | 322.5 | 8447 |
| 84 |  |  | 13:23:1009013:133 | здание (Лит. Б) | 1964 | 1 | 67 | 262.9 | 327.3 |  |
| 85 |  |  | 13:23:1009013:132 | здание (Лит. В) | 1964 | 1 | 67 | 264.2 | 327.7 |  |
| 86 |  |  | 13:23:1009013:131 | здание (Лит. Д) | 1964 | 1 | 92 | 327.7 | 327.7 |  |
| 87 | 23 | Министерство внутренних дел по Республике Мордовия | 13:23:1009013:112 | изолятор временного содержания №2 | 1971 | 1 | 40 | 305.2 | 471.5 | 1948 |
| 88 | 26 |  | 13:23:1009013:107 | здание спортивного зала (Лит. Д) | 1971 | 1 | 46 | 402 | 471.9 | 18970 |
| 89 |  |  | 13:23:1009013:106 | штаб военного городка (Лит. Б) | 1971 | 1 | 35 | 295.6 | 358.1 |  |
| 90 |  |  | 13:23:1009013:105 | склад (Лит. Ж) | 1971 | 1 | 38 | 126.4 | 145.7 |  |
| 91 |  |  | 13:23:1009013:103 | контрольно-пропускной пункт (Лит. В) | 1971 | 1 | 30 | 42.8 | 42.8 |  |
| 92 |  |  | 13:23:1009013:102 | здание городка на 10 служебных собак (Лит. П) | 1971 | 1 | 68 | 30.8 | 30.8 |  |
| 93 |  |  | 13:23:1009013:100 | Овощехранилище (лит. М) | 1971 | 1 | 69 | 68,7 | 68,7 |  |
| 94 |  |  | 13:23:1009013:104 | склад имущества (Лит.Н) | 1971 | 1 | 38 | 102.9 | 119.6 |  |
| 95 |  |  | 13:23:1009013:128 | здание межрайонного изолятора временного содержания и приемника распределителя г. Саранска | 1975 | 3 | 10 | 1788.5 | 1179.6 |  |
| 96 | 8 | Республика Мордовия, г. Саранск |  | Проходная (Лит. Д) | 1980 | 1 | 50 | 46.7 | 46.7 | 32102 |
| 97 | 10 | ООО "Босал" |  | Административное здание (Лит. А) | 1980 | 2 | 25 | 413.5 | 413.5 | 2053 |
| 98 |  |  |  | Лит. Г1 | 1980 | 1 | 24 | 595.6 | 595.6 |  |
| 99 |  |  |  | Лит. К, К1 | 1980 | 1 | 24 | 996.9 | 996.9 |  |
| 100 |  |  | 13:23:1009013:169 | склад (Лит. В) | 1980 | 1 | 49 | 6858 | 7151.9 |  |
| 101 |  |  |  | Проходная (Лит. Б) | 1980 | 1 | 33 | 33.9 | 33.9 |  |
| 102 |  |  |  | Склад (Лит. И) | 1980 | 1 | 19 | 206.3 | 206.3 |  |
| 103 | 14 | Общество с ограниченной ответственностью "Спецэнергомонтаж", ш. Александровское, д 26 | 13:23:1009013:122 | склад промышленных товаров |  | 1 |  |  | 313.7 | 6529 |
| 104 |  |  | 13:23:1009013:120 | производствено-бытовой корпус | 1967 | 1 |  |  | 450.9 |  |
| 105 |  |  | 13:23:1009013:121 | склад продуктовых товаров | 1962 | 1 |  |  | 123.4 |  |
| 106 |  |  | 13:23:1009013:123 | карантинный блок |  | 1 |  |  | 308.8 |  |
| 107 | 9 | Общество с ограниченной ответственностью СК "Спецмонтажстрой" | 13:23:1009013:99 | площадка и подъезды крытой стоянки | 1986 |  |  |  | 3780.6 | 9229 |
| 108 |  |  | 13:23:1009013:117 | крытая автостоянка, автозаправки и ЭМА (Лит. А) | 1980 | 1 | 25 | 381.1 | 237.5 |  |
|  |  |  |  | Проходная (Лит. Б) | 1980 | 1 | 33 | 25 | 33.9 |  |
|  |  |  |  | Склад (Лит. В) | 1980 | 2 | 49 | 5357.3 | 6858 |  |
|  |  |  |  | Склад для автомашин (Лит. Г) | 1980 | 1 | 24 | 446.4 | 446.4 |  |
|  |  |  |  | Проходная (Лит. Д) | 1980 | 1 | 33 | 46.7 | 61.7 |  |
|  |  |  |  | Лит. Ж | 1980 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лит. И | 1982 | 1 | 19 | 206.3 | 206.3 |  |
| 109 | 66 | ш Александровское, д 22 | 13:23:1009014:122 | Склад крепителей | 1972 | 1 | 30 | 559.2 | 559.2 | 6808 |
|  | ИТОГО: | 370620,3 | 272454 | 884625 |

РАЗДЕЛ 2.    АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

2.1. АРХИТЕКТУРНО ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Проектом  предусматривается  планировка и застройка территории промышленными зданиями.

Своими транспортными и пешеходными связями  компоновка застройки естественно подчинена существующей застройке  и  перспективному развитию смежных   территорий.

Основные габаритные размеры проектируемого участка квартала 1119,2 х 2316,5 м, площадь – 173,5 га. Рассматриваемый участок представляет собой неправильный многогранник, примыкающий к автодороге «Ульяновск».

Проектом предлагается  сформировать территорию квартала 6 участками различной площади дополнительно. Проезды между ними  обеспечат оптимально быстрый доступ к любому зданию и сооружению личного, грузового  и служебного транспорта.

Основанным фактором, организующим и определяющим  планировочную структуру проектируемой территории является сложившаяся промышленная застройка.

В основу архитектурно-планировочной организации  территории положен принцип  перехода более к интенсивному ее использованию . Предлагается формирование здесь обслуживающих объектов местного значения и повышение уровня  благоустройства территории.

В северной части участка проектируются территории для размещения зданий производственного назначения и объектов транспортной инфраструктуры. В восточной части участка - объектов различного сервиса  местного значения.

Для благоустройства производственной территории планируется ее озеленение на вкрапляемых  в нее участках  общей численностью 12,5га.

Архитектурно-планировочным решением предлагается создание дополнительных производственных площадок,  свободных от застройки:

1.Участок №1 расположен в зоне предприятий III класса опасности П3. Занимает площадь 32609,04 м2, предназначен для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий и складских баз III класса вредности, имеет санитарно-защитную зону 300м.

2.Участок №2 расположен в зоне предприятий III класса опасности П3. Занимает площадь 11171,17 м2, предназначен для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий и складских баз III класса вредности, имеет санитарно-защитную зону 300м.

3.Участок №3 расположен в зонах предприятий II и III классов опасности П2 и П3. Занимает площадь 3806,79 м2, предназначен для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий не выше II и III классов вредности, имеет санитарно-защитные зоны 500м и 300м.

4.Участок №4 расположен в зоне предприятий II класса опасности П2. Занимает площадь 1830,28 м2, предназначен для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий не выше II класса вредности, имеет санитарно-защитную зону 500м.

5.Участок №5 расположен в зоне предприятий II класса опасности П2. Занимает площадь 4062,11 м2, предназначен для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий не выше II класса вредности, имеет санитарно-защитную зону 500м.

6.Участок №6 расположен в зоне предприятий II класса опасности П2. Занимает площадь 17873,11 м2, предназначен для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий не выше II класса вредности, имеет санитарно-защитную зону 500м.

7.Участок №7 расположен в зоне предприятий II класса опасности П2. Занимает площадь 8585,22 м2, предназначен для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий и складских баз II класса вредности, имеет санитарно-защитную зону 500м.

8.Участок №8 расположен в зоне предприятий V класса опасности П5. Занимает площадь 4258,67 м2, предназначен для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий и складских баз V класса вредности, имеет санитарно-защитную зону 50м c низким уровнем шума и загрязнения.

9.Участок №9 расположен в зоне предприятий V класса опасности П5. Занимает площадь 2735,94 м2, предназначен для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий и складских баз V класса вредности, имеет санитарно-защитную зону 50м  c низким уровнем шума и загрязнения.

10.Участок №10 расположен в зоне предприятий IV класса опасности П4. Занимает площадь 5562,64 м2, предназначен для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий не выше IV класса вредности, имеет санитарно-защитную зону 100м.

11.Участок №11 расположен в зоне предприятий V класса опасности П5. Занимает площадь 8181,3 м2, предназначен для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий не выше V класса вредности, имеет санитарно-защитную зону 50м c низким уровнем шума и загрязнения.

12.Участок №12 расположен в зоне предприятий V класса опасности П5. Занимает площадь 9200,4 м2, предназначен для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий не выше V класса вредности, имеет санитарно-защитную зону 50м c низким уровнем шума и загрязнения.

13.Участок №13 расположен в зоне предприятий II класса опасности П2. Занимает площадь 11250,08 м2, предназначен для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий не выше II класса вредности, имеет санитарно-защитную зону 500м.

14.Участок №14 расположен в зоне предприятий II класса опасности П2. Занимает площадь 25249,08 м2, предназначен для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий не выше II класса вредности, имеет санитарно-защитную зону 500м.

Рисунок 2.1.1. Архитектурно- планировочное решение  территории

11     12     10      9            8       7       6

5

14

4

13

3

2

1

2.2. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ  РЕШЕНИЯ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  ТРЕБОВАНИЙ

ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ   (МГН)

Проектные решения данной планировки территории обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по  территории  с учетом требований нормативов.

На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации  обеспечивается система средств информационной поддержки. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест обслуживания и приложения труда.

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке не менее   0,05 м, высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м. Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не применяются насыпные или крупноструктурные материалы, препятствующие передвижению маломобильных групп населения на креслах-колясках или с костылями. Для открытых лестниц на перепадах рельефа должна быть принята ширина проступей не менее 0,4 м., высота подступенка – не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц должны быть одинаковыми. Лестницы должны быть продублированы пандусами, имеющими уклон 8%.

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПО ОПИСАНИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  И ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Существующее состояние

В настоящее время дорожные одежды местных проездов и дорог эксплуатируются  с жестким покрытием. Отдельные производственные здания обслуживаются подъездными ж/дорожными путями

Движение общественного транспорта, обеспечивающего  связь  существующей территории с центром города, осуществляется до остановки "Литейный завод" по  асфальтированной дороге троллейбусным маршрутом  №6.

Проектные предложения

В целях развития транспортной инфраструктуры территории проекта планировки, предлагается реконструкция существующих улиц и дорог. Основные параметры улиц и дорог приняты в соответствии с таблицей 63 п.п.3.5.44  республиканских нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов и поселений  Мордовской Республики».

Основные параметры улиц и дорог  проектируемой территории описаны в графической части проекта, на «Схеме организации улично-дорожной сети и схеме движения транспорта на соответствующей территории» (поперечные профили улиц и дорог).

Дорожные одежды улиц и дорог предусмотрены  типа. "основные проезды".

Учитывая существующее состояние транспортного обслуживания территории, необходимы мероприятия по масштабной оптимизации транспортной сети, ее развитию на вновь застраиваемых территориях. Перспективное ее развитие даст возможность более удобного сообщения с промышленной зоной.

Рисунок 2.2.2 – Поперечные профили улиц и дорог

3.2 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

3.2.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Раздел выполнен с учетом требований:

СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий;

СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

Существующее положение

В основном существующие здания на проектируемой территории оборудованы центральным отоплением, водоснабжением, канализацией, газоснабжением, электроснабжением.

Проектные предложения

Для проектируемых зданий предусматривается  эксплуатация подводящих инженерных сетей по техническим условиям как от эксплуатирующих организаций, так и автономная эксплуатация водоснабжения и  отопления .

Согласно Гл.7, п.п.7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» проектом предусматривается локальная система водоснабжения вновь проектируемых производственных зданий. Водопроводные сети прокладываются от существующих в северной части квартала трех артезианских скважин.

Расчетный (средний за год)  расход воды в смену на хозяйственно-питьевые нужды проектируемых предприятиях определен  соответственно  п.4.8, табл.А3 Приложения А(обязательного) СП 30.13330.2012. «Внутренний водопровод и канализации зданий» и  п.п.5.5, табл.2 СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»

1)  На производственные нужды в смену  водопотребления  :

U = 25л/смена.чел. х 439 чел. = 10975 л/смена= 10,97м3 /смена.

2)  На полив территории проектируемых  проездов (3л/м2  тер.пр.)

Uпол = 3л/ м2   х 7803,7м2 = 23411 л= 23,4м3 .

3)  Расход воды в смену  в душевых  проектируемых  предприятий при

усредненной группе производственных процессов 1б на 386 рабочих :

386 : 15 = 26 (душ.сет.),

Uбыт = 500 л/душ.сет.  х 26 душ.сет. = 13000л= 13,0м3 .

Общий расход воды по вновь проектируемым предприятиям в смену

Uоб = 10,97+ 23,4 + 13,0 =  47,37(м3 /смена).

Расчет расходов водопотребления представлен в таблице 3.2.1

Таблица 3.2.1 - Расчет расходов водопотребления в смену

| № п/п | Наименование водопотребителя | Ед. измер. | Кол-во | Норма расхода | Общий расход воды, м3/смена | Расчетный часовой расход воды, м3/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные цеха обычные | чел. | 439 | 25 л/чел. | 10.97 | 1,37 |  |  |
| 2 | Душевые проектируемых предприятий | душ.сет. | 26 | 500 л/душ.сет. | 13,0 |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 23,97 |  |  |  |
| 3 | Полив проездов | м2 проездов | 7803,7 | 3 л/м2 проезд. | 23,4 | 0,97 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 47,37 |  |  |  |

Водопроводные сети предусматриваются с 100% охватом промышленно-коммунальной застройки местными системами водоснабжения Водопроводы проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001. Водопроводные сети прокладываются согласно требованиям СП 31.13330.2012 от существующих в северной части квартала артезианских скважин.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества». В связи с увеличением забора воды из скважин  предлагается  установить на них насосы большей производительности. Предлагается также в составе территории и на балансе предприятий участка 6   пробурить новую артезианскую скважину для технического водоснабжения.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества». Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть установку узлов водоподготовки и водоочистки.

Для снижения потерь воды у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды. В связи с увеличением забора воды на скважине предлагается установить насосы большей производительности.

### 3.2.2 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Раздел выполнен с учетом требований:

СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности

СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

Существующее состояние

В настоящее время для наружного пожаротушения несет службу пожарное депо на 3 выезда.  Время доставки боевых расчетов к месту пожара – не более 10минут.

Проектные предложения

Расход воды на нужды планируемых объектов капитального строительства на противопожарное водоснабжение представлен в таблице 3.3.2.

Расход воды на наружное пожаротушение в пределах 14 проектируемых земельных участков  принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 и СП 8.13130.2009, исходя из строительных  объемов проектируемых зданий – 10 л/с.. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Количество одновременных пожаров-1 пожар. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. Минимальный свободный напор в сети водопровода низкого давления – 10м.

Таблица 3.2.2

| Название земельных участков | Количество пожаров одновременных | Расход на наружное пожаротушение, л/с | Общий расход, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-14 | 2 | 10 | 36 |

Проектом предлагается строительство 12 спаренных подземных пожарных емкостей  объемом  18м3   каждая.

3.2.3. ВОДООТВЕДЕНИЕ

Раздел выполнен с учетом требований:

СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий;

СП 32.13330-2012. Канализация. Наружные сети и сооружения;

СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

Существующее положение

В районе промышленной зоны существует система централизованного водоотведения. Отвод канализационных стоков от общественных зданий осуществляется в центральную систему канализации.

Проектные предложения

Нормы водоотведения от предприятий согласно СП 32.13330.2012 « Канализация. Наружные сети и сооружения» Расчет объемов водоотведения представлен в таблице 3.3.3.

Таблица 3.2.3 - Расчет расходов водоотведения

| № п/п | Наименование | Количество работающих, чел. | Расчетный секундный расход сточных вод, л/сек | Общий расход стоков, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Производственные , административно-бытовые здания с водопроводом, канализацией | 439 | 27,3 | 78,2 |
|  | Всего: |  |  | 78,2 |

Проектом предлагается устройство на территории участков централизованной хозяйственно – бытовой и ливневой канализаций. Фекальную и ливневую канализацию для участков 1-14 предлагается отвести на существующие городские очистные сооружения в западном направлении от проектируемого квартала.

3.2.4. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

В проектируемых  предприятиях  отвод поверхностных стоков предусматривается по лоткам и каналам на существующие городские очистные  сооружения .

3.2.5. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Раздел выполнен с учетом требований:

СНиП 41-02-2003. Тепловые сети

СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование

СП 124.13330.2012 Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003

СП 41-104-2000. Проектирование автономных источников теплоснабжения

Проектные предложения

Проектом предлагается  индивидуальное отопление   промышленных и административно-бытовых зданий вновь проектируемых участков квартала. В качестве генератора горячей воды на отопление и бытовые нужды  все  здания  предлагается оборудовать модифицированными газовыми котлами Condens  (BOSCH) немецкого производства. Мощность котлов подбирать в зависимости от общей площади отапливаемых зданий .

3.2.6. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Раздел выполнен с учетом требований:

СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002

СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы

СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

Проектные предложения

Проектом предусматривается перспективное строительство новых распределительных газопроводов низкого давления, а также подключение отдельных участков к существующим  ГРП  низкого давления.

Расходы газа на отопление, вентиляцию и ГВС определены на основании норм проектирования и климатических условий по укрупненным показателям.

Отапливаемая площадь S = 92216,8м2 .

Предельная годовая норма расхода тепловой энергии на отопление

составляет   q = 0,24Гкал/м2  год.

Отопительный сезон  - 5040 часов .

Потребность тепла в год  Q = q x S = 0,24 х 92216,8 = 22132,03(Гкал).

Часовой расход тепла  Q : 5040 = 22132,03 : 5040 = 4,39( Гкал/час).

1Гкал= 115м3   газа.     4,39х 115= 504,85м3 /час.

504,85 х 5040 = 254444485 м3 /год.

Таблица 3.2.6 – Расчет потребления газа

| № п/п | Назначение | Общая площадь отапливаемых зданий, м2 | Годовой расход газа, тыс. м3 | Часовой расход газа, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственная и административно-бытовая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов | 92216,8 | 254444,5 | 504,85 |
|  | Итого |  | 254444,5 | 504,85 |

Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением естественных преград. Правила охраны газораспределительных сетей устанавливают охранные зоны газораспределительных сетей. Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов. Протяженность сетей 1542м.

Вдоль трасс  подземных газопроводов на расстоянии 2 метра с каждой стороны газопровода в  целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации вводятся ограничения (обременения) на ведение хозяйственной деятельности, обозначенной в п. 14 «Правил охраны газораспределительных сетей» №878 от 20.10.2000г.

3.2.7. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Существующие положение

Электроснабжение промышленной зоны осуществляется от централизованной системы электроснабжения городского округа Саранска Мордовской республики.

Источником централизованного электроснабжения для потребителей, является понизительная подстанция (далее – ПС) 220/10 кВ «Центролит», расположенная в границах проектирования г.о. Саранска. Мощность ПС 220/10 кВ «Центролит», исчисляется двумя силовыми трансформаторами по 63 МВА каждый.

Проектные предложения

Проектом планировки предусмотрено:

-  оборудовать все участки комплектными трансформаторными подстанциями наружной установки  КТПК напряжением 6-20/0,4кВ  мощностью от 25  до 2500кВА киоскового типа.

Степень обеспечения надежности электроснабжения – III. Ток - трехфазный.

Осветительные приборы устанавливаются на опорах воздушных линий электропередач 0,4 кВ, а также на других конструкциях зданий и сооружений независимо от отметки их расположения, могут быть подвешены на тросах, укреплённых на стенах зданий и опорах.

Расчётная электрическая нагрузка для проектируемых зданий составляет 583,8 кВт.

Расчет электрической нагрузки от электроприемников в границах проектирования выполнен согласно ориентировочным нормам потребления электроэнергии ООО Энергия. Расчет выполнен с учетом нагрузки от уличного освещения. Результаты расчетов приведены в таблице 2.4.7.

Таблица 3.2.7. Расчет электрической нагрузки от электроприемников в границах проектирования.

| Наименование нагрузки | Кол-во | Единица измерения, N, | Уделная нагрука, P, кВт | Коэф. одновр., | Коэф. несовп. макс., Kн | Расчетная мощность, кВт | cos φ | Полная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ko |  |  |  |  |
| Здания производственные | 19 | кВт/здание | 41,7 | 1 | 1 | 792,3 | 0,95 | 834 |
| Уличное освещение | 30 | кВт/ фонарь | 0,125 | 1 | 0,3 | 1,125 | 0,92 | 1,22 |
| Итого | 835,22 |

Суммарная электрическая нагрузка в границах проектирования составляет 0,835 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии принимаем суммарную электрическую нагрузку 0,935 МВт. . Протяженность сетей 2037м.

3.2.8 СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Обслуживание абонентов с предоставлением услуг телефонной связи и Интернет будет проводиться от существующей АТС. Планируется строительство телефонной кабельной канализации. Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждый участок в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Расчетное количество телефонных номеров показано в таблице 3.3.8.

| Таблица 3.2.8. Прогноз необходимого количества телефонных номеров |
| --- |
| Потребители | Расчетная единица | Нормативная обеспеченность | Кол-во расчетных единиц | Необходимое количество номеров |
| Производственные здания | участок | 1 | 14 | 14 |
| Итого: |  |  |  | 14 |

Предполагается дальнейшее развитие сетей сотовой связи стандарта GSM на основе стандартов 3G, для удовлетворения потребностей населения района в качественных услугах мобильной связи.

Произвести модернизацию телевизионного передающего центра, согласно принятой концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 - 2015 г. одобренной распоряжением правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. № 1700-р. Модернизация позволит организовать цифровое телевизионное вещание в проектируемом квартале, включая мобильное телевещание и телевидение высокой четкости. Развитие сети радиовещания в УКВ и FM диапазонах, реализовать различными тематическими радиовещательными станциями.

## 3.3.  ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Анализ современного состояния  территории показал, что данный тип рельефа благоприятен и удовлетворяет требованиям застройки, прокладки улиц и дорог. Вертикальная планировка не требует сложных мероприятий, разработана в проектных отметках опорных точек планировки.

Для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод необходимо выполнить вертикальную планировку по лоткам дорог и проездов.

Отметки по осям проезжих частей представлены в графической части проекта «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории».

РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## 4.1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1.1 ПРИРОДНО КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Рельеф планируемой территории имеет ярко выраженный общий уклон в направлении на восток, обусловленный руслом реки Инсар. Северная часть территории (до железнодорожного переезда) имеет выраженный уклон в направлении с севера и запада на восток, юго-восток и юг, нижняя (южная) часть имеет умеренный уклон в направлении с юга и запада на север, северо-восток и восток.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах северной  части участка по существующему рельефу изменяются от 177,97м до 156,32м с юго-запада на северо-восток.

Проектируемая территория относится ко II «В» климатическому подрайону II климатического района. Природные условия характеризуются следующими данными: климат района – среднеконтинентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,70С. Наиболее теплым месяцем в году является июль со среднемесячной температурой +190С и с максимальной температурой воздуха +380С, самым холодным – январь с абсолютной минимальной температурой -440С при среднемесячной температуре -120С. Продолжительность безморозного периода составляет 135 дней. Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) – минус 300 С.

Планировочная территория  относится к сухой зоне по влажности. Среднегодовое количество атмосферных осадков равно 620 мм, из них осадки теплого периода составляют 378 мм и 242 мм – в холодный.

Устойчивый снежный покров образуется в третьей декаде ноября, разрушается во второй декаде апреля. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова – 144 дня. Средняя высота снежного покрова за зиму достигает 33 см. (40 см. в заниженном месте), максимальная – 74 см, минимальная – 20 см. Нормативное значение веса снегового покрова – 126 кг/м2. Нормативная глубина промерзания грунтов – 1,5м.

Нормативное значение ветрового давления – 30 кгс/м2. Ветровой режим характеризуется преобладанием Ю и ЮЗ направлениями ветров в зимний период, З и СВ – в летний период. Средняя скорость ветра колеблется от 6,9 м/сек. зимой до 4,4 м/сек. летом.

В гидрологическом отношении проектируемая территория находится в северной части Сурско-Хоперского артезианского бассейна и характеризуется наличием водоносного горизонта, приуроченного к четвертичным отложениям.

В геологическом отношении рассматриваемая территория является изученной. По данным инженерно-строительных изысканий прошлых лет в геологическом строении территории принимают участие техногенные, современные аллювиальные среднечетвертичные нижнемеловые отложения. Территория является естественно и техногенно подтопляемой.

По своим природным и грунтовым условиям район допускает все виды строительства. Однако, на выбранных площадках необходимо проведение инженерно-геологических изысканий до начала строительных работ, для выявления естественного состояния грунтов основания и их состава, глубины залегания грунтовых вод и их агрессивности. Площадки, естественно, надо подбирать за пределами участков, пораженных опасными геологическими процессами.

## 4.1.2. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основной задачей данного раздела является обеспечение санитарно-гигиенических условий эксплуатации проектируемой жилой застройки  с оценкой влияния ее на экологию района строительства. Ее решение заключается в рациональном использовании и охране природных ресурсов: воздуха, воды, почвы, растительности. Мероприятия по охране окружающей среды разработаны с учетом требований Пособия к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды», Закона РФ №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

В целях предотвращения негативного воздействия проектируемого объекта на состояние окружающей природной среды в проекте предусматриваются следующие мероприятия:

-  максимальное сохранение существующего рельефа местности;

- максимальное сохранение существующих древесно-кустарниковых насаждений, не затрагиваемых земляными работами  по вертикальной планировке территории;

- сохранение плодородного слоя в отвале с последующим использованием при озеленении территории (рекультивация);

- озеленение застраиваемой территории (планировка газонов, откосов, посадка деревьев и кустарников);

- вывоз строительного мусора после окончания застройки поэтапно (каждым

застройщиком в зависимости от организации строительства).

Для   уменьшения   загрязнения   атмосферы и окружающей среды   в   процессе   строительства    рекомендуется осуществление следующих мероприятий:

1. Применение электроэнергии для технологических нужд строительства взамен твердого и жидкого топлива при: приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов, асфальтобетонных смесей, оттаивания грунта, прогрева строительных конструкций, разогрева материалов и подогрева воды.

2. Применение герметических емкостей для перевозки раствора и бетона.

3. Устранение   открытого   хранения,   погрузки   и   перевозки   сыпучих, пылящих,  материалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств).

4. Соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, исключающих переделки.

5. Завершение строительства уборкой - и благоустройством территории с восстановлением растительного покрова и дорожного покрытия.

РАЗДЕЛ 5. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

## 5.1. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧС НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НА Проектируемой ТЕРРИТОРИИ

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

- локального характера;

- муниципального характера;

- межмуниципального характера;

- регионального характера;

- межрегионального характера;

- федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом. На территории проекта планировки потенциально опасных и вредных объектов нет.

Анализируем и классифицируем возможную ЧС на проектируемой территории как ситуацию  локального характера. С учетом возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС на рассматриваемой территории  она не выходит за пределы территории объекта. При этом количество пострадавших может составить не более 10 человек, либо размер материального ущерба составит не более 100000. рублей (0,7079млн. рублей в ценах 2015 г.).

## 5.1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ИТМ ГОЧС, ОТРАЖАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  В ВОЕННОЕ И В МИРНОЕ ВРЕМЯ  НА МОМЕНТ РАЗРАБОТКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На основании Федерального  закона от 12.02.1998 №28-ФЗ "О гражданской обороне", разработано Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденное Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687, которое определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в муниципальных образованиях и организациях.

Одной из основных задач в области гражданской обороны является оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Оповещение населения об опасностях связанных с возникновением ЧС осуществляется в соответствии с совместным Приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» на территории Российской Федерации предусматривается система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях защиты людей, находящихся на проектируемой территории, от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, на последующих стадиях архитектурно-строительного проектирования необходимо предусмотреть устройство противорадиационных укрытий в подвальных, цокольных и первых этажах общественных зданий и сооружений. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радиодозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с СНиП II-11-77*«Защитные сооружения гражданской обороны».

При проектировании вновь строящихся и реконструируемых защитных сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий), размещаемых в приспосабливаемых для этих целей помещениях общественных зданий и других объектов народного хозяйства, а также отдельно стоящих убежищ в заглубленных или возвышающихся сооружениях необходимо учитывать требования СНиП II-11-77*.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны", санитарно - обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта  создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств.

## 5.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на аварии на автодорогах, пожары в зданиях, на коммуникациях.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий могут являться:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное дорожное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и другие факторы.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на автотранспорте необходимо проведение следующего комплекса мероприятий:

- улучшение качества зимнего содержания дорог в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной инфраструктуры.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сиг

нализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

- применение первичных средств пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала. Ближайшая пожарная часть  в пос. Сосновка  имеет в своем составе 3 ед. техники и   расположена на удалении 4 км от проектируемого микрорайона в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Радиационный контроль при необходимости осуществляется службами радиационной безопасности в соответствии с технологическими регламентами.

В центральной части микрорайона  предусматривается строительство заглубленной противопожарной  емкости.

## 5.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

На планируемой территории возможны следующие неблагоприятные природные процессы и явления, способные привести к возникновению чрезвычайных ситуаций: штормовые ветры, град, снегопад, гололедные явления, сильные морозы, подтопления и затопления.

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, снежных заносов. Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования, контроль за состоянием дорожных одежд, осуществляют домоуправляющие компании.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным Распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

- профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

- ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

- обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на борьбу с зимней скользкостью, обеспечить допустимые сцепные качества покрытий и безопасность движения в зимний период, уменьшить вредное воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной технологии и минимально-допустимых норм распределения ПГМ.

Для защиты зданий, сооружений и инженерных коммуникаций от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности. Ниже представлена природно-климатическая характеристика проектируемого участка.

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ |
| 1 | Площадь территории квартала в границах разработки проекта, всего: | га | 175,3051 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах элементов планировочной структуры, в т.ч. | га | 146375 | 100% |
| 1.1.1 | Площадь застройки | м2 | 87825,5 | 60 |
| 1.1.2 | Площадь покрытия | м2 | 36649,5 | 25,04 |
| 1.2.3 | Площадь озеленения | м2 | 21900 | 14,96 |
| 1.2 | Коэффициент застройки |  | 0,6 |  |
| 1.3 | Коэффициент плотности застройки |  | 0,63 |  |
| 1.4 | Коэффициент использования территории квартала К ит существующий |  | 0,51 | проектируемой территории |
| 1.5 | Коэффициент использования территории квартала К1ит проектируемый |  | 0,6 |  |
| 1.6 | Суммарная общая площадь производственных зданий на проектируемой территории элементов планировочной структуры | м2 | 92216,8 |  |
| 2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФОНД |
| 2 | Общая численность работающих, в т.ч. : | чел. | 439 |  |
| 2.1 | ИТР | чел. | 52 |  |
| 3. ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 3 | Всего площади | га | 12,5 |  |
| 4. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| 4.1 | Протяженность основных автомобильных проездов | м | 1300,62 | проектируемые |
| 4.1.2 | Протяженность автомобильных проездов | м | 54915,9 | существующие |
| 4.2 | Протяженность ж/дорожных подъездных путей | м | 510,1 | проектируемые |
| 4.2.1 | Протяженность ж/дорожных подъездных путей | м | 9357 | существующие |
| 5. ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| 5.1 | Водоснабжение |  | - | - |
| 5.1.1 | Водопотребление |  | - | - |
|  | - всего | м3/смена | 47,37 | - |
|  | в том числе: |  |  | - |
|  | - на хозяйственные нужды | м3/смена | 23,4 | - |
| 5.2 | Канализация |  |  |  |
| 5.2.1 | Канализация, всего | м3/сут | 78,2 |  |
| 5.2.2 | Расчетный секундный расход сточных вод | л/сек | 27,3 |  |
| 5.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 5.3.1 | Потребность в электроэнергии | МВт | 0,935 |  |
| 5.3.2 | Протяженность сетей | км | 2, 037 |  |
| 5.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.4.1 | Годовой расход газа | тыс. м3 | 254444,5 |  |
| 5.4.2 | Протяженность сетей | км | 1,542 |  |
| 5.5 | Связь |  |  |  |
| 5.5.1 | Обеспеченность предприятий телефонной сетью общего пользования | номеров | 14 |  |
| 6. ЭКОНОМИКА |
| 6.1 | Сметная стоимость | тыс.руб | 3233351,55 |  |