ООО «Мордовское землеустроительное проектно – изыскательское предприятие

«ВолговятНИИгипрозем»

430005, г.Саранск, ул. Советская, д.52, тел. 24-53-25, 24-52-18.

Проект межевания территории

«Застройка жилого квартала по ул.Победы многоэтажными жилыми домами в г.Саранске»

Генеральный директор                                                                 Э. В. Яковлев

ООО «Мордовское земпредприятие»

Главный инженер                                                                          Л.П. Сергейчева

Саранск 2016

Содержание:

- Общие сведения

- Характеристика участка строительства и существующее использование территории

- Основные технико-экономические показатели проекта межевания

- Жилой фонд

- Расчет нормативных земельных участков

- Предложения по использованию земельных участков под существующими и проектируемыми жилыми домами

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Схема расположения элементов планировочной структуры (графический материал)

- План фактического использования территории (графический материал)

- Проект межевания территории (графический материал)

- Каталог координат образуемых земельных участков (текстовый материал)

- Кадастровые выписки о земельных участках, по данным Федерального информационного ресурса (текстовый материал)

1 Общие сведения

Проект межевания территории, «Застройка жилого квартала по           ул. Победы многоэтажными жилыми домами в г.Саранске» разработан    ООО «Мордовское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие «ВолговятНИИгипрозем».

Проект межевания территории выполнен в масштабе 1:1000 в соответствии с требованиями ст. 42 и ст. 43 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ. Проект межевания территории микрорайона выполнен на основе материалов, предоставленных Закрытым акционерным обществом «Мордовгражданпроект», Казенное учреждение городского округа Саранск «Градостроительство». Данные о земельных участках были получены в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия.

Проект межевания территории «Застройка жилого квартала по            ул. Победы многоэтажными жилыми домами в г.Саранске» разработан в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г.       № 136-ФЗ;

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.  № 190-ФЗ;

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.      № 188-ФЗ;

4. Федеральный закон от 24.07.2007г. N221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";

5. Свод правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», утвержденных приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 г. №59;

6. «Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск», утвержденные Решением Совета депутатов городского округа Саранск от 28.10.2008г. №193.

Проект межевания территории разработан на основе проекта планировки рассматриваемой территории и содержит в своём составе текстовые и графические материалы. Графические материалы включают в себя план межевания территории в масштабе 1:1000, схему расположения элементов планировочной структуры в масштабе 1:5000, план фактического использования территории в масштабе 1:1200.

Исходной планово-картографической основой для разработки проекта межевания являются материалы топографической съёмки, выполненные ООО «Мордовское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие «ВолговятНИИгипрозем» в масштабе 1:1000 в 2013 г.

В границы разработки проекта межевания попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертеже проекта межевания территории  и в выписках из Федерального информационного ресурса (ФИР), приведенных ниже в Таблице 1.

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, а также объекты культурного наследия - памятники истории и культуры. Проектом планировки на данной территории в качестве зон с особыми условиями использования определены водоохранная зона ручья Блохинский, зона кладбища и зона МКДС.

Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости

Таблица 1

| № п/п | Кадастровый номер | Почтовый адрес ориентира | Разрешенное использование | Площадь по сведениям ФИР, м2 | Вид права | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый номер кадастрового квартала 13:23:1003071 |
| 1 | :42 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Победы, д. 22/1 | Для размещения многоквартирного дома | 2955 | Общая долевая собственность | Собственники помещений в многоквартирном доме |
| 2 | :37 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, д. 24 | Для размещения многоквартирного дома | 3586 | Общая долевая собственность | Собственники помещений в многоквартирном доме |
| 3 | :44 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, д. 22/3 | Для размещения многоквартирного дома | 2982 | Общая долевая собственность | Собственники помещений в многоквартирном доме |
| 4 | :948 | Республика Мордовия, г.Саранск, в районе улицы Победы | Для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания; вспомогательный вид разрешенного использования – многоэтажные жилые дома 5 этажей и выше | 4224 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания "Саранскстройинвест" |
| 5 | :955 | Республика Мордовия, г.о. Саранск, г. Саранск, ул. Победы | Для размещения дома многоэтажной жилой застройки | 3702 | Аренда | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания "Саранскстройинвест" |
| 6 | :41 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, д. 22 | Для размещения многоквартирного дома | 3637 | Общая долевая собственность | Собственники помещений в многоквартирном доме |
| 7 | :947 | Республика Мордовия, г.Саранск, в районе улицы Победы | Для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания; вспомогательный вид разрешенного использования – многоэтажные жилые дома 5 этажей и выше | 1496 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания "Саранскстройинвест" |
| 8 | :43 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, д. 22/2 | Для многоэтажного жилищного строительства | 3257 | Сведения о регистрации прав отсутствуют | - |
| 9 | :33 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, д. 20/1 | Для многоэтажного жилищного строительства | 2935 | Общая долевая собственность | Собственники помещений в многоквартирном доме |
| 10 | :34 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, д. 20/2 | Для многоэтажного жилищного строительства | 2146 | Общая долевая собственность | Собственники помещений в многоквартирном доме |
| 11 | :77 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, д. 24/2 | Для размещения многоквартирного дома | 3366 | Общая долевая собственность | Собственники помещений в многоквартирном доме |
| 12 | :32 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, д. 20/3 | Для размещения многоквартирного дома | 4836 | Общая долевая собственность | Собственники помещений в многоквартирном доме |
| 13 | :30 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, д. 20 | Для размещения многоквартирного дома | 3407 | Общая долевая собственность | Собственники помещений в многоквартирном доме |
| 14 | :40 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, д. 24/3 | Для размещения многоквартирного дома | 2956 | Общая долевая собственность | Собственники помещений в многоквартирном доме |
| 15 | :949 | Республика Мордовия, г.Саранск, в районе улицы Победы | Для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания; вспомогательный вид разрешенного использования – многоэтажные жилые дома 5 этажей и выше | 4507 | Общая долевая собственность | Собственники помещений в многоквартирном доме |
| 16 | :76 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, д. 24/1 | Для размещения многоквартирного дома | 3228 | Общая долевая собственность | Собственники помещений в многоквартирном доме |
| 17 | :883 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Победы | Для размещения автомобильных дорог, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередач и конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и под-земных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи | 9283 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания "Саранскстройинвест" |
| 18 | :59 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Победы | Для размещения объектов здравоохранения (проходная № 2, проезд к дезинфекционному отделению) | 234 | Собственность, Постоянное (бессрочное) пользование, Постоянное (бессрочное) пользование | Республика Мордовия, Государственное учреждение "Управление капитального строительства и дорожного хозяйства Республики Мордовия" |
| 19 | :877 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Победы | Объекты коммунального хозяйства | 152 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания "Саранскстройинвест" |
| 20 | :87 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Победы | Для размещения объекта социального обеспечения;Застройка жилого квартала по ул.Победы многоэтажными жилыми домами в г.Саранске. Детский ясли-сад (пл.№14 по генплану) | 5022 | Сведения о регистрации прав отсутствуют | - |
| 21 | :10 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Победы | Для размещения объектов энергетики | 492 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью "Энерголин" |
| 22 | :86 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Победы | Для размещения объекта энергетики;Застройка жилого квартала по ул. Победы многоэтажными жилыми домами в г. Саранске. Кабельная ЛЭП 10 кВ и распределительный пункт, совмещенный с трансформаторной подстанцией (пл. № 20 по генплану); по ул. Победы г. Саранска | 229 | Сведения о регистрации прав отсутствуют | - |
| 23 | :45 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Победы | Для размещения автомобильных дорог, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередач и коструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи | 1164 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания "Саранскстройинвест" |
| 24 | :886 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Победы | Для размещения жилых домов квартирного типа от 5-этажей и выше, вспомогательное разрешенное использование: многоквартирные дома от 2-х до 4-х этажей без приквартирных участков | 2973 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания "Саранскстройинвест" |
| 25 | :46 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Победы | Для размещения автомобильных дорог, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередач и коструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи | 1166 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания "Саранскстройинвест" |
| 26 | :49 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Победы | Для размещения объектов энергетики | 215 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью "Энерголин" |
| 27 | :35 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Победы | Для размещения объектов энергетики | 202 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью "Энерголин" |
| 28 | :876 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Победы | Объекты коммунального хозяйства; вспомогательный вид разрешенного использования-Территории общего пользования, предназначенные для размещения центров и единичных объектов повседневного обслуживания населения жилых образований, включающие в себя объекты культуры и торгово-бытового обслуживания, объекты местного самоуправления, администрации и охраны порядка, физкультурно-оздоровительные здания и сооружения-как отдельно стоящие, так и встроенно-пристроенные, а также включают жилые улицы и площади, зеленые насаждения, гостевые автостоянки | 137 | Собственность | Мананян Аршак Петросович |
| 29 | :887 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Победы | Для размещения жилых домов квартирного типа от 5 этажей и выше; вспомогательное разрешенное использование-территории общего пользования, предназначенные для размещения центров и единичных объектов повседневного обслуживания населения жилых образований, включающие в себя объекты культуры и торгово-бытового обслуживания, объекты местного самоуправления, администрации и охраны порядка, физкультурно-оздоровительные здания и сооружения - как отдельно стоящие, так и встроенно-пристроенные, а также включают жилые улицы и площади, зеленые насаждения, гостевые автостоянки | 2768 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания "Саранскстройинвест" |
| 30 | :938 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Победы | Для размещения трубопровода (трассы канализации) | 113 | Постоянное (бессрочное) пользование | Государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства Республики Мордовия" |

2 Характеристика участка строительства и существующее использование территории

Проектируемая территория расположена в северо-западной части         г.Саранска, вдоль магистральной дороги (ул. Победы). Площадь территории межевания составляет: 8,19 га. Территория межевания расположена в границах кадастрового квартала: 13:23:1003071.

Границами участка служат: с запада ручей Блохинский, с востока - территория Республиканской клинической больницы, с юга - существующая 9-ти этажная застройка квартала, с севера - улица Победы.

Вновь отведенную территорию предлагается застроить 12-ти  этажным односекционным жилым домом.

Существующая застройка квартала представлена 9-ти этажными жилыми домами. Жилая застройка начинается от границы территории РКБ  2-х, 4-х и 1-секционными домами. Далее в направлении с.Берсеневка застройка состоит из восьми точечных зданий, равномерно размещенных на территории квартала. Завершается застройка квартала 2-х этажными жилыми домами, расположенным вдоль границы территории с.Берсеневка.

На севере проектируемой территории существующая застройка дополняется тремя точечными 12-ти, 15-ти этажными домами, расположенными вдоль дороги по ул. Победы, со стороны въезда в город с   с.Берсеневка.

Земельный участок, под проектируемым жилым многоквартирным домом, состоит из нескольких земельных участков, а именно: 13:23:1003071:955 (многоконтурный ЗУ) площадью 3702 кв. м, с видом разрешенного использования – для размещения дома многоэтажной жилой застройки; 13:23:1003071:947 площадью 1496 кв. м, с видом разрешенного использования – для размещения дома многоэтажной жилой застройки. Также в границы проектируемого земельного участка попадает земельный участок площадью 968 кв. м из земель государственной собственности не прошедшее разграничение, которые в последствии планируется объединить.

Общая площадь земельного участка под МКД пл. № 19 (по генплану) составляет 6166 кв. м.

3 Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2016 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории | га | 8,19 |  |
| 2 | Территории подлежащие межеванию: |  |  |  |
|  | - территории жилой застройки | га | 0,62 |  |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию: | га | 0,45 |  |
|  | Транспортная инфраструктура (улицы, дороги, проезды, площади, стоянки) |  |  |  |
|  | - в границах проектируемой территории | га | 2,09 |  |
|  | - в границах проектируемой территории без учета площади, занятой на территориях жилой застройки | га | 0,45 |  |
| 4 | Территории отмежеванные: |  |  |  |
|  | - территории жилой застройки | га | 5,38 |  |
|  | - территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания внемикрорайонного значения | га | 0,51 |  |
|  | - территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | га | 1,3 |  |

4 Жилой фонд

| № по пл. | Наименование типового проекта | Этажность | Кол. домов | Общая площадь м2 одного дома/всего | Количество квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Одного дома/всего | в. т. ч. |
|  |  |  |  |  |  | 1 ком. | 2 ком. | 3 ком. |
|  |  |  |  |  |  | Одного дома/всего | Одного дома/всего | Одного дома/всего |
| Существующая жилая застройка |
| 4 (Iоч) | 2х секционный (с котельной) | 9 | 1 | 4013/4013 | 68/68 | 32/32 | 17/17 | 19/19 |
| 4 (IIоч) | 2х секционный | 9 | 1 | 4089/4089 | 70/70 | 33/33 | 19/19 | 18/18 |
| 5 | 9-ти этажный 2х секционный | 9 | 1 | 3444/3444 | 72/72 | 38/38 | 34/34 | - |
| 3 | 9-ти этажный 56 квартирный односекционный до со встройкой | 9 | 1 | 2686/2686 | 56/56 | 32/32 | 24/24 | - |
| 1,2, 7-12 | 9-ти этажный 62 квартирный односекционный дом | 9 | 8 | 3000/24000 | 62/496 | 35/280 | 27/216 | - |
| 15 | 2-й этажный 30 квартирный дом | 2 | 1 | 3786/3786 | 30/30 | 30/30 | - | - |
| 16 | 2-й этажный 24 квартирный дом | 2 | 1 | 3492/3492 | 24/24 | 24/24 | - | - |
| 18 | 12-ти этажный 106 квартирный односекционный дом | 12 | 1 | 4937/4937 | 106/106 | 82/82 | 23/23 | 1/1 |
| Проектируемая жилая застройка |
| 17 | 15-ти этажный 134 квартирный односекционный дом | 15 | 1 | 6193/6193 | 134/134 | 104/104 | 30/30 | - |
| 19 | 12-ти этажный 83 квартирный односекционный дом | 12 | 1 | 5226/5226 | 83/83 | 35/35 | 24/24 | 24/24 |
|  | ИТОГО: |  | 15 | 54588 | 1085 | 636 | 387 | 61 |

6  Предложения по использованию земельных участков под существующими и проектируемыми жилыми домами

| № п/п | Площадка | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, кв.м | Прочее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 13:23:1003071:37 | 3586 |  |
| 2 | 2 | 13:23:1003071:41 | 3637 |  |
| 3 | 3 | 13:23:1003071:30 | 3407 |  |
| 4 | 4А | 13:23:1003071:33 | 2935 |  |
| 5 | 4Б | 13:23:1003071:34 | 2146 |  |
| 6 | 5 | 13:23:1003071:32 | 4836 |  |
| 7 | 7 | 13:23:1003071:76 | 3228 |  |
| 8 | 8 | 13:23:1003071:42 | 2955 |  |
| 9 | 9 | 13:23:1003071:77 | 3366 |  |
| 10 | 10 | 13:23:1003071:43 | 3257 |  |
| 11 | 11 | 13:23:1003071:40 | 2956 |  |
| 12 | 12 | 13:23:1003071:44 | 2982 |  |
| 13 | 17 | 13:23:1003071:948 | 4224 |  |
| 14 | 18 | 13:23:1003071:949 | 4507 |  |
| 15 | 19 | 13:23:1003071:947, 13:23:1003071:955, гос. собственность, не прошедшая разграничение | 1496+3702+968=6166 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(графический материал)

Схема расположения элементов планировочной структуры

М 1:5000

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(графический материал)

План фактического использования территории

М 1:1200

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

(графический материал)

План межевания территории М 1:1000

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Каталог координат формируемого земельного участка

| Номер земельного участка | Номер поворотной точки границы земельного участка | Координаты поворотных точек |
| --- | --- | --- |
| Участок № | № точки | Х | У |
| 1 | 1 | 394576.49 | 1286443.52 |
|  | 2 | 394562.00 | 1286443.52 |
|  | 3 | 394562.30 | 1286382.37 |
|  | 4 | 394579.31 | 1286382.27 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

(текстовый материал)

Кадастровые выписки о земельных участках,

по данным Федерального информационного ресурса

# Text boxes

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО - № 0097.03-2009-1326225474-И-008 от 19 сентября 2013 г.