II. Графическая часть

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Основная часть проекта |  |  |
| 1. | Чертеж планировки территории | ПП 1 | 1:1000 |
| 2. | Разбивочный чертеж | ПП 2 | 1:1000 |
| 3. | Пояснительная записка |  |  |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |
| 1. | Схема расположения элемента планировочной структуры | ПП 3 | 1:10000 |
| 2. | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории | ПП 4 | 1:1000 |
| 3. | Схема организации улично-дорожной сети | ПП 5 | 1:1000 |
| 4. | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | ПП 6 | 1:1000 |
| 5. | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | ПП 7 | 1:1000 |

Положения о размещении линейного объекта

Перечень планируемых к размещению линейных объектов

Наименование объекта – Строительство автомобильных дорог во II микрорайоне комплексной застройки многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградской и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г.о. Саранск»

- Характеристики планируемой территории

Проект планировки территории подготовлен на рассматриваемый объект на основании задания, выданного КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» на разработку проектной, рабочей документации.

Подготовка проекта планировки осуществлена на основании утвержденной схемы улично-дорожной сети во II микрорайоне.

Целями разработки проекта планировки является формирование транспортных и пешеходных потоков для обеспечения доступа к жилым домам и объектам социально-культурного назначения.

Подготовка проекта планировки осуществляется в целях:

- обеспечения устойчивого развития территории;

Установления границ зон планируемого размещения линейного объекта.

- Исходные данные для проектирования

- Задание на разработку проектной, рабочей документации, выданное КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства».

- Топографическая съемка, выполненная ООО «РНИИЦ».

3. Положение о размещении объекта,

характеристиках планируемого развития

Проектируемые автомобильные дороги расположены во II микрорайоне комплексной застройки многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградской и автодороги на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г.о. Саранск.

Сеть дорог в микрорайоне относится к категории улицы в жилой застройке.

Проектом планировки рассматриваются 4 автодороги в микрорайоне:

- автодорога №1 – протяженность 435 м, ширина проезжей части 7,0 м;

- автодорога №2 – протяженность 157 м, ширина проезжей части 7,0 м;

- автодорога №3 – протяженность 515 м, ширина проезжей части 7,0 м;

- автодорога №4 – протяженность 521 м, ширина проезжей части 7,0 м.

Природно-климатические факторы

Район строительства относится к IIВ климатическому подрайону II климатического района, характеризуется умеренно-континентальным климатом с умеренно-холодной зимой и умеренно-жарким летом.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха — минус 300 С.

Расчетное значение веса снегового покрова — 126 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления — 30 кПс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов — 1,5 м.

Ветры преобладают юго-западные и западные.

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,7–3,9 оС. В засушливые годы в весенне-летний период (май-июль) температура воздуха достигает в дневное время 30–33 оС. Зима характеризуется в основном небольшими морозами -10–15 оС. В январе и феврале морозы достигают - 42–44 оС. Атмосферные осадки представляют весьма изменчивый метеорологический элемент и колебания их совершаются в довольно широких пределах. В течение года выпадает осадков в виде дождя и снега 528 мм. За период апрель-октябрь выпадает осадков (в среднем) 358 мм или 68% годовой нормы, а 170 мм выпадает в виде снега.

По данным гидрометеорологической станции Саранск максимальная скорость ветра 4% обеспеченности составляет 26 м/с, 50% обеспеченности – 18 м/с. Ветры преобладают юго-западные и западные.

Средние месячные температуры наружного воздуха приведены в таблице.

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, °С | – 12,1 | – 11,6 | – 6,1 | 4,3 | 13,0 | 17,6 | 19,3 | 17,7 | 11,4 | 4,0 | –3,4 | –9,2 | 3,7 |

Из таблицы имеем значение суммы отрицательных среднемесячных температур Мо=42,4, которое используется для определения расчетных значений глубины промерзания различных грунтов.

Средняя абсолютная влажность и средняя относительная влажность воздуха по месяцам приводятся в таблице.

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя абсолютная влажность воздуха, Мб | 2,5 | 2,6 | 3,5 | 6,2 | 8,5 | 11,8 | 14,9 | 13,6 | 9,8 | 6,5 | 4,3 | 3,1 |
| Средняя относительная влажность воздуха, % | 84 | 83 | 82 | 72 | 60 | 61 | 67 | 70 | 73 | 80 | 84 | 85 |

Средняя высота снежного покрова - 28 см. Число дней со снежным покровом - 140.

Средняя дата образования снежного покрова - 21 ноября. Средняя дата разрушения снежного покрова -7 апреля. Средняя из наибольших высот снежного покрова за зиму составляет 0,33 м. Средняя плотность снежного покрова от 0,20 до 0,37 м, В течение зимы высота снежного покрова колеблется от 24 см (декабрь) до 90 см (апрель),

Ветровой режим формируется под влиянием циркуляционных факторов климата и местных физико-географических особенностей. Перемещение атмосферных вихрей в большинстве случаев с запада на восток обуславливает наличие ветров западной четверти. В большинстве случаев наблюдаются ветры западного и южного направлений, значительно реже - ветры восточного направления.

Опасные гидрометеорологические явления в районе объекта не наблюдались.

Рельеф и гидрография.

В геоморфологическом отношении участок строительства приурочен к пойме реки Тавла. В настоящее время естественный рельеф участка нарушен, производится инженерная подготовка – засыпка строительной площадки привозным грунтом до проектных отметок. Произведена прокладка магистральных инженерных сетей.

Инженерная инфраструктура.

В границах проектируемой территории под строительство автодорог расположены: кабель 10 кВ, кабель 0,4 кВ, водопровод, канализация хозяйственно-фекальная, канализация ливневая, теплотрасса.

Зоны с особыми условиями использования.

Зоны с особыми условиями использования и границами территорий объектов культурного наследия.

В данном проекте зоны с особыми условиями и объекты культурного наследия отсутствуют.

Проектные решения.

Проект планировки территорий линейных объектов «Строительство автомобильных дорог во II микрорайоне комплексной застройки многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградской и автодорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г.о. Саранск, разработан в целях реализации строительства линейных объектов  - четырех автомобильных дорог во 2 микрорайоне.

В основу планировочного и архитектурно-пространственного решения заложены следующие принципы:

- рациональная планировочная организация территории с учетом размещения линейных объектов – автомобильных дорог;

- создание условий для благоприятной экологической среды жизнедеятельности.

Проектом планировки территории предусмотрено совмещение красных линий, обозначающих вновь образуемые границы земельных участков, на которых расположены запроектированные автомобильные дороги с красными линиями уличной сети, предусмотренных в составе ранее разработанных проектов планировки территории II микрорайона.

Для обеспечения пешеходных связей с каждой стороны автодорог №1 и №2 предусмотрено устройство тротуаров шириной 3,0 м.

Продольные профили автодорог запроектированы с учетом прилегающей застройки. Максимальный уклон по автодороге №1 – 6 ‰, минимальный – по автодороге №2 – 3,6 ‰.

Оси проектируемых автодорог закреплены в системе координат СК13.