Открытое акционерное общество

«САРАНСКИЙ  ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО

Заказчик: МУ «Градостроительство»

Место строительства: г. Саранск, РМ

Проектно-изыскательские работы по

ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ,

ограниченной улицами Коммунистическая, Титова, Советская, Ботевградская г.Саранска

Часть 1

Пояснительная записка

Шифр: 8-2.08-ППТ

г. Саранск 2008 г.

Открытое акционерное общество

«САРАНСКИЙ  ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО

Заказчик: МУ «Градостроительство»

Место строительства: г. Саранск, РМ

Проектно-изыскательские работы по

ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ,

ограниченной улицами Коммунистическая, Титова, Советская, Ботевградская г.Саранска

Часть 1

Пояснительная записка

Шифр: 8-2.08-ППТ

Генеральный директор                                                    А.В. Литюшкин

И.о. начальника проектно-сметного бюро                     В.М. Большаков

Главный инженер проекта                                              М.Г. Багдоян

г. Саранск 2008 г.

Проектная документация разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Главный инженер проекта                                                          М.Г. Багдоян

Лицензия Д613997 регистрационный номер ГС-4-13-02-26-0-1327048147-000864-1, выдана Федеральным агенством по строительству и  жилищно-комунальному комплексу  19 сентября 2005г.

Срок действия до 14 декабря 2009г.

ОАО «Саранский ДСК» Проектно-сметное бюро 2008г.

Права ОАО «Саранский ДСК» защищены действующим законодательством Российской Федерации об авторском праве.

Документация может быть использована при строительстве и эксплуатации только данного объекта. Внесение в документацию изменений, дополнений, переработок, воспроизведение, распространение, публичный показ производятся исключительно с согласия  ОАО «Саранский ДСК».

Содержание

1. Общая часть

1.1 Состав проекта

2. Пояснительная записка

2.1 Введение

2.2 Природно-климатические условия.

2.3 Существующее использование территории.

2.3.1 Положение проектируемой территории в структуре           г.Саранска.

2.3.2 Показатели по существующим зданиям.

2.4 Обоснование проекта планировки территории.

2.4.1 Расчет плотности населения микрорайона.

2.4.2 Расчет числа жителей, проживающих на территории.

2.5 Определение площадей земельных участков.

2.5.1 Результаты расчетов нормативных размеров земельных участков для кондоминиумов.

3. Расчет перспективной застройки

3.1 Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах.

4. Озеленение

5. Улично-дорожная сеть

6. Очистка территории от мусора

7. Охрана окружающей среды

8. Инженерно-технические мероприятия ГО и обеспечению пожарной безопасности

9. Мероприятия по обеспечению доступа моломобильных групп населения.

10. Приложения

10.1 Исходные данные

- Общая часть

1.1 Состав проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 8-2.08-ПЗ | Часть 1. Пояснительная записка |  |
| 8-2.08-ППТ | Часть 2. Графическая часть: Схема размещения проектируемой территории в структуре г.Саранска План современного использования территории М 1:1000 План красных линий М 1:1000 Разбивочный чертеж красных линий М1:1000 Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1:1000 Схема организации транспорта и улично-дорожной сети М 1:1000 Схема размещения инженерных сетей и сооружений М1:1000 | Лист 1 Лист 2 Лист 3 Лист 4 Лист 5 Лист 6 Лист 7 |

- Пояснительная записка

2.1 Введение

Проект планировки территории, ограниченной улицами Коммунистическая, Титова, Советская, Ботевградская, разработан в целях установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства новых  объектов и реконструкции существующих зданий.

При разработке проекта использованы требования, изложенные в Градостроительном Кодексе Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

Данным проектом рассматриваются вопросы определения сверхнормативной, свободной территории перспективной застройки.

Инженерное обеспечение, транспортная инфраструктура и межевание земельных участков будут рассматриваться отдельно, на стадии рабочих проектов.

В основу графической части положен картографический материал МУ «Градостроительство».

  - Природно-климатические условия.

Район строительства относится ко II В климатическому подрайону II  климатического района.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) – минус 300 С.

Нормативное значение веса снегового покрова – 180 кг/м2.

Нормативное  значение ветрового давления  –    30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов – 1,5м.

Площадка проектируемого строительства относится к сухой зоне по влажности.

Ветровой режим характеризуется преобладанием Ю и ЮЗ направлениями ветров в зимний период, З и СВ – в летний период.

Средняя скорость ветра колеблется от 6,9 м/сек зимой до 4,4 м/сек летом.

2.3 Существующее использование территории

2.3.1  Положение проектируемой территории в структуре г.Саранска.

Рассматриваемая территория расположена в центральной части г. Саранска, имеет в плане форму прямоугольника, ограничена улицами:

- на севере – ул. Коммунистическая,

- на востоке – ул. Ботевградская,

- на западе – ул. Титова,

- на юге – ул. Советская.

На территории располагаются   70 частных одноэтажных   жилых домов с приусадебными участками, 1 жилой дом этажностью 9 этажей и 1 жилой дом, этажностью в 5 этажей, а также больница скорой помощи, государственное учреждение - Управление пенсионного фонда  Российской Федерации, транформаторные подстанции. На рассматриваемой территории располагаются также гаражные комплексы для хранения личного автотранспорта.

Существующий баланс территории

Таблица №1

| Элементы территории | Площадь |
| --- | --- |
|  | га | м2/чел. |
| Жилая (жилые дома, проезды, тротуары, хозяйственные площадки, озелененные участки) с учреждениями и предприятиями обслуживания (с численностью населения 980 чел.) | 4,20 | 42,85 |
| Предприятия внемикрорайонного обслуживания в т.ч.: Больница скорой помощи Управление пенсионного фонда РМ Гаражный комплекс «Ботевград» | 7,70 6,10 0,16 1,43 | 78,57 62,24 1,63 14,59 |
| Зеленые насаждения общего пользования: | 5,51 | 56,22 |
| Всего: | 17,41 | 177,65 |

2.3.2 Показатели по существующим зданиям.

Таблица №2

| Адрес объекта | Год постройки | Площадь застройки | Общая площадь м2 | Этажность | Кол-во квартир | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилая часть | Встроенно-пристроенные помещения |  |  |  |
| Ул. Советская |
| 129 | 1950 | 224,4 | 124,7 | - | 2 | 1 |  |
| 127 | 1949 | 112,1 | 52,2 | - | 1 | 1 |  |
| 125 | 1950 | 185,9 | 102,9 | - | 1 | 1 |  |
| 141 | 1951 | 92,4 | 57,1 | - | 1 | 1 |  |
| 139 | 1951 | 146,4 | 100,4 | - | 1 | 1 |  |
| 121 | 1953 | 119,2 | 70,9 | - | 1 | 1 |  |
| 119 | 1950 | 131,5 | 60,00 | - | 1 | 1 |  |
| 117 | 1963 | 183,4 | 108,7 | - | 1 | 1 |  |
| 115 | 1950 | 93,4 | 49,8 | - | 1 | 1 |  |
| 133 | 1950 | 141 | 71,7 | - | 1 | 1 |  |
| 131 | 2001 | 256,3 | 219,7 | - | 2 | 1 |  |
| 137 | 1951 | 188 | 58 | - | 1 | 1 |  |
| 135 | 1952 | 433,3 | 259,7 | - | 1 | 1 |  |
| 103 | 1929 | 137,9 | 119,6 | - | 1 | 1 |  |
| 101 | 1948 | 219,3 | 97,8 | - | 1 | 1 |  |
| Ул. Титова |
| 27 | 1951 | 135,4 | 75,8 | - | 1 | 1 |  |
| 29 | 1951 | 178,4 | 97,8 | - | 1 | 1 |  |
| 35 | 1951 | 170,9 | 62,1 | - | 1 | 1 |  |
| 33 | 1953 | 194 | 122,9 | - | 1 | 1 |  |
| 43 | 1951-57 | 215 | 137,1 | - | 1 | 1 |  |
| 41 | 1963 | 158,8 | 99 | - | 1 | 1 |  |
| 39 | 1950 | 81,7 | 40,1 | - | 1 | 1 |  |
| 37 | 1950 | 245,6 | 128 | - | 1 | 1 |  |
| 45 | 1951 | 150,3 | 68,4 | - | 1 | 1 |  |
| 31 | 1951 | 98,6 | 68 | - | 1 | 1 |  |
| Ул. Советский переулок |
| 23 | 1959 | 140,7 | 79,2 | - | 1 | 1 |  |
| 21 | 1957 | 165,1 | 61,5 | - | 1 | 1 |  |
| 19 | 2005 | 280,1 | 373,1 | - | 2 | 1 |  |
| 17 | 1958 | 124,4 | 60,7 | - | 1 | 1 |  |
| 15 | 1999 | 164,9 | 98,1 | - | 1 | 1 |  |
| 29 | 1956 | 232,9 | 133,9 | - | 1 | 1 |  |
| 27 | 1958 | 213,9 | 80,3 | - | 1 | 1 |  |
| 25 | 1959 | 313,5 | 131,8 | - | 1 | 1 |  |
| Ул. Коммунистическая |
| 86 | 1950 | 162,1 | 92,2 | - | 1 | 1 |  |
| 84 | 1950 | 215,1 | 92,5 | - | 1 | 1 |  |
| 82 | 1950 | 143 | 69,2 | - | 1 | 1 |  |
| 80 | 1950 | 103,1 | 54,4 | - | 1 | 1 |  |
| 88 | 1950 | 188 | 155,5 | - | 1 | 1 |  |
| 90 | 1950 | 133,6 | 78,2 | - | 1 | 1 |  |
| 92 | 1950 | 94,9 | 55 | - | 1 | 1 |  |
| 94 | 1951 | 202,3 | 106,6 | - | 1 | 1 |  |
| 96 | 1950-61 | 83,8 | 53,5 | - | 1 | 1 |  |
| 98 | 1951 | 69,9 | 37,7 | - | 1 | 1 |  |
| 100 | 1950 | 338,9 | 177 | - | 1 | 1 |  |
| 102 | 1950 | 86,1 | 38 | - | 1 | 1 |  |
| 106 | 1950 | 92,2 | 63,6 | - | 1 | 1 |  |
| 108 | 1951 | 77,9 | 39 | - | 1 | 1 |  |
| 64 | 1961 | 1601,4 | - | 1478 | 4 | - |  |
| 86а | 1978 | 387,3 | - | 192,3 | 1 | - |  |
| 104 | 1951 | 99 | 76,6 | - | 2 | 1 |  |
| Ул. Ботевградская |
| 18 | 2000 | 2708,9 | 6695 | - | 6 |  |  |
| Ул. Димитрова |
| 7 | 1900 | 129,1 | 52,6 |  | 1 | 1 |  |
| 3 | 1939 | 81,6 | 45,5 |  | 1 | 1 |  |
| 5 | 1939 | 134,8 | 70,4 |  | 1 | 1 |  |
| 1 | 1939 | 130,5 | 69,4 |  | 1 | 1 |  |
| Ул. 1-й Советский переулок |
| 10 | 1962 | 208,1 | 175,8 | - | 1 | 1 |  |
| 8 | 1950 | 211,9 | 144,1 | - | 1 | 1 |  |
| 6 | 1951 | 150 | 121,7 | - | 1 | 1 |  |
| 13 | 1952 | 123,6 | 71,8 | - | 1 | 1 |  |
| 11 | 1951 | 184,8 | 55,2 | - | 1 | 1 |  |
| 9 | 1951 | 79,5 | 44,2 | - | 1 | 1 |  |
| 7 | 1951 | 165 | 73,2 | - | 1 | 1 |  |
| 5 | 1950 | 83,6 | 42 | - | 1 | 1 |  |
| 3 | 1952 | 208 | 81,8 | - | 1 | 1 |  |
| 4 | 1952 | 116,2 | 65,3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | 1951 | 150,1 | 87,9 | - | 1 | 1 |  |
| 20 | 1950 | 124,1 | 97,3 | - | 1 | 1 |  |
| 18 | 2006 | 234,7 | 230,6 | - | 2 | 1 |  |
| 16 | 1955 | 123,8 | 57,7 | - | 1 | 1 |  |
| 14 | 1987 | 94,5 | 44,8 | - | 1 | 1 |  |
| 12 | 1952 | 170,2 | 123,6 | - | 1 | 1 |  |
| Итого | 18116,9 | 13109,9 | 1670,3 |  |  |  |

Приложение: планы земельных участков на 77 листах

### Нежилая застройка

Таблица №3

| №№ пп | Наименование | Площадь застройки м2 | Год пост- ройки | Этаж-ность | Площадь земельного участка м2 | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Больница скорой помощи |  | - | 2-5 | 61074,00 |  |
| 2 | Управление пенсионного фонда РФ в г.о. Саранск РМ |  | - | 5 | 1657,00 |  |
| 3 | Гаражный комплекс «Ботевград» |  | - | 2 | 14300,00 |  |
| 4 | Гаражный комплекс |  |  | 1 | 12500,00 |  |
|  | Итого SНЖ |  |  |  | 89531,00 |  |

2.4  Обоснование проекта планировки территории.

2.4.1 Расчет плотности населения.

Общая площадь территории, ограниченной улицами Коммунистическая, Титова, Советская, Ботевградская равна 174110,50м2

Рассматриваемая  территория  расположена в центральной 	части Республики Мордовии.

В качестве расчетной жилищной обеспеченности принимаем 18м2 /чел.

Из общей площади исключаем площадь, занимаемую объектами общегородского назначения тогда:

SР=SО.Б.-SГ.Н. =174110,50 м2-89531,00м2=84579,00 м2 ~ 8,46 га.

Согласно табл.2 Приложения 4 СНиП 2.07.01-89*, показатель плотности равен:

PР=400 чел/га.

Согласно примечанию п.2 табл.2 Приложения 4 СНиП 2.07.01-89*, расчетную плотность населения увеличиваем на 10%.- PР=440чел/га.

Тогда максимальное расчетное количество жителей, которые могут проживать на рассматриваемой территории равно:

NР=PР · SP=440 · 8,46 га =3722чел.

2.4.2 Расчет числа жителей, проживающих на территории

Общая площадь жилых помещений, Sо= 17641,15 м2 .

При расчетной жилищной обеспеченности 18 м2/ чел. В этих домах проживают:

N1= чел.

т.е. фактическая плотность населения составляет:

чел./га, что составляет 19,50 % допустимой плотности населения.

2.5 Определение площадей земельных участков.

Определение нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах и восстановление их границ проводится с целью  формирования кондоминиума как …..иного обособленного комплекса недвижимого имущества (в том числе его развития); установление земельной доли в общей собственности, приходящегося на каждого домовладельца в кондоминиуме исходя из площади помещений, находящихся в его собственности; эффективного использования земель городских и сельских поселений и повышения уровня их благоустройства; налогооблажения; учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в кондоминиумах.

Для определения величины минимально-необходимых нормативных земельных участков, бесплатно передаваемых в общую долевую собственность жильцов существующих домов принят принцип определения величины удельных показателей земельной доли для зданий разной этажности на основе градостроительных нормативов различных периодов массового жилищного градостроительства, с учетом п. 3.8. СП 30-101-98, если фактический размер земельного участка меньше нормативного, размер земельной доли определяется по факту.

Удельный показатель земельной доли (УЗ.Д.) принимается по 
СП 30-101-98 «Методические указания…» по табл. Приложения А, с нормой расчетной жилищной обеспеченности по СНиП 2.07.01-89*, равной 18м2/чел. общей площади.

Удельный показатель земельной доли – это площадь жилой территории в границах планировочной единицы, приходящейся на 1м2 общей площади жилых помещений.

а) Жилой дом № 127

Жилой дом построен  в 1949 г. УЗ.Д.=1,50 общая площадь жилых помещений 52,2 м2.

Нормативная площадь земельного участка для 1эт. дома  S K=78,3 м2.	Фактически дом №127, согласно данных, представленных филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация» по Республике Мордовия, занимает земельный участок площадью 767,7 м2.

Таким образом рассчитываем площади земельных участков для всех существующих жилых домов, расположенных на данной территории.

Результаты расчета сведены в таблицу 3.

2.5.1 Результаты расчетов нормативных размеров земельных участков для кондоминиумов.

Таблица №4

| Адрес объекта | Год постройки | Площадь застройки м2 | Общая площадь жилой части м2 | Удель-ный показа-тель землян-ой доли УЗ.Д. | Нормативная площадь земель-ного участка м2 | Площ. участка согласно данных ФГУП Ростех-инвентаризация м2 | Расчетная площадь земель-ных участков для кондо- миниу-мов Sк М2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Советская |  |
| 129 | 1950 | 224,4 | 124,7 | 1,5 | 187,5 |  |  |  |
| 127 | 1949 | 112,1 | 52,2 | 1,5 | 78,3 |  |  |  |
| 125 | 1950 | 185,9 | 102,9 | 1,5 | 154,35 |  |  |  |
| 141 | 1951 | 92,4 | 57,1 | 1,5 | 85,65 |  |  |  |
| 139 | 1951 | 146,4 | 100,4 | 1,5 | 150,6 |  |  |  |
| 121 | 1953 | 119,2 | 70,9 | 1,5 | 106,35 |  |  |  |
| 119 | 1950 | 131,5 | 60,00 | 1,5 | 90 |  |  |  |
| 117 | 1963 | 183,4 | 108,7 | 1,5 | 163,05 |  |  |  |
| 115 | 1950 | 93,4 | 49,8 | 1,5 | 74,7 |  |  |  |
| 133 | 1950 | 141 | 71,7 | 1,5 | 107,55 |  |  |  |
| 131 | 2001 | 256,3 | 219,7 | 1,5 | 329,55 |  |  |  |
| 137 | 1951 | 188 | 58 | 1,5 | 87 |  |  |  |
| 135 | 1952 | 433,3 | 259,7 | 1,5 | 389,55 |  |  |  |
| 103 | 1929 | 137,9 | 119,6 | 1,5 | 179,4 |  |  |  |
| 101 | 1948 | 219,3 | 97,8 | 1,5 | 146,7 |  |  |  |
| 115 | 1950 | 93,4 | 49,8 | 1,5 | 74,7 |  |  |  |
| Ул. Титова |  |
| 27 | 1951 | 135,4 | 75,8 | 1,5 | 113,7 |  |  |  |
| 29 | 1951 | 178,4 | 97,8 | 1,5 | 146,7 |  |  |  |
| 35 | 1951 | 170,9 | 62,1 | 1,5 | 93,15 |  |  |  |
| 33 | 1953 | 194 | 122,9 | 1,5 | 184,35 |  |  |  |
| 43 | 1951-57 | 215 | 137,1 | 1,5 | 205,65 |  |  |  |
| 41 | 1963 | 158,8 | 99 | 1,5 | 148,5 |  |  |  |
| 39 | 1950 | 81,7 | 40,1 | 1,5 | 60,15 |  |  |  |
| 37 | 1950 | 245,6 | 128 | 1,5 | 192 |  |  |  |
| 45 | 1951 | 150,3 | 68,4 | 1,5 | 102,6 |  |  |  |
| 31 | 1951 | 98,6 | 68 | 1,5 | 102 |  |  |  |
| Ул. Советский переулок |  |
| 23 | 1959 | 140,7 | 79,2 | 1,5 | 118,8 |  |  |  |
| 21 | 1957 | 165,1 | 61,5 | 1,5 | 92,25 |  |  |  |
| 19 | 2005 | 280,1 | 373,1 | 1,5 | 559,65 |  |  |  |
| 17 | 1958 | 124,4 | 60,7 | 1,5 | 91,05 |  |  |  |
| 15 | 1999 | 164,9 | 98,1 | 1,5 | 147,15 |  |  |  |
| 29 | 1956 | 232,9 | 133,9 | 1,5 | 200,85 |  |  |  |
| 27 | 1958 | 213,9 | 80,3 | 1,5 | 120,45 |  |  |  |
| 25 | 1959 | 313,5 | 131,8 | 1,5 | 197,7 |  |  |  |
| Ул. Коммунистическая |  |
| 86 | 1950 | 162,1 | 92,2 | 1,5 | 138,3 |  |  |  |
| 84 | 1950 | 215,1 | 92,5 | 1,5 | 138,75 |  |  |  |
| 82 | 1950 | 143 | 69,2 | 1,5 | 103,8 |  |  |  |
| 80 | 1950 | 103,1 | 54,4 | 1,5 | 81,6 |  |  |  |
| 88 | 1950 | 188 | 155,5 | 1,5 | 233,25 |  |  |  |
| 90 | 1950 | 133,6 | 78,2 | 1,5 | 117,3 |  |  |  |
| 92 | 1950 | 94,9 | 55 | 1,5 | 82,5 |  |  |  |
| 94 | 1951 | 202,3 | 106,6 | 1,5 | 159,9 |  |  |  |
| 96 | 1950-61 | 83,8 | 53,5 | 1,5 | 80,25 |  |  |  |
| 98 | 1951 | 69,9 | 37,7 | 1,5 | 56,55 |  |  |  |
| 100 | 1950 | 338,9 | 177 | 1,5 | 265,5 |  |  |  |
| 102 | 1950 | 86,1 | 38 | 1,5 | 57 |  |  |  |
| 106 | 1950 | 92,2 | 63,6 | 1,5 | 95,4 |  |  |  |
| 108 | 1951 | 77,9 | 39 | 1,5 | 58,5 |  |  |  |
| 104 | 1951 | 99 | 76,6 | 1,5 | 114,9 |  |  |  |
| Ул. Ботевградская |  |
| 18 | 2000 | 2708,9 | 6695 | 0,88 | 5891,6 |  |  |  |
| Ул. Димитрова |  |
| 7 | 1900 | 129,1 | 52,6 | 1,5 | 78,9 |  |  |  |
| 3 | 1939 | 81,6 | 45,5 | 1,5 | 68,25 |  |  |  |
| 5 | 1939 | 134,8 | 70,4 | 1,5 | 105,6 |  |  |  |
| 1 | 1939 | 130,5 | 69,4 | 1,5 | 104,1 |  |  |  |
| Ул. 1-й Советский переулок |  |
| 10 | 1962 | 208,1 | 175,8 | 1,5 | 263,7 |  |  |  |
| 8 | 1950 | 211,9 | 144,1 | 1,5 | 216,15 |  |  |  |
| 6 | 1951 | 150 | 121,7 | 1,5 | 182,55 |  |  |  |
| 13 | 1952 | 123,6 | 71,8 | 1,5 | 107,7 |  |  |  |
| 11 | 1951 | 184,8 | 55,2 | 1,5 | 82,8 |  |  |  |
| 9 | 1951 | 79,5 | 44,2 | 1,5 | 66,3 |  |  |  |
| 7 | 1951 | 165 | 73,2 | 1,5 | 109,8 |  |  |  |
| 5 | 1950 | 83,6 | 42 | 1,5 | 63 |  |  |  |
| 3 | 1952 | 208 | 81,8 | 1,5 | 122,7 |  |  |  |
| 4 | 1952 | 116,2 | 65,3 | 1,5 | 97,95 |  |  |  |
| 2 | 1951 | 150,1 | 87,9 | 1,5 | 131,85 |  |  |  |
| 20 | 1950 | 124,1 | 97,3 | 1,5 | 145,95 |  |  |  |
| 18 | 2006 | 234,7 | 230,6 | 1,5 | 345,9 |  |  |  |
| 16 | 1955 | 123,8 | 57,7 | 1,5 | 86,55 |  |  |  |
| 14 | 1987 | 94,5 | 44,8 | 1,5 | 67,2 |  |  |  |
| 12 | 1952 | 170,2 | 123,6 | 1,5 | 185,4 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 15589,1 |  |  |  |

3. Расчет перспективной застройки.

Частный сектор данной территории определен под снос. На свободных территориях предлагается строительство 10 этажных жилых домов, в части которых разместятся  встроено-пристроенные помещения обслуживания.

Общая площадь квартир проектируемых домов составляет 59980,95м2, существующих – 9531,25 м2. Тогда общая площадь составит 69512,20м2.

На территории будет проживать 69512,20/18 м2 = 3862 человека.

Фактическая плотность населения  будет составлять:

чел./га, что составляет 103,6 % допустимой плотности населения.

3.1 Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах

Потребность в детских дошкольных учреждениях (ДДУ):

3,862 чел х 49мест=189 мест.

(49 мест на 1000 жителей – норматив обеспеченности в г.Саранске, согласно местных нормативов градостроительного проектирования).

На территории запроектирован детский сад на 270 мест. Площадь земельного участка 270мест х 35 м2 =9450 м2

Потребность в общеобразовательных школах:

3,862 чел х 95мест=367 мест.

(95 мест на 1000 жителей – норматив обеспеченности в г.Саранске, согласно приложению 6 местных нормативов градостроительного проектирования).

367 мест х 5,7 м2/чел= 2091,9 м2. – Площадь  территории пристроя к школе №19 на 367 мест. В настоящее время количество учашихся в учебном заведении – 595 чел.(Согласно письму №01-14/236 от 22.10.08г.)

4. Озеленение

Система озеленения территории включает: насаждения общего пользования – зеленые насаждения жилых дворов.

- специального назначения – на улицах вдоль дорог.

На одного жителя приходится  12,05кв.м. зеленых насаждений.

5. Улично-дорожная сеть

Рассматриваемая территория в настоящее время обслуживается магистральной улицей Ботевградская на востоке, ул. Советская  с южной стороны, ул. Коммунистическая – с северной стороны, ул.Титова – с западной стороны, по которым осуществляется автобусное, троллейбусное, грузовое, легковое транспортное сообщение. По этим улицам обеспечивается подъезд грузового, коммунального и легкового транспорта к жилым и общественным зданиям. Пешеходная связь осуществляется по тротуарам жилых улиц и внутриквартальных проездов, пешеходным дорожкам к остановкам общественного транспорта и объектам культурно-бытового обслуживания.

Расчет потребного количества транспортных средств на территории и в пределах селитебной территории г. Саранска.

Таблица 5

| Транспортные средства | Уровень автомобилизации, шт. на 1000 жиг. | Количество транспортных средств, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь 3862 чел. | Расчетный срок 3862 чел. |
| 1 . Легковые автомобили | 160 | 200 | 617 | 772 |
| В т.ч. принадлежащие: |  |  |  |  |
| гражданам | 155 | 193 | 598 | 745 |
| ведомственные | 2 | 3 | 7 | 11 |
| такси | 3 | 4 | 12 | 16 |

Количество машино - мест в гаражах и открытых автостоянках постоянного хранения для территории и в пределах селитебной территории города:

1 очередь:

617 шт. х 0,75 = 462 м/мест

Расчетный срок:

772 шт. х 0.75 = 579м/мест

где: 0,75 коэффициент, учитывающий положение СНиП 2.07.01-89* в том, что на селитебных территориях и прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 75% расчетного числа индивидуальных автомобилей.

Количество машино-мест на автостоянках для временного хранения личных автомобилей по территории:

(0,8 м /чел х 3862 чел) : 25 м2 = 123 м/мест

где: 0,8 м2/чел - удельный размер площадок для стоянок автомашин;

25 м2 - площадь стоянки на 1 м/место.

6. Очистка территории от мусора

Проектом предусмотрена планово-регулярная очистка территории от твердых бытовых отходов (ТБО) и смёта с убираемой территории. Источником образования отходов является жизнедеятельность жильцов и уборка территории (твердого покрытия проездов) жилого микрорайона.

Предусматривается контейнерная система сбора мусора. Для сбора и временного хранения ТБО и смёта предусматриваются бетонные площадки для размещения металлических контейнеров с отходами. По мере накопления отходы должны вывозится на городской полигон.

Расчет нормы образования ТБО и смета производится по формуле:

Отбо= 3862чел.х 0,95м3 х 0,25т/м3= 917,2т.

Осмета= (77198м2х0,4м2).х 0,005т/м3 х 0,25т/м3= 38,60 т.

Оо= 38,60+917,2=955,8т.

Где: 3862 чел. – расчетная численность населения жилого квартала;

0,95 м3 – норма образования ТБО на одного жителя для г. Саранска;

0,25 т/м3 – удельный вес неуплотненных ТБО и смета;

Емкость контейнера 0,8м3, при плотности отходов 0,25т/м3 вместимость 0,2т. Периодичность вывоза ежедневная, кроме выходных

365дней-110 дней= 255 дней.

Временное накопление в день:

для микрорайона

955,8т : 255 дней = 3,75т. в день

Количество контейнеров для квартала 3,75т. : 0,2т.= 19 штук

(Площадь убираемого твердого покрытия взята в размере 0,4м2 от жилой площади территории).

Соответствие емкости контейнеров количеству накапливающегося мусора определяется в процессе эксплуатации.

7. Охрана окружающей среды

Характеристика источника загрязнения атмосферы

Источниками выбросов на данной территории загрязняющих веществ в атмосферу являются:

Стоянки  автомобилей и гаражные комплексы. Машины на стоянке или в гараже находятся с выключенным двигателем. При въезде  и выезде автомобилей  со стоянки  или гаража работают двигатели.

В результате работы двигателей внутреннего сгорания выбрасываются следующие вещества: диоксид азота; оксид азота; оксид углерода; диоксид серы; углеводороды (бензин нефтяной). Гаражные комплексы, находящиеся на данной территории, необходимо отделить зеленой полосой от жилой застройки.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ)

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» таблица 4.4.1. «Расстояние от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки» санитарно-защитная зона составляет 10 м от места стоянки до фасада жилого дома.

Контроль за выбросами в атмосферу

С целью проведения контроля за состоянием приземных концентраций загрязняющих веществ необходимо периодически, не реже одного раза в 3 года проводить лабораторные замеры на границе жилого дома.

Расчет выбросов загрязняющих веществ от стоянки автомобилей

Таблица 6

| №№ п/п | Режим работы двигателя | время, мин км. | кол-во а/м бензин ДВС 1,2-1,8 л. | СО удельн. показатель г/мин, г/км | СН удельн. показатель г/мин, г/км | NOx удельн. показатель г/мин, г/км | SO удельн. показатель г/мин,г/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытая стоянка |  |  |  |  |
| 1 | Прогрев |  |  |  |  |  |  |
| а | теплый период | 1.5 | 9 | 1.7 | 0.14 | 0.02 | 0.009 |
|  | Итого: |  |  | 15,3 | 1,26 | 0,18 | 0,081 |
| б | холодный период | 15 | 9 | 3.4 | 0.21 | 0.03 | 0.01 |
|  | Итого: |  |  | 306 | 18,9 | 2,7 | 0,9 |
| в | переходный период | 4 | 9 | 3.06 | 0.189 | 0.03 | 0.009 |
|  | Итого: |  |  | 73,44 | 4,536 | 0,72 | 0,216 |
| 2 | На холстом ходу |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 1.1 | 0.11 | 0.02 | 0.008 |
|  | Итого: |  |  | 6,6 | 0,66 | 0,12 | 0,048 |
| 3 | Пробеговые выбросы | пробег, км |  |  |  |  |
| а | теплый период |  |  |  |  |  |  |
|  | (выезд и въезд) | 0.03 | 9 | 6.6 | 1 | 1.5 | 0.049 |
|  | Итого: |  |  | 1,188 | 0,18 | 0,27 | 0.0088 |
| б | холодный период |  |  |  |  |  |  |
|  | (выезд и въезд) | 0.03 | 9 | 8.3 | 1.5 | 0.17 | 0.061 |
|  | Итого: |  |  | 1,494 | 0,27 | 0,03 | 0,011 |
| в | Переходный период |  |  |  |  |  |  |
|  | (въезд и выезд) | 0.03 | 9 | 7.47 | 1.35 | 0.17 | 0.0549 |
|  | Итого: |  |  | 1,3446 | 0,243 | 0,0306 | 0,0099 |
|  | Валовый выброс, теплый период | 0,006 | 0,000218 | 0,000148 | 0,0000148 |
|  | Валовый выброс, холодный период | 0,01755 | 0,00516 | 0,000741 , | 0,00025 |
|  | Валовый выброс, переходный период | 0,02159 | 0,001414 | 0,000226 | 0,000183 |
|  | ИТОГО тонн/год |  |  | 0,04514 | 0,0068 | 0,00111 | 0,000448 |
|  | Максимально разовый выброс, г/сек | 0.001529 | 0.00023 | 4,26923Е-05 | 1,72307Е-05 |
|  | При расчете максимально разового выброса принято, что максимальное количество Лчество |
|  | автомобилей выезжающих с территории стоянки в течении часа равно .1 |  |  |
|  | С учетом трансформации оксидов азота в атмосфере: |  |  |  |
|  | N02 = 0.8*NOx = | 0.0009тонн/год | 3,4153Е-05г/сек |  |  |
|  | NO = 0.13*NOx = | 0.00015онн/год | 0,555Е-06г/сек |  |  |

Охрана водного бассейна.

Раздел «Охрана водного бассейна» оценивает эффективность мероприятий, обеспечивающих при эксплуатации проектируемых жилых домов защиту поверхностных и подземных водоемов от загрязнений.

Настоящий раздел выполнен с учетом требований:

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация»

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений» и СНиП 1.02.01-85 «Охрана водных ресурсов»

Внутриплощадочные сети хозяйственно - питьевого, противопожарного водопровода запроектированы для обеспечения водой хозяйственно - питьевых и противопожарных нужд всех жилых домов и общественных зданий. Подключение водопровода предусматривается от существующих сетей.

Нормы водопотребления определены в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Канализация бытовая.

Бытовая канализация служит для отвода бытовых стоков от проектируемых жилых домов и общественных зданий. Подключение предусматривается к существующим сетям микрорайона.

Расчетные расходы бытовых сточных вод определены в соответствии с принятыми нормами водопотребления.

Вопросы очистки бытовых сточных вод перед сбросом их в водоем решены городской системой канализации.

Отвод дождевых и талых вод с площадок  проектируемых жилых домов  предусматривается естественный, организованный на прилегающую территорию.

Охрана почвы.

Основным мероприятием по охране почвы является восстановление (рекультивация) земельного участка под строительство жилого дома и инженерных  коммуникаций.

Перед началом строительства объекта растительный слой снимается на глубину 0,3 м, вывозится и складируется для хранения с последующим использованием его для озеленения территории.

Для предотвращения загрязнения почвы и санитарной защиты территории проектом предусматривается:

уборка территории, дорог, тротуаров, площадок и газонов от мусора в контейнеры  с последующим вывозом на свалку.

сбор бытового мусора специализированными автомобилями с вывозом на свалку.

Сведения об отходах приведены в п.6.

С целью защиты почвы и подземных вод от загрязнения сточными водами проектом  предусматриваются мероприятия по защите подземных трубопроводов водопровода  и канализации от случайных утечек.

Стальные трубопроводы, прокладываемые в непроходном канале ТС, покрываются  изоляцией для предотвращения конденсации влаги на поверхности труб и  замерзания воды в трубах.

Во избежание промерзания трубопроводов и повреждений их наземным транспортом, подземные сети прокладываются ниже расчетной глубины промерзания, согласно требованиям действующих строительных норм и правил.

4.3. Вывод: сведения, перечисленные в вышеизложенных пунктах, позволяют сделать вывод об экологической безопасности проектируемых

На период строительства на строительной площадке  для сбора металлома устанавливаются контейнеры,  куда собираются остатки электродов и срезаемые монтажные  петли. Общее количество, которых составляет 130 кГ   и сдаются  вторчермет.

8. Инженерно – технические мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Для обеспечения пожарной безопасности на территории проведены следующие мероприятия:

Для проездов к жилым и общественным зданиям пожарных машин предусмотрены проезды шириной 5,5 м. и полосы шириной 6м.;

Наименьшие расстояния между зданиями и сооружениями в зависимости от степени их огнестойкости приняты по СНиП 2.07.01-89*.

Пожарное депо находится на пересечении ул.Ботевградская и ул.Коммунистическая.

9. Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения

Зона для размещения кресла-коляски должна иметь ширину не менее 0,9м и длину не менее 1,5м. Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров: поперечный – 1%, продольный – 5%. В случаях, когда невозможно обеспечить данные уклоны из-за рельефа допускается увеличивать уклон до 10% на пути не более5 12м пути.

В местах пересечения пешеходных путей с проездами высота тротуара должна быть не менее 25мм и не превышать 40мм.

Поверхности покрытий пешеходных путей должны быть твердыми, прочными и не допускать скольжения. На открытых автостоянках выделено 10% мест для автомобилей инвалидов. Места для стоянки личных авто инвалидов выделены разметкой и обозначены условными символами.

В местах перепада уровней более 40мм предусмотрены пандусы. По обеим сторонам пандуса предусматривается ограждение с двойным поручнем на высоте  0,7м 0,9м.

10. Расчет потребности в учреждениях обслуживания

10.1 Предприятия торговли

3,862чел х 280м2  = 1081 м2

В том числе продовольственные магазины:

3,862чел х 100м2  = 386 м2

Непродовольственные:

3,862чел х 180м2  = 695 м2

Предприятия торговли размещаются в цокольных и первых этажах жилых зданий. А также в блоках обслуживания, примыкающим к жилым домам по ул.Коммунистическая.

10.2 Предприятия общественного питания

3,862чел х 40м2  = 154,48 м2

Предприятия общественного питания также могут размещаться в цокольных и первых этажах жилых зданий.

10.3 Предприятия бытового обслуживания

Из расчета 9 рабочих мест на 1000 жителей

3,862чел х 9чел.  = 35 рабочих мест.

Расчетные данные приняты согласно СНиП 2.07.01-89* Приложение 7*

«Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков».

проектом планировки территории условно не рассматривались вопросы инженерного обеспечения проектируемых зданий, реконструкции существующих инженерных сетей, внутриквартальных проездов.

Составил                                                                                   В.М. Большаков

10. Приложение

10.1 Исходные данные

- Информация Саранского отделения ФГУП «Ростехинвентаризация» по Республике Мордовия

(архивный экземпляр)