ООО

«Гипропроект»

Заказчик: МУ «Градостроительство»

Место строительства: Территории, ограниченная улицами:

Осипенко, А.Невского, Московская, М.Академическая г.Саранска

Проект планировки территории,

ограниченной улицами:

Осипенко, А.Невского, Московская,

М.Академическая г.Саранска

2008г.

Заказчик: МУ «Градостроительство»

Место строительства: Территории, ограниченная улицами:

Осипенко, А.Невского, Московская, М.Академическая г.Саранска

Проект планировки территории, ограниченной улицами:

Осипенко, А.Невского, Московская, М.Академическая г.Саранска

Часть 1. Общая пояснительная записка.

Директор                                                                        А.М.Гущеваров

Главный инженер проекта                                         А.М.Гущеваров

Архитектор                                                                    Т.С.Александрова

2008г.

С внесением изменений на основании

Публичных слушаний  от 8 июля 2009 г.

Проектная документация  разработана в соответствии

с государственными  нормами, правилами и стандартами.

Главный инженер проекта                                             А.М.Гущеваров

ООО «Гипропроект», лицензия АД 813937

ГС-4-13-02-26-0-1326176548-001186-2 , выдана на основании приказа  Федерального агентства по  строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 19 февраля 2007г. № 27

Срок действия  лицензии – до 19 февраля 2012 года

# СОДЕРЖАНИЕ

# Раздел 1. Общая часть

# Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта.

# Состав проекта

# Раздел 2. Пояснительная записка

2.1.   Основание для разработки проекта.

2.2.   Перечень исходных данных для проектирования.

2.3.   Характеристика участка строительства.

2.4.   Градостроительные и природные устройства.

2.5.   Генеральный план.

2.5.1. Характеристика территории.

2.5.2. Обоснование проекта планировки территории.

# Жилая застройка. Табл.1

# 2.5.3.   Расчет плотности населения территории.

2.5.4.   Композиционно-планировочное решение.

2.5.5.   Расчет плотности населения по проектному предложению.

2.5.6.   Объекты инфраструктуры.

2.5.7.   Транспортная схема.

2.5.8.   Организация рельефа и красные линии.

2.5.9.   Благоустройство и озеленение территории.

2.5.10. Основные показатели по генплану и благоустройству.

2.5.11.  Расчет потребности в основных учреждениях обслуживания.

2.6.       Сети и инженерное оборудование.

2.6.1.    Теплоснабжение и горячее водоснабжение.

2.6.2.    Газоснабжение.

2.6.3.    Водоснабжение и канализация.

2.6.4.    Электроснабжение

2.6.5.    Ливневая канализация

2.6.6.    Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и

технического характера.

2.6.7.    Мероприятия по гражданской обороне

2.6.8.   Пожарная безопасность

2.7.       Основные технико-экономические  показатели проекта

планировки

# Общая часть.

# 1.1. Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта

| Главный инженер проекта | А.М.Гущеваров |
| --- | --- |
| Архитектор | Т.С.Александрова |

# Состав проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный контракт №177-1 - ОПЗ | Часть 1. Общая пояснительная записка |  |
| Муниципальный контракт №177-1- ГП | Часть 2. Генплан (без схем инженерных сетей) | Схемы инженерных сетей будут разработаны в проекте инженерных коммуникаций после получения ТУ в полном объеме |
| Муниципальный контракт №177-1- ГП | Часть 2.1. Сводный план инженерных сетей |  |

# Главный инженер проекта                                            А.М.Гущеваров

# 2. Пояснительная записка

  - Основание для разработки проекта.

Проект планировки территории, ограниченной улицами: Осипенко, А.Невского,. Московская и М. Академическая г. Саранска , разработан на основании Постановления Главы Администрации городского округа Саранск №50 от 12 января 2007г.

2.2. Перечень исходных данных для проектирования.

1) Муниципальный контракт №177-1

2) Задание на разработку градостроительной документации

3) Письмо  МУ «Градостроительства» от 08.09.2008г. №375

4) Ситуационный план

2.3. Характеристика участка строительства.

Границы разработки ППТ выполнены в соответствии со схемой размещения участка на ситуационном плане, согласованно Управлением архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Саранск.

Участок расположен в Октябрьском районе г.Саранска, ограничен улицами: с Севера – А.Невского, с Запада – ул.Московская, с Юга – М.Академическая, с Востока -  ул.Осипенко.

2.4. Градостроительные и природные устройства.

Отведенный участок территориально разделен на три  зоны: жилая зона, коммунально- складская зона и территория воинской части.

По площади соответственно 66,08 га, 11,0 га и 75,0 га..

Кроме того, площадь свободной от застройки территории занимает 18,0 га.

Деревья и  кустарники малоценных пород при проектировании не учитывались.

Рельеф территории в основном спокойный ( за исключением коммунально-складской зоны, застроенной гаражами) с понижением в юго-восточном направлении.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 171,69 до 142,30.

Район относится ко II В климатическому подрайону II климатического района.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха ( средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус 30оС.

Расчетное значение веса снегового покрова – 180 кг\м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов – 1,5м.

Ветровой режим характеризуется преобладанием юго и юго-западном направлениями ветров в зимний период, западной и северо-восточной – в летний период.

Средняя скорость ветра колеблется от 6,9 м\с -  зимой,  до 4,4 м\с – летом.

2.5. Генеральный план.

Проект  планировки территории выполнен в соответствии с задание на разработку градостроительной документации на инженерно-топографическом  плане, выполненном в 2008 году.

Общая площадь территории в пределах отведенных границ составляет 170,0 га, в том числе территории: (существующее положение)

- войсковая часть – 75,0 га;

- коммунально – складская зона  - 11,0 га;

- многоэтажная застройка – 19,0 га;

- частный сектор – 20 га;

- коттеджная застройка – 30,84 га;

- свободная от застройки территория – 18,0 га.

В проекте планировки территории войсковой части  и коммунально- складская зона (ограниченная улицей Мокшанской) остаются в пределах существующих границ.

Основные изменения касаются существующей многоэтажной застройки, застройки свободной территории коттеджами, а так же предложением  по  строительству  детского сада на 240 мест среднеобразовательной школы на территории частного сектора (ветхая застройка).

Основной планировочной структуры селитебных территорий жилой  зоны являются существующие улицы и проезды, жилые  и гражданские здания, строящиеся дома и проезды к ним. Планировочными ограничениями являются санитарно-защитные зоны от территории войсковой части и охранные зоны сохраняемых коммуникаций.

2.5.1. Характеристика территории.

Сложившаяся планировочная структура территории определилась нарезкой улиц и характеризуется квартальной застройкой селитебных территорий.

В центре отведенного под проект участка расположена территория войсковой части, сложившаяся в 1936-1937гг.

Жилая зона состоит из:

- многоэтажных домов по ул.Мордовская,35 (жилые дома войсковой части);

- квартала малоэтажной коттеджной застройки, ограниченного улицами Невского, М.Академической и территорией войсковой части;

- 6 кварталов частной застройки, ограниченных улицами Невского, Московской , Мордовской и Мокшанской.

Территория частного сектора со стороны ул.Мокшанская примыкает к коммунально – складкой зоне, застроенной административными зданиями и гаражами.

Часть территории коммунально- складской зоны  со стороны ул.М.Академическая имеет сложный рельеф, не пригодный для строительства жилья, и находится в санитарно-защитной зоне от железной догори.

# 2.5.2. Обоснование  проекта планировки территории.

# 3.1. Показатели по существующим зданиям

# Жилая застройка

# Табл. 1

| Адрес объекта | Год постройки | Площадь Застр. | Общая площадь,м2 | Этажн. | К-во квартир | Пл. земельного участка,м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилая часть | Встроен. пристр. помещ. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | ул. Московская |  |  |  |  |
| 44 | 1923 | 182,9 | 130,2 | - | 2 |  |  |
| 46 | 1906 | 182,0 | 65,1 | - | 1 | 1 |  |
| 48 | 1961 | 144,2 | 69,0 |  | 1 | 1 |  |
| 50 | 1963 | 151,4 | 59,1 | - | 1 | 1 |  |
| 52 | 1971 | 121,1 | 55,9 | - | 1 | 1 |  |
| 54 | 1910 | 132,1 | 46,5 | - | 1 | 1 |  |
| 55 | 1920 | 310,6 | 193,1 | - | 1 |  |  |
| 56 | 1956 | 162,9 | 106,2 | - | 1 |  |  |
| 57 | 1941 | 226,8 | 96,4 | - | 1 |  |  |
| 58 | 1998 | 147,1 | 144,6 | - | 2 |  |  |
| 59 | 1911 | 189,6 | 57,6 | - | 1 | 1 |  |
| 60 | 1971 | 73,6 | 21,3 | - | 1 | 1 |  |
| 60а | 1957 | 316,3 | 124,5 | - | 1 |  |  |
| 61 | 1890 | 91,1 | 51,5 | - | 1 | 1 |  |
| 62 | 1911 | 100,0 | 64,2 | - | 1 |  |  |
| 63 | 1838 | 133,3 | 86,0 | - | 1 |  |  |
| 64 | Лит А Лит Б | 208,6 | 54,1 100,3 | - | 1 2 | 1 1 |  |
| 65 | 1954 | 168,9 | 83,9 | - | 1 | 1 |  |
| 66 | 1927 | 216,7 | 175,5 | - | 2 |  |  |
| 67 | 1924 | 176,5 | 77,4 | - | 1 | 1 |  |
| 68 | 1956 | 212,2 | 66,4 | - | 1 | 1 |  |
| 69 | 1909 | 173,40 | 82,3 | - | 1 | 1 |  |
| 70 | 1937 | 209,8 | 95,9 | - | 1 |  |  |
| 72 | 1913 | 253,9 | 148,9 | - | 1 |  |  |
| 73 | 1959 | 223,4 | 124,8 | - | 1 |  |  |
| 74 | 1971 | 164,6 | 76,5 | - | 1 | 1 |  |
| 75 | 2003 | 441,1 | 257,1 | - | 2 |  |  |
| 76 | 1967 | 214,1 | 146,4 | - | 1 |  |  |
| 77 | 1957 | 156,0 | 107,0 | - | 1 |  |  |
| 78 | 1953 | 96,3 | 42,6 | - | 1 | 1 |  |
| 79 | 1976 | 243,4 | 63,1 | - | 1 | 1 |  |
| 80 | 1968 | 139,7 | 67,7 | - | 1 |  |  |
| 81 | 1919 | 237,5 | 94,0 | - | 1 |  |  |
| 82 | 1938 | 127,9 | 79,7 | - | 1 | 1 |  |
| 83 | 1958 | 89,3 | 61,6 | - | 1 | 1 |  |
| 84 | 1961 | 81,6 | 41,6 | - | 1 | 1 |  |
| 85 | 2005 | 367,2 | 284,8 | - | 2 |  |  |
| 86 | 1941 | 164,7 | 34,6 | - | 1 | 1 |  |
| 87 | 1948 | 121,3 | 63,4 | - | 1 | 1 |  |
| 88 | 2002 | 223,7 | 98,5 | - | 1 | 1 |  |
| 89 | 1976 | 193,0 | 88,8 | - | 1 | 1 |  |
| 90 | 1977 | 87,4 | 44,5 | - | 1 | 1 |  |
| 90а | 1972 | 132,5 | 60,1 | - | 1 | 1 |  |
| 92 | 1952 | 191,9 | 69,9 | - | 1 | 1 |  |
| 93 | 1960 | 262,6 | 98,9 | - | 1 | 1 |  |
| 94 | 1957 | 119,8 | 44,1 | - | 1 | 1 |  |
| 95 | 1957 | 164,6 | 89,0 | - | 1 | 1 |  |
| 96 | 1957 | 200,8 | 11,0 | - | 1 |  |  |
| 97 | 994 | 248,7 | 234,7 | - | 2 |  |  |
| 98 | 1961 | 187,8 | 83,7 | - | 1 | 1 |  |
| 99 | 1913 | 217,9 | 115,5 | - | 1 |  |  |
| 100 | 1960 | 134,5 | 84,8 | - | 1 | 1 |  |
| 101 | 1920 | 39,9 | 107,2 | - | 1 | 1 |  |
| 102 | 1977 | 201,5 | 89,7 | - | 1 | 1 |  |
| 103 | 1913 | 219,0 | 35,0 | - | 1 | 1 |  |
| 104 | 1912 | 205,6 | 105,1 | - | 1 |  |  |
| 105 | 1980 | 159,1 | 86,2 | - | 1 | 1 |  |
| 107 | А-1964 Б-1956 | 179,0 | 56,2 32,8 | - | 1 1 | 1 1 |  |
| 109 | 1927 | 165,7 | 62,9 | - | 1 | 1 |  |
| 111 | 1928 | 244,6 | 89,5 | - | 1 | 1 |  |
| 113 | 1975 | 170,9 | 83,8 | - | 1 | 1 |  |
| 115 | 1964 | 431,3 | 232,3 | - | 1 |  |  |
| 115а | 2006 | 353,8 | 994,3 | - | 6 |  |  |
| 119 | 1989 | 992,8 | 2962 | - | 5 |  |  |
| 175 | 1932 | 426,3 | 165 | - | 1 |  |  |
| 176 | 1972 | 520,7 | 255,5 | - | 1 |  |  |
| 177 | 1978 | 265,0 | 158,9 | - | 1 |  |  |
| 178 | 1978 | 409,7 | 154,9 | - | 1 |  |  |
| 179 | 1960 | 431,9 | 208,4 | - | 1 |  |  |
| Итого |  | 10828,8 | 15104 |  |  |  |  |

# ул. Комсомольская

| 1 | 1949 | 122,8 | 60,1 | - | 1 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1941 | 203,8 | 84,7 | - | 1 | 1 |  |
| 3 | 1942 | 201,1 | 87,9 | - | 1 | 1 |  |
| 4 | 1943 | 127,7 | 57,9 | - | 1 | 1 |  |
| 5 | 2001 | 212,5 | 124,5 | - | 1 |  |  |
| 6 | 1944 | 320,8 | 215,9 | - | 2 |  |  |
| 7 | 1941 | 96,3 | 69,3 | - | 1 | 1 |  |
| 8 | 1948 | 140,9 | 47,9 | - | 1 | 1 |  |
| 9 | 1941 | 142,4 | 69,0 | - | 1 | 1 |  |
| 11 | 1941 | 137,0 | 64,2 | - | 1 | 1 |  |
| 13 | 1941 | 116,3 | 54,2 | - | 1 | 1 |  |
| 15 | 1953 | 223,1 | 84,6 | - | 1 | 1 |  |
| 17 | 1941 | 122,1 | 60,0 | - | 1 | 1 |  |
| 19 | 1941 | 174,5 | 79,5 | - | 1 | 1 |  |
| 21 | 1947 | 114,6 | 74,8 | - | 1 | 1 |  |
| 23 | 1949 | 154,8 | 87,6 | - | 1 | 1 |  |
| 25 | 1940 | 125,0 | 61,7 | - | 1 | 1 |  |
| 27 | 1946 | 180,8 | 94,3 | - | 1 |  |  |
| 29 | 1962 | 137,5 | 77,0 | - | 1 | 1 |  |
| 31 | 1947 | 132,6 | 51,5 | - | 1 | 1 |  |
| 33 | 1947 | 84,2 | 45,0 | - | 1 | 1 |  |
| 34 | 1957 | 204,7 | 109,1 | - | 1 | 1 |  |
| 35 | 1948 | 133,7 | 62,5 | - | 1 | 1 |  |
| 36 | 1949 | 97,9 | 47,2 | - | 1 | 1 |  |
| 37 | 1945 | 131,8 | 51,6 | - | 1 | 1 |  |
| 39 | 1948 | 136,2 | 81,5 | - | 1 | 1 |  |
| 40 | 1948 | 143,8 | 68,2 | - | 1 | 1 |  |
| 41 | 1963 | 158,9 | 78,6 | - | 1 | 1 |  |
| 41а | 1948 | 127,4 | 66,9 | - | 1 | 1 |  |
| 42 | 1958 | 181,2 | 82,5 | - | 1 | 1 |  |
| 43 | 1959 | 115,1 | 56,6 | - | 1 | 1 |  |
| 44 | 1941 | 213,7 | 113,8 | - | 1 |  |  |
| 45 | 1955 | 122,3 | 57,7 | - | 1 | 1 |  |
| 46 | 1950 | 128,8 | 63,1 | - | 1 | 1 |  |
| 47 | 1946 | 226,4 | 116,8 | - | 1 |  |  |
| 48 | 1972 | 230,4 | 121,7 | - | 1 |  |  |
| 48а | 1959 | 191,2 | 95,8 | - | 1 | 1 |  |
| 50 | 1946 | 90,8 | 50,0 | - | 1 | 1 |  |
| 52 | 1946 | 155,6 | 72,5 | - | 1 | 1 |  |
| 54 | 1980 | 93,7 | 49,7 | - | 1 | 1 |  |
| Итого |  | 6154 | 3100,4 |  |  |  |  |

# ул.Куйбышева

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1948 | 155,1 | 87,5 | - | 1 | 1 |  |
| 1а | 1992 | 171,1 | 82,2 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | 1946 | 135,8 | 56,3 | - | 1 | 1 |  |
| 3 | 2006 | 161,1 | 241,6 | - | 2 |  |  |
| 4 | 1940 | 158,0 | 95,9 | - | 1 |  |  |
| 5 | 2004 | 301,2 | 290 | - | 2 |  |  |
| 6 | 1941 | 257,0 | 69,2 | - | 1 | 1 |  |
| 7 | 1941 | 155,3 | 118,9 | - | 2 |  |  |
| 8 | 1946 | 183,3 | 47,2 | - | 1 | 1 |  |
| 9 | 1948 | 94,1 | 40,6 | - | 1 | 1 |  |
| 10 | 1941 | 117,4 | 67,5 | - | 1 | 1 |  |
| 11 | 1940 | 170,8 | 86,7 | - | 1 | 1 |  |
| 12 | 1949 | 93,7 | 63,3 | - | 1 | 1 |  |
| 13 | 1957 | 147,1 | 56,8 | - | 1 | 1 |  |
| 14 | 1964 | 187,0 | 100,5 | - | 1 |  |  |
| 15 | 2006 | 228,6 | 268,5 | - | 2 |  |  |
| 16 | 1941 | 98,3 | 50,4 | - | 1 | 1 |  |
| 17 | 1941 | 254,9 | 165,9 | - | 1 |  |  |
| 18 | 1944 | 81,9 | 41,6 | - | 1 | 1 |  |
| 19 | 1953 | 229,0 | 106,0 | - | 1 |  |  |
| 20 | 1948 | 178,3 | 106,7 | - | 1 |  |  |
| 21 | 1966 | 152,0 | 82,1 | - | 1 | 1 |  |
| 22 | 1959 | 146,4 | 87,5 | - | 1 | 1 |  |
| 23 | 1946 | 170,3 | 72,9 | - | 1 | 1 |  |
| 24 | 194__ | 285,2 | 170,2 | - | 1 |  |  |
| 25 | 1948\87 | 179,6 | 94,9 | - | 1 | 1 |  |
| 26 | 1960 | 293,0 | 136,7 | - | 1 |  |  |
| 27 | 1941 | 150,5 | 61,4 | - | 1 | 1 |  |
| 28 | 1953 | 79,4 | 40,7 | - | 1 | 1 |  |
| 29 | 1947 | 191,8 | 49,9 | - | 1 | 1 |  |
| 31 | 1947 | 201,4 | 74,4 | - | 1 | 1 |  |
| 32 | 1948 | 129,4 | 62,6 | - | 1 | 1 |  |
| 33 | 1941 | 152,1 | 47,3 | - | 1 | 1 |  |
| 34 | 2006 | 212,6 | 242,6 | - | 2 |  |  |
| 35 | 1960 | 59,4 | 46,8 | - | 1 | 1 |  |
| 36 | 1941 | 108,3 | 69,4 | - | 1 | 1 |  |
| 37 | 1940 | 250,8 | 113,9 | - | 1 |  |  |
| 38 | 1941 | 166,5 | 74,8 | - | 1 | 1 |  |
| 39 | 1946 | 90,2 | 47,7 | - | 1 | 1 |  |
| 40 | 1941 | 71,9 | 47,0 | - | 1 | 1 |  |
| 41 | 1941 | 75,2 | 41,4 | - | 1 | 1 |  |
| 42 | 1948 | 177,3 | 78,1 | - | 1 | 1 |  |
| 43 | 1944 | 81,7 | 36,8 | - | 1 | 1 |  |
| 44 | 1948 | 98,2 | 44,7 | - | 1 | 1 |  |
| 45 | 1946 | 125,5 | 60,1 | - | 1 | 1 |  |
| 46 | 1949 | 77,8 | 46,3 | - | 1 | 1 |  |
| 47 | 1964 | 184,6 | 109,3 | - | 1 |  |  |
| 48 | 1957 | 102,2 | 55,2 | - | 1 | 1 |  |
| 49 | 1970 | 128,5 | 72,1 | - | 1 | 1 |  |
| 50 | 1950 | 234,2 | 91,1 | - | 1 | 1 |  |
| 51 | 1964 | 111,5 | 63,9 | - | 1 | 1 |  |
| 52 | 1950 | 342,2 | 116,6 | - | 1 |  |  |
| 53 | 1957 | 117,3 | 63,2 | - | 1 | 1 |  |
| 54 | 1941 | 185,9 | 107,8 | - | 1 |  |  |
| 55 | 1955 | 443,5 | 136,3 | - | 1 |  |  |
| 56 | 1941 | 159,8 | 81,9 | - | 1 | 1 |  |
| Итого |  | 9302,4 | 5070,9 |  |  |  |  |

# ул. М.Академическая

| 1 | 1998 | 321,8 | 377,9 | - | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1998 | 409,7 | 296,4 | - | 2 |  |  |
| 6 | 1999 | 469,9 | 389,0 | - | 2 |  |  |
| 9 | 2000 | 173,4 | 152,3 | - | 2 |  |  |
| 10 | 1988 | 287,9 | 196,3 | - | 2 |  |  |
| 12 | 1996 | 203,3 | 226,4 | - | 2 |  |  |
| 14 | 1998 | 245,7 | 216,2 | - | 2 |  |  |
| 15 | 1999 | 244,4 | 301,7 | - | 2 |  |  |
| 16 | 1999 | 305,2 | 204,5 | - | 2 |  |  |
| 18 | 201 | 162,5 | 184,2 | - | 2 |  |  |
| Итого |  | 2823,8 | 2544,9 |  |  |  |  |

# ул. Б.Академическая

| 1 | 1999 | 339,1 | 437,4 | - | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2000 | 404,2 | 334,9 | - | 2 |  |  |
| 4 | 2008 | 192,4 | 200,0 | - | 2 |  |  |
| 8 | 2000 | 177,5 | 191,4 | - | 2 |  |  |
| 9 | 1997 | 326,6 | 416,5 | - | 2 |  |  |
| 11 | 1998 | 204,6 | 333,3 | - | 2 |  |  |
| 12 | 2000 | 265,4 | 209,4 | - | 2 |  |  |
| 13 | 2005 | 343,0 | 375,1 | - | 2 |  |  |
| 14 | 1998 | 452,6 | 576,9 | - | 2 |  |  |
| 15 | 1998 | 331,6 | 201,7 | - | 2 |  |  |
| 17 | 1995 | 386,8 | 370,7 | - | 2 |  |  |
| 18 | 1999 | 222,9 | 416,1 | - | 2 |  |  |
| 21 | 1998 | 264,2 | 285,5 | - | 2 |  |  |
| 22 | 1998 | 247,9 | 191,5 | - | 2 |  |  |
| 23 | 1997 | 171,6 | 251,7 | - | 2 |  |  |
| 24 | 1998 | 365,8 | 348,7 | - | 2 |  |  |
| 26 | 2008 | 358,1 | 300,0 | - | 2 |  |  |
| 27 | 1999 | 188,9 | 195,4 | - | 2 |  |  |
| 29 | 1999 | 286,0 | 298,6 | - | 2 |  |  |
| 31 | 1995 | 207,3 | 176,3 | - | 2 |  |  |
| 32 | 2001 | 235,1 | 259,0 | - | 2 |  |  |
| 33 | 2008 | 244,8 | 200 | - | 2 |  |  |
| 34 | 2008 | 319,4 | 300 | - | 2 |  |  |
| 35 | 1998 | 166,0 | 146,5 | - | 2 |  |  |
| 37 | 1988 | 232,5 | 336,9 | - | 2 |  |  |
| 38 | 2006 | 244,3 | 269,7 | - | 2 |  |  |
| 42 | 2000 | 214,9 | 243,8 | - | 2 |  |  |
| Итого |  | 8170 | 7728 |  |  |  |  |

# ул.А.Невского

| 28 | 1940 | 188,6 | 128,2 | - | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 1939 | 153,0 | 84,0 | - | 1 | 1 |  |
| 32 | 1938 | 172,5 | 114,6 | - | 1 |  |  |
| 34 | 1936 | 119,0 | 68,2 | - | 1 | 1 |  |
| 36 | 2001 | 330,1 | 144,6 | - | 2 |  |  |
| 38 | 1900 | 92,8 | 56,4 | - | 1 | 1 |  |
| 42 | 1950 | 158,1 | 101,8 | - | 1 |  |  |
| 46 | 1948 | 122,4 | 63,1 | - | 1 | 1 |  |
| Итого |  | 1336,5 | 760,9 |  |  |  |  |

# ул. М.Горького

| 21 | 1949 | 109,6 | 65,0 | - | 1 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1950 | 63,1 | 35,2 | - | 1 | 1 |  |
| 24 | 1959 | 53,5 | 42,9 | - | 1 | 1 |  |
| 25 | 1939 | 273,0 | 169,2 | - | 1 | 1 |  |
| 26 | 1937 | 83,4 | 42,1 | - | 1 | 1 |  |
| 28 | 1936 | 280,6 | 170,3 | - | 1 |  |  |
| 29 | 1948 | 127,0 | 67,3 | - | 1 |  |  |
| 30 | 1961 | 104,7 | 69,0 | - | 1 | 1 |  |
| 31 | 1917 | 187,3 | 110,5 | - | 1 |  |  |
| 32 | 1931 | 197,3 | 116,2 | - | 1 |  |  |
| 33 | 2002 | 219,5 | 143,9 | - | 2 | 1 |  |
| 34 | 1932 | 176,5 | 85,3 | - | 1 | 1 |  |
| 35 | 1940 | 169,3 | 86,0 | - | 1 | 1 |  |
| 36 | 1965 | 89,5 | 62,7 | - | 1 | 1 |  |
| 37 | 1929 | 95,2 | 56,6 | - | 1 | 1 |  |
| 38 | 1913 | 147,7 | 80,4 | - | 1 | 1 |  |
| 39 | 1956 | 151,6 | 131,7 | - | 2 |  |  |
| 40 | 1938 | 141,7 | 80,7 | - | 1 | 1 |  |
| 41 | 1947 | 261,2 | 116,4 | - | 1 |  |  |
| 42 | 1937 | 136,4 | 91,4 | - | 1 | 1 |  |
| 43 | 1959 | 91,6 | 155,3 | - | 1 | 1 |  |
| 44 | 1937 | 127,6 | 73,2 | - | 1 | 1 |  |
| 45 | 2001 | 143,3 | 127,2 | - | 2 | 1 |  |
| 46 | до 1917 | 40,0 | 21,5 | - | 1 | 1 |  |
| Итого |  | 3543,3 | 2116,8 |  |  |  |  |

# ул.Мордовская

| 35 кор.41 | 1913 | 657,9 | 411,0 | - | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 кор.42 | 1913 | 468,5 | 619,4 | - | 2 |  |  |
| 35 кор.43 | 1913 | 466 | 721,8 | - | 3 |  |  |
| 35 кор.44 | 1912 | 471,8 | 599,2 | - | 2 |  |  |
| 35 кор.52 | 1912 | 818,1 | 1457,8 | - | 3 |  |  |
| 35 кор.53 | 1913 | 739,6 | 1409,7 | - | 3 |  |  |
| 35 кор.54 | 1913 | 525,8 | 916,4 | - | 3 |  |  |
| 35 кор.55 | 1912 | 376,3 | 718,4 | - | 3 |  |  |
| 35 кор.56 | 1912 | 418,8 | 702,8 | - | 3 |  |  |
| 35 кор.57 | 1913 | 422,5 | 645,4 | - | 3 |  |  |
| 35 кор.58 | 1991 | 397,0 | 363,1 | - | 2 |  |  |
| 35 кор.59 | 1991 | 473,0 | 357,9 | - | 2 |  |  |
| 35 кор.60 | 1991 | 441,5 | 385,6 | - | 2 |  |  |
| 35кор104 | 1953 | 201,4 | 126,5 | - | 1 |  |  |
| 35кор153 | 1986 | 955,4 | 1104,9 | - | 2 |  |  |
| 35кор154 | 1971 | 553,3 | 411,2 | - | 1 |  |  |
| 35кор192 | 1951 | 395,7 | 318,1 | - | 1 |  |  |
| 35кор194 | 1957 | 269,7 | 335,7 | - | 2 |  |  |
| 35кор195 | 1959 | 199,3 | 274,6 | - | 2 |  |  |
| 35кор196 | 1958 | 259,2 | 333,1 | - | 2 |  |  |
| 35кор197 | 1959 | 288,2 | 411,1 | - | 2 |  |  |
| 35кор198 | 1958 | 268,6 | 350,9 | - | 2 |  |  |
| 35кор199 | 1960 | 199,5 | 278,6 | - | 2 |  |  |
| 35кор200 | 1961 | 203,1 | 286,9 | - | 2 |  |  |
| 35кор201 | 1973 | 923,3 | 2860,5 | - | 5 |  |  |
| 35кор202 | 1977 | 1333,7 | 4310,3 | - | 5 |  |  |
| 35кор231 | 1984 | 1133,8 | 4236,0 | - | 5 |  |  |
| 35кор232 | 1991 | 1763,7 | 6482,8 | - | 5 |  |  |
| 35кор234 | 1992 | 1751,5 | 6482,8 | - | 5 |  |  |
| 35кор235 | 1994 | 862,7 | 3237,6 | - | 5 |  |  |
| 35кор241 | 1991 | 413,1 | 346,9 | - | 2 |  |  |
| 50 | 1963 | 151,4 | 59,1 | - | 1 | 1 |  |
| 74 | 1913 | 183,2 | 88,6 | - | 1 | 1 |  |
| Итого |  | 18896,8 | 41635,2 |  |  |  |  |

# ул.Мокшанская

| 13 | 1939 | 135,4 | 86,4 | - | 1 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1938 | 165,3 | 90,4 | - | 1 | 1 |  |
| 16кор.3 | 1950 | 468,4 | 805,6 | - | 3 |  |  |
| 16кор.65 | 1960 | 244,4 | 156,4 | - | 1 |  |  |
| 16кор.66 | 1957 | 245,5 | 155,9 | - | 1 |  |  |
| 16кор.67 | 1957 | 299,0 | 172,3 | - | 1 |  |  |
| 16 кор.68 | 1957 | 243,0 | 160,5 | - | 1 |  |  |
| 17 | 1917 | 126,7 | 67 | - | 1 | 1 |  |
| 21 | 1959 | 110,4 | 51,2 | - | 1 | 1 |  |
| 23 | 1917 | 37,3 | 16,6 | - | 1 | 1 |  |
| 25 | 2002 | 151,3 | 94,6 | - | 1 | 1 |  |
| 27 | 1960 | 110,2 | 78,6 | - | 1 | 1 |  |
| 29 | 1938 | 66,9 | 38,7 | - | 1 | 1 |  |
| 31 | 2007 | 112,8 | 144,4 | - | 2 |  |  |
| 33 | 1963 | 146,0 | 66,9 | - | 1 | 1 |  |
| 35 | 1949 | 172,1 | 79,9 | - | 1 | 1 |  |
| Итого |  | 9695,2 | 9072,5 |  |  |  |  |

# Поселок кирпичного завода

| 12 | 1956 | 97,2 | 67,5 | - | 1 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1958 | 305,7 | 136,7 | - | 1 |  |  |
| 14 | 1939 | 86,4 | 50,5 | - | 1 | 1 |  |
| 15 | 1973 | 502,4 | 779,8 | - | 2 |  |  |
| 15а | 1965 | 254,7 | 115,6 | - | 1 |  |  |
| 16 | 1958 | 135,0 | 39,2 | - | 1 | 1 |  |
| 17 | 1974 | 513,5 | 790,5 | - | 2 |  |  |
| 19 | 1982 | 800,8 | 1864,3 | - | 3 |  |  |
| 19.2 | 1991 | 11068.43411,6 | - | 4 |  |  |  |
| Итого |  | 4049,5 | 7384,4 |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |

2.5.3. Расчет плотности населения территории.

- Существующее положение.

Общая площадь территории квартала, занятая жилой застройкой составляет:

а\ квартал  многоэтажной застройки (ул. Мордовская,35) – 19,0 га.

Жилой фонд составляет – 41635,2 м2 общей площади.

Население ул.Мордовской,35 составляет – 2313 чел.(из расчета 18м2\чел)

Плотность застройки – 121,73 чел\га.

б\  квартал коттеджной застройки (ул. Невская, Б.Академическая, М.Академическая (пос. Кирпичного завода).

Площадь участка – 27,0 га.

Количество домов – 96

Расчетное количество жителей – 384 чел. (из расчета – 4 чел. (дом)

Плотность застройки – 14,22 чел\.га.

в\ квартал частной застройки:

(ул.Московская, ул.Комсомольская, ул.Куйбышева, ул. Горького, ул.Мокшанская)

Площадь участка – 20,18 га.

Жилой фонд составляет – 34462 м2 общей площади.

Количество домов – 205.

Количество жителей – 820 чел. (из расчета 4 чел\дом).

Плотность застройки – 41 чел\га.

Всего по кварталу:

Территория застройки – 66,18 га.

Плотность застройки – 177 чел\га.

2.5.4.Композиционно- планировочное решение.

Основными факторами, повлиявшими на формирование планировочной структуры проектируемой территории, явились:

1. Наличие нескольких планировочных зон (жилая, коммунально-складская, территория войсковой части).

2. Сложившаяся сеть улиц, дорог и проездов.

3. Наличие санитарно-защитной зоны войсковой части.

Наличие различных планировочных  зон определило планировочное решение территории в целом.

Территория войсковой части и коммунально-складская зона остались без изменений.

Проектные предложения были даны по жилой зоне, которая в свою очередь  делится на три части:

- многоэтажная жилая застройка (территория ул.Мордовская,35);

- район коттеджной застройки (ул.Осипенко, М.Академическая);

- кварталы частного сектора (с преобладающим большинством старого и ветхого деревянного жилищного фонда).

Ввиду низкой плотности застройки проектом предложено уплотнение существующей многоэтажной застройки, строительство многоэтажных домов путем сноса старого жилого фонда (2-3 этажные жилые дома по ул.Мордовская,35 с процентом износа более 50%). Строительство квартала  многоэтажной жилой застройки  по ул. Мордовская, 35 рассчитано на период строительства 2020 г.

Сложившийся квартал коттеджной застройки по ул. Невского, М.Академическая, Б.Академическая в проекте отображен с учетом земель, отведенных под дальнейшее строительство коттеджей.

Часть частной застройки (ветхое жилье) предложено отдать под строительство детского сада на 240 мест и школы с учетом строительства 6-8 этажного жилого дома по ул. Мокшанская для переселенческого жилья.

На отведенном для проекта планировки участке,  отсутствуют объекты культурного наследия и зоны с особыми условиями использования  территории, поэтому в графической части проекта отсутствуют схемы границ данных территорий.

2.5.5. Расчет плотности населения по проектному предложению.

а\ Многоэтажная застройка:

Площадь участка: 21,47 га.

в том числе:

- строящаяся – 4,1 га;

- на расчетный срок – 3,37 га.

Расчетное количество = 6620 чел.

Жилой фонд – 119 975 м2

из них: существующая застройка – 41635 м2

проектируемая и строящаяся – 49000 м2

проектируемая  на перспективу – 29 340 м2

Плотность  застройки – 229 чел\га.

б\ коттеджная застройка:

Площадь участка – 52,29 га.

в том числе: строящаяся и проектируемая застройка  – 14,35 га.

на расчетный срок – 7,1 га

количество домов – 195

население – 780 чел. (из расчета 4 чел.\дом)

Плотность застройки – 15 чел\га.

в\ частный сектор:

- площадь участка – 14,25 га;

- количество домов – 183;

- жилой фонд – 21 170 м2;

- население – 732 чел.

- плотность застройки – 51 чел\га.

Показатели по кварталу в целом:

- площадь участка – 88 га.

- население – 8 132 чел.

- плотность застройки по кварталу – 92 чел\га

2.5.6.Объекты инфраструктуры

Расчетное количество населения  в проектируемой жилой зоне определенно по следующим исходным данным:

- жилой фонд,  всего – 152 145 м2 (без учета коттеджной застройки)

- норма обеспеченности – 18 м2\чел.

Расчетное количество населения – 8 132 чел. с учетом коттеджной застройки.

Расчет учреждений обслуживания, см. таблицу.

В соответствии с нормами в перечень учреждений повседневного обслуживания включаются дошкольные и школьные учреждения.

На проектируемой территории предусмотрено строительство детского сада на 190 мест в существующей застройке и строительство детского сада на 240 мест на перспективу с учетом строительства многоэтажной жилой застройки на период до 2020 г.

Проектом  планировки территории предусматривается  проектирование школы на 600 учащихся. В настоящее время на территории данного жилого района нет школьных учреждений. Ближайшая  по расположению школа №9 не имеет возможности принимать  учащихся из других районов из-за переполненности (560 учащихся вместо 500).

Поэтому, дальнейшее строительство жилья в данном  жилом районе необходимо рассматривать совместно со строительством  дошкольных и школьных детских учреждений.

В составе объектов инфраструктуры на проектируемой территории имеются плоскостные спортивные объекты.

Предприятия торговли, общественного питания и досуга  в основном размещены во встроенных помещениях первых этажей жилых домов. 	Предусмотрено строительство отдельностоящего продовольственного магазина.

    - Транспортная схема.

Транспортная схема проектируемой территории выполнена в соответствии с генеральным планом г. Саранска.

Категория дорог и улиц определены следующие:

- Магистрали районного значения – ул. Московская.

- Магистрали общегородского значения  - ул. Невского, ул. Осипенко.

Существующая ширина улиц в пределах красных линий следующая: ул.Московская- 30м (2 полосы движения),  ул.Невского – 30-35м (2 полосы движения), ул. Осипенко – 50м. (4 полосы движения). Проектом учтено и графически обозначено расширение  ул. Невского до 50 м. (4  полосы движения)

Внутриквартальные улицы: Мокшанская, Комсомольская, Мордовская, Горького, Куйбышева, относятся к улицам местного значения с двумя полосами движения с шириной полосы 3м., ширина тротуаров по магистральным улицам 3-4,5м, а по пешеходно-транспортным улицам – 2,5-3м.

    - Организация рельефа и красные линии.

План организации рельефа выполнен на основе опорного план в увязке с отметками прилегающих территорий,  и обеспечивает отвод поверхностных вод с территорий по системе ливневой канализации (выключая  систему наружных водостоков) по лоткам проездов в пониженные участки местности.

Вертикальная  планировка выполнена на стадии схемы.

Проектируемая территория имеет уклон в юго-восточном направлении. Абсолютная разность высот отметок на проектируемой территории составляет 29,39 метра.

При решении схемы вертикальной планировки, проектные отметки назначались с учетом максимального сохранения рельефа и обеспечения отвода поверхностных вод.

Минимальный продольный уклон – 0,005.

Разбивка красных линий производится от точек с координатами:

X                                      Y

1.         9200                                4650

2.         8900                                4050

3.         8900                                5000

4.         9200                                5000

5.         9200                                5050

6.         8900                                5050

7.         8900                                5350

8.         9100                                5300

9.         9150                                5200

10.         9200                                5200

11.         9200                                5100

12.         8850                                4650

13.         8850                                5350

14.         8000                                5350

15.         7900                                5350

16.         7800                                4600

17.         7850                                3900

18.         7800                                3900

19.         8050                                3900

20.         9250                                4550

21.         9150                                4400

22.         9150                                4350

23.         9000                                4250

24.         8600                                3850

25          8550                                3900

26          8700                                4000

27.         8650                                4000

28.         8550                                4000

29.         8550                                4050

30.         8500                                4050

31.         8400                                4000

32.         8400                                4000

33.         8150                                3850

34.         8750                                5350

35.         8750                                5350

36.         8750                                4750

37.         8750                                4650

ВЕДОМОСТЬ РАСЧЕТА КООРДИНАТ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ

| № точки | Координата Х | Координата Y | Радиус R | Угол, ( | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12,8 | 1,15 | - | - |  |
| 2 | 1,77 | 3,30 | - | - |  |
| 3 | 25,70 | 7,75 | - | - |  |
| 4 | 6,10 | 13,96 | - | - |  |
| 5 | 19,90 | 15,26 | - | - |  |
| 6 | 3,90 | 10,60 | - | - |  |
| 7 | 31,75 | 8,84 | - | 88о |  |
| 8 | 4,05 | 20,40 | - | - |  |
| 9 | 6,80 | 28,47 | - | - |  |
| 10 | 8,92 | 10,24 | - | 103о |  |
| 11 | 19,10 | 16,35 | - | 5о |  |
| 12 | 10,68 | 22,0 | - | 94о |  |
| 13 | 31,90 | 16,96 | - | 93о |  |
| 14 | 16,80 | 24,27 | - | 154о |  |
| 15 | 8,23 | 9,67 | - | 120о |  |
| 16 | 8,5 | 2,0 | - | 172о |  |
| 17 | 31,30 | 6,20 | - | 94о |  |
| 18 | 0,5 | 24,69 | - | 170о |  |
| 19 | 52,68 | 24,20 | - | 151о |  |
| 20 | 65,53 | 1,97 | - | 78о |  |
| 21 | 19,35 | 3,0 | - | 162о |  |
| 22 | 22,55 | 20,10 | - | 161о |  |
| 23 | 9,25 | 20,20 | - | 137о |  |
| 24 | 1,52 | 18,07 | - | 90о |  |
| 25 | 3,75 | 29,15 | - | 90о |  |
| 26 | 13,75 | 25,65 | - | 81о |  |
| 27 | 4,75 | 2,7 | - | 144о |  |
| 28 | 2,5 | 33,30 | - | 123о |  |
| 29 | 6,35 | 3,30 | - | 110о |  |
| 30 | 3,2 | 6,3 | - | 166о |  |
| 31 | 6,3 | 6,0 | - | 163о |  |
| 32 | 4,65 | 11,0 | - | 153о |  |
| 33 | 13,95 | 24,80 | - | 171о |  |
| 34 | 26,87 | 12,65 | - | - |  |
| 35 | 25,87 | 2,45 | - | - |  |
| 36 | 14,22 | 2,60 | - | - |  |
| 37 | 13,20 | 19,20 | - | - |  |

2.5.9.Благоустройство и озеленение территории

Вся жилая зона проектируемой территории освобождается от металлических  гаражей и сараев, установленных самовольно. Осуществляется вырубка деревьев малоценных пород и дикорастущих кустарников.

Покрытие внутридворовых тротуаров асфальтовое, проездов асфальтовое.

В скверах и бульварах предлагается покрытие пешеходных дорожек из тротуарной плитки и песчаной  смеси.

Для озеленения рекомендуется ассортимент, в  соответствии с климатическими почвенными условиями участка строительства:

- деревья – липа, береза, пирамидальный тополь, клен, ясень (на влажных участках территории – пахта, ель, можжевельник);

- кустарники – снежноягодник, жасмин, ирга, боярышник, сирень, рябина, шиповник морщинистый, туя.

    - Основные показатели по генплану и благоустройству.

| Наименование показателей | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь участка, в том числе: - жилых зон (кварталы, м\районы и пр.) | га га | 170,0 88,0 |  |
| Территория войсковой части | га | 75,0 |  |
| Коммунально-складская зона | га | 11,0 |  |
| Жилой фонд, всего | М2 Общ.площади | 152 145 | без учета коттеджной застройки |
| Площадь покрытий проездов | га | 12,1 |  |
| Площадь покрытий проездов | % | 13,75 |  |
| Численность населения | чел. | 8 132 |  |

2.5.11. Расчет потребности в основных учреждениях обслуживания.

| № п\п\ | Наименование учреждений | Ед.изм. | Норма на 1000 жител. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения Всего\ 1000 чел. | мест | 430 53 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы Всего\1000 чел | мест | 600 75 |  |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос\смену | 170 |  |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 85 |  |
| 5 | Предприятия общественного питания | пос.мест | 385 |  |
| 6 | Прачечная | кг. сух.белья в смену | 1145 |  |
| 7 | Химчистки | кг. обр.вещей в смену | 109 |  |
| 8 | Спортивные залы | м2 площади пола | 3370 |  |
| 9 | Отделения и филиалы сбербанков | 1 операционное место | 5 |  |
| 10 | Учреждения торговли, в том числе: - продовольственные товары - непродовольственные товары | м2 торговой площади | 2696 963 1733 |  |

  - Сети и  инженерное оборудование.

Инженерные коммуникации водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения и телефонизации будут разрабатываться проектом инженерных сетей для данной селитебной территории в рамках ППТ.

Согласно проекту здания оборудуются централизованным отопление, холодным водоснабжением, канализацией, газоснабжением, электроосвещением.

    - Теплоснабжение и горячее водоснабжение.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение проектируемых объектов централизованное.

Проект теплоснабжения будет выполнен после получения технических условий.

    - Газоснабжение.

Газоснабжение  проектируемой территории будет предусматриваться от существующих сетей. Проект газоснабжения будет выполнен после получения технических условий из ОАО «Саранскмежрайгаз».

2.6.3.Водоснабжение и канализация.

Водоснабжение и канализование зданий на проектируемой территории  будет осуществляться согласно техническим условиям  от МП «Саранскводоканал» и в соответствии с предъявленными требованиями к качеству воды и сооружения»

    - Электроснабжение.

Электроснабжение проектируемой территории будет решаться после получения соответствующих технических условий. Объекты территории являются потребителем II и III категории.

    - Ливневая канализация.

Сброс ливневых вод с проектируемой территории в проектируемую ливневую канализацию территории.

2.6.6. Защита территории от чрезвычайных  ситуаций природного

и технического характера

Территория проектируемого  квартала расположена на ровном плато правого высокого берега р. Инсар, является  сложившейся, не имеет родниковой  подпитки, выклинивания водоносного горизонта, оврагов, ранее  подработанных карьерными выработками территорий. По данным  инженерно- геологических изысканий,  южная окраина квартала со стороны пос. Николаевка, расположенного в южном направлении в пойменной территории р. Инсар, имеет устойчивый ,  не оползнеопасный  склон без водоносных горизонтов и площадок скольжения по слоям, сложен в основном глинами и суглинками тугопластичными, почти однородного  напластования.

Заложение насыпных, плодородных и грунтов близких к черноземам имеет место в пределах от 0,3 до max 1,5 метра.

Сезонное промораживание грунтов соответствует нормативному значению и равен 1,5м. Имеются отдельные участки с расположением сильнопучинистых грунтов, которые в целом на устойчивость склонов влияния не оказывают, что  зафиксировано сложившейся малоэтажной застройкой  со сроком поселения и первых строений более 100 лет

По границам участка – аналогичного характера природная местность, что позволяет сделать заключение  о спокойном характере и об отсутствии  возникновения чрезвычайных ситуаций  техногенного и природного характера ( к которым относятся: оползни, карстовые  провалы, наличие подземных водохранилищ, рек подземного  водотока, заболоченности, расщелин и т.д.).

В материалах выводов использованы отчеты  об инженерных изысканиях прошлых лет и текущего периода времени.

Кроме того, участок характеризуется  отсутствием  каких-либо полезных ископаемых, связанных с разработкой недр.

2.6.7. Мероприятия по гражданской обороне.

Проектом предусмотрен весь перечень  СНиПовских норм по размещению, обеспечению проездов, проходов, нормируемых  расстояний между зданиями.

Заданием на проектирование, АПЗ и Постановлением главы г.о.Саранск не предусмотрено размещение объектов гражданской обороны, следовательно – это жилой  комплекс, оснащенный инженерными коммуникациями и объектами инфраструктуры для обеспечения проживающего населения такими как: объекты бытового обслуживания, магазины, школы и  дошкольные учреждения и т.д.

В случае возникновения необходимости в проведении мероприятий по гражданской обороне, они могут быть проведены в штатном режиме в соответствии с планами мобилизации мирного населения.

Каждый из проектируемых объектов имеет  освещенный проезд с нумерацией строений, списочный состав проживающих по учету  и военно-учетные  мероприятия для различных групп населения, с учетом возрастного и «требуемого» уровня по условиям занятости.

В инженерном плане территория оснащена  средствами пожарной безопасности, согласно нормативных требований.

Квартал имеет централизованное подключение к источникам энергообеспечения.

2.6.8. Пожарная безопасность

Пожарная безопасность проектируемого квартала выполнена с соблюдением требований с учетом градостроительных, так и с учетом противопожарных норм.

Расстояние до ближайшей пожарной части городского подключения по дорогам с твердым  покрытием – составляет в пределах 3-х км.

Жилые здания проектируемые – имеют противопожарный проезд со всех

4-х сторон к  каждому объекту.

Степень огнестойкости – II.

Уровень ответственности строений – II.

Входы в подъезды оборудованы кодом доступа для посторонних лиц.

Сети газа  по территории квартала проложены подземно. По зданию, с соблюдением требований по размещению отключающей арматуры, только в зоне с наружным воздухом, исключается возможность подготовки «непреднамеренного» теракта, из-за утечек газа на объекте.

Сети газа на объект приведены только низкого давления до 0,002 мм вод.ст, рассчитанным только на бытовые нужды.

На объекте соблюдены требования электробезопасности, молниезащиты, заземления.

Внутренние сети имеют УЗО (устройство защитного отключения), датчики дымовые поквартирные, первичные средства водяного тушения, отдельных кран dу=20мм и шланг гибкий длиной 20м.

Водопроводная сеть имеет напор равный высоте здания, плюс 5м., обеспеченный от городской сети и насосами повысителями дополнительно установленными на вводе в квартал в помещении котельной.

Кроме  ранее  существовавших с расстоянием до 200м друг от друга на территории расположены пожарные гидранты, сети водопровода Д=150мм имеют требуемую пропускную способность по водоотдаче (15(20 литров\сек.), что достаточно для тушения одного расчетного пожара за расчетное время в штатном режиме.

Строящийся 10-ти эт. жилой оборудован возможностью эвакуации с верхних этажей по высоте отметок от уровня 	планировки (проезда) имеются  противопожарные простенки и возможность доступа пожарных расчетов со штатных лестниц.

Объект в целом  доступен для обработки плановых учебных и тактических мероприятий  силами специализированных военизированных пожарных частей.

Считается, что объект обеспечен нормативными требованиями по обеспечению пожарной безопасности и борьбы с пожаром в случае его возникновения.

  - Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| № п\п\ | Наименование показателей | Ед. измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
|  | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе: | га | 170,0 |  |
|  | А) – жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие), из них: | га | 88,0 |  |
|  | многоэтажная застройка, в том числе: - строящаяся и проектируемая застройка; - на расчетный срок | га га га | 21,47 4,1 3,37 |  |
|  | Малоэтажная, коттеджная застройка, в том числе: - строящаяся и проектируемая застройка; - на расчетный срок | га га га | 52,29 14,35 7,1 |  |
|  | Б) Коммунально-складская зона прочие территории | га | 11,0 |  |
|  | В) Рекреационных и иных зон, в том числе: | га | 35,20 |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 24,5 |  |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 12,1 |  |
|  | - прочие территории общего пользования | га | 3,0 |  |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 8132 |  |
| 2.2. | Плотность населения | чел\га | 92 |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилых домов | кв.м. общей площади | 152145,0 |  |
| 3.2. | Существующий жилой фонд | кв.м. общей площади | 76097,0 |  |
| 3.3. | Строящихся | кв.м. общей площади | 22210,0 |  |
| 3.4. | Проектируемый | кв.м.общей площади | 29340,0 |  |
| 3.5. | Убыль жилищного фонда | кв.м.общей площади | 2292,0 |  |
| 3.6. | Средняя этажность застройки | этаж | 7 |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения Всего\1000 чел. | мест | 430 53 |  |
| 4.2. | Общеобразовательные школы Всего\1000 чел. | мест | 600 75 |  |
| 4.3. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос.\смену | 170 |  |
| 4.4. | Предприятия повседневной торговли: |  |  |  |
|  | - продовольственные магазины | м2 торговой площади | 963 |  |
|  | - непродовольственные магазины | м2 торговой площади | 1733 |  |
| 4.5. | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 85 |  |
| 4.6. | Отделение связи | объект | 1 |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Магистральные улицы общегородского значения (существующие) | км | - | Периметральные улицы квартала не учитываются |
| 5.2. | Проезды местного назначения | кв.м. | 121000,0 |  |

Главный инженер проекта                                          А.М.Гущеваров

Приложение А

Исходные данные на листах  в 1-м экземпляре

Перечень исходных данных

- Задание на  разработку градостроительной документации, утвержденное Главой Администрации городского округа Саранск (на 3-х листах).

2.. Лицензия АД 813937 ГС-4-13-02-26-0-1326176548-001186-2 , от 19 февраля

2007г. № 27

3.  Письмо МУ «Градостроительства» от 08.09.2008г. № 375

4.  Ситуационный план

5.  Материал согласования