Содержание

Стр.

|  | Содержание | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Состав проекта планировки | 4 |
| 1. | Пояснительная записка | 5 |
| 2. | Графические материалы | 32 |

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании утвержденных схем территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

Руководитель проекта                           	                   	Хуртов М.В.

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ:

Книга 1. Основная (утверждаемая) часть

1. Положение о размещении линейного объекта – Строительство моста через р. Инсар по ул. Рабочая в г.о. Саранск

2.  Графические материалы:

- Чертеж планировки территории. Чертеж границ зон планируемого размещения объекта местного значения

- Схема расположения проектируемого участка

3.  Приложения

Книга 2. Материалы по обоснованию

1.  Пояснительная записка

2.  Графические материалы по обоснованию проекта планировки территории:

- Схема использования территории в период подготовки ППТ

- Схема границ зон с особыми условиями использования территории

- Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории

- Разбивочный чертеж красных линий

- Схема организации уличной-дорожной сети совмещенная со схемой движения транспорта

Книга 3. Проект межевания территории

1.  Пояснительная записка

2.  Графические материалы:

- Чертеж межевания территории

3.  Приложения

1. Пояснительная записка

1.1 Введение

Основания для подготовки проекта планировки территории

Проект планировки территории в целях размещения объекта «Строительство моста через р. Инсар по ул. Рабочая в г. о. Саранск» разработан ООО «Институт «Проектмостореконструкция» на основании муниципального контракта на проектно-изыскательские работы №140-р/16 от 17 августа 2016 г., на основании Постановления Администрации городского округа Саранск №2346 от 29.07.2016 г. а также на основании:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ

5. Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 № 78-ФЗ

6. Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» от 28.07.2007

№ 221-ФЗ.

7. Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 499-ФЗ от 31.12.2014 г.

8. Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ.

9. Постановление Правительства Российской Федерации «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» от 02.09.2009 № 717.

10. Генеральный план городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов г. о. Саранск от 23.04.2014 г. №333

11. Правила землепользования и застройки городского округа Саранск, 13.05.2016 г., утвержденные Решением Совета депутатов городского округа Саранск от 06.05.2016 года №516

12. Местные нормативы градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008 г.

13. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

14. СП 34.13330.2012	Актуализированная редакция «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»

15. СП 42.13330.2011	Актуализированная редакция «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

16. СП 131.13330.2012 Актуализированная редакция «СНиП 23-01-99 Строительная климатология»

1.2 Характеристика трассы линейного объекта

Природные условия строительства

Растительность представлена лесостепью с кустарником и деревьями. Травянистая растительность представлена лугово-степным комплексом. Участок будущего строительства расположен в пределах городской застройки г. Саранска: многоэтажная жилая и промышленная застройка - в левобережье реки Инсар и частный сектор - в правобережье.

В районе проектируемого мостового перехода пойма и низкая терраса реки заняты массивами лесной растительности (дуб, берёза, осина с примесью сосны и ели) и пойменными лугами.

На участке строительства почвенный покров представлен аллювиальными почвами мощностью 0.4-0.6м; содержание гумуса в почве 3.5-8.5%; согласно ГОСТ 17.05.3.06 -85 почвенно-растительный слой подлежит снятию на всю мощность. Породообразующими являются суглинки и глины.

Климат Рассматриваемая территория расположена в лесостепной зоне умеренно-континентального климата с морозной зимой и теплым летом, дорожно-климатическая зона 
III. Гидрометеостанция Саранск находится западнее участка работ. По климатическому     районированию   участок проектирования относится к строительно-климатической зоне II В (СНиП 23-01-99). В соответствии со СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» по совокупности погодно-климатических факторов район расположения объекта относится к III дорожно-климатической зоне.

Температура воздуха По данным метеостанции Саранск средняя многолетняя температура воздуха за год составляет +3,9 °C. Начало весны определяется устойчивым переходом температуры воздуха через 0 °С, который наблюдается в среднем 1 апреля, через + 5 °C – 16 апреля, через + 10 °C – 2 мая.  В самый теплый период года (июль) средняя температура составляет + 19,0 °С, абсолютный максимум достигает + 37 °С.

Понижение температуры осенью происходит медленнее, чем повышение ее весной. Устойчивый переход среднесуточной температуры через + 10 °С происходит в среднем 
23 сентября, через + 5 °C – 14 октября, через 0 °C – 5 ноября. В середине последней декады ноября наступают устойчивые морозы. Средний минимум самого холодного месяца (январь) составляет минус 12,3 °С, абсолютный минимум минус 44 °С. В течении всей зимы наблюдаются оттепели, которые могут продолжаться от 9 до 20 дней. Продолжительность периода с температурой + 5 °С составляет 181 день, с температурой + 10 °C – 144 дня.

Нормативная глубина промерзания, рассчитанная согласно п. 2.124 пособия к СНиП 2.02.01-83 с использованием данных табл. 3. СП 131.13330.2012 /СНиП 23-01-99*/, составляет для глин и суглинков 148 см, для песков средней крупности и крупных – 193 см.

Сезонная динамика температуры воздуха приведена в таблице 1. Из таблицы имеем значение суммы отрицательных среднемесячных температурМ0 =41,6 ºС, которое используется для определения расчетных значений глубины промерзания различных грунтов.

Таблица 1- Средняя месячная и годовая температура воздуха, (С

| Параметры температуры | месяцы | год |
| --- | --- | --- |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  |
| среднемесячная | -12,3 | -11,7 | -5,9 | 4,8 | 13,1 | 17,3 | 19,2 | 17,7 | 11,6 | 4,1 | -3,0 | -8,7 | 3,9 |

Распределение температуры почвы повторяет ход температуры воздуха. Последние заморозки на почве наблюдаются в среднем в первых числах июня, первые – в конце сентября. Наибольшая среднемесячная температура поверхности почвы наблюдается в июле + 24 °С.

Среднемноголетняя максимальная глубина промерзания почвы составляет 104 см. Средняя многолетняя сумма осадков за год составляет 506 мм. Наибольшая месячная сумма осадков наблюдается в июле – 70 мм за счет выпадения интенсивных дождей. Средняя сумма осадков за тёплый период года составляет 350 мм. Твердые осадки выпадают преимущественно с декабря по март, средняя сумма 156 мм.

Максимальная высота снежного покрова 5% обеспеченности – 67 см.  Продолжительность залегания снежного покрова составляет в среднем 134 дня, максимальная продолжительность 173 дня (1976 – 77 гг.) Самая ранняя дата установления устойчивого снежного покрова – 12 октября (1976 г.). Самая поздняя – 30 декабря (1982 г.). Самая ранняя дата схода снежного покрова – 18 марта (1990 г.). Самая поздняя – 25 апреля (1979 г.). Средняя дата установления устойчивого снежного покрова 23 ноября. Средняя дата схода снежного покрова – 3 апреля.

Абсолютная влажность воздуха составляет в среднем в год 7,2 г/см3, относительная влажность 75%. Наибольшая скорость ветра в данном районе наблюдается зимой и в начале весны (свыше 15 м/с), наименьшая – летом (0 – 5 м/с). В течение большей части года преобладают западные (с апреля по сентябрь) и юго-западные ветры. Максимальная скорость ветра 4% обеспеченности составляет 24 м/с, 50% обеспеченности – 
17 м/с. Территория изысканий, согласно приложению 5 СНиП 2.01.07-85* “Карты районирования территории по климатическим характеристикам”, относится:

- по давлению ветра - к II району;

- по толщине стенки гололеда - к III району;

- по весу снегового покрова - к III району.

Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 – минус 30 ºС, температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.98 – минус 34 ºС

### Инженерно-сейсмические условия

По представленным данным изысканий, в историческом плане район строительства характеризуется спокойной сейсмотектонической обстановкой, где никогда не регистрировались сильные землетрясения.

В соответствии с классификацией сооружений по надежности конструкций (ГОСТ 27751-2014), сооружение относится к классу КС-2  с нормальным уровнем ответственности.

На основании требований СП 14.13330.2011 степень сейсмической опасности района строительства оценивается по карте «А» комплекта карт ОСР-2015 - объекты нормальной и пониженной ответственности.  Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для данных грунтовых условий объекта строительства не регламентируется, т.е. составляет 5 и менее баллов. Конструкции моста способны воспринять сейсмические воздействия без специальных мероприятий.

### Гидрография и геоморфология

Река Инсар принадлежит Приволжской возвышенности, а именно ее центральной части.

Подземные воды встречаются во всей толще осадочных пород различного возраста. Наибольшее участие в питании реки принимают постоянные подземные воды. В период снеготаяния и при выпадении обильных дождей в суглинистых подзолистых почвах образуется временный водоносный горизонт (верховодка). Расчетный створ расположен на р. Инсар в створе ул., Волгоградской. Данные о уровнях воды инженерно-гидрометеорологических изысканий, представленных в техническом отчете об инженерно-гидрометеорологических изысканиях выполненного на основании договора №16 от 07.09.2016г. ООО «Мордовагроводпроект» в лице директора В.И. Нетяева.

Наиболее характерной фазой водного режима реки является весеннее половодье, во время которого проходит большая часть годового стока. Расчетный уровень высокой воды с                3-процентной вероятностью превышения составляет примерно 128,30 м. Весеннее половодье на р. Инсар начинается еще подо льдом в конце третьей декады марта. Подъем уровня происходит интенсивно с продолжительностью в среднем 7-9 дней. Максимум держится 1-2 дня. Спад сравнительно медленный, часто бывают осадки, удлиняющие продолжительность половодья, которая составляет в среднем 33-37 дней

Результаты изысканий представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий

| № п.п | Наименование | Обозначе-ние | Измери-тель | Величина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бассейн реки | - | Волга |  |  |
| 2 | Расчетная вероятность превышения | ВП | % | 3 |  |
| 3 | Класс реки по судоходству |  |  | - |  |
| 4 | Тип руслового процесса | Свободное меандрирование (верхний бьеф водохранилища) |
| 5 | Площадь бассейна | F | км2 | 1312 |  |
| 6 | Бытовой уклон при РУВВ1% | iб | ‰ | 0,58 |  |
| 7 | Расходы воды различной вероятности превышения | Q2% Q3% Q10% | м3/с м3/с м3/с | 573 450 363 |  |
| 8 | Уровни высокой воды расчетными вероятностями превышения (ВП): 1% 2% 3% 10% | РУВВ1% РУВВ2% РУВВ3% РУВВ10% | м БС-77 м БС-77 м БС-77 м БС-77 | 129,21 128,81 128,30 127,90 |  |
| 9 | Нормальный подпорный уровень водохранилища | НПУ | м БС-77 | 124,17 |  |
| 10 | Уровень мертвого объема водохранилища | УМО | м БС-77 | 121,18 |  |
| 11 | Расчетный уровень весеннего ледохода 1% ВП 10% ВП | РУВЛ1% РУВЛ10% | м БС-77 м БС-77 | 127,90 126,64 |  |
| 13 | Уровень первой подвижки льда 1% ВП | УППЛ1% | м БС-77 | 126,85 |  |
| 14 | Уровень низкой подвижки льда | УНПЛ | м БС-77 | 121,18 | УМО |
| 15 | Средняя дата начала зимнего ледостава: |  |  | 20.XI | по данным РПВ |
| 16 | Средняя дата окончания зимнего ледостава: |  |  | 15.IV |  |
| 17 | Средняя продолжительность ледостава: | Тлдстмакс | сут. | 145 |  |
| 18 | Расчетный уровень низкой межени ВП 99% | УНМ99% | м БС-77 | 121,18 | УМО |
| 20 | Расчетная максимальная толщина льда | hл1% | м | 1,1 |  |
| 21 | Расчетная предледоходная толщина льда | hлдх1% | м | 0,9 |  |
| 22 | Размеры льдин в плане | АхБ | м | 4х5 |  |
| 23 | Глубины воды при РУВВ1% : максимальная в русле; средняя в русле; средние в пойме (л.п./п.п.) | hмакс hср hпойм | м м м | 9,88 5,87 2,16/2,40 |  |
| 24 | Скорости течения при РУВВ1%: средняя по всему сечению; средняя в русле; средние в пойме (л.п./п.п.) | vб vср vпойм | м/с м/с м/с | 0,29 1,13 0,19/0,21 |  |
| 25 | Распределение расходов воды при РУВВ1% расход в русловом секторе расход в пойменном секторе (л.п./п.п.) | Qрб Qпб | м3/с м3/с | 366 (37,5%) 299/315 |  |

Вскоре после окончания спада, на реке устанавливается устойчивая и продолжительная межень, в течение которой наблюдаются наиболее низкие уровни в году. Уровень меженных вод составляет приблизительно отметку 124,17 м. Минимальные летне-осенние уровни устанавливаются обычно в период со второй декады июня до конца августа. Незначительные подъемы уровня от дождей наблюдаются в летне-осенний период, максимальный расход воды дождевого паводка с 3-процентной вероятностью превышения на основании проведенных изысканий составляет Q3%=35,5 м3/с.

### Инженерно-геологическая характеристика участка

В соответствии с выполненными ООО «Инвестстройпроект» инженерно-геологическими изысканиями на участке строительства моста определено следующее.  Верхняя часть коренной основы в районе трассы мостового перехода представлена комплексом пород терригенной сероцветной формации средней и поздней юры - раннего мела (J2-3-K1): темно-серые глины, алевриты, пески, с подчинёнными прослоями песчаников и мергелей. Сверху коренные породы перекрыты в долине реки четвертичными аллювиальными (аQIII-IV) отложениями поймы и надпойменных террас (пески, супеси, суглинки, глины, илы). На обследованном участке проектируемого мостового перехода до глубины 25 м выделено 7 инженерно-геологических элементов (ИГЭ):

ИГЭ №1а (tQIV) - строительный мусор (обломки ж/б плит, бордюрного камня, кирпича и т.п.); отмечен вблизи уреза и в русле реки с поверхности до глубины 3.6 м, т.е. до абсолютной отметки 120.55 м;

ИГЭ №1б (tQIV) - насыпной грунт (насыпь подходов к мосту), представленный суглинком тяжёлым пылеватым, темно-серым до чёрного, полутвердым, с примесью органического вещества, незасолённый, до 1.0 м с примесью строительного мусора до 10-15%; отмечен по берегам реки, высота насыпи (мощность ИГЭ без учета дорожной одежды) от 0.6-2.2 м на левом берегу до 2.12-2.4 м - на правом берегу, т.е. до абсолютных отметок 123.91-124.03 м (у урезов реки) и 126.99-127.40 м (на подходах);

ИГЭ №2 (аQIV) - глина лёгкая пылеватая, тёмно-серая до чёрной, мягкопластичная до тугопластичной, с примесью органического вещества, с прослойками песка средней крупности, влажного, ниже УГВ - водонасыщенного, незасолённая; выдержан по разрезу (за исключением участка у левого уреза реки) под насыпным грунтом (здесь и ниже без учета насыпи) до глубины 4.3 м, т.е. до абсолютной отметки 123.10 м на участке левобережного подхода, в интервале от 0.6 до 1.4 м, т.е. до абсолютной отметки 119.15 м -  в русловой части разреза и под насыпным грунтом до глубины 4.7-5.0 м, т.е. до абсолютных отметок 119.03-122.29 м, на участке правобережного подхода, мощность ИГЭ от 0.6 м - в русловой части (скв.№1) до 3.8-4.7 м - по берегам реки;

ИГЭ №3 (аQIV) - глина лёгкая песчанистая, коричневато-серая до серовато-корич-невой, тугопластичная; отмечен в левобережной части разреза под насыпным грунтом до глубины 1.0 м, т.е. до абсолютной отметки 122.91 м (у уреза) и под глиной ИГЭ №2 с глубины 4.7 м, т.е. с абсолютной отметки 123.10 м (на левом берегу), вскрытая мощность ИГЭ 0.6-1.0 м;

ИГЭ №4 (аQIV) - глина лёгкая песчанистая, светло-серая до серой, мягкопластичная, с частыми прослойками песка средней крупности, водонасыщенного; отмечен в левобережной части разреза у уреза реки в интервале глубин от 1.0 до 4.0м, т.е. до абсолютной отметки 119.91 м и в русловой части разреза под насыпным грунтом ИГЭ №1а до глубины 0.6 м, т.е. до абсолютной отметки 119.95 м, мощность ИГЭ от 0.6 м - в русловой части до 3.0 м - в левобережной части у уреза реки;

ИГЭ №5 (№5а, №5б, №5в) (аQIV) - песок средней крупности, коричневато-серый и серовато-коричневый до серого, средней плотности, водонасыщенный, с дресвой и щебнем до 5-10%, с прослойками глины серой и тёмно-серой, мягкопластичной, с мощностью прослоев от 10 до 30см (1-4 прослоя на 1п.м. песка); выдержан по разрезу (за исключением прослоя ИГЭ №5а отмеченного только в правобережной части) на участке моста в интервале глубин:

- ИГЭ №5а от 1.8 до 3.0м, т.е. до абсолютной отметки 121.03 м - в правобережной части, мощность 1.2 м;

- ИГЭ №5б от 1.4-5.0 до 3.2-7.0 м, т.е. до абсолютных отметок 116.91-117.35 м, мощность 1.8-3.0м;

- ИГЭ №5в от 5.4-9.4 до 9.4-12.8 м, т.е. до абсолютных отметок 111.15-111.61м; мощность 3.4-4.0 м;

ИГЭ №6 (аQIV) - суглинок тяжёлый пылеватый, тёмно-серый до чёрного, мягкопластичный, с примесью органического вещества, с прослойками песка средней крупности, серого, водонасыщенного, мощностью до 10-20 см (в правобережной части разреза мощность прослоев песка до 20-40 см - 1-2 прослоя на 1п.м. глины); выдержан по разрезу на участке моста в интервале глубин от 3.2 м (в русле реки) и от 7.0 м (по берегам реки) до 5.4 м (в русле реки) и до 8.8-9.4 м (по берегам реки), т.е. до абсолютных отметок 114.63-115.15 м, мощность ИГЭ 1.8-2.2 м;

ИГЭ №7 (J2-3-K1) - глина тяжелая, тёмно-серая, твёрдая, сильнонабухающая, с обломками раковин, с присыпками светло-серой супеси и отдельными прослоями мергеля глинистого; выдержан в нижней части разреза с глубины 9.4 м (в русле реки) и 12.3-12.8м (по берегам реки), т.е. с абсолютных отметок 111.15-111.61 м, вскрытая мощность ИГЭ от 9.8 до 12.0 м.

Степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах ИГЭ №№1б, 2 и 3 на бетоны марок по водонепроницаемости W4-W20  считается не агрессивной.

Степень агрессивного воздействия грунтовых и русловых вод на бетон при марке бетона по водонепроницаемости W6-W20 считается не агрессивной.

1.3 Сведения о проектируемом объекте

При проектировании выполнено основное требование – безопасность движения с заданными скоростями.

Проектируемый участок относится к улицам и дорогам местного значения - улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов, для которой согласно СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* приведены основные технические нормативы:

- расчетная скорость – 40 км/час;

- расчетная нагрузка на одиночную ось - 100 кН; - наибольший продольный уклон – 40‰;

- наименьшее расстояние видимости: 	для остановки – 250 м;

встречного автомобиля – 450м;

- общее число полос движения – 2;

- ширина полос движения  – 3,5м;

- ширина обочины – 1,0 м;

- наименьший радиус кривых: в плане – 90;

- в продольном профиле:    выпуклых кривых 600 м;

вогнутых кривых – 200м.

Проектирование продольного профиля произведено с помощью электронной программы «ROBUR» из условия максимального использования существующего земполотна и существующей дорожной одежды.

Подходы к мосту

Ось трассы основной дороги назначена по оси существующей дороги (см. План трассы). Ось имеет 1 угол поворота. Минимальный радиус 131.64 м принят на ВУ 1 (ПК 2+22.00).

Граница производства работ вначале первого подхода (ул. Рабочая) – ПК 0+3,95. Граница подсчета объемов работ у моста по первому подходу – ПК 0+93,64. Протяжение подхода 1 составляет 89,69 м.

Граница объемов работ у моста вначале второго подхода – ПК 1+38,36. Граница производства работ в конце второго подхода (ул. Волгоградская) - ПК 2+71,96. Протяжение подхода 2 составляет 133,60 м.

Общее протяжение подходов составляет – 223,29 м.

Продольный профиль проектируемого участка запроектирован с помощью программы «Топоматик Robur - Автомобильные дороги», из необходимости выполнения следующих условий:

-   сопряжения участка реконструкции с существующей дорогой;

- сохранения естественного ландшафта и сложившейся природной системы водоотведения.

Минимальные радиусы кривых в продольном профиле составляют:

- выпуклых – 1039.58 м,

- вогнутых – 200.00 м.

Максимальный продольный уклон – 55,89 ‰.

На стадии ОПР были разработаны 3 варианта конструкции дорожной одежды, сведения по вариантам конструкции дорожной одежды приведены в томе 1.3 «Основные проектные решения».

Расчет дорожной одежды произведен по ОДН 218.046-01 с помощью электронной программы «RADON 2» на основании интенсивности движения транспорта на 20-летнюю перспективу.

К проектированию принят вариант № 3, согласованный с Заказчиком.

Требуемый модуль упругости – 150 МПа.

Тип дорожной одежды - капитальный;

Тип покрытия – усовершенствованное;

Вид покрытия - асфальтобетон.

Согласно ГОСТ Р 52289-2004 предусматривается установка технических средств организации движения на период эксплуатации.

Проектом предусматривается установка металлического барьерного оцинкованного ограждения согласно ГОСТ Р 52289-2004 по ТУ – 5216-001-05765820-2007 ООО КТЦ «Металлоконструкция» начальные и конечные участки барьерного ограждения приняты равными 12 м, с установкой на стойках дорожных разборных (СДР).

Подробные материалы по обустройству проектируемого участка дороги представлены на листах 140-р/16-ТКР-3-1 данного тома.

Дорожные знаки установлены по ГОСТ Р 52290-2004.

Проектом предусмотрена установка следующих знаков:

- знаков приоритета – 2 шт;

- знаки предписывающие – 2 шт;

- знаки особых предписаний– 10 шт;

- знаки информационные - 2 шт

- знаков дополнительной информации – 2 шт.

Дорожная разметка назначена по ГОСТ Р 51256-2011 с использованием термопластика в количестве 685 м.

Оценка безопасности движения по данному участку дороги проведена с помощью программного комплекса «Robur», согласно ОДМ «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» разработанными Московским автодорожным институтом (МАДИ) и утвержденные распоряжением Минтрансом России № ОС-557-р от 24.06.2002 г. методами коэффициентов безопасности и аварийности, также определены максимально возможные скорости расчетного автомобиля и потока.

Для движения предусмотрено устройство тротуаров на обочине справа и слева по ходу пикетажа.

Длина тротуаров на обочине составляет 235 м.

Дорожная одежда на тротуаре следующая:

- песчаный подстилающий слой, толщиной 0,2 м;

- основание из щебня от разборки существующей дорожной одежды, толщиной 0,12 м;

-  покрытие из песчаной асфальтобетонной смеси типа Д, толщиной 0,03 м.

На прибровочной части обочин с ПК 2+18,49 – ПК 2+61,52 запроектировано перильное ограждение, высотой 1,1 м.

Основные технико-экономические параметры участка строительства моста:

| Расчетная скорость движения, км/ч | 40 |
| --- | --- |
| Общее протяжение подходов к мосту (по границам работ), м | 223,29 |
| Длина моста | 36,7 |
| Длина моста с сопряжениями, м | 44,72 |
| Габарит путепровода | Г-9.0+Т-1,5 |
| Расчётные нагрузки | 100 кН |
| Ширина тротуара, м | 1,5 |
| Ширина проезжей части, м | 7 |
| Ширина полосы движения, м | 3,5 |
| Число полос движения, шт | 2 |
| Наименьший радиус кривых в плане, м | 131,64 |
| Наибольший продольный уклон, ‰ | 55,89 |
| Наименьший радиус кривых в продольном профиле, м выпуклых вогнутых | 1039,60 200 |
| Тип дорожной одежды | капитальный |
| Вид покрытия | асфальтобетон |
| Продолжительность строительства, мес. | 7 |

Мост

Низководный мост расположен в плане на прямой, в профиле на одностороннем уклоне   5 ‰ от правого берега к левому. Границы сооружения приняты по задним граням шкафных стенок опор на ПК 0+97.65 (начало) и ПК 1+34.35 (конец). Полная длина моста по оси составляет 36,7 м.

Пролетное строение моста запроектировано температурно-неразрезным железобетонным. Схема моста 3х12,0 м в полных длинах пролета. Габарит ездового полотна Г-9,0+Т-1,5 включает в себя две полосы движения по 3,5 м и две полосы безопасности по 1,0 м, с правой стороны устраивается тротуар. Сборно-монолитные плитные пролетные строения запроектированы применительно к типовому проекту инв. № 3.503.1-108 и объединены в температурно-неразрезную цепь по монолитной плите с постановкой дополнительной арматуры и устройством отделяющих прокладок. В поперечном сечении двенадцать плит, выполненных из бетона класса В40, F2300, повышенной водонепроницаемости W12 в соответствии с требованием СП 28.13330.2012. Плиты опираются на опоры через резиновые опорные части РОЧ 20х40х30 на промежуточной опоре и РОЧ 20х40х52 на крайних опорах. Проектом предусмотрена бесшовная проезжая часть с устройством крайних деформационных швов на переходных плитах, деформационные швы устраиваются в виде штраб , заполненных мастикой.

По железобетонной плите предусматривается устройство оклеечной гидроизоляции из материала типа «Техноэластмост С» по ТУ 5774-004-17925162-2003, или аналогичной данной, по слою праймера Технониколь №03.

Для низководного затопляемого сооружения покрытие мостового полотна предусмотрено из литого асфальтобетона II марки в соответствии с ГОСТ Р 54401-2011, толщиной 80 мм. При устройстве шероховатой поверхности верхних слоев покрытия методом втапливания «по горячему» применен фракционированный щебень изверженных горных пород фракций от 5 до 10 мм.

Барьерное ограждение оцинкованное, принято по ТУ 5216-063-01393697-2006, изменение №4 ОАО КТЦ «Металлоконструкция» с удерживающей способностью У3 (250 КДж) высотой 0.75 м со стороны тротуара(с правой стороны моста) и  У4 (300 КДж.) с левой (низовой) стороны моста. Для герметизации сопряжения асфальтобетонного покрытия с элементами ограждений применяется резино - битумная мастика МБР-Г/Шм-75.

Крайние опоры 1 и 4 свайного типа, однорядные. Поперёк моста расположено 10 свай С12-35Т3 применительно к типовому проекту 3.500.1-1.93, сечением 0.35х0.35 м, с расстоянием между сваями 1.3 м. Насадка и шкафная стенка индивидуальной конструкции выполнены из монолитного бетона класса В30, F2300, водонепроницаемости W10. Насадка высотой 0,6 м шириной 0,9 м длиной 13,59 м

Промежуточные опоры 2 и 3 железобетонные свайного типа, однорядные. Поперек моста расположено 7 свай диаметром 0,63 м с расстоянием между ними 1,9 м. По верху сваи объединены монолитным ригелем из бетона класса В30, F2300, W10 размерами 0,6х1,2х13,59 м. На сопряжениях предусмотрено устройство переходных плит из монолитного железобетона В30, F2300, W10 длиной 4,0 м с опиранием на железобетонный лежень.

Конусы подходов у опор 1 и 4 укрепляются монолитным бетоном класса В20, F2300, W10 (армированным сеткой 6 АI-200) толщиной 0.12 м на щебеночном основании толщиной 0.10 м, уложенным на слой геотекстильного материала типа «Дорнит» для предотвращения вымывания частиц грунта (или эквивалент данному). Сетка укладывается на бетонные кубики высотой 60 мм. Укрепление из монолитного бетона разбивается на отдельные карты со стороной не более 2 м с помощью антисептированных досок толщиной 20 мм; по высоте доска состоит из двух частей каждая по 6 см.  По низу укрепления устраивается монолитный бетонный упор сечением 0.4(0.5 м. Для предотвращения размыва дна реки в период прохождения весеннего паводка предусмотрено укрепление откоса дна у монолитного упора и русла реки гибкими бетонными матами УГЗБМ-305. Уклон откоса конуса предусмотрен с верховой стороны 1:2, с низовой 1:4.

Для отвода воды с проезжей части сооружения устраиваются открытые лотки по краям пролетного строения с последующей транспортировкой воды на опоры и сброса ливневых стоков в локальные очистные сооружения (ЛОС) типа «Векса-2-М», предназначенные для очистки ливневых вод, сбрасываемых в водные объекты.

Для основных конструктивных элементов моста принят бетон тяжелый по ГОСТ 26633-2015 со следующими характеристиками:

Сваи призматические – B25, F200, W6.

Заполнение свай промежуточных опор – B25, F300, W8.

Монолитные железобетонные насадки опор и шкафные стенки– B30, F2300, W10.

Пролетные строения с напрягаемой  арматурой– B40, F2300, W12.

Укрепление конусов– В20, F2300, W10.

Переходные плиты и лежни – B30, F2300, W10.

Для всех элементов применяется арматура периодического профиля класса А-III по ГОСТ 5781-82 из стали 25Г2С и А-I по ГОСТ 5781-82 из ст3сп.

Обслуживание и эксплуатация данного путепровода осуществляется в соответствии с «Правилами эксплуатации городских искусственных сооружений», утвержденных приказом Комитета Российской Федерации по муниципальному хозяйству №5 от 25 февраля 1994 г.

Основные технико-экономические показатели

| 1. Вид строительства | Новое строительство |
| --- | --- |
| 2. Категория дороги | Улицы и дороги местного значения |
| 3. Длина сооружения | 36,7 м (по задним граням шкафных стенок) |
| 4. Расчетная скорость | 40 км/ч |
| 5. Число полос движения | 2, по 1 в каждом направлении |
| 6. Ширина проезжей части (без учета полос безопасности) | 3.5 м в каждом направлении |
| 8. Габарит сооружения | Г-9,0+Т-1,5 |
| 9. Тип дорожной одежды | капитальный |
| 10. Вид покрытия | Литой асфальтобетон тип II по ГОСТ Р 54401-2011 |
| 11. Нагрузки на год проектирования | А14, Н14 |

Организация строительной площадки

Для обеспечения работ по строительству моста организуется строительная площадка, расположенная в полосе временного отвода с левой стороны на подходе к опоре 1 по ходу пикетажа. Территория стройплощадки предварительно очищается от деревьев и растительного слоя грунта. Согласование для размещения стройплощадки дано в приложении. Строительная площадка предназначена для размещения производственных и бытовых помещений, а также для складирования конструкций и сыпучих материалов.

Потребность во временных зданиях санитарно-бытового и административного назначения определена, исходя из максимального количества работающих на строительстве (14 человек). Для производственных и бытовых помещений используются типовые сборные конструкции контейнерного типа и передвижные вагончики. На площадке располагаются следующие здания и сооружения: прорабская с санпостом, помещения для отдыха и обогрева рабочих, склад сыпучих материалов, склад конструкций, стоянка машин и механизмов. Территория площадки огораживается сплошным забором. Погрузочно-разгрузочные работы на строительной площадке выполняются с использованием общестроительных кранов.

Строительная площадка оборудуется противопожарными щитами со стандартным набором средств пожаротушения. Пожарная безопасность на стройплощадке обеспечивается в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 25.04.2014г. №390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

У въезда на стройплощадку устанавливаются щиты со схемой движения транспортных средств, в соответствии с Правилами дорожного движения.

На строительной площадке места производства работ, проходы и проезды в темное время суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85.

Электробезопасность на стройплощадке обеспечивается в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». В ночное время габариты стройплощадки обозначаются красными сигнальными фонарями.

С целью исключения вредного воздействия на окружающую среду, мойка (за исключением мойки колес), ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов осуществляется на производственных базах подрядчика, заправка автотранспорта производится на ближайших АЗС.

Стройплощадка должна быть обеспечена чистой водой для питьевых и хозяйственных нужд. Вода подвозится из г. Саранска с базы подрядчика (письмо №171 от 07.06.2016 г.) специальными машинами. Хранится вода в чистых емкостях, предназначенных для хранения питьевой воды. Использованная для хозяйственных нужд вода сливается в отстойники и периодически, по мере их заполнения, вывозится ассенизационными машинами. Бытовое канализирование обеспечивается при помощи мобильных биотуалетов. Строительная площадка оборудуется системой сбора поверхностных вод в бетонные выгребы. По мере заполнения стоки удаляются ассенизаторской машиной в очистные сооружения.

Выезды со стройки на дорожную сеть общего пользования оборудуются постами для мойки колес автотранспортных средств с системой оборотного водоснабжения типа Мойдодыр-К-2. Вода доставляется с базы подрядчика. Доставка рабочих до места строительства осуществляется транспортном подрядной организации с основной базы.

## Укрепление конусов насыпи и русла реки

Работы по укреплению конусов монолитным бетоном производить в период с положительной температурой воздуха не ниже +5 º С. Отсыпают нижний слой из песка толщиной 100 мм. По слою песка укладывают слой дорнита. Затем слой щебня. Перед укладкой монолитного бетона поверхность, подлежащая укреплению, разбивается на карты с помощью антисептированных досок. Устанавливается арматурная сетка, после чего осуществляется укладка монолитного бетона укрепления. Заполнения карт производится последовательно. Бетон для укладки к месту работ доставляется автобетоносмесителями СБ-92А. Подача бетона осуществляется с помощью крана РДК-25 в приемном бункере БПВ-2.0.

После разборки полуостровков для сооружения промежуточных опор выполняют планировку русла реки для укрепления гибкими бетонными матами УГЗБМ-305. Работы по укреплению дна реки матами выполнять в соответствии с «Рекомендациями по применению универсальных гибких защитных бетонных матов» завода изготовителя. Маты поставляются на объект с помощью бортового автомобиля КамАЗ-5320 в скатках, перегружаются автомобильным краном КС-4561А. Раскладка матов по дну русла реки осуществляется с помощью лебедок, маты доставляют до места укладки волоком, затем выверяют положение мата. Крепление матов ко дну и между собой осуществляется скобами.

1.4 Переустройство и защита существующих коммуникаций

Наружное освещение

Данный проект разработан на основании технических условий МУП г.о. Саранск «ГОРСВЕТ» №52 выданных 28 сентября 2016 года.

Проектом предусмотрено освещение проектируемой автодороги со средним уровнем освещённости полотна автодороги не менее 20лк.

Проектируемая ВЛИ 0,4 кВ и освещения прокладывается вдоль проектируемой автодороги на расстоянии 1,75 м от кромки проезжей части до внешней стороны опоры.

Питание линии выполнено от существующей опоры освещения ВЛ 0,4 кВ пункта питания ПП-158. На данной опоре на высоте 1,5 м устанавливается щит освещения (ЩО) с автоматическими выключателями и ограничителями перенапряжения, а также выполняется повторное заземление.

Существующая линия освещения, проложенная вдоль проектируемой автодороги, подлежит демонтажу.

Опоры ВЛИ 0,4 кВ выполнены одностоечной конструкции по т.п. 21.0112, на базе демонтированных стоек СВ95-3. Опоры марки К21 №4 и №5 выполнены на базе стоек СВ110-5.

Опоры на базе стоек СВ95-3 устанавливаются в сверлильные котлованы, на глубину 2,2 м, сложные опоры дополнительно закрепляются плитами П-3и.

Две опоры марки К21 №4 и №5, попадающие в зону ледохода, устраиваются в защитных металлических трубах диаметром 630 мм, длиной 4,6 м. Глубина погружения металлических труб и их габаритные размеры приняты на основании выполненных расчётов по несущей способности по грунту свай.

Работы по устройству опор освещения, попадающих в зону ледохода выполняются в два этапа:

1 этап. При забивке свай опор №1 и №4 моста производится планировка бульдозером ДЗ-171 технологических площадок с последующим мощением дорожными плитами марки ПД 20.15-17. Монтаж плит производится автокраном КС-3575.

После забивки свай на опорах №1 и №4 копер СП-49 перемещается на технологические площадки для забивки металлических труб диаметром 630 мм, длиной 4,6 м с закрытым концом под опоры освещения. Металлические трубы забиваются на глубину 3 м.

2 этап. К забитым металлическим трубам на полуприцепе МАЗ 975800-2012 подаются ж.б. стойки СВ 110-5. Установка ж.б. стоек в металлические трубы производится автокраном КС-3575. Далее производится фиксация стоек в вертикальном положении, затем устанавливается желоб по которому подаётся бетон в металлические трубы. Уплотнение бетона в металлических трубах производится при помощи игольчатых вибраторов.

Монтажные работы на данных опорах освещения производятся после набора прочности монолитного бетона не менее 75%.

На проектируемой ВЛИ 0,4 кВ предусмотрена подвеска провода СИП-2 3х25+1+35 и установка светильников марки ЖКУ34-250-001 "Альфа" с лампами ДНаТ-250. Данные светильники доукомплектовываются управляемыми электронными пускорегулирующими аппаратами днат ЭПРАН-250 фирмы НПП ООО "Горизонт".

На опорах №4, 5 и 8 устанавливаются двухрожковые кронштейны марки К2-1,5-1,5-11-2-40°, на остальных опорах однорожковые марки К1-1,5-1,5-11-1.

Управление освещением осуществляется совместно с существующей линией.

Все проектируемые опоры ВЛИ 0,4 кВ подлежат занулению. Заземление опор выполнено согласно ПУЭ 7 изд. п.2.4.46. Заземляющее устройство состоит из одного вертикального электрода диаметром 16мм и длинной 3м (сталь оцинкованная). Сопротивление заземляющих устройств принято не более 30 Ом.

На проектируемой ВЛИ 0,4 кВ в начале и конце линии предусмотрена установка ответвительных зажимов марки РС 481 для присоединения устройства для закорачивания М6Д и устройства заземления МаТ, (ПУЭ изд.7 п.2.4.47).

Контактная сеть

В зону строительства автодороги попадают две существующие опоры контактной сети.

В створе линии устанавливаются три новые опоры марки ТФГ-3000-9.0 на расстоянии 1.2 м от бортового камня до лицевой грани опоры.

Опоры фланцевые устанавливаются на предварительно приготовленный фундамент с закладной деталью марки ЗФ-36/12/Д670-3,5-б диаметром 550 мм и длинной 3,5 м, фиксирование осуществляется с помощью фланцевого крепления болтами. Установка закладной детали производится в грунт на глубину 3,5 м, с последующим бетонированием. Опоры устанавливаются в высверленных котлованах, и заделываются бетоном класса В15, марки F100, W6.

Провода контактной сети перевешиваются на новые опоры, после чего две существующие опоры демонтируются. Подвеска осуществляется на новую арматуру.

Обустройство кабельной линии 6 кВ

В зону строительства автодороги попадают кабельные линии 6 кВ.

Проектом предусмотрено:

- прокладка резервных каналов из полиэтиленовых труб марок ПЭ80 SDR 11 160х14,6мм;

- защита существующих кабельных линий и проектируемых резервных каналов дорожными плитами.

Прокладка резервных каналов осуществляется открытым способом в траншее на расстоянии 1 м от существующих КЛ 6 кВ. После прокладки резервных каналов их концы необходимо загерметизировать монтажной пеной.

Дорожные плиты укладываются поверх существующих кабелей и проектируемых резервных каналов на расстоянии 200 мм.

Защита кабелей и прокладка резервных каналов выполнена в соответствии с ПУЭ и СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства". Способ прокладки смотри типовой проект серии А5-92 "Прокладка кабелей до 35 кВ в траншее".

Обустройство линии связи

В зону строительства автодороги попадают линии связи.

Проектом предусмотрено:

- защита существующей кабельной канализации ПАО "Ростелеком" дорожными плитами;

- перевеска кабелей ВОЛС ПАО "Вымпелком", ПАО "Мегафон" и ЗАО "Контакт-ТВ" на новые опоры контактной сети.

В зону строительства проектируемой автодороги попадает существующая кабельная канализация ПАО "Ростелеком". Данная канализация подлежит защите дорожными плитами по 2 метра в каждую сторону от кабеля связи.

Дорожные плиты укладываются поверх существующих кабелей на расстоянии 100 мм.

Горловины колодцев выводятся на необходимую отметку с помощью железобетонных опорных колец и сегментов. Верхняя крышка люка устанавливается по местности, заподлицо с покрытием проезжей части.

На подходе к мосту по улице Волгоградская подлежат переустройству две опоры контактной сети. Новые опоры марки ТФГ-3000-90 устанавливаются в створе существующей линии. После установки опор на них перевешиваются три существующих кабеля ВОЛС без разрыва на новую арматуру. Далее существующие опоры контактной сети демонтируются.

1.5 Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта

Размеры участков необходимые для строительства в постоянное и срочное пользование определялись исходя из проектных решений, с учетом существующей застройки, решения принимались по возможности без изломанность границ, чересполосицы и на основании норм отвода (Постановление Правительства РФ №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»).

Перечень земельных участков, попадающих в границы зоны размещения объекта

| № п/п | Кадастровый номер | Категория | Разрешенное использование | Площадь земельного участка, м2 | Правообладатель | Площадь земельного участка, попадающая в полосу постоянного отвода а/д, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:23:0906180:35 | Земли населенных пунктов | Для размещения объекта энергетики "Электрическая сеть" | 504 | сведения о регистрации прав отсутствуют | 48 |
| 2 | 13:23:1103199:7 | Земли населенных пунктов | для размещения объекта физической культуры и спорта "Футбольный стадион "Юбилейный" в г.Саранске | 56969 | Республика Мордовия(ЕГРП №90-25872237 от 04.10.2016г.) | 3246 |
| 3 | 13:23:1103199:5 | Земли населенных пунктов | Республика Мордовия, г. Саранск | 134 | Данные о правообладателе отсутствуют | 43 |
| 4 | 13:23:1103199:2 | Земли населенных пунктов | Республика Мордовия, г. Саранск | 12315 | КУ г.о.Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» (ЕГРП №90-26673064 от 18.10.2016 г.) | - |
| 5 | 13:23:0906160 13:23:0906180 13:23:1103199 | Земли населенных пунктов | Республика Мордовия, г. Саранск | - | - | 2205 |

1.6 Мероприятия по охране окружающей среды

В процессе выполнения строительно-монтажных работ с целью уменьшения воздействия на окружающую среду необходимо выполнять мероприятия по охране окружающей природной среды.

Мероприятия по охране флоры и фауны:

- временные подъездные дороги по возможности прокладывать с использованием существующих местных проездов;

- для передвижения тяжёлой дорожно-строительной техники использовать имеющиеся временные и постоянные дороги;

- не допускать рубки леса и уборки кустарника вне пределов полосы, отведенной под строительство дороги и дорожных сооружений;

- не допускать засыпки грунтом корневых шеек и стволов, растущих вблизи стройки, деревьев;

- снятый растительный слой должен быть аккуратно складирован и обеспечено его хранение для дальнейшего использования;

- места разогрева и приготовления плёнкообразующих веществ (битумных эмульсий) следует располагать не ближе 50 м от лесных и кустарниковых массивов, предварительно срезав почвенно-растительный покров слоем 20 см, а после окончания работ эти места необходимо рекультивировать;

- после завершения работ вся территория строительства должна быть очищена от строительного мусора, оставшихся неиспользованных строительных конструкций, других материалов и рекультивирована;

- обслуживание строительной техники производить только на постоянных производственных базах или на специально отведенных площадках с покрытием, предохраняющим от попадания в почву и грунтовые воды горюче-смазочных материалов;

- машины и механизмы должны устанавливаться на металлические поддоны для сбора вытекающего масла, дизтоплива и конденсата.

Мероприятия по охране воздушной среды:

- поддержание топливной аппаратуры двигателей в исправном состоянии с регулярной проверкой содержания вредных выбросов в атмосферу, не допуская превышения допустимых норм;

- при перерывах в работе дорожно-строительная техника должна находиться в выключенном состоянии;

- не допускается сжигание на строительных площадках строительных отходов.

Мероприятия по защите почвы от загрязнения:

- на объекте должны быть определены места стоянок и хранения дорожных машин;

- обслуживание строительной техники производить только на постоянных производственных базах или на специально отведенных площадках с покрытием, предохраняющим от попадания в почву и грунтовые воды горюче-смазочных материалов;

- на строительных площадках необходимо иметь контейнеры для строительных отходов металла, дерева, а также спецконтейнеры для промасленной ветоши и загрязнённого нефтепродуктами грунта;

- возле бытовых вагончиков необходимо иметь контейнеры для пищевых и хозяйственных отходов, все отходы вывозить на специальные свалки;

- вяжущие материалы, активаторы и поверхностно-активные вещества не должны попадать на прилегающие к дороге земли, в канавы, чтобы не загрязнять воды, стекающие по ним.

Мероприятия по защите от шума и вибрации строительных машин:

- следить за исправностью систем звукоглушения строительных машин и механизмов;

- использовать установку шумогасящих и виброгасящих приспособлений (виброизоляторов, вибродемпферов);

- использовать звукогасящие ограждения и помещения (палатки);

- стационарные машины и механизмы следует размещать на строительной площадке с учётом наличия естественных преград, которыми могут быть котлованы, заборы, здания, другие механизмы, снижающие уровень шума в направлении на защищаемый объект;

- работу с применением механизмов ударного действия (копры, отбойные молотки и др.) производить только в дневное время.

Решения по вывозу и утилизации отходов

Подрядная строительная организация, выполняющая работы на объекте, выполняет утилизацию строительных отходов в соответствии с технологическим регламентом по размещению строительных отходов. Основные положения "Правил" приведены ниже.

Строительные отходы должны направляться на переработку, использование или обезвреживание при условии наличия соответствующих перерабатывающих предприятий; территорий, отсыпка или рекультивация которых указанными отходами разрешена в соответствии с проектом.

Сбор, временное хранение, учет образовавшихся, переданных на переработку, использование, обезвреживание, захоронение строительных отходов осуществляется на объектах образования строительных отходов. Ответственность за сбор, временное хранение и учет строительных отходов несут образователи строительных отходов.

Сбор строительных отходов осуществляется раздельно по их видам, классам опасности и другим признакам с тем, чтобы обеспечить их переработку, использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание, захоронение.

Места временного хранения строительных отходов должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха.

Предельное количество накопления строительных отходов на объектах их образования, сроки и способы их хранения устанавливаются в соответствии с экологическими требованиями, санитарными нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности.

Учет образовавшихся, переданных на переработку, использование, обезвреживание, захоронение строительных отходов осуществляется в журнале учета временного хранения и удаления (вывоза) строительных отходов. Образователь строительных отходов заполняет акт сдачи строительных отходов и передает его перевозчику строительных отходов.

Получатель строительных отходов должен при приеме их от перевозчика строительных отходов или образователя строительных отходов заполнить отрывной контрольный талон и вручить его перевозчику строительных отходов для последующей передачи образователю строительных отходов. Акт сдачи строительных отходов остается у получателя строительных отходов, для осуществления учета принятых строительных отходов.

По завершению вывоза строительных отходов с объекта образования строительных отходов, образователь строительных отходов на основании данных отрывных контрольных талонов оформляет с каждым получателем строительных отходов справку сдачи-приемки строительных отходов.

Образователи строительных отходов обязаны иметь заключенные договоры с перевозчиками и получателями строительных отходов, или производят самостоятельно при наличии соответствующих лицензий перемещение (транспортирование), переработку, использование, обезвреживание, захоронение строительных отходов.

Перемещение (транспортирование) строительных отходов должно осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. Ответственность за соблюдение указанных требований несут перевозчики строительных отходов. Переработка, использование, обезвреживание, захоронение строительных отходов осуществляются в соответствии со строительными, санитарными нормами и правилами, действующим законодательством.

Перемещение (транспортирование), переработка, использование, обезвреживание, захоронение строительных отходов 1-У-х классов опасности осуществляются только при наличии лицензии на деятельность с опасными отходами.

Непригодные для дальнейшего использования материалы от разборки зданий и сооружений вывозятся на свалку по мере их получения. Хранение строительных отходов на строительной площадке не предусматривается. Бытовые отходы собираются в контейнеры и вывозятся по мере их накопления. В процессе выполнения строительно-монтажных работ с целью уменьшения воздействия на окружающую среду необходимо выполнять мероприятия по охране окружающей природной среды.

Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с заключением об наличии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, выданным Департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра), границы проекта планировки находятся в пределах III-го пояса зоны санитарной охраны артезианских скважин №№29167 и 2406 участка Саранский Саранского месторождения подземных вод, а также частично в границах III-го пояса зоны санитарной охраны артезианских скважин №№2126 и 2294.

Проектом планировки в качестве зон с особыми условиями использования определены охранные зоны инженерных коммуникаций. Размеры и режим охранных зон существующих инженерных сетей устанавливаются соответствующими ведомственными нормативными документами.

Охранные зоны:

ВЛ 0.4 кВ – 1 м в каждую сторону;

Водопровод – 10 м по обе стороны;

Кабельная линия связи – 2 м в каждую сторону;

Водоохранная зона р. Инсар – 200 м в каждую сторону от уреза воды;

КЛ – 6 кВ – 1 м. в каждую сторону.

Прибрежная защитная полоса – 50 м.

1.7 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Проектируемый объект расположен в г.о. Саранск, на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне (группа по ГО), в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.1998 г. №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».

Для проектируемого объекта категория по гражданской обороне (категория по ГО) не установлена.

Проектируемая к застройке территория улицы Рабочая г.о. Саранск является затапливаемой в период весенних половодий. В зону затопления рек Инсар и Тавла попадают жилые дома и организации на улицах Инсарская, Моховая, Кузнецкая, Лескова, Сызранская (более 210 домовладений и с проживанием 716 человек).

При проектировании «Строительство моста через р. Инсар по ул. Рабочая в г.о. Саранск» рекомендуется учесть следующие предложения:

- при проектировании руководствоваться СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- территория планирумая под строительство подвержена риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, а именно сезонному затоплению жилого сектора паводковыми водами от разлива рек Инсар и Тавла;

- приблизительно в 950 м от путепровода по ул. Волгоградская, по течению реки Инсар, располагается пешеходный мост через реку Инсар;

- приблизительно в 4000 м от путепровода по ул. Волгоградская, по течению реки Инсар, располагается комплекс гидротехнических сооружений на р. Инсар филиала «Мордовский» ПАО «Т ПЛЮС»;

- приблизительно в 4380 м от путепровода по ул. Волгоградская, по течению реки Инсар, располагается железнодорожный мост на р. Инсар;

- при проектировании моста, подверженного затоплению, заказчику проектной документации осуществить сбор исходных данных для разработки мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- наиболее затапливаемый в период весеннего паводка, является район Посопа г.о. Саранск. С целью минимизации затопления жилого сектора данного района, с учетом неблагоприятного прохождения весеннего паводка 2012-2013 годов, рекомендуем провести расчет рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.

При выборе способов инженерной защиты проектирования моста, необходимо учесть характер застройки территории городского округа Саранск, ограниченной улицами Моховая, Кузнецкая, Лескова, гидрологические характеристики водотока (рек Инсар и Тавла), извилистость водотока. Временные затопления в указанном районе сопровождаются повышением уровня грунтовых вод(подтоплением), с активизацией оползневых процессов, переформированием берегов.

Мероприятия по пожарной безопасности

Строительство моста производить с учетом требований «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Хранение ГСМ на стройплощадке проектом не предусмотрено. Заправка колесного транспорта производится на специализированной АЗС, техники на гусеничном ходу – специально оборудованными топливозаправщиками.

Ответственность за пожарную безопасность объекта, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несет персонально руководитель генподрядной строительной организации.

Руководитель подрядной организации обязан:

- обеспечить контроль за выполнением на объекте противопожарных мероприятий в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»;

- установить на объекте порядок проведения огневых и других пожароопасных работ, порядок уборки, вывоза и утилизации сгораемых строительных отходов;

- ознакомить работающих на стройке с пожарной опасностью каждого вида строительно-монтажных работ, а также применяемых веществ, материалов, конструкций и оборудования;

- обеспечить объект пожарным оборудованием, средствами связи, противопожарным водоснабжением, наглядной агитацией, знаками пожарной безопасности, а также первичными средствами пожаротушения согласно прил. 1 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», установить контроль за исправным содержанием средств пожаротушения;

- не допускать производства строительно-монтажных работ при отсутствии противопожарного водоснабжения, дорог, подъездов и связи; принимать немедленные меры к устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности;

- назначить приказом лиц, ответственных за противопожарное состояние, за исправность инженерных противопожарных систем;

Линейные инженерно-технические работники, ответственные за пожарную безопасность объекта или участка работ, обязаны:

- обеспечить соблюдение на объекте установленного противопожарного режима всеми рабочими, служащими и лицами, привлекаемыми на строительство;

- знать пожарную опасность объекта или производственного участка;

- своевременно и качественно выполнять противопожарные мероприятия, предусмотренные проектом и «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить пожаробезопасную эксплуатацию приборов отопления, электросетей и электроустановок, принять немедленные меры к устранению выявленных неисправностей, могущих привести к пожару;

- обеспечить исправное содержание и постоянную готовность средств пожаротушения, обучить рабочих и служащих правилам применения указанных средств. Не допускать использования не по назначению средств пожаротушения;

К работе с горючими веществами и материалами (рулонные, эпоксидные смолы, мастики и т.п.), содержащими огнеопасные вещества, допускаются лица, прошедшие обучение по программе пожарно-технического минимума и проинструктированные о мерах пожарной безопасности перед началом работ.

Запрещается использовать вещества и материалы, не имеющие фирменных указаний и инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности на производство работ с этими материалами.

Укладку гидроизоляции, монтаж ограждающих конструкций с применением сгораемых материалов следует производить участками площадью не более 500 м2.

Во время работ по устройству гидроизоляции запрещается выполнять электросварочные и другие огневые работы.

Количество рулонных материалов на месте производства работ по устройству гидроизоляции не должно превышать сменной потребности.

Сгораемый материал хранят вне строящегося объекта в отдельно стоящем сооружении или на специальной площадке на расстоянии не менее 18 м от строящихся и временных зданий, сооружений и складов.

Промышленная безопасность и охрана труда

Все виды работ требуется производить с обязательным выполнением указаний СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" Часть 1. Общие требования, и СНиП 12-04-2004. Часть 2. «Строительное производство», а также пособия "Безопасность труда при строительстве и содержании автомобильных дорог". Инженерно-технический персонал строительной организации обязан обеспечить обучение рабочих безопасным методам ведения работ и контролировать их соблюдение. Для каждой категории рабочих должны быть разработаны инструкции по охране труда в соответствии с СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда".

К основным мероприятиям по охране труда относятся:

- опережающее выполнение подготовительных работ с устройством бытовых помещений для обслуживания работающих, подготовка территории стройплощадок, применение вспомогательных сооружений и устройств, обеспечивающих безопасное ведение строительно-монтажных работ;

- разделение основных работ на специализированные потоки, обслуживаемые серийным оборудованием, обеспечивающим требуемую технологию работ;

- изготовление и сборка большинства вспомогательных сооружений и устройств и конструкций на специальных площадках с последующим монтажом в местах установки.

Металлические части строительных машин и механизмов с электроприводом, электродвигателей, пусковых аппаратов, конструктивные части электроустановок и других установок, не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, должны быть заземлены.

Зоны работ кранов, въезды, проезды, проходы должны быть ограждены предупредительными знаками безопасности и знаками установленной формы в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.

Руководством строительных организаций, выполняющих работы, на каждый вид работ должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке инструкции по технике безопасности и доведены до исполнителей, которые после ознакомления расписываются в соответствующем документе.

Кроме этого, при строительстве объекта, согласно СанПиН 2.2.3.1384-03, учитываются следующие гигиенические требования к организации строительного производства:

- режим работы – с 07 до 23 часов (в 2 смены);

- питьевое водоснабжение организуется за счет привозной воды, хозяйственно-бытовая канализация решена в виде установки биотуалетов;

- на период работы в условиях отрицательных температур предусмотрен обогрев служебных помещений на строительной площадке посредством электрообогревателей;

- производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно соответствовать требованиям санитарных норм. Для устранения вредного воздействия на работающих в проекте предусматриваются следующие мероприятия: снижение вибрации в источнике образования; принятие конструктивных мер по уменьшению вибрации на пути ее распространения средствами виброизоляции и вибропоглощения; применение дистанционного управления, исключающего передачу вибрации на рабочие места; применение средств индивидуальной защиты; организационные мероприятия (рациональные режимы труда и отдыха, лечебно-профилактические и другие мероприятия);

- рабочее освещение предусматривается для всех строительных площадок и участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осуществляется установками общего (равномерного или локализованного) и комбинированного освещения (к общему добавляется местное). Для участков работ, где нормируемые уровни освещенности должны быть более 2 лк, в дополнение к общему равномерному освещению следует предусматривать общее локализованное освещение. В местах производства работ по бетонированию ответственных конструкций проектом предусматривается устройство аварийного освещения, которое должно обеспечивать освещенность не менее 3 лк. В местах основных путей эвакуации предусматривается устройство эвакуационного освещения: в здании - 0,5 лк, вне здания - 0,2 лк.

Для осуществления охранного освещения выделяется часть светильников рабочего освещения. Охранное освещение должно обеспечивать в границах строительных площадок или участков производства работ горизонтальную освещенность 0,5 лк на уровне земли или вертикальную на плоскости ограждения. Для освещения строительных площадок и участков не допускается применение открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия при организации работ на открытой территории в холодный период года:

- лица, приступающие к работе на холоде, должны быть проинформированы о его влиянии на организм и мерах предупреждения охлаждения;

- работающие на открытой территории в холодный период года обеспечиваются комплектом средств индивидуальной защиты (СИЗ) от холода. При этом комплект СИЗ должен иметь положительное заключение с указанием величины его теплоизоляции;

- во избежание локального охлаждения работающих следует обеспечивать рукавицами, обувью, головными уборами, на которые должны быть получены положительные санитарно-эпидемиологические заключения с указанием величины их теплоизоляции;

- при разработке внутрисменного режима работы, в целях нормализации теплового режима организма, следует ориентироваться на допустимую степень охлаждения работающих, регламентируемую временем непрерывного пребывания на холоде и временем обогрева;

- в целях нормализации теплового состояния работника температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться на уровне 21-25 °С. Помещение также должно быть оборудовано устройствами, температура которых не должна быть выше 40 °С, для обогрева кистей и стоп;

- во избежание переохлаждения работникам не следует во время перерывов в работе находиться на холоде (на открытой территории) в течение более 10 минут при температуре воздуха до минус 10 °С и не более 5 минут при температуре воздуха ниже минус 10 °С;

- при температуре воздуха ниже минус 30 °С не рекомендуется планировать выполнение физической работы категории выше IIа.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия при работе в условиях нагревающего микроклимата:

- в целях профилактики перегревания работников при температуре воздуха выше допустимых величин, время пребывания на рабочих местах следует ограничить величинами, указанными в приложении 1 СанПиН 2.2.3.1384-03;

- работники, подвергающиеся тепловому облучению, в зависимости от его интенсивности, обеспечиваются соответствующей спецодеждой, имеющей положительное санитарно-эпидемиологическое заключение;

- для оптимального водообеспечения работающих устройства питьевого водоснабжения располагаются максимально приближенно к рабочим местам с обеспечением к ним свободного доступа;

- предусматривается выдача работающим чая, минеральной щелочной воды и т.п. напитков при соблюдении санитарных норм и правил их изготовления, хранения и реализации;

- для повышения эффективности возмещения витаминов, солей, микроэлементов предусматривается смена потребляемых напитков.

При производстве работ предполагается выполнение производственных операций I, IIa, IIб групп.

В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, душевые, умывальни, санузлы, курительные, места для размещения устройств питьевого водоснабжения, помещения для обогрева, помещения для хранения и выдачи спецодежды.  При любых процессах, связанных с выделением пыли и вредных веществ, в гардеробных должны быть предусмотрены респираторные, а также помещения и устройства для обеспыливания или обезвреживания спецодежды.

Респираторная оборудуется установкой для очистки фильтров от пыли и контроля их сопротивления, столами для приема, выдачи и ремонта респираторов, для укладки полумасок после мойки, приспособлениями для мойки и сушки полумасок, ухода за обтюраторами, шкафами и гнездами для хранения респираторов.

Требования к медико-профилактическому обслуживанию работников

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, работники, занятые в строительном производстве, должны проходить обязательные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (освидетельствования).

Обязательные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (освидетельствования) работников, занятых в строительном производстве, проводятся в установленном порядке.

При проведении строительных работ на территориях, неблагополучных по эпидемиологической обстановке, требуется проведение профилактических прививок.

Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия для работающих, занятых в строительном производстве, проводятся с учетом специфики их трудовой деятельности и результатов проведенных медосмотров.

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи.

Мероприятия по безопасности строительных работ

Погрузо-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом с использованием подъемно-транспортного оборудования.

Не допускается выполнять погрузо-разгрузочные работы с опасными грузами при обнаружении несоответствия тары требованиям нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке, неисправности тары, а также отсутствию маркировки и предупредительных надписей на ней.

Погрузо-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными материалами производятся с применением средств механизации и использованием средств индивидуальной защиты, соответствующей характеру выполняемых работ.

Места прохода людей через траншеи оборудуются переходными мостиками, освещаемыми в ночное время.

В местах производства земляных работ до их начала обеспечивается отвод поверхностных и подземных вод в местную канализацию.

Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого напряжения, действующего газопровода, других коммуникаций, а также на участках с возможным патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники, кладбище и т.п.) необходимо осуществлять по наряду-допуску после получения разрешения от организации, эксплуатирующей эти коммуникации или органа санитарного надзора.

Производство работ в этих условиях следует осуществлять под непосредственным наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующих газопроводов, кроме того, под наблюдением работников организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.

Заготовку и обработку арматуры следует производить на специально предназначенных и соответствующим образом оборудованных местах.

Цемент следует хранить в закрытых емкостях, принимая меры против распыления в процессе загрузки и выгрузки.

Уплотнение бетонной массы следует производить пакетами электровибраторов с дистанционным управлением. При проведении работ ручными электровибраторами следует соблюдать гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ.

Строительный мусор перед укладкой бетонной смеси следует удалять промышленными пылесосами. Не допускается продувать арматурную сетку и забетонированные поверхности сжатым воздухом.

Сварку изделий средних и малых размеров в стационарных условиях следует производить в специально оборудованных кабинах. Кабины оборудуются с открытым верхом и выполняются из негорючих материалов. Площадь кабины должна быть достаточной для размещения сварочного оборудования, стола, устройства вытяжной вентиляции, свариваемого изделия, инструмента. Свободная площадь в кабине на один сварочный пост должна быть не менее 3 м2.

При ручной сварке штучными электродами следует использовать переносные малогабаритные воздухоприёмники с пневматическими, магнитными и другими держателями.

При выполнении сварки на разных уровнях по вертикали предусматривается защита персонала, работающего на нижерасположенных уровнях, от случайного падения предметов, огарков электродов, брызг металла и др.

При выполнении теплоизоляции горячих трубопроводов, действующих установок следует руководствоваться требованиями санитарных правил для работ в нагревающем микроклимате.

Демонтаж старой изоляции следует производить с применением увлажнения и соблюдением гигиенических требований при работах с асбестом.

В проекте предусматриваются следующие правила:

- работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке;

- работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допускаются;

- для хранения выданных работникам СИЗ оборудуются специальные помещения (гардеробные);

- работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением тела;

- при умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или воздушные осушители рук;

- при работах с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, должны выдаваться профилактические пасты и мази, а также смывающие и дезинфицирующие средства;

- гигиенические требования к СИЗ должны соответствовать требованиям санитарных правил и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, оформленное в установленном порядке;

- выдаваемые работникам СИЗ, должны соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства на организм человека до допустимых величин, определяемых нормативными документами.

При обеспечении питьевого водоснабжения работающих в проекте предусмотрены следующие мероприятия:

- все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных норм и правил;

- питьевые установки располагаются не далее 75 м от рабочих мест, а также в гардеробных, местах отдыха работников и укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков;

- работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие, которые по условиям производства не имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются водой непосредственно на рабочих местах;

- на строительных площадках необходимо иметь установки для приготовления кипяченой воды;

- среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, составляет 1,0 – 1,5 л зимой и 3,0 – 3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже   8 °С и не выше 20 °С;

- питание рабочих предусмотрено на базе Подрядчика. Для оказания первой доврачебной помощи служебные помещения укомплектованы аптечками.

1.7 Особо охраняемые природные территории

В соответствии с п. 1 статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должно осуществляться при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы требований настоящей статьи.

Согласно письму № 1-21/563 от 01.09.2016 г. Министерство культуры и туризма Республики Мордовия данными о наличии либо отсутствии в проектируемой зоне объектов культурного наследия не располагает.

Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на земельном участке в границах строительства должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.

Исполнитель работ обязан проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте.

В случае принятия мер по ликвидации опасности разрушения обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, или в случае устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия, приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению соответствующего органа охраны объектов культурного наследия.

2. Графические материалы

Перечень чертежей

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ПП-3 | Схема использования территории в период подготовки ППТ | 1 лист |
| ПП-4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1 лист |
| ПП-5 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1 лист |
| ПП-6 | Разбивочный чертеж красных линий | 1 лист |
| ПП-7 | Схема организации уличной-дорожной сети совмещенная со схемой движения транспорта | 1 лист |

1

2

3

5