ООО «СПК РЕМСТРОЙ»

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326182076-00141-4 от 07 ноября 2012 г.

Место строительства: г.о. Саранск

Внесение изменений

в проект Планировки территории,

ограниченной проспектом 70 лет Октября,

улицами Косарева, Волгоградская, Севастопольская

г. САРАНСКА включая проект межевания

- Том 1 (текстовая часть)

Шифр: 1-1/2017-ПП

Саранск 2017

ООО «СПК РЕМСТРОЙ»

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326182076-00141-4 от 07 ноября 2012 г.

Место строительства: г.о. Саранск

- Внесение изменений

- в проект Планировки территории,

- ограниченной проспектом 70 лет Октября,

- улицами Косарева, Волгоградская, Севастопольская

- г. САРАНСКА включая проект межевания

- Том 1 (текстовая часть)

Шифр: 1-1/2017-ПП

| Директор |  | Г.В. Колосова |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта |  | Г.В. Артемьева |

Саранск 2017

Документация по планировке территории объекта выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий

| Руководитель проекта |  | Г.В. Артемьева |
| --- | --- | --- |

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-П-081-1326182076-00141-4 от 07 ноября 2012 г.

Оглавление

| РАЗДЕЛ 1. Основная часть. Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории | 5 |
| --- | --- |
| 1.1. Обоснование для разработки проекта | 7 |
| 1.2. Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны с особыми условиями использования | 9 |
| 1.3. Красные линии и линии регулирования застройки | 11 |
| 1.4. Планируемые к размещению объекты капитального строительства, | 11 |
| 1.5. Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения территории | 12 |
| 1.6. Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории | 12 |
| 1.7. Характеристика развития систем социального обслуживания | 13 |
| РАЗДЕЛ 2. Обоснование проекта планировки территории | 14 |
| 2.1. Параметры планируемого строительства объекта капитального строительства | 14 |
| 2.2. Зоны с особыми условиями использования территории, планировочные ограничения | 17 |
| 2.3. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории | 18 |
| 2.4. Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 18 |
| 2.5. Мероприятия по охране окружающей среды | 19 |
| раздел 3. Иные вопросы планировки территории | 21 |
| 3.1. Основные технико-экономические показатели проекта планировки | 21 |
| РАЗДЕЛ 4. Проект межевания территории | 24 |
| 4.1. Общие сведения | 24 |
| 4.2. Анализ существующего положения | 25 |
| 4.3. Проектное предложение по использованию территории | 25 |
| 4.4. Технико-экономические показатели проекта межевания территории | 27 |
| Приложение 1. Характеристика существующих земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости | 28 |
| Приложение 2. Каталог координат образуемых земельных участков | 29 |

Общая часть

Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Руководитель проекта | Г.В. Артемьева |
| --- | --- |
| Инженер | И.В. Козлова |

Состав проекта планировки

РАЗДЕЛ 1. Основная часть.

Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чертеж планировки территории | ПП - 1 | 1: 500 |
| 2. | Разбивочный чертеж красных линий | ПП - 2 | 1: 500 |

РАЗДЕЛ 2. Обоснование проекта планировки территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема расположения элемента планировочной структуры в системе ранее разработанного проекта планировки территории | ПП - 3 | 1: 10000 |
| 2. | Результаты инженерных изысканий | ПП - 4 | 1: 500 |
| 3. | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства | ПП - 5 | 1: 500 |
| 4. | Схема организации движения транспорта и пешеходов | ПП - 6 | 1: 500 |
| 5. | Схема границ с особыми условиями использования территории | ПП - 7 | 1:500 |
| 6. | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | ПП - 8 | 1:500 |
| 7. | Схема инженерных сетей | ПП - 9 | 1:500 |

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта планировки территории не разрабатывались следующие чертежи:

- схема границ территорий объектов культурного наследия.

Состав проекта межевания

РАЗДЕЛ 4. Проект межевания территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чертеж межевания территории. | ПМ - 1 | 1: 500 |
| 2. | Чертеж границ земельных участков. Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства. | ПМ- 2 | 1: 500 |
| 3. | Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории. | ПМ- 3 | 1: 500 |

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта межевания территории не разрабатывались следующие чертежи:

- чертеж границ зон действия публичных сервитутов;

- чертеж границ территорий объектов культурного наследия.

РАЗДЕЛ 1. Основная часть.

Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории

1.1. Обоснование для разработки проекта

Внесение изменений в проект планировки территории, ограниченной проспектом 70 лет Октября, улицами Косарева, Волгоградская, Севастопольская г. Саранска, в части изменения планировки территории в районе жилого дома № 16 по ул. Севастопольской г.Саранска, включая проект межевания, выполнено на основании Постановления Администрации городского округа  Саранск от 22 марта 2017 года, согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Генерального плана городского округа Саранск, утвержденного решением Совета депутатов г.о.Саранск от 23.04.2014 г. № 333;

- Местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008.

- Правил землепользования и застройки г.о. Саранск (утв. Решением Совета депутатов г.о. Саранск № 516 от 06.05.2016г.);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

Исходные данные для проектирования включают в себя:

- проект планировки территории, ограниченной ограниченной проспектом 70 лет Октября, улицами Косарева, Волгоградская, Севастопольская

г. САРАНСКА, включая проект межевания;

- сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

- сведения об изученности объектов территориального планирования (охват их территории материалами изысканий различного масштаба и направленности, наличие архивных, исторических источников и т.д.), перечень ранее выполненных научно-исследовательских работ, градостроительной и проектной документации, прочих работ, учет которых обязателен при подготовке проекта планировки территории в рамках выполнения работ;

- данные о демографической ситуации и занятости населения;

- сведения о социальной, транспортной, производственной и инженерной инфраструктурах, строительной базе;

- материалы топографо-геодезической подосновы соответствующих масштабов, картографические и справочные материалы, материалы инженерно-геологических изысканий и исследований;

- материалы социально-экономических прогнозов развития территории, сведения об имеющихся целевых программах и программах социально-экономического развития;

- сведения о современном использовании и состоянии территории, ее кадастровой и экономической оценке (в виде схем землепользования и табличного материала);

- данные обследований и прогнозов санитарно-гигиенического состояния и экологической ситуации;

- материалы схем генерального плана;

-  материалы правил землепользования и застройки;

- инвентаризационные данные по землепользованию, жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания, другим объектам недвижимости;

- данные об улично-дорожной сети, гаражах и стоянках индивидуального автотранспорта, организации дорожного движения;

- иную документацию, необходимую для разработки проекта планировки территории.

Основанием для разработки проекта планировки являются:

- техническое задание;

- топографическая съемка территории в масштабе 1:500, выполненная специалистами ООО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ» в 2015 году.

- сведения из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта планировки территории.

1.2. Краткая характеристика территории в границах проекта

планировки, зоны с особыми условиями использования

Проектируемая территория расположена в  восточной части г. Саранска, и ограниченна следующими улицами с севера – проездом к существующему дому по адресу ул.Севастопольская 38, с юга – проездом к существующему дому по адресу ул.Севастопольская 34, с запада – улицей Севастопольская, и представляет собой отдельный элемент планировочной структуры города. Площадь территории в границах проекта планировки составляет 1250 м.кв.

В настоящее время на проектируемой территории расположен одноквартирный одноэтажный  жилой дом, категория земель – земли населенных пунктов. Все существующие здания и постройки расположенные на проектируемой территории подлежат сносу, поэтому их характеристика не приводится.

В границах проектируемой территории в качестве зон с особыми условиями использования выделены охранные зоны существующих инженерных коммуникаций, границы которых показаны на чертеже «Схема границ зон с особыми условиями использования территории».

Объекты культурного наследия на проектируемой территории отсутствуют.

В границы разработки ППТ попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости приведена в приложении.

Район строительства относится ко II В климатическому подрайону II климатического района. Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Площадка существующей застройки относится к сухой зоне по влажности. Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и сз - в летний период. Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

Проектируемая территория по геологическому строению относится к зоне эрозионно-денудационных равнин. В геологическом строении проектируемой территории принимают участие четвертичные современные  элювиальные, современные-среднечетвертичные эллювиально-делювиальные и нижнемеловые отложения. С поверхности здесь широко развит маломощный (до 2-5 м) покров рыхлых четвертичных отложений (суглинки, пески, древесно-щебнистые суглинки и супеси). Под ним залегают коренные кремнисто-карбонатные породы мела, пески и глины, нередко обнажающиеся на крутых склонах долин притоков основных рек. Проектируемая территория подвержена воздействию опасных геологических процессов, среди которых наибольшее распространение имеют овражно-балочная эрозия, оползнеобразование.

Рельеф основной части ровный, спокойный. Значительных перепадов высотных отметок местности не наблюдается. Падение уклона поверхности рельефа направлено в сторону водотоков.

1.3. Красные линии и линии регулирования застройки

Красные линии в границах проекта планировки территории устанавливаются в соответствии с определением красных линий в градостроительном законодательстве Российской Федерации. При установлении красных линий в границах проекта планировки территории учтено проектное использование проектируемой и прилегающих территорий. Красные линии установлены по ул.Севастопльской  с отступом для обеспечения коридора для прокладки инженерных коммуникаций на перспективу. Ведомость расчета координат точек красных линий приведена на чертеже «Разбивочный чертеж красных линий».

1.4. Планируемые к размещению объекты капитального строительства

На проектируемой территории планируется размещение объектов общего пользования местного значения – зона отдыха со сценой для публичных мероприятий.

Основными факторами, организующими и определяющими  планировочную структуру проектируемой территории являются:

- существующая застройка проектируемой и прилегающих территорий;

- функциональное назначение территориальных зон, расположенных в пределах проектируемой территории.

- планируемое размещение на проектируемой территории многоквартирной многоэтажной жилой застройки с комплексным благоустройством территории;

В основные задачи стоящие при проектировании входило:

- определение территорий для размещения зоны отдыха со сценой для публичных мероприятий;

- определение красных линий;

- определение количества необходимых элементов обслуживания;

- регулирование транспортных потоков внутри микрорайона, обеспечение стоянками для автомашин;

- благоустройство и озеленение территорий.

Проектируемый участок имеет в плане прямоугольную форму, обусловленную границами проектируемой территории.

На проектируемой территории в границах территориальной зоны Ж1 планируется размещение зоны отдыха со сценой для публичных мероприятий с необходимыми элементами обслуживания.

На проектируемой территории отсутствуют объекты капитального строительства федерального и регионального значения.

1.5. Характеристики развития систем инженерно-технического

обеспечения территории

Инженерно-техническое обеспечение проектируемой территории обеспечивается от существующих и проектируемых магистральных инженерных сетей. В составе проекта планировки территории инженерные сети разработаны на стадии схемы. Окончательные решения по развитию и реконструкции инженерных сетей проектируемой территории должны быть утверждены в составе проектной документации после получения технических условий на подключение от соответствующих служб.

Схема инженерных сетей проектируемой территории приведена на чертеже ПП-9.

1.6. Характеристики развития системы транспортного обслуживания

территории

Проектируемая территория расположена в существующей планировочной структуре восточной части г. Саранск со сложившимися транспортно-пешеходными связями. Транспортное обслуживание проектируемой территории  в настоящее время осуществляется по ул. Севастопольской по которой осуществляется грузовое и легковое транспортное  сообщение, остальные улицы являются подъездами к жилым домам.

Категории дорог определены следующие: ул. Севастопольская – улица в жилой застройке. Ширина улицы в пределах красных линий и ее профили приведены в графической части проекта.

Улично-дорожная сеть проектируемой территории обеспечивает связь селитебной территории с существующей застройкой. Проектом планировки  многоэтажная застройка запроектирована с учетом сохранения существующей улично-дорожной сети.

Схема организации улично-дорожной сети и  схема  движения транспорта и пешеходов, а также поперечные профили проектируемых дорог приведены на чертеже ПП-6.

Пешеходная связь осуществляется по тротуарам жилых улиц и внутриквартальных проездов к объектам культурно-бытового назначения.

Пересечение проезжих частей пешеходами предусматривается по наземному  переходу в установленных местах для возможности подхода к остановочным пунктам и объектам культурно-бытового обслуживания, отдыха и спорта.

1.7. Характеристика развития систем социального обслуживания

В соответствии с требованиями действующих нормативов существующую застройку необходимо обеспечить объектами инфраструктуры и социального обслуживания. На проектируемой территории не планируется развитие системы социального обслуживания, так как все инфраструктуры, а также объекты повседневного обслуживания, включая магазины продовольственных и непродовольственных товаров, аптеку, отделение почты, отделение банка, пункт общественного питания и т.д. запроектированы в ранее разработанном проекте планировки территории и размещены на смежных территориях в соответствии с радиусом пешеходной доступности. В составе дворовых территорий размещены спортивные сооружения.

В соответствии с нормами требуется обеспечить жителей проектируемой многоэтажной многоквартирной застройки местами в детских дошкольных учреждениях и ученическими местами.

На проектируемой территории отсутствуют земельные участки для размещения школы и детских дошкольных учреждений. Однако в составе ранее разработанного проекта планировки территории ограниченной проспектом 70 лет Октября, улицами Косарева, Волгоградская, Севастопольская г. Саранска уже определены места размещения общеобразовательной школы и детских дошкольных учреждений. Их размещение обеспечивает существующий микрорайон необходимым количеством мест в школьных и дошкольных учреждениях, а также  соответствуют радиусу пешеходной доступности.

РАЗДЕЛ 2. Обоснование проекта планировки территории

2.1. Параметры планируемого строительства объекта капитального строительства

Обоснование параметров объектов капитального строительства

На проектируемой территории в соответствии с Правилами землепользования и застройки г.о. Саранск планируется размещение зоны отдыха со сценой для публичных мероприятий.

Обоснование размещения объектов капитального строительства на проектируемой территории

Размещение на проектируемой территории проектируемых объектов благоустройства обусловлено действующими Правилами землепользования и застройки г.о.Саранска.

Выбор местоположения проектируемой зоны отдыха со сценой для публичных мероприятий  на данной обусловлен наличием свободных для размещения благоустройства территории, радиусом пешеходной доступности объектов  социального обслуживания, противопожарными разрывами, условиями по инсоляции квартир, а также наличием планировочных ограничений проектируемой территории.

Параметры планируемого строительства систем транспортного обслуживания проектируемой территории

Проектируемая территория расположена в существующей планировочной структуре восточной части г. Саранск со сложившимися транспортно-пешеходными связями. Транспортное обслуживание проектируемой территории  в настоящее время осуществляется по ул. Севастопольской,                           по которой осуществляется грузовое и легковое транспортное  сообщение.

Категории дорог определены следующие: ул. Севастопольская – улица в жилой застройке. Ширина улиц в пределах красных линий и их профили приведены в графической части проекта.

Улично-дорожная сеть проектируемой территории обеспечивает связь селитебной территории с существующей застройкой. Проектом планировки  местоположение существующей улично-дорожной сети сохраняется, при этом основные расчетные параметры уличной сети городского округа установлены в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в крас-ных ли-ниях, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движе-ния | Наимень-ший радиус кривых в плане, м | Наиболь-ший про-дольный уклон, ‰ | Ширина пешеход-ной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улицы и дороги местного значения: |
| улицы в жилой застройке | 40 | 15-25 | 3,00 | 2-3* | 90 | 70 | 1,5 |

В пределах жилых территорий и на придомовых территориях для парковки легковых автомобилей посетителей и жителей многоэтажной жилой застройки следует предусматривать открытые площадки из расчета 1 машино-место на 2 квартиры, удаленные от подъездов обслуживаемых жилых зданий не более чем на 200 м. Минимальные противопожарные расстояния от зданий до открытых гостевых автостоянок принимаются по таблице 79 МНГП. Для гостевых автостоянок жилых зданий разрывы не устанавливаются.

Для расчета требуемой площади для автостоянок легковых автомобилей согласно п.3.5.136. МНГП примем удельный показатель территории, требуемой под сооружения для хранения легковых автомобилей 7 м2/чел. Таким образом, требуемая площадь составит 0,09 га. При размещении наземных автостоянок должны быть соблюдены нормативные требования обеспеченности придомовой территории с необходимыми элементами благоустройства по площади и наименованиям.

На территории существующей многоэтажной жилой застройки имеется достаточная площадь в пределах придомовых территорий для размещения парковочных мест для хранения личных автомобилей в пределах придомовых территорий. Необходимость размещения парковочных мест на рассматриваемой территории отсутствует.

Параметры планируемого строительства систем социального обслуживания проектируемой территории

В городском округе перечень учреждений повседневного обслуживания территорий малоэтажной жилой застройки должен включать следующие объекты: дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, спортивно-досуговый комплекс, амбулаторно-поликлинические учреждения, аптечные киоски, объекты торгово-бытового назначения, отделение связи, отделение банка, пункт охраны порядка, центр административного самоуправления, а также площадки (спорт, отдых, выездные услуги, детские игры).

На проектируемой территории не планируется развитие системы социального обслуживания, так как все инфраструктуры, а также объекты повседневного обслуживания, включая магазины продовольственных и непродовольственных товаров, аптеку, отделение почты, отделение банка, пункт общественного питания и т.д. запроектированы в ранее разработанном проекте планировки территории и размещены на смежных территориях в соответствии с радиусом пешеходной доступности. В составе дворовых территорий планируется размещение плоскостных спортивных сооружений.

В соответствии с нормами требуется обеспечить жителей существующей многоэтажной многоквартирной застройки местами в детских дошкольных учреждениях и ученическими местами.

На проектируемой территории отсутствуют земельные участки для размещения школы и детских дошкольных учреждений. Однако в составе ранее разработанного проекта планировки территории ограниченной ограниченной проспектом 70 лет Октября, улицами Косарева, Волгоградская, Севастопольская г. Саранска уже определены места размещения общеобразовательной школы и детских дошкольных учреждений. Их размещение позволят обеспечить существующий микрорайон необходимым количеством мест в школьных и дошкольных учреждениях, а также  соответствуют радиусу пешеходной доступности.

Расчет потребности в дошкольных и школьных учреждениях приведен в таблице.

Таблица – Расчет потребности в дошкольных и школьных учреждениях

| Наименование учреждений | Единица измерения | Норма на 1000 жителей | Потребность на 128 чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Школы | мест | 95 | 12 |
| 2. Детские сады | мест | 41-49 | 5-6 |

Расчёт предприятий культурно-бытового и торгового обслуживания приводится в таблице «Основные технико-экономические показатели  проекта  планировки территории».

2.2. Зоны с особыми условиями использования территории,

планировочные ограничения

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, объекты культурного наследия - памятники истории и культуры.

Проектом планировки в качестве зон с особыми условиями использования выделены охранные зоны существующих инженерных коммуникаций, границы которых показаны на чертеже «Схема границ зон с особыми условиями использования территории».

Размеры и режим охранных зон существующих инженерных сетей устанавливаются соответствующими ведомственными нормативными документами.

2.3. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Вертикальная планировка территории выполнена в увязке с отметками прилегающих территорий и обеспечивает отвод поверхностных вод  с участка самотеком в ливневую канализацию.

Вертикальная планировка в составе проекта планировки выполнена на стадии схемы. При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учетом максимального сохранения существующих отметок автомобильных дорог, планируемого проектного решения и обеспечения отвода поверхностных вод.

2.4. Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

На проектируемой территории объектов гражданской обороны нет, а также размещение новых объектов не планируется. В непосредственной близости от проектируемого объекта пожароопасных зданий и сооружений нет.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемой территории могут являться:

- пожары и аварии на объектах и сетях газо-, энерго-, тепло- и водоснабжения;

- автомобильные дороги, по которым перевозятся пожароопасные вещества, в т.ч. ГСМ, при розливе которых возможно образование  зон разрушений и пожаров.

Застройка, прилегающая к проектируемой территории, позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на проектируемой территории;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

- свободную эвакуацию людей из зоны поражения.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях и катастрофах, меры предосторожности для людей, оценка степени разрушений от воздушной ударной волны и т.п. будут определяться при дальнейшем детальном проектировании.

Исходя из назначения проектируемой территории и требований ГУ МЧС России по РМ дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.

Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объекта.

2.5. Мероприятия по охране окружающей среды

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Проектные решения обеспечивают защиту в части:

- обеспечения планировочными средствами защиты территории общественной застройки от воздействия промышленных предприятий (озеленение, санитарно-защитные зоны);

- запрещения сброса неочищенных сточных и дренажных вод в водные объекты;

- формирование общемикрорайонной системы зеленых насаждений.

Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на проектируемой территории являются участки тротуаров, проезды, улицы, скверы общественного пользования и отдыха, а также вывоз бытовых отходов от зданий.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя:

- сбор и удаление ТБО;

- уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя: сбор и удаление ТБО, уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий. Для организации сбора и вывоза ТБО с проектируемой территории должны быть предусмотрены специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадки проектируются открытыми, с водонепроницаемым покрытием и огражденные зелеными насаждениями. Площадки для установки контейнеров удалены от жилых домов на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирования на снеговой свалке, борьба с гололёдом, предотвращения снежно-ледяных образований.

Мероприятия по сохранению растительного и животного мира

Проектируемая территория и возможная зона ее воздействия  на окружающую природную среду расположены на землях городской застройки.  Дикие животные и пути их миграции, а также редкие и охраняемые виды растений, уникальные природные ландшафты на данной территории отсутствуют.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по уменьшению воздействия на растительный покров:

- максимально сохраняется и впоследствии дополняется существующее озеленение;

- запрещается движение пешеходов и транспорта за пределами тротуаров, автодорог и имеющихся подъездных путей.

Мероприятия по охране водных объектов

В целях предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод во время эксплуатации объекта предусмотрены  следующие мероприятия:

- создание условий для естественного перевода части поверхностного стока в подземный путем организации озеленения;

- обустройство эффективной системы поверхностного водоотвода с помощью развитой системы водостоков и вертикальной планировки участка;

- оборудование специально обустроенные  площадки для сбора бытовых отходов;

- сбор, удаление и утилизация отходов осуществляется своевременно, не допуская накопления отходов на территории объекта;

- осуществление уборки территории объекта от снега и мусора для предупреждения образования загрязненного стока.

раздел 3. Иные вопросы планировки территории

3.1. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| № п\п | Наименование показателей | Единица измере-ния | Количе-ство на 2016 г. | Количество на расчетный срок (2025 г.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории: | га | 0,125 | 0,125 |  |
|  | А) - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) из них: | га | - | - |  |
|  | -многоквартирные жилые дома, в том числе | га | - | - |  |
|  | - 9-ти этажная застройка | га | - | - |  |
|  | - малоэтажные жилые дома блокированного типа | га | - | - |  |
|  | - малоэтажные индивидуальные жилые дома | га | - | - |  |
|  | Б) Объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, в том числе: | га | 0,125 | 0,125 |  |
|  | - районного значения | га | - | - |  |
|  | - микрорайонного значения | га | 0,125 | 0,125 |  |
|  | В) Производственных зон | га | - | - |  |
|  | Г) Г) Зон транспортной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  | Д) Зон инженерной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  | Е) Рекреационных и иных зон | га | - | - |  |
|  | Ж) Санитарно-защитных зон в границах проектируемой территории | га | - | - |  |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них | га | 0,05 | 0,05 |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | - | - |  |
|  | - прочие территории общего пользования | га | - | - |  |
| 1.3 | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | - земли муниципальной собственности | га | - |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | - | - |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | - |  |  |
|  | - в зоне малоэтажной застройки | чел./га | - | - |  |
|  | - в зоне многоэтажной застройки | чел./га | - | - |  |
| 3 | Жилищный фонд | м2 | - | - |  |
| 3.1 | Средняя этажность застройки | этаж | - | - |  |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв. м общей площади квартир | - | - |  |
| 3.3 | Новое жилищное строительство- всего | тыс.кв. м общей площади | - | - |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения 41-49 мест /1000чел. | мест | - | - | - |
| 4.2 | Общеобразовательные школы 95мест /1000чел. | мест | - | - | - |
| 4.3 | Закрытые спортивные сооружения 30 кв.м/1000чел | м2 | - | - | - |
| 4.4 | Предприятия повседневной торговли: |  |  |  |  |
|  | - продовольственные магазины 100 кв.м./1000чел | м2 торг. площ. | - | - |  |
|  | - непродовольственные магазины 180 кв.м./1000чел | м2 торг. площ. | - | - |  |
| 4.4 | Предприятия бытового обслуживания 2/1000чел | раб.мест | - | - |  |
| 4.5 | Предприятия общественного питания 8/1000чел | пос. мест | - | - | - |
| 4.6 | Аптечный пункт (1 объект на жилую группу) | объект | - | - | - |
| 4.7 | Учреждения культуры 50 кв.м./1000чел | м2 | - | - |  |
| 4.8 | Отделение связи (1 объект на жилую группу) | объект | - | - |  |
| 4.9 | Отделение банка (1 объект на жилую группу) | объект | - | - |  |
| 4.10 | Пункт охраны порядка (1 объект на жилую группу) | объект | - | - |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Магистральные дороги | км | - | - |  |
| 5.2 | Магистральные улицы общегородского значения | км | - | - |  |
| 5.3 | Магистральные улицы районного значения | км | - | - |  |
| 5.4 | Улицы и проезды местного значения | кв.м | - | - |  |

РАЗДЕЛ 4. Проект межевания территории

4.1. Общие сведения

Проект межевания территории объекта разработан для застроенной территории в составе проекта планировки территории. Проект межевания территории объекта разработан согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Генерального плана городского округа Саранск, утвержденного решением Совета депутатов г.о.Саранск от 23.04.2014 г. № 333;

- Местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008.

- Правил землепользования и застройки г.о. Саранск (утв. Решением Совета депутатов г.о. Саранск № 516 от 06.05.2016г.);

Исходные данные для проектирования включают в себя:

- техническое задание на разработку градостроительной документации;

- проект планировки проектируемой территории

- сведения из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта межевания территории.

Проект межевания выполнен в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, а также в целях обоснования необходимых условий предоставления земельных участков, с указанием установленных ограничений и обременении использования участков, в том числе установления зон действия публичных сервитутов, иных обременении, установления условий неделимости земельного участка.

4.2. Анализ существующего положения

Проектируемая территория расположена в  восточной части г. Саранска, и ограниченна следующими улицами с севера – проездом к существующему дому по адресу ул.Севастопольская 38, с юга – проездом к существующему дому по адресу ул.Севастопольская 34, с запада – улицей Севастопольская.

Площадь территории в границах проекта планировки составляет 0,125 га.

В настоящее время на проектируемой территории расположен одноквартирный одноэтажный  жилой дом, категория земель – земли населенных пунктов. Все существующие здания и постройки расположенные на проектируемой территории подлежат сносу, поэтому их характеристика не приводится.

Территория межевания расположена на территории кадастрового квартала: 13:23:1101203.

В границы разработки проекта межевания попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертежах проекта межевания территории  и в приложении.

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, а также объекты культурного наследия - памятники истории и культуры. Проектом планировки на данной территории в качестве зон с особыми условиями использования определены охранные зоны инженерных коммуникаций.

4.3. Проектное предложение по использованию территории

Проект межевания выполнен в составе документации по планировке территории «Внесение изменений в проект планировки территории, ограниченной проспектом 70 лет Октября, улицами Косарева, Волгоградская, Севастопольская г.Саранска, в части изменения планировки территории в районе жилого дома № 16 по ул.Севастопольской г.Саранска, включая проект межевания».

Проектом межевания на проектируемой территории определено местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, а также определен вид их разрешенного использования. Образование проектных границ земельных участков производится в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленных в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, а также приведены перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Кроме того, в проекте межевания приведен перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

В проекте межевания выявлены обременения в границах ранее сформированных и зарегистрированных земельных участков, а также в границах образуемых земельных участков. Общие данные по земельным участкам, в границах территории межевания отображены в составе графических материалов на чертежах проекта межевания территории. Характеристика существующих земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости приведена в приложении 1.

Проектом планировки на проектируемой территории предполагается зона отдыха со сценой для публичных мероприятий.

Для реализации проектных решений на проектируемой территории проектом межевания предполагается изменение вида разрешенного использования участка для размещения общей территории.

Характеристика образуемых на проектируемой территории земельных участков приведена в таблице 1. Все образуемые земельные участки подлежат процедуре постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с законодательством РФ. Сведения о существующих и вновь образуемых земельных участках отражены на чертеже межевания территории.

Таблица 1. - Характеристики образуемых  земельных участков

| Условный номер земельного участка по проекту межевания территории | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Площадь образуемого земельного участка, кв.м. | Возможный способ образования земельного участка | Площадь зоны действия публичного сервитута/ площадь образуемой части земельного участка, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Общее пользование территории | 1250 | - | - |

1.4. Технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2016г | Состояние на расчетный срок 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 0,125 | 0,125 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию в том числе: | га | - | - |
|  | - территории для размещения многоквартирных жилых домов | га | - | - |
|  | - иные территории | га | 0,125 | 0,125 |
| 3 | Территории, которые после межевания будут относиться к территориям общего пользования | га | 0,125 | 0,125 |

Приложение 1.

Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости

| Кадастровый номер (исходного участка) | Местоположение (адрес) | Категория земель | Вид разрешенного использования | Площадь участка, кв.м. | Вид права | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:23:1101203:461 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Севастопльская (в районе жилого дома №16) | Земли населённых пунктов | Для размещения многоквартирного дома | 1250 | Собсвенность | ПАО «Ремстрой» |

Приложение 2.

Ведомость координат границ проектирования

| Номер земельного участка | Номер поворотной точки границы земельного участка | Координаты поворотных точек |
| --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 392418.43 | 1294038.09 |
|  | 2 | 392412.18 | 1294081.22 |
|  | 3 | 392411.70 | 1294084.50 |
|  | 4 | 392438.48 | 1294087.80 |
|  | 5 | 392439.27 | 1294081.79 |
|  | 6 | 392444.61 | 1294041.30 |