Экз. № 1 ООО Научно – производственное предприятие «Инженер» 428022, г. Чебоксары, ул. Декабристов, 33 «а», тел. 63-13-49 Лицензия № ВВГ – 01112Г от 7 апреля 2005 г. Лицензия № ВВГ – 01113К от 7 апреля 2005 г. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ограниченной улицами Миронова, Коваленко, Победы, Н Эркая г. Саранска (муниципальный контракт № 69/1 от 29.12.2008 г.) Директор _____________ Л.И.Токмолаева М.П. «_____» ________________2009 г. Инв. № _________________ г. Чебоксары 2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Пояснительная записка |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения | 4 |
| 2 | Нормативная база и исходные данные для разработки проекта межевания | 5 |
| 3 | Градостроительная ситуация и современное использование территории | 7 |
| 4 | Формирование проектных границ земельных участков | 8 |
| 5 | Обоснование принятых решений | 10 |
|  | Приложения и Графические материалы | 12 |

Приложения:

Приложение 1– Схема расположения территории разработки проекта межевания в структуре города Саранска

Приложение 2- Сведения о земельных участках, зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости

Приложение 3 – Сведения об объектах нового строительства и об объектах недвижимости, расположенных в границах разработки проекта межевания

Приложение 4 – Технические сведения многоквартирных жилых домов, расположенных в границах разработки проекта межевания, расчет нормативных размеров земельных участков

Приложение 5 – Характеристики формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам, в том числе собственникам помещений многоквартирных жилых домов

Приложение 6 – Расчет земельной доли участка под многоквартирным жилым домом от общей площади формируемого земельного участка

Приложение 7 – Технико – экономические показатели проекта межевания территории

Графические материалы

Лист 1 – Схема существующего использования территории

Лист 2 –  Проект границ земельных участков

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проект межевания территории, ограниченной улицами Миронова, Коваленко, Победы, Н. Эркая города Саранска (IX микрорайон) разработан ООО «НПП «Инженер» в соответствии с муниципальным контрактом от № 69-1 от 29.12.2008 г. и техническим заданием, утвержденным главой администрации городского округа Саранск от 21.01.2009 г.

Проект межевания территории выполнен в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами в границах улиц Миронова, Коваленко, Победы, Н Эркая города Саранска. Схема расположения территории разработки проекта межевания представлена в Приложении 1.

Работы по разработке проекта межевания выполнены специалистами ООО «НПП «Инженер» в следующем составе:

-инженер – геодезист – Галкин Е. А.

- инженер – геодезист – Викторов В. Н.

- инженер – Миронова С. А.

- инженер – Сергеева Р. Г.

- главный инженер – Истомина М.М.

- НОРМАТИВНАЯ БАЗА  И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Работы по разработке проекта межевания территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004;

- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г.;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.;

- ФЗ № 185 от 21.07.2007 года «О фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства»;

- ФЗ №189 от 29.12.2004 г. «О введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации»:

- ФЗ №221 от 24.26.2007г. «О государственном кадастре недвижимости»;

- Свод правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», утвержденных приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 г. № 59;

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно – коммунальному комплексу от 29.10.2002 г. № 150;

- Постановление правительства Российской федерации от 02.02.1996 г. № 105 «Об утверждении положения о порядке установления границ землепользований в застройке городов и других поселений»;

- Постановление правительства Российской Федерации от 26.09.1997 г. № 1223 «Об утверждении положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах».

Исходной планово-картографической основой для выполнения проекта межевания являются материалы топографической съемки, выполненные ООО «НПП «Инженер» в масштабе 1:500.

В качестве исходных данных для выполнения проекта использовались  следующие сведения и материалы:

1) проект планировки территории по ул. Победы г. Саранска, выполненный ООО проектный институт «Саранскгражданпроект», 2008 г.

2) сведения государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта межевания, полученные в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Мордовской Республике на бумажных (Приложение 2) и электронных носителях.

3) координаты красных линий в пределах территории разработки проекта межевания, полученные в МУ «Градостроительство».

Сведения об объектах нового строительства и об объектах недвижимости на территории IX микрорайона (Приложение 3), а так же нормативные размеры земельных участков (Приложение 4) использованы из ранее разработанного проекта планировки территории.

- ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория разработки проекта межевания расположена в северо-западной части г. Саранска, имеет форму шестиугольника, вытянутого с запада на восток и ограниченного улицами: с севера – ул. Миронова, с юга – ул. Победы, с востока – ул. Коваленко, с запада – ул. Эркая. Территория разработки проекта представляет собой отдельный элемент планировочной структуры города, ограниченный красными линиями. Площадь территории разработки проекта межевания составляет 30 га. Квартальная застройка представлена многоэтажными жилыми домами 5-9-10 этажей, объектами социальной и инженерной инфраструктуры – трехэтажная школа, два двухэтажных детских сада, трехэтажный центр эстетического воспитания, магазины, а так же трансформаторные подстанции, газораспределительные станции, тепловые пункты, встроенные помещения для обслуживания населения.

Исследуемый квартал застраивался преимущественно в период с 1986-1988 г.г. Жилой дом № 6а по ул. Миронова строился в 1991 году.

Транспортное обслуживание внутриквартальных объектов осуществляется с прилегающих улиц.

Проект межевания территории разработан в составе проекта планировки территории по ул. Победы г. Саранска.

Схема существующего использования территории представлена на Листе 1 графических материалов.

- ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Формирование проектных границ земельных участков производится в пределах красных линий, ограничивающих территорию разработки проекта межевания и отделяющих территории общего пользования от внутриквартальных территорий, подлежащих передаче физическим и юридическим лицам на различном праве, в том числе собственникам помещений многоквартирных жилых домов.

В качестве общих методических нормативных актов использовано Положение о порядке установления границ землепользований в застройке городов и других поселений, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1996 г. №105 и Положение об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.1997 г. № 1223.

При разработке проекта межевания территории обеспечено соблюдение следующих требований:

- границы проектируемых земельных участков установлены в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости и земельных участков, включая проезды, проходы к ним, путем установления границ территорий общего пользования, в том числе внутри красных линий, а также путем установления зон действия ограничений на право доступа к земельным участкам (объектам недвижимости);

- границы существующих земельных участков при разработке проекта межевания не подлежат изменению, за исключением случаев изъятия земель для государственных нужд в соответствии с законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ земельных участков, а так же при выявлении кадастровых ошибок в отношении земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости;

- учет нормативных размеров земельных участков под многоквартирными жилыми домами для передачи в общую долевую собственность домовладельцев, рассчитанных в соответствии с требованиями Свода правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

Нормативные размеры земельных участков под многоквартирными жилыми домами приведены в Приложении 4. Нормативный размер земельного участка многоквартирного жилого дома рассчитан путем умножения общей площади жилых помещений на удельный показатель земельной доли по формуле:

Sнорм = Sк . Уз.д. , где

Sнорм – нормативный размер земельного участка под многоквартирным жилым домом, м2

Sк – общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом   доме, м2

Уз.д – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (Приложение А СП 30-101-98)

Для обеспечения подъезда к формируемым земельным участкам и расположенным на них объектам недвижимости сформированы соответствующие зоны ограничений (публичные сервитуты).

На все внутриквартальные проезды в границах формируемых земельных участков наложено обременение на право проезда пожарных машин в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Характеристики формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам, в том числе собственникам помещений многоквартирных жилых домов и площади установленных публичных сервитутов представлены в Приложении 5.

Кроме того, рассчитана земельная доля участка каждого многоквартирного дома от общей площади формируемого земельного участка в зависимости от общей площади жилых помещений многоквартирного дома (Приложение 6). Расчет произведен путем умножения общей площади жилых помещений в жилом доме на удельный показатель земельной доли участка под многоквартирным жилым домом по формуле:

S з у = Sк . Уз.д. , где

Sз у – земельная доля участка под многоквартирным жилым домом, м2

Sк – общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом

доме, м2

Уз.д – удельный показатель земельной доли участка под многоквартир-              ным домом от общей площади земельного участка.

Проект межевания территории выполнен в масштабе 1:1000 и представлен на Листе 2 графических материалов.

5. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

При разработке проекта межевания территории под многоквартирными жилыми домами в границы земельных участков включены территории под зданиями и сооружениями, проездами и проходами к зданиям и сооружениям, открытые площадки для временного хранения автомобилей, придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха и игр детей, хозяйственные площадки.

Для группы жилых домов, пользующихся одной дворовой территорией, сформирован единый земельный участок, границы которого установлены в соответствии с основным функциональным назначением объектов, а размеры не превышают суммарного размера нормативных площадей, рассчитанных в соответствии с требованиями Свода правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах». При этом рассчитана земельная доля участка каждого многоквартирного дома от общей площади формируемого земельного участка в зависимости от общей площади жилых помещений многоквартирного дома (Приложение 6).

В случае, если фактическая площадь земельного участка в существующей застройке меньше нормативного размера площади, бесплатно передаваемой в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме, то граница земельного участка установлена по фактически существующим границам.

При разработке проекта установлены публичные сервитуты для обеспечения:

- беспрепятственного использования объектов общего пользования (проезды и проходы к зданиям и сооружениям), объектов инженерной инфраструктуры;

- доступа на участок представителей соответствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры;

- проезда пожарных машин в случае возникновения чрезвычайной ситуации и других целей.

Решение о выполнении землеустроительных действий с целью уточнения границ земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости, предусмотренных проектом межевания территории, принимается собственником объекта недвижимости после утверждения проекта межевания в установленном действующим законодательством порядке.

Имеющаяся свободная территория в микрорайоне состоит из разрозненно локализованных участков. Данную территорию возможно использовать для размещения блоков обслуживания населения.

Технико – экономические показатели проекта межевания приведены в Приложении 7.

Составила                                                                М.М.Истомина

Приложение 2

Характеристика  земельных участков,

зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости,

| № пп | Кадастровый номер | Почтовый адрес ориентира | Разрешенное использование | Площадь по сведениям ГКН, м2 | Площадь по проекту, м2 | Вид права | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 |
| 1 | 13:23:1002054:4 | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко д.53а | Для эксплуатации продовольственного магазина | 1797 | 1797 | Собственность | ООО «НСА» |
| 2 | 13:23:1002054:10 | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, д. 23б | Для эксплуатации торгового павильона | 104 | 104 | Государственная собственность | - |
| 3 | 13:23:1002054:11 | Расп. Мордовия, г. Саранск | Для эксплуатации магазина по торговле смешанными товарами | 1702 | 1620 | Государственная собственность | - |
| 4 | 13:23:1002054:12 (входит в состав 13:23:0000000:8) | Расп. Мордовия, г. Саранск | Для эксплуатации теплового пункта | 411 | 411 | Государственная собственность | - |
| 5 | 13:23:1002054:13 (входит в состав 13:23:0000000:8) | Расп. Мордовия, г. Саранск | Для эксплуатации теплового пункта | 220 | 0 | Государственная собственность | - |
| 6 | 13:23:1002054:14 (входит в состав 13:23:0000000:8) | Расп. Мордовия, г. Саранск | Для эксплуатации теплового пункта | 416 | 416 | Государственная собственность | - |
| 7 | 13:23:1002054:15 | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Эркая, д.44 | Для эксплуатации здания детского сада | 9620 | 9620 | Постоянное (бессрочное) пользование | МДОУ «Детский сад №122 комбинированного вида» |
| 8 | 13:23:1002054:16 | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Миронова, д.8 | Для эксплуатации школы | 31994 | 31994 | Постоянное (бессрочное) пользование | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 38» |
| 9 | 13:23:1002054:17 | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, д. 25, корп 5 | Для установки и эксплуатации временного металлического гаража | 21 | 21 | Государственная собственность | - |
| 10 | 13:23:1002054:18 | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко, д. 55а | Для эксплуатации здания школы-сада | 11736 | 11736 | Постоянное (бессрочное) пользование | МОУ «Начальная школа - детский сад №121» |
| 11 | 13:23:1002054:19 | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Миронова, д. 10а | Для эксплуатации учебного корпуса | 1075 | 1075 | Постоянное (бессрочное) пользование | МУДО «Центр эстетического воспитания детей» |
| 12 | 13:23:1002054:20 | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко | Для эксплуатации торгового киоска | 32 | 32 | Государственная собственность | - |
| 13 | 13:23:1002054:21 | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Миронова | Для эксплуатации торгового киоска | 18 | 18 | Государственная собственность | - |
| 14 | 13:23:1002054:37 | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Победы | Для размещения помещений художественной школы | 1333 | 1333 | Государственная собственность | - |
| 15 | 13:23:1002054:60 | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Победы | Для строительства 10-этажного жилого дома | 2607 | 2607 | Государственная собственность | - |
| 16 | 13:23:1002054:61 | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Победы | Для эксплуатации газораспределительных пунктов | 37 | 37 | Государственная собственность | - |
| 17 | 13:23:1002054:62 | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, кв участок 7 | Для строительства многоэтажного жилого дома с блоком обслуживания | 2614 | 2614 | Государственная собственность | - |
| 18 | 13:23:1002054:63 | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, кв. участок 6 | Для строительства многоэтажного жилого дома с блоком обслуживания | 5430 | 5430 | Государственная собственность | - |
| 19 | 13:23:1002054:64 | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. ул. Победы, кв участок 8 | Для строительства многоэтажного жилого дома с блоком обслуживания | 5564 | 5564 | Государственная собственность | - |
| 20 | 13:23:1002054:65 | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Победы | Для размещения дома многоэтажной жилой застройки | 3368 | 3368 | Государственная собственность | - |
| 21 | 13:23:1002054:66 | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Победы | Для размещения дома многоэтажной жилой застройки | 5295 | 5295 | Государственная собственность | - |
| 22 | 13:23:1002054:67 | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Победы | Для размещения дома многоэтажной жилой застройки | 2919 | 2919 | Государственная собственность | - |
| 23 | 13:23:1002055:1 | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко, 55а | Для эксплуатации аптечного киоска | 31 | 0 | Государственная собственность | - |
| 24 | 13:23:1002055:16 | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко, д. 55а/2 | Для эксплуатации зала игровых автоматов | 128 | 128 | Государственная собственность | - |
| 25 | 13:23:1002055:23 | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко | Для строительства двух многоэтажных жилых домов | 4036 | 4036 | Государственная собственность | - |
| 26 | 13:23:1002055:24 | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, кв участок 9 | Для строительства многоэтажного жилого дома с блоком обслуживания | 2813 | 2813 | Государственная собственность | - |

Приложение 3

Сведения

об объектах нового строительства и об объектах недвижимости, расположенных в границах территории разработки проекта межевания

| № п/п | Наименование объекта | Почтовый адрес | Кадастровый номер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | ул. Н.Эркая, 32 | - |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | ул. Н.Эркая, 34 | - |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | ул. Н.Эркая, 36 | - |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | ул. Н.Эркая, 36 кор. 1 | - |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | ул. Н.Эркая, 36 кор. 2 | - |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | ул. Н.Эркая, 38 | - |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | ул. Н.Эркая, 40 | - |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | ул. Н.Эркая, 42 | - |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 21 | - |
| 10 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 23 | - |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 23 кор. 1 | - |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 23 кор. 2 | - |
| 13 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 23 кор. 3 | - |
| 14 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 25 | - |
| 15 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 25 а | - |
| 16 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 25 кор. 1 | - |
| 17 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 25 кор. 2 | - |
| 18 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 25 кор. 3 | - |
| 19 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 25 кор. 4 | - |
| 20 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 25 кор. 5 | - |
| 21 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 25 кор. 6 | - |
| 22 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 25 кор. 7 | - |
| 23 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 27 | - |
| 24 | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 49 | - |
| 25 | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 51 | - |
| 26 | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 53 | - |
| 27 | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 53 кор.2 | - |
| 28 | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 53 кор.3 | - |
| 29 | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 53 кор.4 | - |
| 30 | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 55 | - |
| 31 | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 55 кор. 1 | - |
| 32 | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 55 кор. 2 | - |
| 33 | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 57 | - |
| 34 | Многоквартирный жилой дом | ул. Миронова, 2 | - |
| 35 | Многоквартирный жилой дом | ул. Миронова, 6 | - |
| 36 | Многоквартирный жилой дом | ул. Миронова, 6а | - |
| 37 | Многоквартирный жилой дом | ул. Миронова, 10 | - |
| 38 | Многоквартирный жилой дом | ул. Миронова, 10 б | - |
| 39 | Многоквартирный жилой дом | ул. Миронова, 12 | - |
| 40 | Административное здание | ул. Н.Эркая, 36 кор. 3 | - |
| 41 | ТП - 558 | ул. Коваленко | - |
| 42 | ТП - 56 | Ул. Н. Эркая | - |
| 43 | ТП - 52 | ул. Победы | - |
| 44 | Здание военного комиссариата | ул. Победы, 29 | - |
| 45 | ТП 613 | ул. Миронова | - |
| 46 | Магазин ООО «НСА» | ул. Коваленко, 53 а | 13:23:1002054:4 |
| 47 | Торговый павильон ООО «Виктория» | ул. Победы | 13:23:1002054:10 |
| 48 | Магазин по торговле смешанными продуктами | ул. Миронова, 10в | 13:23:1002054:11 |
| 49 | ЦТП – 1 ООО «Сарансктеплотранс» | ул. Н. Эркая | 13:23:1002054:12(входит в состав 13:23:0000000:8) |
| 50 | ЦТП – 2 ООО «Сарансктеплотранс» | ул. Коваленко | 13:23:1002054:13(входит в состав 13:23:0000000:8) |
| 51 | ЦТП – 2 ООО «Сарансктеплотранс» | ул. Победы | 13:23:1002054:14(входит в состав 13:23:0000000:8) |
| 52 | Детский сад № 122 | ул. Н.Эркая, 44 | 13:23:1002054:15 |
| 53 | Средняя общеобразовательная школа № 38 | ул. Миронова, 8 | 13:23:1002054:16 |
| 54 | Металлический гараж | ул. Победы, д.25, корп. 5 | 13:23:1002054:17 |
| 55 | Детский сад № 55 | ул. Коваленко, 55 а | 13:23:1002054:18 |
| 56 | МДОУ «Центр эстетического воспитания детей» | ул. Миронова, 10а | 13:23:1002054:19 |
| 57 | Торговый киоск | ул. Коваленко | 13:23:1002054:20 |
| 58 | Торговый киоск | ул. Миронова | 13:23:1002054:21 |
| 59 | Здание художественной школы | ул. Победы, 23 а | 13:23:1002054:37 |
| 60 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 25 б | 13:23:1002054:60 |
| 61 | Газораспределительная станция | ул Победы | 13:23:1002054:61 |
| 62 | Строительная площадка для размещения многоэтажного жилого дома с блоком обслуживания | ул. Победы, участок 7 | 13:23:1002054:62 |
| 63 | Строительная площадка для размещения многоэтажного жилого дома с блоком обслуживания | ул. Победы, участок 6 | 13:23:1002054:63 |
| 64 | Строительная площадка для размещения многоэтажного жилого дома с блоком обслуживания | ул. Победы, участок 8 | 13:23:1002054:64 |
| 65 | Участок для размещения дома многоэтажной жилой застройки | ул. Победы | 13:23:1002054:65 |
| 66 | Участок для размещения дома многоэтажной жилой застройки | уул. Победы | 13:23:1002054:66 |
| 67 | Участок для размещения дома многоэтажной жилой застройки | ул. Победы | 13:23:1002054:67 |
| 68 | Аптечный киоск | ул. Коваленко, 55а | 13:23:1002055:1 |
| 69 | Земельный участок подлежащий перераспределению | ул. Коваленко, 55а/2 | 13:23:1002055:16 |
| 70 | Участок для строительства двух многоэтажных жилых домов |  | 13:23:1002055:23 |
| 71 | Строительная площадка для размещения многоэтажного жилого дома с блоком обслуживания | ул. Победы, участок 9 | 13:23:1002055:24 |

Приложение 4

Технические сведения многоквартирных жилых домов, расположенных в границах разработки проекта межевания, расчет нормативных размеров

земельных участков

| № п/п | Наименование объекта | Почтовый адрес | Год постройки | Этажность | Общая площадь жилых помещений, кв.м | Удельный показатель земельного участка | Нормативная площадь земельного участка, кв. м | Сумма нормативных площадей земельных участков, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | ул. Миронова, 12 | 1986 | 5 | 3449,00 | 1,32 | 4552,68 | 4552,68 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | ул. Миронова, 10 б | 1988 | 10 | 6432,66 | 0,83 | 5339,11 | 5339,11 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | ул. Миронова, 6а | 1991 | 10 | 6439,40 | 0,83 | 5344,70 | 5344,7 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 49 | 1986 | 9 | 3783,24 | 0,85 | 3215,75 | 17938,95 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 51 | 1986 | 9 | 3783,24 | 0,85 | 3215,75 |  |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 53 кор.4 | 1986 | 5 | 3140,80 | 1,32 | 4145,85 |  |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | ул. Миронова, 2 | 1986 | 9 | 3783,24 | 0,85 | 3215,75 |  |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | ул. Миронова,6 | 1986 | 5 | 3140,80 | 1,32 | 4145,85 |  |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | ул. Н.Эркая, 32 | 1986 | 5 | 3140,8 | 1,32 | 4145,85 | 14723,21 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом | ул. Н.Эркая, 34 | 1986 | 9 | 7566,48 | 0,85 | 6431,51 |  |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | ул. Миронова, 10 | 1987 | 5 | 3140,80 | 1,32 | 4145,85 |  |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | ул. Н.Эркая, 36 | 1986 | 5 | 3140,80 | 1,32 | 4145,85 | 14672,2 |
| 13 | Многоквартирный жилой дом | ул. Н.Эркая, 36 кор. 1 | 1987 | 5 | 3140,80 | 1,32 | 4145,85 |  |
| 14 | Многоквартирный жилой дом | ул. Н.Эркая, 36 кор. 2 | 1986 | 9 | 3723,24 | 0,85 | 3164,75 |  |
| 15 | Многоквартирный жилой дом | ул. Н.Эркая, 38 | 1986 | 9 | 3783,24 | 0,85 | 3215,75 |  |
| 16 | Многоквартирный жилой дом | ул. Н.Эркая, 40 | 1987 | 5 | 3140,80 | 1,32 | 4145,85 | 7422,85 |
| 17 | Многоквартирный жилой дом | ул. Н.Эркая, 42 | 1986 | 9 | 3855,30 | 0,85 | 3277,00 |  |
| 18 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 27 | 1988 | 9 | 9636,41 | 0,85 | 8190,95 | 8190,95 |
| 19 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 25 кор. 3 | 1987 | 9 | 3783,84 | 0,85 | 3216,26 | 3216,26 |
| 20 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 25 кор. 4 | 1988 | 9 | 5671,08 | 0,85 | 4820,42 | 4820,42 |
| 21 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 25 | 1987 | 9 | 3855,32 | 0,85 | 3277,00 | 22632,82 |
| 22 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 25 а | 1987 | 9 | 5784,87 | 0,85 | 4917,14 |  |
| 23 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 25 кор. 1 | 1987 | 9 | 3855,23 | 0,85 | 3276,95 |  |
| 24 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 25 кор. 2 | 1987 | 9 | 4566,48 | 0,85 | 3887,51 |  |
| 25 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 25 кор. 7 | 1986 | 5 | 5510,77 | 1,32 | 7274,22 |  |
| 26 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 25 кор. 5 | 1987 | 9 | 3783,24 | 0,85 | 3215,75 | 6431,5 |
| 27 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 25 кор. 6 | 1987 | 9 | 3783,24 | 0,85 | 3215,75 |  |
| 28 | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 53 | 1986 | 9 | 3783,24 | 0,85 | 3215,75 | 10038,14 |
| 29 | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 53 кор.2 | 1986 | 5 | 2432,30 | 1,32 | 3606,64 |  |
| 30 | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 53 кор.3 | 1986 | 9 | 3783,24 | 0,85 | 3215,75 |  |
| 31 | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 55 | 1987 | 9 | 3854,81 | 0,85 | 3276,59 | 13146,7 |
| 32 | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 55 кор. 1 | 1987 | 9 | 5784,87 | 0,85 | 4917,14 |  |
| 33 | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 55 кор. 2 | 1986 | 9 | 5827,02 | 0,85 | 4952,97 |  |
| 34 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 23 кор. 2 | 1987 | 5 | 4557,10 | 1,32 | 6015,37 | 6015,37 |
| 35 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 23 | 1987 | 9 | 9540,5 | 0,85 | 8109,40 | 14665,05 |
| 36 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 23 кор. 1 | 1987 | 9 | 5784,87 | 0,85 | 4917,14 |  |
| 37 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 23 кор. 3 | 1986 | 9 | 1927,66 | 0,85 | 1638,51 |  |
| 38 | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 21 | 1986 | 9 | 5785,77 | 0,85 | 4917,90 | 8207,4 |
| 39 | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 57 | 1986 | 9 | 3869,99 | 0,85 | 3289,50 |  |

Приложение 5

Характеристики формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам, в том числе собственникам помещений многоквартирных жилых домов

| №пп | Наименование объекта | Почтовый адрес | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь | В том числе публичный сервитут |
| 1 | Трансформаторная подстанция (ТП-613) | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Миронова | 201,76 | - |
| 2 | Административное здание | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Эркая, д. 36 корп 3 | 2469,26 | - |
| 3 | Трансформаторная подстанция (ТП-56) | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Эркая | 131,14 | - |
| 4 | Военный комиссариат | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, д.29 | 2313,86 | - |
| 5 | Трансформаторная подстанция (ТП-558) | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко | 537,05 | - |
| 6 | Трансформаторная подстанция (ТП-52) | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Победы | 154,13 | - |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Миронова, 12 | 4552,68 | 611,59 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Миронова, 10б | 3753,70 | 321,47 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Миронова, 6а | 3128,26 | 247,67 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко, 49,51,53, Миронова, 2, 6 | 16974,48 | 2104,81 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Эркая,32, 34, Миронова, 10 | 14507,21 | 1949,45 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Эркая, 36, 36/1, 36/2, 38 | 13211,76 | 2008,24 |
| 13 | Многоквартирный жилой дом | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Эркая, 42, 44 | 5413,12 | 5413,12 |
| 14 | Многоквартирный жилой дом | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, 27 | 7788,10 | 921,74 |
| 15 | Многоквартирный жилой дом | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, 25/3 | 3097,67 | 265,89 |
| 16 | Многоквартирный жилой дом | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, 25/4 | 3920,91 | 230,24 |
| 17 | Многоквартирный жилой дом | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, 25, 25а, 25/1, 25/2, 25/7 | 21697,97 | 3261,41 |
| 18 | Многоквартирный жилой дом | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, 25/5, 25/6 | 6431,50 | 870,02 |
| 19 | Многоквартирный жилой дом | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко, 53, 53/2, 53/3 | 9459,07 | 1264,38 |
| 20 | Многоквартирный жилой дом | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко, 55, 55/1, 55/2 | 12641,13 | 1633,6 |
| 21 | Многоквартирный жилой дом | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, 23/2 | 4839,73 | 521,01 |
| 22 | Многоквартирный жилой дом | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, 23, 23/1, 23/3 | 13384,66 | 1368,16 |
| 23 | Многоквартирный жилой дом | Расп. Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, 21, Коваленко, 57 | 7254,86 | 592,69 |

Приложение 6

Расчет земельной доли участка под многоквартирным жилым домом от общей площади формируемого земельного участка

| № п.п. | № формируемого земельного участка под многоквартирными жилыми домами | Наименование объекта | Почтовый адрес | Общая площадь формируемого земельного участка, кв.м. | Общая площадь жилых помещений, кв.м. | Удельный показатель земельной доли, Уз.д. | Земельная доля участка многоквартирного жилого дома от общей площади земельного участка, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 4 | Многоквартирный жилой дом | ул.Миронова, 2 | 16974.48 | 3783.24 | 0.215 | 3649.51 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул.Миронова, 6 |  | 3140.80 | 0.178 | 3021.46 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул.Коваленко, 49 |  | 3783.24 | 0.215 | 3649.51 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул.Коваленко, 51 |  | 3783.24 | 0.214 | 3632.54 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул.Коваленко, 53 кор.4 |  | 3140.80 | 0.178 | 3021.46 |
| Итого: | - | - | 16974.48 | 17631.32 | 1.0 | 16974.48 |
| 2 | 5 | Многоквартирный жилой дом | ул.Миронова, 10 | 14507.20 | 3140.80 | 0.227 | 3293.13 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул.Эркая, 32 |  | 3140.80 | 0.227 | 3293.14 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул.Эркая, 34 |  | 7566.48 | 0.546 | 7920.93 |
| Итого: | - | - | 14507.20 | 13848.08 | 1.0 | 14507.20 |
| 3 | 7 | Многоквартирный жилой дом | ул.Эркая, 36 | 13211.76 | 3140.80 | 0.228 | 3012.28 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул.Эркая, 36 корп.1 |  | 3140.80 | 0.228 | 3012.28 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул.Эркая, 36 корп.2 |  | 3723.24 | 0.270 | 3567.18 |
|  |  | Многокватирный жилой дом | ул.Эркая, 38 |  | 3783.24 | 0.274 | 3620.02 |
| Итого: | - | - | 13211.76 | 13788.08 | 1.0 | 13211.76 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 10 | Многоквартирный жилой дом | ул.Эркая, 40 | 5413.12 | 3140.80 | 0.449 | 2430.49 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул.Эркая, 42 |  | 3855.30 | 0.551 | 2982.63 |
| Итого: | - | - | 5413.12 | 6996.10 | 1.0 | 5413.12 |
| 5 | 12 | Многоквартирный жилой дом | ул.Победы, 27 (1-108) | 7788.10 | 5784.87 | 0.600 | 4672.86 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул.Победы, 27 (109-180) |  | 3851.54 | 0.400 | 3115.24 |
| Итого: | - | - | 7788.10 | 9636.41 | 1.0 | 7788.10 |
| 6 | 15 | Многоквартирный жилой дом | ул.Победы, 25 | 21697.97 | 3855.32 | 0.164 | 3558.47 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул.Победы, 25а |  | 5784.87 | 0.245 | 5316.00 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул.Победы, 25 корп.1 |  | 3855.23 | 0.163 | 3536.77 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул.Победы, 25 корп.2 |  | 4566.48 | 0.194 | 4209.41 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул.Победы, 25 корп.7 (1-99) |  | 3668.47 | 0.156 | 3384.88 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул.Победы, 25 корп.7 100-149) |  | 1842.30 | 0.078 | 1692.44 |
| Итого: | - | - | 21697.97 | 23572.67 | 1.0 | 21697.97 |
| 7 | 16 | Многоквартирный жилой дом | ул.Победы, 25 корп.5 | 6431.50 | 3783.24 | 0.500 | 3215.75 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | - |  | 3783.24 | 0.500 | 3215.75 |
| Итого: | - | - | 6431.50 | 7566.48 | 1.0 | 6431.50 |
| 8 | 17 | Многоквартирный жилой дом | ул.Коваленко, 53 | 9459.07 | 3783.24 | 0.378 | 3575.53 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул.Коваленко, 53 корп.2 |  | 2432.30 | 0.243 | 2298.55 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул.Коваленко, 53 корп.3 |  | 3783.24 | 0.379 | 3584.99 |
| Итого: | - | - | 9459.07 | 9998.78 | 1.0 | 9459.07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 20 | Многоквартирный жилой дом | ул.Коваленко, 55 | 12641.13 | 3854.81 | 0.249 | 3147.64 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул.Коваленко, 55 корп.1 |  | 5784.87 | 0.374 | 4727.78 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул.Коваленко, 55 корп.2 |  | 5827.02 | 0.377 | 4765.71 |
| Итого: | - | - | 12641.13 | 15466.70 | 1.0 | 12641.13 |
| 10 | 22 | Многоквартирный жилой дом | ул.Победы, 23 (1-106) | 13384.66 | 5685.18 | 0.330 | 4416.94 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул.Победы, 23 (107-178) |  | 3855.32 | 0.223 | 2984.78 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул.Победы, 23 корп.1 |  | 5784.87 | 0.335 | 4483.86 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул.Победы, 23 корп.3 |  | 1927.66 | 0.112 | 1499.08 |
| Итого: | - | - | 13384.66 | 17253.03 | 1.0 | 13384.66 |
| 11 | 23 | Многоквартирный жилой дом | ул.Победы, 21 | 7254.86 | 5785.77 | 0.599 | 4345.66 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул.Коваленко, 57 |  | 3869.99 | 0.401 | 2909.20 |
| Итого: | - | - | 7254.86 | 9655.76 | 1.0 | 7254.86 |

Приложение 7

Основные технико-экономические показатели проекта межевания

территории, ограниченной улицами

Миронова, Коваленко, Победы, Н Эркая г. Саранска

| № п п | Наименование показателей | Единица измерения | По проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | м2 | 299755,16 |
| 2 | Территория подлежащая межеванию, в том числе: | м2 |  |
|  | - территория жилой застройки разной этажности | м2 | 186702,81 |
|  | - территория объектов социального и культурно-бытового обслуживания | м2 | 64240,12 |
|  | - территория промышленной и коммунально– складской застройки | м2 | 1909,08 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию, в том числе - улицы, дороги, проезды, площади, прочие территории общего пользования | м2 | 46903,15 |