ООО «ДСК - Проект»

Заказчик: ООО « ДСК-Проект»

Место строительства: г. Саранск, РМ

Внесение изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Гагарина,  Сурикова пр. 50 лет Октября и правым берегом реки Саранка г. Саранска, в части изменения планировки территории  и выполнения  проекта межевания территории,  ограниченной улицами Фурманова, О. Кошевого, Щорса, Серадзская (в районе школы №8) г. Саранска

Часть 1

Пояснительная записка

Шифр: 07.17-01 ППТ

г. Саранск 2017 г.

ООО «ДСК - Проект»

Заказчик: Заказчик: ООО « ДСК-Проект»

Место строительства: г. Саранск, РМ

Внесение изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Гагарина,  Сурикова пр. 50 лет Октября и правым берегом реки Саранка г. Саранска, в части изменения планировки территории  и выполнения  проекта межевания территории,  ограниченной улицами Фурманова, О. Кошевого, Щорса, Серадзская (в районе школы №8) г. Саранска

Пояснительная записка

Шифр: 07.17-01 ППТ

Директор                                                                      В.М. Большаков

Главный инженер проекта                                         С.В. Семибратов

г. Саранск 2017

Настоящий  проект  выполнен  в  соответствии  с  действующими нормами, правилами, инструкциями  по  проектированию                                   и  обеспечивает  безопасность, при  соблюдении  установленных требований, в  том  числе  взрывопожарную.

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

№СРО-П-014-05082009-13-0032                                      от 01 ноября 2016 г.

Главный инженер проекта                                                      С.В. Семибратов

ООО «ДСК-Проект», 2017г.

Права ООО «ДСК-Проект» защищены действующим законодательством Российской Федерации об авторском праве.

Документация может быть использована при строительстве и эксплуатации только данного объекта. Внесение в документацию изменений, дополнений, переработок, воспроизведение, распространение, публичный показ производятся исключительно с согласия  ООО «ДСК-Проект».

Состав документации по планировке территории

Текстовые материалы:

Состав авторского коллектива

Состав проекта

РАЗДЕЛ 1. Основная  часть проекта планировки территории

1.1. Общие положения.

1.2.  Природные условия.

1.3. Положение проектируемой территории в структуре г. Саранска

1.4. Охрана окружающей среды

РАЗДЕЛ 2. Обоснование проекта планировки территории

2.1.  Архитектурно-планировочное  решение

2.2.  Объемно-пространственная   композиция   застройки

2.3. Расчет плотности населения.

2.4. Расчет перспективной  застройки

2.5. Определение параметров  планируемого  строительства  систем социального  и  транспортного  обслуживания

2.6.  Технико-экономические  показатели

2.7.  Санитарная  очистка  территории  квартала

2.8.  Инженерная  подготовка  территории  квартала

2.9.  Охрана  окружающей  среды

2.10.  Памятники  истории, градостроительства  и  архитектуры

2.11. Зоны с особыми условиями использования территорий

2.12.	Инженерное  оборудование  квартала

3.   Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного                              и  техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности

РАЗДЕЛ 4. Основная часть проекта межевания территории

4.0. Проект межевания территории.

4.1. Анализ существующего положения

4.2. Проектное предложение по использованию территории. Табл.3

Сведения об образуемых и существующих земельных участках. Таблица 4

Координаты вновь создаваемых участков. Таблица 5

4.3. Технико-экономические показатели

4.10. Исходные данные.

Графические материалы:

1.  Общие данные                                                                                  ППТ- 1

РАЗДЕЛ 1. Основная  часть проекта планировки территории

2.  Чертеж планировки территории  М1:1000                                       ППТ-2

3. Разбивочный чертеж красных линий.  М1:1000                               ППТ-3

РАЗДЕЛ 2. Обоснование проекта планировки территории

4. Схема расположения элемента планировочной структуры

(по материалам генерального плана  г. Саранска)                                           ППТ-4

5. Границы расположения элемента планировочной структуры в составе ППТ                                      М1:5000                                                                                                                 ППТ- 5

6. Результаты инженерных изысканий  М1:1000                                    ППТ-6

7. Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам        ППТ-7

8. Схема  организации движения  транспорта  и пешеходов. М1:1000  ППТ- 8

9. Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки  и инженерной защиты территории                                                                                      ППТ- 9           10. Схема инженерных сетей.     М1:1000                                                 ППТ-10

11. Варианты планировочных и объемно-пространственных решений застройки территории                                                                                 ППТ- 11

12.Схема границ зон с особыми условиями использования территории

ППТ- 12

РАЗДЕЛ 4. Основная часть проекта межевания территории

13.Чертеж межевания  территории     М1:1000                                        ПМТ- 1

14. Чертеж межевания  территории.   Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков (начало).                                                        ПМТ- 1а

15. Чертеж межевания  территории.   Сведения об  образуемых  и существующих  земельных участках (конец).                                                    ПМТ- 1а

РАЗДЕЛ 5. Материалы по обоснованию проекта межевания  территории

16. Чертеж  границ зон действия публичных сервитутов  М1:1000                                                                                                 .                                                                                                                              ПМТ- 2

17. Чертеж   границ   существующих  земельных участков.   Чертеж   местоположения  существующих  объектов капитального строительства   М1:1000                                                     .                                                                                                                              ПМТ- 3

Общая часть

Состав авторского коллектива

| Должность | Фамилия |
| --- | --- |
| Директор | В.М. Большаков |
| Главный инженер проекта | С.В. Семибратов |
| Инженер -проектировщик | Н. М. Меркулова |

Состав проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 07.17-01-ОПЗ | Пояснительная записка |  |
| 07.17-01-ППТ,ПМТ | Графическая часть: |  |

РАЗДЕЛ 1. Основная  часть проекта планировки территории

1.1 Общие положения

Проект планировки территории, ограниченной ул. Гагарина, пр. 50 лет Октября, ул. Сурикова и правым берегом  р. Саранка  г. Саранска разработан  ООО проектный институт «Саранскгражданпроект» МК-81-1/07-ОПЗ в целях установления границ земельных участков, на которых расположены существующие объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства новых объектов и реконструкции существующих зданий.

Разработка градостроительной документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Гагарина,  Сурикова пр. 50 лет Октября и правым берегом реки Саранка  г. Саранска, в части изменения планировки территории  и выполнения  проекта межевания территории,  ограниченной улицами Фурманова, О. Кошевого, Щорса, Серадзская (в районе школы №8) г. Саранска  произведена  ООО «ДСК-Проект» на основании постановления Администрации г.о. Саранск  №511 от 13.03.2017 г.  и задания на проектирование  ООО «ДСК-Проект ».

При разработке проекта использованы требования, изложенные в СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», удовлетворять требованиям ст.42, 43 Градостроительного кодекса РФ (с изменениями от 01.01.17г), СНиП №11-04- 2003 от 29.10.2002 г. «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СП 42 13330.2011 «СниП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Совета депутатов г.о. Саранск от 28.10.2008года №193 (с изменениями), с учетом Генерального плана городского округа Саранск, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Саранск от 23.04.2014 года №333, а также Правил землепользования и застройки городского округа Саранск, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Саранск от 06.05.2016 года №516, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

При проектировании использованы:  документация по планировке территории, ограниченной улицами Гагарина, Сурикова, пр.50 лет Октября и правым берегом реки Саранка г. Саранска, утвержденной постановлением Главы Администрации городского округа Саранск от 21 декабря 2009 года № 3009 (с изменениями), топографическая съемка №36/16 выполненная ООО «Кадастровый центр»  2017 г.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

1.2. Природно-климатические условия.

Район  строительства  относится  ко  II «В» климатическому подрайону  с  континентальным  климатом, умеренно  холодной, снежной  зимой, теплым  летом  и  сухой  зоне  по  влажности.

Среднегодовая температура воздуха  составляет  + 3.7 °С. Наиболее  холодным  месяцем  является  январь, средне месячная  температура  которого  составляет  -  12,1°С,  абсолютный  минимум  отрицательных  температур  достигает - 44 °С.

Продолжительность  безморозного  периода  составляет  135 дней.

Расчетная  зимняя  температура  наружного  воздуха  (средняя наиболее  холодной  пятидневки ) - 30°С.

Продолжительность  отопительного  периода  210  суток.

Средняя  температура  в  этот  период - 4,9°С.

Наиболее  теплым  месяцем  в  году  является  июль ( +19,3 °С ), абсолютный  максимум   положительных  температур  достигает  +38 °С.

Расчетная  зимняя  температура  наружного  воздуха  равна -30 °С.

Среднегодовое  количество  атмосферных  осадков  равно  620 мм, из  них  осадки  теплого  периода  составляют  378 мм  и  242 мм в  холодный  период..

Устойчивый  снежный  покров  образуется  в  третьей  декаде ноября, разрушается  во  второй  декаде  апреля. Высота  снежного  покрова составляет  33 см, максимальная -74 см, минимальная -20 см.

Продолжительность  залегания  устойчивого  снежного  покрова -  144 дня. Среднегодовая  снеговая  нагрузка  принимается  равной  180 кгс/м2.

Преобладающими  ветрами  (особенно  в  холодный  период - с  ноября  по  март ) на  территории  района  являются  ветры  южных и  юго-западных  направлений. Реже  всего  наблюдаются  ветры  восточного направления. Среднегодовая  скорость  ветра  составляет  4,7 м/сек, редко превышает  10 м/сек. Ветровое  давление  равно  30 кгс/м2.

Среднегодовая  величина  относительной  влажности  воздуха составляет 75%, достигая  наибольших  значений  в  зимние  месяцы  80-86%, наименьших - 60-61%  в  летние  месяцы.

1.3. Положение проектируемой территории в структуре г. Саранска.

Корректируемая территория расположена в юго-западной части  г. Саранска, ранее рассмотрена в составе проекта ППТ, ограниченной ул. Гагарина,  Сурикова пр. 50 лет Октября и правым берегом реки Саранка  г. Саранска.

Общая площадь территории составляла 81,59га.

В данном проекте рассматривается  квартал  ограниченный  в части изменения планировки территории  и выполнения  проекта межевания территории,  ограниченной улицами Фурманова, О. Кошевого, Щорса, Серадзская (в районе школы №8) г. Саранска  общей площадью  3,9 га., в том числе территория лицея, гидрометеорологии, ТП. Площадь участка  выделенного под жилую застройку -3,4 га.

Границы  проектируемой  территории  установлены  с северной и восточной стороны по  красным линиям улиц Фурманова и О. Кошевого,  с южной стороны границами земельных участков существующих детсада и школы №8 ,с запада- 5 этажного  жилого дома.

На территории в настоящее время  располагаются кирпичные 2-х этажные ветхие жилые дома, хоз. постройки, гаражи,  трансформаторная подстанция.

Территория  имеет  развитую  структуру  инженерных  сетей.

Рельеф  участка  спокойный, с  общим  уклоном  с  юго-запада    на северо –восток.

Снос зданий  и  сооружений, демонтаж  инженерных  коммуникаций  на  площадке  строительства  осуществляется  силами  Заказчика.

Объекты культурного наследия на рассматриваемой территории отсутствуют.

Зона действия публичного сервитута – 1556,0 м2

Схема территории приведена в графической части проекта на листе  ППТ–2.

РАЗДЕЛ 2. Обоснование проекта планировки территории

2.1.  Архитектурно-планировочное  решение

Архитектурно-планировочную  структуру  проектируемого  участка определили:

- Генеральный  план  г.Саранска

- Сложившаяся  планировочная  структура  улиц  жилого района

- Рельеф  площадки

- Наличие  инженерных  коммуникаций

- Прилегающая  жилая  застройка  улиц  Серадзская, Щорса, Фурманова.

Для  застройки  квартала  предлагаются  крупнопанельные 12 этажные  жилые дома.

Архитектурно-планировочное   решение   застройки  проверено                       и  рассчитано  по  инсоляции  квартир.

2.2.  Объемно-пространственная   композиция   застройки   квартала

Объемно-пространственную  композицию  застройки  квартала

предлагается  осуществить  многоэтажной  застройкой. Пространственная

композиция  определяется  существующими  магистральными  улицами                         и  внутри-квартальными  проездами, существующими   инженерными  коммуникациями.

Объемная  композиция  предлагается  из  жилых 12-ти  этажных  домов  с  различным  конструктивным  решением,  выполненных  по  индивидуальным  проектам. Жилые  группы  создают  дворовые пространства  для  организации  отдыха  и  хозяйственной  деятельности жителей  квартала  и  создания  благоприятного  микроклимата  прилегающей территории.

Пространственная  структура  квартала  характеризуется квадратной  формой,  что  дает возможность  для  применения  различных  планировочных  структур  жилых домов  ( широтные, меридианальные ). Предлагаемая планировочная композиция  застройки  квартала  удовлетворяет  требованиям  инсоляции квартир  и  прилегающих  территорий.

2.3. Расчет плотности населения.

Границы  расчетной    территории  проектируемого  участка, ограниченного улицами Фурманова, О. Кошевого, Щорса, Серадзская (в районе школы №8) составляет 3,9 га. Границы  проектируемой  территории с северной и восточной сторон  установлены  по  красным линиям улиц Фурманова и Кошевого, с южной стороны границами земельных участков существующих детсада и школы №8 ,с запада- 5 этажного  жилого дома.

Площадь участка определенная под жилую застройку – 3,4 га.

Рассматриваемый жилой район находится недалеко от центра города, в юго-западной части г. Саранска и относится к зоне высокой градостроительной ценности.

Согласно табл. 7 (Расчеты показателей для нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск) нормативный показатель плотности равен:

На 2015 г.- Рр =  500 чел/га

Следовательно,  максимальное  расчетное  количество  жителей, которые  могут  проживать   на  рассматриваемой  территории  равно  NP = РР • Sрс + Nсущ   500 чел/га х 3,4 га = 1700 чел.

Учитывая   примечание п.2. таб.7 ( данный участок  вписывается  в  уже

сложившуюся  застройку ) плотность  населения  допускается  увеличивать

или  уменьшать  до  10%.

Тогда  расчётная  плотность  населения  на  данной  территории  составит  1700– (1700х 0,1 ) = 1530 чел. :  3,4 = 450 чел./га.

2.4. Расчет перспективной  застройки

Проектом  предложено  на  данной  территории  новое  строительство:

- пяти  12-ти этажных  2-х  и3-х секционных  крупнопанельных  жилых  домов общей  жилой  площадью  37498,0  м2.

При  норме  расчетной  жилищной  обеспеченности  24,9  м2 /чел,  количество жителей  составляет:

37498,0  : 24,9 м2/чел = 1506 человек.

Показатель  плотности, с  учётом  обеспеченности  общей  жилой  площади  на  человека  равен  1506 чел.: 3,4  га = 443 чел/га.

Данный   участок   вписывается   в  уже   сложившуюся   застройку,

плотность населения допускается увеличивать или уменьшать до 10%.

2.5. Определение параметров  планируемого  строительства  систем социального  и  транспортного  обслуживания

Учреждения  и  предприятия  обслуживания  застройки проектируемого  участка  имеет  двухступенчатую  систему  обслуживания.

Первая  ступень  состоит  из  учреждений  повседневного

пользования  с  радиусом  обслуживания  300-750 метров.                                                 К  предприятиям  шаговой  доступности  относятся: детские  ясли  и  сады,

школа, продовольственные  магазины, магазины  повседневного  спроса,

в  том  числе  промышленных  товаров, предприятия  общественного  питания

( столовые, кафе, магазины  кулинарии ), аптечные  пункты, аптеки                              и  магазины  оптики, а  также  предприятия  бытового  обслуживания  ( ателье,

приемные  пункты  и  ремонтные  мастерские ).

Согласно местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск потребность в местах на 1000 жителей (при охвате 85%)– 41мест в д/садах и 95 школьных мест.

Потребность в детских дошкольных учреждениях (ДДУ):

Дс = No : 1000 • 41=1506:1000* 41 место = 62 места

Размер земельного участка ДДУ:

Fdc = Дс.  • К1 =62 * 35 м2= 2180,0 м2

Потребность  в общеобразовательных школах:

На расчетный период 20 лет потребность в школах:

Дш = No : 1000 • 95=1506/1000.* 95 мест = 143 уч.места

Fdш = Дш. доп. • К2 = 143 • 16=2289 м2

K1 и К2 приняты согласно местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск (Приложение 7)

На границе территории имеются школа: № 8 – с проектной вместимостью 625 учащихся (по факту 499 учащихся) , а также детский сад:  № 59  – с проектной вместимостью 115 детей (по факту 140 детей) .

В корректируемой  ППТ  (ограниченной  ул. Гагарина, пр. 50 лет Октября, ул. Сурикова и правым берегом р. Саранка.)  в радиусе 200м  предусмотрены  земельные участки под школу на ул. Серадзская,  и два  детских сада на ул. Котовского и  ул.Щорса (см. Г.Ч. лист 5 ППТ).

Магазины продовольственных товаров общей площадью Sпт согласно приложения 8, местных норм градостроительного проектирования городского округа Саранск :

Sпт = No : 1000 • К3 = 1506 : 1000 • 280 = 422 м2

Земельный участок Fпт =425 : 100 • 0,03 га = 0,12 га

Магазины непродовольственных товаров общей площадью Sнт :

Sнт = No : 1000 • К4 = 1506 : 1000 • 100 = 150,0 м2

Земельный участок Fнт = 150 : 100 • 0.03 га = 0.04 га

K3 и К4 приняты согласно местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск (Приложение 7)

Для размещения предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания в корректируемом ППТ (см.Г.Ч. л.5 ГЧ) предполагается строительство 2-х этажных встроено – пристроенных к проектируемым 16-ти этажным жилым домам зданий, которые будут располагаться по обеим сторонам ул. Фурманова, а так же пристраиваться к существующим жилым зданиям.

Предприятия общественного питания:

Потребность – 8 мест на 1000 чел. (местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск (Приложение 8)):

Дп.о.п. = Nр : 1000 • К6 = 1506 : 1000 • 8 = 12 мест

Земельный участок Fп.о.п. =12 • 10 м2 = 121 м2  = 0,01 га

Предприятия бытового обслуживания:

Потребность – 2 рабочих места на 1000 чел. (Приложение 8):

Дп.б.о.. = Nр : 1000 • К7 = 1506 : 1000 • 2 = 3 раб. места

Земельный участок Fп.б.о.. =3 : 10 • 0.03 га = 0.009 га

Жилищно- эксплуатационные службы:

Потребность - 1 единица на 20 тыс. жителей, соответственно:

Т. к. Nр  = 1506 чел., на данную территорию требуется 1 предприятие.

Земельный участок Fж.-э.с  по заданию на проектирование.

Размещение  учреждений  повседневного  посещения  возможно                    в  проектируемых  домах  в  соответствии  нормами  проектирования  и  с  заданием  на  проектирование  на  стадии рабочего  проекта.

Расчет потребности в парковочных местах для легковых автомобилей:

На рассматриваемой территории в перспективе будут проживать 1506 жителей.

В настоящее время уровень автомобилизации в г. Саранске –  составляет 300 а\м  на 1000 жителей (местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск, п 3.5.7.)

Согласно п.3.5.133 местных нормативов для парковочных мест (временное хранение) – обеспеченность 10%,

- для постоянного хранения – 90%

Для временных парковок требуется:

nв  = 1506 : 1000 х 300 х 0.1 =45  маш/мест,

площадь земельного участка - sв = 131 х 25 = 1139,0  м2 = 0,11 га

Для постоянного хранения:

nп = 1506: 1000 х 300 х 0.9 = 407 маш/мест

площадь земельных участков - sп = 407 х 12 = 4884,0 м2 = 0,488 га

Для этих целей будут использоваться площадки при жилых домах.

Вторая  ступень  системы  обслуживания  состоит  из  учреждений  периодического  посещения  с  радиусом  обслуживания  1000 - 1500  метров         в  пределах 15-20 минутной  пешеходной  доступности  не  пользуясь  услугами общегородского  транспорта.

К  таким  учреждениям относятся: дворцы  культуры, театры, кинотеатры, общегородские  библиотеки, крупные  торговые центры, рынки, поликлиники, больницы, дворцы  спорта, стадионы, почта  и  телеграф, отделения  сбербанка.  Размещение  данных  учреждений  проектом  планировки  территории  не  учитывалось.

Амбулаторные учреждения здравоохранения (поликлиника):

Учитывая, что фактическая обеспеченность - 26 посещений в смену на 1000 чел. (Приложение 8) местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск, на рассматриваемой территории:

Sнт = No : 1000 • К5 = 1506 : 1000 • 26 = 39 посещений

Земельный участок Fпт =39 : 100 • 0.1 га = 0.004 га, в том числе

Аптеки:

Согласно местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск (Приложение 8):

Потребность - 1 аптека на 20 тыс. жителей, соответственно:

Т. к. Nр  = 1506 чел., на данную территорию требуется 1 аптека.

Отделения связи:

20 – 25 тыс. чел. – 2 группа (местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск (Приложение 8)):

Потребность - 1 отделение связи 2 группы на 20 тыс. жителей

Земельный участок Fо.с. =0.12 га

Бани:

Потребность – 5 мест на 1000 чел. (Приложение 8):

Д.б... = N0 : 1000 • К10 = 1506 : 1000 • 5 = 8 мест

Земельный участок F.б. – 0.2 – 0.4 га на 1 объект

Существующая баня на 100 мест с земельным участком 0.22 га соответствует  потребности населения данной территории, с возможностью увеличения мест.

Табл.1

2.6    Технико-экономические  показатели

| № н/н | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |
| 1.1 | Территория квартала в пределах корректировки ППТ, всего: В том числе: | га | 3,9 |
|  | Площадь 12-ти этажной жилой застройки | га | 0,49 |
|  | Площадь участков жилой застройки | га | 3,44 |
|  | Сохраняемые земельные участки | га | 0,5 |
|  | Территории общего пользования , всего из них: | га | 2,8 |
|  | Зеленые насаждения общего | га | 1,0 |
|  | Проезды и площадки, автостоянки | га | 1,5 |
|  | Детские и спортивные площадки | га | 0,3 |
| 1.2 | Из общей территории: земли городского округа Саранск | га | 3,9 |
| 2. Население |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 1506 |
| 2.2 | Плотность населения | чел/га | 443 |
| 3. Жилищный фонд |
| 3.1 | Многоэтажный новый жилищный фонд | тыс.м2 | 37,498 |
| 3.2 | Количество квартир. Всего | шт. | 876 |
|  | В том числе: однокомнатные | шт. | 504 |
|  | двухкомнатные | шт. | 156 |
|  | трехкомнатные | шт. | 60 |
|  | студии | шт. | 156 |

2.7.  Санитарная  очистка  территории  квартала

Проектом  предусматривается  планово-регулярная  очистка  жилого района  от  твердых  бытовых  отходов  (ТБО)  и  смета  с  убираемой территории. Источником  образования  отходов  (ТБО)  является    жизнедеятельность  жителей   квартала.

Источником  смета  с  убираемой  территории  является жизнедеятельность  жителей  квартала  и  листва  низко  и  высоко  растущих деревьев  и  кустарников. В  квартале  предусматривается  контейнерная система  сбора  отходов  и  смета  с  убираемой  территории.

Для  сбора  и  временного  хранения  ТБО  и  смета предусматриваются  бетонные  площадки  с  размещаемыми  на  них металлическими  контейнерами, ограждаемые  с  трёх  сторон   стенками  высотой  1,2 м. Размещаются  площадки  на  расстоянии  не  менее  20 м  от  окон  жилых  домов. Количество  контейнеров  определяется  расчётом  и  по  мере   накопления  металлических  контейнеров  ТБО, отходы  вывозятся  на  городской полигон  по  утилизации  ТБО.

Расчёт норм образования ТБО и смета:

Численность  населения  1519 человек.

0,95 м2 - норма  образования  ТБО  на  одного  жителя  г. Саранска. 0,25 т/м – удельный  вес  неуплотненных  ТБО  и  смета.

5 кг – смет  на  1 м2  твердого  покрытия  улиц.

40 % -  принимаемая  площадь твердых  покрытий  от общей  площади застройки  квартала. Объём  ТБО  составит - 1506 х 0,95 х 0,25 = 357,7 т. -              15112 х 0,4 х 0,005 х 0,25 = 7,5 т.

Периодичность  вывоза - согласно  графика  вывоза  ТБО, утвержденного  администрацией  городского  округа  Саранск. Для  расчета количества  контейнеров  принимается  ежедневная  периодичность,   за  исключением  выходных  дней  365-110 = 255 дней. Временное  накопление   в  день:

( 357,7+7,5 ) : 255=1,4 т. в  день.

Количество  необходимых  контейнеров : 1,4 : 0,2 = 7,2 шт.

Соответствие  ёмкости  металлического  контейнера  количеству накапливающегося  мусора  определяется  в  процессе  эксплуатации.

2.8  Инженерная  подготовка  территории  квартала

Площадь  территории  в  проектируемых  границах  3,9 га.

Застройка  квартала  характеризуется  наличием  муниципальной двухэтажной  кирпичной  жилой  застройкой, а  также  кирпичными  зданиями профлицея №19 и федеральной службы  по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды   г. Саранска.

В  настоящее  время  земельный  участок  в  инженерно-геологическом  плане  активно  эксплуатируется.

Предполагается  максимальное  использование  существующего рельефа  с  максимально  возможным  сохранением  почвенно-растительного  слоя и  зеленых  насаждений. Плодородный  грунт  снимается  на  гл.0,2 м  в  местах его  залегания  на  участках  проектируемой  застройки  и  покрытий     и  в полном  объеме  используется  на  озеленение  территории  проектируемого квартала.

Отвод  поверхностных  вод  осуществляется  со  скоростями, исключающими  эрозию  почвы, в  дождевую  канализацию  закрытого  типа.

2.9 Охрана  окружающей  среды

К  числу  мероприятий, направленных  на  охрану  и  улучшение

окружающей  среды  застройки  квартала, следует  отнести

мероприятия  по  инженерной  подготовке  территории  застройки                       и  благоустройству  территории  квартала.

Проектом  предусмотрены  мероприятия  по  предотвращению  влияния негативных  факторов  на  окружающую  природную  среду:

-   покрытие  автодорог  выполнено  из  асфальтобетона;

-    покрытие  тротуаров - из  бетонной  плитки;

-   отвод  поверхностных  вод  запроектирован  по  лоткам автомобильных  дорог, с  выпуском  в  проектируемую  ливневую  канализацию;

- участки, не  занятые  застройкой  и  покрытиями, максимально озеленяются. Мероприятия  по  защите  почв  следует  предусматривать  согласно  законодательству  по  охране  почв и  санитарных  норм, утвержденных  в  установленном  порядке.

2.10  Памятники  истории, градостроительства  и  архитектуры

На  территории  микрорайона  и  входящего  в  него  квартала, а  также прилегающих  территориях  отсутствуют  памятники  истории, градостроительства  и  архитектуры, которые  могут  влиять  на  архитектурно-планировочную  структуру  микрорайона  ограниченного  улицами  Фурманова, О. Кошевого,  Щорса,  Серадзская  (в районе школы №8) .

2.11. Зоны с особыми условиями использования территорий

Зоны с особыми условиями использования территории (зоны ограничения

капитального строительства и хозяйственной деятельности; зоны планировочных ограничений) на территории в границах проекта планировки включают в себя: санитарно- защитные зоны от объектов – источников воздействия на среду обитания и здоровье человека; зоны санитарной охраны линейных объектов  инженерной инфраструктуры.

Границы указанных выше зон с особыми условиями использования территорий обозначены на чертеже планировки территории соответствующими условными знаками.

Размеры зон с особыми условиями использования территорий и режимы этих зон определяются действующим Законодательством Российской Федерации и нормами и правилами, включая ведомственные нормативы.

В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств,

являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека

устанавливается санитарно-защитная зона. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В границах проекта планировки территории режим санитарно-защитной зоны

установлен для ТП.

Санитарные разрывы от трансформаторных подстанций до окон жилых домов и общественных зданий должны составлять не менее 10 м.

Для гостевых автостоянок жилых домов санитарные разрывы, в соответствии с санитарными правилами и нормами, не устанавливаются.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещать:

жилую застройку, ландшафтно-рекреационные зоны и  зоны отдыха, а также

другие  территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные  учреждения общего

пользования и иные объекты, определённые санитарными правилами и нормами.

В границах проекта планировки  территории  режим охранных зон объектов

инженерной инфраструктуры  настоящим проектом не установлен.

Возможные размеры охранных зон объектов инженерной инфраструктуры в границах проекта планировки, в случае их установки при необходимости, указаны  на л. 12 графической части.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций),в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В охранных зонах газораспределительных сетей запрещается: строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать автомобильные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу

персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Иных зон с особыми условиями использования территорий – зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, зон охраняемых объектов, иных зоны, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации – в границах проекта планировки не установлено.

2.12	Инженерное  оборудование  квартала

Инженерное  обеспечение  квартала  выполнено  с  учетом  Технических  условий.

Инженерные  сети  размещены, в  основном, прямолинейно   и  параллельно линиям застройки.

Сети  водопровода, канализации  и  кабели  проложены    в  траншеях, теплотрассы - в  лотках, сети  газопровода - по  стенам  зданий. Расстояния  между  сетями  приняты  в  соответствии  с  требованиями  СП 42.13330.2010 и местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск таб.56,57

3.   Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного                              и  техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности

Рассматриваемая территория относится к инженерно-геологическому району III (Моренная равнина). Инженерно-геологические условия района допускают строительство любых видов, при условии предварительного проведения инженерно-геологических изысканий с целью определения естественного состояния глинистых грунтов, глубины залегания грунтовых вод и их агрессивность.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.09.1988г. №116-ФЗ «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» застройка планируемой территории не подлежит категорированию по ГО и не относится к категорированным по гражданской обороне объектам.

В особый период функционирования объекта не прекращается.  При необходимости эвакуации жильцов и их семей, персонала офисов  проводится в соответствии с планом эвакуации Главного Управления Министерства РФ по делам ГО и ЧС  и планом эвакуации Главы администрации г.о.Саранск

Исходя из назначения предполагаемых строительства и требований ГУМ  РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера могут являться:

- Пожары и аварии на объектах и сетях газо- энерго- тепло- и водоснабжения

- Автодороги по  Фурманова. По которым перевозятся пожароопасные вещества, в т.ч. ГСМ, при розливе которых возможно образование зон пожаров и разрушений.

- Отклонение климатических условий от ординарных.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях, меры предосторожности для людей, меры первой медицинской помощи пострадавшим, оценка степени разрушений и количество пострадавшего населения и персонала от воздушной ударной волны, возможные причины аварии и т.п. будут определяться при дальнейшем рабочем проектировании.

Опасных  геологических  явлений  на  площадке  нет.

Проектируемые  жилые  дома  имеют  следующие характеристики: класс  ответственности  зданий - II, степень  огнестойкости строящихся  зданий -II.

Пожарная безопасность обеспечивается выполнением объемно-планировочных и конструктивных решений, применением электрооборудования соответствующего классу зон по ПУЭ, оборудование помещений системами автоматической пожарной сигнализации, выполненных в соответствии с требованиями НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

Помещения квартир оборудуются автономными оптико-электронными дымовыми извещателями типа ИП 212-43 м.

Здания  размещены  с  учетом  противопожарных  разрывов, в соответствии  с  требованиями  приложения  1  СНиП 2.07.01-89*

Расстояния  от  края  проездов  до  стен  зданий  принято  8-10 м.                           К  жилым  домам  предусмотрены  подъезды  с  асфальтобетонным покрытием  шириной  4,2-6  м, пригодные  для  проезда  пожарных  машин  и  установки  пожарных  автолестниц. Вокруг  зданий, по  спланированной территории, запроектированы  круговые  проезды, на  специальных  площадках  предусмотрены  стоянки  пожарного  коленчатого  подъемника ( для  высотных  частей  зданий ).

Противопожарные  разрывы  от  кратковременных  стоянок  легкового  транспорта  до  жилых  домов  приняты  в  соответствии  с  таблицей 10  СНиП 2.07.01-89*.

Въезд  на  территорию  проектируемого  участка  осуществляется  с  улиц  Фурманова, О. Кошевого.   Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов.

Противопожарные  мероприятия  осуществляются  противопожарной  службой  г. Саранска. Ближайшая  пожарная  часть  расположена  в  радиусе  одного  километра  от  проектируемого  квартала.

Решения, принятые  проектом  планировки  территории, обеспечивают  беспрепятственную  эвакуацию  жителей  в  случае чрезвычайных  ситуаций.

В соответствии с картой районирования по смертеопасности Мордовия находится в зоне, для которой интенсивность смерча по классификации Фуджита принята     3,58. Непосредственной угрозы для объектов строительства данное стихийное явление природы не представляет.

Для района расположения г.Саранска в соответствии с РД 34.21.122-87 удельная плотность ударов молнии в землю составляет более 5.1 ударов на 1 км2 в год, поэтому ожидаемое количество ударов молнии на планируемую поверхность – 3.7 раз/год, количество заноса высокого потенциала на территорию до 2.8 раз/год.

Для защиты устройств связи от атмосферных перенапряжений при рабочем проектировании будет предусмотрено заземление оборудования и стоек радио и телевидения.  Устройство молниезащиты зданий и сооружений должны быть приняты  и введены в эксплуатацию до начала комплексного опробования технологического оборудования.

РАЗДЕЛ 4. Основная часть проекта межевания территории

Проект межевания территории

Проект межевания территории разработан в составе проекта планировки территории и содержит в своем составе текстовый и графический материалы.

Проект межевания выполнен в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, а также в целях обоснования необходимых условий предоставления земельных участков, с указанием установленных ограничений и обременении использования участков, в том числе установления зон действия публичных сервитутов, иных обременений, установления условий неделимости земельного участка.

Баланс территории проектируемого микрорайона необходимо произвести после утверждения форм собственности.

4.1. Анализ существующего положения

Территория проекта межевания расположена на территории кадастрового квартала: 13:23:0911224;

В границы разработки проекта межевания попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертежах проекта межевания территории и в данной пояснительной записке.

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, зоны с особыми условиями использования, а также объекты культурного наследия - памятники истории и культуры.

4.2. Проектное предложение по использованию территории

Настоящим проектом межевания на проектируемой территории определено местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, а также определен вид их разрешенного использования. Образование проектных границ земельных участков производится в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленных в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, определены площади и границы земельных участков для размещения многоквартирных жилых домов, выявлены обременения в границах ранее сформированных и зарегистрированных земельных участков, а также в границах образуемых земельных участков. Общие данные по земельным участкам, в границах территории межевания отображены в составе графических материалов на чертежах проекта межевания территории.

Проектом планировки на проектируемой территории предполагается размещение 5-ти многоквартирных жилых домов с комплексным благоустройством территории.

Расчет нормативных размеров земельных участков для размещения многоквартирных жилых домов был произведен в  соответствии с требованиями СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» и с нормой расчетной жилищной обеспеченности согласно местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск равной 24,9 м2/чел. общей площади.

Пример расчета:

а) Жилой дом № 1 по ул. Фурманова

Общая площадь жилых помещений 9075 м2. Нормативная площадь земельного участка для 12 эт. дома  S к=9075,0 х 0,92=8621,0 м2.		Таким образом  рассчитываем площади земельных участков для всех проектируемых  жилых домов, расположенных на данной территории.

Итоги расчетов  приведены в таблице 2,  и графической части на листе 1

Результаты расчетов нормативных размеров земельных участков для кондоминиумов.                                                                                                       Таблица 2

| № объекта | Кол. Чел к=24,9/18 | Площадь застройки м2 | Общая площадь жилой части м2 | Удель-ный показа-тель земляной доли УЗ.Д. | Нормативная площадь земель-ного участка м2 | Кол-во квартир | Проектная площадь земельных участков Sк м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 364/504 | 1116,0 | 9075,0 | 0,92 | 8349,0 | 215 | 8300,0 |  |
| 2 | 217/300 | 730,0 | 5402,5 | 0,92 | 4970,0 | 120 | 4970,0 |  |
| 3 | 235/324 | 798,0 | 5842,0 | 0,92 | 5373,0 | 144 | 5402,0 |  |
| 4 | 325/450 | 1154,0 | 8103,0 | 0,92 | 7455,0 | 180 | 7404,0 |  |
| 5 | 364/504 | 1116,0 | 9075,0 | 0,92 | 8349,0 | 215 | 8330,0 |  |
| Всего: | 1505/2082 | 4914,0 | 37498,0 |  | 34496,0 | 874 | 34406,0 |  |

Координаты вновь создаваемых участков. Таблица3

Для реализации проектных решений на проектируемой территории проектом межевания предполагается образование земельных участков для размещения многоквартирных жилых домов.

Формирование проектных границ образуемых земельных участков как из земель не разграниченной собственности, так  и земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.

Характеристика образуемых на проектируемой территории земельных участков приведена в таблицах 4,5. Все образуемые земельные участки подлежат процедуре постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с законодательством РФ. Сведения о существующих и вновь образуемых земельных участках отражены на чертеже межевания территории.

4.4. Исходные данные.

1.Топографическая съемка  «36/7-ИГИ» выполненная Публичным  кадастровым  центром

2. Проект планировки территории, ограниченной ул. Гагарина, пр. 50 лет Октября, ул. Сурикова и правым берегом р. Саранка выполненный ООО проектный институт «Саранскгражданпроект»  МК-8-1/07-ОПЗ в 2006г.