Экз. № 1 ООО Научно – производственное предприятие «Инженер» 428022, г. Чебоксары, ул. Декабристов, 33 «а», тел. 63-13-49 Лицензия № ВВГ – 01112Г от 7 апреля 2005 г. Лицензия № ВВГ – 01113К от 7 апреля 2005 г. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ограниченной улицами Победы, Коваленко, Войнова, лесным массивом г. Саранска (муниципальный контракт № 69-2 от 29.12.2008 г.) Директор _____________ Л.И.Токмолаева М.П. «_____» ________________2009 г. Инв. № _________________ г. Чебоксары 2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Пояснительная записка |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения | 4 |
| 2 | Нормативная база и исходные данные для разработки проекта межевания | 5 |
| 3 | Градостроительная ситуация и современное использование территории | 7 |
| 4 | Формирование проектных границ земельных участков | 8 |
| 5 | Обоснование принятых решений | 11 |
|  | Приложения и Графические материалы | 14 |

Приложения:

Приложение 1– Схема расположения территории разработки проекта межевания в структуре города Саранска

Приложение 2- Сведения о земельных участках, зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости

Приложение 3 – Сведения об объектах нового строительства и об объектах недвижимости, расположенных в границах разработки проекта межевания

Приложение 4 – Технические сведения многоквартирных жилых домов, расположенных в границах разработки проекта межевания, расчет нормативных размеров земельных участков

Приложение 5 – Характеристики формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам, в том числе собственникам помещений многоквартирных жилых домов

Приложение 6 – Расчет земельной доли участка под многоквартирным жилым домом от общей площади формируемого земельного участка

Приложение 7 – Технико – экономические показатели проекта межевания территории

Графические материалы

Лист 1 – Схема существующего использования территории

Лист 2 –  Проект границ земельных участков

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проект межевания территории, ограниченной улицами Победы, Коваленко, Войнова, лесным массивом г. Саранска (VIII микрорайон), разработан ООО «НПП «Инженер» в соответствии с муниципальным контрактом № 69-2 от 29.12.2008 г. и техническим заданием, утвержденным главой Администрации городского округа Саранск от 21.01.2009 г.

Проект межевания территории выполнен в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами в границах улиц Победы, Коваленко, Войнова, лесного массива г. Саранска. Схема расположения территории разработки проекта межевания представлена в Приложении 1.

Работы по разработке проекта межевания выполнены специалистами ООО «НПП «Инженер» в следующем составе:

- инженер – геодезист – Морозов О. В.;

- инженер – геодезист – Морозов А. В.;

- начальник отдела – Кириллова А. В.;

- инженер – программист – Кириллов Д. В.;

- инженер – Зотикова Е. А.

- НОРМАТИВНАЯ БАЗА  И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Работы по разработке проекта межевания территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г;

- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г.;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.;

- ФЗ №185 от 21.07.2007 г. «О фонде содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства»;

- ФЗ №189 от 29.12.2004 г. «О введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации»;

- ФЗ №221 от 24.26.2007 г. «О государственном кадастре недвижимости»;

- Свод правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», утвержденных приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 г. № 59;

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно–коммунальному комплексу от 29.10.2002 г. № 150;

- Постановление правительства Российской федерации от 02.02.1996 г. №105 «Об утверждении положения о порядке установления границ землепользований в застройке городов и других поселений»;

- Постановление правительства Российской Федерации от 26.09.1997 г. № 1223 «Об утверждении положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах».

Исходной планово-картографической основой для выполнения проекта межевания являются материалы топографической съемки, выполненные ООО «НПП «Инженер» в масштабе 1:500.

В качестве исходных данных для выполнения проекта использовались  следующие сведения и материалы:

1) проект планировки территории по ул. Победы г. Саранска, выполненный ООО Проектный институт «Саранскгражданпроект», 2008 г.

2) сведения государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта межевания, полученные в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Мордовской Республике на бумажных (Приложение 2) и электронных носителях.

3) координаты красных линий в пределах территории разработки проекта межевания, полученные в МУ «Градостроительство».

Сведения об объектах нового строительства и об объектах недвижимости на территории VIII микрорайона (приложение 3), а так же нормативные размеры земельных участков (Приложение 4) использованы из ранее разработанного проекта планировки территории.

- ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория разработки проекта межевания расположена в северо-западной части г. Саранска, имеет форму пятиугольника, вытянутого с севера на юг и ограниченного: с севера – ул. Войнова, с юга – ул. Победы, с запада – ул. Коваленко, с востока – лесным массивом г. Саранска. Территория разработки проекта представляет собой отдельный элемент планировочной структуры города, ограниченный красными линиями. Площадь территории разработки проекта межевания составляет 38,0 га. Квартальная застройка представлена средне- и многоэтажными жилыми домами 5-9-10 этажей, объектами социальной и инженерной инфраструктуры – административное здание, трехэтажная школа, два двухэтажных детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс, магазины, а так же трансформаторные подстанции, газораспределительная станция, тепловые пункты, встроенные помещения для обслуживания населения.

Исследуемый квартал застраивался преимущественно в период с 1984-1986 г.г. Жилой дом №13 по ул. Победы был построен в 2002 г., жилой дом №24а по ул. Коваленко – в 2007 г.

Транспортное обслуживание внутриквартальных объектов осуществляется с прилегающих улиц.

Проект межевания территории разработан в составе проекта планировки территории по ул. Победы г. Саранска.

Схема существующего использования территории представлена на Листе 1 графических материалов.

- ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Формирование проектных границ земельных участков производится в пределах красных линий, ограничивающих территорию разработки проекта межевания и отделяющих территории общего пользования от внутриквартальных территорий, подлежащих передаче физическим и юридическим лицам на различном праве, в том числе собственникам помещений многоквартирных жилых домов.

В качестве общих методических нормативных актов использовано Положение о порядке установления границ землепользований в застройке городов и других поселений, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1996 г. №105 и Положение об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.1997 г. № 1223.

При разработке проекта межевания территории обеспечено соблюдение следующих требований:

- границы проектируемых земельных участков установлены в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости и земельных участков, включая проезды, проходы к ним, путем установления границ территорий общего пользования, в том числе внутри красных линий, а также путем установления зон действия ограничений на право доступа к земельным участкам (объектам недвижимости);

- границы существующих земельных участков при разработке проекта межевания не подлежат изменению, за исключением случаев изъятия земель для государственных нужд в соответствии с законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ земельных участков, а так же при выявлении кадастровых ошибок в отношении земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости;

- учет нормативных размеров земельных участков под многоквартирными жилыми домами для передачи в общую долевую собственность домовладельцев, рассчитанных в соответствии с требованиями Свода правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»;

Нормативные размеры земельных участков под многоквартирными жилыми домами приведены в Приложении 4. Нормативный размер земельного участка многоквартирного жилого дома рассчитан путем умножения общей площади жилых помещений на удельный показатель земельной доли по формуле:

Sнорм = Sк . Уз.д. , где

Sнорм – нормативный размер земельного участка под многоквартирным жилым домом, м2

Sк – общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом

доме, м2

Уз.д – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (Приложение А СП 30-101-98)

Для обеспечения подъезда к формируемым земельным участкам и расположенным на них объектам недвижимости сформированы соответствующие зоны ограничений (публичные сервитуты).

На все внутриквартальные проезды в границах формируемых земельных участков наложено обременение на право проезда пожарных машин в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Характеристики формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам, в том числе собственникам помещений многоквартирных жилых домов и площади установленных публичных сервитутов,  представлены в Приложении 5.

Кроме того, рассчитана земельная доля участка каждого многоквартирного дома от общей площади формируемого земельного участка в зависимости от общей площади жилых помещений многоквартирного дома (Приложение 6). Расчет произведен путем умножения общей площади жилых помещений в жилом доме на удельный показатель земельной доли участка под многоквартирным жилым домом по формуле:

S з у = Sк . Уз.д. , где

Sз у – земельная доля участка под многоквартирным жилым домом, м2

Sк – общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом

доме, м2

Уз.д – удельный показатель земельной доли участка под многоквартир-              ным домом от общей площади земельного участка.

Проект межевания территории выполнен в масштабе 1:1000 и представлен на Листе 2 графических материалов.

5. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

При разработке проекта межевания территорий под многоквартирными жилыми домами в границы земельных участков включены территории под зданиями и сооружениями, проездами и проходами к зданиям и сооружениям, открытые площадки для временного хранения автомобилей, придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха и игр детей, хозяйственные площадки.

Для группы жилых домов, пользующихся одной дворовой территорией, сформирован единый земельный участок, границы которого установлены в соответствии с основным функциональным назначением объектов, а размеры не превышают суммарного размера нормативных площадей, рассчитанных в соответствии с требованиями Свода правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах». При этом рассчитана земельная доля участка каждого многоквартирного дома от общей площади формируемого земельного участка в зависимости от общей площади жилых помещений многоквартирного дома.

В случае, если фактическая площадь земельного участка в существующей застройке меньше нормативного размера площади, бесплатно передаваемой в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме, то граница земельного участка установлена по фактически существующим границам.

При разработке проекта установлены публичные сервитуты для обеспечения:

- беспрепятственного использования объектов общего пользования (проезды и проходы к зданиям и сооружениям), объектов инженерной инфраструктуры;

- доступа на участок представителей соответствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры;

- проезда пожарных машин в случае возникновения чрезвычайной ситуации и других целей.

Решение о выполнении землеустроительных действий с целью уточнения границ земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости, предусмотренных проектом межевания территории, принимается собственником объекта недвижимости после утверждения проекта межевания в установленном действующим законодательством порядке.

Имеющаяся свободная территория в микрорайоне состоит из разрозненно локализованных участков. Данную территорию возможно использовать для размещения блоков обслуживания населения.

Технико – экономические показатели проекта межевания приведены в приложении 7.

Составила                                                                Е.А.Зотикова

Приложение 3

Сведения

об объектах нового строительства и об объектах недвижимости, расположенных в границах территории разработки проекта межевания

| № п/п | Наименование объекта | Почтовый адрес | Кадастровый номер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 1 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 3 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 5 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 7 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 9 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 11 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 13 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 15 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 17 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 18 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 20 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 22 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 24 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 26 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 30 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 34 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 36 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 38 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 42 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 44 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 46 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 48 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 50 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 52 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 54 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 56 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 58 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 60 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Войнова, 8 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Войнова, 10 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Войнова, 14 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Войнова, 16 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Войнова, 18 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Войнова, 22 | - |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Войнова, 24 | - |
|  | ТП-524 | ул. Войнова | - |
|  | ТП-520 | ул. Коваленко | - |
|  | ТП-523 | ул. Коваленко | - |
|  | Здание администрации Пролетарского района | ул. Коваленко, 20 а | - |
|  | Строящийся торгово-развлекательный центр | ул. Коваленко | - |
|  | Магазин | ул. Коваленко, 48 а | - |
|  | ТП-521 | ул. Коваленко | - |
|  | ТП | ул. Коваленко |  |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 24 а | 13:23:1002056:81 |
|  | Детский сад №36 | ул. Войнова, 4 | 13:23:1002056:3 |
|  | Детский сад №103 | ул. Коваленко, 62 | 13:23:1002056:6 |
|  | Средняя общеобразовательная школа № 37 | ул. Коваленко, 38 а | 13:23:1002056:85 |
|  | Отделение связи №13 | ул. Коваленко, 50 а | 13:23:1002056:14 |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | ул. Коваленко | 13:23:1002056:84 |
|  | Женская консультация | ул. Коваленко, 40 | 13:23:1002056:7 |
|  | ГРП | ул. Войнова | 13:23:1002056:29 |
|  | Торговый павильон (ИП Левченко В. П.) | ул. Коваленко | 13:23:1002056:93 |
|  | Торговый павильон ООО "Аркона" | ул. Коваленко | 13:23:1002056:79 |
|  | Торговый киоск | ул. Коваленко | 13:23:1002056:68 |
|  | Киоск по продаже периодических изданий | ул. Коваленко | 13:23:1002056:83 |
|  | Торговый павильон | ул. Коваленко | 13:23:1002056:65 |
|  | Магазин по продаже продовольственных товаров | ул. Войнова, 18 а | 13:23:1002056:4 |
|  | Магазин по продаже продовольственных товаров | ул. Коваленко, 36 а | 13:23:1002056:13 |
|  | Магазин по продаже смешанных товаров (ООО "Юнимос") | ул. Коваленко, 56 | 13:23:1002056:26 |
|  | Металлический гараж | ул. Коваленко | 13:23:1002056:82 |
|  | Временный металлический гараж | ул. Коваленко | 13:23:1002056:74 |
|  | Гараж | ул. Коваленко | 13:23:1002056:94 |
|  | Металлический гараж | ул. Победы | 13:23:1002056:1 |
|  | ТЦП-2 (ООО "Сарансктеплотранс") | ул. Коваленко | 13:23:1002056:63 |
|  |  |  | 13:23:1002056:10 |
|  | Строящийся десятиэтажный жилой дом | ул. Победы | 13:23:1002056:75 |
|  | Строящийся многоэтажный жилой дом с блоком обслуживания | ул. Победы, участок 16 | 13:23:1002056:88 |
|  | Строящийся многоэтажный жилой дом с блоком обслуживания | ул. Победы, участок 15 | 13:23:1002056:87 |
|  | Строящийся многоэтажный жилой дом с блоком обслуживания | ул. Победы, участок 14 | 13:23:1002056:89 |
|  | Строящийся многоэтажный жилой дом с блоком обслуживания | ул. Победы, участок 13 | 13:23:1002056:90 |
|  | Строящийся многоэтажный жилой дом с блоком обслуживания | ул. Победы, участок 12 | 13:23:1002056:91 |
|  | 2 строящихся многоэтажных жилых дома | ул. Победы | 13:23:1002056:92 |

Приложение 4

Технические сведения многоквартирных жилых домов, расположенных в границах разработки проекта межевания, расчет нормативных размеров

земельных участков

| № п/п | Наименование объекта | Почтовый адрес | Год постройки | Этажность | Общая площадь жилых помещений, кв.м | Удельный показатель земельного участка | Нормативная площадь земельного участка, кв. м | Суммарная нормативная площадь земельных участков, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 18 | 1984 | 9 | 5676,36 | 0,98 | 5562,83 | 30727,26 |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 20 | 1985 | 9 | 5677,11 | 0,85 | 4825,54 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 22 | 1984 | 5 | 3684,60 | 1,36 | 5011,05 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 24 | 1984 | 9 | 3782,64 | 0,98 | 3706,98 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 26 | 1984 | 9-10 | 3993,42 | 0,97 | 3873,62 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Войнова, 24 | 1984 | 9 | 3993,42 | 0,97 | 3873,62 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Войнова, 22 | 1984 | 9 | 3993,42 | 0,97 | 3873,62 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Войнова, 18 | 1984 | 9 | 3782,64 | 0,98 | 3706,98 | ___ |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Войнова, 16 | 1984 | 9 | 3782,64 | 0,98 | 3706,98 | ___ |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Войнова, 14 | 1984 | 9 | 3782,64 | 0,98 | 3706,98 | ___ |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Войнова, 10 | 1984 | 9-10 | 7981.9 | 0,98 | 7822.26 | ___ |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Войнова, 8 | 1984 | 5 | 1842.3 | 1,36 | 2505.53 | ___ |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 30 | 1984 | 9 | 11775,16 | 0,98 | 11539,65 | 22915.37 |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 34 | 1984 | 10 | 4408,00 | 0,97 | 4275,76 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 44 | 1985 | 9 | 4173,30 | 0,85 | 3547,30 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 46 | 1985 | 9 | 4179,60 | 0,85 | 3552,66 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 36 | 1984 | 9 | 4176,00 | 0,98 | 4092,48 | ___ |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 38 | 1984 | 9 | 4176,00 | 0,98 | 4092,48 | ___ |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 42 | 1985 | 9 | 4176,00 | 0,85 | 3549,60 | ___ |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 15 | 1993 | 10 | 4842,00 | 0,83 | 4018,86 | 27450,99 |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 17 | 1985 | 9 | 4179,60 | 0,85 | 3552,66 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 48 | 1985 | 9 | 5679,02 | 0,85 | 4827,16 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 50 | 1985 | 9-10 | 5887,89 | 0,85 | 5004,70 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 52 | 1985 | 9-10 | 6098,76 | 0,85 | 5183,94 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 54 | 1984-1985 | 5 | 3684,60 | 1,32 | 4863,67 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 56 | 1986 | 9 | 3783,20 | 0,85 | 3215,72 | ___ |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 58 | 1986 | 9 | 3783,20 | 0,85 | 3215,72 | ___ |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 60 | 1985 | 9-10 | 3924,10 | 0,83 | 3257,00 | ___ |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 9 | 1984 | 9 | 4177,80 | 0,98 | 4094,24 | 12405,11 |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 11 | 1984 | 9 | 4176,10 | 0,98 | 4092,58 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 13 | 2002 | 10 | 4585,10 | 0,92 | 4218,29 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 1 | 1985 | 5 | 3684,60 | 1,32 | 4863,67 | 14087,92 |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 3 | 1985 | 5 | 1725,28 | 1,32 | 2277,36 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 5 | 1985 | 9-10 | 3993,42 | 0,85 | 3394,40 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 7 | 1985 | 9 | 4179,40 | 0,85 | 3552,49 |  |

Приложение 2

Характеристики земельных участков по сведениям

государственного кадастра недвижимости

| № пп | Кадастровый номер | Почтовый адрес ориентира | Разрешенное использование | Площадь по сведениям ГКН, м2 | Площадь по проекту, м2 | Вид права | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
|  | 13:23:1002056:90 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, участок 13 | для строительства многоэтажного жилого дома с блоком обслуживания | 3372 | 3372 | Государственная собственность | ___ |
|  | 13:23:1002056:89 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, участок 14 | для строительства многоэтажного жилого дома с блоком обслуживания | 3186 | 3186 | Государственная собственность | ___ |
|  | 13:23:1002056:87 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, участок 15 | для строительства многоэтажного жилого дома с блоком обслуживания | 3285 | 3285 | Государственная собственность | ___ |
|  | 13:23:1002056:88 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, участок 16 | для строительства многоэтажного жилого дома с блоком обслуживания | 3474 | 3474 | Государственная собственность | ___ |
|  | 13:23:1002056:75 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Победы | для строительства десятиэтажного жилого дома | 4210 | 4210 | Государственная собственность | ___ |
|  | 13:23:1002056:91 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, участок 12 | для строительства многоэтажного жилого дома с блоком обслуживания | 4962 | 4962 | Государственная собственность | ___ |
|  | 13:23:1002056:92 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко | для строительства двух многоэтажных жилых домов | 4124 | 4124 | Государственная собственность | ___ |
|  | 13:23:1002056:81 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко | для строительства жилого дома | 3587 | 3587 | Государственная собственность | ___ |
|  | 13:23:1002056:3 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Войнова, д. 4 | для эксплуатации здания детского сада | 10470 | 10470 | Постоянное (бессрочное) пользование | Учреждение МДОУ "Детский сад № 36" |
|  | 13:23:1002056:6 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко, д. 62 | для эксплуатации здания детского сада | 10515 | 10515 | Постоянное (бессрочное) пользование | Учреждение МДОУ "Детский сад № 103" |
|  | 13:23:1002056:85 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко, д. 38 а | для эксплуатации здания школы | 26216 | 25352,60 | ___ | ___ |
|  | 13:23:1002056:14 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко, д. 50 а | для эксплуатации отделения связи № 13 | 533 | 548,64 | Собственность | Российская Федерация |
|  | 13:23:1002056:84 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко, д. 38 а | для строительства воздухоопорного сооружения спортивного назначения | 4550 | 7561,66 | Постоянное (бессрочное) пользование | Государственное учреждение "Управление капитального строительства и дорожного хозяйства РМ" |
|  | 13:23:1002056:7 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко, д. 40 | для эксплуатации женской консультации | 1210 | 1210 | Постоянное (бессрочное) пользование | МУЗ "Городская поликлиника № 5 |
|  | 13:23:1002056:29 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Войнова | для эксплуатации газораспределительных пунктов | 26 | 26 | Собственность | Российская Федерация |
|  | 13:23:1002056:93 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко | для размещения объекта торговли (торгового павильона) | 105 | 0 | Государственная собственность | ___ |
|  | 13:23:1002056:79 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко | для эксплуатации торгового павильона | 87 | 0 | Государственная собственность | ___ |
|  | 13:23:1002056:68 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко | для эксплуатации торгового киоска | 21 | 0 | Государственная собственность | ___ |
|  | 13:23:1002056:83 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко | для установки киоска по продаже периодических изданий | 12 | 0 | Государственная собственность | ___ |
|  | 13:23:1002056:65 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко | для эксплуатации торгового павильона | 51 | 51 | Государственная собственность | ___ |
|  | 13:23:1002056:4 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Войнова, д. 18 а | для эксплуатации магазина по продаже продовольственных товаров | 611 | 611 | Государственная собственность | ___ |
|  | 13:23:1002056:13 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко, д. 36 а | для эксплуатации магазина по продаже продовольственных товаров | 481 | 481 | Государственная собственность | ___ |
|  | 13:23:1002056:26 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко, д. 56 | для эксплуатации магазина по продаже смешанных товаров | 665 | 665 | Собственность | ООО "Юнимос" |
|  | 13:23:1002056:82 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко | для эксплуатации металлического гаража | 19 | 19 | Государственная собственность | ___ |
|  | 13:23:1002056:74 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко, в районе ж/д. № 42 | для установки и эксплуатации временного металлического гаража | 21 | 21 | Государственная собственность | ___ |
|  | 13:23:1002056:94 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко, в районе ж/д № 40 | для размещения гаража | 25 | 25 | Государственная собственность | ___ |
|  | 13:23:1002056:1 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Победы | для установки и эксплуатации металлического гаража | 21 | 21 | Государственная собственность | ___ |
|  | 13:23:1002056:10 | Респ. Мордовия, г. Саранск | для эксплуатации теплового пункта | 256 | 256 | Государственная собственность | ___ |
|  | 13:23:1002056:63 | Респ. Мордовия, г. Саранск | для эксплуатации теплового пункта | 206 | 206 | Государственная собственность | ___ |

Приложение 5

Характеристики формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам, в том числе собственникам помещений многоквартирных жилых домов

| №пп | Наименование объекта | Почтовый адрес | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь | В том числе публичный сервитут |
|  | Трансформаторная подстанция (ТП-524) | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Войнова | 104,50 | ___ |
|  | Трансформаторная подстанция (ТП-520) | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко | 110,35 | ___ |
|  | Трансформаторная подстанция (ТП-523) | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко | 129,28 | ___ |
|  | Трансформаторная подстанция (ТП-521) | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко | 115,45 | ___ |
|  | Трансформаторная подстанция (ТП) | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко | 92,85 | ___ |
|  | Здание магазина | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко | 403,59 | ___ |
|  | Здание администрации Пролетарского района | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко, 20 а | 895,96 | ___ |
|  | Под торгово-развлекательный центр | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко | 11353,05 | ___ |
|  | Многоквартирные жилые дома | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко, 18, 20, 22, 24, 26, ул. Войнова, 24, 22 | 23885.16 | 3244,35 |
|  | Многоквартирный жилой дом | Респ. Мордовия, г.Саранск, ул.Войнова, 18 | 2737.94 | 594,16 |
|  | Многоквартирный жилой дом | Респ. Мордовия, г.Саранск, ул.Войнова, 16 | 2654,61 | 639,39 |
|  | Многоквартирный жилой дом | Респ. Мордовия, г.Саранск, ул.Войнова, 14 | 3668.86 | 683,44 |
|  | Многоквартирный жилой дом | Респ. Мордовия, г.Саранск, ул.Войнова, 10 | 4600.18 | 972.18 |
|  | Многоквартирный жилой дом | Респ. Мордовия, г.Саранск, ул.Войнова, 8 | 2505.53 | 502.36 |
|  | Многоквартирные жилые дома № 30, 34, 44, 46 по ул. Коваленко | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко, 30, 34, 44, 46 | 19332,79 | 2339,4 |
|  | Многоквартирный жилой дом | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко, 36 | 2577,85 | 566,53 |
|  | Многоквартирный жилой дом | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко, 38 | 2965,38 | 605,74 |
|  | Многоквартирный жилой дом | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко, 42 | 3420,87 | 439,01 |
|  | Многоквартирные жилые дома № 48, 50, 52, 54 по ул. Коваленко, № 15, 17 по ул. Победы | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко, 48, 50, 52, 54, ул. Победы, 15, 17 | 23527.88 | 4003.92 |
|  | Многоквартирный жилой дом | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко, 56 | 2958.72 | 533,24 |
|  | Многоквартирный жилой дом | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко, 58 | 3215,72 | 383.43 |
|  | Многоквартирный жилой дом | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко, 60 | 3257,00 | 528.27 |
|  | Многоквартирные жилые дома №9, 11, 13 по ул. Победы | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, 9, 11, 13 | 7392,47 | 1328,55 |
|  | Многоквартирные жилые дома №1, 3, 5, 7 по ул. Победы | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, 1, 3, 5, 7 | 13205,50 | 1542,58 |

Приложение 7

Основные технико-экономические показатели

проекта межевания территории, ограниченной улицами

Победы, Коваленко, Войнова, лесным массивом г. Саранска

| № п.п. | Наименование показателей | Единица измерения | По проекту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь проектируемой территории - всего | кв.м. | 271397,98 |
|  | Территории, подлежащие межеванию В том числе: - территория жилой застройки разной этажности - территория объектов социального и культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения - территория промышленной и коммунально-складской застройки | кв.м. | 223351.39 152106.46 70118.5 1126.43 |
|  | Территории, не подлежащие межеванию в том числе: - улицы, дороги, проезды, площади - прочие территории общего пользования | кв.м. | 48046.59 11602.62 36443.97 |

Приложение 6

Расчет земельной доли участка под многоквартирным жилым домом от общей площади формируемого земельного участка

| № п.п. | № формируемого земельного участка под многоквартирными жилыми домами | Наименование объекта | Почтовый адрес | Общая площадь формируемого земельного участка, кв.м. | Общая площадь жилых помещений, кв.м. | Удельный показатель земельной доли, Уз.д. | Земельная доля участка многоквартирного жилого дома от общей площади земельного участка, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 18 | 23885,16 | 5676,36 | 0,184 | 4394,87 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 20 |  | 5677,11 | 0,184 | 4394,87 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 22 |  | 3684,60 | 0,119 | 2842,33 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 24 |  | 3782,64 | 0,123 | 2937,87 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 26 |  | 3993,42 | 0,130 | 3105,07 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул. Войнова, 24 |  | 3993,42 | 0,130 | 3105,07 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул. Войнова, 22 |  | 3993,42 | 0,130 | 3105,07 |
| Итого: | - | - | 23885,16 | 30800,97 | 1,0 | 23885,16 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 30 | 19332,79 | 11775,16 | 0,480 | 9279,74 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 34 |  | 4408,00 | 0,180 | 3479,91 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 44 |  | 4173,30 | 0,170 | 3286,57 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 46 |  | 4179,60 | 0,170 | 3286,57 |
| Итого: |  |  | 19332,79 | 24536,06 | 1,0 | 19332,79 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 15 | 23527,88 | 4842,00 | 0,159 | 3740,93 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 17 |  | 4179,60 | 0,138 | 3246,85 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 48 |  | 5679,02 | 0,187 | 4399,72 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 50 |  | 5887,89 | 0,194 | 4564,41 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 52 |  | 6098,76 | 0,201 | 4729,10 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул. Коваленко, 54 |  | 3684,60 | 0,121 | 2846,87 |
| Итого: |  |  | 23527,88 | 30371,87 | 1,0 | 23527,88 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 9 | 7392,47 | 4177,80 | 0.323 | 2387.77 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 11 |  | 4176,10 | 0.323 | 2387.77 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 13 |  | 4585,10 | 0.354 | 2616.93 |
| Итого: |  |  | 7392,47 | 12939,0 | 1.0 | 7392.47 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 1 | 13205,50 | 3684,60 | 0.271 | 3578.69 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 3 |  | 1725,28 | 0.127 | 1677.10 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 5 |  | 3993,42 | 0.294 | 3882.42 |
|  |  | Многоквартирный жилой дом | ул. Победы, 7 |  | 4179,40 | 0.308 | 4067.29 |
| Итого: |  |  | 13205,50 | 13582,70 | 1.0 | 13205.50 |