СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

РАЗДЕЛ 1. Основная часть проекта межевания территории

|  | Текстовые материалы | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 4 |
| 1.2 | АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ | 5 |
| 1.3 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ | 7 |
| 1.4 | ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | 8 |
|  | Приложения |  |
|  | Таблица 1. Характеристика земельных участков, зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости | 9 |
|  | Таблица 2. Характеристика земельных участков с корректировкой видов разрешенного использования | 10-11 |
|  | Таблица 3. Характеристика образуемых земельных участков | 12-15 |
|  | Таблица 4. Каталог координат существующих земельных участков, преобразование которых предусмотрено данным проектом | 16-18 |
|  | Таблица 5. Каталог координат образуемых земельных участков | 19-20 |
|  | Графические материалы |  |
| ПМ-1 | Чертеж межевания территории. Чертеж границ зон действия публичных сервитутов М 1 : 500 | 21 |
| ПМ-1а | Схема границ образуемых и изменяемых земельных участков М 1 : 500 | 22 |

РАЗДЕЛ 2. Материалы по обоснованию проекта межевания

территории

|  | Графические материалы | Лист |
| --- | --- | --- |
| ПМ-2 | Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства. М 1:500 | 23 |

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта межевания не разрабатывались следующие чертежи:

- чертеж границ особо охраняемых природных территорий;

- чертеж границ территорий объектов культурного наследия;

- чертеж границ зон с особыми условиями использования территории.

1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Внесение изменений в документацию по межеванию территории, ограниченной улицами Московская, А.Невского, Старопосадская и правым берегом реки Саранка в Ленинском районе г. Саранска, в части изменения проекта планировки и выполнения проекта межевания территории, ограниченной улицами Республиканская, Красноармейская, А.Невского, Кирова г. Саранска выполнены на основании задания на разработку градостроительной документации, выданного Администрацией городского округа Саранск (постановление №509 от 13 марта 2017 г.).

Материалы проекта межевания вышеуказанной территории послужат исходным материалом при подготовке межевых планов, при формировании новых земельных участков.

Предусмотрено ограничение в использовании территории (публичный сервитут) для обеспечения доступа к трансформаторной подстанции.

1.2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Проектируемая территория, на которую разрабатывается проект межевания, находится в границах красных линий территории, ограниченной улицами Республиканская, Красноармейская, А.Невского, Кирова 13:23:0910245, категория земель: земли населенных пунктов.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Саранск, проектируемая территория расположена в зоне многоэтажной застройки (Ж-1). Размещение всех объектов не противоречит ПЗЗ г.о. Саранск, объекты размещены в соответствии с видами разрешенного использования.

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, а также объекты культурного наследия – памятники истории и культуры.

Местоположение линейных объектов (инженерных сетей), расположенных в пределах проектируемой территории принято по материалам топографической съемки, сведения государственного кадастра недвижимости по объектам инженерной инфраструктуры, учитывались на момент проектирования.

Участок для размещения многоэтажной застройки в пределах красных линии застроен индивидуальными жилыми домами.

Район строительства относится ко IIВ климатическому подрайону II климатического района. Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) - минус 30оС.

Расчетное значение веса снегового покрова – 180 кг/ м2.

Нормативное значение ветрового давления – 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов - 1,5 м.

Площадка существующей застройки относится к зоне устойчивого увлажнения. Ветровой режим характеризуется преобладанием «Ю» и «ЮЗ» направлениями ветров в зимний период, «З» и «СЗ» - в летний  период. Скорость ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

Значительных перепадов высотных отметок местности не наблюдается. Падение уклона поверхности рельефа направлено на север, в сторону ул. Республиканская.

Сведения о правах: в настоящее время земельные участки, расположенные  на проектируемой территории, находятся в частной собственности владельцев жилых домов и принадлежат к категирии земель – земли населенных пунктов. Материалы по обоснованию проекта межевания территории представлены на Листе ПМ-2.

1.3 ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Проект межевания выполнен в соответствии и с учетом разработанного проекта планировки территории, ограниченной улицами Республиканская, Красноармейская, А.Невского, Кирова:

а) «Внесение изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Московская, А.Невского, Старопосадская и правым берегом реки Саранка в Ленинском районе г. Саранска в части изменения проекта планировки и выполнения проекта межевания территории, ограниченной улицами Республиканская, Красноармейская, А.Невского, Кирова г. Саранска»;

Проектом межевания определены площадь, наименование вида разрешенного использования и границы образуемых земельных участков.

Настоящим проектом межевания предусмотрено разделение проектируемой территории на отдельные участки под строительство многоэтажных жилых домов и административного здания.

Все проектные предложения по использованию территории представлены графической частью документации и изложены в соответствующих таблицах.

Основные технико-экономические показатели проекта межевания представлены на Листах ПМ-1 и ПМ-1а  графических материалов.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований и границы образуемых земельных участков, красные линии, линии отступа от красных линий. Каталог координат существующих земельных участков, преобразование которых предусмотрено данным проектом, представлен в Таблице 4 Приложения.

Площадь земельных участков, подлежащих корректировке – 0,8911 га. Характеристики формируемых земельных участков представлены в Таблице 3 Приложения. Все образуемые земельные участки подлежат процедуре постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с законодательством РФ. Каталог координат формируемых земельных участков представлен в Таблице 5 Приложения.

Проектом межевания предлагается корректировка видов разрешенного использования. Данные изменения отражены в Таблице 2 Приложения.

Перечень земельных участков, зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости, сформирован на основании сведений кадастрового плана территории в Таблице 1 Приложения.

Все образуемые земельные участки подлежат процедуре постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с законодательством РФ.

Сведения о существующих, вновь образуемых земельных участках отражены на чертежах межевания территории (Листы ПМ-1, ПМ-1а и ПМ-2).

Выполнение кадастровых работ с целью уточнения местоположения границ земельных участков, предусмотренных настоящим проектом межевания территории, осуществляется собственником объекта недвижимости в установленном действующим законодательством порядке.

Проект межевания территории выполнен в масштабе 1:500 и представлен на Листах ПМ-1 и ПМ-1а графических материалов.

1.4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | По проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории (всего) | га | 3,6926 |
| 2 | Территория подлежащая межеванию в том числе: - территория малоэтажной застройки - территория с неразграниченной собственностью | га кв. м. кв.м. | 0,8911 8016,88 894,42 |
| 3 | Территории, подлежащие межеванию | га | 2,8015 |