ООО «Мордоврегионпроект»

Заказчик:  МУ «Градостроительство»

Место строительства:  Северо-западная часть города Саранска.

7 микрорайон.

Проект планировки территории, ограниченной улицами

Воинова, Коваленко, проспектом 60 лет Октября и лесным

массивом г. Саранска, включая проект межевания.

# 48/2008-01

# Часть I.  Общая пояснительная записка

Директор                                                                              А. В. Зорькин

ООО «Мордоврегионпроект»

Главный инженер                                                                В. Г. Недайборщ

Главный архитектор проекта                                             Н. И. Безбородов

2009г.

# ___________________________________________________________________

Проектная документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами.

Главный архитектор  проекта                                   Н.И.Безбородов

Лицензия Д 967180 регистрационный номер от 18 декабря 2007г.                                                                ГС-4-13-02-26-0-1326134354-001479-2

(Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству)

1 Общая часть

  - Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта

1.2 Состав  проекта

2 Содержание

Пояснительная записка

2.1    Основание для разработки проекта

2.2    Перечень исходных данных для проектирования

2.3    Характеристика участка строительства

2.4    Градостроительные и природные условия

2.5    Генеральный план

2.5.1  Композиционно-планировочные решения

2.5.2  Объекты инфраструктуры

2.5.3  Транспортная схема

2.5.4  Организация рельефа и красные линии

2.5.5  Благоустройство и озеленение территории

2.5.6  Основные технико-экономические показатели проекта планировки

2.6     Сети и инженерное оборудование

2.7     Межевание территории

2.7.1   Основные технико-экономические показатели проекта межевания

2.8     Охрана окружающей среды

2.8.1  Природоохранные мероприятия

2.8.2  Санитарная очистка территории

2.9     Инженерно-технические мероприятия по ГО и обеспечению                                                                                                                                                                                                                                                                                                 пожарной безопасности.

3.1     Обоснование проекта планировки территории.

3.2     Расчет плотности населения.

3.3     Расчет свободной территории.

3.4     Расчет перспективной застройки.

3.5     Выводы.

3.6     Сводная ведомость использования земельных участков планируемой

территории.

Приложения:

1. Приложение 1. Данные о существующей жилой и нежилой  застройке

7-ого микрорайона г. Саранска, предоставленные

Саранским отделением филиала «Ростехинвентариза-

ция Федеральное- БТИ» по РМ – 1 лист.

2. Приложение 2. Расчет размера земельных участков

в кондоминиумах – 3 листа.

3. Приложение А. Исходные данные:

а) Копия лицензии ГС-4-13-02-26-0-1326134354-001479-2

от 18 декабря 2007г.

б) Муниципальный контракт № 48 от 11 августа 2008г.

в) Постановление Главы Администрации городского

округа Саранск от 9 июня 2008г. № 858

г) Задание на разработку градостроительной

документации.

д) Письмо МУ «Градостроительство» со схемами

размещения проектируемых и существующих

объектов на территории 7-го микрорайона.

е) Выписки из государственного кадастра недвижимости

по объектам на проектируемой территории

1.  Общая часть

1.1 Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта

| Главный архитектор проекта | Н. И. Безбородов |
| --- | --- |
| Ведущий архитектор | Н. Н. Смольянова |
| Архитектор | М.А. Балаева |

1.2 Состав  проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 48/2008-01- ОПЗ | Часть 1 Общая пояснительная записка |  |
| 48/2008-02-ГП | Часть 2 Графическая часть (без схем инженерных сетей) |  |

Главный архитектор проекта                                        Н. И. Безбородов

2. Пояснительная записка

2.1 Основание для разработки проекта

Проект планировки территории, ограниченной улицами Воинова, Коваленко,  проспектом 60 лет Октября и лесным массивом г. Саранска, включая проект межевания, разработан на основании Муниципального контракта № 48 от 11 августа 2008г. и в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации, утвержденным Главой Администрации городского округа Саранск.

2.2 Перечень   исходных данных для проектирования

1) Постановление Главы Администрации городского округа Саранск от     9 июня  2008г. №  868

2 Отчет по инженерной топогеодезической съемке участка строительства, выполненный ООО «Мордовский региональный проектный институт « Мордоврегионпроект» в 2008г.

3) Схемы размещения проектируемых объектов на территории микрорайона.

2.3 Характеристика участка строительства

Участок расположен в северо-западной части города Саранска.

Границами участка служат: с запада – ул. Коваленко, с севера –пр.60 лет Октября, с востока - ул. Металлургов и лесным массивом, с юга – ул. Воинова. Территория микрорайона застроена 5-ти, 9-ти и 10-ти этажными жилыми домами. Объекты соцкультбыта в основном располагаются  в 1-ых  этажах многоэтажной застройки по периметру микрорайона. На территории располагаются два дошкольных учреждения и школа №31.

2.4 Градостроительные и природные условия

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 174,0 до 194,0 м.

Рельеф площадки  умеренно - спокойный с уклоном на восток.

Район строительства относится ко  II В климатическому подрайону  II климатического района.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Площадка существующей застройки относится к сухой зоне по влажности.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и св - в летний период. Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

2.5 Генеральный план

Проект планировки территории разработан в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации на инженерно-топографическом плане, выполненном топогруппой ООО «Мордоврегионпроект» в 2008г.

Проектируемый участок, согласно перспективного развития генерального плана,  логически завершает формирование существующей застройки, ограниченной лесным массивом в восточной части г. Саранска.

Численность населения данного микрорайона составляет около 8 754 чел.. Существующее население включено в общий показатель численности для определения мощностей учреждений обслуживания данной территории.

2.5.1 Композиционно – планировочные решения

Данный микрорайон в плане близок по форме к параллелограмму, около 580 м длиной и 450 м шириной. Его существующая многоэтажная застройка имеет замкнутую кольцевую планировочную структуру, с четко выраженным дворовым пространством. Площадь микрорайона в красных линиях – 23.34 га.

На территории микрорайона, в зоне многоэтажной застройки, в настоящее время возможно строительство 6-ти 10-ти этажных жилых домов, общей жилой площадью 25660 м2), а так же музыкальной школы  (см. обоснование выбора площадки по плотности жилого фонда и расчет размера земельных участков в кондоминиумах).

Проектом предлагается разместить две подземные автостоянки с восточной стороны микрорайона и несколько открытых автостоянок в зоне существующей застройки.

Пешеходные улицы озеленяются деревьями ценных пород, декоративным кустарником, пешеходные дорожки, площадки для отдыха с брусчатым покрытием.

2.5.2 Объекты инфраструктуры

В существующем микрорайоне находятся: здание АТС (ул. Коваленко, 16); магазин «Книги» (ул. Коваленко, 16а); строящейся магазин (ул. Коваленко); магазин «Эльдорадо» (ул. Коваленко,8а); а так же продовольственные и промтоварные магазины по ул. Воинова.

В соответствии с нормами в перечень учреждений повседневного обслуживания включаются дошкольные и школьные учреждения. Наличие существующих детских садов и школы № 31 соответствуют нормативным требованиям по обеспечению данного микрорайона необходимым количеством мест для детей дошкольного и школьного возраста.

2.5.3 Транспортная схема

Микрорайон находится в планировочной структуре северо-западного жилого района г. Саранска со сложившимися транспортно-пешеходными связями.

Все улицы по периметру микрорайона ( ул. Воинова, Ул. Коваленко, пр. 60 лет Октября и  ул. Металлургов ) – транспортно-пешеходные, имеют тротуары.

Ширина проезжей части улиц, окружающих микрорайон составляет:

- ул. Воинова – 7,0 м.

- пр. 60 лет Октября – 18,0 м.

- ул. Коваленко– 21.0 м.

- ул. Металлургов – 7.0 м  (проектируемая – 7.0 м).

Внутриквартальные проезды, пешеходные зоны и зоны коммуникаций (включая места хранения транспорта) корректируются согласно проектному предложению.

2.5.4 Организация рельефа и красные линии

Существующая организация рельефа находится в увязке с отметками прилегающих территорий, проектируемой площадки и обеспечивает отвод поверхностных вод  с ее территории (включая систему наружных водостоков) по лоткам проездов, в том числе в ливневую канализацию.

Красные линии микрорайона выполнены по материалам МУ «Градостроительство» и привязаны к сеткам координат.

X                      Y

1.      10950                 4950

2.      10750                 4850

3.      10450                 4700

4.      10400                 5000

5.      10450                 5000

6.      10500                 5100

7.      10450                 5200

8.      10650                 5250

9.      10700                 5250

10.     10700                 5300

11.     10800                 5300

12.      10950                5300

13.      10950                5200

14.      10950                5200

ВЕДОМОСТЬ РАСЧЕТА КООРДИНАТ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ

| № точки | Координата X | Координата Y | Радиус, R | Угол, α | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10961,40 | 4929,90 | - | 114о |  |
| 2. | 10770,20 | 4841,50 | - | 180о |  |
| 3. | 10434,80 | 4687,60 | - | 69о |  |
| 4. | 10421,40 | 4979,60 | - | 156о |  |
| 5. | 10432,10 | 5006,90 | - | 170о |  |
| 6. | 10475,70 | 5079,80 | - | 148о |  |
| 7. | 10472,90 | 5189,60 | - | 104о |  |
| 8. | 10666,30 | 5242,60 | - | 199о |  |
| 9. | 10701,30 | 5266,10 | - | 155о |  |
| 10. | 10718,20 | 5294,20 | - | 139о |  |
| 11. | 10797,90 | 5319,90 | - | 164о |  |
| 12. | 10974,40 | 5326,40 | - | 87о |  |
| 13. | 10974,10 | 5217,50 | - | 91о |  |
| 14. | 10954,60 | 5217,00 | - | 91о |  |

2.5.5 Благоустройство и озеленение территории

Покрытие проездов асфальтовое. Тротуары и площадки – брусчатка, бетонная плитка.

Существующее и проектируемое озеленение микрорайона – газоны, рядовая посадка деревьев (липа, береза).

2.5.6 Основные  технико-экономические показатели проекта  планировки

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2007 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории: | га | 23.34 | 23.34 |
|  | - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие), из них: | га | 9.99 | 11.44 |
|  | 9-10 этажная застройка | га | 5.15 | 6.6 |
|  | 5 этажная застройка | га | 4.84 | 4.84 |
|  | - объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (кроме микрорайонного значения) | га | 5.93 | 6.10 |
|  | - иных зон | га | 7.42 | 5.80 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них: | га | 7.42 | 5.80 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 0.08 | 0.10 |
|  | - прочие территории общего пользования | га | 7.34 | 5.70 |
| 1.3 | Коэффициент застройки | % | 42.8 | 49.0 |
| 1.4 | Из общей территории: |  |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | га | _ | _ |
|  | - земли субъектов Российской Федерации | га | _ |  |
|  | - земли муниципальной собственности | га | 6.041 | 7.491 |
|  | - земли в постоянном бессрочном пользовании | га | 4.61 | 4.61 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 7 383 | 8 153 |
| 2.2 | Плотность населения | чел/га | 317 | 355 |
| 3. | Жилищный фонд | м2 | 132 889 | 146 749 |
| 3.1 | Средняя этажность застройки | этаж | 7.33 | 7.78 |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв. м общей площади квартир | 132 889 | 132 889 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство- всего | тыс.кв. м общей площади | _ | 13 860 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Общеобразовательные школы всего/1000 чел. | мест | 900 | 900 |
| 4.2 | Детские дошкольные учреждения всего/1000 чел. | мест | 480 | 480 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 2.91 | 3.66 |

2.6 Сети и инженерное оборудование

Все здания и жилые дома микрорайона оборудованы центральным отоплением, холодным водоснабжением, канализацией, газоснабжением, электроснабжением, телефоном, радиовещанием, телевидением. Все сети инженерных коммуникаций существующие.

Для проектируемых жилых домов предусмотрены подводящие инженерные сети по техническим условиям от эксплуатирующих организаций по техническим коридорам, по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства.

2.7 Межевание территории

Проект межевания территории разработан в составе проекта планировки рассматриваемой территории и содержит в своём составе текстовой и графические материалы. Графические материалы включают в себя план фактического использования территории и план межевания территории в масштабе 1:1000.

Межевание территории микрорайона выполнено с учетом материалов МУ «Градостроительство» и территориального (межрайонного) отдела №1

Управления Роснедвижимости по Республике Мордовия. Границы существующих землепользований, зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости, при разработке плана межевания оставлены без изменения. К данным землепользованиям относятся:

- межевание остальных придомовых территорий микрорайона выполнено с учетом обеспечения нормативной площади и создания технических коридоров для возможной прокладки инженерных коммуникаций на перспективу.

-баланс территории микрорайона необходимо произвести после утверждения форм собственности проектируемой территории.

Межевание территории застройки 6-ти жилых домов примыкающих к участку 13 гор. больницы, выполнено по отдельному проекту межевания территории, ограниченной пр. 60 лет Октября, территорией больницы №13, лесным массивом, ул. Металлургов ООО «Кадастровый центр».

2.7.1  Основные технико-экономические показатели проекта межевания

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Площадь проектируемой территории – всего Территории, подлежащие межеванию (в красных линиях), в том числе: - территории жилой застройки, из них: 9-10 этажная застройка 5 – этажная застройка - территории объектов социального и культурно- бытового обслуживания микрорайонного значения - территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания внемикрорайонного значения Территории, не подлежащие межеванию в том числе: - зеленые насаждения общего пользования - прочие территории общего пользования Транспортная инфраструктура - улицы, дороги, проезды, площади | га га га га га га га га га га га | 23.34 18,41 11.44 6.6 4.84 5.61 0.49 5.80 0.10 2.04 3.66 | 23.34 18,41 |
|  |  |  |  | 11.44 6.6 4.84 5.61 0.49 5.80 0.10 2.04 3.66 |

2.8 Охрана окружающей среды

2.8.1 Природоохранные мероприятия

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Проектные решения обеспечивают защиту в части:

- проведения мероприятий снижающих выброс вредных веществ в атмосферу автотранспортом;

- обеспечения планировочными средствами защиты территории жилой застройки, соседством озелененных массивов (бульвары, скверы), а также аэрацией внутридомовых пространств;

- запрещения сброса неочищенных сточных и дренажных вод в водные объекты;

- формирование общемикрорайонной системы зеленых насаждений.

2.8.2 Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на территории микрорайона являются участки домовладений, микрорайонные проезды, скверы общественного пользования и отдыха, территории учреждений, места уличной торговли.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайона включает:

- сбор и удаление ТБО;

- уборка территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирования на снеговой свалке, борьба с гололёдом, предотвращения снежно-ледяных образований.

2.9  Инженерно-технические мероприятия по ГО и обеспечению пожарной безопасности.

2.9.1.    Застройка микрорайона выполнена 5 - 10 эт. панельными  и кирпичными домами. Планировочная структура данной застройки позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на территории микрорайона;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

- свободный выход населения из разрушенных частей жилой застройки (расчленения микрорайона территориями д/садов и школы);

- возможность устройства защитных сооружений в существующих зданиях д/садов и школы.

2.9.2.  Инженерно-геологические условия района допускают строительство любых видов, при условии предварительного проведения инженерно-геологических изысканий с целью определения естественного состояния глинистых грунтов, глубины залегания грунтовых вод и их агрессивность.

2.9.3.  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.09.1988г. №116-ФЗ «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» застройка планируемой территории не подлежит категорированию по ГО и не относится к категорированным по гражданской обороне объектам.

2.9.4  В особый период функционирования объекта не прекращается.  При необходимости эвакуации жильцов и их семей, персонала офисов  проводится в соответствии с планом эвакуации Главного Управления Министерства РФ по делам ГО и ЧС  и планом эвакуации Главы администрации г.о.Саранск

2.9.5.  Исходя из назначения предполагаемых строительства и требований ГУМ  РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.

2.9.6.  Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера могут являться:

- Пожары и аварии на объектах и сетях газо- энерго- тепло- и водоснабжения

-Автодороги по ул. Коваленко, пр. 60 лет Октября, по которым перевозятся пожароопасные вещества, в т.ч. ГСМ, при розливе которых возможно образование зон пожаров и разрушений.

- Отклонение климатических условий от ординарных.

2.9.7. Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях, меры предосторожности для людей, меры первой медицинской помощи пострадавшим, оценка степени разрушений и количество пострадавшего населения и персонала от воздушной ударной волны, возможные причины аварии и т.п. будут определяться при дальнейшем рабочем проектировании.

2.9.8. Пожарная безопасность обеспечивается выполнением объемно-планировочных и конструктивных решений, применением электрооборудования соответствующего классу зон по ПУЭ, оборудование помещений системами автоматической пожарной сигнализации, выполненных в соответствии с требованиями НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

2.9.9. Помещения квартир оборудуются автономными оптико-электронными дымовыми извещателями типа ИП 212-43 м.

2.9.10.  Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов.

2.9.11. В соответствии с картой районирования по смерчеопасности Мордовия находится в зоне, для которой интенсивность смерча по классификации Фуджита принята     3,58. Непосредственной угрозы для объектов строительства данное стихийное явление природы не представляет.

2.9.12. Для района расположения г.Саранска в соответствии с РД 34.21.122-87 удельная плотность ударов молнии в землю составляет более 5.1 ударов на 1 км2 в год, поэтому ожидаемое количество ударов молнии на планируемую поверхность – 3.7 раз/год, количество заноса высокого потенциала на территорию до 2.8 раз/год.

Для защиты устройств связи от атмосферных перенапряжений при рабочем проектировании будет предусмотрено заземление оборудования и стоек радио и телевидения.  Устройство молниезащиты зданий и сооружений должны быть приняты  и введены в эксплуатацию до начала комплексного опробования технологического оборудования.

3.1. Обоснование проекта планировки территории.

Общая площадь планируемой территории в красных линиях составляет,

Sор=233 401 м2=23.34 га

Из общей площади исключаем площади, занимаемые существующими нежилыми зданиями.

Тогда расчетная площадь планируемой территории составит:

SP = SОР – SН = 233 401 – 3 205 = 230 196 м2 = 23.02 га

3.2 Расчет плотности населения (основной вариант).

Расчетная площадь территории рассматриваемого района, ограниченного ул.ул. Воинова, Коваленко, пр. 60 лет Октября и лесным массивом составляет 23.02 га.

На данной территории в настоящее время имеется существующая жилая застройка с общей площадью 132 889.21 м2  . На данной территории проживают

примерно 7 383 человека.

Рассматриваемый жилой район находится в северозападной части г. Саранска и относится к зоне средней градостроительной ценности.

В качестве расчетной жилищной обеспеченности принимаем 18 м /чел. Плотность населения на рассматриваемой городской территории равна:

Рсущ = 7 383 : 23.02 = 321 чел/га , т.е. 92 % от нормативной.

Тогда максимальное расчетное количество жителей, которые могут проживать в рассматриваемом жилом районе в многоэтажной застройке будет равно:

NP = Рн ср • SP = 350 • 23.02= 8 057 чел.,

тогда:                   Sо ж расч. = 8 057 • 18 = 145 026 м2

Общая жилая    площадь существующих домов – 132 889.21 м2,

Общая жилая    площадь проектируемых домов равна:

Sо ж пр = (145 026 – 132 889) = 12 137 (м2)

Nсущ = 7 383 чел.

Nпр = 12 137 :18 = 675 чел.

Всего:

NP ==7 383 + 675 = 8 058 чел.,

Рр = 8 058 : 23.02 = 350 чел/га

Рр = 350 чел/га, что соответствует нормативной.

3.2.1  Дополнительный вариант расчета плотности населения с  учетом показателей «Местных нормативов градостроительного проектирования  городского округа Саранск»:

Согласно табл. 7, п 2.2.26 («Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск») нормативный показатель плотности равен:

на 2007 г.-

РР = 293 чел/га, жилищная обеспеченность 20.3 м2/чел

на 2015 г.-

Рр =  239 чел/га, жилищная обеспеченность 24.9 м2/чел

Sо = 23.02 га,

Рн ср= 293 чел/га,

NP = Рн ср • SP = 293 • 23.02 = 6 745 чел

Расч. жил . обеспеченность 20.3 м2/чел потребуется:

Sо ж расч. = 6 745 • 20.3 = 136 924 м2  жилья,

Общая жилая    площадь существующих домов – 132 889 м2,

Общая жилая    площадь проектируемых домов равна:

Sо ж пр = (136 924 – 132 889) = 4 035 (м2)

Nсущ = 7 383 чел.

Nпр = 4 035 : 24.9 = 163 чел.

Всего:

NP ==7 383 + 163 = 7 546 чел.,

Рр = 7 546 : 23 02 = 328 чел/га

Рр = 328 чел/га, что на 37 %  больше  нормативной.

3.3 Расчет свободной территории

3.3.1 Определение расчетной свободной территории и числа жителей по участкам, после сноса малоэтажной, ветхой застройки.

Примечание: В рамках проекта планировки территории, в целях более рационального использования городской территории, предлагается разбить данную территорию на участки № № 1, 2

3.3.2 Площадь территории, свободной от застройки (свободной территории):

Участок № 1

Свободная территория – S1 р = 22 009 м2 = 2.2 га,

Численность населения – N1 р= 350 • 2.2 = 770 чел.

3.3.3  Участок № 2

0бщая площадь участка – S2 = 211 392 м2= 21.14 га

Территория, занятая существующей жилой застройкой  -  17.41-2.2=15.21 м2

На участке проживают примерно N2 сущ = 132 889:18= 7 838 жителей,

Свободная территория – S2 р = 21.14 – 15.21 = 5.93 га,

Исключив площадь территории общего пользования (проезды,

тротуары, озеленение и т.д.),    -  S2 р = 5.93- 5.76 = 0.17 га,

Проектом предлагается разместить на данном свободном участке

музыкальную школу.

Плотность населения на расчетной территории:

Рр = Nр : Sр = 770 : 2.2 = 350чел/га

Всего под жилой застройкой будет использовано:

SО  = 23.02 га

Всего будет проживать на планируемой территории:

NО = Nр + Nсущ = 770 + 7 383 = 8 153 чел.

Средняя плотность на рассматриваемой территории будет равна:

Рср = NО : SО = 8 153 : 23.02 = 355 чел/га

3.4 Расчет перспективной застройки.

3.4.1  Участок № 1

Сверхнормативная (свободная) площадь участка № 1- S1 p = 2.2 га.

При плотности Рр = 350 чел/га, на данном участке могут проживать

N1 p = Рр • S1 р = 350 • 2.2 = 770 чел.

Тогда общая площадь жилых помещений в проектируемых домах не должна превышать S1 ж:

S1 ж = N1 p • Н = 770 • 18 = 13 860 м2

F1 = S1 ж • УЗ.Д. = 13 860 • 0.92 = 12 751 м2

При норме расчетной жилищной обеспеченности Н = 18 м2/чел. и строительства на этой территории 10-ти эт. жилых домов удельная земляная доля согласно приложения А Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков Узд в кондоминиумах СПЗО-101-98 равна: УЗ.Д. = 0,92

На свободной территории возможно строительство многоэтажных жилых домов с общей жилой площадью 13 860 м2, в которых будут проживать 770 человек. Общая  площадь  земельных  участков  перспективной жилой    застройки     составляет  22 009 м2

3.5 Выводы

3.5.1 Общая площадь жилых домов и численность жителей

Проектом планировки территории, ограниченной улицами ул.ул. Воинова, Коваленко и пр. 60 лет Октября предполагается территориальное развитие на расчетный срок.

Селитебная территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий, коммунальных предприятий (не требующих санитарно-защитных зон), устройства внутримикрорайонного сообщения, улиц и

мест общего пользования составляет 23.02 га, в т.ч. общая площадь территории под жилую застройку –  17.41 га.

На общей свободной территории возможно строительство  10 - этажных жилых домов общей жилой площадью:

Sжр = 13 860 м2

в которых будут проживать:

Nр = = 770 чел.

В существующих многоэтажных домах имеется 132 889 м2 общей жилой площади, в  которых проживают 7 383 чел.

Общий средний показатель плотности на планируемой территории:

РО = (Nр + Nсущ) : Sро = (770 + 7 383) : 23.34 = 350 чел/га

3.5.2 Расчет потребности в дошкольных и школьных учреждениях.

На рассматриваемой территории в настоящее время проживают примерно    7 383 человек, общая жилая площадь застройки составляет около 132 889м2.

На свободной территории возможно строительство многоэтажных жилых домов с общей жилой площадью 13 860 м2, в которых будут проживать      770 человек.

Согласно местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск потребность в местах на 1000 жителей – 49 мест в д/садах и 95 школьных мест.

Дошкольные учреждения:

На расчетный период  потребность в дошкольных учреждениях –

Дс = No : 1000 • 49 = 8 153 : 1000 • 49 = 400 мест

Тогда для дошкольных учреждений потребуется земельный участок:

Fdc = Дс. доп • К1 = 400 • 35 = 14 000 м2 = 1.40 га.

Дополнительное строительство дошкольных учреждений не требуется.

Школы:

На расчетный  период  потребность в школах:

Дш = No : 1000 • 95 = 8 153 : 1000 • 95 = 775 уч. мест

Для школы на 775 уч. мест потребуется земельный участок площадью:

Fdш = Дш. доп. • К2 = 775 • 33 = 25 575 м2 = 2.56 га

K1 и К2 приняты согласно местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск (Приложение 8)

Дополнительное строительство школы не требуется.

3.5.3 Предприятия торговли

Магазины продовольственных товаров общей площадью Sпт согласно приложения 8, местных норм градостроительного проектирования городского округа Саранск :

Sпт = No : 1000 • К1 = 8 153 : 1000 • 100 = 815 м2

Земельный участок Fпт =815 : 100 • 0,03 га = 0.25 га

Магазины непродовольственных товаров общей площадью Sнт :

Sнт = No : 1000 • К2 = 8 153 : 1000 • 280 = 2 282,8 м2

Земельный участок Fнт = 2 282,8 : 100 • 0.03 га = 0.69 га

Дополнительное строительство предприятий торговли не требуется.

3.5.4 Прочие предприятия обслуживания населения.

Амбулаторные учреждения здравоохранения (поликлиника):

Учитывая, что фактическая обеспеченность - 26 посещений в смену на 1000 чел. (Приложение 8) местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск, на рассматриваемой территории:

Sнт = No : 1000 • К5 = 8 153 : 1000 • 26 = 212 посещений

Земельный участок Fпт =212 : 100 • 0.1 га = 0.21 га,

Аптеки:

Согласно местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск (Приложение 8):

Потребность - 1 аптека на 20 тыс. жителей, соответственно:

Т. к. No  = 8 153 чел., на данную территорию требуется 1 аптека.

Отделение связи:

Согласно местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск (Приложение 8):

Потребность - 1 отделение связи на 20 тыс. жителей, соответственно:

Т. к. No  = 8 153 чел., на данную территорию требуется 1 отделение связи.

Предприятия общественного питания:

Потребность – 8 мест на 1000 чел. (местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск (Приложение 8)):

Дп.о.п. = No : 1000 • К6 = 8 153 : 1000 • 8 = 65 мест

Земельный участок Fп.о.п. =65 • 10  м 2= 650 м2  = 0.065 га

Предприятия бытового обслуживания:

Потребность – 2 рабочих места на 1000 чел. (Приложение 8):

Дп.б.о.. = No : 1000 • К7 = 8 153 : 1000 • 2 = 16 раб. мест

Земельный участок Fп.б.о.. =20 : 10 • 0.03 га = 0.06 га

Жилищно- эксплуатационные службы:

Потребность - 1 единица на 20 тыс. жителей, соответственно:

Т. к. No  = 8 153 чел., на данную территорию требуется 1 предприятие.

Земельный участок Fж.-э..с  по заданию на проектирование.

Бани:

Потребность – 5 мест на 1000 чел. (Приложение 8):

Д.б... = No : 1000 • К10 = 8 153 : 1000 • 5 = 41 мест

Земельный участок F.б. – 0.2 га на 1 объект

Учреждения культуры:

8 153 : 1000 • 50= 408 м2

Земельный участок Fж.-э..с  по заданию на проектирование.

Закрытые спортивные сооружения:

8 153 : 1000 • 30= 245 м2

Земельный участок Fж.-э..с  по заданию на проектирование

Пункт охраны порядка:

(20 – 30) м2

Общественные туалеты:

13 приборов

Дополнительное строительство предприятий обслуживания населения не требуется.

3.5.5 Расчет потребности в парковочных местах легковых автомобилей:

На рассматриваемой территории в перспективе будут проживать                   8 153 человека. В настоящее время уровень автомобилизации в г. Саранске 160 машин/1000 чел.

На расчетный период до 2015г. Местными нормативами (п.3.5.7) предусматривается минимальный уровень автомобилизации  300 машин/1000 чел.

Согласно СНиП 2.07.01-89*, п.6.33 п.3.5.133 местных нормативов для парковочных мест автотранспорта (временное хранение) – 10%,

для постоянного хранения обеспеченность – 90%,

в том числе в подземных гаражах 25 маш./мест на 1000 жителей.

Для временных парковок потребуется:

n = 8 153 : 1000 • 300 • 0.1 = 245 маш./мес,

площадь земельных участков составит:   s = 245 • 25 = 6 125 м2 = 0. 61 га,

Для постоянного хранения:

N = 8 153 : 1000 • 300 • 0.9 = 2 201 маш./мес,

в том числе:

- в подземных и многоуровневых стоянках

Nn = 8 153 : 1000 • 200 = 1 630 маш./мес,

площадь земельных участков = 1 630 • 12 = 19 560 м2 = 1.96 га,

- наземных стоянок :

Nн = 2 201 -  1 630 = 571 маш./мес,

площадь земельных участков = 571 • 25 = 14 275 м2 = 1. 43 га.

Для этих целей будут использоваться площадки при жилых домах, а так же многоуровневые подземные стоянки.

3.6 Сводная ведомость использования земельных участков планируемой территории:

1. Земельные участки кондоминиумов существующих

жилых домов –                                                                                     = 9.99га

2. Земельные участки перспективной жилой застройки–                   = 1.45 га

3. Земельные участки существующих нежилых зданий–                   = 1.35 га

4. Земельный участок существующей школы –                                   = 2.57 га

5. Земельный участок 2–х новых детских садов –                               = 2.01 га

6. Земельный участок проектируемой музыкальной школы –           = 0.17 га

7 Земельный участок парковок а/транспорта

постоянного хранения -              = 1.43 га.

8. Земельный участок парковок а/транспорта

временного хранения  -              = 0.61 га

9. Тротуары, дворовые проезды  -                                                        = 3.66 га

10 Зеленые насаждения общего пользования -                                    = 0.10 га.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого                                                                                            23.34 га

Составила                                                                                   Н. Смольянова