Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-081-14122009

Заказчик: АО ТФ «Ватт»

Место строительства: г. Саранск

Внесение изменений

в документацию по Межеванию территории

второго микрорайона объекта «Комплексная

застройка многоэтажными жилыми домами на участке между

ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе

р. Тавла) г. Саранска», в части изменения межевания земельного участка с кадастровым номером 13:23:1109211:34l, для размещения объекта

коммунального обслуживания «Электрическая сеть

(1 этап) – ТП-855 (РП-25)»

Шифр: 340/17/23/17-ПП

Саранск 2018

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-081-14122009

Заказчик: АО ТФ «Ватт»

Место строительства: г. Саранск

Внесение изменений

в документацию по Межеванию территории

второго микрорайона объекта «Комплексная

застройка многоэтажными жилыми домами на участке между

ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе

р. Тавла) г. Саранска», в части изменения межевания земельного участка с кадастровым номером 13:23:1109211:341, для размещения объекта

коммунального обслуживания «Электрическая сеть

(1 этап) – ТП-855 (РП-25)»

Шифр: 340/17/23/17-ПП

| Директор |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Саранск 2018

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий

| Руководитель проекта |  | Ю.А. Ланкина |
| --- | --- | --- |

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-081-14122009

Оглавление

| Проект межевания территории |  |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | 6 |
| 1.1. Общие сведения | 6 |
| 1.2. Анализ существующего положения | 7 |
| 1.3. Проектное предложение по образованию земельных участков на проектируемой территории | 7 |
| 1.4. Технико-экономические показатели проекта межевания территории | 9 |
| Приложение 1. Характеристика земельных участков зарегистрированных в ЕГРН |  |
| Приложение 2. Координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков |  |

Общая часть

Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Руководитель проекта | Ю.А. Ланкина |
| --- | --- |
| Инженер | М.А. Асташов |

Состав документации по планировке территории

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Схема расположения элемента планировочной структуры в составе ранее разработанной документации по планировке территории | ПМ- 1 | 1: 4000 |
| 2. | Чертеж межевания территории | ПМ- 2 | 1:1000 |

РАЗДЕЛ 2. Материалы по обоснованию проекта межевания  территории

1. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства. Чертёж границ зон с особыми условиями использования территории | ПМ- 3 | 1:1000 |

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта межевания территории не разрабатывались следующие чертежи:

- чертеж границ зон действия публичных сервитутов;

- чертеж границ особо охраняемых природных территорий;

- чертеж границ территорий объектов культурного наследия.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Основная часть

проекта межевания территории

1.1. Общие сведения

Внесение изменений в ранее разработанную документацию по планировке территории выполнено на основании п.21 ст.45 ГрК РФ в части изменения проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 13:23:1109211:341, расположенного во втором микрорайоне комплексной застройки многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла)             г. Саранска на основании договора подряда с АО ТФ «Ватт».

Проект межевания выполнен в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков с указанием установленных ограничений и обременении использования участков, в том числе установления зон действия публичных сервитутов, иных обременении, установления условий неделимости земельного участка.

Внесение изменений в проект межевания территории разработано согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Генерального плана городского округа Саранск, утвержденного решением Совета депутатов г.о.Саранск от 23.04.2014 г. № 333;

- Местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008.

- Правил землепользования и застройки г.о. Саранск (утв. Решением Совета депутатов г.о. Саранск № 516 от 06.05.2016г.).

4.2. Анализ существующего положения

Проектируемая территория расположена в центральной части                             г. Саранск, в Октябрьском районе, в квартале ограниченном с севера –                                   проспектом Российской Армии, с востока – ул. Севастопольская, с запада –                      гостинично-жилым комплексом «Тавла», с юга – ул. Кочкуровская. Основной подъезд к проектируемой территории  предусмотрен с  ул. Севастопольская.

Территория межевания расположена на территории кадастрового квартала: 13:23:1109211. В границы, рассматриваемые проектом планировки, входит территория в пределах земельного участка с кадастровым номером 13:23:1109211:341. Площадь территории в границах проекта межевания составляет 0,007 га.

В границы разработки проекта межевания попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертежах проекта межевания территории, в приложении 1 и  выписках из ЕГРН.

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, а также объекты культурного наследия - памятники истории и культуры. Проектом планировки на данной территории в качестве зон с особыми условиями использования определены охранные зоны инженерных коммуникаций.

4.3. Проектное предложение по образованию земельных участков на проектируемой территории

Внесение изменений в ранее разработанную документацию по планировке территории в части изменения проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 13:23:1109211:341, выполнено в виде отдельного документа, в связи с необходимостью формирования самостоятельного земельного участка для размещения объекта коммунального обслуживания трансформаторной подстанции – ТП-855.

Проектом межевания на проектируемой территории определено местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков, установлена их площадь, а также определен вид их разрешенного использования. Образование проектных границ земельных участков производится в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленных в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии с Правилами землепользования и застройки г.о. Саранск для территориальной зоны Ж1, в границах которой расположена проектируемая территория.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, определены площади и границы образуемых земельных участков для  размещения объекта коммунального обслуживания. В проекте межевания выявлены обременения в границах ранее сформированных и зарегистрированных земельных участков, а также в границах образуемых земельных участков. Общие данные по земельным участкам, в границах территории межевания отображены в составе графических материалов на чертеже проекта межевания территории. На проектируемой территории не выделены зоны действия публичных сервитутов.

Формирование проектных границ образуемых земельных участков  № 1, № 2, производится путем раздела земельного участка с кадастровым номером 13:23:1109211:341. Перечень и сведения о площади образуемых на проектируемой территории земельных участков, в том числе земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования, а также возможные способы их образования приведены в таблице 1. Все образуемые земельные участки подлежат процедуре постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с законодательством РФ. Сведения о существующих, вновь образуемых земельных участках и частях земельных участков отражены на чертеже межевания территории.

Таблица 1. - Характеристики образуемых  земельных участков

| Условный номер земельного участка по проекту межевания территории | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Площадь земельного участка, кв.м. | Возможный способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 148 | Образование при разделе |
| 2 | Общее пользование территории | 510 | Образование при разделе |

4.4. Технико-экономические показатели проекта межевания территории

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2018 г | Состояние на расчетный срок 2025 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 0,0658 | 0,0658 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию в том числе: | га | 0,0658 | - |
|  | - территория земельных участков для размещения объектов коммунального обслуживания | га | 0,0148 | - |
| 3 | Территории, которые после межевания будут относиться к территориям общего пользования | га | 0,0510 | - |

Приложение 1.

Характеристика земельных участков зарегистрированных в ЕГРН

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Вид права | Правообладатель | Местоположение (адрес) участка | Площадь исходного участка, м2 | Категория земель | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:23:1109211:341 | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | Республика Мордовия, городской округ Саранск, город Саранск, улица Кочкуровская, земельный участок 7А | 658 +/- 9 | Земли населённых пунктов | Коммунальное обслуживание (ТП-855 (РП-25) |

Приложение 2.

Координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков

| Номер земельного участка | Номер поворотной точки границы земельного участка | Координаты поворотных точек |
| --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 391291.64 | 1293485.69 |
|  | 3 | 391296.76 | 1293478.55 |
|  | 4 | 391283.07 | 1293468.73 |
|  | 1 | 391277.95 | 1293475.87 |
| 2 | 7 | 391294.28 | 1293495.28 |
|  | 6 | 391307.14 | 1293477.52 |
|  | 1 | 391277.95 | 1293475.87 |
|  | 2 | 391291.64 | 1293485.69 |
|  | 3 | 391296.76 | 1293478.55 |
|  | 4 | 391283.07 | 1293468.73 |
|  | 1 | 391277.95 | 1293475.87 |
|  | 6 | 391307.14 | 1293477.52 |
|  | 5 | 391282.88 | 1293459.92 |
|  | 8 | 391270.00 | 1293477.70 |