ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЛИНИЯ ЗЕМЛИ»

| 430003, Мордовия Республика г. Саранск, ул. Рабочая, д. 183 тел. +7 909 327-52-81 e-mail: liniazemli@yandex.ru | ИНН 1326206351 / КПП 132601001 р/с 40702810800450000159 в АККСБ "КС БАНК" (ПАО) г. Саранск | к/с 30101810500000000749, БИК 048952749, ОКПО 86211226, ОГРН 1081326002009 |
| --- | --- | --- |

Экз.

Проект межевания земельного участка,

расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Степная, д. 4

Директор                                                               И.А. Ромашова

Саранск, 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная база и исходные данные для разработки проекта межевания территории | 3 |
| 2 | Характеристика территории разработки проекта | 7 |
| 3 | Проектное предложение по использованию территории | 10 |
| 4 | Технико-экономические показатели проекта межевания территории | 13 |
| 5 | Каталог координат характерных точек границ образуемого земельного участка | 14 |
|  | Графическая часть |  |
| 1 | Схема расположения элементов планировочной структуры |  |
| 2 | Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства. Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории |  |
| 3 | Чертеж межевания территории |  |
|  | Приложение |  |
| 1 | Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости |  |

1. Нормативная база и исходные данные для разработки проекта межевания территории

Документация по проекту межевания земельного участка, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Степная, д. 4, разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Линия земли» в соответствии с заданием на подготовку документации.

Проект межевания территории выполнен в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельного участка под многоквартирным жилым домом, состоящим из двух квартир, и прилегающей к нему территорией.

Многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством: крышу, ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий и иные ограждающие несущие конструкции). Так что формально жилой дом 1992 года постройки по адресу:  г. Саранск, ул. Степная, д. 4, является многоквартирным.

В качестве исходных данных для выполнения проекта межевания использовались следующие сведения и материалы:

- Документация по планировке территории, ограниченной улицами Циолковского, Сахалинская, Желябова, Серафимовича и рекой Тавла г. Саранска, утвержденная Постановлением Администрации городского округа Саранск от 30 мая 2016 г. № 1815;

2) сведения Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости (земельных участках), расположенных в границах разработки проекта межевания территории, и кадастровый план территории кадастрового квартала 13:23:1102208, полученные в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия и с помощью Федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (Приложение к проекту межевания территории);

3) координаты красных линий, разработанные в составе проекта планировки территории и установленные по внутриквартальным проездам с отступом для обеспечения коридора для прокладки инженерных коммуникаций на перспективу;

4) иная документация, необходимая для разработки проекта межевания территории.

Исходной планово-картографической основой для разработки проекта межевания явились материалы топографической съемки, выполненные специалистами Общества с ограниченной ответственностью «Линия земли» в масштабе 1:500.

Работы по разработке проекта межевания территории выполнены в соответствии с требованиями следующих законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г.       № 136-ФЗ;

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.      № 188-ФЗ;

4. Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ;

5. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

6. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

7. Свод правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»;

8. Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Саранск от 28 октября 2008 г. № 193 (с изменениями);

9. Генеральный план городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Саранск от 23 апреля 2014 г.                 № 333;

10. Правила землепользования и застройки городского округа Саранск, утвержденные Решением Совета городского округа Саранск от 06 мая              2016 г. № 516 (с изменениями от 26 июня 2017 г.).

Одним из основных нормативно-правовых документов для принятия решений по составлению проекта межевания территории являются Правила землепользования и застройки, принятые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Подготовка проекта межевания осуществлена применительно к застроенной территории, расположенной в границах элементов планировочной структуры. Размеры земельного участка в границах застроенной территории устанавливаются с учетом фактического землепользования, а также с учетом предельных размеров земельного участка в соответствии с действующим законодательством.

Проект межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.  Графические материалы включают в себя схему расположения элементов планировочной структуры в масштабе 1:5000, чертеж границ существующих земельных участков, местоположения существующих объектов капитального строительства, границ зон с особыми условиями использования территории в масштабе 1:1500, чертеж межевания территории в масштабе 1:500. На чертеже межевания территории отображены: границы образуемых земельных участков, границы существующих в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков; красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости в пределах границ проектируемого земельного участка публичные сервитуты не установлены. Границы зон действия публичных сервитутов проектом межевания территории не предусмотрены.

В пределах границ проектируемого земельного участка особо охраняемые природные территории, а также объекты культурного наследия – памятники истории и культуры, включенные в единый государственный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. В соответствии с этим границы территорий объектов культурного наследия на чертеже межевания территории не отображены. Границы территорий объектов культурного наследия в проекте не разрабатываются.

На проектируемой территории отсутствуют объекты капитального строительства федерального и регионального значения.

Размеры и режим охранных зон существующих инженерных сетей устанавливаются соответствующими ведомственными нормативными документами.

2. Характеристика территории разработки проекта

Проектируемая территория расположена в существующей планировочной структуре восточной части г. Саранск. Проектируемая территория расположена в границах кадастрового квартала 13:23:1102208. Границами проектируемой территории служат: с востока и юга – ул. Степная.

Площадь территории в границах проекта межевания составляет 0,12 га. Категория земель проектируемой территории  – земли населенных пунктов.

В настоящее время на проектируемой территории расположена малоэтажная жилая застройка. Основной подъезд к проектируемой территории предусмотрен с улицы Степная.

На проектируемом земельном участке располагается здание – многоквартирный жилой дом, состоящий из двух квартир, которые изолированы друг от друга, имеют отдельные входы. Квартира 1 с кадастровым номером 13:23:1102208:798 принадлежит на праве общей долевой собственности Атякшевой Т.Н. (1/3 доля в праве) и Волковой М.Г. (2/3 доли в праве). Квартира 2 с кадастровым номером 13:23:1102208:687 принадлежит на праве общей долевой собственности Пинтяшиной М.П. (1/3 доля в праве), Начаркиной О.П. (1/3 доля в праве), Мишуткиной Л.В. (1/3 доля в праве).

Проектом межевания территории предусматривается формирование земельного участка для размещения многоквартирного жилого дома и прилегающей к нему территорией с элементами озеленения и благоустройства, иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенными на земельном участке объектами.

При формировании границ земельных участков был проведен анализ сведений, полученных из филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия, о границах смежных земельных участков. Земельный участок под одной половиной жилого дома (квартирой 2) и её придомовой территории уже учтён в Едином государственном реестре недвижимости с кадастровым номером 13:23:1102208:340 (Таблица 1, Приложение к проекту межевания территории).

Ведомость земельных участков, зарегистрированных

в Едином государственном реестре недвижимости

Таблица 1

| № п/п | Кадастровый номер | Адрес | Разрешенное использование | Площадь по сведениям ЕГРН, м2 | Вид права | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:23:1102208:340 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степная, дом 4-2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 655 | – | – |
| 2 | 13:23:1102208:378 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степная | Для размещения улиц и дорог | 4568 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 3 | 13:23:1102208:331 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степная, дом 6 | Для эксплуатации и обслуживания индивидуального жилого дома | 643 | Аренда | Хорев Альберт Анатольевич |

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Саранск, утвержденными Решением Совета депутатов городского округа Саранск от 06 мая 2016 г. № 516 (с изменениями от 26 июня 2017 г.), на проектируемой территории выделена территориальная зона Ж4.1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами городского типа.

Для зоны Ж4.1 установлен правовой режим использования земельных участков через систему градостроительных регламентов, регулирующих землепользование и параметры застройки в границах этих участков.

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа Саранск выбран условно разрешенный вид использования земельных участков, образуемых в рамках настоящего проекта межевания территории:

Среднеэтажная жилая застройка (Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома).

3. Проектное предложение по использованию территории

Документация по проекту межевания земельного участка, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Степная, д. 4, выполнена в связи с образованием земельного участка для размещения многоквартирного жилого дома и прилегающей к нему территорией.

Настоящим проектом межевания на проектируемой территории определено местоположение образуемого земельного участка на кадастровом плане территории, сведения о площади образуемого земельного участка, а также определен вид его разрешенного использования. Определение местоположения проектных границ земельных участков производится в соответствии с градостроительными регламентами и нормами  отвода  земельных участков для конкретных видов деятельности, установленных в соответствии с федеральными законами и техническими регламентами.

Проектом межевания предлагается сформировать один земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома и прилегающей к нему территорией.

Характеристика образуемого на проектируемой территории земельного участка (сведения о способе образования земельного участка, его площади, разрешенном использовании и категории земель) приведена в Таблице 2.

Земельный участок с кадастровым номером 13:23:1102208:340 находится в государственной или муниципальной собственности, не предоставлен гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления и не обременен правами третьих лиц, и между ним и землями осуществляется перераспределение.

Характеристика земельного участка, образуемого в результате

перераспределения земель и земельного участка

с кадастровым номером 13:23:1102208:340,

находящихся в государственной или муниципальной собственности

Таблица 2

| Условный номер земельного участка | Способ образования | Местоположение земельного участка | Категория земель | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка | Площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перераспределение земель и земельного участка с кадастровым номером 13:23:1102208:340, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степная | Земли населенных пунктов | Среднеэтажная жилая застройка | 1193 |

Площадь образуемого земельного участка соответствует установленным предельным нормам (предельным минимальному и максимальному размерам, соответствующим виду разрешенного использования земельного участка).

Сформированные границы земельного участка позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов жилой застройки.

Земельный участок с условным номером 1 в перспективе планируется разделить на два земельных участка площадью 653 кв.м (условный номер 1.1) и 540 кв.м (условный номер 1.2) под каждой квартирой многоквартирного жилого дома и прилегающим к ним территориям с видом разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка» (таблица 3).

Характеристика земельных участков, образуемых в результате

раздела земельного участка

Таблица 3

| Условный номер земельного участка | Способ образования | Местоположение земельного участка | Категория земель | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка | Площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Раздел земельного участка с условным номером 1 | Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степная | Земли населенных пунктов | Среднеэтажная жилая застройка | 653 |
| 1.2 | Раздел земельного участка с условным номером 1 | Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степная | Земли населенных пунктов | Среднеэтажная жилая застройка | 540 |

4. Технико-экономические показатели проекта межевания территории

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2018 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории | га | 0,12 |  |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию: |  |  |  |
|  | - территории жилой застройки | га | 0,12 |  |
|  | - территории нежилой застройки | га | – |  |
|  | - территории рекреационных и иных зон | га | – |  |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию: | га | – |  |
|  | Транспортная инфраструктура (улицы, дороги, проезды, площади, стоянки) |  |  |  |
|  | - в границах проектируемой территории | га | – |  |
|  | - в границах проектируемой территории без учета площади, занятой на территориях жилой застройки | га | – |  |
| 4 | Территории отмежеванные: |  |  |  |
|  | - территории жилой застройки | га | – |  |
|  | - территории землепользования общественных зданий и технических сооружений | га | – |  |

5. Каталог координат характерных точек границ

образуемого земельного участка

Сведения о координатах характерных точек границ образуемого земельного участка с условным номером 1, выполненного в рамках настоящего проекта межевания территории, приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Условный номер земельного участка | Обозначение характерной точки границы земельного участка | Координаты характерных точек, м (СК-13) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Х | У |
| 1 | 1 | 391023,16 | 1294579,61 |
|  | 2 | 391023,44 | 1294598,91 |
|  | 3 | 391023,50 | 1294614,51 |
|  | 4 | 390986,35 | 1294609,27 |
|  | 5 | 390987,20 | 1294595,45 |
|  | 6 | 390987,38 | 1294578,53 |
|  | 7 | 391010,29 | 1294579,26 |
|  | 1 | 391023,16 | 1294579,61 |

Сведения о координатах характерных точек границ земельных участков с условными номерами 1.1 и 1.2, образуемых в результате раздела земельного участка с условным номером 1, приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Условный номер земельного участка | Обозначение характерной точки границы земельного участка | Координаты характерных точек, м (СК-13) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Х | У |
| 1.1 | 1 | 391023,16 | 1294579,61 |
|  | 2 | 391023,44 | 1294598,91 |
|  | 8 | 391009,96 | 1294598,98 |
|  | 9 | 391003,98 | 1294598,54 |
|  | 10 | 391003,97 | 1294595,22 |
|  | 11 | 390997,88 | 1294595,22 |
|  | 5 | 390987,20 | 1294595,45 |
|  | 6 | 390987,38 | 1294578,53 |
|  | 7 | 391010,29 | 1294579,26 |
|  | 1 | 391023,16 | 1294579,61 |
| 1.2 | 2 | 391023,44 | 1294598,91 |
|  | 3 | 391023,50 | 1294614,51 |
|  | 4 | 390986,35 | 1294609,27 |
|  | 5 | 390987,20 | 1294595,45 |
|  | 11 | 390997,88 | 1294595,22 |
|  | 10 | 391003,97 | 1294595,22 |
|  | 9 | 391003,98 | 1294598,54 |
|  | 8 | 391009,96 | 1294598,98 |
|  | 2 | 391023,44 | 1294598,91 |