Общество с ограниченной ответственностью

«Мордовский научно-производственный институт инженерных изысканий»

ИНН/КПП  1324128330/132601001   Р/с 40702810600000001708 в ПАО АКБ "АКТИВ БАНК"

БИК 048952752  к/с 30101810500000000752    ОГРН 1051324000749

Тел/факс: (8342)23-41-08, тел.: (8342)47-48-35; (8342)48-02-90

E-mail: mnpi@bk.ru

Саморегулируемая организация ассоциация

«Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве»

443045, Самарская область, г. Самара, ул. Корабельная, д.5, оф. 320, 321, www.moiis.ru

СРО-И-008-30112009

Экз.

Внесение изменений в документацию по планировке территории,

ограниченной улицами Севастопольская, Волгоградская, Короленко и

проспектом 70 лет Октября г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки, проект межевания) группы жилых домов, расположенных на пересечении улиц Севастопольская

и Волгоградская г. Саранска

Генеральный директор                                                                        В.Г. Гришин

Начальник отдела

автоматизированного кадастра

и топографических изысканий                                                     Л.П. Сергейчева

Саранск, 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная база и исходные данные для разработки проекта межевания территории | 3 |
| 2 | Характеристика территории разработки проекта | 7 |
| 3 | Проектное предложение по использованию территории | 21 |
| 4 | Технико-экономические показатели проекта межевания территории | 29 |
| 5 | Каталог координат образуемых земельных участков | 30 |
|  | Графическая часть |  |
| 1 | Схема расположения элементов планировочной структуры |  |
| 2 | Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства. Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории |  |
| 3 4 | Чертеж границ зон действия публичных сервитутов Чертеж межевания территории |  |
|  | Приложение |  |
| 1 | Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости |  |

1. Нормативная база и исходные данные для разработки проекта межевания территории

Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Севастопольская, Волгоградская, Короленко и проспектом 70 лет Октября г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки, проект межевания) группы жилых домов, расположенных на пересечении улиц Севастопольская и Волгоградская г. Саранска, разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Мордовский научно-производственный институт инженерных изысканий» в соответствии с заданием на подготовку документации.

Проект межевания территории выполнен в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными  домами.

Проект межевания территории подготовлен на основе материалов, предоставленных Обществом с ограниченной ответственностью проектный институт «Мордовгражданпроект».

В качестве исходных данных для выполнения проекта межевания использовались следующие сведения и материалы:

- Документация по планировке территории, ограниченной улицами Севастопольская, Волгоградская, Короленко и проспектом 70 лет Октября г. Саранска, включая проект межевания, утвержденная Постановлением Администрации городского округа Саранск от 16.05.2014 г.  № 1264;

- Документация о внесении изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Севастопольская, Волгоградская, Короленко и проспектом 70 лет Октября г. Саранска, включая проект межевания, в части выполнения проекта планировки и проекта межевания группы жилых домов, расположенных по ул. Севастопольская, утвержденная Постановлением Администрации городского округа Саранск от 19.12.2016 г.  № 3491;

3) сведения Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости (земельных участках), расположенных в границах разработки проекта межевания территории, и кадастровый план территории кадастрового квартала 13:23:1103202, полученные в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия и с помощью Федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (Приложение к проекту межевания территории);

4) координаты красных линий, ранее разработанные в составе проекта планировки территории;

5) технические сведения на многоквартирные дома и иные объекты недвижимости, использованные из разработанного проекта планировки территории.

Исходной планово-картографической основой для разработки проекта межевания явились материалы топографической съёмки, выполненные ООО «Мордовское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие «ВолговятНИИгипрозем» в масштабе 1:500 в 2016 г.

Работы по разработке проекта межевания территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

4. Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ;

5. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

6. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

7. Свод правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»;

8. Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Саранск от 28 октября 2008 г.                     № 193 (с изменениями);

9. Генеральный план городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Саранск от 23 апреля 2014 г. № 333;

10. Правила землепользования и застройки городского округа Саранск, утвержденные Решением Совета городского округа Саранск от 06 мая 2016 г. № 516 (с изменениями от 26 июня 2017 г.).

Одним из основных нормативно-правовых документов для принятия решений по составлению проекта межевания территории являются Правила землепользования и застройки, принятые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Проект межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории. Графические материалы включают в себя схему расположения элементов планировочной структуры в масштабе 1:5000, чертеж границ существующих земельных участков, местоположения существующих объектов капитального строительства, границ зон с особыми условиями использования территории в масштабе 1:1000, чертеж границ зон действия публичных сервитутов в масштабе 1:1000, чертеж межевания территории в масштабе 1:1000.

В границах проектируемой территории в соответствии с генеральным планом городского округа Саранск отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых.

В пределах проектируемой территории особо охраняемые природные территории, а также объекты культурного наследия – памятники истории и культуры, включенные в единый государственный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия также отсутствуют. В соответствии с этим границы территорий объектов культурного наследия на чертеже межевания территории не отображены. Границы территорий объектов культурного наследия в проекте не разрабатываются.

Проектом межевания территории предусмотрены границы зон действия публичных сервитутов.

В границах проектируемой территории в качестве зон с особыми условиями использования выделены охранные зоны существующих инженерных коммуникаций.  Размеры и режим охранных зон существующих инженерных сетей устанавливаются соответствующими ведомственными нормативными документами.

2. Характеристика территории разработки проекта

Проектируемая территория расположена в восточной части города Саранска, имеет вытянутую форму с севера на юг. Границами участка служат: с юга – улица Волгоградская, с запада – переулок Айвазовского, с востока – улица Севастопольская.

Основной подъезд к проектируемой территории предусмотрен с улицы Волгоградская и улицы Севастопольская. Площадь территории в границах проекта межевания составляет 4,80 га. Территория межевания расположена в границах кадастрового квартала 13:23:1103202. Категория земель проектируемой территории – земли населенных пунктов.

Территория межевания на момент составления проектной документации представляет частично застроенную территорию.

В границы разработки проекта межевания попадают земельные участки, зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости (Таблица 1, Приложение к проекту межевания территории).

Ведомость земельных участков, зарегистрированных

в Едином государственном реестре недвижимости

Таблица 1

| № п/п | Кадастровый номер | Адрес | Разрешенное использование | Площадь по сведениям ЕГРН, м2 | Вид права | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый номер кадастрового квартала 13:23:1103202 |
| 1 | 13:23:1103202:73 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Омская, д. 4 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1495 | Долевая собственность (52/300) | Кириллова Людмила Георгиевна |
|  |  |  |  |  | Долевая собственность (23/100) | Болушев Николай Николаевич |
|  |  |  |  |  | Долевая собственность (39/300) | Лобзина Галина Николаевна |
|  |  |  |  |  | Долевая собственность (13/300) | Болушев Андрей Вячеславович |
|  |  |  |  |  | Долевая собственность (17/100) | Болушев Юрий Николаевич |
|  |  |  |  |  | Долевая собственность (8/100) | Болушев Павел Юрьевич |
|  |  |  |  |  | Долевая собственность (52/300) | Галушкин Сергей Сергеевич |
| 2 | 13:23:1103202:74 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Омская, д. 2 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 518 | Долевая собственность (1/6) | Калачева Александра Александровна |
|  |  |  |  |  | Долевая собственность (1/6) | Королева Маргарита Александровна |
|  |  |  |  |  | Долевая собственность (1/6) | Фролов Александр Дмитриевич |
|  |  |  |  |  | Долевая собственность (1/6) | Фролов Дмитрий Александрович |
|  |  |  |  |  | Долевая собственность (1/6) | Вершинина Екатерина Александровна |
|  |  |  |  |  | Долевая собственность (1/6) | Морозова Ольга Александровна |
| 3 | 13:23:1103202:79 | Республика Мордовия, г. Саранск, пер. Айвазовского, дом 12 | для размещения жилых домов квартирного типа от 5 этажей и выше | 1319 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» |
| 4 | 13:23:1103202:98 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Волгоградская, дом 82 | Многоквартирные жилые дома 9-18 этажей и выше | 1558 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» |
| 5 | 13:23:1103202:99 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Волгоградская, дом 80 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 1532 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» |
| 6 | 13:23:1103202:100 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Волгоградская, дом 78 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 1198 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» |
| 7 | 13:23:1103202:101 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Волгоградская, дом 72 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1500 | Собственность | Лясин Александр Михайлович |
| 8 | 13:23:1103202:102 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Волгоградская, д. 70 | Для эксплуатации жилого дома | 1392 | Собственность | Баданова Галина Федоровна |
| 9 | 13:23:1103202:107 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Волгоградская, д. 78 «б» | Для размещения здания трансформаторной подстанции | 50 | Собственность | Акционерное общество Техническая фирма «Ватт» |
| 10 | 13:23:1103202:109 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Волгоградская, дом 68 | Для эксплуатации жилого дома | 586 | Долевая собственность (1/6) | Елизарова Алевтина Николаевна |
|  |  |  |  |  | Долевая собственность (1/6) | Кудашкина Вера Олеговна |
|  |  |  |  |  | Долевая собственность (1/6) | Кудашкин Александр Олегович |
|  |  |  |  |  | Долевая собственность (1/6) | Долганов Валерий Петрович |
|  |  |  |  |  | Долевая собственность (1/6) | Долганов Никита Валерьевич |
|  |  |  |  |  | Долевая собственность (1/6) | Долганова Дарья Александровна |
| 11 | 13:23:1103202:216 | Республика Мордовия, г. Саранск, пер. Айвазовского, д. № 10 | Для обслуживания индивидуального жилого дома | 115 | Аренда | Мусатов Сергей Сергеевич |
| 12 | 13:23:1103202:2356 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Омская, д. 6 | Для размещения объекта энергетики (трансформаторная подстанция) | 88 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью «Энерголин» |
| 13 | 13:23:1103202:2357 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Омская, д.6 | Для размещения домов многоэтажной жилой застройки | 1329 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» |
| 14 | 13:23:1103202:2364 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Волгоградская | Для размещения дома многоэтажной жилой застройки | 918 | - | - |
| 15 | 13:23:1103202:3255 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Волгоградская | Для размещения домов многоэтажной жилой застройки | 3982 | Аренда | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» |
| 16 | 13:23:1103202:3256 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Волгоградская | Для размещения домов многоэтажной жилой застройки | 5381 | Долевая собственность (181/52971) | Кудачихин Денис Геннадьевич |
|  |  |  |  |  | Долевая собственность (181/52971) | Гусева Яна Владимировна |
|  |  |  |  |  | Долевая собственность (358/52971) | Борискина Татьяна Николаевна |
| 17 | 13:23:1103202:3257 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Волгоградская | Для размещения объекта энергетики | 175 | Аренда | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» |
|  |  |  |  |  | Аренда | Общество с ограниченной ответственностью «Энерголин» |
| 18 | 13:23:1103202:3258 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Волгоградская | Для размещения домов многоэтажной жилой застройки | 504 | Аренда | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» |
| 19 | 13:23:1103202:3259 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Волгоградская | Для размещения домов многоэтажной жилой застройки | 2538 | Аренда | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» |
| 20 | 13:23:1103202:3260 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Волгоградская | Для размещения домов многоэтажной жилой застройки | 3420 | Аренда | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» |
| 21 | 13:23:1103202:3337 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Севастопольская, д.25 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 983 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 22 | 13:23:1103202:3338 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Севастопольская, 25 | для размещения объекта энергетики "РП, совмещенный с ТП (пл. № 17 Б по генплану)" | 119 | Собственность | Городской округ Саранск |
|  |  |  |  |  | Аренда | Общество с ограниченной ответственностью «Энерголин» |
| 23 | 13:23:1103202:3339 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Севастопольская, д.25 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 447 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 24 | 13:23:1103202:3833 | Республика Мордовия, г. Саранск, пер. Айвазовского, д. 8 | Для размещения одноэтажного многоквартирного жилого дома | 2376 | Долевая собственность (размер доли на земельный участок пропорционален доле занимаемой площади) | Курышев Александр Алексеевич |
|  |  |  |  |  | Долевая собственность (размер доли на земельный участок пропорционален доле занимаемой площади) | Курышев Алексей Емельянович |
|  |  |  |  |  | Долевая собственность (размер доли на земельный участок пропорционален доле занимаемой площади) | Паксеваткин Евгений Петрович |
|  |  |  |  |  | Долевая собственность (размер доли на земельный участок пропорционален доле занимаемой площади) | Буданова Елена Николаевна |
|  |  |  |  |  | Долевая собственность (размер доли на земельный участок пропорционален доле занимаемой площади) | Баранова Людмила Петровна |
| 25 | 13:23:1103202:4002 | Республика Мордовия, г. Саранск, пер. Айвазовского, дом 6 | для размещения одноэтажного многоквартирного дома | 668 | - | - |
| 26 | 13:23:1103202:4003 | Республика Мордовия, г. Саранск, пер. Айвазовского, дом 6 | для размещения одноэтажного многоквартирного дома | 775 | - | - |
| 27 | 13:23:1103202:4011 | Республика Мордовия, г. Саранск | размещение жилых домов квартирного типа от 5 этажей и выше | 105 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» |
| 28 | 13:23:1103202:4012 | Республика Мордовия, г. Саранск | размещение жилых домов квартирного типа от 5 этажей и выше | 468 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» |
|  |  |  |  |  | Залог в силу закона, Земельный участок и строящийся на нем многоквартирный дом | Участники долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве |
|  |  |  |  |  | Залог в силу закона, 1) Объект долевого строительства: Квартира, номер этажа: 6, номер объекта: 17, проектная (планируемая) площадь: 46,57 кв.м, местоположение: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Севастопольская | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» |
|  |  |  |  |  | Залог в силу закона, 1) Объект долевого строительства: 1-комнатная квартира, номер этажа: 9, номер объекта: 27, проектная (планируемая) площадь: 30,47 кв.м, местоположение: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Севастопольская | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» |
|  |  |  |  |  | Залог в силу закона, 1) Объект долевого строительства: 1-комнатная квартира, номер этажа: 5, номер объекта: 15, проектная (планируемая) площадь: 30,47 кв.м, местоположение: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Севастопольская | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» |
|  |  |  |  |  | Залог в силу закона, 1) Объект долевого строительства: 1-комнатная квартира, номер этажа: 7, номер объекта: 21, проектная (планируемая) площадь: 30,47 кв.м, местоположение: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Севастопольская | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» |
| 29 | 13:23:1103202:4013 | Республика Мордовия, г. Саранск | размещение жилых домов квартирного типа от 5 этажей и выше | 927 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» |
| 30 | 13:23:1103202:4209 | Российская Федерация, Республика Мордовия, городской округ Саранск, город Саранск, улица Севастопольская, земельный участок 1 | Для размещения жилых домов квартирного типа от 5 этажей и выше | 2428 | Собственность | Городской округ Саранск |
|  |  |  |  |  | Аренда | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» |
|  |  |  |  |  | Залог в силу закона, 1) Объект долевого строительства: Квартира, номер этажа: 8, номер объекта: 24, проектная (планируемая) площадь: 30,47 кв.м, местоположение: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Севастопольская | Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) |
|  |  |  |  |  | Залог в силу закона, 1) Объект долевого строительства: 1-комнатная квартира, номер этажа: 7, номер объекта: 21, проектная (планируемая) площадь: 30,47 кв.м, местоположение: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Севастопольская | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» |
|  |  |  |  |  | Залог в силу закона, право аренды земельного участка согласно договору аренды земельного участка №515 от 31.05.2017 г. и строящийся на нем многоквартирный дом | Участники долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве |
|  |  |  |  |  | Залог в силу закона, 1) Объект долевого строительства: 1-комнатная квартира, номер этажа: 5, номер объекта: 15, проектная (планируемая) площадь: 30,47 кв.м, местоположение: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Севастопольская | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» |
|  |  |  |  |  | Залог в силу закона, 1) Объект долевого строительства: Квартира, номер этажа: 6, номер объекта: 18, проектная (планируемая) площадь: 30,47 кв.м, местоположение: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Севастопольская | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» |
|  |  |  |  |  | Залог в силу закона, 1) Объект долевого строительства: Квартира, номер этажа: 7, номер объекта: 19, проектная (планируемая) площадь: 80,28 кв.м, местоположение: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Севастопольская | Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) |
|  |  |  |  |  | Залог в силу закона, 1) Объект долевого строительства: Квартира, номер этажа: 9, номер объекта: 27, проектная (планируемая) площадь: 30,47 кв.м, местоположение: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Севастопольская | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» |
| 31 | 13:23:1103202:4872 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Севастопольская | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 1792 | Собственность | Городской округ Саранск |
|  |  |  |  |  | Аренда | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» |
|  |  |  |  |  | Залог в силу закона, 1) Объект долевого строительства: Квартира, номер этажа: 8, номер объекта: 24, проектная (планируемая) площадь: 30,47 кв.м, местоположение: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Севастопольская | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» |
|  |  |  |  |  | Залог в силу закона, право аренды земельного участка согласно договора аренды земельного участка от 31.05.2017 №510 и строящийся на нем многоквартирный дом | Участники долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве |
|  |  |  |  |  | Залог в силу закона, 1) Объект долевого строительства: 1-комнатная квартира, номер этажа: 6, номер объекта: 18, проектная (планируемая) площадь: 30,47 кв.м, местоположение: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Севастопольская | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» |
|  |  |  |  |  | Залог в силу закона, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Севастопольская , кад.№ 13:23:1103202:4872, земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), площадь 1 792 кв.м | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» |
|  |  |  |  |  | Залог в силу закона, 1) Объект долевого строительства: 1-комнатная квартира, номер этажа: 7, номер объекта: 21, проектная (планируемая) площадь: 30,47 кв.м, местоположение: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Севастопольская | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» |
|  |  |  |  |  | Залог в силу закона, 1) Объект долевого строительства: Квартира, номер этажа: 4, номер объекта: 12, проектная (планируемая) площадь: 30,47 кв.м, местоположение: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Севастопольская | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» |
|  |  |  |  |  | Залог в силу закона, 1) Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, номер этажа: 6, номер объекта: 17, проектная (планируемая) площадь: 46,57 кв.м, местоположение: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Севастопольская | Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» |
|  |  |  |  |  | Залог в силу закона, 1) Объект долевого строительства: Квартира, номер этажа: 3, номер объекта: 8, проектная (планируемая) площадь: 46,57 кв.м. (общая площадь летних помещений: 7,03 кв.м, 7,03 кв.м), местоположение: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Севастопольская | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» |
|  |  |  |  |  | Залог в силу закона, 1) Объект долевого строительства: Квартира, номер этажа: 2, номер объекта: 6, проектная (планируемая) площадь: 30,47 кв.м, общая площадь балконов (лоджий), м2 (по проекту) 7,03, 1,97, местоположение: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Севастопольская | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» |
| 32 | 13:23:1103202:4873 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Севастопольская | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2001 | Собственность | Городской округ Саранск |
|  |  |  |  |  | Аренда | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» |
|  |  |  |  |  | Залог в силу закона, право аренды земельного участка согласно Договору №511 аренды земельного участка от 31.05.2017 г. и строящийся на нем многоквартирный дом «Жилой дом (пл. №19В по генплану) в квартале, ограниченном улицами Короленко, пр.70 лет Октября, Севастопольская, Волгоградская в г.Саранске» | Участники долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве |
| 33 | 13:23:1103202:4874 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Севастопольская | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 1839 | Собственность | Городской округ Саранск |
|  |  |  |  |  | Аренда | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» |
| 34 | 13:23:1103202:4875 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Севастопольская | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2034 | Собственность | Городской округ Саранск |
|  |  |  |  |  | Аренда | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» |
| 35 | 13:23:1103202:4876 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Севастопольская | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2056 | Собственность | Городской округ Саранск |
|  |  |  |  |  | Аренда | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» |

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Саранск, утвержденными Решением Совета депутатов городского округа Саранск от 06 мая 2016 г. № 516 (с изменениями от 26 июня 2017 г.), на проектируемой территории выделена территориальная зона Ж1 – зона многоквартирной жилой застройки 5 и выше этажей.

Для зоны Ж1 установлен правовой режим использования земельных участков через систему градостроительных регламентов, регулирующих землепользование и параметры застройки в границах этих участков.

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа Саранск выбран основной вид разрешенного использования земельных участков, образуемых в рамках настоящего проекта межевания территории:

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома).

3. Проектное предложение по использованию территории

Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Севастопольская, Волгоградская, Короленко и проспектом 70 лет Октября г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки, проект межевания) группы жилых домов, расположенных на пересечении улиц Севастопольская и Волгоградская г. Саранска, разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Мордовский научно-производственный институт инженерных изысканий» с целью образования земельных участков для размещения многоквартирных домов.

Настоящим проектом межевания на проектируемой территории определено местоположение границ образуемых земельных участков на кадастровом плане территории, а также определен вид их разрешенного использования. Образование проектных границ земельных участков производится в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленных в соответствии с федеральными законами и техническими регламентами.

При формировании границ земельных участков учитывались основные планировочные характеристики:

– местоположение земельного участка в микрорайоне относительно улиц и проездов общего пользования;

– расположение объектов капитального строительства на земельном участке относительно границ участка.

Настоящим проектом межевания на проектируемой территории также уточнено местоположение границ земельного участка с кадастровым номером 13:23:1103202:4003, поскольку фактические границы земельного участка не соответствуют сведениям, содержащимся о них в Едином государственном реестре недвижимости. Между земельным участком с кадастровым номером 13:23:1103202:4003 и земельным участком с кадастровым номером 13:23:1103202:3833 имеется чересполосица клинообразной формы шириной 0,42 м. Наличие чересполосицы между земельными участками нарушает требования, предъявляемые к границам земельных участков действующими нормами права в области земельного регулирования.

Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:23:1103202:4003 (уточненных координатах) приведены в Таблице 2.

Сведения о характерных точках границы земельного участка

с кадастровым номером 13:23:1103202:4003

Таблица 2

| Обозначение характерных точек границ | Уточненные координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 392547,58 | 1293902,40 |
| 2 | 392547,49 | 1293904,03 |
| 3 | 392546,99 | 1293915,18 |
| 4 | 392547,39 | 1293915,20 |
| 5 | 392547,05 | 1293925,19 |
| 6 | 392546,89 | 1293930,59 |
| 7 | 392551,47 | 1293930,80 |
| 8 | 392551,43 | 1293931,80 |
| 9 | 392553,07 | 1293931,86 |
| 10 | 392552,64 | 1293952,23 |
| 11 | 392533,86 | 1293951,22 |
| 12 | 392534,11 | 1293911,90 |
| 13 | 392533,61 | 1293911,88 |
| 14 | 392533,53 | 1293906,78 |
| 15 | 392533,83 | 1293902,05 |
| 1 | 392547,58 | 1293902,40 |

Характеристика образуемых на проектируемой территории земельных участков (сведения о способе образования земельного участка, его площади, разрешенном использовании и категории земель) приведена в Таблице 3. Сведения о существующих и образуемых земельных участках отражены на чертеже межевания территории в графической части проекта межевания.

Характеристика образуемых земельных участков

Таблица 3

| Обозначение площадки для строительства многоквартирного дома | Условный номер земельного участка | Способ образования земельного участка | Кадастровые номера земельных участков, из которых образован земельный участок | Правообладатель исходных земельных участков, вид права | Категория земель | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка | Площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| площадка №18 по генплану | 1 | Перераспределение | 13:23:1103202:3258, 13:23:1103202:3259 (1567 м2) | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» (аренда) | Земли населенных пунктов | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2071 |
|  | 2 | Перераспределение | 13:23:1103202:98, 13:23:1103202:99, 13:23:1103202:100 (443 м2) | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» (собственность) | Земли населенных пунктов | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 3533 |
| площадка №16А по генплану | 3 | Перераспределение | 13:23:1103202:3259 (971 м2), 13:23:1103202:3260 | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» (аренда) | Земли населенных пунктов | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 4391 |
|  | 4 | Перераспределение | 13:23:1103202:100 (755 м2) | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» (собственность) | Земли населенных пунктов | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 755 |
| площадка №16 по генплану | 5 | Объединение | 13:23:1103202:2364, 13:23:1103202:2357, 13:23:1103202:73, 13:23:1103202:74, 13:23:1103202:109, 13:23:1103202:102, 13:23:1103202:101 | -; Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» (собственность); Кириллова Л.Г., Болушев Н.Н., Лобзина Г.Н., Болушев А.В., Болушев Ю.Н., Болушев П.Ю., Галушкин С.С. (долевая собственность); Калачева А.А., Королева М.А., Фролов А.Д., Фролов Д.А., Вершинина Е.А., Морозова О.А. (долевая собственность); Елизарова А.Н., Кудашкина В.О., Кудашкин А.О., Долганов В.П., Долганов Н.В., Долганова Д.А. (долевая собственность); Баданова Г.Ф. (собственность); Лясин А.М. (собственность) | Земли населенных пунктов | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 7738 |
| площадка №20В по генплану | 6 | 1) Исправление ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 13:23:1103202:4003; 2) Перераспределение земель и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 13:23:1103202:4002, 13:23:1103202:4003, 13:23:1103202:3833, территория, включаемая в состав образуемого земельного участка (S=237 кв.м) | -; -; Курышев А.А., Курышев А.Е., Паксеваткин Е.П., Буданова Е.Н., Баранова Л.П. (долевая собственность) | Земли населенных пунктов | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 4056 |
| площадка №20Б по генплану | 7 | Объединение | 13:23:1103202:3255, 13:23:1103202:79, 13:23:1103202:4011, 13:23:1103202:4013 | Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» (аренда); Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» (собственность); Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» (собственность); Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» (собственность) | Земли населенных пунктов | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 6333 |
| площадка №19Г по генплану | 8 | 1) Раздел земельного участка с кадастровым номером 13:23:1103202:4209; 2) Объединение | 13:23:1103202:4209, 13:23:1103202:4012 | Городской округ Саранск (собственность), Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» (аренда); Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» (собственность) | Земли населенных пунктов | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2025 |
| площадка №19Е по генплану | 9 | 1) Раздел земельного участка с кадастровым номером 13:23:1103202:4209; 2) Объединение | 13:23:1103202:4209, 13:23:1103202:4874 | Городской округ Саранск (собственность), Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» (аренда); Городской округ Саранск (собственность), Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» (аренда) | Земли населенных пунктов | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2710 |

Образуемые земельные участки с условными номерами 1 и 2 предназначены для размещения многоквартирного дома (площадка №18 по генплану).

Образуемые земельные участки с условными номерами 3 и 4 предназначены для размещения многоквартирного дома (площадка №16А по генплану).

Земельный участок с условным номером 5 в будущем планируется сформировать для размещения многоквартирного дома (площадка №16 по генплану).

Земельный участок с условным номером 6 в перспективе предполагается образовать для размещения многоквартирного дома (площадка №20В по генплану).

Земельный участок с условным номером 7 предполагается сформировать путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 13:23:1103202:3255, 13:23:1103202:79, 13:23:1103202:4011, 13:23:1103202:4013 для размещения многоквартирного дома (площадка №20Б по генплану).

Земельный участок с условным номером 8 предназначен для размещения многоквартирного дома (площадка №19Г по генплану).

Земельный участок с условным номером 9 предназначен для размещения многоквартирного дома (площадка №19Е по генплану).

Формирование земельных участков для размещения многоквартирных домов (площадка №19Г и площадка №19Е по генплану) требует прежде раздела земельного участка с кадастровым номером 13:23:1103202:4209, состоящего из двух контуров площадью 1557 кв.м. и 871 кв.м.

4. Технико-экономические показатели проекта межевания территории

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2018 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории | га | 4,80 |  |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию: |  |  |  |
|  | - территории жилой застройки | га | 4,67 |  |
|  | - территории нежилой застройки | га | – |  |
|  | - территории рекреационных и иных зон | га | – |  |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию: | га |  |  |
|  | Транспортная инфраструктура (улицы, дороги, проезды, площади, стоянки) |  |  |  |
|  | - в границах проектируемой территории | га | 1,37 |  |
|  | - в границах проектируемой территории без учета площади, занятой на территориях жилой застройки | га | 1,37 |  |
| 4 | Территории отмежеванные: |  |  |  |
|  | - территории жилой застройки | га | 0,13 |  |
|  | - территории землепользования общественных зданий и технических сооружений | га | 0,04 |  |

5. Каталог координат образуемых земельных участков

Таблица 5

| Условный номер земельного участка | Обозначение характерных точек границ земельного участка | Координаты характерных точек границ, м (СК-13) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Х | У |
| 1 | 1 | 392307,49 | 1293879,76 |
|  | 2 | 392304,51 | 1293895,52 |
|  | 3 | 392307,42 | 1293896,06 |
|  | 4 | 392304,50 | 1293912,52 |
|  | 5 | 392315,02 | 1293914,20 |
|  | 6 | 392314,45 | 1293917,79 |
|  | 7 | 392312,20 | 1293917,79 |
|  | 8 | 392303,71 | 1293917,46 |
|  | 9 | 392300,57 | 1293917,34 |
|  | 10 | 392300,50 | 1293917,52 |
|  | 11 | 392279,81 | 1293914,65 |
|  | 12 | 392274,62 | 1293914,02 |
|  | 13 | 392262,33 | 1293912,52 |
|  | 14 | 392261,81 | 1293912,01 |
|  | 15 | 392254,32 | 1293910,65 |
|  | 16 | 392243,01 | 1293909,24 |
|  | 17 | 392245,30 | 1293892,05 |
|  | 18 | 392249,96 | 1293893,44 |
|  | 19 | 392258,56 | 1293891,41 |
|  | 20 | 392261,89 | 1293875,46 |
|  | 21 | 392277,64 | 1293878,33 |
|  | 22 | 392278,49 | 1293874,86 |
|  | 1 | 392307,49 | 1293879,76 |
| 2 | 17 | 392245,30 | 1293892,05 |
|  | 16 | 392243,01 | 1293909,24 |
|  | 15 | 392254,32 | 1293910,65 |
|  | 23 | 392253,14 | 1293917,17 |
|  | 24 | 392259,90 | 1293918,40 |
|  | 25 | 392259,87 | 1293918,53 |
|  | 26 | 392255,74 | 1293935,82 |
|  | 27 | 392253,05 | 1293946,08 |
|  | 28 | 392251,66 | 1293951,35 |
|  | 29 | 392250,11 | 1293957,26 |
|  | 30 | 392211,15 | 1293948,71 |
|  | 31 | 392196,60 | 1293944,91 |
|  | 32 | 392182,93 | 1293941,33 |
|  | 33 | 392187,04 | 1293923,27 |
|  | 34 | 392188,01 | 1293920,08 |
|  | 35 | 392189,49 | 1293914,35 |
|  | 36 | 392190,88 | 1293909,21 |
|  | 37 | 392191,40 | 1293906,41 |
|  | 38 | 392194,38 | 1293897,01 |
|  | 39 | 392210,51 | 1293902,21 |
|  | 40 | 392219,16 | 1293897,42 |
|  | 41 | 392230,54 | 1293887,64 |
|  | 17 | 392245,30 | 1293892,05 |
| 3 | 42 | 392314,74 | 1293841,51 |
|  | 43 | 392311,47 | 1293858,77 |
|  | 1 | 392307,49 | 1293879,76 |
|  | 22 | 392278,49 | 1293874,86 |
|  | 21 | 392277,64 | 1293878,33 |
|  | 20 | 392261,89 | 1293875,46 |
|  | 19 | 392258,56 | 1293891,41 |
|  | 18 | 392249,96 | 1293893,44 |
|  | 17 | 392245,30 | 1293892,05 |
|  | 44 | 392246,06 | 1293886,38 |
|  | 45 | 392238,79 | 1293884,32 |
|  | 46 | 392207,64 | 1293875,48 |
|  | 47 | 392208,60 | 1293872,59 |
|  | 48 | 392203,23 | 1293870,62 |
|  | 49 | 392213,26 | 1293837,11 |
|  | 50 | 392225,31 | 1293839,60 |
|  | 51 | 392226,19 | 1293836,20 |
|  | 52 | 392247,70 | 1293840,87 |
|  | 53 | 392249,14 | 1293835,96 |
|  | 54 | 392281,76 | 1293840,58 |
|  | 55 | 392282,31 | 1293834,79 |
|  | 42 | 392314,74 | 1293841,51 |
| 4 | 44 | 392246,06 | 1293886,38 |
|  | 17 | 392245,30 | 1293892,05 |
|  | 41 | 392230,54 | 1293887,64 |
|  | 40 | 392219,16 | 1293897,42 |
|  | 39 | 392210,51 | 1293902,21 |
|  | 38 | 392194,38 | 1293897,01 |
|  | 56 | 392195,01 | 1293894,39 |
|  | 57 | 392195,93 | 1293892,77 |
|  | 58 | 392199,31 | 1293881,70 |
|  | 59 | 392201,94 | 1293873,75 |
|  | 48 | 392203,23 | 1293870,62 |
|  | 47 | 392208,60 | 1293872,59 |
|  | 46 | 392207,64 | 1293875,48 |
|  | 45 | 392238,79 | 1293884,32 |
|  | 44 | 392246,06 | 1293886,38 |
| 5 | 60 | 392212,02 | 1293836,85 |
|  | 49 | 392213,26 | 1293837,11 |
|  | 50 | 392225,31 | 1293839,60 |
|  | 51 | 392226,19 | 1293836,20 |
|  | 52 | 392247,70 | 1293840,87 |
|  | 53 | 392249,14 | 1293835,96 |
|  | 54 | 392281,76 | 1293840,58 |
|  | 55 | 392282,31 | 1293834,79 |
|  | 42 | 392314,74 | 1293841,51 |
|  | 61 | 392339,05 | 1293846,55 |
|  | 62 | 392337,40 | 1293825,63 |
|  | 63 | 392312,51 | 1293824,39 |
|  | 64 | 392311,07 | 1293792,34 |
|  | 65 | 392309,69 | 1293772,85 |
|  | 66 | 392284,66 | 1293765,48 |
|  | 67 | 392284,23 | 1293756,04 |
|  | 68 | 392285,96 | 1293746,70 |
|  | 69 | 392282,94 | 1293745,89 |
|  | 70 | 392279,06 | 1293745,54 |
|  | 71 | 392274,73 | 1293745,45 |
|  | 72 | 392269,23 | 1293745,18 |
|  | 73 | 392261,46 | 1293744,68 |
|  | 74 | 392261,10 | 1293744,31 |
|  | 75 | 392253,50 | 1293743,85 |
|  | 76 | 392247,73 | 1293743,36 |
|  | 77 | 392241,00 | 1293742,29 |
|  | 78 | 392234,67 | 1293761,66 |
|  | 79 | 392233,45 | 1293768,21 |
|  | 80 | 392231,44 | 1293774,24 |
|  | 81 | 392229,46 | 1293780,06 |
|  | 82 | 392228,56 | 1293783,69 |
|  | 83 | 392227,24 | 1293788,39 |
|  | 84 | 392225,54 | 1293793,49 |
|  | 85 | 392223,96 | 1293798,60 |
|  | 86 | 392220,21 | 1293809,76 |
|  | 87 | 392219,30 | 1293813,17 |
|  | 88 | 392218,31 | 1293816,38 |
|  | 89 | 392216,10 | 1293823,52 |
|  | 60 | 392212,02 | 1293836,85 |
|  | 90 | 392295,80 | 1293790,20 |
|  | 91 | 392297,77 | 1293782,44 |
|  | 92 | 392308,44 | 1293785,14 |
|  | 93 | 392306,47 | 1293792,90 |
|  | 90 | 392295,80 | 1293790,20 |
| 6 | 94 | 392560,29 | 1293904,48 |
|  | 95 | 392560,28 | 1293906,53 |
|  | 96 | 392558,38 | 1293932,54 |
|  | 97 | 392565,93 | 1293932,75 |
|  | 98 | 392565,04 | 1293952,75 |
|  | 99 | 392566,23 | 1293952,80 |
|  | 100 | 392566,29 | 1293958,63 |
|  | 101 | 392552,52 | 1293958,05 |
|  | 102 | 392552,64 | 1293952,23 |
|  | 103 | 392533,86 | 1293951,22 |
|  | 104 | 392533,86 | 1293951,92 |
|  | 105 | 392532,21 | 1293952,21 |
|  | 106 | 392528,38 | 1293952,84 |
|  | 107 | 392504,35 | 1293951,12 |
|  | 108 | 392504,93 | 1293940,45 |
|  | 109 | 392489,06 | 1293938,66 |
|  | 110 | 392484,37 | 1293938,13 |
|  | 111 | 392488,52 | 1293894,69 |
|  | 112 | 392488,93 | 1293889,90 |
|  | 113 | 392494,03 | 1293889,99 |
|  | 114 | 392534,30 | 1293894,73 |
|  | 115 | 392533,83 | 1293902,05 |
|  | 116 | 392547,58 | 1293902,40 |
|  | 117 | 392547,49 | 1293904,03 |
|  | 94 | 392560,29 | 1293904,48 |
| 7 | 111 | 392488,52 | 1293894,69 |
|  | 110 | 392484,37 | 1293938,13 |
|  | 118 | 392461,08 | 1293934,00 |
|  | 119 | 392460,58 | 1293940,07 |
|  | 120 | 392460,28 | 1293945,06 |
|  | 121 | 392450,72 | 1293944,18 |
|  | 122 | 392436,82 | 1293942,91 |
|  | 123 | 392437,47 | 1293930,37 |
|  | 124 | 392416,30 | 1293927,01 |
|  | 125 | 392410,84 | 1293926,40 |
|  | 126 | 392404,48 | 1293925,68 |
|  | 127 | 392392,04 | 1293924,96 |
|  | 128 | 392391,77 | 1293924,93 |
|  | 129 | 392369,17 | 1293923,17 |
|  | 130 | 392365,65 | 1293922,73 |
|  | 131 | 392368,16 | 1293907,13 |
|  | 132 | 392388,73 | 1293910,70 |
|  | 133 | 392395,57 | 1293873,24 |
|  | 134 | 392383,70 | 1293871,18 |
|  | 135 | 392386,69 | 1293854,00 |
|  | 136 | 392447,66 | 1293863,53 |
|  | 137 | 392447,07 | 1293874,06 |
|  | 138 | 392444,74 | 1293884,49 |
|  | 139 | 392464,98 | 1293886,54 |
|  | 140 | 392464,59 | 1293891,22 |
|  | 141 | 392469,89 | 1293891,99 |
|  | 111 | 392488,52 | 1293894,69 |
| 8 | 109 | 392489,06 | 1293938,66 |
|  | 142 | 392485,28 | 1293956,34 |
|  | 143 | 392492,85 | 1293957,75 |
|  | 144 | 392487,07 | 1293990,83 |
|  | 145 | 392444,05 | 1293983,61 |
|  | 121 | 392450,72 | 1293944,18 |
|  | 120 | 392460,28 | 1293945,06 |
|  | 119 | 392460,58 | 1293940,07 |
|  | 118 | 392461,08 | 1293934,00 |
|  | 110 | 392484,37 | 1293938,13 |
|  | 109 | 392489,06 | 1293938,66 |
| 9 | 146 | 392323,93 | 1293917,76 |
|  | 147 | 392323,91 | 1293917,94 |
|  | 148 | 392319,97 | 1293952,23 |
|  | 149 | 392317,98 | 1293962,47 |
|  | 150 | 392265,61 | 1293953,69 |
|  | 28 | 392251,66 | 1293951,35 |
|  | 27 | 392253,05 | 1293946,08 |
|  | 26 | 392255,74 | 1293935,82 |
|  | 25 | 392259,87 | 1293918,53 |
|  | 151 | 392260,91 | 1293918,99 |
|  | 13 | 392262,33 | 1293912,52 |
|  | 12 | 392274,62 | 1293914,02 |
|  | 11 | 392279,81 | 1293914,65 |
|  | 10 | 392300,50 | 1293917,52 |
|  | 9 | 392300,57 | 1293917,34 |
|  | 8 | 392303,71 | 1293917,46 |
|  | 7 | 392312,20 | 1293917,79 |
|  | 6 | 392314,45 | 1293917,79 |
|  | 146 | 392323,93 | 1293917,76 |