СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

РАЗДЕЛ 1. Основная часть проекта межевания территории

|  | Текстовая часть | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 4 |
| 1.2 | АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ | 5 |
| 1.3 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ | 7 |
| 1.4 | ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | 9 |
|  | Приложения |  |
|  | Таблица 1. Характеристика земельных участков, зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости | 10 |
|  | Таблица 2. Характеристика земельных участков с корректировкой видов разрешенного использования | 11 |
|  | Таблица 3. Характеристика образуемых земельных участков | 12-16 |
|  | Таблица 4. Каталог координат существующих земельных участков, преобразование которых предусмотрено данным проектом | 17 |
|  | Таблица 5. Каталог координат образуемых земельных участков | 18-23 |
|  | Чертежи межевания территории |  |
| ПМ-1 | Схема расположения элемента планировочной структуры Масштаб 1 : 10 000 | 24 |
| ПМ-2 | Чертеж межевания территории. М 1 : 1 000 | 25 |
| ПМ-3 | Схема границ образуемых земельных участков. М 1 : 1 000 | 26 |

РАЗДЕЛ 2. Материалы по обоснованию проекта межевания

территории

|  | Графические материалы | Лист |
| --- | --- | --- |
| ПМ-4 | Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории. Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства. Масштаб 1 : 1 000 | 27 |

1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проект межевания территории третьего микрорайона, выполнен               АО «Проектный институт «Мордовстройпроект» на основании договора с заказчиком – АО «Мордовская ипотечная корпорация» на основании проекта планировки территории «Внесение изменений в «Проект планировки территории, ограниченной ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранска» в части третьего микрорайона» и проекта застройки «Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранска. Проект застройки 3 микрорайона».

Материалы проекта межевания вышеуказанной территории послужат исходным материалом при подготовке межевых планов, при формировании новых земельных участков путем раздела.

Ограничения в использовании территорий для обеспечения доступа к инженерным коммуникациям могут быть предусмотрены в ходе подготовки рабочей документации на вышеуказанные объекты.

1.2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Проектируемая территория, на которую разрабатывается проект межевания, находится в границах красных линий участка 13:23:11009211:658 комплексной застройки многоквартирными жилыми домами на участке между ул.Волгоградской и автомобильной дорогой на с.Кочкурово (в районе р. Тавла) г.Саранска в границах кадастрового квартала 13:23:1109211, категория земель: земли населенных пунктов.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Саранск, проектируемая территория расположена в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1). Размещение всех объектов, предусмотренных ранее выданным проектом застройки 3 микрорайона, не противоречит ПЗЗ г.о. Саранск, объекты размещены в соответствии с видами разрешенного использования.

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, а также объекты культурного наследия – памятники истории и культуры.

Сведения государственного кадастра недвижимости по объектам инженерной инфраструктуры, учитывались на момент проектирования.

Участок для размещения проектируемого 3 микрорайона в пределах красной линии свободен от застройки.

Район строительства относится ко IIВ климатическому подрайону II климатического района. Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) - минус 30оС.

Расчетное значение веса снегового покрова – 180 кг/ м2.

Нормативное значение ветрового давления – 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов - 1,5 м.

Площадка существующей застройки относится к зоне устойчивого увлажнения. Ветровой режим характеризуется преобладанием «Ю» и «ЮЗ» направлениями ветров в зимний период, «З» и «СЗ» - в летний  период. Скорость ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

В геоморфологическом отношении проектируемая территория приурочена к пойме р. Тавла. Значительных перепадов высотных отметок местности не наблюдается. Падение уклона поверхности рельефа направлено в сторону водоемов и водотоков.

Сведения о правах: в настоящее время земельный участок  расположен на территории комплексной застройки многоэтажными жилыми домами и находится в аренде у АО «Мордовская ипотечная корпорация». Инженерная подготовка территории не осуществляется.

В связи со спецификой территории не разрабатываются следующие чертежи:

- чертеж особо охраняемых природных территорий,

- чертеж границ территорий объектов культурного наследия,

- чертеж границ лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории представлены на Листе ПМ-4.

1.3 ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Проект межевания выполнен в соответствии и с учетом разработанного проекта планировки территории и проекта застройки территории 3 микрорайона:

а) «Внесение изменений в «Проект планировки территории, ограниченной ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранска» в части третьего микрорайона»;

б) «Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранска. Проект застройки 3 микрорайона»;

Проектом межевания определены площадь и границы образуемых земельных участков. Площадь проектируемого 3 микрорайона равна 14,1798 га.

Настоящим проектом межевания предусмотрено разделение проектируемого 3 микрорайона на отдельные участки под строительство жилых домов, детского сада, объектов инженерной инфраструктуры и другие участки.

Все проектные предложения по использованию территории представлены графической частью документации и изложены в соответствующих таблицах.

Основные технико-экономические показатели проекта межевания представлены на Листах ПМ-2 и ПМ-3 графических материалов.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, границы образуемых и изменяемых земельных участков, линии регулирования застройки. Каталог координат существующих земельных участков, преобразование которых предусмотрено данным проектом, представлен в Таблице 4 Приложения.

Характеристики формируемых земельных участков представлены в Таблице 3 Приложения. Все образуемые земельные участки подлежат процедуре постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с законодательством РФ. Каталог координат формируемых земельных участков представлен в Таблице 5 Приложения.

Проектом межевания предлагается корректировка видов разрешенного использования земельных участков. Данные изменения отражены в Таблице 2 Приложения.

Перечень земельных участков, зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости, сформирован на основании сведений кадастрового плана территории в Таблице 1 Приложения.

Все образуемые земельные участки подлежат процедуре постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с законодательством РФ.

Сведения о существующих, вновь образуемых земельных участках отражены на чертежах межевания территории (Листы ПМ-2, ПМ-3 и ПМ-4).

Выполнение кадастровых работ с целью уточнения местоположения границ земельных участков, предусмотренных настоящим проектом межевания территории, осуществляется собственником объекта недвижимости в установленном действующим законодательством порядке.

Проект межевания территории выполнен в масштабе 1:1000 и представлен на Листах ПМ-2 и ПМ-3 графических материалов.

1.4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | По проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории (всего) | га | 14,18 |
| 2 | - площадь земельных участков, зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости, подлежащих корректировке | кв. м. | 141 798 |
| 3 | Территории, подлежащие межеванию: 13:23:1109211:658 | кв. м | 141 798 |

Расчет площадей земельных участков

для размещения многоквартирных жилых домов

| Условный номер земельного участка | № дома по генплану | Общая площадь квартир | Площадь земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по расчету | по проекту |
| 1 | 12 | 5 817 | 5 352 | 5 249 |
| 2 | 11 | 5 634 | 5 183 | 6 065 |
| 3 | 13 | 5 817 | 5 352 | 6 069 |
| 4 | 10 | 5 817 | 5 352 | 6 071 |
| 7 | 9 | 5 817 | 5 352 | 5 893 |
| 8 | 14 | 8 729 | 8 031 | 8 742 |
| 9 | 15 | 8 729 | 8 031 | 8 566 |
| 10 | 8 | 5 817 | 5 352 | 5 969 |
| 14 | 7 | 5 817 | 5 352 | 5 171 |
| 15 | 6 | 5 817 | 5 352 | 5 952 |
| 18 | 1а | 7 598 | 6 990 | 6 956 |
| 20 | 2а | 7 598 | 6 990 | 6 560 |
| 22 | 2б | 7 271 | 6 689 | 6 667 |
| 23 | 1б | 7 271 | 6 689 | 6 820 |
| 24 | 5б | 6 279 | 5 777 | 5 738 |
| 25 | 5а | 6 279 | 5 777 | 6 017 |
| 26 | 4б | 6 563 | 6 038 | 6 533 |
| 28 | 4а | 6 563 | 6 038 | 6 440 |
| 29 | 3б | 6 194 | 5 698 | 5 900 |
| 30 | 3а | 6 194 | 5 698 | 6 512 |

Расчет площади земельного участка

для размещения детского сада

| Условный номер земельного участка | № по генплану | Вместимость | Площадь земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по расчету | по проекту |
| 12 | 16 | 240 | 8400 | 8 487 |