Заказчик:  МУ «Градостроительство»

Место строительства:  Северо-западная часть города Саранска.

2-ой микрорайон.

Проект планировки территории, ограниченной улицами

Веселовского, бульваром Веденяпиных и пр. 60 лет Октября

г. Саранска, включая проект межевания.

# 51/3/2008-01

# Часть I.  Общая пояснительная записка

Директор                                                                              А. В. Зорькин

ООО «Мордоврегионпроект»

Главный инженер                                                                В. Г. Недайборщ

Главный архитектор проекта                                             Н. И. Безбородов

2010г

Общество с ограниченной ответственностью

«Мордовский региональный проектный институт»

Права Общества с ограниченной ответственностью «Мордовский региональный проектный институт» защищены действующим законодательством Российской Федерации об  авторском праве. Проектная и рабочая документация может быть  использована при  строительстве и эксплуатации только данного объекта. Внесение в документацию изменений, дополнений, переработка, воспроизведение, распространение, публичный показ производятся исключительно с согласия Общества с ограниченной ответственностью «Мордовский региональный проектный институт».

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,

ОСНОВАННАЯ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

СРО – П – 014 – 05082009 – 13 – 0011

Серия АА    №  000441

Проектная документация разработана в соответствии

с государственными   нормами,   правилами   и   стандартами.

Главный архитектор   проекта                                          Н.И.Безбородов

САРАНСК    2010 г.

1 Общая часть

  - Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта

1.2 Состав  проекта

2 Содержание

Пояснительная записка

2.1    Основание для разработки проекта

2.2    Перечень исходных данных для проектирования

2.3    Характеристика участка строительства

2.4    Градостроительные и природные условия

2.5    Генеральный план

2.5.1  Композиционно-планировочные решения

2.5.2  Объекты инфраструктуры

2.5.3  Транспортная схема

2.5.4  Организация рельефа и красные линии

2.5.5  Благоустройство и озеленение территории

2.5.6  Основные технико-экономические показатели проекта планировки

2.6     Сети и инженерное оборудование

2.7     Межевание территории

2.7.1   Основные технико-экономические показатели проекта межевания

2.8     Охрана окружающей среды

2.8.1  Природоохранные мероприятия

2.8.2  Санитарная очистка территории

2.9     Инженерно-технические мероприятия по ГО и обеспечению                                                                                                                                                                                                                                                                                                 пожарной безопасности.

3.0     Обоснование проекта планировки территории.

3.1     Расчет плотности населения.

3.2     Выводы.

3.2.1  Общая площадь жилых домов и численность жителей

3.2.2  Расчет потребности в дошкольных и школьных учреждениях

3.2.3  Предприятия торговли

3.2.4  Прочие предприятия обслуживания населения

3.2.5  Расчет потребности в парковочных местах легковых автомобилей

Приложения:

1. Приложение 1. Данные о существующей жилой и нежилой  застройке

2-ого микрорайона с-з жилого района г. Саранска, предоставленные Саранским отделением филиала «Ростехинвентаризация Федеральное- БТИ» по РМ

– 2 листа.

2. Приложение 2. Расчет размера земельных участков

в кондоминиумах – 6 листов.

3. Приложение А. Исходные данные:

а) Свидетельство СРО-П-014-05082009-13-0011

Серия АА  № 000441

б) Муниципальный контракт № 51/3 от 1 сентября 2008г.

в) Постановление Главы Администрации городского

округа Саранск от 10 июля 2007г. № 1326

г) Задание на разработку градостроительной

документации.

д) Письмо МУ «Градостроительство» со схемами

размещения проектируемых и существующих

объектов на территории 2-го микрорайона.

е) Выписки из государственного кадастра недвижимости

по объектам на проектируемой территории.

1.  Общая часть

1.1 Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта

| Главный архитектор проекта | Н. И. Безбородов |
| --- | --- |
| Архитектор | М.А. Балаева |

1.2 Состав  проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 51/3/2008-01- ОПЗ | Часть 1 Общая пояснительная записка |  |
| 51/3/2008-02-ГП | Часть 2 Графическая часть (без схем инженерных сетей) |  |

Главный архитектор проекта                                        Н. И. Безбородов

2. Пояснительная записка

2.1 Основание для разработки проекта

Проект планировки территории, ограниченной улицами Веселовского, бульваром Веденяпиных и пр. 60 лет Октября г. Саранска, включая проект межевания, разработан на основании Муниципального контракта № 51/3 от 1 сентября 2008г. и в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации, утвержденным Главой Администрации городского округа Саранск.

2.2 Перечень   исходных данных для проектирования

1) Постановление Главы Администрации городского округа Саранск от     10 июля  2007г. №  1326

2 Отчет по инженерной топогеодезической съемке участка строительства, выполненный ООО «Мордоврегионпроект» в 2009г.

3) Схемы размещения проектируемых объектов на территории микрорайона.

2.3 Характеристика участка строительства

Участок расположен в северо-западной части города Саранска.

Границами участка служат: с запада – ул. Веселовского, с севера –ул. Веселовского, с востока – бульвар Веденяпиных, с юга – пр. 60 лет Октября. Территория микрорайона застроена 5-ти, 9-ти и 10-ти этажными жилыми домами. Объекты соцкультбыта в основном располагаются  в 1-ых  этажах многоэтажной застройки по периметру микрорайона. На территории располагаются три дошкольных учреждения и школа №1.

2.4 Градостроительные и природные условия

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 176,0 до 202,0 м.

Рельеф площадки  умеренно - спокойный с уклоном на юго-восток.

Район строительства относится ко  II В климатическому подрайону  II климатического района.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Площадка существующей застройки относится к сухой зоне по влажности.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и св - в летний период. Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

2.5 Генеральный план

Проект планировки территории разработан в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации на инженерно-топографическом плане, выполненном топогруппой ООО «Мордоврегионпроект» в 2009г.

Проектируемый участок, согласно перспективного развития генерального плана, логически завершает формирование существующей застройки.

Численность населения данного микрорайона составляет около 8295 чел. Существующее население включено в общий показатель численности для определения мощностей учреждений обслуживания данной территории.

2.5.1 Композиционно – планировочные решения

Данный микрорайон в плане близок по форме к четырехугольнику, около 945 м длиной и 720 м шириной. Его существующая многоэтажная застройка имеет замкнутую кольцевую планировочную структуру, с четко выраженным дворовым пространством. Площадь микрорайона в красных линиях – 37,33 га.

На территории микрорайона, в зоне многоэтажной застройки, в настоящее время возможно строительство 10-ти этажных жилых домов, общей площадью квартир 20590 м2, а так же 2-х магазинов  (см. обоснование выбора площадки по плотности жилого фонда и расчет размера земельных участков в кондоминиумах).

Пешеходные улицы озеленяются деревьями ценных пород, декоративным кустарником, пешеходные дорожки, площадки для отдыха с брусчатым покрытием.

2.5.2 Объекты инфраструктуры

В существующем микрорайоне находятся: здание прачечной и бани (ул. Веселовского); аптека (ул. Веселовского); КС банк (ул. Веселовского, 84а), строящейся магазин (ул. Веселовского); стоматологическая поликлиника (ул. Веселовского, 56а); служба судебных приставов (ул. Веселовского, 48); парикмахерская (пр. 60 лет Октября, 81); химчистка (пр.60 лет Октября, 113), а так же продовольственные и промтоварные магазины по пр. 60 лет Октября.

В соответствии с нормами в перечень учреждений повседневного обслуживания включаются дошкольные и школьные учреждения. Наличие школы № 1 соответствуют нормативным требованиям по обеспечению данного микрорайона необходимым количеством мест для детей и школьного возраста. Дефицит мест для детей  дошкольного возраста в существующих детских садов возможно при переносе «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида» в 6 «Б» м/р-н .

2.5.3 Транспортная схема

Микрорайон находится в планировочной структуре северо-западного жилого района г. Саранска со сложившимися транспортно-пешеходными связями.

Все улицы по периметру микрорайона (ул. Веселовского, пр. 60 лет Октября и  бульвар Веденяпиных ) – транспортно-пешеходные, имеют тротуары.

Ширина проезжей части улиц, окружающих микрорайон составляет:

- ул. Веселовского – 21,0 м.

- пр. 60 лет Октября – 18,0 м.

Внутриквартальные проезды, пешеходные зоны и зоны коммуникаций (включая места хранения транспорта) корректируются согласно проектному предложению.

2.5.4 Организация рельефа и красные линии

Существующая организация рельефа находится в увязке с отметками прилегающих территорий, проектируемой площадки и обеспечивает отвод поверхностных вод  с ее территории (включая систему наружных водостоков) по лоткам проездов, в том числе в ливневую канализацию.

Красные линии микрорайона выполнены по материалам МУ «Градостроительство» и привязаны к сеткам координат.

X                      Y

1.      11550                 5400

2.      11500                 5300

3.      11500                 5250

4.      11400                 5200

5.      11300                 5100

6.      11100                 5000

7.      11050                 5000

8.      11050                 5450

9.      11000                 5850

10.     11450                 5850

11.     11450                 5500

12.     11600                 5750

13.     11600                 5600

14.     11600                 5500

15.     11550                 5400

ВЕДОМОСТЬ РАСЧЕТА КООРДИНАТ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ

| № точки | Координата X | Координата Y | Радиус, R | Угол, α | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 11572,90 | 5413,90 | - | 91о |  |
| 2. | 11507,00 | 5295,00 | - | 176о |  |
| 3. | 11476,00 | 5257,00 | - | 171о |  |
| 4. | 11420,00 | 5208,00 | - | 173о |  |
| 5. | 11289,00 | 5121,00 | - | 177о |  |
| 6. | 11111,60 | 5016,30 | - | 112о |  |
| 7. | 11039,80 | 5065,20 | - | 122о |  |
| 8. | 11031,00 | 5461,80 | - | 180о |  |
| 9. | 11021,20 | 5836,00 | - | 89о |  |
| 10. | 11466,30 | 5836,20 | - | 90о |  |
| 11. | 11466,70 | 5796,20 | - | 108о |  |
| 12. | 11596,70 | 5754,60 | - | 112о |  |
| 13. | 11607,90 | 5582,00 | - | 170о |  |
| 14. | 11598,70 | 5512,20 | - | 166о |  |
| 15. | 11563,00 | 5418,90 | - | 91о |  |

2.5.5 Благоустройство и озеленение территории

Покрытие проездов асфальтовое. Тротуары и площадки – брусчатка, бетонная плитка.

Существующее и проектируемое озеленение микрорайона – газоны, рядовая посадка деревьев (липа, береза).

2.5.6 Основные  технико-экономические показатели проекта  планировки

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2010 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории: | га | 31,80 | 37,33 |
|  | - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие), из них: | га | 17,90 | 19,22 |
|  | 9-10 этажная застройка | га | 1,74 | 3,06 |
|  | 5 этажная застройка | га | 16,16 | 16,16 |
|  | - объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (кроме микрорайонного значения) | га | 7,42 | 7,42 |
|  | - иных зон | га | 6,48 | 10,69 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них: | га | 6,89 | 5,57 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 4,60 | 5,12 |
|  | - прочие территории общего пользования | га | 2,29 | 0,45 |
| 1.3 | Коэффициент застройки | % | 47,44 | 48,20 |
| 1.4 | Из общей территории: |  | 37,33 | 37,33 |
|  | - земли федеральной собственности | га | 0,49 | 0,49 |
|  | - земли субъектов Российской Федерации | га | _ | _ |
|  | - земли муниципальной собственности | га | 36,84 | 36,84 |
|  | - земли в постоянном бессрочном пользовании | га | _ | _ |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 8295 | 9439 |
| 2.2 | Плотность населения | чел/га | 256 | 291 |
| 3. | Жилищный фонд | м2 | 149316,50 | 169906,50 |
| 3.1 | Средняя этажность застройки | этаж | 5,51 | 5,78 |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв. м общей площади квартир | 149316,50 | 149316,50 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство- всего | тыс.кв. м общей площади | _ | 20590 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Общеобразовательные школы, всего | мест | 900 (505*) | 900 |
| 4.2 | Вспомогательная школа | мест | 216 (149*) | 216 |
| 4.3 | Детские дошкольные учреждения | мест | 330 (385*) | 462 |
| 4.4 | Предприятия повседневной торговли: |  |  |  |
|  | - продовольственные магазины | м2 торг.площади | 730-750 | 661,0 |
|  | - непродовольственные магазины (без учета рынка «РИНГ») | м2 торг.площади | 400-450 | 283,0 |
| 4.5 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 22 | 19 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания | пос.мест | 70 Кафе «Солнечное» | 76 |
| 4.7 | Аптека | 1 на 20тыс.жит. | 1 | 1 |
| 4.8 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| 4.9 | Отделение сбербанка | м2 общ.площади | 1отделение | 1 |
| 4.10 | Опорный пункт охраны порядка | объект | 1 | 1 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 4,96 | 5,61 |

* - вместимость учреждений на 01.05.2010г.

2.6 Сети и инженерное оборудование

Все здания и жилые дома микрорайона оборудованы центральным отоплением, холодным водоснабжением, канализацией, газоснабжением, электроснабжением, телефоном, радиовещанием, телевидением. Все сети инженерных коммуникаций существующие.

Для проектируемых жилых домов предусмотрены подводящие инженерные сети по техническим условиям от эксплуатирующих организаций по техническим коридорам, по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства.

2.7 Межевание территории

Проект межевания территории разработан в составе проекта планировки рассматриваемой территории и содержит в своём составе текстовой и графические материалы. Графические материалы включают в себя план фактического использования территории и план межевания территории в масштабе 1:1000.

Межевание территории микрорайона выполнено с учетом материалов МУ «Градостроительство» и территориального (межрайонного) отдела №1

Управления Роснедвижимости по Республике Мордовия. Границы существующих землепользований, зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости, при разработке плана межевания оставлены без изменения. К данным землепользованиям относятся:

- межевание остальных придомовых территорий микрорайона выполнено с учетом обеспечения нормативной площади и создания технических коридоров для возможной прокладки инженерных коммуникаций на перспективу.

-баланс территории микрорайона необходимо произвести после утверждения форм собственности проектируемой территории.

2.7.1  Основные технико-экономические показатели проекта межевания

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего: | га | 31,80 | 37,33 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию (в красных линиях), в том числе: | га | 25,32 | 26,64 |
|  | - территории жилой застройки, из них: | га | 17,90 | 19,22 |
|  | 9-10 этажная застройка | га | 1,74 | 3,06 |
|  | 5 – этажная застройка | га | 16,16 | 16,16 |
|  | - территории объектов социального и культурно- бытового обслуживания микрорайонного значения | га | 2,91 | 2,91 |
|  | - территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания внемикрорайонного значения | га | 4,51 | 4,51 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию, в том числе: | га | 12,01 | 10,69 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 5,12 | 5,12 |
|  | - прочие территории общего пользования | га | 6,89 | 5,57 |
| 4 | Транспортная инфраструктура | га |  |  |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 4,96 | 5,61 |

2.8 Охрана окружающей среды

2.8.1 Природоохранные мероприятия

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Проектные решения обеспечивают защиту в части:

- проведения мероприятий снижающих выброс вредных веществ в атмосферу автотранспортом;

- обеспечения планировочными средствами защиты территории жилой застройки, соседством озелененных массивов (бульвары, скверы), а также аэрацией внутридомовых пространств;

- запрещения сброса неочищенных сточных и дренажных вод в водные объекты;

- формирование общемикрорайонной системы зеленых насаждений.

2.8.2 Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на территории микрорайона являются участки домовладений, микрорайонные проезды, скверы общественного пользования и отдыха, территории учреждений, места уличной торговли.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайона включает:

- сбор и удаление ТБО;

- уборка территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирования на снеговой свалке, борьба с гололёдом, предотвращения снежно-ледяных образований.

2.9  Инженерно-технические мероприятия по ГО и обеспечению пожарной безопасности.

2.9.1.    Застройка микрорайона выполнена 5 - 10 эт. панельными  и кирпичными домами. Планировочная структура данной застройки позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на территории микрорайона;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

- свободный выход населения из разрушенных частей жилой застройки (расчленения микрорайона территориями д/садов и школы);

- возможность устройства защитных сооружений в существующих зданиях д/садов и школы.

2.9.2.  Инженерно-геологические условия района допускают строительство любых видов, при условии предварительного проведения инженерно-геологических изысканий с целью определения естественного состояния глинистых грунтов, глубины залегания грунтовых вод и их агрессивность.

2.9.3.  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.09.1988г. №116-ФЗ «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» застройка планируемой территории не подлежит категорированию по ГО и не относится к категорированным по гражданской обороне объектам.

2.9.4  В особый период функционирования объекта не прекращается.  При необходимости эвакуации жильцов и их семей, персонала офисов  проводится в соответствии с планом эвакуации Главного Управления Министерства РФ по делам ГО и ЧС  и планом эвакуации Главы администрации г.о.Саранск

2.9.5.  Исходя из назначения предполагаемых строительства и требований ГУМ  РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.

2.9.6.  Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера могут являться:

- Пожары и аварии на объектах и сетях газо- энерго- тепло- и водоснабжения

-Автодороги по ул. Веселовского, пр. 60 лет Октября, по которым перевозятся пожароопасные вещества, в т.ч. ГСМ, при розливе которых возможно образование зон пожаров и разрушений.

- Отклонение климатических условий от ординарных.

2.9.7. Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях, меры предосторожности для людей, меры первой медицинской помощи пострадавшим, оценка степени разрушений и количество пострадавшего населения и персонала от воздушной ударной волны, возможные причины аварии и т.п. будут определяться при дальнейшем рабочем проектировании.

2.9.8. Пожарная безопасность обеспечивается выполнением объемно-планировочных и конструктивных решений, применением электрооборудования соответствующего классу зон по ПУЭ, оборудование помещений системами автоматической пожарной сигнализации, выполненных в соответствии с требованиями НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

2.9.9. Помещения квартир оборудуются автономными оптико-электронными дымовыми извещателями типа ИП 212-43 м.

2.9.10.  Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов.

2.9.11. В соответствии с картой районирования по смерчеопасности Мордовия находится в зоне, для которой интенсивность смерча по классификации Фуджита принята     3,58. Непосредственной угрозы для объектов строительства данное стихийное явление природы не представляет.

2.9.12. Для района расположения г.Саранска в соответствии с РД 34.21.122-87 удельная плотность ударов молнии в землю составляет более 5.1 ударов на 1 км2 в год, поэтому ожидаемое количество ударов молнии на планируемую поверхность – 3.7 раз/год, количество заноса высокого потенциала на территорию до 2.8 раз/год.     Для защиты устройств связи от атмосферных перенапряжений при рабочем проектировании будет предусмотрено заземление оборудования и стоек радио и телевидения.  Устройство молниезащиты зданий и сооружений должны быть приняты  и введены в эксплуатацию до начала комплексного опробования технологического оборудования.

3.0 Обоснование проекта планировки территории.

Общая площадь планируемой территории в красных линиях составляет,

Sор=373 315 м2=37.33 га

Из общей площади исключаем площади, занимаемые существующими нежилыми зданиями:

- ООО «РИНГ» (рынок) – 23732 м2;

- УФССП по РМ (бывший д/с №77) – 4900 м2;

- «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида» - 16478м2.

Тогда расчетная площадь планируемой территории составит:

SP = SОР – SН = 373 315 – (27732+4900+16478) = 324205 м2 = 32,42 га

3.1 Расчет плотности населения.

Расчетная площадь территории рассматриваемого микрорайона, ограниченного ул. Веселовского, бульвар Веденяпиных и  пр. 60 лет Октября и лесным массивом составляет 37,33 га.

На данной территории в настоящее время имеется существующая жилая застройка с общей площадью 149316,50 м2  . На данной территории проживают

примерно 8295 человек.

Рассматриваемый микрорайон находится в северо-западной части в составе северо-западного жилого района г. Саранска и относится к зоне средней градостроительной ценности.

В качестве расчетной жилищной обеспеченности принимаем 18 м /чел.

Из общей	 площади микрорайона вычитаем территорию рынка «Ринг», как территорию общего пользования северо-западного жилого района.

Sжил.территории = 32,42га

Плотность населения на рассматриваемой городской территории равна:

Рсущ = 8295:32,42= 256 чел/га.

Согласно табл.7 для сложившихся м/р-нов на 2007г. принимаем расчетную плотность средней градостроительной ценности территории – 330чел/га.

Тогда максимальное расчетное количество жителей, которые могут проживать в рассматриваемом микрорайоне в многоэтажной застройке (при 330чел./га для сложившихся м/р-нов) будет равно:

NP = Рн ср • SP = 330 • 32,42= 10698чел.,

тогда:                   Sо ж расч. = 10698 • 18 = 192564 м2

Общая жилая площадь существующих домов – 149316,50 м2,

Общая жилая площадь всех проектируемых домов может быть равна:

Sо ж пр = (192564 – 149316,50) = 43247,50 м2,

Nпр = 43247,50 :18 = 2403 чел.

Всего:  	      Nсущ = 8295 чел.

NP = 8295+2403 = 10698 чел.,

Рр = 10698:32,42 = 329 чел/га

Рр = 329 чел/га.

Однако в настоящее время окончательно определена общая жилая площадь строящихся и проектируемых жилых домов для данного м/р-на, которая составляет – 20590,0 м2.

Всего:  	      Nсущ = 8295 чел.

NP = 8295+1144 = 9439 чел.,

Рр = 9439:32,42 = 291 чел/га

Рр = 291 чел/га, что соответствует нормативной.

Данная плотность м/р-на еще уменьшится при полном переносе «Специальной (коррекционной) общеобразовательная школа VIII вида» с последующим включением данной территории детских садов (16478 м2) в расчет  м/р-на. (Возможен также вариант уплотнения спецшколы с передачей  бывшего д/сада №62 для нужд 2-го м/р-на).

3.2 Выводы

3.2.1 Общая площадь жилых домов и численность жителей

Общая площадь жилых домов – 149316,50+20590=16906,5м2.

Численность жителей – 8295+1144=9439чел.

Плотность населения м/на – 291 чел./га.

3.2.2 Расчет потребности в дошкольных и школьных учреждениях.

На рассматриваемой территории в настоящее время проживают примерно    8295 человек, общая жилая площадь застройки составляет 149316,50м2.

На свободной территории ведется строительство многоэтажных жилых домов с общей жилой площадью 20590 м2, в которых будут проживать 1144 человек.

Согласно местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск потребность в местах на 1000 жителей – 49 мест в д/садах и 95 школьных мест.

Дошкольные учреждения:

В настоящее время во 2-ом м/р-не работают 2 детских дошкольных учреждений:

- МДОУд/с№58 /проспект 60 лет Октября, 99/ проектной вместимостью 210мест (посещает 235чел., Sуч.=8108 м2);

- МДОУ д/с№68 /ул.Веселовского, 46/ проектной вместимостью 110мест (посещает 150 чел., Sуч.=4713 м2).

До настоящего времени во 2-ом м/р-не функционировали еще 4 детских сада по 110 мест каждый по проектной мощности. Но в разное время они были перепрофилированы:

д/с №62 и №56 были переданы в ведение «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида» (проспект 60 лет Октября, 111, корп.1,2,3);

д/с №60 – стоматологическая поликлиника №2 (ул.Веселовского, 56 «а»);

д/с №77 – управление Федеральной службы судебных приставов по РМ (ул.Веселовского, 48).

На расчетный период  потребность в дошкольных учреждениях –

Дс = No : 1000 • 49 = 9439 : 1000 • 49 = 462 мест.

Недостаток мест в детских садах – 132 места. Данный вопрос может быть решен при переносе «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида» в 6 «Б» м/р-н (строящееся здание с конца 80-гг.). При этом освобождаются 2 корпуса школы – бывшие д/с №56 и 62 (по 110 мест каждый).

Школы:

В проектируемом м/р-не функционирует одна школа – МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» (проспект 60 лет Октября, 101). Проектная вместимость – 900 чел. В настоящее время обучается – 505 чел.

На расчетный  период  потребность в школах:

Дш = No : 1000 • 95 = 9439 : 1000 • 95 = 897 уч. мест

K1 и К2 приняты согласно местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск (Приложение 8)

Дополнительное строительство школы не требуется.

3.2.3 Предприятия торговли

Магазины продовольственных товаров общей площадью Sпт (согласно приложения  местных норм градостроительного проектирования городского округа Саранск) :

Sпт = No : 1000 • К1 = 9439 : 1000 • 70 = 661,0 м2

Проспект 60 лет Октября: 87,95, 117

Ул.Веселовского: 62, 68«а»78, 80, 84,

Магазины непродовольственных товаров общей площадью Sнт :

Sнт = No : 1000 • К2 = 9439 : 1000 • 30 = 283,0 м2

Проспект 60 лет Октября: 81, 83, 95

Ул.Веселовского: 78

В данной структуре всех видов товаров функционирует рынок «РИНГ».

Дополнительное строительство предприятий торговли не требуется.

3.2.4 Прочие предприятия обслуживания населения.

Амбулаторные учреждения здравоохранения (поликлиника):

Учитывая, что фактическая обеспеченность - 26 посещений в смену на 1000 чел. (Приложение  местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск), на рассматриваемой территории:

Sнт = No : 1000 • К5 = 9439 : 1000 • 26 = 245 посещений

В данном м/р-не находится стоматологическая поликлиника №2. С южной стороны м/р-на по пр.60 лет Октября находится поликлиника больницы №13.

Аптеки:

Согласно местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск:

Потребность - 1 аптека на 20 тыс. жителей, соответственно:

Т. к. No  = 9439 чел., на данную территорию требуется 1 аптека.

Имеется  по ул.Веселовского (между ж/д №76 и №78).

Отделение связи:

Согласно местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск:

Потребность - 1 отделение связи на 20 тыс. жителей, соответственно:

Т. к. No  = 9439 чел., на данную территорию требуется 1 отделение связи.

Филиалы банков:

Согласно местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск:

Потребность - 1 место на 2-3 тыс. жителей, соответственно:

Т. к. No  = 9439 чел., на данную территорию требуется 3-5 раб.мест.

В данном м/р-не находится отделение сбербанка и филиал «КС- банка».

Предприятия общественного питания:

Потребность – 8 мест на 1000 чел. (местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск):

Дп.о.п. = No : 1000 • К6 = 9439 : 1000 • 8 = 76 мест

В данном м/р-не находится кафе «Солнечное» и предприятия общепита рынка «РИНГ».

Предприятия бытового обслуживания:

Потребность – 2 рабочих места на 1000 чел. (Приложение 8):

Дп.б.о.. = No : 1000 • К7 = 9439 : 1000 • 2 = 19 раб. мест

«Парикмахерская» пр.60лет Октября, 81 «а»

«Химчистка» пр.60лет Октября, 113

«Прачечная» ул.Веселовского,66

Жилищно- эксплуатационные службы:

Потребность - 1 единица на 20 тыс. жителей, соответственно:

Т. к. No  = 9439 чел., на данную территорию требуется 1 предприятие.

«Жилищная контора» Пр.60 лет Октября 83

Бани:

Потребность – 5 мест на 1000 чел. (Приложение 8):

Д.б... = No : 1000 • К10 = 9439 : 1000 • 5 = 47 мест

В квартале находится баня (ул.Веселовского,70 «а»)

Учреждения культуры:

9439 : 1000 • 50= 472 м2

На прилегающей территории находится МУК «Дом культуры Пролетарского района г.Саранска»

Закрытые спортивные сооружения:

9439 : 1000 • 30= 283 м2

Пункт охраны порядка:

(20 – 30) м2

Общественные туалеты:

9 приборов

Общественные туалеты предлагается предусмотреть в реконструируемом объеме рынка «РИНГ».

Дополнительное строительство предприятий обслуживания населения не требуется.

3.2.5 Расчет потребности в парковочных местах легковых автомобилей:

На рассматриваемой территории в перспективе будут проживать                   9439 человека. В настоящее время уровень автомобилизации в г. Саранске 160 машин/1000 чел.

На расчетный период до 2015г. Местными нормативами (п.3.5.7) предусматривается минимальный уровень автомобилизации  300 машин/1000 чел.

Согласно СНиП 2.07.01-89*, п.6.33 п.3.5.133 местных нормативов для парковочных мест автотранспорта (временное хранение) – 10%,

для постоянного хранения обеспеченность – 90%,

в том числе в подземных гаражах 25 маш./мест на 1000 жителей.

Для временных парковок потребуется:

n = 9439 : 1000 • 300 • 0.1 = 283 маш./мес,

площадь земельных участков составит:   s = 283 • 25 = 7075 м2 = 0. 71 га,

Для постоянного хранения:

N = 9439 : 1000 • 300 • 0.9 = 2 549 маш./мес,

в том числе:

- в подземных и многоуровневых стоянках

Nn = 9439 : 1000 • 200 = 1 888 маш./мес,

площадь земельных участков = 1 630 • 12 = 19 560 м2 = 1.96 га,

- наземных стоянок :

Nн = 2 549 - 1888 = 661 маш./мес,

площадь земельных участков = 661 • 25 = 16 525 м2 = 1. 65 га.

В настоящее время площадь платной автостоянки составляет -0,6677га

Для этих целей будут использоваться площадки при жилых домах, а так же наземные и подземные стоянки в районе рынка ООО «РИНГ».