Заказчик:  МУ «Градостроительство»

Место строительства:  Юго-западная часть города Саранска.

Проект планировки территории, ограниченной улицами Комарова, Ульянова, Гагарина г. Саранска,

включая проект межевания.

# 51/1/2008-01

# Часть I.  Общая пояснительная записка

Директор                                                                              А. В. Зорькин

ООО «Мордоврегионпроект»

Главный инженер                                                                В. Г. Недайборщ

Главный архитектор проекта                                             Н. И. Безбородов

2010г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Мордовский региональный проектный институт»

Права Общества с ограниченной ответственностью «Мордовский региональный проектный институт» защищены действующим законодательством Российской Федерации об  авторском праве. Проектная и рабочая документация может быть  использована при  строительстве и эксплуатации только данного объекта. Внесение в документацию изменений, дополнений, переработка, воспроизведение, распространение, публичный показ производятся исключительно с согласия Общества с ограниченной ответственностью «Мордовский региональный проектный институт».

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,

ОСНОВАННАЯ  НА  ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

СРО – П – 014 – 05082009 – 13 – 0011

Серия АА    №  000441

Проектная документация разработана в соответствии

с государственными   нормами,   правилами   и   стандартами.

Главный архитектор   проекта                                          Н.И.Безбородов

САРАНСК    2010 г.

1 Общая часть

  - Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта

1.2 Состав  проекта

2 Содержание

Пояснительная записка

2.1    Основание для разработки проекта

2.2    Перечень исходных данных для проектирования

2.3    Характеристика участка строительства

2.4    Градостроительные и природные условия

2.5    Генеральный план

2.5.1  Композиционно-планировочные решения

2.5.2  Объекты инфраструктуры

2.5.3  Транспортная схема

2.5.4  Организация рельефа и красные линии

2.5.5  Благоустройство и озеленение территории

2.5.6  Основные технико-экономические показатели проекта планировки

2.6     Сети и инженерное оборудование

2.7     Межевание территории

2.7.1   Основные технико-экономические показатели проекта межевания

2.8     Охрана окружающей среды

2.8.1  Природоохранные мероприятия

2.8.2  Санитарная очистка территории

2.9     Инженерно-технические мероприятия по ГО и обеспечению                                                                                                                                                                                                                                                                                                 пожарной безопасности.

3.0     Обоснование проекта планировки территории.

3.1     Расчет плотности населения.

3.2     Выводы.

3.2.1  Общая площадь жилых домов и численность жителей

3.2.2  Расчет потребности в дошкольных и школьных учреждениях

3.2.3  Предприятия торговли

3.2.4  Прочие предприятия обслуживания населения

3.2.5  Расчет потребности в парковочных местах легковых автомобилей

Приложения:

1. Приложение 1. Данные о существующей жилой и нежилой  застройке

ю-з части жилого района г. Саранска, предоставленные Саранским отделением филиала «Ростехинвентаризация Федеральное - БТИ» по РМ

– 1 лист.

2. Приложение 2. Расчет размера земельных участков

в кондоминиумах – 1 лист.

3. Приложение А. Исходные данные:

а) Свидетельство СРО-П-014-05082009-13-0011

Серия АА  № 000441

б) Муниципальный контракт № 51/1 от 1 сентября 2008г.

в) Постановление Главы Администрации городского

округа Саранск от 10 июля 2007г. № 1323

г) Задание на разработку градостроительной

документации.

д) Постановление Главы Администрации городского

округа Саранск от 15 декабря 2008г. № 2144  со схемами

перспективного развития рынка «Юго-Западный»,                    расположенный по адресу: г.Саранск, ул. Комарова, до 2010 года

е) Выписки из государственного кадастра недвижимости

по объектам на проектируемой территории.

1.  Общая часть

1.1 Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта

| Главный архитектор проекта | Н. И. Безбородов |
| --- | --- |
| Архитектор | М.А. Балаева |

1.2 Состав  проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 51/1/2008-01- ОПЗ | Часть 1 Общая пояснительная записка |  |
| 51/1/2008-02-ГП | Часть 2 Графическая часть (без схем инженерных сетей) |  |

Главный архитектор проекта                                        Н. И. Безбородов

2. Пояснительная записка

2.1 Основание для разработки проекта

Проект планировки территории, ограниченной улицами Комарова, Ульянова, Гагарина г. Саранска, включая проект межевания, разработан на основании Муниципального контракта № 51/1 от 1 сентября 2008г. и в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации, утвержденным Главой Администрации городского округа Саранск.

2.2 Перечень   исходных данных для проектирования

1) Постановление Главы Администрации городского округа Саранск от     10 июля  2007г. №  1323

2 Отчет по инженерной топогеодезической съемке участка строительства, выполненный ООО «Мордоврегионпроект» в 2010г.

3) Схемы размещения проектируемых объектов на территории микрорайона.

2.3 Характеристика участка строительства

Участок расположен в юго-западной части города Саранска.

Границами участка служат: с запада – ул. Комарова, с севера – пр. 50 лет Октября, с юга – ул. Ульянова, с востока-ул. Гагарина. На территории располагается рынок «Юго-Западный», корпуса Саранского опытного завода, административный корпус ФК «АГРО», магазин «Городок», а также гаражный кооператив. На перспективу, на данной территории будет размещен 10-ти этажный жилой дом из трех блоков.

2.4 Градостроительные и природные условия

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 191,00 до 172,0 м.

Рельеф площадки  умеренно - спокойный с уклоном с северо-востока на юго-запад.

Район строительства относится ко  II В климатическому подрайону  II климатического района.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Площадка существующей застройки относится к сухой зоне по влажности.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и св - в летний период. Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

2.5 Генеральный план

Проект планировки территории разработан в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации на инженерно-топографическом плане, выполненном топогруппой ООО «Мордоврегионпроект» в 2010г.

Проектируемый участок, согласно перспективного развития генерального плана, логически завершает формирование рынка «Юго-Западный».

Производственная  территория в данном квартале меняет свое функциональное назначение – формирование общественного центра (в соответствии с утвержденным генеральным планом г.Саранска).

На территории ЗАО «Саранский опытный завод» выполнен проект реконструкции главного корпуса с бытовыми помещениями,  здания испытательной станции и других зданий и сооружений под организацию торгового центра с торговой площадью около 11000 кв.м                                                                          (рабочий проект ООО «Саранскгражданпроект»).

2.5.1 Композиционно – планировочные решения

Данный квартал в плане близок по форме к треугольнику, около 723,0 м длиной и 300 м шириной. Площадь участка в красных линиях – 10,82 га.

На территории квартала в расчетный срок будет производится жилищное строительство. Численность населения данного квартала на расчетный срок будет составлять около 672 чел. Данное население включено в общий показатель численности для определения мощностей учреждений обслуживания данной территории.

Пешеходные улицы озеленяются деревьями ценных пород, декоративным кустарником, пешеходные дорожки, площадки для отдыха с брусчатым покрытием.

2.5.2 Объекты инфраструктуры

В существующем микрорайоне находятся: магазин «Городок» (ул. Гагарина); рынок «Юго-Западный» с прилегающими к нему продовольственными магазинами (ул. Комарова), корпуса Саранского Опытного завода (ул. Гагарина), административный корпус ФК «АГРО» (ул. Гагарина) и гаражный кооператив.

В соответствии с нормами в перечень учреждений повседневного обслуживания включаются дошкольные и школьные учреждения. Наличие школы № 23 не соответствуют нормативным требованиям по обеспечению данного участка необходимым количеством мест для детей школьного возраста.

Проектом предлагается реконструкция данного учреждения с его расширением на 100-150 уч.мест.

Дефицит мест для детей дошкольного возраста в  детских садах возможно при включении в обслуживание данной территории существующих детских садов № 55 по ул.Комарова, 3а  и № 65 по ул.Попова, 48 при условии строительства д/сада в ипотечном квартале (ул.Попова-Серадзская).

2.5.3 Транспортная схема

Участок находится в планировочной структуре юго-западного жилого района г. Саранска со сложившимися транспортно-пешеходными связями.

Все улицы по периметру микрорайона (ул. Комарова, Ульянова и  Гагарина) – транспортно-пешеходные, имеют тротуары.

Ширина проезжей части улиц, окружающих микрорайон составляет:

- ул. Комарова – 40,0 м (ширина проезжей части - 15,0м, 4 полосы движения);

- ул. Ульянова – 45,0-55,0 м (ширина проезжей части - 22,0м, 6 полос движения);

- ул. Гагарина  – 20,0-25,0 м (ширина проезжей части 11,5 м, 3 полосы движения).

Внутриквартальные проезды, пешеходные зоны и зоны коммуникаций (включая места хранения транспорта) корректируются согласно проектному предложению.

2.5.4 Организация рельефа и красные линии

Существующая организация рельефа находится в увязке с отметками прилегающих территорий, проектируемой площадки и обеспечивает отвод поверхностных вод  с ее территории (включая систему наружных водостоков) по лоткам проездов, в том числе в ливневую канализацию. Красные линии микрорайона выполнены по материалам МУ «Градостроительство» и привязаны к сеткам координат.

X                      Y

1.       5400                 6850

2.       5200                 6700

3.       4800                 6500

4.       4700                 6600

5.       4700                 6750

6.       5000                 6800

7.       5300                 6850

8.       5400                 6850

ВЕДОМОСТЬ РАСЧЕТА КООРДИНАТ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ

| № точки | Координата X | Координата Y | Радиус, R | Угол, α | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5401,00 | 6839,30 | - | 96о |  |
| 2. | 5174,20 | 6709,70 | - | 180о |  |
| 3. | 4782,30 | 6486,10 | - | 88о |  |
| 4. | 4718,10 | 6601,40 | - | 161о |  |
| 5. | 4689,40 | 6770,40 | - | 85о |  |
| 6. | 5025,80 | 6802,90 | - | 179о |  |
| 7. | 5316,40 | 6833,00 | - | 180о |  |
| 8. | 5400,00 | 6841,60 | - | 108о |  |

2.5.5 Благоустройство и озеленение территории

Покрытие проездов асфальтовое. Тротуары и площадки – брусчатка, бетонная плитка.

Существующее и проектируемое озеленение микрорайона – газоны, рядовая посадка деревьев (липа, береза).

2.5.6 Основные  технико-экономические показатели проекта  планировки

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2010 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории: | га | 10,71 | 10,82 |
|  | - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие), из них: | га | - | 1,25 |
|  | 9-10 этажная застройка | га | - | 1,25 |
|  | 5 этажная застройка | га | - | - |
|  | 1-2-х этажная застройка | га | - | - |
|  | - объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (кроме микрорайонного значения) | га | 0,83 | 4,00 |
|  | -производственных зон | га | 6,86 | 3,69 |
|  | - иных зон | га | 3,02 | 1,88 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них: | га | 3,02 | 2,39 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 2,45 | 1,20 |
|  | - прочие территории общего пользования | га | 0,57 | 1,19 |
| 1.3 | Коэффициент застройки | % | 16,12 | 16,70 |
| 1.4 | Из общей территории: |  | 10,71 | 10,82 |
|  | - земли федеральной собственности | га | 0,82 | 0,82 |
|  | - земли субъектов Российской Федерации | га | - | - |
|  | - земли муниципальной собственности | га | 3,81 | 3,92 |
|  | - земли в постоянном бессрочном пользовании | га | 6,08 | 6,08 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | - | 672 |
| 2.2 | Плотность населения | чел/га | - | 160 |
| 3. | Жилищный фонд | м2 | - | 12091,52 |
| 3.1 | Средняя этажность застройки | этаж | - | 10 |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м общей площади квартир | - | - |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда, всего: | тыс. кв.м общей площади квартир | - | - |
| 3.3 | Новое жилищное строительство- всего | тыс. кв.м общей площади | - | 12,091 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Общеобразовательные школы, всего | мест | - | 64 |
| 4.2 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 33 |
| 4.3 | Предприятия повседневной торговли: |  |  |  |
|  | - продовольственные магазины | м2 торг.площади | Рынок «Юго-Западный», Торговый центр «Сияжар» | 15000 |
|  | - непродовольственные магазины |  |  |  |
| 4.4 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | - | Устройство раб.мест в комплексе рынка |
| 4.5 | Предприятия общественного питания | пос.мест | - | Устройство предприятия в комплексе рынка |
| 4.6 | Опорный пункт охраны порядка | объект | 1 | 1 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 2,18 | 2,88 |
|  | Автомобильные стоянки: - Рынок «Юго-западный» | маш.мест |  | 225 |

2.6 Сети и инженерное оборудование

Существующие промышленные предприятия и рынок «Юго-Западный», расположенные в квартале, обеспечены холодным водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, радиовещанием. Все сети инженерных коммуникаций существующие.

Для проектируемого жилого дома предусмотрены подводящие инженерные сети по техническим условиям от эксплуатирующих организаций по техническим коридорам, по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства.

2.7 Межевание территории

Проект межевания территории разработан в составе проекта планировки рассматриваемой территории и содержит в своём составе текстовой и графические материалы. Графические материалы включают в себя план фактического использования территории и план межевания территории в масштабе 1:1000.

Межевание территории квартала выполнено с учетом материалов МУ «Градостроительство» и территориального (межрайонного) отдела №1 Управления Роснедвижимости по Республике Мордовия. Границы существующих землепользований, зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости, при разработке плана межевания оставлены без изменения.

К данным землепользованиям относятся:

1. ЗАО «Саранский опытный завод» (27547 + 257 + 108 + 8219).

2. ООО «Адэланте» (2925)

3. ООО «ФК Агро» (18564).

4. ООО «Новстрой» (4502).

5. Егорова Ж.С. (10909)

6. Рынок « Юго-Западный» по ул. Комарова, 2  (7396)

Территория рынка изменена на основании Постановления Главы Администрации городского округа Саранск от 15 декабря 2008г. № 2144.

Баланс территории микрорайона необходимо произвести после утверждения форм собственности проектируемой территории.

2.7.1  Основные технико-экономические показатели проекта межевания

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего: | га | 10,71 | 10,82 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию (в красных линиях), в том числе: | га | 7,69 | 9,33 |
|  | а) территории жилой застройки, из них: | га | - | 1,25 |
|  | - 9-10 этажная застройка | га | - | 1,25 |
|  | - 5-этажная застройка | га | - | - |
|  | - 1-2 эт. застройка | га | - | - |
|  | б) территории объектов социального и культурно- бытового обслуживания микрорайонного значения | га | - | - |
|  | в) территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания внемикрорайонного значения | га | 0,83 | 4,00 |
|  | г) иных зон | га | 6,86 | 4,08 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию, в том числе: | га | 3,02 | 2,39 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 2,45 | 1,20 |
|  | - прочие территории общего пользования | га | 0,57 | 1,19 |
| 4 | Транспортная инфраструктура | га |  |  |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 2,18 | 2,88 |

2.8 Охрана окружающей среды

2.8.1 Природоохранные мероприятия

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Проектные решения обеспечивают защиту в части:

- проведения мероприятий снижающих выброс вредных веществ в атмосферу автотранспортом;

- обеспечения планировочными средствами защиты территории жилой застройки, соседством озелененных массивов (бульвары, скверы), а также аэрацией внутридомовых пространств;

- запрещения сброса неочищенных сточных и дренажных вод в водные объекты;

- формирование общеквартальной системы зеленых насаждений.

2.8.2 Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на территории микрорайона являются участки домовладений, микрорайонные проезды, скверы общественного пользования и отдыха, территории рынка и места уличной торговли.

Организация системы современной санитарной очистки квартала включает:

- сбор и удаление ТБО;

- уборка территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирования на снеговой свалке, борьба с гололёдом, предотвращения снежно-ледяных образований.

2.9  Инженерно-технические мероприятия по ГО и обеспечению пожарной безопасности.

2.9.1.  На территории квартала размещены промышленными предприятиями, а также рынок «Юго-Западный». На перспективу будет построен на свободной территории 10-ти этажный жилой дом.

Планировочная структура данной застройки позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на рассматриваемой территории;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

- свободный выход населения из разрушенных частей жилой застройки;

- возможность устройства защитных сооружений в существующих зданиях школы цокольном этаже рынка.

2.9.2.  Инженерно-геологические условия района допускают строительство любых видов, при условии предварительного проведения инженерно-геологических изысканий с целью определения естественного состояния глинистых грунтов, глубины залегания грунтовых вод и их агрессивность.

2.9.3.  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.09.1988г. №116-ФЗ «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» застройка планируемой территории не подлежит категорированию по ГО и не относится к категорированным по гражданской обороне объектам.

2.9.4  В особый период функционирования объекта не прекращается.  При необходимости эвакуации жильцов и их семей, персонала офисов  проводится в соответствии с планом эвакуации Главного Управления Министерства РФ по делам ГО и ЧС  и планом эвакуации Главы администрации г.о. Саранск.

2.9.5.  Исходя из назначения предполагаемых строительства и требований ГУМ  РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.

2.9.6.  Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера могут являться:

- Пожары и аварии на объектах и сетях газо- энерго- тепло- и водоснабжения

- Автодороги по улицам Гагарина, Комарова, Ульянова по которой перевозятся пожароопасные вещества, в т.ч. ГСМ, при розливе которых возможно образование зон пожаров и разрушений.

- Отклонение климатических условий от ординарных.

2.9.7. Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях, меры предосторожности для людей, меры первой медицинской помощи пострадавшим, оценка степени разрушений и количество пострадавшего населения и персонала от воздушной ударной волны, возможные причины аварии и т.п. будут определяться при дальнейшем рабочем проектировании.

2.9.8. Пожарная безопасность обеспечивается выполнением объемно-планировочных и конструктивных решений, применением электрооборудования соответствующего классу зон по ПУЭ, оборудование помещений системами автоматической пожарной сигнализации, выполненных в соответствии с требованиями НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

2.9.9. Помещения квартир оборудуются автономными оптико-электронными дымовыми извещателями типа ИП 212-43 м.

2.9.10.  Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов.

2.9.11. В соответствии с картой районирования по смерчеопасности Мордовия находится в зоне, для которой интенсивность смерча по классификации Фуджита принята     3,58. Непосредственной угрозы для объектов строительства данное стихийное явление природы не представляет.

2.9.12. Для района расположения г.Саранска в соответствии с РД 34.21.122-87 удельная плотность ударов молнии в землю составляет более 5.1 ударов на 1 км2 в год, поэтому ожидаемое количество ударов молнии на планируемую поверхность – 3.7 раз/год, количество заноса высокого потенциала на территорию до 2.8 раз/год.     Для защиты устройств связи от атмосферных перенапряжений при рабочем проектировании будет предусмотрено заземление оборудования и стоек радио и телевидения.  Устройство молниезащиты зданий и сооружений должны быть приняты  и введены в эксплуатацию до начала комплексного опробования технологического оборудования.

3.0 Обоснование проекта планировки территории.

Общая площадь планируемой территории в красных линиях составляет,   Sор=118040 м2=10,82 га.

Из общей площади исключаем площади, занимаемые существующими нежилыми зданиями:

- рынок «Юго-Западный»  – 0,74 га, 0,09-«Городок»

- производственная территория – 3,69 га;

Тогда расчетная площадь планируемой территории составит:

SP = SОР – SН = 10,82 - (0,74+3,69+0,09)= 6,30 га.

3.1 Расчет плотности населения.

Расчетная площадь территории рассматриваемого квартала ограниченного  улицами Комарова, Ульянова,  Гагарина г. Саранска, составляет 6,30 га. На данной территории в настоящее время запроектирован 10-ти этажный жилой дом с общей площадью 12091м2. На данной территории будет проживать  примерно 672 человека.

Рассматриваемый участок находится в юго-западной города в составе юго-западного жилого района г. Саранска и относится к зоне средней градостроительной ценности.

В качестве расчетной жилищной обеспеченности принимаем 18м /чел. Из общей площади микрорайона вычитаем территории промышленных предприятий и  рынка «Юго-Западный».

Sжил.территории = 6,30 га

Существующая плотность населения на рассматриваемой территории равна:    Рсущ.= 672 : 6,30= 107 чел/га.

3.2 Выводы

3.2.1 Общая площадь жилых домов и численность жителей

Общая площадь жилых домов - 12091м2.

Численность жителей – 672чел.

Плотность населения м/р-на – Рсущ= 672 : 6,30= 107 чел/га.

3.2.2 Расчет потребности в дошкольных и школьных учреждениях.

На рассматриваемой территории в настоящее время нет жилых домов, после строительства жилого дома будет проживать примерно    672 человека, общая жилая площадь будет составлять 12091м2.

Согласно местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск потребность в местах на 1000 жителей – 49 мест в д/садах и 95 школьных мест.

Дошкольные учреждения:

В настоящее время на данном участке нет детских дошкольных учреждений.

На расчетный период  потребность в дошкольных учреждениях –

Дс = No : 1000 • 49 = 672 : 1000 • 49 = 32,92 ≈ 33 места.

Недостаток мест в детских садах – 33 места. В радиус доступности попадает существующий детский сад №55 (ул.Комарова, 3а) - с проектной вместимостью 180 мест (посещает – 260 чел.) и частично детский сад №65 (ул.Попова, 48) – с проектной мощностью – 190 мест (посещает – 220 чел.).

Современная ситуация сложилась со строительством ипотечного квартала по ул. Ульянова – Серадзская – Попова - М.Расковой в котором еще не построено дошкольное  учреждение.

С введением в эксплуатацию  детского сада  в ипотечном квартале (ориентировочно на 180-210 мест), в детских садах (№55, 65) будет свободно около 70 мест.

Таким образом свободных мест больше чем требуемых (70>33).

Школы:

В прилегающем к данному кварталу м/р-не функционирует одна школа – МОУ «Средняя общеобразовательная школа №23» (ул.Комарова, 7). Проектная вместимость – 950 чел. В настоящее время обучается – 1006 чел. Наполняемость школы на расчетный срок – 1050-1100чел.

На расчетный  период  потребность в школах:

Дш = No : 1000 • 95 = 672 : 1000 • 95 = 63,84 ≈ 64  уч.места.

Данная школа обслуживает территорию пр.50 лет Октября – Комарова -Ульянова - бульвар М.Расковой. Так как в радиусе обслуживания нет других школьных учреждений,  данная школа в расчетный срок будет обслуживать и проектируемую территорию.

Предлагается провести реконструкцию данного объекта с учетом его расширения на 100-150 уч.мест.

K1 и К2 приняты согласно местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск (Приложение 8)

Требуется реконструкция школы №23.

3.2.3 Предприятия торговли

Магазины продовольственных товаров общей площадью Sпт (согласно приложения  местных норм градостроительного проектирования городского округа Саранск) :

Sпт = No : 1000 • К1 = 672 : 1000 • 70 = 47,0 м2

Магазины непродовольственных товаров общей площадью :

Sнт = No : 1000 • К2 = 672 : 1000 • 30 = 20,10 м2

В данной структуре всех видов товаров функционирует рынок «Юго-западный» (ул.Комарова, 2).

По плану перспективного развития рынка торговая площадь по продаже продовольственных, промышленных и товаров с/х назначения составит 4000,0 кв.м.

Помимо рынка на сопредельной территории по ул. Попова (от ул. Комарова до бульвара М. Расковой) располагается ряд существующих магазинов продовольственных и промышленных товаров, а также магазин «Городок» по ул. Гагарина.

Помимо существующих объектов торговли на территории ЗАО «Саранский опытный завод» (проект ООО «Саранскгражданпроект») предусмотрена организация торгового центра с торговой площадью около 11000 кв.м.

Дополнительное строительство предприятий торговли не требуется.

3.2.4 Прочие предприятия обслуживания населения.

Учитывая обособленность проектируемой территории от общей микрорайонной структуры, при расчете предприятий обслуживания населения необходимо учитывать сложившуюся структуру соседних жилых территорий.

Амбулаторные учреждения здравоохранения (поликлиника):

Учитывая, что фактическая обеспеченность - 26 посещений в смену на 1000 чел. (Приложение  местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск), на рассматриваемой территории:

Sнт = No : 1000 • К5 = 672 : 1000 • 26 = 17 посещений.

Аптеки:

Согласно местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск:

Потребность - 1 аптека на 20 тыс. жителей, соответственно.

На ул.Попова, 47 располагается аптека, а территории рынка «Юго-Западный» размещен аптечный пункт.

Предприятия общественного питания, бытового обслуживания и общественные туалеты:

Предлагается предусмотреть в реконструируемом объеме рынка «Юго-Западный».

3.2.5 Расчет потребности в парковочных местах легковых автомобилей

На рассматриваемой территории в перспективе будут проживать                   672 человека. В настоящее время уровень автомобилизации в г. Саранске 160 машин/1000 чел.

На расчетный период до 2015г. Местными нормативами (п.3.5.7) предусматривается минимальный уровень автомобилизации  300 машин/1000 чел.       n=672:1000*300=201маш.-мест

Согласно СНиП 2.07.01-89*, п.6.33 п.3.5.133 местных нормативов для парковочных мест автотранспорта (временное хранение) – 10%,

для постоянного хранения обеспеченность – 90%,

в том числе в подземных гаражах 25 маш./мест на 1000 жителей.

Для временных парковок потребуется:

n = 672 : 1000 • 300 • 0.1 = 20 маш.-мест.

площадь земельных участков составит:   s = 20 • 25 = 500 м2 = 0, 05 га,

Для постоянного хранения:

N = 672 : 1000 • 300 • 0.9 = 181 маш.-мест.

в том числе:

- в подземных и многоуровневых стоянках

Nn = 672 : 1000 • 25 = 16,8 ≈ 17маш.-мест.

площадь земельных участков = 10•25= 250 м2 = 0,025 га,

- наземных стоянок :

Nн = 201 - 17 = 184 маш.-мест.

площадь земельных участков = 184 • 25 = 4600 м2 = 0,46 га.

Площадь отведенная по проекту для автостоянки по ул.Комарова составляет - 0,5634га. Кроме этого на данном квартале размещены  блоки кирпичных гаражей на территории - 0,546 га

Наземные стоянки  будут размещены:

- при проектируемом жилом доме – 30 маш.места.

- при  рынке «Юго-Западный» - 225 маш.места.