Содержание

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов | 6 |
| 2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов | 6 |
| 3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов | 7 |
| 4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов | 10 |
| 5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения | 10 |
| 6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов | 10 |
| 7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов | 12 |
| 8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды | 12 |
| 9. информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне | 14 |

Основная Часть проекта планировки территории

РАЗДЕЛ 2. Положение о размещении линейных объектов

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяжённость, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов;

Наименование планируемого для размещения линейного объекта: «Строительство участка автодороги с  путепроводом по ул. Пролетарская в г.о. Саранск».

Проектируемая автодорога по ул. Пролетарская находится в г.о. Саранск. Согласно СП42.13330.2016, техническая категория дороги – магистральная улица районного значения – транспортно-пешеходная.

Основные технико-экономические показатели, утверждаемые в проекте

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид строительства |  | Строительство |
| 2 | Категория дороги |  | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная |
| 3 | Строительная длина | км | 1,200 |
| 4 | Расчетная скорость | км/ч | 70 |
| 5 | Ширина земляного полотна | м | 15,0 |
| 6 | Число полос движения |  | 4,0 |
| 7 | Ширина полосы движения | м | 3,5 |
| 8 | Ширина краевых полос | м | 0,5 |
| 9 | Ширина проезжей части | м | 15,0 |
| 10 | Тип дорожной одежды и вид покрытия |  | Капитальный, ЩМА |
| 11 | Расчетные нагрузки |  | А11,5 |

Интенсивность движения

Интенсивность движения и распределение транспортных потоков по видам транспорта по ул. Пролетарская на участке от улицы Васенко до ул. Строительная определена  при проведении замеров движения в период экономических изысканий методом контрольного учета автомобильного движения.

Учеты движения осуществлялись по направлениям, в течение нескольких часов, без опроса водителей и регистрации литеров номерных знаков. Во время учета транспортные средства делились на три категории:

-грузовые автомобили с разбивкой по грузоподъемности;

-легковые автомобили;

-автобусы с разбивкой по грузоподъемности.

При проведении замеров интенсивности движения  на ул.Пролетарская выявлено следующее распределение потока автомобилей по направлениям:

-в направлении на ул. Строительная «час пик» возникает утром;

-в направлении  на ул. Васенко «час пик» возникает вечером.

Результаты контрольных замеров интенсивности движения на автодороге в пересчете на среднегодовую часовую приведены в таблице. Расчеты были проведены согласно ОДМ «Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах» (интенсивность движения на улично-дорожной сети городов). Результаты замеров сведены в таблицу ул. Пролетарская (перегон Строительная  Васенко).

Таблица 1

| Годы | Грузовое движение., авт/час | Легковые | Автобусы | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 2т | 2-8т | св.8 т | Всего |  |  |  |
| 2019 | 25 | 10 | 5 | 40 | 240 | 40 | 320 |

ул. Пролетарская  (перегон Васенко - Строительная)

| Годы | Грузовое движение., авт/час | Легковые | Автобусы | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 2т | 2-8т | св.8 т | Всего |  |  |  |
| 2019 | 25 | 10 | 5 | 40 | 290 | 50 | 380 |

По результатам контрольных замеров  о составе транспортного потока можно сделать следующие выводы:

-в составе транспортного потока преобладают легковые автомобили (77 %);

-в грузовом движении (наиболее высокий процент до 65) преобладают автомобили грузоподъемностью  до 2  тонн.

Среднегодовая часовая интенсивности движения существующая и  перспективная  приведена в  таблице  2.

Таблица 2

| Годы | Интенсивность движения в транспортных единицах, авт/час | Приведен. к легковому автомобилю |
| --- | --- | --- |
|  | Грузовые автомобили | Лег- ковые | Автобус | Всего |  |
|  | до 2 тн | 2 – 8тн | св 8 тн | Итого |  |  |  |  |
| ул. Пролетарская (перегон Строительная - Васенко). |
| 2020 | 25 | 10 | 5 | 40 | 240 | 40 | 320 | 400 |
| 2030 | 40 | 13 | 7 | 60 | 380 | 70 | 510 | 650 |
| 2038 | 50 | 20 | 10 | 80 | 500 | 80 | 660 | 820 |
| Ул. Пролетарская (перегон Васенко - Строительная). |
| 2020 | 25 | 15 | 10 | 50 | 290 | 50 | 380 | 480 |
| 2030 | 40 | 16 | 14 | 70 | 480 | 80 | 630 | 780 |
| 2038 | 50 | 20 | 20 | 90 | 610 | 100 | 800 | 1000 |

Среднегодовая суточная интенсивности движения существующая и перспективная приведена  в  таблице  3

Таблица 3

| Годы | Интенсивность движения в транспортных единицах, авт/сут | Приведен. к легковому автомоб. |
| --- | --- | --- |
|  | Грузовые автомобили | Легко вые | Автобус | Всего |  |
|  | до 2 тн | 2 – 8тн | св 8 тн | Итого |  |  |  |  |
| ул. Пролетарская (перегон Строительная - Васенко) |
| 2020 | 300 | 110 | 60 | 470 | 3200 | 570 | 4240 | 5300 |
| 2038 | 710 | 260 | 160 | 1130 | 7690 | 1360 | 10180 | 12700 |
| Ул. Пролетарская (перегон Васенко - Строительная). |
| 2020 | 400 | 110 | 80 | 590 | 3790 | 680 | 5060 | 6320 |
| 2038 | 920 | 330 | 200 | 1450 | 9100 | 1580 | 12130 | 15200 |

В 2038 году интенсивность движения  по ул. Пролетарская на перегоне ул. Васенко – ул. Строительная  составит:

- в направлении на ул.  Строительная  –  820 авт/час;

- в направлении на ул. Лодыгина - 1000 авт/час;

ВЫВОД: при строительстве  автомобильной дороги по ул. Пролетарская на  перегоне между ул. Строительная  и улицей Лодыгина  следует принять 4 полос движения:

-в направлении на  ул. Строительная – 2 полосы движения с интенсивностью на полосу 410 авт/час,

-в направлении на ул. Лодыгина  – 2 полосы движения с интенсивностью на полосу    500 авт/час.

Движение автотранспорта по данному перегону автомобильной дороги будет иметь коэффициенты загрузки  0,58  и  0,71, соответственно вышеуказанному уровень удобства движения - В. При этом уровне удобства движения, в потоке еще существуют большие интервалы между автомобилями, состояние потока связное, эмоциональная загрузка водителя высокая,  работа дороги - эффективная.

Значения коэффициента загрузки при реконструкции автомобильных дорог целесообразны в пределах  0,5 - 0,75.

ВЫВОД: Пересечение ул. Пролетарской с ул. Строительная рекомендуется проектировать регулируемым (с устройством светофоров, см. табл.11 «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», составленных к главе СНиП 2.07.01-89).

На перекрестке ул.Пролетарской с ул. Строительная в проекте предусмотрено  устройство светофоров.

Мощность и значимость проектируемой дороги

Согласно СП 4.13130.2013 задания на проектирование и архитектурно-планировочного задания  автодорога запроектирована как магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная. Дорога будет иметь 4 полосы движения. Перспективная интенсивность движения в 2038 году составит 12700 авт/сут. (в сторону ул.Строительная) и 15200 авт/сут. (в сторону ул.Лодыгина ). Уровень ответственности  дороги – ΙΙ.

Класс дороги - дорога обычного типа.

Строительство автомобильной дороги повысит пропускную способность ул. Пролетарская на участке от ул. Лодыгина до ул.Строительная снимет  напряжение на пересечении с улицей Строительная,  а так же значительно улучшит экологическую ситуацию в центральной и северо-западной части города Саранска

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов;

Таблица 2.1. Перечень территорий на которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

| Субъекты Российской Федерации. | Муниципальные районы, городские округа. | Поселения, населенные пункты, внутригородские территории городов федерального значения. |
| --- | --- | --- |
| Республика Мордовия | г.о. Саранск | город Саранск |

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

5. Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения:

В составе планируемого линейного объекта: «Строительство участка автодороги с  путепроводом по ул. Пролетарская в г.о. Саранск» не предусматривается размещение объектов капитального строительства.

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;

При производстве строительно-монтажных работ около существующих сооружений рекомендуется:

- максимально сокращать сроки всех видов земляных работ;

- при погружении металлического или деревянного шпунта для уменьшения сил трения следует заполнять замки шпунтин перемятой пластичной глиной, раствором тиксотропной бентонитовой глины, полимерными и другими смазками;

- осуществлять мониторинг за состоянием возводимых искусственных сооружений, дорожной насыпи и окружающих ее сооружений, среды в период строительства.

Производство работ в непосредственной близости от существующих инженерных коммуникаций и пересечений с ними осуществляется в соответствии с требованиями СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», ППР и нормативных документов эксплуатационных организаций. Указанные работы выполняются под наблюдением производителя работ, на которого оформлено разрешение, а также представителей технического надзора заказчика и эксплуатационных служб, которые на месте определяют границы.

Применение землеройных механизмов, ударных инструментов (ломы, кирки, клинья, пневматические инструменты и др.) вблизи действующих подземных коммуникаций и сооружений запрещается.

При обнаружении в процессе производства земляных работ несоответствия расположения действующих инженерных сетей и сооружений с рабочими чертежами, а также при обнаружении фрагментов старых зданий и сооружений, археологических древностей и других исторических ценностей, работы приостанавливаются. На стройплощадку немедленно вызываются представители проектной организации, заказчика, эксплуатационной организации, а также органов охраны культурного наследия для фиксации фактического положения и принятия согласованных решений с целью продолжения работ. По возможности, проектные решения вносятся на месте в рабочие чертежи с отметкой в журнале производства работ.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;

На участке работ предназначенный под строительство линейного объекта: «Строительство участка автодороги с  путепроводом по ул. Пролетарская в г.о. Саранск» отсутствуют объекты культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;

Основные положения по организации строительства предусматривают меры для сведения к минимуму ущерба, который может быть нанесен окружающей среде при строительстве объекта.

Настоящим проектом предусматриваются следующие мероприятия по охране окружающей среды в процессе работ:

- все временные здания и сооружения размещаются на специально отведенном месте, и после завершения работ разбираются;

- контейнеры с отходами и стоянки техники располагаются на площадках с твердым основанием из железобетонных плит, при строительстве мостов -за пределами прибрежнозащитной полосы;

- применяются технически исправные машины и механизмы, исключающие попадание горюче-смазочных материалов в грунт;

- на стройплощадке используются бытовые помещения контейнерного типа, оборудованные замкнутой системой канализации, которая периодически очищается с использованием ассенизационной машины;

Для предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферного воздуха предусматриваются следующие мероприятия:

- непосредственно на участках производства работ предусматривается обязательное осуществление контроля за нормативным содержанием окиси углерода и акронима в выхлопных газах от автотранспорта и самоходных кранов, выполняемое технической службой ОГМ подрядчика;

- выполнение мероприятий по регулированию выбросов в период наступления неблагоприятных метеорологических условий, когда ожидается штиль, туман, приземные температурные инверсии (запрещение большого объема сварочных работ на открытом воздухе; обеспечение бесперебойной работы ПГОУ; смещение во времени технологических процессов на источниках выбросов загрязняющих веществ);

- применение при строительстве только серийно изготавливаемого оборудования и механизмов.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне;

На проектируемой территории объектов гражданской обороны нет, размещение новых объектов также не планируется. В непосредственной близости от проектируемого линейного объекта пожароопасных зданий и сооружений нет.

Возможными источника чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемой территории могут являться:

-пожары и аварии на объектах и сетях газо-, энерго-, тепло-, и водоснабжения;

-автомобильная дорога по которой перевозятся пожароопасные вещества, в т.ч. ГСМ, при розливе которых возможно образование зон разрушений и пожаров.

Застройка, прилегающая к проектируемой территории, позволяет обеспечить:

-свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на проектируемой территории;

-нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

-свободную эвакуацию людей из зоны поражения.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях и катастрофах, меры предосторожности для людей, оценка степени разрушений от воздушной ударной волны и т.п. будут определяться при дальнейшем детальном проектировании.

Исходя из назначения проектируемой территории и требований ГУМ РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается. Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объекта.