### Общество с ограниченной ответственностью

«ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ»

# Проект планировки территории,

ограниченной улицами Полежаева, пр. Ленина, Коммунистическая и Л. Толстого

г. Саранска

Проект планировки территории

включая проект межевания.

2-3-ППТ

Самара 2010 г.

### Общество с ограниченной ответственностью

«ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ»

Проект планировки территории, ограниченной улицами Полежаева, пр. Ленина, Коммунистическая и Л. Толстого

г. Саранска

Проект планировки территории,

включая проект межевания.

2-3-ППТ

##### ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ»                                   МОИСЕЕВ В.И.

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА                          Зобнина В.К.

Самара 2010 г.

Содержание

Общая часть

  - Состав авторского коллектива  и ответственных

разработчиков проекта

1.2  Состав  проекта

1.3  Содержание части 2 пояснительной записки

| 2.1 | Основание для разработки проекта |
| --- | --- |
| 2.2 | Перечень исходных данных для проектирования |
| 2.3 | Характеристика участка строительства |
| 2.4 | Градостроительные и природные условия |
| 2.5 | Генеральный план |
| 2.5.1 | Характеристика территории |
| 2.5.2 | Композиционно-планировочные решения |
| 2.5.3 | Объекты инфраструктуры |
| 2.5.4 | Транспортная схема |
| 2.5.5 | Организация рельефа |
| 2.5.6 | Благоустройство территории |
| 2.5.7 | Основные показатели по генплану и благоустройству |
| 2.6 | Сети и инженерное оборудование |
| 2.7 | Технико-экономические показатели проекта |
|  | Приложение 1 Расчет нормативных площадей земельных участков жилых домов Приложение 2 |
|  | Сведения земельной кадастровой палаты |

I.  Общая часть

1.1 Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта

| Главный архитектор проекта | Зобнина В.К. |
| --- | --- |
| Главный инженер | Анохин В.Н. |
| Руководитель архитектурной группы | Зобнина Е.П. |
| Архитектор | Дучицский М.А. |

1.2 Состав  проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2-4-ППТ- (ПЗ) | Часть 1 Пояснительная записка. |  |
| 2-4-ППТ- (ГЧ) | Часть 2 Графическая часть. |  |

Главный архитектор проекта                                       Зобнина В.К.

2. Пояснительная записка

2.1 Основание для разработки проекта

.Проект планировки территории, ограниченной улицами Полежаева, пр. Ленина, Коммунистической, Л. Толстого г. Саранска разработан на основании:

- задания на разработку градостроительной документации и в соответствии с муниципальным контрактом № 2-3 от 26 апреля 2010г.

2.2 Перечень исходных данных для проектирования

1) Задание на разработку градостроительной документации от 05 мая 2010г.

2) Муниципальный контракт № 2-3 от 26 апреля 2010г.

3) На основании Отчета по инженерной топогеодезической съемке участка строительства, выполненной в июне 2010 г.ООО « Экватор».

2.3 Характеристика участка строительства

Отведенный под проект планировки участок находится в центральной части города Саранска. Его территория составляет 9, 5 га.

Границами участка служат:

- с севера – ул. Полежаева

- с запада – ул. Л.Толстого

- с юга – ул. Коммунистическая

- с востока – проспект Ленина

2.4 Градостроительные и природные условия

По параметрам  разрешенного использования земельных участков, данная территория относится к группе Ж1 (Многоэтажная (от 5 этажей и выше) жилая застройка) и к группе ОД1 (Многофункциональные центры обслуживания общественно-деловой активности федерального и общегородского значения).

Участок от ул. Полежаева до улицы Хмельницкого зонирован группой Ж1,  как многоквартирные  жилые  дома, с включением  в  состав  жилого  образования  отдельно стоящих  и  встроено-пристроенных объектов  всех  уровней  обслуживания:

-кирпичные жилые дома со встроенными магазинами

в 3 этажа (3штук),

-кирпичные жилые дома  со  встроенным магазином

в  4 этажа (2штуки),

-кирпичные жилые дома в 4 этажа,

- кирпичный жилой дом в 9 этажей

с пристроено-встроенными магазинами,

В  южной  части  участка между улицами Хмельницкого и Коммунистической расположены следующие  объекты  социального  обслуживания относящиеся к группе ОД1:

- Дом Союзов 3х этажное и 4х здания,

-Дом Советов  в 6 и 10 этажей,

-Народный Суд в 5 этажей,

-Техникум электронных приборов в 1-4 этажа,

-Отделение банка «ВТБ» в 2 этажа,

-Бюро по туризму и экскурсиям.

Территория плотно застроена.

А внутри застройки расположена сеть капитальных кирпичных сблокированных и одиночных гаражей, а также: металлических одиночных, нарушающих благоустройство уникальной городской территории.

Ввиду чрезвычайной градостроительной ценности земельного участка предполагается часть гаражей на этом же месте сделать подземными с уплотнением парковочных мест, расходы на подземную стоянку возложить на собственников дополнительных гаражей.

Остальные капитальные гаражи  принадлежащие организациям, имеющим транспорт рекомендовано оставить.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 143,03 до 153,12 м.

В основном, рельеф площадки  спокойный с уклоном в северном направлении, имеются незначительные подпорные стенки и ступени, как элементы благоустройства.

Район строительства относится ко  II В климатическому подрайону

II климатического района.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха

-(средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)

минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Площадка проектируемого строительства относится к сухой зоне по влажности.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и св - в летний период.

Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

2.5 Генеральный план

Генеральный план территории разработан в соответствии с заданием на проектирование  на инженерно-топографическом плане, предоставленном МУ «Градостроительство».

Задача архитектурно- планировочного решения генплана проекта планировки территории (ППТ) заключается в выявлении зоны, пригодной для дальнейшей застройки, решения вопроса по сносу временных сооружений, находящихся на данной территории, в улучшении её благоустройства и озеленения. Создания комфортной инфраструктуры данной территории, и её самодостаточности по функциональному назначению.

В пункте 2.4 уже описаны решения задач по генеральному плану данной территории.

2.5.1  Характеристика территории

Сложившаяся градостроительная ситуация данной территории имеет законченную композицию  застройки, хорошие транспортные и пешеходные связи. Движение общественного транспорта (троллейбусов и автобусов) осуществляется по улице Коммунистической. Со всех улиц по периметру  отведённого участка обеспечивается въезд внутрь  протяжённой территории.

Улица Коммунистическая имеет магистральное назначение. По углам пересечения улиц существуют регулируемые светофорами переходы.

2.5.2  Композиционно-планировочные решения

Композицию застройки определил сложившийся статус данной территории и функциональное назначение  Ж1 и ОД1. Поэтому поиск  решения дальнейшего благоустройства территории возможен только со сносом морально и физически устаревших строений.

Большое количество неупорядоченных надворных построек, в виде гаражей и сараев, заменяем на подземную стоянку в 107 машиномест, с использованием верхнего уровня в качестве игровых и спортивных площадок для детей и взрослых. Весь жилой двор  с выносом гаражей благоустраивается зелёными газонами и развитой структурой благоустройства при периметральной застройке жилыми домами.

Благоустройство надземной части паркинга позволяет создать комфортную зону отдыха в стеснённом жилом дворе.

В благоустройстве территории учтены и предусмотрены гостевые стоянки в местах позволяющих их организацию.

2.5.3  Объекты инфраструктуры

Объекты социальной инфраструктуры на данной территории уже существуют и тесно взаимосвязаны с объектами прилегающих территорий. Необходимости в их создании и развитии  на данной территории нет.

2.5.4  Транспортная схема.

Данный участок находится в центральной части города. По периметру территории в улицах Полежаева, пр. Ленина, ул. Коммунистическая и Л. толстого существует двустороннее движение. При этом на перспективу предусмотрено расширение проезжей части по  ул. Коммунистической.

О движении  общественного транспорта указано в п.2.5.1.

    - Организация рельефа и красные линии

План организации рельефа участка выполнен на основе вертикальных отметок и скорректирован для отвода поверхностных вод в местах локальной застройки и гостевых парковок в увязке с отметками прилегающих территорий (включая систему наружных водостоков) к лоткам  и решёткам проезда. Максимально сохраняется рельеф локальной застройки.

Минимальный продольный уклон 0,008, максимальный – 0,030.

Разбивка красных линий производится от точки А с координатами:

т.А.- 8489,32/7032,89.

Линия отступа застройки от Красной линии  по ул. Коммунистической на 2,7 м  вглубь территории.  По улицам Л. Толстого, проспекта Ленина, ул. Полежаева Красная линия и линия застройки совпадают.

2.5.6  Благоустройство территории

Покрытие проездов, площадок и тротуаров асфальтовое.

В ряде улиц  и на площадях перед значимыми объектами применено многоцветное мощение тротуарной цементной плиткой.

Зелёных насаждений при перепланировке территории приходится

9,28 м2 на  1 человека.

    - Основные показатели по генплану и благоустройству (ТЭП)

|  | Показатели | Ед. измерения | Кол-во | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка | га | 9.50 |  |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
| 2 | Жилых зон | м2 | 8552.82 |  |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения | м2 | 11063.49 |  |
|  | Гаражей и автостоянок постоянного хранения индивидуального автотранспорта | м2 | 5228.83 |  |
|  | Территории общего пользования, из них: | м2 | 56665.56 |  |
|  | Зелёных зон | м2 | 17973.31 |  |
|  | Тротуаров , мощений и асфальтовых проездов | м2 | 38692.25 |  |
| 3 | Коэффициент застройки | % | 45 |  |
| 4 | Коэффициент плотности застройки | % | 77.55 |  |
| 5 | Численность населения | чел. | 323 |  |
| 6 | Плотность населения | чел./га | 36 |  |

* - плотность застройки принята согласно развития генерального плана г.Саранска

Все развёрнутые техноко-экономические показатели проекта представлены в графической части проекта в табличной форме.

  - Сети и инженерное оборудование

.Инженерные сети: водоснабжение, канализация, дренажная система, ливневая  канализация, газоснабжение и электроснабжение рассматривались локально для подземного паркинга и офисного здания с паркингом, учитывая перенос существующих сетей с учётом нормативной документации.

Произвести частичную перекладку инженерных сетей и коммуникаций, попадающих в зону подземной стоянки.

2.6.1 Теплоснабжение и горячее водоснабжение

Теплоснабжение и горячее водоснабжение проектируемого офисного здания с кафе осуществляется от центральной  тепломагистрали.

Газоснабжение

Проектом предусматривается газоснабжение офисного зданияс встроенным кафе от ближайшей линии газопровода.

2.6.4 Водоснабжение, канализация

Согласно требований СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в проектируемом здании предусматривается хозяйственно-питьевой и противопожарный водопроводы.

Канализацию проектируемого здания подключить в существующую городскую канализационную сеть.

2.6.5  Электроснабжение

Изыскать  техническую возможность присоединения к городским электрическим сетям без строительства распределительного пункта.

2.6.6 Наружное освещение

Наружное освещение квартала уже существует. При принятии решения о строительстве офисного здания отвод мощностей  для подсветки  здания получить дополнительно.

2.6.7 Наружные сети связи

Телефонизация

Для осуществления телефонизации проектируемого здания осуществить локальный запрос на количество номеров  предполагаемой абонентной ёмкости.

Примечание.

Пояснительную записку читать совместно с графической частью.