ОГлавление

| Проект межевания территории |  |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |
| 1.1. Общие сведения | 5 |
| 1.2. Анализ существующего положения | 6 |
| 1.3. Проектное предложение по образованию земельных участков на проектируемой территории | 7 |
| 1.4. Технико-экономические показатели проекта межевания территории | 8 |
| Приложение 1. Задание на разработку документации по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) | 11 |
| Приложение 2. Ведомость расчета координат границы проектирования |  |

Общая часть

Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта

| Руководитель проекта | В.В.Вавилов |
| --- | --- |

Состав документации по планировке территории

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Схема размещения элемента планировочной структуры | ПМ- 1 | 1: 6000 |
| 2. | Чертеж межевания территории | ПМ- 2 | 1: 1000 |

РАЗДЕЛ 5. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

1. Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства. | ПМ-3 | 1: 1000 |
| 2. | Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории. | ПМ-4 | 1: 1000 |

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта межевания территории не разрабатывались следующие чертежи:

- чертеж границ зон действия публичных сервитутов;

- чертеж границ особо охраняемых природных территорий;

- чертеж границ территорий объектов культурного наследия;

- чертеж границ лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Основная часть

проекта межевания территории

1.1. Общие сведения

Проект межевания территории объекта разработан для застроенной территории в составе проекта планировки территории. Проект межевания выполнен в целях определения местоположения границ, образуемых, а также в целях обоснования необходимых условий предоставления земельных участков, с указанием установленных ограничений и обременении использования участков.

Проект межевания территории разработан согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Генерального плана городского округа Саранск, утвержденного решением Совета депутатов г.о.Саранск от 23.04.2014 г. № 333;

- Местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранск, утвержденных Решением от 22 марта 2019 г. № 223;

- Правил землепользования и застройки г.о. Саранск (утв. Решением Совета депутатов г.о. Саранск № 516 от 06.05.2016г. с изменениями).

1.2. Анализ существующего положения

Проектируемая территория расположена в северной части                       г.о. Саранск. Площадь территории в границах проекта планировки составляет 6,3 га.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Территория межевания расположена на территории кадастрового квартала: 13:23:1009013 и 13:23:1010005.

В границы разработки проекта межевания попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертежах проекта межевания территории.

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, а также объекты культурного наследия - памятники истории и культуры.

Данным проектом межевания в границах проектируемой территории не определяется местоположение лесных участков.

В границах проектируемой территории в качестве зон с особыми условиями использования выделены охранные зоны существующих инженерных коммуникаций, границы которых показаны на чертеже «Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории».

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта межевания территории не разрабатывались следующие чертежи:

- чертеж границ зон действия публичных сервитутов;

- чертеж границ особо охраняемых природных территорий;

- чертеж границ территорий объектов культурного наследия;

- чертеж границ лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

1.3. Проектное предложение по образованию земельных участков на проектируемой территории

Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной автодорогой на Ульяновск, ул. 1-я Промышленная и Александровским шоссе г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории и выполнения проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 13:23:1009013:55, расположенного по адресу: г.Саранск, Александровское шоссе, 22 выполнен в связи с образованием границ земельного участка.

Определение местоположения границ образуемых земельных участков в данном проекте межевания на проектируемой территории было выполнено согласно градостроительного регламента и норм отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленных в соответствии с федеральными законами и техническими регламентами.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, определены их площади. Общие данные по земельным участкам, в границах территории межевания отображены в составе графических материалов на чертеже проекта межевания территории. На проектируемой территории не выделены зоны действия публичных сервитутов.

Для реализации проектных решений на проектируемой территории проектом межевания предполагается образование земельного участка с видом разрешенного использования "для размещения производственных помещений", так как в соответствии с пунктом 3 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ целевым назначением и разрешенным использованием образуемых земельных участков признаются целевое назначение и разрешенное использование земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, за исключением случаев, установленных федеральными законами. Перечень и сведения о площадях образуемого на проектируемой территории земельного участка, а также возможный способ его образования приведены в таблице 1. В границах проектируемой территории отсутствуют земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования. Образуемый земельный участок подлежит процедуре постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с законодательством РФ.

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой подготовлен проект межевания указан в Приложении 2.

Таблица 1. Характеристика образуемого земельного участка

| Условный номер земельного участка по проекту межевания территории | Кадастровой номер существующего земельного участка | Площадь, кв.м. (по сведениям ЕГРН) | Разрешенное использование (по сведениям ЕГРН) | Площадь, кв.м. (по проекту) | Наименование вида разрешенного использования земельного участка* | Возможный способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | 13:23:1009013:55 | 33637 | Для размещения производственных помещений | 27630 (:55/п1) | 33637 | Производственная деятельность | Образование путем перераспределения |
|  | - | - | - | 5992 (:Т/п1) |  |  |  |
|  | - | - | - | 15 (:Т/п2) |  |  |  |

*Перед началом проведения межевания земельного участка необходимо привести вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 13:23:1009013:55 в соответствии с действующим законодательством

1.4 Технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2020г | Состояние на расчетный срок 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 6,3 | 6,3 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию в том числе: | га | 6,3 | - |
|  | - территории для размещения объекта | га | 3,4 | - |
|  | - иные территории |  | 2,9 | - |
| 3 | Территории, которые после межевания будут относиться к землям общего пользования | га | - | - |

Приложение 1.

риложение 2.

Ведомость расчета координат границы проектирования

| Номер поворотной точки | Координаты поворотных точек |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 2 | 3 | 4 |
| 1 | 398404,87 | 1290328,92 |
| 2 | 398454,85 | 1290489,39 |
| 3 | 398454,85 | 1290820,51 |
| 4 | 398351,88 | 1290820,51 |
| 5 | 398351,88 | 1290524,51 |
| 6 | 398313,51 | 1290338,17 |
| 7 | 398223,49 | 1290200,02 |
| 8 | 398269,66 | 1290167,04 |