ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНЖЕНЕР» Заказчик: МУ «Градостроительство» Место разработки: г. Саранск, РМ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ограниченной улицами Веселовского, Есенина, Семашко, Пушкина г.САРАНСКА (текстовая часть) Том I Шифр: МК № 11-3 / 2010 -ПМТ Генеральный директор Л.И.Токмолаева М.П. « 14 » 01 2011 г. Инв. № 13 – 10 – 4650 г. Чебоксары 2011

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Пояснительная записка | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения | 3 |
| 2 | Нормативная база и исходные данные для разработки проекта межевания | 5 |
| 3 | Градостроительная ситуация и современное использование территории | 7 |
| 4 | Формирование проектных границ земельных участков | 8 |
| 5 | Обоснование принятых решений | 11 |
|  | Приложения | 13 |
|  | Графические материалы |  |

Приложения:

Приложение 1 – Сведения об объектах недвижимости, расположенных в границах разработки проекта межевания;

Приложение 2 – Сведения о земельных участках, зарегистрированных в ФГУ «Земельная кадастровая палата»;

Приложение 3 – Технические сведения многоквартирных домов, расположенных в границах разработки проекта межевания, расчет нормативных размеров земельных участков;

Приложение 4 – Характеристики формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам, в том числе собственникам помещений многоквартирных домов;

Приложение 5 – Расчет земельной доли участка под многоквартирным домом от общей площади формируемого земельного участка и удельного показателя земельной доли на 1 кв.м помещений;

Приложение 6 – Технико-экономические показатели проекта межевания территории;

Приложение 7 – Постановление Главы Администрации городского округа Саранск  от 01.08.2006 г. № 2178 «О подготовке проектов планировки территорий городского округа Саранск, включая проекты межевания»;

Приложение 8 – Постановление Главы Администрации городского округа Саранск  от 22.09.2008 г. № 1523 «Об утверждении документации по проекту планировки территории, ограниченной улицами Есенина, Веселовского, Семашко, Пушкина  г.Саранска;

Приложение 9 – Задание на разработку градостроительной документации.

Графические материалы

Лист1 – Схема существующего использования территории

Лист 2 –  Проект межевания территории

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проект межевания территории, ограниченной улицами Веселовского, Есенина, Семашко, Пушкина г.Саранска разработан ООО «НПП «Инженер» в соответствии с муниципальным контрактом № 11-3 от 10.08.2010 г. и заданием на разработку градостроительной документации, утвержденным главой администрации городского округа Саранск от 16.08.2010 г.

Проект межевания территории выполнен в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами в границах улиц Веселовского, Есенина, Семашко, Пушкина города Саранска. Схема размещения территории разработки проекта межевания в структуре города представлена на рис.1.

Основными задачами проекта являются:

- выполнение требований п.4 ст.14 Федерального закона «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- обеспечение условий для утверждения проекта межевания территории;

- формирование границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и иные объекты капитального строительства;

- расчет земельной доли участка, на котором расположен многоквартирный дом, на 1 кв.м помещений.

Работы по разработке проекта межевания выполнены специалистами ООО «НПП «Инженер» в следующем составе:

- инженер – геодезист – Морозов О.В.

- инженер – геодезист – Морозов А.В.

- инженер – Бочкова Д.Н.

- инженер I категории – Сергеева Р.Г.

- начальник отдела – Павлова Н.Б.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ

ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

в структуре города САРАНСКА

(территория, ограниченная улицами Веселовского, Есенина, Семашко, Пушкина)

Условные обозначения

---------- - граница территории разработки проекта межевания

Рис.1

- НОРМАТИВНАЯ БАЗА  И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Работы по разработке проекта межевания территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004;

- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г.;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.;

- ФЗ № 185 от 21.07.2007 года «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- ФЗ № 189 от 29.12.2004 г. «О введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации»:

- ФЗ №221 от 24.26.2007г. «О государственном кадастре недвижимости»;

- Свод правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методи-ческие указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», утвержденных приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998г. № 59;

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 г. № 150;

- Постановление Главы Администрации городского округа Саранск  от 01.08.2006 г. № 2178 «О подготовке проектов планировки территорий городского округа Саранск, включая проекты межевания»;

- Постановление Главы Администрации городского округа Саранск  от 22.09.2008 года № 1523 «Об утверждении документации по проекту планировки территории, ограниченной улицами Есенина, Веселовского,  Семашко, Пушкина г.Саранска;

- Исходной планово-картографической основой для разработки проекта межевания явились материалы топографической съемки М 1:500,  выполненной ООО «НПП «Инженер» в 2010 году.

В качестве исходных данных для выполнения проекта использовались  следующие сведения и материалы:

1) проект планировки территории, ограниченной улицами Веселовского, Есенина, Семашко, Пушкина г.Саранска, выполненный Проектно-сметным бюро ОАО «Саранский ДСК» в 2007 году и утвержденный постановлением Главы Администрации городского округа Саранск  от 22.09.2008 г. № 1523,

2) сведения государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта межевания, полученные в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Республике Мордовия на бумажных (Приложение 2)  и электронных носителях;

3) координаты красных линий,  разработанные в составе проекта планировки территории, ограниченной улицами Веселовского, Есенина, Семашко, Пушкина г.Саранска;

4) сведения об объектах недвижимости, расположенных в границах территории разработки проекта межевания (Приложение 1);

5) технические сведения многоквартирных домов, расположенных в границах разработки проекта межевания, а так же нормативные размеры земельных участков (Приложение 3) использованы из разработанного проекта планировки территории.

- ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ И                                                                   СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория разработки проекта межевания расположена в северо-западной части города Саранска, и ограничена: с северо-запада – ул.Пушкина, с северо-востока – ул.Семашко, с юго-востока – ул.Веселовского, с юго-запада – ул. Есенина. Территория разработки проекта представляет собой сложившуюся квартальную застройку, ограниченную также красными линиями. Площадь территории разработки проекта межевания составляет 26.97 га. Квартальная застройка представлена многоквартирными домами разной этажности, двумя 5-ти этажными общежитиями, домом молитвы, объектами социального и культурно-бытового обслуживания: МОУ «Средняя общеобразовательная школа №27», МДОУ «Детский сад № 78», МАДОУ «Детский сад № 41», МУЗ «Городская поликлиника № 14», пристроенные к жилым домам аптека, отделение Сбербанка РФ, объекты торговли; встроенные в жилые дома паспортный стол, приемная депутатов Пролетарского района, ломбард, пункт милиции, аптечный пункт, отделение связи, парикмахерская, мастерская по ремонту обуви и объекты торговли; объектами инженерной инфраструктуры: трансформаторные подстанции, тепловые пункты, газораспределительный пункт, а также временные металлические гаражи, которые являются временными, подлежащими выносу, сооружениями для хранения личного автомобильного транспорта. Исследуемый квартал застраивался в период с 1972 по 2007 годы.

Транспортное обслуживание внутриквартальных объектов осуществляется с прилегающих улиц и внутриквартальных проездов.

Схема существующего использования территории представлена на Листе 1 графических материалов.

- ФОРРОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Формирование проектных границ земельных участков производится в пределах красных линий, ограничивающих территорию разработки проекта межевания и отделяющих территории общего пользования от внутриквартальных территорий, подлежащих передаче физическим и юридическим лицам на различном праве, в том числе собственникам помещений многоквартирных домов. Границы земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков (при их наличии) и проездов, естественным границам, границам отвода магистральных инженерно-транспортных коммуникаций.

При разработке проекта межевания территории обеспечено соблюдение следующих требований:

– границы проектируемых земельных участков установлены в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости и земельных участков, включая проезды, проходы к ним, путем установления границ территорий общего пользования, в том числе внутри красных линий, а также путем установления зон действия ограничений на право доступа к земельным участкам (объектам недвижимости);

– границы существующих земельных участков при разработке проекта межевания не подлежат изменению, за исключением случаев изъятия земель для государственных нужд в соответствии с законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ земельных участков, а так же при выявлении кадастровых ошибок в отношении земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости;

– учет нормативных размеров земельных участков под многоквартирными домами для передачи в общую долевую собственность собственникам помещений в многоквартирном доме, рассчитанных в соответствии с требованиями «Свода правил по проектированию и строительству «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах СП 30-101-98».

В основу расчета нормативных размеров земельных участков, передаваемых в общую долевую собственность собственникам помещений в многоквартирном доме бесплатно, положен принцип определения величины удельных показателей земельной доли для зданий разной этажности на основе градостроительных нормативов различных периодов массового жилищного строительства.

Удельный показатель земельной доли представляет собой площадь жилой территории в границах планировочной единицы, приходящейся на 1 кв.м общей площади жилых помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома.

Расчеты нормативных размеров земельных участков под многоквартирными домами приведены в Приложении 3. Нормативный размер земельного участка многоквартирного дома рассчитан путем умножения общей площади жилых помещений на удельный показатель земельной доли по формуле:

Sнорм = Sк . Уз.д. , где

Sнорм – нормативный размер земельного участка под многоквартирным

домом, м2

Sк        – общая площадь помещений в многоквартирном доме, м2

Уз.д    – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (Приложение А СП 30-101-98)

Если фактическая площадь земельного участка в существующей застройке меньше нормативных размеров площади, бесплатно передаваемой в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме, и увеличение размеров земельного участка за счет смежных земельных участков не представляется возможным, то границы земельного участка многоквартирного дома установлены по фактически существующим границам.

Для обеспечения подъезда к формируемым земельным участкам и расположенным на них объектам недвижимости сформированы соответствующие зоны ограничений (сервитуты). Характеристики земельных участков, сформированных  для предоставления физическим и юридическим лицам, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, и площади установленных сервитутов,, представлены в Приложении 4.

Расчет земельной доли участка, на котором расположен многоквартирный дом, и удельного показателя земельной доли на 1 кв.м помещений в этом доме                                              приведен в Приложении 5. Расчет размера земельной доли участка, на котором расположен многоквартирный дом, производится путем деления общей площади земельного участка на общую суммарную площадь помещений всех многоквартирных домов, для которых сформирован единый земельный участок, затем полученное значение умножаем на общую площадь помещений в конкретном многоквартирном доме:

Sзу_д = Sзу_общ /Sпом_общ.* Sпом.

Расчет удельного показателя земельной доли производится путем деления земельной доли участка многоквартирного дома на общую площадь помещений в многоквартирном доме по формуле:

Узд = Sзу_д /Sпом., где

Узд         – удельный показатель земельной доли под многоквартирным домом   на 1 кв.м помещений;

Sзу_общ – общая площадь земельного участка под многоквартирными домами, м2

Sзу_д      – площадь земельного участка под многоквартирным домом, м2

Sпом_общ – общая суммарная площадь помещений в многоквартирных домах, для которых сформирован единый земельный участок, м2

Sпом          – общая площадь помещений в многоквартирном доме, м2.

Проект межевания территории выполнен в масштабе 1:1000 и представлен на Листе 2 графических материалов.

5. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

При разработке проекта межевания территории существующей застройки в границы земельных участков включены территории, занятые непосредственно жилыми зданиями и иными объектами недвижимости, входящими в состав общего имущества, а также прилегающие к ним территории, необходимые для обеспечения их функционирования (обслуживания), с учетом требований градостроительных нормативов, противопожарной безопасности, санитарных и иных норм, обеспечивающих нормальные условия проживания и пребывания граждан: проезды и проходы, открытые площадки для временного хранения автомобилей, придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха и игр детей, хозяйственные площадки. В случае: если группа многоквартирных домов образуют единую, физически неразделимую территорию с общим двором; для них сформирован единый земельный участок.

Границы земельных участков под многоквартирными домами установлены в соответствии с основным функциональным назначением объектов, а размеры не превышают размера нормативной площади, рассчитанной в соответствии с требованиями «Свода правил по проектированию и строительству «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах СП 30-101-98». Для группы домов размер земельного участка не превышает суммарного размера нормативных площадей. При этом рассчитана земельная доля многоквартирного дома от общей площади формируемого земельного участка и удельный показатель земельной доли на 1 кв.м помещений в доме (Приложение5).

При разработке проекта установлены сервитуты для обеспечения:

– беспрепятственного использования объектов общего пользования (проезды и проходы к зданиям и сооружениям), объектов инженерной инфраструктуры;

– доступа на участок представителей соответствующих служб для эксплуатации и ремонта существующих и прокладку новых сетей и объектов инфраструктуры;

– проезда пожарных машин в случае возникновения чрезвычайной ситуации и других целей.

На проектируемой территории сформированы земельные участки, свободные от прав третьих лиц:         участок   I  –  площадь     3050 м2 ;

участок  II  –  площадь       870 м2 .

Решение о выполнении землеустроительных действий с целью уточнения границ земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости, предусмотренных проектом межевания территории, принимается собственником объекта недвижимости после утверждения проекта межевания в установленном действующим законодательством порядке.

Составил: инженер I категории 				  Р.Г.Сергеева

П Р И Л О Ж Е Н И Я:

Приложение 1

Сведения об объектах недвижимости, расположенных

в границах территории разработки проекта межевания

| № п/п | Наименование объекта | Почтовый адрес | Кадастровый номер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | Многоквартирный дом | ул. Пушкина, д.40 |  |
|  | Многоквартирный дом | ул. Пушкина, д.40а |  |
|  | Многоквартирный дом | ул. Пушкина, д.44 |  |
|  | Многоквартирный дом | ул. Пушкина, д.46 |  |
|  | Многоквартирный дом | ул. Пушкина, д.48 |  |
|  | Многоквартирный дом | ул. Пушкина, д.48а | 13:23:1001023:23 |
|  | Многоквартирный дом | ул. Семашко, д.2 | – |
|  | Многоквартирный дом | ул. Семашко, д.4 | – |
|  | Многоквартирный дом | ул. Семашко, д.6 | – |
|  | Многоквартирный дом | ул. Семашко, д.8 | – |
|  | Многоквартирный дом | ул. Семашко, д.10 | – |
|  | Многоквартирный дом | ул. Семашко, д.12 | – |
|  | Многоквартирный дом | ул. Семашко, д.14 | – |
|  | Многоквартирный дом | ул. Семашко, д.16 | – |
|  | Многоквартирный дом | ул. Семашко, д.18 | – |
|  | Многоквартирный дом | ул. Семашко, д.22 | – |
|  | Многоквартирный дом | ул. Семашко, д.22а | – |
|  | Многоквартирный дом | ул. Семашко, д.24 | – |
|  | Многоквартирный дом | ул. Веселовского, д.33 | – |
|  | Многоквартирный дом | ул. Веселовского, д.35 | 13:23:1001023:27 |
|  | Многоквартирный дом | ул. Веселовского,д.35а | 13:23:1001023:29 |
|  | Многоквартирный дом | ул. Веселовского, д.37 | – |
|  | Многоквартирный дом | ул. Веселовского,д.37а | 13:23:1001023:9 |
|  | Многоквартирный дом | ул. Веселовского, д.41 | – |
|  | Многоквартирный дом | ул. Веселовского, д.43 | 13:23:1001023:4 (сем.) |
|  | Многоквартирный дом | ул. Веселовского, д.45 | 13:23:1001023:10 (сем.) |
|  | Многоквартирный дом | ул. Веселовского, д.47 | – |
|  | Многоквартирный дом | ул. Есенина, д.1 | – |
|  | Многоквартирный дом | ул. Есенина, д.1а | 13:23:1001023:28 |
|  | Многоквартирный дом | ул. Есенина, д.3 | – |
|  | Многоквартирный дом | ул. Есенина, д.7 | – |
|  | Многоквартирный дом | ул. Есенина, д.9 | – |
|  | Многоквартирный дом | ул. Есенина, д.11 | – |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | Многоквартирный дом | ул. Есенина, д.13 | – |
|  | Многоквартирный дом | ул. Есенина, д.15 | – |
|  | Многоквартирный дом | ул. Есенина, д.17 | – |
|  | Многоквартирный дом | ул. Есенина, д.19 | – |
|  | Многоквартирный дом | ул. Есенина, д.21 | – |
|  | Многоквартирный дом | ул. Есенина, д.21а | 13:23:1001023:25 |
|  | Многоквартирный дом (общежитие) | ул. Есенина, д.23 | 13:23:1001023:4 (семантика) |
|  | Многоквартирный дом (общежитие) | ул. Есенина, д.25 |  |
|  | Объект религии | ул. Есенина, д.23а | 13:23:1001023:19 |
|  | Тепловой пункт | ул. Есенина, д.3а | 13:23:1001023:34 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 41» | ул. Есенина, д.5 | 13:23:1001023:7 |
|  | Здание ТП 338 | ул. Есенина | – |
|  | Здание ТП 352 | ул. Есенина | – |
|  | Здание ТП 347 | ул. Есенина | – |
|  | МДОУ «Детский сад № 78» | ул. Пушкина, д.50 | 13:23:1001023:1 |
|  | МУЗ «Городская поликлиника № 14» | ул. Пушкина, д.44а | 13:23:1001023:3 |
|  | Магазин | ул. Пушкина, д.46 | 13:23:1001023:8 |
|  | Здание ТП 348 | ул. Пушкина | – |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №27» | ул. Веселовского, д.39 | 13:23:1001023:11 |
|  | Магазин | ул. Веселовского, д.43 | 13:23:1001023:5 13:23:1001023:22 |
|  | Киоск по продаже пер.печатных изданий | ул. Веселовского | 13:23:1001023:30 |
|  | Здание ТП 342 | ул. Веселовского | – |
|  | Тепловой пункт | ул. Семашко, д.2а | 13:23:1001023:33 |
|  | Торговый павильон | ул. Семашко | 13:23:1001023:24 |
|  | Здание ТП 343 | ул. Семашко | – |
|  | Газораспределительный пункт | ул. Веселовского | 13:23:1001023:18 |

Приложение 3

Технические сведения многоквартирных домов,

расположенных в границах разработки проекта межевания,

расчет нормативных размеров земельных участков

| № п/п | № земельного участка | Почтовый адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность | Общая площадь помещений, м2 | Удельный показатель земельного участка | Нормативная площадь земельного участка, м2 | Сумма нормативных площадей земельных участков, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1 | ул. Пушкина, д.40 | 1973 | 5 | 4557,1 | 1,52 | 6927 | – |
|  | 2 | ул. Пушкина, д.40а | 1991 | 5 | 2903,3 | 1,32 | 3832 | – |
|  | 3 | ул. Пушкина, д.44 | 1974 | 5 | 4557,1 | 1,52 | 6927 | – |
|  | 4 | ул. Пушкина, д.46 | 1976 | 5 | 3413,0 | 1,36 | 4642 | – |
|  | 5 | ул. Пушкина, д.48 | 1973 | 5 | 4491,0 | 1,52 | 6826 | – |
|  | 6 | ул. Пушкина, д.48а | 2004 | 5 | 3641,4 | 0,92 | 3350 | 20602 |
|  |  | ул. Семашко, д.22 | 1982 | 5 | 4049,76 | 1,36 | 5508 |  |
|  |  | ул. Семашко, д.22а | 1983 | 5 | 4049,76 | 1,36 | 5508 |  |
|  |  | ул. Семашко, д.24 | 1992 | 9 | 6778,10 | 0,92 | 6236 |  |
|  | 7 | ул. Семашко, д.18 | 1972 | 5 | 3407,0 | 1,52 | 5179 | – |
|  | 8 | ул. Семашко, д.16 | 1972 | 5 | 3449,0 | 1,52 | 5242 | – |
|  | 9 | ул. Семашко, д.14 | 1973 | 5 | 3146,0 | 1,52 | 4782 | – |
|  | 10 | ул. Семашко, д.12 | 1973 | 5 | 3094,5 | 1,52 | 4704 | – |
|  | 11 | ул. Семашко, д.10 | 1972 | 5 | 5166,0 | 1,52 | 7852 | – |
|  | 12 | ул. Семашко, д.8 | 1972 | 5 | 3448,0 | 1,52 | 5241 | – |
|  | 13 | ул. Семашко, д.6 | 1973 | 5 | 3146,0 | 1,52 | 4782 | – |
|  | 14 | ул. Семашко, д.4 | 1972 | 5 | 3346,0 | 1,52 | 5086 | – |
|  | 15 | ул. Семашко, д.2 | 1972 | 5 | 3390,5 | 1,52 | 5154 | 12084 |
|  |  | ул. Веселовского, д.33 | 1972 | 5 | 4858,9 | 1,52 | 6930 |  |
|  | 16 | ул. Веселовского, д.37а | 2006 | 10 | 2030,6 | 0,92 | 1868 | – |
|  | 17 | ул. Веселовского, д.37 | 1973 | 5 | 4556,95 | 1,52 | 6927 | – |
|  | 18 | ул. Веселовского, д.35 | 1982 | 9 | 2562,4 | 0,98 | 2511 | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 19 | ул. Веселовского, д.41 | 1973 | 5 | 4559,35 | 1,52 | 6930 | – |
|  | 20 | ул. Веселовского, д.35а | 2007 | 5 | 2054,5 | 0,92 | 1890 | – |
|  | 21 | ул. Веселовского, д.45 | 1987 | 9 | 6138,5 | 0,85 | 5218 | – |
|  | 22 | ул. Веселовского, д.43 | 1976 | 9 | 3106,7 | 0,98 | 3045 | – |
|  | 23 | ул. Веселовского, д.47 | 1973 | 5 | 4556,8 | 1,52 | 6926 | 10854 |
|  |  | ул. Есенина, д.1а | 2007 | 10 | 4269,5 | 0,92 | 3928 |  |
|  | 24 | ул. Есенина, д.1 | 1973 | 5 | 3449,0 | 1,52 | 5242 | – |
|  | 25 | ул. Есенина, д.3 | 1973 | 5 | 1819,47 | 1,52 | 2766 | – |
|  | 26 | ул. Есенина, д.7 | 1973 | 5 | 1726,8 | 1,52 | 2628 | – |
|  | 27 | ул. Есенина, д.9 | 1973 | 5 | 4785,0 | 1,52 | 7273 | – |
|  | 28 | ул. Есенина, д.11 | 1973 | 5 | 3405,6 | 1,52 | 5177 | – |
|  | 29 | ул. Есенина, д.13 | 1973 | 5 | 3143,15 | 1,52 | 4778 | – |
|  | 30 | ул. Есенина, д.15 | 1973 | 5 | 1724,5 | 1,52 | 2621 | – |
|  | 31 | ул. Есенина, д.17 | 1973 | 5 | 3140,8 | 1,52 | 4774 | – |
|  | 32 | ул. Есенина, д.19 | 1973 | 5 | 3449,0 | 1,52 | 5242 | – |
|  | 33 | ул. Есенина, д.21 | 1973 | 5 | 4485,8 | 1,52 | 6818 | – |
|  | 34 | ул. Есенина, д.21а | 2006 | 5 | 2150,6 | 0,92 | 1979 | – |
|  | 35 | ул. Есенина, д.23 | 1975 | 5 | 3853,9 | 1,52 | 5858 | – |
|  | 36 | ул. Есенина, д.25 | 1975 | 5 | 3757,3 | 1,52 | 5711 | – |

Приложение 4

Характеристики формируемых земельных участков,

планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам,  том числе собственникам помещений многоквартирных домов

| № п/п | № земельного участка | Наименование объекта | Почтовый адрес многоквартирного дома | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая площадь, м2 | В том числе, публичный сервитут, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| й | 1 | Многоквартирный дом | ул. Пушкина, д.40 | 4664 | – |
|  | 2 | Многоквартирный дом | ул. Пушкина, д.40а | 3476 | – |
|  | 3 | Многоквартирный дом | ул. Пушкина, д.44 | 6333 | – |
|  | 4 | Многоквартирный дом | ул. Пушкина, д.46 | 3134 | – |
|  | 5 | Многоквартирный дом | ул. Пушкина, д.48 | 6826 | – |
|  | 6 | Многоквартирный дом | ул. Пушкина, д.48а | 20602 | 832 |
|  |  | Многоквартирный дом | ул. Семашко, д.22 |  |  |
|  |  | Многоквартирный дом | ул. Семашко, д.22а |  |  |
|  |  | Многоквартирный дом | ул. Семашко, д.24 |  |  |
| 0 | 7 | Многоквартирный дом | ул. Семашко, д.18 | 4863 | 247 |
|  | 8 | Многоквартирный дом | ул. Семашко, д.16 | 4654 | 218 |
|  | 9 | Многоквартирный дом | ул. Семашко, д.14 | 3854 | – |
|  | 10 | Многоквартирный дом | ул. Семашко, д.12 | 4389 | – |
|  | 11 | Многоквартирный дом | ул. Семашко, д.10 | 7852 | – |
|  | 12 | Многоквартирный дом | ул. Семашко, д.8 | 4654 | – |
|  | 13 | Многоквартирный дом | ул. Семашко, д.6 | 4696 |  |
|  | 14 | Многоквартирный дом | ул. Семашко, д.4 | 4765 | 352 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 15 | Многоквартирный дом | ул. Семашко, д.2 | 11430 | – |
|  |  | Многоквартирный дом | ул. Веселовского, д.33 |  |  |
|  | 16 | Многоквартирный дом | ул. Веселовского, д.37а | 1868 | 156 |
|  | 17 | Многоквартирный дом | ул. Веселовского, д.37 | 6634 | 150 |
|  | 18 | Многоквартирный дом | ул. Веселовского, д.35 | 2511 | 169 |
|  | 19 | Многоквартирный дом | ул. Веселовского, д.41 | 6930 | 280 |
|  | 20 | Многоквартирный дом | ул. Веселовского, д.35а | 1890 | – |
|  | 21 | Многоквартирный дом | ул. Веселовского, д.45 | 5218 | – |
|  | 22 | Многоквартирный дом | ул. Веселовского, д.43 | 2241 | 129 |
|  | 23 | Многоквартирный дом | ул. Веселовского, д.47 | 8242 | 161 |
|  |  | Многоквартирный дом | ул. Есенина, д.1а |  |  |
|  | 24 | Многоквартирный дом | ул. Есенина, д.1 | 4464 | 488 |
|  | 25 | Многоквартирный дом | ул. Есенина, д.3 | 2766 | 196 |
|  | 26 | Многоквартирный дом | ул. Есенина, д.7 | 2628 | 181 |
|  | 27 | Многоквартирный дом | ул. Есенина, д.9 | 7170 | – |
|  | 28 | Многоквартирный дом | ул. Есенина, д.11 | 5177 | 413 |
|  | 29 | Многоквартирный дом | ул. Есенина, д.13 | 4358 | – |
|  | 30 | Многоквартирный дом | ул. Есенина, д.15 | 2621 | 393 |
|  | 31 | Многоквартирный дом | ул. Есенина, д.17 | 4505 | – |
|  | 32 | Многоквартирный дом | ул. Есенина, д.19 | 5242 | 391 |
|  | 33 | Многоквартирный дом | ул. Есенина, д.21 | 6818 | – |
|  | 34 | Многоквартирный дом | ул. Есенина, д.21а | 1892 | – |
|  | 35 | Многоквартирный дом (общежитие) | ул. Есенина, д.23 | 4736 | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 36 | Многоквартирный дом (общежитие) | ул. Есенина, д.25 | 4711 | 320 |
|  | 37 | Здание ТП № 338 | ул. Есенина | 53 | – |
|  | 38 | Здание ТП № 352 | ул. Есенина | 77 | – |
|  | 39 | Здание ТП № 347 | ул. Есенина | 91 | – |
|  | 40 | Здание ТП № 348 | ул. Пушкина | 115 | – |
|  | 41 | Здание ТП № 343 | ул. Семашко | 103 | – |
|  | 42 | Здание ТП № 342 | ул. Веселовского | 114 | – |
|  | 43 | Объект религии | ул. Есенина, д.23а | 1931 | – |

Приложение 5

Расчет земельной доли участка

под многоквартирным домом и удельного

показателя земельной доли

| № п/п | № земельного участка | Почтовый адрес многоквартирного дома | Общая площадь формируемого земельного участка,м2 | Размер земельного участка многоквартирного дома, м2 (доля в общей площади) | Общая суммарная площадь помещений, м2 (для группы домов) | Общая площадь помещений, м2 | Удельный Показатель земельной доли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1 | ул. Пушкина, д.40 | 4664 | – | – | 4557,1 | 1.02 |
|  | 2 | ул. Пушкина, д.40а | 3476 | – | – | 2903,3 | 1.20 |
|  | 3 | ул. Пушкина, д.44 | 6333 | – | – | 4557,1 | 1.39 |
|  | 4 | ул. Пушкина, д.46 | 3134 | – | – | 3413,0 | 0.92 |
|  | 5 | ул. Пушкина, д.48 | 6826 | – | – | 4491,0 | 1.52 |
|  | 6 | ул. Пушкина, д.48а | 20602 | 5042.48 | 14877.62 | 3641,4 | 1.38 |
|  |  | ул. Семашко, д.22 |  | 5607.96 |  | 4049,76 |  |
|  |  | ул. Семашко, д.22а |  | 5607.96 |  | 4049,76 |  |
|  |  | ул. Семашко, д.24 |  | 9386.07 |  | 6778,10 |  |
|  | 7 | ул. Семашко, д.18 | 4863 | – | – | 3407,0 | 1.43 |
|  | 8 | ул. Семашко, д.16 | 4654 | – | – | 3449,0 | 1.35 |
|  | 9 | ул. Семашко, д.14 | 3854 | – | – | 3146,0 | 1.23 |
|  | 10 | ул. Семашко, д.12 | 4389 | – | – | 3094,5 | 1.42 |
|  | 11 | ул. Семашко, д.10 | 7852 | – | – | 5166,0 | 1.52 |
|  | 12 | ул. Семашко, д.8 | 4654 | – | – | 3448,0 | 1.35 |
|  | 13 | ул. Семашко, д.6 | 4696 | – | – | 3146,0 | 1.49 |
|  | 14 | ул. Семашко, д.4 | 4765 | – | – | 3346,0 | 1.42 |
|  | 15 | ул. Семашко, д.2 | 11430 | 4697.73 | 8249.4 | 3390,5 | 1.39 |
|  |  | ул.Веселовского,д.33 |  | 6732.27 |  | 4858,9 |  |
|  | 16 | ул. Веселовского, д.37а | 1868 | – | – | 2030,6 | 0.92 |
|  | 17 | ул. Веселовского, д.37 | 6634 | – | – | 4556,95 | 1.46 |
|  | 18 | ул. Веселовского, д.35 | 2511 | – | – | 2562,4 | 0.98 |
|  | 19 | ул. Веселовского, д.41 | 6930 | – | – | 4559,35 | 1.52 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 20 | ул. Веселовского, д.35а | 1890 | – | – | 2054,5 | 0.92 |
|  | 21 | ул. Веселовского, д.45 | 5218 | – | – | 6138,5 | 0.85 |
|  | 22 | ул. Веселовского, д.43 | 2241 | – | – | 3106,7 | 0.72 |
|  | 23 | ул. Веселовского, д.47 | 8242 | 4255.14 | 8826.3 | 4556,8 | 0.93 |
|  |  | ул. Есенина, д.1а |  | 3986.86 |  | 4269,5 |  |
|  | 24 | ул. Есенина, д.1 | 4464 | – | – | 3449,0 | 1.29 |
|  | 25 | ул. Есенина, д.3 | 2766 | – | – | 1819,47 | 1.52 |
|  | 26 | ул. Есенина, д.7 | 2628 | – | – | 1726,8 | 1.52 |
|  | 27 | ул. Есенина, д.9 | 7170 | – | – | 4785,0 | 1.50 |
|  | 28 | ул. Есенина, д.11 | 5177 | – | – | 3405,6 | 1.52 |
|  | 29 | ул. Есенина, д.13 | 4358 | – | – | 3143,15 | 1.39 |
|  | 30 | ул. Есенина, д.15 | 2621 | – | – | 1724,5 | 1.52 |
|  | 31 | ул. Есенина, д.17 | 4505 | – | – | 3140,8 | 1.43 |
|  | 32 | ул. Есенина, д.19 | 5242 | – | – | 3449,0 | 1.52 |
|  | 33 | ул. Есенина, д.21 | 6818 | – | – | 4485,8 | 1.52 |
|  | 34 | ул. Есенина, д.21а | 1892 | – | – | 2150,6 | 0.88 |
|  | 35 | ул. Есенина, д.23 | 4736 | – | – | 3853,9 | 1.23 |
|  | 36 | ул. Есенина, д.25 | 4711 | – | – | 3757,3 | 1.25 |

Приложение 6

Основные технико-экономические

показатели проекта межевания территории

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2010 год | Расчетный срок на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | м2 | 269715 | 269715 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию (в красных линиях), в том числе: – многоэтажной жилой застройки – территория 5-ти этажной жилой застройки; – территория объектов социального и культурно-бытового обслуживания; – территория промышленной и коммунально-складской застройки; – территория объекта религиозного значения | м2 м2 м2 м2 м2 м2 | 238703 25211 163603 47736 830 1323 | 242126 25211 165401 48753 830 1931 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию (в красных линиях), в том числе: – улицы, дороги, проезды, площади, прочие территории общего пользования – территория, свободная от прав третьих лиц | м2 м2 м2 | 31012 27092 3920 | 27589 24539 3050 |