Содержание

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории | 5 |
| 2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов | 6 |
| 3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения | 6 |
| 4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов | 6 |
| 5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории | 7 |
| 6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории | 8 |
| 7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) | 8 |
| Приложение 1 - Постановление о подготовке документации по планировке территории Приложение 2 - Выписки из ЕГРН (в электронном виде в формате pdf) Приложение 3 - Материалы и результаты инженерных изысканий, программа и задание (представлен отдельным томом, в электронном виде в формате pdf) |  |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.

1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории;

Природные условия района

Исследуемая территория расположена на северо-западных склонах пластово-ярусной Приволжской возвышенности и представляет собой плосковыпуклую вторичную мореную равнину (граф. прил.1). Вторичная моренная равнина приурочена к водоразделу рек Мокши и Инсара, Мокши и Вада. Максимальные абсолютные отметки вторичной моренной равнины составляют 270-280 м.

Город Саранск – столица Республики Мордовия, которая находится в 642 км к юговостоку от г. Москвы. Саранск располагается в лесостепных ландшафтах центральной части бассейна р. Инсар. Общей закономерностью ландшафтной дифференциации является склоновая смена геокомплексов от приводораздельных пространств к долине р. Инсар. В юго-восточной периферии бассейна Инсара распространены возвышенные останцововодораздельные массивы, сложенные элювием кремнисто- карбонатных пород со светлосерыми и серыми лесными щебнистыми почвами, с участками широколиственных лесов. По мере приближения к Саранску эти геокомплексы сменяются волнистыми, пологоволнистыми поверхностями, сформированными элювиально-делювиальными отложениями терригенных пород с темно-серыми лесными почвами и оподзоленными черноземами. В центральной части бассейна р. Инсар на нижних придолинных участках склонов и в долине под луговыми степями на делювии терригенных пород сформировались выщелоченные и луговые черноземы, которые отличаются значительной распаханностью.

Общая площадь рекогносцировочных работ по ул. Мичурина и ул. Гагарина, а также площадь отводимой земли во временное пользование на период строительства 2,28 га. Исследованный участок находится в непосредственной близости от жилой застройки.

Климат

Климат района умеренно-континентальный с хорошо выраженной сменой сезонов года. Положение территории в секторе умеренно-континентального климата определяет устойчивость увлажнения; влажные годы чередуются с засушливыми. Согласно приложения А СП 131.13330.12 территория относится к климатическому подрайону IIВ. Наиболее холодный месяц– январь (-12,3ºC), наиболее теплый – июль (19,2 ºC).

Ветровой режим формируется под влиянием циркуляционных факторов климата и местных физико-географических особенностей. В январе преобладают ветры югозападного и южного направлений, в июле – северо-западные и северные. Средняя годовая скорость ветра невелика (3,3 – 4,8 м/с), возможны и сильные ветры (более 15 м/с), их максимальная скорость – 21-23 м/с, порывы – до 28- 42 м/с.

Согласно СП 131.13330.12 общее количество осадков в среднем за год составляет 516 мм. Среди неблагоприятных климатических явлений в зимний период отмечаются сильные ветры и метели, гололедно-изморозевые образования, туманы; в летний период – сильные ливни, град, гроза, шквал, засуха, суховеи. Средняя дата образования и разрушения устойчивого снегового покрова - 21.11-07.04. Средняя из наибольших высот снежного покрова за зиму составляет 0,33 м, средняя плотность снежного покрова от 0,20 м до 0,37 м. Среднегодовая относительная влажность воздуха находится в пределах 75- 76%, максимальных значений (83-85%) она достигает в зимние месяцы, минимальных (61-63%) – в мае- июне месяцах.

Согласно приложения Ж СП 20.13330.2016, район работ по расчетному значению веса снегового покрова земли относится к III снеговому району (карта 1). Расчетное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли Sq составляет 1,8 кПа, согласно табл. 10.1 п. 10 СП 20.13330.2016. По средней скорости ветра за зимний период участок относится к 5 району (карта 2), по давлению ветра – ко II району (карта 3). Нормативное значение ветрового давления W0 составляет 0,30 кПа, согласно табл. 11.1 п. 11.1 СП 20.13330.2016. По толщине стенки гололеда участок относится к III району (карта 4), толщина стенки гололеда b=10 мм на высоте 10 м, согласно табл. 12.1 п. 12 СП 20.13330.2016.

Согласно комплекта карт общего сейсмического районирования территории РФ ОСР-97, исследуемый район находится в пределах зон характеризующихся сейсмической интенсивностью менее 6 баллов, в соответствии абзаца 4 приложения А СП 14.13330.2014, сейсмическая интенсивность равна 5 баллам согласно рис. 1,2,3 СНиП II-7-81*.

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;

Граница зон планируемого размещения линейного объекта установлена в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования и с учетом фактического землепользования, для минимизирования затрат по изъятию земель. Граница зон планируемого размещения линейного объекта установленна для тепловых камер с отступом по 0,5 м.

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;

Проектом не предусматривается размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов;

В составе планируемого линейного объекта: «Перевод тепловой нагрузки с котельной квартала 107 на Саранскую ТЭЦ-2 с технологическим присоединением перспективных потребителей» не предусматривается размещение объектов капитального строительства.

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории;

Планируемый линейный объект по трассе прохождения пересекают подземные и надземные коммуникации. Подземные: газопровод, водопровод, дренаж, ливневая канализация, теплотрасса, кабель связи, кабели электроснабжения. Надземные коммуникации: ЛЭП.

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории;

| № п/п | Пикетаж | Наименование документации предусматривающей размещение объекта | Утверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК0 - ПК11+20 | Документация по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция канализационных сетей Юго-Западной части г. Саранска. Приток № 2 коллектора №2» | Постановление Администрации г. о. Саранск от 21.04.2020 г. № 640 |
| 2 | ПК14+70 - ПК15+9 | Документация по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Реконструкция канализационных сетей Юго-Западной части г. Саранска: Самотечный канализационный коллектор № 2, инд. № 2690 лит.1 (по ул. Серова: участок от ул. Республиканская до КНС №2, Приток № 1 коллектора № 2, инд. № 2617 лит.1 (по ул. Республиканская: участок от ул. Гагарина до ул. Серова))» | Постановление Администрации г. о. Саранск от 10.07.2020 г. № 994 |

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).

Планируемый линейный по все трассе похождения не пересекает водные объекты.