### Общество с ограниченной ответственностью

«ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ»

# Проект планировки территории,

ограниченной улицами Республиканская,

ул. Московская,

ул. А. Невского, ул. Серова

г. Саранска

Проект планировки территории

включая проект межевания.

13-2-ППТ

Самара 2010 г.

### Общество с ограниченной ответственностью

«ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ»

# Проект планировки территории,

ограниченной улицами Республиканская,

ул. Московская,

ул. А. Невского, ул. Серова

# г. Саранска

Проект планировки территории,

включая проект межевания.

13-2-ППТ

##### ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ»                                   МОИСЕЕВ В.И.

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА                          Зобнина В.К.

Самара 2010 г.

Содержание

Общая часть

  - Состав авторского коллектива  и ответственных

разработчиков проекта

1.2  Состав  проекта

1.3  Содержание части 2 пояснительной записки

| 2.1 | Основание для разработки проекта |
| --- | --- |
| 2.2 | Перечень исходных данных для проектирования |
| 2.3 | Характеристика участка строительства |
| 2.4 | Градостроительные и природные условия |
| 2.5 | Генеральный план |
| 2.5.1 | Характеристика территории |
| 2.5.2 | Композиционно-планировочные решения |
| 2.5.3 | Объекты инфраструктуры |
| 2.5.4 | Транспортная схема |
| 2.5.5 | Организация рельефа |
| 2.5.6 | Благоустройство территории |
| 2.5.7 | Основные показатели по генплану и благоустройству |
| 2.6 | Сети и инженерное оборудование |
| 2.7 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |
| 2.8 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |
| 2.9 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |
| 2.10 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |
| 2.11 | Технико-экономические показатели |
| 3.0 | Межевание территории и технико-экономические показатели по межеванию территории |
|  | Приложение 1 Расчет нормативных площадей земельных участков жилых домов Приложение 2 Сведения земельной кадастровой палаты Приложение 3 Муниципальный контракт №13-2 от 16 августа 2010 г. Приложение 4 Задание на разработку градостроительной документации от 23 августа 2010 г. Приложение 5 Копия Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации (СРО) проектной организации ООО «ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ" Приложение 6 Данные Регионального отдела информационного обеспечения ГИБДД при МВД по РМ от 11.10.10 о количестве единиц личного автомобильного транспорта Приложение 7 Расчёт нормативных площадей земельных участков для эксплуатации жилых домов |

I.  Общая часть

1.1 Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта

| Главный архитектор проекта | Зобнина В.К. |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Лапухин Е.В. |
| Руководитель архитектурной группы | Зобнина Е.П. |
| Архитектор | Хафизова С.М. |

1.2 Состав  проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 13-2-ППТ- (ПЗ) | Часть 1 Пояснительная записка. |  |
| 13-2-ППТ- (ГЧ) | Часть 2 Графическая часть. |  |

Главный архитектор проекта                                       Зобнина В.К.

2. Пояснительная записка

2.1 Основание для разработки проекта

.Проект планировки территории, ограниченной улицами Республиканская,ул. Московская,ул. А. Невского, ул. Серова г. Саранска разработан на основании:

- задания на разработку градостроительной документации и в соответствии с муниципальным контрактом № 13-2 от 16 августа 2010г.

2.2 Перечень исходных данных для проектирования

1) Задание на разработку градостроительной документации от 23 августа 2010г.

2) Муниципальный контракт № 13-2 от 16 августа 2010г.

3) На основании Отчета по инженерной топогеодезической съемке участка строительства, выполненной в октябре 2010 г.ООО « Экватор».

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Наименование | Примеч. |
| --- | --- | --- |
| Кодекс | Градостроительный кодекс |  |
| СНиП 11-04-2003 | Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации |  |
| СНиП 2.07.01-89* | Градостроительство. Планировка городских и сельских поселений |  |
| СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |  |
| Правила землепользования и застройки | Правила землепользования и застройки города Саранска, рабочих посёлков Николаевка и Ялга, как части городского округа Саранск, утверждённые решением Совета депутатов городского округа Саранск от 12.11.2009 г. № 425 |  |
| Местные нормативы градостроительного проектирования | Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск, утверждённые решением Совета депутатов городского округа Саранск от 28.10.2008 №193 |  |
| Генеральный план г. Саранска | Генеральный план г. Саранска, рабочих посёлков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, утверждённый решением Совета депутатов городского округа Саранск от 27.11.2008 г. № 219 |  |

2.3 Характеристика участка строительства

Отведенный под проект планировки участок находится в центральной части города Саранска. Его территория составляет 13,4 га.

Границами участка служат:

- с севера – ул. Республиканская

- с запада – ул. Московская

- с юга – ул. А. Невского

- с востока – ул. Серова

2.4 Градостроительные и природные условия

По параметрам  разрешенного использования земельных участков, данная территория относится к группе Ж1 (Многоэтажная (от 5 этажей и выше) жилая застройка) и к группе ОД1.1  (Многофункциональные центры обслуживания и общественно-деловой активности районного значения).

Участок от ул. Московской до улицы Серова зонирован группой Ж1 - многоквартирные  жилые  дома, с включением  в  состав  жилого  образования  отдельно стоящих  и  встроено-пристроенных объектов  всех  уровней  обслуживания:

- кирпичный жилой дом  в 10 этажей - 1 здание;

- кирпичный жилой дом  в 3 этажа - 7 зданий;

- кирпичный жилой дом  в 3 этажа со встроенным магазином -1 здание;

- общежития 3—10 этажей  - 6 зданий

В границах участка расположены также 1 и 2 этажные административные здания в количестве  7 шт., одноэтажные мастерские  -

3 шт. и сооружения коммунального назначения (трансформаторные подстанции, ГРП, тепловые пункты).

В  северно - западной  части  участка между улицами Московской и Республиканской расположены следующие объекты социального  обслуживания относящиеся к группе ОД1.1:

-Школа № 9.

Территория плотно застроена.

Внутри застройки расположена сеть капитальных кирпичных сблокированных и одиночных гаражей, а также: металлических одиночных, нарушающих благоустройство уникальной городской территории.

Ввиду чрезвычайной градостроительной ценности земельного участка предполагается  подземный паркинг, строительство которого предполагается вести в комплексе с жиыми домами.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 134,20 до 142,0

В основном, рельеф площадки  спокойный с уклоном в северном направлении.

Район строительства относится ко  II В климатическому подрайону

II климатического района.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха

-(средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)

минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Площадка проектируемого строительства относится к сухой зоне по влажности.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и св - в летний период.

Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

2.5 Генеральный план

Генеральный план территории разработан в соответствии с заданием на проектирование  на инженерно-топографическом плане, предоставленном МУ «Градостроительство».

Задача архитектурно- планировочного решения генплана проекта планировки территории (ППТ) заключается в выявлении зоны, пригодной для дальнейшей застройки, решения вопроса по сносу временных сооружений, находящихся на данной территории, в улучшении её благоустройства и озеленения. Создания комфортной инфраструктуры данной территории, и её самодостаточности по функциональному назначению.

В пункте 2.4 уже описаны решения задач по генеральному плану данной территории.

2.5.1  Характеристика территории

Сложившаяся градостроительная ситуация данной территории имеет законченную композицию  застройки, хорошие транспортные и пешеходные связи. Движение общественного транспорта (автобусов) осуществляется по улице Московская. Со всех улиц по периметру  отведённого участка обеспечивается въезд внутрь  протяжённой территории.

Площадка ограничена магистралями общегородского значения (ул. А.Невского и ул. Серова), магистралью районного значения (ул. Республиканская) и дорогой регулируемого движения (ул. Московская). Внутри площадки заложена сеть проездов одно и двухполостного движения, обеспечивающих транспортную связь между объектами, въезд и выезд с площадки на магистраль.

По углам пересечения улиц существуют регулируемые светофорами переходы.

2.5.2  Композиционно-планировочные решения

Композицию застройки определил сложившийся статус данной территории и функциональное назначение  Ж1 и ОД1. Поэтому поиск  решения дальнейшего благоустройства территории возможен только со сносом морально и физически устаревших строений.

Большое количество неупорядоченных надворных построек, в виде гаражей и сараев (в границах улиц Пожарского и Пугачёва), заменяем на подземную стоянку в 83 машиномест, с использованием верхнего уровня в качестве игровых и спортивных площадок для детей и взрослых. Весь жилой двор  с выносом гаражей благоустраивается зелёными газонами и развитой структурой благоустройства. Благоустройство надземной части паркинга позволяет создать комфортную зону отдыха в стеснённом жилом дворе.

Вдоль транспортной развязки по ул. А. Невского, на месте старых жилых домов с надворными постройками, предполагается строительство  1 этажных зданий торгового назначения площадью застройки 1240 м кв. (между улицами Ворошилова и Пожарского), площадью застройки 758 м кв.(по ул. Республиканской), административного здания площадью застройки 360 м кв., и административно- торгового здания площадью застройки 825 м кв. (по ул. Московской).

В благоустройстве территории учтены и предусмотрены гостевые стоянки в местах позволяющих их организацию.

2.5.3  Объекты инфраструктуры

Объекты социальной инфраструктуры на данной территории уже существуют и тесно взаимосвязаны с объектами прилегающих территорий. Необходимости в их создании и развитии  на данной территории нет.

Площадь и организация планируемой площадки не даёт возможности размещения отдельностоящего здания детского сада с прилегающими игровыми площадками, поэтому рекомендуется размещение мини-детских садов на первых этажах жилых домов.

Существующая 4-этажная общеобразовательная школа (пересечение улиц Московской и Республиканской) охватывает радиусом обслуживания всю площадку и новых школ общеобразовательного направления не требуется.

2.5.4  Транспортная схема.

Данный участок находится в южной части города. По периметру территории в улицах Республиканская, ул. Московская, ул. А.Невского, ул.Серова существует двустороннее движение. При этом на перспективу предусмотрено расширение проезжей части по  ул. А.Невского.

О движении  общественного транспорта указано в п.2.5.1.

Численность населения квартала на 01.01.2010г. – 3800 чел.

Нормативное количество легковых автомобилей, находящихся в частной собственности граждан:

Число легковых автомобилей в частной собственности на 2020 год 3800 : 1000 х 160 =608 автомобиля

(160 машин /1000 чел. – минимальное количество легковых автомобилей в частной собственности).

На 2010 год зарегистрировано  372 единицы личного автомобильного транспорта(по данным Регионального отдела информационного обеспечения ГИБДД при МВД по РМ от 11.10.10).

Проектом планировки территории предлагается строительство подземного паркинга на 83 машино-мест с размещёнными на уровне земли площадками для отдыха детей и взрослых, а также открытые автостоянки временного хранения на 177 машино-мест.

    - Организация рельефа и красные линии

План организации рельефа участка выполнен на основе вертикальных отметок и скорректирован для отвода поверхностных вод в местах локальной застройки и гостевых парковок в увязке с отметками прилегающих территорий (включая систему наружных водостоков) к лоткам  и решёткам проезда. Максимально сохраняется рельеф локальной застройки.

Минимальный продольный уклон 0,006, максимальный – 0,027.

Разбивка красных линий производится от точки А с координатами:

т.А.- 9209,00/5258,30

Красная линия и линии отступа застройки по ул. Республиканской и между улицами Республиканской и А. Невского  совнадают.

По ул. Московская красная линия отступает от линии застройки на 3м.

По ул. А. Невского красная линия отступает от линии застройки на 5 м.

2.5.6  Благоустройство территории

Покрытие проездов, площадок и тротуаров асфальтовое.

В ряде улиц  и на площадях перед значимыми объектами применено многоцветное мощение тротуарной цементной плиткой.

Зелёных насаждений при перепланировке территории приходится

17,33 м2 на  1 человека.

2.5.7    Основные показатели по генплану и благоустройству (ТЭП)

|  | Показатели | Ед. измерения | Кол-во | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка | га | 13,4 |  |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
| 2 | Жилых зон | м2 | 20 868,54 |  |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения | м2 | 4381,28 |  |
|  | Гаражей и автостоянок постоянного хранения индивидуального автотранспорта | м2 | 2100,23 |  |
|  | Территории общего пользования, из них: | м2 | 110501,43 |  |
|  | Зелёных зон | м2 | 65890,33 |  |
|  | Тротуаров , мощений и асфальтовых проездов | м2 | 44611,13 |  |
| 3 | Коэффициент застройки | % | 0,188 |  |
| 4 | Коэффициент плотности застройки | % | 0,51 |  |
| 5 | Численность населения | чел. | 3800 |  |
| 6 | Плотность населения | чел./га | 283,58 |  |

* - плотность застройки принята согласно развития генерального плана г.Саранска

Все развёрнутые техноко-экономические показатели проекта представлены в графической части проекта в табличной форме.

2.6     Сети и инженерное оборудование

.Инженерные сети: водоснабжение, канализация, дренажная система, ливневая  канализация, газоснабжение и электроснабжение рассматривались локально для подземного паркинга и офисного здания с паркингом, учитывая перенос существующих сетей с учётом нормативной документации.

Произвести частичную перекладку инженерных сетей и коммуникаций, попадающих в зону подземной стоянки.

2.6.1 Теплоснабжение и горячее водоснабжение

Теплоснабжение и горячее водоснабжение проектируемых жилых зданий и сооружений административного и торгового назначения предполагается от центральной тепломагистрали.

2.6.2  Газоснабжение

Проектом предусматривается газоснабжение проектируемых зданий и сооружений от ближайшей линии газопровода.

2.6.3 Водоснабжение, канализация

Согласно требований СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в проектируемых жилых зданиях, сооружениях администритмвного характера и магазинах предусматривается хозяйственно-питьевой и противопожарный водопроводы.

Канализацию проектируемого здания подключить в существующую городскую канализационную сеть.

2.6.4  Электроснабжение

Изыскать  техническую возможность присоединения к городским электрическим сетям без строительства распределительного пункта.

2.6.5 Наружное освещение

Наружное освещение квартала уже существует. При принятии решения о строительстве новых зданий и сооружений отвод мощностей  для подсветки  здания получить дополнительно.

2.6.6 Наружные сети связи

Телефонизация

Для осуществления телефонизации проектируемых зданий осуществить локальный запрос на количество номеров предполагаемой абонентной ёмкости.

2.7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Планировочная структура данной застройки позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на территории застройки;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

2.8  Перечень мероприятий по охране окружающей среды

2.8.1 Природоохранные мероприятия

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Проектные решения обеспечивают защиту в части:

- проведения мероприятий снижающих выброс вредных веществ в атмосферу автотранспортом;

- обеспечения планировочными средствами защиты территории жилой застройки, соседством озелененных массивов (бульвары, скверы), а также аэрацией внутридомовых пространств;

- формирование общей территориальной системы зеленых насаждений.

2.8.2 Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на территории застройки являются участки тротуаров, проезды, улицы, скверы общественного пользования и отдыха, территории учреждений, места уличной торговли.

Организация системы современной санитарной очистки территории включает:

- сбор и удаление ТБО;

- уборка территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на снеговой свалке, борьбу с гололёдом, предотвращение снежно-ледяных образований.

Планировочная структура данной застройки позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на территории застройки;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования.

2.9     Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Для маломобильных групп населения предусмотрены пешеходные тротуары и подходы к зданиям и сооружениям с учётом непрерывности и безопасности движения. Ширина путей передвижения обеспечивает свободный ход инвалидной коляски с сопровождением.

Технико- экономические показатели

| №2№п.п. | Наименование | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г. | Расчётный срок до 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории всего | Га | 13,4 | 13,4 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон, из них: | М кв. | 12252,52 | 20868,54 |
|  | Многоэтажная застройка | М кв. | 7587,04 | 9797.70 |
|  | 4-5 эт. застройка | М кв. | 602,91 | 1491,64 |
|  | Малоэтажная застройка | М кв. | 4062,57 | 495,94 |
|  | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | М кв. | 4260,82 | 7201,25 |
|  | Иных зон: ТП, ГРП | М кв. | 1052,31 | 1052,31 |
| 1.2 | Участки гаражей и автостоянок постоянного хранения индивидуального автотранспорта | М кв. | 4868,77 | 829,70 |
| 1.3 | Территории общего пользования, из них: | М кв. | 111565,58 | 110501,46 |
|  | Зелённые насаждения общего пользования | М кв. | 72239,00 | 65890,33 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площади | М кв. | 39326,58 | 44611,13 |
|  | Прочие территории общего пользования | М кв. | нет | нет |
| 1.4 | Коэффициент застройки | % | 0,13 | 0,188 |
| 1.5 | Коэффициент плотности застройки |  | 0,5 | 0,51 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Численность населения | Чел. | 3765,0 | 3800 |
| 2.2 | Плотность населения | Чел./га | 280,98 | 283,58 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | М кв. общей площади квартир | 67773,44 | 68409,98 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 4 | 8 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | М кв. | 54670,04 | 54670,04 |
|  | Убыль жилищного фонда | М кв. | - | 3430,40 |
|  | Новое жилищное строительство в том числе: | М кв. | - | 13739,94 |
|  | малоэтажное | М кв. | - | нет |
|  | 4-5 этажное | М кв. | - | 882,23 |
|  | многоэтажное | М кв. | - | 12857,71 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | Всего/ 1000 чел | нет | нет |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | Всего/ 1000 чел | 1646,30 | 1646,30 |
| 4.3 | Поликлиники | Всего/ 1000 чел | нет | нет |
| 4.4 | Аптеки | Всего/ 1000 чел | 13,4 | 18,7 |
| 4.5 | Раздаточные пункты детской молочной кухни | Всего/ 1000 чел | нет | нет |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения | Всего/ 1000 чел | 1272,40 | 1358,14 |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства | Всего/ 1000 чел | нет | нет |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения | Всего/ 1000 чел | нет | нет |
| 4.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | Всего/ 1000 чел | 1358,14 | 1358,14 |
| 4.10 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые и предприятия связи | Всего/ 1000 чел | нет | нет |
| 4.11 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | Всего/ 1000 чел | нет | нет |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяжённость улично-дорожной сети- всего | км | 3,86 | 3,86 |
|  | Магистральные улицы, из них: | км | 2,95 | 1,99 |
|  | Общегородского значения | км | нет | 0,96 |
|  | Непрерывного движения | км | 0,48 | 0,48 |
|  | Регулируемого движения | км | 0,47 | 0,47 |
|  | Районного значения | км | 0,56 | 0,56 |
|  | Улицы и проезды местного значения | км | 1,57 | 1,87 |
| 5.2 | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта, в том числе | км | 0,47 | 0,94 |
|  | троллейбус | км | нет | нет |
|  | автобус | км | 0,47 | 0,94 |
| 5.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей, в том числе: | Маш.-место | 143 | 226 |
|  | Постоянного хранения | Маш.-место | 42 | 83 |
|  | Временного хранения | Маш.-место | 107 | 143 |

3.0        Межевание территории

3.0.1     Состав материалов технической части проектной документации.

Проект межевания территории, ограниченной улицей Республиканская, ул. Московская, ул. А. Невскаого и ул. Серова г. Саранска.

Пояснительная записка.

Графическая часть (Схема существующего использования территории М 1:1000; Проект межевания М 1:1000)

3.0.2    Межевание территории

Проектная документация «Проект межевания территории, ограниченной улицей Республиканская, ул. Московская, ул. А. Невского и улицей Серова г. Саранска»  разработана в 2010 году в соответствии с заданием на проектирование, на основании проектной документации «Проект планировки территории, ограниченной улицей Республиканская, ул. Московская, ул. А. Невского, ул. Серова г. Саранска» (шифр: 13-2 ППТ), разработанной ООО «Волгостромпроект».

Территория межевания застроена  9-10 этажными  жилыми домами и  общежитиями, а также зданиями административного и торгового назначения.            Проектные решения межевания территории разработаны с учётом сложившейся градостроительной ситуации, кадастровых паспортов существующих объектов и расчётов нормативной территории проектируемых объектов, необходимой для обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды и подходы к ним. При разработке проекта межевания в границы земельных участков включены территории под зданиями и сооружениями, проездами и проходами к зданиям и сооружениям, открытые площадки для временного хранения автомобилей, придомовые зелёные насаждения, площадки для отдыха и игр детей, хозяйственные площадки.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, а также границы формируемых земельных участков.

Территорию под существующими гаражами боксового типа рекомендуется выкупить и предоставить под строительство подземной парковки.

Характеристики формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам, в том числе собственникам помещений многоквартирных жилых домов

| № уч. по плану меже-вания | Наименование объекта | Почтовый адрес | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь земельного участка (фактич.) | Вт.ч. публич-ный сервитут |
| 1 | Сараи Гаражи | г.Саранск ул. Серого | 279,9 | - |
| 2 | Мастерские | г.Саранск ул. Серого | 1435,8 | - |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | г.Саранск ул. Пугачёва дом №2 | 4271,11 | - |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | г.Саранск ул. Серого дом №5 | 4733,55 | - |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | г.Саранск ул. Серого дом №3 | 4731,55 | - |
| 6 | Трансформаторная подстанция | г.Саранск ул. Серого | 145,38 | - |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | г.Саранск ул. Пугачёва дом №1 | 2066,85 | - |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | г.Саранск ул. Пугачёва дом №3 | 1968,35 | - |
| 9 | Подземный паркинг на 83 маш./ место | г.Саранск ул. Пожарского | 3379,68 | - |
| 10 | Многоквартирный жилой дом | г.Саранск ул. Пугачёва дом №5 | 1464,87 | - |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | г.Саранск ул. Пугачёва дом №7 | 1912,45 | - |
| 12 | Магазин | г.Саранск ул. Ворошилова дом №4 | 3209,42 | - |
| 13 | Общежитие | г.Саранск ул. Ворошилова дом №2 | 13057,63 | - |
| 14 | Трансформаторная подстанция | г.Саранск ул. Пожарского | 80,66 | - |
| 15 | Гаражный бокс | г.Саранск ул. Пожарского | 91,29 | - |
| 16 | Гаражный бокс | г.Саранск ул. Ворошилова | 35,83 | - |
| 17 | Многоквартирный жилой дом | г.Саранск ул.. Ворошилова дом №5 | 1280,75 | - |
| 19 | Общежитие | г.Саранск ул. А.Невского дом №17 | 23462,28 | 1601,11 |
| 20 | Общежитие | г.Саранск ул. Московская дом №74 | 4579,17 | - |
| 21 | Школа | г.Саранск ул. Московская дом №68 | 8069,04 | - |
| 22 | Трансформаторная подстанция | г.Саранск ул. Московская | 44,06 | - |
| 23 | Трансформаторная подстанция | г.Саранск ул. Московская | 14,91 | - |
| 24 | Котельная | г.Саранск ул. Республиканская | 557,16 | - |
| 25 | Административное здание | г.Саранск ул. Республиканская дом №14 | 4769,34 | - |
| 27 | Магазин | г.Саранск ул. Московская дом №86 | 1385,55 | - |
| 28 | ГРП | г.Саранск ул. А.Невского | 29,26 | - |
| 30 | Магазин | г.Саранск ул. Московская дом №70 | 3417,26 | - |
| 31 | Магазин | г.Саранск ул. Серого дом №7 | 2161,30 | - |

Земельные участки под жилыми домами сформированы по фактическому использованию территории.

Для группы жилых домов, пользующихся одной дворовой территорией, сформирован единый земельный участок, границы которого установлены в

соответствии с основным функциональным назначением объектов, а размеры не превышают суммарного размера нормативных площадей, рассчитанных в соответствии с требованиями Свода правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методические указания по расчёту нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Современное состояние на 2010 год | На проектный срок ( на 2020г) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | Га | 13,4 | 13,4 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | Га | 8,51 | 8,51 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | Территории жилой застройки | Га | 1,22 | 2,09 |
|  | Из них: |  |  |  |
|  | Территории многоэтажной застройки | Га | 0,76 | 1,89 |
|  | Территории 4-5 эт. застройки | Га | 0,06 | 0,15 |
|  | Территории малоэтажной застройки | Га | 0,41 | 0,05 |
|  | Территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | Га | 3,01 | 1,13 |
|  | Территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания внемикрорайонного значения | Га | 1,88 | 3,22 |
|  | Территории промышленной и коммунально-складской застройки | Га | 0,81 | 0,81 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеанию | Га | 4,89 | 4,89 |
|  | В том числе |  |  |  |
|  | Зелёные насаждения общего пользования | Га | 3,06 | 3,06 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площади | Га | 1,63 | 1,63 |
|  | Прочие территории общего пользования | Га | - | - |

Примечание.

Пояснительную записку читать совместно с графической частью.