### Общество с ограниченной ответственностью

«ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ»

# Проект планировки территории,

ограниченной улицами Красная, ул. Рабочая,

ул. Мичурина

г. Саранска

Проект планировки территории

включая проект межевания.

13-3-ППТ

Самара 2010 г.

### Общество с ограниченной ответственностью

«ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ»

# Проект планировки территории,

ограниченной улицами Красная, ул. Рабочая,

ул. Мичурина

# г. Саранска

Проект планировки территории,

включая проект межевания

13-3-ППТ

##### ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ»                                   МОИСЕЕВ В.И.

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА                          Зобнина В.К.

Самара 2010 г.

Содержание

Общая часть

  - Состав авторского коллектива  и ответственных

разработчиков проекта

1.2  Состав  проекта

1.3  Содержание части 2 пояснительной записки

| 2.1 | Основание для разработки проекта |
| --- | --- |
| 2.2 | Перечень исходных данных для проектирования |
| 2.3 | Характеристика участка строительства |
| 2.4 | Градостроительные и природные условия |
| 2.5 | Генеральный план |
| 2.5.1 | Характеристика территории |
| 2.5.2 | Композиционно-планировочные решения |
| 2.5.3 | Объекты инфраструктуры |
| 2.5.4 | Транспортная схема |
| 2.5.5 | Организация рельефа |
| 2.5.6 | Благоустройство территории |
| 2.6 | Сети и инженерное оборудование |
| 2.7 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |
| 2.8 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |
| 2.9 | Инженерно- технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия предупреждению чрезвычайных ситуаций |
| 2.10 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |
| 2.11 | Технико-экономические показатели |
| 3.0 | Межевание территории и технико-экономические показатели по межеванию территории |
|  | Приложение 1 Расчет нормативных площадей земельных участков жилых домов Приложение 2 Сведения земельной кадастровой палаты Приложение 3 Муниципальный контракт № 13-3 от16.08.10 Задание на разработку градостроительной документации от 25.08.10 Приложение 5 Копия Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации (СРО) проектной организации ООО «ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ» |

I.  Общая часть

1.1 Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта

| Главный архитектор проекта | Зобнина В.К. |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Лапухин Е.В. |
| Руководитель архитектурной группы | Тарасова Е.П. |
| Архитектор | Зобнина В.К. |

1.2 Состав  проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 13-3-ППТ- (ПЗ) | Часть 1 Пояснительная записка. |  |
| 13-3-ППТ- (ГЧ) | Часть 2 Графическая часть. |  |

Главный архитектор проекта                                       Зобнина В.К.

2. Пояснительная записка

2.1 Основание для разработки проекта

.Проект планировки территории, ограниченной улицами Красная, ул. Рабочая,ул. Мичурина г. Саранска разработан на основании:

- задания на разработку градостроительной документации и в соответствии с муниципальным контрактом № 13-3 от 16 августа 2010г.

2.2 Перечень исходных данных для проектирования

1) Задание на разработку градостроительной документации от 25 августа 2010г.

2) Муниципальный контракт № 13-3 от 16 августа 2010г.

3) На основании Отчета по инженерной топогеодезической съемке участка строительства, выполненной в октябре 2010 г.ООО « Экватор».

2.3 Характеристика участка строительства

Отведенный под проект планировки участок находится в южной части города Саранска. Его территория составляет 35,7 га.

Границами участка служат:

- с севера – ул. Красная

- с запада – Лесо-парковая зона

- с юга – ул. Мичурина

- с востока – ул. Рабочая

2.4 Градостроительные и природные условия

На данный период времени площадка включает в себя 3 зоны: жилую Ж-1 -многоэтажная застройка (имеются также отдельные малые участки среднеэтажной и индивидуальная жилой застройки);

производственную П-1 и П-2 (производственные цеха, мастерские и вспомогательные сооружения);

лесопарковую зону  Р-2.

На территории площадки размещена сеть одиночных металлических и сблокированных кирпичных гаражей.

Основная территория жилой застройки расположена между улицами

Красная и Заводская. К югу от улицы Заводская располагаются производственная и лесо–парковая зоны, разделённые между собой тупиковым проездом местного значения.

Здания социально-культурного назначения и магазины расположены вдоль улицы Заводская и по данному проекту планировки территории не меняются.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 128,85 до 138,3 м.

Район строительства относится ко  II В климатическому подрайону

II климатического района.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха

-(средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)

минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов -  1,5 м.

Площадка проектируемого строительства относится к сухой зоне по влажности.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и св - в летний период.

Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

2.5 Генеральный план

Генеральный план территории разработан в соответствии с заданием на проектирование  на инженерно-топографическом плане, предоставленном МУ «Градостроительство».

Задача архитектурно-планировочного решения генплана проекта планировки территории (ППТ) заключается в выявлении зоны, пригодной для дальнейшей застройки, решения вопроса по сносу временных сооружений, находящихся на данной территории, в улучшении её благоустройства и озеленения; создании комфортной инфраструктуры данной территории, и её самодостаточности по функциональному назначению. Ввиду чрезвычайной градостроительной ценности земельного участка предполагается часть индивидуальной жилой застройки сделать подземный паркинг на 204 машиноместа. Въезд в паркинг предполагается с улиц Заводская и Красная. Проектируемый паркинг рассчитан на размещение личного автотранспорта для новой жилой застройки; сблокированные кирпичные гаражи в неизменяемой зоне жилой застройки остаются без изменений.

2.5.1  Характеристика территории

Сложившаяся градостроительная ситуация данной территории имеет законченную композицию  застройки, хорошие транспортные и пешеходные связи. Движение общественного транспорта (автобусов) осуществляется по улице Красная (магистраль районного значения). Со всех улиц по периметру  отведённого участка обеспечивается въезд внутрь  протяжённой территории.

Улица Мичурина являетяся магистралью общегородского значения. В местах пересечения улиц существуют регулируемые светофорами переходы.

2.5.2  Композиционно-планировочные решения

Композицию застройки определил сложившийся статус данной территории и функциональное назначение. Поэтому поиск  решения дальнейшего благоустройства территории возможен только со сносом морально и физически устаревших строений как жилого так и производственного назначения.

На месте индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками планируется строительство 9 этажных кирпичных домов с встроено-пристроенными помещениями административного назначения в доме с поворотными секциями  по ул. Красной. Дворовая территория вдоль планируемой жилой застройки включает в себя 2 этажный детский садик на 210 мест с прилегающими игровыми площадками, спортивную площадку и подземный  паркинг на 204 машиноместа с наземным благоустройством под места для отдыха детей и взрослых. В благоустройстве территории учтены и предусмотрены гостевые стоянки в местах позволяющих их организацию.

Новая линия жилых 9 этажных домов заканчивается площадью с торговым центром округлой формы, площадью застройки 1330 м кв. (пересечение улицы Рабочая и улицы Красная), рассчитанным на обслуживание новой и сохраняемой жилой застройки данной площадки.

Существующие 5 этажные жилые дома сохраняются в полном объёме.

Индивидуальные одноэтажные жилые дома по ул. Мичурина и одно-двухэтажные с приусадебными участками по ул. Заводской также остаются без изменений.

Производственная зона существенно меняется. Часть производственных корпусов подлежит сносу под площадки для строительства новых складов и цехов с низкой категорией вредности.

При въезде на производственную территорию с улиц Мичурина и Рабочая планируются административные корпуса и контрольно-пропускные пункты.

Для обеспечения хорошими условиями труда и отдыха рабочих и служащих предполагается спортивная площадка, благоустроенные зелёные газоны. Планируется также реконструкция одного из существующих зданий промзоны под гостиницу.

Для нормального функционирования  производства, остаются без изменений постройки, обеспечивающие энергоснабжение всех цехов и административных корпусов (котельная, ТП).

Каждый из проектируемых и существующих производственных корпусов имеет объездные дороги. Планируются также площадки под автостоянки для временного хранения автомобилей на 29 и 30 машиномест.

Между лесо-парковой зоной и существующими жилыми 2-этажными домами (на месте сносимых металлических гаражей) планируется наземный 2-уровневый паркинг на 124 машиноместа.

2.5.3  Объекты инфраструктуры

Существующие объекты социальной инфраструктуры остаются без изменений. В виду увеличения численности населения, проектом планировки территории предусматривается строительство нового 2-этажного торгового центра площадью застройки 1330 м кв. на пересечении улицы Красная и Рабочая; детский сад на 210 мест на дворовой территории новой 9-ти этажной застройки и встроено-пристроенные помещения административного назначения  в жилом многосекционном доме. Между существующими общественными зданиями по ул. Заводская  планируется строительство 2 этажного здания фитнес-центра с прилегающей к нему автостоянкой для временного хранения автомобилей.

2.5.4  Транспортная схема.

Данный участок находится в южной части города. По периметру территории в улицах Красная, ул. Рабочая,ул. Мичурина существует двустороннее движение..

О движении  общественного транспорта указано в п.2.5.1.

    - Организация рельефа и красные линии

План организации рельефа участка выполнен на основе вертикальных отметок и скорректирован для отвода поверхностных вод в местах локальной застройки и гостевых парковок в увязке с отметками прилегающих территорий (включая систему наружных водостоков) к лоткам  и решёткам проезда. Максимально сохраняется рельеф локальной застройки.

Минимальный продольный уклон 4,0%; максимальный 43,0%

Разбивка красных линий производится от точки А с координатами:

т.А.- 5301,90/10690,4.

2.5.6  Благоустройство территории

Покрытие проездов, площадок и тротуаров асфальтовое.

В ряде улиц  и на площадях перед значимыми объектами применено многоцветное мощение тротуарной цементной плиткой.

Зелёных насаждений при перепланировке территории приходится

48,6 м2 на  1 человека.

Все развёрнутые техноко-экономические показатели проекта представлены в графической части проекта в табличной форме.

2.6   Сети и инженерное оборудование

.Инженерные сети: водоснабжение, канализация, дренажная система, ливневая  канализация, газоснабжение и электроснабжение рассматривались локально для подземного паркинга, торгового центра, встроено-пристроенных помещений, фитнес-центра, учитывая перенос существующих сетей с учётом нормативной документации.

Произвести перекладку инженерных сетей и коммуникаций, попадающих в нового строительства.

2.6.1 Теплоснабжение и горячее водоснабжение

Теплоснабжение и горячее водоснабжение проектируемых сооружений осуществляется от центральной  тепломагистрали.

При проектировании технологии нового сооружения теплового пункта – котельной (поз.11) заложить оборудование с низким уровнем воспроизведения шума.

2.6.2 Газоснабжение

Проектом предусматривается газоснабжение объектов нового строительства от ближайшей линии газопровода.

2.6.3 Водоснабжение, канализация

Согласно требований СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в проектируемых зданиях предусматривается хозяйственно-питьевой и противопожарный водопроводы.

Канализацию проектируемых зданий подключить в существующую городскую канализационную сеть.

2.6.4  Электроснабжение

Изыскать  техническую возможность присоединения к городским электрическим сетям без строительства распределительного пункта. Проектом предусматривается строительство новой трансфррматорной подстанции.

2.6.5 Наружное освещение

Наружное освещение квартала уже существует. При принятии решения о строительстве новых зданий отвод мощностей  для подсветки  здания получить дополнительно.

2.6.6 Наружные сети связи

Телефонизация

Для осуществления телефонизации проектируемых зданий осуществить локальный запрос на количество номеров  предполагаемой абонентной ёмкости.

2.7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Планировочная структура данной застройки позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на территории застройки;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

2.8  Перечень мероприятий по охране окружающей среды

2.8.1 Природоохранные мероприятия

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Проектные решения обеспечивают защиту в части:

- проведения мероприятий снижающих выброс вредных веществ в атмосферу автотранспортом;

- обеспечения планировочными средствами защиты территории жилой застройки, соседством озелененных массивов (бульвары, скверы), а также аэрацией внутридомовых пространств;

- формирование общей территориальной системы зеленых насаждений.

2.8.2  Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на территории застройки являются участки тротуаров, проезды, улицы, скверы общественного пользования и отдыха, территории учреждений, места уличной торговли.

Организация системы современной санитарной очистки территории включает:

- сбор и удаление ТБО;

- уборка территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на снеговой свалке, борьбу с гололёдом, предотвращение снежно-ледяных образований

.       2.9   Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Планировочная структура данной застройки позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на территории застройки;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования.

2.10     Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Для маломобильных групп населения предусмотрены пешеходные тротуары и подходы к зданиям и сооружениям с учётом непрерывности и безопасности движения. Ширина путей передвижения обеспечивает свободный ход инвалидной коляски с сопровождением.

Доступ инвалидов с уровня земли на нулевую отметку проектируемых зданий осуществляется по пандусам с уклоном i=0,08.

2.11          Технико- экономические показатели

| №2№п.п. | Наименование | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г. | Расчётный срок до 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории всего | Га | 35,70 | 35,70 |
| В том числе территории: |
|  | Жилых зон, из них: | М кв. | 69813,23 | 31745,48 |
|  | Многоэтажная застройка | М кв. | 1718,19 | 6636,19 |
|  | 4-5 эт. застройка | М кв. | 4381,77 | 4381,77 |
|  | Малоэтажная застройка В том числе : 1-2 эт. жилая застройка Индивидуальные жилые дома с приусадебным участком | М кв. | 60411,79 3462,97 56948,82 | 10138,4 2867,9 7270,51 |
|  | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | М кв. | 2808,11 | 8866,59 |
|  | Иных зон: ТП, ГРП | М кв. | 493,37 | 1722,52 |
| 1.2 | Участки гаражей и автостоянок постоянного хранения индивидуального автотранспорта | М кв. | 7983,18 | 11382,03 |
| 1.3 | Производственные зоны | М кв. | 44822,29 | 28415,93 |
|  | Зелённые насаждения общего пользования | М кв. | 128204,64 | 128204,64 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площади | М кв. | 97782,41 | 113906,41 |
|  | Прочие территории общего пользования | М кв. | 8394,25 | 15496,09 |
| 1.4 | Коэффициент застройки | % | 24 | 31,5 |
| 1.5 | Коэффициент плотности застройки |  | 25,6 | 38,86 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Численность населения | Чел. | 1468 | 2637,8 |
| 2.2 | Плотность населения | Чел./га | 41,1 | 73,8 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | М кв. общей площади квартир | 36714,7 | 65945,12 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 2 | 8 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | М кв. | 36714,7 | 32748,62 |
|  | Убыль жилищного фонда | М кв. | - | 3966,08 |
|  | Новое жилищное строительство в том числе: | М кв. | - | 33196,5 |
|  | малоэтажное | М кв. | - | - |
|  | 4-5 этажное | М кв. | - | - |
|  | многоэтажное | М кв. | - | 33196,5 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | Всего/ 1000 чел | - | 1644,27 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | Всего/ 1000 чел | - | - |
| 4.3 | Поликлиники | Посещен. 1000 чел | - | - |
| 4.4 | Аптеки | объектов | - | - |
| 4.5 | Раздаточные пункты детской молочной кухни | Порций в смену | - | - |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения | Всего/ 1000 чел | 1302,67 | 4532,69 |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства | Всего м кв/ 1000 чел | - | - |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения | Всего м кв./ 1000 чел | - | 2184,0 |
| 4.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства (котельная, баня, прачечная) | Всего/ 1000 чел | 323,47 | 560,54 |
| 4.10 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые и предприятия связи | Всего/ 1000 чел | 125,18 | 877,58 |
| 4.11 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | Всего/ 1000 чел | 752,72 | 2442,54 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяжённость улично-дорожной сети- всего | км | 3,825 | 4,158 |
|  | Магистральные улицы, из них: | км | - | - |
|  | Общегородского значения | км | 0,566 | 0,566 |
|  | Непрерывного движения | км | - | - |
|  | Регулируемого движения | км | - | - |
|  | Районного значения | км | 0,549 | 0,549 |
|  | Улицы и проезды местного значения | км | 2,71 | 3,043 |
| 5.2 | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта, в том числе | км | 0,566 | 0,566 |
|  | троллейбус | км | - | - |
|  | автобус | км | 0,566 | 0,566 |
| 5.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей, в том числе: | Маш.-место | 443 | 484 |
|  | Постоянного хранения | Маш.-место | 443 | 484 |
|  | Временного хранения | Маш.-место | - | 120 |

3.0        Межевание территории

3.0.1     Состав материалов технической части проектной документации.

Проект межевания территории, ограниченной улицей Красная, ул. Рабочая и ул. Мичурина г. Саранска.

Пояснительная записка.

Графическая часть (Схема существующего использования территории М 1:1000; Проект межевания М 1:1000)

3.0.2    Межевание территории

Проектная документация «Проект межевания территории, ограниченной улицей Красная, ул. Рабочая и ул. Мичурина г. Саранска»  разработана в 2010 году в соответствии с заданием на проектирование, на основании проектной документации «Проект планировки территории, ограниченной улицей Красная, ул. Рабочая, ул. Мичурина г. Саранска» (шифр: 13-3 ППТ), разработанной ООО «Волгостромпроект».

Территория межевания застроена  1,2,5 и 9 этажными  жилыми домами, а также зданиями административного, социально-культурного и торгового назначения.            Проектные решения межевания территории разработаны с учётом сложившейся градостроительной ситуации, кадастровых паспортов существующих объектов и расчётов нормативной территории проектируемых объектов, необходимой для обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды и подходы к ним. При разработке проекта межевания в границы земельных участков включены территории под зданиями и сооружениями, проездами и проходами к зданиям и сооружениям, открытые площадки для временного хранения автомобилей, придомовые зелёные насаждения, площадки для отдыха и игр детей, хозяйственные площадки.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, а также границы формируемых земельных участков.

Характеристики формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам, в том числе собственникам помещений многоквартирных жилых домов

| № уч. по плану меже-вания | Наименование объекта | Почтовый адрес | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь земельн. участка (норм.) | Площадь земельн. участка (факт.) | Площадь жилых помещен. | Вт.ч. публич-ный сервитут |
| 1 | Кирпичный жилой дом со встроенным магазином | г.Саранск ул. Красная дом №3 | 8607,7 | 13399,7 | 14463,63 |  |
| 2 | Кирпичный жилой лом | г.Саранск ул. Красная дом № 5 | 3724,3 | 7453,22 | 6922,29 |  |
| 3 | Детское дошкольное учреждение | г.Саранск ул Зелёная дом № 4 | - | 8914,00 | - |  |
| 4 | Панельный жилой дом | г.Саранск ул. Заводская дом № 5/2 | 4513,4 | 3117,16 | 3865,95 |  |
| 5 | Панельный жилой дом | г.Саранск ул. Заводская дом № 5/4 | 2243,3 | 3222,16 | 3865,95 |  |
| 6 | Кирпичный жилой дом | г.Саранск ул. Заводская дом № 5 | 9396,8 | 3043,23 | 3286,32 |  |
| 7 | Кирпичный жилой дом | г.Саранск ул. Заводская дом № 7 | 4513,4 | 3899,73 | 3286,32 |  |
| 8 | Магазин | г.Саранск ул. Заводская дом № 7/1 | - | 323,67 | - |  |
| 9 | Магазин | г.Саранск ул. Заводская дом № 9/1 | - | 441,60 | - |  |
| 10 | Трансформатор- ная подстанция | г.Саранск ул Зелёная | - | 134,04 | - |  |
| 11 | Тепловой пункт -котельная | г.Саранск ул. Красная | - | 442,18 | - |  |
| 12 | Кирпичный жилой дом | г.Саранск ул. Заводская дом № 9А | 4513,4 | 3551,28 | 3286,32 |  |
| 13 | Кирпичный жилой дом | г.Саранск ул. Красная дом № 7 | 4099,3 | 4321,41 | 6922,29 |  |
| 14 | Кирпичный жилой дом | г.Саранск ул. Заводская дом № 9 | 4513,4 | 4600,4 | 3286,32 |  |
| 15 | Подземный паркинг на 200 маш./мест | г.Саранск ул. Красная | - | 5767,61 | - |  |
| 16 | Кирпичный жилой дом | г.Саранск ул.. Заводская дом № 11 | 4513,4 | 3233,82 | 3286,32 |  |
| 17 | Кирпичный жилой дом | г.Саранск ул.. Красная дом № 9 | 4513,4 | 2597,17 | 6922,29 |  |
| 18 | Панельный жилой дом | г.Саранск ул.. Заводская дом № 13 | 4513,4 | 2893,45 | 3787,20 |  |
| 19 | Торговый центр | г.Саранск ул.. Заводская дом № 15 | - | 5910,18 | - |  |
| 20 | Двухуровневый паркинг на 120 маш./мест | г.Саранск ул.. Заводская дом № 4/1 | - | 1721,6 | - |  |
| 21 | Кирпичный жилой дом | г.Саранск ул.. Заводская дом № 4 | 4513,4 | 1766,2 | 774,6 |  |
| 22 | Кирпичный жилой дом | г.Саранск ул.. Заводская дом № 3 | 4513,4 | 1834,7 | 774,6 |  |
| 23 | Кирпичный жилой дом | г.Саранск ул.. Заводская дом № 2 | 4513,4 | 1898,1 | 774,6 |  |
| 24 | Кирпичный жилой дом | г.Саранск ул.. Заводская дом № 1 | 4513,4 | 1395,9 | 774,6 |  |
| 25 | Индивидуальный жилой дом | г.Саранск ул.. Заводская Существующ. застройка | - | 1105,1 | - |  |
| 26 | Индивидуальный жилой дом | г.Саранск ул.. Заводская Существующ. застройка | - | 979,8 | - |  |
| 27 | Индивидуальный жилой дом | г.Саранск ул.. Заводская Существующ. застройка | - | 1206,5 | - |  |
| 28 | Церковь | г.Саранск ул.. Заводская дом № 12 | - | 2654,1 | - |  |
| 29 | Для размещения кирпичного гаража сблокированного типа | г.Саранск ул.. Заводская | - | 888,8 | - |  |
| 30 | Фитнес-центр | г.Саранск ул.. Заводская дом № 22 | - | 2654,1 | - |  |
| 31 | Магазин | г.Саранск ул.. Заводская | - | 1547,4 | - |  |
| 32 | Для размещения кирпичного гаража сблокированного типа | г.Саранск ул. Заводская | - | 443.4 | - |  |
| 33 | Для размещения кирпичного гаража сблокированного типа | г.Саранск ул. Заводская | - | 131,3 | - |  |
| 34 | Для размещения кирпичного гаража сблокированного типа | г.Саранск ул. Заводская | - | 554,1 | - |  |
| 35 | Кирпичный жилой дом | г.Саранск ул. Заводская дом № 6 | - | 1669,9 | - |  |
| 36 | Кирпичный жилой дом | г.Саранск ул. Заводская дом № 2а | - | 1545,7 | - |  |
| 37 | Для размещения кирпичного гаража сблокированного типа | г.Саранск ул. Заводская | - | 660,8 | - |  |
| 38 | Трансформатор. Подстанция | г.Саранск ул. Заводская | - | 2357,9 | - |  |
| 39 | Трансформатор. Подстанция | г.Саранск ул. Заводская | - | 11351,0 | - |  |
| 40 | Котельная, резервуар | г.Саранск ул. Мичурина | - | 2432,0 | - |  |
| 41 | Для размещения промышленных зданий | Промзона ул. Мичурина/ ул. Рабочая | - | 124845,3 | - |  |
| 42 | Для размещения промышленных зданий | Промзона ул. Мичурина/ ул. Рабочая | - | 15706,8 | - |  |
| 43 | Для размещения промышленных зданий | Промзона ул. Мичурина/ ул. Рабочая | - | 9036,13 | - |  |
| 44 | Индивидуальный жилой дом | г.Саранск ул. Мичурина Существующ. застройка | - | 1353,57 | - |  |
| 45 | Индивидуальный жилой дом | г.Саранск ул. Мичурина Существующ. застройка | - | 279,17 | - |  |
| 46 | Индивидуальный жилой дом | г.Саранск ул. Мичурина Существующ. застройка | - | 723,5 | - |  |
| 47 | Индивидуальный жилой дом | г.Саранск ул. Мичурина Существующ. застройка | - | 699,3 | - |  |
| 48 | Индивидуальный жилой дом | г.Саранск ул. Мичурина Существующ. застройка | - | 1723,05 | - |  |
| 49 | Для размещения открытого паркинга | г.Саранск ул. Заводская | - | 2241,9 | - |  |
| 50 | Для размещения открытого паркинга | г.Саранск ул. Заводская | - | 441,6 | - |  |

Земельные участки под жилыми домами сформированы по фактическому использованию территории.

Для группы жилых домов, пользующихся одной дворовой территорией, сформирован единый земельный участок, границы которого установлены в

соответствии с основным функциональным назначением объектов, а размеры не превышают суммарного размера нормативных площадей, рассчитанных в соответствии с требованиями Свода правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методические указания по расчёту нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Современное состояние на 2010 год | На проектный срок ( на 2020г) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | Га | 35,7 | 35,7 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | Га | 27,52 | 27,5 |
| в том числе территории: |
|  | Территории жилой застройки | Га | 8,85 | 7,35 |
|  | Из них: |  |  |  |
|  | Территории многоэтажной застройки | Га | 3,07 | 3,41 |
|  | Территории 4-5 эт. застройки | Га | 2,14 | 2,12 |
|  | Территории малоэтажной застройки | Га | 3,64 | 1,79 |
|  | Территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | Га | 0,93 | 2.27 |
|  | Территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания внемикрорайонного значения | Га | - | - |
|  | Территории промышленной и коммунально-складской застройки | Га | 17,74 | 17,91 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеанию | Га | 8,18 | 8,2 |
|  | В том числе |  |  |  |
|  | Зелёные насаждения общего пользования | Га | 4,51 | 4,34 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площади | Га | 3,67 | 3,86 |
|  | Прочие территории общего пользования | Га | - | - |

Примечание.

Пояснительную записку читать совместно с графической частью.