ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНЖЕНЕР» Заказчик: МУ «Градостроительство» Место разработки: г. Саранск, РМ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ограниченной улицами Ботевградская, Терешковой, Пролетарская, Полежаева г.САРАНСКА (текстовая часть) Том I Шифр: МК № 11-2 / 2010 -ПМТ Генеральный директор Л.И.Токмолаева М.П. « » 2011 г. Инв. № 13 – 10 – 4650 г. Чебоксары 2011

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Пояснительная записка | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения | 3 |
| 2 | Нормативная база и исходные данные для разработки проекта межевания | 5 |
| 3 | Градостроительная ситуация и современное использование территории | 7 |
| 4 | Формирование проектных границ земельных участков | 8 |
| 5 | Обоснование принятых решений | 11 |
|  | Приложения | 13 |
|  | Графические материалы |  |

Приложения:

Приложение 1 – Сведения об объектах недвижимости, расположенных в границах разработки проекта межевания;

Приложение 2 – Сведения о земельных участках, зарегистрированных в ФГУ «Земельная кадастровая палата»;

Приложение 3 – Технические сведения многоквартирных домов, расположенных в границах разработки проекта межевания, расчет нормативных размеров земельных участков;

Приложение 4 – Характеристики формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам, в том числе собственникам помещений многоквартирных домов;

Приложение 5 – Расчет земельной доли участка под многоквартирным домом от общей площади формируемого земельного участка и удельного показателя земельной доли на 1 кв.м помещений;

Приложение 6 – Технико-экономические показатели проекта межевания территории;

Приложение 7 – Постановление Главы Администрации городского округа Саранск  от 01.08.2006 г. № 2178 «О подготовке проектов планировки территорий городского округа Саранск, включая проекты межевания»;

Приложение 8 – Постановление Главы Администрации городского округа Саранск  от 21.04.2009 г. № 893 «Об утверждении документации по проекту планировки территории, ограниченной улицами Ботевградская, Терешковой, Полежаева, Пролетарская  г.Саранска;

Приложение 9 – Задание на разработку градостроительной документации.

Графические материалы

Лист1 – Схема существующего использования территории

Лист 2 –  Проект межевания территории

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проект межевания территории, ограниченной улицами Ботевградская, Терешковой, Пролетарская, Полежаева г.Саранска разработан ООО «НПП «Инженер» в соответствии с муниципальным контрактом № 11-2 от 10.08.2010 г. и заданием на разработку градостроительной документации, утвержденным главой администрации городского округа Саранск от 16.08.2010 г.

Проект межевания территории выполнен в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами в границах улиц Ботевградская, Терешковой, Пролетарская, Полежаева города Саранска. Схема размещения территории разработки проекта межевания в структуре города представлена на рис.1.

Основными задачами проекта являются:

- выполнение требований п.4 ст.14 Федерального закона «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- обеспечение условий для утверждения проекта межевания территории;

- формирование границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и иные объекты капитального строительства;

- расчет земельной доли участка, на котором расположен многоквартирный дом, на 1 кв.м помещений.

Работы по разработке проекта межевания выполнены специалистами ООО «НПП «Инженер» в следующем составе:

- инженер – геодезист – Морозов О. В.

- инженер – геодезист – Морозов А. В.

- инженер – Бочкова Д.Н.

- инженер I категории – Сергеева Р.Г.

- начальник отдела – Павлова Н.Б.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ

ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

в структуре города САРАНСКА

(территория, ограниченная улицами Ботевградская,

Терешковой, Пролетарская, Полежаева)

Условные обозначения

---------- - граница территории разработки проекта межевания

Рис.1

НОРМАТИВНАЯ БАЗА  И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Работы по разработке проекта межевания территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004;

- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г.;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.;

- ФЗ № 185 от 21.07.2007 года «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- ФЗ № 189 от 29.12.2004 г. «О введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации»:

- ФЗ №221 от 24.26.2007г. «О государственном кадастре недвижимости»;

- Свод правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методи-ческие указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», утвержденных приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998  г. № 59;

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 г. № 150;

- Постановление Главы Администрации городского округа Саранск  от 01.08.2006 г. № 2178 «О подготовке проектов планировки территорий городского округа Саранск, включая проекты межевания»;

- Постановление Главы Администрации городского округа Саранск  от 21.04.2009 г. № 893 «Об утверждении документации по проекту планировки территории, ограниченной улицами Ботевградская, Терешковой, Пролетарская, Полежаева г.Саранска;

- Исходной планово-картографической основой для разработки проекта межевания явились материалы топографической съемки М 1:500,  выполненной ООО «НПП «Инженер» в 2010 году.

В качестве исходных данных для выполнения проекта использовались  следующие сведения и материалы:

1) проект планировки территории, ограниченной улицами Ботевградская, Терешковой, Пролетарская, Полежаева г.Саранска, выполненный ООО «Саранскгражданпроект» в 2006 году и утвержденный постановлением Главы Администрации городского округа Саранск  от 21.04.2009 г. № 893,

2) сведения государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта межевания, полученные в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Республике Мордовия на бумажных (Приложение 2)  и электронных носителях;

3) координаты красных линий,  разработанные в составе проекта планировки территории, ограниченной улицами Ботевградская, Терешковой, Пролетарская, Полежаева г.Саранска;

4) сведения об объектах недвижимости, расположенных в границах территории разработки проекта межевания (Приложение 1);

5) технические сведения многоквартирных домов, расположенных в границах разработки проекта межевания, а так же нормативные размеры земельных участков (Приложение 3) использованы из разработанного проекта планировки территории.

- ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ И                                                                   СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория разработки проекта межевания расположена в центральной части города Саранска, имеет форму прямоугольника и ограничена: с севера – ул.Терешковой, с востока – ул.Пролетарская, с юга – ул.Полежаева, с запада – ул.Ботевградская. Территория разработки проекта представляет собой сложившуюся квартальную застройку, ограниченную также красными линиями. Площадь территории разработки проекта межевания составляет 8.7 га. Квартальная застройка представлена многоквартирными домами разной этажности, объектами социального и культурно-бытового обслуживания: детский сад № 14, детская республиканская клиническая больница № 1, встроено-пристроенные в многоквартирные дома две аптеки, МУК «Централизованная библиотечная система для взрослых» (филиал № 2 им.Н.К.Крупской), стрелковый клуб, ремонт и пошив обуви, ремонт электронной техники, пиццерия, две парикмахерские, агентство недвижимости, а также объекты торговли, в том числе «ЦУМ», киоск «Роспечать»; объекты инженерной инфраструктуры: трансформаторные подстанции, кирпичные здания хозяйственных сараев и кооперативных гаражей, а также временные металлические гаражи, которые являются временными, подлежащими выносу, сооружениями для хранения личного автомобильного транспорта. Исследуемый квартал застраивался в период с 1927 по1974 годы.

Транспортное обслуживание внутриквартальных объектов осуществляется с прилегающих улиц и внутриквартальных проездов.

Схема существующего использования территории представлена на Листе 1 графических материалов.

- ФОРРОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Формирование проектных границ земельных участков производится в пределах красных линий, ограничивающих территорию разработки проекта межевания и отделяющих территории общего пользования от внутриквартальных территорий, подлежащих передаче физическим и юридическим лицам на различном праве, в том числе собственникам помещений многоквартирных домов. Границы земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков (при их наличии) и проездов, естественным границам, границам отвода магистральных инженерно-транспортных коммуникаций.

При разработке проекта межевания территории обеспечено соблюдение следующих требований:

– границы проектируемых земельных участков установлены в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости и земельных участков, включая проезды, проходы к ним, путем установления границ территорий общего пользования, в том числе внутри красных линий, а также путем установления зон действия ограничений на право доступа к земельным участкам (объектам недвижимости);

– границы существующих земельных участков при разработке проекта межевания не подлежат изменению, за исключением случаев изъятия земель для государственных нужд в соответствии с законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ земельных участков, а так же при выявлении кадастровых ошибок в отношении земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости;

– учет нормативных размеров земельных участков под многоквартирными домами для передачи в общую долевую собственность собственникам помещений в многоквартирном доме, рассчитанных в соответствии с требованиями «Свода правил по проектированию и строительству «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах СП 30-101-98».

В основу расчета нормативных размеров земельных участков, передаваемых в общую долевую собственность собственникам помещений в многоквартирном доме бесплатно, положен принцип определения величины удельных показателей земельной доли для зданий разной этажности на основе градостроительных нормативов различных периодов массового жилищного строительства.

Удельный показатель земельной доли представляет собой площадь жилой территории в границах планировочной единицы, приходящейся на 1 кв.м общей площади жилых помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома.

Расчеты нормативных размеров земельных участков под многоквартирными домами приведены в Приложении 3. Нормативный размер земельного участка многоквартирного дома рассчитан путем умножения общей площади жилых помещений на удельный показатель земельной доли по формуле:

Sнорм = Sк . Уз.д. , где

Sнорм – нормативный размер земельного участка под многоквартирным

домом, м2

Sк        – общая площадь помещений в многоквартирном доме, м2

Уз.д    – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (Приложение А СП 30-101-98)

Если фактическая площадь земельного участка в существующей застройке меньше нормативных размеров площади, бесплатно передаваемой в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме, и увеличение размеров земельного участка за счет смежных земельных участков не представляется возможным, то границы земельного участка многоквартирного дома установлены по фактически существующим границам.

Характеристики земельных участков, сформированных  для предоставления физическим и юридическим лицам, в том числе собственникам помещений  многоквартирных домов, представлены в Приложении 4.

Расчет земельной доли участка, на котором расположен многоквартирный дом, и удельного показателя земельной доли на 1 кв.м помещений в этом доме                                              приведен в Приложении 5. Расчет размера земельной доли участка, на котором расположен многоквартирный дом, производится путем деления общей площади земельного участка на общую суммарную площадь помещений всех многоквартирных домов, для которых сформирован единый земельный участок, затем полученное значение умножаем на общую площадь помещений в конкретном многоквартирном доме:

Sзу_д = Sзу_общ /Sпом_общ.* Sпом.

Расчет удельного показателя земельной доли производится путем деления земельной доли участка многоквартирного дома на общую площадь помещений в многоквартирном доме по формуле:

Узд = Sзу_д /Sпом., где

Узд         – удельный показатель земельной доли под многоквартирным домом   на 1 кв.м помещений;

Sзу_общ – общая площадь земельного участка под многоквартирными домами, м2

Sзу_д      – площадь земельного участка под многоквартирным домом, м2

Sпом_общ – общая суммарная площадь помещений в многоквартирных домах, для которых сформирован единый земельный участок, м2

Sпом          – общая площадь помещений в многоквартирном доме, м2.

Проект межевания территории выполнен в масштабе 1:1000 и представлен на Листе 2 графических материалов.

5. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

При разработке проекта межевания территории существующей застройки в границы земельных участков включены территории, занятые непосредственно жилыми зданиями и иными объектами недвижимости, входящими в состав общего имущества, а также прилегающие к ним территории, необходимые для обеспечения их функционирования (обслуживания), с учетом требований градостроительных нормативов, противопожарной безопасности, санитарных и иных норм, обеспечивающих нормальные условия проживания и пребывания граждан: проезды и проходы, открытые площадки для временного хранения автомобилей, придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха и игр детей, хозяйственные площадки. В случае: если группа многоквартирных домов образуют единую, физически неразделимую территорию с общим двором; для них сформирован единый земельный участок.

Границы земельных участков под многоквартирными домами установлены в соответствии с основным функциональным назначением объектов, а размеры не превышают размера нормативной площади, рассчитанной в соответствии с требованиями «Свода правил по проектированию и строительству «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах СП 30-101-98». Для группы домов размер земельного участка не превышает суммарного размера нормативных площадей. При этом рассчитана земельная доля многоквартирного дома от общей площади формируемого земельного участка и удельный показатель земельной доли на 1 кв.м помещений в доме (Приложение5).

При разработке проекта межевания предусмотрено:

– существующие и формируемые земельные участки обременяются правом доступа на участок представителей соответствующих служб и эксплуатирующих организаций для эксплуатации и ремонта существующих, прокладку новых сетей и объектов инженерной инфраструктуры;

– внутриквартальные проезды обременяются правом беспрепятственного проезда пожарных машин в случае возникновения чрезвычайной ситуации и других целей.

На проектируемой территории сформированы земельные участки, свободные от прав третьих лиц:         участок   I  –  площадь     7620 м2 ;

участок  II  –  площадь      1548 м2 ;

участок III  –  площадь     1272 м2 .

На участке I ранее утвержденным проектом планировки территории предусмотрено строительство 5-этажного жилого дома. Участок II в данном проекте межевания территории сформирован для расширения территории детского сада. Участок III подлежит благоустройству с созданием малых архитектурных форм для отдыха населения.

Решение о выполнении землеустроительных действий с целью уточнения границ земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости, предусмотренных проектом межевания территории, принимается собственником объекта недвижимости после утверждения проекта межевания в установленном действующим законодательством порядке.

Составил: инженер I категории 				  Р.Г.Сергеева

П Р И Л О Ж Е Н И Я: