Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-4 от 08.12.2010г.

Заказчик: КУ городского округа Саранск «Градостроительство»

Место строительства: г. Саранск

проект Планировки территории,

ограниченной улицами Косарева,

Т.Бибиной (в районе инфекционной больницы) г. Саранска,

включая проект межевания

7-2/2011-01- ПЗ

Саранск 2012

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-4 от 08.12.2010г.

Заказчик: КУ городского округа Саранск «Градостроительство»

Место строительства: г. Саранск

проект Планировки территории,

ограниченной улицами Косарева,

Т.Бибиной (в районе инфекционной больницы) г. Саранска,

включая проект межевания

Часть I. Пояснительная записка

| Директор |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | И.А. Митрошин |
| Главный архитектор проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Саранск 2012

Проектная документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами

| Главный инженер проекта |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-П-081-1326186923-00140-4 от 08.12.2010г.

Оглавление

| 1. Общая часть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| --- | --- |
| 1.1 Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 1.2 Состав проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 2 Пояснительная записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.1 Обоснование для разработки проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.2 Нормативная база и исходные данные для разработки проекта планировки территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.3 Характеристика участка строительства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| 2.4 Градостроительные и природные условия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| 2.4.1 Инженерно-геологические условия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 2.5 Генеральный план. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 2.5.1 Композиционно – планировочные решения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 2.5.2 Объекты инфраструктуры. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 2.5.3 Транспортная схема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 2.5.4 Организация рельефа и красные линии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 2.5.5 Благоустройство территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 2.5.6 Основные показатели по генплану и благоустройству. . . . . . . . . . . . | 13 |
| 2.6 Сети и инженерное оборудование. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| 2.7 Основные технико-экономические показатели проекта планировки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 2.8 Охрана окружающей среды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| 2.8.1 Природоохранные мероприятия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| 2.8.2 Санитарная очистка территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| 2.9 Инженерно-технические мероприятия по ГО и обеспечению пожарной безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 2.10 Мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных групп населения и инвалидов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| 2.11 Проект межевания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 |
| 1. Ведомость расчета координат точек красных линий |  |
| 2. Каталог координат формируемых земельных участков |  |
| 3. Задание на разработку градостроительной документации |  |
| 4. Постановление Главы Администрации г.о.Саранск от 01.08.06 г. № 2178 |  |
| 5. Справка из ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» |  |
| 6. Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации СРО-П-081-1326186923-00140-2 от 11.03.2010г. |  |
| 7. Сведения из государственного кадастра недвижимости |  |

1. Общая часть

1.1. Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Главный инженер проекта | И.А. Митрошин |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Ю.А. Ланкина |
| Инженер | П.А. Кисляков |

1.2. Состав  проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 7-2/2011-01- ПЗ | Часть 1. Общая пояснительная записка |  |
| 7-2/2011-01- ГП | Часть 2. Графическая часть |  |

2. Пояснительная записка

2.1. Обоснование для разработки проекта

Проект планировки территории ограниченной улицами Косарева, Т.Бибиной (в районе инфекционной больницы) г. Саранска, включая проект межевания разработан на основании Постановления Главы Администрации городского округа Саранск № 2178 от 01 августа 2006г. и в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации, утвержденным Главой Администрации городского округа Саранск.

2.2. Нормативная база и исходные данные

для разработки проекта планировки территории

Работы по разработке проекта планировки территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Местные нормативы градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008.

- Правила землепользования и застройки г. Саранска, р.п. Николаевка и Ялга как части г.о. Саранск, 2009 (с изм. от 21.072010г. № 582)

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002г. № 150;

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

В качестве исходных данных для выполнения проекта планировки территории использовались следующие сведения и материалы:

- постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 01 августа 2006г. № 2178;

- муниципальный контракт № 7-2 от 28 ноября 2012г.;

- задание на разработку градостроительной документации;

- технический отчет о топографо-геодезических изысканиях, выполненных ООО «РНИИЦ» в 2012г. (свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ СРО-И-008-30112009-00102);

- генеральный план г.Саранска, р.п. Николаевка и Ялга, как части городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов г.о.Саранск от 27.11.08 г. № 219;

- схемы предварительного согласования и чертежи градостроительных планов, предоставленные КУ г.о.Саранск «Градостроительство»;

- сведения из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта планировки территории (приложение 6).

2.3. Характеристика участка строительства

Границы разработки ППТ выполнены в соответствии со схемой размещения участка на ситуационном плане, согласованном с Управлением градостроительства и архитектуры Администрации городского округа Саранск.

Участок разработки ППТ расположен в северо-восточной части                      г. Саранск. Границами проектируемой территории служат: с запада и северо-запада – ул.Косарева, с юго-запада – ул. Т.Бибиной, с юго-востока – граница г.Саранск.

В границы разработки ППТ попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости приведена в приложении 6.

2.4. Градостроительные и природные условия

Большая часть проектируемой территории в настоящее время занята объектами здравоохранения и образования, на данной территории  расположены: филиал Саранского кооперативного института, МУЗ «Городская инфекционная клиническая больница», МУЗ «Городской родильный дом», МУЗ «Городская клиническая больница №5», МСЧ «Резинотехника», а также АЗС, АГЗС, автомойка и др. Характеристика существующих на данной территории зданий приведена в таблицах 2.1.

Характеристика существующих зданий

Таблица 2.1. – Характеристика существующих общественных зданий

| Наименование жилого здания | Эт. кол. | Общая полезная площадь, м2 | Площадь застройки, м2 | Год постройки | Строительный объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ул. Косарева |
| Дом № 112а | 4 | 2682,9 | 828,5 | 1967 | 9114 |  |
| Дом №112б (учебный корпус) | 3 | 2521,7 | 1410,3 | 1967 | 15563 |  |
| Дом №112б (здание мастерской) | 1 | 906,0 | 1030,3 | 1967 | 4636 |  |
| Дом №112б (здание склада) | 1 | 62,3 | 68,3 | 1981 | 246 |  |
| Дом №112б (здание сарая) | 1 | 49,9 | 55,0 | 1967 | 209 |  |
| Дом №112б (ТП) | 1 | 18,9 | 24,7 | 1967 | 161 |  |
| Дом №122 | 5 | 16579,2 | 3207,3 | 1985 | 52100 |  |
| Дом №122а (пищеблок) | 1 | 236,1 | 289,5 | 1985 | 1995 |  |
| Дом №122а (хоз. корпус) | 1 | 532,9 | 604,8 | 1985 | 2233 |  |
| Дом № 116а (диагностический корпус) | 2 | 1360,5 | 995,8 | 1978 | 6671 |  |
| Дом № 116а (главный корпус) | 4 | 6517,8 | 2672,9 | 1978 | 27695 |  |
| Дом № 116а аптека | 1 | 181,6 | 215,9 | 1978 | 810 |  |
| Дом № 116а пищеблок | 1 | 199,2 | 256,2 | 1978 | 1396 |  |
| Дом №118 | 2 | 1142,1 | 921,3 | 1993 | 4119 |  |

В соответствии с правилами землепользования и застройки г. Саранска, р.п. Николаевка и Ялга как части г.о. Саранск на проектируемой территории выделены следующие территориальные зоны:

- Ж1 – многоэтажная жилая застройка (от 5-ти этажей и выше);

-ОД4 – больницы и стационарные учреждения здравоохранения;

- ОД5 – объекты науки, высшего и среднего специального образования;

- ОТ3 – озелененные территории специального назначения;

- ИТ4 – основные городские магистрали и инженерные коммуникации.

Для каждой из территориальных зон градостроительными регламентами установлен правовой режим использования земельных участков для регулирования их землепользования и параметров застройки.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 171,1 до 195,35 м. Рельеф площадки  спокойный с уклоном на северо-запад.

Район строительства относится ко  II В климатическому подрайону  II климатического района.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Площадка существующей застройки относится к сухой зоне по влажности. Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и сз - в летний период. Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

2.4.1. Инженерно-геологические условия

Проектируемая территории по геологическому строению относится к зоне эрозионно-денудационных равнин. С поверхности здесь широко развит маломощный (до 2-5 м) покров рыхлых четвертичных отложений (суглинки, пески, древесно-щебнистые суглинки и супеси). Под ним залегают коренные кремнисто-карбонатные породы мела, пески и глины, нередко обнажающиеся на крутых склонах долин притоков основных рек.

Глубина залегания грунтовых и местами слабонапорных подземных вод от 2-10 до 30-40 м. Подземные воды обладают углекислой и сульфатной агрессивностью на отдельных участках.

2.5 Генеральный план

Проект планировки территории разработан в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации на инженерно-топографическом плане, выполненном специалистами ООО «РНИИЦ» в декабре 2011 г.

Площадь проектируемой территории составляет 36,6 га. Существующая окружающая застройка в основном является сложившейся и представлена объектами образования и здравоохранения. Основной подъезд к проектируемой территории предусмотрен по существующей магистрали городского значения: ул. Косарева. Основная планировочная структура проектируемого квартала сформирована ранее.

2.5.1 Композиционно – планировочные решения

Проектируемый участок имеет в плане форму близкую к прямоугольнику.

Основанными факторами, организующими и определяющими  планировочную структуру проектируемой территории является сложившаяся застройка.

В основные задачи стоящие при проектировании входило:

- определение красных линий;

- определение границ существующих земельных участков, а также земельных участков, свободных от прав третьих лиц;

- регулирование транспортных потоков внутри микрорайона;

- благоустройство и озеленение территорий.

В основу архитектурно-планировочной организации данной территории положен принцип  перехода от экстенсивного их использования – к интенсивному.

В юго-западной части участка проектирования на свободной от застройки территории проектируется размещение культового и спортивного объектов. В связи с этим рекомендуется изменить часть территориальной зоны ОД5, расположенной по ул.Косарева на территориальные зоны ОД1.2 и ОД6. В южной части проектируемой территории сформированы земельные участки для размещения многоквартирных жилых домов.

Кроме того в центральной части проектируемой территории выделено два участка свободных от застройки. В связи с тем, что данная территория по градостроительному зонированию относится к территориальной зоне ОД4, здесь проектируются резервные территории для размещения объектов здравоохранения. В районе проектируемой автодороги планируется земельный участок для размещения объекта транспортной инфраструктуры.

Обоснование ППТ

Прогнозируемую численность населения жилой зоны  рассчитываем исходя из проектируемой площади земельных участков под многоквартирными жилыми домами. Максимальная общая площадь квартир в проектируемых многоквартирных жилых домах (при площади земельного участка в кондоминиумах 19500 кв.м.) составит 21196 кв.м. Из расчета жилищной обеспеченности на расчетный срок (2025 г.) 29,7 кв.м. численность населения на данной территории составит 714 чел. Плотность населения составит 366 чел./га.

2.5.2  Объекты инфраструктуры

В южной части проектируемой территории в границы проектирования попадает небольшая часть территориальной зоны Ж1, однако при расчете ТЭП и объектов инфраструктуры местного значения она не учитывалась в связи с тем, что для этой территории отдельно разработан проект планировки территории, включая проект межевания (разработчик ОАО «Саранский ДСК»).

Проектом планировки на проектируемой территории планируется размещение спортивного и культового объектов районного значения, вместимость которых будет уточняться при дальнейшем проектировании. Кроме того, здесь выделены резервные земельные участки для размещения объектов здравоохранения, что позволит увеличить их вместимость.

2.5.3  Транспортная схема

Проектируемая территория расположена в существующей планировочной структуре северо-восточной части г.Саранск со сложившимися транспортно-пешеходными связями. Транспортное обслуживание проектируемой территории  в настоящее время осуществляется по ул. Косарева. По этой улице осуществляется движение автобусных и троллейбусных маршрутов общественного транспорта,  а также грузовое и легковое транспортное  сообщение.

Проектом планировки ул. Косарева сохраняется как магистральная улица общегородского значения 6-ти полосная с шириной полосы 3,5 м., тротуары проектируются расположенными с двух сторон улиц.

Развитие транспортной сети квартала будет осуществляться в соответствии с решениями генерального плана г. Саранска, разработанного институтом «Гипрогор» г. Москвы в 2006 г. Согласно генплана от ул.Косарева в районе инфекционной больницы проектируется магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная 4-х полосная с шириной полосы 3,5 м. и тротуарами шириной 1 м, расположенными с двух сторон улиц.

Пешеходная связь осуществляется по тротуарам и пешеходным дорожкам остановкам общественного транспорта и объектам инфраструктуры.

2.5.4  Организация рельефа и красные линии

Существующая организация рельефа проектируемой территории находится в увязке с отметками прилегающих территорий и обеспечивает отвод поверхностных вод  с участка (включая систему наружных водостоков) по лоткам проездов  в ливневую канализацию.

Вертикальная планировка выполнена на стадии схемы. Проектируемая территория имеет уклон в северо-западном направлении. Абсолютная разность высот в пределах проектируемой территории составляет 24,0 метра. При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учетом максимального сохранения рельефа и обеспечения отвода поверхностных вод.

В существующей застройке красные линии сложились исторически. Разбивка проектируемых красных линий производится координатным методом от опорных точек с координатами, указанными в таблице 2.2 (координаты указаны в системе СК-13).

Таблица 2.2. – Координаты точек от которых производится разбивка красных линий

| Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| пп 17 | 393805,76 | 1296165,18 |
| Т-3 | 394425,31 | 1296382,01 |
| рр 0880 | 393882,90 | 1295805,39 |
| Z-20 | 394145,68 | 1296078,18 |

Ведомость расчета координат точек красных линий приведена в приложении 1.

2.5.5. Благоустройство и озеленение территории

Для благоустройства проектируемой территории ППТ предусмотрены следующие мероприятия:

- проектом предусматривается реконструкция существующих и обустройство новых тротуаров с твердым покрытием:

- отвод поверхностных вод запроектирован по лоткам автомобильных дорог с выпуском в дождевую канализацию;

- участки, не занятые застройкой и покрытиями, максимально озеленяются.

Для озеленения рекомендуется ассортимент, в соответствии с климатическими почвенными условиями участка строительства:

- деревья – липа, береза, пирамидальный тополь, клен, ясень (на влажных участках территории – пихта, ель, можжевельник);

- кустарники – снежноягодник, жасмин, ирга, боярышник, сирень, рябина, шиповник морщинистый, туя.

2.5.6.  Основные показатели по генплану и благоустройству

В таблице 2.5.1 приведены основные показатели по генплану и благоустройству.

Таблица 2.5.1 – Основные показатели по генплану и благоустройству

| Наименование показателей | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь участка | га | 36,6 |  |
| Площадь территории жилых зон | га | 1,95 |  |
|  | % | 5,3 |  |
| Площадь территорий образовательных учреждений | га | 2,45 |  |
|  | % | 6,7 |  |
| Площадь территорий спортивных объектов | га | 1,6 |  |
|  | % | 4,37 |  |
| Площадь территории объектов здравоохранения | га | 15,06 |  |
|  | % | 41,15 |  |
| Площадь территории культовых объектов | га | 0,7 |  |
|  | % | 1,91 |  |
| Площадь территории объектов транспортной инфраструктуры | га | 9,46 |  |
|  | % | 25,85 |  |
| Площадь озеленения | га | 5,47 |  |
|  | % | 14,95 |  |
| Площадь покрытий улиц и проездов | га | 8,1 |  |
|  | % | 22,1 |  |
| Численность населения: | чел. | 714 |  |
| Плотность населения | чел./га | 366 |  |

2.6. Сети и инженерное оборудование

Все существующие здания на проектируемой территории оборудованы центральным отоплением, водоснабжением, канализацией, газоснабжением, электроснабжением и т.д.. Все сети инженерных коммуникаций существующие. Окончательные решения по развитию и реконструкции инженерных сетей проектируемой территории должны быть утверждены в составе соответствующей проектной документации.

Для проектируемых зданий предусмотрены подводящие инженерные сети по техническим условиям от эксплуатирующих организаций. Окончательные расчеты инженерных сетей и сооружений будут выполняться на следующих стадиях проектирования с учетом конкретных условий в момент проектирования.

2.7. Основные  технико-экономические показатели проекта  планировки

В таблице 2.7.1 приведены основные технико-экономические показатели проекта планировки.

Таблица 2.7.2 – Основные технико-экономические показатели ППТ

| № п\п | Наименование показателей | Единица измерения | Количество на 2011 г. | Количество на расчетный срок (2025г) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории: | га | 36,6 | 36,6 |  |
|  | А) - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) | га | - | 1,95 |  |
|  | Б) Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | га | 17,23 | 19,81 |  |
|  | в том числе: - образовательные учреждения | га | 4,3 | 2,45 |  |
|  | -объекты здравоохранения | га | 12,93 | 15,06 |  |
|  | -культовые объекты | га | - | 0,7 |  |
|  | -спортивные объекты | га | - | 1,6 |  |
|  | В) Производственных зон | га | - | - |  |
|  | Г) Зон транспортной инфраструктуры | га | 8,42 | 9,22 | без учета магистральных автодорог |
|  | Д) Зон инженерной инфраструктуры | га | 3,5 | 3,7 |  |
|  | Е) Рекреационных и иных зон | га | 6,65 | - |  |
|  | Ж) Санитарно-защитных зон в границах проектируемой территории | га | 0,8 | 2,2 |  |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них | га | 17,05 | 13,57 |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования и прочие территории общего | га | 9,45 | 5,47 |  |
|  | - улицы, дороги, проезды | га | 7,6 | 8,1 | без учета магистральных автодорог |
| 1.3 | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | - земли муниципальной собственности | га | 6,55 | 6,55 |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | - | 714 |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | - | 366 |  |
| 3 | Жилищный фонд | кв.м. | - | 21196,0 |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  | - | - |  |
| 4.1. | Спортивный комплекс | объект | - | 1 | данные по вместимости уточняются при дальнейшем проектировании |
| 4.2. | Культовый объект (храмовый комплекс) | объект | - | 1 |  |
| 4.3 | Городская инфекционная клиническая больница | коек | 200 | 251 |  |
| 4.4. | Родильный дом | коек | 160 | 160 |  |
| 4.5. | Городская клиническая больница № | коек | 185 | 240 |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Магистральные дороги | км | - | - |  |
| 5.2 | Магистральные улицы общегородского значения | км | 1,24 | 1,59 |  |
| 5.3 | Улицы и проезды местного значения | кв.м | 75895 | 80895 | без учета магистральной автодороги |
| 5.4 | АЗС и автосервисы | кв.м. | 7941 | 11389 |  |

2.8. Охрана окружающей среды

2.8.1. Природоохранные мероприятия

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Проектные решения обеспечивают защиту в части:

- обеспечения планировочными средствами защиты территории общественной застройки от воздействия промышленных предприятий (озеленение, санитарно-защитные зоны);

- проведения мероприятий снижающих выброс вредных веществ в атмосферу автотранспортом;

- запрещения сброса неочищенных сточных и дренажных вод в водные объекты;

- формирование общемикрорайонной системы зеленых насаждений.

2.8.2. Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на проектируемой территории являются участки тротуаров, проезды, улицы, скверы общественного пользования, а также правильная утилизация и вывоз отходов от промышленных производств.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя: сбор и удаление ТБО, уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий. Для организации сбора и вывоза ТБО с проектируемой территории ППТ предусмотрены специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадки проектируются открытыми, с водонепроницаемым покрытием и огражденные зелеными насаждениями.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирования на снеговой свалке, борьба с гололёдом, предотвращения снежно-ледяных образований.

2.9.  Инженерно-технические мероприятия по ГО

и обеспечению пожарной безопасности.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемой территории могут являться:

- пожары и аварии на объектах и сетях газо-, энерго-, тепло- и водоснабжения;

- автомобильные и железная дорога по которым перевозятся пожароопасные вещества, в т.ч. ГСМ, при розливе которых возможно образование  зон разрушений и пожаров.

Застройка проектируемой территории выполнена зданиями общественного назначения. Планировочная структура данной застройки позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на проектируемой территории;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

- свободную эвакуацию населения из разрушенных частей застройки.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях и катастрофах, меры предосторожности для людей, оценка степени разрушений от воздушной ударной волны и т.п. будут определяться при дальнейшем детальном проектировании.

Исходя из назначения проектируемой территории и требований ГУМ РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.

Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объектов. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов.

2.10.  Мероприятия по созданию доступной среды

для маломобильных групп населения и инвалидов.

Проектные решения данного ППТ обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения к зданиям с учетом требований нормативов.

На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации должна быть обеспечена система средств информационной поддержки. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест обслуживания и приложения труда.

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке не менее            0,05 м., высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м. Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не применяются насыпные или крупноструктурные материалы, препятствующие передвижению маломобильных групп населения на креслах-колясках или с костылями. Для открытых лестниц на перепадах рельефа должна быть принята ширина проступей не менее 0,4 м., высота подступенка – не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц должны быть одинаковыми. Лестницы должны быть продублированы пандусами, имеющими уклон 8%.

2.11.  Проект межевания территории

Проект межевания территории разработан в составе проекта планировки проектируемой территории и содержит в своём составе текстовую часть и графические материалы. Графические материалы включают в себя схему существующего использования территории и схему проекта                         межевания территории.

Проект межевания территории выполнен на с учетом сведений  из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах проектируемой территории. Характеристика данных земельных участков приведена в таблице 2.11.2.

Технико-экономические показатели проекта межевания приведены в таблице 2.11.3.

Таблица 2.11.3 - Технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | На 2011 год | На расчетный срок (2025 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории | м2 | 366000 | 366000 |
| 2 | Площадь земельных участков зарегистрированных в земельном кадастре недвижимости | м2 | 195836 | 230306 |
|  | в том числе: - площадь земельных участков зарегистрированных в земельном кадастре недвижимости подлежащих корректировке | м2 | 18412 |  |
| 3 | Территория подлежащая межеванию, в том числе |  | 52 882,0 | - |
|  | - территория многоквартирных жилых домов | м2 | 19 500,0 |  |
|  | - территория объектов здравоохранения | м2 | 21 300,0 | - |
|  | - территория культовых объектов | м2 | 7057,0 | - |
|  | - территория объектов транспортной инфраструктуры | м2 | 5025,0 |  |
| 4 | Территории, не подлежащие межеванию, в том числе: | м2 | 135694 | 135694 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования и прочие территорий общего пользования | м2 | 59799 | 54799 |
|  | - улицы, дороги, проезды | м2 | 75895 | 80895 |
| 5 | Зона действия публичного сервитута | м2 | - | - |

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, границы формируемых земельных участков, красные линии, линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений и сооружений и границы зон действия публичных сервитутов. При разработке проекта межевания границы некоторых существующих земельных участков подлежат корректировке. Межевание земельных участков на проектируемой территории выполнено с учетом обеспечения нормативной площади и создания технических коридоров для возможной прокладки инженерных коммуникаций на перспективу. Характеристики формируемых земельных участков и площади установленных публичных сервитутов представлены в таблице 2.11.3.

Нормативные размеры земельных участков под существующими объектами образования и здравоохранения рассчитаны в соответствии с требованиями МНГП. Расчет нормативных размеров земельных участков под приведен в таблице 2.11.2.

2.12. Рекомендации по градостроительному зонированию территории

Настоящим проектом рекомендуется внесение изменений в схему градостроительного зонирования территории г.Саранск, в связи с тем, что на проектируемой территории планируется размещение по ул. Косарева культового, спортивного объектов и объекта транспортной инфраструктуры. Рекомендуется изменить часть территориальной зоны ОД5, расположенной по ул.Косарева на территориальную зону ОД1.2, а часть на территориальную зону ОД6, часть территориальной зоны ОТ3 на территориальную зону ИТ4 в границах предусмотренных основным чертежом проекта планировки территории..

Таблица 2.11.2 - Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости

| № п/п | Кадастровый номер | Почтовый адрес ориентира | Разрешенное использование | Площадь по сведениям ГКН, м2 | Нормативная площадь земельного участка, м2 | Вид права | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 13:23:1101096:2 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, д. 116а | Для размещения АЗС стационарного типа | 875 | - | Собственность | Разуваева Н.М. |
| 2 | 13:23:1101096:4 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации объектов связи | 9 | - | Государственная собственность |  |
| 3 | 13:23:1101096:5 | РМ, г Саранск, ул. Косарева, д. 116а | Для эксплуатации здания диагностического корпуса | 2518 | 3000 – 5000 | Аренда | ОАО «Саранский завод «Резинотехника» |
| 4 | 13:23:1101096:6 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 | - | Государственная собственность |  |
| 5 | 13:23:1101096:7 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 | - | Государственная собственность |  |
| 6 | 13:23:1101096:8 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 | - | Государственная собственность |  |
| 7 | 13:23:1101096:9 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 55 | - | Государственная собственность |  |
| 8 | 13:23:1101096:10 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 | - | Государственная собственность |  |
| 9 | 13:23:1101096:11 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, д. 122а | Для размещения объекта коммунального хозяйства – здания теплового пункта | 247 | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 13:23:1101096:14 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, д. 118 | Для размещения объекта здравоохранения | 47995 | 200 (коек) ×140 (200)= 28000 (40000) | Постоянное бессрочное пользование | МУЗ «Городская инфекционная клиническая больница» |
| 12 | 13:23:1101096:15 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, д. 122 | Для эксплуатации больничного комплекса | 30118 | 160 (коек) ×140(200)×0,7= 15680 (22400) | Постоянное бессрочное пользование | МУЗ «Городской родильный дом» |
| 13 | 13:23:1101096:17 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, д. 116а | Для эксплуатации зданий и сооружений медсанчасти | 48638 | 185 (коек) ×140 (200)= 25900 (37000) | Постоянное (бессрочное) пользование | МУЗ «Городская клиническая больница №5» |
| 14 | 13:23:1101096:18 | РМ, г Саранск, ул. Косарева | Для размещения газозаправочной станции, не являющейся объектом капитального строительства | 1087 | - | Аренда | ООО с иностранными инвестициями «Вал – Кармен» |
| 15 | 13:23:1101096:19 | РМ, г Саранск, Ул. Косарева | Для размещения павильона автосервиса (мойка и шиномонтаж) | 490 | - | Аренда | ЗАО «Торговый дом Полтинник 50» |
| 16 | 13:23:1101096:20 | РМ, г. Саранск, ул. Т. Бибиной | Для размещения базовой станции сотовой связи | 35 | - | Государственная собственность |  |
| 17 | 13:23:1101096:21 | РМ, г. Саранск | Для размещения трубопровода | 14915 | - | Государственная собственность |  |
| 19 | 13:23:1101096:23 | РМ, г. Саранск | Для размещения трубопровода | 20 | - |  |  |
| 20 | 13:23:1101096:26 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, 122а | Для размещения теплового пункта | 228 | - | Собственность | ОАО «Саранск ТеплоТранс» |
| 22 | 13:23:1101096:28 | РМ, г. Саранск, ул. Т. Бибиной | Для размещения домов многоэтажной жилой застройки (этап №3) | 19114 | - | Аренда | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 13:23:1101096:30 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, д. 112а | Для размещения здания профессионального училища | 12255 | При вместимости до 300 чел. 20000 кв.м. | Собственность | Республика Мордовия |
| 25 | 13:23:1101096:31 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, д. 112а | Для размещения здания профессионального училища | 6283 |  | Собственность | Республика Мордовия |
| 26 | 13:23:1101096:32 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, д. 112а | Для размещения здания профессионального училища | 12129 |  | Собственность | Республика Мордовия |
| 27 | 13:23:1101096:33 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, д. 112а | Для размещения здания профессионального училища | 8729 |  | Собственность | Республика Мордовия |
| 28 | 13:23:1101096:34 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, д. 112а | Для размещения здания профессионального училища | 3585 |  | Собственность | Республика Мордовия |
| 29 | 13:23:1215001:138 | РМ, г.о. Саранск, по автодороге Саранск-Чамзинка (в районе городской больницы №5) | Для размещения объекта бытового обслуживания (стационарной АЗС с автомойкой на 3 поста) | 5605 |  | Сведения об участке носят временный характер |  |

Таблица 2.11.3 - Характеристики формируемых земельных участков

и площади установленных публичных сервитутов

| № по проекту межевания территории | Наименование объекта | Почтовый адрес | Площадь земельного участка, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земельный участок для размещения культового объекта | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Косарева | 7 057,0 |
| 2 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Т.Бибиной | 3 493,0 |
| 3 | Земельный участок для размещения профессионального училища (корректируемый) | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Косарева, 112а | 7 797,0 |
| 4 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Т.Бибиной, | 3 121,0 |
| 5 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Т.Бибиной | 5 571,0 |
| 6 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Т.Бибиной | 1 766,0 |
| 7 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Т.Бибиной, | 5 531,0 |
| 8 | Земельный участок для размещения спортивного объекта | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Косарева, 112а | 15 770,0 |
| 9 | Земельный участок для размещения объекта здравоохранения (резерв) | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Косарева | 10 300,0 |
| 10 | Земельный участок для размещения объекта здравоохранения (резерв) | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Косарева | 11 000,0 |
| 11 | Земельный участок для размещения объекта транспортной инфраструктуры | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Косарева | 5025,0 |

Примечание: Расчет нормативных размеров земельных участков для многоквартирных жилых домов приведен в ранее разработанном ППТ (разработчик ОАО «Саранский ДСК»)

ПРИЛОЖЕНИЯ