СОДЕРЖАНИЕ

|  | Пояснительная записка |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения |  |
| 2 | Нормативная база и исходные данные для корректировки проекта межевания |  |
| 3 | Градостроительная ситуация и современное использование территории |  |
| 4 | Формирование проектных границ земельных участков |  |
| 5 | Обоснование принятых решений |  |
|  | Графические материалы |  |
|  | Лист 1- Схема существующего использования территории |  |
|  | Лист 2- Границы формируемых земельных участков |  |
|  | Лист 3- Границы зон с особыми условиями использования территории |  |
|  | Лист 4 — Разбивочный план |  |
|  | Приложения |  |
|  | Приложение 1 - Схема расположения территории разработки проекта межевания в структуре города Саранска |  |
|  | Приложение 2 - Характеристики формируемых земельных участков под комплексную застройку |  |
|  | Приложение 3 - Технико-экономические показатели проекта межевания территории |  |
|  | Приложение 4 - Характеристики земельных участков по сведениям государственного кадастра недвижимости |  |
|  | Приложение 5 — Характеристики земельных участков, необходимых для формирования под комплексную застройку, автодорогу и иные объекты строительства |  |
|  | Приложение 6 — Характеристики земельных участков, формируемые под объекты строительства с видом разрешенного использования |  |
|  | Схема к приложению 5 |  |

                - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Внесения изменений в проект  межевания территории, расположенной на участке между  ул.Волгоградской и автомобильной дорогой  на с.Кочкурово (в районе реки Тавла) г.Саранска, выполнена ОАО «Проектный институт «Мордовстройпроект» в соответствии с договором № 13.32, в том числе в целях внесения изменений для передачи земельных участков под автомобильные дороги ГКУ «Упрдор РМ».

Схема расположения территории разработки проекта межевания представлена в Приложении 1.

Работы по внесению изменений в проект межевания выполнены специалистами  ОАО Проектный институт «Мордовстройпроект» в следующем составе:

  - Главный инженер проекта — Бортяев Е.А.

  - Руководитель группы- Кузина Л.В.

  - Инженер -  Бортяева Н.В.

2.НОРМАТИВНАЯ БАЗА И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                                                                 ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Работы  по внесению изменений проекта межевания территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г.

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001г.

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г.

4. ФЗ № 221 от 24.26.2007г. «О государственном кадастре недвижимости»

5. Свод правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методические указания по расчёту нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», утверждённых приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998г. №59.

6. Постановление правительства Российской Федерации от 02.02.1996г. №105 «Об утверждении положения о порядке установления границ землепользовании в застройке городов и других поселений»

7. Постановление правительства Российской Федерации от 26.09.1997г. №1223 «Об утверждении положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах»

8. ФЗ №185 от 21.07.2007г. «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

9. ФЗ №221 от 24.26.2007 г. «О государственном кадастре недвижимости»

10. ФЗ №189 от 29.12.2004г. «О введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации»

11. СниП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утверждённая постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному от 29.10.2002г. №150.

12. Правила землепользования и застройки города Саранска рабочих посёлков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Саранск                      от 12.11.2009г. №425 (с изменениями от 21.07.2010г.).

13. Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Саранск от 28.10.08 г. №193.

14. Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, в ред. Приказа Миэкономразвития РФ от 11.01.2011 №3 «Методические указания по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов».

Исходной планово-картографической основой для выполнения проекта межевания являются материалы топографической съёмки, выполненные ОАО «Мордовский  институт инженерных изысканий и проектирования» в масштабе 1:1000 в 2007г.

В качестве исходных данных для выполнения проекта использовались материалы по корректировке проекта планировки территории на участке между ул.Волгоградская и автомобильной дорогой на с.Кочкурово (в районе реки Тавла в г.Саранске), выполненный ГУП «ПТИ « Мордовский Промстройпроект» по заказу ОАО   «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования» в 2007г., проект планировки  территории на участке между ул.Волгоградская и автомобильной дорогой на с.Кочкурово (в районе реки Тавла в г.Саранске), выполненный ГУП «ПТИ « Мордовский Промстройпроект» по заказу ОАО   «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования» в 2007г.

  - ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория, подлежащая рассмотрению  проектом межевания, расположена в восточной части г.Саранска, имеет вытянутую форму с запада на восток.

Участок ограничен: с севера — территорией строящегося торгово-                    	                                                 развлекательного центра;

с востока  и юго-востока — руслом реки Тавла;

с юга и юго-запада  — автодорогой на с.Кочкурово;

с запада — территорией строящегося стадиона

«Юбилейный».

Необходимость внесения изменений в проект межевания вызвана изменением границ территории: 2 микрорайона (в связи с размещением стадиона «Юбилейный»); 5 микрорайона (в связи с уточнением границ территории), с учетом сведений Государственного кадастра объектов недвижимости, как  отдельных элементов планировочной структуры города, ограниченных красными линиями.

Общая площадь рассматриваемой территории проекта межевания  составляет 94,00 га.

  - ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Формирование проектных границ земельных участков производится в пределах красных линий, ограничивающих территорию разработки проекта межевания и отделяющих территории общего пользования от внутриквартальных территорий, подлежащих передаче юридическим лицам на различных правах, в том числе собственникам помещений многоквартирных жилых домов.

В качестве общих методических нормативных актов использовано  «Положение о порядке установления границ землепользований в застройке городов и других поселений», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1996г. №105 и «Положение об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.1997г. №1223, «Правила землепользования и застройки г.Саранска рабочих посёлков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск» утвержденных решением Совета депутатов городского округа Саранск от 12.11.2009г. №425 (с изменениями от 21.07.2010г.).

При внесении изменений в  проект межевания территории обеспечено выполнение требований заказчика с соблюдением следующих условий:

- границы проектируемых земельных участков откорректированы в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости и земельных участков, включая проезды, проходы к ним, путём установления границ территорий общего пользования, в том числе внутри красных линий, а также путём установления зон действия ограничений в целях обеспечения доступа  к земельным участкам (объектам недвижимости);

Проект межевания территории выполнен в масштабе 1:2000.

5. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

При внесении изменений в проект межевания территорий под многоквартирными жилыми домами в границы земельных участков включены территории под зданиями и сооружениями, проездами и проходами к зданиям и сооружениям, открытые площадки для временного хранения автомобилей, придомовые зелёные насаждения, площадки для отдыха и игр детей, хозяйственные площадки.

Решение о выполнении землеустроительных работ с целью уточнения границ земельных участков, учтённых в государственном кадастре недвижимости, предусмотренных проектом межевания территории, принимается собственником объекта недвижимости после утверждения проекта межевания в установленном действующим законодательством порядке.

Технико-экономические показатели проекта межевания приведены в Приложении 3.

Составила                                                                 Л.В. Кузина

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Характеристики формируемых земельных участков  под комплексную застройку

| № п/п | Наименование объекта | Почтовый адрес | Общая площадь, га ( в красных линиях) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 микрорайон | Респ. Мордовия г.Саранск на участке между ул.Волгоградской и а/д на с.Кочкурово (в районе реки Тавла) | 14,18 |
|  | 4 микрорайон | Респ. Мордовия г.Саранск на участке между ул.Волгоградской и а/д на с.Кочкурово (в районе реки Тавла) | 17,68 |
|  | 5 микрорайон | Респ. Мордовия г.Саранск на участке между ул.Волгоградской и а/д на с.Кочкурово (в районе реки Тавла) | 9,92 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории земельного участка, на участке между ул.Волгоградской и автомобильной дорогой на с.Кочкурово (в районе реки Тавла) г.Саранска.

| №п/п | Наименование показателей | Единица измерения | По проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь рассматриваемой территории | га | 94,00 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию, в том числе: - территория комплексной застройки разной этажности: - 3 микрорайон - 4 микрорайон - 5 микрорайон -земельные участки, предназначенные для размещения объектов физической культуры и спорта. - для размещение объектов бытового обслуживания (АЗС) - объекты социального и коммунально-бытового обслуживания (КНС) - формируемые земельные участки, в целях дальнейшей передачи иным юридическим лицам для размещения автомобильных дорог | га | 66,35 41,78 14,18 17,68 9,92 3,36 0,48 0,18 20,55 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию: в том числе: - земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного назначения -земельные участки, находящиеся в охранной зоне ЛЭП -земельный участок, дополнительно необходимый для размещения домов многоэтажной застройки -земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли и общественного назначения -земельный участок, находящийся в ГКН,отведенный под объекты физ.культуры и спорта | га | 27,65 22,8 2,44 1,0 0,75 0,66 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Характеристики земельных участков, необходимых для формирования под комплексную застройку, автодорогу и иные объекты строительства

| № ЗУ по схеме | Кадастровый номер ЗУ ,в котором располагается формируемый ЗУ | Площадь участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 микрорайон | 9,92 |  |
| 9 | - | 4,74 | В составе 13:23:1109211:337 |
| 9.1 | 13:23:1110302:22 | 3,53 | В составе 13:23:0000000:101 |
| 9.2 | 13:23:1109307:2 | 1,64 | В составе 13:23:0000000:101 |
| Дороги | 20,55 |  |
| 3 | - | 0,26 | В составе 13:23:1109211:337 |
| 3.1 | - | 0,35 | В составе 13:23:1109211:32 |
| 3.2 | - | 1,66 | В составе 13:23:1109211:22 |
| 11.1 | - | 1,2 | В составе 13:23:1109211:337 |
| 11.2 | - | 0,01 | В составе 13:23:1110302:22 |
| 11.3 | - | 0,06 | В составе 13:23:1109211:337 |
| 11.4 | - | 0,23 | В составе 13:23:1110302:22 |
| 11.5 | - | 0,5 | В составе 13:23:1109211:337 |
| 11.6 | 13:23:1109307:2 | 0,48 | В составе 13:23:0000000:101 |
| В составе 13:23:1109211:337 под дороги: | 15,8 |  |
| ЗУ для размещения объектов рекреационного назначения |
| 4.4 | - | 1,54 | В составе 13:23:1109211:22 |
| 4.1 | - | 0,05 | В составе 13:23:1109211:32 |
| 5.1 | 13:23:1109307:2 | 2,54 | В составе 13:23:0000000:101 |
| Охранная зона ЛЭП 110 кВ в том числе: | 2,44 |  |
| ЗУ для размещения объектов физической культуры и спорта |
| 10.1 | 13:23:1103178:57 | 0,66 | В составе 13:23:0000000:101 |
| ЗУ для размещения объектов торговли и гостиницы |
| 1 | - | 0,2 | В составе 13:23:1109211:22 |
| 2 | - | 0,54 | В составе 13:23:1109211:32 |
| ЗУ, дополнительно необходимый для домов многоэтажной застройки |
| 13 | - | 1,0 | В составе 13:23:1109211:11 |