Заказчик:  МУ «Градостроительство»

Место строительства:   Территория по ул. 1-Набережная

в районе станции Юннатов г. Саранска

Проект планировки территории по ул. 1-Набережная

в районе станции Юннатов г. Саранска

(в дополнение к раннее разработанному ППТ по ул. 1-Набережная г. Саранска)

# Часть I.  Общая пояснительная записка

433/2009-01

Директор                                                                                А.В. Зорькин

ООО «Мордоврегионпроект»

Главный инженер института                                                В.Г. Недайборщ

Главный архитектор проекта                                               Н.И.Безбородов

2010г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Мордовский региональный проектный институт»

Права Общества с ограниченной ответственностью «Мордовский региональный проектный институт» защищены действующим законодательством Российской Федерации об  авторском праве. Проектная и рабочая документация может быть  использована при  строительстве и эксплуатации только данного объекта. Внесение в документацию изменений, дополнений, переработка, воспроизведение, распространение, публичный показ производятся исключительно с согласия Общества с ограниченной ответственностью «Мордовский региональный проектный институт».

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,

ОСНОВАННАЯ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

СРО – П – 014 – 05082009 – 13 – 0011

Серия АА    №  000378

Проектная документация разработана в соответствии

с государственными   нормами,   правилами   и   стандартами.

Главный архитектор   проекта                                          Н.И.Безбородов

САРАНСК    2010 г.

Содержание

1. Общая часть

  - Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта

1.2 Состав  проекта

2. Пояснительная записка

2.1    Основание для разработки проекта

2.2    Перечень исходных данных для проектирования

2.3    Характеристика участка строительства

2.4    Градостроительные и природные условия

2.5    Генеральный план

2.5.1  Характеристика территории

2.5.2  Композиционно-планировочные решения

2.5.3  Объекты инфраструктуры

2.5.4  Транспортная схема

2.5.5  Организация рельефа и красные линии

2.5.6  Благоустройство и озеленение территории

2.5.7  Основные показатели по генплану и благоустройству

2.6      Сети и инженерное оборудование

2.7     Основные технико-экономические показатели проекта планировки

2.8     Охрана окружающей среды

2.8.1  Природоохранные мероприятия

2.8.2  Санитарная очистка территории

2.9     Инженерно-технические мероприятия по ГО и обеспечению пожарной безопасности

Приложения:

1. Приложение А. Исходные данные:

а) Копия свидетельства СРО-П-014-05082009-13-0011

Серия АА № 000022 от 21 декабря 2009г.

б) Муниципальный контракт №433 от 23.10.2009г.

в) Задание на разработку градостроительной

документации.

г) Кадастровые выписки о земельных участках.

1.  Общая часть

1.1 Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта

| Главный архитектор проекта | Н. И. Безбородов |
| --- | --- |
| Архитектор | А.В. Зорькин |
| Архитектор | М.А. Балаева |  |

1.2 Состав  проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 433/2009-01-ОПЗ | Часть 1 Общая пояснительная записка |  |
| 433/2009-02-ГП | Часть 2 Графическая часть |  |

Главный архитектор проекта                                        Н. И. Безбородов

2. Пояснительная записка

2.1 Основание для разработки проекта

Проект планировки территории по ул. 1-Набережная в районе станции Юннатов г. Саранска разработан на основании  муниципального контракта № 433 от 23 октября 2009г. с МУ «Градостроительство».

2.2 Перечень   исходных данных для проектирования

1) Муниципальный контракт № 433 от 23 октября 2009г.

2) Задание на разработку градостроительной документации.

3) Ранее разработанный и утвержденный проект планировки территории  ограниченной улицами Фурманова, Сурикова и правым берегом реки Саранка г. Саранска разработанный на основании Постановления Главы Администрации городского округа Саранск от 08 декабря  2006 г. № 3458, задания на разработку градостроительной документации и в соответствии и муниципальным контрактом № 132-1.

4) Топосъемка, выполненная топогруппой ООО «Мордоврегионпроект» в 2009г. в М 1:500

2.3 Характеристика участка строительства

Участок расположен в юго-западном жилом районе г. Саранска.

Границами участка служат:

- с севера – пруд, правый берег р. Саранска, а так же территория

питомника «Зеленстроя»;

- с запада – лесной массив и территория питомника «Зеленстроя»;

- с юга и  востока участок соединяется с раннее разработанным проектом планировки    территории.

2.4 Градостроительные и природные условия

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 173.50 до 185.50 м.

Рельеф площадки  спокойный с уклоном в северо-восточном направлении.

Район строительства относится ко  II В климатическому подрайону  II климатического района.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Площадка проектируемого строительства относится к сухой зоне по влажности.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и св - в летний период. Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

2.5  Генеральный план.

Генеральный план территории разработан в соответствии с заданием на проектирование  и на основе утвержденного проекта планировки территории по ул. 1-Набережная г. Саранска.

Площадь территории 10,75 га. Территория отведена под малоэтажную жилую застройку (предельная высота 2-3 этажа).

Проектируемая территория расположена в Юго-Западной части города в составе Ленинского административного района г. Саранска.

Планировка земли решена с учетом  доступа пожарных с автолестниц или  автоподъемников в любой дом.

2.5.1  Характеристика территории

Сложившаяся градостроительная ситуация имеет законченную композицию с транспортными связями, обеспечивающими связь Юго-Западного жилого района с центром города. В перспективе развития транспортной схемы города закладывается создание замкнутого транспортного кольца и обеспечение связи Ю-Запад – С-Запад, что позволит ориентировать направление застройки, привязываясь к транспортным магистралям.

2.5.2 Композиционно – планировочные решения

Композицию застройки определяет развитие ул. 1-ая Набережная, которая становится улицей районного значения и на которую, как на самостоятельную ось, ориентируются кварталы проектируемой застройки домами коттеджного типа.

Особенностью территории является возможность выхода к существующему пруду, что позволяет организовать благоустроенную зону отдыха и создать комфортные условия проживания, совместив удобства городского проживания и преимущества коттеджной застройки.

Данный участок завершает планировку коттеджного поселка непосредственно примыкающего к инфраструктуре юго-западного жилого района города.

2.5.3 Объекты инфраструктуры

Расчетное количество населения проектируемой территории ориентировочно: 420 чел. при плотности населения 39 чел/га.

Требуемые нормами объекты социальной инфраструктуры – минимаркет, детские учреждения и пр. -  предлагается разместить в отдельно стоящих зданиях.                    Согласно ППТ на данном участке застройки определено место размещения спортивных зон (плоскостные спортивные площадки). Так как проектируемая территория входит в состав коттеджного поселка, размещение объектов социальной инфраструктуры будет выполнено на стадии проекта застройки с учетом раннее разработанного ППТ.

2.5.4 Транспортная схема

Транспортную схему данного участка следует рассматривать в составе единой планировочной структуры раннее разработанного ППТ.

Общее жилое образование примыкает с восточной стороны к юго-западному жилому району города. В данном месте, согласно развития генплана г.Саранска, будет проходит автодорога соединяющая два жилых района города – северо-западный и юго - западный, что дает хорошее развитие проектируемой территории.

Ширина улиц принята двухполосной с шириной полосы 3,50 и 3,0м и двухсторонним расположением тротуаров шириной 1,5 и 1,0 м. Проезды приняты шириной 4,50м.

(7,0м улицы даны для связи с юго-западным жилым районом; 6,0м улицы - внутриквартальные).

2.5.5 Организация рельефа и красные линии

План организации рельефа выполнен на основе разбивочного плана в увязке с отметками прилегающих территорий и обеспечивает отвод поверхностных вод  с участка (включая систему наружных водостоков) по лоткам проезда в пониженные участки   местности.

Вертикальная планировка выполнена на стадии схемы. При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учетом максимального сохранения рельефа и обеспечения отвода поверхностных вод. Минимальный продольный уклон 0,005, максимальный – 0,070.

Разбивка красных линий производится от точки с координатами:

X                     Y

1.      6450                4500

ВЕДОМОСТЬ РАСЧЕТА КООРДИНАТ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Таблица 1

| № точки | Координата X | Координата Y | Радиус, R | Угол, α | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6774,00 | 3987,50 | - | 91˚ |  |
| 2. | 6774,30 | 4093,20 | - | 90˚ |  |
| 3. | 6772,50 | 4093,20 | - | 90˚ |  |
| 4. | 6773,20 | 4145,90 | - | 92˚ |  |
| 5. | 6743,50 | 4146,10 | - | 87˚ |  |
| 6. | 6745,20 | 4092,90 | - | 271˚ |  |
| 7. | 6740,30 | 4092,90 | - | 272˚ |  |
| 8. | 6743,70 | 4038,90 | - | 260˚ |  |
| 9. | 6741,20 | 4038,90 | - | 269˚ |  |
| 10. | 6744,60 | 3985,90 | - | 88˚ |  |
| 11. | 6738,90 | 3984,60 | - | 90˚ |  |
| 12. | 6698,90 | 3982,90 | - | 90˚ |  |
| 13. | 6730,10 | 4184,40 | - | 91˚ |  |
| 14. | 6690,30 | 4182,70 | - | 90˚ |  |
| 15 | 6792,10 | 4348,60 | - | 169˚ |  |
| 15*. | 6799,30 | 4286,10 | - | 104˚ |  |
| 16. | 6770,70 | 4341,90 | - | 179˚ |  |
| 16* | 6790,10 | 4282,70 | - | 88˚ |  |
| 17 | 6750,30 | 4483,80 | - | 101˚ |  |
| 18. | 6723,70 | 4481,00 | - | 77˚ |  |
| 19. | 6710,50 | 4484,90 | - | 102˚ |  |
| 20. | 6643,30 | 4476,90 | - | 78˚ |  |
| 21. | 6742,00 | 4188,60 | - | 118˚ |  |
| 22. | 6789,10 | 4182,20 | - | 95˚ |  |
| 23. | 6798,20 | 4228,50 | - | 151˚ |  |
| 24. | 6717,10 | 4196,00 | - | 74˚ |  |
| 25. | 6681,60 | 4194,80 | - | 125˚ |  |
| 26. | 6670,60 | 4209,60 | - | 161˚ |  |
| 27. | 6585,70 | 4469,40 | - | 80˚ |  |
| 28. | 6625,90 | 4475,00 | - | 100˚ |  |
| 29. | 6570,30 | 4468,00 | - | 102˚ |  |
| 30. | 6512,70 | 4461,50 | - | 82˚ |  |
| 31. | 6550,80 | 4316,10 | - | 93˚ |  |
| 32. | 6537,70 | 4311,90 | - | 89˚ |  |
| 33. | 6558,90 | 4244,40 | - | 174˚ |  |
| 34. | 6562,40 | 4221,40 | - | 158˚ |  |
| 35. | 6568,60 | 4211,20 | - | 131˚ |  |
| 36. | 6634,00 | 4200,40 | - | 153˚ |  |
| 37. | 6655,50 | 4207,40 | - | 90˚ |  |
| 38. | 6529,10 | 4352,80 | - | 93˚ |  |
| 39. | 6501,80 | 4344,20 | - | 86˚ |  |
| 40. | 6501,30 | 4456,60 | - | 99˚ |  |
| 41. | 6475,00 | 4453,90 | - | 82˚ |  |

2.5.6 Благоустройство и озеленение территории

Покрытие тротуаров, проездов и площадок асфальтовое.

Для озеленения рекомендуется ассортимент, в соответствии с климатическими почвенными условиями участка строительства:

-деревья – липа, береза, пирамидальный тополь, клен, ясень (на влажных участках территории – пихта, ель, можжевельник);

- кустарники – снежноягодник, жасмин, ирга, боярышник, сирень, рябина, шиповник морщинистый, туя.

2.5.7  Основные показатели по генплану и благоустройству

Таблица 2

| Наименование показателей | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь проектируемого участка | га | 10,75 |  |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 6,83 |  |
| Площадь застраиваемой жилыми домами территории | % | 65,12 |  |
| Площадь территории под общее пользование | га | 1,35 |  |
| Площадь покрытий тротуаров, дорожек | га | 0,45 |  |
| Площадь покрытий улиц, проездов | га | 1,76 |  |
| Площадь покрытий, улиц, проездов, тротуаров, дорожек | % | 20,56 |  |
| Численность населения | чел. | 420 |  |
| Плотность населения | чел./га | 39 |  |

2.6 Сети и инженерное оборудование

Инженерные коммуникации водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения и телефонизации будут разрабатываться отдельным проектом инженерных сетей для данного участка малоэтажной застройки.

Согласно проектам, индивидуальные жилые дома  оборудуются отоплением, холодным водоснабжением, канализацией, газоснабжением, электроосвещением.

2.7 Основные  технико-экономические показатели генерального плана

Таблица 3

| № п\п | Наименование показателей | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории: | га | 10,75 |  |
|  | А) - жилых зон (кварталы, микро-районы и другие), из них: | га | 6,83 |  |
|  | многоэтажная застройка | га | - |  |
|  | 4-5-этажная застройка | га | - |  |
|  | малоэтажная застройка, в том числе: | га | 6,83 |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 6,83 |  |
|  | Б) Территории общего пользования, в том числе: объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения | га | 1,35 |  |
|  |  |  | 0,33 |  |
|  | В) Производственных зон | га | - |  |
|  | Г) Зона транспортной инфраструктуры (улицы, дороги) | га | 2,21 |  |
|  | Д) Зона инженерной инфраструктуры | га | - |  |
|  | Е) Рекреационных, ССЗ и иных зон | га | - |  |
| 1.2 | Из общей площади проектируемой территории общего пользования – всего, из них | га | 1,35 |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 0,48 |  |
|  | - тротуары, дорожки | га | 0,45 |  |
|  | - прочие территории общего пользования | га | 0,42 |  |
| 1.3 | Из общей территории: |  |  |  |
|  | - земли муниципальной собственности | га | 10,75 | 100% муниципальная собственность |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 420 |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 39 |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками (коттеджи), в том числе: | шт. | 106 |  |
| 3.2 | Общая площадь жилых домов | кв.м общей площади | 138800 |  |
| 3.3 | Новое жилищное строительство в том числе: | кв.м общей площади | 138800 |  |
| 3.4 | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками (коттеджи), в том числе: | кв.м общей площади | 138800 | Номенклатура коттеджей: 100кв.м - 50% 150кв.м - 25% 180кв.м - 25% |
| 3.5 | Средняя этажность застройки | этаж | 2 |  |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м общей площади | - |  |
| 3.7 | Убыль жилищного фонда | тыс.кв.м общей площади | - |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детский сад | мест | 30 |  |
| 4.2 | Аптечные киоски | м2 общ.площади | 13 | в составе минимаркета |
| 4.3 | Торговые центры | м2 торг.площади | 118 |  |
|  | Предприятия повседневной торговли: | м2 торг.площади |  |  |
|  | - продовольственные магазины |  | 42 |  |
|  | - непродовольственные магазины |  | 76 |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Магистральные дороги | км | - |  |
| 5.2 | Магистральные улицы общегородского значения | км | - |  |
| 5.3 | Улицы и проезды местного значения | кв. м | 22100,00 |  |

2.8 Охрана окружающей среды

2.8.1 Природоохранные мероприятия

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Проектные решения обеспечивают защиту в части:

- проведения мероприятий снижающих выброс вредных веществ в атмосферу автотранспортом;

- обеспечения планировочными средствами защиты территории жилой застройки, соседством озелененных массивов (бульвары, скверы), а также аэрацией внутридомовых пространств;

- запрещения сброса неочищенных сточных и дренажных вод в водные объекты;

- формирование общей территориальной системы зеленых насаждений.

2.8.2 Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на территории застройки являются участки тротуаров, проезды, улицы, скверы общественного пользования и отдыха, территории учреждений, места уличной торговли.

Организация системы современной санитарной очистки территории включает:

- сбор и удаление ТБО;

- уборка территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирования на снеговой свалке, борьба с гололёдом, предотвращения снежно-ледяных образований.

2.9  Инженерно-технические мероприятия по ГО и обеспечению пожарной безопасности.

Застройка территории выполнена малоэтажными индивидуальными жилыми  домами (1-2 этажа). Планировочная структура данной застройки позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на территории застройки;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

- свободный выход населения из разрушенных частей жилой застройки;

- возможность устройства защитных сооружений в проектируемом здании д/сада.