Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-5 от 16.05.2012 г.

Заказчик: КУ городского округа Саранск «Градостроительство»

Генподрядчик: Муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода «Институт развития города «НижегородгражданНИИпроект»

Место строительства: г. Саранск

проект Планировки территории,

ограниченной  ул. Ульянова, ул. Осипенко,

р.Чернейка, ул.Транпортная и ул.Чкалова г. Саранска,

включая проект межевания

2-4/2012-01- ПЗ

Саранск 2013

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-5 от 16.05.2012г.

Заказчик: КУ городского округа Саранск «Градостроительство»

Генподрядчик: Муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода «Институт развития города «НижегородгражданНИИпроект»

Место строительства: г. Саранск

проект Планировки территории,

ограниченной  ул. Ульянова, ул. Осипенко,

р.Чернейка, ул. Транпортная и ул. Чкалова г. Саранска,

включая проект межевания

Часть I. Пояснительная записка

| Директор |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | И.А. Митрошин |
| Главный архитектор проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Саранск 2013

Проектная документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами

| Главный инженер проекта |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-П-081-1326186923-00140-5 от 16.05.2012г.

Оглавление

| 1. Общая часть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| --- | --- |
| 1.1 Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 1.2 Состав проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 2 Пояснительная записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.1 Обоснование для разработки проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.2 Нормативная база и исходные данные для разработки проекта планировки территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.3 Характеристика участка строительства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| 2.4 Градостроительные и природные условия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 2.4.1 Инженерно-геологические условия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 2.5 Генеральный план. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 2.5.1 Композиционно – планировочные решения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 2.5.2 Обоснование проекта планировки территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| 2.5.3 Объекты инфраструктуры. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 2.5.4 Транспортная схема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 2.5.5 Организация рельефа и красные линии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| 2.5.6 Благоустройство территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| 2.5.7 Основные показатели по генплану и благоустройству. . . . . . . . . . . . | 21 |
| 2.6 Сети и инженерное оборудование. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| 2.7 Основные технико-экономические показатели проекта планировки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 |
| 2.8 Охрана окружающей среды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 |
| 2.8.1 Природоохранные мероприятия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 |
| 2.8.2. Инженерная защита и подготовка территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 |
| 2.8.3. Санитарная очистка территории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 |
| 2.9 Инженерно-технические мероприятия по ГО и обеспечению пожарной безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29 |
| 2.10 Мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных групп населения и инвалидов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 |
| 2.11 Проект межевания территории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 31 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 43 |
| 1. Ведомость расчета координат точек красных линий |  |
| 2. Каталог координат формируемых земельных участков |  |
| 3. Задание на разработку градостроительной документации |  |
| 4. Постановление Главы Администрации г.о.Саранск от 01.08.06 г. № 2178 |  |
| 5. Справка из ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» |  |
| 6. Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации СРО-П-081-1326186923-00140-5 от 16.05.2012г. |  |
| 7. Сведения из государственного кадастра недвижимости |  |

1. Общая часть

1.1. Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Главный инженер проекта | И.А. Митрошин |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Ю.А. Ланкина |
| Инженер | П.А. Кисляков |

1.2 Состав  проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2-4/2012-01- ПЗ | Часть 1. Общая пояснительная записка |  |
| 2-4/2012-02-ГП | Часть 2. Графическая часть |  |

2. Пояснительная записка

2.1. Обоснование для разработки проекта

Проект планировки территории, ограниченной  ул. Ульянова,                         ул. Осипенко, р.Чернейка, ул. Транпортная и ул. Чкалова г.Саранска, включая проект межевания разработан на основании Постановления Главы Администрации городского округа Саранск № 2178 от 01 августа 2006 г. и в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации, утвержденным Главой Администрации городского округа Саранск.

2.2. Нормативная база и исходные данные

для разработки проекта планировки территории

Работы по разработке проекта планировки территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Местные нормативы градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008.

- Правила землепользования и застройки г. Саранска, р.п. Николаевка и Ялга, как части г.о. Саранск, 2009 (с изм. от 21.072010г. № 582)

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002г. № 150;

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

В качестве исходных данных для выполнения проекта планировки территории использовались следующие сведения и материалы:

- постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 01 августа 2006г. № 2178;

- муниципальный контракт № 2-4 от 16 апреля 2012г.;

- договор субподряда от 29 января 2013г.;

- задание на разработку градостроительной документации;

- технический отчет о топографо-геодезических изысканиях, выполненных ООО «РНИИЦ» в 2012г. (свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ СРО-0102.01-2009-1326186923-И-008);

- генеральный план г.Саранска, р.п. Николаевка и Ялга, как части городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов г.о.Саранск от 27.11.08 г. № 219;

- схемы предварительного согласования и чертежи градостроительных планов, предоставленные КУ г.о. Саранск «Градостроительство»;

- сведения из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта планировки территории (приложение 7).

2.3. Характеристика участка строительства

Границы разработки ППТ выполнены в соответствии со схемой размещения участка на ситуационном плане, согласованном Управлением архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Саранск.

Участок разработки ППТ расположен в юго-западной части г. Саранск. Границами проектируемой территории служат: с севера –                                   ул. Ульянова и ул. Транспортная, с востока – ул. Осипенко, с запада –                      ул. Чкалова, с юга – ручей Чернейка.

Большая часть проектируемой территории обеспечена развитой структурой инженерных сетей с подводкой к каждому зданию.

В границы разработки ППТ попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Сведения из  государственного кадастра недвижимости приведены в приложении 7.

2.4. Градостроительные и природные условия

В северо-восточной и западной части проектируемой территории расположены многоэтажные жилые здания с необходимыми элементами обслуживания, детский сад № 28 и профессиональный лицей № 19, в северной и северо-западной части – расположены учебные корпуса и спортивная площадка «МГПИ им. Евсевьева», в восточной и юго-восточных части – расположены здания  ЗАО ТФ «Ватт», Всероссийского добровольного пожарного общества, ОАО «Ростелеком», транспортной компании, а также здания и сооружения МП «Горэлектротранс». Центральная часть проектируемой территории занята малоэтажной индивидуальной жилой застройкой, также здесь расположено Николаевское кладбище.  Характеристика существующих на данной территории зданий приведена в  таблицах 2.1 и 2.2.

Южная часть проектируемой территории в настоящее время свободна от застройки, но данная территория имеет сложный рельеф и является заболоченной.

Характеристика существующих зданий

Таблица 2.1. – Характеристика существующих общественных зданий

| Наименование здания | Эт. кол. | Общая полезная площадь м2 | Площадь застройки, м2 | Год постройки | Строите-льный объем | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул. Студенческая |
| Дом № 13 (учебный корпус №1) | 3 | 4210,8 | 2276,2 | 1967 | 19836 |  |
| Дом № 13а (учебный корпус №2) | 3 | 2284,06 | 1138,6 | 1962 | 10034 |  |
| Дом №17а (здание гаража) | 1 |  | 363,9 | 1962 |  |  |
| Дом №17в (лыжная базу) | 1 |  | 537,2 | 1962 |  |  |
| Дом №6а (нежилое здание) | 2 | 515,7 | 541,5 | 1978 |  |  |
| Дом №7а (Детсад №28) | 2 | 556 | 576 | 1961 |  |  |
| ул. Ульянова |
| Дом №6 (административное здание) | 3 | 867,2 | 587,8 | 1970 | 4182 |  |
| ул. Транспортная |
| Дом №5 (здание магазина) | 1 | 608,5 | 412,2 | 1982 | 2461 |  |
| Ул. Крылова |
| Дом №2 ООО «Саранская Автобаза» | 1 | 3535,9 | 4186,3 | 1961 |  |  |
| Дом №2 Автомойка | 1 | 107,1 | 363 | 2009 |  |  |
| ул. Осипенко |
| Дом №91 Здания и сооружения ООО Спецмонтажналадка» | 2 | 36848 | 7483,2 | 1962 |  |  |
| Дом №79 Админ. здание | 2 | 2751 | 390,9 | 1972 |  |  |
| Дом №93 Диспетчерская | 3 | 993,4 | 1026,9 | 2006 |  |  |
| Дом №93 Проходная | 2 | 34,7 | 32,2 | 1958 |  |  |
| Дом №93 Склад | 1 | 1196,4 | 1384,9 | 1979 |  |  |
| Дом №95 Крытая стоянка автобусов | 1 | 3751,6 | 3552,1 | 1977 |  |  |
| Дом №95 Пристрой профилактория | 1 | 389,6 | 412,2 | 1985 |  |  |
| Дом №95 котельная | 1 | 342,1 | 397,2 | 1966 |  |  |
| Дом №95 Резервуар для нефтепродуктов с АЗС | 1 | 32,9 | 94,7 | 2005 |  |  |
| Дом №95 Кузнечный цех | 1 | 126,5 | 158,1 | 1966 |  |  |
| Дом №95 Мастерская ремонтная | 1 | 1958,3 | 2070,4 | 1990 |  |  |
| Дом №95 Админ. здание | 2 | 1516,8 | 917,2 | 1966 |  |  |
| Дом №95 Диспетчерский пункт | 2 | 377,9 | 236 | 1994 |  |  |
| Дом №95 Маг. с овощехранилищем | 1 | 65,7 | 126,9 | 1990 |  |  |
| Дом №95 Механизир. мойка | 1 | 480,4 | 527,6 | 1970 |  |  |
| Дом №95 Материальный склад | 1 | 457,8 | 67,4 | 1968 |  |  |
| Дом №95 Профилакторий | 1 | 1454,8 | 1641,8 | 1969 |  |  |
| Дом №97 Производствен. база | 1 | 275,2 | 329,1 | 1978 |  |  |
| Дом №97 Гаражи | 1 | 836,1 | 914,3 | 1978 |  |  |
| Дом №91а Офисное здание | 3 | 1405,0 | 727,8 | 1978 |  |  |

Таблица 2.2. – Характеристика существующего жилого фонда (многоквартирные жилые дома)

| Наименование жилого здания | Эт. кол | Общая площадь, м2 | Процент износа | Площадь застройки, м2 | Год построй-ки | Общая площадь встройки (в том числе площадь нежилых помещений), м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул. Чкалова |
| Общежитие №1а | 5 | 4032,7 | 42 | 1026,5 | 1968 |  |
| ул. Крылова |
| Жилой дом №1 | 2 | 489,1 | 45 | 502,7 | 1959 |  |
| Жилой дом №3 | 2 | 474,9 | 40 | 564,4 | 1959 |  |
| Жилой дом №5 | 2 | 489,5 | 50 | 532,5 | 1959 |  |
| Жилой дом №7 | 2 | 485,1 | 45 | 523,65 | 1959 |  |
| Жилой дом №11 | 2 | 457 | 44 | 418,9 | 1959 |  |
| Жилой дом №9 | 2 | 712,8 | 18 | 893,1 | 1959 |  |
| Жилой дом №9а | 5 | 2761,2 | 5 | 783,0 | 1991 |  |
| Жилой дом №13 | 2 | 484,9 |  | 430,2 | 1959 |  |
| ул. Студенческая |
| Общежитие №17 | 1 | 94,3 | 42 | 196,9 | 1962 |  |
| Общежитие №17б | 3 | 2082,7 | 39 | 882,2 | 1962 |  |
| Общежитие №15а | 1 | 507,3 | 29 | 602,0 | 1962 |  |
| Общежитие №15 | 2 | 272,3 | 42 | 197,5 | 1962 |  |
| Общежитие №11б | 3 | 2049,2 | 31 | 1062,0 | 1972 |  |
| Общежитие №11а | 3 | 5414,4 | 24 | 2206,7 | 1982 |  |
| Жилой дом №11 | 5 | 3861,0 | 28 | 985,5 | 1971 |  |
| Жилой дом №9 | 5 | 3889,6 | 38 | 1021,3 | 1972 |  |
| Жилой дом №14 | 5 | 2265,0 | 31 | 658,4 | 1975 |  |
| Жилой дом №12 | 5 | 3850,7 | 28 | 1012,5 | 1977 |  |
| Жилой дом №10 | 5 | 3869,4 | 31 | 1220,4 | 1976 |  |
| Жилой дом №8 | 5 | 3853,7 | 37 | 1042,9 | 1975 |  |
| Жилой дом №6 | 5 | 3845,5 | 30 | 1039,8 | 1974 |  |
| Жилой дом №7 | 2 | 483,5 | 49 | 643,37 | 1958 |  |
| Жилой дом №3 | 2 | 809,6 | 52 | 523,8 | 1961 |  |
| Жилой дом №5 | 5 | 1755,7 | 30 | 493,4 | 1970 |  |
| ул. Евсевьева |
| Общежитие №1а | 9 | 5714,1 | 20 | 949,6 | 1991 |  |
| пер. Евсевьева |
| Жилой дом №4 | 3 | 1500 |  | 1029,2 | 2009 |  |
| Жилой дом №7 | 1 | 1500 |  | 109,7 | 2003 |  |
| Жилой дом №10 | 1 | 1500 |  | 120,2 | 2003 |  |
| Жилой дом №17 | 1 | 1509 |  | 129,7 | 2003 |  |
| Жилой дом №1 | 1 | 1500 |  | 105,1 | 1996 |  |
| Жилой дом №3 | 1 | 1500 |  | 103,6 | 1996 |  |
| Жилой дом №5 | 1 | 1500 |  | 75,4 | 2003 |  |
| Жилой дом №16 | 1 | 1500 |  | 120,2 | 1997 |  |
| Жилой дом №6 | 1 | 1500 |  | 105,1 | 2004 |  |
| ул. Осипенко |
| Жилой дом №83а | 5 | 2095,2 | 41 | 859,6 | 1972 |  |
| Жилой дом №85 | 5 | 3304,6 | 30 | 925,2 | 1969 |  |
| Жилой дом №87 | 2 | 837,8 | 45 | 528,12 | 1961 |  |
| Жилой дом №81а | 9 | 4406,0 | 35 | 1033,73 | 1981 |  |
| Жилой дом №83 | 2 | 839,6 | 56 | 641,75 | 1960 |  |
| Жилой дом №81 | 2 | 836,54 | 50 | 559,3 | 1960 |  |
| Жилой дом №89 | 3 | 1628,2 | 37 | 526,68 | 1963 |  |
| ул. Ульянова |
| Жилой дом №4 | 2 | 731,45 | 57 | 672,54 | 1959 |  |
| Жилой дом №4а | 2 | 730,19 | 56 | 646,2 | 1959 |  |
| ул. Транспортная |
| Жилой дом №15 | 5 | 2733,1 | 25 | 1061,18 | 1977 |  |
| Жилой дом №32 | 2 | 1500 |  | 230,9 | 2003 |  |
| Жилой дом №36 | 2 | 1500 |  | 225,3 | 2000 |  |
| Жилой дом №38 | 1 | 1500 |  | 263,5 | 1999 |  |
| Жилой дом №40 | 2 | 1500 |  | 284,3 | 2000 |  |
| Жилой дом №34 | 2 | 1500 |  | 173,7 | 2010 |  |
| Жилой дом №42 | 1 | 1500 |  | 116,7 | 2000 |  |
| Жилой дом №30 | 1 | 1500 |  | 93 | 2011 |  |
| Жилой дом №22а | 1 | 1500 |  | 107,3 | 2005 |  |
| Жилой дом №44 | 2 | 1500 |  | 176,3 | 2004 |  |
| Жилой дом №6 | 1 | 1500 |  | 155,1 | 2005 |  |
| Жилой дом №10 | 1 | 1500 |  | 149,9 | 2000 |  |
| Жилой дом №14 | 1 | 1500 |  | 265,5 | 1998 |  |
| Жилой дом №20 | 1 | 1500 |  | 117,9 | 2007 |  |
| Жилой дом №5/2 | 9 | 5354,5 |  | 595,2 | 1982 |  |
| Жилой дом №5/1 | 9 | 5534,5 |  | 597,1 | 1982 |  |
| пер. Транспортный |
| Жилой дом №1 | 1 | 1500 |  | 99,0 | 2002 |  |
| Жилой дом №3 | 1 | 1500 |  | 89,3 | 2002 |  |

В соответствии с правилами землепользования и застройки г. Саранска, р.п. Николаевка и Ялга как части г.о. Саранск на проектируемой территории выделены следующие территориальные зоны:

- Ж1 – многоэтажная жилая застройка (от 5-ти этажей и выше);

- Ж2 – среднеэтажная многоквартирная секционная жилая застройка (от 2-х до 4-х этажей);

- Ж3 – малоэтажная многоквартирная секционная и блокированная жилая застройка с приквартирными участками (до 3-х этажей);

- Ж4 – индивидуальная 1-2 квартирная, в том числе коттеджная, жилая застройка городского типа;

- ОД5 – объекты науки, высшего и среднего специального образования;

- ОД6 – спортивно-зрелищные комплексы;

- ОТ3 – озелененные территории специального назначения;

- СП2 – кладбища, скотомогильники;

- П3 – производственные предприятия 3 класса опасности;

- П4 – производственные предприятия 4 класса опасности;

- П5 – производственные предприятия 5 класса опасности;

- Р1 – озелененные территории общего пользования.

Для данных территориальных зон градостроительным регламентом установлен правовой режим использования земельных участков для регулирования их землепользования и параметров застройки.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 139,4 до 189,2 м. Рельеф площадки  спокойный с уклоном с севера на юг.

Район строительства относится ко II В климатическому подрайону  II климатического района.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Площадка существующей застройки относится к сухой зоне по влажности. Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и сз - в летний период. Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

2.4.1. Инженерно-геологические условия

Проектируемая территории по геологическому строению относится к зоне эрозионно-денудационных равнин. В геологическом строении проектируемой территории принимают участие четвертичные современные  элювиальные, современные-среднечетвертичные  аллювиально-делювиальные и нижнемеловые отложения. С поверхности здесь широко развит маломощный (до 2-5 м) покров рыхлых четвертичных отложений (суглинки, пески, древесно-щебнистые суглинки и супеси). Под ним залегают коренные кремнисто-карбонатные породы мела, пески и глины, нередко обнажающиеся на крутых склонах долин притоков основных рек.

Глубина залегания грунтовых и местами слабонапорных подземных вод от 2-10 до 30-40 м. Подземные воды обладают углекислой и сульфатной агрессивностью на отдельных участках. В южной части проектируемой территории на склоне р.Чернейка проявляются опасные геологические процессы в виде заболачивания и оползнеобразования.

2.5. Генеральный план

Проект планировки территории разработан в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации на инженерно-топографическом плане, выполненном специалистами ООО «РНИИЦ» в 2012 г.

Площадь проектируемой территории составляет 123,0 га. Существующая окружающая застройка в основном является сложившейся и представлена многоэтажными жилыми и общественными зданиями, малоэтажной застройкой, учебными корпусами, а также зданиями производственного назначения.

Основные подъезды к проектируемой территории предусмотрены через существующие магистрали городского значения – ул. Осипенко, а также магистрали районного значения – ул. Ульянова, ул. Транспортная. Планировочная структура проектируемого квартала сформирована преимущественно в 1959 – 1975 гг. Сложившаяся застройка определена сетью городских улиц.

2.5.1. Композиционно – планировочные решения

Основными факторами, организующими и определяющими  планировочную структуру проектируемой территории являются:

- существующая застройка проектируемой и прилегающих территорий;

- функциональное назначение территориальных зон, расположенных в пределах проектируемой территории.

В основные задачи стоящие при проектировании входило:

- определение красных линий;

- определение количества необходимых элементов обслуживания;

- регулирование транспортных потоков внутри микрорайона, обеспечение стоянками для автомашин;

- благоустройство и озеленение территорий.

При разработке ППТ были определены нормативные размеры земельных участков под многоквартирными жилыми домами и сформированы их границы.

Кроме того, в границы проектирования попадает свободная от застройки территории по градостроительному зонированию относящаяся в территориальной зоне Ж3, здесь ППТ проектируется размещение многоквартирных домов от 2-х до 4-х этажей без приквартирных участков. Размещение малоэтажной застройки предусмотрено на склоне р.Чернейка, который является потенциально оползнеопасным. Для повышения устойчивости склона и предотвращения развития оползневых процессов перед застройкой территории необходимо предусмотреть комплекс противооползневых и берегоукрепительных мероприятий.

2.5.2. Обоснование проекта планировки территории

Расчетное количество населения проектируемой территории определяется по предоставленной Саранским отделением филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по РМ информации о жилых и нежилых домах на проектируемой территории.

Общая площадь проектируемой территории в красных линиях составляет 123,0 га. Для  расчета  плотности населения квартала из общей площади исключаем площадь, занимаемую объектами промышленности,  общественно-деловой застройки (за исключением центров обслуживания местного уровня) и другими нежилыми зданиями, а также территории, которые по территориальному зонированию относятся к зонам ОТ3, Р1 и СП2. В результате общая площадь, занятая жилой застройкой составит 21,4 га.

Так как часть проектируемой территории занята многоквартирными жилыми домами, а часть индивидуальными жилыми домами, численность населения определяем отдельно:

- численность населения в индивидуальных жилых домах из расчета 3,5 чел. на один дом составит: 38×3,5=133 чел.

- общая площадь квартир в существующих многоквартирных жилых домах составляет 73865,0 кв.м. Население проектируемой территории из расчета жилищной обеспеченности 18 кв.м. на человека составляет 4104 чел.

Общая численность населения проектируемой территории составляет 4237 чел. Плотность существующего жилого фонда составляет 197 чел./га.

На проектируемой территории планируется размещение многоквартирной жилой застройки от 2-х до 4-х этажей. Прогнозируемую численность населения проектируемых многоквартирных жилых домов рассчитываем исходя из максимальной общей площади квартир в проектируемых малоэтажных многоквартирных жилых домах, которая составит 35940 кв.м. Из расчета жилищной обеспеченности на расчетный срок (2025 г.) 50 кв.м. на человека (п.2.2.87 МНГП) прирост населения на данной территории составит 720 чел. Тогда максимальное расчетное число жителей которые могут проживать на проектируемой территории составит 4957 человек. Территория жилой застройки будет составлять 29,8 га. Плотность населения составит 166 чел./га.

2.5.3. Объекты инфраструктуры

В сложившейся застройке проектируемой территории уже частично определены состав и местоположение объектов инфраструктуры.

На проектируемой территории расположены: детский сад № 28, профлицей №19, магазины продовольственных и непродовольственных товаров, отделение почты, сбербанк, аптека. Кроме того, в непосредственной близости от существующей жилой застройки по ул. Евсевьева расположена школа № 22.

В соответствии с нормами в перечень учреждений повседневного обслуживания включаются дошкольные и школьные учреждения. Расчет потребности в дошкольных и школьных учреждениях приведен в таблице 2.3

Таблица 2.3. – Расчет потребности в дошкольных и школьных учреждениях

| Наименование учреждений | Единица измерения | Норма на 1000 жителей | Потребность на 4957 чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Школы | мест | 95 | 471 |
| 2. Детские сады | мест | 41 - 49 | 203 - 223 |

Вместимость детского сада № 28, расположенного на данной территории в настоящее время составляет 80 человек, что не обеспечивает потребности данного микрорайона в местах в детских садах. Проектом планировки планируется расширение вместимости детского сада до 140 мест, что позволит практически полностью обеспечить потребность микрорайона необходимым количеством мест в дошкольных учреждениях. Нормативный размер земельного участка для размещения детского сада после его реконструкции должен  составлять 0,56 га. Фактическая площадь территории детского сада             № 28 в настоящее время составляет 0,3 га, при реконструкции проектом предусмотрено увеличение площади земельного участка для размещения детского сада до 0,56 га. Кроме того, проектом планировки предусматривается размещение детского сада на 80 мест в непосредственной близости от проектируемой застройки в районе р.Чернейка. Нормативный размер земельного участка для размещения детского сада составит 0,28 га.

На проектируемой территории отсутствуют школьные учреждения, а также в сложившейся застройке нет свободных земельных участков для их размещения. Однако  в непосредственной близости от проектируемой территории расположена школа № 22, вместимостью 800 человек, что позволяет частично обеспечить проектируемую территорию местами в школьных учреждениях.

Расчёт предприятий культурно-бытового и торгового обслуживания приводится в таблице «Основные технико-экономические показатели  проекта  планировки территории». Предприятия обслуживания населения квартала располагаются во встроенных помещениях жилых домов и в отдельных зданиях, расположенных как на проектируемой территории, так и за ее пределами в радиусе пешеходной доступности. На проектируемой территории  из объектов повседневного обслуживания отсутствуют: учреждения культуры, предприятия общественного питания, а также закрытые спортивные сооружения, свободных земельных участков для их размещения нет. Однако все эти объекты присутствуют на смежных территориях в радиусе пешеходной доступности.

Территория проектируемой  многоквартирной жилой застройки в соответствии с нормами также должна быть обеспечена необходимыми элементами обслуживания. В связи с этим в непосредственной близости от проектируемых жилых домов  планируется размещение общественного центра, в котором предусмотрены все необходимые элементы обслуживания, такие как магазины продовольственных и непродовольственных товаров, отделение почты, отделение банка, ФАП, пункт общественного питания и т.д.

2.5.4.  Транспортная схема

Проектируемая территория расположена в существующей планировочной структуре юго-западной части г. Саранск со сложившимися транспортно-пешеходными связями. Транспортное обслуживание проектируемой территории  в настоящее время осуществляется по ул. Осипенко,  ул. Ульянова, ул. Транспортная, ул. Евсевьева, ул. Чкалова. По ул. Осипенко, ул. Транспортная и ул. Евсевьева осуществляется автобусное, троллейбусное, грузовое и легковое транспортное  сообщение, по ул. Ульянова и ул. Чкалова – движение  грузового и легкового транспорта. Категории дорог определены следующие: ул. Осипенко – магистральная улица городского значения,                   ул. Транспортная и ул. Ульянова – магистральные улицы районного значения, ул. Евьвевьева, ул. Чкалова – улицы в жилой застройке. Ширина улиц в пределах красных линий и их профили приведены в графической части проекта.

В соответствии с транспортной схемой г.о.Саранск ППТ запроектировано размещение транспортной развязки на ул.Осипенко с выходом на автомобильную дорогу по ул.Серова. Размещение данной транспортной развязки затрагивает территорию подстанции 110 кВ «Южная». При разработке рабочего проекта транспортной развязки ППТ рекомендуется рассмотреть целесообразность сноса подстанции 110 кВ «Южная».

Пешеходная связь осуществляется по тротуарам жилых улиц и внутриквартальных проездов, пешеходным дорожкам и скверам к остановкам общественного транспорта и объектам культурно-бытового назначения.

Пересечение проезжих частей пешеходами предусматривается по наземному  переходу в установленных местах для возможности подхода к остановочным пунктам и выхода в микрорайон к объектам культурно-бытового обслуживания, отдыха и спорта. В жилых группах пешеходные связи проложены к площадкам отдыха, спорта и хозяйственным площадкам.

Расчет потребности в парковочных местах легковых автомобилей:

Расчет потребности в парковочных местах производился только для зон занятых многоквартирными жилыми домами (с численностью населения               4104 чел).

На расчетный период до 2025 г. общее количество легковых автомашин личного пользования, в микрорайоне исходя из уровня автомобилизации предусмотренного Местными нормативами (п. 3.5.7) 400 автомашин на 1000 чел. составит  1642 машины.

Согласно СНиП 2.07.01-89*, п. 3.5.132 п. 3.5.133 Местных нормативов градостроительного проектирования общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, в том числе в подземных гаражах 25 маш./мест на 1000 жителей, 10% парка легковых автомобилей допускается располагать на площадках для временного хранения.

Расчет необходимой площади для парковки автомобилей приведен в таблице 2.4.

Таблица 2.4. – Расчет потребности в  парковочных местах легковых автомобилей

| Наименование | Количество маш./мест | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- |
| Временные парковки | 1642×0,1=164 | 164×0,0025=0,41 га |
| Места для постоянного хранения автомобилей | 1642×0,9=1478 |  |
| - в том числе в подземных и многоуровневых стоянках | 41 | 41×0,0012=0,05 га |
| - в том числе наземных стоянок | 1437 | 1437×0,0025=3,6 га |

На территории проектируемой жилой застройки имеется недостаток парковочных мест для хранения личных автомобилей в пределах придомовых территорий. В настоящее время на проектируемой территории имеются индивидуальные гаражи для хранения автомобилей, что частично обеспечивает потребности территории в местах для постоянного хранения автомобилей.  Для  хранения личных автомашин необходима территория около 3,6 га,  которая должна отводиться за пределами микрорайона в коммунально-складской зоне города. В настоящее время для временного хранения автомобилей можно использовать все имеющиеся автостоянки или иные площадки с твердым покрытием с соблюдением необходимых нормативных разрывов.

2.5.5  Организация рельефа и красные линии

Существующая организация рельефа проектируемой территории находится в увязке с отметками прилегающих территорий и обеспечивает отвод поверхностных вод  с участка (включая систему наружных водостоков) по лоткам проездов  в ливневую канализацию.

Вертикальная планировка выполнена на стадии схемы. Проектируемая территория имеет уклон в северном направлении. Абсолютная разность высот в пределах проектируемой территории составляет 49,8 метра. При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учетом максимального сохранения рельефа и обеспечения отвода поверхностных вод.

В существующей застройке красные линии сложились исторически. Разбивка проектируемых красных линий производится координатным методом от опорных точек с координатами, указанными в таблице 2.2 (координаты указаны в системе СК-13).

Таблица 2.2. – Координаты точек от которых производится разбивка красных линий

| Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| Т-201 | 389255.55 | 1289778.77 |
| Т-13 | 389160.27 | 1289029.67 |
| Т-110 | 389178.79 | 1290264.36 |
| Oms 18 | 389138.90 | 1290240.31 |

Ведомость расчета координат точек красных линий приведена в приложении 1.

2.5.6 Благоустройство и озеленение территории

Для благоустройства территории ППТ предусмотрены следующие мероприятия:

- проектом предусматривается реконструкция существующих и обустройство новых тротуаров с твердым покрытием:

- отвод поверхностных вод запроектирован по лоткам автомобильных дорог с выпуском в дождевую канализацию;

- участки, не занятые застройкой и покрытиями, максимально озеленяются.

Для благоустройства дворовых территорий предусмотрены площадки для отдыха, игр, занятий физкультурой, хозяйственных целей и для стоянки автомашин. Размеры площадок определены согл. СНиП 2.07.01-89*и Местным нормативам градостроительного проектирования (таблица 2.6).

Таблица 2.6. – Расчет количества площадок

| Площадки | Нормативные размеры площадок на 1 чел. м2 | Расчетные размеры площадок всего по кварталу (4104 чел) |
| --- | --- | --- |
| 1. Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 2872,8 |
| 2. Для отдыха взрослых | 0,1 | 410,4 |
| 3. Для занятий физкультурой | 2,0 | 8208 |
| 4. Для хозяйственных целей | 0,3 | 1231,2 |
| 5. Для выгула собак | 0,1 | 410,4 |

Имеющиеся в наличии площадки находятся в  плохом состоянии. необходимо переоборудовать, оснастить малыми формами, реставрировать покрытия.

Система озеленения проектируемой территории включает: насаждения повседневного пользования – зелёные насаждения жилых дворов,  участки общественных центров и парковую зону. Озеленение проектируемой территории предусматривает дополнение существующего озеленения с учетом уже сложившейся ситуации. Предусмотрено устройство цветников, посадка кустарников, посев газонов. Озеленение решается, в основном, устройством устойчивого газонного покрытия, на отдельных участках посадкой деревьев и кустарников, цветов.

2.5.7  Основные показатели по генплану и благоустройству

В таблице 2.5.1 приведены основные показатели по генплану и благоустройству.

Таблица 2.5.1 – Основные показатели по генплану и благоустройству

| Наименование показателей | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Площадь проектируемой территории - всего, в том числе: | га | 123,0 |  |
| - жилых зон (кварталы, микрорайоны и др.) | га | 29,8 |  |
|  | % | 24,8 |  |
| - объектов производственного назначения | га | 20,7 |  |
|  | % | 16,8 |  |
| - объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (в том числе административные здания) | га | 14,3 |  |
|  | % | 11,6 |  |
| Площадь озеленения территории | га | 16,8 |  |
|  | % | 13,7 |  |
| Площадь покрытий улиц и проездов | га | 6,7 |  |
| Численность населения, в том числе: | чел. | 4957 |  |
| Плотность населения | чел./га | 166 |  |

2.6. Сети и инженерное оборудование

Все существующие здания на проектируемой территории оборудованы центральным отоплением, водоснабжением, канализацией, газоснабжением, электроснабжением и т.д. Все сети инженерных коммуникаций существующие. Окончательные решения по развитию и реконструкции инженерных сетей проектируемой территории должны быть утверждены в составе соответствующей проектной документации.

На территории проектируемой под 2-х – 4-х этажную многоквартирную застройку инженерные сети отсутствуют. Основная задача настоящего раздела – обоснование принципиальных решений по инженерному оборудованию исходя из технико-экономических показателей, планировочных и санитарных требований. Окончательные расчеты инженерных сетей и сооружений будут выполняться на следующих стадиях проектирования с учетом конкретных условий в момент проектирования.

2.6.1. Газоснабжение

Газоснабжение проектируемой малоэтажной многоквартирной застройки будет осуществляться от газопровода среднего давления диаметром 76 мм, проходящего по ул.Осипенко. В настоящее время все существующие жилые дома на территории поселка газифицированы.

Газоснабжение проектируемых улиц будет предусматриваться от существующего газопровода высокого давления с установкой в месте врезки шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ с узлом редуцирования и стальной задвижкой. Газоснабжение предусмотрено на основе природного газа с теплотой сгорания – 8100 ккал/м3 и удельным весом – 0,716 кг/м3. Газ используется для приготовления пищи, горячего водоснабжения и отопления с помощью автоматических двухконтурых котлов.

Проектируемый газопровод низкого давления планируется проложить наземно. Проект газоснабжения будет выполнен после получения технических условий из ОАО «Саранскмежрайгаз».

2.6.2. Водоснабжение

Водоснабжение проектируемой малоэтажной многоквартирной застройки будет осуществляться от существующей сети. Для водоснабжения уличной застройки на проектируемой территории предусматривается хозяйственно-противопожарный кольцевой водопровод согласно требований СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», обеспечивающий расчетные расходы, указанные в таблице 2.4. Минимальный напор в сети должен обеспечивать подачу воды на 3-ий этаж. Согласно СНиП 2.04.02-84, п. 2.26 напор должен быть не менее: 10+4=14 м.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, которые устанавливаются на расстоянии не более 150 м  по всей протяженности закольцованной уличной сети.

Проект системы водоснабжения проектируемой территории будет выполнен после получения технических условий из                                                      МП «Саранскгорводоканал».

Таблица 2.4. – Расчетные расходы воды

| Наименование | Единица измерения | Норма по СНиП 2.04.02-84* | Расчетный расход воды |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальный суточный расход воды на весь участок | м3/сут. | 230 (к=1,3) | 215,3 |
| Максимальный часовой расход воды на весь участок | м3/час. |  | 32,3 |
| Расчетный секундный расход воды | л/с. |  | 9,0 |

2.6.3. Канализация

Канализирование проектируемой малоэтажной многоквартирной застройки будет осуществляться в существующую городскую сеть. Канализация территории проектируется самотечная согласно  СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения». Максимальные объемы стоков проектируемой территории составят:

- максимальный суточный  объем стоков – 215,3 м3/ сут.

- максимальный часовой  объем стоков – 32,3  м3/ час.

Самотечная уличная сеть канализации запроектирована из асбестоцементных  или полиэтиленовых технических труб. На всей протяженности канализационной сети устанавливаются колодцы из сборных железобетонных колец диаметром 1000, 1500 мм. по типовым проектным   решениям 902-09-22.84. Расстояние между колодцами 50 м .

Сброс ливневых сточных вод с проектируемой площадки под малоэтажное жилищное строительство будет, осуществляется, учитывая рельеф местности, на северо-запад.

Подробный проект системы канализации проектируемой территории будет выполнен после получения технических условий из                                                         МП «Саранскводоканал».

2.6.4. Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой малоэтажной многоквартирной застройки будет  осуществляться от существующей трансформаторной подстанции (после ее реконструкции) Распределительные воздушные линии ВЛИ-0,4 кВ с самонесущим изолированным проводом от КТП до вводов в жилые дома и здания инфраструктуры выполняются на ж/б опорах. Линии наружного освещения прокладываются совместно с линиями 0,4 кВ на одних опорах.

Номинальное напряжение электрических сетей 380/220В с глухозаземленной нейтралью. Жилые дома являются потребителями III категории, объекты инфраструктуры - II категории.

Расчетная электрическая нагрузка проектируемыхэлектроприемников:

- малоэтажный многоквартирные жилые дома – 650 кВт,

- комплекс предприятий торгового и бытового обслуживания – 120 кВт,

Общая электрическая нагрузка 770 кВт.

Воздушные линии наружного освещения предусмотрены вдоль улиц в одну линию за пределами индивидуальных участков. Пункты питания наружного освещения с устройством радиоуправления включения и контроля состояния наружного освещения устанавливаются в непосредственной близости от питающих подстанций.

Подробный проект электроснабжения будет разработан после получения соответствующих технических условий.

2.7. Основные  технико-экономические показатели проекта  планировки

В таблице 2.7.1 приведены основные технико-экономические показатели проекта планировки.

Таблица 2.7.2 – Основные технико-экономические показатели ППТ

| № п\п | Наименование показателей | Единица измере-ния | Количе-ство на 2011 г. | Количество на расчетный срок (2025 г.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории: | га | 123 | 123 |  |
|  | А) - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) из них: | га | 21,4 | 29,8 |  |
|  | -многоквартирные жилые дома, в том числе |  | 11,4 | 11,4 |  |
|  | 9 – 16 этажная застройка | га | - | - |  |
|  | 2-5 этажная застройка | га | 11,4 | 11,4 |  |
|  | - малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | га | - | 8,4 |  |
|  | - малоэтажные индивидуальные жилые дома | га | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Б) Объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (в том числе административные здания), в том числе: | га | 13,8 | 14,3 |  |
|  | - районного значения | га | - | - |  |
|  | - микрорайонного значения | га | 13,8 | 14,3 |  |
|  | В) Производственных зон | га | 20,7 | 20,7 |  |
|  | Г) Г) Зон транспортной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  | Д) Зон инженерной инфраструктуры | га | 10,2 | 10,2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Е) Рекреационных и иных зон | га | 25,2 | 16,8 |  |
|  | Ж) Санитарно-защитных зон в границах проектируемой территории | га | 8,9 | 8,9 |  |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них | га | 49,4 | 41,0 |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 25,2 | 16,8 |  |
|  | - прочие территории общего пользования | га | 24,2 | 24,2 |  |
| 1.3 | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | - земли муниципальной собственности | га | 42,3 |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 4237 | 4957 |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 197 | 166 |  |
| 3 | Жилищный фонд | м2 | 73865 | 109805 |  |
| 3.1 | Средняя этажность застройки | этаж | 3,8 | 3,8 |  |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв. м общей площади квартир | 73,865 | 73,865 |  |
| 3.3 | Новое жилищное строительство- всего | тыс.кв. м общей площади | - | 35,940 |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения Всего/1000чел. | мест | 174-207 | 203 - 242 | - |
| 4.2 | Общеобразовательные школы Всего/1000чел. | мест | 403 | 471 | - |
| 4.3 | Закрытые спортивные сооружения | м2 | 127 | 149 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.4 | Предприятия повседневной торговли: |  |  |  |  |
|  | - продовольственные магазины | м2 торг. площ. | 297 | 347 | ул.Осипенко |
|  | - непродовольственные магазины | м2 торг. площ. | 127 | 149 | ул.Ульянова |
| 4.4 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 8 | 10 | ул.Ульянова |
| 4.5 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 34 | 40 | - |
| 4.6 | Аптечный пункт | объект | 2 (2) | 2 (2) | ул.Осипенко |
| 4.7 | Учреждения культуры | м2 | 212 | 248 |  |
| 4.8 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |  |
| 4.9 | Отделение банка | объект | 1 | 1 |  |
| 4.10 | Пункт охраны порядка | объект | 1 | 1 |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Магистральные дороги | км | - | - |  |
| 5.2 | Магистральные улицы общегородского значения | км | 1,1 | 1,1 |  |
| 5.3 | Улицы и проезды местного значения | кв.м | 56830 | 66930 |  |

2.8. Охрана окружающей среды

2.8.1. Природоохранные мероприятия

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Проектные решения обеспечивают защиту в части:

- обеспечения планировочными средствами защиты территории общественной застройки от воздействия промышленных предприятий (озеленение, санитарно-защитные зоны);

- запрещения сброса неочищенных сточных и дренажных вод в водные объекты;

- формирование общемикрорайонной системы зеленых насаждений.

2.8.2. Инженерная защита и подготовка территории

Размещение проектируемой малоэтажной застройки предусмотрено на склоне р.Чернейка, который является потенциально оползнеопасным. Для повышения устойчивости склона и предотвращения развития оползневых процессов перед застройкой территории необходимо предусмотреть комплекс противооползневых и берегоукрепительных мероприятий:

- осушение заболоченных участков;

- подъем уровня планировочной отметки земли;

- крепление откосов конструкцией из ряда забивных свай скрепленных между собой плитой ростверка (т.е. подпорная стенка заборного типа).

- организация сбора и отвода поверхностного стока с территории оползневого склона и прилегающей территории.

2.8.3. Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на проектируемой территории являются участки тротуаров, проезды, улицы, скверы общественного пользования и отдыха, вывоз бытовых отходов от жилых домов,  а также уборка производственных территорий.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя:

- сбор и удаление ТБО;

- уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя: сбор и удаление ТБО, уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий. Для организации сбора и вывоза ТБО с проектируемой территории ППТ предусмотрены специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадки проектируются открытыми, с водонепроницаемым покрытием и огражденные зелеными насаждениями.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирования на снеговой свалке, борьба с гололёдом, предотвращения снежно-ледяных образований.

2.9.  Инженерно-технические мероприятия по ГО

и обеспечению пожарной безопасности.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемой территории могут являться:

- пожары и аварии на объектах и сетях газо-, энерго-, тепло- и водоснабжения;

- автомобильные дороги по которым перевозятся пожароопасные вещества, в т.ч. ГСМ, при розливе которых возможно образование  зон разрушений и пожаров.

Застройка проектируемой территории выполнена малоэтажными индивидуальными жилыми домами, многоквартирными жилыми домами, а также общественными и промышленными зданиями. Планировочная структура данной застройки позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на проектируемой территории;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

- свободную эвакуацию населения из разрушенных частей промышленной застройки.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях и катастрофах, меры предосторожности для людей, оценка степени разрушений от воздушной ударной волны и т.п. будут определяться при дальнейшем детальном проектировании.

Исходя из назначения проектируемой территории и требований ГУМ РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается. На проектируемой территории расположена антенно-мачтовое сооружение башня связи, высотой 70 м. Опасная зона данного сооружения составляет 52,5 м.

Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объектов. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов. Проектируемая территория расположена в пределах нормируемого радиуса обслуживания от пожарного депо (по ул.Фурманова).

2.10.  Мероприятия по созданию доступной среды

для маломобильных групп населения и инвалидов.

Проектные решения данного ППТ обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения к зданиям с учетом требований нормативов.

На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации должна быть обеспечена система средств информационной поддержки. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда.

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке не менее            0,05 м., высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м. Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не применяются насыпные или крупноструктурные материалы, препятствующие передвижению маломобильных групп населения на креслах-колясках или с костылями. Для открытых лестниц на перепадах рельефа должна быть принята ширина проступей не менее 0,4 м., высота подступенка – не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц должны быть одинаковыми. Лестницы должны быть продублированы пандусами, имеющими уклон 8%.

2.11.  Проект межевания территории

Проект межевания территории разработан в составе проекта планировки проектируемой территории и содержит в своём составе текстовую часть и графические материалы. Графические материалы включают в себя схему существующего использования территории и схему проекта                         межевания территории.

Проект межевания территории выполнен с учетом сведений  из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах проектируемой территории. Характеристика данных земельных участков приведена в таблице 2.11.2.

Технико-экономические показатели проекта межевания приведены в таблице 2.11.1.

Таблица 2.11.1 - Технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | На 2010 год | На расчетный срок (2025 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории | м2 | 1230000 | 1230000 |
| 2 | Площадь земельных участков зарегистрированных в земельном кадастре недвижимости, в том числе: | м2 | 693197 | 819789 |
|  | - площадь земельных участков зарегистрированных в земельном кадастре недвижимости подлежащих корректировке | м2 | 141049 |  |
| 3 | Территория подлежащая межеванию, в том числе |  | 267641 | - |
|  | - территория жилой застройки разной этажности | м2 | 122560 | - |
|  | - территория объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения | м2 | 55240 | - |
|  | - территория промышленной и коммунально-складской застройки | м2 | 89841 |  |
| 4 | Территории, не подлежащие межеванию, в том числе: | м2 | 410211 | 410211 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | м2 | 167830 | 167830 |
|  | - улицы, дороги, проезды и прочие территорий общего пользования | м2 | 242381 | 242381 |
| 5 | Зона действия публичного сервитута | м2 | - | - |

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, границы формируемых земельных участков, красные линии, линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений и сооружений и границы зон действия публичных сервитутов. При разработке проекта межевания границы некоторых существующих земельных участков были откорректированы. Межевание остальных земельных участков на проектируемой территории выполнено с учетом обеспечения нормативной площади и создания технических коридоров для возможной прокладки инженерных коммуникаций на перспективу.

Нормативные размеры земельных участков под многоквартирными жилыми домами рассчитаны в соответствии с требованиями СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах». Расчет нормативных размеров земельных участков под многоквартирными жилыми домами приведен в таблице 2.11.3. Расчетный размер земельного участка в кондоминиумах определен по формуле:

,

- размер земельного участка в кондоминиуме;

- общая площадь квартала, микрорайона (210000 кв.м.);

- суммарная площадь всех нежилых территорий не подлежащих передаче в кондоминиумы (126113 кв.м.);

- суммарная площадь застройки всех жилых зданий в границах квартала, микрорайона (15085,1 кв.м.);

- суммарная общая площадь жилых помещений всех жилых зданий в границах данного квартала микрорайона (61855,4 кв.м.);

- общая площадь жилых помещений кондоминиума, для которого рассчитывается нормативный размер земельного участка;

- площадь застройки кондоминиума, для которого рассчитывается земельный участок.

При разработке проекта межевания территории под многоквартирными жилыми домами в границы земельных участков включены территории под зданиями и сооружениями, проездами и проходами к зданиям, открытые площадки для временного хранения автомобилей, придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха и игр детей, хозяйственные площадки. Для группы жилых домов пользующихся одной дворовой территорией сформирован единый земельный участок, границы которого установлены в соответствии с функциональным назначением объектов, а размеры не превышают суммарного размера нормативных площадей. В случае если фактическая площадь земельного участка кондоминиума  в существующей застройке меньше нормативной и расчетной, то граница земельного участка установлена по фактически существующим границам. Характеристики формируемых земельных участков и площади, установленных публичных сервитутов представлены в таблице 2.11.4.

Нормативные размеры земельных участков под существующими объектами общественно-делового назначения рассчитаны в соответствии с требованиями МНГП. Расчет нормативных размеров земельных участков под приведен в таблице 2.11.3.

Таблица 2.11.3. – Расчет нормативных размеров земельных участков под существующими и проектируемыми объектами общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование учреждения | Кадастровый номер земельного участка | Единица измерения | Размер земельного участка, единица измерения × м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГОУВПО «Мордовский государственный институт им.М.Е. Евсевьева» | 13:23:1113253:5 | 1 объект | 2,0 -4,0 га на объект |
| 2 | ГБОУ РМ НПО «Профлицей № 19» | 13:23:1113253:21 | 1 объект | 1,5 – 3,1 га на объект |
| 3 | МДОУ «Детский сад № 28» | 13:23:1113254:12 | 1 место | 140 ×40= 5600 |
| 4 | Проектируемый многофункциональный центр обслуживания населения местного значения |  | 1 объект | 0,4-0,6 га на объект |
| 5 | Проектируемый детский сад на 80 мест |  | 1 место | 80 ×35= 2800 |

Нормативные размеры земельных участков под существующими промышленными предприятиями рассчитаны в соответствии с требованиями МНГП и СНиП 2.07.01-89*. Расчет нормативных размеров земельных участков под приведен в таблице 2.11.4. Нормативный размер земельного участка промышленного предприятия принят равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии со СниП II-89-80.

Таблица 2.11.4 – Расчет нормативных размеров земельных участков под существующими промышленными предприятиями

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь застройки, (кв.м.) | Показатель нормативной плотности застройки (%) | Площадь земельного участка по сведениям ГКН (кв.м.) | Нормативный размер земельного участка (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 13:23:1113254:2 | 15325 | 40 | 16714 | 38312 |
| 2 | 13:23:1113254:19 | 7750 | 40 | 12826 | 19375 |
| 3 | 13:23:1113254:27 | 8434 | 45 | 13143 | 21085 |
| 4 | 13:23:1113254:29 | 6774 | 45 | 7429 | 16935 |
| 5 | 13:23:1113254:30 | 1115 | 50 | 3450 | 2787,5 |
| 6 | 13:23:1113256:2 | 50120 | 50 | 56622 | 125300 |
| 7 | 13:23:1113256:4 | 5395 | 45 | 5889 | 13487 |
| 8 | 13:23:1113256:7 | 2700 | 45 | 2700 | 6750 |
| 9 | 13:23:1113256:22 | 30204 | 50 | 39425 | 75510 |
| 10 | 13:23:1113256:28 | 18932 | 48 | 27686 | 47330 |

2.12. Рекомендации по градостроительному зонированию территории

Настоящим проектом рекомендуется внесение изменений в схему градостроительного зонирования территории г.Саранск, в связи с тем, что на проектируемой территории требуется размещение многофункционального центра обслуживания населения. ППТ рекомендуется изменить часть территориальной зоны Р1 расположенной на склоне р.Чернейка на территориальную зону ОД2 в границах предусмотренных основным чертежом проекта планировки территории.

Таблица 2.11.2 - Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости

| № п/п | Кадастровый номер | Почтовый адрес ориентира | Разрешенное использование | Площадь по сведениям ГКН, м2 | Площадь по проекту, м2 | Вид права | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:23:1113253:1 | РМ, г Саранск, ул Ульянова, д 18 | Для эксплуатации жилого дома | 2331 |  | Собственность | Каргин М.В. |
| 2 | 13:23:1113253:4 | РМ, г Саранск, ул Ульянова, д 20а | Для эксплуатации жилого дома | 3400 |  |  |  |
| 3 | 13:23:1113253:5 | РМ, г. Саранск, ул. Студенческая, дом 13 "а", 13 | Для эксплуатации учебного корпуса | 90493 |  | Постоянное (бессрочное) пользование, Собственность | ГОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» |
| 4 | 13:23:1113253:6 | РМ, г. Саранск, ул. Ульянова, ГРП №11 | Для размещения газораспределительных пунктов | 50 |  | Собственность | ОАО «Саранскмежрайгаз» |
| 5 | 13:23:1113253:7 | РМ, г. Саранск, ул. Комарова, д. 10 | Для эксплуатации жилого дома | 11670 |  |  |  |
| 6 | 13:23:1113253:8 | РМ, г Саранск, ул Ульянова, д 22 | Для эксплуатации магазина | 793 |  |  |  |
| 7 | 13:23:1113253:11 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации трансформаторной подстанции | 77 |  |  |  |
| 8 | 13:23:1113253:15 | Ориентир Жилое здание. РМ, г Саранск, у л Студенческая, д 14 | Для эксплуатации жилого дома | 883 |  | Государственная собственность |  |
| 9 | 13:23:1113253:18 | РМ, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 8 | Для эксплуатации общежития | 3694 |  | Государственная собственность |  |
| 10 | 13:23:1113253:19 | РМ, г. Саранск, ул. Студенческая | Для эксплуатации здания | 1712 |  |  |  |
| 11 | 13:23:1113253:21 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная, дом 9 | для эксплуатации учебных корпусов | 15241 |  | Постоянное (бессрочное) пользование, Собственность | ГБОУ РМ НПО «Профессиональный лицей №19» |
| 12 | 13:23:1113253:22 | Ориентир магазин. РМ, г. Саранск, ул. Транспортная, д. 5. | Для эксплуатации магазина по продаже продовольственных товаров | 917 |  | Ипотека Аренда | Ивенин В.А. ОАО «Банк «Возрождение» |
| 13 | 13:23:1113253:23 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная, д. 5 "а", 5, 15 | Для эксплуатации жилых домов | 19924 |  |  |  |
| 14 | 13:23:1113253:25 | РМ, г Саранск, ул Студенческая, д 6а | Для эксплуатации здания | 1747 |  |  |  |
| 15 | 13:23:1113253:26 | РМ, г. Саранск, ул. Студенческая, дом 13 "б" | Для размещения здания трансформаторной подстанции | 72 |  | Аренда | ЗАО ТФ «Ватт» |
| 16 | 13:23:1113253:28 | РМ, г. Саранск, ул. Ульянова, дом 12 | Для размещения здания трансформаторной подстанции | 31 |  | Собственность | ЗАО ТФ «Ватт» |
| 17 | 13:23:1113253:29 | Почтовый адрес ориентира: Мордовия респ, г Саранск | Для эксплуатации трансформаторной подстанции | 70 |  |  |  |
| 18 | 13:23:1113253:32 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации трансформаторной подстанции | 78 |  | Государственная собственность |  |
| 19 | 13:23:1113253:33 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации трансформаторной подстанции | 79 |  |  |  |
| 20 | 13:23:1113253:36 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации объектов связи | 9 |  | Государственная собственность |  |
| 21 | 13:23:1113253:45 | РМ, г Саранск | Для установки и эксплуатации торгового павильона | 109 |  | Аренда | ОАО «Агрофирма «Искра» |
| 22 | 13:23:1113253:46 | РМ, г Саранск, ул Транспортная | Для строительства жилого дома с целью создания кондоминиума | 2340 |  |  |  |
| 23 | 13:23:1113253:47 | Ориентир (в районе общежития № 14). РМ, г. Саранск, ул. Студенческая | Для размещения торгового павильона | 144 |  | Аренда | Вавилина Л.Р. |
| 24 | 13:23:1113253:50 | РМ, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 22 "а", корпус 2 | Для эксплуатации встроенного нежилого помещения | 3647 |  | Государственная собственность |  |
| 25 | 13:23:1113253:56 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная, дом 3 | Для строительства жилого дома | 4254 |  |  |  |
| 26 | 13:23:1113253:58 | РМ, г. Саранск, ул. Ульянова | Для эксплуатации торгового павильона | 56 |  | Аренда | Пупков Е.А. |
| 27 | 13:23:1113253:59 | РМ, г. Саранск, ул. Ульянова, д. № 22А, корп. 2 | Для эксплуатации встроенного нежилого помещения | 4190 |  | Участие в сделке, Аренда | ООО ТД «Медицинское снабжение» |
| 28 | 13:23:1113253:60 | РМ, г. Саранск, ул. Ульянова | Для эксплуатации магазина | 1574 |  | Аренда | ЗАО «Цефей» |
| 29 | 13:23:1113253:61 | РМ, г. Саранск, ул. Ульянова (в районе ж/д № 20А) | Для монтажа и эксплуатации торгового павильона | 311 |  | Аренда | Журба Н.Н. |
| 30 | 13:23:1113253:62 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для размещения объекта энергетики ("Электрическая сеть") | 7 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 31 | 13:23:1113253:63 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная, дом 5, корпус 1,2 | Для размещения многоквартирных домов | 10883 |  | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 32 | 13:23:1113253:67 | РМ, г. Саранск, ул. Ульянова (от ул. Осипенко до ул. Энгельса включая парковку у здания медицинского факультета). | Для размещения улиц и дорог | 6816 |  | Собственность г.о. Саранск |  |
| 33 | 13:23:1113253:68 | РМ, г. Саранск, ул. Чкалова | Для размещения улиц и дорог | 2354 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 34 | 13:23:1113253:69 | РМ, г. Саранск, ул. Студенческая | Для размещения улиц и дорог | 4325 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 35 | 13:23:1113253:70 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная, дом 15 | Для размещения многоквартирного дома | 4832 |  | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 36 | 13:23:1113253:71 | РМ, г. Саранск, ул. Студенческая, дом 10 | Для размещения многоквартирного дома | 4921 |  | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 37 | 13:23:1113253:72 | РМ, г. Саранск, ул. Студенческая, дом 12 | Для размещения многоквартирного дома | 3433 |  | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 38 | 13:23:1113254:1 | РМ, г. Саранск, ул. Евсевьева, дом Га","б" | Для эксплуатации учебного корпуса | 45400 |  | Постоянное (бессрочное) пользование, Собственность | ГОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» |
| 39 | 13:23:1113254:2 | РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, д. 93 | Для эксплуатации производственных помещений | 16714 |  | Аренда | ЗАО ТФ «Ватт» |
| 40 | 13:23:1113254:3 | РМ, г Саранск, ул Осипенко | Для эксплуатации жилого дома | 990 |  |  |  |
| 41 | 13:23:1113254:4 | РМ, г. Саранск, ул. Ульянова, 4, 4 "а" | Для эксплуатации жилых домов | 2670 |  | Государственная собственность |  |
| 42 | 13:23:1113254:5 | РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, дом 79 | Для эксплуатации производственных помещений | 2501 |  | Аренда | ОАО «Трикотажница» |
| 43 | 13:23:1113254:6 | РМ, г. Саранск, ул. Крылова, д. 2 | Для эксплуатации автобазы | 9812 |  | Собственность | ООО «Саранская автобаза» |
| 44 | 13:23:1113254:7 | РМ, г. Саранск, ул. Студенческая, дом 9 | Для эксплуатации общежития | 3510 |  | Государственная собственность |  |
| 45 | 13:23:1113254:9 | РМ, г Саранск, ул Осипенко | Для эксплуатации жилого дома | 2921 |  |  |  |
| 46 | 13:23:1113254:10 | РМ, г Саранск, ул Студенческая, д 11 | Для эксплуатации жилого дома | 4308 |  |  |  |
| 47 | 13:23:1113254:11 | РМ, г Саранск, ул Осипенко | Для эксплуатации жилого дома | 1180 |  |  |  |
| 48 | 13:23:1113254:12 | РМ, г Саранск, ул Студенческая, д 7 "а" | Для эксплуатации здания детского сада | 3091 |  | Постоянное бессрочное пользование | МДОУ «Детский сад №28» |
| 49 | 13:23:1113254:13 | РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, дом 81 "а" | Для эксплуатации встроенного магазина по продаже продовольственных товаров в жилом доме | 1793 |  |  |  |
| 50 | 13:23:1113254:17 | РМ, г Саранск, ул Студенческая | Для эксплуатации спорткомплекса | 22657 |  | Постоянное (бессрочное) пользование, Собственность | ГОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» |
| 51 | 13:23:1113254:19 | РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, д. № 91 | Для эксплуатации производственных помещений | 12826 |  | Аренда | ЗАО ТФ «Ватт» |
| 52 | 13:23:1113254:20 | РМ, г Саранск, ул Ульянова, д 6 | Для эксплуатации фабрики пошива обуви | 1440 |  | Собственность Аренда | ООО «Спец Экспорт» Негосударственное образовательное аккредитованное учреждение высшего профессионального образования |
| 53 | 13:23:1113254:21 | Мордовия респ, г Саранск | Для установки и эксплуатации металлического гаража | 19 |  | Аренда | Бикейкин О.А. |
| 54 | 13:23:1113254:22 | РМ, г. Саранск, ул. Студенческая (в районе жилого дома №11) | Для размещения торгового павильона | 90 |  | Государственная собственность |  |
| 55 | 13:23:1113254:23 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для размещения объекта физической культуры и спорта-стадиона | 2125 |  | Постоянное (бессрочное) пользование, Собственность | ГОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» |
| 56 | 13:23:1113254:24 | РМ, г. Саранск, ул. Студенческая | Для размещения объекта физической культуры и спорта-стадиона | 662 |  | Постоянное (бессрочное) пользование, Собственность | ГОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» |
| 57 | 13:23:1113254:25 | РМ, г. Саранск, ул. Крылова (в районе жилого дома №13) | Для размещения кирпичного гаража | 27 |  | Собственность | Канайкин С.П. |
| 58 | 13:23:1113254:26 | РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, дом 57"а" | Для размещения котельной | 722 |  | Собственность | ОАО «СаранскТеплоТранс» |
| 59 | 13:23:1113254:27 | РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, дом 91 | Для размещения производственных помещений | 13143 |  |  |  |
| 60 | 13:23:1113254:29 | РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, дом 91 | Для размещения производственных помещений | 7429 |  | Собственность | Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество» |
| 61 | 13:23:1113254:30 | РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, дом 91 | Для размещения производственных помещений | 3450 |  |  |  |
| 62 | 13:23:1113254:31 | РМ, г. Саранск, ул. Крылова, дом 7 | Для размещения многоквартирного дома | 772 |  | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 63 | 13:23:1113254:32 | РМ, г. Саранск, ул. Студенческая, дом 5 | Для размещения многоквартирного дома | 1313 |  | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 64 | 13:23:1113254:33 | Мордовия, г. Саранск, ул. Крылова, дом 1 | Для размещения многоквартирного дома | 693 |  | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 65 | 13:23:1113254:34 | РМ, г. Саранск, ул. Крылова, дом 5 | Для размещения многоквартирного дома | 774 |  | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 66 | 13:23:1113254:35 | РМ, г. Саранск, ул. Студенческая, дом 7 | Для размещения многоквартирного дома | 1048 |  | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 67 | 13:23:1113254:36 | РМ, г. Саранск, ул. Крылова, дом 3 | Для размещения многоквартирного дома | 764 |  | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 68 | 13:23:1113254:37 | РМ, г. Саранск, ул. Студенческая, дом 4 | Для размещения многоквартирного дома | 1430 |  | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 69 | 13:23:1113254:38 | РМ, г. Саранск, ул. Крылова, дом 11 | Для размещения многоквартирного дома | 1203 |  | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 70 | 13:23:1113254:39 | РМ, г. Саранск, ул. Крылова, дом 13 | Для размещения многоквартирного дома | 652 |  | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 71 | 13:23:1113254:40 | РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, дом 81 | Для размещения многоквартирного дома | 1955 |  | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 72 | 13:23:1113254:41 | РМ, г. Саранск | Для размещения объекта «Реконструкция автодороги по ул. Осипенко на участке от ул. А. Невского до ул. Ленина в р.п. Николаевка» | 19921 |  | Постоянное (бессрочное) пользование | КУ г.о. Саранск «ДКХиБ» |
| 73 | 13:23:1113254:42 | РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, дом 85 | Для размещения многоквартирного дома | 2245 |  | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 74 | 13:23:1113254:43 | РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, дом 87 | Для размещения многоквартирного дома | 990 |  | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 75 | 13:23:1113254:44 | РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, дом 89 | Для размещения многоквартирного дома | 912 |  | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 76 | 13:23:1113254:45 | РМ, г. Саранск, ул. Крылова, дом 9а | Для размещения многоквартирного дома | 2726 |  | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 77 | 13:23:1113254:46 | РМ, г. Саранск, ул. Студенческая, дом 3 | Для размещения многоквартирного дома | 1262 |  | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 78 | 13:23:1113254:47 | РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, дом 83а | Для размещения многоквартирного дома | 2024 |  | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 79 | 13:23:1113254:48 | РМ, г. Саранск, ул. Ульянова (от ул. Осипенко до ул. Энгельса включая парковку у здания медицинского факультета). | Для размещения улиц и дорог | 3665 |  | Собственность г.о. Саранск |  |
| 80 | 13:23:1113254:49 | РМ, г. Саранск, ул. Крылова | Для размещения улиц и дорог | 5816 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 81 | 13:23:1113254:50 | РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, в районе жилого дома №83 "а" | Для размещения объекта энергетики -трансформаторной подстанции № 114 | 77 |  | Собственность г.о. Саранск |  |
| 82 | 13:23:1113254:51 | РМ, г. Саранск, ул. Студенческая, на территории Пединститута | Для размещения объекта энергетики -трансформаторной подстанции № 150 | 118 |  | Собственность г.о. Саранск |  |
| 83 | 13:23:1113254:52 | РМ, г. Саранск, ул. Студенческая | Для размещения улиц и дорог | 5128 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 84 | 13:23:1113254:53 | РМ, г. Саранск, ул. Студенческая, в районе жилого дома № 11 | Для размещения объекта энергетики -трансформаторной подстанции № 330 | 45 |  | Собственность г.о. Саранск |  |
| 85 | 13:23:1113254:54 | РМ, г. Саранск, юго-западный микрорайон (от ул. Комарова до ул. Осипенко и по ул. Осипенко) (Газопровод-закольцовка) | Для размещения объектов газопровода | 1 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 86 | 13:23:1113254:55 | РМ, г. Саранск, ул. Евсевьева | Для размещения улиц и дорог | 13257 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 87 | 13:23:1113254:1055 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая (в районе ж/д № 9) | Для размещения автостоянки | 97 |  | Аренда | ООО «Электросбытовая компания «Ватт – Электросбыт» |
| 88 | 13:23:1113254:1056 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крылова, д. 2 | Для эксплуатации автобазы | 182 |  | Сведения о земельном участке носят временный |  |
| 89 | 13:23:1113254:1057 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крылова, д. 2 | Для эксплуатации автобазы | 9630 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 90 | 13:23:1113255:4 | РМ, г. Саранск, В районе тубдиспансера | Для эксплуатации кабеля от ТП | 228 |  | Государственная собственность |  |
| 91 | 13:23:1113255:12 | Ориентир В Л 110 кВ"Юго-Западная - Центральная - Ремзавод с отпайкой на ПС Южная". РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 |  | Аренда | ОАО «МРСК Волги» |
| 92 | 13:23:1113255:13 | Ориентир В Л 110 кВ "Юго-Западная - Центральная - Ремзавод с отпайкой на ПС Южная". РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 |  | Аренда | ОАО «МРСК Волги» |
| 93 | 13:23:1113255:15 | Ориентир В Л 110 кВ "Юго-Западная - Центральная - Ремзавод с отпайкой на ПС Южная". РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 49 |  | Аренда | ОАО «МРСК Волги» |
| 94 | 13:23:1113255:16 | Ориентир В Л 110 кВ "Юго-Западная - Центральная - Ремзавод с отпайкой на ПС Южная". РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 47 |  | Аренда | ОАО «МРСК Волги» |
| 95 | 13:23:1113255:18 | РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, дом 99"а" | Для эксплуатации ПС 110 кВ "Южная" | 3479 |  | Государственная собственность |  |
| 96 | 13:23:1113255:27 | Почтовый адрес ориентира: Мордовия респ, г Саранск, в районе подстанции "Южная" | Для размещения устройств энергетики (ячеек карьерных наружных одиночных (ЯКНО)) | 18 |  | Аренда | ЗАО ТФ «Ватт» |
| 97 | 13:23:1113255:28 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Мордовия респ, г Саранск, в районе подстанции "Южная" | Для размещения устройств энергетики(ячеек карьерных наружных одиночных (ЯКНО)) | 10 |  | Аренда | ЗАО ТФ «Ватт» |
| 98 | 13:23:1113255:33 | РМ, г. Саранск, ул. Осипенко | Для размещения улиц и дорог | 1985 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 99 | 13:23:1113255:34 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для размещения объекта связи (антенно-мачтового сооружения) | 40 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 100 | 13:23:1113255:35 | РМ, г. Саранск, ул. Комарова, в ПКГО "Шина" | Для размещения бокса гаража № 55 | 352 |  | Собственность | Костина М.Н. |
| 101 | 13:23:1113255:36 | РМ, г.о. Саранск, р.п. Николаевка, ул. Ленина | Для размещения улиц и дорог | 2224 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 102 | 13:23:1113256:1 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная, дом 1 | Для эксплуатации жилого дома | 40079 |  |  |  |
| 103 | 13:23:1113256:2 | РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, дом 95 | Для размещения автобусного парка | 56622 |  | Аренда | МП г.о. Саранск «Горэлетротранс» |
| 104 | 13:23:1113256:3 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная, дом 1 | Для размещения производственных помещений | 3632 |  |  |  |
| 105 | 13:23:1113256:4 | РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, дом 97 | Для эксплуатации производственной базы | 5889 |  | Собственность | ОАО «ВолгаТелеком» |
| 106 | 13:23:1113256:6 | РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, д. 97 | Для эксплуатации производственной базы | 898 |  | Собственность | ООО «Распространения, обработки, сбора, печати» РМ |
| 107 | 13:23:1113256:7 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, дом 97 | Для эксплуатации складских строений и сооружений | 2700 |  | Собственность | ОАО «Ростелеком» |
| 108 | 13:23:1113256:8 | РМ, г. Саранск, ул. Осипенко | Для эксплуатации производственного помещения | 38 |  | Аренда | ЗАО «Инвестиционно-страховой Альянс» |
| 109 | 13:23:1113256:9 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для строительства кирпичного гаража | 2763 |  | Государственная собственность |  |
| 110 | 13:23:1113256:11 | РМ, г Саранск, ул Республиканская, кв ГМ "Компас" | Для эксплуатации кирпичного гаража | 31 |  |  |  |
| 111 | 13:23:1113256:12 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная, д. 1 | Для эксплуатации производственной территории | 115 |  |  |  |
| 112 | 13:23:1113256:13 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная, д. 1 | Для эксплуатации производственных помещений | 32 |  |  |  |
| 113 | 13:23:1113256:19 | РМ, г. Саранск, пер. Евсевьева, дом 8"а" | Для индивидуального жилищного строительства | 1503 |  | Аренда | Соснова Р.Б. |
| 114 | 13:23:1113256:20 | РМ, г Саранск, пер Евсевьева, д 10 а | Для индивидуального жилищного строительства | 1500 |  | Собственность | Шепелева Л.А. |
| 115 | 13:23:1113256:22 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для размещения зданий, строений, сооружений, устройств транспорта (троллейбусное депо№1) | 39425 |  | Аренда | МП г.о. Саранск «Горэлектротранс» |
| 116 | 13:23:1113256:23 | РМ, г. Саранск | Для размещения объекта «реконструкция автодороги по ул. Осипенко на участке от ул. А.Невского до ул. Ленина в р.п. Николаевка» | 8765 |  | Постоянное бессрочное пользование | КУ г.о. Саранск «ДКХиБ» |
| 117 | 13:23:1113256:24 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Транспортная | Для размещения бокса гаража | 36 |  | Собственность | Пучков А.Е. |
| 118 | 13:23:1113256:25 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для размещения бокса гаража | 36 |  | Собственность | Баранова Л.И. |
| 119 | 13:23:1113256:26 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для размещения гаража | 31 |  | Собственность | Ахметов Г.И. |
| 120 | 13:23:1113256:27 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для размещения бокса гаража | 36 |  | Собственность | Ахметова Г.И. |
| 121 | 13:23:1113256:28 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко. | Для размещения производственных помещений | 27686 |  | Государственная собственность |  |
| 122 | 13:23:1113256:29 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для размещения объекта энергетики | 291 |  |  |  |
| 123 | 13:23:1113256:30 | . РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для размещения бокса гаража | 30 |  | Собственность | Суркова М.М. |
| 124 | 13:23:1113256:31 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для размещения улиц и дорог | 18098 |  |  |  |
| 125 | 13:23:1113256:32 | РМ, г. Саранск, ул. Осипенко | Для размещения улиц и дорог | 3767 |  |  |  |
| 126 | 13:23:1113256:33 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для размещения бокса гаража | 33 |  | Собственность | Самойлов А.А. |
| 127 | 13:23:1113256:34 Количество | РМ, г. Саранск, ул. Осипенко | Для размещения объекта энергетики | 190 |  |  |  |
| 128 | 13:23:1113256:35 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для размещения бокса гаража | 28 |  | Собственность | Макаров А.Н. |
| 129 | 13:23:1113252:12 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для индивидуального жилищного строительства | 1483 |  | Общая долевая собственность |  |
| 130 | 13:23:1113252:18 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для индивидуального жилищного строительства | 1499 |  | Собственность |  |
| 131 | 13:23:1113252:21 | РМ, г. Саранск, пер. Транспортный, д. 3 | Для эксплуатации жилого дома | 1500 |  |  | Аренда |
| 132 | 13:23:1113252:22 | РМ, г. Саранск, пер Транспортный, д. 1 | Для эксплуатации жилого дома | 1506 |  |  | Аренда |
| 133 | 13:23:1113252:24 | РМ, г. Саранск, пер. Евсевьева, д. 3 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1500 |  | Собственность |  |
| 134 | 13:23:1113252:25 | РМ, г. Саранск, переулок Евсевьева, д. 1 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1500 |  | Собственность |  |
| 135 | 13:23:1113252:32 | РМ, г. Саранск, пер. Евсевьева, д. 18 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1509 |  | Общая долевая собственность |  |
| 136 | 13:23:1113252:35 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для индивидуального жилищного строительства | 1497 |  | Собственность |  |
| 137 | 13:23:1113252:36 | РМ, г. Саранск, пер. Евсевьева, д. Г'а" | Для индивидуального жилищного строительства | 1450 |  | Собственность |  |
| 138 | 13:23:1113252:37 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 1500 |  | Собственность |  |
| 139 | 13:23:1113252:39 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для индивидуального жилищного строительства | 1498 |  | Собственность |  |
| 140 | 13:23:1113252:40 | РМ, г. Саранск, переулок Евсевьева, д. 6 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1500 |  | Собственность |  |
| 141 | 13:23:1113252:41 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для индивидуального жилищного строительства | 1504 |  | Собственность |  |
| 142 | 13:23:1113252:45 | РМ, г. Саранск, пер Евсевьева, д. 7 | Для строительства индивидуального жилого дома | 1500 |  | Собственность |  |
| 143 | 13:23:1113252:48 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для строительства индивидуального жилого дома | 1500 |  | Общая долевая собственность |  |
| 144 | 13:23:1113252:61 (13:23:000000013:5) | РМ, г. Саранск, В районе тубдиспансера | Для эксплуатации кабеля от ТП | 146 |  |  |  |
| 145 | 13:23:1113252:63 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для индивидуального жилищного строительства | 1500 |  | Собственность |  |
| 146 | 13:23:1113252:76 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для индивидуального жилищного строительства | 1500 |  | Собственность |  |
| 147 | 13:23:1113252:78 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для индивидуального жилищного строительства | 1500 |  | Собственность |  |
| 148 | 13:23:1113252:90 | РМ, г. Саранск, ул. Комарова | Для размещения бокса гаража | 41 |  | Собственность | Аренда |
| 149 | 13:23:1113252:95 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная, д. 32 | Для индивидуального жилищного строительства | 1500 |  | Собственность |  |
| 150 | 13:23:1113252:99 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная, д. 42 | Для индивидуального жилищного строительства | 1500 |  | Общая долевая собственность |  |
| 151 | 13:23:1113252:101 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная, д. 28 | Для индивидуального жилищного строительства | 1500 |  | Общая долевая собственность | Золотов |
| 152 | 13:23:1113252:103 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для индивидуального жилищного строительства | 1500 |  | Собственность |  |
| 153 | 13:23:1113252:113 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная, 34 | Для индивидуального жилищного строительства | 1499 |  | Собственность | Ревин В.В. |
| 154 | 13:23:1113252:116 | РМ, г. Саранск, пер Евсевьева, д. 16 | Для индивидуального жилищного строительства | 1496 |  | Собственность |  |
| 155 | 13:23:1113252:117 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для индивидуального жилищного строительства | 1224 |  | Общая долевая собственность |  |
| 156 | 13:23:1113252:130 | РМ, г. Саранск, пер Евсевьева, д. 14 | Для индивидуального жилищного строительства | 1500 |  | Собственность |  |
| 157 | 13:23:1113252:133 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная, д. 22 "а" | Для индивидуального жилищного строительства | 750 |  | Собственность |  |
| 158 | 13:23:1113252:135 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная, д. 30 | Для индивидуального жилищного строительства | 1500 |  | Собственность |  |
| 159 | 13:23:1113252:160 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для индивидуального жилищного строительства | 1500 |  | Собственность |  |
| 160 | 13:23:1113252:165 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для индивидуального жилищного строительства | 1501 |  | Собственность | Морозов А.А. |
| 161 | 13:23:1113252:198 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для индивидуального жилищного строительства | 1638 |  | Собственность |  |
| 162 | 13:23:1113252:330 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная, 38 | Для индивидуального жилищного строительства | 1500 |  | Собственность | Селяев П.В. |
| 163 | 13:23:1113252:360 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для размещения объекта энергетики ("Электрическая сеть"-ТП) | 30 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 164 | 13:23:1113252:361 | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для размещения объекта энергетики ("Электрическая сеть") | 983 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 165 | 13:23:1113252:401 (Граница участка многоконтурная. Количество контуров — 2) | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная | Для размещения улиц и дорог | 16273 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 166 | 13:23:1113252:404 | РМ, г. Саранск, пер. Евсевьева | Для размещения улиц и дорог | 2746 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |

Таблица 2.11.3 – Расчет размера земельных участков в кондоминиумах

| № п/п | Адрес | Год постройки | Этаж-ность | Площадь застройки | Общая площадь квартир (кв.м) | Жилая площадь (кв.м) | Расчетный размер участка | Удельный показатель земельной доли | Норматив-ный размер участка | Проектное предложение размеров участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Существующие жилые дома |
| 1 | ул.Крылова, 1 | 1959 | 2 | 502,7 | 489,1 | - |  | 2,84 | 1389,0 | 693 |
| 2 | ул.Крылова, 3 | 1959 | 2 | 564,4 | 474,9 | - |  | 2,84 | 1348,7 | 764 |
| 3 | ул.Крылова, 5 | 1959 | 2 | 532,5 | 489,5 | - |  | 2,84 | 1390,2 | 774 |
| 4 | ул.Крылова, 7 | 1959 | 2 | 523,65 | 485,1 | - |  | 2,84 | 1377,7 | 772 |
| 5 | ул.Крылова, 11 | 1959 | 2 | 418,9 | 457 | - |  | 2,84 | 1297,9 | 1203 |
| 6 | ул.Крылова, 9 | 1959 | 2 | 893,1 | 712,8 | - |  | 2,84 | 2024,4 | 1945 |
| 7 | ул.Крылова, 9а | 1991 | 5 | 783,0 | 2761,2 | - |  | 1,32 | 3644,8 | 2726 |
| 8 | ул.Крылова, 13 | 1959 | 2 | 430,2 | 484,9 | - |  | 2,84 | 1377,1 | 652 |
| 9 | ул.Студенческая, 11 | 1971 | 5 | 985,5 | 3861,0 | - |  | 1,52 | 5868,7 | 4308 |
| 10 | ул.Студенческая, 9 | 1972 | 5 | 1021,3 | 3889,6 | - |  | 1,52 | 5912,2 | 3510 |
| 11 | ул.Студенческая, 14 | 1975 | 5 | 658,4 | 2265,0 | - |  | 1,36 | 3080,4 | 883 |
| 12 | ул.Студенческая, 12 | 1977 | 5 | 10121,5 | 3850,7 | - |  | 1,36 | 5237,0 | 3433 |
| 13 | ул.Студенческая, 10 | 1976 | 5 | 1220,4 | 3869,4 | - |  | 1,36 | 5262,4 | 4921 |
| 14 | ул.Студенческая, 8 | 1975 | 5 | 1042,9 | 3853,7 | -- |  | 1,36 | 5241,0 | 8884,0 |
| 15 | ул.Студенческая, 6 | 1974 | 5 | 1039,8 | 3845,5 | - |  | 1,52 | 5845,2 |  |
| 16 | ул.Студенческая, 7 | 1958 | 2 | 643,37 | 483,5 | - |  | 2,84 | 1373,1 | 1048 |
| 17 | ул.Студенческая, 3 | 1961 | 2 | 523,8 | 809,6 | - |  | 2,84 | 2299,3 | 1262 |
| 18 | ул.Студенческая, 5 | 1970 | 5 | 493,4 | 1755,7 | - |  | 1,52 | 2668,7 | 1313 |
| 19 | ул.Студенческая, 4 | 1970 | 5 | 494,0 | 1757,2 | - |  | 1,52 | 2670,9 | 1430 |
| 20 | ул.Осипенко, 83а | 1972 | 5 | 859,6 | 2095,2 | - |  | 1,52 | 3184,7 | 2024 |
| 21 | ул.Осипенко, 85 | 1969 | 5 | 925,2 | 3304,6 | - |  | 1,52 | 5023,0 | 2245 |
| 22 | ул.Осипенко, 87 | 1961 | 2 | 528,12 | 837,8 | - |  | 2,84 | 2379,4 | 990 |
| 23 | ул.Осипенко, 81а | 1981 | 9 | 1033,73 | 4406,0 | - |  | 0,98 | 4317,9 | 2116 |
| 24 | ул.Осипенко, 83 | 1960 | 2 | 641,75 | 839,6 | - |  | 2,84 | 2384,5 | 1965 |
| 25 | ул.Осипенко, 81 | 1960 | 2 | 559,3 | 836,54 | - |  | 2,84 | 2375,8 | 1955 |
| 26 | ул.Осипенко, 89 | 1963 | 3 | 526,68 | 1628,2 | - |  | 2,0 | 3256,4 | 912 |
| 27 | ул.Транспортная,15 | 1977 | 5 | 1061,18 | 2733,1 | - |  | 2,0 | 5466,2 | 4832 |
| 28 | ул.Транспортная,5/2 | 1982 | 9 | 595,2 | 5354,5 | - |  | 0,98 | 5247,4 | 10883 |
| 29 | ул.Транспортная,5/1 | 1982 | 9 | 597,1 | 5534,3 | - |  | 0,98 | 5423,6 |  |
| 30 | ул.Ульянова, 4 | 1959 | 2 | 672,54 | 731,45 |  |  | 2,84 | 2077,3 | 2670 |
| 31 | ул.Ульянова, 4а | 1959 | 2 | 646,2 | 730,19 |  |  | 2,84 | 2073,7 |  |
|  | Проектируемые жилые дома |
| 1 | Жилой дом (4 этажа) |  | 4 | 438,6 | 1754,4 |  |  | 0,92 | 1614,05 | 1847 |
| 2 | Жилой дом (4 этажа) |  | 4 | 551,3 | 2205,2 |  |  | 0,92 | 2028,79 | 1757 |
| 3 | Жилой дом (4 этажа) |  | 4 | 551,3 | 2205,2 |  |  | 0,92 | 2028,79 | 1776 |
| 4 | Жилой дом (4 этажа) |  | 4 | 438,6 | 1754,4 |  |  | 0,92 | 1614,05 | 1938 |
| 5 | Жилой дом (3 этажа) |  | 3 | 1280,0 | 3840 |  |  | 0,92 | 3532,8 | 4639 |
| 6 | Жилой дом (3 этажа) |  | 3 | 1279,8 | 3839,4 |  |  | 0,92 | 3532,25 | 4642 |
| 7 | Жилой дом (3 этажа) |  | 3 | 1388,9 | 4166,7 |  |  | 0,92 | 3833,36 | 5592 |
| 8 | Жилой дом (3 этажа) |  | 3 | 1388,7 | 4166,1 |  |  | 0,92 | 3832,81 | 5594 |
| 9 | Жилой дом (2 этажа) |  | 2 | 1388,9 | 2777,8 |  |  | 0,92 | 2555,57 | 5591 |
| 10 | Жилой дом (2 этажа) |  | 2 | 1388,7 | 2777,4 |  |  | 0,92 | 2555,21 | 5533 |
| 11 | Жилой дом (2 этажа) |  | 2 | 1280,0 | 2560 |  |  | 0,92 | 2355,2 | 4880 |
| 12 | Жилой дом (2 этажа) |  | 2 | 1279,8 | 2559,6 |  |  | 0,92 | 2354,83 | 4949 |
| 13 | Жилой дом (2 этажа) |  | 2 | 438,6 | 877,2 |  |  | 0,92 | 807,02 | 1193 |
| 14 | Жилой дом (2 этажа) |  | 2 | 438,6 | 877,2 |  |  | 0,92 | 807,02 | 1193 |
| 15 | Жилой дом (2 этажа) |  | 2 | 438,6 | 877,2 |  |  | 0,92 | 807,02 | 1193 |
| 16 | Жилой дом (2 этажа) |  | 2 | 438,6 | 877,2 |  |  | 0,92 | 807,02 | 1193 |
| 17 | Жилой дом (4 этажа) |  | 4 | 901,0 | 3604 |  |  | 0,92 | 3315,68 | 3391 |
| 18 | Жилой дом (3 этажа) |  | 3 | 997,2 | 2991,6 |  |  | 0,92 | 2752,27 | 3599 |
| 19 | Жилой дом (3 этажа) |  | 3 | 793,0 | 2379 |  |  | 0,92 | 2188,68 | 3072 |
| 20 | Жилой дом (3 этажа) |  | 3 | 1750,1 | 5250,3 |  |  | 0,92 | 4830,27 | 5676 |
| 21 | Жилой дом (2 этажа) |  | 2 | 1548,0 | 3096 |  |  | 0,92 | 2848,32 | 5893 |
| 22 | Жилой дом (2 этажа) |  | 2 | 1450,9 | 2901,8 |  |  | 0,92 | 2669,65 | 5398 |
| 23 | Жилой дом (2 этажа) |  | 2 | 880,9 | 1761,8 |  |  | 0,92 | 1620,85 | 3389 |

Таблица 2.11.4 - Характеристики формируемых земельных участков

и площади установленных публичных сервитутов

| № по проекту межевания территории | Наименование объекта | Почтовый адрес | Площадь, кв. м, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь | В том числе публичный сервитут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, переулок Транспортный | 1847 | - |
| 2 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, переулок Транспортный | 1757 |  |
| 3 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, переулок Транспортный | 1776 | - |
| 4 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, переулок Транспортный | 1938 | - |
| 5 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, переулок Транспортный | 4639 | - |
| 6 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, переулок Транспортный | 4642 | - |
| 7 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, переулок Транспортный | 5592 | - |
| 8 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, переулок Транспортный | 5594 | - |
| 9 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, переулок Транспортный | 5591 |  |
| 10 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, переулок Транспортный | 5533 |  |
| 11 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, переулок Транспортный | 4880 |  |
| 12 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, переулок Транспортный | 4949 |  |
| 13 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, переулок Транспортный | 1193 |  |
| 14 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, переулок Транспортный | 1193 |  |
| 15 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, переулок Транспортный | 1193 |  |
| 16 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, переулок Транспортный | 1193 |  |
| 17 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, переулок Транспортный | 3391 |  |
| 18 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, переулок Транспортный | 3599 |  |
| 19 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, переулок Транспортный | 3072 |  |
| 20 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, переулок Транспортный | 5676 |  |
| 21 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, переулок Транспортный | 5893 |  |
| 22 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, переулок Транспортный | 5398 |  |
| 23 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, переулок Транспортный | 3389 |  |
| 24 | Земельный участок для размещения ТП | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная, 15 | 79 |  |
| 25 | Земельный участок для размещения ТП | РМ, г. Саранск, ул. Транспортная, 5 | 122 |  |
| 26 | Земельный участок для размещения детской площадки | РМ, г. Саранск, ул.Транспортная | 2730 |  |
| 27 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Студенческая, 8 и 6 | 8884 |  |
| 28 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул.Студенческая, 11 | 3747 |  |
| 29 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Крылова, 9 | 1945 |  |
| 30 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск ул. Осипенко, 83 | 1965 |  |
| 31 | Земельный участок для размещения ТП | РМ, г. Саранск ул. Ульянова, 6 | 74 |  |
| 32 | Земельный участок для размещения ГОУВПО "Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева" | РМ, г. Саранск ул. Евсевьева | 45696 |  |
| 33 | Земельный участок для размещения гаражей | РМ, г. Саранск ул. Осипенко | 2891 |  |
| 34 | Земельный участок для размещения административного здания | РМ, г. Саранск ул. Осипенко, 91а | 1425 |  |
| 35 | Земельный участок МП г.о. Саранск "Горэлектротранс" | РМ, г. Саранск ул. Осипенко | 58468 |  |
| 36 | Земельный участок для размещения производственных помещений | РМ, г. Саранск ул. Осипенко | 27161 |  |
| 37 | Земельный участок совместного использования для ж/д по ул. Студенческая 11 и 9 | РМ, г. Саранск ул. Студенческая 11 и 9 | 1127 |  |
| 38 | Земельный участок совместного использования для ж/д по ул. Осипенко, 81а и 83а | РМ, г. Саранск ул. Осипенко, 81а и 83а | 2252 |  |
| 39 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск ул. Осипенко, 81а | 2116 |  |
| 40 | Земельный участок для размещения индивидуального жилого дома | РМ, г. Саранск ул. Транспортная | 934 |  |
| 41 | Земельный участок для размещения индивидуального жилого дома | РМ, г. Саранск ул. Транспортная | 1 389 |  |
| 42 | Земельный участок для размещения индивидуального жилого дома | РМ, г. Саранск ул. Транспортная | 1328 |  |
| 43 | Земельный участок для размещения индивидуального жилого дома | РМ, г. Саранск ул. Транспортная | 1330 |  |
| 44 | Земельный участок для размещения индивидуального жилого дома | РМ, г. Саранск ул. Транспортная | 1500 |  |
| 45 | Земельный участок для размещения индивидуального жилого дома | РМ, г. Саранск ул. Транспортная | 1500 |  |
| 46 | Земельный участок для размещения индивидуального жилого дома | РМ, г. Саранск ул. Транспортная | 839 |  |
| 47 | Земельный участок для размещения индивидуального жилого дома | РМ, г. Саранск ул. Транспортная | 1500 |  |
| 48 | Земельный участок для размещения индивидуального жилого дома | РМ, г. Саранск ул. Транспортная | 1292 |  |
| 49 | Земельный участок для размещения индивидуального жилого дома | РМ, г. Саранск ул. Транспортная | 1500 |  |
| 50 | Земельный участок для размещения индивидуального жилого дома | РМ, г. Саранск ул. Транспортная | 1467 |  |
| 51 | Земельный участок для размещения индивидуального жилого дома | РМ, г. Саранск ул. Транспортная | 1134 |  |
| 52 | Земельный участок для размещения многофункционального центра | РМ, г. Саранск, переулок Транспортный | 2474 |  |
| 53 | Земельный участок для размещения детского сада | РМ, г. Саранск, ул.студенческая, 7а | 5645 |  |
| 54 | Земельный участок для размещения кладбища | РМ, г. Саранск, переулок Транспортный | 40670 |  |
| 55 | Земельный участок для размещения детского сада | РМ, г. Саранск, переулок Транспортный | 3000 |  |
| 56 | Земельный участок для размещения индивидуального жилого дома | РМ, г. Саранск ул. Транспортная | 1 500 |  |
| 57 | Земельный участок для размещения индивидуального жилого дома | РМ, г. Саранск ул. Транспортная | 1 500 |  |
| 58 | Земельный участок для размещения индивидуального жилого дома | РМ, г. Саранск ул. Транспортная | 1 500 |  |
| 59 | Земельный участок для размещения индивидуального жилого дома | РМ, г. Саранск ул. Транспортная | 1 418 |  |

ПРИЛОЖЕНИЯ