РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация  города  Нижнего  Новгорода

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

«НИЖЕГОРОДГРАЖДАННИИПРОЕКТ»

П Р О Е К Т

Планировки  и  межевания  территории,

ограниченной  северо-восточным  шоссе,

ул. Сущинского,  ул. Севастопольская

и  железной  дорогой  г. Саранска

Том I

Общая пояснительная записка

г. Нижний  Новгород

2012 г.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация  города  Нижнего  Новгорода

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

«НИЖЕГОРОДГРАЖДАННИИПРОЕКТ»

П Р О Е К Т

Планировки  и  межевания  территории,

ограниченной  северо-восточным  шоссе,

ул. Сущинского,  ул. Севастопольская

и  железной  дорогой  г. Саранска

Том I

Общая пояснительная записка

Заказчик: Казенное учреждение городского округа Саранск

«Градостроительство»

Стадия:      Проект планировки

январь  2013 г.

Заказ № 2-2

Экз. №  _____

| Генеральный директор |  | Е.В. Усанов |
| --- | --- | --- |
| Технический директор |  | С.Н. Истомин |
| Главный архитектор института |  | Ю.Н. Карцев |
| Начальник отдела генплана |  | В.М. Парфенов |
| начальник отделения генплана области Главный инженер проекта |  | Н.А. Валуйская Н.А. Шорина |

г. Нижний  Новгород

2013 г.

ПРОЕКТ  разработан  творческим  коллективом  в  составе :

| 1. | Архитектурно-планировочная часть: |
| --- | --- |
|  | Парфенов В.М. – начальник отдела генплана; Валуйская Н.А. –начальник отделения генплана области; Шорина Н.А. - главный инженер проекта; Подставочкина М.Н.. – ведущий архитектор |
| 2. | Технико-экономическое обоснование: |
|  | Калинина Е.А. – ведущий экономист-градостроитель; |
|  | Корнилова А.Н. – экономист-градостроитель I категории |
| 3. | Улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание: |
|  | Корнилов А.Е.– руководитель группы транспорта |
| 4. | Вертикальная планировка: |
|  | Вольнова Е.Н. – инженер-градостроитель I категории |
| 5. | Водоснабжение, канализация: |
|  | Чучкова О.В. – руководитель группы по водоснабжению; |
| 6. | Электроснабжение. Связь: |
|  | Ермолаев В.А. – ведущий инженер по электроснабжению; Макарова Е.А. – ведущий инженер по электроснабжению |
| 7. | Теплоснабжение. Газоснабжение: |
|  | Кисель Н.В. – ведущий инженер по теплоснабжению; Малышева М.А. – инженер I категории по теплоснабжению |
| 8. | Охрана окружающей среды: Рахманова Н.П. – начальник инженерного отделения |
| 9. | Инженерная подготовка территории: |
|  | Воробьева Т.П. – главный специалист по инженерной подготовке |
| 10. | Оформление проекта: |
|  | Поставочкина – ведущий архитектор; Корнилов А.Е.– руководитель группы транспорта; Чучкова О.В. – руководитель группы по водоснабжению; Макарова Е.А. – ведущий инженер по электроснабжению; Малышева М.А. – инженер I категории по теплоснабжению |

СОСТАВ  проекта :

| № п/п | Наименование | Материал использования | Кол-во экз. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Том I. Общая пояснительная записка. | Переплет | 4 | экз. № 2 в архиве института |
|  | Том II. Графическая часть проекта (включая схемы межевания территории) | Бумага компьютерная графика | 4 | -«- |
|  | Том III. Приложение. Исходные данные: - Выписка из ФГБУ ФКП «Росреестр» по Республике Мордовия; - Сведения ФГУП «Ростехинвентари- зация» - Федеральное БТИ по Республике Мордовия. | Переплет | 4 | -«- |

Том  II. Перечень  графических  материалов

(включая  схемы  межевания территории)

| № п/п | Наименование | Секрет- ность | Масштаб | Материал использования | Инв. № | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Графические материалы проекта планировки: |
| 1. | Схема размещения проекти- руемой территории в планировочной структуре | н/с | 1:5000 | Бумага, компьютерная графика |  | Обосновы- вающая часть проекта |
| 2. | Схема современного использования территории (опорный план) | н/с | 1:2000 | -«- |  | Обосновы- вающая часть проекта |
| 3. | Основной чертеж. (эскиз застройки) | н/с | 1:2000 | -«- |  | Утверждае- мая часть проекта |
| 4. | Разбивочный чертеж красных линий с координатами | н/с | 1:2000 | -«- |  | Утверждае- мая часть проекта |
| 5. | Схема мероприятий по охране окружающей среды | н/с | 1:2000 | -«- |  | Обосновы- вающая часть проекта |
| 6. | Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки | н/с | 1:2000 | -«- |  | Обосновы- вающая часть проекта |
| 7. | Схема организации дорожной сети и транспорта | н/с | 1:2000 | -«- |  | Обосновы- вающая часть проекта |
| 8. | Сводный план сетей | н/с | 1:2000 | -«- |  | Утверждае- мая часть проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Графические материалы проекта межевания: |
| 9. | Схема межевания территории (современное использование) | н/с | 1:2000 | Бумага, компьютерная графика |  | Обосновы- вающая часть проекта |
| 10. | Схема межевания территории (проектные предложения) | н/с | 1:2000 | -«- |  | Утверждае- мая часть проекта |
| 11. | Экспликация земельных участков территории | н/с | 1:2000 | -«- |  | Обосновы- вающая часть проекта |

ТОМ  I

Общая  пояснительная  записка

Введение.

Часть 1. Утверждаемая часть проекта планировки.

Положение о размещении объектов капитального строительства

Оглавление:

|  | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Архитектурно-планировочное решение. Функциональное зонирование территории | 8 |
| 2. | Размещение планируемых объектов капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства. | 9 |
| 3. 4. | Улично-дорожная сеть. Транспортное обслуживание Основные технико-экономические показатели | 9 10 |

Часть 2.  Материалы по обоснованию проекта планировки

Оглавление:

| Главы раздела | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Глава 1. | Анализ современного состояния | 11 |
|  | 1.1. Особенности размещения проектируемой территории в плане города 1.2. Современное использование территории |  |
| Глава 2. | Основные направления градостроительного развития территории | 12 |
|  | 2.1. Архитектурно-планировочное решение. Функциональное зонирование территории |  |
| Глава 3. | Технико-экономические основы проекта | 13 |
|  | 3.1. Жилой фонд 3.2. Система культурно-бытового, социального обслуживания и административно-делового комплекса |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Глава 4. | Улично-дорожная сеть. Транспортное обслуживание | 14 |
| Глава 5. | Инженерная подготовка территории | 17 |
|  | 5.1. Природные условия - Климат - Местоположене, рельеф - Геологическое строение и гидрогеологические условия 5.2. Проектируемые мероприятия | 18 19 |
| Глава 6. | Инженерно-техническое обеспечение | 21 |
| Глава 7. | Охрана окружающей среды 7.1. Анализ экологических проблем 7.2. Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна города | 23 23 25 |
|  | - Загрязнение воздушного бассейна - Проектные предложения по улучшению состояния воздушного бассейна |  |
|  | 7.3. Оценка состояния водного бассейна | 31 |
|  | - Источники водоснабжения - Зоны санитарной охраны источников водоснабжения |  |
|  | 7.4. Оценка состояния почв | 35 |
|  | - Анализ состояния почвенного покрова - Рекомендации по использованию почв - Мероприятия по охране почв от загрязнения - Техническая рекультивация - Биологическая рекультивация - Охрана древесно-кустарниковой растительности |  |
|  | 7.5. Оценка состояния зеленых насаждений | 40 |
|  | 7.6. Санитарная очистка территории | 43 |
|  | - Бытовые отходы - Промышленные отходы |  |
|  | 7.7. Основные природоохранные мероприятия | 45 |
| Глава 8. | Мероприятия по ГО, ЧС и обеспечение пожарной безопасности, мероприятия по созданию доступной среды маломобильных групп населения и инвалидов | 47 |
|  | 8.1. Мероприятия по ГО и предотвращению чрезвычайных ситуаций | 47 |
|  | 8.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 49 |
|  | 8.3. Мероприятия по созданию доступной среды маломобильных групп населения и инвалидов | 52 |

Часть 3.  Проект межевания территории

Оглавление:

|  | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения | 55 |
| 2. | Характеристика территории межевания | 55 |
| 3. | Межевание территории | 56 |
|  | Приложение: Задание на разработку градостроительной документации | 89 |

Введение.

Проект планировки и межевания территории, ограниченной северо-восточным шоссе, ул.Сущинского, ул.Севастопольская и железной дорогой г.Саранска разработан МП г.Нижнего Новгорода ИРГ «НижегородгражданНИИпроект», Отделом Генеральных планов.

Заказчик проекта – Казенное учреждение городского округа Саранска «Градостроительство».

Основанием для разработки проекта является:

| - | Муниципальный контракт № 2-2 от 16.04.2012г. |
| --- | --- |

Проект выполнен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия:

| - | Градостроительного Кодекса РФ (по состоянию на 01.03.2011г.); |
| --- | --- |
| - | СНиП 11-04-2003 (Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации); |
| - | СанПиН (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы) 2.2.2.1/2.1.1200-03 Новая редакция 2007г.; |
| - | Земельный Кодекс РФ; |
| - | СП 42.133330.2011г. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Москва, 2011г. |

Цели и задачи проекта:

| 1. | Обеспечение устойчивого перспективного развития территории, расположенной в восточной части города; |
| --- | --- |
| 2. | Разработка планировочного решения на основе Генплана города и основных тенденций экономики города: - повышение привлекательности территории; - повышение эффективности использования территорий; - установление зон различного функционального назначения; - установление границ и параметров земельных участков; - определение параметров плотности и характера застройки; - разработка концепции архитектурно-планировочного решения; - организация улично-дорожной сети и транспортного обслуживания; - развитие инженерной инфраструктуры и благоустройства; - сохранение и развитие природных комплексов, зеленых насаждений и рекреационных территорий; - обеспечение экологического равновесия, снижения антропогенного воздействия на окружающую среду; - обеспечение санитарно-гигиенического благополучия населения; - определение очередности развития и освоения территории. |

Графические материалы разработаны с использованием топографической основы М 1:2000, предоставленной заказчиком в электронном виде, М 1:500, выполненной в составе проекта.

I очередь строительства  – 2020 год.

Расчетный срок строительства – 2032 год.

Проект выполнен с учетом замечаний, рекомендаций и предложений предварительных рассмотрений проектных материалов на технических совещаниях, проводимых заказчиком.

Часть 1. Утверждаемая часть проекта планировки.

Положение о размещении объектов капитального строительства

- Архитектурно-планировочное  решение

Функциональное зонирование территории

В основу архитектурно-планировочного решения заложены следующие принципы:

| - | упорядочение существующей планировочной структуры проектируемой территории в увязке с прилегающими к ней жилыми кварталами города; |
| --- | --- |
| - | обеспечение проектируемой жилой зоны инженерно-транспортной инфраструктурой; |
| - | создание благоприятной экологической обстановки. |

Проектная территория делится на функциональные зоны:

| - | производственную (существующую), занимаемую большую часть проектируемой территории, представленную объектами промышленного и коммунально-складского назначения: Автоспеццентр, ООО «Мордовавтодор» ООО «Мордов- промстрой, ООО «Промышленное строительство», ООО «Мордовский центр инвестиций», ООО «Сельстройснаб», ООО «СК «Сота» ООО «Строительная механизированная Транспортная Компания», ОАО «Транслогистик», ЗАО «Св», оптовая база; |
| --- | --- |
| - - - | инженерно-транспортной инфраструктуры, которая представлена площадками существующих гаражей и проектируемых многоэтажных гаражей (2е площадки, размещаемые в северной и юго-восточной части проектируемой территории); жилую – представленную малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками, расположенную в северной и юго-восточной части проектируемой территории; общественно-деловую – представленную проектируемым в южной части проектной территории, торговым центром (гипермаркет) в комплексе с благоустройством прилегающей к нему территорией и размещением необходимого количества парковочных мест. |

- Размещение планируемых объектов капитального строительства

жилищно-коммунального хозяйства

Проектируемая территория расположена в восточной части города Саранска.

Рассматриваемый реконструируемый участок территории города ограничен:

| - | с севера, северо-запада – железной дорогой; |
| --- | --- |
| - | с северо-востока – автомобильной дорогой – Северо-восточное шоссе; |
| - | с востока – ул. Сущинского, которой примыкают кварталы среднеэтажной многоквартирной жилой застройки; |
| - | с юга – ул. Севастопольской; |
| - | с юго-запада, запада – малоэтажной индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками; |
| - | с запада – территорией сельхозпользования (заболоченные луга). |

3. Улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание

- ул. Сущинского приобретает статус магистральной улицы общегородского значения с увеличением ширины проезжей части до 16 м. Движение будет осуществляться в обоих направлениях по четырем полосам движения;

- расширение проезжей части ул. Краснофлотской до 7 м;

- организация парковочных мест для временного хранения легкового автотранспорта, как на открытой территории, так и в виде подземного паркинга в составе здания торгового центра. Предполагается, что общая вместимость подземного паркинга (около 250 м/м)  и паркинга на открытой территории (около 400 м/м) составит около 650 м/м.

- строительство   пятиэтажного паркинга на ул. Сущинского площадью 0,28 га. Для строительства данного сооружения необходимо вынести около 50 существующих гаражей. Вместимость нового паркинга составит около 280 м/м. Так же на территории паркинга предусматриваются открытые парковки в количестве 60 м/м, которые можно будет использовать для постоянного хранения легкового автотранспорта.

- строительство пятиэтажного паркинга южнее Северо-восточного шоссе площадью 0,37 га.  Вместимость нового паркинга составит около 370 м/м.

- организация парковки для временного хранения легкового автотранспорта площадью 0,045 га и вместимостью 18 м/м у проектного магазина на ул. Сущинского.

- Основные технико-экономические показатели

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Существующее положение | Первая очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь земель в границах проектирования, в том числе: | га | 28,0 | 28,0 |
| 1.1 | Жилая зона | га | 0,4 | 0,4 |
| 1.2 | Общественно–деловая зона | га | 2,6 | 5,7 |
| 1.3 | Промышленная и коммунально-складская зона | га | 10,0 | 10,0 |
| 1.4 | Зона мест общего пользования (зеленые насаждения общего пользования) | га | 2,6 | 2,6 |
| 1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 2,4 | 3,6 |
| 1.6 | Иные функциональные зоны | га | 10,0 | 5,7 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | Тыс. чел | 0,1 | 0,1 |
| 2.2 | Плотность населения | Чел/га | 3,6 | 3,6 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общий объем жилого фонда | тыс. м2 общ.площ. | 2,9 | 2,9 |
|  | в том числе по типу застройки: |  |  |  |
| - | малоэтажный (2-4 эт.) | тыс.м2 общ.площ. | 2,9 | 2,9 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения | м2/чел | 24,0 | 24,0 |
| 3.3 | Коэффициент плотности | - | 0,8 | 0,8 |
| 3.4 | Коэффициент застройки | - | 0,4 | 0,4 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Объекты торгового назначения | т.м2 торг. площади | 6,9 | 6,9 |
| 4.2 | Объект общественно-делового назначения | т.м2 общ. площади | 3,9 | 68,3 |

Часть 2. Материалы по обоснованию проекта планировки

Глава  1

Анализ современного состояния

1.1. Особенности  размещения  проектируемой  территории

в  плане  города

Проектируемая территория расположена в восточной части города Саранска.

Рассматриваемый реконструируемый участок территории города ограничен:

| - | с севера, северо-запада – железной дорогой; |
| --- | --- |
| - | с северо-востока – автомобильной дорогой – Северо-восточное шоссе; |
| - | с востока – ул.Сущинского, которой примыкают кварталы среднеэтажной многоквартирной жилой застройки; |
| - | с юга – ул.Севастопольской; |
| - | с юго-запада, запада – малоэтажной индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками; |
| - | с запада – территорией сельхозпользования (заболоченные луга). |

I.2. Современное  использование  территории

В настоящее время проектируемая территория является производственной зоной, она входит в границы города и является землями населенного пункта.

Проектом Генерального плана г.Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялка, как части городского округа Саранск, данная территория является площадкой развития производственных зон. Проектируемая территория имеет компактную планировочную структуру. Площадка ограничивает с севера развитие жилых зон города, вплотную примыкая к жилым кварталам.

В границе проектирования, в южной части рассматриваемой территории (ул.Севастопольская) расположен квартал малоэтажной индивидуальной жилой застройки.

Глава  2

Основные  направления градостроительного развития территории.

2.1. Архитектурно-планировочное  решение

Функциональное зонирование территории

В основу архитектурно-планировочного решения заложены следующие принципы:

| - | упорядочение существующей планировочной структуры проектируемой территории в увязке с прилегающими к ней жилыми кварталами города; |
| --- | --- |
| - | обеспечение проектируемой жилой зоны инженерно-транспортной инфраструктурой; |
| - | создание благоприятной экологической обстановки. |

Проектная территория делится на функциональные зоны:

| - | производственную (существующую), занимаемую большую часть проектируемой территории, представленную объектами промышленного и коммунально-складского назначения: Автоспеццентр, ООО «Мордовавтодор» ООО «Мордов- промстрой, ООО «Промышленное строительство», ООО «Мордовский центр инвестиций», ООО «Сельстройснаб», ООО «СК «Сота» ООО «Строительная механизированная Транспортная Компания», ОАО «Транслогистик», ЗАО «Св», оптовая база; |
| --- | --- |
| - - - | инженерно-транспортной инфраструктуры, которая представлена площадками существующих гаражей и проектируемых многоэтажных гаражей (2е площадки, размещаемые в северной и юго-восточной части проектируемой территории); жилую – представленную малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками, расположенную в северной и юго-восточной части проектируемой территории; общественно-деловую – представленную проектируемым в южной части проектной территории, торговым центром (гипермаркет) в комплексе с благоустройством прилегающей к нему территорией и размещением необходимого количества парковочных мест. |

Глава  3

Технико-экономические основы проекта.

3.1. Жилой  фонд

Участок в границах проектирования составляет 130,5 га. На данной территории размещается индивидуальный жилой фонд с земельными участками – 0,9 т.м2 общей площади. Проживает в границах проектирования 30 человек, обеспеченность составляет примерно 30 м2 на 1 чел. Весь жилой фонд сохраняется на первую очередь реализации, нового строительства не предусматривается.

3.2 Система  культурно-бытового, социального обслуживания и административно-делового комплекса.

На первую очередь реализации проектом предлагается новое строительство объекта торгового назначения с торговой площадью 13,0 т.м2, а также объекта общественного питания (кафе) с вместимостью 40 посад. мест.

Учреждения культурно-бытового обслуживания

(расчетный срок/в том числе первая очередь реализации)

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Един. измерения | Существующий сохраняемый | Новое строительство | Всего по проекту | Кубатура (т. м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предприятие общественного питания (кафе) | посад. мест | - | 40/40 | 40/40 | 0,8/0,8 |
| 2 | Торговый центр продовольственный и непродовольственный магазин | Т. м2 торг. площ | 0,8/0,8 | 12,2/ 12,2 | 13,0/ 13,0 | 46,0/ 46,0 |

Глава  4

Улично-дорожная сеть. Транспортное обслуживание

Проектная территория размещается в северо-восточной части города Саранска и ограничена улицами Сущинского, Севастопольской, Краснофлотской, Северо-Восточным шоссе и железной дорогой.

По северо-западной границе проекта планировки проходит двупутная электрифицированная железная дорога (Куйбышевское отделение Российских железных дорог), обеспечивающая связь города Саранска с городами по всей территории Российской Федерации. От данной железной дороги отходят многочисленные подъездные пути промышленного назначения, пролегающие практически по всей территории проекта планировки. Общая протяженность подъездных железнодорожных путей составляет 7,5 км.

Северо-восточное шоссе является улицей общегородского значения и имеет протяженность в пределах проектирования 1 км. Ширина проезжей части составляет 12,8м (четыре полосы двустороннего движения транспорта). Данное шоссе связывает промышленные территории города, а также обеспечивает выход транспорта на внешние автодороги.

Улица Сущинского является улицей в производственной зоне, имеет протяжённость в пределах района проектирования 1,7 км. Ширина проезжей части составляет 7 м (две полосы двустороннего движения транспорта). Данная улица в основном обсуживает промышленную территорию, а так же обеспечивает выход автотранспорта на другие улицы города.

Улица Севастопольская является улицей местного значения, имеет протяженность в границах проектирования 170 м. Ширина проезжей части составляет 12 м (три полосы одностороннего движения транспорта). Ул. Севастопольская обслуживает близлежащие производственные территории, жилые территории, а так же обеспечивает выход транспорта на более крупные улицы.

Улица Краснофлотская является улицей местного значения, имеет протяженность в границах проектирования 300 м. Ширина проезжей части составляет 4 м (две полосы двустороннего движения транспорта). Ул. Краснофлотская обслуживает близлежащие производственные территории, жилые территории, а так же обеспечивает выход транспорта на более крупные улицы.

Внутренняя территория проекта планировки обслуживается многочисленными местными проездами, обслуживающими производственные территории, а так же обеспечивающими выход автотранспорта с промплощадок на другие улицы города Саранска.

Обслуживание пассажирских перевозок на данной территории осуществляется по средствам маршрута троллейбуса проходящего по Северо-восточному шоссе, а так же по средствам маршрута автобуса, пролегающего по ул. Севастопольская.

Общая площадь улиц, дорог, площадей, проездов общего пользования в настоящее время составляет 4,5 га.

На территории проекта планировки на данный момент размещаются многочисленные гаражи для постоянного хранения и парковки для временного хранения легкового автотранспорта. Вместимость гаражей составляет около 1300 м/м.

В пределах разработки проекта на ул. Сущинского размещаются две крупные парковки для временного хранения автотранспорта общей вместимостью около 140 м/м.

На территории разработки проекта располагается крупное автотранспортной предприятие ООО «АвтоСпецЦентр». Данное предприятие специализируется на ремонте автотранспорта, а так же на грузоперевозках.

На территории разработки проекта планировки размещаются следующие сооружения для обслуживания частного автотранспорта:

- автомойка на ул. Сущинского;

- автозаправочная станция в северо-восточной части проекта планировки;

- автозаправочная станция на ул. Севастопольская.

В границах разработки проекта размещаются следующие сооружения для пропуска транспорта в разных уровнях:

- Куйбышевская железная дорога пересекается с подъездными железнодорожными путями по средствам путепровода; ширина путепровода составляет 3,8 м, протяженность – 50 м.

- Северо-восточное шоссе пересекается с Куйбышевской железной дорогой по средствам путепровода; ширина путепровода составляет 17,7 м, протяженность – 64 м.

- Северо-восточное шоссе пересекается с подъездными железнодорожными путями по средствам путепровода; ширина путепровода составляет 3,5 м, протяженность – 40,5 м.

На основе проведенного анализа проектом закладываются следующие перспективные мероприятия:

- В соответствии с генеральным планом города Саранска ул. Сущинского приобретает статус магистральной улицы общегородского значения с увеличением ширины проезжей части до 16 м. Движение будет осуществляться в обоих направлениях по четырем полосам движения.

-  проезжую часть ул. Краснофлотской необходимо расширить до 7 м;

- На проектируемой территории планируется строительство крупного торгового центра. Проектом предусматривается организация парковочных мест для временного хранения легкового автотранспорта, как на открытой территории, так и в виде подземного паркинга в составе здания торгового центра. Предполагается, что общая вместимость подземного паркинга (около 250 м/м)  и паркинга на открытой территории (около 400 м/м) составит около 650 м/м.

- Проектом предусматривается строительство   пятиэтажного паркинга на ул. Сущинского площадью 0,28 га. Для строительства данного сооружения необходимо вынести около 50 существующих гаражей. Вместимость нового паркинга составит около 280 м/м. Так же на территории паркинга предусматриваются открытые парковки в количестве 60 м/м, которые можно будет использовать для постоянного хранения легкового автотранспорта.

- Проектом предполагается строительство пятиэтажного паркинга южнее Северо-восточного шоссе площадью 0,37 га.  Вместимость нового паркинга составит около 370 м/м.

- Проектом предлагается организовать в северно-западной части территории проекта планировки одноэтажный гаражный кооператив вместимостью не более 842 м/м площадью 2,5 га.

- Так же на улице Сущинского предполагается строительство 	крупного магазина, поэтому проектом предлагается организация парковки для временного хранения легкового автотранспорта площадью 0,045 га и вместимостью 18 м/м.

Технико-экономические показатели

| Наименование показателей | Единицы измерения | Современное состояние на 2011 год | Проектные предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь улиц, дорог, площадей, проездов общего пользования | га | 4,5 | 4,7 |
| Численность гаражей, парковок для временного хранения легкового автотранспорта | м/м | 1440 | 2760 |

# Глава  5

Инженерная подготовка территории

5.1. Природные  условия

Климат

Климат района – среднеконтинентальный, с теплым летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет 3,9˚С.

Абсолютный максимум температур составляет + 39˚С, абсолютный минимум

- 44˚С. Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – 30˚С, температура воздуха наиболее холодных суток – 34˚С.

По данным СНиП 23-01-99 (табл. 3), средняя месячная и годовая температура воздуха характеризуется величинами, приведенными в нижеследующей табли-

це.

Таблица

Температурный режим

| Ме-сяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IХ | Х | ХI | ХII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t˚ | -12,3 | -11,7 | -5,9 | 4,8 | 13,1 | 17,3 | 19,2 | 17,7 | 11,6 | 4,1 | -3,0 | -8,7 |

Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована в январе  и достигает 6,9 м/сек. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8˚С или менее составляет 5,8м/сек. Преобладающее

направление ветра за июнь – август  -  северное, за декабрь-февраль – южное.

По количеству выпадающих осадков  территория расположена в зоне доста-

точного увлажнения. За год выпадает 516 мм осадков, из них 361 мм(70%) – за апрель-октябрь и 155 мм (30%) – за ноябрь –март. Суточный максимум осадков

-128 мм(СНиП 23-01-99).

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 83%, наиболее теплого месяца-69%.

За год наблюдается 144 дня со снежным покровом, его средняя высота -33см, максимальная – 74 см.

В среднем за год наблюдается 50 дней с метелями, которые преобладают при южных и юго –западных ветрах и скорости ветра 6-9 м/сек.

Нормативная глубина промерзания глинистых  и суглинистых грунтов – 155 см, супесей и мелких песков -180 см.

По климатическому районированию для строительства территория города относится к категории II В.

Местоположение, рельеф.

Рассматриваемая территория расположена на правобережье р.Инсар, ниже

по течению впадения реки Тавла. Участок занимает пойму р.Инсар, надпой-

менные террасы и склон долины реки. Отметки поверхности земли  от 125,5 до 157,86 мБС. Часть территории может быть затоплена паводком 1% обеспечен-

ности р.Инсар. В створе впадения р.Тавла, отметка затопления паводком 1% обеспеченности р.Инсар -130,00мБС.

При необходимости застройки пойменной территории, на последующих ста-

диях проектирования, необходимо уточнить отметку затопления паводком 1% обеспеченности на данном участке.

Геологическое строение и

гидрогеологические условия.

Геологическое строение территории, расположенной в пойме р.Инсар, представлено суглинками, песками, галечниками и песчано-гравийной смесью. Коренные породы – глины, мергели, алевролиты, известняки и доломиты. Глубина залегания грунтовых вод на пойме до 0,2 м.

На надпойменных террасах в качестве основания под фундаментами  будут

суглинки и пески.

Часть территории расположена в пределах склона долины р.Инсар.

С поверхности здесь широко развит маломощный  покров рыхлых четвертичных отложений (суглинки, пески, щебенистые суглинки и супеси).

Под ними залегают коренные кремнисто- карбонатные породы мела, пески и

глины.

Район находится  в северной части Сурско-Хоперского артезианского бассейна.

Четвертичный горизонт грунтовых вод  первый от поверхности земли, гори-

зонт безнапорный.

Инженерно-геологические условия территории допускают строительство любых видов сооружений при условии предварительного проведения инженер-

но-геологических изысканий с целью определения состояния грунтов, глубины

залегания грунтовых вод и их агрессивности.

  - Проектируемые  мероприятия

## Защита  от  затопления  паводковыми  водами

В соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостоительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» территории поселений, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами подсыпкой территории или ее обвалованием.

В случае возникновения необходимости строительства на затопляемой территории, необходимо предусматривать подсыпку территории. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее, чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет для территорий, подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями, один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений. На последующих стадиях проектирования отметку затопления 1% паводком, а также отметку подсыпки необходимо уточнить на основании гидрологических изысканий. В данном  проекте  предлагается  выполнять  подсыпку  до  отметок  не  ниже 130,0 мБС.

На северо – западе рассматриваемой территории отведена площадка под гагажи .

Данная площадка затапливается 1% паводком. Здесь необходимо выполнить подсыпку  до незатопляемых отметок ( 130.0 мБС). Объем подсыпки  74.00тыс.м3 ( при К=1.3).

Защита от подтопления.

На рассматриваемой территории при проектировании и строительстве зданий

с заглубленными помещениями необходимо предусматривать дренаж. Конст-

рукция дренажа должна быть принята на основании инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

Сброс дренажных вод необходимо предусматривать в дождевую канализацию или понижения рельефа самотеком или через дренажные насос-

ные станции.

В данном  проекте для заглубленных помещений зданий предусматривается дренаж, суммарная площадь дренажа 1,4 га.

При прокладке дождевых коллекторов (см раздел «Дождевая канализация»)

предусматривается сопутствующий дренаж.

Ориентировочные   объемы  работ  по  инженерной  подготовке  территории

Таблица

| №№ пп | Показатели | Един. изм. | Соврем. полож. | Проектные предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Защита от подтопления |  |  |  |
|  | а) Устройство дренажа заглубленных помещений | га | - | 1,40 |
|  | б) Устройство сопутству- ющего дренажа вдоль К2 | км | - | см.раздел «Дождевая канализация» |
| 2 | Защита от затопления: подсыпка | тыс. м3 | - | 74.0 |

Технико-экономические  показатели  по  инженерной  подготовке  территории

Таблица

| №№ пп | Показатели | Един. изм. | Исход. год | Проектные предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Защита от подтопления |  |  |  |
|  | а) Устройство дренажа заглубленных помещений | га | - | 1,40 |
|  | б)Устойство сопутствующего дренажа вдоль К2 | км | - | см.раздел «Дождевая канализа-ция» |
| 2 | Защита от затопления: подсыпка | тыс.м3 | - | 74.00 |

Глава  6

Инженерно-техническое обеспечение

Водоснабжение

В границах проектируемой территории основными магистральными водоводами, питающими разводящие сети, являются: водоводы d 400 мм и d 500 мм, идущие от водопроводной насосной станции на ул.Краснофлотской и водовод d 400 мм по ул.Сущинского.

Канализация

Отвод бытовых и производственных сточных вод с проектируемой территории осуществляется системой самотечной канализации. Основными коллекторами, отводящими стоки, являются: самотечный коллектор d 800 мм по ул.Сущинского и самотечный коллектор d 1000 мм идущий от ул.Сущинского до ул.Краснофлотской.

Дождевая канализация

Отвод дождевых стоков с проектируемой территории осуществляется системой самотечной канализации в ручьи и овраги без очистки. Основной коллектор – самотечный d 1500 мм по ул.Сущинского.

Теплоснабжение

Теплоснабжение существующих зданий в границах Северо-восточное шоссе, ул. Сущинского, ул. Севастопольская и ж/д г. Саранска осуществляется от существующих тепловых сетей и отопительных котельных малой и средней производительности. Магистральные тепловые сети проходят по ул. Сущинского, Северо-восточное шоссе.

Газоснабжение

По проектируемой территории проходят газопроводы высокого давления с установкой на них ГРП (ШРП). Газопровод высокого давления проходят вдоль железной дороги и вдоль ул. Сущинского, Северо-восточное шоссе.

Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение проектируемой территории осуществляется централизованно от энергетической системы ОАО МРСК Волга, филиал «Мордовэнерго».

Площадка оборудована отдельно стоящими трансформаторными подстанциями напряжением 6(10)/0,4 кВ, подключёнными к сетям 6(10) кВ города. Линии к ТП выполнены кабелем в земле, в траншее, а также воздушными линиями 10 кВ.

В границах проекта проходит транзитом воздушная линия  напряжением 110 кВ.

Связь

Телефонизация территории в настоящее время осуществляется от существующих городских телефонных сетей в телефонной канализации, проводное радиовещание - от радиосети города по опорам и радиостойкам домов.

Проектные предложения

Проектные решения по развитию и реконструкции инженерных сетей на проектируемой территории должны быть разработаны в составе соответствующей проектной документации на основании технических условий, полученных от соответствующих эксплуатирующих организаций. Сети, попадающие под объекты нового строительства, подлежат перекладке.

Окончательные расчеты инженерных сетей и сооружений будут выполняться на последующих стадиях проектирования с учетом конкретных условий на момент проектирования.

Для отвода поверхностного стока предусматривается дальнейшее развитие закрытой сети дождевой канализации. Сеть уличных коллекторов запроектирована с учетом существующей сети и ранее выполненного проекта “Генеральный план г.Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск” (институт “Гипрогор”, 2008г) .

Глава 7

Охрана окружающей среды

7.1. Анализ экологических проблем

7.1. Анализ экологических проблем

Целью разработки раздела «Охрана окружающей среды» является обеспечение приоритетности вопросов охраны окружающей среды, рационального природопользования, защиты здоровья населения и формирования экологически безопасной среды жизнедеятельности.

Раздел охраны окружающей среды выполнен в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических и экологических норм и в соответствии с:

| - | Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 18 июля 2011 года) (редакция, действующая с 1 августа 2011 года); |
| --- | --- |
| - | Федеральным законом от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологичес-ком благополучии населения» (с изменениями на 18 июля 2011 года) (редакция, действующая с 1 августа 2011 года); |
| - | Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (с изменениями на 19 июля 2011 года); |
| - | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»; |
| - | СанПин 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; |
| - | СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; |
| - | СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; |
| - | СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; |
| - | СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; |
| - | СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; |
| - | СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»; |
| - | СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; |
| - | СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; |
| - | СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; |
| - | СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». |

Проект планировки разработан в соответствии с решениями, заложенными в Генеральном плане  развития г. Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга.

В настоящее время на проектируемой территории, расположенной в восточной части  г. Саранска, в границах Северо-восточного шоссе, улиц Сущинского, Севастопольская и железной дороги г. Саранска, расположены промышленные предприятия, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, открытые автостоянки, гаражные кооперативы и многочисленные гаражи боксового типа, на севере территории расположены садовые участки.  На ул. Севастопольской, на юге рассматриваемой территории, расположена индивидуальная жилая застройка  из нескольких домов с приусадебными участками. На ул. Краснофлотской, в районе гаражей, расположен жилой дом с приусадебным участком.

Проектируемая застройка формируется как на свободной территории (торговый центр), так и на реконструируемой территории занятой массивами гаражей (многоэтажный гараж-стоянка, кафе), а также в районе существующей АЗС (многоэтажный гараж-стоянка).

При анализе общеэкологической ситуации на рассматриваемой территории можно выделить следующие наиболее серьезные проблемы охраны окружающей среды:

| - | наличие предприятий и объектов III, IV и V класса, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств; |
| --- | --- |
| - | размещение предприятий, требующих железнодорожных подъездных путей, не соблюдение требуемого санитарного разрыва от железной дороги до садов; |
| - | почти вся проектируемая территория перекрывается санитарно-защитными зонами предприятий и объектов, расположенных на рассматриваемой территории или граничащих с ней; |
| - | существующие жилые дома по ул. Краснофлотской и ул. Севастопольской, граничащие с проектируемой территорией, расположены в санитарно-защитных зонах предприятий; |
| - | большая часть территории садовых участков расположена в санитарно-защитной зоне ОАО «Мордовпромстрой», ООО «Сельстройснаб», ОАО «Саранский завод «Резинотехника», в санитарном разрыве железной дороги и железнодорожных подъездных путей к предприятиям; |
| - | жилой дом по ул. Краснофлотской расположен в санитарно-защитной зоне ООО «Сельстройснаб», ООО «Мордовский центр инвестиций», ГСК «Восточный»; |
| - | наличие в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах прудов и ручьев потенциальных источников загрязнения (гаражи, ГРП, газопроводы, бывшие площадки битумохранилищ); |
| - | наличие промышленных предприятий в III поясе зон санитарной охраны источников водоснабжения. |

7.2. Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна города

Загрязнение воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Гигиенические требования к качеству атмосферного воздуха определяются СанПиН 2.1.6.1032 – 01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

Источники  загрязнения

В настоящее время основными источниками загрязнения воздушного бассейна на территории являются:

| - | Производственные объекты: |
| --- | --- |
|  | - Автоспеццентр; - ОАО «ТрансЛогистик»; - ООО «Строительная механизированная транспортная компания»; |
|  | - ОАО «Мордовпромстрой»; - ОАО «Мордовавтомост»; |
|  | - ООО «Мордовский центр инвестиций»; - ООО «Сельстройснаб»; - ООО «СК «Сота»; - ЗАО «СВ»; - Оптовая база; - АЗС; |
| - | Железнодорожный транспорт; |
| - | Автомобильный транспорт, следующий по Северо-восточному шоссе, ул. Сущинского; |
| - | Автомобильный транспорт, обслуживающий объекты производственно-коммунальной зоны; |
| - | ГСК, массивы частных гаражей боксового типа и открытые автостоянки; |
| - | Объекты инженерной инфраструктуры. |

В непосредственной близости расположен ОАО «Саранский завод «Резинотехника»- предприятие III класса санитарной классификации (СЗЗ 300 м).

Многочисленные массивы гаражей боксового типа не отвечают современным требованиям, на перспективу предусмотрена их частичная ликвидация, либо реконструкция и модернизация в многоярусные, что будет способствовать оздоровлению экологической обстановки, улучшению гигиенических параметров городской среды.

На рассматриваемой территории планируется размещение предприятий IV и V  класса опасности по санитарной класстфикации.

Характеристика и размеры  санитарно-защитных  зон

Производственный комплекс рассматриваемой территории города Саранска представлен предприятиями III-V класса санитарной классификации.

Ориентировочные санитарно-защитные зоны от предприятий, коммунально-складских объектов на исходный год проектирования приняты согласно действующему санитарному законодательству, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», приведены в нижеследующей таблице.

Перечень санитарно-защитных зон основных источников выбросов загрязняющих веществ

| №№ п/п | №№ на черт. | Наименование предприятия | Размер СЗЗ, санитарного разрыва | Санитарная классификация по действ. СанПиН | Проектируемая СЗЗ, санитарный разрыв | Примечания, проектные предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | Автоспеццентр | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 кл. III | 300 | СЗЗ соблюдается |
| 2 | 3 | ОАО «Транслогистик» | 300 | -«- | 300 | СЗЗ соблюдается |
| 3 | 4 | ООО «Строительная механизированная транспортная компания» | 300 | -«- | 300 | СЗЗ соблюдается |
| 4 | 5 | ОАО «Мордовпромстрой» | 300 | -«- | 300 | СЗЗ не соблюдается в северо-западном направлении, в СЗЗ расположены садовые участки. Разработка проекта СЗЗ. Организация СЗЗ по проекту |
| 5 | 16 | ООО «Сельстройснаб» | 300 | -«- | 300 | СЗЗ не соблюдается в северном направлении, в СЗЗ расположены садовые участки и юго-западном - в СЗЗ находится жилой дом по ул. Краснофлотской. Разработка проекта СЗЗ. Организация СЗЗ по проекту |
| 6 | 6 | ООО «Промышленное строительство» | 100 | -«- кл. IV | 100 | СЗЗ соблюдается |
| 7 | 9 | ООО «Мордовский центр инвестиций» | 100 | -«- | 100 | СЗЗ не соблюдается в юго-западном направлении. В СЗЗ находится жилой дом по ул. Краснофлотской. Разработка проекта СЗЗ. Организация СЗЗ по проекту. |
| 8 | 10 | ОАО «Мордовавтомост» | 100 | -«- | 100 | СЗЗ соблюдается |
| 9 | - | Железнодорожный путь | 100 | СП 42.13330.2011 п.8.20 | 100 | СЗЗ не соблюдается, в СЗЗ расположены садовые участки. Вынос садовых участков |
| 10 | - | Подъездные ж/д пути | 50 | СП 42.13330.2011 п.8.20 | 50 | СЗЗ соблюдается не везде, в СЗЗ расположены садовые участки. Вынос садовых участков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 13 | АЗС «ЛУКОЙЛ», ул. Севастопольская | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 кл. IV | 100 | СЗЗ соблюдается |
| 12 | - | ООО «СК «Сота» | 50 | -«- кл. V | 50 | СЗЗ соблюдается |
| 13 | 11 | ЗАО «СВ» | 50 | -«- | 50 | СЗЗ соблюдается |
| 14 | 2 | Оптовая база | 50 | -«- | 50 | СЗЗ соблюдается |
| 15 | 13 | АЗС - 4, НК «Роснефть» Северо-восточное шоссе,6 «А» | 50 | -«- кл. V | 50 | СЗЗ соблюдается |
| 16 | 15 | Автомойка | 50 | -«- | 50 | СЗЗ соблюдается |
| 17 | 7 | ГСК «Волга» | 25 | -«- | 25 | СЗЗ соблюдается |
| 18 | 8 | ГСК «Восточный-1» | 50 | -«- | 50 | СЗЗ не соблюдается. В СЗЗ находится жилой дом по ул. Краснофлотской |
| 19 | 12 | Гаражи боксового типа до 50 м/мест | 15 | -«- | 25 | СЗЗ соблюдается |
| 20 | 12 | Гаражи боксового типа свыше 50 до 100 м/мест | 25 | -«- | 35 | СЗЗ соблюдается |
| 21 | 12 | Гаражи боксового типа свыше 300 м/мест | 50 | -«- | 50 | СЗЗ соблюдается |
| 22 | 17 | Открытая автостоянка | 15 | -«- | 15 | СЗЗ соблюдается |
| 23 | 22 | Асфальтобетонная установка (проектируемая) | 100 | -«- кл. IV | 100 | СЗЗ соблюдается |
| 24 | 23 | Предприятия IV класса опасности | 100 | -«- кл. IV | 100 | СЗЗ соблюдается |
| 25 | 24 | Предприятия V класса опасности | 50 | -«- кл. V | 50 | СЗЗ соблюдается |

Ориентировочные СЗЗ предприятий в границах проекта планировки соблюдаются не везде. В СЗЗ попадает большая часть территории  садовых участков, в СЗЗ находятся жилые дома по ул. Севастопольской и ул. Краснофлотской.  В СЗЗ предприятий за границами проектирования попадает жилая застройка по ул. Севастопольской и ул. Краснофлотской.

Ориентировочный размер СЗЗ должен быть обоснован проектом санитарно-защитной с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Достаточность разрывов должна обосновываться расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия  источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Для проектируемых объектов, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека приняты ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с классификацией на основании действующего санитарного законодательства, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»:

| - | Отдельно стоящий торговый центр (гипермаркет), кафе - санитарно-защитная зона 50 м (раздел 7.1.12, класс V , п.6), предлагается согласно п. 4.3 уменьшение СЗЗ до 25 м; |
| --- | --- |
| - | Асфальтобетонная установка - санитарно-защитная зона 100 м (раздел 7.1.4, класс IV , п.5); |
| - | Разрывы от наземных многоярусных гаражей-стоянок, ориентировочно приняты 35 м (на 280 м/мест) и 50 м (на 370 м/мест) и должны уточняться на последующих стадиях проектирования, в соответствии с п. 1 примечаний раздела 7.1.12, на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия; |
| - | Разрыв от площадки гаражного массива, ориентировочно принят 100 м (на 800 м/мест) и должен уточняться на последующих стадиях проектирования, на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия ( п. 3 примечаний раздела 7.1.12); |
| - | Разрыв от открытых автостоянок, расположенных около торгового центра и кафе до зданий различного назначения принимается с учетом интерполяции по таблице 7.1.1. раздела 7.1.12 и составляет 25 м от автостоянки до 100 м/мест и 35 м от автостоянки до 300 м/мест; |
| - | Расстояние от проездов автотранспорта из гаражей и стоянок всех типов должно быть не менее 7 м от жилых зданий, согласно с п. 5 примечаний раздела 7.1.12. |

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы существующих сохраняемых и проектируемых объектов представлены на чертеже «Схема мероприятий по охране окружающей среды».

Проектные предложения по улучшению состояния воздушного бассейна

Проектом планировки предлагается использовать пп. 3.2; 3.17; 4.1; 4.3; 4.5; 5.1; 5.3 действующего СанПиН  2.2.1/2.1.1 1200 – 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» с целью уменьшения размеров санитарно-защитной зоны ООО «Мордовский центр инвестиций», ООО «Сельстройснаб» до границ жилой застройки.

В этом случае предприятиям необходимо:

-  разработать проект организации или сокращения санитарно-защитной зоны предприятия;

- организовать систематические лабораторные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;

- добиться стабильных достижений уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами ниже нормативных требований;

- просить главного государственного врача Республики Мордовия согласовать размер СЗЗ от границ предприятия до жилой застройки.

В противном случае за счет средств предприятия расселить жителей из жилых домов, попадающих в СЗЗ и использовать объекты недвижимости под нежилые помещения, вынести садовые участки из СЗЗ ООО «Сельстройснаб», ОАО «Мордовпромстрой».

Для снижения степени загрязнения окружающей среды на проектируемой территории   необходимо выполнить следующие мероприятия:

| - | Вынос садовых участков из требуемого санитарного разрыва железной дороги и железнодорожных подъездных путей; |
| --- | --- |
| - | Разработка проекта единой СЗЗ для всех предприятий и производственных площадок, расположенных на рассматриваемой территории. Организация СЗЗ по проекту; |
| - | Обеспечить упорядочение функционального зонирования территории с организацией СЗЗ существующих объектов с учетом действующего санитарного и природоохранного законодательства; |
| - | СЗЗ существующих сохраняемых и проектируемых объектов принять по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.03 (Новая редакция) при условии, что корректировки СЗЗ по фактору шума не требуется; |
| - | Обеспечить организацию и благоустройство СЗЗ и санитарных разрывов объектов строительства согласно СП 42.13330.2011 Актуализированной редакции СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; |
| - | При размещении открытых автостоянок выдержать необходимые расстояния, в соответствии с требованиями раздела 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, предусмотреть озеленение островков между фиксированными машино-местами (для уменьшения экологической нагрузки); |
| - | Оборудование и содержание территорий предприятий продовольственной торговли производить согласно СанПиН 2.3.5.021-94 «Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли». |

Запрещаются парковки автотранспорта вне зон, предназначенных для организованного хранения автомашин, в том числе на газонах, на пешеходных тротуарах.

7.3. Оценка состояния водного бассейна

Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

На проектируемой территории имеются  пруды и ручьи. Водные объекты в рекреационных целях не используются.

Пруды и ручьи на рассматриваемой территории подвергаются антропогенному влиянию за счет стока с территорий промпредприятий.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек и водоемов. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со статьей 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ от 3 июня 2006 г. (с изменениями на 19 июля 2011 года).

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Согласно действующему Водному кодексу, для ручьев протяженностью до 10 км размер водоохранной зоны принят 50 м.

Использование территорий водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы регламентируется п. 15-18 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 3 июня 2006 г. (с изменениями на 19 июля 2011 года).

В границах водоохранных зон запрещаются:

1).   Использование сточных вод для удобрения почв;

2). Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3). Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4). Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежной защитной полосы ручьев и прудов устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет на данной территории  40-50 метров.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

1) Распашка земель;

2) Размещение отвалов размываемых грунтов;

3) Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Для обеспечения нормативного санитарно-гигиенического состояния водных объектов необходимо проведение ряда водоохранных мероприятий, осуществляемых за счет инженерного обеспечения, инженерной подготовки и благоустройства территории.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предлагается:

| - | Разработка мероприятий по поддержанию благоприятного водного режима и надлежащего санитарного состояния территорий, защите водоемов и водотоков от заиления и обмеления, процессов водной эрозии, предохранения от засорения и загрязнения бытовыми и промышленными отходами, пестицидами и биогенными веществами; |
| --- | --- |
| - | Расчистка, углубление и обустройство водотоков и водоемов, расположенных в границах проектируемой территории; |
| - | Строительство системы дождевой канализации; |
| - | Обеспечение локальной очистки сточных вод на промпредприятиях; |
| - | Отвод сточных вод объектов строительства в систему канализации города в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; |
| - | Тщательное выполнение работ при строительстве водопровода и канализации, исключающих все утечки из линий коммуникаций; |
| - | Применение трубопроводов стойких к коррозионному воздействию агрессивных жидких сред; |
| - | Устройство водонепроницаемых лотков для отвода дождевых вод, исключающих размыв поверхности земли около зданий и сооружений; |
| - | Благоустройство и озеленение прибрежных защитных полос; |
| - | Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с Водным кодексом РФ №74-ФЗ и закрепление данных границ на местности специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством; |
| - | Ликвидация стихийных свалок мусора на анализируемой территории; |
| - | Организация санитарной очистки территории в соответствии с требованиями СН 42-128-4690-88, СП 31-108-2002. |

Для предупреждения негативных последствий аварийных ситуаций необходимо обеспечить:

| - | Предупреждение возможности аварийных сбросов сточных вод в городскую канализацию; |
| --- | --- |
| - | Исключение возможности аварийных сбросов в ливневую канализацию, отводящую поверхностные воды в городскую дождевую канализацию. |

Источники  водоснабжения

Важным фактором, влияющим на здоровье населения, является обеспечение населения качественной питьевой водой.

Источником водоснабжения являются артскважины, расположенные за границами проектирования.

В настоящее время рассматриваемая территория обеспечивается  хозяйственно-питьевым водоснабжением от городского водопровода.

Проектные предложения по водоснабжению, водопроводным и инженерным сетям см. раздел «Инженерно-техническое обеспечение».

Зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Проектируемая территория расположена в границах III пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения, часть территории садовых участков расположена в границах II пояса ЗСО.

Проектом планировки предлагается:

| - | Соблюдение комплекса режимных мероприятий в границах II и III поясов ЗСО источников водоснабжения, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02; |
| --- | --- |
| - | Перевод системы водоснабжения промышленных предприятий на водосберегающие технологии и использование вод Сурского водовода. Экономически стимулировать создание систем оборотного и повторного использования технологических вод; |
| - | Обеспечение нормативной очистки стоков на предприятиях перед их сбросом; |
| - | Ликвидация всех стихийных свалок. |

Существующее положение и проектные предложения по водоотведению, см. раздел «Инженерно-техническое обеспечение».

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо обеспечить:

| - | Тщательное выполнение работ при строительстве водопровода и канализации, исключающих все утечки из линий коммуникаций; |
| --- | --- |
| - | Отвод загрязненного поверхностного стока с территории в городскую дождевую канализацию; |
| - | Применение трубопроводов стойких к коррозионному воздействию агрессивных жидких сред; |
| - | Устройство водонепроницаемых лотков для отвода дождевых вод, исключающих размыв поверхности земли около зданий и сооружений. |

Для предупреждения негативных последствий аварийных ситуаций необходимо обеспечить:

| - | Предупреждение возможности аварийных сбросов сточных вод в городскую канализацию; |
| --- | --- |
| - | Исключение возможности аварийных сбросов в ливневую канализацию, отводящую поверхностные воды в городскую дождевую канализацию. |

7.4. Оценка состояния почв

Анализ состояния почвенного покрова

Загрязнение почвенного покрова городских территорий - это изменение состояния почв в результате накопления примесей промышленного происхождения и жизнедеятельности человека. Загрязнение почв происходит за счет непосредственного поступления в них загрязняющих веществ при разливах и россыпях различного рода, путем выпадения аэрозолей загрязняющих веществ из атмосферы и при снеготаянии, а также за счет поступления с поверхностным стоком при смыве с загрязненных территорий.

Загрязнение нефтепродуктами наблюдается повсеместно, но оно не однородно, не носит упорядоченного характера и, как правило, приурочено к местам расположения автотранспортных предприятий, АЗС, автостоянок, транспортных развязок, где содержание нефтепродуктов достигает и превышает ПДК.

Для достоверной характеристики почв этого района необходимо проведение детального обследования почв территорий нового строительства, а также территорий существующих сохраняемых садовых участков, так как они находятся в СЗЗ предприятий.

В почвах на территории города содержание потенциально-опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почвах на разной глубине, а так же уровень радиационного фона не должны превышать предельно-допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

Мероприятия для охраны почв от загрязнения

Для охраны почв проектом рекомендуется предусмотреть следующие основные мероприятия:

| - | В зонах повышенного риска на стадии выбора участка и разработки проектной документации проведение исследования почвы послойно на различных глубинах; |
| --- | --- |
| - | Разработка комплекса мероприятий по доведению качества почвы до требований СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» с их реализацией на стадии строительства; |
| - | Проведение исследования почвы на последующих этапах строительства в соответствии с п.4.7 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; |
| - | Проведение мероприятий по организации рельефа, сбору поверхностных вод в сеть дождевой канализации; |
| - | Осуществление на стадии выбора участка и разработки проектной документации инженерно-экологических изысканий в составе комплекса инженерных изысканий, согласно требованиям СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; |
| - | Благоустройство и озеленение территорий; |
| - | При благоустройстве территории предусмотреть рекультивацию земли с подсыпкой чистого грунта; |
| - | В качестве подсыпаемых грунтов на площади, свободной от застройки на территориях площадок отдыха, использовать привезенную плодородную почву; |
| - | Соблюдение общепринятых санитарных норм ведения коммунального хозяйства, чтобы избежать наложения поллютантов промышленного и бытового происхождения; |
| - | Проведение экстренного устранения выхода на поверхность канализационных стоков при авариях и поддержание в рабочем состоянии ливневых колодцев. |

Выполнение мероприятий необходимо предусматривать согласно очередности строительства новых объектов.

Техническая рекультивация

(на участках сохраняемых существующих отметок земли

в зонах повышенного риска)

Работы по рекультивации земель проводятся на участках сохраняемых существующих отметок земли в зонах повышенного риска в пределах границ отведенного под застройку земельного участка.

В случае производственной необходимости дополнительная площадь, необходимая для выполнения рекультивационных работ, в том, числе и для складирования плодородного слоя почвы, потенциально-плодородных пород оформляется в установленном законодательном порядке.

Основное воздействие на почвенно-растительный покров связано с организацией рельефа, что выражается в планировке поверхности земельного участка на стадии подготовительных работ. Проведение данных работ напрямую связано с осуществлением земляных работ, в том числе с нарушением плодородного слоя почвы.

Сроки проведения технического этапа рекультивации должны быть увязаны с вегетационным периодом года (весна-осень).

Основное воздействие на почвенно-растительный покров связано с организацией рельефа, что выражается в планировке поверхности земельных участков на стадии подготовительных работ. Проведение данных работ напрямую связано с осуществлением земляных работ, в том числе с нарушением плодородного слоя почвы.

Технический этап рекультивации участков, отведенных под строительство проводится до начала строительно-монтажных работ и после завершения строительства и включает в себя:

| - | засыпку и послойную трамбовку или выравнивания рытвин, непредвиденно возникших в процессе производства работ; |
| --- | --- |
| - | уборку бытового строительного мусора; |
| - | завоз и равномерное распределение плодородного слоя почвы из Нижегородской области; |
| - | планировку поверхности нарушенных земель после окончания работ; ликвидацию техногенных форм рельефа. |

Нарушения рельефа, возникшие в результате проведения строительных работ, будут ликвидированы при планировке после окончания работ. В результате этого рельеф участка строительства будет приведен в естественное состояние.

Сроки проведения технического этапа рекультивации должны быть увязаны с вегетационным периодом (весна-осень).

Биологическая рекультивация

Биологический этап направлен на закрепление поверхностного слоя почвы корневой системой растений, создание сомкнутого травостоя и предотвращение развития водной и ветровой эрозии почв на нарушенных землях.

Биологический этап рекультивации почвы включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы.

Биологический этап осуществляется после завершения технического этапа рекультивации почвы. Сроки его проведения определяются продолжительностью вегетационного периода (весна-осень).

Проектом предусматривается проведение биологической рекультивации почвы на площади свободной от застройки.

Проведение агротехнических мероприятий с целью восстановления водно-воздушной целостности генетического горизонта плодородного слоя почвы. Данный вид работ включает в себя:

| - | глубокое рыхление почвы плоскорезами или чизельная вспашка на глубину 45 см; |
| --- | --- |
| - | дискование в два следа тяжелыми дисковыми боронами; |
| - | предпосевная культивация; |
| - | посев травосмеси с целью задержания почвы культурными травами; |
| - | прикатывание почвы после посева; |
| - | подкормка трав; |
| - | посадка лиственных и хвойных деревьев; |
| - | посадка кустарников. |

Внесение минеральных и органических удобрений с учетом естественной минерализации гумуса и технологических потерь фосфора, калия, а также изменения pH почвенного раствора в результате земляных работ.

Посев многолетних и однолетних трав с целью создания газонов.

Виды трав для создания газонов должны быть апробированных районированных сортов и местных популяций.

Высеваемые травы должны обладать способностью быстро создавать сомкнутый травостой и прочную дернину.

Семена трав, предназначенных для посева, должны соответствовать требованиям стандарта и посевным качествам не ниже 2-го класса. Перед посевом они должны быть проверены на энергию прорастания и всхожесть.

Рекомендуемые сроки посева – начало поспевания почвы и окончание на 3-4 недели до наступления осенних заморозков. Глубина заделки семян зависит от механического состава почвы.

Конкретный перечень трав для создания газонов будет определен в процессе последующего благоустройства территории застройки.

Уход за рекультивируемой площадью состоит в ежегодной подкормке трав азотными удобрениями. Удобрения рекомендуется вносить весной или осенью. Уход за посевом следует осуществлять в течении 3-5 лет до полного зазеленения поверхности участка.

Охрана древесно-кустарниковой растительности

В процессе последующего благоустройства территории застройки проектом предусматривается посадка деревьев, кустарников.

При производстве работ запрещается проезд машин и механизмов ближе 1 м от крон деревьев, непопадающих под вырубку. Снятие грунта под кронами деревьев не допускается.

Разработку траншей, котлованов и выемок допускается производить не ближе 2 м от ствола взрослого дерева.

Не допускается складывать под кроной дерева материалы, конструкции, ставить строительные машины и грузовые автомобили. В зоне радиусом 10 м от ствола дерева не допускается: сливать горюче-смазочные материалы; устанавливать работающие машины; складировать на земле химически активные вещества (соли, удобрения, ядохимикаты).

Внесение органических удобрений, а также химических мелиораторов осуществляется при закладке плодородного слоя почвы с последующей вспашкой. Минеральные удобрения вносятся в предпосевную культивацию, при высоких дозах (свыше 2 ц/га) удобрения вносятся дробно, т.е. с учетом последующей подкормки прикорневым способом (туковой сеялкой поперек рядков).

7.5. Оценка  состояния  зеленых насаждений

Зеленые насаждения выполняют весьма важные функции в планировочной структуре проектируемого района, а именно:

| - | санитарно-гигиенические; |
| --- | --- |
| - | рекреационные. |

Санитарно-гигиенические функции зеленых насаждений включают:

| - | Очищение воздуха от пыли и газа (устройство защитных полос из пылезадерживающих и газоустойчивых пород деревьев); |
| --- | --- |
| - | Фитоцидные действия (насыщение воздуха кислородом и поглощение из воздуха углекислого газа); |
| - | Влияние на влажность воздуха (зеленые насаждения повышают влажность воздуха внутри озелененных участков); |
| - | Шумозащитная роль (играют большую роль в борьбе с шумом). |

Рекреационное назначение зеленых насаждений тесно связано с организацией отдыха населения, непосредственно для собственников садовых участков.

Оценка состояния зеленых насаждений проектируемой территории выявила следующие особенности:

| - | Озелененные территории ограниченного пользования представлены древесно-кустарниковой растительностью на садовых участках и на приусадебных участках в районе существующей жилой застройки; |
| --- | --- |
| - | Озелененные территории специального назначения представлены зелеными насаждениями вдоль автомобильной дороги – Северо-восточное шоссе, вдоль железной дороги и железнодорожных подъездных путей, на территории промышленных объектов, в водоохранных зонах ручьев и прудов. |

Состояние зеленых насаждений специального назначения, испытывающих негативное влияние промышленных предприятий и транспорта, местами неудовлетворительное.

В основу оптимизации системы зеленых насаждений проектируемого района заложен принцип максимального сохранения и реконструкции сформировавшейся системы зеленых насаждений.

Основой перспективной системы озеленения должны стать существующие садовые насаждения, на севере проектируемой территории.  Планируется также озеленение санитарно-защитных зон предприятий и санитарных разрывов автомобильных и железных дорог.

Защита уже имеющихся зеленых насаждений, их сохранение и восстановление посредством осуществления комплекса природоохранных и восстановительных мероприятий даст возможность остановить деградацию природного комплекса и создать условия для последующего развития системы озеленения, соответствующей новым требованиям.

Система зеленых насаждений проектируемого района будет включать:

| - | озелененные территории ограниченного пользования – территории, рассчитанные на пользование определенными группами населения (в составе озелененных придомовых территорий и территорий садовых участков, озелененных участков объектов коммунального назначения и транспорта); |
| --- | --- |
| - | озелененные территории специального назначения – санитарно-защитные, насаждения вдоль автомобильных и железной дорог (в составе озелененных полос вдоль дорог и улиц, озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон). |

Зеленые насаждения ограниченного пользования включают в себя газоны, посадки деревьев и кустарников, цветники.

Озеленение участков специального назначения вдоль дорог и в санитарно-защитных зонах предусматривается с целью очищения воздуха от пыли и газов автомобильного и железнодорожного транспорта из пылезадерживающих и газоустойчивых пород деревьев – вяза, липы, клена шириной 5-30 м.

Основными типами посадок деревьев и кустарников при устройстве озелененных территорий проектируемого района являются:

| - | аллейные и рядовые посадки деревьев; |
| --- | --- |
| - | группы (куртины); |
| - | живые изгороди; |
| - | одиночные посадки (солитеры) на газонах. |

Посадку зеленых насаждений и уход за ними необходимо осуществлять в соответствии со СНиП III-10-75 «Правила производства и приемки работ. Благоустройство территорий».

Озелененные территории не являются устойчивыми, самостоятельно развивающимися сообществами, они нуждаются в постоянном уходе и искусственном восстановлении утраченных элементов.

Проектом предлагается:

| - | предусмотреть озеленение и благоустройство в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*; |
| --- | --- |
| - | максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, выполнить мероприятия в части улучшения состояния зелёных насаждений с учётом имеющихся современных разработок по городскому озеленению; |
| - | увеличение площади озелененных территорий специального назначения за счет озеленения дорог, санитарно-защитных зон предприятий, строящегося торгового центра, гаражей и автостоянок. |
| - | при подготовке территории к строительству вынужденный снос зеленых насаждений, попадающих под застройку, оформить в установленном законом порядке, а сохраняемые зеленые насаждения защитить от повреждений; |
| - | в проекте застройки территории заложить благоустройство с обязательным компенсационным озеленением прилегающей территории ценными породами деревьев и кустарников; |
| - | проектирование зеленых насаждений спецназначения - санитарно-защитных зон и санитарных разрывов существующих сохраняемых и проектируемых объектов вести в соответствии с нормативными требованиями; |
| - | проведение мероприятий по защите атмосферного воздуха от загрязнения: |
|  | -посадка деревьев и кустарников пылегазоустойчивых пород вдоль дорог и улиц; |
|  | -подбор наиболее стойких к антропогенным нагрузкам пород растительности; |
|  | -проведение правильного подбора ассортимента зеленых насаждений для обеспечения максимальной приживаемости и выживаемости; |
|  | -организация тщательного ухода за посадками, надежной охраны; |
|  | -применение новых методов озеленения с учетом городской специфики; |
|  | -проведение работ по выявлению нарушений благоустройства, связанных с заездами и стоянкой транспорта на газонах, ремонтом автомобилей в местах жилой застройки, восстановление на этих газонах травяного покрова. |

7.6. Санитарная очистка территории

В соответствии с проектом Генерального плана города санитарная очистка города находится в ведении следующих организаций: МП «Спецавтохозяйство», МП «Спецавтотранспортник ЖКХ», МП «Горремдорстрой», МП «Зеленое хозяйство», ООО «Южный».

Основной задачей этих предприятий является вывоз бытовых отходов от объектов общественного назначения, муниципального и ведомственного жилья, домовладений частного сектора и утилизация данных отходов, а также очистка и содержание улиц, дорог, тротуаров.

Утилизация отходов методом захоронения производится на Саранском полигоне ТБО (Аксеновская свалка), который расположен в Лямбирском районе на 22 км автодороги Саранск-Чамзинка.

Вывоз снега будет производиться на снегосплавной пункт, который в соответствии с Генпланом города предполагается разместить в районе городских очистных сооружений канализации.

Бытовые отходы

В соответствии с проектом Генерального плана развития города Саранска сбор ТБО намечается производить в переносные металлические мусоросборники, которые устанавливаются в муниципальной жилой застройке с радиусом обслуживания 50-75 м. Содержимое контейнеров выгружается в кузова мусоровозов и вывозится на мусороперерабатывающие предприятия города. Для извлечения вторичного сырья уже на первом этапе предлагается проводить мероприятия по селективному сбору мусора в жилых районах. Специальной программой в городе необходимо предусмотреть организацию стационарных пунктов приема вторичного сырья от населения и площадок для раздельного сбора мусора с использованием специальных контейнеров.

Мусоросортировочный комплекс разместится в северо-восточной части города в районе городских очистных сооружений канализации.

Сбор твердых бытовых отходов от проектируемых организаций и учреждений, а также из существующего жилого фонда предлагается производить в металлические контейнеры, установленные на контейнерных площадках.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории раздельного сбора отходов. Для организации селективного сбора ТБО и унификации системы сбора отходов, удобства отбора вторичного сырья оптимально использование евроконтейнеров объемом 1,1 м3 со специальными крышками для сбора макулатуры и пластика и контейнеров с нижней разгрузкой 1,5 м3 для сбора стекла.

Сбор и транспортировку ТБО предусмотреть, как с территории предприятий, организаций и учреждений, так и в жилищном фонде, с последующим вывозом, согласно графику вывоза ТБО на мусоросортировочный комплекс.

Промышленные отходы

В настоящее время учет количества отходов на предприятиях ведется по форме статистической отчетности 2ТП-отходы.

До настоящего времени в г. Саранске не решен вопрос утилизации и захоронения производственных отходов – нет специального полигона.

Предприятиям необходимо разработать проекты лимитов образования и размещения отходов и получить разрешение на захоронение, складирование, прием, передачу и использование отходов производства и потребления.

На промышленных предприятиях необходимо усовершенствовать технологические процессы, чтобы свести образование отходов к минимуму. Технологические схемы сотрудничающих предприятий должны подбираться, насколько это возможно таким образом, чтобы отходы или побочные продукты одного выступали в качестве сырья или полуфабриката для другого, что уменьшает, а в некоторых случаях может полностью решить проблему промышленных отходов.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по хранению, переработке и утилизации промышленных отходов:

| - | Предусмотреть места временного размещения отходов производства и потребления по каждому виду отходов, организацию учета образующихся отходов; |
| --- | --- |
| - | Заключить договора, если таковые отсутствуют, со специализированными организациями, имеющими лицензии на обращение с отходами производства и потребления; |
| - | Сбор и транспортировка ртутьсодержащих ламп должны соответствовать требованиям Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение, которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных постановлением Правительства РФ от 03.09.2010г. №681; |
| - | Передача опасных отходов на утилизацию и переработку должна осуществляться только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 128-ФЗ от 08.08.01 г. (с изменениями на 29 декабря 2010 года). |

7.7. Основные природоохранные мероприятия

| - | Разработка проектов организации санитарно-защитной зоны предприятиям, не имеющим данных проектов, выполнение природоохранных мероприятий с целью обеспечения стабильных достижений уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и на границе селитебной территории ниже гигиенических нормативов; |
| --- | --- |
| - | Разработка проектов сокращения размеров санитарно-защитной зоны предприятий ООО «Мордовский центр инвестиций» и ООО «Сельстройснаб», до границ жилой застройки; ООО «Сельстройснаб» и ОАО «Мордовпромстрой» до границ садовых участков; |
| - | Разработка проекта единой расчетной и окончательно установленной санитарно-защитной зоны для группы промышленных объектов с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону; |
| - | СЗЗ проектируемых объектов принять по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.03 (Новая редакция) при условии, что корректировки СЗЗ по фактору шума не требуется; |
| - | Обеспечить организацию и благоустройство СЗЗ существующих и проектируемых объектов согласно СП 42.13330.2011 Актуализированной редакции СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; |
| - | Организация хранения индивидуального автотранспорта с размещением в специализированных коммунальных гаражных зонах, с организацией проездов автотранспорта вне жилых территорий; |
| - | При размещении парковочных мест выдержать необходимые расстояния до объектов строительства в соответствии с требованиями раздела 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; |
| - | Организация системы контроля за выбросами автотранспорта; |
| - | Размещение отдельно стоящего торгового центра в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированной редакции СНиП 2.07.01-89*; |
| - | Оборудование и содержание территорий предприятий продовольственной торговли производить согласно СанПиН 2.3.5.021-94 «Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли»; |
| - | Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю; |
| - | Сохранение существующих озелененных территорий, вынужденный снос зеленых насаждений, попадающих под застройку, оформить в установленном законом порядке, а сохраняемые зеленые насаждения защитить от повреждений; |
| - | Благоустройство и озеленение территории с обязательным компенсационным озеленением прилегающей территории (дворы жилых домов, не подлежащих сносу) ценными породами деревьев и кустарников; |
| - | Организация санитарной очистки территории согласно СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*) и СН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». |

Глава  8

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГО, ЧС И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И ИНВАЛИДОВ

8.1 Мероприятия по ГО, предотвращению чрезвычайных ситуаций

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций предусматривают защиту и обеспечение жизнедеятельности населения, снижение уровня возможных разрушений и потерь в условиях применения оружия массового поражения, а также создание необходимых условий для проведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия разработаны в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:

  - СНиП 2.01.51-90.Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

  - СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских.

Защита населения от современных средств поражения обеспечивается:

  - своевременным оповещением об угрозе нападения;

  - комплексным применением основных способов защиты: проведение рассредоточения и эвакуации, использование средств индивидуальной защиты и медицинских средств защиты;

  - обучением населения гражданской обороне.

Организация эвакуации населения

На проектируемой территории нет функционирующих в военное время предприятий и объектов, поэтому и нет наибольшей работающей смены.

Эвакуации и рассредоточению на проектируемой территории подлежит постоянно проживающее и временно пребывающее население (работающее и отдыхающее).

Для осуществления быстрой и организованной эвакуации населения из района вблизи транспортных магистралей используются СЭПы (сборные эвакуационные пункты).

Эвакуация населения должна осуществляться пешеходными потоками до СЭПов, далее автомобильным транспортом и пешими колоннами.

Эвакуируемое население при необходимости укрывается в укрытиях простейшего типа: подземных гаражах, пешеходных подземных переходах.

Санитарная обработка людей, одежды, транспорта.

Пункты санитарной обработки одежды (СОО) и санитарно-обмывочный пункт (СОТ) осуществляется на базе прачечных и бань.

Пункт санитарной обработки транспорта (СОТ) устраивается на базе комплекса многоярусных парковок.

Средства оповещения

Для оповещения населения об опасности на проектируемой территории предлагаются к размещению электросирен типа С-40 с радиусом действия 500 м. Электросирены на территориях секционной застройки предлагаются к размещению на зданиях, на территориях  индивидуальной застройки с приусадебными участками на опорах.

Доведение до людей, находящихся на объектах в пределах проектируемой территории, сигналов ГО, информации о ЧС и действиях в условиях ЧС обеспечивается также средствами связи.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия разрабатываются на случай аварии, т. е. нарушения технологических процессов на производстве, повреждения трубопроводов, емкостей. Хранилищ, транспортных средств, приводящих к выбросу СДЯВ в атмосферу в количестве, которое могут вызвать массовое поражение людей и животных.

Для каждого взрывопожароопасного объекта, с учетом технологических и других специфических особенностей, предприятием и учреждений разрабатывается план ликвидации аварийных ситуаций и предупреждению аварий, а в случае их возникновения  - локализации  и максимальному снижению тяжести последствий, а также технические системы и средства, используемые при этом.

Противоаварийная защита должна разрабатывается с учетом требований «Общих правил взрывобезопасности  и взрывопожароопасности химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».

Опасными критериями технологических блоков являются:

  - наличие нефтепроводов;

  - наличие газопроводов;

  - наличие емкостей, содержащих СДЯВ;

  - возможность разгерметизации сливно-наливных устройств, трубопроводов и арматуры, в следствии физического износа или механического повреждения;

  - возможность перелива нефтепродуктов в резервуарах;

выход из строя систем ПАЗ и СИО.

8.2 Мероприятия по обеспечение пожарной безопасности

Водоснабжение – подача воды от водоисточников к местам потребления для обеспечения нужд населения и мероприятий (в т.ч. противопожарных);

Источники наружного противопожарного водоснабжения – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

Гидрант – техническое устройство, предназначенное для забора воды из водопровода передвижной пожарной техникой;

Резервуар – инженерное сооружение емкостного типа, предназначенное для хранения запаса воды (СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.3 «Термины и определения»).

Согласно ФЗ главе 15 статьи 68 п. 2 «Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов» к источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты (природные или искусственные водоемы (резервуары)), используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно ФЗ п. 3 (СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 8.1) поселения и городские округа муниципального образования оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 8.4 водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение – при длине линии не свыше 200 метров.

Согласно ФЗ п. 4 существующие и проектные источники наружного противопожарного водоснабжения природные и искусственные водоемы можно не предусматривать, так как количество жителей муниципального образования превышает 5000 человек. В качестве источников наружного противопожарного водоснабжения запроектированы водопроводные сети с пожарными гидрантами. В поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода и на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны быть предусмотрены противопожарные водоемы или резервуары (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

При проектировании и строительстве новых районов муниципального образования должны быть запроектированы сети кольцевого противопожарного водопровода с пожарными гидрантами.

Согласно ФЗ п. 17 расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант.

Согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 8.6 (СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п. 8.16), расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна проектироваться с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 метров (при наличии автонасосов), 100 - 150 метров (при наличии мотопомп и зависимости от их типа). Проектом принято зона обслуживания водопровода хозяйственно-питьевого, производственно-пожарного – 150 метров.

Согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 9.2 Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно (водопровода нет; пожарные гидранты на водопроводных сетях отсутствуют) или экономически нецелесообразно.

П. 9.4 Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками с твердым покрытием размерами не менее 12x12 метров для установки пожарных автомобилей в любое время года.

П. 9.9 Объем пожарных резервуаров и искусственных водоемов надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров согласно пп. 5.2-5.8 и 6.3.

П. 5.2 Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала следует принимать для здания, требующего наибольшего расхода воды, по таблице 2 – Расход воды на наружное пожаротушение зданий классов пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 (СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»). Принято 15 литров в секунду.

П. 6.3 Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 часа;

Для зданий I и II степени огнестойкости с негорючими несущими конструкциями и утеплителем с помещениями Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности – 2 часа.

где		– объем пожарного резервуара или искусственного водоема, м3;

– расход воды на наружное пожаротушение зданий, л/сек;

– продолжительность тушения пожара, сек.

П. 9.10 Количество пожарных резервуаров  или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение. Исходя из этого допускается размещать двойные резервуары общим объемом 330 м3.

Расстояние между пожарными резервуарами или искусственными водоемами следует принимать согластно п. 9.11, при этом подача воды на тушение пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.

П. 9.11 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящиеся в радиусе:

При наличии автонасосов – 200 метров;

При наличии мотопомп – 100-150 метров в зависимости от технических возможностей мотопомп.

Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 метров с учетом требований п. 9.9.

8.3 Мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных групп

населения и инвалидов

1. Проектные решения по реконструкции сложившейся застройки должны учитывать физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов, и должны быть направлены на повышение качества городской среды по критериям доступности, безопасности, комфортности и информативности в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

2. Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов городской среды является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями. Следует учитывать не только физическую и пространственную, но и информационную доступность объектов.

3. При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:

- возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

- создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;

- комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

4. Основные функциональные и эргономические параметры формирования среды жизнедеятельности для инвалидов следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 35-01 и СНиП 2.07.01.

5. Проектно-организационные решения и мероприятия, направленные на создание для инвалидов условий доступности к объектам социальной инфраструктуры в процессе реконструкции застройки, следует определять исходя из учета планируемых на ближайшие периоды работ по проектированию и строительству новых зданий и сооружений, предназначенных для уплотнения либо замены существующей застройки, ремонту и реконструкции существующих объектов, ремонту и укладке нового полотна проезжей части улиц и тротуаров, а также ремонтно-восстановительных работ.

При этом целесообразно предусматривать создание пространственно взаимосвязанных зон, в пределах которых обеспечивается доступность всех зданий и сооружений, а также необходимая для инвалидов информационная среда.

Конечной целью является полная реконструкция сложившейся городской среды, всех ее элементов с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, при которой должны соблюдаться требования пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с требованиями СНиП 21-01.

Часть 3.  Проект межевания территории

Ведомость чертежей раздела «Межевание»

| № п/п | Наименование | Секрет- ность | Масштаб | Материал использования | Инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | План межевания территории (современное использование) | н/с | 1:2000 | -«- |  |  |
| 2. | План межевания территории (проектное предложение) | н/с | 1:2000 | -«- |  |  |
| 3. | Экспликация плана межевания территории | н/с | - | -«- |  |  |

Общие сведения

Проект межевания территории, ограниченной улицами Севастопольской, Сущинского и Северо-восточным шоссе, разработан на основе разработанного проекта планировки.

Межевание проведено согласно назначенным красным линиям. Данные о существующих кадастровых участках, их площадь, координаты и наименования находятся в кадастровых планах участков.

Характеристика территорий межевания

Участок в границах разработки проекта занят преимущественно промышленными и складскими территориями и гаражными кооперативами. На участке расположена железная дорога с подъездами к промышленно-складским территориям. Участок ограничен улицами Сущинского и Северо-восточное шоссе, улица Севастопольская частично проходит внутри участка между складскими территориями. В северной части участка располагаются сады, рекреационная территория и индивидуальные хозяйства. В южной части участка располагаются индивидуальные жилые дома с приусадебными участками.

Инженерные сети: по участку проходит магистральная теплотрасса, под которую отведен кадастровый участок, закрепленный кадастровым номером.

Межевание территории

Межевание для территории площадью 130 Га выполнено с учетом сведений из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах проектируемой территории. Характеристика данных земельных участков приведена в таблице 2.11.1.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, границы формируемых земельных участков, красные линии и линия регулирования застройки для определения места допустимого размещения зданий и сооружений. При разработке проекта межевания границы существующих земельных участков оставлены без изменения, за исключением земельных участков для размещения гаражей, подлежащие сносу и на месте которых запланировано размещение общественных зданий и сооружений. Межевание остальных земельных участков на проектируемой территории выполнено с учетом обеспечения нормативной площади и создания технических коридоров для возможной прокладки инженерных коммуникаций на перспективу. Характеристики формируемых земельных участков представлены в таблице 2.11.3.

Проектом предусмотрено размещение нового строительства, в частности, двух многоярусных автостоянок, административного здания офисного назначения, торгового центра, кафе, асфальтобетонной установки, а также промышленных предприятий IV и V класса вредности.

Строительство многоярусных автостоянок освобождает участки, занятые несанкционированными автостоянками гаражами и дает возможность создания рекреационных территорий на их месте.

Нежилые территории не подлежат передаче в кондаминимумы. К таким территориям относятся участки культового сооружения, участки магазинов, территория административных комплексов и инженерных сооружений.

Расчет нормативных размеров земельных участков жилых зданий по ул. Севастопольская производится в соответствии с общей площадью, жилых помещений, нормой жилищной обеспеченности и удельным показателем земельной доли, приходящимся на 1 м² общей площади жилых помещений в зависимости от этажности.

Sнорм. = Sобщ. * Уз.д.,

где  Sнорм. - нормативный размер земельного участка (Н).

Sобщ. - общая площадь жилых помещений.

Уз.д.- удельный показатель земельной доли, приходящейся на 1м² общей площади жилых помещений.

Уз.д =. (Уз.д. 18 * 18)/Н= (0,92*18)/25= 0,662,

где Уз.д. 18 - показатель земельной доли при нормативной жилищной обеспеченности 18 м²/чел.

Н- расчетная жилищная обеспеченность 25 м²/чел.

При норме жилищной обеспеченности 25м² удельный показатель земельной доли на 1 м² площади жилых помещений составляет 0,662. В соответствии с приведенными формулами, нормативная площадь земельного участка, передаваемого в общую долевую собственность домовладельцев бесплатно, составляет:

для жилого дома № 114(з.у. №110)         -      0,662*115,0=76,1 м²;

для жилого дома № 116(з.у. №158)         -        0,662*66,9=44,3 м²;

для жилого дома № 118(з.у. №118)         -        0,662*85,0=56,3 м²;

для жилого дома № 120(з.у. №202)         -        0,662*80,0=53,0 м²;

для жилого дома № 122(з.у. №13)         -        0,662*61,1=40,5 м²;

для жилого дома № 124(з.у. №56)         -        0,662*55,8=37,0 м²;

для жилого дома № 126(з.у. №15)         -         0,662*41,4=27,4 м².

Фактическая площадь территории застройки составляет:

для жилого дома № 114(з.у. №110)                  -                 1429 м²;

для жилого дома № 116(з.у. №158)                 -                 1230 м²;

для жилого дома № 118(з.у. №118)                 -                 1269 м²;

для жилого дома № 120(з.у. №202)                 -                 1286 м²;

для жилого дома № 122(з.у. №13)                 -                 1456 м²;

для жилого дома № 124(з.у. №56)                  -                 858 м²;

для жилого дома № 126(з.у. №15)                  -                 755 м².

Нормативные размеры земельных участков под существующими промышленными предприятиями расчитаны в соответствии с требованиями МНГП и СНиП II-89-80. Расчет нормативных земельных участков приведен в таблице 2.11.2.

Номера участков, расположенных на проектируемой территории и предлагаемых к включению в ГКН, и их площади сведены в таблицу.

Окружающие и пересекающие территорию улицы являются территориями общего пользования, обеспечивают обслуживание проектируемой и существующей застройки и включены в границы благоустройства.

Формируемые площади межевания в проектируемых красных линиях, их номера, а также площади, находящиеся в сведениях ГКН приведены на экспликации схемы межевания территории.

Таблица 2.11.1 - Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости

| N п/п | Кадастровый номер | Почтовый адрес ориентира | Разрешенное использование | Площадь по сведениям ГКН, м2 | Вид права | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:23:1104091:1 | ул. Сущинского, ПКГО "Любитель" | Для размещения бокса гаража № 20 | 19 | Собственность | Бобровская Наталья Олеговна |
| 2 | 13:23:1104091:2 | ГМ "Любитель" | Для эксплуатации бокса гаража | 18 | Аренда | - |
| 3 | 13:23:1104091:3 | в северо-восточной части г. Саранска | для эксплуатации прирельсового склада ГСМ | 7460 | Собственность | - |
| 4 | 13:23:1104091:4 | ГМ "Любитель" | Для эксплуатации кирпичного гаража | 26 | Государственная собственность | - |
| 5 | 13:23:1104091:5 | ГМ "Заречный" | Для эксплуатации бокса гаража | 18 | Аренда | - |
| 6 | 13:23:1104091:7 | ул. Севастопольская, дом 128 | Для размещения торгового комплекса | 28227 | Собственность | Закрытое акционерное общество "Тандер" |
| 7 | 13:23:1104091:8 |  | Для установки и эксплуатации торгового павильона | 88 | Государственная собственность | - |
| 8 | 13:23:1104091:9 | ул. Краснофлотская, г.к. "Восточный-1 | Для эксплуатации бокса гаража | 30 | Аренда | - |
| 9 | 13:23:1104091:10 | Северо-восточное шоссе, дом 6 "а" | Для размещения помещений и сооружений производственного назначения | 53454 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью "ИПМ-Недвижимость" |
| 10 | 13:23:1104091:11 | Северо-восточное шоссе, дом 6, строение 1 | Для размещения административно-бытового корпуса производственного назначения | 1400 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью "ИПМ-Недвижимость" |
| 11 | 13:23:1104091:14 | ГМ "Любитель" | Для эксплуатации бокса гаража | 19 | Аренда | - |
| 12 | 13:23:1104091:15 | ГМ "Любитель" | Для эксплуатации бокса гаража | 18 | Аренда | - |
| 13 | 13:23:1104091:16 | ул. Севастопольская, дом 122 | Для эксплуатации жилого дома | 1456 | Аренда | - |
| 14 | 13:23:1104091:17 | ул. Севастопольская | Для размещения бокса гаража № 36 | 26 | Собственность | Байгушева Наталья Николаевна |
| 15 | 13:23:1104091:20 | ул. Севастопольская | Для установки и эксплуатации торгового павильона | 95 | Аренда | - |
| 16 | 13:23:1104091:23 | ул. Севастопольская | Для размещения бокса гаража №1 | 33 | Собственность | Смакаева Зульфия Габитовна |
| 17 | 13:23:1104091:27 | ул. Севастопольская | Для строительства кирпичных гаражей | 26 | Аренда | - |
| 18 | 13:23:1104091:28 | ул. Севастопольская | Для размещения бокса гаража № 6 | 26 | Собственность | Булычев Валерий Александрович |
| 19 | 13:23:1104091:29 | ул. Севастопольская | Для размещения бокса гаража № 7 | 26 | Собственность | Мещеряков Александр Валерьевич |
| 20 | 13:23:1104091:30 | ул. Севастопольская | Для строительства кирпичных гаражей | 26 | Аренда | - |
| 21 | 13:23:1104091:32 | ул. Севастопольская | Для размещения бокса гаража №10 | 25 | Собственность | Князев Юрий Анатольевич |
| 22 | 13:23:1104091:33 | ул. Севастопольская | Для размещения бокса гаража №11 | 27 | Собственность | Седов Павел Николаевич |
| 23 | 13:23:1104091:36 | ул. Севастопольская | Для размещения бокса гаража | 25 | Собственность | Шарафеев Рашид Зиятдинович |
| 24 | 13:23:1104091:37 | ул. Севастопольская | Для размещения бокса гаража № 15 | 25 | Собственность | Пелагейкин Иван Васильевич |
| 25 | 13:23:1104091:38 | ул. Севастопольская | Для строительства и обслуживания кирпичных гаражей | 24 | Аренда | - |
| 26 | 13:23:1104091:42 | ул. Севастопольская | Для размещения бокса гаража | 25 | Собственность | Зубов Павел Станиславович |
| 27 | 13:23:1104091:43 | ул. Севастопольская | Для размещения бокса гаража № 21 | 24 | Собственность | Сафронов Михаил Валентинович |
| 28 | 13:23:1104091:62 | ул. Сущинского, дом 44 "в" | Для размещения производственных помещений | 11281 | Собственность | Открытое акционерное общество Трест "Мордовпромстрой" |
| 29 | 13:23:1104091:63 | ул. Севастопольская | Для строительства и обслуживания кирпичного гаража | 25 | Аренда | - |
| 30 | 13:23:1104091:67 | ул. Севастопольская | Для строительства кирпичного гаража | 24 | Аренда | - |
| 31 | 13:23:1104091:72 | ул. Севастопольская | Для строительства и обслуживания кирпичного гаража | 26 | Аренда | - |
| 32 | 13:23:1104091:73 | ул. Севастопольская | Для строительства и обслуживания кирпичного гаража | 26 | Аренда | - |
| 33 | 13:23:1104091:75 | ул. Гожувская, дом 41"а" | Для размещения торгового павильона | 220 | Собственность | Логинов Владимир Александрович |
| 34 | 13:23:1104091:76 | ул. Лихачева, дом 35 "б" | Для размещения производственных помещений | 19556 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью производственная фирма "МАГИСТР" |
| 35 | 13:23:1104091:77 |  | Для эксплуатации производственных помещений | 445 | Аренда | - |
| 36 | 13:23:1104091:81 | ул. Лихачева, дом 35 "б" | Для размещения объекта торговли (торговый центр) | 1865 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью "НСА" |
| 37 | 13:23:1104091:86 | ул. Лихачева, дом 35 "б" | для эксплуатации кирпичного гаража | 26 | Аренда | - |
| 38 | 13:23:1104091:87 | ГМ "Любитель" | для эксплуатации кирпичного гаража | 19 | Аренда | - |
| 39 | 13:23:1104091:88 | ГМ "Любитель" | Для эксплуатации кирпичного гаража | 18 | Аренда | - |
| 40 | 13:23:1104091:89 | ГМ "Заречный" | Для эксплуатации бокса гаража | 19 | Аренда | - |
| 41 | 13:23:1104091:90 | ул. Краснофлотская, г.к. "Восточный-1" | Для эксплуатации бокса гаража | 27 | Аренда | - |
| 42 | 13:23:1104091:91 |  | Для эксплуатации бокса гаража | 23 | Аренда | - |
| 43 | 13:23:1104091:92 | ГМ "Любитель" | Для размещения гаража № 56 | 19 | Аренда | - |
| 44 | 13:23:1104091:93 | ГМ "Любитель" | Для размещения бокса гаража № 31а | 22 | Аренда | - |
| 45 | 13:23:1104091:94 | ул. Краснофлотская | Для размещения административного здания | 325 | Собственность | Тябина Татьяна Александровна |
| 46 | 13:23:1104091:95 | ул. Краснофлотская, дом 107 | Для эксплуатации здания склада | 771 | Государственная собственность | - |
| 47 | 13:23:1104091:96 | ул. Краснофлотская, дом 107 | Для эксплуатации административного здания | 530 | Собственность | Открытое акционерное общество - Проектно-строительная холдинговая компания "Саранскстройзаказчик" |
| 48 | 13:23:1104091:97 | ул. Краснофлотская, дом 107 | Для размещения производственного и административного здания, строения, сооружения промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок - здания склада-мастерской | 1181 | Собственность | Виноградов Станислав Иванович |
| 49 | 13:23:1104091:98 | ул. Краснофлотская, дом 107 | Для размещения объекта промышленности-здания растворного узла | 1807 | Собственность | - |
| 50 | 13:23:1104091:99 | ул. Краснофлотская | Для эксплуатации здания склада | 189 | Государственная собственность | - |
| 51 | 13:23:1104091:101 | ГМ "Восточный-1" | Для размещения бокса гаража | 24 | Собственность | Ледяйкина Надежда Алексеевна |
| 52 | 13:23:1104091:102 | ул. Севастопольская, дом 128 | Для эксплуатации зданий, строений, сооружений | 1947 | Собственность | - |
| 53 | 13:23:1104091:104 | ул. Севастопольская, дом 128 | Для эксплуатации зданий, строений, сооружений | 8952 | Собственность | - |
| 54 | 13:23:1104091:106 | ГМ "Любитель" | Для эксплуатации бокса гаража | 19 | Государственная собственность | - |
| 55 | 13:23:1104091:107 | ГМ "Любитель" | Для эксплуатации бокса гаража | 20 | Государственная собственность | - |
| 56 | 13:23:1104091:108 | ул. Севастопольская, дом 124 | Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 858 | Аренда | - |
| 57 | 13:23:1104091:110 |  | Для эксплуатации водопроводной насосной станции | 4418 | Аренда | - |
| 58 | 13:23:1104091:111 | ГМ "Любитель" | Для эксплуатации бокса гаража | 18 | Государственная собственность | - |
| 59 | 13:23:1104091:112 | ул. Севастопольская | Для размещения производственного сооружения (части железнодорожного тупика) | 4558 | Собственность | Закрытое акционерное общество "СВ" |
| 60 | 13:23:1104091:113 | ул. Севастопольская | Для размещения железнодорожного тупика | 8217 | Собственность | Открытое акционерное общество "Мордовское Агротехническое Машиностроение" |
| 61 | 13:23:1104091:114 | ГМ "Восточный-1" | Для эксплуатации бокса гаража | 28 | Аренда | - |
| 62 | 13:23:1104091:115 | ГМ "Восточный-1" | Для эксплуатации металлического гаража | 18 | Аренда | - |
| 63 | 13:23:1104091:116 | ГК "Любитель" | Для размещения бокса гаража | 18 | Собственность | Сарычева Людмила Алексеевна |
| 64 | 13:23:1104091:117 | ГК "Любитель" | Для эксплуатации бокса гаража | 19 | Аренда | - |
| 65 | 13:23:1104091:118 | г.к. "Восточный-1" | Для эксплуатации бокса гаража | 28 | Аренда | - |
| 66 | 13:23:1104091:119 | г.к. "Восточный-1" | Для эксплуатации бокса гаража | 36 | Государственная собственность | - |
| 67 | 13:23:1104091:120 | ГМ "Заречный" | Для эксплуатации бокса гаража | 19 | Государственная собственность | - |
| 68 | 13:23:1104091:121 | ГМ "Заречный" | Для эксплуатации бокса гаража | 19 | Аренда | - |
| 69 | 13:23:1104091:122 |  | Для эксплуатации производственных помещений | 613 | Собственность | Общество с Ограниченной Ответственностью "ДИАК" |
| 70 | 13:23:1104091:123 | в районе ул. Севастопольской | Для установки и эксплуатации металлического гаража | 32 | Аренда | - |
| 71 | 13:23:1104091:124 | ГМ "Заречный" | Для эксплуатации бокса гаража | 19 | Аренда | - |
| 72 | 13:23:1104091:125 | ГМ "Восточный-1" | Для эксплуатации бокса гаража | 25 | Аренда | - |
| 73 | 13:23:1104091:126 | ГМ "Заречный" | Для эксплуатации металлического гаража | 21 | Аренда | - |
| 74 | 13:23:1104091:127 |  | Для эксплуатации насосной станции | 488 |  | - |
| 75 | 13:23:1104091:128 | ГМ "Восточный-1" | Для эксплуатации бокса гаража | 26 | Аренда | - |
| 76 | 13:23:1104091:129 | г.к. "Заречный" | Для эксплуатации бокса гаража | 19 | Аренда | - |
| 77 | 13:23:1104091:130 | ГМ "Любитель" | Для эксплуатации бокса гаража | 19 | Аренда | - |
| 78 | 13:23:1104091:131 |  | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 46 |  | - |
| 79 | 13:23:1104091:132 | ГМ "Любитель" | Для эксплуатации бокса гаража | 22 | Аренда | - |
| 80 | 13:23:1104091:134 |  | Для эксплуатации металлического гаража | 22 | Аренда | - |
| 81 | 13:23:1104091:135 | ул. Севастопольская | Для строительства и обслуживания кирпичного гаража | 25 | Государственная собственность | - |
| 82 | 13:23:1104091:136 | ГМ "Заречный" | Для эксплуатации металлического гаража | 19 | Аренда | - |
| 83 | 13:23:1104091:137 |  | Для эксплуатации металлического гаража | 20 | Аренда | - |
| 84 | 13:23:1104091:138 | ГМ "Восточный-1" | Для эксплуатации бокса гаража | 26 | Аренда | - |
| 85 | 13:23:1104091:139 | ГК "Заречный" | Для эксплуатации бокса гаража | 33 | Аренда | - |
| 86 | 13:23:1104091:140 | ГК "Любитель" | Для размещения бокса гаража №38 | 25 | Собственность | Клоков Владимир Васильевич |
| 87 | 13:23:1104091:141 |  | Для строительства кирпичного гаража | 26 | Аренда | - |
| 88 | 13:23:1104091:142 | ул. Севастопольская | Для размещения бокса гаража № 34 | 27 | Собственность | Байкеев Кямиль Халильевич |
| 89 | 13:23:1104091:143 | ГМ "Восточный-1" | Для эксплуатации бокса гаража | 26 | Аренда | - |
| 90 | 13:23:1104091:144 | ГМ "Восточный-1" | Для эксплуатации бокса гаража | 26 | Государственная собственность | - |
| 91 | 13:23:1104091:145 | ул. Севастопольская | Для строительства кирпичного гаража | 24 | Аренда | - |
| 92 | 13:23:1104091:146 | ул. Сущинского, дом 44 | Для размещения производственных помещений | 26685 | Собственность | Открытое акционерное общество Трест "Мордовпромстрой" |
| 93 | 13:23:1104091:147 | ул. Сущинского, дом 44 | Для размещения производственных помещений | 19285 | Собственность | Открытое акционерное общество Трест "Мордовпромстрой" |
| 94 | 13:23:1104091:148 | ГМ "Любитель" | Для эксплуатации бокса гаража | 20 | Аренда | - |
| 95 | 13:23:1104091:149 | ул. Севастопольская | Для размещения бокса гаража № 46 | 24 | Собственность | Пупков Евгений Алексеевич |
| 96 | 13:23:1104091:150 | ул. Севастопольская | Для эксплуатации бокса гаража | 25 | Аренда | - |
| 97 | 13:23:1104091:151 | ул. Севастопольская | Для эксплуатации бокса гаража | 22 | Аренда | - |
| 98 | 13:23:1104091:152 | ул. Сущинского, дом 44 "а" | Для размещения производственных помещений | 2290 | Собственность | Открытое акционерное общество Трест "Мордовпромстрой" |
| 99 | 13:23:1104091:155 | ГК "Любитель" | Для размещения бокса гаража № 164 | 18 | Собственность | Ганчина Татьяна Александровна |
| 100 | 13:23:1104091:160 | ул. Севастопольская | Для эксплуатации бокса гаража | 25 | Аренда | - |
| 101 | 13:23:1104091:162 | ул. Краснофлотская, ГК "Восточный-1", сектор "В" | Для размещения бокса гаража №49 | 35 | Собственность | Толпегин Вячеслав Владимирович |
| 102 | 13:23:1104091:163 |  | Для строительства и обслуживания кирпичного гаража | 25 | Государственная собственность | - |
| 103 | 13:23:1104091:164 | ул. Севастопольская | Для размещения бокса гаража | 32 | Собственность | Ионкин Евгений Алексеевич |
| 104 | 13:23:1104091:165 | ул. Севастопольская | Для размещения бокса гаража №13 | 26 | Собственность | Сарайкин Алексей Андреевич |
| 105 | 13:23:1104091:166 | ул. Гожувская, ГО "Любитель" | Для размещения бокса гаража № 101 А | 29 | Собственность | Иванов Дмитрий Анатольевич |
| 106 | 13:23:1104091:167 | ул. Севастопольская | Для размещения бокса гаража № 31 | 54 | Собственность | Жукова Евгения Степановна |
| 107 | 13:23:1104091:168 | ГК "Заречный" | Для эксплуатации бокса гаража | 18 | Аренда | - |
| 108 | 13:23:1104091:169 | ул. Гожувская, ПКГО "Заречный" | Для размещения бокса гаража №76а | 24 | Государственная собственность | - |
| 109 | 13:23:1104091:170 | Восточный-1 | Для эксплуатации бокса гаража №2 в секторе "Б" | 28 | Аренда | - |
| 110 | 13:23:1104091:171 | ул. Севастопольская, дом 114 | Для эксплуатации жилого дома | 1429 | Общая долевая собственность | - |
| 111 | 13:23:1104091:172 | г.к. "Заречный" | Для эксплуатации бокса гаража | 18 | Аренда | - |
| 112 | 13:23:1104091:173 | ул. Краснофлотская | Для строительства индивидуальных гаражей | 104 |  | - |
| 113 | 13:23:1104091:174 | ул. Краснофлотская | Для строительства индивидуальных гаражей | 104 |  | - |
| 114 | 13:23:1104091:175 | ул. Краснофлотская | Для строительства индивидуальных гаражей | 52 |  | - |
| 115 | 13:23:1104091:176 |  | Для строительства индивидуальных кирпичных гаражей | 104 | Государственная собственность | - |
| 116 | 13:23:1104091:177 | ул. Севастопольская,гк "Заречный" | Для эксплуатации бокса гаража | 29 | Аренда | - |
| 117 | 13:23:1104091:178 | ул. Краснофлотская | Для строительства индивидуальных кирпичных гаражей | 144 | Государственная собственность | - |
| 118 | 13:23:1104091:179 | ул. Севастопольская, дом 118 | Для эксплуатации жилого дома | 1268 | Собственность | - |
| 119 | 13:23:1104091:180 | ул. Севастопольская | Для строительства и обслуживания кирпичного гаража | 26 | Государственная собственность | - |
| 120 | 13:23:1104091:181 | ГК "Восточный-1", сектор "Б" | Для размещения бокса гаража № 16 | 26 | Собственность | Лесов Андрей Васильевич |
| 121 | 13:23:1104091:182 | ГК "Восточный-1" | Для эксплуатации бокса гаража | 39 | Аренда | - |
| 122 | 13:23:1104091:183 | ГК "Любитель" | Для размещения бокса гаража №109 | 19 | Собственность | - |
| 123 | 13:23:1104091:184 |  | Для размещения металлического гаража | 13 | Аренда | Открытое акционерное общество "Саранский хлебокомбинат" |
| 124 | 13:23:1104091:185 | ПК ГО"Восточный-1", сектор "МГ" | Для размещения металлического гаража № 76 | 19 | Аренда | - |
| 125 | 13:23:1104091:186 | ГК "Любитель" на северо-востоке | Для размещения гаража | 19 | Аренда | - |
| 126 | 13:23:1104091:187 | ГК "Заречный" | Для размещения гаража | 19 | Аренда | - |
| 127 | 13:23:1104091:188 | ГК "Восточный-1", сектор "Б" | Для размещения бокса гаража | 31 | Аренда | - |
| 128 | 13:23:1104091:189 | ПК ГО "Восточный-1", сектор "Б" | Для размещения гаража | 35 | Аренда | - |
| 129 | 13:23:1104091:190 | ул. Севастопольская | Для размещения бокса гаража № 12 | 27 | Собственность | Забирова Светлана Валентиновна |
| 130 | 13:23:1104091:191 | ГК "Любитель" | Для размещения бокса гаража № 6 | 21 | Аренда | - |
| 131 | 13:23:1104091:192 | ГК "Любитель" | Для размещения бокса гаража № 179 | 18 | Аренда | - |
| 132 | 13:23:1104091:193 | ул. Краснофлотская, дом 109 | Для размещения производственной базы | 20229 | Собственность | - |
| 133 | 13:23:1104091:194 | ГК "Любитель" | Для размещения бокса гаража № 21 а | 19 | Аренда | - |
| 134 | 13:23:1104091:195 | ГК "Любитель" | Для размещения бокса гаража № 121 | 18 | Государственная собственность | - |
| 135 | 13:23:1104091:196 |  | Для размещения трубопровода (канализационного коллектора) | 1012 |  | - |
| 136 | 13:23:1104091:197 |  | Для размещения трубопровода (канализационного коллектора) | 228 |  | - |
| 137 | 13:23:1104091:198 |  | Для размещения трубопровода (канализационного коллектора) | 447 |  | - |
| 138 | 13:23:1104091:199 |  | Для размещения трубопровода (канализационного коллектора) | 2141 |  | - |
| 139 | 13:23:1104091:200 | ул. Сущинского ПК ГО "Любитель" | Для размещения бокса гаража № 126 | 18 | Собственность | Вилков Михаил Гаврилович |
| 140 | 13:23:1104091:201 | ул. Сущинского ПК ГО "Любитель" | Для размещения бокса гаража № 118 | 18 | Собственность | Баландина Светлана Михайловна |
| 141 | 13:23:1104091:202 | ГК "Любитель" | Для размещения бокса гаража № 149 | 19 | Государственная собственность | - |
| 142 | 13:23:1104091:203 | ГК "Любитель" | Для размещения металлического гаража № 100 | 15 | Аренда | - |
| 143 | 13:23:1104091:204 | ул. Краснофлотская | Для размещения кирпичных гаражей | 7583 |  | - |
| 144 | 13:23:1104091:205 | ОАО Трест "Мордовпромстрой" | Для обеспечения деятельности и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта | 491 | Собственность | Российская Федерация |
| 145 | 13:23:1104091:206 |  | Для размещения металлического гаража | 28 | Государственная собственность | - |
| 146 | 13:23:1104091:207 | ГК "Любитель" | Для размещения бокса гаража №150 | 20 |  | - |
| 147 | 13:23:1104091:208 |  | Для размещения металлического гаража | 24 | Государственная собственность | - |
| 148 | 13:23:1104091:209 | ГК "Любитель" | Для размещения бокса гаража №235 | 26 | Государственная собственность | - |
| 149 | 13:23:1104091:210 | ГК "Восточный-1" | Для размещения гаража № 7 | 33 | Аренда | - |
| 150 | 13:23:1104091:211 | ул. Краснофлотская, дом 107 | Для размещения здания материально-технического снабжения, сбыта и заготовок (склада) | 4324 | Собственность | Мещеряков Алексей Юрьевич |
| 151 | 13:23:1104091:212 | ГК "Любитель" | Для размещения бокса гаража №35 | 18 | Аренда | - |
| 152 | 13:23:1104091:213 | ГК "Восточный-1", сектор "А" | Для размещения бокса гаража №53 | 26 | Аренда | - |
| 153 | 13:23:1104091:215 | ГК "Любитель" | Для размещения бокса гаража №148 | 18 | Аренда | - |
| 154 | 13:23:1104091:216 | ОАО "Мордовавтомост" | Для размещения бокса гаража | 44 | Аренда | - |
| 155 | 13:23:1104091:217 | ГК "Восточный-1" | Для размещения бокса гаража №150 | 27 | Аренда | - |
| 156 | 13:23:1104091:218 | ГК "Любитель" | Для размещения бокса гаража № 196 | 18 | Аренда | - |
| 157 | 13:23:1104091:226 | ГК "Любитель" | Для размещения бокса гаража № 47 | 24 | Аренда | - |
| 158 | 13:23:1104091:227 | ул. Севастопольская, дом 116 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1300 | Общая долевая собственность | Ширманкин Николай Петрович |
| 159 | 13:23:1104091:228 | ГК "Любитель" | Для размещения бокса гаража № 33 | 20 | Аренда | - |
| 160 | 13:23:1104091:229 | ПК ГО"Восточный-1" | Для размещения кирпичного бокса гаража | 24 | Аренда | - |
| 161 | 13:23:1104091:231 | с/т "Машиностроитель" | Для использования под сад | 363 | Собственность | Каргаев Николай Леонидович |
| 162 | 13:23:1104091:233 | с/т "Машиностроитель" | Для использования под сад | 407 | Собственность | Зуева Мария Матвеевна |
| 163 | 13:23:1104091:238 | с/т "Машиностроитель" | Для использования под сад | 426 | Собственность | Кудашкина Мария Николаевна |
| 164 | 13:23:1104091:242 | с/т "Машиностроитель" | Для использования под сад | 363 | Собственность | Губанова Ольга Николаевна |
| 165 | 13:23:1104091:245 | с/т "Машиностроитель" | Для использования под сад | 398 | Собственность | Сырова Валентина Максимовна |
| 166 | 13:23:1104091:246 | с/т "Машиностроитель" | Для использования под сад | 389 | Собственность | Михеев Владимир Петрович |
| 167 | 13:23:1104091:247 | с/т "Машиностроитель" | Для использования под сад | 541 | Собственность | Водогреев Юрий Петрович |
| 168 | 13:23:1104091:248 | ул. Сущинского,дом 44 "б" | Для размещения производственных помещений | 6886 | Собственность | Открытое акционерное общество Трест "Мордовпромстрой" |
| 169 | 13:23:1104091:250 | с/т "Машиностроитель" | Для использования под сад | 378 | Общая долевая собственность | - |
| 170 | 13:23:1104091:251 | с/т "Машиностроитель" | Для использования под сад | 389 | Общая долевая собственность | Иванова Татьяна Ивановна |
| 171 | 13:23:1104091:252 | с/т "Машиностроитель" | Для использования под сад | 365 | Собственность | Полькина Антонина Ефимовна |
| 172 | 13:23:1104091:254 | ГК "Заречный" | Для размещения бокса гаража № 90 | 18 | Собственность | - |
| 173 | 13:23:1104091:255 | ул. Севастопольская, дом 128 | Для размещения объекта бытового обслуживания | 1742 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью "Петролинк" |
| 174 | 13:23:1104091:256 | ПКГО "Любитель" | Для размещения бокса гаража №134 | 28 | Собственность | Соколова Галина Анатольевна |
| 175 | 13:23:1104091:257 | ул. Гожувская | Для размещения объекта торговли (магазин) | 979 | Аренда | - |
| 176 | 13:23:1104091:258 | ул. Гожувская ПКГО "Любитель" | Для размещения бокса гаража № 122 | 18 | Собственность | Иневаткин Евгений Викторович |
| 177 | 13:23:1104091:259 | ул. Гожувская ПКГО "Любитель" | Для размещения бокса гаража № 90 | 18 | Собственность | Иванов Анатолий Егорович |
| 178 | 13:23:1104091:260 | ГК "Восточный-1", сектор "А" | Для размещения бокса гаража № 6 | 26 | Собственность | Ламкин Алексей Геннадьевич |
| 179 | 13:23:1104091:261 | ул. Сущинского ПКГО "Любитель" | Для размещения бокса гаража № 27а | 18 | Собственность | Седов Василий Семенович |
| 180 | 13:23:1104091:262 | ул. Севастопольская | Для размещения бокса гаража | 34 | Собственность | Аросланкин Алексей Павлович |
| 181 | 13:23:1104091:263 | ул. Сущинского ПКГО "Любитель" | Для размещения бокса гаража № 180 | 19 | Собственность | Муртазина Галина Халильевна |
| 182 | 13:23:1104091:264 | ул. Сущинского ПКГО "Любитель" | Для размещения бокса гаража № 18 | 26 | Собственность | Росланова Любовь Александровна |
| 183 | 13:23:1104091:265 | ул. Сущинского ПКГО "Любитель" | Для размещения металлического гаража №150 а | 18 | Аренда | - |
| 184 | 13:23:1104091:266 | ул. Гожувская ПКГО "Любитель" | Для размещения бокса гаража № 167 | 20 | Собственность | Сальников Евгений Николаевич |
| 185 | 13:23:1104091:267 | ул. Севастопольская | Для размещения бокса гаража | 32 | Собственность | Бурлаков Игорь Иванович |
| 186 | 13:23:1104091:268 | ГК "Любитель" | Для размещения бокса гаража № 139 | 18 | Собственность | Раужин Василий Семенович |
| 187 | 13:23:1104091:269 | ул. Гожувская ПКГО "Заречный" | Для размещения бокса гаража № 48 | 27 | Собственность | Зубова Анна Ивановна |
| 188 | 13:23:1104091:270 | ГК "Заречный" | Для размещения металлического гаража | 18 |  | - |
| 189 | 13:23:1104091:271 | ул. Севастопольская | для размещения бокса гаража №44 | 25 | Собственность | Кренделева Светлана Александровна |
| 190 | 13:23:1104091:273 | ПКГО "Любитель" | Для размещения бокса гаража №13 | 24 | Собственность | Карташов Юрий Николаевич |
| 191 | 13:23:1104091:276 | ПКГО "Любитель" | Для размещения бокса гаража № 212 | 19 | Собственность | Слугин Виктор Егорович |
| 192 | 13:23:1104091:277 | ул. Сущинского ПКГО "Любитель" | Для размещения бокса гаража № 97 | 20 | Собственность | Зеленин Юрий Владимирович |
| 193 | 13:23:1104091:304 | ул. Севастопольская | Для размещения бокса гаража № 9 | 25 | Собственность | Мартынова Людмила Михайловна |
| 194 | 13:23:1104091:305 | ул. Сущинского ПКГО "Любитель" | Для размещения бокса гаража № 92 | 19 | Собственность | Павелко Инна Дмитриевна |
| 195 | 13:23:1104091:306 | ул. Севастопольская | Для размещения улиц и дорог | 7571 |  | - |
| 196 | 13:23:1104091:307 | ул. Гожувская ПКГО "Заречный" | Для размещения бокса гаража №46 | 29 | Собственность | Вавилина Анна Николаевна |
| 197 | 13:23:1104091:308 | ул. Гожувская ПКГО "Заречный" | Для размещения бокса гаража № 53 | 30 | Собственность | Завьялов Николай Алексеевич |
| 198 | 13:23:1104091:309 | ПКГО "Восточный-1", сектор "Б" | Для размещения бокса гаража № 26 | 24 |  | - |
| 199 | 13:23:1104091:310 | ул. Гожувская ПКГО "Заречный" | Для размещения бокса гаража № 92 | 17 | Собственность | Солдаткина Нина Васильевна |
| 200 | 13:23:1104091:313 | ул. Сущинского ПКГО "Любитель" | Для размещения бокса гаража №22 | 20 | Собственность | Асланян Любовь Петровна |
| 201 | 13:23:1104091:314 | ул. Сущинского ПКГО "Заречный" | Для размещения бокса гаража № 87 | 18 | Собственность | Соколов Михаил Николаевич |
| 202 | 13:23:1104091:316 | ул. Севастопольская, дом 120 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1286 | Собственность | Кручинкин Геннадий Александрович |
| 203 | 13:23:1104091:317 | ул.Краснофлотская ГСК "Восточный-1" | Для размещения бокса гаража №11 | 28 |  | Итяйкин Вадим Анатольевич |
| 204 | 13:23:1104091:318 | ул. Севастопольская | для размещения бокса гаража № 39 | 26 | Собственность | - |
| 205 | 13:23:1104091:319 | ул. Севастопольская | Для размещения бокса гаража № 40 | 25 | Собственность | Лобов Владимир Иванович |
| 206 | 13:23:1104091:320 | ул. Севастопольская | для размещения объекта энергетики "Линия электропередачи 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Восточная" по ул. Сущинского до РП-4 по пр-кту 70 лет Октября" | 584 |  | - |
| 207 | 13:23:1104091:321 | ул. Сущинского ПКГО "Любитель" | Для размещения бокса гаража № 16 | 26 | Собственность | Волков Николай Александрович |
| 208 | 13:23:1104091:322 | ул. Сущинского ПКГО "Любитель" | Для размещения бокса гаража №160 | 20 | Собственность | Кузнецов Олег Витальевич |
| 209 | 13:23:1104091:323 | ул. Севастопольская | Для размещения бокса гаража № 23 | 23 | Собственность | Игнатов Евгений Алексеевич |
| 210 | 13:23:1104091:324 | ул. Гожувская ПКГО "Заречный" | Для размещения бокса гаража № 16 | 18 | Собственность | Иванова Татьяна Валерьевна |
| 211 | 13:23:1104091:325 | ул. Сущинского ПКГО "Любитель" | Для размещения бокса гаража № 7 | 25 | Собственность | Сарайкин Алексей Андреевич |
| 212 | 13:23:1104091:326 | ул. Гожувская | Для размещения объекта торговли (магазина) | 2296 | Аренда | - |
| 213 | 13:23:1104091:327 | ул. Краснофлотская | Для размещения гаражей (переносимых с территории многоэтажной застройки по ул. Т. Бибиной) | 7140 |  | - |
| 214 | 13:23:1104091:328 | ул. Севастопольская, дом 128 | Для эксплуатации производственных помещений | 9382 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью "Мордовский Центр Инвестиций" |
| 215 | 13:23:1104091:329 | ул. Севастопольская, дом 128 | Для эксплуатации производственных помещений | 28821 | Собственность | Республика Мордовия |
| 216 | 13:23:1104091:330 | ул. Севастопольская, дом 128 | Для эксплуатации производственных помещений | 3247 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью "Мордовский Центр Инвестиций" |
| 217 | 13:23:1104091:331 | ул. Севастопольская, дом 128 | Для эксплуатации производственных помещений | 1772 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью "Мордовский Центр Инвестиций" |
| 218 | 13:23:1104091:332 | ул. Севастопольская, дом 128 | Для эксплуатации производственных помещений | 5545 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью "Мордовский Центр Инвестиций" |
| 219 | 13:23:1104091:333 | ул. Севастопольская, дом 128 | Для эксплуатации производственных помещений | 1319 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью "Атон" |
| 220 | 13:23:1104091:919 | ул. Севастопольская | Для размещения бокса гаража | 27 | Аренда | Акишин Евгений Викторович |
| 221 | 13:23:1104091:920 | ГК "Заречный" | Для размещения бокса гаража № 84 | 17 |  | - |
| 222 | 13:23:1104091:921 | ул. Сущинского ПКГО "Любитель" | для размещения бокса гаража № 161 | 19 |  | Рябов Николай Николаевич |
| 223 | 13:23:1104091:922 | ул. Краснофлотская | для размещения кирпичных гаражей | 6983 |  | - |
| 224 | 13:23:1104091:923 | ул. Краснофлотская | для размещения кирпичных гаражей | 600 |  | - |
| 225 | 13:23:1104091:924 | ул. Сущинского ПКГО "Любитель" | для размещения бокса гаража № 104 | 19 |  | - |
| 226 | 13:23:1104091:925 | ул. Гожувская ПКГО "Заречный" | Для размещения бокса гаража № 74 | 18 |  | - |
| 227 | 13:23:1104091:926 | ул. Сущинского ПКГО "Любитель" | для рамещения бокса гаража № 236 | 23 |  | - |
| 228 | 13:23:1104091:927 | г. Саранск | для размещения боксов гаража | 77 |  | - |
| 229 | 13:23:1104091:929 | г. Саранск | для размещения объекта коммунального хозяйства - магистральной теплотрассы №4 "ТЭЦ-2 - пос. Заречный" | 3569 |  | - |
| 230 | 13:23:1104092:11 | ГМ "Волга" | Для эксплуатации бокса гаража | 35 | Аренда | - |
| 231 | 13:23:1104092:17 | ул. Лихачева | Для эксплуатации производственных помещений | 672 | Государственная собственность | - |
| 232 | 13:23:1104092:21 | г. к. "Волга" | Для эксплуатации и обслуживания кирпичного гаража | 20 | Аренда | - |
| 233 | 13:23:1104092:23 | ГМ "Волга" | Для эксплуатации кирпичного гаража | 19 | Аренда | - |
| 234 | 13:23:1104092:36 | ГМ "Волга" | Для эксплуатации бокса гаража | 19 | Аренда | - |
| 235 | 13:23:1104092:47 | северо-восточное шоссе, дом 10 | Для эксплуатации производственных помещений | 17036 | Аренда | - |
| 236 | 13:23:1104092:53 | северо-восточное шоссе, дом 12 | Для эксплуатации производственной базы | 39714 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью "Атон" |
| 237 | 13:23:1104092:54 | ГМ "Волга" | Для эксплуатации бокса гаража | 20 | Аренда | - |
| 238 | 13:23:1104092:73 | ГМ "Волга" | Для эксплуатации бокса гаража | 19 | Государственная собственность | - |
| 239 | 13:23:1104092:93 | ГМ "Волга" | Для эксплуатации кирпичного гаража | 25 | Государственная собственность | - |
| 240 | 13:23:1104092:104 |  | Для эксплуатации насосной станции | 351 |  | - |
| 241 | 13:23:1104092:122 |  | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 |  | - |
| 242 | 13:23:1104092:123 |  | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 |  | - |
| 243 | 13:23:1104092:196 | северо-восточное шоссе, дом 6 а | Для эксплуатации автозаправочной станции | 1826 | Собственность | - |
| 244 | 13:23:1104092:216 | ул. Сущинского, дом 48 "а" | Для размещения производственных помещений | 12262 | Общая долевая собственность | Общество с ограниченной ответственностью "Гелиос" |
| 245 | 13:23:1104092:250 | ул. Сущинского | Для временного размещения платной автостоянки | 1620 | Аренда | - |
| 246 | 13:23:1104092:259 |  | Для строительства капитальных гаражей | 3031 | Государственная собственность | - |
| 247 | 13:23:1104092:270 | г. Саранск | Для эксплуатации производственных помещений | 1450 | Собственность | - |
| 248 | 13:23:1104092:287 | ул. Сущинского | Для размещения сооружений промышленности (открытой погрузо-разгрузочной площадки) | 3876 | Аренда | - |
| 249 | 13:23:1104092:301 |  | Для размещения трубопровода (канализационного коллектора) | 2480 |  | - |
| 250 | 13:23:1104092:333 | ГСК "Волга" | Для размещения бокса гаража № 26 | 21 | Участие в сделке | - |
| 251 | 13:23:1104092:376 | ул. Сущинского | Для размещения объекта материально-технического снабжения (офисно-складского корпуса) | 7897 | Аренда | - |
| 252 | 13:23:1104092:392 | ул. Сущинского, 36 | Для размещения объекта бытового обслуживания (автомойка с шиномонтажом) | 580 | Аренда | - |
| 253 | 13:23:1104092:393 | ул. Сущинского, 37 | Для размещения автостоянки | 1323 | Аренда | - |
| 254 | 13:23:1104092:408 | ул. Сущинского | Для размещения объекта бытового обслуживания (автомойки на 4 поста) | 300 | Аренда | - |
| 255 | 13:23:1104092:421 | г. Саранск | Для размещения объекта "Реконструкция автомобильной дороги от ул. Сущинского до автодороги №5" | 21434 | Постоянное (бессрочное) пользование | Казенное учреждение городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"" |
| 256 | 13:23:1104092:426 | ул. Сущинского, 44 "г" | Для размещения производственных помещений | 27304 | Собственность | Открытое акционерное общество Трест "Мордовпромстрой" |
| 257 | 13:23:1104092:427 | ул. Сущинского, 44 "г" | Для размещения производственных помещений | 679 | Собственность | Кючюк Мустафа |
| 258 | 13:23:1104092:428 | ул. Сущинского, 44 "г" | Для размещения автостоянки служебного автотранспорта, не являющейся объектом капитального строительства | 708 | Участие в сделке | - |
| 259 | 13:23:1104089:3 |  | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 60 |  | - |
| 260 | 13:23:1104089:4 |  | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 21 |  | - |
| 261 | 13:23:1104089:5 | ул. Краснофлотская,дом 107 | Для эксплуатации трансформаторной подстанции | 163 | Государственная собственность | - |
| 262 | 13:23:1104089:44 | с/т "Машиностроитель" | Для использования под сад | 393 | Собственность | Леонов Иван Васильевич |
| 263 | 13:23:1104089:45 | с/т "Машиностроитель" | Для использования под сад | 608 | Собственность | Рузанова Валентина Иосифовна |
| 264 | 13:23:1104089:48 | с/т "Машиностроитель" | Для использования под сад | 372 | Собственность | Жбанов Дмитрий Александрович |
| 265 | 13:23:1104089:51 | с/т "Машиностроитель" | Для использования под сад | 396 | Собственность | Скворцов Виктор Андреевич |
| 266 | 13:23:1104089:53 | северо-восточное шоссе | Для размещения улиц и дорог | 617 | Постоянное (бессрочное) пользование | Казенное учреждение городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"" |
| 267 | 13:23:1104089:54 | г. Саранск | Для размещения объекта энергетики (двухцепной линии электропередачи ВЛ-110 кВ) от ПС 110/6 кВ "Рабочая" до ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-2-РТИ" | 8835 |  | - |
| 268 | 13:23:1104089:61 | г. Саранск | для размещения объекта коммунального хозяйства - магистральной теплотрассы №4 "ТЭЦ-2 - пос. Заречный" | 487 |  | - |
| 269 | 13:23:1103093:226 |  | для размещения административного здания ЗАО "CB" | 17650 |  | - |

Таблица 2.11.2 – расчет нормативных размеров земельных участков под существующими промышленными предприятиями

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь застройки, м2 | Показатель нормативной плотности застройки(%) | Площадь земельного участка по сведениям ГКН (м2) | Нормативный размер земельного участка участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:23:1104091:62 13:23:1104091:146 13:23:1104091:147 13:23:1104091:152 13:23:1104091:248 | 13271 | 35 | 66427 | 37917 |
| 34 | 13:23:1104091:76 | 1948 | 35 | 19556 | 5566 |
| 35 | 13:23:1104091:77 | 324 | 35 | 445 | 925,71 |
| 49 | 13:23:1104091:98 | 1160 | 35 | 1807 | 3314 |
| 5 | 13:23:1104091:328 13:23:1104091:329 13:23:1104091:330 13:23:1104091:331 13:23:1104091:332 13:23:1104091:333 | 10670 | 40 | 50086 | 26675 |
| 6 | 13:23:1104092:47 | 4185 | 32 | 17238 | 13078 |
| 244 | 13:23:1104092:216 | 4585 | 35 | 12262 | 13100 |
| 256 | 13:23:1104092:426 | 10130 | 35 | 27983 | 28943 |
| 257 | 13:23:1104092:427 | 573 | 35 | 707 | 1605 |

Таблица 2.11.3 – Характеристики формируемых земельных участков

| № по проекту межевания территории | Наименование объекта | Почтовый адрес | Площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельный участок для размещения гаражей | РМ, г. Саранск | 25283 |
| 2 | Земельный участок под размещения битумохранилища | РМ, г. Саранск | 1794 |
| 3 | Земельный участок под размещения битумохранилища | РМ, г. Саранск | 412 |
| 4 | Земельный участок под размещение ГРП | РМ, г. Саранск | 174 |
| 5 | Земельный участок промышленно-складских зданий и сооружений | РМ, г. Саранск, ул. Краснофлотская | 12961 |
| 6 | Земельный участок промышленно-складских зданий и сооружений | РМ, г. Саранск, ул. Краснофлотская | 5154 |
| 7 | Земельный участок для эксплуатации производственных помещений | РМ, г. Саранск, ул. Северо-восточное шосе | 2026 |
| 8 | Земельный участок промышленно-складских зданий и сооружений | РМ, г. Саранск, ул. Краснофлотская | 33606 |
| 9 | Земельный участок для размещения предприятия IV класса вредности | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | 4058 |
| 10 | Земельный участок для размещения предприятия IV класса вредности | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | 9717 |
| 11 | Земельный участок для размещения предприятия V класса вредности | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | 9717 |
| 12 | Земельный участок под строительство многоуровневого паркинга | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | 8832 |
| 13 | Земельный участок для размещения асфальтово-бетонной установки | РМ, г. Саранск | 9481 |
| 14 | Земельный участок для размещения гаражей | РМ, г. Саранск, ул. Севастопольская | 6321 |
| 15 | Земельный участок жилого дома № 126 по ул. Севастопольская | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | 755 |
| 16 | Земельный участок под строительство административного здания офисного назначения | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | 1709 |
| 17 | Земельный участок под строительство кафе | РМ, г. Саранск, ул. Краснофлотская, 119 а | 2703 |

ПРИЛОЖЕНИЯ