РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация  города  Нижнего  Новгорода

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

«НИЖЕГОРОДГРАЖДАННИИПРОЕКТ»

П Р О Е К Т

Планировки  и  межевания  территории,

ограниченной  улицами: Васенко,  Пролетарская,  Терешковой,  Титова  в  г. Саранске

Том I

Общая пояснительная записка

г. Нижний  Новгород

2012 г.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация  города  Нижнего  Новгорода

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

«НИЖЕГОРОДГРАЖДАННИИПРОЕКТ»

П Р О Е К Т

Планировки  и  межевания  территории,

ограниченной  улицами: Васенко,  Пролетарская,  Терешковой,  Титова  в  г. Саранске

Том I

Общая пояснительная записка

Заказчик: Казенное учреждение городского округа Саранск

«Градостроительство»

Стадия:      Проект планировки

декабрь  2012 г.

Заказ № 2-1

Экз. №  _____

| Генеральный директор |  | Е.В. Усанов |
| --- | --- | --- |
| Технический директор |  | С.Н. Истомин |
| Главный архитектор института |  | Ю.Н. Карцев |
| Начальник отдела генплана |  | В.М. Парфенов |
| Начальник отделения генеральных планов области Главный инженер проекта |  | Н.А. Валуйская Н.А. Шорина |

г. Нижний  Новгород

2012 г.

ПРОЕКТ  разработан  творческим  коллективом  в  составе :

| 1. | Архитектурно-планировочная часть: |
| --- | --- |
|  | Парфенов В.М. – начальник отдела генплана; Валуйская Н.А. –начальник отделения генплана области главный инженер проекта; Литаров Ю. – архитектор |
| 2. | Технико-экономическое обоснование: |
|  | Калинина Е.А. – ведущий экономист-градостроитель; |
|  | Корнилова А.Н. – экономист-градостроитель I категории |
| 3. | Улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание: |
|  | Корнилов А.Е.– руководитель группы транспорта |
| 4. | Вертикальная планировка: |
|  | Вольнова Е.Н. – инженер градостроитель Iкатегории. |
| 5. | Водоснабжение, канализация: |
|  | Чучкова О.В. – руководитель группы по водоснабжению; |
| 6. | Электроснабжение. Связь: |
|  | Ермолаев В.А. – ведущий инженер по электроснабжению; Макарова Е.А. – ведущий инженер по электроснабжению |
| 7. | Теплоснабжение. Газоснабжение: |
|  | Кисель Н.В. – ведущий инженер по теплоснабжению; Малышева М.А. – инженер I категории по теплоснабжению |
| 8. | Охрана окружающей среды: Рахманова Н.П. – начальник инженерного отделения |
| 9. | Инженерная подготовка территории: |
|  | Воробьева Т.П. – главный специалист по инженерной подготовке |
| 10. | Оформление проекта: |
|  | Литаров Ю. – архитектор; Корнилов А.Е.– руководитель группы транспорта; Чучкова О.В. – руководитель группы по водоснабжению; Макарова Е.А. – ведущий инженер по электроснабжению; Малышева М.А. – инженер I категории по теплоснабжению Зарубина Н.В. – руководитель группы (компьютерный набор, форматирование) |

СОСТАВ  проекта :

| № п/п | Наименование | Материал использования | Кол-во экз. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Том I. Общая пояснительная записка. | Переплет | 4 | экз. № 2 в архиве института |
|  | Том II. Графическая часть проекта (включая схемы межевания территории) | Бумага компьютерная графика | 4 | -«- |
|  | Том III. Приложение. Исходные данные: - Выписка из ФГБУ ФКП «Росреестр» по Республике Мордовия; - Сведения ФГУП «Ростехинвентари- зация» - Федеральное БТИ по Республике Мордовия. | Переплет | 4 | -«- |

Том  II. Перечень  графических  материалов

(включая  схемы  межевания территории)

| № п/п | Наименование | Секрет- ность | Масштаб | Материал использования | Инв. № | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Графические материалы проекта планировки: |
| 1. | Схема размещения проекти- руемой территории в планировочной структуре | н/с | 1:5000 | Бумага, компьютерная графика |  | Обосновы- вающая часть проекта |
| 2. | Схема современного использования территории (опорный план) | н/с | 1:1000 | -«- |  | Обосновы- вающая часть проекта |
| 3. | Основной чертеж. (эскиз застройки) | н/с | 1:1000 | -«- |  | Утверждае- мая часть проекта |
| 4. | Разбивочный чертеж красных линий с координатами | н/с | 1:1000 | -«- |  | Утверждае- мая часть проекта |
| 5. | Схема мероприятий по охране окружающей среды | н/с | 1:1000 | -«- |  | Обосновы- вающая часть проекта |
| 6. | Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки | н/с | 1:1000 | -«- |  | Обосновы- вающая часть проекта |
| 7. | Схема организации дорожной сети и транспорта | н/с | 1:2000 | -«- |  | Обосновы- вающая часть проекта |
| 8. | Сводный план сетей | н/с | 1:1000 | -«- |  | Утверждае- мая часть проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Графические материалы проекта межевания: |
| 9. | Схема межевания территории (современное использование) | н/с | 1:1000 | Бумага, компьютерная графика |  | Обосновы- вающая часть проекта |
| 10. | Схема межевания территории (проектные предложения) | н/с | 1:1000 | -«- |  | Утверждае- мая часть проекта |
| 11. | Экспликация земельных участков территории | н/с | 1:1000 | -«- |  | Обосновы- вающая часть проекта |

ТОМ  I

Общая  пояснительная  записка

Введение.

Часть 1. Утверждаемая часть проекта планировки.

Положение о размещении объектов капитального строительства

Оглавление:

|  | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Архитектурно-планировочное решение. Функциональное зонирование территории |  |
| 2. | Размещение планируемых объектов капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства. |  |
| 3. 4. | Улично-дорожная сеть. Транспортное обслуживание Основные технико-экономические показатели |  |

Часть 2.  Материалы по обоснованию проекта планировки

Оглавление:

| Главы раздела | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Глава 1. | Анализ современного состояния |  |
|  | 1.1. Особенности размещения проектируемой территории в плане города 1.2. Современное использование территории |  |
| Глава 2. | Основные направления градостроительного развития территории |  |
|  | 2.1. Архитектурно-планировочное решение. Функциональное зонирование территории |  |
| Глава 3. | Технико-экономические основы проекта |  |
|  | 3.1. Жилой фонд 3.2. Система культурно-бытового, социального обслуживания и административно-делового комплекса |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Глава 4. | Улично-дорожная сеть. Транспортное обслуживание |  |
| Глава 5. | Инженерная подготовка территории |  |
|  | 5.1. Природные условия 5.2 Место положения, рельеф 5.3.Геологическое строение и гидрогеологические условия |  |
| Глава 6. | Инженерно-техническое обеспечение |  |
| Глава 7. | Охрана окружающей среды 7.1. Анализ экологических проблем 7.2. Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна города |  |
|  | - Загрязнение воздушного бассейна - Проектные предложения по улучшению состояния воздушного бассейна |  |
|  | 7.3. Оценка состояния водного бассейна |  |
|  | - Источники водоснабжения - Зоны санитарной охраны источников водоснабжения |  |
|  | 7.4. Оценка состояния почв |  |
|  | - Анализ состояния почвенного покрова - Рекомендации по использованию почв - Мероприятия по охране почв от загрязнения - Техническая рекультивация - Биологическая рекультивация - Охрана древесно-кустарниковой растительности |  |
|  | 7.5. Оценка состояния зеленых насаждений |  |
|  | 7.6. Санитарная очистка территории |  |
|  | - Бытовые отходы - Промышленные отходы |  |
|  | 7.7. Основные природоохранные мероприятия |  |
| Глава 8. | Мероприятия по ГО, ЧС и обеспечение пожарной безопасности, мероприятия по созданию доступной среды маломобильных групп населения и инвалидов |  |
|  | 8.1. Мероприятия по ГО и предотвращению чрезвычайных ситуаций |  |
|  | 8.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
|  | 8.3. Мероприятия по созданию доступной среды маломобильных групп населения и инвалидов |  |

Часть 3.  Проект межевания территории

Оглавление:

|  | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения |  |
| 2. | Характеристика территории межевания |  |
| 3. | Межевание территории |  |
|  | Приложение: Задание на разработку градостроительной документации |  |

Введение

Проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами: Васенко, Пролетарская, Терешковой, Титова в г.Саранске разработан МП г.Нижнего Новгорода ИРГ «НижегородгражданНИИпроект», Отделом Генеральна.

Заказчик проекта – Казенное учреждение городского округа Саранска «Градостроительство».

Основанием для разработки проекта является:

| - | Муниципальный контракт № 2-1 от 16.04.2012г. |
| --- | --- |

Проект выполнен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия:

| - | Градостроительного Кодекса РФ (по состоянию на 01.03.2011г.); |
| --- | --- |
| - | СНиП 11-04-2003 (Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации); |
| - | СанПиН (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы) 2.2.2.1/2.1.1200-03 Новая редакция 2007г.; |
| - | Земельный Кодекс РФ; |
| - | СП 42.133330.2011г. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Москва, 2011г; |
| - - | СНиП 2.01.51-90.Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» |
| - | Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; |
| - | СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| - | СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; |
| - | СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; |
| - | ГОСТ 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации». |
| - | Постановление СМ – Правительства РФ от 1 марта 1993 года №178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»; |
| - | Инструкция о порядке разработки, согласовании экспертизы и утверждения градостроительной документации СНиП 11-04-2003г.; |
| - | СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; |
| - | СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» |

Цели и задачи проекта:

| 1. | Обеспечение устойчивого перспективного развития территории, расположенной в центральной части города; |
| --- | --- |
| 2. | Разработка планировочного решения на основе Генплана города и основных тенденций экономики города: - повышение привлекательности территории; - повышение эффективности использования территорий; - установление зон различного функционального назначения; - установление границ и параметров земельных участков; - определение параметров плотности и характера застройки; - разработка концепции архитектурно-планировочного решения; - организация улично-дорожной сети и транспортного обслуживания; - развитие инженерной инфраструктуры и благоустройства; - сохранение и развитие природных комплексов, зеленых насаждений и рекреационных территорий; - обеспечение экологического равновесия, снижения антропогенного воздействия на окружающую среду; - обеспечение санитарно-гигиенического благополучия населения; - определение очередности развития и освоения территории. |

Графические материалы разработаны с использованием топографической основы М 1:2000, предоставленной заказчиком в электронном виде.

I очередь строительства  – 2020 год.

Расчетный срок строительства – 2032 год.

Проект выполнен с учетом замечаний, рекомендаций и предложений предварительных рассмотрений проектных материалов на технических совещаниях, проводимых заказчиком.

Часть 1. Утверждаемая часть проекта планировки.

Положение о размещении объектов капитального строительства

- Архитектурно-планировочное  решение

Функциональное зонирование территории

В основу архитектурно-планировочного решения заложены следующие принципы:

| - | упорядочение существующей планировочной структуры проектируемой территории в увязке с прилегающими кварталами города; |
| --- | --- |
| - | обеспечение проектируемой жилой зоны инженерно-транспортной инфраструк- турой; |
| - | создание благоприятной экологической обстановки. |

Проектная территория делится на функциональные зоны:

| - | жилую (существующую), представленную малоэтажной многоквартирной жилой застройкой (несколько 2х этажных жилых домов), расположенных в северо-восточной части данной территории; |
| --- | --- |
| - | производственную (существующую), представленную объектами промышленного и коммунально-складского назначения (ООО «Мордовминторг», ООО «Пищепром», склады, гаражи), расположенных в центральной части проектируемой территории; |
| - | общественно-деловую (существующую и проектируемую). |

Проектируемая территория включает в себя зоны административно-деловых учреждений. В них входят административные здания офисного назначения, административно-деловые учреждения.

На оси улиц Титова и Васенко располагается проектное офисное здание. С основной пешеходной связи – улицы Терешковой открывается обзор на проектную административно-деловую застройку. Первая ее значительная часть располагается после центральной соборной мечети и представляет собой два здания. Выбор переменной этажности проектных зданий продиктован среднеэтажной жилой застройкой на обратной стороне улицы. Рядом со зданиями размещена зона открытых автостоянок, зона рекреации, парадная пешеходная зона.

Проектом предлагается организация санитарно-защитной зоны от производственной территории, на которой может располагаться ряд проектных объектов торгово-офисного назначения. Здания соединяются скверами. И в завершении их открывается парк, имеющий многочисленные площадки для отдыха и пешеходные дорожки.

На пересечении улиц Титова и Терешковой, между двумя существующими зданиями, расположено административное здание офисного назначения.

В границах территории многофункционального торгово-выставочного центра организованы открытые автостоянки. Так же организовано пространство для нового здания, имеющее непосредственное отношение к торгово-выставочному центру.

Проект планировки территории, организованной улицами: Васенко, Пролетарской, Терешковой, Титова позволит создать новую административно-деловую структуру, которая повлияет на создание благоприятного облика данной территории, являющейся пограничной между жилыми и производственными зонами города.

- Размещение планируемых объектов капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства

Проектируемая территория расположена в центральной части города Саранска.

Рассматриваемый реконструируемый участок территории города ограничен:

| - | с севера – ул.Васенко; |
| --- | --- |
| - | с востока – ул.Пролетарская; |
| - | с юга – ул.Терешковой; |
| - | с запада – ул.Титова. |

- Улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание

Организация улицы местного значения протяженностью 0,23 км и шириной проезжей части 7 м (две полосы движения).

Расширение улицы Терешковой до 4 полос. Общая ширина проезжей части составит 14 м.

Организация пассажирского автобусного движения по улице Пролетарской.

Ликвидация около 325 м/м в гаражных массивах.

Организация новых парковочных мест для временного хранения легкового автотранспорта на территории проектной административно-деловой зоны в количестве 550 м/м (включая подземные парковки).

- ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Существующее положение | Первая очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь земель в границах проектирования, в том числе: | га | 28,0 | 28,0 |
| 1.1 | Жилая зона | га | 0,4 | 0,4 |
| 1.2 | Общественно–деловая зона | га | 2,6 | 5,7 |
| 1.3 | Промышленная и коммунально-складская зона | га | 10,0 | 10,0 |
| 1.4 | Зона мест общего пользования (зеленые насаждения общего пользования) | га | 2,6 | 2,6 |
| 1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 2,4 | 3,6 |
| 1.6 | Иные функциональные зоны | га | 10,0 | 5,7 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | Тыс. чел | 0,1 | 0,1 |
| 2.2 | Плотность населения | Чел/га | 3,6 | 3,6 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общий объем жилого фонда | тыс. м2 общ.площ. | 2,9 | 2,9 |
|  | в том числе по типу застройки: |  |  |  |
| - | малоэтажный (2-4 эт.) | тыс.м2 общ.площ. | 2,9 | 2,9 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения | м2/чел | 24,0 | 24,0 |
| 3.3 | Коэффициент плотности | - | 0,8 | 0,8 |
| 3.4 | Коэффициент застройки | - | 0,4 | 0,4 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Объекты торгового назначения | т.м2 торг. площади | 6,9 | 6,9 |
| 4.2 | Объект общественно-делового назначения | т.м2 общ. площади | 3,9 | 68,3 |

Часть 2. Материалы по обоснованию проекта планировки

Глава  1

Анализ современного состояния

1.1. Особенности  размещения  проектируемой  территории

в  плане  города

Проектируемая территория расположена в центральной части города Саранска.

Рассматриваемый реконструируемый участок территории города ограничен:

| - | с севера – ул.Васенко; |
| --- | --- |
| - | с востока – ул.Пролетарская; |
| - | с юга – ул.Терешковой; |
| - | с запада – ул.Титова. |

I.2. Современное  использование  территории

В настоящее время проектируемая территория является зоной смешанной застройки, она входит в границы города и является землями населенных пунктов.

Проектом Генерального плана г.Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялка, как части городского округа Саранск данная территория является первоочередной площадкой развития общественно-деловой зоны, подлежащая реконструкции. Она имеет линейную планировочную структуру, (состоящую из 2х кварталов) вытянутую с запада на восток вдоль автомобильной улицы городского значения (ул.Васенко): с юга и востока к проектируемой территории примыкают кварталы мало и среднеэтажной многоквартирной жилой застройки. С севера и запада ее ограничивают производственные зоны.

В настоящее время на рассматриваемой территории находятся: - в западной части – озелененные территории общего пользования (сквер), в котором располагается культовое сооружение, далее на восток – значительные территории коммунально-складского значения, затем ряд производственных площадок и в восточной части – жилая зона, представленная домами малоэтажной многоквартирной жилой застройки, вдоль улиц: Васенко, Пролетарская, Терешковой расположены общественно-деловые зоны (торгово-деловые комплексы).

Рельеф местности ровный с уклоном на восток.

Глава  2

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ

2.1. Архитектурно-планировочное  решение

Функциональное зонирование территории

В основу архитектурно-планировочного решения заложены следующие принципы:

| - | упорядочение существующей планировочной структуры проектируемой территории в увязке с прилегающими кварталами города; |
| --- | --- |
| - | обеспечение проектируемой жилой зоны инженерно-транспортной инфраструк- турой; |
| - | создание благоприятной экологической обстановки. |

Проектная территория делится на функциональные зоны:

| - | жилую (существующую), представленную малоэтажной многоквартирной жилой застройкой (несколько 2х этажных жилых домов), расположенных в северо-восточной части данной территории; |
| --- | --- |
| - | производственную (существующую), представленную объектами промышленного и коммунально-складского назначения (ООО «Мордовминторг», ООО «Пищепром», склады, гаражи), расположенных в центральной части проектируемой территории; |
| - | общественно-деловую (существующую и проектируемую). |

Проектируемая территория включает в себя зоны административно-деловых учреждений. В них входят административные здания офисного назначения, административно-деловые учреждения.

На оси улиц Титова и Васенко располагается проектное офисное здание. С основной пешеходной связи – улицы Терешковой открывается обзор на проектную административно-деловую застройку. Первая ее значительная часть располагается после центральной соборной мечети и представляет собой два здания. Выбор переменной этажности проектных зданий продиктован среднеэтажной жилой застройкой на обратной стороне улицы. Рядом со зданиями размещена зона открытых автостоянок, зона рекреации, парадная пешеходная зона.

Проектом предлагается организация санитарно-защитной зоны от производственной территории, на которой может располагаться ряд проектных объектов торгово-офисного назначения. Здания соединяются скверами. И в завершении их открывается парк, имеющий многочисленные площадки для отдыха и пешеходные дорожки.

На пересечении улиц Титова и Терешковой, между двумя существующими зданиями, расположено административное здание офисного назначения.

В границах территории многофункционального торгово-выставочного центра организованы открытые автостоянки. Так же организовано пространство для нового здания, имеющее непосредственное отношение к торгово-выставочному центру.

Проект планировки территории, организованной улицами: Васенко, Пролетарской, Терешковой, Титова позволит создать новую административно-деловую структуру, которая повлияет на создание благоприятного облика данной территории, являющейся пограничной между жилыми и производственными зонами города.

Глава  3

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ПРОЕКТА

3.1. Жилой  фонд

Участок в границах проектирования составляет 28,0 га. На данной территории размещается малоэтажный жилищный фонд (2-4 эт.) – 2,9 тыс.м2 общей площади. При обеспеченности 24,0 м2 на 1 человека здесь проживает 0,1 тыс.человек.

Всего жилой фонд сохраняется на I очередь реализации и нового строительства не предусмотрено.

3.2. Система  культурно-бытового,  социального  обслуживания

и  административно-делового  комплекса

Учреждения  культурно-бытового  обслуживания

(расчетный  срок / в  том  числе I  очередь  реализации)

На I очередь реализации предусмотрено новое строительство учреждений культурно-бытового обслуживания. НА участке в границах проектирования предлагается разместить общественно-деловые здания (офисы) объемом 64,5 тыс.м2 общей площади.

| № п/п | Наименование | Един. измерения | Существую-щий сохраняе-мый | Новое строи- тельство | Всего по проекту | Кубатура (т. м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешкольное учебное заведение | т. м2 общ. площ. | 2,4 | - | 2,4/2,4 | 7,2/7,2 |
| 2 | Торговые центры продовольственные и непродовольственные магазины | т. м2 торг. площ | 6,9 | - | 6,9/6,9 | 24,2/ 24,2 |
| 3 | Религиозное сооружение | т. м2 общ. площ | 1,5 | - | 1,5/1,5 | 4,4/4,4 |
| 4 | Общественно-деловые здания (офисы) | т. м2 общ. площ. | 3,8 | 64,5/ 64,5 | 68,3/ 68,3 | 205,0/ 205,0 |

Глава  4

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ  СЕТЬ. ТРАНСПОРТНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проектная территория размещается в центральной части города Саранска и ограничена улицами Васенко, Терешковой, Титова и Пролетарской.

Улица Пролетарская является улицей общегородского значения и имеет протяженность в пределах проектирования 0,26 км. Улица представляет собой бульвар с центральным расположением пешеходной части и разделенным автомобильным движением. Общая ширина проезжей части составляет 15,6 м (четыре полосы движения транспорта). Улица Пролетарская обеспечивает связь между важными транспортными артериями города.

Улица Титова является улицей районного значения, имеет протяжённость в пределах района проектирования 0,24 км. Ширина проезжей части составляет 10,6 м (две полосы движения транспорта). Данная улица обеспечивает связь между многочисленными улицами общегородского значения, а также собирает транспортные потоки с улиц местного значения.

Улица Васенко также является улицей районного значения, имеет протяженность в границах проектирования 1,03 км. Ширина проезжей части составляет 14 м (четыре полосы движения транспорта). Ул. Васенко обеспечивает связь между проспектом Ленина, улицами Гагарина и Титова. Пересечение улиц Гагарина, Васенко и Титова осуществляется по средствам кольцевой развязки, организованной в одном уровне. Диаметр внутреннего круга составляет 37 м.

Улица Терешковой является улицей местного значения. Протяженность в пределах района проектирования 1 км. Ширина проезжей части составляет 7,6 м. Данная улица обеспечивает связь между районной и городской улицами, а так же обеспечивает выход на эти улицы с внутриквартальных территорий.

Внутренняя территория проекта планировки обслуживается улицей местного значения Ботевградской (протяженность в пределах проектирования 0,25 км, ширина проезжей части 18 м) и многочисленными местными проездами. Улица Ботевградская обслуживает ближайшие промышленные территории и обеспечивает пропуск пассажирского автотранспорта.

Проектная территория имеет хорошее пассажирское транспортное обслуживание: по ул.Васенко проходят маршруты автобуса и троллейбуса. По улице Ботевградской осуществляется автобусное движение.

Общая площадь улиц, дорог, площадей, проездов общего пользования в настоящее время составляет 2,4 га.

На территории проекта планировки на данный момент размещаются многочисленные гаражи для постоянного хранения и парковки для временного хранения легкового автотранспорта. Вместимость гаражей составляет около 550 м/м. Численность парковочных мест для временного хранения автотранспорта составляет около 265 м/м.

На основе проведенного анализа проектом закладываются следующие перспективные мероприятия:

| - | в западной части проектируемой территории предусматривается значительное развитие общественно-деловой зоны. Для обеспечения объектов данной зоны деловой активности с другими территориями города, а так же для снятия транспортной нагрузки с улично-дорожной сети проектируемого участка проектом предлагается организовать новую улицу местного значения протяженностью 0,23 км и шириной проезжей части 7 м (две полосы движения); |
| --- | --- |
| - | впоследнее время наблюдается серьезное увеличение транспортной нагрузки на улицу Терешковой. Это связано как с развитием проектируемой территории, так и с общим увеличением уровня автомобилизации в городе. Проектом предлагается расширение ул.Терешковой до 4 полос. Общая ширина проезжей части составит 14 м; |
| - | в соответствии с предложениями генерального плана в проекте планировки предусматривается организация пассажирского автобусного движения по улице Пролетарской. Данный маршрут будет обслуживать пассажирские перевозки по направлению «центральная часть города – северная промзона». Учитывая все проектные мероприятия, общая площадь улиц, дорог, площадей, проездов общего пользования на перспективу составляет 3,6 га; |
| - | для развития административно-деловой зоны необходимо ликвидировать около 325 м/м в гаражных массивах; |
| - | проектом предусматривается организация новых парковочных мест для временного хранения легкового автотранспорта на территории проектной административно-деловой зоны в количестве 578 м/м (включая подземные парковки). |
| - | проектом предусматривается организация новых парковочных мест для временного хранения легкового автотранспорта на территории проектной торговой зоны в количестве 80 м/м (включая подземные парковки). |

Технико-экономические показатели

| Наименование показателей | Единицы измерения | Современное состояние на 2011 год | Проектные предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь улиц, дорог, площадей, проездов общего пользования | га | 2,4 | 3,6 |
| Численность гаражей, парко- вок для временного хранения легкового автотранспорта | м/м | 815 | 1148 |

# Глава  5

ИНЖЕНЕРНАЯ  ПОДГОТОВКА  ТЕРРИТОРИИ

5.1. Природные  условия

Климат

Климат района – средне-континентальный, с теплым летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет 3,9˚С.

Абсолютный максимум температур составляет +39˚С, абсолютный минимум - 44˚С. Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки –30˚С, температура воздуха наиболее холодных суток –34˚С.

По данным СНиП 23-01-99 (табл.3), средняя месячная и годовая температура воздуха характеризуется величинами, приведенными в нижеследующей таблице.

Температурный режим

Таблица

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IХ | Х | ХI | ХII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t˚ | -12,3 | -11,7 | -5,9 | 4,8 | 13,1 | 17,3 | 19,2 | 17,7 | 11,6 | 4,1 | -3,0 | -8,7 |

Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована в январе  и достигает 6,9 м/сек. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8˚С или менее составляет 5,8 м/сек. Преобладающее направление ветра за июнь – август  -  северное, за декабрь-февраль – южное.

По количеству выпадающих осадков  территория расположена в зоне достаточного увлажнения. За год выпадает 516 мм осадков, из них 361 мм (70%) – за апрель-октябрь и 155 мм (30%) – за ноябрь–март. Суточный максимум осадков -     128 мм (СНиП 23-01-99).

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 83%, наиболее теплого месяца-69%.

За год наблюдается 144 дня со снежным покровом, его средняя высота - 33см, максимальная – 74 см.

В среднем за год наблюдается 50 дней с метелями, которые преобладают при южных и юго–западных ветрах и скорости ветра 6-9 м/сек.

Нормативная глубина промерзания глинистых  и суглинистых грунтов – 155 см, супесей и мелких песков -180 см.

По климатическому районированию для строительства территория города относится к категории II В.

5.2. Местоположение,  рельеф

Рассматриваемая территория расположена на левом берегу р.Инсар.

В орографическом отношении рассматриваемая территория приурочена к западному склону Приволжской возвышенности. Территория характеризуется пологоволнистым рельефом поверхности с общим уклоном с запада на восток.

Абсолютные отметки поверхности земли от 160,0мБС до  185,0мБС.

5.3. Геологическое  строение  и  гидрогеологические  условия

Территория расположена в пределах эрозионно-денудационной равнины.

С поверхности здесь широко развит маломощный (до 2-5м) покров рыхлых четвертичных отложений (суглинки, пески, щебенистые суглинки и супеси).

Под ними залегают коренные кремнисто- карбонатные породы мела, пески и глины.

Район находится  в северной части Сурско-Хоперского артезианского бассейна.

Четвертичный горизонт грунтовых вод  первый от поверхности земли, горизонт безнапорный.

Инженерно-геологические условия территории допускают строительство любых видов сооружений при условии предварительного проведения инженерно-геологических изысканий с целью определения состояния грунтов, глубины залегания грунтовых вод и их агрессивности.

Глава  6

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Водоснабжение

В границах проектируемой территории основными магистральными водоводами, питающими разводящие сети, являются: водовод d 200 мм по ул.Васенко, водовод d 200 мм по ул.Терешковой, водовод d 200 мм по ул.Пролетарской, водовод d 160 мм по ул.Титова. Все существующие здания  оборудованы централизованным водоснабжением.

Канализация

Отвод бытовых и производственных сточных вод с проектируемой территории осуществляется системой самотечной канализации. Основными коллекторами, отводящими стоки, являются: самотечный коллектор d 150 мм по ул.Васенко и самотечный коллектор d 250 мм по ул.Терешковой.

Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение проектируемой территории осуществляется централизованно от энергетической системы ОАО МРСК Волга, филиал «Мордовэнерго».

Площадка оборудована отдельно стоящими, а также встроенными трансформаторными подстанциями напряжением 6/0,4 кВ, подключёнными к сетям 6 кВ города. Линии к ТП выполнены кабелем в земле, в траншее. ЛЭП напряжением 35 кВ и выше в границах проекта нет.

Связь

Телефонизация территории в настоящее время осуществляется от существующих городских телефонных сетей в телефонной канализации, проводное радиовещание - от радиосети города по опорам и радиостойкам домов.

Проектные предложения

Проектные решения по развитию и реконструкции инженерных сетей на проектируемой территории должны быть разработаны в составе соответствующей проектной документации на основании технических условий, полученных от соответствующих эксплуатирующих организаций.

Окончательные расчеты инженерных сетей и сооружений будут выполняться на последующих стадиях проектирования с учетом конкретных условий на момент проектирования.

Глава 7

ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

7.1. Анализ экологических проблем

Целью разработки раздела «Охрана окружающей среды» является обеспечение приоритетности вопросов охраны окружающей среды, рационального природопользования, защиты здоровья населения и формирования экологически безопасной среды жизнедеятельности.

Раздел охраны окружающей среды выполнен в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических и экологических норм и в соответствии с:

| - | Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 18.07.2011г.) (редакция, действующая с 01.08.2011г.); |
| --- | --- |
| - | Федеральным законом от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологичес-ком благополучии населения» (с изменениями на 18 июля 2011 года) (редакция, действующая с 1 августа 2011 года); |
| - | Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (с изменениями на 19 июля 2011 года); |
| - | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»; |
| - | СанПин 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; |
| - | СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; |
| - | СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; |
| - | СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; |
| - | СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; |
| - | СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; |
| - | СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»; |
| - | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* ; |
| - | СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; |
| - | СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; |
| - | СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». |

Проект планировки разработан в соответствии с решениями, заложенными в Генеральном плане  развития г. Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга.

В настоящее время на проектируемой территории, расположенной в центральной части  г.Саранска, в границах улиц Васенко, Пролетарская, Терешковой, Титова расположены:  в северо-восточной части - малоэтажная многоквартирная жилая застройка (несколько 2-х этажных жилых домов по ул.Васенко), в западной части – озелененные территории общего пользования (сквер). В центральной части территории расположены производственные предприятия.  Кроме того, на территории расположены  культовое сооружение, торгово-деловой комплекс, массивы гаражей, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектируемая застройка административно-деловых учреждений формируется как на свободных территориях, так и на реконструируемой территории занятой массивами гаражей.

При анализе общеэкологической ситуации на рассматриваемой территории можно выделить следующие наиболее серьезные проблемы охраны окружающей среды:

| - | наличие предприятий и объектов IV-V класса, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств; |
| --- | --- |
| - | почти вся территория перекрывается санитарно-защитными зонами предприятий и объектов, расположенными на рассматриваемой территории или граничащих с ней; |
| - | жилые дома по ул.Васенко, расположены в санитарно-защитных зонах ЗАО «Электровыпрямитель» и ОАО «Саранский Приборостроительный завод». |

7.2. Оценка  состояния  атмосферного  воздуха  и  мероприятия

по улучшению воздушного бассейна города

Загрязнение воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Гигиенические требования к качеству атмосферного воздуха определяются СанПиН 2.1.6.1032–01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

В настоящее время источниками загрязнения воздушного бассейна на территории являются:

Производственные объекты:

| - | ООО «Пищевик»; |
| --- | --- |
| - | - ОАО «Хлебозавод»; |
| - | ЗАО «Электровыпрямитель»; |

Автомобильный транспорт, следующий по ул.Васенко, Титова, Терешковой, Пролетарская;

Автомобильный транспорт, обслуживающий объекты производственно-коммунальной зоны;

Массивы частных гаражей.

Существующие санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы представлены на чертеже «Схема современного использования территории» и приведены в нижеследующей таблице:

| Перечень санитарно-защитных зон основных источников загрязнения атмосферного воздуха: |
| --- |
| №№ п/п | №№ на черт. | Наименование предприятия, адрес | Размер СЗЗ, санитарного разрыва | Санитарная классификация по действ. СанПиН | Проектируемая СЗЗ, санитарный разрыв | Примечания, проектные предложения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 7 | ООО «Пищевик | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 кл. IV | 100 | СЗЗ соблюдается. Разработка проекта СЗЗ |
| 2 | 8 | ОАО «Хлебозавод» | 100 | -«- | 100 | В границах проекта планировки СЗЗ соблюдается В СЗЗ за границами проекта планировки находят ся жилые дома по ул. Терешковой. Разработка проекта СЗЗ |
| 3 | 9 | ЗАО «Электровыпрямитель» | 100 | -«- | До жилой застройки | В границах проекта планировки СЗЗ не соблюдается. В СЗЗ попадают жилые дома по ул. Васенко. В СЗЗ за границами проекта планировки находятся жилые дома по ул. Терешковой. Разработка проекта СЗЗ с учетом п.п. 3.2; 3.17; 4.1; 4.3; 4.5; 5.1; 5.3 СанПиН. Организация СЗЗ по проекту |
| 4 | - | ОАО «Саранский Приборостроительный завод» | 100 | -«- | До жилой застройки | В границах проекта планировки СЗЗ не соблюдается. В СЗЗ попадают жилые дома по ул. Васенко. Разработка проекта СЗЗ с учетом п.п. 3.2; 3.17; 4.1; 4.3; 4.5; 5.1; 5.3 СанПиН. Организация СЗЗ по проекту |
| 5 | 10 | Автосервис | 50 | -«- кл. V | 50 | СЗЗ соблюдается |
| 6 | 5 | Торговый центр «Планета» | 50 | -«- | 25 | СЗЗ не соблюдается Разработка проекта СЗЗ и выполнение п.4.3. СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7 | - | Гаражи | 50 | -«- | 25 | В санитарном разрыве находятся жилые дома по ул.Терешковой. Предусматривается реконструк- ция гаражного массива, сокращение территории и вынос гаражей. |
| 8 | - | Склады | 50 | -«- | 50 | СЗЗ соблюдается |

Массивы гаражей боксового типа не отвечают современным требованиям, на перспективу предусмотрена их реконструкция, либо ликвидация, что будет способствовать оздоровлению экологической обстановки, улучшению гигиенических параметров городской среды.

Запрещаются парковки автотранспорта вне зон, предназначенных для организованного хранения автомашин, в том числе на газонах, на пешеходных тротуарах, на набивных площадках для отдыха, игр и спорта.

Санитарные разрывы  от сооружений для хранения автомобилей до объектов застройки приняты согласно Новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Достаточность разрывов должна обосновываться расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.

На территории открытых стоянок предусматривается озеленение островков между фиксированными машино-местами (для уменьшения экологической нагрузки).

Часть проектируемых административно-деловых учреждений размещаются в санитарно-защитных зонах существующих предприятий, что допускается  п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

| - | здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП. |
| --- | --- |

Для проектируемых объектов, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека приняты ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с классификацией на основании действующего санитарного законодательства, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»:

| - | Разрыв от открытых автостоянок, расположенных около общественных зданий до зданий различного назначения принимается с учетом интерполяции по таблице 7.1.1. раздела 7.1.12; |
| --- | --- |
| - | Расстояние от проездов автотранспорта из гаражей и стоянок всех типов должно быть не менее 7 м от жилых зданий, согласно с п. 5 примечаний раздела 7.1.12; |

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы существующих сохраняемых и проектируемых объектов представлены на чертеже «Карта мероприятий по охране окружающей среды».

Проектные предложения по улучшению состояния воздушного бассейна

СЗЗ (100 метров) от предприятий  IV класса ЗАО «Электровыпрямитель», ОАО «Саранский Приборостроительный завод», ОАО «Хлебозавод» не соблюдаются. В  границах проекта планировки в СЗЗ попадают жилые дома по ул. Васенко.   В СЗЗ за границами проекта планировки находятся жилые дома по ул. Терешковой.

Проектом планировки предлагается использовать пп. 3.2; 3.17; 4.1; 4.3; 4.5; 5.1; 5.3 действующего СанПиН  2.2.1/2.1.1 1200 – 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»  с целью уменьшения размеров санитарно-защитных зон вышеперечисленных предприятий до границ жилой застройки. В этом случае предприятиям необходимо:

-  разработать проект санитарно-защитной зоны предприятия;

- организовать систематические лабораторные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;

- добиться стабильных достижений уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами ниже нормативных требований;

- просить главного государственного врача Республики Мордовия согласовать размер СЗЗ от границ предприятия до жилой застройки.

В противном случае за счет средств предприятия расселить жителей из жилых домов, попадающих в СЗЗ, и использовать объекты недвижимости под нежилые помещения.

СЗЗ 50 м от торгового центра «Планета» (объекта V класса) не соблюдается. Проектом планировки предлагается использовать п. 4.3 действующего СанПиН  2.2.1/2.1.1 1200 – 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»  с целью уменьшения размера санитарно-защитной зоны  торгового центра до 25 м (до границы жилой застройки).

Для снижения степени загрязнения окружающей среды на проектируемой территории   необходимо выполнить следующие мероприятия:

| - | при формировании новых общественно-деловых и рекреационных зон должны соблюдаться требования установленные для этих территориальных зон санитарными нормами; |
| --- | --- |
| - | обеспечить упорядочение функционального зонирования территории с организацией СЗЗ существующих объектов с учетом действующего санитарного и природоохранного законодательства; |
| - | СЗЗ существующих сохраняемых и проектируемых объектов принять по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.03 (Новая редакция) при условии, что корректировки СЗЗ по фактору шума не требуется; |
| - | разработка проекта организации единой санитарно-защитной зоны для всех существующих предприятий и производственных площадок; |
| - | обеспечить организацию и благоустройство СЗЗ и санитарных разрывов объектов строительства согласно СП 42.13330.2011 Актуализированной редакции СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; |
| - | при размещении парковочных мест выдержать необходимые расстояния, в соответствии с требованиями раздела 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; |
| - | оборудование и содержание территорий предприятий продовольственной торговли производить согласно СанПиН 2.3.5.021-94 «Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли» и СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные». |

7.3. Оценка состояния водного бассейна

Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

На проектируемой  территории водные объекты отсутствуют.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением - недопущению истощения ресурсов подземных вод и защите их от загрязнения.

Источники  водоснабжения

Важным фактором, влияющим на здоровье населения, является обеспечение населения качественной питьевой водой.

Источником водоснабжения являются артскважины, расположенные за границами проектирования.

В настоящее время рассматриваемая территория обеспечивается  хозяйственно-питьевым водоснабжением от городского водопровода.

Проектные предложения по водоснабжению, водопроводным и инженерным сетям см. раздел «Инженерно-техническое обеспечение».

Зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Проектируемая территория расположена в границах III пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения.

Проектом планировки предлагается:

| - | соблюдение комплекса режимных мероприятий в III поясе ЗСО источника водоснабжения, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02; |
| --- | --- |
| - | перевести системы водоснабжения промышленных предприятий на водосберегающие технологии и использование вод Сурского водовода. Экономически стимулировать создание систем оборотного и повторного использования технологических вод; |
| - | обеспечить нормативную очистку стоков на предприятиях перед их сбросом; |
| - | ликвидация всех стихийных свалок. |

Существующее положение и проектные предложения по водоотведению, см. раздел «Инженерно-техническое обеспечение».

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо обеспечить:

| - | тщательное выполнение работ при строительстве водопровода и канализации, исключающих все утечки из линий коммуникаций; |
| --- | --- |
| - | отвод загрязненного поверхностного стока с территории в городскую дождевую канализацию; |
| - | применение трубопроводов стойких к коррозионному воздействию агрессивных жидких сред; |
| - | устройство водонепроницаемых лотков для отвода дождевых вод, исключающих размыв поверхности земли около зданий и сооружений. |

Для предупреждения негативных последствий аварийных ситуаций необходимо обеспечить:

| - | предупреждение возможности аварийных сбросов сточных вод в городскую канализацию; |
| --- | --- |
| - | исключение возможности аварийных сбросов в ливневую канализацию, отводящую поверхностные воды в городскую дождевую канализацию. |

7.4. Оценка состояния почв

Анализ состояния почвенного покрова

Загрязнение почвенного покрова городских территорий - это изменение состояния почв в результате накопления примесей промышленного происхождения и жизнедеятельности человека. Загрязнение почв происходит за счет непосредственного поступления в них загрязняющих веществ при разливах и россыпях различного рода, путем выпадения аэрозолей загрязняющих веществ из атмосферы и при снеготаянии, а также за счет поступления с поверхностным стоком при смыве с загрязненных территорий.

Согласно СанПин 2.1.7.1287-03 Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска):

- детских и образовательных учреждений;

- спортивных, игровых, детских площадок;

- жилой застройки;

- площадок отдыха;

- зон рекреации.

В почвах на территории города содержание потенциально-опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почвах на разной глубине, а так же уровень радиационного фона не должны превышать предельно-допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

Рекомендации по использованию почв

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» на стадии выбора площадки необходимо провести обследование территории по химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям.

Отбор проб должен проводиться из инженерно-геологических скважин.

На стадии выполнения строительных работ исследования проводятся в полном объеме по химическим показателям. Отбор проб должен проводиться послойно на глубинах: 0-0,2; 0,2-1,0; 1,0-2,0 м от поверхности земли.

После завершения строительства – проведение исследования на территории зон повышенного риска.

Мероприятия для охраны почв от загрязнения

Для охраны почв проектом рекомендуется предусмотреть следующие основные мероприятия:

| - | в зонах повышенного риска на стадии выбора участка и разработки проектной документации проведение исследования почвы послойно на различных глубинах; |
| --- | --- |
| - | комплекс мероприятий по доведению качества почвы до требований СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» с их реализацией на стадии строительства; |
| - | проведение исследования почвы на последующих этапах строительства в соответствии с п.4.7 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; |
| - | проведение мероприятий по организации рельефа, сбору поверхностных вод в сеть дождевой канализации; |
| - | проведение работ по инженерной подготовке территории; |
| - | благоустройство и озеленение территорий; |
| - | при благоустройстве территории предусмотреть рекультивацию земли с подсыпкой чистого грунта; |
| - | в качестве подсыпаемых грунтов на площади, свободной от застройки на территориях детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, использовать привезенную плодородную почву; |
| - | завоз песка для детских площадок осуществлять с карьеров, прошедших сертификацию; |
| - | соблюдать общепринятые санитарные нормы ведения коммунального хозяйства, чтобы избежать наложения поллютантов промышленного и бытового происхождения; |
| - | проводить экстренное устранение выхода на поверхность канализационных стоков при авариях и поддерживать в рабочем состоянии ливневые колодцы. |

Выполнение мероприятий необходимо предусматривать согласно очередности строительства новых объектов.

Техническая рекультивация

(на участках сохраняемых существующих отметок земли  в зонах повышенного риска)

Работы по рекультивации земель проводятся на участках сохраняемых существующих отметок земли в зонах повышенного риска в пределах границ отведенного под застройку земельного участка.

В случае производственной необходимости дополнительная площадь, необходимая для выполнения рекультивационных работ, в том, числе и для складирования плодородного слоя почвы, потенциально-плодородных пород оформляется в установленном законодательном порядке.

Основное воздействие на почвенно-растительный покров связано с организацией рельефа, что выражается в планировке поверхности земельного участка на стадии подготовительных работ. Проведение данных работ напрямую связано с осуществлением земляных работ, в том числе с нарушением плодородного слоя почвы.

Сроки проведения технического этапа рекультивации должны быть увязаны с вегетационным периодом года (весна-осень).

Основное воздействие на почвенно-растительный покров связано с организацией рельефа, что выражается в планировке поверхности земельных участков на стадии подготовительных работ. Проведение данных работ напрямую связано с осуществлением земляных работ, в том числе с нарушением плодородного слоя почвы.

Технический этап рекультивации участков, отведенных под строительство проводится до начала строительно-монтажных работ и после завершения строительства и включает в себя:

| - | засыпку и послойную трамбовку или выравнивания рытвин, непредвиденно возникших в процессе производства работ; |
| --- | --- |
| - | уборку бытового строительного мусора; |
| - | завоз и равномерное распределение плодородного слоя почвы из Нижегородской области; |
| - | планировку поверхности нарушенных земель после окончания работ; ликвидацию техногенных форм рельефа. |

Нарушения рельефа, возникшие в результате проведения строительных работ, будут ликвидированы при планировке после окончания работ. В результате этого рельеф участка строительства будет приведен в естественное состояние.

Сроки проведения технического этапа рекультивации должны быть увязаны с вегетационным периодом (весна-осень).

Биологическая рекультивация

Биологический этап направлен на закрепление поверхностного слоя почвы корневой системой растений, создание сомкнутого травостоя и предотвращение развития водной и ветровой эрозии почв на нарушенных землях.

Биологический этап рекультивации почвы включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы.

Биологический этап осуществляется после завершения технического этапа рекультивации почвы. Сроки его проведения определяются продолжительностью вегетационного периода (весна-осень).

Проектом предусматривается проведение биологической рекультивации почвы на площади свободной от застройки.

Проведение агротехнических мероприятий с целью восстановления водно-воздушной целостности генетического горизонта плодородного слоя почвы. Данный вид работ включает в себя:

| - | глубокое рыхление почвы плоскорезами или чизельная вспашка на глубину 45 см; |
| --- | --- |
| - | дискование в два следа тяжелыми дисковыми боронами; |
| - | предпосевная культивация; |
| - | посев травосмеси с целью задержания почвы культурными травами; |
| - | прикатывание почвы после посева; |
| - | подкормка трав; |
| - | посадка лиственных и хвойных деревьев; |
| - | посадка кустарников. |

Внесение минеральных и органических удобрений с учетом естественной минерализации гумуса и технологических потерь фосфора, калия, а также изменения pH почвенного раствора в результате земляных работ.

Посев многолетних и однолетних трав с целью создания газонов.

Виды трав для создания газонов должны быть апробированных районированных сортов и местных популяций.

Высеваемые травы должны обладать способностью быстро создавать сомкнутый травостой и прочную дернину.

Семена трав, предназначенных для посева, должны соответствовать требованиям стандарта и посевным качествам не ниже 2-го класса. Перед посевом они должны быть проверены на энергию прорастания и всхожесть.

Рекомендуемые сроки посева – начало поспевания почвы и окончание на 3-4 недели до наступления осенних заморозков. Глубина заделки семян зависит от механического состава почвы.

Конкретный перечень трав для создания газонов будет определен в процессе последующего благоустройства территории застройки.

Уход за рекультивируемой площадью состоит в ежегодной подкормке трав азотными удобрениями. Удобрения рекомендуется вносить весной или осенью. Уход за посевом следует осуществлять в течении 3-5 лет до полного зазеленения поверхности участка.

Охрана древесно-кустарниковой растительности

В процессе последующего благоустройства территории застройки проектом предусматривается посадка деревьев, кустарников.

При производстве работ запрещается проезд машин и механизмов ближе 1 м от крон деревьев, непопадающих под вырубку. Снятие грунта под кронами деревьев не допускается.

Разработку траншей, котлованов и выемок допускается производить не ближе   2 м от ствола взрослого дерева.

Не допускается складывать под кроной дерева материалы, конструкции, ставить строительные машины и грузовые автомобили. В зоне радиусом 10 м от ствола дерева не допускается: сливать горюче-смазочные материалы; устанавливать работающие машины; складировать на земле химически активные вещества (соли, удобрения, ядохимикаты).

Внесение органических удобрений, а также химических мелиораторов осуществляется при закладке плодородного слоя почвы с последующей вспашкой. Минеральные удобрения вносятся в предпосевную культивацию, при высоких дозах (свыше 2 ц/га) удобрения вносятся дробно, т.е. с учетом последующей подкормки прикорневым способом (туковой сеялкой поперек рядков).

7.5. Оценка  состояния  зеленых насаждений

Зеленые насаждения выполняют весьма важные функции в планировочной структуре проектируемого района, а именно:

| - | санитарно-гигиенические; |
| --- | --- |
| - | декоративно-планировочные; |
| - | рекреационные. |

Санитарно-гигиенические функции зеленых насаждений включают:

| - | очищение воздуха от пыли и газа (устройство защитных полос из пылезадерживающих и газоустойчивых пород деревьев); |
| --- | --- |
| - | фитоцидные действия (насыщение воздуха кислородом и поглощение из воздуха углекислого газа); |
| - | влияние на влажность воздуха (зеленые насаждения повышают влажность воздуха внутри озелененных участков); |
| - | шумозащитная роль (играют большую роль в борьбе с шумом). |

Декоративно-планировочные функции зеленых насаждений обеспечивают наилучшее градостроительное восприятие застроенных территорий и выявление композиционных элементов застройки.

Рекреационное назначение зеленых насаждений тесно связано с организацией отдыха населения, как непосредственно для жителей жилого района посредством различных спортивных и площадок отдыха, размещаемых среди зелени, так и - посредством устройства бульваров и скверов.

Состояние зеленых насаждений специального назначения, испытывающих негативное влияние промышленных предприятий и транспорта, местами неудовлетворительное.

В основу оптимизации системы зеленых насаждений проектируемого района заложен принцип максимального сохранения и реконструкции сформировавшейся системы зеленых насаждений в соответствии с новыми функциями и характером планировочной организации территории.

Основой перспективной системы озеленения должен стать существующий сквер около культового сооружения, на западе проектируемой территории. Планируется переоборудование сквера в парковую зону с площадками отдыха и оборудованными пешеходными дорожками. Проектируемые административные здания соединяются скверами.  Планируется также озеленение санитарно-защитных зон предприятий.

Защита уже имеющихся зеленых насаждений, их сохранение и восстановление посредством осуществления комплекса природоохранных и восстановительных мероприятий даст возможность остановить деградацию природного комплекса и создать условия для последующего развития системы озеленения, соответствующей новым требованиям.

Система зеленых насаждений проектируемого района будет включать:

| - | озелененные территории общего пользования – территории, используемые для рекреационных целей (парк около мечети, бульвар вдоль ул. Титова, скверы); |
| --- | --- |
| - | озелененные территории ограниченного пользования – территории, рассчитанные на пользование определенными группами населения (в составе озелененных придомовых территорий, озелененных участков административных учреждений, объектов коммунального назначения и транспорта); |
| - | озелененные территории специального назначения – санитарно-защитные, насаждения вдоль автомобильных дорог (в составе озелененных полос вдоль улиц и дорог, озеленение санитарно-защитных зон). |

На территории жилого района проектируемые озелененные территории общего пользования будут включать:

| - парк - | озелененная территория общего пользования, предназначенная для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, проведения культурно-массовых мероприятий, прогулочного отдыха, устройства аттракционов; |
| --- | --- |
| - скверы - | озелененные территории общего пользования, являющиеся элементом оформления площади, общественного центра. Скверы предназначены для пешеходного движения и организации кратковременного отдыха; |
| - бульвары - | озелененные территории общего пользования вдоль ул.Титова, Васенко, Терешковой в виде полос различной ширины, предназначенных для транзитного пешеходного движения и кратковременного отдыха. |

Зеленые насаждения включают в себя газоны, посадки деревьев и кустарников, цветники.

Озеленение участков специального назначения вдоль дорог и в санитарно-защитных зонах предусматривается с целью очищения воздуха от пыли и газов автотранспорта из пылезадерживающих и газоустойчивых пород деревьев – вяза, липы, клена шириной 5-30 м.

Основными типами посадок деревьев и кустарников при устройстве озелененных территорий проектируемого района являются:

| - | аллейные и рядовые посадки деревьев; |
| --- | --- |
| - | группы (куртины); |
| - | живые изгороди; |
| - | одиночные посадки (солитеры) на газонах. |

Посадку зеленых насаждений и уход за ними необходимо осуществлять в соответствии со СНиП III-10-75 «Правила производства и приемки работ. Благоустройство территорий».

Озелененные территории не являются устойчивыми, самостоятельно развивающимися сообществами, они нуждаются в постоянном уходе и искусственном восстановлении утраченных элементов.

Проектом предлагается:

| - | предусмотреть озеленение и благоустройство в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*; |
| --- | --- |
| - | максимальное сохранение существующих зеленых насаждений в соответствии с новыми функциями и характером планировочной организации территории, выполнить мероприятия в части улучшения состояния зелёных насаждений с учётом имеющихся современных разработок по городскому озеленению; |
| - | увеличение площади озелененных территорий специального назначения за счет озеленения улиц и дорог, санитарно-защитных зон предприятий, торгового и центра, гаражей и автостоянок. |
| - | при подготовке территории к строительству вынужденный снос зеленых насаждений, попадающих под застройку, оформить в установленном законом порядке, а сохраняемые зеленые насаждения защитить от повреждений; |
| - | в проекте застройки территории заложить благоустройство с обязательным компенсационным озеленением прилегающей территории ценными породами деревьев и кустарников; |
| - | проектирование зеленых насаждений спецназначения - санитарно-защитных зон и санитарных разрывов существующих сохраняемых и проектируемых объектов вести в соответствии с нормативными требованиями; |
| - | проведение мероприятий по защите атмосферного воздуха от загрязнения: |
|  | -равномерное распределение внутриквартального озеленения для нейтрализации проникновения загрязненного воздуха и шума в приземный слой селитебной зоны; |
|  | -посадка деревьев и кустарников пылегазоустойчивых пород вдоль улиц; |
|  | -подбор наиболее стойких к антропогенным нагрузкам пород растительности; |
|  | -проведение правильного подбора ассортимента зеленых насаждений для обеспечения максимальной приживаемости и выживаемости; |
|  | -организация тщательного ухода за посадками, надежной охраны; |
|  | -применение новых методов озеленения с учетом городской специфики; |
|  | -проведение работ по выявлению нарушений благоустройства, связанных с заездами и стоянкой транспорта на газонах, ремонтом автомобилей в местах жилой застройки, восстановление на этих газонах травяного покрова. |

7.6. Санитарная  очистка  территории

В соответствии с проектом Генерального плана города санитарная очистка города находится в ведении следующих организаций: МП «Спецавтохозяйство», МП «Спецавтотранспортник ЖКХ», МП «Горремдорстрой», МП «Зеленое хозяйство», ООО «Южный».

Основной задачей этих предприятий является вывоз бытовых отходов от объектов общественного назначения, муниципального и ведомственного жилья, домовладений частного сектора и утилизация данных отходов, а также очистка и содержание улиц, дорог, тротуаров.

Утилизация отходов методом захоронения производится на Саранском полигоне ТБО (Аксеновская свалка), который расположен в Лямбирском районе на 22 км автодороги Саранск-Чамзинка.

Проектом намечается планово-регулярная механизированная уборка улиц и тротуаров, а также обеспечение полива зеленых насаждений общего пользования.

Вывоз снега будет производиться на снегосплавной пункт, который в соответствии с Генпланом города предполагается разместить в районе городских очистных сооружений канализации.

Бытовые отходы

В соответствии с проектом Генерального плана развития города Саранска сбор ТБО намечается производить в переносные металлические мусоросборники, которые устанавливаются в муниципальной жилой застройке с радиусом обслуживания 50-75 м. Содержимое контейнеров выгружается в кузова мусоровозов и вывозится на мусороперерабатывающие предприятия города. Для извлечения вторичного сырья уже на первом этапе предлагается проводить мероприятия по селективному сбору мусора в жилых районах. Специальной программой в городе необходимо предусмотреть организацию стационарных пунктов приема вторичного сырья от населения и площадок для раздельного сбора мусора с использованием специальных контейнеров.

Мусоросортировочный комплекс разместится в северо-восточной части города в районе городских очистных сооружений канализации.

Сбор твердых бытовых отходов от проектируемых организаций и учреждений, а также из существующего жилого фонда предлагается производить в металлические контейнеры, установленные на контейнерных площадках.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории раздельного сбора отходов. Для организации селективного сбора ТБО и унификации системы сбора отходов, удобства отбора вторичного сырья оптимально использование евроконтейнеров объемом 1,1 м3 со специальными крышками для сбора макулатуры и пластика и контейнеров с нижней разгрузкой 1,5 м3 для сбора стекла.

На всех площадях и улицах, в скверах, бульварах и парках, остановках городского транспорта и других местах должны быть установлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования территории. Урны, установленные для сбора мусора у входов в здания и в местах отдыха, должны очищаться от мусора ежедневно и содержаться в чистоте.

Сбор и транспортировку ТБО предусмотреть, как с территории предприятий, организаций и учреждений, так и в жилищном фонде, с последующим вывозом, согласно графику вывоза ТБО на мусоросортировочный комплекс.

Ртутьсодержащие отходы

В настоящее время ртутьсодержащие отходы населения и инфраструктуры собираются совместно с ТБО и подвергаются захоронению на свалке, что совершенно недопустимо.

Металлическая ртуть, ее соединения, приборы с ртутным наполнением и другие ртутные материалы при неправильном обращении являются источником повышенной опасности в связи с возможностью острых и хронических отравлений парами ртути, а также ртутного загрязнения помещений, территорий, воздуха, почвы, воды.

К ртутьсодержащим отходам (РСО) относятся:

| - | люминесцентные лампы всех видов; |
| --- | --- |
| - | приборы с ртутным наполнением (термометры и т.п.); |
| - | загрязненные ртутью строительные материалы, почвы. |

Отходы производства и потребления, содержащие в своем составе металлическую ртуть и соли ртути, относятся к первому классу опасности и должны быть обезврежены в установленном порядке на специализированных предприятиях.

Промышленные отходы

В настоящее время на проектируемой территории расположены предприятия ООО «Пищевик», ОАО «Хлебозавод», ЗАО «Электровыпрямитель».

В настоящее время учет количества отходов на предприятиях ведется по форме статистической отчетности 2ТП-отходы.

До настоящего времени в г. Саранске не решен вопрос утилизации и захоронения производственных отходов – нет специального полигона.

Наиболее острой проблемой предприятий «Электровыпрямитель» и «Саранский приборостроительный завод» является обезвреживание и переработка гальванического шлама. Из-за отсутствия специализированных объектов по размещению и переработке отходов гальваношлам накапливается на территории предприятия.

Предприятиям необходимо разработать проекты лимитов образования и размещения отходов и получить разрешение на захоронение, складирование, прием, передачу и использование отходов производства и потребления.

На промышленных предприятиях необходимо усовершенствовать технологические процессы, чтобы свести образование отходов к минимуму. Технологические схемы сотрудничающих предприятий должны подбираться, насколько это возможно таким образом, чтобы отходы или побочные продукты одного выступали в качестве сырья или полуфабриката для другого, что уменьшает, а в некоторых случаях может полностью решить проблему промышленных отходов.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по хранению, переработке и утилизации промышленных отходов:

| - | предусмотреть места временного размещения отходов производства и потребления по каждому виду отходов, организацию учета образующихся отходов; |
| --- | --- |
| - | заключить договора со специализированными организациями, имеющими лицензии на обращение с отходами производства и потребления; |
| - | сбор и транспортировка ртутьсодержащих ламп должны соответствовать требованиям Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение, которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных постановлением Правительства РФ от 03.09.2010г. №681; |
| - | передача опасных отходов на утилизацию и переработку должна осуществляться только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 128-ФЗ от 08.08.01 г. (с изменениями на 29 декабря 2010 года). |

7.7. Основные природоохранные мероприятия

| - | Разработка проектов организации санитарно-защитной зоны предприятиям, не имеющим данных проектов, выполнение природоохранных мероприятий с целью обеспечения стабильных достижений уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и на границе селитебной территории ниже гигиенических нормативов; |
| --- | --- |
| - | СЗЗ проектируемых объектов принять по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.03 (Новая редакция) при условии, что корректировки СЗЗ по фактору шума не требуется; |
| - | обеспечить организацию и благоустройство СЗЗ существующих и проектируемых объектов согласно СП 42.13330.2011 Актуализированной редакции СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; |
| - | организация хранения индивидуального автотранспорта с размещением в специализированных коммунальных гаражных зонах, с организацией проездов автотранспорта вне жилых территорий; |
| - | при размещении парковочных мест выдержать необходимые расстояния до объектов строительства в соответствии с требованиями раздела 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; |
| - | организация системы контроля за выбросами автотранспорта; |
| - | размещение отдельно стоящих торговых комплексов и центров, предприятий общественного питания в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированной редакции СНиП 2.07.01-89*; |
| - | оборудование и содержание территорий предприятий продовольственной торговли производить согласно СанПиН 2.3.5.021-94 «Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли» и СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; |
| - | систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю; |
| - | сохранение существующих озелененных территорий, вынужденный снос зеленых насаждений, попадающих под застройку, оформить в установленном законом порядке, а сохраняемые зеленые насаждения защитить от повреждений; |
| - | благоустройство и озеленение территории с обязательным компенсационным озеленением прилегающей территории (дворы жилых домов, не подлежащих сносу) ценными породами деревьев и кустарников; |
| - | организация санитарной очистки территории согласно СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*) и СН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». |

Глава 8

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГО, ЧС И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И ИНВАЛИДОВ

8.1 Мероприятия по ГО, предотвращению чрезвычайных ситуаций

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций предусматривают защиту и обеспечение жизнедеятельности населения, снижение уровня возможных разрушений и потерь в условиях применения оружия массового поражения, а также создание необходимых условий для проведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия разработаны в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:

  - СНиП 2.01.51-90.Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

  - СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских.

Защита населения от современных средств поражения обеспечивается:

  - своевременным оповещением об угрозе нападения;

  - комплексным применением основных способов защиты: проведение рассредоточения и эвакуации, использование средств индивидуальной защиты и медицинских средств защиты;

  - обучением населения гражданской обороне.

Организация эвакуации населения

На проектируемой территории нет функционирующих в военное время предприятий и объектов, поэтому и нет наибольшей работающей смены.

Эвакуации и рассредоточению на проектируемой территории подлежит постоянно проживающее и временно пребывающее население (работающее и отдыхающее).

Для осуществления быстрой и организованной эвакуации населения из района вблизи транспортных магистралей используются СЭПы (сборные эвакуационные пункты).

Эвакуация населения должна осуществляться пешеходными потоками до СЭПов, далее автомобильным транспортом и пешими колоннами.

Эвакуируемое население при необходимости укрывается в укрытиях простейшего типа: подземных гаражах, пешеходных подземных переходах.

Санитарная обработка людей, одежды, транспорта.

Пункты санитарной обработки одежды (СОО) и санитарно-обмывочный пункт (СОТ) осуществляется на базе прачечных и бань.

Пункт санитарной обработки транспорта (СОТ) устраивается на базе комплекса многоярусных парковок.

Средства оповещения

Для оповещения населения об опасности на проектируемой территории предлагаются к размещению электросирен типа С-40 с радиусом действия 500 м. Электросирены на территориях секционной застройки предлагаются к размещению на зданиях, на территориях  индивидуальной застройки с приусадебными участками на опорах.

Доведение до людей, находящихся на объектах в пределах проектируемой территории, сигналов ГО, информации о ЧС и действиях в условиях ЧС обеспечивается также средствами связи.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия разрабатываются на случай аварии, т. е. нарушения технологических процессов на производстве, повреждения трубопроводов, емкостей. Хранилищ, транспортных средств, приводящих к выбросу СДЯВ в атмосферу в количестве, которое могут вызвать массовое поражение людей и животных.

Для каждого взрывопожароопасного объекта, с учетом технологических и других специфических особенностей, предприятием и учреждений разрабатывается план ликвидации аварийных ситуаций и предупреждению аварий, а в случае их возникновения  - локализации  и максимальному снижению тяжести последствий, а также технические системы и средства, используемые при этом.

Противоаварийная защита должна разрабатывается с учетом требований «Общих правил взрывобезопасности  и взрывопожароопасности химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».

Опасными критериями технологических блоков являются:

  - наличие нефтепроводов;

  - наличие газопроводов;

  - наличие емкостей, содержащих СДЯВ;

  - возможность разгерметизации сливно-наливных устройств, трубопроводов и арматуры, в следствии физического износа или механического повреждения;

  - возможность перелива нефтепродуктов в резервуарах;

выход из строя систем ПАЗ и СИО.

8.2 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Водоснабжение – подача воды от водоисточников к местам потребления для обеспечения нужд населения и мероприятий (в т.ч. противопожарных);

Источники наружного противопожарного водоснабжения – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

Гидрант – техническое устройство, предназначенное для забора воды из водопровода передвижной пожарной техникой;

Резервуар – инженерное сооружение емкостного типа, предназначенное для хранения запаса воды (СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.3 «Термины и определения»).

Согласно ФЗ главе 15 статьи 68 п. 2 «Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов» к источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты (природные или искусственные водоемы (резервуары)), используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно ФЗ п. 3 (СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 8.1) поселения и городские округа муниципального образования оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 8.4 водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение – при длине линии не свыше 200 метров.

Согласно ФЗ п. 4 существующие и проектные источники наружного противопожарного водоснабжения природные и искусственные водоемы можно не предусматривать, так как количество жителей муниципального образования превышает 5000 человек. В качестве источников наружного противопожарного водоснабжения запроектированы водопроводные сети с пожарными гидрантами. В поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода и на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны быть предусмотрены противопожарные водоемы или резервуары (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

При проектировании и строительстве новых районов муниципального образования должны быть запроектированы сети кольцевого противопожарного водопровода с пожарными гидрантами.

Согласно ФЗ п. 17 расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант.

Согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 8.6 (СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п. 8.16), расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна проектироваться с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 метров (при наличии автонасосов), 100 - 150 метров (при наличии мотопомп и зависимости от их типа). Проектом принято зона обслуживания водопровода хозяйственно-питьевого, производственно-пожарного – 150 метров.

Согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 9.2 Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно (водопровода нет; пожарные гидранты на водопроводных сетях отсутствуют) или экономически нецелесообразно.

П. 9.4 Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками с твердым покрытием размерами не менее 12x12 метров для установки пожарных автомобилей в любое время года.

П. 9.9 Объем пожарных резервуаров и искусственных водоемов надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров согласно пп. 5.2-5.8 и 6.3.

П. 5.2 Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала следует принимать для здания, требующего наибольшего расхода воды, по таблице 2 – Расход воды на наружное пожаротушение зданий классов пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 (СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»). Принято 15 литров в секунду.

П. 6.3 Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 часа;

Для зданий I и II степени огнестойкости с негорючими несущими конструкциями и утеплителем с помещениями Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности – 2 часа.

где		– объем пожарного резервуара или искусственного водоема, м3;

– расход воды на наружное пожаротушение зданий, л/сек;

– продолжительность тушения пожара, сек.

П. 9.10 Количество пожарных резервуаров  или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение. Исходя из этого допускается размещать двойные резервуары общим объемом 330 м3.

Расстояние между пожарными резервуарами или искусственными водоемами следует принимать согластно п. 9.11, при этом подача воды на тушение пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.

П. 9.11 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящиеся в радиусе:

При наличии автонасосов – 200 метров;

При наличии мотопомп – 100-150 метров в зависимости от технических возможностей мотопомп.

Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 метров с учетом требований п. 9.9.

8.3 Мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных групп

населения и инвалидов

1. Проектные решения по реконструкции сложившейся застройки должны учитывать физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов, и должны быть направлены на повышение качества городской среды по критериям доступности, безопасности, комфортности и информативности в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

2. Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов городской среды является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями. Следует учитывать не только физическую и пространственную, но и информационную доступность объектов.

3. При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:

- возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

- создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;

- комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

4. Основные функциональные и эргономические параметры формирования среды жизнедеятельности для инвалидов следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 35-01 и СНиП 2.07.01.

5. Проектно-организационные решения и мероприятия, направленные на создание для инвалидов условий доступности к объектам социальной инфраструктуры в процессе реконструкции застройки, следует определять исходя из учета планируемых на ближайшие периоды работ по проектированию и строительству новых зданий и сооружений, предназначенных для уплотнения либо замены существующей застройки, ремонту и реконструкции существующих объектов, ремонту и укладке нового полотна проезжей части улиц и тротуаров, а также ремонтно-восстановительных работ.

При этом целесообразно предусматривать создание пространственно взаимосвязанных зон, в пределах которых обеспечивается доступность всех зданий и сооружений, а также необходимая для инвалидов информационная среда.

Конечной целью является полная реконструкция сложившейся городской среды, всех ее элементов с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, при которой должны соблюдаться требования пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с требованиями СНиП 21-01.

Часть 3.  Проект межевания территории

Ведомость чертежей раздела «Межевание»

| № п/п | Наименование | Секрет- ность | Масштаб | Материал использования | Инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чертеж красных линий с координатами | н/с | 1:1000 | Бумага, компьютерная графика |  |  |
| 2. | Схема межевания территории (современное использование) | н/с | 1:1000 | -«- |  |  |
| 3. | Схема межевания территории (проектное предложение) | н/с | 1:1000 | -«- |  |  |
| 4. | Экспликация схема межевания территории | н/с | - | -«- |  |  |

Общие сведения

Проект межевания разработан на основе утвержденного проекта планировки территории.

Согласно нормативных требований к СЗЗ и экологии, участки отдельных предприятий предложено сократить (в частности «Пищевик», ОАО «Хлебозавод»). На участках за пределами предприятий предлагается разместить зеленые, рекреационные зоны, с организацией бульваров и скверов. При рабочем проектировании на отмежеванных участках будут отведены участки общего пользования для прокладки сетей и организации пешеходно-транспортного движения.

Характеристика территорий межевания

В настоящее время территория, подлежащая межеванию застроена зданиями и сооружениями различного назначения: административно-делового назначения, учреждениями культового назначения, культуры и искусства, торговли, общественного питания, а также промышленного и коммунального назначения. На участке имеется много гаражей и целых гаражных комплексов, не поставленных на кадастровый учет.

Проектом планировки решен вопрос организации проектируемой застройки, ее упорядочения и обеспечения устойчивого перспективного развития, а также обеспечение экологического равновесия.

Общая территория разработки проекта составляет 28 га.

Межевание территории

Проект межевания территории выполнен на основании планов земельных участков, выданных ГКН с учетом разработанного проекта планировки. Характеристика данных земельных участков приведена в таблице 2.11.1.

Территория межевания ограничена улицами Титова, Васенко, Пролетарская и Терешковой, частично вошедшими в зону разработки проекта и являющимися участками общего землепользования, так же, как и ул.Ботевградская и местные проезды, соединяющие ул.Васенко с ул.Терешковой.

Площадь межевания включает в себя участки жилой застройки, объекты нежилой застройки, промышленных, коммунально-складских, инженерных и транспортных предприятий.

При разработке проекта межевания границы существующих земельных участков оставлены без изменения, за исключением земельных участков для размещения гаражей, подлежащие сносу и на месте которых запланировано размещение общественных зданий и сооружений. Межевание остальных земельных участков на проектируемой территории выполнено с учетом обеспечения нормативной площади и создания технических коридоров для возможной прокладки инженерных коммуникаций на перспективу. Характеристики формируемых земельных участков представлены в таблице 2.11.3.

Нежилые территории не подлежат передаче в кондоминиумы. К таким территориям относятся участки культового сооружения, участки магазинов, территория административных комплексов и инженерных сооружений.

Размеры всех земельных участков проектируемой территории приведены на плане межевания территории.

Проектом определены нормативные размеры земельных участков жилых зданий, передаваемых в общую долевую собственность домовладельцев.

Расчет нормативных размеров земельных участков жилых зданий  производится в соответствии с общей площадью, жилых помещений, нормой жилищной обеспеченности и удельным показателем земельной доли, приходящимся на 1 м² общей площади жилых помещений в зависимости от этажности.

Sнорм. = Sобщ. * Уз.д.,

где  Sнорм. - нормативный размер земельного участка (Н).

Sобщ. - общая площадь жилых помещений.

Уз.д.- удельный показатель земельной доли, приходящейся на 1м² общей площади жилых помещений.

Уз.д =. (Уз.д. 18 * 18)/Н= (0,92*18)/25= 0,662,

где Уз.д. 18 - показатель земельной доли при нормативной жилищной обеспеченности 18 м²/чел.

Н- расчетная жилищная обеспеченность 25 м²/чел.

При норме жилищной обеспеченности 25м² удельный показатель земельной доли на 1 м² площади жилых помещений составляет 0,662. В соответствии с приведенными формулами, нормативная площадь земельного участка, передаваемого в общую долевую собственность домовладельцев бесплатно, составляет:

•	для жилого дома, № 28(з.у. №121)       -      0,662*243,9=161,4 м²;

•	для жилого дома, № 26(з.у. №122)       -      0,662*243,9=161,4 м²;

•	для жилого дома, № 124(з.у. №123)     -   0,662*1074,52=711,3 м²;

•	для жилого дома, № 120(з.у. №124)    -      0,662*1078,1=713,7 м².

Фактическая площадь территории застройки составляет:

для жилого дома, № 28(з.у. №18)        -        497 м²;

•	для жилого дома, № 26(з.у. №19)        -        1340 м²;

•	для жилого дома, № 124(з.у. №21)       -       1275 м²;

•	для жилого дома, № 120(з.у. №23)      -        1546 м².

Окружающие и пересекающие территорию улицы являются территориями общего пользования, обеспечивают обслуживание проектируемой и существующей застройки и включены в границы благоустройства.

Формируемые площади межевания в проектируемых красных линиях, их номера, а также площади, находящиеся в сведениях ГКН приведены на экспликации плана межевания территории.

Нормативные размеры земельных участков под существующими промышленными предприятиями расчитаны в соответствии с требованиями МНГП и СНиП II-89-80. Расчет нормативных земельных участков приведен в таблице 2.11.2.

Номера участков, расположенных на проектируемой территории и предлагаемых к включению в ГКН, и их площади сведены в таблицу.

Окружающие и пересекающие территорию улицы являются территориями общего пользования, обеспечивают обслуживание проектируемой и существующей застройки и включены в границы благоустройства.

Формируемые площади межевания в проектируемых красных линиях, их номера, а также площади, находящиеся в сведениях ГКН приведены на экспликации схемы межевания территории.

Таблица 2.11.1 - Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости

| N п/п | Кадастровый номер | Почтовый адрес ориентира | Разрешенное использование | Площадь по сведениям ГКН, м2 | Вид права | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:23:1004132:226 | РМ, г. Саранск, ул. Титова | Для размещения улиц и дорог | 4391 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 2 | 13:23:1004132:225 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко | Для размещения улиц и дорог | 4720 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 3 | 13:23:1004132:134 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, 40В | Для размещения административных и офисных зданий | 8196 | Собственность | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" |
| 4 | 13:23:1004132:192 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко | Для строительства магазина | 4178 | Собственность | Биккинин Ринат Ибрагимович |
| 5 | 13:23:1004132:9 | РМ, г. Саранск, на пересечении ул. Терешковой и Титова | Для размещения религиозного объекта (Центральной соборной мечети г. Саранска) | 17575 | Прочие ограничения (Обременения) |  |
| 6 | 13:23:1004132:193 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко | Для строительства магазина | 809 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" |
| 7 | 13:23:1004132:563 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой (в районе жилого дома N66) | Для размещения административного здания офисного назначения | 11838 | - | - |
| 8 | 13:23:1004132:108 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, ПКГО "Газель" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 | Государственная собственность | - |
| 9 | 13:23:1004132:125 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, гк "Космос" | Для эксплуатации металлического гаража | 26 | Аренда | - |
| 10 | 13:23:1004132:162 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, ГО "Космос" | Для размещения гаража 201а | 95 | Собственность | Ломакин Александр Александрович |
| 11 | 13:23:1004132:5 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, ГО "Космос" | Для эксплуатации металлического гаража | 25 | Аренда | - |
| 12 | 13:23:1004132:104 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, ГО "Авто" | Для эксплуатации кирпичного гаража | 28 | Аренда | - |
| 13 | 13:23:1004132:176 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, ГО "Авто" | Для размещения бокса гаража 17 | 26 | Собственность | - |
| 14 | 13:23:1004132:207 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, ГО "Авто" | Для размещения бокса гаража 15 | 26 | Аренда | Ховатов Сергей Геннадьевич |
| 15 | 13:23:1004132:112 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, ГО "Авто" | Для размещения бокса гаража 14 | 26 | Аренда | - |
| 16 | 13:23:1004132:229 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, ГО "Авто" | Для размещения бокса гаража 1 | 29 | Собственность | Филимонов Иван Петрович |
| 17 | 13:23:1004132:180 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, ГО "Авто" | Для размещения бокса гаража 40 | 26 | Собственность | Богин Алексей Алексеевич |
| 18 | 13:23:1004132:139 | РМ, г. Саранск | Для размещения бокса гаража 5 | 26 | Аренда | - |
| 19 | 13:23:1004132:187 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, ГО "Авто" | Для размещения бокса гаража 41 | 28 | Собственность | Карпунина Нина Петровна |
| 20 | 13:23:1004132:177 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, ГО "Авто" | Для размещения бокса гаража 6 | 26 | Аренда | - |
| 21 | 13:23:1004132:115 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, ГО "Авто" | Для эксплуатации бокса гаража | 26 | Государственная собственность | - |
| 22 | 13:23:1004132:98 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, ГО "Авто" | Для размещения бокса гаража 23 | 32 | Аренда | - |
| 23 | 13:23:1004132:6 | РМ, г. Саранск | Для строительства кирпичного гаража | 19 | Аренда | - |
| 24 | 13:23:1004132:43 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, ГО "Авто" | Для эксплуатации кирпичного гаража | 28 | Аренда | - |
| 25 | 13:23:1004132:103 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, ГО "Авто" | Для эксплуатации кирпичного гаража | 29 | Государственная собственность | - |
| 26 | 13:23:1004132:126 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, ГО "Авто" | Для эксплуатации кирпичного гаража 52 | 29 | Государственная собственность | Камолин Александр Валерьевич |
| 27 | 13:23:1004132:113 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, ГО "Авто" | Для размещения бокса гаража 32 | 34 | Государственная собственность | - |
| 28 | 13:23:1004132:116 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, ГО "Авто" | Для размещения бокса гаража | 27 | Собственность | Танделов Казбек Сергеевич |
| 29 | 13:23:1004132:114 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, ГО "Авто" | Для эксплуатации бокса гаража | 27 | Государственная собственность | - |
| 30 | 13:23:1004132:109 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко | Для строительства шестнадцати кирпичных гаражей | 529 | - | - |
| 31 | 13:23:1004132:105 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, ГО "Авто" | Для эксплуатации кирпичного гаража | 33 | Аренда | - |
| 32 | 13:23:1004132:223 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, ГО "Авто" | Для размещения бокса гаража 72 | 26 | Собственность | Шарахова Валентина Ивановна |
| 33 | 13:23:1004132:178 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, ГО "Авто" | Для размещения кирпичного гаража 70 | 29 | Аренда | - |
| 34 | 13:23:1004132:101 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, ГО "Авто" | Для эксплуатации кирпичного гаража | 26 | Аренда | - |
| 35 | 13:23:1004132:230 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, ГО "Авто" | Для размещения бокса гаража 66 А | 27 | Аренда | Дьяков Николай Иванович |
| 36 | 13:23:1004132:107 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, ГО "Авто" | Для эксплуатации бокса гаража | 46 | - | - |
| 37 | 13:23:1004132:111 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко | Для строительства кирпичного гаража | 24 | Государственная собственность | - |
| 38 | 13:23:1004132:110 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, ГО "Авто" | Для эксплуатации бокса гаража | 28 | Аренда | - |
| 39 | 13:23:1004132:231 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, ГО "Авто" | Для размещения бокса гаража 95 | 27 | - | - |
| 40 | 13:23:1004132:195 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, ГО "Авто" | Для размещения бокса гаража 91 | 28 | Собственность | Урявин Денис Александрович |
| 41 | 13:23:1004132:211 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, ГО "Авто" | Для размещения бокса гаража 93 | 27 | - | - |
| 42 | 13:23:1004132:30 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко | Для размещения бокса гаража 72 | 40 | Собственность | Свитин Александр Николаевич |
| 43 | 13:23:1004132:129 | РМ, г. Саранск | Для строительства трассы газопровода с установкой ГРПШ | 55 | - | - |
| 44 | 13:23:1004132:124 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко | Для строительства гаражей | 682 | Аренда | - |
| 45 | 13:23:1004132:100 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, д. 38 | Для размещения сооружения сбыта и заготовок-гаража для хранения контейнеров | 427 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт" |
| 46 | 13:23:1004132:188 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, д. 38 | Для размещения производственных помещений | 4463 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт" |
| 47 | 13:23:1004132:10 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, д. 38 | Для эксплуатации и обслуживании административного здания | 988 | Собственность | - |
| 48 | 13:23:1004132:133 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации металлического гаража | 18 | Аренда | - |
| 49 | 13:23:1004132:99 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, ГО "Космос" | Для эксплуатации металлического гаража | 18 | Аренда | - |
| 50 | 13:23:1004132:561 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой | Для размещения бокса гаража | 24 | - | - |
| 51 | 13:23:1004132:181 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, ПКГО "Газель" | Для размещения бокса гаража 23 | 24 | Аренда | - |
| 52 | 13:23:1004132:224 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, ГСК "Газель" | Для размещения бокса гаража 24 | 26 | Собственность | Стешин Николай Васильевич |
| 53 | 13:23:1004132:198 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, ПКГО "Газель" | Для размещения бокса гаража 53 А | 24 | Собственность | Денисов Юрий Александрович |
| 54 | 13:23:1004132:137 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой | Для размещения гаража | 24 | Государственная собственность | - |
| 55 | 13:23:1004132:136 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой | Для размещения гаража | 24 | Государственная собственность | - |
| 56 | 13:23:1004132:204 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, ПКГО "Газель" | Для размещения бокса гаража | 26 | Собственность | Чужайкина Надежда Филипповна |
| 57 | 13:23:1004132:562 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, ПКГО "Газель" | Для размещения бокса гаража 87 | 24 | - | - |
| 58 | 13:23:1004132:228 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой | Для размещения бокса гаража 90 | 27 | Собственность | Ламкин Александр Сергеевич |
| 59 | 13:23:1004132:194 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, ПКГО "Газель" | Для размещения бокса гаража 67 | 27 | Собственность | Чуприкова Светлана Александровна |
| 60 | 13:23:1004132:145 | РМ, г. Саранск | Для размещения бокса гаража 113 | 34 | Собственность | Леткин Владимир Ильич |
| 61 | 13:23:1004132:89 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, ГО "Авто" | Для размещения бокса гаража 6 | 33 | Аренда | Акишин Евгений Викторович |
| 62 | 13:23:1004132:222 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, ПКГО "Газель" | Для размещения кирпичного гаража 117 | 35 | Аренда | - |
| 63 | 13:23:1004132:92 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой | Для размещения бокса гаража 8 А | 40 | Собственность | Рябов Николай Николаевич |
| 64 | 13:23:1004132:119 | РМ, г. Саранск | Для строительства и эксплуатации кирпичного гаража | 26 | Аренда | - |
| 65 | 13:23:1004132:120 | РМ, г. Саранск | Для строительства и эксплуатации кирпичного гаража | 27 | Аренда | - |
| 66 | 13:23:1004132:117 | РМ, г. Саранск | Для строительства и эксплуатации кирпичного гаража | 28 | Аренда | - |
| 67 | 13:23:1004132:118 | РМ, г. Саранск | Для строительства и эксплуатации кирпичного гаража | 27 | Аренда | - |
| 68 | 13:23:1004132:64 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, ПКГО "Газель" | Для размещения бокса гаража 105 | 40 | Собственность | - |
| 69 | 13:23:1004132:106 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, ПКГО "Газель" | Для размещения бокса гаража | 27 | Собственность | Сычев Артем Александрович |
| 70 | 13:23:1004132:144 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, ПКГО "Газель" | Для размещения кирпичного гаража | 24 | Государственная собственность | - |
| 71 | 13:23:1004132:96 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой | Для строительства и эксплуатации кирпичного гаража | 38 | Аренда | - |
| 72 | 13:23:1004132:93 | РМ, г. Саранск | Для строительства и эксплуатации кирпичного гаража | 37 | Аренда | - |
| 73 | 13:23:1004132:94 | РМ, г. Саранск | Для строительства и эксплуатации кирпичного гаража | 38 | Аренда | - |
| 74 | 13:23:1004132:95 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации и строительства кирпичного гаража | 39 | Аренда | - |
| 75 | 13:23:1004132:46 | РМ, г. Саранск | Для строительства и эксплуатации кирпичного гаража | 24 | Аренда | - |
| 76 | 13:23:1004132:142 | РМ, г. Саранск | Для размещения бокса гаража 33 | 27 | Государственная собственность | - |
| 77 | 13:23:1004132:140 | РМ, г. Саранск | Для строительства и эксплуатации кирпичного гаража | 26 | - | - |
| 78 | 13:23:1004132:138 | РМ, г. Саранск | Для строительства и эксплуатации кирпичного гаража | 24 | Аренда | - |
| 79 | 13:23:1004132:127 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой | Для строительства кирпичного гаража | 24 | Аренда | - |
| 80 | 13:23:1004132:210 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, ПКГО "Газель" | Для размещения бокса гаража 152 | 25 | Аренда | - |
| 81 | 13:23:1004132:21 | РМ, г. Саранск | Для строительства и эксплуатации кирпичного гаража | 24 | Аренда | - |
| 82 | 13:23:1004132:128 | РМ, г. Саранск | Для строительства и эксплуатации кирпичного гаража | 24 | Аренда | - |
| 83 | 13:23:1004132:23 | РМ, г. Саранск | Для строительства и эксплуатации кирпичного гаража | 24 | Аренда | - |
| 84 | 13:23:1004132:179 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, ПКГО "Газель" | Для размещения бокса гаража 140 | 26 | Аренда | - |
| 85 | 13:23:1004132:141 | РМ, г. Саранск | Для строительства и эксплуатации кирпичного гаража | 24 | Государственная собственность | - |
| 86 | 13:23:1004132:132 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации бокса гаража | 24 | Аренда | - |
| 87 | 13:23:1004132:143 | РМ, г. Саранск | Для строительства и эксплуатации кирпичных гаражей | 24 | Государственная собственность | - |
| 88 | 13:23:1004132:190 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, ПКГО "Газель" | Для размещения бокса гаража 155 | 24 | Государственная собственность | - |
| 89 | 13:23:1004132:186 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой | Для размещения бокса гаража | 24 | Собственность | Радайкин Александр Андреевич |
| 90 | 13:23:1004132:146 | РМ, г. Саранск | Для строительства и эксплуатации кирпичного гаража | 24 | Аренда | - |
| 91 | 13:23:1004132:102 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, ГО "Космос" | Для эксплуатации металлического гаража | 23 | Аренда | - |
| 92 | 13:23:1004132:164 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, ПКГО "Газель" | Для размещения бокса гаража 49 | 24 | Аренда | - |
| 93 | 13:23:1004132:163 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой | Для строительства и эксплуатации кирпичного гаража | 24 | Аренда | - |
| 94 | 13:23:1004132:97 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой | Для строительства и эксплуатации кирпичного гаража | 24 | Аренда | - |
| 95 | 13:23:1004132:205 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой | Для строительства и эксплуатации кирпичного гаража | 24 | Аренда | - |
| 96 | 13:23:1004132:122 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, ПКГО "Газель" | Для эксплуатации бокса гаража | 26 | Участие в сделке | - |
| 97 | 13:23:1004132:121 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации бокса гаража 43 А | 26 | Аренда | - |
| 98 | 13:23:1004132:20 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой | Для строительства и эксплуатации кирпичного гаража | 24 | Аренда | - |
| 99 | 13:23:1004132:196 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, ПКГО "Газель" | Для размещения металлического гаража | 19 | Участие в сделке | - |
| 100 | 13:23:1004132:201 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, д. 65 "а" | Для размещения объекта связи - производственной связи | 1366 | Собственность | Акишева Алеся Викторовна |
| 101 | 13:23:1004132:135 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, д. 65 | Для эксплуатации объектов связи, радиовещания, телевидения, антенны-мачты и здания радиостанции | 6937 | Собственность | - |
| 102 | 13:23:1004132:203 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, д. 65 "а" | Для размещения объекта связи - производственной связи | 637 | - | - |
| 103 | 13:23:1004132:17 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, д. 36 | Для размещения производственной базы | 13181 | Собственность | Ткачук Вячеслав Витальевич |
| 104 | 13:23:1004132:202 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, д. 65 "а" | Для размещения объекта связи - производственной связи | 5638 | Собственность | Любишина Нина Ивановна |
| 105 | 13:23:1004132:564 | РМ, г. Саранск | Для размещения объекта коммунального хозяйства - магистральной теплотрассы "ТЭЦ-2 Центральный промышленный район - Центральный жилой район" | 336 | - | - |
| 106 | 13:23:1004132:182 | РМ, г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 110 | Для размещения производственных помещений | 5218 | Собственность | Открытое акционерное общество "Саранский хлебокомбинат" |
| 107 | 13:23:1004132:208 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, д. 65 | Для обслуживания жилого дома | 1786 | Общая долевая собственность | Щекочихин Евгений Викторович |
| 108 | 13:23:1004132:8 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, д. 34 | Для размещения производственных помещений | 3589 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью "Москвич" |
| 109 | 13:23:1004132:183 | РМ, г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 110 | Для размещения производственных помещений | 2138 | Собственность | Открытое акционерное общество "Саранский хлебокомбинат" |
| 110 | 13:23:1004132:184 | РМ, г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 110 | Для размещения производственных помещений | 8015 | Собственность | Открытое акционерное общество "Саранский хлебокомбинат" |
| 111 | 13:23:1004132:185 | РМ, г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 110 | Для размещения производственных помещений | 4683 | Собственность | Открытое акционерное общество "Саранский хлебокомбинат" |
| 112 | 13:23:1004132:197 | РМ, г. Саранск | Для размещения объекта "Реконструкция автодороги по ул.Ботевградская на участке от ул.Саранская до ул.Васенко" | 2397 | Постоянное (бессрочное) пользование | Казенное учреждение городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"" |
| 113 | 13:23:1004132:563 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой (в районе жилого дома N66) | Для размещения кабельной линии электропередачи в подземном исполнении (ЗРУ-6 ГПП 110/6)от ПС 110/6 кВ "Северная" и от ПС 110/6 кВ "Биохимик" | 11838 | Постоянное (бессрочное) пользование | - |
| 114 | 13:23:1004132:209 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, ГО "Авто" | Для размещения бокса гаража 33 | 24 | Собственность | - |
| 115 | 13:23:1004132:130 | РМ, г. Саранск | Для строительства трассы газопровода с установкой ГРПШ | 29 | - | - |
| 116 | 13:23:1004132:216 | РМ, г. Саранск | Для размещения объекта энергетики ("Электрическая сеть") | 59 | - | - |
| 117 | 13:23:1004132:215 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой | Для размещения строения материально-технического, производственного снабжения, сбыта и заготовок (хозяйственного помещения)N100 | 27 | Собственность | Сычев Артем Александрович |
| 118 | 13:23:1004133:31 | РМ, г. Саранск | Для размещения объекта "Реконструкция автодороги по ул.Ботевградская на участке от ул.Саранская до ул.Васенко" | 8722 | Постоянное (бессрочное) пользование | Казенное учреждение городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" |
| 119 | 13:23:1004133:42 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко | Для размещения улиц и дорог | 3991 | - | Городской округ Саранск |
| 120 | 13:23:1004133:4 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, д. 30 | Для эксплуатации производственных зданий и сооружений | 20149 | Собственность | - |
| 121 | 13:23:1004133:34 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, д. 28 | Для размещения многоквартирного дома | 497 | Общая долевая собственность | - |
| 122 | 13:23:1004133:35 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко, д. 26 | Для размещения многоквартирного дома | 1340 | Общая долевая собственность | - |
| 123 | 13:23:1004133:33 | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 124 | Для размещения многоквартирного дома | 1275 | Общая долевая собственность | - |
| 124 | 13:23:1004133:32 | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 120 | Для размещения многоквартирного дома | 1546 | Общая долевая собственность | - |
| 125 | 13:23:1004133:40 | РМ, г. Саранск, ул. Федосеенко | Для размещения улиц и дорог | 809 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 126 | 13:23:1004133:30 | РМ, г. Саранск, на пересечении ул. Пролетарская и Федосеенко | Для размещения объекта торговли (многофункционального торгово-выставочного центра, 2 и 3 этапы строительства) | 7612 | Аренда | - |
| 127 | 13:23:1004133:47 | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 118 | Для размещения объекта торговли (многофункционального торгово-выставочного центра) | 11310 | - | - |
| 128 | 13:23:1004133:26 | РМ, г. Саранск, на пересечении ул. Пролетарская и Федосеенко | Для размещения объекта торговли | 3698 | Аренда | - |
| 129 | 13:23:1004133:48 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой | Для размещения бокса гаража | 34 | - | - |
| 130 | 13:23:1004133:38 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой | Для размещения бокса гаража 3 | 22 | Собственность | Ширкунова Наталья Васильевна |
| 131 | 13:23:1004133:22 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой(в районе жилого дома N7) | Для размещения бокса гаража 7 | 21 | Аренда | - |
| 132 | 13:23:1004133:151 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой(в районе жилого дома N7) | Для размещения бокса гаража 10 | 45 | - | - |
| 133 | 13:23:1004133:49 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой | Для размещения бокса гаража | 21 | Собственность | Ямбаева Надиля Мусеевна |
| 134 | 13:23:1004133:23 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации бокса гаража | 24 | Аренда | - |
| 135 | 13:23:1004133:28 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой | Для размещения бокса гаража | 25 | Аренда | - |
| 136 | 13:23:1004133:45 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, д. 7 | Для размещения объекта торговли(магазин) | 391 | - | - |
| 137 | 13:23:1004133:46 | РМ, г. Саранск, на пересечении ул. Пролетарская и Терешковой | Для размещения автостоянки, не являющейся объектом капитального строительства | 580 | Аренда | - |
| 138 | 13:23:1004133:44 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, д. 7 | Для размещения объекта торговли(магазин) | 2040 | - | - |
| 139 | 13:23:1004133:29 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой | Для размещения административного здания офисного назначения | 817 | Аренда | - |
| 140 | 13:23:1004133:41 | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская | Для размещения улиц и дорог | 1032 | - | - |
| 141 | 13:23:1004133:43 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой | Для размещения улиц и дорог | 3744 | - | Городской округ Саранск |
| 142 | 13:23:1004133:39 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко и ул. Пролетарская(в районе дома N75) | Для размещения кабельной линии электропередачи в подземном исполнении (ЗРУ-6 ГПП 110/6)от ПС 110/6 кВ "Северная" и от ПС 110/6 кВ "Биохимик" | 321 | Постоянное (бессрочное) пользование | Государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства Республики Мордовия" |
| 143 | 13:23:1004133:37 | РМ, г. Саранск, ул. Васенко и ул. Пролетарская(в районе дома N75) | Для размещения кабельной линии электропередачи в подземном исполнении (ЗРУ-6 ГПП 110/6)от ПС 110/6 кВ "Северная" и от ПС 110/6 кВ "Биохимик" | 28 | Постоянное (бессрочное) пользование | Государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства Республики Мордовия" |
| 144 | 13:23:1004133:36 | РМ, г. Саранск, в районе пересечении ул. Пролетарская и Федосеенко | Для размещения кабельных линий электропередачи 6 кВ до ТП-109 и опоры номер 2 ВЛ в сторону ТП-110 | 4 | - | - |
| 145 | 13:23:1004132:227 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой | Для размещения улиц и дорог | 5509 | - | - |

Таблица 2.11.2 – расчет нормативных размеров земельных участков под существующими промышленными предприятиями

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь застройки, м2 | Показатель нормативной плотности застройки(%) | Площадь земельного участка по сведениям ГКН (м2) | Нормативный размер земельного участка участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:23:1004132:17 | 3575 | 45 | 20149 | 7945 |
| 2 | 13:23:1004132:182 13:23:1004132:183 13:23:1004132:184 13:23:1004132:185 | 7307 | 40 | 20054 | 18267 |
| 3 | 13:23:1004133:4 | 5872 | 60 | 13181 | 9787 |

Таблица 2.11.3 – Характеристики формируемых земельных участков и площади установленных публичных сервитутов

| № по проекту межевания территории | Наименование объекта | Почтовый адрес | Площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельный участок под строительство административного офисного здания | РМ, г. Саранск, ул. Васенко 40В | 12376 |
| 2 | Земельный участок под строительство административно-делового здания | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой | 13894 |
| 3 | Земельный участок под строительство административного офисного здания | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, ГО "Космос" | 12650 |
| 4 | Земельный участок под торговые помещения с инженерными сооружениями | РМ, г. Саранск, ул. Васенко | 6420 |
| 5 | Земельный участок для размещения административно-делового учреждения | РМ, г. Саранск, ул. Васенко | 5488 |
| 6 | Земельный участок центра культуры | РМ, г. Саранск, ул. Васенко | 3426 |
| 7 | Земельный участок для размещения гаражей | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская | 1218 |
| 8 | Земельный участок городской поликлиники № 15 | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская | 1424 |
| 9 | Земельный участок внешкольного учебного учереждения с размещением автостоянки и подъезда | РМ, г. Саранск, ул. Васенко | 2027 |
| 10 | Земельный участок для развития существующего делового центра | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой | 3319 |

ПРИЛОЖЕНИЕ