ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО»

Заказчик: Казенное учреждение городского округа Саранск

«Градостроительство»

Проект планировки территории, ограниченной ул. Лодыгина, Александровским шоссе, ул. Строительная (включая гаражные массивы),  ул. Пролетарская (исключая территорию ТЭЦ-2) г. Саранска, включая проект межевания

(пояснительная записка)

Том I

2013

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО»

Заказчик: Казенное учреждение городского округа Саранск

«Градостроительство»

Проект планировки территории, ограниченной ул. Лодыгина, Александровским шоссе, ул. Строительная (включая гаражные массивы),  ул. Пролетарская  (исключая территорию ТЭЦ-2) г. Саранска, включая проект межевания

(пояснительная записка)

Том I

Директор:                                                            М.Ю. Смолькин

Главный инженер проекта:                             О.Ф. Игнатьева

2013

Проектная документация  разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Главный инженер проекта                                                       О. Ф. Игнатьева

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано Некоммерческим партнерством «Объединение инженеров-проектировщиков» 24.01.2012 г. № П.037.13.4864.01.2012

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  выдано Некоммерческим партнерством «Объединение инженеров-изыскателей» 18.01.2012 г. № И.005.13.1251.01.2012

ООО «Градостроительство».

Права  ООО «Градостроительство» защищены действующим законодательством Российской Федерации об авторском праве.

Документация может быть использована при строительстве и эксплуатации только данного объекта. Внесение в документацию изменений, дополнений, переработка, воспроизведение, распространение, публичный показ производятся исключительно с согласия ООО «Градостроительство».

Структура и состав проектных материалов проекта планировки и межевания территории, ограниченной улицами ул. Лодыгина, Александровским шоссе, ул. Строительная (включая гаражные массивы),  ул. Пролетарская  (исключая территорию ТЭЦ-2) г. Саранска

| №№ томов | №№ разделов, схем Наименование | Комплектация по томам, листам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка | 67 |  |
| Том I | 1. | Общая часть |  |  |
|  | 2. | Пояснительная записка |  |  |
|  | 3. | Обоснование планировочной организации территории в соответствии с градостроительным регламентом |  |  |
|  | 4. | Характеристика территории разработки проекта |  |  |
|  | 5. | План организации рельефа и красные линии |  |  |
|  | 6. | Определение нормативных размеров земельных участков производственных предприятий |  |  |
|  | 7. | Благоустройство |  |  |
|  | 8. | Транспорт и улично-дорожная сеть |  |  |
|  | 9. | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |  |  |
|  | 10. | Регулирование микроклимата |  |  |
|  | 11. | Противопожарные мероприятия |  |  |
|  | 12. | Рекомендации по охране окружающей среды |  |  |
|  | 13. | Очистка территории и сбор твердых и пищевых отходов |  |  |
|  | 14. | Охрана памятников истории и культуры |  |  |
|  | 15. | Основные технико-экономические показатели проекта планировки |  |  |
|  | 16. | Проект межевания территории |  |  |
|  | 17. | Основные технико-экономические показатели проекта межевания |  |  |
| Том II |  | Приложение 1 | 346 |  |
| Том III |  | Приложение 2 | 411 |  |
| Том IV | Графическая часть | 10 |  |
|  | 1 | Общие данные |  |  |
|  | 2 | Схема размещения проектируемой территории в структуре г. Саранска |  |  |
|  | 3 | План современного использования территории (опорный план) |  |  |
|  | 4 | План красных линий (основной чертеж) |  |  |
|  | 5 | Схема красных линий и разбивочный чертеж красных линий |  |  |
|  | 6 | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта |  |  |
|  | 7 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории |  |  |
|  | 8 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений |  |  |
|  | 9 | Схема границ территорий объектов культурного наследия и зон с особыми условиями использования территории |  |  |
|  | 10 | Проект межевания территории |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая часть | 6 |
| 1.1. | Состав авторского коллектива | 6 |
| 1.2. | Состав проекта | 6 |
| 2. | Пояснительная записка | 7 |
| 2.1. | Общие положения | 7 |
| 2.2. | Природные условия | 8 |
| 2.3. | Сети и инженерное оборудование | 9 |
| 2.3.1. | Теплоснабжение и горячее водоснабжение | 9 |
| 2.3.2. | Газоснабжение | 9 |
| 2.3.3. | Водоснабжение и канализация | 9 |
| 2.3.4. | Электроснабжение | 9 |
| 2.3.5. | Ливневая канализация | 9 |
| 3. | Обоснование планировочной организации территории в соответствии с градостроительным регламентом | 10 |
| 4. | Характеристика территории разработки проекта | 12 |
| 4.1. | Общие положения | 12 |
| 4.2. | Сводная таблица существующего жилого фонда | 13 |
| 4.3. | Сводная таблица существующего нежилого фонда | 14 |
| 4.4. | Интенсивность использования территории занятой, многоквартирной застройкой | 17 |
| 5. | План организации рельефа и красные линии | 17 |
| 5.1 | Ведомость расчета координат точек красных линий | 18 |
| 6. | Определение нормативных размеров земельных участков производственных предприятий | 21 |
| 6.1 | Расчеты нормативных размеров земельных участков производственных предприятий | 23 |
| 7. | Благоустройство | 30 |
| 7.1. | Благоустройство и озеленение | 30 |
| 7.2. | Инженерная защита и подготовка территории | 30 |
| 8. | Транспорт и улично-дорожная сеть | 30 |
| 8.1. | Общая часть | 30 |
| 8.2. | Городской транспорт, улицы и дороги | 31 |
| 9. | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 31 |
| 10. | Регулирование микроклимата | 32 |
| 11. | Противопожарные мероприятия | 32 |
| 12. | Рекомендации по охране окружающей среды | 32 |
| 12.1. | Общая часть | 32 |
| 12.2. | Характеристика источников выбросов, загрязняющих веществ в атмосферу | 33 |
| 12.3. | Комплекс мероприятий по уменьшению загрязняющих выбросов в атмосферу | 33 |
| 12.4. | Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения | 34 |
| 12.5. | Охрана почвы и растительности | 34 |
| 12.6. | Защита от шума, вибрации, электрических и магнитных полей, излучений и облучений | 34 |
| 12.7. | Природоохранные мероприятия | 35 |
| 13. | Очистка территории и сбор твердых и пищевых отходов | 36 |
| 13.1. | Общая часть | 36 |
| 13.2. | Уборка жилых и общественных территорий | 36 |
| 13.3. | Ответственность за санитарное содержание территорий населенных мест | 36 |
| 14. | Охрана памятников истории и культуры | 37 |
| 15. | Основные технико-экономические показатели проекта планировки | 38 |
| 16. | Проект межевания территории | 39 |
| 16.1. | Общие положения | 39 |
| 16.2. | Сведения об объектах недвижимости и об объектах нового строительства, расположенных в границах территории разработки проекта межевания | 40 |
| 16.3. | Формирование проектных границ земельных участков | 62 |
| 16.4. | Характеристика формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам, в том числе собственникам помещений многоквартирных домов | 63 |
| 16.5 | Характеристика земельных участков, подлежащих корректировке | 65 |
| 16.6 | Земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости в отношении которых рекомендуется осуществление процедуры перевода земель | 66 |
| 16.7 | Формируемые земельные участки в отношении которых рекомендуется осуществление процедуры перевода земель | 67 |
| 16.8 | Обоснование принятых решений по проекту межевания | 67 |
| 17. | Основные технико-экономические показатели проекта межевания | 68 |

1. Общая часть

1.1 Состав авторского коллектива

| Должность | Фамилия, инициалы |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Русаков А. В. |
| Нач. отдела | Игнатьева О. Ф. |
| Картограф | Зазулина К. Ф. |

1.2 Состав проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ОПЗ | Текстовая часть |  |
| ППТ | Графическая часть |  |

Авторский коллектив благодарен всем организациям и учреждениям за предоставление необходимой для разработки исходной информации по характеристике планируемой территории.

Авторы выражают искреннюю признательность за предоставленные материалы и помощь в работе Управление градостроительства и архитектуры Администрации городского округа Саранск, руководству казенного учреждения городского округа Саранск "Градостроительство", за помощь и поддержку в работе.

2. Пояснительная записка

2.1. Общие положения

Проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами ул. Лодыгина, Александровским шоссе, ул. Строительная (включая гаражные массивы),  ул. Пролетарская  (исключая территорию ТЭЦ-2) г. Саранска, разработаны    ООО   «Градостроительство»  в  соответствии  с   муниципальным  контрактом   № 3-3 от 08.08.2011 г.

Проект планировки территории разработан в целях обеспечения устойчивого развития территории, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, в том числе многоквартирные дома, границ земельных участков, предназначенных для строительства новых объектов и реконструкции существующих зданий, а также выявления участков, свободных от прав третьих лиц.

Проект межевания территории выполнен в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными  домами и другими объектами капитального строительства.

Основными задачами проекта межевания территории являются:

- выполнение требований п. 4 ст. 14 Федерального закона «О фонде содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства»;

- обеспечение условий для утверждения проекта межевания территории;

- формирование границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и иные объекты капитального строительства;

- расчет земельной доли участка, на котором расположен многоквартирный дом, на 1 кв. м. помещений.

Работы по разработке проектов планировки и межевания территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

2. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №188-ФЗ;

4. ФЗ № 185 от 21.07.2007 года «О фонде содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства»;

5. ФЗ № 189 от 29.12.2004 г. «О введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации»;

6. ФЗ №221 от 24.26.2007г. «О государственном кадастре недвижимости»;

7. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

8. Свод правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» (утв. Приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 г. №59);

9. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. №150);

10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

11. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

12. Постановление Главы Администрации городского округа Саранск  от 01.08.2006 г. № 2178 «О подготовке проектов планировки территорий городского округа Саранск, включая проекты межевания»;

13. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Саранск от 28.10.2008 г. №193.

14. Генеральный план г. Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Саранск от 27.11.2008 г. №219.

15. Правила землепользования и застройки города Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Саранск от 12.11.2009 г. №425. (с изменениями от 21.07.2010 г.)

2.2. Природные условия

Рельеф рассматриваемой территории умеренно-спокойный. Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 132,7 до 192,2 м.

Проектируемая территория относится ко II «В» климатическому подрайону II  климатического района. Природные условия характеризуются следующими данными: климат района – среднеконтинентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет -3,70С. Наиболее теплым месяцем в году является июль с максимальной температурой воздуха +380С, самым холодным – январь с абсолютной минимальной температурой -440С. Продолжительность безморозного периода составляет 135 дней. Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) – минус 300 С. Продолжительность отопительного периода 210 суток. Средняя температура в этот период -4,90С.

Среднегодовое количество атмосферных осадков равно 520 мм, из них осадки теплого периода составляют 378мм. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова – 144 дня. Средняя из наиболее декадных высот снежного покрова за зиму достигает 40 см. (в заниженном месте). Нормативное значение веса снегового покрова – 126 кг/м2. Нормативная глубина промерзания грунтов – 1,5м. Планировочная территория  относится к сухой зоне по влажности.

Нормативное значение ветрового давления – 30 кгс/м2. Ветровой режим характеризуется преобладанием Ю и ЮЗ направлениями ветров в зимний период, З и СВ – в летний период. Средняя скорость ветра колеблется от 6,9 м/сек. зимой до 4,4 м/сек. летом.

2.3 Сети и инженерное оборудование

Инженерные коммуникации водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения и телефонизации будут разрабатываться проектом инженерных сетей для данной селитебной территории в рамках ППТ.

Согласно проекту  здания оборудуются централизованным отоплением, холодным водоснабжением, канализацией, газоснабжением, электроосвещением.

2.3.1 Теплоснабжение и горячее водоснабжение

Теплоснабжение и горячее водоснабжение проектируемых объектов централизованное. Проект теплоснабжения будет выполнен после получения технических условий.

2.3.2 Газоснабжение

Газоснабжение проектируемой территории будет предусматриваться от существующих сетей. Проект газоснабжения будет выполнен после получения технических условий из ОАО «Саранскмежрайгаз».

2.3.3 Водоснабжение и канализация

Водоснабжение и канализование зданий на проектируемой территории будет осуществляться согласно техническим условиям от МП «Саранск-водоканал» и в соответствии с предъявленными требованиями к качеству воды и сточным водам, а также СНиП 2.04.02-84 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2.3.4 Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой территории будет решаться после получения соответствующих технических условий. Объекты территории является потребителем ΙΙ и ΙΙΙ категории.

2.3.5 Ливневая канализация

Сброс ливневых вод с проектируемой территории в существующую ливневую канализацию территории.

3. Обоснование планировочной организации территории

в соответствии с градостроительным регламентом

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, утвержденными решением Совета депутатов городского округа Саранск от 12.11.2009 г. № 425, на территории, ограниченной ул. Лодыгина, Александровским шоссе, ул. Строительная (включая гаражные массивы),  ул. Пролетарская  (исключая территорию ТЭЦ-2) выделены следующие территориальные зоны:

Ж2 – среднеэтажная многоквартирная секционная жилая застройка (от 2 до 4 этажей);

Ж4 – индивидуальная 1-2 квартирная, в том числе коттеджная, жилая застройка городского типа;

ОД1 – многофункциональные центры обслуживания и общественно-деловой активности федерального и общегородского значения;

ОД6 – спортивно-зрелищные комплексы;

ОТ2 – открытые природные пространства

ОТ3 – озелененные территории специального назначения

СХ1 – объекты сельскохозяйственного производства

П3 – производственные и коммунально-складские предприятия III класса опасности

П4 – производственные и коммунально-складские предприятия IV класса опасности

П5 – производственные и коммунально-складские предприятия V класса опасности

ИТ – основные городские автомагистрали и инженерные коммуникации.

Для каждой из зон установлен правовой режим использования земельных участков через систему градостроительных регламентов, регулирующих землепользование и параметры застройки в границах этих участков.

Данное зонирование учитывает сложившуюся планировку территории и не препятствует разработке планируемых изменений ее в соответствии с проектом планировки территории.

Решением Совета депутатов городского округа Саранск от 30 августа 2013 г. №236 внесены изменения в Правила землепользования и застройки города Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга, как части городского округа Саранск. На рассматриваемой территории был изменен градостроительный регламент части территориальной зоны озелененных территорий специального назначения (ОТ3) на зону производственных и коммунально-складских предприятий IV класса опасности (П4) на земельном участке, расположенном по ул. Энергетическая г. Саранска (рис.1, территория №29).

Рекомендуется изменение зоны сельскохозяйственного использования СХ1, на территории которой расположен земельный участок с кадастровым номером 13:23:1105061:20 (находящегося в аренде ООО «ОРИМЭКС»), на производственную зону П4, с целью дальнейшего изменения вида разрешенного использования данного земельного участка и внесения изменений в Правила землепользования и застройки г. Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранска.

Рисунок 1

4. Характеристика территории разработки проекта

4.1. Общие положения

Проектируемая территория, ограниченной улицами ул. Лодыгина, Александровским шоссе, ул. Строительная (включая гаражные массивы),  ул. Пролетарская  (исключая территорию ТЭЦ-2) г. Саранска,  расположена в  северной части г. Саранска, имеет в плане очертания треугольника, ограничена следующими улицами: с севера – ул. Лодыгина, с запада – ул. Пролетарская, с юга – ул. Строительная, с востока  – Александровским шоссе.

На  проектируемой территории располагаются нежилые здания; общественно-деловые объекты: торгово-развлекательный центр, конно-спортивный комплекс; производственные и коммунально складские предприятия III, IV, V класса опасности: производственные предприятия, автостоянки, гаражи; объекты инженерной инфраструктуры: трансформаторные подстанции, газораспределительные пункты, тепловые пункты; объекты социального и культурно-бытового обслуживания: учебный центр сотрудников охранных предприятий, учебного центра пограничной службы ФСБ России.

Территория производственных и коммунально складских предприятий  занимает около 45 % проектируемой территории.

В соответствии с правилами землепользования и застройки города Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, на проектируемой территории действуют следующие факторы ограничений и регулирования капитального строительства, создающие зоны с особыми условиями использования территории:

По требованиям санитарно-гигиенических и экологических ограничений:

- санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов;

- охранная зона ЛЭП низкого и высокого напряжения;

- охранная зона сетей газопровода;

- охранная зона сетей водопровода и насосных станций;

- охранная зона канализационных сетей;

- охранная зона тепловых сетей и насосных станций;

- охранная зона сетей связи.

4.2. Сводная таблица существующего жилого фонда

Существующий  жилой фонд занят индивидуальной жилой застройкой, расположенной по улице Северная.

Таблица 1

| № п/п | Адрес | Год постройки | этажность | Общая S жилого помещения, кв. м | S застройки, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 103 | РМ, г. Саранск, ул. Северная, дом 27 | 1966 | 1 | 72 | 88,9 |
| 104 | РМ, г. Саранск, ул. Северная, дом 31 | нет данных | 1 | 71,1 | 101,3 |
| 105 | РМ, г. Саранск, ул. Северная, дом 33 | 1958 | 1 | 96,9 | 68 |
| 106 | РМ, г. Саранск, ул. Северная, дом 37 | нет данных | 1 | 65,3 | 160,9 |
| 107 | РМ, г. Саранск, ул. Северная, дом 39 | 1957 | 1 | 142,2 | 123,7 |
| 108 | РМ, г. Саранск, ул. Северная, дом 41 | 1960 | 1 | 59,2 | 74,1 |
| 109 | РМ, г. Саранск, ул. Северная, дом 43 | 1959 | 1 | 48,7 | 191,6 |

4.3. Сводная таблица существующего нежилого фонда

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Здания и сооружения | Год постройки | этажность | Общая S помещений, кв. м | Общая S застройки, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | А - административно-производственное здание | 1966 | 2 | 1337,9 |  |
|  |  |  | В - производственный цех | 1966 |  | 124,8 |  |
|  |  |  | Г - административное помещение |  |  |  |  |
| 4 | ОАО "Саранскхимчистка" | РМ, г. Саранск, Александровское ш. д.4 | Д, Д1 - материальный склад с пристроем (столярной) | 1966 |  | 128,2 | 3180,8 |
|  |  |  | Е - склад |  |  |  |  |
|  |  |  | Ж - склад |  |  |  |  |
|  |  |  | З- цех выделки кожи | 1966 | 1 | 128,2 |  |
|  |  |  | И- магазин |  |  |  |  |
|  |  |  | Д - контора | 1979 | 1 | 258,4 |  |
| 6 | Государственное Унитарное Предприятие РМ "Тепличное" | РМ, г. Саранск, у.Белинского, д. 2 (в 240 м. от ориентира на север) | Ж - здание под реализацию продукции | 1984 | 1 | 241,4 | 16908,5 |
|  |  |  | И - склад под продукцию | 1974 | 1 | 603,5 |  |
|  |  |  | К - склад химических удобрений | 1985 | 1 | 282,8 |  |
| 14 | Административно - производственное здание | РМ, г. Саранск, ул. Кооперативная, д. 45 | А -административно-лабораторный корпус | 1980 | 2 | 545,1 | 316,4 |
|  |  |  | Б - склад | 1980 | 1 | 216,7 |  |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт" | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 10"а" | А - АЗС №2 | 2003 | 1 | 50,8 | 76,6 |
|  |  |  | А - административное здание | 1965 | 2 | 427,7 |  |
| 28,9293 | Производственное помещение | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 121 | В - гараж | 1981 | 1 | 744 |  |
|  |  |  | А - административно-производственное здание | 1981 | 2 | 855,9 | 4838,2 |
|  |  |  | Д - производственная база |  |  |  |  |
|  |  |  | Е - склад-гараж | 1981 | 1 | 517,7 |  |
|  |  |  | Б,Б1 - база производственного корпуса |  | 1 | 1235,4 |  |
| 30 | ОАО "Саранскмежрайгаз" | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 123 | Е - склад |  | 1 | 31,1 | 1128,6 |
|  |  |  | Л,Л1 - склад |  | 1 | 516,3 |  |
|  |  |  | А - административное здание | 1989 | 3 | 557,5 |  |
| 32,37 | ООО "Металлит" | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 127 | А1 - здание цеха | 1989 | 1 | 941,9 |  |
|  |  |  | А2 - склад | 1989 | 1 | 685,3 | 2759,5 |
|  |  |  | А3 - склад | 1991 |  | 951,5 |  |
|  |  |  | А4 - здание бытового обслуживания | 1989 |  | 295,3 |  |
| 33 | Автозаправочная станция | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 119 | Б - производственное здание | 1970 | 1 | 35,6 | 3367,4 |
|  |  |  | М - здание крытой стоянки (здание №103) | 1972 | 1 | 894,2 |  |
|  |  |  | А - склад с пристроем | 1979 | 1 | 444 |  |
|  |  |  | Б - административное здание |  |  |  |  |
|  |  |  | В - склад |  |  |  |  |
| 38,39 | ООО "ПроектСтрой" | РМ, г. Саранск, ул. Северная | Д - котельная | 2001 | 1 | 39,1 | 1986,0 |
|  |  |  | Е - склад |  |  |  |  |
|  |  |  | Ж - мастерская | 1958 | 1 | 272,1 |  |
|  |  |  | К - склад механизированный | 1976 | 1 | 648,9 |  |
| 40 | ООО "Торгово-промышленный союз" | РМ, г. Саранск, ул. Северная | А - склад | 1979 | 1 | 444 | 1496,2 |
|  |  |  | К - склад | 1976 | 1 | 648,9 |  |
| 41 | Производственное и административное помещение | РМ, Саранск, ул. Северная, д. 19 "а" | А, А1, А2, А3 - административное здание с пристроями | 1973 | 2 | 1707,1 |  |
|  |  |  | Е - склад | 2003 | 1 | 310,3 | 2001,6 |
|  |  |  | В - производственное здание | 2003 | 1 | 197,3 |  |
| 42 | Производственное и административное помещение | РМ, Саранск, ул. Северная, д. 19 "а" | Д - склад | 2005 | 1 | 907,1 | 876,5 |
| 43 | ООО "Саранская электронная компания" | РМ, г. Саранск, ул. Северная, д. 5 "а" | А - пристрой к жилому дому | 1991 | 2 | 235,5 | 235,5 |
| 44 | ООО "Гелиос" | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1 "а" | Г2-пилорама | 1988 | 1 | 177,2 |  |
|  |  |  | Е - склад | 1977 | 2 | 729,4 | 2954,8 |
|  |  |  | И - склад |  |  |  |  |
| 55 | Механическая мастерская | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1"а" /5 | А - автосервис | 2005 | 1 | 854,8 | 1280,1 |
|  |  |  | Б - механическая мастерская | 1967 | 2 | 440,5 |  |
| 56 | Производственное помещение | РМ, г. Саранск, Строительная ул. д. 1"а"/5 | Е - склад | 1977 | 729,4 | 2 |  |
|  |  |  | Ж - склад |  |  |  | 2521,2 |
|  |  |  | Д - склад | 1977 | 1824,5 | 1 |  |
| 57 | ЗАО "Мордовсантехмонтаж № 2" | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д.1"а" | Б - заготовительная мастерская | 1986 | 925,4 | 1 | 2161,4 |
|  |  |  | Г - склад | 1972 | 337,4 | 1 |  |
| 61 | Административно-бытовое здание | РМ, г. Саранск, ул. Энергетическая, д. 39 | А,А1 - административно-бытовое здание с пристроем | 1990 | 1621,3 | 4 | 893,4 |
| 62 | ООО "ОРИМЭКС" | РМ, г. Саранск, ул. Энергетическая, д. 11 "а" | А - здание мастерской монтажных заготовок | 2004 | 1733,2 | 1 | 2316,1 |
|  |  |  | А - производственное здание |  |  |  |  |
|  |  |  | А1 - производственное здание | 2000 | 500,1 | 2 |  |
| 67 | ООО "Минпол" | РМ, г. Саранск, ул. Энергетическая, д. 49 | А2 - КПП | 2000 | 460 | 1 | 758 |
|  |  |  | А4,А5 - склад |  |  |  |  |
|  |  |  | Д - производственное здание | 2000 | 23,3 | 1 |  |
|  |  |  | Е,Е1 - производственное здание |  |  |  |  |
| 68 | Негосударственное образовательное учреждение начального профессионального образования Саранская автомобильная школа Мордовского республиканского совета Общероссийской общественной организации "Российская оборонная спортивно-техническая организация " | РМ, г. Саранск, ул. Энергетическая, д. 28 | А1 - столовая |  |  |  | 3508,9 |
|  |  |  | Б - учебный корпус |  |  |  |  |
|  |  |  | А,В,Д - Автомобильная школа РОСТО (ДОСАФ) | 1987 | 4 | 2122,8 |  |

4.4.  Интенсивность использования территории

Интенсивность использования территории характеризуется плотностью застройки и процентом застроенности территории.

Плотность застройки и процент застроенности территорий, необходимо принимать с учетом градостроительной ценности территории, состояния окружающей среды, других особенностей градостроительных условий.

Расчет интенсивности использования рассматриваемой территории выполнен согласно нормативному документу  «Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск» п. 2.2.28.  таблица 8:

Процент застроенной территории составляет более 50%

Плотность жилой застройки составляет менее 5,0 тыс. м2/га

Таким образом, средняя (расчетная) этажность жилых зданий на проектируемой территории составляет 1,0.

5. План организации рельефа и красные линии

План организации рельефа разработан на материалах топографической съемки М 1:500,  выполненной ФГУП "ВАГП" - "Мордовский республиканский геодезический центр"в 2011 году.

Рельеф микрорайона спокойный с небольшим уклоном в восточную сторону.  «Посадка» зданий на рельеф осуществлена с учетом планировочной структуры микрорайона, относительных отметок входных площадок жилых и общественных зданий с соблюдением нормативных уклонов.

Красные линии привязаны к сетке координат.

Таблица 3

Ведомость расчета координат точек красных линий

| № точек | Координаты | Расстояния, м | Румб | Дирекционный угол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Y | X |  |  |  |
| Участок, ограниченный ул. Лодыгина, ул. Энергетическая, пер. Белинского и проектируемой автомобильной дорогой с выходом на ул. Лодыгина |
| 1 | 10882,35 | 9833,33 | 82,34 | ЮЗ:32°12'45" | 212°12'45" |
| 2 | 10812,68 | 9789,44 | 221,43 | СЗ:56°12'38" | 303°47'21" |
| 3 | 10935,83 | 9605,42 | 79,08 | СЗ:82°24'14" | 277°35'45" |
| 4 | 10946,28 | 9527,03 | 158,07 | ЮЗ:82°31'10" | 262°31'10" |
| 5 | 10925,7 | 9370,3 | 178,33 | ЮЗ:32°16'18" | 212°16'18" |
| 6 | 10774,92 | 9275,09 | 78,11 | ЮВ:56°01'27" | 123°58'32" |
| 7 | 10731,27 | 9339,86 | 127,94 | ЮЗ:35°51'18" | 215°51'18" |
| 8 | 10627,58 | 9264,92 | 438,2 | СЗ:55°34'35" | 304°25'24" |
| 9 | 10875,3 | 8903,46 | 212,68 | СЗ:58°42'46" | 301°17'13" |
| 10 | 10985,74 | 8721,72 | 66,96 | СВ:32°23'54" | 32°23'54" |
| 11 | 11042,28 | 8757,59 | 497,17 | СВ:57°11'01" | 57°11'01" |
| 12 | 11311,72 | 9175,42 | 691,08 | ЮВ:89°46'15" | 90°13'44" |
| 13 | 11308,96 | 9866,5 | 378,39 | ЮЗ:1°19'15" | 181°19'15" |
| 14 | 10930,67 | 9857,78 | 54,15 | ЮЗ:26°50'04" | 206°50'04" |
| Участок, ограниченный ул. Лодыгина, Александровским шоссе, ул. Восточная, ул. Северная и автомобильной дорогой с выходом на ул. Лодыгина |
| 1 | 10876,68 | 9843,35 | 57,29 | СВ:26°50'04" | 26°50'04" |
| 2 | 10927,8 | 9869,21 | 381,21 | СВ:1°19'15" | 1°19'15" |
| 3 | 11308,91 | 9878,0 | 893,43 | ЮВ:89°46'15" | 90°13'44" |
| 4 | 11305,34 | 10771,43 | 22,4 | ЮВ:12°56'56" | 167°03'03" |
| 5 | 11283,51 | 10776,45 | 111,45 | ЮЗ:23°44'52" | 203°44'52" |
| 6 | 11181,49 | 10731,56 | 386,74 | ЮЗ:47°51'02" | 227°51'02" |
| 7 | 10921,97 | 10444,83 | 82,31 | ЮЗ:43°38'37" | 223°38'37" |
| 8 | 10862,4 | 10388,02 | 523,99 | ЮЗ:32°04'04" | 212°04'04" |
| 9 | 10418,36 | 10109,83 | 71,86 | СЗ:60°06'16" | 299°53'43" |
| 10 | 10454,18 | 10047,53 | 148,1 | СВ:34°15'20" | 34°15'20" |
| 11 | 10576,59 | 10130,89 | 345,85 | СЗ:55°58'31" | 304°01'28" |
| 12 | 10770,11 | 9844,25 | 22,62 | СЗ:39°19'29" | 320°40'30" |
| 13 | 10787,61 | 9829,92 | 45,58 | СЗ:20°11'34" | 339°48'25" |
| 14 | 10830,38 | 9814,18 | 54,71 | СВ:32°12'45" | 32°12'45" |
| Участок, ограниченный ул. Энергетическая, ул. Горная, ул. Восточная, Александровское шоссе, ул. Пролетарская |
| 1 | 10612,52 | 9252,94 | 562,63 | СЗ:56°36'08" | 303°23'51" |
| 2 | 10922,22 | 8783,21 | 17,68 | СЗ:64°09'53" | 295°50'06" |
| 3 | 10929,92 | 8767,30 | 38,19 | СЗ:79°17'37" | 280°42'22" |
| 4 | 10937,02 | 8729,77 | 9,84 | ЮЗ:55°42'56" | 235°42'56" |
| 5 | 10931,48 | 8721,64 | 796,08 | ЮЗ:0°04'42" | 180°04'42" |
| 6 | 10135,40 | 8720,55 | 351,69 | ЮЗ:6°57'59" | 186°57'59" |
| 7 | 9786,31 | 8677,90 | 159,78 | ЮВ:84°03'08" | 95°56'51" |
| 8 | 9769,75 | 8836,82 | 50,14 | ЮВ:85°01'00" | 94°58'59" |
| 9 | 9765,40 | 8886,77 | 33,0 | ЮВ:78°47'28" | 101°12'31" |
| 10 | 9758,98 | 8919,14 | 46,67 | ЮВ:70°45'44" | 109°14'15" |
| 11 | 9743,60 | 8963,21 | 116,61 | ЮВ:66°38'49" | 113°21'10" |
| 12 | 9697,38 | 9070,26 | 76,68 | ЮВ:67°55'12" | 112°04'47" |
| 13 | 9668,56 | 9141,32 | 27,66 | ЮВ:75°43'28" | 104°16'31" |
| 14 | 9661,73 | 9168,13 | 31,54 | ЮВ:86°26'19" | 93°33'40" |
| 15 | 9659,78 | 9199,61 | 29,68 | СВ:82°39'47" | 82°39'47" |
| 16 | 9663,57 | 9229,04 | 97,08 | СВ:74°46'00" | 74°46'00" |
| 17 | 9689,07 | 9322,72 | 26,81 | СВ:79°15'35" | 79°15'35" |
| 18 | 9694,07 | 9349,05 | 39,47 | СВ:88°56'39" | 88°56'39" |
| 19 | 9694,80 | 9388,51 | 56,98 | ЮВ:83°49'27" | 96°10'32" |
| 20 | 9688,67 | 9445,16 | 299,23 | СВ:57°27'35" | 57°27'35" |
| 21 | 9849,62 | 9697,42 | 394,11 | СВ:58°27'18" | 58°27'18" |
| 22 | 10055,81 | 10033,29 | 15,93 | СВ:62°43'07" | 62°43'07" |
| 23 | 10063,11 | 10047,45 | 46,31 | СВ:50°27'48" | 50°27'48" |
| 24 | 10092,59 | 10083,17 | 33,34 | СВ:49°57'54" | 49°57'54" |
| 25 | 10114,04 | 10108,70 | 33,34 | СВ:34°33'02" | 34°33'02" |
| 26 | 10141,50 | 10127,61 | 33,34 | СВ:19°08'09" | 19°08'09" |
| 27 | 10173,00 | 10138,54 | 33,34 | СВ:3°43'17" | 3°43'17" |
| 28 | 10206,28 | 10140,70 | 194,46 | СЗ:11°28'43" | 348°31'16" |
| 29 | 10396,85 | 10102,00 | 76,06 | СЗ:58°19'34" | 301°40'25" |
| 30 | 10436,79 | 10037,27 | 441,04 | ЮЗ:33°50'44" | 213°50'44" |
| 31 | 10070,49 | 9791,63 | 14,8 | ЮЗ:61°17'06" | 241°17'06" |
| 32 | 10063,37 | 9778,65 | 17,12 | ЮЗ:89°19'05" | 269°19'05" |
| 33 | 10063,17 | 9761,53 | 725,17 | СЗ:56°09'28" | 303°50'31" |
| 34 | 10467,02 | 9159,23 | 173,07 | СВ:32°47'01" | 32°47'01" |
| Участок, ограниченный железной дорогой, ул. Пролетарская, ул. Строительная |
| 1 | 9387,35 | 9003,13 | 21,44 | СЗ:70°04'37" | 289°55'22" |
| 2 | 9394,65 | 8982,98 | 21,44 | СЗ:81°09'38" | 278°50'21" |
| 3 | 9397,95 | 8961,79 | 120,18 | СЗ:86°42'09" | 273°17'50" |
| 4 | 9404,86 | 8841,81 | 194,25 | СЗ:87°33'06" | 272°26'53" |
| 5 | 9413,16 | 8647,74 | 363,27 | СВ:4°31'02" | 4°31'02" |
| 6 | 9775,30 | 8676,35 | 160,27 | ЮВ:84°03'19" | 95°56'40" |
| 7 | 9758,70 | 8835,76 | 49,63 | ЮВ:85°01'00" | 94°58'59" |
| 8 | 9754,39 | 8885,20 | 31,62 | ЮВ:78°47'28" | 101°12'31" |
| 9 | 9748,24 | 8916,22 | 45,5 | ЮВ:70°45'44" | 109°14'15" |
| 10 | 9733,25 | 8959,17 | 115,95 | ЮВ:66°38'49" | 113°21'10" |
| 11 | 9687,29 | 9065,62 | 46,12 | ЮВ:58°20'19" | 121°39'40" |
| 12 | 9663,08 | 9104,88 | 33,27 | ЮВ:48°19'57" | 131°40'02" |
| 13 | 9640,97 | 9129,73 | 50,38 | ЮВ:39°53'46" | 140°06'13" |
| 14 | 9602,32 | 9162,05 | 23,78 | ЮВ:24°43'16" | 155°16'43" |
| 15 | 9580,71 | 9171,99 | 30,32 | ЮВ:14°27'27" | 165°32'32" |
| 16 | 9551,35 | 9179,56 | 40,09 | ЮВ:1°45'49" | 178°14'10" |
| 17 | 9511,28 | 9180,80 | 64,3 | ЮЗ:17°17'29" | 197°17'29" |
| 18 | 9449,89 | 9161,68 | 70,65 | ЮЗ:20°01'34" | 200°01'34" |
| 19 | 9383,51 | 9137,49 | 28,01 | СЗ:73°18'25" | 286°41'34" |
| 20 | 9391,55 | 9110,66 | 27,3 | СЗ:79°01'35" | 280°58'24" |
| 21 | 9396,75 | 9083,86 | 27,3 | СЗ:87°50'07" | 272°09'52" |
| 22 | 9397,78 | 9056,57 | 27,3 | ЮЗ:83°21'20" | 263°21'20" |
| 23 | 9394,62 | 9029,45 | 27,3 | ЮЗ:74°32'48" | 254°32'48" |
| Участок, ограниченный ул. Строительная, ул. Строительная (проектируемая), ул. Пролетарская |
| 1 | 9385,37 | 8647,73 | 192,86 | ЮВ:87°28'49" | 92°31'10" |
| 2 | 9376,89 | 8840,41 | 119,97 | ЮВ:86°42'09" | 93°17'50" |
| 3 | 9369,99 | 8960,18 | 9,39 | ЮВ:83°27'30" | 96°32'29" |
| 4 | 9368,92 | 8969,51 | 15,83 | ЮЗ:56°09'44" | 236°09'44" |
| 5 | 9360,11 | 8956,37 | 15,83 | ЮЗ:49°58'18" | 229°58'18" |
| 6 | 9349,93 | 8944,25 | 15,83 | ЮЗ:43°46'52" | 223°46'52" |
| 7 | 9338,50 | 8933,30 | 15,83 | ЮЗ:37°35'25" | 217°35'25" |
| 8 | 9325,96 | 8923,64 | 26,28 | ЮЗ:36°50'38" | 216°50'38" |
| 9 | 9304,93 | 8907,88 | 26,28 | ЮЗ:43°38'05" | 223°38'05" |
| 10 | 9285,90 | 8889,74 | 26,28 | ЮЗ:50°25'32" | 230°25'32" |
| 11 | 9269,16 | 8869,48 | 26,28 | ЮЗ:57°12'58" | 237°12'58" |
| 12 | 9254,93 | 8847,39 | 26,28 | ЮЗ:64°00'25" | 244°00'25" |
| 13 | 9243,41 | 8823,76 | 26,28 | ЮЗ:70°47'52" | 250°47'52" |
| 14 | 9234,76 | 8798,94 | 26,28 | ЮЗ:77°35'19" | 257°35'19" |
| 15 | 9229,11 | 8773,27 | 26,28 | ЮЗ:84°22'46" | 264°22'46" |
| 16 | 9226,54 | 8747,11 | 104,65 | СЗ:88°12'02" | 271°47'57" |
| 17 | 9229,82 | 8642,51 | 155,64 | СВ:1°55'29" | 1°55'29" |
| Участок, ограниченный ул. Строительная (проектируемая), ул. Строительная, ул. Пролетарская |
| 1 | 9301,13 | 8931,23 | 22,14 | СВ:33°03'40" | 33°03'40" |
| 2 | 9319,68 | 8943,31 | 22,14 | СВ:42°43'01" | 42°43'01" |
| 3 | 9335,95 | 8958,33 | 22,14 | СВ:52°22'22" | 52°22'22" |
| 4 | 9349,47 | 8975,87 | 22,14 | СВ:62°01'42" | 62°01'42" |
| 5 | 9359,85 | 8995,42 | 118,92 | ЮВ:61°00'27" | 118°59'32" |
| 6 | 9302,21 | 9099,44 | 16,32 | ЮЗ:33°37'35" | 213°37'35" |
| 7 | 9288,62 | 9090,40 | 100,42 | ЮЗ:39°44'03" | 219°44'03" |
| 8 | 9211,39 | 9026,21 | 30,57 | ЮЗ:38°24'52" | 218°24'52" |
| 9 | 9187,44 | 9007,21 | 79,93 | ЮЗ:46°12'39" | 226°12'39" |
| 10 | 9132,13 | 8949,51 | 32,79 | ЮЗ:52°30'19" | 232°30'19" |
| 11 | 9112,17 | 8923,49 | 14,96 | ЮЗ:57°19'39" | 237°19'39" |
| 12 | 9104,10 | 8910,90 | 29,56 | ЮЗ:64°33'23" | 244°33'23" |
| 13 | 9091,39 | 8884,21 | 20,92 | ЮЗ:73°48'10" | 253°48'10" |
| 14 | 9085,56 | 8864,12 | 19,75 | ЮЗ:81°25'12" | 261°25'12" |
| 15 | 9082,61 | 8844,58 | 89,83 | ЮЗ:85°41'03" | 265°41'03" |
| 16 | 9075,85 | 8755,00 | 36,67 | ЮЗ:82°42'38" | 262°42'38" |
| 17 | 9071,20 | 8718,63 | 38,46 | ЮЗ:76°57'37" | 256°57'37" |
| 18 | 9062,52 | 8681,16 | 23,68 | ЮЗ:72°28'58" | 252°28'58" |
| 19 | 9055,39 | 8658,58 | 22,64 | ЮЗ:68°32'39" | 248°32'39" |
| 20 | 9047,11 | 8637,51 | 163,2 | СВ:1°33'32" | 1°33'32" |
| 21 | 9210,26 | 8641,95 | 100,98 | ЮВ:87°34'48" | 92°25'11" |
| 22 | 9205,99 | 8742,84 | 27,28 | СВ:85°46'46" | 85°46'46" |
| 23 | 9208,00 | 8770,04 | 27,28 | СВ:79°19'49" | 79°19'49" |
| 24 | 9213,05 | 8796,85 | 27,28 | СВ:72°52'52" | 72°52'52" |
| 25 | 9221,08 | 8822,92 | 27,28 | СВ:66°25'55" | 66°25'55" |
| 26 | 9231,99 | 8847,93 | 27,28 | СВ:59°58'58" | 59°58'58" |
| 27 | 9245,63 | 8871,55 | 27,28 | СВ:53°32'01" | 53°32'01" |
| 28 | 9261,85 | 8893,49 | 27,28 | СВ:47°05'05" | 47°05'05" |
| 29 | 9280,42 | 8913,47 | 27,28 | СВ:40°38'08" | 40°38'08" |
| Участок, ограниченный ул. Пролетарская, ул. Строительная (проектируемая) |
| 1 | 9037,62 | 8637,90 | 25,49 | СВ:66°20'37" | 66°20'37" |
| 2 | 9047,85 | 8661,25 | 23,17 | СВ:72°28'58" | 72°28'58" |
| 3 | 9054,82 | 8683,34 | 37,65 | СВ:76°57'20" | 76°57'20" |
| 4 | 9063,32 | 8720,01 | 35,96 | СВ:82°42'40" | 82°42'40" |
| 5 | 9067,88 | 8755,68 | 90,09 | СВ:85°40'55" | 85°40'55" |
| 6 | 9074,66 | 8845,51 | 20,49 | СВ:81°25'12" | 81°25'12" |
| 7 | 9077,72 | 8865,77 | 22,12 | СВ:73°47'45" | 73°47'45" |
| 8 | 9083,89 | 8887,01 | 30,89 | СВ:64°33'44" | 64°33'44" |
| 9 | 9097,16 | 8914,90 | 15,56 | СВ:57°19'39" | 57°19'39" |
| 10 | 9105,56 | 8928,00 | 33,73 | СВ:52°30'14" | 52°30'14" |
| 11 | 9126,09 | 8954,77 | 81,14 | СВ:46°09'17" | 46°09'17" |
| 12 | 9182,29 | 9013,28 | 30,74 | СВ:38°24'52" | 38°24'52" |
| 13 | 9206,38 | 9032,38 | 27,19 | ЮЗ:23°41'30" | 203°41'30" |
| 14 | 9181,48 | 9021,46 | 40,45 | ЮЗ:19°07'37" | 199°07'37" |
| 15 | 9143,27 | 9008,21 | 37,29 | ЮЗ:9°10'40" | 189°10'40" |
| 16 | 9106,46 | 9002,26 | 54,55 | ЮЗ:5°23'43" | 185°23'43" |
| 17 | 9052,15 | 8997,13 | 356,19 | ЮЗ:52°03'11" | 232°03'11" |
| 18 | 8833,12 | 8716,24 | 85,16 | СЗ:89°59'08" | 270°00'51" |
| 19 | 8833,14 | 8631,09 | 78,83 | СЗ:0°20'05" | 359°39'54" |
| 20 | 8911,96 | 8630,63 | 125,86 | СВ:3°18'44" | 3°18'44" |

6. Определение нормативных размеров земельных участков производственных предприятий

Определение нормативных размеров земельных участков производственных предприятий  и установление их границ проводится в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Саранск, с целью:

- эффективного использования земель городских поселений и повышения уровня их благоустройства,

- налогообложения,

- учета и государственной регистрации.

Нормативный размер земельного участка производственного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки, выраженной в процентах застройки.

Нормативная плотность застройки площадки промышленного предприятия определяется в процентах как отношение площади застройки к площади предприятия в ограде (или при отсутствии ограды - в соответствующих ей условных границах) с включением площади занятой веером железнодорожных путей (приложение 9 Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск).

Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно технически, энергетические и другие установки эстакады и галереи, площадки погрузоразгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного назначения при условии, что размеры и оборудование стоянок и складов принимаются по нормам технологического проектирования предприятий.

В площадь застройки должны включаться резервные участки на площадке предприятия, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).

В площадь застройки включаются площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, железнодорожными станциями, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями (из деревьев кустарников, цветов и трав) открытыми стоянками автотранспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими канавами, подпорными стенками, подземными зданиями и сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.

Площадь земельных участков должна обеспечивать нормативную плотность застройки участка, предусмотренную для предприятий данной отрасли промышлен-ности; коэффициент использования территории должен быть не ниже нормативного; в целях экономии производственных территорий рекомендуется блокировка зданий, если это не противоречит технологическим, противопожарным, санитарным требованиям, функциональному назначению зданий.

Расчеты нормативных размеров земельных участков производственных предприятий приведены в Таблице 4.

Таблица 4

Расчеты нормативных размеров земельных участков

производственных предприятий

| № на плане | Кадастровый номер | Почтовый адрес ориентира | Разрешенное использование | Площадь по сведениям ГКН, кв. м | Площадь застройки, кв. м | Нормативная плотность застройки, % | Нормативная площадь земельного участка, кв м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 13:23:1105066:81 | РМ, г. Саранск, Александровское ш. | Для размещения объекта торговли (магазина автозапчастей) | 310 |  |  |  |
| 2 | 13:23:1105066:85 | РМ, г. Саранск, Александровское ш. | Для размещения объекта материально-технического снабжения, сбыта и заготовок (склада) | 3856 |  |  |  |
| 3 | 13:23:1106065:67 | РМ, г. Саранск, Александровское ш. д.2, строение 1 | Объект коммунального хозяйства стационарной АГЗС | 1843 | 110 | 13 | 840 |
| 4 | 13:23:1105066:11 | РМ, г. Саранск, Александровское ш. д.4 | Для размещения производственных помещений | 12925 | 3180,8 | 55 | 5783 |
| 5 | 13:23:1105066:93 | РМ, г. Саранск, ул. Гайдара | Для размещения объекта коммунального хозяйства - магистральной теплотрассы "ТЭЦ-2 - Северо-Западный район" | 282 |  |  |  |
| 6 | 13:23:1105061:10 | РМ, г. Саранск, ул.Белинского, д. 2 (в 240 м. от ориентира на север) | Для ведения сельскохозяйственного производства | 70444 | 16909 | 50 | 33817 |
| 7 | 13:23:1105066:102 | РМ, г. Саранск, ул.Гайдара | Для размещения автостоянки | 41 |  |  |  |
| 8 | 13:23:1105066:77 | РМ, г. Саранск, ул.Гайдара | Для размещения объекта образования (учебного центра пограничной службы ФСБ России) | 11093 |  |  |  |
| 9 | 13:23:1105066:80 | РМ, г. Саранск, Гайдара ул. | Для размещения объекта материально-технического снабжения (офисно-складского корпуса) | 9675 |  |  |  |
| 10 | 13:23:1105066:82 | РМ, г. Саранск, ул. Гайдара | Для размещения объекта образования (учебного центра сотрудников охранных предприятий) | 12379 |  |  |  |
| 11 | 13:23:1105066:10 | РМ, г. Саранск, ул. Гайдара, д. 2 а | Производственные помещения | 20569 |  |  |  |
| 12 | 13:23:1105066:2 | РМ, г. Саранск, ул. Гайдара | Для эксплуатации газораспределительных пунктов | 25 |  |  |  |
| 13 | 13:23:11060:65:66 | РМ, г. Саранск, ул. Горная | Для строительства конно-спортивного клуба с питомником | 111862 |  |  |  |
| 14 | 13:23:1105062:19 | РМ г.Саранск,Кооперативная ул. д. 45 | Административно - производственное здание | 1082 | 316,4 | 45 | 702 |
| 15 | 13:23:1105061:8 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 10"а" | Для эксплуатации автозаправочной станции | 3985 | 77 | 13 | 589 |
| 16 | 13:23:1105061:12 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина | Для размещения объектов бытового обслуживания (автомойки и автосервиса) | 561 |  |  |  |
| 18 | 13:23:1105061:15 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина | Для размещения объекта бытового обслуживания (автомойки на 3 поста и магазина) | 1356 |  |  |  |
| 19 | 13:23:1105061:17 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина | Для размещения объекта промышленности (цеха по сборке и перемотке электродвигателей для лифтового хозяйства) | 4916 |  |  |  |
| 20 | 13:23:1105066:78 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина | Для размещения объекта торговли (торгово-развлекательного центра: 1-ого и 2-ого этапов строительства) | 35523 |  |  |  |
| 21 | 13:23:1105066:83 | Рм, г. Саранск, ул.Лодыгина | Для размещения объекта бытового обслуживания | 300 |  |  |  |
| 22 | 13:23:1105061:13 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина (в районе АЗС "Мордовнефтепродукт") | Магазин по продаже автошин, автомойка, автосервис и шиномонтаж | 601 | 408 | 20 | 2041 |
| 23 | 13:23:1105061:16 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина (в районе АЗС "Мордовнефтепродукт") | Для размещения автостоянки не являющейся объектом капитального строительства | 1276 |  |  |  |
| 24 | 13:23:1105061:9 | РМ, Саранск, ул Лодыгина, д. 10 "а" | Для временного размещения павильона шиномонтажа | 205 | 30 | 20 | 152 |
| 25 | 13:23:1105063:15 | РМ, Г. Саранск, Пролетарская ул. | Производственные и административные здания, сооружения материально- технического снабжения | 3500 |  |  |  |
| 26 | 13:23:0905129:36 | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 119 | Для эксплуатации производственных зданий , строений (сооружений) | 1440 |  |  |  |
| 27 | 13:23:0905082:37 | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 119 | Для эксплуатации автозаправочной станции | 242 |  |  |  |
| 28 | 13:23:0905082:59 | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 121 | Для размещения производственных зданий | 5765 | 4832 | 45 | 10738 |
| 29 | 13:23:1105063:4 | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 121а | Для эксплуатации производственных помещений | 17046 |  |  |  |
| 30 | 13:23:1105063:11 | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 123 | Для эксплуатации складского помещения | 4305 | 1127 | 45 | 2504 |
| 31 | 13:23:0905129:4 | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126 | Для эксплуатации производственных зданий и сооружений | 6554 |  |  |  |
| 32 | 13:23:1105063:94 | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 127 | Для размещения производственных помещений | 21484 |  |  |  |
| 33 | 13:23:0905129:53 | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 119 | Для эксплуатации автозаправочной станции | 7811 | 3367 | 16 | 21046 |
| 34 | 13:23:0905082:36 | РМ, г. Саранск, Пролетарская ул. и Строительная (пересечение) | Для эксплуатации автозаправочной станции | 891 | 240 | 16 | 1500 |
| 35 | 13:23:0905082:47 | РМ, г. Саранск, Пролетарская ул. и ул. Строительная | Для размещения материально-технической базы | 11079 |  |  |  |
| 36 | 13:23:0905082:48 | РМ, г. Саранск, Пролетарская ул. и ул. Строительная | Для размещения материально-технической базы | 1476 |  |  |  |
| 37 | 13:23:1105063:9 | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 127 | Для размещения производственных помещений | 5752 |  |  |  |
| 38 | 13:23:1105066:96 | РМ, г. Саранск, ул. Северная | Производственные здания, строения, сооружения промышленности | 16094 | 1986 | 45 | 3942 |
| 39 | 13:23:1105066:97 | РМ, г. Саранск, ул. Северная, д.3 | Для размещения производственных зданий, строений, сооружений промышленности | 1840 | 311 | 45 | 690 |
| 40 | 13:23:1105066:98 | РМ, г. Саранск, ул. Северная | Для размещения объекта складского назначения | 1055 | 1496 | 45 | 3325 |
| 41 | 13:23:1105066:16 | РМ, г. Саранск, ул. Северная, д. 19 "а" | Производственные и административные помещения | 4720 | 2001,6 | 45 | 4003 |
| 42 | 13:23:1105066:34 | РМ, Саранск, ул. Северная, д. 19 "а" | Для эксплуатации производственных помещений | 3247 | 877 | 45 | 1948 |
| 43 | 13:23:1105066:74 | РМ, г. Саранск, ул. Северная, д. 5 "а" | Для эксплуатации нежилого здания | 247 | 236 | 45 | 523 |
| 44 | 13:23:0905082:1 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1 "а" | Для размещения производственных помещений | 10887 | 2954,8 | 45 | 6566 |
| 45 | 13:23:0905129:37 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1 | Для эксплуатации производственных зданий , строений (сооружений) | 2216 |  |  |  |
| 46 | 13:23:0905082:42 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная | Для размещения устройства транспорта (автогазозаправочной станции) | 2490 | 102 | 16 | 640 |
| 47 | 13:23:0905082:43 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная | Для размещения объекта торговли | 185 |  |  |  |
| 48 | 13:23:0905082:44 | РМ, г. Саранск, Строительная ул. | Для размещения объекта бытового обслуживания | 283 | 684 | 50 | 1368 |
| 49 | 13:23:0905082:45 | РМ, г. Саранск, Строительная ул. | Для размещения автостоянки | 1790 |  |  |  |
| 50 | 13:23:0905082:49 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная | Для размещения объекта промышленности (цеха по сборке изделий из ПВХ- профиля и алюминия) | 3215 |  |  |  |
| 51 | 13:23:0905082:52 | РМ, г. Саранск, Строительная ул. (в районе пересечения с ул. Пролетарской) | Для размещения объекта материально-технического снабжения, сбыта и заготовок (бетонно-смесительный узел) | 5628 |  |  |  |
| 52 | 13:23:0905082:10 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1 "а" | Для размещения производственных помещений | 13067 |  |  |  |
| 53 | 13:23:0905082:33 | РМ, ул. Строительная | Для размещения производственных помещений | 35933 |  |  |  |
| 54 | 13:23:0905082:40 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1"а" | Для размещения здания стоянки для автомашин | 872 |  |  |  |
| 55 | 13:23:0905082:30 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1"а" /5 | Для эксплуатации здания механической мастерской | 3023 | 1280 | 65 | 1969 |
| 56 | 13:23:0905082:31 | РМ, г. Саранск, Строительная ул. д. 1"а"/5 | Для эксплуатации производственных помещений | 20722 | 2161 | 45 | 4803 |
| 57 | 13:23:0905082:41 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д.1"а" | Для эксплуатации производственных помещений | 13228 |  |  |  |
| 58 | 13:23:0905082:15 | РМ, г Саранск, Строительная ул., д. 1 | Производственное помещение | 9,36 |  |  |  |
| 59 | 13:23:0905082:24 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1 "а" | Для использования производственных помещений | 1467 |  |  |  |
| 60 | 13:23:1105067:36 | РМ, г. Саранск, ул. Восточная | Для размещения устройства электроэнергетики – линейного объекта сооружения 2-х кабельного ЛЭП-6 от ГРУ ТЭЦ-2 с установкой КРУН | 135 |  |  |  |
| 61 | 13:23:1105062:18 | РМ, г. Саранск, ул. Энергетическая, д. 39 | Для эксплуатации административно-бытового здания | 8697 | 894 | 45 | 1985 |
| 62 | 13:23:1105062:23 | РМ, г. Саранск, ул. Энергетическая, д. 11 "а" | Для размещения производственного здания | 5149 | 2316 | 45 | 4370 |
| 63 | 13:23:1105062:24 | РМ, г. Саранск, ул. Энергетическая, д. 37 | Для размещения производственных помещений | 5563 |  |  |  |
| 64 | 13:23:1105062:27 | РМ, г. Саранск, ул. Энергетическая, д. 37 | Для размещения производственных помещений | 2651 |  |  |  |
| 65 | 13:23:1105062:28 | РМ, г. Саранск, ул. Энергетическая, д. 37 "а" | Для размещения производственных помещений | 1093 |  |  |  |
| 66 | 13:23:1105062:5 | РМ, г. Саранск, ул. Энергетическая, д. 37 "а" | Для размещения производственных помещений | 7978 |  |  |  |
| 67 | 13:23:1105061:11 | РМ, г. Саранск, ул. Энергетическая, д. 49 | Для размещения производственного здания (цеха по производству тротуарной плитки, поребрика, кирпича,бордюра ) | 758 | 758 | 45 | 1684 |
| 68 | 13:23:1105063:13 | РМ, г. Саранск, ул. Энергетическая, д. 28 | Для размещения объектов образования - зданий автошколы | 21580 | 3509 | 45 | 7797 |
| 69 | 13:23:1105066:283 | РМ, Саранск | Для размещения объекта коммунального хозяйства - магистральной теплотрассы "ТЭЦ-2 - Северо-Восточный район" | 2539 |  |  |  |
| 70 | 13:23:1105061:27 | РМ, г. Саранск, в районе ул. Энергетическая (в районе базы ООО "Минпол") | Для размещения объекта материально-технического снабжения (растворо-бетонный узел) | 14085 |  |  |  |
| 71 | 13:23:1105061:20 | РМ, г. Саранск, в районе ул. Энергетическая (восточнее базы ООО "Минпол") | Для размещения объекта сельскохозяйственного назначения (выращивание декоративных растений в открытом грунте, парниках и оранжереях) | 33563 |  |  |  |
| 72 | 13:23:1105066:104 | РМ, г. Саранск, в районе ул. Гайдара (в районе здания №2а) | Для размещения объекта материально-технического снабжения, сбыта и заготовок (склада промышленных материалов | 7937 |  |  |  |
| 73 | 13:23:1105066:103 | РМ, г. Саранск, ул. Гайдара | Для размещения объекта бытового обслуживания (автомойки) | 986 |  |  |  |
| 74 | 13:23:1105066:75 | РМ, г. Саранск, ул. Северная, дом 3 "в" | Для размещения теплового пункта | 460 |  |  |  |
| 75 | 13:23:1105066:86 | РМ, г. Саранск, ул. Восточная | Для размещения административного здания | 2548 |  |  |  |
| 77 | 13:23:1105062:21 | РМ, г. Саранск, Энергетическая ул. | Для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности | 2547 |  |  |  |
| 78 | 13:23:1105062:32 | РМ, г. Саранск, ул. Энергетическая | Для размещения производственных зданий | 5805 |  |  |  |
| 79 | 13:23:1105063:90 | РМ, г. Саранск, в районе ул. Энергетическая (северо-западнее ОАО "Лисма" автогараж) | Для размещения объекта бытового обслуживания (автосервис: шиномонтаж, автомойка) | 850 |  |  |  |
| 80 | 13:23:1105063:17 | РМ, г. Саранск, ул. Энергетическая | Для размещения объекта бытового обслуживания (автомойки на 2 поста) | 309 |  |  |  |
| 81 | 13:23:1105063:91 | РМ, г. Саранск, в районе ул. Энергетическая (северо-западнее ОАО "Лисма" авто гараж) | Для размещения объекта бытового обслуживания (автосервис: шиномонтаж, автомойка) | 284 |  |  |  |
| 82 | 13:23:1105063:12 | РМ, г. Саранск, ул. Белинского | Для размещения производственных зданий материально-технического снабжения | 2622 |  |  |  |
| 83 | 13:23:1105063:16 | РМ, г. Саранск, в районе ул. Белинского (на пересечении с ул. Горная | Для размещения производственных зданий | 1040 |  |  |  |
| 84 | 13:23:1106065:133 | РМ, г. Саранск, в районе ул. Белинского (на пересечении с ул. Горная) | Для размещения боксов гаража | 1682 |  |  |  |
| 85 | 13:23:1106065:687 | РМ, г. Саранск, ул.Горная, дом 1а | Для размещения объекта продовольственного снабжения, сбыта и заготовок (здания овощехранилища) | 1312 |  |  |  |
| 86 | 13:23:1106065:88 | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская | Для размещения объекта материально-технического снабжения (производственная база) | 10130 |  |  |  |
| 87 | 13:23:1106065:689 | РМ, г. Саранск, | Для размещения объекта коммунального хозяйства - магистральной теплотрассы "ТЭЦ-2 - Центральный промышленный район - Центральный жилой район" | 22460 |  |  |  |
| 88 | 13:23:1106065:77 | РМ, г. Саранск, Александровское шоссе, д.3 | Для размещения трубопровода (трассы водопровода) | 10109 |  |  |  |
| 89 | 13:23:0905066:284 | РМ, г. Саранск | Для размещения объекта коммунального хозяйства - магистральной теплотрассы "ТЭЦ-2 - Северо-Западный район" | 12824 |  |  |  |
| 90 | 13:23:0905061:28 | РМ, г. Саранск | Для размещения объекта коммунального хозяйства - магистральной теплотрассы "ТЭЦ-2 - Северо-Западный район" | 7408 |  |  |  |
| 91 | 13:23:0905082:87 | РМ, г. Сараснк, ул. Строительная (примерно 35,0 м южнее ООО "АвтоГазСервис") | Для размещения объекта бытового обслуживания (шиномонтажа) | 611 |  |  |  |
| 92 | 13:23:0905082:61 | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д.121 | Для размещения производственных зданий | 344 |  |  |  |
| 93 | 13:23:0905082:60 | РМ, г. Саранск ул. Пролетарская 121 | Для размещения производственных зданий | 7941 |  |  |  |
| 94 | 13:23:0905082:29 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации общежития | 1464 |  |  |  |
| 95 | 13:23:0905082:58 | РМ, г. Сараснк, в районе ул. Пролетарская (в р-не Никитинского оврага | Для размещения объекта материально-технического снабжения, сбыта и заготовок (склада) | 9850 |  |  |  |
| 96 | 13:23:0905129:51 | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 119 | Для размещения производственных зданий | 2306 |  |  |  |
| 97 | 13:23:0905129:50 | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 119 | Для размещения производственных зданий | 1684 |  |  |  |
| 98 | 13:23:0905129:52 | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 119 | Для размещения производственных зданий | 1533 |  |  |  |
| 99 | 13:23:0905062:56 | РМ, г. Саранск | Для размещения объекта коммунального хозяйства - магистральной теплотрассы "ТЭЦ-2 - Северо-Западный район" | 1166 |  |  |  |
| 100 | 13:23:1106066:285 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина (северо-западнее торгово-развлекательного комплекса) | Для размещения автостоянки не являющейся объектом капитального строительства | 2800 |  |  |  |
| 101 | 13:23:1105066:287 | РМ, г. Саранск, ул. Северная (в районе строительной базы по ул. Северная, 3) | Для размещения автостоянки не являющейся объектом капитального строительства | 750 |  |  |  |
| 103 | 13:23:1105066:25 | РМ, г. Саранск, ул. Северная, д.27 | Для эксплуатации жилого дома | 88,9 |  |  |  |
| 104 | 13:23:1105066:23 | РМ, г. Саранск, ул. Северная, д. 31 | Для эксплуатации жилого дома | 101,3 |  |  |  |
| 105 | 13:23:1105066:22 | РМ, г. Саранск, ул. Северная, д. 33 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 68 |  |  |  |
| 106 | 13:23:1105066:20 | РМ, г. Саранск, ул. Северная, д. 37 | Под стороительство индивидуального жилого дома | 160,9 |  |  |  |
| 107 | 13:23:1105066:19 | РМ, г. Саранск, ул. Северная, д. 39 | Под строительство индивидуального жилого дома |  |  |  |  |
| 108 | 13:23:1105066:18 | РМ, г. Саранск, ул. Северная, д. 41 | Под строительство индивидуального жилого дома | 74,1 |  |  |  |
| 109 | 13:23:1105066:17 | РМ, г. Саранск, ул. Северная, д. 43 | Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 191,6 |  |  |  |

7. Благоустройство

7.1. Благоустройство и озеленение

Вблизи магазинов и встроено-пристроенных предприятий обслуживания размещаются гостевые автопарковки с асфальтобетонным покрытием. Перед главными входами в магазины и другие общественные здания устраиваются площадки с плиточным покрытием.

Для пешеходного движения предусматривается сеть асфальтобетонных тротуаров и дорожек с асфальтобетонным и плиточным покрытием. Вокруг зданий устраиваются асфальтобетонные отмостки шириной 0,7 м.

В настоящее время территория проектируемого микрорайона застроена и покрыта зелеными насаждениями: кустарником и деревьями.

Проектом предлагается проведение комплекса работ по озеленению:

- использование местного ассортимента деревьев и кустарников (березу, вязь, ясень, рябину, липу, тополь, клен);

- замена естественного грунта растительной землей;

- полив  в мае и в июне в период дефицита атмосферных осадков.

7.2 Инженерная защита и подготовка территории

В целях повышения общего благоустройства территории предусматривается комплекс мероприятий по инженерной защите и подготовке территории:

- организация и сбор поверхностного стока ливнесточными коллекторами;

- очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях ливневой канализации;

- рекультивация нарушенных в результате строительства территорий, организация и проведение вертикальной планировки.

Ливневая канализация предусмотрена в пределах жилого района по рельефу со стоком по дорогам со сбросом в существующую ливневую канализацию          по Александровскому шоссе.

8. Транспорт и улично-дорожная сеть

8.1. Общая часть

Транспортная схема планируемой территории разработана в соответствии с проектными решениями генерального плана  г. Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск (2008 г).

Район находится в планировочной структуре северо-восточного района г. Саранска со сложившимися транспортно-пешеходными связями.  Улицы Энергетическая, Лодыгина, Строительная, Пролетарская, Александровское шоссе – транспортно-пешеходные, имеют тротуары.

Пешеходные связи на планируемой территории обеспечиваются по тротуарам улиц. Пересечение проезжих частей пешеходами предусматривается по наземным переходам в установленных местах с обеспечением возможности подхода к остановкам общественного транспорта и к объектам культурно-бытового обслуживания, отдыха и спорта.

8.2. Городской транспорт, улицы и дороги

Обеспечение транспортом (обслуживающий и личный автотранспорт) будет осуществляться по улицам Энергетическая, Лодыгина, Строительная, Пролетарская, Александровское шоссе. Проектом  предусмотрены соединение улицы Пролетарская с Александровским шоссе, расширение Александровского шоссе, ул. Пролетарская, устройство кольцевого движения на пересечении улиц Лодыгина и Пролетарская.

Общественный транспорт движется по улицам Энергетическая, Александровское шоссе, Пролетарская, Лодыгина.

Ширина улиц в пределах красных линий на протяжении участка планируемой территории принята следующая:

- Александровское шоссе  – 28,00 м (4 полосы движения);

- улицы Лодыгина – 35,00  м (6 полосы движения);

- улицы Строительная – 28,00  м (4 полосы движения);

- улицы Энергетическая – 18,00 м (2 полосы движения);

- улицы Пролетарская  – 28,00 м (4 полосы движения);

Ширина тротуаров по магистральным улицам принята 3 – 2,25 м, по улицам в жилой застройке – 1,5 м.

По улицам осуществляется автобусное, грузовое, легковое транспортное сообщение.

На территории предусмотрены открытые гостевые стоянки для временного хранения автомобилей, а также у объектов общественного назначения.

9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Для обеспечения беспрепятственного движения инвалидов  и инвалидов-колясочников места пересечения тротуаров, дорожек и проезжей части организовать без бордюров, либо устроить пандусы шириной 1 м. То же и при примыкании дорожек к площадкам отдыха. Ширина пешеходных дорожек при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1.8 м (с учетом габаритных размеров кресел-колясок). Продольный уклон при движении не должен превышать 5 %.  Входы в подъезды обеспечены пандусами. На детских площадках возможно использование малых архитектурных форм, которые предназначены специально для  инвалидов. Предусмотреть установку специальных информационных знаков.

10. Регулирование микроклимата

Размещение и ориентация жилых и общественных зданий  (за исключением детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов)- обеспечивает непрерывную продолжительность инсоляции жилых помещений и территорий для отдыха и игр детей: южнее 58° с. ш. — не менее 2,0 ч в день на период с 22 марта по 22 сентября.

Размещение и ориентация зданий детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и отдыха обеспечивают непрерывную трехчасовую продолжительность инсоляции в помещениях, предусмотренных Санитарными нормами и правилами обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки, утвержденными в установленном порядке.

11. Противопожарные мероприятия

Противопожарное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* приложение 1 * таблицы 1.

Проектом предусматривается доступность пожарных машин ко всем жилым домам и общественным зданиям. Ширина проездов принята согласно СНиП 2.07.01-89*. Здания, запроектированные в жилом районе, имеют степень огнестойкости II.

Расстояние от края проезда и тротуаров с возможностью проезда пожарных машин до стен здания принято не менее 5,0-6,0 м.

12. Рекомендации по охране окружающей среды

12.1. Общая часть

Основной задачей данного раздела является обеспечение санитарно-гигиенических условий работы и быта населения с оценкой влияния существующих, реконструируемых и проектируемых объектов на экологию микрорайона при решении вопросов рационального использования и охраны природных ресурсов: воздуха, воды, почвы, растительности. Общие сведения о проектируемой территории приведены в предыдущих разделах. Настоящий раздел разработан на основе действующих нормативных и рекомендующих документов: СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство».

12.2. Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ

в атмосферу

К источникам загрязнения относятся: выхлопные газы от всех видов автотранспорта по окружающим улицам и проездам. В г. Саранске сохраняется тенденция увеличения составляющей автотранспорта в общей величине валовых выбросов загрязняющих веществ. Это объясняется ростом численности парка автомобилей.

Для очистки и снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предусматривается комплекс воздухоохранных мероприятий.

12.3. Комплекс мероприятий  по уменьшению

загрязняющих выбросов в атмосферу

Комплекс воздухоохранных мероприятий подразделяется проектом на планировочные и специальные.

К планировочным мероприятиям относятся такое размещение зданий, при котором обеспечивается проветриваемость территории, рассеивание пыли, инсоляция, а также организация проездов с минимальным объемом асфальтобетонных покрытий, способных при облучении солнцем выделять канцерогенные вещества, проектирование тупиковых проездов, по которым невозможно транзитное скоростное движение транспорта.

Специальными мероприятиями, направленными на сокращение объемов выбросов и на снижение приземных концентраций являются: озеленение улиц, проездов, устройство дорожек с покрытием из тротуарных плит, ограничение движения транзитного транспорта внутри жилой территории, снабжение всех источников выбросов прилегающих территориях пылегазоулавливающими установками, организация санитарно-защитных зон от стоянок транспорта согласно действующим нормативным документам.

В настоящее время территория микрорайона  до 55 % покрыта зелеными насаждениями и  кустарниками. Существующие озелененные территории дошкольных и образовательных учреждений, иные внутриквартальные насаждения предлагается дополнительно благоустроить и озеленить.  Задача максимальной сохранности существующих насаждений имеет первостепенное значение.

Предусмотренные проектом мероприятия по озеленению должны способствовать повышению эффективности зеленых насаждений в санитарно-гигиеническом отношении: насыщению атмосферы легкими ионами, очищению ее от пыли, дыма, газов и уменьшению шума.

12.4. Охрана поверхностных и подземных вод

от  загрязнения и истощения

Возможными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются: поверхностные дождевые стоки и сточные воды от мытья и полива дорог и проездов, аварийные сбросы и дренажные воды.

Водоотведение и водосбор по рельефу местности предусмотрен по самотечным коллекторам на очистные сооружения поверхностных стоков. Очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока должна производиться на городских очистных сооружениях ливневой канализации.

12.5. Охрана почвы и растительности

Проектом предусматривается комплекс работ по планировке и благоустройству территории при сохранении существующих древесно-кустарниковых насаждений.

На участках перспективного строительства верхний плодородный почвенный слой снимается и хранится в обособленных местах, в дальнейшем он используется для устройства газонов и цветников.

Существующие зеленые насаждения и почвенный слой в местах, не подвергающихся вертикальной планировке, сохранить. После окончания застройки строительный мусор должен быть вывезен, см. раздел «Благоустройство».

12.6. Защита от шума, вибрации, электрических и

магнитных полей, излучений и облучений

Допустимые уровни шума для жилых и общественных зданий и прилегающих к ним территорий, шумовые характеристики основных источников внешнего шума, порядок определения ожидаемых уровней шума и требуемого их снижения в расчетных точках, методики расчета акустической эффективности архитектурно-планировочных и строительно-акустических средств снижения шума и основные требования по их проектированию приняты  в соответствии со СНиП II-12-77.

Допустимые уровни вибрации в жилых зданиях соответствуют СНиП II-40-80 и Санитарным нормам допустимых вибраций в жилых домах, утвержденным в установленном порядке. Для выполнения этих требований предусмотрены необходимые расстояния между жилыми зданиями и источниками вибрации, применение на этих источниках эффективных виброгасящих материалов и конструкций.

Источники вибрации, электрических и магнитных полей, излучений и облучений в жилом районе не предусмотрено.

12.7. Природоохранные мероприятия

В целях предотвращения негативного воздействия существующих, реконструируемых и проектируемых объектов на состояние окружающей природной среды в проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- «посадка» проектируемых объектов на местности, которая бы исключала вырубку существующих зелёных насаждений;

- максимальное сохранение существующего рельефа местности;

- сохранение плодородного слоя в отвале с последующим использованием при озеленении территории (рекультивация);

- озеленение проектируемой территории (планировка газонов, посадка
деревьев и кустарников в сложившейся застройке при наличии свободных территорий);

- организованный отвод ливневых и талых вод по лоткам проездов.

В настоящее время большое внимание уделяется в нашей стране контролю загрязнений и охране окружающей среды от вредных выбросов на промышленных предприятиях при их эксплуатации и от загрязнений, происходящих при производстве строительных работ.

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе строительства рекомендуется осуществление следующих мероприятий:

1. Применение электроэнергии для технологических нужд строительства взамен твердого и жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов в асфальтобетонных смесей, оттаивания грунта, прогрева строительных конструкций, разогрева материалов и подогрева воды.

2. Применение герметических емкостей для перевозки раствора и бетона.

3. Устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих, пылящих, материалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств).

4. Оптимизация поставок и потребления растворов и бетонов, уменьшающих образование отходов.

5. Соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, исключающих переделки.

6. Завершение строительства доброкачественной уборкой и благоустройством территории с восстановлением растительного покрова и дорожного покрытия.

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды в соответствии со СНиП 3.01.01-8-5.

13. Очистка территории и сбор твердых и пищевых отходов

13.1. Общая часть

На территории жилых домов выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта.

Площадка предусматривается открытая, с водонепроницаемым покрытием, ограждаемая зелеными насаждениями.

Твердые бытовые отходы вывозятся мусоровозным транспортом.

Для сбора твердых бытовых отходов следует применять металлические контейнеры с крышкой.

Площадки для  установки контейнеров удалены от жилых домов на расстоянии 20 м.

Пищевые отходы следует собирать в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами о порядке сбора пищевых отходов и использование их для корма скота».

Сборы пищевых отходов от жилых домов домоуправления (ТСЖ) производятся по согласованию с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Временное хранение пищевых отходов в объектах торговли и общественного питания предусматривается только в охлаждаемых камерах.

13.2. Уборка жилых и общественных территорий

На всех улицах, возле торговых, общественных зданий и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны.

Расстояния между урнами - 20 м. Ответственность за содержание урн в чистоте несет организация, осуществляющая уборку.

Механизированная уборка проезжих улиц и тротуаров производится в плановом порядке специализированными организациями.

В местах особого скопления людей торговые центры, культурно-развлекательные центры предусматриваются общественные туалеты, встроенные в данные предприятия.

13.3.  Ответственность за санитарное содержание территорий

населенных мест

Учреждения по эксплуатации зданий, жилищные отделы предприятий и учреждений, коменданты и управляющие домами должны:

- своевременно заключать договоры на удаление бытовых отходов;

- проводить разъяснительную работу и организовывать население для выполнения мероприятий по соблюдению санитарных правил содержания территорий населенных мест;

- оборудовать площадки с водонепроницаемым покрытием под мусоросборники;

- обеспечивать сборниками и инвентарем, применяемыми для сбора пищевых отходов, уличного и дворового смета;

- принимать меры по обеспечению регулярной мойки и дезинфекции мусороприемных камер, площадок и ниш под сборники, а также сборников отходов.

Предприятиям по уборке следует:

- своевременно осуществлять (в соответствии с договорами) вывоз твердых и жидких бытовых отходов с территорий жилых домов, организаций, учреждений и предприятий;

- составлять на каждую спецмашину маршрутные графики со схемой движения;

- корректировать маршрутные графики в соответствии с изменившимися эксплуатационными условиями;

- обеспечивать обязательное выполнение утвержденных маршрутных графиков и т.д.

14. Охрана памятников истории и культуры

В соответствии с генеральным планом г. Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, на проектируемой территории памятники истории и культуры отсутствуют.

15. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица 5

| № п\п | Наименование показателей | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
|  | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории: | га | 200 |  |
|  | А) - жилых зон (кварталы, микро-районы и другие), из них: | га | 0,1 |  |
|  | многоэтажная застройка | га | - |  |
|  | 3-5-этажная застройка | га | - |  |
|  | малоэтажная застройка | га | 0,1 |  |
|  | - прочие территории | га | - |  |
|  | Б) Объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения 4,038 | га | 4,85 |  |
|  | В) Производственных зон | га | 91,51 |  |
|  | Г) Зона транспортной инфраструктуры инфраструктуры | га | 27,54 |  |
|  | Д) Зона инженерной инфраструктуры | га | 7,85 |  |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них | га | 68,15 |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 18,2 |  |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 15,73 |  |
|  | - прочие территории общего пользования | га | 34,22 |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | кв.м общей площади | 13 451 |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Магистральные улицы общегородского значения (существующие) | км | 3,56 |  |
| 5.2 | Магистральные улицы общегородского значения (проектируемые) | км | 1,7 |  |
| 5.3 | Проезды местного значения | кв.м | 75336 |  |

16. Проект межевания территории

16.1. Общие положения

В качестве исходных данных для выполнения проекта межевания использовались следующие сведения и материалы:

1) Проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами ул. Лодыгина, Александровским шоссе, ул. Строительная (включая гаражные массивы),  ул. Пролетарская  (исключая территорию ТЭЦ-2) г. Саранска, разработаны    ООО   «Градостроительство»;

2) сведения об объектах недвижимости и об объектах нового строительства в границах территории разработки проекта межевания;

3) сведения государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта межевания, полученные в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Республике Мордовия на бумажных и электронных носителях, эта информация сведена в приложение;

4) координаты красных линий, разработанные в составе проекта планировки территории, ограниченной улицами ул. Лодыгина, Александровским шоссе, ул. Строительная, ул. Пролетарская  г. Саранска;

5) технические сведения на многоквартирные дома и иные объекты недвижимости, а так же нормативные размеры земельных участков использованы из разработанного проекта планировки территории.

Исходной планово–картографической основой для разработки проекта межевания явились материалы топографической съемки, выполненные ФГУП "ВАГП" - "Мордовский республиканский геодезический центр" в масштабе 1:500.

Данным проектом не формируются границы земельных участков, занятых индивидуальной жилой застройкой и отдельно стоящими гаражами. Поэтому сведения о таких объектах в проекте межевания территории не приводятся.

Таблица 6

Сведения

об объектах недвижимости и об объектах нового строительства,                   расположенных в границах территории разработки проекта межевания

| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Местоположение (адрес) | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  | Кадастровый номер кадастрового квартала 13:23:1105061 |
| --- | --- |
| 1 | :4 | Почтовый адрес ориентира: респ Мордовия, г Саранск, ш Александровское, д 13 | 2 | Для размещения артскважины | 3044 +/- 5.51 |
| 2 | :6 (13:23:0000000:13) | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск | 2 | Для эксплуатации насосной станции | 395 +/- 8 |
| 3 | :7 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энергетическая, д. 49 | 2 | Для размещения объектов промышленности- производственных зданий | 7010 +/- 29 |
| 4 | :8 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, дом 10а | 2 | Для эксплуатации автозаправочной станции | 3985 +/- 22 |
| 5 | :9 | Ориентир (на пересечении с ул.Пролетарская). Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина | 2 | Для временного размещения павильона шиномонтажа | 205 +/- 1 |
| 6 | :10 | Ориентир респ. Мордовия г. Саранск ул. Белинского, дом 2. Участок находится примерно в 240 метрах от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск | 2 | Для ведения сельскохозяйственного производства | 70444 +/- 93 |
| 7 | :11 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энергетическая, дом 49 (в районе ТЭЦ-2) | 2 | Для размещения производственного здания ( цеха по производству тротуарной плитки, поребрика, кирпича,бордюра ) | 758 +/- 9 |
| 8 | :12 | Ориентир (в районе АЗС ОАО "Мордовнефтепродукт"). Почтовый адрес ориентира: респ Мордовия, г Саранск, ул Лодыгина | 2 | Для размещения объектов бытового обслуживания (автомойки и автосервиса) | 561 +/- 6 |
| 9 | :13 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина (в районе АЗС "Мордовнефтепродукт") | 2 | Для размещения объекта торговли и бытового обслуживания (магазина по продаже автошин, автомойки, автосервиса и шиномонтажа) | 601 +/- 8.58 |
| 10 | :15 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина | 2 | Для размещения объекта бытового обслуживания (автомойки на 3 поста и магазина) | 1356 +/- 13 |
| 11 | :16 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина (в районе АЗС "Мордовнефтепродукт") | 2 | Для размещения объекта бытового обслуживания (автомойки на 3 поста) | 1276 +/- 12 |
| 12 | :17 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина | 2 | Для размещения объекта промышленности (цеха по сборке и перемотке электродвигателей для лифтового хозяйства) | 4916 +/- 25 |
|  | Кадастровый номер кадастрового квартала 13:23:1105066 |
| 1 | :1 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Северная, дом 9 "а" | 2 | Для размещения производственных помещений | 604 +/- 9 |
| 2 | :2 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гайдара | 2 | Для эксплуатации газораспределительных пунктов | 25 +/- 2 |
| 3 | :3 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Восточная, дом 1"а" | 2 | Для размещения административного здания промышленности | 2290 +/- 16 |
| 4 | :4 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 6 | 2 | Для эксплуатации производственной базы | 11202 +/- 35 |
| 5 | :5 | Почтовый адрес ориентира: респ Мордовия, г Саранск, ул Гайдара | 2 | для эксплуатации базы сыпучих материалов | 15810 +/- 35 |
| 6 | :8 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Северная, дом 2 | 2 | Для эксплуатации бани № 4 | 2252 +/- 16 |
| 7 | :9 | Почтовый адрес ориентира: респ Мордовия, г Саранск, ш Александровское, д 13 | 2 | Для размещения артскважины | 1959 +/- 4.42 |
| 8 | :10 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гайдара, дом 2 "а" | 2 | Для размещения производственных помещений | 20569 +/- 14.34 |
| 9 | :11 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 4 | 2 | Для размещения производственных помещений | 12925 +/- 30 |
| 10 | :16 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Северная, дом 19 "а" | 2 | Для размещения производственных и административных помещений | 4720 +/- 24 |
| 11 | :33 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, дом 13 | 2 | Для размещения артскважины | 1126 +/- 3.35 |
| 12 | :34 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Северная, дом 19"а" | 2 | Для эксплуатации производственных помещений | 3247 +/- 5.69 |
| 13 | :38 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гайдара, 2 | 2 | Для эксплуатации производственного помещения | 763 |
| 14 | :39 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гайдара, дом 2 | 2 | Для размещения административного здания | 2147 +/- 16 |
| 15 | :40 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гайдара, дом 2 | 2 | Для размещения производственного здания | 6048 +/- 27 |
| 16 | :41 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гайдара, дом 2 | 2 | Для размещения производственного здания | 6419 +/- 27 |
| 17 | :42 (13:23:0000000:13) | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск | 2 | Для эксплуатации насосной станции | 1340 +/- 13 |
| 18 | :73 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гайдара, дом 2 | 2 | Для размещения производственных помещений | 4491 +/- 6.7 |
| 19 | :74 | Почтовый адрес ориентира: респ Мордовия, г Саранск, ул Северная, д 5"а" | 2 | Для эксплуатации нежилого здания | 247 +/- 5 |
| 20 | :75 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Северная, дом 3 "в" | 2 | Для размещения теплового пункта | 460 +/- 8 |
| 21 | :77 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гайдара | 2 | Для размещения объекта образования (учебного центра пограничной службы ФСБ России) | 11093 +/- 37 |
| 22 | :78 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина | 2 | Для размещения объекта торговли (торгово- развлекательного центра: 1-ого и 2-ого этапов строительства) | 35523 +/- 66 |
| 23 | :80 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Гайдара | 2 | Для размещения объекта материально- технического снабжения (офисно-складского корпуса) | 9675 +/- 35 |
| 24 | :81 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе | 2 | Для размещения объекта торговли (магазина автозапчастей) | 310 +/- 6 |
| 25 | :82 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гайдара | 2 | Для размещения объекта образования (учебного центра сотрудников охранных предприятий) | 12379 +/- 39 |
| 26 | :83 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина | 2 | Для размещения объекта бытового обслуживания | 300 +/- 6 |
| 27 | :84 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Северная, дом 39 | 2 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 479 +/- 8 |
| 28 | :85 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе | 2 | Для размещения объекта материально- технического снабжения, сбыта и заготовок (склада) | 3856 +/- 22 |
| 29 | :86 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Восточная | 2 | Для размещения административного здания | 2548 +/- 18 |
| 30 | :88 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, в районе ул. Лодыгина | 2 | Для размещения устройства энергетики (2БКТП) | 30 +/- 2 |
| 31 | :89 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Восточная | 2 | Для размещения объекта сельскохозяйственного назначения (выращивание декоративных растений в открытом грунте, парниках и оранжереях) | 1691 +/- 14 |
| 32 | :96 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Северная | 2 | Для размещения производственных зданий, строений, сооружений промышленности | 16094 +/- 44 |
| 33 | :97 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Северная | 2 | Для размещения производственных зданий, строений, сооружений промышленности | 1840 +/- 15 |
| 34 | :98 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Северная | 2 | Для размещения объекта складского назначения | 1055 +/- 11 |
| 35 | :99 (Граница участка многоконтурная. Количество контуров – 7) | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе (от территории ОАО "ТГК-6" до проектируемой ТП на территории ОАО "ИНПРОМ ЭСТЕЙТ") | 2 | Для размещения конструктивных элементов и сооружений (опор воздушной линии электропередачи) | 8 +/- 0.28 |
| 36 | :100 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Северная | 2 | Для эксплуатации и обслуживания индивидуального жилого дома | 714 |
| 37 | :101 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина | 2 | Для размещения улиц и дорог | 21600 +/- 51 |
| 38 | :102 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гайдара (в районе жилого дома №2 по ул. Гайдара) | 2 | Для размещения автостоянки | 2257 +/- 17 |
|  | Кадастровый номер кадастрового квартала 13:23:1105062 |
| 1 | :2 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Кооперативная, д. № 45 | 2 | Для строительства административно- производственного здания | 994 |
| 2 | :4 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энергетическая, д. 11 | 2 | Для эксплуатации производственных помещений | 3109 +/- 19 |
| 3 | :5 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энергетическая, дом 37 "а" | 2 | Для размещения производственных помещений | 7978 +/- 29 |
| 4 | :6 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Кооперативная. дом 45 | 2 | Для эксплуатации зданий и сооружений | 4631 +/- 24 |
| 5 | :7 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энергетическая, дом 33 | 2 | Для размещения производственных зда ний,строений,соору жений предприятия | 6150 +/- 31 |
| 6 | :16 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, пер. Белинского, д. 9 | 2 | Для эксплуатации производственных помещений | 10401 +/- 35 |
| 7 | :17 | Ориентир (с юго-западной стороны от здания №33). Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энергетическая | 2 | Для устройства и эксплуатации открытой стоянки кратковременного содержания служебного автотранспорта | 2270 +/- 16 |
| 8 | :18 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энергетическая, д. 39 | 2 | Для эксплуатации административно- бытового здания | 8697 +/- 30 |
| 9 | :19 | Почтовый адрес ориентира: респ Мордовия, г Саранск, ул Кооперативная, д 45 | 2 | Для эксплуатации административно- производственного здания | 1082 +/- 3.28 |
| 10 | :20 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГК "Москвич" ул. Белинского | 2 | Для эксплуатации металлического гаража | 21 +/- 1.6 |
| 11 | :21 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энергетическая | 2 | Для размещения дневной автостоянки служебного автотранспорта ( не являющейся объектом капитального строительства) | 2547 +/- 18 |
| 12 | :23 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энергетическая, дом 11 "а" | 2 | Для размещения производственного здания | 5149 +/- 25 |
| 13 | :24 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энергетическая, д. 37 | 2 | Для размещения производственных помещений | 5563 +/- 26 |
| 14 | :26 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энергетическая, 11А | 2 | Для эксплуатации производственной базы | 31717 |
| 15 | :27 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энергетическая, д. 37 | 2 | Для размещения производственных помещений | 2651 +/- 18 |
| 16 | :28 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энергетическая, д. 37 | 2 | Для размещения производственных помещений | 1093 +/- 12 |
|  | Кадастровый номер кадастрового квартала 13:23:1105063 |
| 1 | :4 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, дом 121 | 2 | Для эксплуатации производственных помещений | 17046 +/- 35 |
| 2 | :6 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, Северная промзона | 2 | Для эксплуатации производственных помещений | 39011 +/- 1 |
| 3 | :7 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 127 | 2 | Для размещения производственных помещений | 17067 +/- 35 |
| 4 | :9 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 127 | 2 | Для размещения производственных помещений | 5752 +/- 7.58 |
| 5 | :11 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, дом 123 | 2 | Для эксплуатации складского помещения | 4305 +/- 6.56 |
| 6 | :12 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Белинского (в районе ул.Энергетическая) | 2 | Для размещения производственных зданий материально- технического снабжения | 2622 +/- 18 |
| 7 | :13 | Почтовый адрес ориентира: респ Мордовия, г Саранск, ул Энергетическая, д 28 | 2 | Для размещения объектов образования - зданий автошколы | 21580 +/- 51 |
| 8 | :14 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энергетическая | 2 | Для размещения объекта бытового обслуживания (автомойки на 2 поста) | 309 +/- 6 |
| 9 | :15 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская (зона предприятий IV-V класса опасности) | 2 | Для размещения производственных и административных зданий, сооружений материально- технического снабжения | 3500 +/- 21 |
|  | Кадастровый номер кадастрового квартала 13:23:0905082 |
| 1 | :1 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 1 "а" | 2 | Для размещения производственных помещений | 10887 +/- 29 |
| 2 | :4 | Почтовый адрес ориентира: респ Мордовия, г Саранск, ул Строительная, д 1"а" | 2 | Для размещения производственных помещений | 3517 +/- 21 |
| 3 | :9 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 1 "а" | 2 | Для размещения производственных помещений | 6980 +/- 28 |
| 4 | :10 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 1"а" | 2 | Для размещения производственных помещений | 13067 +/- 29 |
| 5 | :12 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 8 | 2 | Для размещения производственных помещений | 5373 +/- 25 |
| 6 | :15 | Почтовый адрес ориентира: респ Мордовия, г Саранск, ул Строительная, д 1 | 2 | Для эксплуатации производственного помещения | 9.36 |
| 7 | :16 | Почтовый адрес ориентира: респ Мордовия, г Саранск, ул Строительная, д 1 | 2 | Для эксплуатации производственных зданий и сооружений | 2706 +/- 18 |
| 8 | :24 | Почтовый адрес ориентира: респ Мордовия, г Саранск, ул Строительная, д 1"а" | 2 | Для использования производственных помещений | 1467 +/- 14 |
| 9 | :29 | Ориентир железнодорожный тупик, 1, здание. Почтовый адрес ориентира: Мордовия респ, г Саранск | 2 | Для эксплуатации общежития | 1464 +/- 13 |
| 10 | :30 | Почтовый адрес ориентира: респ Мордовия, г Саранск, ул Строительная, д 1"а" /5 | 2 | Для эксплуатации здания механической мастерской | 3023 +/- 19 |
| 11 | :31 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1"а"/5 | 2 | Для эксплуатации производственных помещений | 20772 +/- 29 |
| 12 | :32 | Почтовый адрес ориентира: респ Мордовия, г Саранск, ул Строительная | 2 | Для эксплуатации металлического гаража | 18 +/- 1 |
| 13 | :33 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 1 "в" | 2 | Для размещения производственных помещений | 35933 +/- 29 |
| 14 | :34 (13:23:0000000:55) | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская | 2 | Для размещения магистральных тепловых сетей | 27 +/- 1 |
| 15 | :36 | Ориентир на пересечении улиц Пролетарская и Строительная. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск | 2 | Для эксплуатации автозаправочной станции | 891 +/- 10 |
| 16 | :37 | Ориентир на пересечении улиц Пролетарская и Строительная. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск | 2 | Для эксплуатации автозаправочной станции | 242 +/- 5 |
| 17 | :38 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 121 | 2 | Для размещения производственных зданий | 14050 +/- 41 |
| 18 | :40 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 1"а" | 2 | Для размещения здания стоянки для автомашин | 872 +/- 10 |
| 19 | :41 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1"а" | 2 | Для эксплуатации производственных помещений | 13228 +/- 40 |
| 20 | :42 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная | 2 | Для размещения устройства транспорта (автогазозаправочной станции) | 2490 +/- 17 |
| 21 | :43 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная | 2 | Для размещения объекта торговли | 185 +/- 5 |
| 22 | :44 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная | 2 | Для размещения объекта бытового обслуживания | 283 +/- 6 |
| 23 | :45 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная | 2 | Для размещения автостоянки | 1790 +/- 15 |
| 24 | :47 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, в районе ул. Пролетарская и ул. Строительная | 2 | Для размещения материально- технической базы | 11079 +/- 37 |
| 25 | :48 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, в районе ул. Пролетарская и ул. Строительная | 2 | Для размещения материально- технической базы | 1476 +/- 13 |
| 26 | :49 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная | 2 | Для размещения объекта промышленности (цеха по сборке изделий из ПВХ- профиля и алюминия) | 3215 +/- 20 |
| 27 | :52 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная ( в районе пересечения с ул. Пролетарской) | 2 | Для размещения объекта материально- технического снабжения, сбыта и заготовок (бетонно-смесительный узел) | 5628 +/- 26 |
|  | Кадастровый номер кадастрового квартала 13:23:0905129 |
| 1 | :1 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, проезд Промышленный, дом 1 | 2 | Для эксплуатации производственных зданий, сооружений | 128421 +/- 1 |
| 2 | :3 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д.58 | 2 | Для размещения производственных помещений | 5294 +/- 25 |
| 3 | :4 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, дом 126 | 2 | Для эксплуатации производственных зданий и сооружений | 6554 +/- 28 |
| 4 | :5 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, Промышленный проезд, дом 1 | 2 | Для размещения здания инженерного корпуса | 838 +/- 10 |
| 5 | :6 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт Ленина, дом 54 | 2 | Для размещения производственных помещений | 98032 +/- 110 |
| 6 | :8 | Почтовый адрес ориентира: Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 | 2 | Для эксплуатации административного здания | 2750 +/- 18 |
| 7 | :10 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, дом 58 | 2 | Для размещения производственных помещений | 23030 +/- 29 |
| 8 | :11 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 50 | 2 | Для эксплуатации производственных зданий и сооружений | 65603 +/- 1 |
| 9 | :12 (13:23:0000000:60) | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, 50 | 2 | Для размещения производственных помещений | 3971 +/- 22 |
| 10 | :13 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 119 | 2 | Для эксплуатации производственных помещений | 13334 +/- 29 |
| 11 | :36 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, дом 119 | 2 | Для эксплуатации производственных зданий , строений (сооружений) | 1440 +/- 13 |
| 12 | :37 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, дом 119 | 2 | Для эксплуатации производственных зданий , строений (сооружений) | 2216 +/- 17 |
| 13 | :38 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 119 | 2 | Для эксплуатации производственных помещений | 1031 +/- 11 |
| 14 | :39 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 119 | 2 | Для эксплуатации производственных помещений | 8467 +/- 32 |
| 15 | :40 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 119 | 2 | Для эксплуатации производственных помещений | 1532 +/- 14 |
| 16 | :41 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 119 | 2 | Для эксплуатации производственных помещений | 2304 +/- 17 |
| 17 | :45 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 50 | 2 | Для размещения производственных зданий и сооружений | 64830 +/- 89 |
| 18 | :46 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 50 | 2 | Для размещения производственных зданий и сооружений | 74 +/- 3 |
| 19 | :47 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 50 | 2 | Для размещения производственных зданий и сооружений | 344 +/- 6 |
| 20 | :48 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 50 | 2 | Для размещения производственных зданий и сооружений | 355 +/- 7 |
| 21 | :49 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 119 | 2 | Для эксплуатации складских помещений | 2228 |
|  | Кадастровый номер кадастрового квартала 13:23:0905083 |
| 1 | :1 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт Ленина, дом 104"а" | 2 | Для эксплуатации производственных помещений | 17378 +/- 29 |
| 2 | :2 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт Ленина, дом 100"б" | 2 | Для эксплуатации АЗС № 58 | 3371 +/- 20 |
| 3 | :4 | Почтовый адрес ориентира: респ Мордовия, г Саранск, ул Строительная | 2 | Для эксплуатации производственных помещений | 2322.98 |
| 4 | :6 | Почтовый адрес ориентира: респ Мордовия, г Саранск, пр-кт Ленина, д 100"б" | 2 | Для эксплуатации автомойки | 171 +/- 1 |
| 5 | :7 | Почтовый адрес ориентира: Респ. Мордовия, г. Саранск,, ул. Строительная | 2 | Для эксплуатации производственных помещений | 370.63 |
| 6 | :10 | Почтовый адрес ориентира: респ Мордовия, г Саранск, пр-кт Ленина, д 104а | 2 | Для эксплуатации производственных помещений | 172.51 |
| 7 | :14 | Ориентир с южной стороны АЗС ОАО"Мордовнефтепродукт". Почтовый адрес ориентира: респ Мордовия, г Саранск, пр-кт Ленина | 2 | Для установки и эксплуатации модульной мойки автомашин | 554 +/- 8 |
| 8 | :15 | Ориентир Бокс гаража. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт Ленина, ГМ "Мир" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 20 +/- 1 |
| 9 | :19 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная | 2 | Для размещения зданий, строений и сооружений промышленности | 10675 +/- 35 |
| 10 | :20 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт Ленина, дом 100 | 2 | Для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально- технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 2977 +/- 19 |
| 11 | :21 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт Ленина, дом 100 | 2 | Для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально- технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 272 +/- 6 |
| 12 | :22 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт Ленина, дом 100 | 2 | Для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально- технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 15000 +/- 43 |
| 13 | :23 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт Ленина, дом 100 | 2 | Для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, | 1671 +/- 14 |
| 14 |  |  |  | коммунального хозяйства, материально- технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок |  |
| 15 | :24 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, ГК "Мир" | 2 | Для размещения металлического гаража № 44 | 18 +/- 1 |
| 16 | :25 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина | 2 | Для размещения бокса гаража № 40 | 21 +/- 2 |
| 17 | :26 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина | 2 | Для эксплуатации производственных помещений | 1949 |
| 18 | :27 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, гаражный кооператив "Мир" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 40 |
| 19 | :29 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная | 2 | Для размещения улиц и дорог | 2672 +/- 18 |
|  | Кадастровый номер кадастрового квартала 13:23:1106065 |
| 1 | :1 | Ориентир в районе нефтебазы. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГМ "Надежда" | 2 | Для размещения гаража | 40 +/- 0.63 |
| 2 | :2 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, гаражный кооператив "Экскаваторщик" | 2 | Для эксплуатации и обслуживания кирпичного гаража | 19 +/- 1 |
| 3 | :4 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ТЭЦ-2 | 2 | Для эксплуатации зданий насосных станций с артезианскими скважинами | 13401 +/- 11.57 |
| 4 | :5 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГМ "Энергетик" | 2 | Для эксплуатации бокса гаража | 22 +/- 0.46 |
| 5 | :8 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, "Энергетик" | 2 | Для эксплуатации и обслуживания кирпичного гаража | 22 +/- 1 |
| 6 | :9 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГО "Надежда" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 29 +/- 1 |
| 7 | :10 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул Горная-Белинского | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 19 +/- 1 |
| 8 | :11 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГО "Надежда" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 19 +/- 1 |
| 9 | :12 | Почтовый адрес ориентира: респ Мордовия, г Саранск, п ТЭЦ-2, ул Горная | 2 | Для эксплуатации и обслуживания кирпичного гаража | 26 +/- 1 |
| 10 | :13 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГМ "Северный" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 19 +/- 1 |
| 11 | :14 | Ориентир район ТЭЦ-2. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГО "Энергетик" | 2 | Для размещения бокса гаража № 54 | 22 +/- 1 |
| 12 | :15 | Ориентир Бокс гаража. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, "Энергетик" | 2 | Для эксплуатации бокса гаража | 22 +/- 1 |
| 13 | :16 | Ориентир Бокс гаража. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГМ "Энергетик" | 2 | Для эксплуатации бокса гаража | 22 +/- 1 |
| 14 | :17 | Ориентир Бокс гаража. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГМ "Северный" | 2 | Для эксплуатации бокса гаража | 22 +/- 1 |
| 15 | :18 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГО "Надежда" | 2 | Для эксплуатации и обслуживания кирпичного гаража | 20 +/- 1 |
| 16 | :19 | Ориентир Бокс гаража. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГО "Надежда" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 19 +/- 1 |
| 17 | :21 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГО "Надежда" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 34 +/- 1 |
| 18 | :22 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГМ "Северный" | 2 | Для эксплуатации бокса гаража | 19 +/- 1 |
| 19 | :23 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГО "Надежда" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 20 +/- 1 |
| 20 | :24 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГО "Надежда" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 20 +/- 1 |
| 21 | :25 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГО "Надежда" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 20 +/- 1 |
| 22 | :26 | Ориентир Бокс гаража. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГМ "Энергетик" | 2 | Для эксплуатации бокса гаража | 23 +/- 1 |
| 23 | :27 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГО "Надежда" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 20 +/- 1 |
| 24 | :28 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГМ "Надежда" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 20 +/- 1 |
| 25 | :29 | Ориентир Бокс гаража. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГМ "Северный" | 2 | Для эксплуатации бокса гаража | 19 +/- 1 |
| 26 | :30 | Ориентир Ьокс гаража. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГМ "Надежда" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 20 +/- 1 |
| 27 | :31 | Ориентир Бокс гаража. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГМ "Северный" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 20 +/- 1 |
| 28 | :32 | Ориентир (ГМ "Надежда"). Почтовый адрес ориентира: респ Мордовия, г Саранск, пр-кт Ленина | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 21 +/- 1 |
| 29 | :33 | Ориентир Бокс гаража. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГМ "Северный" | 2 | Для эксплуатации бокса гаража | 19 +/- 1 |
| 30 | :34 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГК "Надежда" | 2 | Для размещения бокса гаража № 290 | 21 +/- 1 |
| 31 | :35 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГМ "Надежда" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 21 +/- 1 |
| 32 | :36 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГМ "Экскаваторщик" | 2 | Для эксплуатации бокса гаража | 19 +/- 1 |
| 33 | :37 (13:23:0000000:13) | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск | 2 | Для эксплуатации насосной станции | 1568 +/- 14 |
| 34 | :38 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГМ "Энергетик" | 2 | Для эксплуатации бокса гаража | 23 +/- 1 |
| 35 | :39 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГМ "Надежда" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 20 +/- 1 |
| 36 | :40 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГМ "Надежда" | 2 | Для эксплуатации бокса гаража | 20 +/- 1 |
| 37 | :54 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГМ "Надежда" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 20 +/- 1 |
| 38 | :55 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГМ "Северный" | 2 | Для установки и эксплуатации металлического гаража | 15 +/- 1 |
| 39 | :56 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт Ленина, г.к."Надежда" | 2 | Для эксплуатации бокса гаража | 20 +/- 1 |
| 40 | :57 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГМ "Надежда" | 2 | Для эксплуатации бокса гаража | 29 +/- 1 |
| 41 | :58 | Почтовый адрес ориентира: респ Мордовия, г Саранск, пр-кт Ленина, кв г.м "Надежда" | 2 | Для эксплуатации бокса гаража | 22 +/- 1 |
| 42 | :59 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГМ "Надежда" | 2 | Для эксплуатации бокса гаража | 20 +/- 1 |
| 43 | :60 | Ориентир в ГМ "Надежда". Почтовый адрес ориентира: респ Мордовия, г Саранск, пр-кт Ленина | 2 | Для эксплуатации бокса гаража | 20 +/- 1 |
| 44 | :63 | Ориентир в районе контейнерной площадки. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГМ "Экскаваторщик" | 2 | Для эксплуатации бокса гаража | 20 +/- 0.44 |
| 45 | :64 | Ориентир (в районе ТЭЦ-2). Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГК "Энергетик" | 2 | Для эксплуатации бокса гаража | 21 +/- 0.45 |
| 46 | :65 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт Ленина, ГК "Надежда" | 2 | Для эксплуатации бокса гаража | 20 +/- 3 |
| 47 | :66 | Почтовый адрес ориентира: респ Мордовия, г Саранск, ул Горная | 2 | Для строительства конно-спортивного клуба с питомником | 111862 +/- 116 |
| 48 | :67 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, д. 2, строение 1 | 2 | Для размещения объекта коммунального хозяйства-стационарной АГЗС | 1843 +/- 15 |
| 49 | :68 | Ориентир в районе контейнерной площадки г. Саранска. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГК "Экскаваторщик" | 2 | Для эксплуатации бокса гаража | 19.3 +/- 0.5 |
| 50 | :69 | Почтовый адрес ориентира: респ Мордовия, г Саранск, пр-кт Ленина, кв ГК "Надежда" | 2 | Для эксплуатации бокса гаража | 20 +/- 1 |
| 51 | :70 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, ГК "Надежда" | 2 | Для эксплуатации бокса гаража | 20 +/- 1 |
| 52 | :71 | Почтовый адрес ориентира: респ Мордовия, г Саранск, пр-кт Ленина, кв ГК "Надежда" | 2 | Для эксплуатации бокса гаража | 20 +/- 1 |
| 53 | :72 | Ориентир (в районе контейнерной площадки ТЭЦ-2). Почтовый адрес ориентира: Мордовия респ, г Саранск, гк "Экскаваторщик" | 2 | Для размещения гаража | 19.2 +/- 1 |
| 54 | :73 | Почтовый адрес ориентира: респ Мордовия, г Саранск, пр-кт Ленина, кв ГК "Надежда" | 2 | Для размещения гаража | 28 +/- 2 |
| 55 | :74 | Почтовый адрес ориентира: респ Мордовия, г Саранск, пр-кт Ленина, кв ГК "Надежда" | 2 | Для размещения гаража №281 | 20 +/- 1 |
| 56 | :75 | Ориентир (в районе контейнерной площадки (ТЭЦ-2)). Почтовый адрес ориентира: Мордовия респ, г Саранск, ГО "Энергетик" | 2 | Для размещения гаража №82 | 23 +/- 2 |
| 57 | :76 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт Ленина, ГК "Надежда" | 2 | Для размещения гаража № 143 | 20 +/- 1 |
| 58 | :77 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, д. 3 | 2 | Для размещения трубопровода (трассы водопровода) | 10109 +/- 35 |
| 59 | :78 | Почтовый адрес ориентира: респ Мордовия, г Саранск, пр-кт Ленина, кв ГК "Надежда" | 2 | Для размещения кирпичного гаража | 30 +/- 1 |
| 60 | :80 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт Ленина, ГК "Надежда" | 2 | Для размещения бокса гаража № 34 | 20 +/- 2 |
| 61 | :81 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, ГК "Надежда" | 2 | Для размещения бокса гаража № 153 | 20 +/- 2 |
| 62 | :83 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, (в районе контейнерной площадки), ГК "Экскаваторщик" | 2 | Для размещения бокса гаража № 36 | 20 +/- 2 |
| 63 | :84 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, ГК "Надежда" | 2 | Для размещения бокса гаража № 176 | 20 +/- 2 |
| 64 | :85 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, ГК "Экскаваторщик" | 2 | Для размещения бокса гаража № 45 | 19 +/- 2 |
| 65 | :86 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, ГК "Надежда" | 2 | Для размещения бокса гаража №24 | 19 +/- 2 |
| 66 | :87 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Белинского, ПКГО "Северный" | 2 | Для размещения бокса гаража № 56 | 19 +/- 2 |
| 67 | :88 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская | 2 | Для размещения объекта материально- технического снабжения (производственная база) | 10130 +/- 35 |
| 68 | :89 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, в районе ТЭЦ-2, ПКГО "Энергетик" | 2 | Для размещения бокса гаража № 96 | 22 +/- 2 |
| 69 | :91 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Восточная | 2 | Для размещения объекта сельскохозяйственного назначения (выращивание декоративных растений в открытом грунте, парниках и оранжереях) | 1673 +/- 14 |
| 70 | :92 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, ГК "Надежда" | 2 | Для размещения бокса гаража №142 | 21 +/- 2 |
| 71 | :93 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, ГК"Экскаваторщик" | 2 | Для размещения бокса гаража № 58 | 19 +/- 2 |
| 72 | :94 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, ГК "Надежда" | 2 | Для размещения бокса гаража № 126 | 20 +/- 2 |
| 73 | :95 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, ГК "Надежда" | 2 | Для размещения бокса гаража №300 | 20 +/- 2 |
| 74 | :97 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, в районе контейнерной площадки, ГК "Экскаваторщик" | 2 | Для размещения бокса гаража №15 | 20 +/- 2 |
| 75 | :98 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГО "Северный" | 2 | Для эксплуатации и обслуживания кирпичного гаража | 38 |
| 76 | :99 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, ГО "Надежда" | 2 | Для эксплуатации и обслуживания кирпичного гаража | 39 |
| 77 | :100 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, гаражный кооператив "Надежда" | 2 | Для эксплуатации и обслуживания кирпичного гаража | 40 |
| 78 | :101 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Белинского, ГМ "Северный" | 2 | Для эксплуатации и обслуживания кирпичного гаража | 38 |
| 79 | :102 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, гаражный кооператив "Надежда", бокс гаража № 29 | 2 | Для эксплуатации и обслуживания кирпичного гаража | 40 |
| 80 | :103 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, гаражный кооператив "Надежда" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 40 |
| 81 | :104 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, гаражный кооператив "Надежда" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 40 |
| 82 | :105 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ТЭЦ-2, ГСК "Северный" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 40 |
| 83 | :106 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГСК "Северный" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 40 |
| 84 | :107 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, район ТЭЦ-2, ГСК "Северный" | 2 | Для эксплуатации гаража | 40 |
| 85 | :108 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ТЭЦ-2, ГСК "Северный" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 40 |
| 86 | :109 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Белинского, ГСК "Северный", земельный участок № 91 | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 40 |
| 87 | :110 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, гаражный кооператив "Надежда" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 40 |
| 88 | :111 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГК "Экскаваторщик" в районе контейнерной площадки | 2 | Для размещения бокса гаража № 14 | 19 +/- 2 |
| 89 | :112 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ТЭЦ-2, ГСК "Северный" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 40 |
| 90 | :113 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ГСК "Северный", в районе контейнерной площадки | 2 | Для эксплуатации и обслуживания кирпичного гаража | 40 |
| 91 | :114 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт Ленина, гаражный кооператив "Надежда" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 40 |
| 92 | :115 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт Ленина, гаражный кооператив "Надежда" | 2 | Для эксплуатации гаража | 40 |
| 93 | :116 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, гаражный кооператив "Надежда" | 8 | Для эксплуатации гаража | 40 |
| 94 | :117 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, гаражный кооператив "Надежда" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 40 |
| 95 | :118 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ленина, гаражный кооператив "Надежда" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 40 |
| 96 | :119 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, проспек Ленина, гаражный кооператив "Экскаваторщик" | 2 | Для обслуживания гаража | 40 |
| 97 | :120 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, район ТЭЦ-2, гаражный кооператив "Энергетик" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 40 |
| 98 | :121 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, гск "Северный" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 40 |
| 99 | :122 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, гаражный кооператив "Энергетик" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 40 |
| 100 | :123 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, район контейнерной площадки гаражного кооператива "Экскаваторщик" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 40 |
| 101 | :124 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, гаражный кооператив "Экскаваторщик", № 62 | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 40 |
| 102 | :125 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт Ленина, ГК "Надежда" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 40 |
| 103 | :126 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина | 2 | Для эксплуатации и обслуживания кирпичного гаража | 40 |
| 104 | :127 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, гаражный кооператив "Надежда" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 40 |
| 105 | :128 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, ГК "Экскаваторщик" в районе контейнерной площадки | 2 | Для размещения бокса гаража №76 | 19 +/- 2 |
| 106 | :131 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, ГК "Надежда" | 2 | Для размещения бокса гаража № 284 | 20 +/- 2 |
| 107 | :132 | Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ТЭЦ-2, ГК"Северный" | 2 | Для эксплуатации кирпичного гаража | 40 |

16.3. Формирование проектных границ земельных участков

Формирование проектных границ земельных участков производится в пределах красных линий, ограничивающих территорию разработки проекта межевания и отделяющих территории общего пользования от внутриквартальных территорий, подлежащих передаче физическим и юридическим лицам на различном праве, в том числе собственникам помещений многоквартирных жилых домов. Границы земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков (при их наличии) и проездов, естественным границам, границам отвода магистральных инженерно-транспортных коммуникаций.

При разработке проекта межевания территории обеспечено соблюдение следующих требований:

- границы проектируемых земельных участков установлены в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости и земельных участков, включая проезды, проходы к ним, путем установления границ территорий общего пользования, в том числе внутри красных линий, а также путем установления зон действия ограничений на право доступа к земельным участкам (объектам недвижимости);

- границы существующих земельных участков при разработке проекта межевания не подлежат изменению, за исключением случаев изъятия земель для государственных нужд в соответствии с законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ земельных участков, а так же при выявлении кадастровых ошибок в отношении земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости;

- учет нормативных размеров земельных участков под многоквартирными домами для передачи в общую долевую собственность собственникам помещений в многоквартирном доме, рассчитанных в соответствии с требованиями «Свода

правил по проектированию и строительству «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах СП 30-101-98».

Расчет размера земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, производится путем деления общей площади земельного участка на общую суммарную площадь помещений всех многоквартирных домов, для которых сформирован единый земельный участок, затем полученное значение умножаем на общую площадь помещений в конкретном многоквартирном доме:

Sзу_д = Sзу_общ /Sпом_общ.* Sпом.

Расчет удельного показателя земельной доли производится путем деления земельной доли участка многоквартирного дома на общую площадь помещений в многоквартирном доме по формуле:

Узд = Sзу_д /Sпом., где

Узд – удельный показатель земельной доли под многоквартирным домом

на 1 кв. м.    помещений;

Sзу_общ – общая площадь земельного участка под многоквартирными

домами, м2

Sзу_д – площадь земельного участка под многоквартирным домом, м2

Sпом_общ – общая суммарная площадь помещений в многоквартирных домах, для которых сформирован единый земельный участок, м2

Sпом – общая площадь помещений в многоквартирном доме, м2.

Характеристики формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим, представлены в Таблице 5.

Проект межевания территории выполнен в масштабе 1:2000 и представлен на Листе 10 графических материалов.

Таблица 7

Характеристики формируемых земельных участков,

планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам

| № п/п |  | Наименование объекта | Почтовый адрес | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № земельного участка |  |  | Общая площадь, м2 | В том числе, публичный сервитут, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1 | Под размещение производственного помещения | ул. Гайдара | 3317,9 | - |
| 2. | 2 | Резервный участок | ул. Гайдара | 34518,2 | - |
| 3. | 3 | Под размещение производственного помещений | ул. Гайдара | 11520,7 | - |
| 4. | 4 | Резервный участок | Александровское шоссе | 36587,7 | - |
| 5. | 5 | Резервный участок | Александровское шоссе | 19100,5 | - |
| 6. | 6 | Под размещение цеха по производству сухих смесей | Александровское шоссе | 927,7 | - |
| 7. | 7 | Резервный участок | ул. Белинского | 8930,6 | - |
| 8. | 8 | Под размещение гаражного кооператива | ул. Пролетарская | 18341,9 | - |
| 9. | 9 | Резервный участок | ул. Строительная | 6343,2 | - |
| 10. | 10 | Под размещение автозаправочной станции | ул. Пролетарская | 3996,2 | - |
| 11. | 11 | Под размещение производственных и административных зданий | ул. Лодыгина | 14109 | - |
| 12. | 12 | Под размещение промышленного предприятия ООО "СДС" | ул. Лодыгина | 20966 | - |
| 13. | 13 | Под размещение трансформаторной подстанции | ул. Северная | 1843 | - |
| 14. | 14 | Под размещение гаражного кооператива | Александровское шоссе | 22100 | - |
| 15. | 15 | Под размещение гаражного кооператива | Александровское шоссе | 1962,2 | - |
| 16. | 16 | Под размещение гаражного кооператива | Александровское шоссе | 5335,5 | - |
| 17. | 17 | Под размещение производственных помещений | ул. Строительная | 3383,4 | - |
| 18. | 18 | Под размещение производственных помещений | ул. Строительная | 12807 | - |
| 19. | 19 | Под размещение гаражного кооператива | ул. Строительная | 5788,7 | - |
| 20. | 20 | Под размещение производственных помещений | ул. Строительная | 5670,4 | - |
| 21. | 21 | Под размещение производственных помещений | ул. Строительная | 3131,3 | - |
| 22. | 22 | Под размещение производственных помещений | ул. Строительная | 7512,6 | - |
| 23. | 23 | Под размещение производственных помещений | ул. Строительная | 4044 | - |
| 24. | 24 | Под размещение гаражного кооператива | ул. Пролетарская | 9571 | - |
| 25. | 25 | Под размещение производственных помещений | ул. Пролетарская | 4072 | - |
| 26. | 26 | Под размещение производственных помещений | ул. Пролетарская | 463,8 |  |
| 27. | 27 | Под размещение производственных помещений | ул. Энергетическая | 341126,3 | - |
| 28. | 28 | Под размещение производственных помещений | ул. Энергетическая | 16505 | - |
| 29. | 29 | Под размещение нежилого здания | ул. Кооперативная | 6125,8 | - |
| 30. | 30 | Под размещение производственных помещений | ул. Энергетическая | 9214,1 | - |
| 31. | 31 | Под размещение гаражного кооператива | ул. Энергетическая | 7431,7 | - |
| 32. | 32 | Под размещение жилой застройки | ул. Северная | 1029,2 | - |
| 33. | 33 | Под размещение жилой застройки | ул. Северная | 1015,9 | - |
| 34. | 34 | Под размещение жилой застройки | ул. Северная | 1001,9 | - |
| 35. | 35 | Под размещение жилой застройки | ул. Северная | 1500 | - |
| 36. | 36 | Под размещение производственных помещений | ул. Лодыгина | 36587,7 | - |
| 37. | 37 | Под размещение трансформаторной подстанции | ул. Энергетическая | 401,6 | - |
| 38. | 38 | Под размещение жилой застройки | Ул. Северная | 297,1 | - |

Таблица 8

Характеристика земельных участков, подлежащих корректировке

| № п\п | Кадастровый номер | Почтовый адрес | Разрешенное использование | Площадь по сведениям ГКН, кв. м | Проектное предложение размеров участка, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:23:1105061:11 | РМ, г. Саранск, ул. Энергетическая, д. 49 | Для размещения производственного здания (цеха по производству тротуарной плитки, поребрика, кирпича,бордюра ) | 758 | 7880,5 |
| 2 | 13:23:1106065:67 | РМ, г. Саранск, Александровское ш. д.2, строение 1 | Объект коммунального хозяйства стационарной АГЗС | 1843 | 2025,8 |
| 3 | 13:23:1105063:9 | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 127 | Для размещения производственных помещений | 5752 | 27835,7 |
| 4 | 13:23:1105063:11 | РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 123 | Для эксплуатации складского помещения | 4305 | 30504,7 |
| 5 | 13:23:1105062:19 | РМ г.Саранск,Кооперативная ул. д. 45 | Административно - производственное здание | 1082 | 13781 |
| 6 | 13:23:0905082:10 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1 "а" | Для размещения производственных помещений | 13067 | 23247,5 |

Таблица 9

Земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре

недвижимости в отношении которых рекомендуется осуществление

процедуры перевода земель

| № на плане | Кадастровый номер | Существующее функциональное назначение | Планируемое функциональное назначение | Площадь участка, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 13:23:1105066:102 | Открытые природные пространства | Производственные и коммунально-складские предприятия V класса опасности | 41 |
| 9 | 13:23:1105066:80 | Озелененные территории специального назначения | Производственные и коммунально-складские предприятия V класса опасности | 9675 |
| 19 | 13:23:1105061:17 | Озелененные территории специального назначения | Производственные и коммунально-складские предприятия IV класса опасности | 4916 |
| 35 | 13:23:0905082:47 | Озелененные территории специального назначения | Производственные и коммунально-складские предприятия V класса опасности | 11079 |
| 70 | 13:23:1105061:27 | Озелененные территории специального назначения | Производственные и коммунально-складские предприятия IV класса опасности | 14085 |
| 71 | 13:23:1105061:20 | Объекты сельскохозяйственного производства | Производственные и коммунально-складские предприятия V класса опасности | 14085 |
| 73 | 13:23:1105066:103 | Озелененные территории специального назначения | Производственные и коммунально-складские предприятия V класса опасности | 986 |

Таблица 10

Формируемые земельные участки в отношении которых рекомендуется

осуществление процедуры перевода земель

| № на плане | Существующее функциональное назначение | Планируемое функциональное назначение | Площадь участка, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Озелененные территории специального назначения | Производственные и коммунально-складские предприятия V класса опасности | 3317,9 |
| 3 | Озелененные территории специального назначения | Производственные и коммунально-складские предприятия V класса опасности | 7524,7 |
| 7 | Открытые природные пространства | Производственные и коммунально-складские предприятия V класса опасности | 8570,6 |
| 8 | Открытые природные пространства | Производственные и коммунально-складские предприятия V класса опасности | 18341,9 |
| 10 | Озелененные территории специального назначения | Производственные и коммунально-складские предприятия V класса опасности | 3996,2 |

16.8. Обоснование принятых решений по проекту межевания

При разработке проекта межевания территории существующей застройки в границы земельных участков включены территории, занятые непосредственно жилыми зданиями и иными объектами недвижимости, входящими в состав общего имущества, а также прилегающие к ним территории, необходимые для обеспечения их функционирования (обслуживания), с учетом требований градостроительных нормативов, противопожарной безопасности, санитарных и иных норм, обеспечивающих нормальные условия проживания и пребывания граждан: проезды и проходы, открытые площадки для временного хранения автомобилей, придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха и игр детей, хозяйственные площадки. В случае, если группа многоквартирных домов образуют с общим двором единую, физически неразделимую территорию, для них сформирован единый земельный участок.

Границы земельных участков под многоквартирными домами установлены в соответствии с основным функциональным назначением объектов, а размеры не превышают размера нормативной площади, рассчитанной в соответствии с требованиями «Свода правил по проектированию и строительству «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах СП 30-101-98».

При разработке проекта установлены сервитуты для обеспечения:

- беспрепятственного использования объектов общего пользования (проезды и проходы к зданиям и сооружениям), объектов инженерной инфраструктуры;

- доступа на участок представителей соответствующих служб для эксплуатации и ремонта существующих и прокладку новых сетей и объектов инфраструктуры;

- проезда пожарных машин в случае возникновения чрезвычайной ситуации и других целей.

Решение о выполнении землеустроительных действий с целью уточнения границ земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости, предусмотренных проектом межевания территории, принимается собственником объекта недвижимости после утверждения проекта межевания в установленном действующим законодательством порядке.

Имеющаяся свободная территория состоит из разрозненно локализованных участков. Эти участки возможно использовать под проектирование на них социально значимых объектов для данной территории. Эта задача решается в рамках разработки проекта планировки территории.

17. Основные технико-экономические показатели проекта межевания

территории

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 200 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию, в том числе: | га | 131,85 |
|  | - территория жилой застройки, из них: | га | 0,1 |
|  | территории многоэтажной застройки (от 5 эт.) | га | - |
|  | территории среднеэтажной застройки (2-5 эт.) | га | 0,1 |
|  | территория малоэтажной застройки с приквартирными земельными участками | га | - |
|  | территория малоэтажной индивидуальной застройки | га | - |
|  | - территория объектов социального и культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | га | 4,85 |
|  | - территория промышленной и коммунально–складской застройки | га | 126,9 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию, в том числе | га | 68,15 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 18,2 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 15,73 |
|  | -прочие территории общего пользования | га | 34,22 |