http://инженер21.рф/ e-mail: inzhener21@ya.ru Россия, Чувашская Республика 428022 г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 31 Тел. факс:(8352) 66-20-20 Заказчик: КУ городского округа Саранск «Градостроительство» Место разработки: городской округ Саранск, РМ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. МОКШАНСКАЯ, ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ, УЛИЦАМИ ОСИПЕНКО, М. АКАДЕМИЧЕСКАЯ, МОСКОВСКАЯ г. САРАНСКА, включая ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ (пояснительная записка) Шифр: МК № 4-3/2013-ПЗ Генеральный директор Л. И. Токмолаева Главный архитектор проекта В. А. Садовников Главный инженер проекта Е. И. Николаев Инв. № 13-13-6972 г. Чебоксары - 2013 г.

Градостроительная документация и технические решения, принятые в проекте планировки, соответствуют требованиям действующих экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм,  действующих на территории Российской Федерации  и обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0064.02-2010-2127317852-И-027, выдано Некоммерческим партнерством «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» 03.12.2012 г., г. Нижний Новгород.

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  №0109.03-2010-2127317852-П-022, выдано Некоммерческим партнерством «Объединение нижегородских проектировщиков» 03.12.2012 г., г. Нижний Новгород.

Гл. архитектор проекта					    	                  В. А. Садовников

Гл. инженер проекта					                         	Е. И. Николаев

ООО «Научно-производственное предприятие «Инженер».

Права ООО «НПП «Инженер» защищены действующим законодательством Российской Федерации об авторском праве.

Документация может быть использована при строительстве и эксплуатации только данного объекта. Внесение в документацию изменений, дополнений, переработка, воспроизведение, распространение, публичный показ производятся исключительно с согласия ООО «НПП «Инженер».

# СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Состав авторского коллектива | 6 |
|  | Состав проекта | 6 |
| 1. | Общая часть | 7 |
| 1.1. | Общие положения | 7 |
| 1.2. | Природно-климатические условия | 9 |
| 2. | Проект планировки территории | 10 |
| 2.1. | Обоснование планировочной организации территории в соответствии с градостроительными регламентами | 10 |
| 2.2. | Современное использование территории | 12 |
| 2.2.1. | Технические характеристики зданий и сооружений промышленно-производственного и коммунально-складского назначения | 13 |
| 2.2.2. | Технические характеристики жилых домов | 15 |
| 2.2.3. | Интенсивность использования территории | 16 |
| 2.3. | Сведения о земельных участках, расположенных в границах проектируемой территории | 17 |
| 2.4. | Существующая улично-дорожная сеть и обслуживание территории транспортом | 37 |
| 2.5. | Расчет нормативной и фактической численности населения в соответствии с зонированием территории с учетом нормативной плотности | 37 |
| 2.6. | Социальное и культурно-бытового обслуживание населения на существующий жилой фонд | 39 |
| 2.7. | Композиционно-планировочные решения проекта | 40 |
| 2.8. | Проектирование и установление красных линий | 43 |
| 2.9. | Организация улично-дорожной сети, обслуживание территории транспортом, организация движения транспорта и пешеходов | 46 |
| 2.9.1. | Расчет потребности в местах для временного и постоянного хранения автомобилей | 47 |
| 2.10. | Инженерная защита и вертикальная подготовка территории | 48 |
| 2.11. | Мероприятия по обеспечению движения инвалидов и маломобильных групп населения (МГН) | 48 |
| 2.12. | Благоустройство и озеленение территории | 49 |
| 2.13. | Мероприятия по охране окружающей среды | 50 |
| 2.14. | Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечение пожарной безопасности | 52 |
| 2.15. | Охрана памятников истории и культуры | 53 |
| 2.16. | Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории | 54 |
| 3. | Проект межевания территории | 57 |
| 3.1. | Общие положения | 57 |
| 3.2. | Формирование проектных границ земельных участков | 58 |
| 3.3. | Нормативные размеры земельных участков промышленных предприятий | 59 |
| 3.4. | Обоснование принятых решений по проекту межевания территории | 60 |
| 3.5. | Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории | 66 |
| 4. | Приложения | 67 |
|  | Постановление главы администрации городского округа САРАНСК от 01.08.2006 г. № 2178 |  |
|  | Задание на разработку градостроительной документации от 06.05.2013 г. |  |
|  | Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0064.02-2010-2127317852-И-027, выдано Некоммерческим партнерством «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» 03.12.2012 г., г. Нижний Новгород |  |
|  | Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0109.03-2010-2127317852-П-022, выдано Некоммерческим партнерством «Объединение нижегородских проектировщиков» 03.12.2012 г., г. Нижний Новгород |  |
|  | Письмо Саранского отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Республике Мордовия о предоставлении технических сведений на объекты недвижимости. |  |
|  | Кадастровые планы территорий, выписки на земельные участки (сведения филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Мордовия) |  |
|  | Графическая часть |  |
|  | Общие данные |  |
|  | Схема размещения проектируемой территории в структуре г. Саранска |  |
|  | План современного использования территории (опорный план) |  |
|  | План красных линий (основной чертеж) |  |
|  | Схема красных линий и разбивочный чертеж красных линий |  |
|  | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта |  |
|  | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории |  |
|  | Схема инженерных сетей и сооружений |  |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории |  |
|  | Проект межевания территории |  |

# Состав авторского коллектива

| Должность | Фамилия, инициалы |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Садовников В. А. |
| Главный инженер проекта | Николаев Е. И. |
| Начальник отдела | Павлова Н. Б. |
| Ведущий инженер | Миронова С. А. |
| Инженер | Моисеев А. С. |

# Состав проектной документации

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| МК № 4-3/2013 - ПЗ | Пояснительная записка: 1. Общая часть: 2. Проект планировки территории. 3. Проект межевания территории. 4. Приложения. |  |
| МК № 4-3/2013 - ПП | Графическая часть. 1. Проект планировки территории. 2. Проект межевания территории. |  |
| МК № 4-3/2013 - ПП | Проект планировки территории, включая проект межевания территории, на электронном носителе (диск CD-R) |  |

1. Общая часть

# 1.1. Общие положения

Проект планировки территории, ограниченной ул. Мокшанская, железной дорогой, улицами Осипенко, М. Академическая, Московская г. Саранска, включая проект межевания, разработан ООО «НПП «Инженер» в соответствии с муниципальным контрактом № 4-3 от  05.06.2013 г. и заданием на разработку градостроительной документации, утвержденным заместителем Главы Администрации городского округа Саранск - Директором Департамента перспективного развития 05

0505050500рапрапрапрдддд

0ллл.06.2013 г.

Проект планировки территории разработан в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

# Основными задачами проекта планировки территории являются:

- анализ существующей застройки с определением границ землепользований;

- установление (определение) планировочных ограничений, границ охраняемых территорий, в том числе границ территорий с особыми условиями использования;

- установление границы (зоны) планируемого размещения объектов в соответствии с зонированием проектируемой территории;

- установление зоны планируемого размещения объектов строительства федерального, регионального или местного значения;

- определение характеристик планируемого развития территории, в том числе плотности и параметров застройки;

- определение характеристик развития системы социального обслуживания, необходимой для развития территории;

- проектирование (уточнение) красных линий, линий регулирования застройки.

Проект межевания территории выполнен в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков.

# Основными задачами проекта межевания территории являются:

- установление границ застроенных и незастроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты, в соответствии со сведениями филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Мордовия.

- установление границ формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и (или) юридическим лицам для эксплуатации существующих и строительства новых объектов;

- установления границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

- установление границ зон действия публичных сервитутов.

Работы по разработке проектов планировки и межевания территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

2. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №188-ФЗ;

4. ФЗ №221 от 24.26.2007г. «О государственном кадастре недвижимости»;

5. СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

6. СП 34.13330.2012  «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги».

7. СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий».

8. СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения».

9. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

10. Федеральный закон от 22.1072.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

11. СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения».

12. СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

13. Распоряжение правительства РФ от 27.12.2012 г. №2552-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы».

14. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

15. Свод правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» (утв. Приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 г. №59);

16. Постановление Главы Администрации городского округа Саранск  от 01.08.2006 г. № 2178 «О подготовке проектов планировки территорий городского округа Саранск, включая проекты межевания»;

17. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Саранск от 28.10.2008 г. №193 (с изменениями от 24.12.2010 г.).

18. Генеральный план г. Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Саранск от 27.11.2008 г. №219.

19. Правила землепользования и застройки города Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Саранск от 12.11.2009 г. №425 (с изменениями от 21.07.2010 г. и 30.08.2013 г.).

При разработке проектной документации также использованы:

- сведения Саранского отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Республике Мордовия о зданиях и сооружениях, расположенных на проектируемой территории;

- сведения филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Мордовия о земельных участках, расположенных на проектируемой территории;

- сведения Единого государственного реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на объекты недвижимости (земельные участки);

- сведения КУ г.о. Саранск «Градостроительство» о проектируемой территории в виде схем предварительного согласования и чертежей градостроительных планов.

Граница территории разработки проектной документации определена в соответствии со схемой размещения проектируемой территории на ситуационном плане и согласована с Управлением градостроительства и архитектуры Администрации г. о. Саранск.

Проектируемая территория расположена в южной части  г. Саранска.

# 1.2. Природно-климатические условия

Рельеф планируемой территории имеет выраженный общий уклон в направлении с севера, запада и северо-запада на восток, северо-восток и юго-восток, обусловленный поймой р. Инсар и впадающей в нее р. Чернейка. Северная часть территории имеет выраженный уклон в направлении с севера и запада на восток и юго-восток, нижняя (южная) часть имеет ярко выраженный уклон в направлении с запада на восток.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах северной  части участка по существующему рельефу изменяются от 139 м до 170 м, в южной части - от 128 м до 139 м.

Проектируемая территория относится ко II «В» климатическому подрайону II климатического района. Природные условия характеризуются следующими данными: климат района – среднеконтинентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,70С. Наиболее теплым месяцем в году является июль со среднемесячной температурой +190С и с максимальной температурой воздуха +380С, самым холодным – январь с абсолютной минимальной температурой -440С при среднемесячной температуре -120С. Продолжительность безморозного периода составляет 135 дней. Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) – минус 300 С.

Планировочная территория  относится к сухой зоне по влажности. Среднегодовое количество атмосферных осадков равно 620 мм, из них осадки теплого периода составляют 378 мм и 242 мм – в холодный.

Устойчивый снежный покров образуется в третьей декаде ноября, разрушается во второй декаде апреля. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова – 144 дня. Средняя высота снежного покрова за зиму достигает 33 см. (40 см. в заниженном месте), максимальная – 74 см, минимальная – 20 см. Нормативное значение веса снегового покрова – 126 кг/м2. Нормативная глубина промерзания грунтов – 1,5м.

Нормативное значение ветрового давления – 30 кгс/м2. Ветровой режим характеризуется преобладанием Ю и ЮЗ направлениями ветров в зимний период, З и СВ – в летний период. Средняя скорость ветра колеблется от 6,9 м/сек. зимой до 4,4 м/сек. летом.

В гидрогеологическом отношении проектируемая территория находится в северной части Сурско-Хоперского артезианского бассейна и характеризуется наличием водоносного горизонта, приуроченного к четвертичным отложениям.

Город Саранск расположен на юго-восточном склоне крупной положительной структуры русской платформы (Токмовском своде). Проектируемая территория в инженерно-геологическом отношении рассматривается как эрозионно-денудационная равнина. Эта равнина расположена на обоих берегах р. Инсар. Местность пологоволнистая с участками низкохолмистой, слаборасчлененная, частич- но залесенная и распаханная. С поверхности здесь широко развит маломощный (до 2-5 м) покров рыхлых четвертичных отложений (суглинки, пески, древесно-щебнистые суглинки и супеси).

В геологическом отношении рассматриваемая территория является изученной. По своим природным и грунтовым условиям район допускает все виды строительства. Однако, на выбранных площадках необходимо проведение инженерно-геологических изысканий до начала строительных работ, для выявления естественного состояния грунтов основания и их состава, глубины залегания грунтовых вод и их агрессивности. Площадки, естественно, надо подбирать за пределами участков, пораженных опасными геологическими процессами.

# 2. Проект планировки территории

Исходной планово-картографической основой для разработки проектной документации явились материалы топографической съемки, выполненной ООО НПП «Инженер» в масштабе 1:500 в 2013 году.

2.1. Обоснование планировочной организации территории

в соответствии с градостроительными регламентами

Площадь проектируемой территории в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации составляет 92,0 га, площадь территории для топографической съемки составила 94,20 га.

Проектируемая территория характеризуется сложившейся смешанной застройкой, имеет в своем составе как жилую, так и промышленно-коммунальную зону.

Основными факторами, организующими и определяющими планировочную структуру проектируемой территории, являются:

- функциональное назначение территориальных зон, расположенных в границах проектируемой территории;

- существующая застройка проектируемой территории и прилегающих территорий.

Проектируемая территория имеет в плане неправильную геометрическую форму. Как элемент планировочной структуры города, проектируемая территория определяется существующими улицами и дорогами, сложившейся застройкой территории. Проектируемая территория ограничена: с севера ул. М. Академическая, территорией военной части, ул. Московская и ул. Мокшанская, с востока, юго-востока  и юга полоса отвода магистральной ж/д линии Пензенского отделения Куйбышевской железной дороги, с юго-запада - жилая застройка пос. Николаевка, с запада – ул. Осипенко.

В соответствии с правилами землепользования и застройки города Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, утвержденными решением Совета депутатов городского округа Саранск от 12.11.2009 г. №425 (с изм. от 21.07.2010 г. и от 30.08.2013 г.) (далее «правила землепользования и застройки») на проектируемой территории выделены следующие территориальные зоны:

- Ж4  – индивидуальная 1-2 квартирная, усадебная застройка городского типа, в том числе коттеджная;

- П3 – производственные и коммунально-складские предприятия III класса опасности;

- П5 – производственные и коммунально-складские предприятия V класса опасности;

- ИТ4 – основные городские автомагистрали и инженерные коммуникации;

- ОТ2 – открытые природные пространства.

Для каждой из зон установлен правовой режим использования земельных участков через систему градостроительных регламентов, регулирующих землепользование и параметры застройки в границах этих участков.

В соответствии с генеральным планом и правилами землепользования и застройки, на проектируемой территории действуют следующие факторы ограничений и регулирования капитального строительства (планировочные ограничения), создающие зоны с особыми условиями использования территории по требованиям санитарно-гигиенических и экологических ограничений:

- санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов III и V класса опасности;

- санитарный разрыв железной дороги.

Санитарно-защитные зоны производственных и коммунально-складских предприятий и гаражных кооперативов взаимно перекрывают всю южную часть территории.

2.2. Современное использование территории

Существующая застройка в границах проектируемой территории в основном является сложившейся и используется в соответствии с назначением. Правовой и целевой режим использования земельных участков в основном соответствуют Правилам землепользования и застройки и Генеральному плану.

Проектируемая территория начала застраиваться цехами, зданиями и сооружениями  кирпичного завода и жилыми домами пос. Кирпичный с середины 50-х годов и получила дальнейшее развитие в последующие годы. Сырье (глина) для кирпичного завода добывалось на ближайшей территории, карьеры выработаны, но не рекультивированы.  Промышленно-производственная и коммунально-складская застройка территории представлена цехами, зданиями и сооружениями бывшего кирпичного завода (ОАО "Керамик"). В настоящее время здесь расположены такие наиболее крупные предприятия как:

а) ЗАО «Саранский завод керамических изделий», ООО «Извест», ЗАО «Саранские карьеры» со своими внутренними инженерными сетями и сооружениями;

б) бывшие цеха, здания и сооружения кирпичного завода, находящиеся в частной собственности физических лиц, ООО «ЭКО-М», ООО «Лукойл Волганефтепродукт»;

в) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры: газораспределительные подстанции, трансформаторные подстанции, насосные станции, котельная ОАО «СарансТеплоТранс»;

г) ГК "Звезда", ГК "Березка".

На проектируемой территории в зоне Ж4 располагаются 4 многоквартирных дома, 2-4-х квартирные и индивидуальные жилые дома.

Объекты жилой застройки, объекты промышленно-производственного и коммунально-складского назначения, расположенные на проектируемой территории, обеспечены развитой структурой инженерных сетей.

Система озеленения территории включает зону ОТ2, на территории которой расположены выработанные карьеры, зеленые насаждения жилых домов и зеленые насаждения специального назначения - на улицах вдоль дорог. Кроме того озеленение присутствует на не занятой застройкой территории. Территория зоны ОТ2 может использоваться для самодеятельного отдыха (пикники, пешие, велосипедные и лыжные прогулки).

В границах проектируемой территории выявлены земельные участки и территории, свободные от застройки.

2.2.1. Технические характеристики зданий и

сооружений промышленно-производственного и коммунально-складского назначения

Технические характеристики существующих зданий и сооружений промышленно-производственного и коммунально-складского назначения представлены в таблице 1. (По данным Саранского отделения филиала ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по Республике Мордовия).

# Таблица 1.

# Сводная таблица существующего нежилого фонда

| № участка | Правообладатель земельного участка. адрес | Наименование здания, корпуса | Год постройки | Этажность | Износ здания, % | Площадь застройки, м2 | Общая площадь здания, м2 | Площадь участка согласно данным ФГБУ «ФКП Росреестра». м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 35 | РФ, ул. Мордовская, д. 35 | Склад )* |  |  |  | 394 | 354.6 | 19591.0 |
| 92 | Исайкина Н.В., территория Кирзавода, д. 10 | Административно производственное здание (лит. А) | 1958 | 2 | 41 | 376.3 | 596.3 | 387.0 |
|  |  | Пристрой (лит. А1) | 1998 | 1 | 14 |  |  |  |
|  |  | Пристрой (лит А2) | 2008 | 2 | 0 |  |  |  |
| 93 | ООО «Извест», ул. Осипенко, д. 8 | Печное отделение (лит. Т) | 1959 |  | 32 | 13249.4 | 12860.0 | 36984.0 |
|  |  | Подтопочное отделение (лит. Т) |  |  | 35 |  |  |  |
|  |  | Сушильное отделение и транспортные коридоры (лит. Т) |  |  | 32 |  |  |  |
|  |  | Административно-бытовой корпус (лит. Т) |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  | Прессовое отделение (лит. Т) |  |  | 38 |  |  |  |
|  |  | Формовочное отделение (лит. Т) |  |  | 37 |  |  |  |
|  |  | Массово-заготовительное отделение (лит. Т1) |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  | Отделение сушильного барабана (лит.Т) | 1985 |  | 23 |  |  |  |
| 95-96 | Любавцева Л.В., территория Кирзавода, д. 23 | Гараж (лит. Б) | 1992 | 1 |  | 563.4 | 450.7 | 1906.0 |
| 97 | ООО «ЭКО-М», территория Кирзавода, д. 23 | Административное здание (лит. А) | 1992 | 3 | 11 | 987.5 | 2370.0 | 2431.0 |
| 106 | ОАО «СарансТеплоТранс», ул Осипенко, д. 8 | Здание котельной (лит. И) | 1989 | 1 | 15 | 461.2 | 511.5 | 2924.0 |
| 108 | ЗАО «Саранские карьеры», ул. Осипенко, д. 7 | Гараж (лит. Ж) | 1988 | 1 | 27 | 672.4 | 664.5 | 5767.0 |
|  |  | Автоматические весы (лит. Э) | 1985 | 1 | 25 | 112.3 | 92.7 |  |
| 109 | ОАО "Керамик", ул. Осипенко, д. 8 | Склад (часть здания) (лит. В) | 1955 | 1 | 49 | 187.5 | 168.3 | 2198.92 |
|  |  | Пристрой временного склада (лит. В1) | 1958 | 1 | 52 | 375.0 | 347.8 |  |
|  |  | Склад газовых баллонов | 1958 | 1 | 13 |  |  |  |
|  |  | Админ.- бытов. зд-е (лит. А) | 1958 | 1 | 53 |  |  |  |
| 110 | Русскин А.С., ул. Осипенко, д. 8 | Здание бытовых помещений (электроцех) (лит. М) | 1955 | 1 | 54 | 342.1 | 269.5 | 638.0 |
|  |  | Пристрой (лит. М1) | 2012 | 2 | 0 | 91.9 | 114.9 |  |
| 111 | ЗАО «Саранские карьеры», ул. Осипенко, д. 8 | Склад ГСМ (лит. П, Г) | 1997 | 1 | 15 | 66.0 | 48.3 | 1496.0 |
| 112 | Никишан А.А., ул. Осипенко, д. 8 | Здание центрального склада (лит. Л) | 1959 | 1 | 37 | 801.5 | 741.1 | 3094.0 |
| 114 | ЗАО «Саранский завод керамических изделий», ул. Осипенко, д. 8 | Цех №2 (лит. А) | 1955 | 1 | 66 | 10764.6 | 8921.6 | 28268.0 |
|  |  | Административное здание (лит. Е) | 1955 | 3 | 50 | 472.5 | 654.2 |  |
| 125 126 | Ворожейкин И.Е., Ворожейкин А.Е, ул. Осипенко, д. 8 | Механическая мастерская с холлом (лит. Б, б2) | 1955 | 1,2 | 55 | 422.0 | 1551.2 | 2718.0 |
|  |  | Заготовительный цех с тамбуром (лит. Б1, б, б1) | 1982 | 1 | 33 | 774.9 |  |  |
|  |  | Материальный склад гаража (лит. Б2) | 1955 | 1 | 53 | 512.9 |  |  |
|  |  | Деревообрабатывающая мастерская (лит. Б3) | 1955 | 1 | 54 | 237.9 |  |  |
|  |  | Пристрой (лит. Б4) | 2009 | 1 | 0 | 20.2 |  |  |
| 127 | Зюзин В.А., ул. Осипенко, д. 8 | Производственные помещения )* |  | 1 |  | 175.0 | 157.5 | 366 |
| 129 | Тужилкин Е.Н., ул. Осипенко, д. 8В | Здание кафе с крыльцом (лит. Д) | 1955 | 2 | 5 | 40.3 | 633.9 | 730 |
|  |  | Пристрой (лит. Д1) | 2002 | 2 | 1 | 45.8 |  |  |
|  |  | Пристрой (лит. Д2) | 2005 | 2 | 1 | 60.2 |  |  |
|  |  | Пристрой (лит. Д3) | 2011 | 2 | 0 | 199.8 |  |  |
| 130 | Тужилкин Е.Н., ул. Осипенко, д. 7 | Шиномонтаж (лит. А2) | 1980 | 1 | 7 | 89.7 | 76.5 | 185 |
| 131 | Тужилкин Н. С., ул. Осипенко, д. 8 | Подсобно производственный корпус (лит. У) | 1955 | 1 | 37 | 1778.2 | 1651.4 | 5371 |
|  |  | Здание ремонтно-механического цеха (РМЦ) (лит У1) | 1955 | 1 | 31 |  |  |  |
| 133 | ООО «Лукойл Волганефтепродукт», ул. Осипенко, д. 8Б | Автозаправочная станция стационарного типа №35 (лит. А) | 2002 | 1 | 0 | 192.3 | 140.8 | 8705 |
|  |  | лит. Г )* |  |  |  | 357.7 | 286.2 |  |
| На сформированных участках |
| 2 | Московский университет потребительской кооперации, ул. Осипенко, д. 8 | Учебный корпус (лит. К) (ранее: здание заводоуправления и столовая) | 1955 | 2 | 45 | 566.6 | 829.6 | 2760 |
|  |  | Овощехранилища (лит. Х) | 1955 | 1 | 55 | 145.9 | 93.5 |  |
|  |  | (лит. Ц) | 1955 | 1 | 50 |  | 18.2 |  |
| 17 | территория Кирзавода | ТП №43 | 1959 | 1 | 23 | 157.2 | 131.0 | 300 |
| 18 | территория Кирзавода | ТП-255 )* |  |  |  | 34.0 | 32.3 | 60 |
| 19 | территория Кирзавода | ТП )* |  |  |  | 15.3 | 14.5 | 64 |
| 20 | территория Кирзавода | ГРП | 1995 | 1 | 14 | 84.9 | 60.9 | 33 |
| 23 | ул. Осипенко, д. 7 | Автосервис )* |  |  |  | 506.6 | 456.0 | 705 |
| 24 | "Стройсити", ул. Осипенко, д. 7 | Боксы гаража )* |  |  |  | 821.1 | 739.0 | 1264 |
| 25 | ул. Осипенко, д. 7 | Боксы гаража )* |  |  |  | 408 | 244 | 636 |
| 26 | территория Кирзавода | ТП №83 | 1959 | 1 | 25 | 63.0 | 46.4 | 147 |
| 28 | ул. М. Академическая | ТП )* |  |  |  | 16.0 | 14.8 | 63 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 37643.1 | 36343.7 | 129792 |

)* - технические характеристики объектов недвижимости в Саранском отделении филиала ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по Республике Мордовия отсутствуют, площади определены разработчиком проектной документации по материалам геодезической съемки.

Износ объектов нежилого фонда составляет в среднем 32 %.

Земельные участки под существующими зданиями и сооружениями коммунально-складского и промышленно-производственного назначения составляют от площади разработки проекта: ЗПТ=12,97/92,0×100=14,1 %.

# Гаражные объединения занимают около 1,55 га от проектируемой территории, что составляет: ЗПТ=1,55/92,0×100=1,68 %.

2.2.2. Технические характеристики жилых домов

Технические характеристики существующих жилых домов представлены в таблице 2. (По данным Саранского отделения филиала ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по Республике Мордовия).

# Таблица 2.

# Сводная таблица существующего жилого фонда многоквартирных домов

| № участка | Адрес объекта | Год постройки | Износ, % | Этажность | Площадь застройки, м2 | Общая полезная площадь помещений, м2 | Удельный показатель земельной доли, У З. Д. | Нормативная площадь земельного участка многоквартирного дома, м2 | Фактическая площадь земельного участка многоквартирного дома, м2 | Площадь участка согласно данным ФГБУ «ФКП Росреестра», м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| пос. Кирпичный |
| 90,91 | дом № 5 )* | 1956 |  | 2 | 230.0 | 138.0 | 2.84 | 392 | 2767 | 2767 |
| 99 | дом № 19а ) | 1987 |  | 4 | 1060.0 | 4041.5 | 1.59 | 6426 | 6426 | 6426 |
| 101 | дом № 9а | 1959 |  | 2 | 517.7 | 588.1 | 2.72 | 1600 | 1627 | 1627 |
| 102 | дом № 3 | 1956 |  | 2 | 169.4 | 228.4 | 2.84 | 649 | 646 | 646 |
| 104 | дом № 2 | 1958 |  | 1 | 281.5 | 156.2 | 2.72 | 425 | 1218 | 1218 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 12684 |
| ул. Кирзаводская |
| 16 | дом №15 | 1973 |  | 2 | 507.8 | 609.9 | 2.72 | 1659 | 1586 | - |
| 15 | дом № 17 | 1976 |  | 2 | 513.5 | 678.8 | 2.72 | 1846 | 1726 | - |
| 14 | дом № 19 | 1982 |  | 3 | 800.8 | 1500.5 | 1.80 | 2701 | 2701 | - |
| ИТОГО |  |  |  | 4080.7 | 7941.4 |  | 15698 | 18697 |  |

)* - технические характеристики объектов недвижимости в Саранском отделении филиала ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по Республике Мордовия отсутствуют, площади определены разработчиком проектной документации по материалам геодезической съемки.

Занятость проектируемой территории (ЗПТ) существующими многоквартирными жилыми домами составляет: ЗПТ=1,87/92,0×100=2,03 %.

2.2.3. Интенсивность использования территории

Интенсивность использования территории характеризуется плотностью застройки и процентом застроенности территории.

а) Коэффициент плотности застройки  (КПЗ) —  это отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади территории (тыс. м² / га).

КПЗ = ΣSэт / Sуч, где

ΣSэт - сумма площадей всех этажей застройки (тыс. м²),

Sуч - площадь участка, на котором размещены постройки (га).

б) Процент застроенности (ПЗ) — доля территорий, занятых застройкой в габаритах наружных стен от общей площади территории участка (квартала) (%).

# 1) Рассмотрим зону среднеэтажной (от 2-х до 4-х эт.) жилой застройки в зоне Ж4. Площадь составляет 1,87 га.

По состоянию на 2013 год:

а) КПЗ=7,94/1,87=4,25 тыс. м² / га.

б) ПЗ=0,41/1,87×100=22 %.

# 2) Рассмотрим зону размещения производственных и коммунально-складских объектов. Площадь ее составляет 12,98 га.

По состоянию на 2013 год:

а) КПЗ=36,34/12,98=2,80 тыс. м² / га.

б) ПЗ=3,76/12,98×100=28,97 %.

Полученные средневзвешенные значения позволяют делать предварительный вывод о том, что на свободных от застройки частях участков возможно строительство новых объектов при основательном анализе территории застройки. Нормативная плотность согласно Приложению 9 Местных нормативов составляет 45%.

# 2.3. Сведения о земельных участках, расположенных в границах проектируемой территории

# Сведения филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Мордовия о земельных участках, расположенных на проектируемой территории, местоположение границ которых установлены в соответствии с требованиями законодательства, об их правообладателях приведены в таблице 3.

# Таблица 3.

# Перечень земельных участков, сведения о которых содержатся в ГКН

(государственный кадастр недвижимости)

| № участка | кадастровый номер | Почтовый адрес/ориентир | Разрешенное использование | площадь участка | собственник/арендатор/ПБП | Права и ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:23:1111262:202 (2 контура) | ул. Мокшанская | Для размещения улиц и дорог | 1607 | _ | временный характер |
| 2 | 13:23:1111262:173 | ул. Мокшанская, д. 2 "б" | Для эксплуатации жилого дома | 701 | Светкин Николай Леонтьевич, Светкина Светлана Николаевна, Володина Екатерина Николаевна, Светкина Татьяна Борисовна | долевая собственность |
| 3 | 13:23:1111262:172 | ул. Мокшанская, д. 2 "а" | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 750 | Бурдаев Николай Федорович, Гринина Валентина Ивановна | долевая собственность |
| 4 | 13:23:1111262:187 | ул. Мокшанская, д. 4 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 467 | Егоров Егор Вячеславович, Егорова Алена Вячеславовна, Егорова Тамара Николаевна | долевая собственность |
| 5 | 13:23:1111262:179 | ул. Ворошилова, д. 78 | Для размещения дома индивидуально йжилой застройки | 447 | _ | собственность |
| 6 | 13:23:1111262:50 | ул. Мокшанская, д. 8 | Для строительства индивидуального жилого дома | 570 | Сафонова Галина Ивановна, Сафонов Игорь Николаевич | аренда |
| 7 | 13:23:1111262:46 | ул. Мокшанская, д. 10 | Для эксплуатации и обслуживания индивидуального жилого дома | 523 | Первойкина Екатерина Васильевна | собственность |
| 9 | 13:23:1111262:1 | ул. Мокшанская, д. 12 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 508 | _ | аренда |
| 10 | 13:23:1111262:178 | ул. Московская, д. 160 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 753 | Салихов Рафик Касимович, Салихова Гузяль Асымовна | долевая собственность |
| 11 | 13:23:1111263:6 | ул. Московская, д. 160 "а" | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 529 | _ | собственность |
| 12 | 13:23:1111263:4 | ул. Московская, д. №162 | Для эксплуатации жилого дома | 665 | Галишникова Наталья Алексеевна | собственность |
| 13 | 13:23:1111263:11 | ул. Чехова, д. 54-2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 565 | Шафеев Камиль Харисович, Шафеев Тимур Камильевич, Шафеева Нурия Гайясовна | долевая собственность |
| 14 | 13:23:1111263:18 | ул. Московская, д. 166 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 739 | _ | долевая собственность |
| 15 | 13:23:1111263:17 | ул. Чехова, д. 56 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 499 | _ | долевая собственность |
| 16 | 13:23:1111263:2 | ул. Чехова, д. № 58 | Для эксплуатации и обслуживания индивидуального жилого дома | 816 | _ | собственность |
| 17 | 13:23:1111263:5 | ул. Чехова, д. 58 | Для эксплуатации жилого дома | 555 | Романчев Сергей Александрович | собственность |
| 18 | 13:23:1111263:10 | ул. Московская, д. 174 | Для эксплуатации жилого дома | 1301 | Маркин Геннадий Александрович, Горин Дмитрий Степанович, Якомаскина Валентина Александровна | долевая собственность |
| 19 | 13:23:1111263:19 | ул. Чехова, д. 31 | Под строительство индивидуального жилого дома | 680 | Моргунов Антон Михайлович, Казакова Екатеринат Александровна | долевая собственность/залог в силу закона |
| 20 | 13:23:1111263:7 | ул. Чехова, д. № 29 | Для эксплуатации жилого дома | 729 | Подгорный Николай Семенович, Подгорнов Анатолий Семенович | долевая собственность |
| 21 | 13:23:1111263:9 | ул. Чехова, д. 27 | Для эксплуатации жилого дома | 670 | Малахова Наталья Александровна | собственность |
| 22 | 13:23:1111263:23 | ул. Чехова, д. 25 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 124 | Исакина Елена Викторовна | собственность |
| 23 | 13:23:1111263:24 | ул. Чехова, д. 25 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 537 | Исакина Елена Викторовна | собственность |
| 24 | 13:23:1111263:3 | ул. Ворошилова, д. 77 | Для эксплуатации жилого дома | 673 | Юдин Александр Федорович | собственность |
| 25 | 13:23:1111263:16 | ул. Чехова, д. 23 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 544 | Балакирева Елена Владимировна, Бабенко Наталья Владимировна | собственность |
| 26 | 13:23:1111263:22 | ул. Чехова | Для размещения улиц и дорог | 612 | _ | временный характер |
| 26 | 13:23:1111262:201 (3 контура) | ул. Чехова | Для размещения улиц и дорог )** S=1417 | 73 | _ | временный характер |
| 27 | 13:23:1111263:14 | ул. Ворошилова, д. 73 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 601 | _ | собственность |
| 28 | 13:23:1111263:21 | ул. Ворошилова | Для размещения улиц и дорог | 1147 | Городской округ Саранск | собственность |
| 28 | 13:23:1111262:192 | ул. Ворошилова | Для размещения улиц и дорог )** S=7177 | 592 | Городской округ Саранск | собственность |
| 29 | 13:23:1111263:15 | ул. Ворошилова, д. 80 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 859 | _ | долевая собственность |
| 30 | 13:23:1111263:13 | ул. Ворошилова, д. 82 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1005 | _ | собственность |
| 31 | 13:23:1111263:12 | ул. Ворошилова, д. 84 | Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 1624 | Корочков Александр Сергеевич, Корочкова Галина Михайловна | долевая собственность |
| 32 | 13:23:1111263:20 | ул. Московская (от ул. Красная до ФОК МГУ им. Н.П.Огаерева) | Для размещения улиц и дорог | 1627 | _ | временный характер |
| 32 | 13:23:1112258:242 | ул. Московская (от ул. Красная до ФОК МГУ им. Н.П.Огаерева) | Для размещения улиц и дорог )** S=2719 | 2479 | _ | временный характер |
| 32 | 13:23:1113264:99 | ул. Московская (от ул. Красная до ФОК МГУ им. Н.П.Огаерева) | Для размещения улиц и дорог )** S=1228 | 177 | _ | временный характер |
| 32 | 13:23:1113262:191 | ул. Московская (от ул. Красная до ФОК МГУ им. Н.П.Огаерева) | Для размещения улиц и дорог )** S=6043 | 544 | _ | временный характер |
| 35 | 13:23:1113264:12 | ул. Мордовская, д. 35 | Для эксплуатации погрузочной площадки | 19591 | Российская Федерация | собственность |
| 36 | 13:23:1113264:130 | в районе ул. Московская, земельный участок № 11 (по генплану) | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 1206 | _ | временный характер |
| 37 | 13:23:1113264:83 | в районе ул. Московская, земельный участок № 10 (по генплану) | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1064 | Люпаев Борис Викторович | аренда |
| 38 | 13:23:1113264:82 | в районе ул. Московская, земельный участок № 9 (по генплану) | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1013 | Ларюшкин Алексей Николаевич | аренда |
| 39 | 13:23:1113264:84 | ул. Московская, участок № 7 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1000 | Ларюшкина Ирина Михайловна | аренда |
| 40 | 13:23:1113264:49 | ул. Московская, участок № 8 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1000 | Ларюшкин Алексей Николаевич | аренда |
| 41 | 13:23:1113264:129 | в районе ул. Московская, земельный участок № 6 (по генплану) | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1000 | Левин Валерий Федорович | аренда |
| 42 | 13:23:1113264:128 | в районе ул. Московская, земельный участок № 35 (по генплану) | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1000 | _ | временный характер |
| 43 | 13:23:1113264:127 | в районе ул. Московская, земельный участок № 34 (по генплану) | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1000 | _ | временный характер |
| 44 | 13:23:1113264:87 | ул. Московская | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1000 | Инчин Василий Михайлович | аренда |
| 45 | 13:23:1113264:26 | ул. Московская | Для индивидуального жилищного строительства | 1000 | Аранович Ольга Геннадьевна | аренда |
| 46 | 13:23:1113264:42 | в районе ул. Московская, земельный участок № 4 (по генплану) | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1000 | Аниськин Виталий Феклистович, Аниськина Наталья Геннадьевна | долевая собственность |
| 47 | 13:23:1113264:88 | ул. Московская (участок № 2) | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1000 | - |  |
| 48 | 13:23:1113264:102 | ул. Московская (участок № 1) | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1000 | Атмакин Геннадий Васильевич | аренда |
| 49 | 13:23:1113264:65 | ул. Московская, ( участок № 22 по генплану) | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1245 | Коротков Дмитрий Борисович | собственность |
| 50 | 13:23:1113264:75 | в районе ул. Московская, зем. участок №33 (по генплану) | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1233 | _ | аренда |
| 51 | 13:23:1113264:76 | в районе ул. Московская, зем. участок №36 (по генплану) | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 894 | _ | аренда |
| 52 | 13:23:1113264:69 | ул. Московская, д. 161 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 838 | _ | собственность |
| 53 | 13:23:1113264:70 | в рвйоне ул. Московская, зем. участок № 38 (по генплпну) | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 993 | _ | аренда |
| 54 | 13:23:1113264:77 | ул. Московская, 165 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 940 | _ | долевая собственность |
| 55 | 13:23:1113264:74 | в районе ул. Московская, зем. участок № 32 ( по генплану) | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1119 | _ | аренда |
| 56 | 13:23:1113264:71 | в районе ул. Московская, зем. участок № 31 ( по генплану) | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 996 | _ | аренда |
| 57 | 13:23:1113264:78 | в районе ул. Московская, зем. участок № 40 ( по генплану) | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1024 | _ | аренда |
| 58 | 13:23:1113264:58 | в районе ул. Московская, зем. участок № 41 ( по генплану) | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1003 | _ | собственность |
| 59 | 13:23:1113264:72 | ул. Московская, дом 186 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1136 | _ | долевая собственность |
| 60 | 13:23:1113264:73 | в районе ул. Московская, зем. участок № 29 ( по генплану) | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1187 | _ | аренда |
| 61 | 13:23:1113264:59 | в районе ул. Московская, зем. участок № 28 ( по генплану) | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1175 | _ | собственность |
| 62 | 13:23:1113264:64 | в районе ул. Московская, зем. участок № 23 ( по генплану) | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1009 | Зотова Надежда Евгеньевна | аренда |
| 63 | 13:23:1113264:63 | в районе ул. Московская, зем. участок № 24 ( по генплану) | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1005 | Григорькина Лидия Павловна | аренда |
| 64 | 13:23:1113264:62 | в районе ул. Московская, зем. участок № 25 ( по генплану) | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1002 | Косарева Марина Александровна | аренда |
| 65 | 13:23:1113264:61 | в районе ул. Московская, зем. участок № 26 ( по генплану) | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 998 | Грачев Алексей Михайлович | аренда |
| 66 | 13:23:1113264:60 | в районе ул. Московская, зем. участок № 27 ( по генплану) | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 994 | Исаев Николай Геннадьевич | аренда |
| 67 | 13:23:1113264:66 | в районе ул. Московская, зем. участок № 21 ( по генплану) | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 997 | Миронова Анастасия Петровна | аренда |
| 68 | 13:23:1113264:67 | в районе ул. Московская, зем. участок № 20 ( по генплану) | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 997 | Лияскина Ирина Николаевна | аренда |
| 69 | 13:23:1113264:68 | в районе ул. Московская, зем. участок № 19 ( по генплану) | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 995 | Шилин Сергей Владимирович | аренда |
| 70 | 13:23:1113264:81 | в районе ул. Московская, зем. участок № 18 ( по генплану) | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 994 | Горовая Наталья Викторовна | аренда |
| 71 | 13:23:1113264:80 | в районе ул. Московская, зем. участок № 17 ( по генплану) | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 993 | Канайкина Галина Николаевна | аренда |
| 72 | 13:23:1113264:98 | ул. Серова (на участке от ул. Полежаева до ул. Ленина в р.п. Николаевка)» (на участке от ул. А.Невского до ул. Ленина в р.п. Николаевка) в г. Саранске | Для размещения объекта «Строительство автомобильной дороги по ул. Серова | 2545 | КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" | Постоянное (бессрочное) пользование |
| 73 | 13:23:1113257:75 | территория Кирзавода, д. 13 | Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 1224 | Дементьева Тамара Дмитриевна | собственность |
| 74 | 13:23:1113257:300 | территория Кирзавода, д. 15 "а" | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 765 | _ | долевая собственность |
| 75 | 13:23:1113257:134 | территория Кирзавода, д. 17 "а" | Для эксплуатации и обслуживания индивидуального жилого дома | 276 | Мишакина Любовь Николаевна | собственность |
| 76 | 13:23:1113257:135 | территория Кирзавода, д. 17 "а" | Для эксплуатации и обслуживания индивидуального жилого дома | 1018 | Аношина Вера Ивановна | собственность |
| 77 | 13:23:1113257:258 | ул. Московская, участок № 42 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1014 | _ | собственность |
| 78 | 13:23:1113257:259 | ул. Московская, участок № 43 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1149 | _ | собственность |
| 79 | 13:23:1113257:260 | ул. Московская, участок № 44 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1079 | _ | аренда |
| 80 | 13:23:1113257:261 | ул. Московская, участок № 45 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 942 | _ | аренда |
| 81 | 13:23:1113257:256 | ул. Московская, участок № 46 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1032 | _ | аренда |
| 82 | 13:23:1113257:255 | ул. Московская, участок № 47 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 934 | _ | аренда |
| 83 | 13:23:1113257:257 | ул. Московская, д. 183 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1013 | _ | собственность |
| 84 | 13:23:1113257:254 | ул. Московская, д. 185 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1011 | _ | собственность/участие в сделке |
| 85 | 13:23:1113257:253 | ул. Московская, участок № 50 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 922 | _ | собственность |
| 87 | 13:23:1113007:57 | территория Кирзавода (в районе ГО "Звезда") | Для размещения объекта материально-технического снабжения, сбыта и заготовок (здания склада) | 2306 | Исайкина Наталья Владимировна | аренда (не застроен) |
| 88 | 13:23:1113007:53 | территория Кирзавода, 7 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 460 | Борисов Михаил Владимирович, Борисов Владимир Александрович | долевая собственность |
| 89 | 13:23:1113007:54 | территория Кирзавода, д.6 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 572 | Борисов Александр Александрович | собственность |
| 90 | 13:23:1113007:145 | территория Кирзавода, д. 5 | Для размещения одноэтажного многоквартирного дома | 673 | _ | долевая собственность |
| 91 | 13:23:1113007:9 | территория Кирзавода, д. 5 | Для эксплуатации жилого дома | 2094 | _ |  |
| 92 | 13:23:1113007:12 | территория Кирзавода, д. 10 | Для эксплуатации административно-производственного здания | 387 | Исайкина Наталья Владимировна | собственность |
| 93 | 13:23:1113007:34 | ул. Осипенко, д. 8 | Для размещения производственных помещений | 36984 | ООО "Извест" | собственность |
| 94 | 13:23:1113264:97 | г. Саранск | Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства | 8849 | КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" | Постоянное (бессрочное) пользование |
| 95 | 13:23:1113264:33 | территория Кирзавода, д. 23 | Для размещения здания гаража | 365 | Любавцева Лидия Владимировна | собственность |
| 96 | 13:23:1113264:35 | территория Кирзавода, д. 23 | Для эксплуатации здания гаража | 1541 | Любавцева Лидия Владимировна | собственность |
| 97 | 13:23:1113264:34 | территория Кирзавода, д. 23 | Для эксплуатации административного здания | 2431 | ООО "ЭКО-М" | аренда/ипотека |
| 98 | 13:23:1113007:63 | территория Кирзавода | Для размещения канализационной насосной станции | 327 | МП г. о. Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" | аренда |
| 99 | 13:23:1113007:25 | ул. Кирзаводская, д. 19"а" | Для эксплуатации 5- этажного здания | 6426 | _ |  |
| 100 | 13:23:1113007:22 | территория Кирзавода, д. 12 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 720 | _ | долевая собственность |
| 101 | 13:23:1113007:64 | территория Кирзавода, д. 9а | Для размещения многоквартирного дома | 1627 | _ | долевая собственность |
| 102 | 13:23:1113007:62 | территория Кирзавода, д. 3 | Для размещения многоквартирного дома | 646 | _ | долевая собственность |
| 103 | 13:23:1113007:60 | территория Кирзавода, д.12а | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 739 | _ | собственность |
| 104 | 13:23:1113007:66 | территория Кирзавода, д. 2 | Для размещения одноэтажного многоквартирного дома | 1218 | _ | долевая собственность |
| 105 | 13:23:1113007:2 | территория Кирзавода, д. 1 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 900 | Плеткина Евгения Анатольевна, Плеткин Анатолий Арсентьевич, Плеткина Тамара Ивановна | долевая собственность |
| 106 | 13:23:1113007:13 | ул. Осипенко, д. 8 | Для размещения объекта коммунального хозяйства-здания котельной | 2924 | ОАО "СаранскТеплоТранс" | собственность |
| 107 | 13:23:1113007:67 | ул. М. Академическая | Для размещения улиц и дорог | 14098 | _ | временный характер |
| 108 | 13:23:1113007:21 | ул. Осипенко, д.7 | Для эксплуатации производственных помещений | 5767 | ЗАО "Саранские карьеры" | аренда |
| 109 | 13:23:1113007:1 | ул. Осипенко, д. 8 | Для эксплуатации здания центрального склада | 2198.92 | _ |  |
| 110 | 13:23:1113007:44 | ул. Осипенко, д. 8 | Для размещения производственного здания | 638 | Русскин Алексей Семенович | собственность |
| 111 | 13:23:1113007:45 | ул. Осипенко, д. 8 | Для размещения здания материально-технического снабжения (склада горюче-смазочных материалов) | 1496 | ЗАО "Саранские карьеры" | аренда |
| 112 | 13:23:1113007:33 | ул. Осипенко, д. 8 | Для эксплуатации здания временного склада | 3094 | Никишин Александр Алексеевич | собственность |
| 113 | 13:23:1113264:25 (входит в единное землепользование 13:23:0000000:29) | г. Саранск, ВЛ 110 кВ "Юго-Западная - Центральная - Ремзавод с отпайкой на ПС Южная" | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 51 | ОАО "МРСК Волги" | аренда |
| 114 | 13:23:1113007:14 | ул. Осипенко, д. 8 | Для размещения производственных помещений | 28268 | ОАО "Саранский завод керамических изделий" | собственность |
| 115 | 13:23:1113007:29 | ул. Осипенко, д. 80 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1500 | _ | собственность/запрещение сделок с имуществом |
| 116 | 13:23:1113007:32 | ул. Осипенко | Для строительства индивидуального жилого дома | 1500 | _ | аренда |
| 117 | 13:23:1113007:31 | ул. Осипенко | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1500 | _ | аренда |
| 118 | 13:23:1113007:30 | ул. Осипенко | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1500 | _ | собственность/аренда |
| 119 | 13:23:1113007:40 | ул. Осипенко, кв участок №1 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 844 | Кутузов В. И. | аренда |
| 120 | 13:23:1113007:36 | ул. Осипенко, (участок №2) | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 861 | ООО "ОДИА" | собственность |
| 121 | 13:23:1113007:37 | ул. Осипенко | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1014 | _ | собственность |
| 122 | 13:23:1113007:38 | ул.Осипенко, д. 88А | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 960 | Жарков С. Н. | собственность |
| 123 | 13:23:1113007:39 | ул. Осипенко, (участок №5) | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1081 | Грищенко Р. А. | аренда |
| 124 | 13:23:1113007:35 | ул. Осипенко, д. 94 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 862 | Малышенков С. И. | долевая собственность/ ипотека;залог в силу закона |
| 125 | 13:23:1113007:42 | ул.Осипенко, д.8 | Для размещения производственных помещений | 2086 | Ворожейкин Игорь Евгеньевич | собственность/ипотека |
| 126 | 13:23:1113007:43 | ул.Осипенко, д.8 | Для размещения производственных помещений | 632 | Ворожейкин Александр Евгеньевич | собственность/ ипотека |
| 127 | 13:23:1113007:41 | ул.Осипенко, д.8 | Для размещения производственных помещений | 366 | Зюзин Владимир Анатольевич | собственность |
| 128 | 13:23:1113007:61 (контуров -2) | г. Саранск | Для размещения объекта "Реконструкция автодороги по ул. Осипенко на участке от ул. А. Невского до ул. Ленина в р.п. Николаевка" | 2122 | КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" | Постоянное (бессрочное) пользование |
| 129 | 13:23:1113007:146 | ул.Осипенко, д. 8"В" | Для размещения объекта общественного питания (кафе) | 730 | Тужилкин Евгений Николаевич | собственность |
| 130 | 13:23:1113007:19 | ул. Осипенко, д. 7 | Для эксплуатации производственных помещений | 185 | Тужилкин Евгений Николаевич | аренда |
| 131 | 13:23:1113007:143 | ул.Осипенко,д. 8 | Для размещения производственного здания (подсобно-производственного корпуса и РМЦ) | 5371 | Тужилкин Николай Сергеевич | собственность |
| 132 | 13:23:1113264:91 | г. Саранск | Для размещения объекта "Реконструкция автодороги по ул. Осипенко на участке от ул. А. Невского до ул. Ленина в р.п. Николаевка" | 148 | КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" | Постоянное (бессрочное) пользование |
| 133 | 13:23:1113264:29 | ул. Осипенко, д. №8 Б | Для эксплуатации автозаправочной станции | 8705 | ООО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт" | собственность |
| 134 | 13:23:1113264:100 | г. Саранск | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | 3461 | КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" | Постоянное (бессрочное) пользование |
| 135 | 13:23:1113264:19 | г. Саранск, южнее ОАО "Керамик" | Для эксплуатации скважины № 11 | 4564 | _ | Не зарегистрированы |
| 136 | 13:23:1113264:101 | г. Саранск | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | 5356 | КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" | Постоянное (бессрочное) пользование |
| 137 | 13:23:1117002:1 | в административных границах г. Саранск | Для эксплуатации полосы отвода железной дороги)** S=496420 | 130332 | Российская Федерация / ОАО "РЖД" | собственность/ аренда |
| 138 | 13:23:1113257:78 | г. Саранск, ГК "Березка" | Для эксплуатации бокса гаража | 18 | _ | аренда |
| 139 | 13:23:1113257:73 | г. Саранск, ГК "Березка" | Для эксплуатации бокса гаража | 18 | _ | аренда |
| 140 | 13:23:1113257:148 | г. Саранск, ГК "Березка" | Для эксплуатации бокса гаража | 18 | _ | аренда |
| 141 | 13:23:1113257:94 | г. Саранск, ГК "Березка" | Для строительства бокса гаража | 18 | _ | _ |
| 142 | 13:23:1113257:127 | г. Саранск, ГК "Березка" | Для эксплуатации бокса гаража | 18 | _ | аренда |
| 143 | 13:23:1113257:163 | г. Саранск, ГК "Березка" | Для эксплуатации бокса гаража | 18.2 | _ | аренда |
| 144 | 13:23:1113257:167 | г. Саранск, ГК "Березка" | Для размещения гаража № 52 | 21 | _ | аренда |
| 145 | 13:23:1113257:170 | г. Саранск, ГК "Березка" | Для размещения гаража № 53 | 18 | _ | аренда |
| 146 | 13:23:1113257:139 | г. Саранск, ГК "Березка" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 | _ | аренда |
| 147 | 13:23:1113257:825 | г. Саранск, район Кирзавода, ГК "Березка" | Для размещения гаража № 16 | 19 | _ | долевая собственность |
| 148 | 13:23:1113257:276 | г. Саранск, ГК "Березка" | Для размещения гаража № 11 | 21 | _ | аренда |
| 149 | 13:23:1113257:158 | г. Саранск, район Кирзавода, ГК "Березка" | Для размещения гаража № 9 | 19.1 | _ | долевая собственность |
| 150 | 13:23:1113257:149 | г. Саранск, район Кирзавода, ГК "Березка" | Для размещения гаража № 4 | 18 | _ | собственность |
| 151 | 13:23:1113257:5 | г. Саранск, в районе ОАО "Керамик", ГК "Березка" | Для размещения бокса гаража | 26 | _ | собственность |
| 152 | 13:23:1113257:147 | г. Саранск, ГК "Березка" | Для эксплуатации бокса гаража | 25 | _ | аренда |
| 153 | 13:23:1113257:144 | г. Саранск, ГК "Звезда", в районе Кирзавода | Для эксплуатации бокса гаража | 25 | _ | аренда |
| 154 | 13:23:1113257:145 | г. Саранск, ГК "Звезда", в районе Кирзавода | Для размещения бокса гаража № 125 | 24 | _ | аренда |
| 155 | 13:23:1113257:65 | г. Саранск, ГК "Звезда" | Для эксплуатации и обслуживания кирпичного гаража | 24 | _ | аренда |
| 156 | 13:23:1113257:328 | г. Саранск, ГК "Звезда" | Для размещения бокса гаража № 8 | 24 | _ | собственность |
| 157 | 13:23:1113257:269 | г. Саранск, ГК "Звезда", в районе Кирзавода | Для размещения бокса гаража № 10 | 20 | _ | собственность |
| 158 | 13:23:1113257:231 | г. Саранск, ГК "Звезда" | Для размещения бокса гаража № 18 | 23 | _ | аренда |
| 159 | 13:23:1113257:110 | г. Саранск, ГК "Звезда" | Для эксплуатации бокса гаража | 29 | _ | _ |
| 160 | 13:23:1113257:335 | г. Саранск, ГК "Звезда", в районе Кирзавода | Для размещения бокса гаража № 30 | 19 | _ | временный характер |
| 161 | 13:23:1113257:177 | г. Саранск, ГК "Звезда", в районе Кирзавода | Для размещения бокса гаража № 34 | 19 | _ | аренда |
| 162 | 13:23:1113257:818 | г. Саранск, ГК "Звезда", в районе Кирзавода | Для размещения бокса гаража № 36 | 19 | _ | собственность |
| 163 | 13:23:1113257:251 | г. Саранск, ГК "Звезда", территория Кирзавода | Для размещения бокса гаража № 39 | 18 | _ | аренда |
| 164 | 13:23:1113257:828 | г. Саранск, ГК "Звезда", в районе Кирзавода | Для размещения бокса гаража № 40 | 19 | _ | временный характер |
| 165 | 13:23:1113257:64 | г. Саранск, ГК "Звезда", в районе Кирзавода | Для размещения бокса гаража | 24 | _ | собственность |
| 166 | 13:23:1113257:262 | г. Саранск, ГК "Звезда", в районе Кирзавода | Для размещения бокса гаража № 68 | 22 | _ | собственность |
| 167 | 13:23:1113257:264 | г. Саранск, ГК "Звезда", в районе Кирзавода | Для размещения бокса гаража № 51 | 20 | _ | аренда |
| 168 | 13:23:1113257:131 | г. Саранск, ГК "Звезда", в районе Кирзавода | Для эксплуатации бокса гаража | 20 | _ | аренда |
| 169 | 13:23:1113257:166 | г. Саранск, ГК "Звезда", в районе Кирзавода | Для размещения бокса гаража № 57 | 19 | _ | собственность |
| 170 | 13:23:1113257:146 | г. Саранск, ГК "Звезда", в районе Кирзавода | Для эксплуатации бокса гаража | 20 | _ | аренда |
| 171 | 13:23:1113257:80 | г. Саранск, ГК "Звезда", в районе Кирзавода | Для эксплуатации бокса гаража | 19 | _ | _ |
| 172 | 13:23:1113257:266 | г. Саранск, ГК "Звезда", в районе Кирзавода | Для размещения бокса гаража № 91 | 20 | _ | собственность |
| 173 | 13:23:1113257:95 | г. Саранск, ГК "Звезда", в районе Кирзавода | Для размещения бокса гаража № 94 | 19 | _ | собственность |
| 174 | 13:23:1113257:321 | г. Саранск, ГК "Звезда", в районе Кирзавода | Для размещения бокса гаража № 73 | 20 | _ | собственность |
| 175 | 13:23:1113257:108 | г. Саранск, ГК "Звезда", в районе Кирзавода | Для эксплуатации бокса гаража | 19 | _ | аренда |
| 176 | 13:23:1113257:179 | г. Саранск, ГК "Звезда", в районе Кирзавода | Для размещения бокса гаража № 99 | 20 | _ | аренда |
| 177 | 13:23:1113007:58 | г. Саранск, в районе Кирзавода | Для размещения бокса гаража | 36 | _ | собственность |
| 178 | 13:23:1113007:17 | ул. Осипенко, д.7 | Для эксплуатации гаражей | 95 | Щеглов Станислав Сергеевич | аренда/ипотека |
| 179 | 13:23:1113007:18 | ул. Осипенко, д.7 | Для эксплуатации гаражей | 97 | Щеглов Станислав Сергеевич | аренда/ипотека |
| 180 | 13:23:1113257:63 | г. Саранск, ГК "Звезда" | Для эксплуатации и обслуживания кирпичного гаража | 23 | _ | аренда |
| 181 | 13:23:1113264:85 | ул. Осипенко | Для размещения объекта бытового обслуживания (многотопливной АЗС) | 2343 | Общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма "Арко-Газ" | аренда |
|  | ИТОГО |  |  | 405735 |  |  |

)** - указана часть от общей площади земельного участка, попадающая в границу разработки ППТ.

Земельные участки с установленными  в соответствии с требованиями земельного законодательства границами  составляют от площади разработки проекта: ЗПТ=40,57 / 92,0 × 100=44,10 %.

Правовой статус земельных участков под объектами коммунально-складского и промышленно-производственного назначения в основном на праве собственности юридических или физических лиц. Земельные участки под гаражами в основном на праве аренды. Застроенные участки под ИЖД в основном на праве собственности, а незастроенные - на праве аренды.

2.4. Существующая улично-дорожная сеть и

обслуживание территории транспортом

Основными подъездами к проектируемой территории служат ул. Осипенко, ул. М. Академическая, ул. Мокшанская, ул. Московская. Транспортно-пешеходные связи на проектируемой территории увязаны с общегородской системой транспортной и улично-дорожной сети. Категории существующих улиц и дорог определены следующие:

- ул. Осипенко - магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения, 4 полосы движения, ширина в красных линиях  50-52 м, ширина проезжей части 15-17 м.;

- ул. М. Академическая - улица в жилой застройке, 2 полосы движения, ширина в красных линиях  30-20 м., ширина проезжей части 6-7 м;

- ул. Московская - улица в жилой застройке, 2 полоса движения, в красных линиях  - 25 м,  ширина проезжей части 6-8 м;

- ул. Мокшанская - улица в жилой застройке, 1 полоса движения, в красных линиях  - 15 м,  ширина проезжей части 4-5 м;

- ул. Чехова - проезд в жилой застройке, 1 полоса движения, ширина проезжей части 3 м;

- ул. Ворошилова - проезд в жилой застройке, 1 полоса движения, ширина проезжей части 3 м;

Магистральные улицы и дороги имеют элементы благоустройства, состояние удовлетворительное. Асфальтовое покрытие дороги по ул. Мокшанская и дорог сопряженных с ней улиц, а также покрытие дороги по ул. Московская имеет ямы и выбоины, состояние неудовлетворительное. Дорога, соединяющая ул. Московскую и ул. М. Академическую не имеет твердого покрытия. Асфальтовое покрытие проездов  в промышленной зоне неудовлетворительное, некоторые связи осуществляются по грунтовым дорогам.

Обслуживание территории общественным транспортом осуществляется по ул. Осипенко (троллейбусные маршруты, автобусные маршруты, маршрутные такси). Пешеходные связи обеспечиваются по существующим тротуарам, пешеходным дорожкам и по неорганизованным тропинкам и дорожкам.

2.5. Расчет нормативной и фактической численности населения в соответствии с зонированием территории с учетом нормативной плотности

В соответствии с правилами землепользования и застройки, рассмотрим соответствующую территориальную зону Ж4. Определим расчетную территорию, исходя из требований п. 2.2.26, прим. 1 «Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск» (далее «Местные нормативы»). Фактическая застройка зоны Ж4 состоит из  многоэтажной жилой застройки Ж1 и индивидуальной 1-2 квартирной, в том числе коттеджной, жилой застройки городского типа Ж4

- Зона среднеэтажной (2-4 эт.) жилой застройки Ж2:  S Ж2= 1,87 га;

- Зона индивидуальной 1-2 квартирной, в том числе коттеджной, жилой застройки городского типа Ж4, включающая еще незастроенные участки в районе ул. Московская:  S Ж4= 9,54 га;

1. Зона среднеэтажной жилой застройки Ж2:  S Ж2= SР= 1,87 га.  Территорию будем рассматривать как зону низкой градостроительной ценности. Согласно табл. 7, п. 2.2.26 местных нормативов нормативный  показатель плотности равен:

а) Нормативная численность населения с расчетной жилищной обеспеченностью 18 м2/чел.:

Р Р = 180 чел./га.

Тогда расчетное количество жителей, которые могут проживать на данной территории, равно:

N Р1 =  Р Р × S Р = 180 чел./га ×1,87 га = 337 чел.

б) Фактическая численность населения с принятой расчетной жилищной обеспеченностью 18 м2/чел.

На рассматриваемой территории расположено 8 многоквартирных домов.

Согласно сведениям Саранского отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Республике Мордовия, общая полезная площадь жилых домов составляет 7941,4 м2, площадь многоэтажной жилой застройки составляет 1,87 га.

При расчетной жилищной обеспеченности 18 м2/чел. в этих домах проживает:

N ≈  = 441 чел.

т.е. фактическая плотность населения составляет:

Р =  = 236 чел./га, что составляет 131 % от максимально допустимой плотности населения, принятой для проектируемой территории Р Р = 180 чел./га., т. е. плотность населения превышает максимальное принятое значение (п. 2.2.27 местных нормативов).

2. Зона индивидуальной 1-2 квартирной, в том числе коттеджной, жилой застройки городского типа Ж4:  S Ж4= SР= 9,54 га. Для индивидуальной жилой застройки, согласно п. 2.2.27 местных нормативов максимальный показатель плотности Р Р = 45 чел./га.

Тогда максимальное расчетное количество жителей, которые могут проживать на данной территории, равно:

N Р3 =  Р Р × S Р = 45 чел./га ×9,54 га = 429 чел.

Итак, на проектируемой территории численность населения составляет:

| Застройка жилой зоны | Нормативная численность населения с принятой расчетной жилищной обеспеченностью 18 м2/чел. | Фактическая численность населения с принятой расчетной жилищной обеспеченностью 18 м2/чел. |
| --- | --- | --- |
| Зона среднеэтажной жилой застройки Ж2 | 337 | 441 |
| Зона индивидуальных жилых домов Ж4 | 429 | 429 |
| Всего: N Р. общ. | 766 | 870 |

2.6. Социальное и культурно-бытового обслуживание населения

на существующий жилой фонд

Особенностью планируемой территории является то, что планируемая территория представляет из себя в основном промышленную зону, жилая зона    от общей территории составляет около 11,41 га  (12,40 %).

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения планируемой территории находятся на смежных территориях.

Расчеты выполнены согласно местным нормативам градостроительного проектирования городского округа Саранск (Приложение 8) и СНиП «2.07.01-89*» «Градостроительство».

Планируемое количество жителей на проектируемой территории 870 чел.

# Таблица 4.

| Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Существующее количество мест и площадей на территории | Количество на территорию с учетом существующего и нового жилого фонда | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Детские дошкольные учреждения, мест | 49 мест | нет | 43 места | на смежных территориях |
| Общеобразовательные учреждения, мест | 95 мест | нет | 83 мест | на смежных территориях |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 2 раб. мест | нет | 2 раб. место | на смежных территориях |
| Поликлиники, посещений в смену | 26 | нет | 23 | обеспечение существующей сетью поликлинического обслуживания |
| Аптеки, объект | объект на жилую группу | нет | 1 | на смежной территории |
| Отделения связи, объект | объект на жилую группу | нет | 1 | на смежной территории |
| Отделение банка, объект | объект на жилую группу | - | 1 | на смежной территории |
| Жилищно-эксплуатационные службы, объект | 1 на 20 тыс.человек | - | 1 | на смежной территории |
| Помещения досуга и любительской деятельности, м2 нормируемой площади | 50 м2 | - | 44 м2 | обслуживание общегородскими объектами |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения, м2 площади пола | 30 м2 (за счет использования спортзалов школ во внеурочное время) | - | 26 м2 | обслуживание общегородскими объектами |
| Бассейн, м2 зеркала воды | 20-25 м2 | - | 17-22 м2 | обслуживание общегородскими объектами |
| Опорный пункт охраны порядка, м2 нормируемой площади | 10 м2 | - | 9 м2 | на смежной территории |

2.7.  Композиционно-планировочные решения проекта

Проект планировки разработан в целях обеспечения устойчивого и эффективного развития территории. При выполнении проекта планировки территории был произведен анализ существующей застройки и земельных участков на проектируемой территории и прилегающих кварталах.

Интенсивность использования проектируемой территории составляет около 44 %.

Действующие санитарно-гигиенические и природно-экологические планировочные ограничения создают зоны с особыми условиями использования территории и препятствуют принятию  планировочных решений для этих территорий. Санитарно-защитные зоны существующих коммунально-складских и промышленно-производственных предприятий накрывают всю южную часть проектируемой территории, а также жилую застройку смежных территорий.

Существующая застройка в основном является сложившейся и используется в соответствии с назначением. Правовой и целевой режим использования земельных участков соответствуют Правилам землепользования и застройки и Генеральному плану.

Дальнейшее развитие планируемой территории основывается на застройке территории в соответствии с генеральным планом и правилами землепользования и застройки с учетом предложений по изменению градостроительных регламентов.

Предлагаемые в проектной документации решения способствуют структурному развитию планируемой территории, обеспечивают условия для эффективного ее использования и не противоречат СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

1) Анализ градостроительной ситуации на проектируемой территории на соответствие правилам землепользования и застройки  с учетом проектных предложений Генерального плана позволяет делать вывод о том, что

- зоны Ж4, П3, П5, ИТ4 сохраняют свое функциональное назначение. Планировочная структура зон Ж4, П5, а также застроенной части зоны П3 не будет претерпевать значительных изменений. Существующая застройка территорий коммунально-складских и промышленно-производственных предприятий соответствует функциональному назначению зон. Допустимы реконструкции существующих зданий  и сооружений, новое строительство возможно взамен сносимых морально и физически устаревших зданий и строений, и также на свободных от застройки частях участков;

- предлагается изменить  градостроительный регламент территориальной зоны  открытых природных пространств (ОТ2) и части территориальной зоны предприятий III класса опасности (П3) на зону предприятий V класса опасности (П5) (проектное решение IV, см. графическую часть проектной документации);

- предлагается изменить  градостроительный регламент части территориальной зоны  открытых природных пространств (ОТ2) на зону индивидуальной 1-2 квартирной, усадебной застройки городского типа, в том числе коттеджной (Ж4) (проектное решение V, см. графическую часть проектной документации);

В результате принятия предложений по изменению градостроительного регламента зоны ОТ2  она будет ликвидирована.

2) Во исполнение концепции развития и совершенствования улично-дорожной сети и транспортного обслуживания города, предложенной в Генеральном плане, разработана транспортная схема г. о. Саранск, в которой предусмотрена реализация мероприятий по развитию сети автомобильных дорог к 2018 г. (первоочередные мероприятия, связанные с проведением Чемпионата мира по футболу в г.Саранске), а также мероприятия по развитию сети автомобильных дорог до 2022 и 2032 годов. Среди первоочередных мероприятий на 2012 год: строительство автомобильной дороги по ул. Серова. Согласно данной схемы проектом предлагается:

- строительство автомобильной дороги (4 полосы движения) по ул. Серова (на участке от ул. А. Невского до ул. Ленина в р.п. Николаевка) (проектное решение I, см. графическую часть проектной документации).

Строящаяся автомобильная дорога по ул. Серова частично попадает в полосу отвода железной дороги (земельный участок 137, кадастровый номер 13:23:1117002:1). Для оформления имущественных прав необходимо урегулировать с собственником земельного участка с кад. номером 13:23:1117002:1 (РФ, аренда у ОАО "РЖД") вопрос передачи части земельного участка в муниципальную собственность.

Проектом предлагается альтернативный вариант прохождения автомобильной дороги по ул. Серова в районе ул. Московская - ул. Мокшанская в обход погрузочной площадки (участок 35, кад. номер 13:23:1113264:12, собственность Российской Федерации). Данный вариант более дорогостоящий, т. к. сносу будут подлежат большее количество домов индивидуальной жилой застройки и требуется выкуп земельных участков.

3) С целью улучшения транспортной организации жилой застройки для более эффективного использования территории и безопасности ее транспортного обслуживания проектом предлагается строительство автодороги, соединяющей ул. М. Академическая, ул. Московская и малоэтажную застройку пос. Кирпичный (2 полосы движения) (проектное решение II, см. графическую часть проектной документации);

4) Проектом предусмотрен перенос трассы канализационного коллектора в районе ул. Московская на территории индивидуальной жилой застройки (проектное решение III, см. графическую часть проектной документации).

5) Определены границы застроенных земельных участков для предоставления юридическим и (или) физическим лицам, в собственности которых находятся соответствующие здания и сооружения (земельные участки 1-3, 17-20, 23-28, 30-31, см. графическую часть проектной документации). Границы и размеры земельных участков определены ориентировочно,  для уточнения необходимо провести кадастровые работы при личном обращении заинтересованных лиц. Характеристики сформированных земельных участков приведены в графической части проектной документации и в текстовой части Проекта межевания территории.

6) Для  передачи в общую долевую собственность земельных участков, занятых многоквартирными жилыми домами, собственникам помещений многоквартирных жилых домов, сформированы участки 14-16 (см. графическую часть проектной документации). Для внесения сведений в ГКН необходимо провести кадастровые работы.

7) С целью эффективного и рационального использования проектируемой территории сформированы земельные участки для инвестиционного развития:

- для организации открытого склада глины (участок 4, см. графическую часть проектной документации);

- для размещения объекта торговли (участок 5, см. графическую часть проектной документации);

- для размещения многотопливной АЗС (участок 6, см. графическую часть проектной документации);

- для размещения объектов транспортной инфраструктуры (земельные участки 7-13, 21-22, 29, см. графическую часть проектной документации).

Границы и размеры земельных участков определены ориентировочно, для уточнения необходимо провести кадастровые работы при личном обращении заинтересованных лиц.

На планируемой территории имеется развитая сеть инженерных коммуникаций, состояние которых уточняется на стадии рабочего проектирования отдельных объектов с целью определения их дальнейшего использования, модернизации или замены.

Технические и иные характеристики предлагаемых для строительства объектов будут разработаны в составе соответствующих проектных документаций в соответствии с заданием на проектирование.

2.8. Проектирование и  установление красных линий

Установленные красные линии планируемой и смежных территорий определены по материалам Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство». Проектом предлагается уточнение  существующих красных линий и определение новых с учетом произведенной топографической съемки в соответствии с композиционно – планировочными решениями настоящего проекта.

Проектом рассматриваются вопросы уточнения существующих и проектирования новых красных линий:

1)  ул. Мокшанская – ул. Серова – ул. Московская;

2)  ул. Московская – ул. М. Академическая;

3)  ул. Московская (малоэтажная застройка в районе ул. Московская);

4)  ул. Московская (малоэтажная застройка в районе ул. Московская);

5)  ул. М. Академическая – ул. Серова – ул. Осипенко;

6)  ул. Осипенко – ул. Серова - ул. Железнодорожная;

7)  ул. Железнодорожная – ул. Серова.

Разбивка красных линий произведена с привязкой к сетке координат. Узловые точки проектируемых  и уточняемых красных линий закреплены координатами. Привязки поворотных точек красных линий к сетке координат и их расположение показаны в графической части ППТ.

# Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Мокшанская – ул. Серова – ул. Московская)

# Таблица 5.

| № точек | Координаты | Дирекционные углы | Расстояния, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 4594.68 | 9219.78 | 95° 11.8' | 196.87 |  |
| 2 | 4576.85 | 9415.84 | 216° 32.5' | 59.32 |  |
| 3 | 4529.19 | 9380.52 | 222° 34.0' | 139.61 |  |
| 4 | 4426.37 | 9286.08 | 227° 27.2' | 71.70 |  |
| 5 | 4377.89 | 9233.26 | 228° 52.3' | 108.82 |  |
| 6 | 4306.31 | 9151.29 | 11° 28.1' | 66.49 |  |
| 7 | 4371.47 | 9164.51 | 51° 04.7' | 16.70 |  |
| 8 | 4381.96 | 9177.50 | 11° 14.5' | 216.88 | замыкается на т.1 |

# Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Московская – ул. М. Академическая)

# Таблица 6.

| № точек | Координаты | Дирекционные углы | Расстояния, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 9 | 4615.04 | 9198.33 | 191° 14.5' | 230.62 |  |
| 10 | 4388.85 | 9153.37 | 231° 05.6' | 16.65 |  |
| 11 | 4378.39 | 9140.41 | 191° 29.6' | 86.47 |  |
| 12 | 4293.65 | 9123.18 | 248° 12.3' | 110.67 |  |
| 13 | 4252.56 | 9020.42 | 243° 59.6' | 145.26 |  |
| 14 | 4188.87 | 8889.87 | 227° 52.9' | 30.81 |  |
| 15 | 4168.21 | 8867.02 | 240° 22.7' | 46.98 |  |
| 16 | 4144.99 | 8826.18 | 245° 02.2' | 85.42 |  |
| 17 | 4108.94 | 8748.74 | 255° 44.4' | 254.71 |  |
| 18 | 4046.20 | 8501.88 | 249° 29.8' | 79.31 |  |
| 19 | 4018.42 | 8427.59 | 234° 21.3' | 15.62 |  |
| 20 | 4009.32 | 8414.90 | 250° 08.7' | 49.23 |  |
| 21 | 3992.60 | 8368.60 |  |  | совпадает с точкой существующей красной линии |

# Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Московская (малоэтажная застройка в районе ул. Московская))

# Таблица 7.

| № точек | Координаты | Дирекционные углы | Расстояния, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 22 | 4274.55 | 9115.83 | 228° 12.3' | 306.61 |  |
| 23 | 4070.20 | 8887.24 | 227° 54.9' | 381.39 |  |
| 24 | 3814.58 | 8604.19 | 323° 37.9' | 82.26 |  |
| 25 | 3880.82 | 8555.41 | 46° 28.0' | 223.33 |  |
| 26 | 4034.65 | 8717.32 | 56° 46.0' | 36.93 |  |
| 27 | 4054.89 | 8748.21 | 48° 20.5' | 118.85 |  |
| 28 | 4133.89 | 8837.01 | 60° 23.0' | 44.70 |  |
| 29 | 4155.98 | 8875.87 | 47° 51.7' | 30.32 |  |
| 30 | 4176.32 | 8898.35 | 63° 59.6' | 142.59 |  |
| 31 | 4238.84 | 9026.50 | 68° 12.6' | 96.20 | замыкается на т.22 |

# Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Московская (малоэтажная застройка в районе ул. Московская))

# Таблица 8.

| № точек | Координаты | Дирекционные углы | Расстояния, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 32 | 4094.75 | 8753.80 | 151° 16.1' | 11.36 |  |
| 33 | 4084.79 | 8759.26 | 228° 20.7' | 27.02 |  |
| 34 | 4066.83 | 8739.07 | 236° 46.6' | 37.18 |  |
| 35 | 4046.46 | 8707.97 | 226° 27.9' | 224.69 |  |
| 36 | 3891.69 | 8545.08 | 233° 11.9' | 50.38 |  |
| 37 | 3861.51 | 8504.74 | 300° 17.1' | 173.96 |  |
| 38 | 3949.24 | 8354.52 | 32° 28.4' | 34.36 |  |
| 39 | 3978.23 | 8372.97 | 70° 08.3' | 52.07 |  |
| 40 | 3995.92 | 8421.94 | 54° 22.7' | 15.71 |  |
| 41 | 4005.07 | 8434.71 | 69° 30.1' | 76.50 |  |
| 42 | 4031.86 | 8506.37 | 75° 44.3' | 255.30 | замыкается на т.32 |

# Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. М. Академическая – ул. Серова – ул. Осипенко)

# Таблица 9.

| № точек | Координаты | Дирекционные углы | Расстояния, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 43 | 3948.64 | 8325.80 | 120° 17.1' | 208.40 |  |
| 44 | 3843.54 | 8505.76 | 53° 11.5' | 47.00 |  |
| 45 | 3871.70 | 8543.39 | 143° 34.0' | 83.59 |  |
| 46 | 3804.45 | 8593.03 | 228° 26.3' | 164.34 |  |
| 47 | 3695.42 | 8470.06 | 229° 49.1' | 579.87 |  |
| 48 | 3321.28 | 8027.04 | 233° 24.1' | 182.78 |  |
| 49 | 3212.31 | 7880.30 | 236° 05.3' | 102.83 |  |
| 50 | 3154.94 | 7794.96 | 317° 35.8' | 197.27 |  |
| 51 | 3300.61 | 7661.93 | 320° 23.0' | 85.77 |  |
| 52 | 3366.68 | 7607.24 | 315° 43.0' | 77.93 |  |
| 53 | 3422.47 | 7552.83 | 305° 57.8' | 127.81 |  |
| 54 | 3497.53 | 7449.38 | 48° 01.5' | 54.40 |  |
| 55 | 3533.91 | 7489.82 | 36° 38.5' | 95.34 |  |
| 56 | 3610.41 | 7546.72 | 29° 12.1' | 60.65 |  |
| 57 | 3663.35 | 7576.31 | 15° 32.0' | 215.10 |  |
| 58 | 3870.59 | 7633.91 | 59° 09.3' | 42.19 |  |
| 59 | 3892.22 | 7670.13 | 99° 45.6' | 413.55 |  |
| 60 | 3822.11 | 8077.69 | 47° 33.7' | 6.33 |  |
| 61 | 3826.38 | 8082.36 | 63° 20.0' | 272.42 | замыкается на т.43 |

# Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Осипенко – ул. Серова - ул. Железнодорожная)

# Таблица 10.

| № точек | Координаты | Дирекционные углы | Расстояния, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 62 | 3411.26 | 7317.44 | 61° 13.6' | 64.17 | располагается на существующей красной линии |
| 63 | 3442.15 | 7373.69 | 55° 48.7' | 41.50 | совпадает с точкой существующей красной линии |
| 64 | 3465.47 | 7408.02 | 125° 49.0' | 138.64 |  |
| 65 | 3384.34 | 7520.44 | 222° 43.4' | 30.26 |  |
| 66 | 3362.11 | 7499.91 | 229° 26.2' | 27.60 |  |
| 67 | 3344.16 | 7478.94 |  |  | не замыкается на т.62 |

# Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Железнодорожная – ул. Серова)

# Таблица 11.

| № точек | Координаты | Дирекционные углы | Расстояния, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 68 | 3332.76 | 7488.69 | 49° 25.6' | 28.49 | располагается на существующей красной линии |
| 69 | 3351.29 | 7510.33 | 42° 44.4' | 31.19 |  |
| 70 | 3374.20 | 7531.50 | 136° 36.6' | 53.85 |  |
| 71 | 3335.07 | 7568.49 | 140° 21.5' | 87.99 |  |
| 72 | 3267.31 | 7624.63 | 137° 35.9' | 188.91 |  |
| 73 | 3127.81 | 7752.02 |  |  | не замыкается на т.68 |

Линия регулирования застройки на территории сложившейся застройки определена в соответствии со сложившейся застройкой зданий и сооружений вдоль улиц и дорог, на свободной от застройки территории определена с отступом от красной линии в 5 м. В районе новой малоэтажной застройки линия регулирования определена с отступом от границ отведенных участков в 4,5 м.

2.9. Организация улично-дорожной сети, обслуживание территории транспортом, организация движения транспорта и пешеходов

Предложения по развитию улично-дорожной сети проектируемой территории разработаны в соответствии с проектными решениями Генерального плана  г. Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск (2008 г), а также в соответствии с разработанной транспортной схемой г. о. Саранск, в которой предусмотрена реализация мероприятий по развитию сети автомобильных дорог к 2018 г. (первоочередные мероприятия, связанные с проведением Чемпионата мира по футболу в г.Саранске), а также мероприятия по развитию сети автомобильных дорог до 2022 и 2032 годов.

Согласно проектным решениям категории улиц и дорог определены следующие:

- ул. Осипенко – магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, 4 полосы движения, ширина в красных линиях 50-52 м, ширина проезжей части 15-17 м;

- автомобильная дорога по ул. Серова (на участке от ул. А. Невского до ул. Ленина в р.п. Николаевка) - магистральная дорога регулируемого движения, 4 полосы движения, ширина в красных линиях  50 м, ширина проезжей части 15 м;

- ул. М. Академическая - улица в жилой застройке, 2 полосы движения, ширина в красных линиях 30-20 м., ширина проезжей части 6-7 м;

- ул. Московская - улица в жилой застройке, 2 полоса движения, ширина в красных линиях  25 м,  ширина проезжей части 6-8 м;

- ул. Территория Кирзавода  - улица в жилой застройке, 2 полосы движения, ширина в красных линиях  - 15 м,  ширина проезжей части 6 м;

- ул. Мокшанская - улица в жилой застройке, 1 полоса движения, ширина в красных линиях  - 15 м,  ширина проезжей части 4-5 м;

- ул. Чехова - проезд в жилой застройке, 1 полоса движения, ширина проезжей части 3 м;

- ул. Ворошилова - проезд в жилой застройке, 1 полоса движения, ширина проезжей части 3 м.

Существующая система обслуживания территории транспортом сохраняется. Подъезды к существующим коммунально-складским и промышленно-производственным зданиям запроектированы с устройством автостоянок для легковых автомашин. На территории общественных зданий предусмотрены временные парковки.

Пешеходные связи на планируемой территории обеспечиваются по тротуарам магистральных улиц и дорог, улиц в жилой застройке, внутриквартальным пешеходным дорожкам и тротуарам. Пересечение проезжих частей пешеходами предусматривается по наземным переходам в установленных местах с обеспечением возможности подхода к остановкам общественного транспорта и к прочим местам целевого посещения.

Ширина тротуаров по магистральным улицам принята 3 – 4,5 м, по улицам в жилой застройке – 1-1,5 м, по проездам – 1,0 м.

2.9.1. Расчет потребности в местах для временного и постоянного

хранения автомобилей

Согласно СНиП 2.07.01-89* (п. 6.33, п. 6.34), местных нормативов (п.п. 3.5.131- 3.5.133) общая обеспеченность парковками:

- для временного хранения автомобилей - 10%;

- для постоянного хранения автомобилей - 90%, в том числе за пределами селитебной территории – 10%, в подземных гаражах 25 маш./мест на 1000 жителей.

Согласно п.п. 3.5.134 местным нормативам требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения автотранспортных средств следует определять из расчета количества автомобилей на 1000 жителей:

- на 2015 г. – 295-343 машин/1000 чел.;

- на 2025 г. – 395-443 машин/1000 чел.

Согласно местным нормативам (п. 2.2.71) на территории застройки жилыми домами с земельными участками (зона Ж4) закрытые автостоянки следует размещать в пределах отведенного участка.

На расчетный период до 2015 года принимаем уровень автомобилизации 320 автомобилей на 1000 жителей (среднее значение).

Исходя из расчетной жилищной обеспеченности 18 м2/чел., на рассматриваемой территории в существующих домах среднеэтажной жилой застройки проживает 441 чел. (см. п. 2.5)

Расчетное количество машино-мест:

441 /1000×320=141 маш./мест

Для временных парковок потребуется:

141/100×10=14 маш. /мест

Для постоянного хранения:

141/100×90= 127 маш./мест, из них

а) за пределами селитебной территории:

127/100×10=13 маш./мест,

б) в пределах жилой территории:

127/100×90=114 маш./мест,

в том числе:

- в подземных гаражах:

441/1000×25=11 маш./мест,

площадь земельного участка для 2-х этажного гаража:

S=11×20=220 м2

- наземные парковки:

114-11=103 маш./мест,

площадь земельного участка

S=103×25=2575 м2.

Для размещения расчетного количества автомобилей возможно использование дополнительной территории.

Согласно новым нормам с учетом пунктов 3.5.155, 3.5.156, стр. 186 (Местные нормативы), в пределах жилой территории размещаются гостевые парковки из расчета 40 машино-мест на 1000 жителей, остальные машины будут находиться в подземных или полуподземных автостоянках.

Территории производственных и коммунально-складских предприятий оборудуются открытыми стоянками кратковременного хранения автомобилей в соответствии с расчетами.

2.10. Инженерная защита и вертикальная подготовка территории

Существующая организация рельефа проектируемой территории находится в увязке с отметками прилегающих территорий и обеспечивает отвод поверхностных вод с участков проектируемой территории по лоткам проездов в систему канализации. Рельеф территории максимально сохранен. «Посадка» зданий на рельеф осуществлена с учетом вертикальных отметок входных площадок зданий и сооружений с соблюдением нормативных уклонов.

План организации рельефа для проектируемых объектов (автодорога по ул. Серова, автодорога, соединяющая ул. М. Академическая, ул. Московская и малоэтажную застройку  пос. Кирпичный и пр.) будут разработаны в составе соответствующих проектных документаций. Для защиты проектируемых объектов от подтопления инфильтрационными и грунтовыми водами как в период строительства, так и в период эксплуатации требуется организация дренажной системы. Необходимо разработать инженерные мероприятия для понижения уровня грунтовых вод.

Основным водоприемником поверхностных вод является р. Инсар.

2.11. Мероприятия по обеспечению движения

инвалидов и маломобильных групп населения (МГН)

Проектные решения, предназначенные для инвалидов и МГН, должны обеспечивать повышенное качество среды обитания при соблюдении:

- досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории;

- безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда МГН;

- эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов;

- своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и обучающем процессе и т.д.

В соответствии с действующими нормативными требованиями проектом планировки  территории  предлагаются следующие мероприятия по обеспечению движения инвалидов и маломобильных групп населения:

- ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м;

- высоту бордюров по краям пешеходных путей  принята  не менее 0,05 м;

- места пересечения тротуаров, дорожек и покрытий  организованы без бордюров или высота бортовых камней тротуаров в местах пересечения не превышает 0,04 м;

- продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не  превышает 5%, поперечный - 2%;

- покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.

- покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами не более 0,015 м, покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается.

- входы в общественные здания обеспечить пандусами. Предусмотреть установку специальных информационных знаков.

- на автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального назначения, следует выделять места для парковки личных автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам и МГН.

2.12. Благоустройство и озеленение территории

Для благоустройства территории предприятий промышленной зоны предложены следующие мероприятия:

- для пешеходного движения по территории предприятий предусматривается сеть асфальтобетонных тротуаров и дорожек с асфальтобетонным или плиточным покрытием;

- входы в здания и сооружения оборудуются площадками с асфальтобетонным или плиточное покрытием;

- накопление и суточный вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) организуется централизованно в соответствии с договором на вывоз и захоронение на полигоне ТБО.

В целях повышения общего благоустройства территории предусматривается комплекс мероприятий:

- очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях ливневой канализации;

- рекультивация нарушенных в результате строительства территорий;

- реконструкция существующих и обустройство новых тротуаров с твердым покрытием;

- в местах пребывания и скопления людей должны быть выставлены в достаточном количестве урны, ответственность за содержание урн в чистоте несет организация, осуществляющая уборку;

- в местах особого скопления людей предусматриваются общественные туалеты, встроенные в данные предприятия;

- механизированная уборка (подметание, мойка и полив) проезжих частей улиц, тротуаров и уборка прилегающих к ним территорий производится в плановом порядке специализированными организациями с вывозом отходов и мусора на полигон ТБО. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на снеговой свалке, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований.

Предприятиям по уборке следует:

- своевременно осуществлять (в соответствии с договорами) вывоз твердых и жидких бытовых отходов с территорий жилых домов, организаций, учреждений и предприятий;

- составлять на каждую спецмашину маршрутные графики со схемой движения;

- корректировать маршрутные графики в соответствии с изменившимися эксплуатационными условиями;

- обеспечивать обязательное выполнение утвержденных маршрутных графиков и т.д.

2.13. Мероприятия по охране окружающей среды

Основной задачей данного раздела является обеспечение санитарно-гигиенических условий работы и быта населения с оценкой влияния существующих, реконструируемых и проектируемых объектов на экологию территории при решении вопросов рационального использования и охраны природных ресурсов: воздуха, воды, почвы, растительности. Мероприятия по охране окружающей среды разработаны с учетом требований СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды», закона РФ №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Для защиты населения от шума и электромагнитных излучений предусматривается строительство защитных экранов и организация специальных защитных древесно-кустарниковых посадок, в том числе для защиты от железнодорожного шума и для защиты от негативного влияния электроподстанций.

Загрязнение воздуха обусловлено вредными выбросами на промышленных предприятиях при их эксплуатации, складирования или захоронения отходов производства и от загрязнений, происходящих при производстве строительных работ. К источникам загрязнения также относятся выхлопные газы от всех видов автотранспорта.

Комплекс воздухоохранных мероприятий подразделяется проектом на планировочные и специальные.

К планировочным мероприятиям относятся такое размещение зданий, при котором обеспечивается проветриваемость территории, рассеивание пыли, инсоляция, а также организация проездов с минимальным объемом асфальтобетонных покрытий, способных при облучении солнцем выделять канцерогенные вещества.

Специальными мероприятиями, направленными на сокращение объемов выбросов и на снижение приземных концентраций являются: озеленение улиц, проездов, устройство дорожек с покрытием из тротуарных плит, ограничение движения транзитного транспорта внутри территории, снабжение всех источников вредных выбросов пылегазоулавливающими установками.

Для проектируемой территории предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:

- организация дополнительных защитных насаждений в зоне ОТ2 для защиты территории от эрозивных и оползневых процессов;

- реализация мероприятий по озеленению и благоустройству ССЗ коммунально-складских и производственных предприятий в соответствии с действующим санитарным законодательством.

- экранирование улиц и дорог с интенсивным транспортным движением (ул. Осипенко, М. Академическая, Московская, автомобильная дорога по ул. Серова) с организацией защитных древесно-кустарниковых насаждений для защиты от шума, пыли.

Для   уменьшения   загрязнения   атмосферы и окружающей среды   в   процессе   строительства     рекомендуется осуществление следующих мероприятий:

- применение электроэнергии для технологических нужд строительства взамен твердого и жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов в асфальтобетонных смесей, оттаивания грунта, прогрева строительных конструкций, разогрева материалов и подогрева воды;

- применение герметических емкостей для перевозки раствора и бетона;

- устранение   открытого   хранения,   погрузки   и   перевозки   сыпучих, пылящих,  материалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств);

- оптимизация    поставок     и     потребления     растворов    и    бетонов, уменьшающих образование отходов;

- соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, исключающих переделки;

- завершение строительства доброкачественной уборкой и благоустройством территории с восстановлением растительного покрова и дорожного покрытия.

Возможными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются: поверхностные дождевые стоки и сточные воды от мытья и полива дорог и проездов, сбросы, в том числе аварийные и дренажные воды. С целью уменьшения объемов залповых сбросов в систему канализации, на всех предприятиях необходимо строительство систем оборотного водоснабжения для повторного использования воды.

Водоотведение и водосбор по рельефу местности предусмотрен по самотечным коллекторам на очистные сооружения поверхностных стоков. Очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока должна производиться на городских очистных сооружениях ливневой канализации.

В целях предотвращения негативного воздействия при строительстве проектируемых объектов на состояние почвы и растительности предусматриваются следующие мероприятия:

- максимальное сохранение существующего рельефа местности;

- максимальное сохранение существующих древесно-кустарниковых насаждений и почвенный слой в местах, не подвергающихся вертикальной планировке;

- сохранение плодородного слоя в отвале с последующим использованием при озеленении территории (рекультивация, устройство газонов и цветников);

- озеленение застраиваемой территории (планировка газонов, посадка
деревьев и кустарников);

- после окончания застройки строительный мусор должен быть вывезен, см. раздел «Благоустройство».

2.14. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечение пожарной безопасности

Данный раздел разработан в соответствии с разделами II "Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов" и раздела IV "Требования пожарной безопасности к производственным объектам" Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.1072.2008 г. №123-ФЗ).

Ряд предприятий на проектируемой территории являются потенциально опасными. По подъездным путям железной дороги, по улицам и дорогам проектируемой территории  могут перевозиться взрывоопасные вещества и горюче-смазочные материалы (ГСМ), при разливе (выбросе) которых возможно образование зон разрушения и пожаров. Возможны  чрезвычайные ситуации техногенного характера (взрыв природного газа в случае утечки в проезжающем автотранспорте, пожары и аварии на объектах и сетях газо-, энерго-, тепло- и водоснабжения), а так же ситуации, потенциально создаваемые террористическими акциями.

Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением соответствующих правил противопожарной безопасности при эксплуатации и проектировании новых объектов.

Производственные объекты обеспечиваются наружным противопожарным водоснабжением (противопожарным водопроводом, природными или искусственными водоемами). Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания или сооружения либо части здания или сооружения.

Расстояния между зданиями и сооружениями, от складов, открытых технологических установок, агрегатов и оборудования до зданий и сооружений, между складами, открытыми технологическими установками, агрегатами и оборудованием, от газгольдеров для горючих газов до зданий и сооружений на территории производственного объекта в зависимости от степени огнестойкости, категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности и других характеристик исключают возможность перехода пожара от одного здания или сооружения к другому.

Обеспечивается свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на территории, свободная эвакуация людей из разрушенных частей промышленной застройки. Предусмотрены средства оповещения людей о пожаре на производственном объекте, а также дополнительные инженерно-технические и организационные мероприятия по обеспечению их пожарной безопасности и социальной защите.

Для вновь проектируемых объектов определение зон действия основных поражающих факторов при авариях и катастрофах, меры предосторожности для людей, оценка степени разрушений от воздушной ударной волны и т.п. будут определяться при дальнейшем детальном проектировании.

Исходя из назначения проектируемой территории и требований ГУМ РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.

Радиационная обстановка в городе в целом остается удовлетворительной и радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду. Радиационный контроль при необходимости осуществляется службами радиационной безопасности в соответствии с технологическими регламентами.

Ближайшие пожарные части № 27 (ул. Коммунистическая, д. 79а) и №2 (ул. Фурманова, д. 15а) расположены на нормативном удалении (не более 3-х км) от проектируемой территории и удаленность составляет примерно 2700 м.

2.15. Охрана памятников истории и культуры

В соответствии с генеральным планом г. Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, на проектируемой территории памятники истории и культуры отсутствуют.

2.16. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

# Таблица 12.

| № № | Наименование показателей | Ед. изм. | Рекомендуемая обеспеченность | Современное состояние на 2013 г. | Расчетный срок на 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории-всего, в том числе: | га | - | 92,00 | 92,00 |
|  | - территория жилой застройки, из них: а) среднеэтажная застройка (от 2 до 4 этажей) б) индивидуальная, в том числе коттеджная застройка с приусадебными земельными участками | га | - | 11,41 1,87 9,54 | 11,41 1,87 9,54 |
|  | - объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения микрорайонного значения | га | - | 0,07 | 0,53 |
|  | - объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения внемикрорайонного значения | га | - | 0,28 | 0,28 |
|  | - рекреационных зон | га | - | 21,38 | 5,18 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | - | 29,19 | 35,58 |
|  | - производственных и коммунально-складских зон | га | - | 9,41 | 25,61 |
|  | - иных зон | га | - | 20,26 | 13,41 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемой территории участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | - | 1,55 | 1,55 |
| 1.3 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них а) зеленые насаждения общего пользования; б) улицы, дороги, проезды, площади; в) прочие территории общего пользования | га га га га |  | 65,28 23,39 23,64 18,25 | 48,62 6,51 30,03 12,08 |
| 1.4 | Процент застроенности (ПЗ): а) зона среднеэтажной застройка (от 2 до 4 этажей); б) зона производственных и коммунально-складских объектов | % | - - | 22,00 28,97 | 22,00 28,97 |
| 1.5 | Коэффициент плотности Застройки (КПЗ): а) зона среднеэтажной застройка (от 2 до 4 этажей); б) зона производственных и коммунально-складских объектов | тыс. м² / га | - - | 4,25 2,80 | 4,25 2,80 |
| 1.6 | Из общей площади проектируемойтерритории: а) земли федеральной собственности; б) земли субъектов Российской Федерации (РМ); в) земли муниципальной собственности г) земли частной собственности (физические лица) д) земли частной собственности (юридические лица) д) земли общего пользования (муниципальная собственность) | га га га га га га | - - - - - - | 14,99 - 11,37 6,20 7,77 51,67 | 14,99 - 11,37 6,20 7,77 51,67 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения а) среднеэтажная застройка (от 2 до 4 этажей) Ж2 б) индивидуальная, в том числе коттеджная застройка с приусадебными земельными участками Ж4 | тыс. чел | - | 441 263 | 441 429 |
| 2.2 | Плотность населения а) среднеэтажная застройка (от 2 до 4 этажей) Ж2 б) индивидуальная, в том числе коттеджная застройка с приусадебными земельными участками Ж4 | чел./га | 180 45 | 236 45 | 236 45 |
| 3 | Жилищный фонд (Ж2) |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. м2 | - | 7,94 | 7,94 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | - | 2 | 2 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | - | 7,94 | 7,94 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда | тыс.м2 | - | - | - |
| 3.5 | Новое жилищное строительство | тыс.м2 | - | - | - |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения (всего/1000 чел) | мест | 49 на 1000 чел/ 43 | обеспечение за счет смежных территорий |
| 4.2 | Общеобразовательные школы (всего/1000 чел) | мест | 95 на 1000 чел/ 83 | обеспечение за счет смежных территорий |
| 4.3 | Поликлиники, в том числе (всего/1000 чел) | посещений в смену | 26 на 1000 чел/ 23 | обеспечение существующей сетью поликлинического обслуживания |
| 4.4 | Предприятия торговли, в том числе: а) продовольственными товарами; б) непродовольственными товарами | м2 | 280 на 1000 чел/ 244 | обеспечение за счет смежных территорий | 600 |
| 4.5 | Предприятия общественного питания, (посадочное место/1000 чел.) | шт. | 8 на 1000 чел/ 7 | обеспечение за счет смежных территорий | 20 |
| 4.6 | Аптеки | шт. | объект на жилую группу/1 | обеспечение за счет смежных территорий |
| 4.7 | Раздаточные пункты детской молочной кухни | порций в смену | 4 на 1000 чел./ 3 | обеспечение существующей сетью |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания, (рабочее место/1000 чел.) | мест | 2 на 1000 чел/2 | обеспечение за счет смежных территорий | 4 |
| 4.9 | Отделение банка | объект | объект на жилую группу/1 | обеспечение за счет смежных территорий |
| 4.10 | Отделение связи | объект | объект на жилую группу/1 | обеспечение за счет смежных территорий |
| 4.11 | Жилищно-эксплуатационные службы | объект | 1 на 20 тыс. чел/0 | обеспечение за счет смежных территорий |
| 4.12 | Физкультурно-спортивные сооружения (площади зала) | м2 | 30 на 1000 чел / 26 | обеспечение за счет смежных территорий, в том числе спортивные объекты образовательных школ |
| 4.13 | Учреждения культуры и искусства (всего/1000 чел) | м2 | 50 на 1000 чел / 44 | обеспечение за счет смежных территорий |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети- всего, в том числе: | м | - |  |  |
|  | - магистральные дороги регулируемого движения | м | - | - | 2700 |
|  | - магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | м | - | 575 | 575 |
|  | -улицы и проезды в жилой застройке | м | - | 2762 | 3761 |
|  | - проезды в производственной зоне | м | - | 3065 | 3065 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта, в том числе: | м | - |  |  |
|  | - троллейбус | м | - | 575 | 575 |
|  | - автобус | м | - | 575 | 3275 |
| 5.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей )*, в том числе |  |  |  |  |
|  | - постоянного хранения | машино-мест | 141 | 127 | 127 |
|  | - временного хранения | машино-мест | 141 | 14 | 14 |

# )* на территории застройки жилыми домами с земельными участками (Ж4) закрытые автостоянки следует размещать в пределах отведенного участка.

# 3. Проект межевания территории

# 3.1. Общие положения

В качестве исходных данных для выполнения проекта межевания использовались следующие сведения и материалы:

1) Проект планировки территории, ограниченной улицами ул. Мокшанская, железной дорогой, улицами Осипенко, М. Академическая, Московская г. Саранска, выполненный ООО «НПП «Инженер»;

2) сведения филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Мордовия о земельных участках, расположенных на проектируемой территории на бумажных и электронных носителях (см. приложение);

3) координаты красных линий, разработанные (уточненные) в составе проекта планировки территории, ограниченной улицами ул. Мокшанская, железной дорогой, улицами Осипенко, М. Академическая, Московская г. Саранска;

4) технические сведения на объекты недвижимости, полученные в Саранском отделении филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Республике Мордовия.

Исходной планово–картографической основой для разработки проекта межевания явились материалы топографической съемки, выполненные ООО «НПП «Инженер» в масштабе 1:500 в 2013 г.

В соответствии со сведениями филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия, около 44 % земельных участков имеют установленные в соответствии с требованиями земельного законодательства границы.

Правовой статус земельных участков под объектами коммунально-складского и промышленно-производственного назначения в основном на праве собственности юридических или физических лиц. Земельные участки под гаражами в основном на праве аренды. Застроенные участки под ИЖД в основном на праве собственности, а незастроенные - на праве аренды.

Проектом планировки определены границы территорий, на которых расположены ГК "Звезда", ГК "Березка".  Земельный участок для эксплуатации отдельного гаражного бокса будет формироваться в индивидуальном порядке при личном обращении граждан.

Значительная часть зоны П3 (территория выработанных карьеров кирпичного завода) не застроена и не используется в соответствии с градостроительным регламентом.  Вне зоны планировочных ограничений (санитарно-защитные и охранные зоны, санитарный разрыв железной дороги) нет незастроенных земельных участков.

Проектом планировки территории предложено изменить градостроительный регламент части зоны открытых пространств (ОТ2)  на зону индивидуальных 1-2 квартирных, усадебной застройки городского типа, в том числе коттеджной (Ж4) и на зону производственных и коммунально-складских предприятий V класса опасности (П5).

С учетом предложений по изменению градостроительных[ регламентов сформированы 31 земельных участка для предоставления юридическим и (или) физическим лицам для использования в соответствии с градостроительными регламентами соответствующих зон, которые определяют правовой режим использования земельных участков. Участки 1-3, 14-20, 23-28, 30-31 застроены, участки 4-13, 21-22, 29 не застроены.

# 3.2. Формирование проектных границ земельных участков

Формирование проектных границ земельных участков производится в пределах красных линий, ограничивающих территорию разработки проекта межевания и отделяющих территории общего пользования от территорий, подлежащих передаче физическим и (или) юридическим лицам на различном праве. Границы земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков (при их наличии) и проездов, естественным границам, границам отвода магистральных инженерно-транспортных коммуникаций.

При разработке проекта межевания территории обеспечено соблюдение следующих требований:

- границы проектируемых земельных участков установлены в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости и земельных участков, включая проезды, проходы к ним. Условия эксплуатации обеспечиваются путем установления границ земель общего пользования, в том числе внутри красных линий, а также путем установления ограничений на право пользования частью земельного участка (публичные сервитуты);

- границы существующих земельных участков при разработке проекта межевания не подлежат изменению, за исключением случаев изъятия земель для государственных нужд в соответствии с законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ земельных участков, а так же при выявлении кадастровых ошибок в отношении земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости;

Характеристики земельных участков, сформированных  для предоставления юридическим и (или) физическим лицам, представлены в Таблице 14.

Формирование земельных участков для  домов индивидуальной жилой застройки и установление их границ должно проводится в индивидуальном порядке на основании правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на землю при обращении заинтересованных лиц.

Проект межевания территории выполнен в масштабе 1:2000 и представлен на Листе 10 графических материалов.

# 3.3. Нормативные размеры земельных участков промышленных

# предприятий

# Нормативные размеры земельных участков под существующими промышленными предприятиями рассчитаны в соответствии с СП 18.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий.

# Нормативный размер земельного участка промышленного предприятия принят равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий, выраженной в процентах застройки.

# Таблица 13.

Нормативный размер земельных участков промышленных предприятий

| № участка | Кадастровый номер | Площадь застройки, м2 | Показатель нормативной плотности застройки, % | Площадь участка по сведениям ГКН, кв. м. | Нормативная площадь земельного участка, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35 | 13:23:1113264:12 | 394 | 50 | 19 591 | 788 |
| 93 | 13:23:1113007:34 | 13249.4 | 45 | 36 984 | 29 443 |
| 106 | 13:23:1113007:13 | 461.2 | 45 | 2 924 | 1 025 |
| 108 | 13:23:1113007:21 | 784.7 | 45 | 5 767 | 1 743 |
| 109 | 13:23:1113007:1 | 562.5 | 45 | 2 198.92 | 1 249 |
| 110 | 13:23:1113007:44 | 434 | 55 | 638 | 789 |
| 111 | 13:23:1113007:45 | 66.0 | 45 | 1 496 | 147 |
| 112 | 13:23:1113007:33 | 801.5 | 50 | 3 094 | 603 |
| 114 | 13:23:1113007:14 | 11237.1 | 50 | 28 268.0 | 22 474 |
| 125 | 13:23:1113007:42 | 1967.9 | 45 | 2 086 | 4 373 |
| 126 | 13:23:1113007:43 | 333.9 | 45 | 632 | 742 |
| 127 | 13:23:1113007:41 | 175.0 | 50 | 366 | 350 |
| 130 | 13:23:1113007:19 | 89.7 | 50 | 185 | 179 |
| 131 | 13:23:1113007:143 | 1778.2 | 50 | 5 371 | 3 556 |
| 133 | 13:23:1113264:29 | 550 | 50 | 8 705 | 1 100 |
|  | ИТОГО |  |  | 112 539 | 69 561 |

# Анализ произведенных расчетов позволяет делать вывод о том, что не все земельные участки промышленных предприятий в установленных границах используются эффективно, фактически коэффициент застроенности территории некоторых предприятий меньше нормативного. В то же время, размеры земельных участков некоторых промышленных предприятий меньше нормативных, но доведение их до нормативных значений не представляется возможным по ряду причин.

# 3.4. Обоснование принятых решений по проекту межевания территории

Правовой и целевой режим использования существующих и формируемых земельных участков соответствуют правилам землепользования и застройки города Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск.

В основном все сформированные земельные участки имеют свободный доступ к землям общего пользования,  для 2-х участков  организованы публичные  сервитуты.

Границы и размеры формируемых земельных участков определены ориентировочно, для уточнения необходимо провести кадастровые работы при личном обращении заинтересованных лиц.

Размеры формируемых земельных участков соответствуют требованиям градостроительных нормативов, противопожарной безопасности, санитарных и иных норм, обеспечивающих нормальные условия их эксплуатации.

# Таблица 14.

# Характеристики формируемых земельных участков

# для предоставления юридическим и (или) физическим лицам

| № земельного участка | Разрешенное использование | Почтовый адрес объекта | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая площадь, м2 | в том числе публичный сервитут, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | для размещения и эксплуатации ГРП-109 | ул. Осипенко | 466 | - |
| 2 | для обслуживания учебного корпуса | ул. Осипенко, 8 | 2760 | - |
| 3 | для эксплуатации производственных помещений | ул. Осипенко, 7 | 1979 | - |
| 4 | для организации открытого склада глины | ул. Осипенко, 7 | 29689 | - |
| 5 | для размещения объекта торговли | ул. Осипенко | 4650 | - |
| 6 | для размещения многотопливной АЗС | территория Кирзавода | 2343 | - |
| 7 | для размещения объекта транспортной инфраструктуры | территория Кирзавода | 2360 | - |
| 8 | для размещения объекта транспортной инфраструктуры | территория Кирзавода | 13714 | - |
| 9 | для размещения объекта транспортной инфраструктуры | территория Кирзавода | 16572 | - |
| 10 | для размещения объекта транспортной инфраструктуры | территория Кирзавода | 17631 | - |
| 11 | для размещения объекта транспортной инфраструктуры | территория Кирзавода | 22485 | - |
| 12 | для размещения объекта транспортной инфраструктуры | территория Кирзавода | 35245 | - |
| 13 | для размещения объекта транспортной инфраструктуры | территория Кирзавода | 14300 | - |
| 14 | для содержания и обслуживания многоквартирного дома | ул. Кирзаводская, д. 19 | 2440 | - |
| 15 | для содержания и обслуживания многоквартирного дома | ул. Кирзаводская, д. 17 | 1726 | 384 |
| 16 | для содержания и обслуживания многоквартирного дома | ул. Кирзаводская, д. 15 | 1586 | 356 |
| 17 | для обслуживания трансформаторной подстанции ТП-43 | территория Кирзавода | 300 | - |
| 18 | для обслуживания трансформаторной подстанции ТП-255 | территория Кирзавода | 60 | - |
| 19 | для обслуживания трансформаторной подстанции | ул. Московская | 64 | - |
| 20 | для обслуживания ГРП | территория ГК "Звезда" | 33 | - |
| 21 | для содержания и обслуживания многоквартирного дома | территория Кирзавода | 3233 | - |
| 22 | для содержания и обслуживания многоквартирного дома | территория Кирзавода | 2458 | - |
| 23 | для эксплуатации производственных помещений | ул. Осипенко, 7 | 705 | - |
| 24 | для эксплуатации производственных помещений | ул. Осипенко, 7 | 1264 | - |
| 25 | для эксплуатации боксов гаражей | ул. Осипенко, 7 | 497 | - |
| 26 | для обслуживания трансформаторной подстанции ТП-83 | территория Кирзавода | 147 | - |
| 27 | для обслуживания комплектной трансформаторной подстанции (КТП) | территория Кирзавода | 8 | - |
| 28 | для обслуживания трансформаторной подстанции (ТП) | ул. М. Академическая | 63 | - |
| 29 | для размещения складских помещений | территория Кирзавода | 5260 | - |
| 30 | для размещения и содержания объекта торговли | ул. Кирзаводская | 250 | - |
| 31 | для размещения и содержания производственных помещений | территория Кирзавода, д. 10 | 1115 | - |
|  | ИТОГО |  | 185484 | 740 |

- Проектом межевания территории выявлены земельные участки, в сведения ГКН о местоположении границ которых необходимо внести изменения, в связи с тем, что застройка таких участков осуществлена не в границах отведенного участка или при определении местоположения границ допущена кадастровая ошибка (таблица №15).

Решение о выполнении кадастровых работ с целью уточнения границ земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости, предусмотренных проектом межевания территории, принимается правообладателем земельного участка или иным заинтересованным лицом после утверждения проекта межевания в установленном действующим законодательством порядке.

Границы и размеры уточняемых земельных участков определены ориентировочно, для уточнения необходимо провести кадастровые работы при личном обращении заинтересованных лиц.

Также выявлены земельные участки, подлежащие снятию с кадастрового учета:

- застройка участка 2 (ИЖД) попадает в зону планируемого строительства автодороги по ул. Серова (на участке от ул. А. Невского до ул. Ленина в р.п. Николаевка);

- застройка участка 3 (ИЖД) попадает в зону планируемого строительства автодороги по ул. Серова (на участке от ул. А. Невского до ул. Ленина в р.п. Николаевка);

- застройка участка 29 (ИЖД) попадает в зону планируемого строительства автодороги по ул. Серова(на участке от ул. А. Невского до ул. Ленина в р.п. Николаевка) ;

- застройка участка 30 (ИЖД) попадает в зону планируемого строительства автодороги по ул. Серова (на участке от ул. А. Невского до ул. Ленина в р.п. Николаевка);

- застройка участка 31 (ИЖД) попадает в зону планируемого строительства автодороги по ул. Серова (на участке от ул. А. Невского до ул. Ленина в р.п. Николаевка);

- артезианская скважина на участке 135 заглушена, попадает в зону строительства а/д по ул. Серова (на участке от ул. А. Невского до ул. Ленина в р.п. Николаевка).

# Таблица 15.

# Перечень земельных участков, сведения ГКН о которых подлежат уточнению либо аннулированию

| №№ п/п | № участка | Кадастровый номер | Почтовый адрес/ориентир | Разрешенное использование | Правообладатель | Права и ограничения | Площадь участка по сведениям ГКН, м2. | Уточненная площадь участка, м2. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 13:23:1111262:173 | ул. Мокшанская, д. 2 "б" | для эксплуатации жилого дома | Светкин Н.Л., Светкина С.Н., Володина Е.Н., Светкина Т.Б. | долевая собственность | 701 | - | изъятие для муниципальных нужд |
| 2 | 3 | 13:23:1111262:172 | ул. Мокшанская, д. 2 "а" | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | Бурдаев Н. Ф., Гринина В.И. | долевая собственность | 750 | - | изъятие для муниципальных нужд |
| 3 | 4 | 13:23:1111262:187 | ул. Мокшанская, д. 4 | для ведения личного подсобного хозяйства | Егоров Е.В., Егорова А.В., Егорова Т.Н. | долевая собственность | 467 | 495 | кадастровая ошибка в местоположении границы, превышение не более 10% |
| 4 | 5 | 13:23:1111262:179 | ул. Ворошилова, д. 78 | для размещения дома индивидуально жилой застройки | _ | собственность | 447 | 491 | кадастровая ошибка в местоположении границы, превышение не более 10% |
| 5 | 29 | 13:23:1111263:15 | ул. Ворошилова, д. 80 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | _ | долевая собственность | 859 | - | изъятие для муниципальных нужд |
| 6 | 30 | 13:23:1111263:13 | ул. Ворошилова, д. 82 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | _ | собственность | 1005 | - | изъятие для муниципальных нужд |
| 7 | 31 | 13:23:1111263:12 | ул. Ворошилова, д. 84 | для эксплуатации индивидуального жилого дома | Корочков А.С., Корочкова Г.М. | долевая собственность | 1624 | - | изъятие для муниципальных нужд |
| 8 | 38 | 13:23:1113264:82 | в районе ул. Московская, земельный участок № 9 (по генплану) | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | Ларюшкин Алексей Николаевич | аренда | 1013 | 1013 | застройка не в границах отведенного участка |
| 9 | 39 | 13:23:1113264:84 | ул. Московская, участок № 7 (по генплану) | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | Ларюшкина Ирина Михайловна | аренда | 1000 | 1000 | застройка не в границах отведенного участка |
| 10 | 40 | 13:23:1113264:49 | ул. Московская, участок № 8 (по генплану) | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | Ларюшкин Алексей Николаевич | аренда | 1000 | 1000 | застройка не в границах отведенного участка |
| 11 | 41 | 13:23:1113264:129 | в районе ул. Московская, земельный участок № 6 (по генплану) | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | Левин Валерий Федорович | аренда | 1000 | 1000 | застройка смежного участка не в границах отведенного участка |
| 12 | 74 | 13:23:1113257:300 | территория Кирзавода, д. 15 "а" | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | _ | долевая собственность | 765 | 765 | кадастровая ошибка в местоположении границы |
| 13 | 100 | 13:23:1113007:22 | территория Кирзавода, д. 12 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | - | долевая собственность | 720 | 720 | кадастровая ошибка в местоположении границы |
| 14 | 108 | 13:23:1113007:21 | ул. Осипенко, д.7 | для эксплуатации производственных помещений | ЗАО "Саранские карьеры" | аренда | 5767 | - | формируются 2 новых участка |
| 15 | 119 | 13:23:1113007:40 | ул. Осипенко, участок №1 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | Кутузов В. И. | аренда | 844 | 928 | застройка не в границах отведенного участка, превышение не более 10% |
| 16 | 120 | 13:23:1113007:36 | ул. Осипенко, участок №2 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | ООО "ОДИА" | собственность | 861 | 928 | застройка не в границах отведенного участка, превышение не более 10% |
| 17 | 121 | 13:23:1113007:37 | ул. Осипенко | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | _ | собственность | 1014 | 1014 | застройка смежного участка не в границах отведенного участка |
| 18 | 122 | 13:23:1113007:38 | ул.Осипенко, д. 88А | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | Жарков С. Н. | собственность | 960 | 1012 | застройка не в границах отведенного участка, превышение не более 10% |
| 19 | 134 | 13:23:1113264:100 | г. Саранск | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" | Постоянное (бессрочное) пользование | 3461 | 3802 | стройка не в границах отведенного участка, превышение не более 10% |
| 20 | 135 | 13:23:1113264:19 | г. Саранск, южнее ОАО "Керамик" | для эксплуатации скважины № 11 | - | - | 4564 | - | заглушенная артезианская скважина, попадает в зону строительства а/дороги. |
| 21 | 136 | 13:23:1113264:101 | г. Саранск | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" | Постоянное (бессрочное) пользование | 5356 | 5891 | стройка не в границах отведенного участка, превышение не более 10% |
| 22 | 181 | 13:23:1113264:85 | ул. Осипенко | для размещения объекта бытового обслуживания (многотопливной АЗС) | ООО Производственная фирма "Арко-Газ" | аренда | 2343 | 2343 | попадает в зону строительства а/дороги, параллельный перенос |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 36521 | 22402 |  |

3.5. Основные технико-экономические показатели

проекта межевания территории

# Таблица 16.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 92,00 | 92,00 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию в том числе: | га |  |  |
|  | - территории жилой застройки, из них: | га | 11,41 | 11,41 |
|  | а) территории среднеэтажной застройка (от 2 до 4 этажей); б) территории индивидуальной 1-2 квартирной, усадебной застройки городского типа, в том числе коттеджной | га | 1,87 9,54 | 1,87 9,54 |
|  | - территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения микрорайонного значения | га | 0,07 | 0,53 |
|  | - территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения внемикрорайонного значения | га | 0,28 | 0,28 |
|  | - территории коммунально-складской, промышленно-производственной застройки | га | 9,41 | 25,61 |
|  | - территории инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 5,16 | 5,55 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию в том числе | га | 65,67 | 48,62 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 23,39 | 6,51 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 23,64 | 30,03 |
|  | - прочие территории общего пользования | га | 18,64 | 12,08 |

# ПРИЛОЖЕНИЯ