ИНН 1326187885 КПП 132601001, Юридический адрес:  430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Л. Толстого, д. 3

Почтовый адрес: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гайдара, 2а

Расчетный счет №40702810504620140547 в Саранском филиале Банка «Возрождение»

Корреспондентский счет №30101810100000000754 БИК 048952754, ,

адрес электронной почты: referent@mrpi.biz, адрес сайта в Интернете: http://mrpi.biz

ТЕЛ/ФАКС 27-00-95

Заказчик: Казенное учреждение г.о. Саранск «Градостроительство»

Место строительства: г. Саранск

проект Планировки территории,

ограниченной железной дорогой, р. Инсар,

ул. Советская (в районе промышленной зоны) г. Саранска,

включая проект межевания.

1-5/2013-01- ПЗ

Саранск 2013

ИНН 1326187885 КПП 132601001, Юридический адрес:  430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Л. Толстого, д. 3

Почтовый адрес: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гайдара, 2а

Расчетный счет №40702810504620140547 в Саранском филиале Банка «Возрождение»

Корреспондентский счет №30101810100000000754 БИК 048952754, ,

адрес электронной почты: referent@mrpi.biz, адрес сайта в Интернете: http://mrpi.biz

ТЕЛ/ФАКС 27-00-95

Заказчик: Казенное учреждение г.о. Саранск «Градостроительство»

Место строительства: г. Саранск

проект Планировки территории,

ограниченной железной дорогой, р. Инсар,

ул. Советская (в районе промышленной зоны) г. Саранска,

включая проект межевания.

Часть I. Пояснительная записка

| Директор |  | Д.Н. Лукьянов |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | С.Н. Павлов |

Саранск 2013

Проектная документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами

| Главный архитектор проекта |  | С.Н. Павлов |
| --- | --- | --- |

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-П-014-05082009-13-0011 от 23.10.2012 г.

Оглавление

| 1. Общая часть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| --- | --- |
| 1.1 Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 1.2 Состав проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 2 Пояснительная записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.1 Обоснование для разработки проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.2 Нормативная база и исходные данные для разработки проекта планировки территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.3 Характеристика существующего состояния территории . . . . . . . . | 8 |
| 2.4 Градостроительные и природные условия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 2.5 Генеральный план. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| 2.5.1 Композиционно – планировочные решения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| 2.5.2 Транспортная схема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
| 2.5.3 Организация рельефа и красные линии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 |
| 2.5.4 Благоустройство территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 |
| 2.5.5 Основные показатели по генплану и благоустройству. . . . . . . . . . . . | 30 |
| 2.6 Сети и инженерное оборудование. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 31 |
| 2.7 Основные технико-экономические показатели проекта планировки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 31 |
| 2.8 Охрана окружающей среды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33 |
| 2.8.1 Природоохранные мероприятия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33 |
| 2.8.2 Санитарная очистка территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33 |
| 2.9 Инженерно-технические мероприятия по ГО и ЧС и обеспечению пожарной безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34 |
| 2.10 Мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных групп населения и инвалидов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35 |
| 2.11 Межевание территории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 79 |
| 1. Справка из ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» |  |
| 2. Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации СРО-П-014-05082009-13-0011 от 23.10.2012 г. |  |
| 3. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ № 0101.01-2009-1326187885-И-008 от 02.11.2012 г. |  |
| 4. Сведения из государственного кадастра недвижимости |  |
| 5. Исходные данные |  |

1. Общая часть

1.1. Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Главный архитектор института | Н.И. Безбородов |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | С.Н. Павлов |
| Архитектор | Е.Ю. Гога |

1.2. Состав  проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1-5/2013-01- ПЗ | Часть 1. Общая пояснительная записка |  |
| 1-5/2013-02- ГП | Часть 2. Графическая часть |  |

Главный архитектор проекта                                       С. Н. Павлов

2. Пояснительная записка

2.1. Обоснование для разработки проекта

Проект планировки территории, ограниченной железной дорогой,            р. Инсар, ул. Советская (в районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания,  разработан   на   основании   Муниципального  контракта  № 1-5 от 10 апреля 2013 г.

2.2. Нормативная база и исходные данные

для разработки проекта планировки территории

Работы по разработке проекта планировки территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Местные нормативы градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008.

- Правила землепользования и застройки г. Саранска, р.п. Николаевка и Ялга как части г.о. Саранск, 2009 (с изм. от 21.072010г. № 582);

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002г. № 150;

- СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

В качестве исходных данных для выполнения проекта планировки территории использовались следующие сведения и материалы:

- муниципальный контракт № 1-5 от 10 апреля 2013 г.;

- задание на разработку градостроительной документации;

- технический отчет о топографо-геодезических изысканиях, выполненных ООО «МРПИ» в 2013г. (свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ № 0101.01-2009-1326187885-И-008);

- генеральный план г.Саранска, р.п. Николаевка и Ялга, как части городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов г.о.Саранск от 27.11.08 г. № 219;

- транспортная схема г.о. Саранск, разработанная ОАО "Дорпроект" в 2012 г.

- местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные Советом депутатов г.о. Саранск от 28.10.2008 г. №193 (с изменениями от 24.12.10 г. №646);

- инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 ГКИНП-02-033-82;

- схемы предварительного согласования и чертежи градостроительных планов, предоставленные КУ г.о. Саранск «Градостроительство»;

- сведения из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта планировки территории (приложение 4).

2.3. Характеристика существующего состояния территории

Границы разработки ППТ выполнены в соответствии со схемой размещения участка на ситуационном плане, согласованном Управлением градостроительства и архитектуры Администрации городского округа Саранск.

Участок разработки ППТ расположен в центральной части г. Саранск. Границами проектируемой территории служат: с юга – ул. Советская, с востока – р. Инсар, с севера и северо-востока – граница промышленной зоны, с запада – железная дорога. Территория участка в настоящее время застроена преимущественно зданиями и сооружениями промышленного и общественно-делового значения с небольшими включениями частной малоэтажной застройки. Здесь расположены гаражные массивы «Романтик», «Победа», «Теплотехник», «Искровец»; участки и здания автосервисов, автомоек, АЗС и другие объекты транспортной инфраструктуры; производственные цеха кондитерской фабрики "Ламзурь"; рынок Мордовпотребсоюза и прочие торговые здания и сооружения; помещения складов; территории следственного изолятора; территории государственных и индивидуальных предприятий; открытые территории в пойме р. Инсар, занятые под огороды; артезианские скважины. Территория квартала представлена преимущественно промышленной застройкой, осуществлявшейся в период с 1910 г. по настоящее время. Учебных и дошкольных учреждений не имеется.

В границы разработки ППТ попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Характеристика таких земельных участков приведена в приложении 4.

Восточной границей рассматриваемого участка является река Инсар, которая протекает по рассматриваемой территории с юга на север. Река имеет береговую охранную зону 200 м.

2.4. Градостроительные и природные условия

В настоящее время на проектируемой территории преобладают промышленные здания и сооружения. Характеристика существующих на данной территории зданий приведена в таблицах 2.1. и 2.2.

Характеристика существующих зданий

Таблица 2.1. – Характеристика существующих нежилых зданий

| Адрес здания (наименование) | Литер | Год постр. | Площадь застройки, м2 | Этаж-ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Б.Хмельницкого |
| Дом №1а (здание и сооружения ООО "Научно-реставрационная производственная фирма "Реставрация") | А(административ-ное здание) И(деревообрабаты-вающий цех) Б,Б1(кузнечный цех) К(гараж) Е(склад) В(столярный цех) Д(проходная) Ж(пилорама) | А-1990 И-1984 Б,Б1-1990 К-1984 Е-1988 В-2001 Д-2001 Ж-2002 | 3731,9 | А-3 И-1 Б,Б1-1 К-1 Е-1 В-1 Д-1 Ж-1 |  |
| ул. Полежаева |
| Дом №2 (здание инженерно-лабораторного корпуса и гаражей) | А Б В | А-1991 Б-1992 В-1992 | 905,2 | А-3 Б-1 В-1 |  |
| Дом №18 (склады) | А Б В Д Е З Ж | 1956 1960 1967 | 1492,6 | 1 |  |
| Дом№22 (производственное здание) | А | 1956 | 1289,4 | 1 |  |
| Дом№22 (производственное здание) | Б | 1967 | 837,0 | 1 |  |
| Дом№22 (производственное здание) | В | 1960 | 1318,4 | 1 |  |
| Дом№22 (производственное здание) | Д | 2010 | 159,2 | 1 |  |
| Дом№23 (здание и сооружения) | А, А1 В, В1 | А,А1-2005 В,В1-1966 | 905,2 | А-2 А1-1 В,В1-1 |  |
| Адрес здания (наименование) | Литер | Год постр. | Площадь застройки, м2 | Этаж-ность | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Рабочая |
| Дом№61 (здание и сооружения предприятия ООО МПО) | А(административное) А2(блок складов) А3(производств. цех) А4(производств. цех) А5(склад) А6(компрессорная) А7(котельная) А8(пристрой) А11(производств. цех) А12(гараж) | А-1981 А2-1981 А3-1981 А4-1989 А5-1989 А6-1990 А7-1981 А8-1981 А11-1990 А12-1990 | 6982,5 | А-3 А2- А3- А4- А5- А6- А7- А8- А11- А12- |  |
| Дом№61 (нежилое здание) | А13 А14 А15 А16 А17 | А13-2008 А14-2010 А15-2011 А16-2011 А17-2011 | 414,2 | А13-2 А14-2 А15-2 А16-1 А17-1 |  |
| Дом№61 (помещения в здании производственного цеха) | Б Б1 | Б-1981 Б1-2006 | 1586,4 | Б-3 Б1-2 |  |
| Дом№70 (корпус№1) | А | 1959 | 256,5 | 2 |  |
| Дом№70 (корпус№2) | Б |  | 836,0 | 1 |  |
| Дом№70 (корпус№3) | В | 1964 | 559,0 | 1 |  |
| Дом№70 (корпус№4) | Д | 1981 | 525,9 | 1 |  |
| Дом№70 (часть здания корпус№6) | А9 | 1971 | 185,2 | 1 |  |
| Дом№70 (корпус№7) | К |  | 75,0 | 1 |  |
| Дом№70 (корпус№9) | И |  | 79,1 | 1 |  |
| Дом№70 (корпус№10) | Ж | 1972 | 74,1 | 1 |  |
| Дом№70 (корпус№12) | Е | 1972 | 46,8 | 1 |  |
| Дом№72 (административное здание) | А А1 А2 | А-1978 А1-2004 А2-2006 | 858,1 | А-2 А1-4 А2-3 |  |
| Дом№72 (часть складского здания) | В | 1981 | 450,6 | 1 |  |
| Дом№72 (здание склада) | К | 1958 | 303,5 | 1 |  |
| Дом№72 (здания) | А,А1,А2(администр. здание) Б,Б1,Б2,Б3,Б4(здание склада) В(здание склада) Д(здание склада) Ж(здание склада) З,З1,З2,З3(здание склада) И(здание склада) Н,Н1,Н2,Н3(здание склада) | А-1978 А1-2004 А2-2006 Б-1977 Б1-2002 В-1976 Ж-1963 З-1957 З3-2003 И-1977 | 9642,0 | А-4 А1,2-2 Б-2 Б1-1 Б2-1 Б3-1 Б4-1 В-2 Д-1 Ж-1 З-1 З1-1 З2-1 З3-1 И,Н-1 Н1-1 Н2-1 Н3-1 |  |
| Адрес здания (наименование) | Литер | Год постр. | Площадь застройки, м2 | Этаж-ность | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Рабочая |
| Дом№73 (административные здания и гаражи) | А,А1 Б(гараж) В(гараж) Е(склад) | А-1971 А1-2000 Б-1961 В-1993 Е-2002 | 1126,4 | А-2 А1-2 Б-1 В-1 Е-1 |  |
| Дом№74 (административное здание) | А | 1951 | 454,0 | 2 |  |
| Дом№75 (здание гаража) | А | 2010 | 224,9 | 1 |  |
| Дом№75 (здание производственно-складское) | Ж | 2009 | 604,9 | 2 |  |
| Дом№75 (комплекс зданий) | А(адм.здание со складом) В(лаборатория дефектоскопии) Д(стоянка) Е(кузница) Е1(котельная) | А-1985 В-1999 Д-1999 Е-1997 Е1-1999 | 1660,7 | А-1 В-1 Д-1 Е-1 Е1-1 |  |
| Дом№75 (производственно-складское) | Б Б1 | Б-1992 Б1-2010 | 412,7 | Б-1 Б1-2 |  |
| Дом№75 (складское помещение№2) | К | 2012 | 1507,7 | 1 |  |
| Дом№75 (складское помещение) | И И1 А1 | И-2010 И1-2010 А1-2010 | 694,3 | 1 |  |
| Дом№75в (производственное помещение по оказанию услуг населению) | И | 2004 | 306,1 | 1 |  |
| Дом№82 (ОАО "Ниитфа") | А(лабораторно-бытов. корпус со столовой) А1(корпус модуль с быт. помещ. и подв-м) А2(корпус модуль №3,№4,№5) Б(помещение КИС) В(станция жидкого азота) Д(лаборатория№9) Е(адм. зд. конторы со складом ОМТС) Ж(материальный склад с кузницей) З(вспомогат. корпус) | А-1961 А1-1975 А2-1976 Б-1962 В-1964 Д-1965 Ж-1942 З-1961 И- Е-1917 | 10331,9 | А-5 А1-2 А2-2 Б-2 В-1 Д-2 Ж-1 З-2 И-1 Е-2 |  |
| Дом№85 (комплекс зданий) | А,А1(здание) Б(цех металла) В(проходная) В1(котельная) Д(нежилое здание) Е(трансф.подстанция) Ж(нежилое здание) И(склад) | А-1966 А1-1976 Б-1969 В-1978 В1-1978 Д,Е-1978 Ж-1999 И-2000 | 1591,2 | А-1 А1-1 Б-1 В-1 В1-1 Д,Е-1 Ж-1 И-1 |  |
| Адрес здания (наименование) | Литер | Год постр. | Площадь застройки, м2 | Этаж-ность | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Рабочая |
| Дом№87 (здания и сооружения) | А А1 Б(склад) | А-1917 А1-1973 Б- | 1049,3 |  |  |
| Дом№89 (нежилое помещение) | А А1 А2 А3 А4 | А-1944 А1-1944 А2-1992 А3-2000 А4-2003 | 1266,0 | А-2 А1-1 А2-1 А3-1 А4-1 |  |
| Дом№93 (адм.-бытовой корпус) | А | 2004 | 381,3 | 2 |  |
| Дом№93 (комплекс зданий) | А(здание) Б(склад) В(склад) | 1979 | 1033,9 | 1 | В - сгорел |
| Дом№93 (склад) | Д | 2004 | 215,5 | 1 |  |
| Дом№95 (адм.-торговое здание) | А2 А1 | А2-1970 А1-2005 | 906,7 | А2-1 А1-1 |  |
| Дом№95 (здание склада) | Б | 2006 | 448,4 | 1 |  |
| Дом№95 (кирпичный склад) | В В1 | В-1967 В- | 355,3 | В-1 В1-1 |  |
| Дом№95а (произв.-адм. здание) | А,А1,А2,А3 Б(трансф.подстанция) | А-1986 | 1986,1 | А-4 |  |
| Дом№95а (здание произв. с пристроями) | А А1 А2 А3 | А-1986 А1-1988 А2-2005 А3-2005 | 920,8 | А-1 А1-2 А2-1 А3-1 |  |
| Дом№95а (здание КПП) | Б | 2005 | 19,8 | 1 |  |
| Дом№95а (трансф. подстанция) | Б | 1986 | 31,6 | 1 |  |
| Дом№100 (здание магазина и склада) | А А1 Б | А-1972 А1-1972 Б-1972 | 1463,9 | А-2 А1-1 Б-1 |  |
| Дом№100 стр.1 (здание складских помщ. и мастерских по сервисному обслуж-ю автомобилей) | А | 2004 | 304,1 | 1 |  |
| Дом№100б (здание конторы) | А | 1947 | 65,7 | 1 |  |
| Дом№100б (склад махорочный) | Б | 1947 | 751,2 | 1 |  |
| Дом№100б (караульное помещение) | В | 2005 | 43,0 | 1 |  |
| Дом№100б (гараж) | Д | 1997 | 26,8 | 1 |  |
| Дом№100б (гараж) | Е | 1997 | 26,8 | 1 |  |
| Дом№100б (гараж) | Ж | 1997 | 26,8 | 1 |  |
| Дом№100б (гараж) | И | 1997 | 26,8 | 1 |  |
| Дом№102 (здание базы) | А | 1979 | 338,4 | 2 |  |
| Дом№102 (здание склада с пристроями) | Б Б1, Б2 | Б1-2003 | 769,1 | Б-2 Б1,2-1 |  |
| Адрес здания (наименование) | Литер | Год постр. | Площадь застройки, м2 | Этаж-ность | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Рабочая |
| Дом№102 (здание проходной с пристроями) | Б Б1 | Б-1975 | 78,0 | Б-1 Б1-1 |  |
| Дом№102 (здание склада с пристроями) | В В1 В2 В3 | В-1938 В1-1938 В2-2000 | 1645,5 | В-2 В1-2 В2-1 В3-2 |  |
| Дом№102 (здание склада с пристроями) | Д Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 | Д3-1972 Д5-2000 | 2288,5 | Д-1 Д1-2 Д2-1 Д3-1 Д4-1 Д5-1 |  |
| Дом№102 (здание склада с пристроями) | Е Е1 Е2 | Е-1976 Е1-2000 Е2-2003 | 764,2 | Е-1 Е1-1 Е2-1 |  |
| Дом№103 (адм.-производств. здание) | А А1 | А-1917 А1-1975 | 358,1 | А-2 А1-2 |  |
| Дом№104 (административное здание) | А Б(здание базы спецназначения) | А-1999 Б-2005 | 3164,3 | 1 |  |
| Дом№104 (склад УИН) | В | 1936 | 645,1 | 1 |  |
| Дом№104 (склад) | Г1 | 1975 | 459,0 | 1 |  |
| Дом№104 (часть нежилого здания) | Ж | 1981 | 34,0 | 1 |  |
| Дом№111 (здание бытового корпуса) | А | 1983 | 832,1 | 4 |  |
| Дом№111 (производственный корпус-модуль "Комплект 2м") | Б | 1983 | 3150,3 | 2 |  |
| Дом№111 (здание производств. корпуса-модуля "Комплект 2м") | В | 1986 | 3616,7 | 2 |  |
| Дом№111 (здание материального склада с гаражом) | Д | 1983 | 863,1 | 2 |  |
| Дом№111 (здание энергоблока) | Е | 1979 | 860,9 | 2 |  |
| Дом№111 (здание поста охраны) | Ж | 1983 | 116,1 | 2 |  |
| Дом№111 (незаверш. строительство азотно-компрессорной станции) | И | 1989 | 1027,6 | 2 |  |
| Дом№111 (здание водопроводно-кислородной станции) | К | 1986 | 347,1 | 2 |  |
| Дом№111 (здание материального склада) | М | 1949 | 366,3 | 1 |  |
| Дом№111 (материальный склад) | Н | 1987 | 226,1 | 1 |  |
| Дом№111 (склад металлов) | О | 1988 | 208,1 | 1 |  |
| Адрес здания (наименование) | Литер | Год постр. | Площадь застройки, м2 | Этаж-ность | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Рабочая |
| Дом№111 (здание профилактория для гаражей) | П | 1989 | 895,5 | 1 |  |
| Дом№115 (здание кондитерского цеха) | А А1 А2 А3 А4 А5 | А-1917 А1-1968 А2-1975 А3-1989 А4-1990 А5-1968 | 2841,9 | А-3 А1-3 А2-1 А3-2 А4-1 А5-2 |  |
| Дом№115 (здание склада) | А | 1910 | 866,6 | 1 |  |
| Дом№115 (здание трансф. подстанции) | А | 1959 | 153,4 | 1 |  |
| Дом№115 (адм. здание с пристроем) | Б Б1 | Б-1910 | 461,5 | 2 |  |
| Дом№115 (здание кондитерского цеха) | В | 2006 | 4247,4 | 1 |  |
| Дом№115 (здание цеха печенья) | Д | 1991 | 4046,8 | 2 |  |
| Дом№115 (здание котельной) | Е | 1966 | 445,5 | 1 |  |
| Дом№115 (пристрой к котельной) | Е1 | 2009 | 187,1 | 1 |  |
| Дом№115 (здание компрессорной) | Ж | 1966 | 287,1 | 1 |  |
| Дом№115 (здание склада №1) | И | 1970 | 613,3 | 2 |  |
| Дом№115 (здание склада №2) | К | 1910 | 390,4 | 1 |  |
| Дом№115 (здание склада №7) | М | 1966 | 1519,6 | 1 |  |
| Дом№115 (здание склада №6) | Н | 1979 | 599,4 | 1 |  |
| Дом№115 (произв.-бытовое здание) | О | 1966 | 698,4 | 1 |  |
| Дом№115 (здание склада "Кисловодск") | П | 1989 | 959,5 | 1 |  |
| Дом№115 (здание склада №3) | Р | 1986 | 253,8 | 1 |  |
| Дом№115 (здание склада №5) | С | 1966 | 251,5 | 1 |  |
| Дом№115 (здание склада №4) | Т | 1990 | 251,5 | 1 |  |
| Дом№115 (мукомольный цех) | У | 2005 | 739,9 | 1 |  |
| Дом№124 (здание холодильника с компрессорным цехом) | А А1 А4 А5 А6 | А-1975 А1-1975 А4-2006 А5-2007 А6-2007 | 1491,0 | 1 |  |
| Дом№124 (кулинарный цех) | А2 А7 | 1960 | 617,9 | 1 |  |
| Адрес здания (наименование) | Литер | Год постр. | Площадь застройки, м2 | Этаж-ность | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Рабочая |
| Дом№126 (адм. здание) | А А1 | А-1961 А1-2010 | 328,7 | 1 |  |
| Дом№126 (здание бытовки) | А А1 А2 | 1986 | 209,5 | 1 |  |
| Дом№126 (здание склада) | Б | 1986 | 224,8 | 1 |  |
| Дом№126 (магазин и склад) | Г Г1 | 1960 | 333,4 | 1 |  |
| Дом№126 (здание навеса-склада) | Д | 1986 | 460,6 | 1 |  |
| Дом№147 (учреждение ИЗ-9/1) | А | 1975 | 708,1 | 1 |  |
| Дом№147 (адм. здание с КПП) | Б | 1980 | 325,6 | 1 |  |
| Дом№147 (адм. здание) | В | 1983 | 305,9 | 1 |  |
| Дом№147 (здание режимного корпуса) | Д Д1 Д2 Д3 | Д,Д1-1998 Д2,Д3-2003 | 1136,5 | Д-4 Д1-1 Д2-4 Д3-1 |  |
| Дом№147 (здание режимного корпуса) | Е | 1962 | 684,7 | 2 |  |
| Дом№147 (здание произв. мастерской) | Ж | 1962 | 162,8 | 1 |  |
| Дом№147 (здание столовой-пекарни) | З З1 | 1987 | 267,7 | 1 |  |
| Дом№147 (здание кормоцеха) | И | 1991 | 64,6 | 1 |  |
| Дом№147 (здание склада с пристроем) | К К1 | 1982 | 512,8 | 1 |  |
| Дом№147 (здание гаража с пристроем) | Л Л1 | 1968 | 637,5 | 1 |  |
| Дом№147 (здание питомника служебных собак) | Н | 1990 | 222,5 | 1 |  |
| Дом№147 (здание склада ГСМ) | О | 1990 | 64,6 | 1 |  |
| Дом№147 (здание овощехранилища) | П | 1952 | 84,1 | 1 |  |
| Дом№147 (здание бани) | Р | 1991 | 105,1 | 1 |  |
| Дом№147 (здание свинарника) | С | 1989 | 337,9 | 1 |  |
| Дом№147 (здание трансф. подстанции) | Т | 1982 | 58,1 | 1 |  |
| Дом№147 (здание теплопункта) | У | 2000 | 158,7 | 1 |  |
| Дом№147 (здание КНС) | Х | 2004 | 17,1 | 1 |  |
| Адрес здания (наименование) | Литер | Год постр. | Площадь застройки, м2 | Этаж-ность | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Рабочая |
| Дом№155 (здание ремонтной мастерской) | А(адм. здание) Б(склад) Б1(склад) Б2(склад) В(гараж) В1(гараж) Е(гараж) Д(проходная) Е1(склад) | А-1976 Б-1978 Б1-1978 Б2-1978 В-1982 В1-1982 Е-1992 Д-1970 Е1-2004 | 2200,6 | А-2 Б-1 Б1-1 Б2-1 В-1 В1-1 Е-1 Д-1 Е1-1 |  |
| Дом№155 (здание трансф. подстанции) | Ж | 1982 | 34,0 | 1 |  |
| Дом№161 (здание мойки для автомашин) | А | 1990 | 102,1 | 1 |  |
| Дом№161 (здание гаража) | Б Б1 | Б-1973 | 480,0 | 1 |  |
| Дом№161 (здание насосной) | В В1 | В-1971 В1-1997 | 355,9 | 1 |  |
| Дом№161 (сборно-разборный склад) | Г1 | 1992 | 770,9 | 1 |  |
| Дом№161 (складские помещения) | Г2 | 1991 | 184,3 | 1 |  |
| Дом№161 (здание мастерской, склада, кузницы) | И(зд. мастерской) И1(зд. склада) И2(зд. кузницы) | И-1990 И1-1990 И2-1992 | 1154,2 | И-1 И1-1 И2-1 |  |
| Дом№161 (здание теплой стоянки) | К | 1992 | 1236,1 | 1 |  |
| Дом№161 (произ. корпус №2) | Л | 1992 | 739,3 | 5 |  |
| Дом№161 (здание склада) | М | 1991 | 457,2 | 1 |  |
| Дом№161 (произ. цех стройучастка) | Н Н1 | Н-1992 Н1-2006 | 347,9 | 1 |  |
| Дом№161 (здание котельной) | О | 1991 | 43,8 | 1 |  |
| Дом№161 (здание складского помещения) | П | 1991 | 173,7 | 1 |  |
| Дом№161 (здание мех. мастерских, склада, ремонтных мастерских) | А(мех. мастерская) А1(мех. мастерская) А2(мех. мастерская) А3(мех. мастерская) А4(мех. мастерская) А5(мех. мастерская) Г(пилорама) Д(котельная) Е(котельная) Ж(произв. корпус) | А-1986 А1-1992 А2-1977 А3-1996 А4-1977 А5-1994 Г-1992 Д-1992 Е-1992 Ж-1992 | А-А5-2305,4 Г-141,6 Д-53,1 Е-52,4 Ж-1483,2 | А-3 А1-1 А2-2 А3-2 А4-1 А5-1 Г-1 Д-1 Е-1 Ж-1 |  |
| Дом№163 (склады вооружения и ОМТХО) | А(проходная) Б(склад) В(склад) | А-1993 Б-1969 В-1993 | 1537,0 | А-1 Б-1 В-2 |  |
| Дом№163 (здание склада ОМТХО) | В | 1993 | 1284,2 | 2 |  |
| Адрес здания (наименование) | Литер | Год постр. | Площадь застройки, м2 | Этаж-ность | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Рабочая |
| Дом№165 (адм. здание с пристроем) | А(произв. цех) Б(склад) В(проходной пункт) | А-1995 Б-1987 В-1995 | 1168,2 | А-1 Б-1 В-1 |  |
| Дом№169 (адм. здание с пристроем) | А А1 | А-1967 А1-1987 | 507,4 | А-1 А1-1 |  |
| Дом№169 (здание адм.-бытового корпуса) | Б | 1968 | 362,3 | 2 |  |
| Дом№169 (гараж) | В | 1987 | 109,2 | 1 |  |
| Дом№169 (гараж с пристроем) | Д Д1 | Д-1979 Д1-1979 | 660,0 | Д-1 Д1-2 |  |
| Дом№169 (здание склада) | Е | 1976 | 352,3 | 1 |  |
| Дом№169 (здание произв. цеха с пристроем) | Ж Ж1 | 1968 | 1527,4 | 1 |  |
| Дом№169 (здание котельной с пристроем) | З З1 | З-1971 З1-1987 | 171,7 | 1 |  |
| Дом№169 (здание столярного цеха с пристроем) | И И1 И2 | И-1967 И1-1987 И2-1971 | 1185,6 | 1 |  |
| Дом№169 (здание склада) | К | 1976 | 193,8 | 1 |  |
| Дом№169 (гараж) | Л | 1987 | 103,2 | 1 |  |
| Дом№169 (гараж) | М | 1987 | 808,5 | 1 |  |
| Дом№173 (здание цеха сыроплавления) | А | 1965 | 2213,1 | 2 |  |
| Дом№173 (здание компрессорной, котельной) | Б | 1978 | 348,7 | 1 |  |
| Дом№173 (здание склада для хранения) | В | 1979 | 623,9 | 1 |  |
| Дом№173 (здание гаража) | Д | 1974 | 847,1 | 1 |  |
| Дом№173 (здание материального склада) | Е | 1966 | 785,2 | 1 |  |
| Дом№183 (комплекс зданий) | А(склад лаб. оборуд-я) Б(быт. корпус с подв.) В(механ. мастерская) Г(склад) Д(склад ТМЦ) Е(трансф. подстанция) Ж(склад) Ж1(склад) З(бытовка) И(склад) Й(бытовка) Л(склад) Л1(склад) М(склад) Н(проходная) | А-1963 Б-1988 В-1989 Г-2002 Д-1964 Е-1968 Ж-1965 Ж1-1953 З-1963 И-1963 Й-1963 Л-1962 Л1-1963 М-1976 Н-1963 | 9893,5 | А-1 Б-2 В-1 Г-1 Д-1 Е-1 Ж-1 Ж1-1 З-1 И-1 Й-1 Л-1 Л1-1 М-1 Н-1 |  |
| Дом№185 (адм. здание) | А | 1965 | 512,4 | 1(цок. этаж) |  |
| Адрес здания (наименование) | Литер | Год постр. | Площадь застройки, м2 | Этаж-ность | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Рабочая |
| Дом№185 (здание автосалона) | А1 | 1999 | 465,4 | 1 |  |
| Дом№185 (здание произв.-складское с пристроем) | А2 А3 А4 | А2-1966 А3-1989 А4-1999 | 1671,0 | 1 |  |
| Дом№185 (склад) | Б | 1964 | 777,0 | 1 |  |
| Дом№185 (склад) | Г1 | 1980 | 294,0 | 1 |  |
| Дом№185 (склад) | Г2 | 1990 | 182,3 | 1 |  |
| Дом№185а (адм. здание со складом) | А А1 | А-1982 А1-1982 | 3691,1 | А-1 А1-3 |  |
| Дом№185а (склад №4) | Б | 1982 | 1159,7 | 1 |  |
| Дом№185а (металлический склад) | В | 1979 | 433,4 | 1 |  |
| Дом№185а (прирельсовый склад) | Д | 1990 | 3520,8 | 1 |  |
| Дом№185а (гараж) | Е | 1975 | 943,7 | 2 |  |
| Дом№185а (здание металлического склада) | З | 1980 | 277,2 | 1 |  |
| Дом№185а (пристрой к гаражу) | К | 1987 | 1530,7 | 1 |  |
| Дом№185а (металлический гараж с 3-мя воротами) | Л | 1968 | 449,2 | 1 |  |
| Дом№185а (бытовое помещение) | О | 1992 | 358,1 | 1 |  |
| Дом№185а (котельная) | Р | 1992 | 243,2 | 1 |  |
| Дом№189 (комплекс зданий) | А(адм. здание) А1(адм.здание) А2(склад) Б(произв.здание) В(произв.здание) Д(склад) Д1(склад) Е(гараж) | А-1982 А1- А2- Б-1977 В-1965 Д-1987 Д1- Е-1993 | 3297,7 | А-2 А1-1 А2-1 Б-1 В-1 Д-1 Д1-1 Е-1 |  |

Таблица 2.2. – Характеристика существующего жилого фонда (одноквартирные жилые дома)

| Наименование жилого здания | Эт. кол | Жилая пло-щадь, м2 | Общая площадь квартир, м2 | Коли-чество квартир | Площадь застройки, м2 | Год построй-ки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. Инсарская |
| Жилой дом №3 | 1 | 73,9 | 102,6 | 1 | 252,0 | 1913 |  |
| Жилой дом №15 | 1 | 97,0 | 117,9 | 2 | 193,4 | А-1966 Б-1998 |  |
| Жилой дом №17 | 1 | 43,3 | 85,9 | 1 | 150,2 | 1976 |  |
| Жилой дом №19 | 1 | 19,0 | 38,0 | 1 | 57,5 | 2007 |  |
| Жилой дом №21 | 1 | 49,5 | 68,6 | 1 | 133,4 | 1971 |  |
| Наименование жилого здания | Эт. кол | Жилая пло-щадь, м2 | Общая площадь квартир, м2 | Коли-чество квартир | Площадь застройки, м2 | Год построй-ки | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. Инсарская |
| Жилой дом №23 | 1 | 64,2 | 87,1 | 3 | 265,6 | 1947 |  |
| Жилой дом №25 | 1 | 34,7 | 54,7 | 3 | 179,0 | 1910 |  |
| Жилой дом №27 | 1 | 62,2 | 80,4 | 2 | 236,8 | 1913 |  |
| Жилой дом №29 | 1 | 50,5 | 81,7 |  | 197,5 | 1950 |  |
| Жилой дом №31 | 1 | 38,2 | 47,4 | 1 | 119,8 | 1975 |  |
| Жилой дом №33 | 1 | 261,5 | 368,5 | 1 | 474,0 | 2009 |  |
| Жилой дом №35 | 2 | 245,3 | 601,6 | 1 | 540,2 | 2007 |  |
| ул. Б. Хмельницкого |
| Жилой дом №3 | 1 | 63,9 | 89,2 | 2 | 187,1 | 1952 |  |
| Жилой дом №4 | 1 | 23,8 | 34,6 | 2/3 доли дома исключены из реестра жил.фонда | 183,1 | 1936 |  |
| Жилой дом №5 | 1 | 45,5 | 57,2 | 2 | 116,9 | 1955 |  |
| Жилой дом №6 | 2 | 314,7 | 321,0 | 1 | 298,3 | 2011 |  |
| Жилой дом №7 | 1 | 62,2 | 79,4 | 2 | 195,2 | 1958 |  |
| Жилой дом №8 | 1 | 87,4 | 122,0 | 3 | 264,4 | 1981 |  |
| Жилой дом №10 | 1 | 60,3 | 73,4 | 2 | 145,6 | 1954 |  |
| ул. Полежаева |
| Жилой дом №1 | 1 | 44,6 | 83,9 | 2 | 279,5 | 1961 |  |
| Жилой дом №3 | 1 | 44,7 | 60,2 | 1 | 169,3 | 1958 |  |
| Жилой дом №3Б | 1 | 76,4 | 93,3 | 1 | 183,1 | 1972 |  |
| Жилой дом №5 | 1 | 68,7 | 108,6 | 2 | 221,1 | 2009 |  |
| Жилой дом №7 | 1 | 32,9 | 43,4 | 1 | 155,2 | 1929 |  |
| Жилой дом №11 | 2 | 50,6 | 209,2 | 1 | 548,0 | 2009 |  |
| Жилой дом №13 | 1 | 80,1 | 103,0 | 2 | 322,1 | 1927 |  |
| Жилой дом №15 | 1 | 59,2 | 73,2 | 1 | 140,9 | 1961 |  |

В соответствии с правилами землепользования и застройки г. Саранска, р.п. Николаевка и Ялга как части г.о. Саранск на проектируемой территории выделены следующие территориальные зоны:

- П5 – Зона предприятий V класса опасности.

- ИТ2 – Полоса отвода железной дороги.

- ИТ4 – Основные городские магистрали и инженерные коммуникации.

- Ж4 – Индивидуальная жилая застройка усадебного типа.

- ОТ2 – Открытые природные пространства.

- В  – Зоны территорий водного фонда.

- ОД3 – Крупные торговые комплексы, рынки.

- СП1 – Режимные объекты (в том числе водозаборы).

- СХ3 – Садоводческие объединения.

Для каждой из территориальных зон градостроительными регламентами установлен правовой режим использования земельных участков для регулирования их землепользования и параметров застройки.

Для разработки планируемых изменений в соответствии с проектом планировки территории рекомендуется изменить существующие территориальные зоны Ж4, П5 на территориальные зоны ОД1.1, ИТ4 и П2-П3.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 125,0 до 136,0 м. Рельеф площадки с уклоном на восток.

Район строительства относится ко II В климатическому подрайону  II климатического района.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/ м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/ м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Площадка существующей застройки относится к сухой зоне по влажности. Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и сз - в летний период. Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

2.5 Генеральный план

Проект планировки территории разработан в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации на инженерно-топографическом плане, выполненном специалистами ООО «МРПИ» в 2013 г.

Площадь проектируемой территории составляет 143,18 га. Существующая окружающая застройка в основном является сложившейся и представлена промышленными зданиями. Основной подъезд к проектируемой территории предусмотрен по существующей улице Рабочая. Согласно генерального плана проектируемая промышленная зона сохраняется в своих границах и получает дальнейшее структурное развитие за счет формирования на ее территории участков для размещения объектов, соответствующих видам разрешенного использования территории и повышения ее благоустройства.

Численность населения на данной территории составляет 183 чел. Согласно перспективного развития, в соответствии с генеральным планом, предполагается постепенный снос существующей в настоящее время на территории квартала жилой застройки по мере ее ветшания и устройство на освободившейся территории торгового центра, общественно-деловой застройки, автодорог или других сооружений, соответствующих ограничениям по использованию территории.

2.5.1 Композиционно-планировочные решения

Проектируемый участок имеет вытянутую с севера на юг форму длиной около 2699 м. Ширина участка неравномерная, обусловлена линией берега р. Инсар и изгибом железнодорожных путей. Наиболее широкое место участка составляет около 898 м, самое узкое – около 162 м. Основным фактором, организующим и определяющим планировочную структуру проектируемой территории, является сложившаяся промышленная застройка.

В основные задачи, стоящие при проектировании, входило:

- определение красных линий, границ санитарных и охранных зон;

- определение границ существующих земельных участков, а также земельных участков, свободных от прав третьих лиц;

- регулирование транспортных потоков внутри микрорайона;

- благоустройство и озеленение территорий.

В основу архитектурно-планировочной организации данной территории положен принцип  перехода от экстенсивного их использования – к интенсивному. Проектом рассмотрены вопросы планировки территории для размещения дополнительных гаражей на участках, свободных от планировочных ограничений и подъезда к ним; предложение по устройству общественно-деловой зоны взамен ликвидируемой индивидуальной застройки; расширение проезжей части улиц Рабочая, Инсарская, Б.Хмельницкого; организация развитой пешеходной зоны с возможным устройством подземного перехода через железнодорожные пути (по ул. Б. Хмельницкого);  размещение проектируемой автодороги от ул. Строительная до ул. Севастопольская с эстакадой через железнодорожные пути и мостом через       р. Инсар; размещение проектируемой автодороги от ул. Полежаева до ул. Короленко с эстакадой через железнодорожные пути и мостом через р. Инсар; межевание территорий с учетом решений транспортной схемы, разработанной ОАО "Дорпроект" в 2012 году, и проекта благоустройства территории, прилегающей к стадиону "Юбилейный", разработанного ООО Проектный институт "Саранскгражданпроект" в 2014 году.

Территория участка формируется береговой линией р. Инсар и железной дорогой. В результате визуального анализа территории микрорайона проектом планировки предлагается размещение общественно-деловой зоны в районе пересечения улиц Рабочая и Б.Хмельницкого с целью формирования линии застройки вдоль красной линии по направлению к мосту через р. Инсар. На площадках, свободных от санитарно-защитных и природно-экологических ограничений также предлагается размещение многоэтажных гаражей-стоянок и  переносимых гаражей. В связи с предлагаемым сносом индивидуальной жилой застройки и перспективным размещением на освободившейся территории общественно-деловой застройки, торгового центра, полосы отвода автодороги рекомендуется изменить существующие территориальные зоны Ж4, П5 на территориальные зоны ОД1.1, ИТ4 и П2-П3.

2.5.2  Транспортная схема

Проектируемая территория расположена в существующей планировочной структуре центральной части г. Саранска в составе промышленно-коммунальной зоны со сложившимися транспортно-пешеходными связями.

Въезды на планируемую территорию осуществляются с ул. Рабочей и ул. Инсарской по существующим и проектируемым дорогам и проездам, с обеспечением подъезда грузового, коммунального и легкового транспорта к зданиям и сооружениям.

Пешеходная связь осуществляется по тротуарам улиц и внутриквартальных проездов, а также по пешеходным переходам через железную дорогу, в том числе по пешеходному мосту; по подвесному мосту через р. Инсар.

Существующие проезды к промышленным зданиям в основном двухполосные с шириной полосы 3,0 м.

В настоящее время ул. Рабочая и ул. Советская пересекают железнодорожные пути в одном уровне. Железнодорожные переезды охраняемые. Пешеходная связь через железную дорогу осуществляется по ул. Полежаева и ул. Б.Хмельницкого в одном уровне, в районе железнодорожного вокзала - в двух уровнях (по пешеходному мосту).

Категории дорог определены следующие:

– ул. Рабочая – улица в жилой застройке;

– ул. Полежаева – улица в жилой застройке;

– ул. Б. Хмельницкого – улица в жилой застройке;

– ул. Инсарская – улица в жилой застройке.

На проектный срок предлагаются мероприятия по совершенствованию сложившейся структуры улично-дорожной сети, дополнение ее новыми участками магистралей и дорожно-транспортными сооружениями. Значительный объем в данной разработке уделяется первоочередным мероприятиям по совершенствованию транспортной системы города, мероприятиям по развитию пешеходного и велосипедного движения в связи с проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году в г.Саранске.

В настоящее время существует перегрузка транспортного потока по ул. Рабочая. Развитие транспортной сети квартала будет осуществляться в соответствии с решениями генерального плана г. Саранска, разработанного институтом «Гипрогор» г. Москвы (редакция 2008 г.), а также в соответствии с транспортной схемой г.о. Саранск, разработанной ОАО "Дорпроект" в 2012 году. Согласно генплана проектируется:

- автодорога с шириной крайних полос 4,0 м, шириной средних полос 3,5 м с эстакадой и мостом (от ул. Строительной через железнодорожные пути, пойму и р. Инсар до ул. Севастопольской);

- расширение улицы Рабочей до 14 м с шириной полосы 3,5 м, тротуар шириной 2м запроектирован по обеим сторонам дороги;

- расширение ул. Инсарской до 14 м с шириной полосы 3,5 м, тротуар шириной 2 м запроектирован со стороны р. Инсар;

- дополнительный проезд по ул. Инсарской для обслуживания набережной р. Инсар с шириной полосы 3 м;

- продолжение проезда от ул. Рабочей до проектируемого гаражного комплекса с шириной полосы 3,5 м;

- автодорога с шириной крайних полос 4,0 м, шириной средних полос 3,5 м с эстакадой и мостом (от ул. Полежаева через железнодорожные пути, пойму и р. Инсар до ул. Короленко), проезды вдоль эстакады с шириной полосы 3,5 м для доступа к объектам промышленности и торговли;

- расширение ул. Б.Хмельницкого до 10,5 м с шириной полосы 3,5 м, тротуар шириной 2м запроектирован по обеим сторонам дороги. Для доступа в общественно-деловую застройку по ул. Б. Хмельницкого и лесопарковую зону из центра города предлагается организовать пешеходную зону с подземным переходом через железнодорожные пути.

Классификация дорог и улиц дана в таблице 2.3.

Таблица 2.3. – Ведомость улиц и дорог на территории, ограниченной железной дорогой, ул. Советская, р. Инсар.

| Категория дорог и улиц | Название улиц | Ширина улиц в красных линиях | Ширина проезжей части | Параметры улиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существу-ющая, м | Проек-тируемая, м | Существу-ющая, м | Проек-тируемая, м | *Длина улиц, м | Площадь под улицами, га |
| Улицы в жилой застройке | Рабочая | - | 13-35 | 8 | 14 | 1980 |  |
|  | Инсарская | - | - | 10,5 | 14 | 760 |  |
|  | Полежаева** | - | 40-60 | - | 14 | 890 |  |
|  | Полежаева*** | - | - | - | 7 | 490 |  |
|  | Полежаева**** | - | - | - | 7 | 410 |  |
|  | Б.Хмельницкого | - | 22,5 | 4 | 10,5 | 230 |  |
|  | Строительная | - | 50 | - | 14 | 730 |  |

* Длина улиц указана в пределах рассматриваемой территории

** На участке от железной дороги до р. Инсар (в т. ч. по эстакаде и мосту)

*** В уровне ул. Рабочая к северу от эстакады

**** В уровне ул. Рабочая к югу от эстакады

2.5.3  Организация рельефа и красные линии

Существующая организация рельефа проектируемой территории находится в увязке с отметками прилегающих территорий и обеспечивает отвод поверхностных вод с участка (включая систему наружных водостоков) по лоткам проездов  в ливневую канализацию.

Вертикальная планировка выполнена на стадии схемы. Проектируемая территория имеет уклон в восточном направлении. Абсолютная разность высот в пределах проектируемой территории составляет 11,0 метров. При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учетом максимального сохранения рельефа и обеспечения отвода поверхностных вод.

В существующей застройке красные линии сложились исторически. Разбивка проектируемых красных линий производится от точек с координатами:

Таблица 2.4. – Координаты точек

| № точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1, 2, 3 | 9950 | 6600 |
| 4 | 9900 | 6700 |
| 5 | 9900 | 6800 |
| 6, 7, 8 | 9900 | 6900 |
| 9 | 9900 | 6950 |
| 10 | 9850 | 6950 |
| 11, 14, 15 | 9800 | 7000 |
| 12, 13 | 9850 | 7200 |
| 16 | 9650 | 7200 |
| 17 | 9850 | 7200 |
| 18 | 9650 | 7200 |
| 19, 59 | 9550 | 7300 |
| 20, 58 | 9600 | 7500 |
| 21 | 9800 | 7500 |
| 22 | 10000 | 7500 |
| 23 | 10250 | 7750 |
| 24 | 10200 | 7750 |
| 25, 26 | 10000 | 7600 |
| 27 | 9800 | 7550 |
| 28, 55 | 9600 | 7550 |
| 29, 54 | 9600 | 7900 |
| 30, 53 | 9600 | 8100 |
| 31, 52 | 9600 | 8150 |
| 32, 33 | 9600 | 8200 |
| 34, 35, 50 | 9550 | 8200 |
| 36, 48 | 9500 | 8550 |
| 37, 46 | 9550 | 8850 |
| 38, 45 | 9550 | 9000 |
| 39, 40, 43, 44 | 9500 | 9100 |
| 41, 42 | 9450 | 9100 |
| 47 | 9500 | 8800 |
| 49 | 9500 | 8200 |
| 51 | 9600 | 8150 |
| 56 | 9400 | 7550 |
| 57 | 9400 | 7500 |
| 60 | 9500 | 7350 |
| 61 | 9450 | 7450 |

Таблица 2.5 – Ведомость расчета координат точек красных линий

| № точки | Координата Х | Координата Y | Радиус, R | Угол, α | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9993,17 | 6564,35 | - | - |  |
| 2 | 9987,81 | 6563,49 | - | 135° |  |
| 3 | 9858,51 | 6584,38 | 139,30 | - |  |
| 4 | 9900,48 | 6686,10 | 139,30 | - |  |
| 5 | 9888,46 | 6788,77 | - | 171° |  |
| 6 | 9892,09 | 6869,46 | 47,62 | - |  |
| 7 | 9923,60 | 6904,32 | 47,62 | - |  |
| 8 | 9930,18 | 6906,69 | - | - |  |
| 9 | 9935,18 | 6964,16 | - | - |  |
| 10 | 9849,19 | 6968,44 | - | 96° |  |
| 11 | 9846,50 | 7014,80 | - | 167° |  |
| 12 | 9881,96 | 7231,23 | - | - |  |
| 13 | 9850,92 | 7196,79 | - | 135° |  |
| 14 | 9821,40 | 7018,79 | - | 137° |  |
| 15 | 9806,64 | 7008,35 | - | 90° |  |
| 16 | 9655,30 | 7212,87 | - | 48° |  |
| 17 | 9854,61 | 7219,06 | - | 95° |  |
| 18 | 9624,37 | 7237,98 | - | 137° |  |
| 19 | 9580,41 | 7286,06 | - | 133° |  |
| 20 | 9596,77 | 7492,26 | - | 92° |  |
| 21 | 9807,00 | 7484,05 | 444,00 | - |  |
| 22 | 10009,29 | 7536,01 | 444,00 | - |  |
| 23 | 10260,03 | 7750,69 | - | - |  |
| 24 | 9996,74 | 7749,01 | - | - |  |
| 25 | 10041,78 | 7616,49 | - | 164° |  |
| 26 | 9965,05 | 7581,21 | 384,00 | - |  |
| 27 | 9800,74 | 7544,34 | 384,00 | - |  |
| 28 | 9601,53 | 7552,12 | - | 88° |  |
| 29 | 9631,34 | 7939,20 | - | 179° |  |
| 30 | 9638,80 | 8073,78 | - | 167° |  |
| 31 | 9628,36 | 8136,19 | - | 176° |  |
| 32 | 9620,15 | 8170,45 | 42,30 | - |  |
| 33 | 9588,16 | 8118,88 | 42,30 | - |  |
| 34 | 9554,75 | 8205,22 | 37,15 | - |  |
| 35 | 9530,73 | 8239,86 | 37,15 | - |  |
| 36 | 9580,37 | 8567,43 | - | 174° |  |
| 37 | 9554,18 | 8815,13 | - | 175° |  |
| 38 | 9555,07 | 8982,97 | - | 173° |  |
| 39 | 9547,21 | 9050,65 | - | 163° |  |
| 40 | 9530,08 | 9089,85 | - | 131° |  |
| 41 | 9454,00 | 9114,36 | - | - |  |
| 42 | 9451,87 | 9093,66 | - | - |  |
| 43 | 9499,23 | 9080,13 | - | 155° |  |
| 44 | 9523,31 | 9059,46 | - | 143° |  |
| 45 | 9533,84 | 9012,25 | - | 167° |  |
| 46 | 9530,84 | 8839,78 | - | 167° |  |
| 47 | 9516,53 | 8784,40 | - | 169° |  |
| 48 | 9504,93 | 8593,75 | - | 177° |  |
| 49 | 9499,03 | 8229,94 | - | 140° |  |
| 50 | 9535,54 | 8184,81 | - | 143° |  |
| 51 | 9603,33 | 8168,58 | - | 124° |  |
| 52 | 9613,61 | 8140,70 | - | 163° |  |
| 53 | 9617,13 | 8079,21 | - | 173° |  |
| 54 | 9607,41 | 7941,02 | - | - |  |
| 55 | 9577,47 | 7553,06 | - | 92° |  |
| 56 | 9414,01 | 7559,44 | - | - |  |
| 57 | 9438,75 | 7509,94 | - | 68° |  |
| 58 | 9573,29 | 7504,68 | - | 87° |  |
| 59 | 9551,81 | 7288,02 | - | 40° |  |
| 60 | 9499,18 | 7364,97 | - | 60° |  |
| 61 | 9568,66 | 7424,44 | - | 172° |  |

2.5.4. Благоустройство и озеленение территории

Для благоустройства территории промышленной зоны ППТ предусмотрены следующие мероприятия:

- проектом предусматривается реконструкция существующих и обустройство новых тротуаров с твердым покрытием:

- отвод поверхностных вод запроектирован по лоткам автомобильных дорог с выпуском в дождевую канализацию;

- участки, не занятые застройкой и покрытиями, максимально озеленяются.

Для озеленения рекомендуется ассортимент, в соответствии с климатическими почвенными условиями участка строительства:

- деревья – липа, береза, пирамидальный тополь, клен, ясень (на влажных участках территории – пихта, ель, можжевельник);

- кустарники – снежноягодник, жасмин, ирга, боярышник, сирень, рябина, шиповник морщинистый, туя.

2.5.5.  Основные показатели по генплану и благоустройству

В таблице 2.6. приведены основные показатели по генплану и благоустройству.

Таблица 2.6. – Основные показатели по генплану и благоустройству

| Наименование показателей | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь проектируемой территории | га | 143,18 |  |
| Площадь территорий производственного назначения | га | 47,63 |  |
|  | % | 33,27 |  |
| Площадь территории объектов транспортной инфраструктуры | га | 17,84 |  |
|  | % | 12,48 |  |
| Площадь озеленения | га | 7,05 |  |
|  | % | 4,92 |  |
| Площадь покрытий улиц и проездов | га | 8,39 |  |
|  | % | 5,86 |  |
| Численность населения: | чел. | - |  |
| Площадь территории жилых зон | га | - |  |

2.6. Сети и инженерное оборудование

Все существующие здания на проектируемой территории оборудованы центральным отоплением, водоснабжением, канализацией, газоснабжением, электроснабжением и т.д.. Все сети инженерных коммуникаций существующие. Дальнейшее развитие сетей для проектируемых зданий будет разрабатываться в зависимости от технических условий.

2.7. Основные  технико-экономические показатели проекта  планировки

В таблице 2.7. приведены основные технико-экономические показатели проекта планировки.

Таблица 2.7. – Основные технико-экономические показатели ППТ

| № п\п | Наименование показателей | Единица измере-ния | Количе-ство на 2013 г. | Количество на расчетный срок (2025 г.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории: | га | 143,18 | 143,18 |  |
|  | А) - жилых зон (индивидуальная малоэтажная застройка) | га | 2,66 | - |  |
|  | Б) Общественно-деловой застройки | га | 0,55 | 5,48 |  |
|  | В) Производственных зон | га | 48,66 | 47,63 |  |
|  | Г) Г) Зон транспортной инфраструктуры | га | 8,29 | 17,84 | Гаражи, АЗС, автомойки, автосервисы, шиномонтаж |
|  | Д) Зон инженерной инфраструктуры | га | 0,83 | 0,83 | ТП, ЦТП, эл.подстанция |
|  | Е) Рекреационных и иных зон | га | - | - |  |
|  | Ж) Санитарно-защитных зон в границах проектируемой территории | га | - | - |  |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них | га | 65,86 | 47,99 |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования и прочие территории общего пользования | га | 54,69 | 39,84 |  |
|  | - улицы, дороги, проезды | га | 5,20 | 8,39 |  |
| 1.3 | Из общей территории: | га | 143,18 | 143,18 |  |
|  | - земли муниципальной собственности | га | 3,79 | 3,79 |  |
|  | - земли индивидуальной собственности | га | 30,34 | 30,34 |  |
|  | - земли республиканской собственности | га | 0,13 | 0,13 |  |
|  | - земли федеральной собственности | га | 2,57 | 2,57 |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 183 | - |  |
| 3 | Жилищный фонд | м2 | 3286 | - |  |
| 4 | Объекты общественно-деловой застройки | м2 | 10764,38 | 19530,55 |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Магистральные дороги | км | - | - |  |
| 5.2 | Магистральные улицы общегородского значения | км | - | - |  |
| 5.3 | Улицы и проезды местного значения | кв.м | 51950,53 | 83870,88 |  |
| 5.4 | Полосы отвода под проектируемые автодороги | кв.м | - | 82483,87 |  |
| 5.5 | АЗС и автосервисы | кв.м | 20494,84 | 20161,14 |  |

2.8. Охрана окружающей среды

2.8.1. Природоохранные мероприятия

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Проектные решения обеспечивают защиту в части:

- обеспечения планировочными средствами защиты территории жилой застройки, соседством озелененных массивов (бульвары, скверы),  также аэрацией внутридомовых пространств;

- проведения мероприятий снижающих выброс вредных веществ в атмосферу автотранспортом;

- запрещения сброса неочищенных сточных и дренажных вод в водные объекты;

- формирование общемикрорайонной системы зеленых насаждений.

2.8.2. Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на проектируемой территории являются участки тротуаров, проезды, улицы, площадки промышленных предприятий, территории учреждений, места уличной торговли, а также правильная утилизация и вывоз отходов от промышленных производств.

Организация системы современной санитарной очистки территорий включает в себя: сбор и удаление ТБО, уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий. Для организации сбора и вывоза ТБО с проектируемой территории ППТ предусмотрены специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадки проектируются открытыми, с водонепроницаемым покрытием и огражденные зелеными насаждениями.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирования на снеговой свалке, борьба с гололёдом, предотвращения снежно-ледяных образований.

2.9.  Инженерно-технические мероприятия по ГО и ЧС

и обеспечению пожарной безопасности.

Для защиты от подтопления паводковыми водами проектом предусмотрена подсыпка территории. Инженерными сооружениями от подтопления предлагается защитить проектируемые в северной части участка гаражи; проектируемые общественно-деловые зоны по ул. Б. Хмельницкого (от электроподстанции до существующего моста через р. Инсар).

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемой территории могут являться:

- пожары и аварии на объектах и сетях газо-, энерго-, тепло- и водоснабжения;

- автомобильные и железная дорога по которым перевозятся пожароопасные вещества, в т.ч. ГСМ, при розливе которых возможно образование  зон разрушений и пожаров.

2.9.1 Застройка проектируемой территории выполнена зданиями производственного и общественного назначения. Планировочная структура данной застройки позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств к любому объекту на проектируемой территории;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

- свободную эвакуацию населения из разрушенных частей застройки.

2.9.2. В особый период функционирование объекта не прекращается. При необходимости эвакуация населения проводится в соответствии с планом эвакуации Главного Управления Министерства РФ по делам ГО и ЧС и планом эвакуации Главы администрации г.о.Саранск.

2.9.3. Исходя из назначения проектируемой территории и требований ГУМ РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.

2.9.4. Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях и катастрофах, меры предосторожности для людей, оценка степени разрушений от воздушной ударной волны и т.п. будут определяться при дальнейшем детальном проектировании.

2.9.5. Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объектов. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов. Проектируемая территория расположена в пределах нормируемого радиуса обслуживания от пожарной части №1 по ул.Косарева и пожарной части №27 по ул. Коммунистическая.

2.9.6. В соответствии с картой районирования по смерчеопасности Мордовия находится в зоне, для которой интенсивность смерча по классификации Фуджита принята 3,58. Непосредственной угрозы для объектов строительства данное стихийное явление природы не представляет.

2.9.7. Для района расположения г.Саранска в соответствии с РД 34.21.122-87 удельная плотность ударов молнии в землю составляет более 5,1 ударов на 1 кв.км в год, поэтому ожидаемое количество ударов молнии на планируемую поверхность – 3,7 раз/год, количество заноса высокого потенциала на территорию до 2,8 раз/год.

2.10.  Мероприятия по созданию доступной среды

для маломобильных групп населения и инвалидов.

Проектные решения данного ППТ обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения к зданиям с учетом требований нормативов.

На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения, на все время эксплуатации должна быть обеспечена система средств информационной поддержки. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест обслуживания и приложения труда.

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке не менее            0,05 м., высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м. Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не применяются насыпные или крупноструктурные материалы, препятствующие передвижению маломобильных групп населения на креслах-колясках или с костылями. Для открытых лестниц на перепадах рельефа должна быть принята ширина проступей не менее 0,4 м., высота подступенка – не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц должны быть одинаковыми. Лестницы должны быть продублированы пандусами, имеющими уклон 8%.

2.11. Межевание территории

Проект межевания территории разработан в составе проекта планировки рассматриваемой территории и содержит в своем составе текстовый и графические материалы. Графические материалы включают в себя схему существующего использования территории и схему проекта                         межевания территории.

Проект межевания территории выполнен с учетом сведений  из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах проектируемой территории. Характеристика данных земельных участков приведена в таблице 2.8.1.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, границы формируемых земельных участков, красные линии, границы зон действия публичных сервитутов. При разработке проекта межевания границы существующих земельных участков оставлены без изменения, за исключением случаев изъятия земель для государственных нужд в соответствии с законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ земельных участков, а так же при выявлении кадастровых ошибок в отношении земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости. Межевание остальных земельных участков на проектируемой территории выполнено с учетом обеспечения нормативной площади и создания технических коридоров для возможной прокладки инженерных коммуникаций на перспективу. При разработке проекта межевания территории  на земельном участке установлены публичные сервитуты для обеспечения свободного доступа каждого земельного участка к дорожно-транспортной сети.

Технико-экономические показатели проекта межевания приведены в таблице 2.8.

Таблица 2.8. - Технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Состояние на 2013 год | На расчетный срок (2025 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории | м2 | 1431814,3 | 1431814,3 |
| 2 | Площадь земельных участков, зарегистрированных в земельном кадастре недвижимости | м2 | 455680,82 | 1431814,3 |
| 3 | Территории, подлежащие межеванию, в том числе: | м2 | 569491,5 | 654687,3 |
|  | - территории промышленной и коммунально-складской застройки (гаражи) | м2 | 548996,7 | 634526,2 |
|  | - территории общественно-деловой застройки | м2 | 20494,8 | 54834,9 |
|  | - территории объектов транспортной инфраструктуры | м2 | 20494,8 | 20161,1 |
| 4 | Территории, не подлежащие межеванию, в том числе: | м2 | 580215,8 | 479865,5 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования и прочие территории общего пользования | м2 | 546896,8 | 398383,7 |
|  | - улицы, дороги, проезды | м2 | 33319 | 83870,9 |
| 5 | Зона действия публичного сервитута | м2 | 3495 | 12108,7 |

В данной пояснительной записке описаны земельные участки, границы которых подлежат изменению, а также вновь размежеванные участки (в пределах границ разработки ППТ). Все остальные кадастровые участки остаются без изменений и в описательной части не представлены.

Площадке для размещения (переноса) металлических гаражей установлен участок №1 площадью 2,134 га.

Площадке для размещения (переноса) металлических гаражей установлен участок №2 площадью 1,005 га.

Площадке для размещения (переноса) металлических гаражей установлен участок №3 площадью 3,943 га.

Площадке для размещения (переноса) металлических гаражей установлен участок №4 площадью 1,563 га.

Автосервису по адресу: ул. Рабочая, д.189 установлен участок №5 площадью 0,803 га. В связи со строительством автодороги предполагается уменьшение существующей территории автосервиса со сносом зданий, попадающих на территорию участка №7 (полоса отвода проектируемой автодороги).

Зданию сервисного обслуживания автомобилей (шиномонтаж) установлен участок №6 площадью 0,028 га.

Участку для размещения производственных помещений по адресу: ул. Рабочая, д.126, 126а установлен участок №7 площадью 0,206 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906086:3 площадью 0,197 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906086:3 для учета фактических границ территории и в связи с расширением автодороги по ул. Рабочая.

Магазину и складским зданиям по адресу: ул. Рабочая д.185 установлен участок №8 площадью 0,557 га.

Магазину по адресу: ул. Рабочая, д.126 установлен участок №9 площадью 0,047 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906131:4 площадью 0,047 га, находящийся в собственности ООО "Мордовглавснаб".

Автосалону по адресу: ул. Рабочая, д.185 установлен участок №10 площадью 0,039 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906086:6, находящийся в собственности ООО "ТД "Керамика-Волга-С". Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906086:6 в связи с расширением автодороги по ул. Рабочая и переносом красных линий.

Автосервису по адресу: ул. Рабочая д.185 установлен участок №11 площадью 0,565 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906086:27. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906086:27 в связи с расширением автодороги по ул. Рабочая и переносом красных линий.

Складским зданиям по адресу: ул. Рабочая д.183 установлен участок №12 площадью 0,355 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906086:30. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906086:30 для учета фактических границ территории.

Складским зданиям и пилораме по адресу: ул. Рабочая д.183 установлен участок №13 площадью 0,488 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906086:32. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906086:32 для учета фактических границ территории.

Административным и производственным зданиям ОАО "Агрокомплект" по адресу: ул. Рабочая, д.185а установлен участок №14 площадью 4,692 га. В связи со строительством автодороги предполагается уменьшение существующей территории ОАО "Агрокомплект" со сносом зданий, попадающих на полосу отвода проектируемой автодороги.

Производственным помещениям ООО "ЭНИГМА" по адресу: ул. Рабочая д.126 установлен участок №15 площадью 1,137 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906131:6. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906131:6 в связи с расширением автодороги по ул. Рабочая и переносом красных линий.

Производственным помещениям установлен участок №16 площадью 0,110 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906131:7 площадью 0,110 га.

Подъездной дороге установлен участок №17 площадью 0,135 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906131:8 площадью 0,135 га.

Производственным помещениям по адресу: ул. Рабочая д.124 установлен участок №18 площадью 0,398 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906131:3 площадью 0,363 га, находящийся в собственности ООО фирма "Компани-Золотой телец". Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906131:3 для учета фактических границ территории.

Складским помещениям по адресу: ул. Рабочая д.183 установлен участок №19 площадью 0,821 га. Участок обременен сервитутом сквозного прохода и проезда площадью 0,077 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906086:31 площадью 0,835 га, находящийся в собственности ООО "Мордовагроснаб". Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906086:31 в связи с расширением автодороги по ул. Рабочая и переносом красных линий.

Производственным помещениям по адресу: ул. Рабочая д.183 установлен участок №20 площадью 0,250 га. Участок обременен сервитутом сквозного прохода и проезда площадью 0,044 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906086:35 площадью 0,250 га, находящийся в собственности ООО "Мордовагроснаб".

Производственным помещениям по адресу: ул. Рабочая д.183 установлен участок №21 площадью 0,956 га. Участок обременен сервитутом сквозного прохода и проезда площадью 0,048 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906086:34 площадью 0,956 га, находящийся в собственности ООО "Мордовагроснаб".

Производственным помещениям по адресу: ул. Рабочая д.183 установлен участок №22 площадью 0,344 га. Участок обременен сервитутом сквозного прохода и проезда площадью 0,038 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906086:33 площадью 0,321 га, находящийся в собственности ООО "Мордовагроснаб".

Зданию типографии установлен участок №23 площадью 0,167 га.

Зданиям для эксплуатации скважины установлен участок №24 площадью 0,359 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906086:9 площадью 0,359 га.

Зданиям для эксплуатации скважины установлен участок №25 площадью 0,361 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:907087:2 площадью 0,361 га.

Производственным помещениям по адресу: ул. Рабочая д.173 установлен участок №26 площадью 1,400 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906086:11 площадью 1,421 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906086:11 в связи с расширением автодороги по ул. Рабочая и переносом красных линий, а также для учета фактических границ территории.

Лепному двору установлен участок № 27 площадью 0,051 га.

Территории для размещения производственной базы установлен участок №28 площадью 0,395 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906086:36 площадью 1,332 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906086:36 для учета фактических границ территории.

Производственным помещениям по адресу: ул. Рабочая д.169 установлен участок №29 площадью 2,348 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906086:26 площадью 1,786 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906086:26 в связи с расширением автодороги по ул. Рабочая и переносом красных линий, а также для учета фактических границ территории.

Производственным помещениям установлен участок №30 площадью 0,254 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906086:153 площадью 0,217 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906086:153 для учета фактических границ территории.

Производственным помещениям по адресу: ул. Рабочая д.165 установлен участок №31 площадью 0,296 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906086:13 площадью 0,271 га, находящийся в собственности ООО "Мирак". Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906086:13 для учета фактических границ территории.

Складским помещениям МВД по адресу: ул. Рабочая д.163 установлен участок №32 площадью 0,258 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906086:14 площадью 0,271 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906086:14 для учета фактических границ территории.

Производственным помещениям ГУП "Саранскгорводоканал" по адресу: ул. Рабочая д.161 установлен участок №33 площадью 4,760 га.

Административным и складским помещениям по адресу: ул. Рабочая д.155 установлен участок №34 площадью 0,338 га.

Производственным помещениям по адресу: ул. Рабочая д.155 установлен участок №35 площадью 0,240 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906086:18 площадью 0,234 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906086:18 для учета фактических границ территории.

Офисным зданиям по адресу: ул. Рабочая д.155 установлен участок №36 площадью 0,157 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906086:37 площадью 0,126 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906086:37 для учета фактических границ территории.

Комплексу зданий ФКУ "Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РМ" по адресу: ул. Рабочая, д.104 установлен участок №37 площадью 1,306 га.

Комплексу зданий ФКУ "Следственный изолятор №1 УФСИН РФ по РМ" по адресу: ул. Рабочая, д.147А установлен участок №38 площадью 3,746 га.

Торгово-складскому комплексу по адресу: ул. Рабочая, д.102 установлен участок №39 площадью 1,223 га.

Складам Ульяновской таможни установлен участок №40 площадью 0,543 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906139:3 площадью 0,556 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906139:3 для учета фактических границ территории.

Магазинам по адресу: ул. Рабочая, д.100 установлен участок №41 площадью 0,328 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906139:23 площадью 0,327 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906139:23 для учета фактических границ территории.

Складам и мастерским по адресу: ул. Рабочая, д. 100а установлен участок №42 площадью 0,057 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906139:27 площадью 0,057 га.

Производственным помещениям по адресу: ул. Рабочая д.74а установлен участок №43 площадью 0,099 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906139:6 площадью 0,099 га.

Складам по адресу: ул. Рабочая, д.115 установлен участок №44 площадью 0,081 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906139:26 площадью 0,081 га.

Складам установлен участок №45 площадью 0,515 га.

Производственным зданиям и сооружениям ОАО "Ламзурь" по адресу: ул. Рабочая, д.115 установлен участок №46 площадью 2,890 га. Участок обременен сервитутом сквозного прохода и проезда площадью 0,261 га.  В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906140:77 площадью 2,825 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906140:77 для учета фактических границ территории. Через участок обеспечивается сквозной проход и проезд к следующим кадастровым участкам:

- 13:23:906140:65 площадью 0,446 га.

- 13:23:906140:72 площадью 0,484 га.

- 13:23:906140:73 площадью 0,053 га.

- 13:23:906140:74 площадью 0,307 га.

- 13:23:906140:75 площадью 0,071 га.

- 13:23:906140:76 площадью 0,082 га.

- 13:23:906140:77 площадью 2,825 га.

Производственным зданиям и сооружениям СФ ОАО "НИИ ТФА" по адресу: ул. Рабочая, д.82 установлен участок №47 площадью 1,864 га.

Зданию склада по адресу: ул. Рабочая, д.72 установлен участок №48 площадью 0,040 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906139:25 площадью 0,040 га.

Складским помещениям рынка Мордовпотребсоюза по адресу: ул. Рабочая, д.72 установлен участок №49 площадью 1,397 га. Участок обременен сервитутом сквозного прохода и проезда площадью 0,169 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906139:5 площадью 1,392 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906139:5 для учета фактических границ территории.

Производственным помещениям по адресу: ул. Рабочая, д.74 установлен участок №50 площадью 0,102 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906139:8 площадью 0,102 га.

Офисному зданию по адресу: ул. Рабочая, д.72 установлен участок №51 площадью 0,088 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906139:24 площадью 0,088 га.

Складским помещениям по адресу: ул. Рабочая, д.72 установлен участок №52 площадью 0,113 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906139:13 площадью 0,113 га.

Складским помещениям установлен участок №53 площадью 0,089 га.

Производственным помещениям по адресу: ул. Рабочая, д.70 установлен участок №54 площадью 0,370 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906139:37 площадью 0,365 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906139:37 для учета фактических границ территории.

Производственным помещениям по адресу: ул. Рабочая, д.70 установлен участок №55 площадью 0,262 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906139:38 площадью 0,264 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906139:38 для учета фактических границ территории.

Торговым зданиям установлен участок №56 площадью 0,331 га. Проектом предполагается частичный снос строений, выходящих за пределы устанавливаемого участка.

Производственным помещениям по адресу: ул. Рабочая, д.70 установлен участок №57 площадью 0,620 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906139:10 площадью 0,619 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906139:10 для учета фактических границ территории.

Производственным помещениям по адресу: ул. Рабочая, д.70 установлен участок №58 площадью 0,110 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906139:11 площадью 0,105 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906139:11 для учета фактических границ территории.

Гаражному комплексу установлен участок №59 площадью 0,046 га. В состав устанавливаемого участка входят кадастровые участки:

13:23:906139:31 площадью 0,002 га;

13:23:906139:32 площадью 0,002 га;

13:23:906139:35 площадью 0,003 га;

13:23:906139:36 площадью 0,002 га;

13:23:906139:45 площадью 0,002 га;

13:23:906139:46 площадью 0,003 га.

Производственным помещениям по адресу: ул. Полежаева, д.23 установлен участок №60 площадью 0,225 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906139:12 площадью 0,354 га. В связи со строительством автодороги по ул. Полежаева предполагается уменьшение существующей территории участка 13:23:906139:12 со сносом зданий, попадающих на полосу отвода проектируемой автодороги.

Производственной базе по адресу: ул. Рабочая, д.109 установлен участок №61 площадью 0,265 га. Участок обременен сервитутом сквозного прохода и проезда площадью 0,022 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906140:69 площадью 0,274 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906140:69 для учета фактических границ территории.

Магазинам по адресу: ул. Рабочая, д.103 установлен участок №62 площадью 0,114 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906140:11 площадью 0,114 га.

Производственной базе по адресу: ул. Рабочая, д.109 установлен участок №63 площадью 0,046 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906140:70 площадью 0,046 га.

Производственным помещениям по адресу: ул. Рабочая, д.111 установлен участок №64 площадью 4,094 га. Участок обременен сервитутом сквозного прохода и проезда площадью 0,103 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906140:13 площадью 4,094 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906140:13 для учета фактических границ территории.

Гаражному комплексу установлен участок №65 площадью 0,173 га. В состав устанавливаемого участка входят кадастровые участки:

13:23:906140:29 площадью 0,003 га;

13:23:906140:32 площадью 0,004 га;

13:23:906140:36 площадью 0,004 га;

13:23:906140:38 площадью 0,003 га;

13:23:906140:192 площадью 0,004 га;

13:23:906140:193 площадью 0,004 га.

Производственным помещениям по адресу: ул. Рабочая, д.95а установлен участок №66 площадью 0,289 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906140:57 площадью 0,247 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906140:57 для учета фактических границ территории.

Производственным помещениям по адресу: ул. Рабочая, д.95 установлен участок №67 площадью 0,709 га. Участок обременен сервитутом сквозного прохода и проезда площадью 0,076 га.

Складу по адресу: ул. Рабочая, д.95 установлен участок №68 площадью 0,044 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906140:7 площадью 0,007 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906140:7 для учета фактических границ территории.

Производственным помещениям по адресу: ул. Рабочая, д.95а установлен участок №69 площадью 0,017 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906140:58 площадью 0,017 га.

Складским помещениям по адресу: ул. Рабочая, д.95"в" стр.1,2 установлен участок №70 площадью 0,483 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906140:8 площадью 0,425 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906140:8 для учета фактических границ территории.

Производственным помещениям по адресу: ул. Рабочая, д.91,93 установлен участок №71 площадью 0,373 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906140:50 площадью 0,358 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906140:50 для учета фактических границ территории.

Складским помещениям по адресу: ул. Рабочая, д.89 установлен участок №72 площадью 0,287 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906140:48 площадью 0,250 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906140:48 для учета фактических границ территории.

Торговым зданиям и сооружениям по адресу: ул. Рабочая, д.87 установлен участок №73 площадью 0,362 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906140:2 площадью 0,307 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906140:2 для учета фактических границ территории.

Производственным помещениям по адресу: ул. Рабочая, д.85 установлен участок №74 площадью 0,346 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906140:54 площадью 0,456 га. В связи со строительством автодороги по ул. Полежаева предполагается уменьшение существующей территории участка 13:23:906140:54 со сносом зданий, попадающих на полосу отвода проектируемой автодороги.

Проектируемому торговому центру по ул. Полежаева установлен участок №75 площадью 2,106 га. В связи со строительством автодороги и торгового центра по ул. Полежаева предлагается снос зданий, попадающих на территорию проектируемых объектов, и аннулирование следующих кадастровых участков:

13:23:906140:17 площадью 0,245 га;

13:23:906140:18 площадью 0,219 га;

13:23:906140:20 площадью 0,193 га;

13:23:906140:21 площадью 0,200 га;

13:23:906140:22 площадью 0,211 га;

13:23:906140:24 площадью 0,123 га;

13:23:906140:25 площадью 0,148 га;

13:23:906140:26 площадью 0,150 га;

13:23:906140:16 площадью 0,198 га.

Гаражному комплексу установлен участок №76 площадью 0,847 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906140:51 площадью 1,198 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906140:51 в связи со строительством автодороги по ул. Полежаева.

Производственным помещениям по адресу: ул. Полежаева, д.22 установлен участок №77 площадью 0,801 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906157:42 площадью 0,798 га. В связи со строительством автодороги по ул. Полежаева предполагается изменение существующей территории участка 13:23:906157:42  с полным или частичным сносом зданий, попадающих на полосу отвода проектируемой автодороги.

Складским помещениям по адресу: ул. Полежаева, д.18 установлен участок №78 площадью 0,348 га.

Гаражному комплексу "Теплотехник" установлен участок №79 площадью 0,484 га. В состав устанавливаемого участка входят кадастровые участки:

13:23:906157:3 площадью 0,002 га;

13:23:906157:23 площадью 0,002 га;

13:23:906157:24 площадью 0,002 га;

13:23:906157:25 площадью 0,002 га;

13:23:906157:26 площадью 0,003 га;

13:23:906157:28 площадью 0,003 га;

13:23:906157:29 площадью 0,002 га;

13:23:906157:30 площадью 0,003 га;

13:23:906157:33 площадью 0,003 га;

13:23:906157:34 площадью 0,003 га;

13:23:906157:35 площадью 0,003 га;

13:23:906157:36 площадью 0,003 га;

13:23:906157:37 площадью 0,003 га;

13:23:906157:38 площадью 0,003 га;

13:23:906157:39 площадью 0,003 га;

13:23:906157:41 площадью 0,003 га;

13:23:906157:44 площадью 0,003 га;

13:23:906157:45 площадью 0,002 га;

13:23:906157:46 площадью 0,002 га;

13:23:906157:52 площадью 0,003 га.

Производственным зданиям по адресу: ул. Рабочая, д.73,75 установлен участок №80 площадью 0,662 га. В связи со строительством автодороги по ул. Полежаева предполагается уменьшение существующей территории участка со сносом зданий, попадающих на полосу отвода проектируемой автодороги.

Складским помещениям ООО "Мордоввтормет" по адресу: ул. Рабочая, д.73 установлен участок №81 площадью 0,049 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906158:65 площадью 0,016 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906158:65 для учета фактических границ территории.

Производственной базе по адресу: ул. Рабочая, д.75 установлен участок №82 площадью 0,057 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906158:69 площадью 0,102 га. В связи со строительством автодороги по ул. Полежаева предполагается уменьшение существующей территории участка 13:23:906158:69 со сносом зданий, попадающих на полосу отвода проектируемой автодороги.

Объекту бытового обслуживания (химчистка) по адресу: ул. Рабочая, д.75"в" установлен участок №83 площадью 0,070 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906158:38 площадью 0,086 га, находящийся в собственности ООО НПО "Бытсервис". В связи со строительством автодороги по ул. Полежаева предполагается уменьшение существующей территории участка 13:23:906158:38 со сносом зданий, попадающих на полосу отвода проектируемой автодороги.

Производственным зданиям установлен участок №84 площадью 0,583 га. В связи со строительством автодороги по ул. Полежаева предполагается уменьшение существующей территории участка со сносом зданий, попадающих на полосу отвода проектируемой автодороги.

Производственной базе по адресу: ул.Рабочая д.75 установлен участок №85 площадью 0,211 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906158:63 площадью 0,060 га, находящийся в собственности ООО "Саранскстройзаказчик". В связи со строительством автодороги по ул. Полежаева предлагается изменение существующей территории участка 13:23:906158:63 со сносом зданий, попадающих на полосу отвода проектируемой автодороги.

Зданию МРГЦ по адресу: ул. Полежаева, д.2 установлен участок №86 площадью 0,272 га. Участок обременен сервитутом сквозного прохода и проезда площадью 0,024 га.

Гаражному комплексу "Романтик" установлен участок №87 площадью 0,794 га. В состав устанавливаемого участка входят кадастровые участки:

13:23:906158:31 площадью 0,003 га;

13:23:906158:36 площадью 0,003 га;

13:23:906158:39 площадью 0,004 га;

13:23:906158:40 площадью 0,006 га;

13:23:906158:45 площадью 0,002 га;

13:23:906158:48 площадью 0,003 га;

13:23:906158:50 площадью 0,003 га;

13:23:906158:57 площадью 0,003 га;

13:23:906158:58 площадью 0,003 га;

13:23:906158:59 площадью 0,003 га;

13:23:906158:60 площадью 0,002 га;

13:23:906158:61 площадью 0,002 га;

13:23:906158:62 площадью 0,003 га;

13:23:906158:68 площадью 0,002 га;

13:23:906158:71 площадью 0,002 га;

13:23:906158:72 площадью 0,002 га;

13:23:906158:75 площадью 0,002 га;

13:23:906158:76 площадью 0,002 га;

13:23:906158:77 площадью 0,002 га;

13:23:906158:78 площадью 0,002 га;

13:23:906158:79 площадью 0,003 га;

13:23:906158:83 площадью 0,003 га;

13:23:906158:92 площадью 0,002 га;

13:23:906158:95 площадью 0,002 га;

13:23:906158:275 площадью 0,002 га.

Гаражному комплексу установлен участок №88 площадью 0,384 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906159:1 площадью 0,169 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906159:1 для учета фактических границ территории.

Гаражному комплексу установлен участок №89 площадью 0,608 га. В состав устанавливаемого участка входят кадастровые участки:

13:23:906160:6 площадью 0,002 га;

13:23:906160:7 площадью 0,002 га;

13:23:906160:8 площадью 0,003 га;

13:23:906160:10 площадью 0,003 га;

13:23:906160:11 площадью 0,003 га;

13:23:906160:12 площадью 0,003 га;

13:23:906160:13 площадью 0,332 га;

13:23:906160:18 площадью 0,003 га;

13:23:906160:19 площадью 0,003 га;

13:23:906160:21 площадью 0,003 га;

13:23:906160:25 площадью 0,004 га;

13:23:906160:26 площадью 0,002 га;

13:23:906160:27 площадью 0,002 га;

13:23:906160:31 площадью 0,002 га;

13:23:906160:32 площадью 0,002 га;

13:23:906160:33 площадью 0,002 га.

Электроподстанции "Рабочая" по адресу: ул. Полежаева, д.2"б" установлен участок №90 площадью 0,698 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906160:5 площадью 0,698 га, находящийся в собственности РФ.

Офисному зданию по адресу: ул. Рабочая, д.61 установлен участок №91 площадью 0,052 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906158:41 площадью 0,046 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906158:41 для учета фактических границ территории.

Производственным зданиям по адресу: ул. Рабочая, д.61 установлен участок №92 площадью 2,209 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906158:82 площадью 2,167 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906158:82 для учета фактических границ территории.

Производственным зданиям по адресу: ул. Рабочая, д.61 установлен участок №93 площадью 0,111 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906158:81 площадью 0,111 га.

Автосервису по адресу: ул. Б.Хмельницкого д.1"а" установлен участок №94 площадью 0,749 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906158:93 площадью 0,745 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906158:93 для учета фактических границ территории.

Зданию сервисного обслуживания автомобилей (шиномонтаж) установлен участок №95 площадью 0,014 га.

Научно-исследовательскому центру установлен участок №96 площадью 0,318 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906158:88 площадью 0,233 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906158:88 в связи с расширением автодороги по ул. Рабочая, Инсарская и переносом красных линий.

Площадке для размещения общественно-деловой застройки установлен участок №97 площадью 0,355 га. Проектом предлагается снести имеющиеся на территории здания и сооружения, аннулировать входящие в состав устанавливаемого участка кадастровые участки, находящиеся в общей долевой собственности:

- 13:23:906158:7 площадью 0,075 га. (ул. Б. Хмельницкого, д.7).

- 13:23:906158:8 площадью 0,064 га. (ул. Б. Хмельницкого, д.5).

- 13:23:906158:9 площадью 0,093 га. (ул. Б. Хмельницкого, д.3).

Производственным зданиям по адресу: ул. Б.Хмельницкого, д.1А установлен участок №98 площадью 0,754 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906158:2 площадью 0,754 га, находящийся в собственности ООО НРПФ "Реставрация". Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906158:2 для учета фактических границ территории.

Административному зданию по адресу: ул. Б. Хмельницкого, д.1"а" установлен участок №99 площадью 0,076 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906158:94 площадью 0,076 га.

Площадке для размещения общественно-деловой застройки установлен участок №100 площадью 0,835 га. Проектом предлагается снести имеющиеся на территории здания и сооружения, аннулировать входящие в состав устанавливаемого участка кадастровые участки:

- 13:23:906180:2 площадью 0,044 га. (ул. Б. Хмельницкого, д.10; общая долевая собственность).

- 13:23:906180:3 площадью 0,138 га. (ул. Б. Хмельницкого, д.8; общая долевая собственность).

- 13:23:906180:4 площадью 0,173 га. (ул. Б. Хмельницкого, д.6; собствен-ность).

- 13:23:906180:5 площадью 0,061 га. (ул. Б. Хмельницкого, д.4; общая долевая собственность).

Площадке для размещения многоэтажного гаража установлен участок №101 площадью 0,672 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906180:29 площадью 0,527 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906180:29.

Автозаправочной станции по адресу: ул. Рабочая, д.47-А, стр.1 установлен участок №102 площадью 0,228 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906180:9 площадью 0,223 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906180:9 для учета фактических границ территории.

Зданию автомойки установлен участок №103 площадью 0,098 га. В состав устанавливаемого участка входит кадастровый участок 13:23:906180:15 площадью 0,030 га. Проектом предлагается изменить границы кадастрового участка 13:23:906180:15 для учета фактических границ территории.

Участки обременены сервитутом сквозного прохода и проезда площадью 1,211 га.

Таблица 2.8.1. - Характеристика земельных участков, зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости.

| № п/п | Кадастровый номер | Почтовый адрес ориентира | Разрешенное использование | Площадь, м2 | Площадь по проекту, м2 | Вид права | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 13:23:0916001:1 | РМ, г. Саранск | Для обеспечения деятельности и эксплуатации объектов ж/д транспорта (полоса отвода) | 371261+/-35 |  | Собственность РФ |  |
| 2 | 13:23:0907087:2 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая | Для эксплуатации скважины | 3610+/-21 |  |  |  |
| 3 | 13:23:0906086:1 | РМ, г. Саранск, к территории ОАО "Мордовагроснаб" | Для обеспечения деятельности и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта | 9429+/-29 |  | Собственность РФ |  |
| 4 | 13:23:0906086:3 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 126 | Для размещения производственных помещений | 1961+/-15 |  | Общая долевая собственность | Самвелян Нина Ильинична (размер доли: 1/2) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | Чепелев Виктор Викторович (размер доли: 1/2) |
| 5 | 13:23:0906086:6 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 185 | Для размещения автосалона | 457+/-7 |  | Собственность | ООО "Торговый Дом "КЕРАМИКА-ВОЛГА-С" |
| 6 | 13:23:0906086:9 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая | Для эксплуатации скважины | 3591+/-21 |  |  |  |
| 7 | 13:23:0906086:11 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 173 | Для эксплуатации производственных помещений | 14214+/-29 |  | Собственность | Лавров Александр Владимирович |
| 8 | 13:23:0906086:13 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 165 | Для размещения производственных помещений | 2706+/-18 |  | Собственность | ООО "Мирак" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 13:23:0906086:14 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 163 | Для эксплуатации склада | 2707+/-18 |  | Собственность РФ |  |
|  |  |  |  |  |  | Постоянное (бессрочное ) пользование | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Респ. Мордовия" |
| 10 | 13:23:0906086:18 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 155 | Для размещения производственных помещений | 2342+/-17 |  | Собственность | Лавров Александр Владимирович |
| 11 | 13:23:0906086:26 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 169 | Для размещения производственных помещений | 17856+/-29 |  | Собственность | ООО "Новстрой" |
| 12 | 13:23:0906086:27 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 185 | Для эксплуатации производственных зданий и сооружений | 5609+/-26 |  | Общая долевая собственность | Боженко Сергей Викторович (размер доли: 1/2) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | ООО "Автогарант" (размер доли: 1/2) |
| 13 | 13:23:0906086:30 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 183 | Для эксплуатации производственных зданий, строений, сооружений материально-технического снабжения | 3762+/-21 |  | Собственность | ООО "Мордовагроснаб" |
| 14 | 13:23:0906086:31 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 183 | Для эксплуатации производственных зданий, строений, сооружений материально-технического снабжения | 8353+/-32 |  | Собственность | ООО "Мордовагроснаб" |
| 15 | 13:23:0906086:32 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 183 | Для эксплуатации производственных зданий, строений, сооружений материально-технического снабжения | 5022+/-25 |  | Собственность | ООО "Мордовагроснаб" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | 13:23:0906086:33 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 183 | Для эксплуатации производственных зданий, строений, сооружений материально-технического снабжения | 3209+/-20 |  | Собственность | ООО "Мордовагроснаб" |
| 17 | 13:23:0906086:34 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 183 | Для эксплуатации производственных зданий, строений, сооружений материально-технического снабжения | 9563+/-34 |  | Собственность | ООО "Мордовагроснаб" |
| 18 | 13:23:0906086:35 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 183 | Для эксплуатации производственных зданий, строений, сооружений материально-технического снабжения | 2500+/-18 |  | Собственность | ООО "Мордовагроснаб" |
| 19 | 13:23:0906086:36 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая (в районе ОАО "Агрокомплект") | Для размещения объекта мат.-технич. снабжения (произв. базы:склада для хранения хоз. товаров, адм. здания, открытого склада для хранения инертных материалов) | 3319+/-20 |  |  |  |
| 20 | 13:23:0906086:37 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 155 (зона предприятий IV-V класса опасности) | Для размещения офисных зданий | 1261+/-12 |  | Собственность РМ |  |
| 21 | 13:23:0906086:38 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая (базы) | Для размещения улиц и дорог | 8387+/-32 |  | Собственность | Г.о. Саранск |
| 22 | 13:23:0906086:153 | РМ, г. Саранск, в районе ул. Рабочая (в районе здания №165 по ул.Рабочая) | Для размещения административного здания промышленного назначения | 2173+/-16 |  |  |  |
| 23 | 13:23:0906131:3 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 124 | Для размещения производственных помещений | 3634+/-30 |  | Собственность | ООО фирма "Компани-Золотой телец" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 13:23:0906131:4 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 126 | Для размещения объекта торговли | 471+/-7 |  | Собственность | ООО "Мордовглавснаб" |
| 25 | 13:23:0906131:6 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 126 | Для размещения производственных помещений | 10773+/-29 |  | Собственность | ООО "ЭНИГМА" |
| 26 | 13:23:0906131:7 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 124 | Для размещения производственных помещений | 1095+/-12 |  | Собственность | Мещеряков Алексей Юрьевич |
| 27 | 13:23:0906131:8 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая | Для размещения подъездной автомобильной дороги | 1354+/-13 |  |  |  |
| 28 | 13:23:0906131:9 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 169 Б | Для размещения устройства энергетики (трансформаторной подстанции №27) | 39+/-2 |  |  |  |
| 29 | 13:23:0906131:10 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая (базы) | Для размещения улиц и дорог | 42+/-2 |  | Собственность | Г.о. Саранск |
| 30 | 13:23:0906139:3 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 100 "б" | Для эксплуатации таможенных складов | 5555+/-26 |  | Собственность РФ |  |
|  |  |  |  |  |  | Постоянное (бессрочное ) пользование | Ульяновская таможня |
| 31 | 13:23:0906139:5 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 72 | Для эксплуатации складских помещений | 13918+/-29 |  |  |  |
| 32 | 13:23:0906139:6 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 74 а | Для эксплуатации производственных помещений | 989+/-8 |  | Собственность РФ |  |
| 33 | 13:23:0906139:8 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 74 | Для эксплуатации производственных помещений | 1024+/-11 |  | Собственность | ОАО "Саранский завод точных приборов" |
| 34 | 13:23:0906139:10 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 70 | Для эксплуатации производственных помещений | 6188+/-27 |  |  |  |
| 35 | 13:23:0906139:11 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 70 | Для эксплуатации производственных помещений | 1054+/-11 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36 | 13:23:0906139:12 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 23 | Для размещения производственных помещений | 3537+/-21 |  | Общая долевая собственность | ООО "Кварц" (размер доли: 91/100) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | Храмов Виктор Анатольевич (9/100) |
| 37 | 13:23:0906139:13 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 72 | Для размещения складского помещения | 1128+/-12 |  | Собственность | Красноперов Олег Львович |
| 38 | 13:23:0906139:23 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 100 | Для эксплуатации объектов недвижимости | 3275+/-20 |  | Собственность | ООО "Объединенная продовольственная компания-1" |
| 39 | 13:23:0906139:24 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 72 | Для размещения административного здания офисного назначения | 879+/-10 |  |  |  |
| 40 | 13:23:0906139:25 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 72 | Для эксплуатации здания склада | 399+/-7 |  |  |  |
| 41 | 13:23:0906139:26 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 115 | Для размещения здания склада | 810+/-10 |  | Собственность | ОАО "Ламзурь" |
| 42 | 13:23:0906139:27 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 100 "а" | Для размещения объекта бытового обслуживания - здания складских помещений и мастерских по сервисному обслуж. автомобилей | 568+/-8 |  |  |  |
| 43 | 13:23:0906139:31 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева | Для размещения гаража боксового типа №2 | 22+/-2 |  | Собственность | Николаев Игорь Васильевич |
| 44 | 13:23:0906139:32 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева | Для размещения гаража боксового типа | 19+/-2 |  | Собственность | Николаев Игорь Васильевич |
| 45 | 13:23:0906139:33 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 27 | Для размещения объекта торговли, общественного питания и бытового обслуживания | 169+/-5 |  | Собственность | Николаев Игорь Васильевич |
| 46 | 13:23:0906139:34 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 27 | Для размещения объекта торговли, общественного питания и бытового обслуживания | 414+/-7 |  | Собственность | Храмов Виктор Анатольевич |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 47 | 13:23:0906139:35 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева | Для размещения бокса гаража №1 | 25+/-2 |  | Собственность | Николаев Игорь Васильевич |
| 48 | 13:23:0906139:36 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева | Для размещения бокса гаража №3 | 22+/-2 |  | Собственность | Николаев Игорь Васильевич |
| 49 | 13:23:0906139:37 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 70 | Для размещения производственных помещений | 3650+/-21 |  | Собственность | Тябляшкин Владимир Георгиевич |
| 50 | 13:23:0906139:38 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 70 | Для размещения производственных помещений | 2638+/-18 |  | Собственность | ООО завод "ВИС" |
| 51 | 13:23:0906139:44 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая (базы) | Для размещения улиц и дорог | 5323+/-26 |  | Собственность | Г.о. Саранск |
| 52 | 13:23:0906139:45 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева, в районе железной дороги | Для размещения бокса гаража №4 | 22+/-2 |  | Собственность | Николаев Игорь Васильевич |
| 53 | 13:23:0906139:46 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева, в секторе Б | Для размещения бокса гаража №6 | 27+/-2 |  | Собственность | Николаев Игорь Васильевич |
| 54 | 13:23:0906140:2 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 87 | Для эксплуатации зданий, строений, сооружений, предназначенных для оптовой торговли | 3066+/-19 |  | Собственность | Православная религиозная организация Епархиального монастыря - Параскево-Вознесенский женский монастырь с. Пайгарма Рузаевского р-на РМ |
| 55 | 13:23:0906140:7 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 95 | Для эксплуатации склада | 70+/-1 |  |  |  |
| 56 | 13:23:0906140:8 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 95 "в", стр. 1,2 | Для размещения складских помещений | 4248+/-23 |  | Собственность | Егоров Александр Алексанрович |
| 57 | 13:23:0906140:11 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 103 | Для размещения административного здания произв. назначения | 1144+/-12 |  | Собственность | Годунов Виктор Александрович |
| 58 | 13:23:0906140:13 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 111 | Для эксплуатации производственных помещений | 40937+/-29 |  | Собственность | ОАО "Саранский завод точных приборов" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 59 | 13:23:0906140:16 (13:23:0906140:55, 13:23:0906140:56) | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 3 "б" | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1979+/-16 |  | Собственность | Петров Геннадий Трофимович |
| 60 | 13:23:0906140:17 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 1б | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 2448+/-17 |  | Собственность | Акимова Людмила Петровна |
| 61 | 13:23:0906140:18 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 13 | Для эксплуатации жилого дома | 2185+/-16 |  | Общая долевая собственность | Беспалова Екатерина Васильевна (размер доли: 40/100) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | Тямкина Римма Васильевна (60/100) |
| 62 | 13:23:0906140:20 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 11 | Для эксплуатации жилого дома | 1927+/-4,38 |  | Собственность | Петров Трофим Иванович |
| 63 | 13:23:0906140:21 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 9 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 2003+/-16 |  | Собственность | Кланщакова Надежда Александровна |
| 64 | 13:23:0906140:22 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 7 | Для эксплуатации жилого дома | 2114+/-16 |  | Собственность | Копылов Александр Юрьевич |
| 65 | 13:23:0906140:24 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 5-1 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1234+/-13 |  | Собственность | Соловьев Александр Николаевич |
| 66 | 13:23:0906140:25 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 3 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1479+/-13 |  | Собственность | Гужина Валентина Александровна |
| 67 | 13:23:0906140:26 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 1 | Для эксплуатации жилого дома | 1500+/-3,87 |  | Общая долевая собственность | Краснописцева Ирина Витальевна (размер доли: 1/2) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | Краснописцева Людмила Алексеевна(1/4) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | Краснописцев Виталий Михайлович(1/4) |
| 68 | 13:23:0906140:29 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая | Для строительства и обслуживания кирпичного гаража | 29+/-1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 69 | 13:23:0906140:32 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая | Для строительства и обслуживания кирпичного гаража | 40+/-2,20 |  |  |  |
| 70 | 13:23:0906140:36 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая | Для размещения бокса гаража | 40+/-2,20 |  | Собственность | Ларькин Петр Филиппович |
| 71 | 13:23:0906140:38 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая | Для строительства и обслуживания кирпичного гаража | 27+/-1 |  |  |  |
| 72 | 13:23:0906140:48 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 89 | Для размещения складских помещений | 2503+/-18 |  | Собственность | ООО "Пивооптторг" |
| 73 | 13:23:0906140:50 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 91,93 | Для размещения производственных помещений | 3576+/-21 |  | Собственность | ООО "Солярис" |
| 74 | 13:23:0906140:53 (13:23:0906140:51) | Ориентир в районе р. Инсар. РМ, г. Саранск, ул. Полежаева | Для строительства комплекса гаражей | 11977 |  |  |  |
| 75 | 13:23:0906140:53 (13:23:0906140:52) | Ориентир в районе р. Инсар. РМ, г. Саранск, ул. Полежаева | Для строительства комплекса гаражей | 300 |  |  |  |
| 76 | 13:23:0906140:54 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 85 | Для размещения производственных помещений | 4563+/-24 |  | Собственность | Кочин Александр Алексеевич |
| 77 | 13:23:0906140:57 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 95а | Для эксплуатации производственного здания | 2466+/-17 |  | Собственность | Лавров Александр Владимирович |
| 78 | 13:23:0906140:58 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 95а | Для эксплуатации производственного здания | 165+/-4 |  | Собственность | Егоров Александр Алексанрович |
| 79 | 13:23:0906140:60 | РМ, г. Саранск, от ПС 110/6 кВ "Рабочая" до ул. Рабочая, 75 | Для размещения воздушной линии электропередачи 6 кВ | 0,56 |  |  |  |
| 80 | 13:23:0906140:62 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 115 | Для размещения объекта коммунального хозяйства - трансф. подстанции | 154+/-5 |  | Собственность | ОАО "Межрегиональная распределит. сетевая компания Волги" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 81 | 13:23:0906140:65 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 115 | Для размещения производственных помещений | 4464+/-23 |  | Собственность | ОАО "Ламзурь" |
| 82 | 13:23:0906140:69 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 109 | Для размещения производственной базы | 2740+/-18 |  | Собственность | ООО " Лия" |
| 83 | 13:23:0906140:70 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 109 | Для эксплуатации производственной базы | 458+/-7 |  |  |  |
| 84 | 13:23:0906140:71 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 109 | Для эксплуатации производственной базы | 322+/-6 |  |  |  |
| 85 | 13:23:0906140:72 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 115 | Для размещения производственных помещений | 4841+/-24 |  | Собственность | ОАО "Ламзурь" |
| 86 | 13:23:0906140:73 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 115 | Для размещения производственных помещений | 527+/-8 |  | Собственность | ОАО "Ламзурь" |
| 87 | 13:23:0906140:74 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 115 | Для размещения производственных помещений | 3065+/-19 |  | Собственность | ОАО "Ламзурь" |
| 88 | 13:23:0906140:75 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 115 | Для размещения производственных помещений | 711+/-9 |  | Собственность | ОАО "Ламзурь" |
| 89 | 13:23:0906140:76 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 115 | Для размещения производственных помещений | 820+/-10 |  | Собственность | ОАО "Ламзурь" |
| 90 | 13:23:0906140:77 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 115 | Для размещения производственных помещений | 28248+/-59 |  | Собственность | ОАО "Ламзурь" |
| 91 | 13:23:0906140:78 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая (базы) | Для размещения улиц и дорог | 5227+/-25 |  | Собственность | Г.о. Саранск |
| 92 | 13:23:0906140:192 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая | Для строительства и эксплуатации кирпичного гаража | 40+/-2 |  |  |  |
| 93 | 13:23:0906140:193 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая | Для размещения гаража | 40+/-2 |  |  |  |
| 94 | 13:23:0906157:3 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая (ГО "Теплотехник") | Для эксплуатации бокса гаража | 24+/-0,48 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 95 | 13:23:0906157:23 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая (ГК "Теплотехник") | Для размещения бокса гаража №65 | 24+/-0,48 |  |  |  |
| 96 | 13:23:0906157:24 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая (ГО "Теплотехник") | Для эксплуатации бокса гаража | 24+/-0,48 |  |  |  |
| 97 | 13:23:0906157:25 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая (ГМ "Теплотехник") | Для эксплуатации бокса гаража | 24+/-0,48 |  |  |  |
| 98 | 13:23:0906157:26 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая (ГМ "Теплотехник") | Для эксплуатации кирпичного гаража | 25+/-0,50 |  |  |  |
| 99 | 13:23:0906157:27 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева | Для размещения торгового павильона | 215+/-5 |  |  |  |
| 100 | 13:23:0906157:28 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая | Для размещения бокса гаража №12 | 25,80+/-2 |  | Собственность | Кочетов Виталий Владимирович |
| 101 | 13:23:0906157:29 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая (ГО "Теплотехник") | Для эксплуатации бокса гаража | 24+/-1 |  |  |  |
| 102 | 13:23:0906157:30 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая | Для размещения бокса гаража | 25+/-2 |  |  |  |
| 103 | 13:23:0906157:31 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева | Для устройства стоянки кратковременного содержания транспорта | 263+/-6 |  |  |  |
| 104 | 13:23:0906157:32 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева | Для размещения объекта торговли (торгового павильона, не являющ-ся объектом капит. строительства) | 129+/-5 |  |  |  |
| 105 | 13:23:0906157:33 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, ГК "Теплотехник" | Для размещения бокса гаража №6 | 26+/-1 |  | Собственность | Цапкин Сергей Евгеньевич |
| 106 | 13:23:0906157:34 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая | Для эксплуатации бокса гаража | 26,80+/-1 |  |  |  |
| 107 | 13:23:0906157:35 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая | Для эксплуатации бокса гаража | 26+/-1 |  |  |  |
| 108 | 13:23:0906157:36 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая | Для эксплуатации бокса гаража | 29+/-1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 109 | 13:23:0906157:37 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая | Для эксплуатации бокса гаража | 27+/-1 |  |  |  |
| 110 | 13:23:0906157:38 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая | Для эксплуатации бокса гаража | 26+/-1 |  |  |  |
| 111 | 13:23:0906157:39 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, ГК "Теплотехник" | Для размещения гаража | 26+/-1 |  |  |  |
| 112 | 13:23:0906157:41 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, ГК "Теплотехник" | Для размещения бокса гаража №13 | 26+/-2 |  | Собственность | Пителин Жан Маркович |
| 113 | 13:23:0906157:42 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева, д.22 | Для размещения производств. зданий | 7980+/-31 |  | Собственность | Пронин Сергей Анатольевич |
| 114 | 13:23:0906157:43 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева, д.22 | Для размещения производств. зданий | 197+/-5 |  | Собственность | Пронин Сергей Анатольевич |
| 115 | 13:23:0906157:44 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая | Для размещения бокса гаража №7 | 25+/-2 |  | Собственность | Костерина Анна Григорьевна |
| 116 | 13:23:0906157:45 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, ГК "Теплотехник" | Для размещения бокса гаража №64 | 24+/-2 |  | Собственность | Цанг Александр Давидович |
| 117 | 13:23:0906157:46 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, ГО "Теплотехник" | Для размещения бокса гаража | 20+/-2 |  |  |  |
| 118 | 13:23:0906157:52 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая | Для размещения бокса гаража №23 | 26+/-2 |  | Собственность | Масов Дмитрий Владимирович |
| 119 | 13:23:0906157:54 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая (базы) | Для размещения улиц и дорог | 1906+/-15 |  | Собственность | Г.о. Саранск |
| 120 | 13:23:0906158:2 | РМ, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 1А | Для размещения производств. помещений | 7540+/-30 |  | Собственность | ООО НРПФ "Реставрация" |
| 121 | 13:23:0906158:7 | РМ, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 7 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 751+/-10 |  | Общая долевая собственность | Фалилеева Людмила Ивановна (доля: 3/32) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | Волженцев Владимир Викторович (5/8) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | Фалилеев Евгений Юрьевич (3/16) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | Фетхуллова Лиана Робертовна (3/32) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 122 | 13:23:0906158:8 | РМ, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 5 | Для эксплуатации жилого дома | 644+/-9 |  | Общая долевая собственность | Мусатов Владимир Иванович (доля: 1/2) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | Мусатов Александр Валентинович (1/2) |
| 123 | 13:23:0906158:9 | РМ, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 3 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 925+/-11 |  | Общая долевая собственность | Антонов Александр Алексеевич (доля: 1/2) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | Чернов Алексей Васильевич (1/6) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | Чернова Нина Дмитриевна (1/6) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | Чернов Сергей Васильевич (1/6) |
| 124 | 13:23:0906158:31 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева | Для строительства и обслуживания индивидуального гаража | 30+/-1 |  |  |  |
| 125 | 13:23:0906158:36 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева | Для эксплуатации бокса гаража | 30+/-1 |  |  |  |
| 126 | 13:23:0906158:38 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 75"в" | Для размещения объекта бытового обслуживания - производственное помещение по оказанию услуг населению (мини-химчистка) | 855+/-10 |  | Собственность | ООО НПО "Бытсервис" |
| 127 | 13:23:0906158:39 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева | Для эксплуатации бокса гаража | 36+/-1 |  |  |  |
| 128 | 13:23:0906158:40 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева, ГСК "Романтик" | Для размещения бокса гаража | 60+/-1 |  | Собственность | Минеев Николай Николаевич |
| 129 | 13:23:0906158:41 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 61 | Для размещения офисного здания | 455+/-7 |  | Общая долевая собственность | Рузманов Вячеслав Николаевич (доля:1/2) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | Рузманов Михаил Николаевич (1/2) |
| 130 | 13:23:0906158:45 | РМ, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, ГК "Романтик" | Для размещения гаража №35 | 23+/-0,50 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 131 | 13:23:0906158:46 (13:23:0000000:111) | РМ, г. Саранск, от ПС 110/6 кВ "Рабочая" до пересеч. ж/д с ул. Б.Хмельницкого и кабельной линии электропередачи 6 кВ в подземном исполнении через ж/д до РП-5 по ул. Володарского | Для размещения воздушной линии электропередачи 6 кВ | 860,60+/-10 |  |  |  |
| 132 | 13:23:0906158:47 (13:23:0000000:111) | -//- | -//- | -//- |  |  |  |
| 133 | 13:23:0906158:48 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева | Для эксплуатации бокса гаража ТУ Росимущества по РМ | 28+/-1,90 |  | Собственность РФ |  |
|  |  |  |  |  |  | Постоянное (бессрочное ) пользование | ТУ Федерального агентства по управлению гос. имуществом в РМ |
| 134 | 13:23:0906158:50 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева | Для размещения бокса гаража №22 | 32+/-1 |  | Собственность | Лычев Михаил Николаевич |
| 135 | 13:23:0906158:51 | РМ, г. Саранск, от ПС 110/6 кВ "Рабочая" до ул. Рабочая, 75 | Для размещения воздушной линии электропередачи 6 кВ | 0,56 |  |  |  |
| 136 | 13:23:0906158:52 | -//- | -//- | -//- |  |  |  |
| 137 | 13:23:0906158:53 | -//- | -//- | -//- |  |  |  |
| 138 | 13:23:0906158:54 | -//- | -//- | -//- |  |  |  |
| 139 | 13:23:0906158:55 | -//- | -//- | -//- |  |  |  |
| 140 | 13:23:0906158:56 | -//- | -//- | -//- |  |  |  |
| 141 | 13:23:0906158:57 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева, 2 | Для размещения бокса гаража №16 | 30,80+/-2 |  |  |  |
| 142 | 13:23:0906158:58 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева, 2 | Для размещения бокса гаража №14 | 30+/-2 |  |  |  |
| 143 | 13:23:0906158:59 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева, 2 | Для размещения бокса гаража №13 | 29,90+/-2 |  |  |  |
| 144 | 13:23:0906158:60 | РМ, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, ГК "Романтик" | Для размещения бокса гаража №13 | 18+/-2,97 |  | Собственность | Буров Павел Александрович |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 145 | 13:23:0906158:61 | РМ, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого | Для размещения бокса гаража №44А | 23+/-2 |  |  |  |
| 146 | 13:23:0906158:62 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева, около дома №2 | Для размещения бокса гаража | 34,20+/-0,50 |  |  |  |
| 147 | 13:23:0906158:63 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д.75 | Для эксплуатации производственной базы | 602+/-9 |  | Собственность | ООО Проектно-строительная холдинговая компания "Саранскстройзаказчик" |
| 148 | 13:23:0906158:65 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д.73 | Для размещения складских помещений | 155+/-4 |  | Собственность | ООО "Мордоввтормет" |
| 149 | 13:23:0906158:68 | РМ, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, ГК "Романтик" | Для размещения бокса гаража №63 | 21+/-2 |  | Собственность | Шепель Лидия Ивановна |
| 150 | 13:23:0906158:69 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д.75 | Для эксплуатации производственной базы | 1023+/-11 |  | Собственность | ООО "Сарансктехприбор" |
| 151 | 13:23:0906158:71 | РМ, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, ГК "Романтик" | Для размещения бокса гаража №83 | 21+/-2 |  | Собственность | Киселев Борис Викторович |
| 152 | 13:23:0906158:72 | РМ, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, ГК "Романтик" | Для размещения бокса гаража №40 | 22+/-2 |  | Собственность | Маслов Олег Викторович |
| 153 | 13:23:0906158:73 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая (в район ГО "Искра") | Для размещения металлического гаража | 20+/-2 |  |  |  |
| 154 | 13:23:0906158:74 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая (в район ГО "Искра") | Для размещения металлического гаража | 19+/-2 |  |  |  |
| 155 | 13:23:0906158:75 | РМ, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, ГК "Романтик" | Для размещения бокса гаража №34 | 20+/-2 |  | Собственность | Куркина Светлана Владимировна |
| 156 | 13:23:0906158:76 | РМ, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, ГК "Романтик" | Для размещения бокса гаража №105 | 23+/-2 |  | Собственность | Неяскин Дмитрий Константинович |
| 157 | 13:23:0906158:77 | РМ, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, ГК "Романтик" | Для размещения бокса гаража №82 | 22+/-2 |  | Собственность | Закровский Лев Николаевич |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 158 | 13:23:0906158:78 | РМ, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, ГК "Романтик" | Для размещения бокса гаража №37 | 22+/-2 |  | Собственность | Щанкин Семен Андреевич |
| 159 | 13:23:0906158:79 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева | Для размещения бокса гаража | 33+/-2 |  | Собственность | Дружинкина Мария Павловна |
| 160 | 13:23:0906158:81 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д.61 | Для эксплуатации производственных помещений | 1110+/-12 |  | Общая долевая собственность | Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" (доля: 2/3) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | Бровкин Алексей Реджинальдович (1/3) |
| 161 | 13:23:0906158:82 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д.61 | Для эксплуатации производственных помещений | 21674+/-22 |  | Собственность | Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" |
| 162 | 13:23:0906158:83 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д.2 | Для строительства и эксплуатации кирпичного гаража | 28+/-2 |  |  |  |
| 163 | 13:23:0906158:88 | РМ, г. Саранск, на пересечении улиц Рабочая и Б.Хмельницкого | Для размещения объекта науки (научно-исследовательского центра) | 2326+/-17 |  |  |  |
| 164 | 13:23:0906158:89 | РМ, г. Саранск, дорога от моста по ул. Коммунисти-ческая до ул. Инсарская | Для размещения улиц и дорог | 58+/-3 |  |  |  |
| 165 | 13:23:0906158:90 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая (базы) | Для размещения улиц и дорог | 2891+/-19 |  | Собственность | Г.о. Саранск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 166 | 13:23:0906158:91 | РМ, г. Саранск, ул. Большевистская, в квартале, ограниченном улицами Б.Хмельницкого, Володарского, Коммунистическая, Большевистская | Для размещения объекта энергетики (электрическая сеть) | 12+/-1 |  |  |  |
| 167 | 13:23:0906158:92 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева | Для размещения бокса гаража №6 | 24+/-2 |  | Собственность | Новикова Жанна Борисовна |
| 168 | 13:23:0906158:93 | РМ, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 1"а" | Для размещения объекта бытового обслуживания (автосервиса) | 7454+/-30 |  | Собственность | ООО "Бизнес Р" |
| 169 | 13:23:0906158:94 | РМ, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 1"а" | Для размещения административного здания | 758+/-10 |  | Общая долевая собственность | ООО НРПФ "Реставрация"(доля:34/100) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | ООО "Ангара" (24/100) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | Роганов Евгений Алексеевич (42/100) |
| 170 | 13:23:0906158:95 | РМ, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, ГК "Романтик" | Для размещения бокса гаража №27 | 20+/-2 |  | Собственность | Ибрев Александр Михайлович |
| 171 | 13:23:0906158:275 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, в районе ГК "Романтик" | Для размещения бокса гаража | 24+/-2 |  |  |  |
| 172 | 13:23:0906159:1 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая | Для установки переносимых с других территорий самовольно установленных и бесхозяйных металлических гаражей | 1688+/-14 |  |  |  |
| 173 | 13:23:0906159:3 | РМ, г. Саранск, от ПС 110/6 кВ "Рабочая" до ул. Рабочая, 75 | Для размещения воздушной линии электропередачи 6 кВ | 0,56+/-1 |  |  |  |
| 174 | 13:23:0906159:4 | -//- | -//- | -//- |  |  |  |
| 175 | 13:23:0906159:5 | -//- | -//- | -//- |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 176 | 13:23:0906159:6 | РМ, г. Саранск, от ПС 110/6 кВ "Рабочая" до ул. Рабочая, 75 | Для размещения воздушной линии электропередачи 6 кВ | 0,56+/-1 |  |  |  |
| 177 | 13:23:0906159:7 | -//- | -//- | -//- |  |  |  |
| 178 | 13:23:0906159:8 | РМ, г. Саранск, в районе автосервиса "Кристина" | Для размещения металлического гаража | 21+/-1 |  |  |  |
| 179 | 13:23:0906159:9 | РМ, г. Саранск | Для размещения объекта энергетики (двухцепной линии электропередачи ВЛ-110 кВ) от ПС 110/6 кВ "Рабочая" до ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-2-РТИ" | 4825+/-24 |  |  |  |
| 180 | 13:23:0906160:5 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 2"б" | Для эксплуатации ПС 110 кВ "Рабочая" | 6978+/-27 |  | Собственность РФ |  |
| 181 | 13:23:0906160:6 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая | Для строительства кирпичного гаража | 24+/-1 |  |  |  |
| 182 | 13:23:0906160:7 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая | Для размещения бокса гаража | 24+/-2 |  |  |  |
| 183 | 13:23:0906160:8 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 2 "В" | Для эксплуатации гаражей | 25+/-1 |  | Собственность РФ |  |
| 184 | 13:23:0906160:10 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая | Для эксплуатации бокса гаража | 27+/-1 |  |  |  |
| 185 | 13:23:0906160:11 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая | Для эксплуатации бокса гаража | 27+/-1 |  |  |  |
| 186 | 13:23:0906160:12 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая | Для размещения бокса гаража | 25+/-1 |  |  |  |
| 187 | 13:23:0906160:13 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева | Для строительства жел.-бетонных гаражей | 3320+/-20 |  |  |  |
| 188 | 13:23:0906160:14 (13:23:0000000:111) | РМ, г. Саранск, от ПС 110/6 кВ "Рабочая" до пересеч. ж/д с ул. Б.Хмельницкого и кабельной линии эл.-передачи 6 кВ в подз. исполнении через ж/д до РП-5 по ул. Володарского | Для размещения воздушной линии электропередачи 6 кВ | 860,60+/-10 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 189 | 13:23:0906160:15 (13:23:0000000:111) | РМ, г. Саранск, от ПС 110/6 кВ "Рабочая" до пересеч. ж/д с ул. Б.Хмельницкого и кабельной линии эл.-передачи 6 кВ в подз. исполнении через ж/д до РП-5 по ул. Володарского | Для размещения воздушной линии электропередачи 6 кВ | 860,60+/-10 |  |  |  |
| 190 | 13:23:0906160:16 (13:23:0000000:111) | -//- | -//- | -//- |  |  |  |
| 191 | 13:23:0906160:17 (13:23:0000000:111) | -//- | -//- | -//- |  |  |  |
| 192 | 13:23:0906160:18 | РМ, г. Саранск, (район автосервиса "Кристина") | Для размещения бокса гаража | 25+/-3 |  |  |  |
| 193 | 13:23:0906160:19 | РМ, г. Саранск, (район автосервиса "Кристина") | Для размещения бокса гаража | 25+/-3 |  |  |  |
| 194 | 13:23:0906160:21 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева (в районе "Мордовреставрация") | Для размещения бокса гаража | 25+/-2 |  | Собственность | Колдаев Валентин Прокопьевич |
| 195 | 13:23:0906160:25 | РМ, г. Саранск, (район автосервиса "Кристина") | Для размещения кирпичного гаража | 36+/-2 |  |  |  |
| 196 | 13:23:0906160:26 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая | Для размещения бокса гаража | 24+/-2 |  |  |  |
| 197 | 13:23:0906160:27 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая | Для размещения бокса гаража | 24+/-2 |  |  |  |
| 198 | 13:23:0906160:29 | РМ, г. Саранск | Для размещения объекта энергетики (двухцепной линии электропередачи ВЛ-110 кВ) от ПС 110/6 кВ "Рабочая" до ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-2-РТИ" | 2559+/-18 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 199 | 13:23:0906160:30 | РМ, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская | Для размещения объекта физической культуры и спорта "Футбольный стадион "Юбилейный" в г. Саранске" | 10188+/-35 |  | Постоянное (бессрочное ) пользование | ГКУ "Управление капитального строительства Республики Мордовия" |
| 200 | 13:23:0906160:31 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая | Для размещения бокса гаража | 24+/-2 |  |  |  |
| 201 | 13:23:0906160:32 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая | Для размещения бокса гаража | 24+/-2 |  |  |  |
| 202 | 13:23:0906160:33 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая | Для размещения бокса гаража | 24+/-2 |  |  |  |
| 203 | 13:23:0906180:2 | РМ, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, 10 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 443+/-7 |  | Общая долевая собственность | Плодухин Сергей Владимирович(доля:1/2) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | Плодухина Мария Михайловна (1/2) |
| 204 | 13:23:0906180:3 | РМ, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, 8 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1381+/-13 |  | Общая долевая собственность | Тришкин Вячеслав Петрович (доля: 12/100) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | Тришкин Вячеслав Вячеславович (10/100) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | Тришкина Ольга Владимировна (18/100) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | Тришкин Владимир Петрович (18/100) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | Иванова Лариса Вячеславовна (10/100) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | Тришкин Александр Петрович (32/100) |
| 205 | 13:23:0906180:4 | РМ, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, 6 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1732+/-15 |  | Собственность | Мещерякова Любовь Андреевна |
| 206 | 13:23:0906180:5 | РМ, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, 4 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 612+/-6 |  | Общая долевая собственность | Дьячкова Елена Юрьевна (доля: 1/2) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | Вдовин Виктор Максимович (1/2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 207 | 13:23:0906180:9 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 47-А, стр.1 | Для размещения объекта коммунального хозяйства - автозаправочной станции стационарного типа | 2226+/-16 |  | Собственность | ООО "ЛУКОЙЛ - Волганефтепродукт" |
| 208 | 13:23:0906180:10 (13:23:0000000:111) | РМ, г. Саранск, от ПС 110/6 кВ "Рабочая" до пересеч. ж/д с ул. Б.Хмельницкого и кабельной линии эл.-передачи 6 кВ в подз. исполнении через ж/д до РП-5 по ул. Володарского | Для размещения воздушной линии электропередачи 6 кВ | 860,60+/-10 |  |  |  |
| 209 | 13:23:0906180:11 (13:23:0000000:111) | -//- | -//- | -//- |  |  |  |
| 210 | 13:23:0906180:12 (13:23:0000000:111) | -//- | -//- | -//- |  |  |  |
| 211 | 13:23:0906180:13 (13:23:0000000:111) | -//- | -//- | -//- |  |  |  |
| 212 | 13:23:0906180:15 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая (в районе АЗС "Лукойл") | Для размещения объекта бытового обслуживания (автомойки на 2 поста) | 303+/-6 |  |  |  |
| 213 | 13:23:0906180:16 | РМ, г. Саранск, ул. Рабочая (базы) | Для размещения улиц и дорог | 2779+/-18 |  | Собственность | Г.о. Саранск |
| 214 | 13:23:0906180:17 | РМ, г. Саранск, дорога от моста по ул. Коммунистическая до ул. Инсарская | Для размещения улиц и дорог | 2821+/-19 |  |  |  |
| 215 | 13:23:0906180:18 | РМ, г. Саранск, ул. Большевистская, в квартале, огранич. ул. Б.Хмельницкого, Володарского, Коммунистическая, Большевистская | Для размещения объекта энергетики (электрическая сеть) | 4+/-1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 216 | 13:23:0906180:29 | РМ, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого (в районе НРПФ "Реставрация") | Для размещения объекта транспортной инфраструктуры (многоярусного гаража, паркинга, стоянки) | 5274+/-25 |  |  |  |
| 217 | 13:23:0906197:1 | РМ, г. Саранск, ул. Инсарская, д. 31 | Для эксплуатации жилого дома | 701+/-9 |  | Собственность | Курочкина Раиса Федоровна |
| 218 | 13:23:0906197:2 | РМ, г. Саранск, ул. Инсарская, д. 31 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 317+/-6 |  |  |  |
| 219 | 13:23:0906197:5 | РМ, г. Саранск, ул. Инсарская, д. 29 | Для размещения дома индив. жилой застройки | 911+/-11 |  | Общая долевая собственность | Орешкина Галина Васильевна |
| 220 | 13:23:0906197:8 | РМ, г. Саранск, ул. Инсарская, д. 23-2 | Для эксплуатации жилого дома | 554+/-8 |  | Общая долевая собственность | Караваненко Александр Борисович (доля: 1/6) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | Караваненко Наталия Борисовна (5/6) |
| 221 | 13:23:0906197:10 | РМ, г. Саранск, ул. Инсарская, д. 21 | Для эксплуатации жилого дома | 744+/-10 |  | Общая долевая собственность | Ландышев Александр Викторович (доля:1/6) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | Ландышева Елена Николаевна (1/6) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | Ландышева Анастасия Викторовна (1/6) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | Дьячков Андрей Николаевич (1/2) |
| 222 | 13:23:0906197:11 | РМ, г. Саранск, ул. Инсарская, д. 19 | Для эксплуатации жилого дома | 909+/-9 |  | Собственность | Перепелкина Любовь Германовна |
| 223 | 13:23:0906197:12 | РМ, г. Саранск, ул. Инсарская, д. 17 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1108+/-12 |  | Общая долевая собственность | Рыбкина Любовь Алексеевна (доля:1/2) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | Рыбкин Анатолий Степанович (1/2) |
| 224 | 13:23:0906197:13 | РМ, г. Саранск, ул. Инсарская, д. 15 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1788+/-15 |  | Общая долевая собственность | Лысова Вера Алексеевна (доля: 1/6) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | Лысова Светлана Алексеевна (1/6) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | Лысова Лидия Алексеевна (1/6) |
|  |  |  |  |  |  | Общая долевая собственность | Чихняев Александр Григорьевич (1/2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 225 | 13:23:0906197:14 | РМ, г. Саранск, ул. Инсарская, д. 3 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1490+/-13 |  | Собственность | Ерин Юрий Владимирович |
| 226 | 13:23:0906197:15 | РМ, г. Саранск, ул. Инсарская, д. 33 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 701+/-9 |  | Собственность | Лазарев Олег Вячеславович |
| 227 | 13:23:0906197:30 | РМ, г. Саранск, дорога от моста по ул. Коммунистическая до ул. Инсарская | Для размещения улиц и дорог | 7261+/-30 |  |  |  |
| 228 | 13:23:0906197:31 | РМ, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская | Для размещения объекта физической культуры и спорта "Футбольный стадион "Юбилейный" в г. Саранске" | 756+/-10 |  | Постоянное (бессрочное) пользование | ГКУ "Управление капитального строительства Республики Мордовия" |
| 229 | 13:23:0906197:33 | -//- | -//- | 439+/-7 |  | -//- | -//- |
| 230 | 13:23:0906197:35 | -//- | -//- | 1109+/-12 |  |  |  |
| 231 | 13:23:0906197:36 | -//- | -//- | 2567+/-18 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЯ