Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-6 от 18.12.2013г.

Заказчик: КУ городского округа Саранск «Градостроительство»

Место строительства: г. Саранск

проект Планировки территории,

ограниченной р.Саранка, поймой р.Инсар

и железной дорогой (в районе поселка ремзавод) г.Саранска,

включая проект межевания

1-3/2014-01- ПЗ

Саранск 2014

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-6 от 18.12.2013г.

Заказчик: КУ городского округа Саранск «Градостроительство»

Место строительства: г. Саранск

проект Планировки территории,

ограниченной р.Саранка, поймой р.Инсар

и железной дорогой (в районе поселка ремзавод) г.Саранска,

включая проект межевания

Часть II. Пояснительная записка

| Директор |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | И.А. Митрошин |
| Главный архитектор проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Саранск 2014

Проектная документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами

| Главный инженер проекта |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-П-081-1326186923-00140-6 от 18.12.2013г.

Оглавление

| 1. Общая часть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| --- | --- |
| 1.1 Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 1.2 Состав проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 2 Пояснительная записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.1 Обоснование для разработки проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.2 Нормативная база и исходные данные для разработки проекта планировки территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.3 Характеристика участка строительства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| 2.4 Градостроительные и природные условия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| 2.4.1 Инженерно-геологические условия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 2.5 Генеральный план. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 2.5.1 Композиционно – планировочные решения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 2.5.2 Транспортная схема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 2.5.3 Организация рельефа и красные линии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 2.5.4 Благоустройство территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 2.5.5 Основные показатели по генплану и благоустройству. . . . . . . . . . . . | 13 |
| 2.6 Сети и инженерное оборудование. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| 2.7 Основные технико-экономические показатели проекта планировки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 2.8 Охрана окружающей среды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 2.8.1 Природоохранные мероприятия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 2.8.2 Санитарная очистка территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 2.8.3. Инженерная защита и подготовка территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| 2.9 Инженерно-технические мероприятия по ГО и обеспечению пожарной безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| 2.10 Мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных групп населения и инвалидов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| 2.11 Проект межевания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 |
| 1. Ведомость расчета координат точек красных линий |  |
| 2. Каталог координат формируемых земельных участков |  |
| 3. Задание на разработку градостроительной документации |  |
| 4. Постановление Главы Администрации г.о.Саранск от 01.08.06 г. № 2178 |  |
| 5. Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации СРО-П-081-1326186923-00140-4 от 08.12.2010г. |  |
| 6. Сведения из государственного кадастра недвижимости |  |

1. Общая часть

1.1 Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Главный инженер проекта | И.А. Митрошин |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Ю.А. Ланкина |
| Инженер | М.А. Асташов |

1.2 Состав  проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1-3/2014-01- ПЗ | Часть 1. Пояснительная записка |  |
| 1-3/2014-02- ГП | Часть 2. Графическая часть |  |

2. Пояснительная записка

2.1. Обоснование для разработки проекта

Проект планировки территории, ограниченной р.Саранка, поймой р.Инсар и железной дорогой (в районе поселка ремзавод) г.Саранска, включая проект межевания, разработан на основании Постановления Главы Администрации городского округа Саранск № 2178 от 01 августа 2006 г. и в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации, утвержденным Главой Администрации городского округа Саранск.

2.2. Нормативная база и исходные данные

для разработки проекта планировки территории

Работы по разработке проекта планировки территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Местные нормативы градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008.

- Правила землепользования и застройки г. Саранска, р.п. Николаевка и Ялга как части г.о. Саранск, 2009 (с изм. от 21.072010г. № 582 и от 30.08.2013г.)

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002г. № 150;

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

В качестве исходных данных для выполнения проекта планировки территории использовались следующие сведения и материалы:

- постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 01 августа 2006г. № 2178;

- муниципальный контракт №1-3 от 02.06.2014г.;

- задание на разработку градостроительной документации;

- технический отчет о топографо-геодезических изысканиях, выполненных ООО «РНИИЦ» в августе-сентябре 2013 г. (свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ СРО-0102.01-2009-1326186923-И-008);

- генеральный план городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов г.о.Саранск от 23.04.2014 г. № 333;

- схемы предварительного согласования и чертежи градостроительных планов, предоставленные КУ г.о. Саранск «Градостроительство»;

- сведения из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта планировки территории  (приложение 6).

2.3. Характеристика участка строительства

Границы разработки ППТ выполнены в соответствии со схемой размещения участка на ситуационном плане, согласованном с Управлением градостроительства и архитектуры Администрации городского округа Саранск.

Участок разработки ППТ расположен в центральной части г.Саранск.

Границами проектируемой территории служат: с севера –  река Саранка, с юга – автодорога по ул.А.Невского, с востока – река Инсар, с запада – железная дорога.

В границы разработки ППТ попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости приведена в приложении 6.

На данной территории отсутствуют объекты культурного наследия и зоны с особыми условиями использования территории.

2.4. Градостроительные и природные условия

Большая часть проектируемой территории в настоящее время свободна от застройки, только в северо-восточной части расположено разрушенное каменное строение (сведения БТИ на которое отсутствуют). Дикорастущие деревья и кустарник малоценных пород при проектировании не учитывались. В северной части участка проходят сети ливневой и бытовой канализации, в южной части – ЛЭП 110кВ и сети водопровода.

В соответствии с правилами землепользования и застройки г. Саранска, р.п. Николаевка и Ялга, как части г.о. Саранск на проектируемой территории выделены следующие территориальные зоны:

- ОД 6 – спортивно-зрелищные комплексы.

Для данной территориальной зоны градостроительным регламентом установлен правовой режим использования земельных участков для регулирования их землепользования и параметров застройки.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 124,1 до 130,2 м. Рельеф площадки  спокойный  с уклоном на запад. Участок проектирования расположен в пойме р.Инсар, в зоне потенциального подтопления паводковыми водами 1% обеспеченности.

Район строительства относится ко II В климатическому подрайону  II климатического района.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Площадка существующей застройки относится к сухой зоне по влажности.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и сз - в летний период. Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

2.4.1. Инженерно-геологические условия

В геологическом строении проектируемой территории принимают участие четвертичные современные  элювиальные, современные-среднечетвертичные  аллювиально-делювиальные и нижнемеловые отложения.

С поверхности широко распространены покровные суглинки (3-7 м), под ними переслаивающиеся пески, суглинки, глины и в основании галечники и песчано-гравийная смесь на поверхности коренных пород. Общая мощность аллювия от 10-12 до 25 м. Коренные породы – глины, мергели, алевролиты, известняки и доломиты.

Грунтовые воды в пойме р.Инсар залегают на глубине 0-2 м. от поверхности земли, на надпойменных террасах – от 4-5 м. до 10 м.. Нормативное давление на вышеохарактеризованных грунтах при глубине заложения фундаментов 1,0-2,5м, согласно СниП II-12-74 таблица 2, может быть принято 2,0 кг/см2.

В районе проявляются опасные геологические процессы: речная и овражная эрозия,  заболачивание. Кроме того, территория находится в зоне потенциального подтопления паводковыми водами.

2.5 Генеральный план

Проект планировки территории разработан в соответствии с техническим заданием на разработку градостроительной документации на инженерно-топографическом плане, выполненном специалистами ООО «РНИИЦ» в июне 2014 г.

Площадь проектируемой территории составляет 43,0 га.

Данный участок является логическим продолжением проектируемого спортивного ядра г.Саранска, главной ареной которого будет являться «Стадион на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская».

Основной подъезд к проектируемой территории предусмотрен с улицы А.Невского.

Согласно генерального плана г.о. Саранск, основная часть данной территории предназначена для размещения спортивных объектов, вдоль автодороги по ул.А.Невского (в санитарно-защитной зоне) планируется размещение объектов делового, общественного и коммерческого назначения.

На проектируемой территории выделены следующие зоны запрета и ограничения строительства:

- территория прохождения линий электропередач, напряжением 10 кВ и 110 кВ и их охранные зоны 10 м и  20 м. соответственно;

- санитарно-защитная зона автомобильной дороги федерального значения по ул. А.Невского (50 м.);

- водоохранные зоны водоемов и водотоков (р.Инсар - 200 м., р.Саранска - 50 м.), размер прибрежной защитной полосы р.Инсар и р.Саранска составляет           50 м.

Часть проектируемой территории расположено в  водоохранной зоне            р. Инсар (200 м.), строительство и эксплуатация объектов в которой допускается при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

2.5.1 Композиционно – планировочные решения

Проектируемый участок имеет в плане сложную конфигурацию, обусловленную границами проектируемой территории.

Основанными факторами, организующими и определяющими  планировочную структуру проектируемой территории являются:

- границы санитарно-защитных и охранных зон;

- проектируемое размещение стадиона на  45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская.

В основные задачи стоящие при проектировании входило:

- определение красных линий;

- определение границ существующих земельных участков, а также земельных участков, свободных от прав третьих лиц;

- регулирование транспортных потоков внутри микрорайона;

- благоустройство и озеленение территорий.

Основная архитектурно-планировочная идея градостроительного решения заключается в создании на данной территории благоустроенной зоны для проведения спортивно-развлекательного досуга жителей города. На проектируемой территории планируется размещение спортивно-зрелищного комплекса (Аквапарк) в районе автодороги по ул.А. Невского, размещение гостиничного комплекса на 950 номеров, благоустройство рекреационной зоны набережной р.Саранска и р.Инсар, а также размещение объекта рекреационного назначения (городского зоопарка) в пойме р.Инсар.

2.5.2  Транспортная схема

Основной подъезд к проектируемой территории, предусмотрен с автодороги по ул. А.Невского, которая является магистралью федерального значения. Проектом планировки ул.А.Невского сохраняется как 6-ти полосная с шириной полосы 3,5 м., с тротуарами с двух сторон, шириной 1,0 м.

Улично-дорожная сеть проектируемой территории обеспечивает связь с центральной частью города Саранска и территорией стадиона.

Для связи проектируемой территории с центральной частью города согласно транспортной схеме г.о. Саранск проектируется продолжение автодороги по ул. Инсарская с выходом на транспортную развязку в районе моста по ул.А.Невского. Данная автодорога проектируется как магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная 4-х полосная с шириной полосы 3,75 м. и тротуарами шириной 1 м, расположенными с двух сторон улицы.

Проезды внутри проектируемой территории проектируются  двухполосные с шириной полосы 3,5 м и тротуарами шириной 1,0 м, расположенными с двух сторон улиц.

Ширина улиц в пределах красных линий и их профили приведены в графической части проекта.

2.5.3  Организация рельефа и красные линии

План организации рельефа выполнен на основе разбивочного плана в увязке с отметками прилегающих территорий и обеспечивает отвод поверхностных вод  с участка (включая систему наружных водостоков) по лоткам проезда в пониженные участки  местности.

Вертикальная планировка выполнена на стадии схемы. Проектируемая территория имеет уклон в западном направлении. Абсолютная разность высот в пределах проектируемой территории составляет 6,0 метров. При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учетом максимального сохранения рельефа и обеспечения отвода поверхностных вод. Минимальный продольный уклон 0,003.

Разбивка проектируемых красных линий производится координатным методом от опорных точек с координатами, указанными в таблице 2.5 (координаты указаны в системе СК-13). Красная линия вдоль южной границы территории прокладывается с обеспечением 50 метрового разрыва от автодороги.

Таблица 2.5. – Координаты точек от которых производится разбивка красных линий

| Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| ОТ-1 | 390356.27 | 1292506.21 |
| ОТ-2 | 390358.93 | 1292420.55 |

Ведомость расчета координат точек красных линий приведена в приложении 1.

2.5.4 Благоустройство и озеленение территории

Для благоустройства зон отдыха на берегу р.Саранска и р.Инсар ППТ предусмотрены следующие мероприятия:

- проектом предусматривается обустройство новых тротуаров с твердым покрытием. Покрытие тротуаров пешеходной зоны благоустройства на  набережной р.Инсар и р.Саранска проектируется из брусчатки.

- участки, не занятые застройкой и покрытиями, максимально озеленяются. Озеленение решается, в основном, устройством устойчивого газонного покрытия, на отдельных участках посадкой деревьев и кустарников, цветов.

Для озеленения рекомендуется ассортимент, в соответствии с климатическими почвенными условиями участка строительства:

- деревья – липа, береза, пирамидальный тополь, клен, ясень (на влажных участках территории – пихта, ель, можжевельник);

- кустарники – снежноягодник, жасмин, ирга, боярышник, сирень, рябина, шиповник морщинистый, туя.

2.5.5  Основные показатели по генплану и благоустройству

В таблице 2.5.1 приведены основные показатели по генплану и благоустройству.

Таблица 2.5.1 – Основные показатели по генплану и благоустройству

| Наименование показателей | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь участка | га | 43,0 |  |
| Площадь территорий спортивно-зрелищных комплексов | га | 16,8 |  |
|  | % | 39 |  |
| Площадь территорий объектов рекреационного назначения | га | 8,8 |  |
|  | % | 20 |  |
| Площадь территории объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,36 |  |
|  | % | 1,0 |  |
|  | % | 2,3 |  |
| Площадь покрытий улиц и проездов | га | 5,8 | без учета магистральной автодороги |
|  | % | 13,1 |  |

2.6. Сети и инженерное оборудование

На проектируемой территории здания в настоящее время отсутствуют подводящие инженерные сети. Основная задача настоящего раздела – обоснование принципиальных решений, по инженерному оборудованию исходя из технико-экономических показателей, планировочных и санитарных требований. Окончательные расчеты инженерных сетей и сооружений будут выполняться на следующих стадиях проектирования с учетом конкретных условий в момент проектирования. Кроме того, ППТ в зоне размещения аквапарка проектируется перенос ЛЭП 110 кВ в подземное исполнение.

2.6.1. Теплоснабжение и горячее водоснабжение

Теплоснабжение и горячее водоснабжение проектируемых зданий  будет осуществляться от существующих магистральных сетей в соответствии с техническими условиями, полученными на стадии проектирования объектов.

2.6.2. Газоснабжение

Газоснабжение проектируемой территории предусматриваться от существующего газопровода высокого давления, в соответствии с техническими условиями, полученными на стадии проектирования объектов.

2.6.3. Водоснабжение

Водоснабжение проектируемой территории планируется от существующей городской сети  в соответствии с техническими условиями, полученными на стадии проектирования объектов.

2.6.4 Канализация

Канализация проектируемой территории планируется самотечная согласно  СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения» в соответствии с техническими условиями, полученными на стадии проектирования объектов.

2.6.5 Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой застройки будет  осуществляться от проектируемой трансформаторной подстанции в соответствии с техническими условиями, полученными на стадии проектирования объектов.

2.7. Основные  технико-экономические показатели проекта  планировки

В таблице 2.7.1 приведены основные технико-экономические показатели проекта планировки.

Таблица 2.7.2 – Основные технико-экономические показатели ППТ

| № п\п | Наименование показателей | Единица измерения | Количе-ство на 2014 г. | Коли-чество (на 2025 г) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории: | га | 43,0 | 43,0 |  |
|  | А) - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие), из них: | га |  | - |  |
|  | многоэтажная застройка | га |  | - |  |
|  | малоэтажная застройка, в том числе: | га |  | - |  |
|  | - малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками (блокированная застройка – таун-хаусы) | га |  | - |  |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га |  | - |  |
|  | Б) Объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения | га |  | 16,8 |  |
|  | В) Производственных зон | га |  | - |  |
|  | Г) Зон транспортной инфраструктуры | га |  | 0,36 |  |
|  | Д) Зон инженерной инфраструктуры | га |  | - |  |
|  | Е) Рекреационных и иных зон | га | - | 8,8 |  |
|  | Ж) Санитарно-защитных зон в границах проектируемой территории | га |  | - |  |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них | га | 43,0 | 5,05 |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования прочие территории общего пользования | га | 31,0 | 1,2 |  |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га |  | 3,8 |  |
| 1.3 | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | - земли муниципальной собственности | га | 31,0 |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, в том числе: | чел. |  | - |  |
|  | Индивидуальные жилые дома (коттеджи) | чел. |  | - |  |
|  | Блокированная застройка – таун-хаусы | чел. |  | - |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га |  | - |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками (коттеджи) | шт. |  | - |  |
| 3.2 | Общая площадь жилых домов | тыс.кв.м общей площади |  | - |  |
| 3.3 | Новое жилищное строительство в том числе: | тыс.кв.м общей площади |  | - |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками (коттеджи) | тыс.кв.м общей площади |  | - |  |
| 3.4 | Средняя этажность застройки | этаж |  | - |  |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м общей площади |  | - |  |
| 3.6 | Убыль жилищного фонда | тыс.кв.м общей площади |  | - |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения Всего/1000чел. | мест |  | - |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы Всего/1000чел. | мест |  | - |  |
| 4.3 | Предприятия повседневной торговли: |  |  |  |  |
|  | - продовольственные магазины | м2 торг. площ. |  |  |  |
|  | - непродовольственные магазины | м2 торг. площ. |  |  |  |
| 4.4 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест |  |  |  |
| 4.5 | Поликлиники | пос. в смену |  |  |  |
| 4.6 | Аптечный пункт | объект |  |  |  |
| 4.7 | Приемный пункт прачечной, химчистки | объект |  |  |  |
| 4.8 | Отделение связи | объект |  |  |  |
| 4.9 | Отделение банка | объект |  |  |  |
| 4.10 | Пункт охраны порядка | объект |  |  |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Магистральные дороги | км | - | - | - |
| 5.2 | Магистральные улицы общегородского значения | км | - | 1,95 |  |
| 5.3 | Улицы и проезды местного значения | кв.м | - | 38360 |  |

2.8. Охрана окружающей среды

2.8.1. Природоохранные мероприятия

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Проектные решения обеспечивают защиту в части:

- обеспечения планировочными средствами защиты территории общественной застройки от воздействия промышленных предприятий (озеленение, санитарно-защитные зоны);

- проведения мероприятий снижающих выброс вредных веществ в атмосферу автотранспортом;

- запрещения сброса неочищенных сточных и дренажных вод в водные объекты;

- формирование общемикрорайонной системы зеленых насаждений.

2.8.2. Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на проектируемой территории являются участки тротуаров, проезды, улицы, скверы общественного пользования и отдыха, а также вывоз бытовых отходов от общественных зданий.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя:

- сбор и удаление ТБО;

- уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя: сбор и удаление ТБО, уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий. Для организации сбора и вывоза ТБО с проектируемой территории ППТ предусмотрены специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадки проектируются открытыми, с водонепроницаемым покрытием и огражденные зелеными насаждениями. Площадки для установки контейнеров удалены от жилых домов на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирования на снеговой свалке, борьба с гололёдом, предотвращения снежно-ледяных образований.

2.8.3. Инженерная защита и подготовка территории

В границы разработки ППТ попадает пойма р.Инсар, которая находится  в зоне потенциального подтопления паводковыми водами. Для защиты проектируемой территории от подтопления паводковыми водами ППТ рекомендуется выполнение следующих мероприятий, которые включают в себя:

- искусственное повышение поверхности территории;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- расчистка и углубление русла реки Инсар.

По данным «Мордовского территориального фонда геологической информации» паводковый горизонт воды в створе впадения реки Тавлы в реку Инсар (повторяемостью один раз в 100 лет – 1 % обеспеченности) находится на отметке 130,0 м. Таким образом на проектируемом участке возможно повышение уровня воды в р.Инсар до 130,0 м., т.е. для защиты проектируемой территории от подтопления необходимо повысить поверхность до отметки 130,2 м. Схема вертикальной планировки территории приведена на чертеже.

2.9.  Инженерно-технические мероприятия по ГО

и обеспечению пожарной безопасности.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемой территории могут являться:

- пожары и аварии на объектах и сетях газо-, энерго-, тепло- и водоснабжения;

- автомобильные и железная дорога по которым перевозятся пожароопасные вещества, в т.ч. ГСМ, при розливе которых возможно образование  зон разрушений и пожаров.

Застройка проектируемой территории проектируется общественными зданиями. Планировочная структура данной застройки позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на проектируемой территории;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

- свободную эвакуацию населения из разрушенных частей промышленной застройки.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях и катастрофах, меры предосторожности для людей, оценка степени разрушений от воздушной ударной волны и т.п. будут определяться при дальнейшем детальном проектировании.

Исходя из назначения проектируемой территории и требований ГУМ РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.

Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объектов. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов.

2.10.  Мероприятия по созданию доступной среды

для маломобильных групп населения и инвалидов.

Проектные решения данного ППТ обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения к зданиям с учетом требований нормативов.

На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации должна быть обеспечена система средств информационной поддержки. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда.

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке не менее            0,05 м., высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м. Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не применяются насыпные или крупноструктурные материалы, препятствующие передвижению маломобильных групп населения на креслах-колясках или с костылями. Для открытых лестниц на перепадах рельефа должна быть принята ширина проступей не менее 0,4 м., высота подступенка – не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц должны быть одинаковыми. Лестницы должны быть продублированы пандусами, имеющими уклон 8%.

2.11.  Проект межевания территории

Проект межевания территории разработан в составе проекта планировки проектируемой территории и содержит в своём составе текстовую часть и графические материалы. Графические материалы включают в себя схему существующего использования территории и схему проекта                         межевания территории.

Проект межевания территории выполнен с учетом сведений  из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах проектируемой территории. Характеристика данных земельных участков приведена в таблице 2.11.2.

При разработке проекта межевания территории обеспечено соблюдение следующих  требований:

- границы проектируемых земельных участков установлены в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости и земельных участков, включая проезды, проходы к ним, путем установления границ территорий общего пользования, а также путем установления зон действия ограничений на право доступа к земельным участкам;

- границы существующих земельных участков при разработке проекта межевания не подлежат изменению, за исключением случаев изъятия земель для государственных нужд в соответствии с законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ земельных участков,  а также при выявлении кадастровых ошибок в отношении земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости;

-  учет предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства в малоэтажной жилой застройке, в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования.

Технико-экономические показатели проекта межевания приведены в таблице 2.11.1.

Таблица 2.11.1 - Технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | На 2014 год | На расчетный срок (2025 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории | м2 | 430000 | 430000 |
| 2 | Площадь земельных участков зарегистрированных в земельном кадастре недвижимости | м2 | 120043 | 313103 |
| 3 | Территория подлежащая межеванию, в том числе |  | 259457 |  |
|  | - территория для размещения объектов рекреационного назначения | м2 | 87936 |  |
|  | - территория для размещения спортивно-зрелищных комплексов | м2 | 167952 |  |
|  | - территория для размещения объектов инженерной инфраструктуры | м2 | 3569 |  |
| 4 | Территории, не подлежащие межеванию, в том числе: | м2 | 50500 | 50500 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования и прочие территорий общего пользования | м2 | 12140 | 12140 |
|  | - улицы, дороги, проезды | м2 | 38360 | 38360 |
| 5 | Зона действия публичного сервитута | м2 | - | - |

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, границы формируемых земельных участков, красные линии, линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений и сооружений и границы зон действия публичных сервитутов. При разработке проекта межевания границы существующих земельных участков границы, которых имеют наложения, а также не соответствуют сложившейся градостроительной ситуации, отмечены как подлежащие корректировке. Межевание земельных участков на проектируемой территории выполнено с учетом обеспечения нормативной площади и создания технических коридоров для возможной прокладки инженерных коммуникаций на перспективу.  Характеристики формируемых земельных участков представлены в таблице 2.11.4.

Все формируемые земельные участки подлежат процедуре постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с законодательством РФ.

Нормативные размеры земельных участков для проектируемых объектов общественно-делового и спортивно-зрелищного назначения рассчитаны в соответствии с требованиями МНГП. Расчет нормативных размеров земельных участков под приведен в таблице 2.11.3.

Таблица 2.11.3. – Расчет нормативных размеров земельных участков под проектируемыми объектами общественно-делового назначения

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка | Характеристика объекта | Норматив | Размер земельного участка, единица измерения × м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельный участок для размещения объекта рекреационного назначения | количество мест определяется заданием на проектирование | От 1000 кв.м. | Определяется заданием на проектирование |
| 2 | Земельный участок для размещения спортивно-зрелищного комплекса | количество мест определяется заданием на проектирование | От 1000 кв.м. | Определяется заданием на проектирование |

Для реализации предлагаемого проектом планировки территориального зонирования проектируемой территории в соответствии с генеральным планом г.Саранск в составе проекта межевания сформированы земельные  участки для размещения объектов общественно-делового назначения и спортивно-зрелищных комплексов на месте существующего земельного участка 13:23:1110301:169 с видом разрешенного использования: для ведения сельского хозяйства (вновь формируемые земельные участки под  № 4, 5, 6, 7, 8).

Проектом планировки рекомендуется изменить вид разрешенного использования части земельного участка с кадастровым номером 13:23:1110301:169 на соответствующие ПЗиЗ и генеральному плану г.Саранска.

Таблица 2.11.2 - Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение (адрес) | Разрешенное использование | Площадь по сведениям ГКН, кв.м | Площадь по проекту, кв.м. | Вид права | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 13:23:0906197:3 | Республика Мордовия, г. Саранск, в районе реки Инсар | Для объектов общественно-делового значения | 13 942.00 |  | Собственность | РМ |
| 2 | 13:23:0906197:21 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:31) | Республика Мордовия, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 55 +/-1 |  | аренда | ОАО «МРСК-Волги» |
| 3 | 13:23:0906197:22 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:31) | Республика Мордовия, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 +/-1 |  | аренда | ОАО «МРСК-Волги» |
| 4 | 13:23:0906197:23 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:31) | Республика Мордовия, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 100 +/-1 |  | аренда | ОАО «МРСК-Волги» |
| 5 | 13:23:0906197:24 (входит в единое землепользование 13:23:0906197:3) | Республика Мордовия, г. Саранск, в районе реки Инсар | Для эксплуатации здания | 554 +/-47 |  | Собственность | РМ |
| 6 | 13:23:0906197:25 (входит в единое землепользование 13:23:0906197:3) | Республика Мордовия, г. Саранск, в районе реки Инсар | Для эксплуатации здания | 13389 +/-35 |  | Собственность | РМ |
| 7 | 13:23:0906197:34 | Республика Мордовия, г. Саранск, на территории, ограниченой железной дорогой и р. Инсар | Для размещения трубопровода (трассы водопровода) | 854 +/-10 |  | Сведения о земельных участках носят временный характер | РМ |
| 8 | 13:23:1110301:31 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:29) | Республика Мордовия, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 +/-1 |  | аренда | ОАО «МРСК-Волги» |
| 9 | 13:23:1110301:32 (входит в единое землепользование 13:23:0000000:31) | Республика Мордовия, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 +/-1 |  | аренда | ОАО «МРСК-Волги» |
| 10 | 13:23:1110301:67 | Республика Мордовия, г. Саранск, на территории, ограниченной автодорогой Саранск-Кочкурово и р. Инсар (в районе р.п. Луховка) | Для размещения автомобильной дороги "Обход города Саранска от автодороги 1Р 178 Саранск - Сурское - Ульяновск до автодороги 1Р 158 Н.Новгород - Саратов (через Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу) в Республике Мордовия" (I пусковой комплекс - 1, 2, 3 очереди строительства; II пусковой комплекс; III пусковой комплекс) | 76166 +/-97 |  | Собственность, Постоянное (бессрочное) пользование | Г.о.Саранск Упрдор РМ |
| 11 | 13:23:1110301:165 | Республика Мордовия, г. Саранск, на территории, ограниченной автодорогой Саранск-Кочкурово и р. Инсар (в районе р.п. Луховка) | Для ведения сельского хозяйства | 1661 +/-14 |  | Собственность | Г.о.Саранск |
| 12 | 13:23:1110301:168 | Республика Мордовия, г. Саранск, на территории, ограниченной автодорогой Саранск-Кочкурово и р. Инсар (в районе р.п. Луховка) | Для ведения сельского хозяйства | 668 +/-9 |  | Собственность | Г.о.Саранск |
| 13 | 13:23:1110301:169 (Граница участка многоконтурная. Количество контуров - 4) | Республика Мордовия, г. Саранск, на территории, ограниченной автодорогой Саранск-Кочкурово и р. Инсар (в районе р.п. Луховка) | Для ведения сельского хозяйства | 898517 +/-332 в том числе в границах проектируемой территории 102747 |  | Собственность | Г.о.Саранск |

Таблица 2.11.3 - Характеристики формируемых земельных участков

и площади установленных публичных сервитутов

| № по проекту межевания территории | Наименование объекта | Почтовый адрес | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь | В том числе публичный сервитут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный участок для размещения объекта рекреационного назначения (городского зоопарка) | Республика Мордовия, г.Саранск, в районе реки Инсар | 87936,0 | - |
| 2 | Земельный участок для размещения спортивно-зрелищного комплекса (Аквапарк) | Республика Мордовия, г.Саранск, в районе ул.А.Невского | 167952,0 | - |
| 3 | Земельный участок для размещения объектов инженерной инфраструктуры | Республика Мордовия, г.Саранск, в районе реки Инсар | 3569,0 | - |

ПРИЛОЖЕНИЯ