Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-6 от 18.12.2013г.

Заказчик: ООО «СК «Тавла»

Место строительства: г. Саранск

проект Планировки территории,

предназначенной для размещения объекта:

«Строительство жилого комплекса «Тавла» гостиничного типа,

категория «две, четыре звезды, г.Саранск, 1656 номеров»

Шифр: 8/2015-ПП

Саранск 2015

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-6 от 18.12.2013г.

Заказчик: ООО «СК «Тавла»

Место строительства: г. Саранск

проект Планировки территории,

предназначенной для размещения объекта:

«Строительство жилого комплекса «Тавла» гостиничного типа,

категория «две, четыре звезды, г.Саранск, 1656 номеров»

Шифр: 8/2015-ПП

| Директор |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Саранск 2015

Документация по планировке территории объекта выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий

| Главный инженер проекта |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-П-081-1326186923-00140-6 от 18.12.2013г.

Оглавление

| РАЗДЕЛ 1. Основная часть. Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории | 6 |
| --- | --- |
| 1.1. Обоснование для разработки проекта | 6 |
| 1.2. Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны с особыми условиями использования | 8 |
| 1.3. Красные линии и линии регулирования застройки | 10 |
| 1.4. Планируемые к размещению объекты капитального строительства, | 10 |
| 1.5. Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения территории | 11 |
| 1.6. Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории | 11 |
| 1.7. Характеристика развития систем социального обслуживания | 12 |
| РАЗДЕЛ 2. Обоснование проекта планировки территории | 13 |
| 2.1. Параметры планируемого строительства объекта капитального строительства | 13 |
| 2.2. Зоны с особыми условиями использования территории, планировочные ограничения | 17 |
| 2.3. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории | 17 |
| 2.4. Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 17 |
| 2.5. Мероприятия по охране окружающей среды | 18 |
| раздел 3. Иные вопросы планировки территории | 20 |
| 3.1. Основные технико-экономические показатели проекта планировки | 20 |
| Приложение 1. Характеристика существующих земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости |  |

Общая часть

Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Главный инженер проекта | И.А. Митрошин |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Ю.А. Ланкина |

Состав проекта планировки

РАЗДЕЛ 1. Основная часть.

Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертеж планировки территории, чертеж границ зон планируемого размещения объектов федерального значения | ПП - 1 | 1: 1000 |
| 2. | Разбивочный чертеж красных линий | ПП - 2 | 1: 1000 |

РАЗДЕЛ 2. Обоснование проекта планировки территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Схема расположения элемента планировочной структуры (по материалам генерального плана г.Саранск, 2014 г.) | ПП - 3 | 1: 10000 |
| 2. | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | ПП - 4 | 1: 1000 |
| 3. | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта | ПП - 5 | 1: 1000 |
| 4. | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | ПП - 6 | 1: 1000 |
| 5. | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | ПП - 7 | 1:1000 |
| 6. | Схема инженерных сетей | ПП - 8 | 1:1000 |

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта планировки территории не разрабатывались следующие чертежи:

- схема границ территорий объектов культурного наследия.

РАЗДЕЛ 1. Основная часть.

Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории

1.1. Обоснование для разработки проекта

Проект планировки территории выполнен с целью выделения элементов планировочной структуры и определения зон планируемого размещения объектов федерального значения. Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания территории.

Проект планировки территории предназначенной для размещения объекта «Строительство жилого комплекса «Тавла» гостиничного типа, категория «две, четыре звезды, г.Саранск, 1656 номеров» выполнен на основании договора подряда №8/15 от 25.05.2015г с ООО «СК «Тавла» согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Генерального плана городского округа Саранск, утвержденного решением Совета депутатов г.о.Саранск от 23.04.2014 г. № 333;

- Местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008.

- Правил землепользования и застройки г. Саранска, р.п. Николаевка и Ялга как части г.о. Саранск, 2009 (с изм. от 21.072010г. № 582 и от 30.08.2013г.);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

- Федерального закона от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 20 июня 2013 г. № 518 “О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу”

Исходные данные для проектирования включают в себя:

- сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

- сведения об изученности объектов территориального планирования (охват их территории материалами изысканий различного масштаба и направленности, наличие архивных, исторических источников и т.д.), перечень ранее выполненных научно-исследовательских работ, градостроительной и проектной документации, прочих работ, учет которых обязателен при подготовке проекта межевания территории в рамках выполнения работ;

- данные о демографической ситуации и занятости населения;

- сведения о социальной, транспортной, производственной и инженерной инфраструктурах, строительной базе;

- материалы топографо-геодезической подосновы соответствующих масштабов, картографические и справочные материалы, материалы инженерно-геологических изысканий и исследований;

- материалы социально-экономических прогнозов развития территории, сведения об имеющихся целевых программах и программах социально-экономического развития;

- сведения о современном использовании и состоянии территории, ее кадастровой и экономической оценке (в виде схем землепользования и табличного материала);

- данные обследований и прогнозов санитарно-гигиенического состояния и экологической ситуации;

- материалы схем генерального плана;

-  материалы правил землепользования и застройки;

- инвентаризационные данные по землепользованию, жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания, другим объектам недвижимости;

- данные об улично-дорожной сети, гаражах и стоянках индивидуального автотранспорта, организации дорожного движения;

- иную документацию, необходимую для разработки проекта межевания территории.

Основанием для разработки проекта планировки являются:

- техническое задание;

- топографическая съемка территории в масштабе 1:500, выполненная специалистами ООО «РНИИЦ» в 2015 году.

- сведения из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта планировки территории.

1.2. Краткая характеристика территории в границах проекта

планировки, зоны с особыми условиями использования

Проектируемая территория расположена в центральной части г. Саранск, в районе ул. Волгоградская в непосредственной близости от строящегося объекта «Стадион на 45000 зрителей в районе ул.Волгоградская г.Саранска».  Основные подъезды к проектируемой территории  предусмотрены с ул.Волгоградская и ул.Севастопольская.

Площадь территории в границах проекта планировки составляет 7,75 га.

В настоящее время  проектируемая территория свободна от застройки.

В границах проектируемой территории в качестве зон с особыми условиями использования выделены охранные зоны существующих инженерных коммуникаций, границы которых показаны на чертеже «Схема границ зон с особыми условиями использования территории». Расчет ширины охранных зон инженерных коммуникаций и санитарно-защитной зоны КНС производился в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранск.

Объекты культурного наследия на проектируемой территории отсутствуют.

В границы разработки ППТ попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости (земельный участок с кадастровым номером 13:23:1109211:348). Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости приведена в приложении.

Район строительства относится ко II В климатическому подрайону  II климатического района. Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Площадка существующей застройки относится к сухой зоне по влажности. Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и сз - в летний период. Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

Проектируемая территория по геологическому строению относится к зоне эрозионно-денудационных равнин. В геологическом строении проектируемой территории принимают участие четвертичные современные  элювиальные, современные-среднечетвертичные эллювиально-делювиальные и нижнемеловые отложения. С поверхности здесь широко развит маломощный (до 2-5 м) покров рыхлых четвертичных отложений (суглинки, пески, древесно-щебнистые суглинки и супеси). Под ним залегают коренные кремнисто-карбонатные породы мела, пески и глины, нередко обнажающиеся на крутых склонах долин притоков основных рек. Проектируемая территория подвержена воздействию опасных геологических процессов, среди которых наибольшее распространение имеют овражно-балочная эрозия, оползнеобразование.

Рельеф основной части ровный, спокойный. Значительных перепадов высотных отметок местности не наблюдается. Падение уклона поверхности рельефа направлено в сторону водотоков.

1.3. Красные линии и линии регулирования застройки

Красные линии в границах проекта планировки территории устанавливаются в соответствии с определением красных линий в градостроительном законодательстве Российской Федерации. При установлении красных линий в границах проекта планировки территории учтено проектное использование прилегающих территорий. Красные линии установлены по улице в городской застройке с отступом для обеспечения коридора для прокладки инженерных коммуникаций на перспективу. Ведомость расчета координат точек красных линий приведена на чертеже «Разбивочный чертеж красных линий».

1.4. Планируемые к размещению объекты капитального строительства

Основными факторами, организующими и определяющими  планировочную структуру проектируемой территории являются необходимость создания в непосредственной близости  от строящегося стадиона гостиничного комплекса с необходимыми элементами обслуживания.

В основные задачи стоящие при проектировании входило:

- определение красных линий;

- определение границ зон планируемого размещения объектов федерального значения.

Проектируемый участок имеет в плане сложную конфигурацию, обусловленную границами проектируемой территории.

На проектируемой территории планируется размещение объекта капитального строительства федерального значения:  «Строительство жилого комплекса «Тавла» гостиничного типа, категория «две, четыре звезды, г.Саранск, 1656 номеров», который включает в себя восемь зданий гостиничного типа в которых расположен номерной фонд и необходимые элементы обслуживания.

На проектируемой территории отсутствуют объекты капитального строительства регионального и местного значения.

1.5. Характеристики развития систем инженерно-технического

обеспечения территории

Инженерно-техническое обеспечение прилегающих территорий обеспечивается существующими инженерными сетями. В составе проекта планировки территории инженерные сети разработаны на стадии схемы. Окончательные решения по развитию и реконструкции инженерных сетей проектируемой территории должны быть утверждены в составе проектной документации после получения технических условий на подключение от соответствующих служб.

Схема инженерных сетей проектируемой территории приведена на чертеже ПП-7.

1.6. Характеристики развития системы транспортного обслуживания

территории

В настоящее время на проектируемой территории отсутствует улично-дорожная сеть. Развитие транспортной схемы проектируемой территории выполнено согласно решениям генерального плана г.Саранск. Основные подъезды к проектируемой территории предусмотрены с ул. Волгоградская и ул. Севастопольская.

Улично-дорожная сеть проектируемой территории является продолжением существующих и ранее запроектированных транспортных связей и обеспечивает связь проектируемой территории с ранее запроектированной застройкой. Проектом планировки для проектируемой территории предусмотрены: магистральная улица районного значения и внутриквартальные проезды (категория – улица в жилой застройке). Схема организации улично-дорожной сети и  схема  движения транспорта, а также поперечные профили проектируемых дорог приведены на чертеже ПП-5.

Пешеходная связь осуществляется по тротуарам жилых улиц и внутриквартальных проездов к объектам культурно-бытового назначения.

Пересечение проезжих частей пешеходами предусматривается по наземному  переходу в установленных местах для возможности подхода к остановочным пунктам и объектам культурно-бытового обслуживания, отдыха и спорта.

1.7. Характеристика развития систем социального обслуживания

В связи со спецификой территории в границах проекта планировки, описанной в разделах 1.2 «Краткая характеристика территории в границах проекта планировки…» и 1.4 «Планируемые к размещению объекты капитального строительства» настоящих положений, строительство объектов для развития систем социального обслуживания настоящим проектом планировки территории не планируется.

РАЗДЕЛ 2. Обоснование проекта планировки территории

2.1. Параметры планируемого строительства объекта капитального строительства

Обоснование параметров объекта капитального строительства

Проектируемый объект «Строительство жилого комплекса «Тавла» гостиничного типа, категория «две, четыре звезды, г.Саранск, 1656 номеров» является объектом капитального строительства федерального значения, необходимость создания которых в непосредственной близости  от строящегося стадиона обусловлена потребностью в создании гостиничного комплекса с необходимыми элементами обслуживания.

Размещение проектируемых объектов капитального строительства предусмотрено Программой подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу (постановление Правительства РФ от 20 июня 2013 г. № 518).

Обоснование размещения объекта капитального строительства на проектируемой территории

Выбор местоположения проектируемых на данной территории объектов  обусловлен потребностью размещения в непосредственной близости  от строящегося стадиона гостиничного комплекса с необходимыми элементами обслуживания.

Действующими Правилами землепользования и застройки г.Саранска на проектируемой территории предусмотрена территориальная зона Ж1, которая в качестве условно разрешенного вида  использования предполагает размещение гостиниц. В связи федеральной значимостью размещения объектов на проектируемой территории, а также учитывая, что после проведения чемпионата мира по футболу 2018 г., гостиничные комплексы будут преобразованы в многоквартирные жилые дома (от 5 этажей и выше) считаем обоснованным размещение на проектируемой территории данным объектов при соблюдении градостроительных регламентов, установленных для данной территориальной зоны.

Параметры планируемого строительства систем инженерно-технического обеспечения территории

Проектом планировки определены основные параметры планируемого строительства систем инженерно-технического обеспечения территории. Расчет нагрузок на инженерные сети выполнен исходя из предварительных данных предоставленных Заказчиком и должен уточняться на стадии разработки рабочего проекта.

Газоснабжение

Газоснабжение проектируемой территории не предусмотрено

Водоснабжение

Водоснабжение проектируемой территории планируется от существующей сети. Точка подключения определяется после получения технических условий от МП «Саранскгорводоканал». Для водоснабжения застройки на проектируемой территории предусматривается хозяйственно-противопожарный водопровод согласно требований СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», обеспечивающий расчетные расходы воды согласно СНиП 2.04.01-85. Расчетные расходы воды приведены в таблице

Таблица. – Расчетные расходы воды

| Наименование | Единица измерения | Расчетный расход воды |
| --- | --- | --- |
| Максимальный суточный расход воды (на все здания расположенные на участке) | м3/сут. | 914 |
| Расчетный секундный расход воды | л/с. | 72,6 |

Канализация

Канализация проектируемой территории планируется самотечная согласно  СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения». Точка подключения определяется после получения технических условий от МП «Саранскгорводоканал». На всей протяженности канализационной сети устанавливаются колодцы из сборных железобетонных колец диаметром 1000, 1500 мм по типовым проектным   решениям. Расстояние между колодцами   50 м. Самотечные стоки канализации поступают в существующий самотечный коллектор. Максимальный суточный  объем стоков проектируемой территории составит – 914 м3/ сут.

Сброс ливневых сточных вод с проектируемой территории будет осуществляться учитывая рельеф местности в ливневую канализацию. Максимальный объем ливневых стоков составит – 67,2 л/сек.

Теплоснабжение

Теплоснабжение проектируемых зданий  планируется от существующей сети. Точка подключения определяется после получения технических условий.. Общая тепловая нагрузка составит – 9,23 Гкал/час.

Электроснабжение

Электроснабжение зданий на проектируемой территории будет  осуществляться от проектируемых трансформаторной подстанции. Точка подключения определяется после получения соответствующих технических условий. Распределительные линии прокладываются в подземном исполнении.

Уличное освещение проектируемой территории предусмотрено по                       улицам в жилой застройке в подземном исполнении. Точка присоединения определяется после получения соответствующих технических условий.

Номинальное напряжение электрических сетей 380/220В с глухозаземленной нейтралью. Жилые комплексы гостиничного типа являются потребителями III категории, объекты инфраструктуры - II категории. Суммарная установленная мощность для всех зданий составит – 5393,6 кВт., в том числе наружное освещение – 80  кВт.

Параметры планируемого строительства систем транспортного обслуживания проектируемой территории

Проектом планировки определены основные параметры планируемого строительства систем транспортного обслуживания проектируемой территории. Категории дорог определены исходя из требуемой пропускной способности улиц и обеспечения удобства подъезда к каждому объекту. В соответствии с МНГП определены следующие параметры улично-дорожной сети: магистральная улица районного значения проектируется 2-х полосная с шириной полосы 3,5 м. и тротуаром с одной стороны улицы шириной 2,25 м.; внутриквартальные проезды (категория – улица в жилой застройке) проектируются 2-х полосные с шириной полосы 3,5 м.

Расчет потребности в парковочных местах легковых автомобилей:

Согласно СНиП 2.07.01-89* и п. 3.5.160 Местных нормативов градостроительного проектирования требуемое расчетное количество Машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоянках гостиничных комплексов определяется из расчета 15 машино-мест на 100 мест вместимости объекта. Общая вместимость гостиничных комплексов, расположенных на проектируемой территории составит 1656 номеров. Таким образом, требуемое количество машин-мест на автостоянке составит                       250 машино-мест.  Требуемая площадь приобъектной стоянки (исходя из площади 1 машино-места 25 кв.м.) составит от  0,63 га. Учитывая, что на время проведения чемпионата мира по футболу, данные автостоянки могут использоваться в качестве площадок для временного хранения автомобилей проектом планировки считается обоснованным размещение на проектируемой территории двух площадок для стоянок автомобильного транспорта, общей площадью 1,8 га. Кроме того, на послерасчетный срок данные объекты будут переквалифицированы в многоквартирные жилые дома, поэтому данные парковочные места будут использованы в качестве стоянок в составе придомовой территории.

2.2. Зоны с особыми условиями использования территории,

планировочные ограничения

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, объекты культурного наследия - памятники истории и культуры.

Проектом планировки в качестве зон с особыми условиями использования определены охранные зоны инженерных коммуникаций. Размеры и режим охранных зон существующих инженерных сетей устанавливаются соответствующими ведомственными нормативными документами. Правовой режим использования лесопарковой зоны установлен нормативным актом органа исполнительной власти.

2.3. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Существующая организация рельефа проектируемой территории находится в увязке с отметками прилегающих территорий и обеспечивает отвод поверхностных вод  с участка  по лоткам автомобильных дорог  в ливневую канализацию.

Вертикальная планировка в составе проекта планировки выполнена на стадии схемы. При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учетом максимального сохранения существующих отметок автомобильных дорог, планируемого проектного решения и обеспечения отвода поверхностных вод.

2.4. Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

На проектируемой территории объектов гражданской обороны нет, а также размещение новых объектов не планируется. В непосредственной близости от проектируемого объекта пожароопасных зданий и сооружений нет.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемой территории могут являться:

- пожары и аварии на объектах и сетях газо-, энерго-, тепло- и водоснабжения;

- автомобильные дороги, по которым перевозятся пожароопасные вещества, в т.ч. ГСМ, при розливе которых возможно образование  зон разрушений и пожаров.

Застройка, прилегающая к проектируемой территории, позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на проектируемой территории;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

- свободную эвакуацию людей из зоны поражения.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях и катастрофах, меры предосторожности для людей, оценка степени разрушений от воздушной ударной волны и т.п. будут определяться при дальнейшем детальном проектировании.

Исходя из назначения проектируемой территории и требований ГУМ РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.

Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объекта.

2.5. Мероприятия по охране окружающей среды

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Проектные решения обеспечивают защиту в части:

- обеспечения планировочными средствами защиты территории общественной застройки от воздействия промышленных предприятий (озеленение, санитарно-защитные зоны);

- запрещения сброса неочищенных сточных и дренажных вод в водные объекты;

- формирование общемикрорайонной системы зеленых насаждений.

Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на проектируемой территории являются участки тротуаров, проезды, улицы, скверы общественного пользования и отдыха, а также вывоз бытовых отходов от зданий.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя:

- сбор и удаление ТБО;

- уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя: сбор и удаление ТБО, уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий. Для организации сбора и вывоза ТБО с проектируемой территории должны быть предусмотрены специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадки проектируются открытыми, с водонепроницаемым покрытием и огражденные зелеными насаждениями. Площадки для установки контейнеров удалены от жилых домов на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирования на снеговой свалке, борьба с гололёдом, предотвращения снежно-ледяных образований.

Мероприятия по сохранению растительного и животного мира

Проектируемая территория и возможная зона ее воздействия  на окружающую природную среду расположены на землях городской застройки.  Дикие животные и пути их миграции, а также редкие и охраняемые виды растений, уникальные природные ландшафты на данной территории отсутствуют.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по уменьшению воздействия на растительный покров:

- максимально сохраняется и впоследствии дополняется существующее озеленение;

- запрещается движение пешеходов и транспорта за пределами тротуаров, автодорог и имеющихся подъездных путей.

раздел 3. Иные вопросы планировки территории

3.1. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | На расчетный период, 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории, всего | га | 7,75 | 7,75 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | жилых зон | га. | - | - |
| 1.1.2 | зон объектов капитального строительства федерального значения |  | 7,75 | 7,75 |
| 1.1.3 | рекреационных зон |  | - | - |
| 1.1.4 | зон инженерной и транспортной инфраструктур |  | - | - |
| 1.1.5 | производственных зон |  |  |  |
| 1.1.6 | иных зон |  |  |  |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования, всего | га | - | - |
|  | из них |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования |  | - | - |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | га | - | - |
|  | прочие территории общего пользования | га |  |  |
| 1.3 | Из общей территории: | га |  |  |
|  | земли федеральной собственности | га | - | - |
|  | земли республиканской собственности | га | 7,75 | 7,75 |
|  | земли муниципальных образований | га | - | - |
|  | земли частной собственности | га | - | - |
| 2 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | - | 0,8 |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | магистральные дороги |  | - | - |
|  | магистральные улицы |  | - | - |
|  | улицы и проезды местного значения | км | - | 0,8 |
| 2.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | - | 0,8 |

Приложение 1.

Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости

| Номер п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение (адрес) | Разрешенное использование | Площадь, кв.м | Вид вещного права | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13:23:1109211:348 | РМ, г. Саранск, между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе реки Тавла) | Для размещения объекта "Строительство жилого комплекса "Тавла" гостиничного типа" | 77 499 | Не зарегистрировано | - |