Содержание

Стр.

|  | Содержание | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Состав проекта планировки | 4 |
| 1. | Пояснительная записка | 5 |
| 2. | Графические материалы | 18 |

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании утвержденных схем территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

Руководитель проекта                           	                   	Хуртов М.В.

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ:

Книга 1. Основная (утверждаемая) часть

1. Положение о размещении линейного объекта – Строительство пешеходного моста между I и II микрорайонами комплексной застройки многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградской и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) городского округа Саранск

2.  Графические материалы:

- Чертеж планировки территории. Чертеж границ зон планируемого размещения объекта местного значения

- Схема расположения проектируемого участка

3.  Приложения

Книга 2. Материалы по обоснованию

1.  Пояснительная записка

2.  Графические материалы по обоснованию проекта планировки территории:

- Схема использования территории в период подготовки ППТ

- Схема границ зон с особыми условиями использования территории

- Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории

- Разбивочный чертеж красных линий

Книга 3. Проект межевания территории

1.  Пояснительная записка

2.  Графические материалы:

- Проект межевания территории

3.  Приложения

1. Пояснительная записка

1.1 Введение

Основания для подготовки проекта планировки территории

Проект планировки территории для размещения объекта «Строительство пешеходного моста между I и II микрорайонами комплексной застройки многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградской и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) городского округа Саранск» разработан ООО «Институт «Проектмостореконструкция» на основании муниципального контракта №353-р/15 от 5 ноября 2015 г., а также на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- генерального плана городского округа Саранск, утвержденного решением Совета депутатов г.о. Саранск от 23.04.2014 г. №333

- правил землепользования и застройки г. Саранск, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, 2009 г.

- местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008 г.

- СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

1.2 Характеристика трассы линейного объекта

Республика Мордовия расположена в умеренном поясе, на границе двух природных зон, лесов и степей. Климат Мордовии континентальный с неустойчивым увлажнением.

Большое влияние на формирование климата оказывают морские и континентальные воздушные массы умеренных широт. Преобладающими являются ветры западных и юго-западных направлений, с ними, на территорию республики приходят в значительной степени, трансформированные морские воздушны массы умеренных широт, приносящие летом влажную прохладную погоду, а зимой оттепели и снегопады.

Ветры восточных и юго-восточных направлений, повторяющиеся чаще всего в весенние и летние месяцы, приносят с собой континентальные воздушные массы умеренных широт. Они отличаются сухостью и высокими температурами. Такие "суховеи " наблюдаются ежегодно, а при длительном господстве их на территории республики летом развиваются засухи.

Некоторое влияние на климат Мордовии оказывают и арктические воздушные массы с низкой температурой и невысокой влажностью. При их проникновении на территорию Мордовии зимой происходит резкое похолодание, а весной и осенью - довольно сильные заморозки. Летом их влияние сильно ограничено.

Основные климатические характеристики приведены по СП 131.13330. 2012 «Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*), «Научно-прикладному справочнику по климату», выпуск 12.

Район изысканий находится в пределах III дорожно-климатической зоны.

По климатическому районированию для строительства территория проектируемого объекта относится к подрайону II-В.

Климат района умеренно континентальный, характеризуется холодной морозной зимой и умеренно жарким летом. Ближайшая метеостанция расположена в г. Саранск (МС-2, Аэропорт).

Средняя годовая температура равна +3,9˚С. Сумма положительных температур воздуха – 2318, продолжительность периода со среднесуточной температурой < 0°С равняется 153. дням. Продолжительность безморозного периода – 130 дней. Максимальная температура +39°С, минимальная – 39°С. Наиболее холодная пятидневка – 34°С.  Среднемесячные температуры указаны в таблице 1.

Таблица 1 Средние месячные температуры наружного воздуха

| Мес. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t0 | -12.3 | -11.7 | -5.9 | 4.8 | 13.1 | 17.3 | 19.2 | 17.7 | 11.6 | 4.1 | -3.0 | -8.7 | 3.9 |

Начало, конец и продолжительность сезонов носят условный характер. Они определяются исходя из дат устойчивого перехода средней суточной температуры через 0 и +150С.

Теплый период года устанавливается с момента перехода средней суточной температуры через 00С к положительным значениям. Начинается он 31 марта – 2 апреля, заканчивается 4–6 ноября, продолжительность его составляет 217–221 день. Холодный период года наступает с момента устойчивого перехода средней суточной температуры воздуха через 00С к отрицательным значениям. Продолжается он около 5 месяцев (144–148 дней).

Зимой преобладает пасмурная погода с небольшими морозами (от минус 10 до минус 150С), но в очень холодные зимы отмечаются периоды с сильными морозами. В отдельные годы с теплыми и неустойчивыми зимами, наблюдаются оттепели интенсивностью до +4…+70С, число дней с оттепелью в месяц составляет от 3–4 до 7–8.

Средняя годовая сумма осадков на метеостанции Саранск составляет 516 мм/год. Наибольшее их количество выпадает с мая по ноябрь. Согласно пособию к ПМП-91 проектируемый мостовой переход находится в ливневом районе №6.  Суточный слой осадков 1% обеспеченности равен 128 мм, среднее суточное количество осадков – 3 мм, среднее максимальное за сутки – 36 мм. Наибольшее количество осадков, выпавшее в течение суток, составило 128 мм и наблюдалось 5 июля 1931 г.

Средняя наибольшая за зиму высота снежного покрова составляет 33 см, максимальная наблюденная высота снежного покрова равна 74 см. Нормативное давление снегового покрова на поверхность земли равно 1,8 кПа. Средняя высота снежного покрова в зимние месяцы составляет 14−25 см. Максимальная высота снежного покрова была зафиксирована в марте 2011 г. и достигла 74 см.

Снежный покров образуется в среднем в последней декаде октября. Устойчивый снежный покров сохраняется в течение 143 дней в году с ноября по март. Сход снега происходит в середине апреля.

Рельеф

Естественный рельеф местности претерпел значительные техногенные изменения за счет гражданского строительства и автомобильной дороги. Выполнена подсыпка планомерно образованными насыпными грунтами, перемещенными с мест их естественного залегания. Мощность насыпных отложений в районе мостового перехода 1,0 - 1,4 м.

Согласно геоморфологическому районированию территория изысканий расположена в пределах подпровинции северной лесостепи Приволжской возвышенности. В геоморфологическом отношении проектируемый мостовой переход приурочен к долине р. Тавла.

Опасных физико-геологических процессов в пределах описываемого участка и прилегающей к нему территории не имеется.

Высокие участки склонов покрыты луговой растительностью, пологие распаханы. Река Тавла принадлежит к Приволжской возвышенности, а именно ее центральной части. Для нее характерны серые лесные почвы, а так же оподзоленные и выщелоченные черноземы с преобладающим тяжелым механическим составом.

Категория рельефа притрассовой полосы по сложности на участке работ -2-ая.

Растительность и почвы

По ландшафтному районированию территория района относится к Сарка-Инсарскому физико-географическому району - зона широколиственных лесов и лесостепей.

Растительность представлена лесостепью с кустарником и деревьями. Травянистая растительность представлена в основном дикорастущими сорными травами (щирица, амарант, одуванчик, горец птичий, пырей, подорожник).

Древесная растительность представлена кустарниковой растительностью и деревьями, а именно:- древесно-кустарниковая растительность (береза, осина, клен и др.) вперемешку с их кустарниковой порослью.

В структуре почвенного покрова преобладают аллювиальные почвы. Породообразующими породами являются глины. Для данного участка характерны серые лесные почвы, а так же оподзоленные и выщелоченные черноземы с преобладающим тяжелым механическим составом. На участке работ почвенно-растительный слой не вскрыт.

Инженерно-геологические условия

В основании проектируемого сооружения, залегают песчаные и глинистые грунты разного генезиса. По материалам выполненных инженерно-геологических изысканий, в соответствии с ГОСТ 25100 на основании генетико-возрастных признаков, литологического состава, физико-механических свойств грунтов, до глубины 20,0 м выделено 8 инженерно-геологических элементов (ИГЭ), различающихся по своим физико-механическим свойствам.

Описание грунтов в соответствии с их инженерно-геологической классификацией, с указанием мощности элементов, абсолютные отметки подошвы и кровли сведены в таблицу 2.

Таблица 2. Перечень инженерно-геологических элементов (ИГЭ)

| № ИГЭ | Стратиграфо-генетическая характеристика | Описание грунтов | Глубина залегания кровли, м | Абсолютная отметка кровли, м | Мощность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Современные техногенные отложения (tQIV) | Насыпной грунт - глины серо-бурые, легкие пылеватые, полутвердые, с включением строительного мусора, с гнездами почвы | 0,0 | 128,00-130,00 | 1,0-1,3 |
| 2 | Современные аллювиальные отложения (aQIV) | Глины черные, легкие пылеватые, тугопластичные, иловатые | 1,0 | 127,00 | 1,2-2,1 |
| 3 |  | Глины темно-серые до черных, легкие пылеватые, полутвердые, с включением древесных остатков | 1,3 | 127,20 | 1,2 |
| 4 |  | Глины темно-серые, зеленовато-коричневые, зеленовато-серые, легкие пылеватые, тугопластичные, запесоченные, с редким включением дресвы, ожелезненные | 1,4-3,1 | 124,90-128,60 | 1,5-4,2 |
| 5 |  | Глины серые до зеленовато-коричневых, легкие пылеватые, мягкопластичные, с редким включением неперегнивших органических веществ, с прожилками оглеения, с вкраплениями ожелезнения | 4,0-4,8 | 123,20-125,50 | 2,1-4,2 |
| 6 |  | Суглинки болотно-зеленые, тяжелые пылеватые, мягкопластичные, с прослоями водонасыщенного песка | 6,7-9,0 | 120,70-121,20 | 2,5-5,3 |
| 7 |  | Песок зеленовато-серый, темно-серый, мелкий, средней плотности, водонасыщенный | 9,8-12,3 | 117,30-118,20 | 0,5-1,3 |

| № ИГЭ | Стратиграфо-генетическая характеристика | Описание грунтов | Глубина залегания кровли, м | Абсолютная отметка кровли, м | Мощность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Нижнемеловые отложения барремского яруса (K1br) | Глины темно – серые до черных, тяжелые, полутвердые, с остатками фауны, в кровле слоя с прослоями черного алеврита и щебня (0,2-0,5 м) | 10,6-13,8 | 115,40-117,20 | вскрытая 7,4-9,2 |

Инженерно-гидрологические условия

Водный режим

Бассейн расположен в северо-западной части Приволжской возвышенности и представляет возвышенную равнину с эрозионным, сильно расчлененным рельефом

Строительство пешеходного моста через р. Тавла предусмотрено в пойме, затапливаемой водами реки Инсар при пропуске расходов 1% обеспеченности и, частично, при пропуске расходов 5% обеспеченности весеннего паводка. Расходы 10% обеспеченности весеннего паводка и расходы дождевого паводка проходят в русле. Уровни различной обеспеченности весеннего половодья на р. Тавла в естественных и зарегулированных условиях находятся (частично) в подпоре от уровня р. Инсар, который распространяется до отметки (Р = 1%) 128,89 м БС.  С учетом регулирования русла р. Тавла и засыпки под застройку до отметки 131,0 - 132,0 м затопления от рек Инсар и Тавла не будет.

Минимальные уровни летнее-осеннего периода находятся в подпоре от действующей водозаборной плотины на реке Инсар в районе ТЭЦ-2 до отметки 124,17м. Пропуск расходов весеннего паводка 1% обеспеченности осуществляется при открытых затворах.

Площадь водосбора составляет 270 км2.

Русло прямолинейное, разветвленное, шириной в межень 12 м.

На период изысканий (декабрь 2015 г.) уровень грунтовых вод в пределах поймы установлен на глубине 2,3- 4,2 м (отм. 125,20-152,80 м) и занимает промежуточное положение, близкое к минимальному. Отметка уреза р. Тавла 125,18 м. Пойма реки Тавла затапливается примерно до отметки 128,89 м БС.

В соответствии СП 28.13330.2012 грунтовые и поверхностные воды по отношению к бетонам марки W4, W6, W8, арматуре железобетонных конструкций неагрессивные при постоянном и периодическом смачивании и среднеагрессивные на металлические конструкции.

Гидрологические расчеты

Расчет отверстия моста выполнен по «Методическим рекомендациям по расчётам мостовых переходов», ГИПРОДОРНИИ, 1987 г., местный размыв определён по «Методическим рекомендациям по местному размыву у опор мостов», СОЮЗДОРНИИ, 1981 г. Расчёты выполнены на ПЭВМ с помощью расчётной программы «ЭРИКА».

Результаты гидравлических расчётов приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Величина |
| --- | --- |
| Часть 1 |  |
| 1. Категория дороги | III |
| 2. Угол косины дороги к потоку, градус | 90 |
| 3. Расчётная вероятность превышения, % | 1 |
| 4. Площадь бассейна, км2 | 270.0 |
| 5 Уровень высокой воды УВВ, м | 129.56 |
| 6 Уровень меженных вод УМВ, м | 125.19 |
| 7 Продольный уклон при УВВ | 0.00151 |
| 8 Продольный уклон при УМВ | 0.00151 |
| 9 Ширина, м : левой поймы | 0.00 |
| русла | 45.65 |
| правой поймы | 11.76 |
| разлива | 54.42 |
| 10 Средняя бытовая глубина, м: левой поймы | 0.00 |
| русла | 2.47 |
| правой поймы | 0.14 |
| потока | 1.99 |
| 11 Площадь живого сечения, м2 : левой поймы | 0.00 |
| (бытовая) русла | 112.77 |
| правой поймы | 1.59 |
| суммарная | 114.36 |
| 12 Бытовая скорость, м/сек: на левой пойме | 0.00 |
| в русле | 1.92 |
| на правой пойме | 0.10 |
| потока | 1.89 |
| 13 Общий расход м3 /сек | 216.21 |
| 14 Расчётный уровень воды ВП - 1% , м | 128.60 |
| 15 Подпорный уровень | 129.21 |
| 16 Строительный уровень воды, м | 128.21 |
| 17 Длительность паводка, сут. | 38 |
| Часть 2 |  |
| 1 Величина коэффициента стеснения потока | 1.23 |
| 2 Коэффициент общего размыва | 1.19 |

1.3 Сведения о проектируемом объекте

Подходы к мосту

Ось трассы проходит от ул. Волгоградской в сторону I микрорайона комплексной застройки многоэтажными жилыми домами и пересекает русло реки Тавла по углом 90(. Ось трассы имеет один угол поворота с вершиной угла расположенной на ПК 0+22.928.

Начало трассы ПК 0+00.000 расположено на кромке проезжей части ул. Волгоградская.

Общая протяженность участка проектирования составляет 93.385 м, в том числе:

- протяженность правобережного подхода – 39.185 м;

- протяженность левобережного подхода –8.500 м;

- длина моста – 45.700 м.

Продольный профиль проектируемого участка запроектирован с помощью программного комплекса "Топоматик Robur".

Продольный уклон проектируемого участка дороги находится пределах от 8.4‰ до 10.5‰.

Подходы к мосту выполнены в насыпях. На земляном полотне подходов запроектирована тротуарная дорожка шириной 4.5 м.

Дорожная одежда тротуарной дорожки состоит из следующих слоев:

- песчаный подстилающий слой, толщиной – 20 см;

- фракционированный щебень М800 по ГОСТ 8267*, толщиной – 12 см;

- покрытие из песчаной асфальтобетонной смеси типа Д, толщиной – 4 см.

На обочинах предусмотрено установка бортового камня БВ 100.30.15 по ГОСТ 6665-91, перильного ограждения и поручня для маломобильных групп населения.

По оси пешеходной дорожки выделена полоса шириной – 1.5 м для движения велосипедов. Велосипедная дорожка выделена на полотне горизонтальной разметкой 1.2.2 – прерывистая линия шириной 0.1 м выполненная по ГОСТ Р 51256-2011.

Крутизна откосов насыпи составляет 1:1.5.

Пешеходный мост

Мост расположен между I и II микрорайонами комплексной застройки многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградской и автомобильной дороги на с. Кочкурово городского округа Саранск.

Габарит мостового сооружения по ширине принят в соответствии с заданием на проектирование.

Основные параметры сооружения. Для обеспечения непрерывности условий движения, основные параметры сооружения соответствуют действующим нормативным документам и приняты следующими:

- число полос движения – 1;

- ширина полосы движения – 5.5 м.

Нагрузки. Запроектированное сооружение обеспечит пропуск современных временных нагрузок по ГОСТ Р 52748-2007:

- от пешеходов на пешеходных мостах составляет 4 кН/м2 (4 кПа).

Срок службы сооружения. В соответствии с приказом № 157 от 01 ноября 2007 г. Министерства Транспорта Российской Федерации утверждены межремонтные сроки проведения капитального ремонта искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения (приложение №4 к приказу).

Для III дорожно-климатической зоны межремонтные сроки выполнения работ по капитальному ремонту составляют:

- для сборных железобетонных конструкций с напрягаемой арматурой – 35 лет;

- для монолитных железобетонных конструкций – 40 лет.

Для III дорожно-климатической зоны межремонтные сроки выполнения работ по ремонту составляют:

- для сборных железобетонных конструкций с напрягаемой арматурой – 23 лет;

- для монолитных железобетонных конструкций – 25 лет.

Схема моста 12.0+18.0+12.0 м (полные балок пролетных строений). Полная длина температурно-неразрезного пролетного строения составляет – 42.10 м. Длина сооружения – 45.70 м.

В плане мост располагается на прямой и пересекает реку Тавла под углом 90°.

Пролётные строения выполнены из сборных железобетонных многофункциональных балок таврового сечения с предварительно напрягаемой арматурой, объединенных в температурно-неразрезную плеть.

Основные характеристики балок пролетных строений:

- Для балок длиной 12.0 м (инв. №32509-М). Высота балок 75 см., толщина ребра – 36÷42 см. Бетон балок класса В35, морозостойкость F200, водонепроницаемость W6;

- Для балок длиной 18.0 м (инв. №32507-М). Высота балок 75 см., толщина ребра – 36÷42 см. Бетон балок класса В40, морозостойкость F200, водонепроницаемость W6.

В поперечном разрезе пролётное строение состоит из 3 главных балок таврового сечения. Балки установлены с шагом 1.47 м. Строительная высота железобетонных балок составляет 0.75 м. Объединение балок в температурно-неразрезное пролётное строение (ТНПС) выполнено в надопорных участках путем устройства монолитной соединительной железобетонной плиты, запроектированной по продольным бетонируемым стыкам толщиной 18 см из бетона класса В40.

Для набора требуемой ширины пролетного строения, консоли крайних балок добетонируются монолитными участками шириной 0.48 м, с устройством монолитного бортика высотой 0.4 м в котором устраиваются закладные детали для крепления перильного ограждения.

Пролетные строения устанавливаются на резино-металлические опорные части РОЧ 15×35×4.0-0.5 по СТО 73108225-001-2008.

По плитам балок пролетных строений устраивается выравнивающий слой из монолитного бетона класса В30, F300, W8 минимальной толщиной 30 мм.

По верху выравнивающего слоя устраивается гидроизоляционный слой.

В качестве гидроизоляции применен рулонный материал «Техноэластмост С» по ТУ 5774-004-17925162-2003 (или эквивалентный данному) толщиной 5 мм.

По гидроизоляции уложен защитный слой бетона В30, F300, W8 армированный сеткой 5Вр-I-100. Толщина защитного слоя составляет 40 мм.

Асфальтобетонное покрытие на мосту предусмотрено однослойное из литого асфальтобетона типа IV по ТУ 5718-002-04000633-2006, уложенного толщиной 40 мм.

Для герметизации сопряжения асфальтобетонного покрытия с железобетонным бортиком пролетного строения применяется резинобитумная мастика МБР-Г/Шм-75.

Мост расположен на одностороннем продольном уклоне от опоры 4 к опоре 1.

Поперечный уклон пролетного строения – двухскатный 20‰, организуется посредством переменной высоты подферменных площадок.

Отвод воды с проезжей части осуществляется через две водоотводные трубки, расположенные у опоры 1. Отвод воды с поверхности гидроизоляции осуществляется с помощью системы продольно дренажа через дренажные трубки, установленные с шагом 6.0 м. Продольный дренаж расположен вдоль железобетонного бортика пролетного строения по всей длине моста и представляет собой каналы шириной 100 мм, заполненные дренажной смесью по рецептуре СоюздорНИИ.

Крайние опоры 1, 4 – обсыпной безростверковый устой свайного типа индивидуального проектирования. Основанием каждой опоры служат 3 железобетонные призматические забивные сваи сечением 0.35×0.35 м. В опоре 1 применены типовые сваи марки С15-35Т6, в опоре 4 – С16-35Т7 по типовому проекту серии 3.500.1-1.93. Сваи расположены в один ряд с шагом 1.5 м.

По верху сваи объединены железобетонной монолитной насадкой с размерами в плане 5.0×1.1 м и толщиной 0.600÷0.675 м.

Для предотвращения застоя воды на насадке её поверхность запроектирована с уклоном 1:10 в сторону промежуточной опоры.

Шкафная стенка запроектирована толщиной 0.25 м и переменной высоты. Со стороны подходной насыпи шкафная стенка имеет упор для опирания на него монолитной железобетонной переходной плиты.

Открылки запроектированы длиной 1.75 м и толщиной 0.25 м.

Шкафная стенка и открылки запроектированы из монолитного железобетона.

Для установки балок пролетного строения в проектное положение на насадке предусмотрены монолитные железобетонные подферменные площадки разной высоты с размерами в плане 0.65×0.58 м.

Максимальная нагрузка по подошве сваи составляет: для опоры 1 Nmax=31.43 т, несущая способность сваи по грунту Fd=101.10 т; для опоры 4 Nmax=31.78 т, несущая способность сваи по грунту Fd=97.14 т.

Промежуточные опоры 2 индивидуальной конструкции, одностолбчатая с ригелем из монолитного железобетона на свайном основании. Основанием опор служат шесть железобетонных призматических забивных свай сечением 0.35×0.35 м, расположенные в 2 ряда по 3 сваи. Расстояние между рядами 1.05 м, между сваями в ряду 1.50 м. Поверху сваи объединяются монолитной железобетонным ростверком с размерами в плане 1.95×3.85 м и толщиной 1.0 м.

Тело опор в поперечном сечении имеет прямоугольную форму. Толщина тела опоры (в направлении вдоль моста) постоянная и составляет 0.6 м. Ширина тела опоры (в направлении поперек моста) переменная и составляет в уровне верха плиты ростверка 1.75 м, в уровне низа ригеля 2.33 м.

В верхней части опоры расположен монолитный железобетонный ригель с размерами в плане в нижней части 1.55×3.00 м в верхней части 1.55×5.00 м и высотой 0.5 м.

Для предотвращения застоя воды на ригеле его верхняя поверхность, в н7аправлении поперек моста, запроектирована с двухскатным уклоном 1:10 в.

Для установки балок пролетного строения в проектное положение на ригеле предусмотрены монолитные железобетонные подферменные площадки разной высоты с размерами в плане 1.23×0.65 м.

Максимальная нагрузка по подошве сваи составляет: для опоры 2 Nmax=44.20 т, несущая способность сваи по грунту Fd=92.20 т; для опоры 4 Nmax=44.20 т, несущая способность сваи по грунту Fd=86.80 т.

Сопряжение моста с насыпями подходов запроектировано применительно к типовому проекту 3.503.1-96, полузаглубленного типа, с опиранием переходных плит на лежень. Монолитные железобетонные переходные плиты устраиваются на всю ширину моста и опираются одним концом на выступ шкафной стенки крайней опоры, другим – на монолитный железобетонный лежень. Длины переходных плит приняты: со стороны опоры 1 – 2.0 м; со стороны опоры 4 – 2.0 м.

Покрытие прохожей части, а также перильное ограждение на сопряжении, идентичны покрытию и ограждению на мосту.

1.4 Переустройство и защита существующих коммуникаций

В зоне производства работ по сооружению пешеходного моста коммуникаций не обнаружено.

Наружное освещение

Данный раздел выполнен на основании технических условий №2, выданных МУП г.о. Саранск «ГОРСВЕТ» 22 января 2016 г.

Электроснабжение наружнего освещения с расчётной нагрузкой 0,6 кВт выполняется от существующего пункта питания ПП-819 опора освещения ВЛ 0,4 кВ.

Проектируемая линия освещения выполнена на базе декоративных осветительных комплексов высотой 4 м, марки КО-1-1-4,0, кабелем ПВБбШв-1-4х6, проложенным в земле на глубине 0,7 м. В траншее кабель укладывается на песчаную подушку. Для защиты кабеля, сверху укладывается кирпич. При пересечении №1 с ул. Волгоградской кабель прокладывается способом горизонтально направленного бурения в гибкой двустенной гофрированной трубе наружным диаметром 110 мм. По мосту кабель прокладывается в водогазопроводной трубе ∅25 мм.

Электроосвещение выполняется светильниками марки ЖТУ08-100-002 (Светлячок) с натриевыми лампами высокого давления ДНаТ-100, патрон Е40.

На существующей ответвительной опоре ВЛ 0,4 кВ на высоте 1,5 м устанавливается щит освещения с автоматическими выключателями и ограничителями перенапряжения.

Управление освещением осуществляется автоматически совместно с существующим освещением.

Выбор сечения кабеля произведён по длительно допустимой токовой нагрузке, потере напряжения и током короткого замыкания.

Кабели прокладываются в соответствии с ПУЭ и СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства". Способ прокладки смотри типовой проект серии А5-92 "Прокладка кабелей до 35 кВ в траншее".

1.5 Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта

Размеры участков необходимые для строительства пешеходного моста в постоянное и срочное пользование определялись исходя из проектных решений, с учетом существующей застройки, решения принимались по возможности без изломанность границ, чересполосицы и на основании норм отвода (Постановление Правительства РФ №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»).

Перечень земельных участков, попадающих в границы зоны размещения объекта

| № п/п | Кадастровый номер | Категория | Разрешенное использование | Площадь земельного участка, м2 | Правообладатель | Площадь земельного участка, попадающая в полосу постоянного отвода а/д, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:23:1109211:679 | Земли населенных пунктов | Для комплексной застройки многоэтажными жилыми домами | 15357 | сведения о регистрации прав отсутствуют | 425 |
| 2 | 13:23:1109211:661 | Земли населенных пунктов | для комплексной застройки многоэтажными жилыми домами | 66908 | сведения о регистрации прав отсутствуют | 733 |

1.6  Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Строительство моста производить с учетом требований «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Хранение ГСМ на стройплощадке проектом не предусмотрено. Заправка колесного транспорта производится на специализированной АЗС, техники на гусеничном ходу – специально оборудованными топливозаправщиками.

Ответственность за пожарную безопасность объекта, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несет персонально руководитель генподрядной строительной организации.

Руководитель подрядной организации обязан:

- обеспечить контроль за выполнением на объекте противопожарных мероприятий в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»;

- установить на объекте порядок проведения огневых и других пожароопасных работ, порядок уборки, вывоза и утилизации сгораемых строительных отходов;

- ознакомить работающих на стройке с пожарной опасностью каждого вида строительно-монтажных работ, а также применяемых веществ, материалов, конструкций и оборудования;

- обеспечить объект пожарным оборудованием, средствами связи, противопожарным водоснабжением, наглядной агитацией, знаками пожарной безопасности, а также первичными средствами пожаротушения согласно прил. 1 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», установить контроль за исправным содержанием средств пожаротушения;

- не допускать производства строительно-монтажных работ при отсутствии противопожарного водоснабжения, дорог, подъездов и связи; принимать немедленные меры к устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности;

- назначить приказом лиц, ответственных за противопожарное состояние, за исправность инженерных противопожарных систем;

Линейные инженерно-технические работники, ответственные за пожарную безопасность объекта или участка работ, обязаны:

- обеспечить соблюдение на объекте установленного противопожарного режима всеми рабочими, служащими и лицами, привлекаемыми на строительство;

- знать пожарную опасность объекта или производственного участка;

- своевременно и качественно выполнять противопожарные мероприятия, предусмотренные проектом и «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить пожаробезопасную эксплуатацию приборов отопления, электросетей и электроустановок, принять немедленные меры к устранению выявленных неисправностей, могущих привести к пожару;

- обеспечить исправное содержание и постоянную готовность средств пожаротушения, обучить рабочих и служащих правилам применения указанных средств. Не допускать использования не по назначению средств пожаротушения;

К работе с горючими веществами и материалами (рулонные, эпоксидные смолы, мастики и т.п.), содержащими огнеопасные вещества, допускаются лица, прошедшие обучение по программе пожарно-технического минимума и проинструктированные о мерах пожарной безопасности перед началом работ.

Запрещается использовать вещества и материалы, не имеющие фирменных указаний и инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности на производство работ с этими материалами.

Укладку гидроизоляции, монтаж ограждающих конструкций с применением сгораемых материалов следует производить участками площадью не более 500 м2.

Во время работ по устройству гидроизоляции запрещается выполнять электросварочные и другие огневые работы.

Количество рулонных материалов на месте производства работ по устройству гидроизоляции не должно превышать сменной потребности.

Сгораемый материал хранят вне строящегося объекта в отдельно стоящем сооружении или на специальной площадке на расстоянии не менее 18 м от строящихся и временных зданий, сооружений и складов.

1.7  Особо охраняемые природные территории

В соответствии с частью 1 статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должно осуществляться при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

Согласно письму Министерства культуры и туризма Республики Мордовия № 1-21/973 от 18.123.2015 г. объекты культурного наследия на территории: «между I и II микрорайонами комплексной застройки многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградской и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) городского округа Саранск» отсутствуют.

Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на земельном участке в границах реконструкции должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.

Исполнитель работ обязан проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте.

В случае принятия мер по ликвидации опасности разрушения обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, или в случае устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия, приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению соответствующего органа охраны объектов культурного наследия.

2. Графические материалы

Перечень чертежей

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ПП-3 | Схема использования территории в период подготовки ППТ | 1 лист |
| ПП-4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1 лист |
| ПП-5 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1 лист |
| ПП-6 | Разбивочный чертеж красных линий | 1 лист |

1

2

3

5