Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-6 от 18.12.2013г.

Заказчик: КУ городского округа Саранск «Градостроительство»

Место строительства: г.о. Саранск

проект Планировки территории,

- ограниченной  улицами А.Невского, Евсевьева,

- П.Морозова, Осипенко, Ульянова, Гагарина г.Саранска

Шифр: 2-1/2015-ПП

Саранск 2016

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-6 от 18.12.2013г.

Заказчик: КУ городского округа Саранск «Градостроительство»

Место строительства: г.о. Саранск

проект Планировки территории,

- ограниченной  улицами А.Невского, Евсевьева,

- П.Морозова, Осипенко, Ульянова, Гагарина г. Саранска

Шифр: 2-1/2016-ПП

| Директор |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Саранск 2016

Документация по планировке территории объекта выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов кул. ьтурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов кул. ьтурного наследия (памятников истории и кул. ьтуры) народов российской федерации, границ территорий вновь выявленных объектов кул. ьтурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий

| Руководитель проекта |  | Ю.А. Ланкина |
| --- | --- | --- |

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-П-081-1326186923-00140-6 от 18.12.2013г.

Оглавление

| РАЗДЕЛ 1. Основная часть. Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории | 6 |
| --- | --- |
| 1.1. Обоснование для разработки проекта | 6 |
| 1.2. Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны с особыми условиями использования | 8 |
| 1.3. Красные линии и линии регулирования застройки | 9 |
| 1.4. Планируемые к размещению объекты капитального строительства, | 10 |
| 1.5. Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения территории | 11 |
| 1.6. Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории | 11 |
| 1.7. Характеристика развития систем социального обслуживания | 12 |
| РАЗДЕЛ 2. Обоснование проекта планировки территории | 14 |
| 2.1. Параметры планируемого строительства объекта капитального строительства | 14 |
| 2.2. Зоны с особыми условиями использования территории, планировочные ограничения | 23 |
| 2.3. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории | 23 |
| 2.4. Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 24 |
| 2.5. Мероприятия по охране окружающей среды | 25 |
| раздел 3. Иные вопросы планировки территории | 28 |
| 3.1. Основные технико-экономические показатели проекта планировки | 28 |
| Приложение 1. Характеристика зданий расположенных на проектируемой территории |  |
| Приложение 2. Характеристика существующих земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости |  |
| Приложение 3. Каталог координат красных линий |  |

Общая часть

Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Руководитель проекта | Ю.А. Ланкина |
| --- | --- |
| Инженер | П.А. Кисляков |

Состав проекта планировки

РАЗДЕЛ 1. Основанная часть.

Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертеж планировки территории, чертеж границ зон планируемого размещения объектов федерального значения | ПП - 1 | 1: 1000 |
| 2. | Разбивочный чертеж красных линий | ПП - 2 | 1: 1000 |

РАЗДЕЛ 2. Обоснование проекта планировки территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Схема расположения элемента планировочной структуры (по материалам генерального плана г.Саранск, 2014 г.) | ПП - 3 | 1: 10000 |
| 2. | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | ПП - 4 | 1: 1000 |
| 3. | Схема организации ул. ично-дорожной сети и схема движения транспорта | ПП - 5 | 1: 1000 |
| 4. | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | ПП - 6 | 1: 1000 |
| 5. | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | ПП - 7 | 1:1000 |
| 6. | Схема инженерных сетей | ПП - 8 | 1:1000 |

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта планировки территории не разрабатывались следующие чертежи:

- схема границ территорий объектов кул. ьтурного наследия.

РАЗДЕЛ 1. Основная часть.

Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории

1.1. Обоснование для разработки проекта

- Проект планировки территории ограниченной  улицами А. Невского, Евсевьева, П. Морозова, Осипенко, Ульянова, Гагарина г. Саранска разработан на основании Постановления Главы Администрации городского округа Саранск  № 2178 от 01 августа 2006 г. и муниципального контракта № 2-1 от 07.09.2015г с КУ г.о. Саранск «Градостроительство» согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Генерального плана городского округа Саранск, утвержденного решением Совета депутатов г.о.Саранск от 23.04.2014 г. № 333;

- Местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008.

- Правил землепользования и застройки г. Саранска, р.п. Николаевка и Ялга как части г.о. Саранск, 2009 (с изм. от 21.072010г. № 582 и от 30.08.2013г.);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

Исходные данные для проектирования включают в себя:

- сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

- сведения об изученности объектов территориального планирования (охват их территории материалами изысканий различного масштаба и направленности, наличие архивных, исторических источников и т.д.), перечень ранее выполненных научно-исследовательских работ, градостроительной и проектной документации, прочих работ, учет которых обязателен при подготовке проекта межевания территории в рамках выполнения работ;

- данные о демографической ситуации и занятости населения;

- сведения о социальной, транспортной, производственной и инженерной инфраструктурах, строительной базе;

- материалы топографо-геодезической подосновы соответствующих масштабов, картографические и справочные материалы, материалы инженерно-геологических изысканий и исследований;

- материалы социально-экономических прогнозов развития территории, сведения об имеющихся целевых программах и программах социально-экономического развития;

- сведения о современном использовании и состоянии территории, ее кадастровой и экономической оценке (в виде схем землепользования и табличного материала);

- данные обследований и прогнозов санитарно-гигиенического состояния и экологической ситуации;

- материалы схем генерального плана;

-  материалы правил землепользования и застройки;

- инвентаризационные данные по землепользованию, жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания, другим объектам недвижимости;

- данные об улично-дорожной сети, гаражах и стоянках индивидуального автотранспорта, организации дорожного движения;

- иную документацию, необходимую для разработки проекта планировки территории.

Основанием для разработки проекта планировки являются:

- техническое задание;

- топографическая съемка территории в масштабе 1:500, выполненная специалистами ООО «РНИИЦ» в 2015 году.

- сведения из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта планировки территории.

1.2. Краткая характеристика территории в границах проекта

планировки, зоны с особыми условиями использования

Проектируемая территория расположена в юго-западной части г. Саранска. Границами проектируемой территории служат: с севера –                                   ул. А.Невского, с востока – ул. Гагарина, с юга – ул. Ульянова, с запада – ул. Евсевьева и ул. Осипенко.

Площадь территории в границах проекта планировки составляет 57 га.

В настоящее время на проектируемой территории расположена малоэтажная жилая застройка, в северо-западной части проектируемой территории расположена коммунально-складская застройка, а также здание общественно-делового назначения, категория земель – земли населенных пунктов. Характеристика расположенных на данной территории зданий приведена в  приложении 1.

В границах проектируемой территории в качестве зон с особыми условиями использования выделены охранные зоны существующих инженерных коммуникаций, границы которых показаны на чертеже «Схема границ зон с особыми условиями использования территории».

Объекты культурного наследия на проектируемой территории отсутствуют.

В границы разработки ППТ попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости приведена в приложении.

Район строительства относится ко II В климатическому подрайону II климатического района. Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Площадка существующей застройки относится к сухой зоне по влажности. Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и сз - в летний период. Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

Проектируемая территория по геологическому строению относится к зоне эрозионно-денудационных равнин. В геологическом строении проектируемой территории принимают участие четвертичные современные  элювиальные, современные-среднечетвертичные эллювиально-делювиальные и нижнемеловые отложения. С поверхности здесь широко развит маломощный (до 2-5 м) покров рыхлых четвертичных отложений (суглинки, пески, древесно-щебнистые суглинки и супеси). Под ним залегают коренные кремнисто-карбонатные породы мела, пески и глины, нередко обнажающиеся на крутых склонах долин притоков основных рек. Проектируемая территория подвержена воздействию опасных геологических процессов, среди которых наибольшее распространение имеют овражно-балочная эрозия, оползнеобразование.

Рельеф основной части ровный, спокойный. Значительных перепадов высотных отметок местности не наблюдается. Падение уклона поверхности рельефа направлено в сторону водотоков.

1.3. Красные линии и линии регулирования застройки

Красные линии в границах проекта планировки территории устанавливаются в соответствии с определением красных линий в градостроительном законодательстве Российской Федерации. При установлении красных линий в границах проекта планировки территории учтено проектное использование проектируемой и прилегающих территорий. Красные линии установлены по внутриквартальным проездам с отступом для обеспечения коридора для прокладки инженерных коммуникаций на перспективу. Ведомость расчета координат точек красных линий приведена на чертеже «Разбивочный чертеж красных линий».

1.4. Планируемые к размещению объекты капитального строительства

На проектируемой территории планируется размещение объектов капитального строительства местного значения – многоквартирной многоэтажной жилой застройки в пределах территориальной зоны Ж1.

Основными факторами, организующими и определяющими  планировочную структуру проектируемой территории являются:

- существующая застройка проектируемой и прилегающих территорий;

- функциональное назначение территориальных зон, расположенных в пределах проектируемой территории.

- планируемое размещение на проектируемой территории многоквартирной многоэтажной жилой застройки с комплексным благоустройством территории;

В основные задачи стоящие при проектировании входило:

- определение территорий для размещения многоквартирной многоэтажной жилой застройки;

- определение красных линий;

- определение количества необходимых элементов обслуживания;

- регулирование транспортных потоков внутри микрорайона, обеспечение стоянками для автомашин;

- благоустройство и озеленение территорий.

Проектируемый участок имеет в плане сложную конфигурацию, обусловленную границами проектируемой территории.

На проектируемой территории в границах территориальной зоны Ж1 планируется размещение многоквартирной многоэтажной жилой застройки с необходимыми элементами обслуживания, остальная часть территории сохраняется как зона малоэтажной жилой застройки с приусадебными участками. Кроме того, ППТ проектируется снос малоэтажных жилых домов, которые попадают в зону реконструкции автодороги по ул. А. Невского и ее полосу отвода.

На проектируемой территории отсутствуют объекты капитального строительства федерального и регионального значения.

1.5. Характеристики развития систем инженерно-технического

обеспечения территории

Инженерно-техническое обеспечение проектируемой территории обеспечивается от существующих магистральных инженерных сетей. В составе проекта планировки территории инженерные сети разработаны на стадии схемы. Окончательные решения по развитию и реконструкции инженерных сетей проектируемой территории должны быть утверждены в составе проектной документации после получения технических условий на подключение от соответствующих служб.

Схема инженерных сетей проектируемой территории приведена на чертеже ПП-8.

1.6. Характеристики развития системы транспортного обслуживания

территории

Проектируемая территория расположена в существующей планировочной структуре юго-западной части г. Саранск со сложившимися транспортно-пешеходными связями. Транспортное обслуживание проектируемой территории  в настоящее время осуществляется по ул. А.Невского, ул. Ульянова, ул. Осипенко, ул. Гагарина по которым осуществляется грузовое и легковое транспортное  сообщение, остальные улицы являются подъездами к жилым домам.

Категории дорог определены следующие: ул. А.Невского – магистральная улица городского значения, ул. Гагарина – магистральная улица городского значения, ул. Ульянова – магистральная улица районного значения, остальные дороги – улицы в жилой застройке. Ширина улиц в пределах красных линий и их профили приведены в графической части проекта.

Улично-дорожная сеть проектируемой территории обеспечивает связь селитебной территории с существующей застройкой. Проектом планировки  многоэтажная застройка запроектирована с учетом сохранения существующей улично-дорожной сети. Предусматривается только изменение ширины проезжей части дорог для приведения в соответствие с МНГП.

Кроме того, проектом планировки предусмотрено расширение ул. А.Невского до 4-х полос, с шириной полосы 3,5 м. с разделительной полосой шириной 2,0 м., велосипедной дорожкой и тротуарами шириной 3,0 м., расположенными с двух сторон улицы.

Схема организации улично-дорожной сети и  схема  движения транспорта, а также поперечные профили проектируемых дорог приведены на чертеже ПП-5.

Пешеходная связь осуществляется по тротуарам жилых улиц и внутриквартальных проездов к объектам культурно-бытового назначения.

Пересечение проезжих частей пешеходами предусматривается по наземному  переходу в установленных местах для возможности подхода к остановочным пунктам и объектам культурно-бытового обслуживания, отдыха и спорта.

1.7. Характеристика развития систем социального обслуживания

В сложившейся застройке проектируемой территории отсутствуют объекты инфраструктуры и социального обслуживания. Все объекты повседневного обслуживания, включая магазины продовольственных и непродовольственных товаров, сбербанк, аптека, детский сад и школа расположена  в непосредственной близости от существующей застройки.

В соответствии с нормами требуется обеспечить жителей проектируемой многоэтажной многоквартирной застройки местами в детских дошкольных учреждениях и ученическими местами. В составе разрабатываемого проекта планировки территории, определено место размещения детского сада на 300 мест. Его размещение соответствует  радиусу пешеходной доступности для проектируемой территории и что обеспечивает потребность данного микрорайона в местах в детских садах. В непосредственной близости от проектируемой территории расположены общеобразовательная школа № 22 (вместимостью 800 мест) и гимназия № 23 (вместимостью 950 мест), которые позволят обеспечить проектируемый микрорайон необходимым количеством мест в школьных учреждениях, и соответствуют радиусу пешеходной доступности. Кроме того, ранее разработанным ППТ на смежной территории планируется строительство общеобразовательной школы (вместимостью до 1000 ученических мест), которая также частично может обеспечивать ученическими местами жителей проектируемой территории.

Для развития систем социального обслуживания настоящим проектом планировки территории  предусмотрено реконструкция здания промышленного назначения под общественно-торговый центр, в котором предполагается расположить все необходимые элементы обслуживания, такие как магазины продовольственных и непродовольственных товаров, отделение почты, отделение банка, пункт общественного питания и т.д. Также объекты повседневного спроса можно разместить в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов. Кроме того, в составе дворовых территорий планируется размещение плоскостных спортивных сооружений.

РАЗДЕЛ 2. Обоснование проекта планировки территории

2.1. Параметры планируемого строительства объекта капитального строительства

Обоснование параметров объектов капитального строительства

В восточной части проектируемой территории планируется размещение многоквартирной многоэтажной жилой застройки с комплексным благоустройством территории, в западной части – сохранение в существующих границах малоэтажной жилой застройки. Расчетное количество населения проектируемой территории определяется по предоставленной Саранским отделением филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по РМ информации о жилых и нежилых домах на проектируемой территории, а также исходя из планируемой общей площади проектируемых многоквартирных жилых домов.

Численность населения в на территории сохраняемой малоэтажной жилой застройки определяем исходя из расчетной плотности населения при застройке индивидуальными жилыми домами согласно п. 2.2.27 МНГП (Р Р = 45 чел./га). Площадь сохраняемой малоэтажной жилой застройки будет составлять 22,0 га. Тогда максимальное расчетное количество жителей, которые на расчетный срок могут проживать в индивидуальных жилых домах составит: 45×22=990 чел.

Прогнозируемую численность населения проектируемых многоквартирных жилых домов рассчитываем исходя из максимальной общей площади квартир в проектируемых многоквартирных жилых домах, которая составит 195597 кв.м. Из расчета жилищной обеспеченности на расчетный срок  (2025 год) 29,7 кв.м. на человека (п.2.2.22 МНГП) численность населения в многоквартирных домах составит 6586 чел.

Общая площадь проектируемой территории в границах проектирования составляет 57,0 га. Максимальное расчетное число жителей, которые могут проживать на проектируемой территории составит 7576 человек.

Для  расчета  плотности населения квартала из общей площади исключаем площадь, занимаемую объектами общественно-деловой застройки, а также территорию, которую занимают магистральные автомобильные дороги общегородского и районного значения. Плотность населения на территории малоэтажной жилой застройки составит 45 чел./га., территория многоэтажной многоквартирной жилой застройки будет составлять 27,0 га. Плотность населения многоквартирной жилой застройки составит 244 чел./га, что не превышает предельных показателей плотности застройки (п.2.2.27 МНГП).

Таким образом, расчёт учреждений повседневного обслуживания, предприятий культурно-бытового и торгового обслуживания ведем исходя из прогнозируемой численности населения проектируемой территории 7890 человек.

Обоснование размещения объектов капитального строительства на проектируемой территории

Размещение на проектируемой территории проектируемых объектов капитального строительства обусловлено действующими Правилами землепользования и застройки г.о.Саранска, которыми на проектируемой территории предусмотрены территориальные зоны: Ж1 – зона многоквартирной жилой застройки от 5 этажей и выше и Ж4 – зона малоэтажной смешанной жилой застройки.

Выбор местоположения проектируемых на данной территории объектов  повседневного обслуживания, предприятий культурно-бытового и торгового обслуживания обусловлен радиусом пешеходной доступности, а также наличием планировочных ограничений проектируемой территории.

Параметры планируемого строительства систем инженерно-технического обеспечения территории

Проектом планировки определены основные параметры планируемого строительства систем инженерно-технического обеспечения территории. Расчет нагрузок на инженерные сети выполнен исходя из прогнозируемой численности населения проектируемой многоквартирной жилой застройки и должен уточняться на стадии разработки рабочего проекта.

Газоснабжение

Газоснабжение проектируемой территории осуществляется от существующей сети. Проектом планировки проектируется устройство газопровода низкого давления в подземном исполнении от существующей сети с подключением через ГРПШ согласно схеме размещения инженерных сетей (чертеж ПП-8). Газоснабжение предусмотрено на основе природного газа с теплотой сгорания – 8100 ккал/м3 и удельным весом – 0,716 кг/м3.

Расчетный годовой расход газа на пищеприготовление для многоквартирных жилых домов составляет 120 м3/год на 1 чел. Общий годовой расход газа на всю территорию многоквартирных жилых домов составит 790320 м3/год, максимальный суточный расход газа составит – 2165 м3/сут.

Водоснабжение

Водоснабжение проектируемой территории планируется от существующей сети. Точка подключения определяется после получения технических условий от МП «Саранскгорводоканал». Для водоснабжения застройки на проектируемой территории предусматривается хозяйственно-питьевой водопровод согласно требований СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», обеспечивающий расчетные расходы воды согласно СНиП 2.04.01-85.  Минимальный напор в сети должен обеспечивать подачу воды на 9-й этаж. Согласно СНиП 2.04.02-84, п. 2.26 напор должен быть не менее: 10+4×9=46 м.

Расчетные расходы воды приведены в таблице

Таблица. – Расчетные расходы воды

| Наименование | Единица измерения | Норма по СНиП 2.04.02-84* | Расчетный расход воды |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут. | 300 л/сут. | 1975,8 |
| Максимальный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на весь участок | м3/сут. | при (к=1,3) | 2568,5 |
| Расход воды на полив зеленых насаждений, газонов цветников | м3/сут. | 3 л/сут. на 1 кв.м. | 60,0 |

Канализация

Канализация проектируемой территории планируется самотечная согласно  СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения». Точка подключения определяется после получения технических условий от МП «Саранскгорводоканал». На всей протяженности канализационной сети устанавливаются колодцы из сборных железобетонных колец диаметром 1000, 1500 мм по типовым проектным   решениям. Расстояние между колодцами   50 м. Самотечные стоки канализации поступают в существующий самотечный коллектор. Максимальный суточный  объем стоков проектируемой территории составит – 2568,5 м3/ сут.

Сброс ливневых сточных вод с проектируемой территории будет осуществляться, учитывая рельеф местности, на северо-восток в ливневую канализацию. Среднегодовой объем поверхностных сточных вод с проектируемой территории составит – 49536 м3.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение

Теплоснабжение и горячее водоснабжение проектируемых многоквартирных жилых домов будет осуществляться от крышных котельных, устанавливаемых в каждом жилом доме. Общая тепловая нагрузка на отопление составит – 126,7 Мвт, на горячее водоснабжение – 2,7 Мвт.

Электроснабжение

Электроснабжение зданий на проектируемой территории будет  осуществляться от проектируемой трансформаторной подстанции. Точка подключения определяется после получения соответствующих технических условий. Распределительные линии прокладываются в подземном исполнении.

Уличное освещение проектируемой территории предусмотрено по                       улицам в жилой застройке в подземном исполнении. Точка присоединения определяется после получения соответствующих технических условий.

Номинальное напряжение электрических сетей 380/220В с глухозаземленной нейтралью. Жилые дома являются потребителями III категории, объекты инфраструктуры - II категории. Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников составит – 6500 кВт., наружное освещение – 196,4 кВт.

Параметры планируемого строительства систем транспортного обслуживания проектируемой территории

Транспортное обслуживание проектируемой территории  в настоящее время осуществляется по ул. А.Невского, ул. Ульянова, ул. Осипенко,                     ул. Гагарина по которым осуществляется грузовое и легковое транспортное  сообщение, остальные улицы являются подъездами к жилым домам.

Проектом планировки определены основные параметры планируемого строительства систем транспортного обслуживания проектируемой территории. Категории дорог определены исходя из требуемой пропускной способности улиц и обеспечения удобства подъезда к каждому объекту.

Проектом планировки предусмотрено расширение ул. А.Невского до 4-х полос, с шириной полосы 3,5 м. с разделительной полосой шириной 2,0 м., велосипедной дорожкой и тротуарами шириной 3,0 м., расположенными с двух сторон улицы. Кроме того,  в соответствии с п.3.5.46. МНГП г.о. Саранск на магистральных улицах общегородского значения с двух сторон от проезжей части необходимо устраивать полосы безопасности шириной 0,5 м – при регулируемом движении.

Улично-дорожная сеть проектируемой территории обеспечивает связь селитебной территории с существующей застройкой. Проектом планировки  многоэтажная многоквартирная застройка запроектирована с учетом сохранения существующей улично-дорожной сети. Предусматривается только изменение ширины проезжей части дорог для приведения в соответствие с                п. 3.5.36 МНГП, при этом основные расчетные параметры уличной сети городского округа установлены в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в крас-ных ли-ниях, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движе-ния | Наимень-ший радиус кривых в плане, м | Наиболь-ший про-дольный уклон, ‰ | Ширина пешеход-ной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные улицы: |
| общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| регулируемого движения | 80 | 37-75 | 3,50 | 4-8 | 400 | 50 | 3,0 |
| районного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортно- пешеходные | 70 | 35-45 | 3,50 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25 |
| Улицы и дороги местного значения: |
| улицы в жилой застройке | 40 | 15-25 | 3,00 | 2-3* | 90 | 70 | 1,5 |

Расчет потребности в парковочных местах легковых автомобилей на территории проектируемой многоэтажной застройки:

На расчетный период до 2025 г. общее количество легковых автомашин личного пользования, на территории проектируемой многоэтажной многоквартирной застройки исходя из уровня автомобилизации предусмотренного Местными нормативами (п. 3.5.7) 400 автомашин на                1000 чел. составит  2634 машин.

Согласно СНиП 2.07.01-89*, п. 3.5.132 п. 3.5.133 Местных нормативов градостроительного проектирования общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, в том числе 10% парка легковых автомобилей допускается располагать на площадках для временного хранения за пределами селитебной территории.

Расчет требуемого количества машино-мест для парковки автомобилей приведен в таблице 2.4.

Таблица 2.4. – Расчет потребности в  парковочных местах легковых автомобилей

| Наименование | Количество маш./мест |
| --- | --- |
| Временные парковки | 2634×0,1=263 |
| Места для постоянного хранения автомобилей, в том числе | 2634×0,9=2371 |
| - за пределами селитебной территории | 2371×0,1=237 |
| - в пределах жилой зоны | 2371×0,9=2134 |

В пределах жилых территорий и на придомовых территориях для парковки легковых автомобилей посетителей и жителей многоэтажной жилой застройки следует предусматривать открытые площадки и подземные стоянки (гостевые автостоянки) из расчета 1 машино-место на 2 квартиры, удаленные от подъездов обслуживаемых жилых зданий не более чем на 200 м. Минимальные противопожарные расстояния от зданий до открытых гостевых автостоянок принимаются по таблице 79. Для гостевых автостоянок жилых зданий разрывы не устанавливаются.

Для расчета требуемой площади для автостоянок легковых автомобилей согласно п.3.5.136. МНГП примем удельный показатель территории, требуемой под сооружения для хранения легковых автомобилей 7 м2/чел. Таким образом, требуемая площадь составит 4,61 га. При размещении наземных автостоянок должны быть соблюдены нормативные требования обеспеченности придомовой территории с необходимыми элементами благоустройства по площади и наименованиям.

На территории проектируемой многоэтажной жилой застройки имеется достаточная площадь в пределах придомовых территорий для размещения парковочных мест для хранения личных автомобилей в пределах придомовых территорий, кроме того, при проектировании многоэтажных жилых домов рекомендуется рассмотреть возможность размещения под ними подземных паркингов.

Расчет потребности в парковочных местах легковых автомобилей на территории сохраняемой малоэтажной застройки:

В соответствии с требованиями 2.2.71 – 2.2.74 МНГП г.о.Саранск на территории малоэтажной жилой застройки, как правило, следует предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов. Размещение других видов транспортных средств возможно по согласованию с органами местного самоуправления. На территории застройки жилыми домами с земельными участками (одно-, двухквартирными и многоквартирными блокированными) закрытые автостоянки следует размещать в пределах отведенного участка.

Для парковки легковых автомобилей посетителей территории малоэтажной жилой застройки следует предусматривать гостевые автостоянки из расчета:

- при застройке одноквартирными домами-коттеджами – не менее 1 машино-места на 1 коттедж с размещением в пределах придомовых участков.

Параметры планируемого строительства систем социального обслуживания проектируемой территории

В городском округе перечень учреждений повседневного обслуживания территорий малоэтажной жилой застройки должен включать следующие объекты: дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, спортивно-досуговый комплекс, амбулаторно-поликлинические учреждения, аптечные киоски, объекты торгово-бытового назначения, отделение связи, отделение банка, пункт охраны порядка, центр административного самоуправления, а также площадки (спорт, отдых, выездные услуги, детские игры).

Проектом планировки определены основные параметры планируемого строительства систем социального обслуживания проектируемой территории. Расчет объектов инфраструктуры выполнен исходя из прогнозируемой численности населения проектируемой территории – 7576 чел. В сложившейся застройке проектируемой территории уже определены состав и местоположение большинства объектов инфраструктуры и по расстоянию они обеспечивают нормативную пешеходную доступность (ТЦ «Макс», магазины продовольственных и непродовольственных товаров во встроенных помещениях жилых домов на прилегающей территории). В непосредственной близости от проектируемой территории расположены общеобразовательная школа № 22 (вместимостью 800 мест) и гимназия № 23 (вместимостью 950 мест), которые позволят обеспечить проектируемый микрорайон необходимым количеством мест в школьных учреждениях, и соответствуют радиусу пешеходной доступности. Кроме того, ранее разработанным ППТ на смежной территории планируется строительство общеобразовательной школы (вместимостью до 1000 ученических мест), которая также частично может обеспечивать ученическими местами жителей проектируемой территории.

При размещении на проектируемой территории многоэтажной жилой застройки появиться необходимость обеспечения территории местами в детских дошкольных учреждениях, поэтому проектом планировки территории, определено место размещения детского сада на 300 мест, недостающую часть потребности мест в детских садах предполагается реализовать за счет существующих детских садов расположенных на прилегающих территориях (детский сад № 28, № 55, №64).

Расчет потребности в дошкольных и школьных учреждениях приведен в таблице.

Таблица – Расчет потребности в дошкольных и школьных учреждениях

| Наименование учреждений | Единица измерения | Норма на 1000 жителей | Потребность на 7576 чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Школы | мест | 95 | 729 |
| 2. Детские сады | мест | 41-49 | 315-376 |

Кроме того, на проектируемой территории в составе объектов инфраструктуры предусмотрено размещение объектов культуры, торгово-бытового обслуживания, административных, физкультурно-оздоровительных и досуговых зданий и сооружений, а также фельдшерско-акушерского пункта и открытых плоскостных игровых и спортивных сооружений.

Размещение объектов социального обслуживания настоящим проектом планировки территории  предусмотрено в реконструируемом здании промышленного назначения под общественно-торговый центр, в котором предполагается расположить все необходимые элементы обслуживания, такие как магазины продовольственных и непродовольственных товаров, отделение почты, отделение банка, пункт общественного питания и т.д. Также объекты повседневного спроса можно разместить в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов.

Расчёт предприятий культурно-бытового и торгового обслуживания приводится в таблице «Основные технико-экономические показатели  проекта  планировки территории».

2.2. Зоны с особыми условиями использования территории,

планировочные ограничения

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, объекты культурного наследия - памятники истории и культуры.

Проектом планировки в качестве зон с особыми условиями использования выделены охранные зоны существующих инженерных коммуникаций, границы которых показаны на чертеже «Схема границ зон с особыми условиями использования территории».

Размеры и режим охранных зон существующих инженерных сетей устанавливаются соответствующими ведомственными нормативными документами.

2.3. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Вертикальная планировка территории выполнена в увязке с отметками прилегающих территорий и обеспечивает отвод поверхностных вод  с участка (включая систему наружных водостоков) по лоткам проезда в ливневую канализацию.

Вертикальная планировка в составе проекта планировки выполнена на стадии схемы. При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учетом максимального сохранения существующих отметок автомобильных дорог, планируемого проектного решения и обеспечения отвода поверхностных вод.

В качестве мероприятий по инженерной подготовке территории ППТ рекомендуется выполнение следующих мероприятий, которые включают в себя:

- вертикальная планировка территории, включая ликвидацию оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов;

- организация стока поверхностных вод.

2.4. Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

На проектируемой территории объектов гражданской обороны нет, а также размещение новых объектов не планируется. В непосредственной близости от проектируемого объекта пожароопасных зданий и сооружений нет.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемой территории могут являться:

- пожары и аварии на объектах и сетях газо-, энерго-, тепло- и водоснабжения;

- автомобильные дороги, по которым перевозятся пожароопасные вещества, в т.ч. ГСМ, при розливе которых возможно образование  зон разрушений и пожаров.

Застройка, прилегающая к проектируемой территории, позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на проектируемой территории;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

- свободную эвакуацию людей из зоны поражения.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях и катастрофах, меры предосторожности для людей, оценка степени разрушений от воздушной ударной волны и т.п. будут определяться при дальнейшем детальном проектировании.

Исходя из назначения проектируемой территории и требований ГУ МЧС России по РМ дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.

Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объекта.

2.5. Мероприятия по охране окружающей среды

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Проектные решения обеспечивают защиту в части:

- обеспечения планировочными средствами защиты территории общественной застройки от воздействия промышленных предприятий (озеленение, санитарно-защитные зоны);

- запрещения сброса неочищенных сточных и дренажных вод в водные объекты;

- формирование общемикрорайонной системы зеленых насаждений.

Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на проектируемой территории являются участки тротуаров, проезды, улицы, скверы общественного пользования и отдыха, а также вывоз бытовых отходов от зданий.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя:

- сбор и удаление ТБО;

- уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя: сбор и удаление ТБО, уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий. Для организации сбора и вывоза ТБО с проектируемой территории должны быть предусмотрены специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадки проектируются открытыми, с водонепроницаемым покрытием и огражденные зелеными насаждениями. Площадки для установки контейнеров удалены от жилых домов на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирования на снеговой свалке, борьба с гололёдом, предотвращения снежно-ледяных образований.

Мероприятия по сохранению растительного и животного мира

Проектируемая территория и возможная зона ее воздействия  на окружающую природную среду расположены на землях городской застройки.  Дикие животные и пути их миграции, а также редкие и охраняемые виды растений, уникальные природные ландшафты на данной территории отсутствуют.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по уменьшению воздействия на растительный покров:

- максимально сохраняется и впоследствии дополняется существующее озеленение;

- запрещается движение пешеходов и транспорта за пределами тротуаров, автодорог и имеющихся подъездных путей.

Мероприятия по охране водных объектов

Проектируемая территория расположена  за пределами  водоохраных зон водных объектов, поэтому проектом планировки не предусмотрены специальные мероприятия по их охране.

В период эксплуатации проектируемых на данной территории  объектов негативное воздействие на состояние подземных вод в районе его расположения может оказываться в результате загрязнения загрязненными стоками со стоянок автотранспорта, отходами потребления.

В целях предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод во время эксплуатации объекта предусмотрены  следующие мероприятия:

- создание условий для естественного перевода части поверхностного стока в подземный путем организации озеленения;

- обустройство эффективной системы поверхностного водоотвода с помощью развитой системы водостоков и вертикальной планировки участка;

- оборудование специально обустроенные  площадки для сбора бытовых отходов;

- сбор, удаление и утилизация отходов осуществляется своевременно, не допуская накопления отходов на территории объекта;

- осуществление уборки территории объекта от снега и мусора для предупреждения образования загрязненного стока.

раздел 3. Иные вопросы планировки территории

3.1. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| № п\п | Наименование показателей | Единица измере-ния | Количе-ство на 2015 г. | Количество на расчетный срок (2025 г.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории: | га | 57,0 | 57,0 |  |
|  | А) - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) из них: | га | 49,0 | 49,0 |  |
|  | -многоквартирные жилые дома, в том числе | га | - | 27,0 |  |
|  | - 9-ти этажная застройка | га | - | 27,0 |  |
|  | - малоэтажные жилые дома блокированного типа | га | - | - |  |
|  | - малоэтажные индивидуальные жилые дома | га | 49,0 | 22,0 |  |
|  | Б) Объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, в том числе: | га | 0,5 | 2,0 |  |
|  | - районного значения | га | - | - |  |
|  | - микрорайонного значения | га | 0,5 | 2,0 |  |
|  | В) Производственных зон | га | 1,5 | - |  |
|  | Г) Г) Зон транспортной инфраструктуры | га | 8,0 | 8,0 |  |
|  | Д) Зон инженерной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  | Е) Рекреационных и иных зон | га | - | - |  |
|  | Ж) Санитарно-защитных зон в границах проектируемой территории | га | - | - |  |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них | га | - | 8,2 |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | - | - |  |
|  | - прочие территории общего пользования | га | - | 8,2 |  |
| 1.3 | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | - земли муниципальной собственности | га | - |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 2205 | 7576 |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | - |  |  |
|  | - в зоне малоэтажной застройки | чел./га | 45 | 45 |  |
|  | - в зоне многоэтажной застройки | чел./га | - | 244 |  |
| 3 | Жилищный фонд | м2 | - | 195597 |  |
| 3.1 | Средняя этажность застройки | этаж | 1,0 | 1,0/9,0 |  |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв. м общей площади квартир | 29,5 | 29,500 |  |
| 3.3 | Новое жилищное строительство- всего | тыс.кв. м общей площади | - | 195,6 |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения 41-49 мест /1000чел. | мест | 91-109 | 315 - 376 | - |
| 4.2 | Общеобразовательные школы 95мест /1000чел. | мест | 211 | 729 | - |
| 4.3 | Закрытые спортивные сооружения 30 кв.м/1000чел | м2 | 67 | 230 | - |
| 4.4 | Предприятия повседневной торговли: |  |  |  |  |
|  | - продовольственные магазины 100 кв.м./1000чел | м2 торг. площ. | 222 | 768 |  |
|  | - непродовольственные магазины 180 кв.м./1000чел | м2 торг. площ. | 399 | 1382 |  |
| 4.4 | Предприятия бытового обслуживания 2/1000чел | раб.мест | 4 | 15 |  |
| 4.5 | Предприятия общественного питания 8/1000чел | пос. мест | 18 | 61 | - |
| 4.6 | Аптечный пункт (1 объект на жилую группу) | объект | 3 | 4 | - |
| 4.7 | Учреждения культуры 50 кв.м./1000чел | м2 | 111 | 384 |  |
| 4.8 | Отделение связи (1 объект на жилую группу) | объект | 1 | 1 |  |
| 4.9 | Отделение банка (1 объект на жилую группу) | объект | 1 | 1 |  |
| 4.10 | Пункт охраны порядка (1 объект на жилую группу) | объект | 1 | 1 |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Магистральные дороги | км | - | - |  |
| 5.2 | Магистральные улицы общегородского значения | км | 1,62 | 1,62 |  |
| 5.3 | Магистральные улицы районного значения | км | 0,98 | 0,98 |  |
| 5.4 | Улицы и проезды местного значения | кв.м | 69000 | 72000 |  |

Приложение 1.

Характеристика зданий расположенных на проектируемой территории

Сведения приложения 1 приведены на основании официальных данных Россреестра

| № п/п | Адрес объекта ииииииииииииииииииииииии | Кадастровый номер объекта | Год ввода в эксплуа-тацию | Общая площадь, кв,м, | Количество квартир | Этажность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, д77 | 13:23:1113249:663 | 1960 | 279,5 | 7 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, д75 | 13:23:1113249:664 | 1960 | 297,9 | 9 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Осипенко, д75А | 13:23:1113249:753 | 1966 | 179,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Осипенко, д47 | 13:23:1113249:747 | 1957 | 407,3 | 8 | 2 |
|  |  | 13:23:1113249:748 | 1957 | 62,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Осипенко, д51 | 13:23:1113249:703 | 1960 | 154,9 | 1 | 2 |
|  |  | 13:23:1113249:657 | 1954 | 66,9 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Осипенко, д53 | 13:23:1113249:704 | 1960 | 148,5 | 1 | 2 |
|  |  | 13:23:1113249:625 | 1954 | 101,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, д55 | 13:23:1113249:726 | 1955 | 66 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, д57 | 13:23:1113249:727 | 1955 | 87,4 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, д59 | 13:23:1113249:658 | 1955 | 70,5 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, д61 | 13:23:1113249:728 | 1956 | 77 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, д63 | 13:23:1113249:659 | 1955 | 54,1 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, д65 | 13:23:1113249:660 | 1954 | 124,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, д 67 | 13:23:1113249:661 | 1954 | 131,7 | 3 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, д 69 | 13:23:1113249:705 | 1953 | 119,2 | 3 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, д73 | 13:23:1113249:662 | 1956 | 78,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д 1 | 13:23:1113249:566 | 1951 | 103,8 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д3 | 13:23:1113253:146 | 1966 | 13,1 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113249:1906 | 2013 | 142 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113249:1903 | 2013 | 142 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113249:567 | 1955 | 36,7 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д5 | 13:23:1113249:614 | 1956 | 44,3 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113249:568 | 1954 | 74,5 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д7 | 13:23:1113249:569 | 1956 | 60 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д9 | 13:23:1113249:582 | 1958 | 69,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д 11 | 13:23:1113249:570 | 1958 | 133,8 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д13 | 13:23:1113249:735 | 1956 | 106,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д15 | 13:23:1113249:626 | 1962 | 97,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д 17 | 13:23:1113249:627 | 1955 | 119,2 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д 19 | 13:23:1113249:628 | 1956 | 105,9 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д21 | 13:23:1113249:571 | 1958 | 61,7 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д 23 | 13:23:1113249:629 | 1955 | 136,5 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д25 | 13:23:1113249:572 | 1954 | 53,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д27 | 13:23:1113249:573 | 1956 | 54,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д29 | 13:23:1113249:574 | 1957 | 65,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д31 | 13:23:1113249:580 | 2008 | 88,8 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113249:1883 | - | 35,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д 33 | 13:23:1113249:617 | 1960 | 104,7 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д35 | 13:23:1113249:581 | 1954 | 73,7 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д 37 | 13:23:1113250:522 | 1954 | 115,8 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д39 | 13:23:1113250:509 | 1954 | 92,9 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д41 | 13:23:1113250:510 | 1955 | 50 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д43 | 13:23:1113250:477 | 1955 | 91 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д 45 | 13:23:1113250:478 | 1955 | 84,9 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д49 | 13:23:1113250:460 | 1988 | 61,8 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д51 | 13:23:1113250:461 | 1954 | 64,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д53 | 13:23:1113250:462 | 1955 | 76,5 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д55 | 13:23:1113250:463 | 1956 | 137,8 | 2 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д57 | 13:23:1113250:597 | 1961 | 68,8 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:464 | 1955 | 64,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д 59 | 13:23:1113250:465 | 1954 | 73,7 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д61 | 13:23:1113250:466 | 1957 | 69,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д63 | 13:23:1113250:467 | 1956 | 63,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д65 | 13:23:1113250:468 | 1954 | 60,4 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д67 | 13:23:1113250:1028 | 1957 | 147 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:469 | 1957 | 72,9 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д71 | 13:23:1113250:471 | 1957 | 123 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д2 | 13:23:1113249:754 | 1953 | 62,8 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д 3 | 13:23:1113249:755 | 1964 | 260,6 | 5 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д4 | 13:23:1113249:756 | 1953 | 65 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д6 | 13:23:1113249:758 | 1953 | 77,1 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д 8 | 13:23:1113249:769 | 1953 | 85,2 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д10 | 13:23:1113249:1859 | 1954 | 67,8 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д12 | 13:23:1113249:771 | 1952 | 67 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д 14 | 13:23:1113249:772 | 1974 | 77,9 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г, Саранск, ул. , П, Морозова, 11А | 13:23:1113249:1943 | 2014 | 303 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д11 (школа №22) | 13:23:1113249:770 | 1960 | 4016,1 | 1 | 4, а также подземных 1 |
|  |  | 13:23:1113249:1907 | 1960 | 130,8 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д16 | 13:23:1113249:773 | 1956 | 57,1 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д18 | 13:23:1113249:774 | 1955 | 60,1 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д20 | 13:23:1113249:775 | 1956 | 39,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д22 | 13:23:1113249:1893 | 1954 | 68,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д24 | 13:23:1113249:776 | 1956 | 76,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д28 | 13:23:1113249:777 | 1959 | 129,2 | 1 | 2, а также подземных 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д26 | 13:23:1002044:1397 | - | 49,5 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д30 | 13:23:1113249:778 | 1955 | 58,4 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д32 | 13:23:1113249:779 | 1955 | 73,5 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д34 | 13:23:1113249:780 | 1956 | 59 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д36 | 13:23:1113249:781 | 1956 | 60,1 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д38 | 13:23:1113250:685 | 1956 | 83,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д40 | 13:23:1113250:687 | 1954 | 49,9 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д42 | 13:23:1113250:689 | 1955 | 62,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д44 | 13:23:1113250:691 | 1955 | 63,4 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д 46 | 13:23:1113250:692 | 1956 | 106,5 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д 48 | 13:23:1113250:693 | 1958 | 130,9 | 3 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д50 | 13:23:1113250:694 | 1956 | 78,1 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д52 | 13:23:1113250:695 | 1956 | 57,1 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д54 | 13:23:1113250:696 | 1954 | 56,7 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д 56 | 13:23:1113250:697 | 1955 | 89,8 | 3 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д 58 | 13:23:1113250:698 | 1954 | 169 | 2 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д 60 | 13:23:1113250:699 | 1964 | 50,9 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д 62 | 13:23:1113250:700 | 1955 | 70,8 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д 64 | 13:23:1113250:701 | 1954 | 69,4 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д 66 | 13:23:1113250:702 | 1954 | 82,3 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д68 | 13:23:1113250:703 | 1956 | 66 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д70 | 13:23:1113250:1023 | - | 50,2 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:704 | 1961 | 71,7 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д72 | 13:23:1113250:705 | 1955 | 96 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д13 | 13:23:1113250:672 | 1956 | 60,7 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д15 | 13:23:1113250:673 | 1968 | 61,1 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д17 | 13:23:1113250:674 | 1956 | 89 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д19 | 13:23:1113250:675 | 1956 | 74 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д19а | 13:23:1113250:706 | 1962 | 61,1 | 1 | 1, а также подземных 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д21 | 13:23:1113250:676 | 1962 | 65,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д21А | 13:23:1113250:707 | 1962 | 78,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д23 | 13:23:1113250:677 | 1955 | 87,8 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д25 | 13:23:1002044:1396 | 1956 | 40,9 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:678 | 1956 | 116,8 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д27 | 13:23:1113250:679 | 1955 | 221,1 | 3 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д29 | 13:23:1113250:680 | 1955 | 68,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д31 | 13:23:1113250:681 | 1956 | 266,7 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д33 | 13:23:1113250:682 | 1960 | 78 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д 35 | 13:23:1113250:683 | 1955 | 95,5 | 3 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д37 | 13:23:1113250:684 | 1956 | 102,3 | 4 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д39 | 13:23:1113250:686 | 1956 | 50,5 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д41 | 13:23:1113250:688 | 1956 | 48,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Павлика Морозова, д 43 | 13:23:1113250:690 | 1958 | 65,6 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д2 | 13:23:1113250:480 | 1953 | 63,8 | 1 | 1, а также подземных 1 |
|  |  | 13:23:1113250:495 | 1960 | 108,4 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д 4 | 13:23:1113250:481 | 1957 | 67,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д6 | 13:23:1113250:482 | 1955 | 73,1 | 1 | 2 |
|  |  | 13:23:1113250:1003 | 1955 | 143,6 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д8 | 13:23:1113250:483 | 1956 | 72,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д10 | 13:23:1113250:484 | 1956 | 76 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д12 | 13:23:1113250:612 | 1955 | 48,5 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д14 | 13:23:1113250:613 | 1960 | 44,7 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:1004 | 2013 | 53,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д16 | 13:23:1113250:614 | 1955 | 62,4 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д 18 | 13:23:1113250:615 | 1956 | 78 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д20 | 13:23:1113250:485 | 1957 | 69 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д 22 | 13:23:1113250:616 | 1956 | 115,6 | 2 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д 24 | 13:23:1113250:486 | 1955 | 64,2 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д 26 | 13:23:1113250:711 | 1955 | 112,8 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д28 | 13:23:1113250:487 | 1957 | 55,4 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д 30 | 13:23:1113250:488 | 1960 | 182,5 | 3 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д32 | 13:23:1113250:617 | 1957 | 58,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д 34 | 13:23:1113250:618 | 1963 | 89 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д 36 | 13:23:1113250:619 | 1961 | 78,9 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д38 | 13:23:1113250:489 | 1955 | 147,6 | 2 | 2 |
|  |  | 13:23:1113250:992 | 1955 | 83,5 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д40 | 13:23:1113250:490 | 1955 | 40,5 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д1 | 13:23:1113250:1021 | - | 99,7 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д3 | 13:23:1113250:708 | 1956 | 77,2 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д5 | 13:23:1113250:496 | 1958 | 56,7 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:1001 | 1958 | 75,5 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д7 | 13:23:1113250:603 | 1957 | 127,6 | 3 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д9 | 13:23:1113250:604 | 2006 | 168,8 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д11 | 13:23:1113250:709 | 2000 | 83 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д15 | 13:23:1113250:605 | 1958 | 116,5 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д17 | 13:23:1113250:710 | 1958 | 131,9 | 3 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д19 | 13:23:1113250:606 | 1957 | 68,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д21 | 13:23:1113250:607 | 1958 | 79,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д23 | 13:23:1113250:608 | 1959 | 69,9 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д 25 | 13:23:1113250:609 | 1958 | 100,9 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д 27 | 13:23:1113250:610 | 1958 | 147,7 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д 29 | 13:23:1113250:712 | 1956 | 78,1 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д31 | 13:23:1113250:497 | 1957 | 75,1 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д33 | 13:23:1113250:498 | 1957 | 65,1 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д35 | 13:23:1113250:499 | 1961 | 109,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д37 | 13:23:1113250:500 | 1956 | 49,7 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д39 | 13:23:1113250:501 | 1957 | 58,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д8 | 13:23:1113250:491 | 1960 | 53,5 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д10 | 13:23:1113250:492 | 1958 | 68 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д 12 | 13:23:1113250:715 | 1957 | 85,2 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д14 | 13:23:1113248:561 | 1958 | 107 | 4 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д16 | 13:23:1113250:493 | 1958 | 80,1 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д18 | 13:23:1113250:716 | 1958 | 71,4 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д20 | 13:23:1113250:591 | 1958 | 223,6 | 2 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д 22 | 13:23:1113250:592 | 1960 | 168,4 | 2 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д24 | 13:23:1113250:717 | 1958 | 51,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д26 | 13:23:1113250:494 | 1958 | 50 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д 28 | 13:23:1113250:593 | 1958 | 153,6 | 3 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д30 | 13:23:1113250:507 | 1961 | 71,1 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д32 | 13:23:1113250:508 | 1960 | 57,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д34 | 13:23:1113250:502 | 1958 | 192,1 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д 36 | 13:23:1113250:594 | 1958 | 60,1 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д38 | 13:23:1113250:595 | 1957 | 83,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д40 | 13:23:1113250:503 | 1957 | 44,5 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д42 | 13:23:1113250:504 | 1959 | 69,5 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д44 | 13:23:1113250:1009 | - | 120,5 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д46 | 13:23:1113250:596 | 1957 | 69 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д 48 | 13:23:1113250:505 | 1956 | 108 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д 17 | 13:23:1113248:344 | 1960 | 201 | 5 | 1 |
|  | Республика Мордовия, город Саранск, Октябрьский район, ул. ица Ломоносова, д, № 19 | 13:23:1113248:574 | - | 210,4 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д9 | 13:23:1113249:733 | 1953 | 39 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д21 | 13:23:1113248:371 | 1958 | 50,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д23 | 13:23:1113248:372 | 1960 | 48,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д25 | 13:23:1113248:297 | 1963 | 80,1 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д27 | 13:23:1113248:298 | 1960 | 40,1 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д29 | 13:23:1113248:373 | 1958 | 78,8 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д35 | 13:23:1113248:374 | 2009 | 181,7 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д37 | 13:23:1113248:299 | 1960 | 128,2 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д39 | 13:23:1113248:300 | 1963 | 85 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д41 | 13:23:1113248:375 | 1959 | 76,7 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г,Саранск, Октябрьский район, ул. ,Ломоносова, д,43 | 13:23:1113248:580 | - | 66,1 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:376 | 1960 | 134,2 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д45 | 13:23:1113248:377 | 1959 | 71,5 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д49 | 13:23:1113248:363 | 1959 | 78,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, перЛомоносова, д1 | 13:23:1113248:404 | 1961 | 34,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, перЛомоносова, д2 | 13:23:1113248:396 | 2008 | 153,4 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, перЛомоносова, д3 | 13:23:1113248:635 | 2014 | 214,9 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, перЛомоносова, д4 | 13:23:1113248:390 | 1963 | 65,5 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, перЛомоносова, д6 | 13:23:1113248:401 | 1961 | 56,1 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:624 | 2014 | 275,7 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, перЛомоносова, д7 | 13:23:1113248:397 | 1961 | 74,7 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, перЛомоносова, д8 | 13:23:1113248:568 | - | 61,3 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:406 | 1961 | 119,6 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, перЛомоносова, д9 | 13:23:1113249:1857 | - | 39,3 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113249:1878 | - | 90,1 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, перЛомоносова, д10 | 13:23:1113248:386 | 1960 | 128,8 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, перЛомоносова, д11 | 13:23:1113249:622 | 1961 | 105,8 | 3 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, перЛомоносова, д12 | 13:23:1113248:403 | 1960 | 141,5 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, перЛомоносова, д13 | 13:23:1113248:393 | 1959 | 38,9 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, перЛомоносова, д14 | 13:23:1113248:399 | 1959 | 52,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, перЛомоносова, д16 | 13:23:1113248:400 | 1959 | 84,4 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, перЛомоносова, д17 | 13:23:1113248:395 | 1958 | 67,7 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, перЛомоносова, д18 | 13:23:1113248:391 | 1985 | 61,8 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, перЛомоносова, д19 | 13:23:1113248:392 | 1960 | 79,7 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, перЛомоносова, д20 | 13:23:1113248:387 | 1960 | 68,9 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дорофеева, д1 | 13:23:1113248:424 | 1960 | 65 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дорофеева, д 2 | 13:23:1113248:419 | 1959 | 77,6 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дорофеева, д3 | 13:23:1113248:422 | 1961 | 69,6 | 1 | 1, а также подземных 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дорофеева, д 5 | 13:23:1113248:418 | 1960 | 93,5 | 3 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дорофеева, д6 | 13:23:1113248:429 | 1960 | 138,3 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дорофеева, д7 | 13:23:1113248:430 | 1959 | 116,6 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дорофеева, д8 | 13:23:1113248:427 | 1959 | 155,6 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дорофеева, д 9 | 13:23:1113248:415 | 1959 | 59,1 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дорофеева, д10 | 13:23:1113248:425 | 1967 | 62,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дорофеева, д11 | 13:23:1113248:411 | 1963 | 245 | 2 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дорофеева, д 12 | 13:23:1113248:426 | 1959 | 75,3 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дорофеева, д 14 | 13:23:1113248:420 | 1962 | 170,6 | 2 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дорофеева, д 15 | 13:23:1113248:421 | 1960 | 162,9 | 2 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дорофеева, д16 | 13:23:1113248:416 | 1971 | 212,8 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дорофеева, д17 | 13:23:1113248:413 | 1959 | 64,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дорофеева, д 19 | 13:23:1113248:414 | 1959 | 124,5 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А,Невского, д64 | 13:23:1113248:583 | 2014 | 3508,9 | 1 | 6, а также подземных 1 |
|  |  | 13:23:1113248:302 | 1984 | 4716,7 | 1 | 6, а также подземных 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А,Невского, д72 | 13:23:1113248:585 | 1996 | 59,2 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:357 | 1996 | 83,4 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А,Невского, д 74 | 13:23:1113248:366 | 1960 | 251 | 3 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А,Невского, д 76 | 13:23:1113248:365 | 1961 | 182,6 | 2 | 2 |
|  |  | 13:23:1113248:553 | 2005 | 29 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А,Невского, д78 | 13:23:1113248:303 | 1959 | 263,9 | 3 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А,Невского, д80 | 13:23:1113248:575 | - | 75,7 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:578 | - | 168,8 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А,Невского, д82 | 13:23:1113248:407 | 1960 | 73,8 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А,Невского, д84 | 13:23:1113248:598 | 1999 | 39,3 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:609 | 1960 | 139,3 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:367 | 1960 | 99,4 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А,Невского, д88 | 13:23:1113248:603 | 2012 | 188,2 | 1 | 2 |
|  |  | 13:23:1113248:627 | 1993 | 24 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:625 | 1990 | 21,8 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:368 | 1959 | 132,1 | 2 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:628 | 2002 | 14,7 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:626 | 1991 | 10,1 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А,Невского, д90 | 13:23:1113248:600 | 1962 | 4,8 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:304 | 1962 | 143,4 | 2 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:592 | 2004 | 16 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:591 | 2004 | 2,9 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:599 | 1962 | 9,1 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:601 | 1962 | 18,7 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:590 | 1976 | 27 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А,Невского, д92 | 13:23:1113248:589 | 1967 | 31 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:587 | 1999 | 14,8 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:305 | 1959 | 70,6 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:588 | 1994 | 25,7 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:586 | 2002 | 38 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А,Невского, д 94 | 13:23:1113248:306 | 1959 | 90,1 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А,Невского, д96 | 13:23:1113248:620 | 2007 | 9,4 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:307 | 1959 | 132,6 | 2 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:622 | 2007 | 13,4 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:621 | 2013 | 19,7 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А,Невского, д98 | 13:23:1113248:308 | 1962 | 82,9 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А,Невского, д100 | 13:23:1113248:596 | 1977 | 32,6 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:309 | 1960 | 61,4 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:594 | 2001 | 6,6 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:595 | 2001 | 7,3 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:593 | 2001 | 18,9 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А,Невского, д102 | 13:23:1113248:310 | 1959 | 70,9 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крылова, д4 | 13:23:1113249:598 | 1955 | 115,3 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крылова, д 6 | 13:23:1113249:606 | 1954 | 99,6 | 3 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крылова, д8 | 13:23:1113249:830 | 1955 | 50,5 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крылова, д10 | 13:23:1113249:613 | 2008 | 203,8 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крылова, д12 | 13:23:1113249:607 | 1954 | 63,7 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крылова, д14 | 13:23:1113249:679 | 1955 | 60 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крылова, д16 | 13:23:1113249:680 | 1954 | 97,3 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крылова, д 15 | 13:23:1113249:588 | 1954 | 167,4 | 3 | 2 |
|  |  | 13:23:1113249:1786 | 1973 | 34,5 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крылова, д17 | 13:23:1113249:589 | 1957 | 72,8 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крылова, д19 | 13:23:1113249:700 | 1957 | 78,1 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крылова, д21 | 13:23:1113249:636 | 1959 | 45,2 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113249:1845 | 1959 | 79,1 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крылова, д23 | 13:23:1113249:590 | 1958 | 104,5 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крылова, д 27 | 13:23:1113249:832 | 1956 | 95,7 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крылова, д29 | 13:23:1113249:833 | 1960 | 81,7 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крылова, д31 | 13:23:1113249:592 | 1959 | 92,9 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крылова, д33 | 13:23:1113249:1946 | 2012 | 21,5 |  | 1 |
|  |  | 13:23:1113249:665 | 1957 | 137,1 | 1 | 2 |
|  |  | 13:23:1113249:1947 | 2012 | 13,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крылова, д35 | 13:23:1113249:1879 | - | 82,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крылова, д37 | 13:23:1113249:593 | 1954 | 92,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крылова, д45 | 13:23:1113249:667 | 1954 | 65,1 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крылова, д47 | 13:23:1113249:690 | 2001 | 173,6 | 2 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крылова, д 49 | 13:23:1113249:596 | 1959 | 136,3 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крылова, д51 | 13:23:1113249:597 | 1958 | 105,5 | 1 | 1, а также подземных 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крылова, д 55 | 13:23:1113249:836 | 1954 | 164,4 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васнецова, д1 | 13:23:1113249:867 | 1956 | 69,7 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васнецова, д 3 | 13:23:1113249:876 | 1955 | 114,6 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васнецова, д 5 | 13:23:1113249:883 | 1955 | 79,4 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васнецова, д7 | 13:23:1113249:873 | 1955 | 89,7 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васнецова, д11 | 13:23:1113249:1884 | 1956 | 86,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васнецова, д13 | 13:23:1113249:882 | 1956 | 65,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васнецова, д2 | 13:23:1113249:869 | 1955 | 81,1 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, рнОктябрьский район, ул. Васнецова, д4 | 13:23:1113249:1785 | 2010 | 32,4 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113249:881 | 1955 | 53,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васнецова, д6 | 13:23:1113249:884 | 1955 | 67,1 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васнецова, д16 | 13:23:1113249:878 | 1956 | 61,7 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васнецова, д12 | 13:23:1113249:863 | 1955 | 143,4 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васнецова, д 18 | 13:23:1113249:868 | 1957 | 160,9 | 2 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васнецова, д20 | 13:23:1113249:870 | 1956 | 66,6 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113249:1989 | 2014 | 153,2 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васнецова, д22 | 13:23:1113249:875 | 1955 | 54,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васнецова, д24 | 13:23:1113249:871 | 1955 | 66,9 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васнецова, д28 | 13:23:1113249:879 | 1957 | 67 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васнецова, д30 | 13:23:1113249:872 | 1955 | 48,8 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васнецова, д32 | 13:23:1113249:877 | 1957 | 66,9 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Парковая, д1 | 13:23:1113249:789 | 1956 | 65,9 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1110310:188 | 2005 | 211,8 | 1 | 2, а также подземных 1 |
|  |  | 13:23:1113249:788 | 1998 | 138,1 | 1 | 2, а также подземных 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Парковая, д3 | 13:23:1113249:794 | 2000 | 246,4 | 1 | 2, а также подземных 1 |
|  |  | 13:23:1113249:798 | 1955 | 121,1 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Парковая, д 5 | 13:23:1113249:799 | 1957 | 93,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Парковая, д7 | 13:23:1113249:797 | 1956 | 124,1 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Парковая, д 2 | 13:23:1113249:800 | 1955 | 108,5 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Парковая, д4 | 13:23:1113249:796 | 1956 | 74,1 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Парковая, д6 | 13:23:1113249:785 | 1955 | 64 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113249:793 | 2000 | 195,3 | 1 | 2, а также подземных 1 |
|  |  | 13:23:1113249:1881 | 1955 | 64 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Парковая, д 8 | 13:23:1113249:802 | 1955 | 81 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Парковая, д 10 | 13:23:1113249:790 | 1993 | 152,6 | 1 | 2, а также подземных 1 |
|  |  | 13:23:1113249:786 | 1957 | 135,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Парковая, д12 | 13:23:1113249:791 | 1954 | 65 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Парковая, д14 | 13:23:1113249:787 | 1955 | 83,6 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Евсевьева, д1 | 13:23:1113249:637 | 1954 | 70 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Евсевьева, д3 | 13:23:1113249:1966 | 2015 | 54,7 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113249:638 | 1955 | 124,7 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113249:1995 | 2015 | 54,7 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Евсевьева, д5 | 13:23:1113249:639 | 1955 | 81,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Евсевьева, д7 | 13:23:1113249:640 | 1970 | 69,4 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Евсевьева, д 9 | 13:23:1113249:885 | 1955 | 70,1 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Евсевьева, д11 | 13:23:1113249:886 | 1957 | 83,7 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Евсевьева, д 13 | 13:23:1113249:694 | 1956 | 84,8 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Евсевьева, д2 | 13:23:1113250:586 | 1956 | 63,4 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Евсевьева, д 4 | 13:23:1113250:587 | 1955 | 143,8 | 3 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Евсевьева, д6 | 13:23:1113250:998 | 1955 | 59,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Евсевьева, д8 | 13:23:1113250:516 | 1954 | 47 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:1036 | 2014 | 205,2 | 1 | 3, а также подземных 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Евсевьева, д10 | 13:23:1113250:517 | 1954 | 63,7 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Евсевьева, д12 | 13:23:1113250:518 | 1958 | 124 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Евсевьева, д14 | 13:23:1113250:519 | 1954 | 65,9 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Евсевьева, д16 | 13:23:1113250:520 | 1956 | 59 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Евсевьева, д 18 | 13:23:1113250:521 | 1956 | 78,6 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Евсевьева, д20 | 13:23:1113250:545 | 1956 | 51,8 | 1 | 2, а также подземных 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Евсевьева, д22 | 13:23:1113250:588 | 1957 | 71,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Евсевьева, д24 | 13:23:1113250:546 | 1957 | 59,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Евсевьева, д26 | 13:23:1113250:1024 | - | 34,1 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:1016 | 1966 | 36,6 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:988 | 1957 | 170,3 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Евсевьева, д28 | 13:23:1113250:547 | 1957 | 46,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Евсевьева, д 32 | 13:23:1113248:329 | 1960 | 167,2 | 3 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Евсевьева, д34 | 13:23:1113248:362 | 1979 | 198,8 | 1 | 2 |
|  |  | 13:23:1113248:313 | 1980 | 3068,7 | 1 | 4 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д1 | 13:23:1113250:624 | 1957 | 74,7 |  | 1 |
|  |  | 13:23:1208001:446 | 1976 | 734,4 | 16 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д3 | 13:23:1113250:639 | 1959 | 46,8 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д5 | 13:23:1113250:645 | 1954 | 63,2 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1208001:450 | 1978 | 804,1 | 16 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д 7 | 13:23:1110310:180 | 1987 | 183 | 3 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:641 | 1954 | 46,7 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1208001:457 | 1985 | 834,1 | 18 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д 9 | 13:23:1208001:443 | 1965 | 124,9 | 2 | 1 |
|  |  | 13:23:1110310:181 | 1987 | 200,1 | 3 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:630 | 1954 | 133,4 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д11 | 13:23:1113250:632 | 1956 | 67,9 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1205001:848 | 1976 | 163,2 | 3 | 1 |
|  |  | 13:23:1208001:458 | 1965 | 118,8 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д13 | 13:23:1113250:636 | 1983 | 97,7 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:643 | 1959 | 29,7 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:661 | 1956 | 156,1 | 2 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д24 | 13:23:1113250:644 | 1955 | 58 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д 6 | 13:23:1205001:754 | 1976 | 205,6 | 4 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:659 | 1954 | 53,9 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1208001:452 | 1982 | 733,5 | 16 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д8 | 13:23:1113250:665 | 1955 | 113,7 | 3 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:642 | 1965 | 108,4 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д10 | 13:23:1113250:666 | 1964 | 51,2 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1110310:182 | 1980 | 146 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д12 | 13:23:1113250:660 | 1955 | 59,9 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1110310:184 | 1980 | 149,5 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д14 | 13:23:1113250:638 | 2003 | 144,8 | 1 | 2, а также подземных 1 |
|  |  | 13:23:1113250:637 | 1955 | 71,8 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д16 | 13:23:1113250:634 | 1989 | 139,6 | 1 | 1, а также подземных 1 |
|  |  | 13:23:1113250:625 | 1967 | 82,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д18 | 13:23:1113250:648 | 1954 | 57,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д 20 | 13:23:1110310:185 | 1974 | 79,5 | 2 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:635 | 1954 | 48,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д22 | 13:23:1113250:650 | 1954 | 69,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д26 | 13:23:1113250:629 | 1954 | 38,9 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д28 | 13:23:1113250:651 | 1956 | 93,2 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д 30 | 13:23:1113250:657 | 1955 | 108,3 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д32 | 13:23:1113250:652 | 1959 | 88,4 | 1 | 1, а также подземных 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д15 | 13:23:1113250:633 | 1992 | 118 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:654 | 1962 | 86,3 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д17 | 13:23:1113250:626 | 1956 | 67,9 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д19 | 13:23:1113250:649 | 1957 | 73,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д34 | 13:23:1113250:663 | 1956 | 90,7 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д36 | 13:23:1113250:669 | 1957 | 66,5 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д 38 | 13:23:1113250:653 | 1957 | 71 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д21 | 13:23:1113250:655 | 1960 | 52,9 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д23 | 13:23:1113250:628 | 1954 | 87,7 | 3 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:656 | 1975 | 91,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д 25 | 13:23:1113250:662 | 1957 | 138,7 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д27 | 13:23:1113250:668 | 2001 | 121,8 | 1 | 2, а также подземных 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д40 | 13:23:1113250:640 | 1957 | 63,9 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д42 | 13:23:1113250:658 | 1959 | 64,8 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д44 | 13:23:1113250:670 | 1958 | 68,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Молодежная, д46 | 13:23:1113250:671 | 1957 | 45,8 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Институтская, д1 | 13:23:1113250:1017 | - | 157,4 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Институтская, д 3 | 13:23:1113250:738 | 1957 | 141,5 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Институтская, д5 | 13:23:1113250:718 | 1955 | 53 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Институтская, д7 | 13:23:1113250:729 | 1957 | 54 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Институтская, д2 | 13:23:1113250:732 | 1960 | 56,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, рнОктябрьский район, ул. Институтская, д4 | 13:23:1113250:977 | 1970 | 4 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:978 | 1985 | 35,7 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:976 | 1970 | 13,8 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:739 | 1955 | 116,9 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Институтская, д 6 | 13:23:1113250:725 | 1957 | 93,7 | 3 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Институтская, д 8 | 13:23:1113250:740 | 1954 | 77,3 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Институтская, д10 | 13:23:1113250:722 | 1954 | 105,5 | 3 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Институтская, д12 | 13:23:1113250:719 | 1956 | 94,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Институтская, д14 | 13:23:1113250:735 | 1954 | 76,8 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Институтская, д9 | 13:23:1113250:730 | 1956 | 60,4 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Институтская, д13 | 13:23:1113250:731 | 1958 | 527,5 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Институтская, д16 | 13:23:1113250:733 | 1956 | 61,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Институтская, д 18 | 13:23:1113250:726 | - | 77,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Институтская, д20 | 13:23:1113250:724 | 1956 | 88,4 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Институтская, д15 | 13:23:1113250:723 | 1958 | 43,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Институтская, д17 | 13:23:1113250:993 | 2012 | 15 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:991 | 1958 | 58,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Институтская, д19 | 13:23:1113250:736 | 2011 | 124,2 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Институтская, д21 | 13:23:1113250:727 | 1957 | 55,7 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Институтская, д22 | 13:23:1113250:737 | 1959 | 71,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Институтская, д24 | 13:23:1113250:728 | 1957 | 54 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Институтская, д26 | 13:23:1113250:1008 | - | 143,4 | 1 | 2, а также подземных 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Институтская, д28 | 13:23:1113250:720 | 1957 | 73,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Юннатская, д1 | 13:23:1113250:1015 | 1957 | 80,7 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Юннатская, д2 | 13:23:1113250:543 | 1961 | 65,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Юннатская, д3 | 13:23:1113250:527 | 1957 | 65,9 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Юннатская, д5 | 13:23:1113250:528 | 1955 | 68,4 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Юннатская, д7 | 13:23:1113250:529 | 1957 | 61,1 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Юннатская, д 4 | 13:23:1113250:611 | - | 78,7 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Юннатская, д6 | 13:23:1113250:530 | 1958 | 79,7 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Юннатская, д8 | 13:23:1113250:544 | 1962 | 76 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Юннатская, д11 | 13:23:1113248:317 | 2009 | 150,4 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, Г. Саранск, ул. . Юннатская, д,.№ 13 | 13:23:1113248:579 | - | 52,9 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Юннатская, д15 | 13:23:1113248:318 | 1963 | 88,4 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Юннатская, д 17 | 13:23:1113248:319 | 1958 | 103 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Юннатская, д 19 | 13:23:1113248:327 | 1961 | 113,2 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Юннатская, д10 | 13:23:1113248:328 | 1963 | 148,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Юннатская, д12 | 13:23:1113248:632 | 2013 | 94,1 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:320 | 1959 | 45,8 |  | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Юннатская, д14 | 13:23:1113248:324 | 1958 | 67,5 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Юннатская, д16 | 13:23:1113248:325 | 1960 | 107,2 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:361 | 1996 | 75,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д1 | 13:23:1113250:515 | 1954 | 77,1 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д3 | 13:23:1113250:540 | 1998 | 123,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д5 | 13:23:1113250:514 | 1954 | 40,9 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д7 | 13:23:1113250:573 | 1955 | 63,4 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, город Саранск, Октябрьский район, ул. ица Глинки, д,9 | 13:23:1113250:1000 | - | 29,4 | 1 | 2 |
|  |  | 13:23:1113250:574 | 1955 | 51,1 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:1037 | 2014 | 251,7 | 2 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д11 | 13:23:1113250:575 | 1955 | 239,3 | 2 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д13 | 13:23:1113250:513 | 1956 | 80,7 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д2 | 13:23:1113250:539 | 1956 | 161 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д4 | 13:23:1113250:571 | 1956 | 50,4 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д6 | 13:23:1113250:572 | 1955 | 141,7 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д8 | 13:23:1113250:601 | 1955 | 63 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д10 | 13:23:1113250:600 | 1954 | 154,9 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д12 | 13:23:1113250:541 | 1955 | 66,9 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д14 | 13:23:1113250:576 | 1954 | 73,1 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д 16 | 13:23:1113250:577 | 1958 | 93,9 | 3 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д18 | 13:23:1113250:578 | 2008 | 255,3 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д 20 | 13:23:1113250:559 | 1956 | 127,3 | 3 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д22 | 13:23:1113250:580 | 1956 | 70,4 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д15 | 13:23:1113250:542 | 1955 | 139 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д17 | 13:23:1113250:744 | 1957 | 108,1 | 3 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:1022 | - | 64,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д19 | 13:23:1113250:512 | 1956 | 73,5 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д21 | 13:23:1113250:579 | 1955 | 52,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д23 | 13:23:1113250:1049 | 2008 | 11 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:1048 | 2008 | 15,5 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:1046 | 2014 | 7,9 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:581 | 1958 | 171,5 | 3 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:1047 | 2014 | 15,4 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д27 | 13:23:1113250:511 | 1959 | 104,3 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д 29 | 13:23:1113250:506 | 1960 | 59,4 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д24 | 13:23:1113250:558 | 1959 | 69,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д26 | 13:23:1113250:582 | 1959 | 61,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д28 | 13:23:1113250:557 | 1970 | 69,4 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д30 | 13:23:1113250:602 | 1958 | 100 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д 31 | 13:23:1113248:351 | 1961 | 83,6 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д 33 | 13:23:1113248:311 | 1965 | 130,6 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д37 | 13:23:1113248:301 | 1997 | 69,1 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:555 | 2001 | 20,4 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:554 | 2001 | 37,4 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д 32 | 13:23:1113248:352 | 1958 | 111,9 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д 34 | 13:23:1113248:353 | 1959 | 120,4 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д36 | 13:23:1113248:364 | 2004 | 127,8 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д 38 | 13:23:1113248:326 | 1959 | 49,3 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Глинки, д 40 | 13:23:1113248:354 | 1958 | 36 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Чкалова, д 1б | 13:23:1203002:294 | 1955 | 116,9 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Чкалова, д3 | 13:23:1203002:298 | 2005 | 121 | 1 | 2 |
|  |  | 13:23:1203002:526 | - | 47,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Чкалова, д5 | 13:23:1203002:309 | 1956 | 55,5 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1203002:450 | 1967 | 36,3 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:1029 | 2014 | 200 | 1 | 3, а также подземных 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Чкалова, д7 | 13:23:1203002:315 | 1954 | 57 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Чкалова, д9 | 13:23:1203002:302 | 1954 | 82,2 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Чкалова, д11 | 13:23:1203002:323 | 1954 | 70,1 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Чкалова, д13 | 13:23:1203002:325 | 1954 | 56,8 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1203002:305 | 1974 | 364 | 8 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Чкалова, д 2 | 13:23:1203002:328 | 1954 | 90,4 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Чкалова, д4 | 13:23:1113250:1020 | 1954 | 59,7 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Чкалова, д6 | 13:23:1113250:1007 | 1955 | 109,4 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1203002:335 | 1955 | 101,9 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Чкалова, д 8 | 13:23:1203002:477 | 1985 | 49 | 2 | 1 |
|  |  | 13:23:1203002:321 | 1955 | 83,9 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Чкалова, д15 | 13:23:1203002:292 | 1956 | 69 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1203002:473 | 1969 | 302,3 | 4 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Чкалова, д 17 | 13:23:1203002:293 | 1958 | 98,4 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Чкалова, д19 | 13:23:1203002:317 | 1957 | 57,8 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Чкалова, д21 | 13:23:1203002:306 | 1960 | 132,1 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Чкалова, д10 | 13:23:1203002:310 | 1956 | 57,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Чкалова, д12 | 13:23:1203002:324 | 1960 | 51,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Чкалова, д14 | 13:23:1203002:333 | 1955 | 51,9 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Чкалова, д16 | 13:23:1203002:314 | 1955 | 59,9 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Чкалова, д23 | 13:23:1203002:307 | 1960 | 58,4 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Чкалова, д25 | 13:23:1203002:329 | 1962 | 84,4 | 3 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Чкалова, д 27 | 13:23:1203002:308 | 1960 | 78,5 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Чкалова, д29 | 13:23:1203002:330 | 1959 | 58,8 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Чкалова, д18 | 13:23:1203002:316 | 1957 | 114,1 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Чкалова, д20 | 13:23:1203002:319 | 1958 | 61,8 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Чкалова, д22 | 13:23:1203002:295 | 1957 | 38,4 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1203002:296 | - | 101,8 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Чкалова, д24 | 13:23:1203002:297 | 1961 | 51,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д1 | 13:23:1113250:561 | 1960 | 85 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д3 | 13:23:1113250:742 | 1956 | 214,3 | 2 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д5 | 13:23:1113250:563 | 1955 | 60,9 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д7 | 13:23:1113250:560 | 1955 | 146,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д2 | 13:23:1113250:556 | 1957 | 102,7 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д4 | 13:23:1113250:562 | 1954 | 84,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д6 | 13:23:1113250:564 | 1954 | 45,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д 8 | 13:23:1113250:565 | 1954 | 96,6 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д10 | 13:23:1113250:523 | 1955 | 66,8 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д12 | 13:23:1113250:566 | 1955 | 56,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д14 | 13:23:1113250:567 | 1955 | 77 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д9 | 13:23:1113250:598 | 1956 | 61,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д11 | 13:23:1113250:524 | 1957 | 83,4 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д13 | 13:23:1113250:525 | 1956 | 74,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д15 | 13:23:1113250:568 | 1956 | 161 | 2 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д16 | 13:23:1113250:531 | 1978 | 162 | 2 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д 18 | 13:23:1113250:569 | 1967 | 80,2 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д20 | 13:23:1113250:533 | 1956 | 69,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д22 | 13:23:1113250:534 | 1960 | 142,4 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д24 | 13:23:1113250:535 | 1987 | 58,7 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:1018 | - | 57,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д26 | 13:23:1113250:536 | 1956 | 92 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д17 | 13:23:1113250:599 | 1957 | 145,5 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д19 | 13:23:1113250:532 | 1961 | 120,3 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д21 | 13:23:1113250:570 | 1958 | 153,2 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д23 | 13:23:1113250:554 | 1958 | 46,8 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д28 | 13:23:1113250:555 | 1957 | 47,9 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:1040 | 2013 | 183,2 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д30 | 13:23:1113250:537 | 1956 | 157,6 | 2 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д 32 | 13:23:1113250:538 | 1957 | 120,9 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д34 | 13:23:1113248:347 | 1960 | 51,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д36 | 13:23:1113248:409 | 2000 | 268,1 | 1 | 2, а также подземных 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д 42 | 13:23:1113248:321 | 1963 | 134,3 | 2 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д46 | 13:23:1113248:322 | 1960 | 28,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д48 | 13:23:1113248:323 | 1959 | 36,3 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:566 | 2013 | 146,6 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д50 | 13:23:1113248:348 | 1961 | 112,2 | 2 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д52 | 13:23:1113248:560 | 2013 | 140,8 | 1 | 2 |
|  |  | 13:23:1113248:349 | 1961 | 60,5 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д54 | 13:23:1113248:350 | 1962 | 135,4 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д25 | 13:23:1113248:345 | 1963 | 118,4 | 1 | 1, а также подземных 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гастелло, д 27 | 13:23:1113248:346 | 1959 | 1242 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пензенская, д1 | 13:23:1113250:548 | 1959 | 95 | 3 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пензенская, д3 | 13:23:1113250:549 | 1956 | 78,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пензенская, д5 | 13:23:1113250:1006 | 2011 | 88 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:550 | 1957 | 73,6 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пензенская, д2 | 13:23:1113250:551 | 1957 | 65,4 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пензенская, д4 | 13:23:1113250:622 | 1957 | 83,1 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пензенская, д6 | 13:23:1113250:1035 | 2011 | 16,2 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113250:623 | 1957 | 45,4 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пензенская, д8 | 13:23:1113250:552 | 1957 | 57 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пензенская, д9 | 13:23:1113248:294 | 1998 | 82,1 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:293 | 1988 | 82,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пензенская, д11 | 13:23:1113248:378 | 1962 | 120,7 | 1 | 2, а также подземных 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пензенская, д13 | 13:23:1113248:331 | 1960 | 99,1 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пензенская, д15 | 13:23:1113248:332 | 1962 | 265,3 | 2 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пензенская, д17 | 13:23:1113248:333 | 1959 | 72,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пензенская, д19 | 13:23:1113248:385 | 1960 | 202,9 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пензенская, д21 | 13:23:1113248:334 | 1960 | 66,5 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пензенская, д23 | 13:23:1113248:335 | 1959 | 78,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пензенская, д25 | 13:23:1113248:336 | 1960 | 74,7 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пензенская, д10 | 13:23:1113248:337 | 1960 | 73 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:614 | 2004 | 25,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, городской округ. Саранск, г, Саранск, ул. , Пензенская, д, 12 | 13:23:1113248:640 | 2014 | 157,4 | 1 | 2 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пензенская, д14 | 13:23:1113248:338 | 1960 | 42,1 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пензенская, д16 | 13:23:1113248:339 | 1958 | 61,8 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пензенская, д18 | 13:23:1113248:340 | 1960 | 81,8 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пензенская, д20 | 13:23:1113248:379 | 1959 | 87,5 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пензенская, д22 | 13:23:1113248:619 | 1974 | 32,8 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:618 | 1974 | 15 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:380 | 1960 | 91,3 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пензенская, д24 | 13:23:1113248:341 | 1961 | 51,2 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пензенская, д26 | 13:23:1113248:617 | 1960 | 115,6 | 2 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пензенская, д28 | 13:23:1113248:342 | 1960 | 64,3 | 1 | 1 |
|  | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пензенская, д30 | 13:23:1113248:556 | 2008 | 19,5 | 1 | 1 |
|  |  | 13:23:1113248:343 | 1962 | 108,3 | 1 | 1 |