Градостроительная документация и технические решения, принятые в проекте планировки, соответствуют требованиям действующих экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0064.02-2010-2127317852-И-027, выдано Некоммерческим партнерством «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» 03.12.2012 г., г. Нижний Новгород.

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  №0109.03-2010-2127317852-П-022, выдано Некоммерческим партнерством «Объединение нижегородских проектировщиков» 03.12.2012 г., г. Нижний Новгород.

Гл. архитектор проекта			В. А. Садовников

ООО «Научно-производственное предприятие «Инженер».

Права ООО «НПП «Инженер» защищены действующим законодательством Российской Федерации об авторском праве.

Документация может быть использована при строительстве и эксплуатации только данного объекта. Внесение в документацию изменений, дополнений, переработка, воспроизведение, распространение, публичный показ производятся исключительно с согласия ООО «НПП «Инженер».

Том I. Положения о планировке территории (основная часть)

Заказчик:                               КУ городского округа Саранск «Градостроительство»

Контракт:                                                                           № 1 от 31.08.2015г.

Исполнитель:                                                                ООО НПП "Инженер"

Генеральный директор____________________________________  Л.И.Токмолаева

Главный архитектор проекта________________________________ В.А.Садовников

Авторский коллектив:

Начальник отдела картографии _____________________________ Л.Г.Немова

Главный архитектор проекта________________________________ В.А.Садовников

Инженер ________________________________________________  А.С.Моисеев

Архитектурно-планировочное решение территории:

Главный архитектор проекта_______________________________  В.А.Садовников

Инженерное обеспечение и инженерная подготовка территории:

Инженер ________________________________________________  А.С. Моисеев

Межевание территории:

Инженер ________________________________________________  А.С. Моисеев

ЧАСТЬ I. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

(ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.......................................................................................................................................5

РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	.6

1.1 ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА…………………………………………………………………………………….....6

1.2 КРАСНЫЕ ЛИНИИ, ЛИНИИ  РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ	….8

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ  ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ……………………………………………………………………………………………..10

2.1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  ФОНД…     ………………………………………………………….10

2.2 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ…………..……..11

2.3 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА…………………………………………………………...14

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ…….20.

3.1 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ  ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧС НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НА ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ……20

3.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА..................................................................................................21

3.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА………………………………………………………………………….22

РАЗДЕЛ 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.......................................24

РАЗДЕЛ 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ………………………………………..26

ЧАСТЬ II.  ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ

(ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

| Наименование | Лист |
| --- | --- |
| Чертеж планировки территории, ограниченной автодорогой на Ульяновск, ул.1-я Промышленная, Александровским шоссе( в районе промышленной зоны). Масштаб 1:1000 | Лист 1 |

ВВЕДЕНИЕ

Разработка  проекта планировки  территории, ограниченной автодорогой на Ульяновск, ул.1-ая Промышленная, Александровским шоссе (в районе промышленной зоны), включая топографическую съемку. выполнена  на основании   Контракта № 1 от 31.08.2015г. и  заданием на  разработку градостроительной документации от 31.08.2015г. КУ  городского округа Саранск «Градостроительство».

Проект планировки территории разработан в целях обеспечения устойчивого развития территории,  установления границ земельных участков и выделения на них элементов планировочной структуры   вновь проектируемых  объектов капитального строительства.

Основными задачами данного проекта планировки территории являются:

- анализ существующей и запроектированной застройки с определением границ землепользований в границах разработки проектных решений и смежных территорий;

- установление (определение) планировочных ограничений, границ охраняемых территорий;

- установление  зон  планируемого  размещения  объектов индивидуального  промышленного строительства;

- разработка схем планировочных  решений  промышленной застройки;

- установление параметров планируемого развития транспортной сети в пределах застройки квартала;

- проектирование красных линий;

- создание нормальных эргономичных условий труда и  безопасной производственной среды на проектируемых объектах.

Работы по разработке проекта планировки территории выполнены  соответственно требованиям следующих правовых и нормативно-технических документов:

1. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

2. Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ.

3. Местных нормативов градостроительного проектирования  г.о.   Саранск №193 от 28.10.2008г.

4. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52- ФЗ от 30.03.1999 г.

5. Федерального закона №221 ФЗ от 24.06.2007г. «О государственном кадастре недвижимости»;

6. «Генерального плана  городского округа г. Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск», разработанного ОАО «Гипрогор», Москва, 2008г.

7. Правил землепользования и застройки  городского округа Саранск, рабочих поселков Николаевка и Ялга ( решение Совета депутатов г.о.Саранск №425 от 12.11.2009г.).

8. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

9. СП 42.13330.2011  « Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

10. СП 59.13330.2012  « Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

## .ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

## СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗОНА  ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектируемая территория, рассматриваемая данным проектом, представляет собой северную часть Пролетарского района города , условно названную «квартал»,  общей площадью 1753051,9м2.

Зона промышленного строительства формируется в его сложившейся планировочной структуре вновь проектируемыми 	земельными участками,  условно пронумерованными от 1 до 14.

Согласно Правилам землепользования и застройки г.о. Саранск №425 от 12.11. 2009г (с изменениями):

1.Участок №1 расположен в зоне предприятий III класса опасности П3. Занимает площадь 36282,19 м2, предназначен для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий и складских баз III класса вредности, имеет санитарно-защитную зону 300м

2.Участок №2 расположен в зоне предприятий III класса опасности П3. Занимает площадь 11171,17 м2, предназначен для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий и складских баз V класса вредности, имеет санитарно-защитную зону 300м.

3.Участок №3 расположен в зоне предприятий II  класса опасности П2 . Занимает площадь 3806,79 м2, предназначен для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий не выше II  класса вредности, имеет санитарно-защитную зону 500м .

4.Участок №4 расположен в зоне предприятий II класса опасности П2. Занимает площадь 1830,28 м2, предназначен для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий не выше II класса вредности, имеет санитарно-защитную зону 500м.

5.Участок №5 расположен в зоне предприятий II класса опасности П2. Занимает площадь 4062,11 м2, предназначен для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий не выше II класса вредности, имеет санитарно-защитную зону 500м.

6.Участок №6 расположен в зоне предприятий II класса опасности П2. Занимает площадь 17873,11 м2, предназначен для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий не выше II класса вредности, имеет санитарно-защитную зону 500м.

7.Участок №7 расположен в зоне предприятий II класса опасности П2. Занимает площадь 8585,22 м2, предназначен для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий и складских баз II класса вредности, имеет санитарно-защитную зону 500м.

8.Участок №8 расположен в зоне предприятий V класса опасности П5. Занимает площадь 4258,67 м2, предназначен для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий и складских баз V класса вредности, имеет санитарно-защитную зону 50м c низким уровнем шума и загрязнения.

9.Участок №9 расположен в зоне предприятий V класса опасности П5. Занимает площадь 2735,94 м2, предназначен для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий и складских баз V класса вредности, имеет санитарно-защитную зону 50м  c низким уровнем шума и загрязнения.

10.Участок №10 расположен в зоне предприятий IV класса опасности П4. Занимает площадь 5562,64 м2, предназначен для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий не выше IV класса вредности, имеет санитарно-защитную зону 100м.

11.Участок №11 расположен в зоне предприятий V класса опасности П5. Занимает площадь 8181,3 м2, предназначен для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий не выше V класса вредности, имеет санитарно-защитную зону 50м c низким уровнем шума и загрязнения.

12.Участок №12 расположен в зоне предприятий V класса опасности П5. Занимает площадь 9200,4 м2, предназначен для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий не выше V класса вредности, имеет санитарно-защитную зону 50м c низким уровнем шума и загрязнения.

13.Участок №13 расположен в зоне предприятий II класса опасности П2. Занимает площадь 11250,08 м2, предназначен для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий не выше II класса вредности, имеет санитарно-защитную зону 500м.

14.Участок №14 расположен в зоне предприятий II класса опасности П2. Занимает площадь 25249,08 м2, предназначен для обеспечения правовых условий формирования коммунально – производственных предприятий не выше II класса вредности, имеет санитарно-защитную зону 500м.

11     12     10      9            8       7       6

5

14

4

13

3

2

1

Рис.1.1.1 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ПРОЕКТИРУЕМЫХ УЧАСТКОВ НА

ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА

Проектируемые участки индивидуальных промышленных зданий и сооружений в увязке с существующей застройкой создадут упорядоченную систему производства, удобную для работающих, для организации движения транспорта, прокладки инженерных коммуникаций.

Баланс земельных участков  в границах вновь проектируемых территорий представлен в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1. Общий баланс территории в границах 14 вновь проектируемых

планировочных элементов

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Площадь | Процентное соотношение (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории, в т.ч.: | га | 14,6375 | 100 |
| 1.1 | В границах элементов планировочной структуры в т.ч. | га | 14,6375 | 100 |
| 1.1.1 | Площадь застройки | м2 | 87825,5 | 60 |
| 1.1.2 | Площадь покрытия | м2 | 36649,5 | 25,04 |
| 1.1.3 | Площадь озеленения | м2 | 21900 | 14,96 |

Примечание:

Для  объективного подсчета  эксплуатационных показателей территории , представленной в табл. 1.1.1,   в баланс включены участки, уже поставленные на кадастровый учет, с условными номерами 12 ( кадастровый №13:23:1009013:175), 13  ( кадастровый №13:23:1009013:179)           и 14 ( кадастровый №13:23:1009013:178).

## 1.2 КРАСНЫЕ ЛИНИИ, ЛИНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ

Каталог поворотных точек проектируемых красных линий представлен  в  таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1. Поворотные точки красных линий

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| Планировочный квартал |
| 1 | 13400.74 | 12137.36 |
| 2 | 13272.83 | 12045.06 |
| 3 | 13013.24 | 11854.78 |
| 4 | 12991.26 | 11836.12 |
| 5 | 12655.39 | 11526.56 |
| 6 | 12489.78 | 11373.37 |
| 7 | 12472.30 | 11352.65 |
| 8 | 12465.41 | 11331.06 |
| 9 | 12463.92 | 11289.74 |
| 10 | 12463.73 | 10952.98 |
| 11 | 12451.25 | 10952.94 |
| 12 | 12450.86 | 10750.08 |
| 13 | 12460.71 | 10750.00 |
| 14 | 12454.13 | 10323.56 |
| 15 | 12452.50 | 10302.31 |
| 16 | 12446.51 | 10277.24 |
| 17 | 12429.62 | 10242.37 |
| 18 | 12392.56 | 10194.97 |
| 19 | 12332.63 | 10139.94 |
| 20 | 12284.13 | 10103.43 |

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФОНД

Общая площадь проектируемого квартала 1753051,9 м2.

Проектом предлагается суммарную площадь территории  производственного и коммунального фонда   в  границах  рассматриваемого квартала увеличить до  1056282,42 м2, где его:

- существующая и используемая часть в официально учтенных кадастровых  границах   составляет                                                 -  951933,0 м2  ;

-   проектируемая часть                                    -  104349,42 м2.

Коэффициент использования территории – процентное отношение площади используемой территории к величине площади квартала равен:

К ит =  951933,0 : 1753051,9 = 0,54.

Предусмотрены следующие  мероприятия по изменению параметров  застройки  квартала и улучшению рационального использования   промышленной зоны северной части городского округа Саранск:

упорядочение и структурирование ее  сложившейся территории;

строительство новых производственных зданий и сооружений;

увеличение используемой территории квартала с 951933,0 м2  до 1052609,27 м2;

увеличение коэффициента использования территории в границах   проектируемого квартала   до 0,6, что соответствует требованиям Главы 8, п.п.8.4  СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

К1ит =  1056282,42 : 1753051,9 = 0,6 (60%),

что соответствует требованиям Главы 8, п.п.8.4  СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Согласно сведениям о границах земельных участков, содержащихся  в государственном кадастре недвижимости, имеем для всей территории квартала :

- площадь застройки                                   - 205964,55 м2 ;

- общую площадь  зданий и сооружений  - 446212 м2 .

Вычисляем для всей территории квартала проектируемые:

- коэффициент застройки –  отношение площади застройки к площади участка (квартала)   К З  = (205964,55 +87825,5) : 1753051,9 = 0,17;

-  коэффициент плотности застройки –  отношение общей площади зданий

и  сооружений  к площади участка (квартала)  К ПЗ = (446212 + 92216,8) : 1753051,9 = 0,31.

Согласно Таблице Г.1, Приложения Г (обязательного) СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»  выше представленные коэффициенты не превышают нормативные.

2.1.1 РЕЖИМ РАБОТЫ И ШТАТЫ

Существующий на момент проектирования контингент работающих в рассматриваемом квартале составляет 2125 человек. Прогнозируемая расчетная численность работающих в границах вновь проектируемых 14 элементов планировочной структуры определена в количестве 439 человек, в т.ч  рабочих – 297 чел. Общее количество работающих на территории всего квартала составит :

2125 + 439 = 2564 человек.

Количество смен – 1 смена.

Расчет потребности работающих произведен согласно аналогам - паспортным данным типовых проектов  зданий и сооружений промышленного назначения.

## 2.2. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Проектные предложения

В целях развития транспортной инфраструктуры территории проекта планировки предлагается сохранение  и незначительная реконструкция существующих улиц и дорог. Основные параметры улиц и дорог приняты  соответственно   «Местным нормам градостроительного проектирования  г.о.   Саранск» (Пост. №193 от 28.10.2008г.Республики Мордовии).

Дорожные одежды местных проездов и дорог предусмотрены с жестким покрытием. Отдельные производственные здания предлагается обеспечить подъездными ж/дорожными путями  Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети, обслуживающей территорию проекта планировки, представлены ниже (Таблица 2.2.1 и Рис. 2.2.2.)

Таблица 2.2.1. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети,

обслуживающей внутриквартальную территорию

| № п.п. | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе: | м | 56216,52 |
| 1.1 | Автомобильные проезды основные с асфальтовым покрытием проектируемые | м | 1300,62 |
| 1.2 | Автомобильные проезды основные с асфальтовым покрытием существующие | м | 54915,9 |
| 2 | Протяженность железнодорожных внутризаводских подъездных путей колеи 1520мм, всего, в т.ч.: | м | 9867,1 |
| 2.1 | Проектируемых | м | 510,1 |
| 2.2 | Существующих | м | 9357 |

Рисунок 2.2.2 – Поперечные профили улиц и дорог

## 2.3.  ИНЖЕНЕРНАЯ НФРАСТРУКТУРА

2.3.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Раздел выполнен с учетом требований:

СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий;

СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов;

СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

СП 44.13330.2011. Административные и бытовые здания.

СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

Проектные решения

Согласно Гл.7, п.п.7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» проектом предусматривается локальная система водоснабжения вновь проектируемых производственных зданий. Водопроводные сети прокладываются от существующих в северной части квартала трех артезианских скважин.

Расчетный (средний за год)  расход воды в смену на хозяйственно-питьевые нужды проектируемых предприятиях определен  соответственно  п.4.8, табл.А3 Приложения А(обязательного) СП 30.13330.2012. «Внутренний водопровод и канализации зданий» и  п.п.5.5, табл.2 СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»

1)  На производственные нужды в смену  водопотребления  :

U = 25л/смена.чел. х 439 чел. = 10975 л/смена= 10,97м3 /смена.

2)  На полив территории проектируемых  проездов (3л/м2  тер.пр.)

Uпол = 3л/ м2   х 7803,7м2 = 23411 л= 23,4м3 .

3)  Расход воды в смену  в душевых  проектируемых  предприятий при

усредненной группе производственных процессов 1б на 386 рабочих :

386 : 15 = 26 (душ.сет.),

Uбыт = 500 л/душ.сет.  х 26 душ.сет. = 13000л= 13,0м3 .

Общий расход воды по вновь проектируемым предприятиям в смену

Uоб = 10,97+ 23,4 + 13,0 =  47,37(м3 /смена).

Расчет расходов водопотребления представлен в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 - Расчет расходов водопотребления в смену

| № п/п | Наименование водопотребителя | Ед. измер. | Кол-во | Норма расхода | Общий расход воды, м3/смена | Расчетный часовой расход воды, м3/час | Макс-ый секундн. расход стоков, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные цеха обычные | чел. | 439 | 25 л/чел. | 10.97 | 1,37 | 22,6 |
| 2 | Душевые проектируемых предприятий | душ.сет. | 26 | 500 л/душ.сет. | 13,0 | 0,3 | 5,2 |
|  | Всего: |  |  |  | 23,97 | 1,67 | 27,8 |
| 3 | Полив проездов | м2 проездов | 7803,7 | 3 л/м2 проезд. | 23,4 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 47,37 |  |  |

Водопроводные сети предусматриваются с 100% охватом промышленно-коммунальной застройки местными системами водоснабжения Водопроводы проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001. Водопроводные сети прокладываются согласно требованиям СП 31.13330.2012 от существующих в северной части квартала артезианских скважин.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества». В связи с увеличением забора воды из скважин  предлагается  установить на них насосы большей производительности. Предлагается также в составе территории и на балансе предприятий участка 6   пробурить новую артезианскую скважину для технического водоснабжения.

2.3.2 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Проектные решения

Расход воды на нужды планируемых объектов капитального строительства на противопожарное водоснабжение представлен в таблице 2.3.2.

Расход воды на наружное пожаротушение в пределах 14 проектируемых земельных участков  принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 и СП 8.13130.2009, исходя из строительных  объемов проектируемых зданий – 10 л/с.. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Количество одновременных пожаров-1 пожар. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. Минимальный свободный напор в сети водопровода низкого давления – 10м.

Время доставки боевых расчетов к месту пожара на территории квартала – не более 10 минут.

Таблица 2.3.2

| Название земельных участков | Количество пожаров одновременных | Расход на наружное пожаротушение, л/с | Общий расход, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-14 | 2 | 10 | 36 |

Проектом предлагается строительство 12 спаренных подземных пожарных емкостей  объемом  18м3   каждая.

2.3.3. ВОДООТВЕДЕНИЕ

Раздел выполнен с учетом требований:

СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий;

СП 32.13330-2012. Канализация. Наружные сети и сооружения.

Проектные предложения

Нормы водоотведения от предприятий согласно СП 32.13330.2012 « Канализация. Наружные сети и сооружения» Расчет объемов водоотведения представлен в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3 - Расчет расходов водоотведения

| № п/п | Наименование | Количество работающих, чел. | Расчетный секундный расход сточных вод, л/сек | Общий расход стоков, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Производственные , административно-бытовые здания с водопроводом, канализацией | 439 | 27,3 | 78,2 |
|  | Всего: |  |  | 78,2 |

Проектом предлагается устройство на территории участков централизованной хозяйственно – бытовой и ливневой канализаций. Фекальную и ливневую канализацию для участков 1-14 предлагается отвести на существующие городские очистные сооружения в западном направлении от проектируемого квартала.

2.3.4. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

В проектируемых  предприятиях  отвод поверхностных стоков предусматривается по лоткам и каналам на существующие городские очистные  сооружения .

2.3.5. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Раздел выполнен с учетом требований:

СНиП 41-02-2003. Тепловые сети

СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование

СП 124.13330.2012 Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003

СП 41-104-2000. Проектирование автономных источников теплоснабжения

Проектные предложения

Проектом предлагается  индивидуальное отопление   промышленных и административно-бытовых зданий вновь проектируемых участков квартала. В качестве генератора горячей воды на отопление и бытовые нужды  все  здания  предлагается оборудовать модифицированными газовыми котлами Condens  (BOSCH) немецкого производства. Мощность котлов подбирать в зависимости от общей площади отапливаемых зданий .

2.3.6. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Раздел выполнен с учетом требований:

СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002

СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы

СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

Проектные предложения

Проектом предусматривается подключение всех участков к существующим  сетям распределительного газопровода низкого давления.

Газоснабжение участков предполагается от существующих ГРП, находящихся на территории квартала.

Расходы газа на отопление, вентиляцию и ГВС определены на основании норм проектирования и климатических условий по укрупненным показателям.

Отапливаемая площадь S = 92216,8м2 .

Предельная годовая норма расхода тепловой энергии на отопление

составляет   q = 0,24Гкал/м2  год.

Отопительный сезон  - 5040 часов .

Потребность тепла в год  Q = q x S = 0,24 х 92216,8 = 22132,03(Гкал).

Часовой расход тепла  Q : 5040 = 22132,03 : 5040 = 4,39( Гкал/час).

1Гкал= 115м3   газа.     4,39х 115= 504,85м3 /час.

504,85 х 5040 = 254444485 м3 /год.

Таблица 2.3.6 – Расчет потребления газа

| № п/п | Назначение | Общая площадь отапливаемых зданий, м2 | Годовой расход газа, тыс. м3 | Часовой расход газа, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственная и административно-бытовая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов | 92216,8 | 254444,5 | 504,85 |
|  | Итого |  | 254444,5 | 504,85 |

Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением естественных преград. Правила охраны газораспределительных сетей устанавливают охранные зоны газораспределительных сетей. Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов. Протяженность сетей 1542м.

2.3.7 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Проектные предложения

Электроснабжение промышленной зоны осуществляется от централизованной системы электроснабжения городского округа Саранска Мордовской республики.

Источником централизованного электроснабжения для потребителей, является понизительная подстанция (далее – ПС) 220/10 кВ «Центролит», расположенная в границах проектирования г.о. Саранска. Мощность ПС 220/10 кВ «Центролит», исчисляется двумя силовыми трансформаторами по 63 МВА каждый.

Проектом планировки предусмотрено:

-  строительство   комплектной двухтрансформаторной подстанции наружной установки  2КТПБ-1000/10/0,4-Т-КК напряжением 10/0,4кВ  мощностью 1000кВА в бетонном исполнении.

Месторасположение – на стыке участков с условными номерами 7 и 13, что позволит рационально распределить электроэнергию  и  компактно охватить кабельным  «кустом» все вновь проектируемые участки.

Степень обеспечения надежности электроснабжения – II. Ток - трехфазный.

Осветительные приборы устанавливаются на опорах воздушных линий электропередач 0,4 кВ, а также на других конструкциях зданий и сооружений независимо от отметки их расположения, могут быть подвешены на тросах, укреплённых на стенах зданий и опорах.

Расчет электрической нагрузки от электроприемников в границах проектирования выполнен согласно ориентировочным нормам потребления электроэнергии ООО Энергия. Расчет выполнен с учетом нагрузки от уличного освещения. Результаты расчетов приведены в таблице 2.3.7.

Таблица 2.3.7. Расчет электрической нагрузки от электроприемников в границах проектирования.

| Наименование нагрузки | Кол-во | Единица измерения, N, | Уделная нагрука, P, кВт | Коэф. одновр., | Коэф. несовп. макс., Kн | Расчетная мощность, кВт | cos φ | Полная мощность, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ko |  |  |  |  |
| Здания производственные | 19 | кВт/здание | 41,7 | 1 | 1 | 792,3 | 0,95 | 834 |
| Уличное освещение | 30 | кВт/ фонарь | 0,125 | 1 | 0,3 | 1,125 | 0,92 | 1,22 |
| Итого | 835,22 |

Суммарная электрическая потребная нагрузка в границах проектирования составляет 835 кВА, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии принимаем потребную электрическую нагрузку 935 кВА. . Протяженность сетей 2037м.

2.3.8 СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Обслуживание абонентов с предоставлением услуг телефонной связи и Интернет будет проводиться от существующей АТС. Принята норма телефонного насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждый участок в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Расчетное количество телефонных номеров показано в таблице 2.3.8.

| Таблица 2.3.8. Прогноз необходимого количества телефонных номеров |
| --- |
| Потребители | Расчетная единица | Нормативная обеспеченность | Кол-во расчетных единиц | Необходимое количество номеров |
| Производственные здания | участок | 1 | 14 | 14 |
| Итого: |  |  |  | 14 |

Предполагается дальнейшее развитие сетей сотовой связи стандарта GSM на основе стандартов 3G, для удовлетворения потребностей населения района в качественных услугах мобильной связи.

Произвести модернизацию телевизионного передающего центра, согласно принятой концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 - 2015 г. одобренной распоряжением правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. № 1700-р. Модернизация позволит организовать цифровое телевизионное вещание в проектируемом квартале, включая мобильное телевещание и телевидение высокой четкости. Развитие сети радиовещания в УКВ и FM диапазонах, реализовать различными тематическими радиовещательными станциями.

## 2.3.9.  ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Анализ современного состояния  территории показал, что данный тип рельефа благоприятен и удовлетворяет требованиям застройки, прокладки улиц и дорог. Вертикальная планировка не требует сложных мероприятий. Выполнена в проектных отметках опорных точек планировки.

Для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод необходимо выполнить вертикальную планировку по лоткам дорог и проездов.

Отметки по осям проезжих частей представлены в графической части проекта «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории».

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

## 3.1 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧС НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НА Проектируемой ТЕРРИТОРИИ

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

- локального характера;

- муниципального характера;

- межмуниципального характера;

- регионального характера;

- межрегионального характера;

- федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом. На территориях проекта планировки потенциально опасных и вредных объектов нет.

Анализируем и классифицируем возможную ЧС на проектируемой территории как ситуацию  локального характера. С учетом возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС на рассматриваемой территории  она не выходит за пределы территории объекта(квартала). При этом количество пострадавших может составить не более 10 человек, либо размер материального ущерба составит не более 100000. рублей (0,7079млн. рублей в ценах 2015 г.).

## 3.1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ИТМ ГОЧС, ОТРАЖАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  В ВОЕННОЕ И В МИРНОЕ ВРЕМЯ  НА МОМЕНТ РАЗРАБОТКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На основании Федерального  закона от 12.02.1998 №28-ФЗ "О гражданской обороне", разработано Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденное Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687, которое определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в муниципальных образованиях и организациях.

Одной из основных задач в области гражданской обороны является оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Оповещение населения об опасностях связанных с возникновением ЧС осуществляется в соответствии с совместным Приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите работников предприятий и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» на территории Российской Федерации предусматривается система мероприятий по подготовке к защите и по защите персонала, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях защиты людей, находящихся на проектируемой территории, от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, на последующих стадиях архитектурно-строительного проектирования необходимо предусмотреть устройство противорадиационных укрытий в подвальных, цокольных и первых этажах производственных зданий . Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с СНиП II-11-77*«Защитные сооружения гражданской обороны».

При проектировании вновь строящихся и реконструируемых защитных сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий), размещаемых в приспосабливаемых для этих целей помещениях общественных зданий и других объектов народного хозяйства, а также отдельно стоящих убежищ в заглубленных или возвышающихся сооружениях необходимо учитывать требования СНиП II-11-77*.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны", санитарно - обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта  создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств.

## 3.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на аварии на автодорогах, пожары в зданиях, на коммуникациях.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий могут являться:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное дорожное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение проездов;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и другие факторы.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на автотранспорте необходимо проведение следующего комплекса мероприятий:

- улучшение качества зимнего содержания дорог в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной инфраструктуры.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

- применение первичных средств пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала. Ближайшая пожарная часть  на территории квартала  имеет в своем составе 3 ед. техники и   расположена на удалении максимум 1 км от проектируемых участков квартала в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Радиационный контроль при необходимости осуществляется службами радиационной безопасности в соответствии с технологическими регламентами.

На проектируемых участках квартала  предусматривается строительство заглубленных противопожарных  емкостей.

## 3.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

На планируемой территории возможны следующие неблагоприятные природные процессы и явления, способные привести к возникновению чрезвычайных ситуаций: штормовые ветры, град, снегопад, гололедные явления, сильные морозы, подтопления и затопления.

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, снежных заносов. Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования, контроль за состоянием дорожных одежд, осуществляют домоуправляющие компании.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным Распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

- профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

- ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

- обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на борьбу с зимней скользкостью, обеспечить допустимые сцепные качества покрытий и безопасность движения в зимний период, уменьшить вредное воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной технологии и минимально-допустимых норм распределения ПГМ.

Для защиты зданий, сооружений и инженерных коммуникаций от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности. Ниже представлена природно-климатическая характеристика проектируемого участка.

Рельеф планируемой территории имеет ярко выраженный общий уклон в направлении на восток, обусловленный руслом реки Инсар. Северная часть территории (до железнодорожного переезда) имеет выраженный уклон в направлении с севера и запада на восток, юго-восток и юг, нижняя (южная) часть имеет умеренный уклон в направлении с юга и запада на север, северо-восток и восток.

Проектируемая территория относится ко II «В» климатическому подрайону II климатического района. Природные условия характеризуются следующими данными: климат района – среднеконтинентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,70С. Наиболее теплым месяцем в году является июль со среднемесячной температурой +190С и с максимальной температурой воздуха +380С, самым холодным – январь с абсолютной минимальной температурой -440С при среднемесячной температуре -120С. Продолжительность безморозного периода составляет 135 дней. Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) – минус 300 С.

Планировочная территория  относится к сухой зоне по влажности. Среднегодовое количество атмосферных осадков равно 620 мм, из них осадки теплого периода составляют 378 мм и 242 мм – в холодный.

Устойчивый снежный покров образуется в третьей декаде ноября, разрушается во второй декаде апреля. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова – 144 дня. Средняя высота снежного покрова за зиму достигает 33 см. (40 см. в заниженном месте), максимальная – 74 см, минимальная – 20 см. Нормативное значение веса снегового покрова – 126 кг/м2. Нормативная глубина промерзания грунтов – 1,5м.

Нормативное значение ветрового давления – 30 кгс/м2. Ветровой режим характеризуется преобладанием Ю и ЮЗ направлениями ветров в зимний период, З и СВ – в летний период. Средняя скорость ветра колеблется от 6,9 м/сек. зимой до 4,4 м/сек. летом.

В гидрологическом отношении проектируемая территория находится в северной части Сурско-Хоперского артезианского бассейна и характеризуется наличием водоносного горизонта, приуроченного к четвертичным отложениям.

В геологическом отношении рассматриваемая территория является изученной. По данным инженерно-строительных изысканий прошлых лет в геологическом строении территории принимают участие техногенные, современные аллювиальные среднечетвертичные нижнемеловые отложения. Территория является естественно и техногенно подтопляемой.

По своим природным и грунтовым условиям район допускает все виды строительства. Однако, на выбранных площадках необходимо проведение инженерно-геологических изысканий до начала строительных работ, для выявления естественного состояния грунтов основания и их состава, глубины залегания грунтовых вод и их агрессивности. Площадки подбирать за пределами участков, пораженных опасными геологическими процессами. Величина интенcивности дождя продолжит. 20 минут(q20)    - 80 л/сек.

Рельеф и ландшафт представлены III надпойменной террассой. Естественный  рельеф участка имеет  плавный  уклон   с юго-запада  на северо-восток.  Абсолютные отметки в этом  направлении изменяются от 179 до 156,32 м.    Геологическое строение представлено аллювиальными отложениями.

Горизонт подземных вод безнапорный. Защищенность горизонта от поверхностного загрязнения – слабая. Мощность зоны аэрации 25м .     Химический состав воды гидрокарбонатно-кальциевый с минерализацией 0,1-0,2 г/дм3  .

еский состав воды гидрокарбонатно-кальциевый с минерализацией 0,1-0,2 г/дм3  .

г/дм3  .     Химический состав воды гидрокарбонатно-кальциевый с минерализацией 0,1-0,2 г/дм3  .

Химический состав воды гидрокарбонатно-кальциевый с минерализацией 0,1-0,2 г/дм3  .

Химический состав воды гидрокарбонатно-кальциевый с минерализацией 0,1-0,2 г/дм3  .

Химический состав воды гидрокарбонатно-кальциевый с минерализацией 0,1-0,2 г/дм3  .

Химический состав воды гидрокарбонатно-кальциевый с минерализацией 0,1-0,2 г/дм3  .

Химический состав воды гидрокарбонатно-кальциевый с минерализацией 0,1-0,2 г/дм3  .

Химический состав воды гидрокарбонатно-кальциевый с минерализацией 0,1-0,2 г/дм3  .

Химический состав воды гидрокарбонатно-кальциевый с минерализацией 0,1-0,2 г/дм3  .

ХХимический состав водыВВВеличина напораДебит3,0Дебит 3 ,0 л     СССсорргштитСоро  СССогСогласно Согласно          Химический состав воды гидрокарбонатно-кальциевый с минерализацией 0,1-0,2 г/дм3  .

Почвы дерново-подзолистые, устойчивые к антропогенным воздействиям.

Согласно СНиП II-7-81* и   карте  ОСР-97-А расчетная сейсмическая интенсивность района строительства оценивается  в 6 баллов.

Территория благоприятна для строительства. В данных инженерно-геологических условиях возможно применение   фундаментов  любого конструктивного типа. Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений послужат аллювиальные отложения,  суглинки с расчетным сопротивлением  2-2,5 кгс/см 2 .

РАЗДЕЛ 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основной задачей данного раздела является обеспечение санитарно-гигиенических условий эксплуатации проектируемой промзоны  с оценкой влияния ее на экологию района строительства. Ее решение заключается в рациональном использовании и охране природных ресурсов: воздуха, воды, почвы, растительности. Мероприятия по охране окружающей среды разработаны с учетом требований Пособия к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды», Закона РФ №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

В целях предотвращения негативного воздействия проектируемого объекта на состояние окружающей природной среды в проекте предусматриваются следующие мероприятия:

-  максимальное сохранение существующего рельефа местности;

- максимальное сохранение существующих древесно-кустарниковых насаждений, не затрагиваемых земляными работами  по вертикальной планировке территории;

- сохранение плодородного слоя в отвале с последующим использованием при озеленении территории (рекультивация);

- озеленение застраиваемой территории (планировка газонов, откосов, посадка деревьев и кустарников);

- вывоз строительного мусора после окончания застройки поэтапно (каждым застройщиком в зависимости от организации строительства).

Для   уменьшения   загрязнения   атмосферы и окружающей среды   в   процессе   строительства    рекомендуется осуществление следующих мероприятий:

1. Применение электроэнергии для технологических нужд строительства взамен твердого и жидкого топлива при: приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов, асфальтобетонных смесей, оттаивания грунта, прогрева строительных конструкций, разогрева материалов и подогрева воды.

2. Применение герметических емкостей для перевозки раствора и бетона.

3. Устранение   открытого   хранения,   погрузки   и   перевозки   сыпучих, пылящих,  материалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств).

4. Соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, исключающих переделки.

5. Завершение строительства уборкой - и благоустройством территории с восстановлением растительного покрова и дорожного покрытия.

Согласно  республиканским нормативам  Республики Мордовия  накопление твердых бытовых отходов (ТБО) - смет с твердых покрытий рассматриваемых проездов  составит :

5кг/м2 год   х 36649м 2  =  183245кг/год = 183,245т/год,

где:

-  36649м 2   -  площадь вновь проектируемого  твердого  покрытия, охваченного данным проектом ;

-  5кг/м 2  год  - количество ТБО накапливающихся на 1м2  твердых покрытий в год.

После окончания строительства суточный вывоз единовременного лимита накопления ТБО организуется централизованно в соответствии с договором балансодержателей проектируемых предприятий с МУП ЖКХ г.Саранска  на вывоз и захоронение ТБО. Территории проектируемых участков оборудовать мусорными контейнерами по принципу «раздельно для трех видов мусора». Класс накопляемых отходов  в зоне улиц – IV малоопасный.

раЗДЕЛ 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ |
| 1 | Площадь территории квартала в границах разработки проекта, всего: | га | 175,3051 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах элементов планировочной структуры, в т.ч. | га | 146375 | 100% |
| 1.1.1 | Площадь застройки | м2 | 87825,5 | 60 |
| 1.1.2 | Площадь покрытия | м2 | 36649,5 | 25,04 |
| 1.2.3 | Площадь озеленения | м2 | 21900 | 14,96 |
| 1.2 | Коэффициент застройки |  | 0,6 |  |
| 1.3 | Коэффициент плотности застройки |  | 0,63 |  |
| 1.4 | Коэффициент использования территории квартала К ит существующий |  | 0,51 | проектируемой территории |
| 1.5 | Коэффициент использования территории квартала К1ит проектируемый |  | 0,6 |  |
| 1.6 | Суммарная общая площадь производственных зданий на проектируемой территории элементов планировочной структуры | м2 | 92216,8 |  |
| 2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФОНД |
| 2 | Общая численность работающих, в т.ч. : | чел. | 439 |  |
| 2.1 | ИТР | чел. | 52 |  |
| 3. ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 3 | Всего площади | га | 12,5 |  |
| 4. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| 4.1 | Протяженность основных автомобильных проездов | м | 1300,62 | проектируемые |
| 4.1.2 | Протяженность автомобильных проездов | м | 54915,9 | существующие |
| 4.2 | Протяженность ж/дорожных подъездных путей | м | 510,1 | проектируемые |
| 4.2.1 | Протяженность ж/дорожных подъездных путей | м | 9357 | существующие |
| 5. ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| 5.1 | Водоснабжение |  | - | - |
| 5.1.1 | Водопотребление |  | - | - |
|  | - всего | м3/смена | 47,37 | - |
|  | в том числе: |  |  | - |
|  | - на хозяйственные нужды | м3/смена | 23,4 | - |
| 5.2 | Канализация |  |  |  |
| 5.2.1 | Канализация, всего | м3/сут | 78,2 |  |
| 5.2.2 | Расчетный секундный расход сточных вод | л/сек | 27,3 |  |
| 5.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 5.3.1 | Потребность в электроэнергии | МВт | 0,935 |  |
| 5.3.2 | Протяженность сетей | км | 2, 037 |  |
| 5.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.4.1 | Годовой расход газа | тыс. м3 | 254444,5 |  |
| 5.4.2 | Протяженность сетей | км | 1,542 |  |
| 5.5 | Связь |  |  |  |
| 5.5.1 | Обеспеченность предприятий телефонной сетью общего пользования | номеров | 14 |  |
| 6. ЭКОНОМИКА |
| 6.1 | Сметная стоимость | тыс.руб | 3233351,55 |  |