Состав проектной документации

| Том | Наименование | Шифр |
| --- | --- | --- |
| Том 1. | Текстовая часть Графическая часть | 3-16.08 |

Содержание тома

I. Пояснительная записка

| 1.ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| --- | --- |
| 1.1. Общие положения | 5 |
| 1.2. Природные условия | 5 |
| 2.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 5 |
| 2.1. Характеристика участка под застройку. Существующее положение. | 5 |
| 3.ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ЗАСТРОЙКИ | 6 |
| 3.1. Архитектурно-планировочное решение и функциональное зонирование территории. | 6 |
| 3.2. Улично-дорожная сеть | 6 |
| 3.3. Инженерно-техническое обеспечение территории | 7 |
| 3.4. Основные технико-экономические показатели по 3-му микрорайону | 8 |
| 3.5. Расчет учреждений и предприятий 1-го уровня | 8 |
| 3.6. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 8 |
| 3.7. Пожарная безопасность | 9 |

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Основная часть проекта |  |  |
| 1. | Чертеж планировки территории | ПП 1 | 1:2000 |
| 2. | Разбивочный чертеж красных линий | ПП 2 | 1:2000 |
| 3. | Пояснительная записка |  |  |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |
| 1. | Схема расположения элемента планировочной структуры | ПП 3 | 1:10000 |
| 2. | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории | ПП 4 | 1:2000 |
| 3. | Схема организации улично-дорожной сети | ПП 5 | 1:2000 |
| 4. | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | ПП 6 | 1:2000 |
| 5. | Планируемая инженерная инфраструктура | ПП 7 | 1:2000 |

1.ВВЕДЕНИЕ

1.1.Общие положения.

Внесение изменений в проект  планировки территории 3-го микрорайона  «Комплексной застройки  территории, ограниченной ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с.Кочкурово (в районе реки Тавла) г.Саранска» разрабатывается с учетом переноса линии регулирования застройки для прокладки инженерных сетей, уточнения площади рассматриваемой территории микрорайона.

При разработке проекта использованы требования, изложенные в Местных нормативах градостроительного проектирования городского округа Саранск, СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Проект планировки   является планировочным документом, определяющим основные направления развития, функциональное зонирование  территории, улично-дорожную сеть.

1.2.Природные условия.

Район строительства относится к IIВ климатическому  подрайону

II климатического района.

Расчётная зимняя температура наружного воздуха - минус 300 С.

Нормативное значение веса снегового покрова -180 кгс /м2

Нормативное значение ветрового давления 30 кгс/м2

Ветры преобладают юго-западные и западные.

2.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1.Характеристика участка под застройку.

Существующее положение.

Участок под  проект планировки  3-го микрорайона расположен в пойме реки Тавла.

В ранее выданном ППТ от 2007 г, территория третьего микрорайона в границах красных линий, составляла 15,18 га. В северной части микрорайона расположен участок площадью 1,0 га, государственная собственность на который не разграничена, в связи с этим учитываемая площадь микрорайона составляет 14,18 га. Микрорайон предполагается создать на условно плоской площадке, подсыпаемой грунтом до отметки 132,00 м при строительстве многоэтажных жилых домов с подвалами, при формировании поверхности с минимальными уклонами для обеспечения отвода поверхностных вод.

В третьем микрорайоне работы по инженерной подготовке пока не велись, частично отсыпаны дороги.

На всем протяжении реки Тавла произведена очистка русла от кустарника. Согласно проекту, выполненному ООО институт «Мордовагроводпроект», в районе третьего микрорайона спрямлено русло реки.

Объекты культурного наследия на проектируемой территории отсутствуют.

3. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ЗАСТРОЙКИ

3.1.Архитектурно-планировочное решение

и функциональное зонирование территории.

Площадь  рассматриваемой территории  третьего микрорайона – 14,18 га, с учетом исключения из расчета земельного участка площадью 1,0 га, государственная собственность на который не разграничена.

Из расчета плотности жилой застройки 400 чел/га на проектируемой территории можно расселить 5672 человека.

При расчетном показателе обеспеченности жилым фондом 18 м2 на человека, на проектируемой территории можно запроектировать 102096 м2 жилой площади.

В микрорайоне предусмотрено размещение участка под детский сад  на 240 мест. Участок детского сада расположен в микрорайоне с учетом радиуса обслуживания 300 метров. Расчет вместимости детского сада произведен из норматива 45 мест на 1000 жителей.

Основной целью при разработке проекта планировки является зонирование территории с выделение участков под детский сад и многоэтажную застройку с размещением встроенных объектов соцкультбыта. Обучение детей школьного возраста, проживающих в третьем микрорайоне, будет осуществляться в школе, размещение которой предусмотрено в четвертом микрорайоне.

3.2.Улично- дорожная сеть.

По периметру микрорайона в ранее запроектированной проектной документации запроектированы и частично отсыпаны дороги.

Сеть ранее разработанных дорог запроектирована в виде непрерывной системы с учётом функционального назначения дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения.

Запроектированная сеть дорог обеспечивает подъезд грузового и легкового транспорта к общественным зданиям и жилым домам микрорайона.

3.3. Инженерно-техническое обеспечение территории.

Водоснабжение. Для водоснабжения 3 микрорайона необходимо строительство кольцевого водопровода, обеспечивающего расчетные расходы на хозяйственно-питьевые нужды, наружное и внутреннее пожаротушение зданий. Источником водоснабжения является магистральный водовод диаметром 450 мм, проложенный вдоль автомобильной дороги по улице Волгоградская, в 120 м от микрорайона.

Канализация. Для отвода хозяйственно-фекальных стоков 3 микрорайона необходимо строительство самотечной сети канализации с подключением в существующий канализационный коллектор диаметром 500 мм, проложенный в 150 м.

Сбросной дренаж. Для отвода дренажных вод от объектов строительства необходима прокладка самотечных сетей сбросного дренажа с оголовком на выпуске в реку Тавла.

Теплоснабжение. Теплоснабжение 3 микрорайона планируется от ранее запроектированной тепловой камеры теплотрассы жилого района Ремзавод.

Электроснабжение. Для электроснабжения 3 микрорайона необходимо строительство электролинии 10 кВ от ранее запроектированной РТП № 3  микрорайона 5.

Телефонизация. Для телефонизации 3 микрорайона необходимо строительство телефонной канализации с точкой подключения в ранее запроектированном колодце телефонной канализации 2 микрорайона.

Газоснабжение. Предусматривается от существующего ГРПШ, установленного на существующем газопроводе среднего давления.

3.4.Основные технико-экономические показатели

по 3-му микрорайону.

Площадь участка – 14,18 га.

Площадь квартир жилых зданий - 102096 м2.

Ориентировочное количество населения - 5672 чел.

3.5. Расчет учреждений и предприятий 1-го уровня.

| № п/п | Учреждения, предприятия, сооружения. | Единицы измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется по норме | R, м. Обслужи- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 14,18 3 мкр. 5672 чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I уровень. Микрорайонного значения |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 41-49 | 240 | 300 |
| 2. | Общеобразовательные школы | мест | 95 | 445 - | 500 |
| 3. | Магазины: Продовольственных товаров, Непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 100 180 | 468 842 | 500 |
| 4. | Предприятия бытового обслуживания | рабочие места | 5 | 23 | 500 |
| 5. | Аптеки | 1 на 1000 жителей | 0,1 | 1 | 500 |
| 6. | Отделения связи и филиалы сбербанка | объект | 1 на 9-25 тыс.чел. | 1 | 500 |
| 7. | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 общей площади на 1 ребенка (до 1 года) | 0,3 | 80 | 500 |
| 8. | Плоскостные сооружения | га | 0,7-0,9 | 1,14 | 300 |

3.6. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Участок под третий микрорайон расположен в юго-восточной части г. Саранска, ограничен с запада магистральной дорогой по ул. Севастопольская, с севера и востока руслом р. Тавла, с юга – участком 4-го микрорайона.

Рассматриваемая территория, для исключения затопления площади строительства в пойме реки Тавла, засыпается привозным грунтом (глина, суглинок) на высоту в среднем 4,5 м для строительства многоэтажных домов с подвалами.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления предусмотрены руслорегулирующие сооружения, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

Для устранения подтопления, связанного с близким расположением уровня грунтовых вод предусматривается устройство дренажа.

На территории планируемого микрорайона предусмотрено строительство жилых и общественных зданий, не представляющих высокую степень опасности в мирное и военное время.

В проекте предусмотрены инженерно-технические мероприятия гражданской обороны:

- плотность населения принята 400 чел/га;

- разработка плана «желтых линий» - максимально допустимых границ зон возможного распространения завалов жилой и общественной застройки. Ширину наваливаемой части дорог в пределах «желтых линий» до застройки определяется с учетом зон возможного распространения завалов от зданий различной этажности. План «желтых линий» будет разрабатываться в эскизном проекте застройки;

- предусмотрена система зеленых насаждений, которая вместе с сетью улиц обеспечивает свободный выход населения из разрушенных частей жилого района (в случае его поражения);

3.7. Пожарная безопасность.

Проектом планировки третьего микрорайона предполагается полное инженерное обеспечение проектируемых объектов водоснабжения, канализации. Общий объем воды необходимый для водоснабжения объектов застройки планируемой территории складывается из следующих расходов:

- хозяйственно-питьевые нужды;

- пожаротушение;

- полив улиц и зеленых насаждений.

Водоснабжение проектируемой территории застройки будет осуществляться от городских сетей водопровода. Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров для расчета магистральных кольцевых водопроводных систем подлежит уточнению в увязке с объемом и этажностью зданий. При определении диаметров водопроводных сетей учитывается пропуск воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. Колодцы с пожарными гидрантами располагаются не далее 2,5 м от автодорог и подъездных площадок.

Предусматривается интегрирование системы обеспечения пожарной безопасности с системами комплексной безопасности и жизнедеятельности объектов (с преимущественным использованием в АПС радиоканального оборудования и с возможностью передачи сигналов по сетям операторов сотовой связи).

Спасение людей при пожаре при проектировании предусматривается обеспечивать конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими и организационными мероприятиями. К ним относятся:

- устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами или специальных.