ИНН 1326187885 КПП 132601001, Юридический адрес:  430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Л. Толстого, д. 3

Почтовый адрес: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гайдара, 2а

Расчетный счет №40702810504620140547 в Саранском филиале Банка «Возрождение»

Корреспондентский счет №30101810100000000754 БИК 048952754, ,

адрес электронной почты: referent@mrpi.biz, адрес сайта в Интернете: http://mrpi.biz

ТЕЛ/ФАКС 27-00-95

Заказчик: ООО «Строительно-монтажное управление - 33»

Место строительства: г. Саранск

Шифр: 10/15-1

"О вынесении на публичные слушания вопроса о внесении изменений

в проект планировки территории, ограниченной проспектом Ленина, улицами Васенко, Пролетарская, Строительная г. Саранска,

в части изменения планировки территории, ограниченной улицами Большевистская, Васенко, проспектом Ленина и территорией

ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго», включая проект межевания"

Часть 1.  Проект планировки территории

Саранск  2015

ИНН 1326187885 КПП 132601001, Юридический адрес:  430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Л. Толстого, д. 3

Почтовый адрес: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гайдара, 2а

Расчетный счет №40702810504620140547 в Саранском филиале Банка «Возрождение»

Корреспондентский счет №30101810100000000754 БИК 048952754, ,

адрес электронной почты: referent@mrpi.biz, адрес сайта в Интернете: http://mrpi.biz

ТЕЛ/ФАКС 27-00-95

Заказчик: ООО «Строительно-монтажное управление - 33»

Место строительства: г. Саранск

Шифр: 10/15-1

"О вынесении на публичные слушания вопроса о внесении изменений

в проект планировки территории, ограниченной проспектом Ленина, улицами Васенко, Пролетарская, Строительная г. Саранска,

в части изменения планировки территории, ограниченной улицами Большевистская, Васенко, проспектом Ленина и территорией

ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго», включая проект межевания"

Часть 1.  Проект планировки территории

| Директор |  | И.А. Юшачков |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер института |  | А.А. Янгляев |
| Главный архитектор проекта |  | Н.И. Безбородов |

Саранск 2015

Проектная документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами

| Главный архитектор проекта |  | Безбородов Н.И. |
| --- | --- | --- |

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-П-014-05082009-13-0011 от 23.10.2012 г.

Оглавление

| 1. Общая часть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| --- | --- |
| 1.1 Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 1.2 Состав проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 2 Пояснительная записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.1 Обоснование для разработки проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.2 Нормативная база и исходные данные для разработки проекта планировки территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.3 Характеристика существующего состояния территории . . . . . . . . | 8 |
| 2.4 Градостроительные и природные условия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 2.5 Генеральный план. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 2.5.1 Композиционно – планировочные решения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 2.5.2 Транспортная схема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 2.5.3 Организация рельефа и красные линии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 2.5.4 Благоустройство территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 2.5.5 Основные показатели по генплану и благоустройству. . . . . . . . . . . . | 14 |
| 2.6 Сети и инженерное оборудование. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 2.7 Основные технико-экономические показатели проекта планировки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 2.8 Охрана окружающей среды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 2.8.1 Природоохранные мероприятия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 2.8.2 Санитарная очистка территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 2.9 Инженерно-технические мероприятия по ГО и ЧС и обеспечению пожарной безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| 2.10 Мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных групп населения и инвалидов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| 1. Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации СРО-П-014-05082009-13-0011 от 23.10.2012 г. |  |
| 2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ № 0101.01-2009-1326187885-И-008 от 02.11.2012 г. |  |

1. Общая часть

1.1. Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Главный архитектор проекта | Н.И. Безбородов |
| --- | --- |
| Архитектор | С.Н. Павлов |

1.2. Состав  проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 10/15-1 | Часть 1. Проект планировки территории |  |
| 10/15-2 | Часть 2. Проект межевания территории |  |

Главный архитектор проекта                                       Н. И. Безбородов

2. Пояснительная записка

2.1. Обоснование для разработки проекта

Внесение изменений в проект планировки территории, размещенной в квартале, ограниченной проспектом Ленина, улицами Васенко, Пролетарская, Строительная г.Саранска, предназначенной для размещения жилого дома, разработан ООО «Мордовский региональный проектный институт» на основании договора подряда № 10/15 от 11.12.2015г. с ООО «Строительно-монтажное управление  33».

2.2. Нормативная база и исходные данные

для разработки проекта планировки территории

Работы по разработке проекта планировки территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Местные нормативы градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008.

- Правила землепользования и застройки г. Саранска, р.п. Николаевка и Ялга как части г.о. Саранск, 2009 (с изм. от 21.072010г. № 582);

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002г. № 150;

- СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

В качестве исходных данных для выполнения корректировки проекта планировки территории использовались следующие сведения и материалы:

- договора подряда № 10/15 от 11 декабря 2015 г.;

- материалы топографической съемки территории, выполненные                         ООО «Гипрозем» в октябре 2014 г. в масштабе 1:500;

- проект планировки территории, ограниченной пр.Ленина, ул. Васенко, Пролетарская, Строительная г.Саранска разработанный ООО «Мордоврегионпроект» в 2008г.

- генеральный план г.Саранска, р.п. Николаевка и Ялга, как части городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов г.о.Саранск от 27.11.08 г. № 219;

- местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные Советом депутатов г.о. Саранск от 28.10.2008 г. №193 (с изменениями от 24.12.10 г. №646).

2.3. Характеристика существующего состояния территории

Участок корректировки ППТ расположен в центральной части г. Саранск в Ленинском районе. Границами проектируемой территории служат: с севера  – существующий проезд (территория ОАО «Мордовэнерго»), с запада – ул.Большевистская, с востока — территория учебного корпуса НОУ «Мордовский гуманитарный институт» и детской музыкальной школы №2 (территория бывшей школы №17), с юга — территория жилого дома  №5 по ул.Васенко.

Территория участка в настоящее время занята:

  - 2-х эт.жилой дом по ул.Большевистская, 109 (расселен);

  - 3-х эт.жилой дом по ул.Большевистская, 109а (расселен);

  - 1- эт.жилой дом по ул.Васенко, 5 (подлежит расселению);

  - кирпичные гаражные боксы и металлические гаражи (подлежат сносу).

2.4. Градостроительные и природные условия

В настоящее время на проектируемой территории для жилого дома необходимо произвести снос существующих строений.

В зоне разработки проекта межевания отсутствуют территории объектов культурного наследия.

В соответствии с правилами землепользования и застройки г. Саранска, р.п. Николаевка и Ялга как части г.о. Саранск на проектируемой территории выделена следующая территориальная зона:

Ж1 – Многоэтажная (от 5эт. и выше) жилая застройка.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 154,5 до 151,5 м. Рельеф площадки с уклоном на северо-восток.

Район строительства относится ко II В климатическому подрайону  II климатического района.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/ м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/ м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Площадка существующей застройки относится к сухой зоне по влажности. Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и сз - в летний период. Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

2.5 Генеральный план

Проект планировки территории разработан на инженерно-топографическом плане, выполненном специалистами ООО «Гипрозем» в октябре 2014 г. в масштабе 1:500;.

Площадь проектируемой территории составляет 0,973 га. На участке имеется существующая жилая застройка и кирпичные гаражные боксы и металлические гаражи. Основной подъезд к проектируемой территории предусмотрен по существующей улице Большевистская и существующему проезду.

2.5.1 Композиционно-планировочные решения

Проектируемый участок имеет сложную прямоугольную форму:

длина западной и северной сторон - 100м, восточная сторона - 75м и многоугольная фрма с южной стороны.  Основным фактором, организующим и определяющим планировочную структуру проектируемой территории, является восстановление новой жилой застройки взамен ветхого жилого фонда.

На проектируемой территории планируется размещение 6-10 этажного жилого дома. Строительство разделено в 3 очереди.

На данной территории в соответствии с нормами предлагается разместить:

- 4 секции 10-ти этажные;

- 2 секции 6-ти этажные;

-  Игровые детские и спортивные площадки;

-  Автопарковка наземная для  легкового транспорта;

-  Автопарковка подземная для легкового транспорта на 80-100 маш.-мест.

2.5.2  Транспортная схема

Проектируемая территория расположена в существующей планировочной структуре центральной части г. Саранска  со сложившимися транспортно-пешеходными связями.

Въезды на планируемую территорию осуществляются с ул. Большевистская и по существующему  проезду с проспекта Ленина, с обеспечением подъезда грузового, коммунального и легкового транспорта к зданиям и сооружениям.

Пешеходная связь осуществляется по тротуарам улиц и внутриквартальных проездов. Улицы и пешеходные пути пересекаются в одном уровне. Существующая ул.Большевистская расширяется до 9,0м с дополнительным устройством парковок для легкового транспорта шириной 5,0м проезды и стоянки подвергаются перепланировке для соответствия нуждам проектируемого объекта.

Категории дорог определены следующие:

– ул. Большевистская – улица в жилой застройке.

Классификация дорог и улиц дана в таблице 2.1.

Таблица 2.1. – Ведомость улиц и дорог.

| Категория дорог и улиц | Название улиц | Ширина улиц в красных линиях | Ширина проезжей части | Параметры улиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существу-ющая, м | Проек-тируемая, м | Существу-ющая, м | Проек-тируемая, м | *Длина улиц, м | Площадь под улицами, га |
| Улицы в жилой застройке | Большевистская | - | - | 7 | 9 | - |  |

* Длина улиц указана в пределах рассматриваемой территории

2.5.3  Организация рельефа и красные линии

Существующая организация рельефа проектируемой территории находится в увязке с отметками прилегающих территорий и обеспечивает отвод поверхностных вод с участка по лоткам проездов  в ливневую канализацию.

Вертикальная планировка выполнена на стадии схемы. Проектируемая территория имеет уклон в северо-восточном направлении. Абсолютная разность высот в пределах проектируемой территории составляет 2,5-3,0 метров. При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учетом максимального сохранения рельефа и обеспечения отвода поверхностных вод.

В существующей застройке красные линии по ул. Большевистской сложились исторически. Разбивка красных линий производится от точек с координатами:

Таблица 2.2. – Координаты точек

| № точки | Система координат СК-13 |
| --- | --- |
|  | Координата Х | Координата Y |
| 1 | 393100 | 1291450 |
|  | 393150 | 1291400 |
| 2 | 393100 | 1291550 |
| 3 | 393250 | 1291400 |

Таблица 2.3. – Ведомость расчета координат точек красных линий  системе координат СК-13

| № точки | Координата Х | Координата Y | Радиус, R | Угол, α | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 393126,5 | 1291435,5 | - | - |  |
| 2 | 393121,5 | 1291532,5 | - | - |  |
| 3 | 393266,5 | 1291443 | - | - |  |

2.5.4. Благоустройство и озеленение территории

Для благоустройства зоны ППТ предусмотрены следующие мероприятия:

- проектом предусматривается реконструкция существующих и обустройство новых тротуаров с твердым покрытием:

- отвод поверхностных вод запроектирован по лоткам автомобильных дорог с выпуском в дождевую канализацию;

- участки, не занятые застройкой и покрытиями, максимально озеленяются.

Для озеленения рекомендуется ассортимент, в соответствии с климатическими почвенными условиями участка строительства:

- деревья – липа, береза, пирамидальный тополь, клен, ясень (на влажных участках территории – пихта, ель, можжевельник);

кустарники – снежноягодник, жасмин, ирга, боярышник, сирень, рябина, шиповник морщинистый, туя.

2.5.5.  Основные показатели по генплану и благоустройству

В таблице 2.5. приведены основные показатели по генплану и благоустройству.

Таблица 2.5. – Основные показатели по генплану и благоустройству

| Наименование показателей | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь проектируемой территории | га | 0,97 |  |
| Площадь участка для размещения жилого дома | га | 0,86 |  |
| Площадь озеленения | га | 0,167 |  |
| Площадь покрытий, всего: | га | 0,37 |  |
| проезды, автомобильные стоянки | га | 0,24 |  |
| тротуары, площадки | га | 0,14 |  |

2.6. Сети и инженерное оборудование

Дальнейшее развитие сетей для проектируемого жилого дома будет разрабатываться в зависимости от технических условий.

2.7. Основные  технико-экономические показатели проекта  планировки

В таблице 2.6. приведены основные технико-экономические показатели проекта планировки.

Таблица 2.6. – Основные технико-экономические показатели ППТ

Основные  технико-экономические показатели проекта  планировки

| № п\п | Наименование показателей | Единица измерения | Коли-чество |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
|  | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории: | га | 0,973 |  |  |
|  | А) - жилых зон (кварталы, микро-районы и другие), из них: | га | 0,973 |  |  |
|  | многоэтажная застройка | га | 0,97 |  |  |
|  | 3-5-этажная застройка | га | - |  |  |
|  | малоэтажная застройка | га | - |  |  |
|  | - прочие территории | га | - |  |  |
|  | Б) Объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения 4,038 | га | - |  |  |
|  | В) Производственных зон | га | - |  |  |
|  | Г) Зона транспортной инфраструктуры инфраструктуры | га | - |  |  |
|  | Д) Зона инженерной инфраструктуры | га | - |  |  |
|  | Е) Рекреационных и иных зон | га | - |  |  |
| .2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них | га | 0,533 |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 0,163 |  |  |
|  | - улицы, дороги, проезды, площадки | га | 0,37 |  | - |
|  | - прочие территории общего пользования | га | - |  |  |
| 2 | Население |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 325 |  |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | кв.м общей площади | 2665,41 |  |  |
| 3.2 | Существующий жилой фонд | кв.м общей площади | 2665,41 |  |  |
| 3.3 | Новое жилищное строительство | кв.м общей площади | 9358,00 |  |  |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв.м общей площади | - |  |  |
| 3.5 | Убыль жилищного фонда | кв.м общей площади | 2665,41 |  |  |
| 3.6 | Проектируемый жилой фонд | кв.м общей площади | 9358 |  |  |
| 3.7 | Средняя этажность застройки | этаж | 8 |  |  |
| 4 |  | Транспортная инфраструктура |
| 4.1 | Магистральные улицы общегородского значения (существующие) | км | - |  |  |
| 4.2 | Магистральные улицы общегородского значения (проектируемые) | км | - |  |  |
| 4.3 | Проезды местного значения | кв.м | 3728 |  |  |

2.8. Охрана окружающей среды

2.8.1. Природоохранные мероприятия

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Проектные решения обеспечивают защиту в части:

- проведения мероприятий снижающих выброс вредных веществ в атмосферу автотранспортом;

- запрещения сброса неочищенных сточных и дренажных вод в водные объекты.

2.8.2. Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на проектируемой территории являются участки тротуаров, проезды, улицы, площадки промышленных предприятий, территории учреждений, места уличной торговли, а также правильная утилизация и вывоз отходов от промышленных производств.

Организация системы современной санитарной очистки территорий включает в себя: сбор и удаление ТБО, уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий. Для организации сбора и вывоза ТБО с проектируемой территории ППТ предусмотрены специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадки проектируются открытыми, с водонепроницаемым покрытием и огражденные зелеными насаждениями.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирования на снеговой свалке, борьба с гололёдом, предотвращения снежно-ледяных образований.

2.9.  Инженерно-технические мероприятия по ГО и ЧС

и обеспечению пожарной безопасности.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемой территории могут являться:

- пожары и аварии на объектах и сетях газо-, энерго-, тепло- и водоснабжения.

2.9.1 Проектом предполагается на планируемой территории размещение 6-10 этажного жилого дома. Планировочная структура данной застройки позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств к любой секции жилого дома на проектируемой территории;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

- свободную эвакуацию населения из разрушенных частей жилой застройки.

2.9.2. При необходимости эвакуация населения проводится в соответствии с планом эвакуации Главного Управления Министерства РФ по делам ГО и ЧС и планом эвакуации Главы администрации г.о.Саранск.

2.9.3. Исходя из назначения проектируемой территории и требований ГУМ РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.

2.9.4. Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях и катастрофах, меры предосторожности для людей, оценка степени разрушений от воздушной ударной волны и т.п. будут определяться при дальнейшем детальном проектировании.

2.9.5. Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объектов. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов. Проектируемая территория расположена в пределах нормируемого 3,0 км радиуса обслуживания от пожарной части ФГУП «Саранский механический завод» по ул. Промышленный проезд и пожарной части №1 по ул. Коммунистическая, 79А.

2.9.6. В соответствии с картой районирования по смерчеопасности Мордовия находится в зоне, для которой интенсивность смерча по классификации Фуджита принята 3,58. Непосредственной угрозы для объектов строительства данное стихийное явление природы не представляет.

    - Для района расположения г.Саранска в соответствии с РД 34.21.122-87 удельная плотность ударов молнии в землю составляет более 5,1 ударов на 1 кв.км в год, поэтому ожидаемое количество ударов молнии на планируемую поверхность – 3,7 раз/год, количество заноса высокого потенциала на территорию до 2,8 раз/год.

2.10.  Мероприятия по созданию доступной среды

для маломобильных групп населения и инвалидов.

Проектные решения данного ППТ обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения к зданиям с учетом требований нормативов. На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения, на все время эксплуатации должна быть обеспечена система средств информационной поддержки. 	Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать: - досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений; - безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест обслуживания и приложения труда. Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке не менее 0,015м, высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых площадок и газонов, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,025 м. Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не применяются насыпные или крупноструктурные материалы, препятствующие передвижению маломобильных групп населения на креслах-колясках или с костылями. Для открытых лестниц на перепадах рельефа должна быть принята ширина проступей не менее 0,4 м., высота подступенка – не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц должны быть одинаковыми. Лестницы должны быть продублированы пандусами, имеющими уклон 5%.

ПРИЛОЖЕНИЯ