Заказчик:  МУ «Градостроительство»

Место строительства:  г. Саранск, РМ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ,

ограниченной ул. Гагарина, Коммунистическая, Дальняя,

Лесная, Пионерская, пер. Чернышевского, территории ЖБК-1

и Электролампового завода г. Саранска

Пояснительная записка.

шифр: МК- 8-1/07-ОПЗ

Генеральный директор                                                                 С.П. Ходнев

Главный инженер проекта                                                           Е. И. Якименко

Предисловие

Проектная документация  разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Гл. инженер проекта						Е.И.Якименко

Лицензия Д833607 регистрационный номер ГС-13-02-26-0-1326189459-001245-2, выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 2 апреля 2007г.

Срок действия до 2 апреля 2012 г.

© ООО Проектный институт «Саранскгражданпроект» 2007г.

Права ООО «Саранскгражданпроект» защищены действующим законодательством Российской Федерации об авторском праве.

Документация может быть использована при строительстве и эксплуатации только данного объекта. Внесение в документацию изменений, дополнений,

переработка, воспроизведение, распространение, публичный показ производятся исключительно с согласия ООО «Саранскгражданпроект».

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общая часть

1.1 Состав авторского коллектива

1.2 Состав авторского коллектива

2 Пояснительная записка

2.1 Общие положения.

2.2  Природные условия.

2.3 Характеристика территории.

2.4  Охрана окружающей среды

3 Обоснование проекта планировки территории

3.1 Показатели по существующим зданиям.

Жилая застройка. Табл. 1

Нежилая застройка. Табл. 2

3.2 Расчет плотности населения территории.

3.3 Расчет свободной территории. Табл.3

3.4 Определение свободной территории и числа жителей по участкам после сноса частной

одно- и двух- этажной, в основном ветхой, застройки.

3.5 Определение площадей земельных участков.

3.5.1 Результаты расчетов нормативных размеров земельных участков существующих жилых

домов. Табл.4.

3.6    Расчет перспективной застройки.

3.7.   Выводы

3.7.1 Общая площадь домов и численность жителей.

3.7.2 Детские дошкольные и школьные места.

3.7.3 Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

3.7.4. Предприятия медицинского и почтового обслуживания.

3.7.5. Расчет потребности в парковочных местах.

3..7.6.Сводная ведомость использования земельных участков.

3.8.  Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и

обеспечение пожарной безопасности.

3.9 Исходные данные.

4. Графическая часть.

4.1. Общие данные                                                                                        ППТ- 1

4.2 Схема расположения элемента планировочной структуры                ППТ- 2

4.3 Разбивочный чертеж красных линий. Схема расположения

расчетных участков                                                                                    ППТ- 3

4.4 План современного использования территории (Опорный план)    ППТ- 4

4.5 Границы существующих земельных участков и свободной

(после сноса малоэтажной застройки) территории                                 ППТ- 5

4.6 План планировки территории                                                              ППТ- 6

4.7 Схема организации улично – дорожной сети                                     ППТ- 7

4.8 Схема сечений дорог и проездов                                                          ППТ- 8

4.8 Схема вертикальной планировки                                                           ППТ- 9

4.10 Схема инженерных сетей                                                                     ППТ- 10

4.11 Схема планировки территории. Виды А, Б, В, Г, Д                          ППТ- 11– ППТ-15

1 Общая часть

| Должность | Фамилия |
| --- | --- |
| Начальник ОКП | Е. Якименко |
| Главный архитектор проекта | С. Ходнев |
| Главный инженер проекта | Е. Якименко |
| Вед. инженер | Т. Малахова |
| Инженер | Л. Мошкова |
| Инженер | И. Петров |

2 Состав проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| МК№8-1/07-ОПЗ | Пояснительная записка. |  |
| МК№8-1/07-ППТ | Графическая часть |  |

2 Пояснительная записка

2.1 Общие положения.

Проект планировки территории квартала, ограниченного ул. Гагарина, Коммунистическая, Дальняя, Лесная, Пионерская, пер. Чернышевского, тер. ЖБК-1 и Электролампового завода г. Саранска разработан в целях установления границ земельных участков, на которых расположены существующие объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства новых объектов и реконструкции существующих зданий.

При разработке проекта использованы требования, изложенные в Градостроительном Кодексе Российской Федерации № 190-РФ, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск.

Данным проектом рассматриваются вопросы определения сверхнормативной, свободной территории перспективной застройки в основном за счет сноса частной, в большинстве своем ветхой, одно- двухэтажной застройки 1940-х -1950-х годов

Инженерное обеспечение, транспортная инфраструктура и межевание земельных участков будут рассматриваться отдельно, на стадии рабочих проектов.

2.2 Природные условия.

Район строительства относится ко II В климатическому подрайону II климатического района.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) – минус 30° С.

Нормативное значение веса снегового покрова – 128 кг/м .

Нормативное значение ветрового давления – 30 кгс/м .

Нормативная глубина промерзания грунтов – 1,5 м .

Площадка проектируемого строительства относится к сухой зоне по влажности.

Ветровой режим характеризуется преобладанием Ю и ЮЗ направлениями ветров в зимний период, 3 и СВ – в летний период.

Средняя скорость ветра колеблется от 6,9 м/сек зимой до 4,4 м/сек летом.

2.3 Характеристика территории

Рассматриваемая территория расположена в центральной части г. Саранска, имеет в плане форму многоугольника, включает в себя следующие небольшие жилые квартала г. Саранска: – № № 2 – 18, 68 – 71, 76 – 79, 82, 83, 129 – 133, а также центральная часть ПКиО Ленинского района, территория автовокзала с прилегающей территорией для инвестиционного развития.

На территории располагаются жилые дома этажностью 1–2–4–5–9 этажей, школы № № 10 и 18, детские сады (Полежаева 120а и Гагарина 15), магазины, аптека, почтовое отделение, городская баня, административные здания, а также здания хозяйственных сараев, торговых киосков, теплопунктов и трансформаторных подстанций. Площадка, на которую будут вынесены металлические гаражи, определяется местными органами власти.

Схема территории приведена на чертеже ППТ–1 графической части проекта.

Общая площадь территории, ограниченной улицами Гагарина, Коммунистическая, Дальняя, Пионерская, пер. Чернышевского и территориями ЖБК-1 и ЭЛЗ в красных линиях, выданных МУ «Градостроительство» в 2007г. составляет 67.80 га.

В соответствии с письмом Администрации г.о. Саранск от 26.08.08г. рассматриваемая территория увеличена за счет включения в состав следующих территорий:

- Трасса автодороги  от ул. Васенко (пересечение с ул. Гагарина) до ул. Полежаева через ул. Чернышевск:ого;

- Территория существующего автовокзала, пл. 2,70 га;

- Участок по ул. Лесная, 2 и 6а в кв.74, пл. 1.10 га. (Под жилую застройку);

- Участок под застройку из лесного фонда, пл. 2.20 га (территория инвестиционного развития);

- Подстанция «Западная» с подъездной дорогой,  пл. 3.85 га;

- Центральная часть ПКиО Ленинского района6 пл. 11,15 га.

Таким образом общая площадь планируемой территории увеличена на 21.0 га и стала равной  88.80 га

В рамках проекта планировки территории , в целях более рационального использования городской территории, предлагается жилые кварталы укрупнить, с разбивкой территории на участки № № 1 – 16.

При этом часть улиц (Седова, Октябрьская, Огарева, Гоголя, Красина, Чернышевского и переулки Суворова и Чайковского) будут частично застроены, а частично превратятся в дворовые проезды.

Площадь, занимаемая сложившимися улицами, являющимися транспортными магистралями, (Полежаева, Лесная, Кутузова, Заводская, Суворова, Ушакова, Чапаева, Эрзянская, Павлова и Некрасова), из расчетной площади рассматриваемой территории исключаются.

Тогда, общая расчетная площадь территории Sop равна:

Sор = Sо – Sт = 888 000 – (54240 + 4800 + 12300 + 4200 + 3900 + 4800+ 7500 + 3400 + 4700 + 4400) = 888 000 – 104 240 = 783 760 м2 = 78.38 га,

В том числе существующие проезды (улицы) = 1.34 га

Общая расчетная площадь состоит из 16-ти расчетных участков, расположение которых показано на Схеме расположения участков, а показатели по ним сведены в таблицу 3.

Рассматриваемая территория является составной частью территории

центрального жилого района г. Саранска.

  - Охрана окружающей среды

Вся рассматриваемая территория попадает в санитарно-защитную зону (ССЗ) от цеха №8 электролампового завода (радиус СЗЗ - 1000 м).

Часть территории, в том числе занятая в настоящее время частной застройкой, попадает в санитарно-защитную зону существующего автовокзала. При выполнении натурных замеров и  соответствующих расчетов (согласно рекомендаций органов  санитарного надзора г. Саранска) СЗЗ от автовокзала уменьшается до 150 м.

При разработке рабочей градостроительной документации для застройки планируемой территории разрабатывается подробный проект охраны окружающей среды, чтобы исключить возможность нанесения ущерба окружающей природной среде.

В соответствии с генеральным планом г. Саранска, (в настоящее время находится на утверждении городских властей), цех №8 ОАО «Лисма», территория которого примыкает к планируемой территории с северной стороны, выносится на основную производственную площадку производственного объединения.

На освободившуюся, после выноса цеха №8 и др. производственных предприятий, территорию пл. 16.5 га предлагается использовать под создание   коммунальной зоны, многоуровневых закрытых автостоянок, а также  торгового и развлекательного центров.

Санитарно-защитная зона между торговым центром и селитебной территорией при этом сокращается до 50 м.

Территорию, попадающую в санитарно-защитную зону автовокзала, предлагается использовать для размещения автостоянок и инвестиционного развития.

Проект планировки территории разрабатывается с учетом выполнения при застройке следующих мероприятий:

а/ срезанный при вертикальной планировке территории растительный грунт использовать в дальнейшем при устройстве газонов;

б/ не допускать неорганизованных поверхностных стоков, минуя ливневую канализацию;

в/ загрязненная вода от мойки автомашин и с территорий автостоянок должна проходить очистку перед попаданием в ливневую канализацию;

г/ строительный мусор в процессе строительства вывозится на свалку.

3 Обоснование проекта планировки территории.

3.1 Показатели по существующим зданиям

Жилая застройка

Табл. 1

| Наименование объекта | Год постройки | Площадь застройки м2 | Общая площадь м2 | Этажность | Кол-во квартир | Площадь, .земельного участка м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилая часть | Встроено-пристроенные помещения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. Гагарина |
| 5 | 1960 | 706,60 | 2493.30 |  | 4 | 46 | 2230 |
| 7(общежит.) | 1960 | 544.80 | 1561.90 | - | 4 | 88 ком | 546? |
| 9 | 1958 | 1000.80 | 4594.92 | - | 9 | 136 | 3010 |
| 11 | 1983 | 974.30 | 4991.60 | - | 9 | 142 | 3388 |
| 15 | 1958 | 298.50 | 219.2 | - | 2 | 4 | 996 |
| 17 | 1957 | 262.60 | 217.70 | - | 2 | 4 | 946 |
| 19 | 1958 | 286.20 | 216.30 | - | 2 | 4 | 984 |
| 21 | 1955 | 313.0 | 210.70 | - | 2 | 4 | 1482 |
| 23 | 1958 | 526.80 | 443.80 | - | 2 | 8 | 1165 |
| 25 | 1957 | 524.50 | 359.20 | - | 2 | 8 | 1254 |
| 27 | 1957 | 250.50 | 396.0 | - | 2 | 8 | 1070 |
| 27а строящ. | 2004 | 116.6 | ~90.0 | - | ? | ? | 200 |
| 29 | 1957 | 293.0 | 396.30 | - | 2 | 8 | 1186 |
| 31 | 1957 | 343.30 | 397.10 | - | 2 | 8 | 1094 |
| Итого: |  | 6441.50 | 16588.02 |  |  | 380+ 88 к | 19551 |
| ул. Чайковского |
| 8а | 1958 | 268,70 | 138,10 | - | 1 | 4 | 950 |
| 10 | 1952 | 264,70 | 115,90 | - | 1 | 2 | 727 |
| 11 | 1940 | 270,30 | 118,20 | - | 1 | 3 | 820 |
| 12 | 1953 | 121,90 | 60,90 | - | 1 | 2 | 585 |
| 13 | 1953 | 148,60 | 85,70 | - | 1 | 2 | 643 |
| 14 | 1953 | 123.30 | 44.80 | - | 1 | 1 | 579 |
| 15 | 1941 | 131.80 | 58.40 | - | 1 | 2 | 630 |
| 16 | 1957 | 148.30 | 63.30 | - | 1 | 2 | 525 |
| 17 | 1952 | 170.40 | 74.80 | - | 1 | 2 | 561 |
| 18 | 1953 | 137.00 | 50.80 | - | 1 | 1 | 547 |
| 19 | 1962 | 194.60 | 123.10 | - | 1 | 3 | 546 |
| 20 | 1957 | 249.80 | 399.90 | - | 2 | 8 | 1254 |
| 21 | 1951 | 185.80 | 112.70 | - | 1 | 2 | 530 |
| 22 | 1957 | 417.70 | 397.40 | - | 2 | 8 | 1500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1955 | 193.50 | 91.80 | - | 1 | 2 | 558 |
| 24 | 1957 | 535.90 | 389.10 | - | 2 | 8 | 1254 |
| 26 | 1957 | 250.70 | 410.00 | - | 2 | 8 | 1255 |
| 29 | 1995 | 177.30 | 226.00 | - | 2 | 1 | 675 |
| 31 | 1957 | 119.50 | 54.70 | - | 1 | 1 | 715 |
| 33 | 1957 | 63.10 | 54.40 | - | 1 | 1 | 332 |
| 35 | 1957 | 104.70 | 54.60 | - | 1 | 1 | 474 |
| 37 | 1957 | 68.40 | 54.30 | - | 1 | 1 | 268 |
| Итого: |  | 4346.0 | 3178.90 |  |  | 65 | 15928 |
| ул. Полежаева |
| 80 | 1986 | 2948.1 | 14514.5 |  | 9 | 254 | 4102 |
| 96 | 1940 | 117,80 | 61.20 | - | 1 | 2 | 700 |
| 98а/986 | 1940/1984 | 128.9 | 68.10 | - | 1 | 2 | 490 |
| 100 | 1951 | 112.60 | 51.00 | - | 1 | 2 | 670 |
| 102 | 1941 | 88.20 | 40.10 | - | 1 | 2 | 590 |
| 104 | 1957 | 87.40 | 40.70 | - | 1 | 1 | 604 |
| 120 | 1984-80 | 5108.0 | 26780.60 | 255.1-апте 120.6-почт 352.3-маг | 9 | 507 | 21262.8 |
| 136 | 1940 | 163.3 | 82.80 | - | 1 | 2 | 572 |
| 134а / 134б | 1958 / 2001 | 294.3 | 110.8 | - | 1 |  | 747 |
| 138 | 1940 | 136.70 | 77.80 | - | 1 | 2 | 594 |
| 140 | 1960 | 131.90 | 48.00 | - | 1 | 1 | 700 |
| 142 | 1940 | 195.90 | 100.60 | - | 1 | 3 | 660 |
| 144 | 1958 | 224.50 | 106.30 | - | 1 | 3 | 741 |
| 146 | 1940 | 185.20 | 69.80 | - | 1 | 2 | 700 |
| 148 | 1940 | 323.70 | 154.00 | - | 1 | 5 | 760 |
| 152 | 1940 | 173.30 | 68.50 | - | 1 | 2 | 600 |
| 154 | 1994 | 219.40 | 82.50 | - | 1 | 2 | 700 |
| 156 | 1966 | 105.00 | 53.20 | - | 1 | 1 | 642 |
| 158 | 1940 | 142.00 | 38.10 | - | 1 | 1 | 604 |
| 160 | 1940 | 106.80 | 80.10 | - | 1 | 2 | 647 |
| 162 | 1957 | 261.60 | 120.50 | - | 1 | 2 | 479 |
| 162а | 1957 | 198.00 | 72.20 | - | 1 | 2 | 483 |
| 164 | 1940 / 98 р. | 176.00 | 68.90 | - | 1 | 2 | 580 |
| 166 | 1960 | 185.50 | 92.90 | - | 1 | 2 | 600 |
| 168 | 1941 | 214.10 | 122.90 | - | 1 | 3 | 707 |
| 170 | 1956 | 214.90 | 98.10 | - | 1 | 2 | 600 |
| 172 | 1940 | 216.80 | 134.40 | - | 1 | 3 | 585 |
| 174 | 1954 | 145.90 | 74.80 | - | 1 | 2 | 522 |
| 176 | 1941 | 105.20 | 49.70 | - | 1 | 1 | 700 |
| 177 | 1963 | 84.70 | 46.60 | - | 1 | 1 | 790 |
| 178 | 1957 | 334.80 | 155.4 | - | 1 | 3 | 610 |
| 179 | 1950 | 122.7 | 68.1 | - | 1 | 2 | 450 |
| 180 | 1956 | 277.10 | 132.10 | - | 1 | 3 | 1061 |
| 181 | 1950 | 196.60 | 39.10 | - | 1 | 2 | 606 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 183 | 1950 | 209.10 | 111.20 | - | 1 | 3 | 630 |
| 185 | 1950 | 113.50 | 29.50 | - | 1 | 1 | 630 |
| 187 | 1947 | 231.7 | 113.70 | - | 1 | 2 | 550? |
| 189 | 1947 | 95.60 | 65.60 | - | 1 | 2 | 120? |
| 191 | 1950798р. | 303.6 | 109.20 | - | 1 | 2 | 960? |
| 193 | 1950 | 193.80 | 104.30 | - | 1 | 3 | 382 |
| 195 | 1950 | 224.40 | 107.30 | - | 1 | 2 | 832? |
| 197 | 1950 | 241.90 | 111.70 | - | 1 | 2 | 630? |
| 199 | 1948 | 103.20 | 57.00 | - | 1 | 1 | 540 |
| 201 | 2003 | 171.00 | 112.30 | - | 1 | 1 | 505 |
| 203 | 1949 | 176.80 | 71.30 | - | 1 | 2 | 793 |
| 205 | 2004 | 155.30 | 155.80 | - | 1 | 1 | 685 |
| 207 | 1949 | 195.9 | 149.4 | - | 1 | 2 | 435 |
| 209 | 1948 | 184.5 | 106.4 | - | 1 | 3 | 532 |
| 211 | 1949 | 248.40 | 102.60 | - | 1 | 2 | 600 |
| 213 | 1950 | 159.10 | 112.90 | - | 1 | 2 | 480 |
| 215. | 1952 | 87.70 | 49.60 | - | 1 | 1 | 555 |
| 217 | 1954 | 124.80 | 60.60 | - | 1 | 1 | 456 |
| 219 | 1950 | 55.40 | 19.10 | - | 1 | 1 | 480 |
| 221 | 1952 | 184.50 | 42.80 | - | 1 | 1 | 537 |
| 223 | 1950 | 221.20 | 59.10 | - | 1 | 2 | 500 |
| 225 | 1962 | 307.80 | 96.60 | - | 1 | 1 | 620 |
| Итого: |  | 17645.2 | 45956.3 | 728 |  | 610 | 58310.0 |
| ул. Лесная |
| 2а общежитие | 1970 | 895.90 +498.4 | 2914.4 | 655 | 5 2 | 159 комн. | 4274 |
| 2в | 1929 | 325.5 | 149.8 | - | 1 | 6 | 326 |
| 2д | 1957 | 133.7 | 276.3 | - | 1 | 4 | 276 |
| 3 | 1971 | 958.0 | 3177.5 | - | 5 | 120 | 2820 |
| 4 общежитие | 1988 | 546.5 | 624.5 | - | 4 | 54 комн. | 1171 |
| 5 | 1982 | 1492.6 | 4743.9 | - | 5 | 104 | 4061 |
| 9 | 1989-1994 | 2995.0 | 14414.6 | - | 10- 7 | 279 | 8715 |
| 11 | 1984 | 958.6 | 5032.0 | 95.90 | 9 | 141 | 959 |
| Свободн.терр 2, 6а |  |  |  |  |  |  | 11000 |
| Итого: |  | 8804.30 | 31333.0 | 750.90 | 654 +213к | 654 +213к | 33602.0 |
| ул. Заводская |
| 1 | 1960 | 703.2 | 1971.4 | - | 4 | 46 | 2026 |
| 2 | 1953 | 182.7 | 104.2 | - | 1 | 2 | 466 |
| 3 | 1960 | 685.8 | 1980.6 | 72.8 -маг | 4 | 46 | 1873 |
| 4 | 1950 | 164.8 | 80 | - | 1 | 1 | 463 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1964 | 962.6 | 1994.82 | - | 4 | 48 | 2587 |
| 6 | 1950 | 151.4 | 69.8 | - | 1 | 2 | 540 |
| 8 | 1955 | 105.8 | 62.3 | - | 1 | 1 | 588 |
| 10 | 1955 | 136 | 48.6 | - | 1 | 3 | 570 |
| 12 | 1953 | 144.6 | 83.8 | - | 1 | 2 | 552 |
| 14 | 1954 | 401.8 | 242.5 | - | 1 | 3 | 682 |
| Итого: |  | 3638.7 | 6638.02 | 72.80 |  | 154 | 10347.0 |
| пер. Суворова |
| 1 | 1954 | 208.0 | 107.3 | - | 1 | 2 | 506 |
| 2 | 1951 | 268.3 | 173.6 | - | 1 | 3 | 630 |
| 3 | 1958 | 159.5 | 95.0 | - | 1 | 2 | 449 |
| 4 | 1951 | 142.1 | 99.3 | - | 1 | 2 | 1007 |
| Итого: |  | 777.9 | 475.2 | - |  | 9 | 2592 |
| ул. Пионерская |
| 1 | 1955 | 232.2 | 67.6 | - | 1 | 2 | 925 |
| 1а | 1965 | 299.1 | 187.5 | - | 1 | 5 | 1573 |
| 2г | 1961 | 389.8 | 158.0 | - | 1 | 2 | 3864 |
| 2в | 1961 | 151.5 | 103.5 | - | 1 | 2 | 3340 |
| 3 | 1946 | 261.8 | 110.3 | - | 1 | 2 | 737 |
| 5 | 1940 | 77.1 | 28.6 | - | 1 | 1 | 824 |
| 7 | 1983 | 197.6 | 67.6 | - | 1 | 1 | 580 |
| 9 | 1958 | 147.8 | 81.5 | - | 1 | 2 | 632 |
| 11 лит А/ лит Б | 1956/1958 | 229.9 | 130.4 | - | 1 | 3 | 628 |
| 13 | 2006 | 199.2 | 194.9 | - | 2 | 2 | 839 |
| 15 | 1943 | 177.9 | 76.3 | - | 1 | 2 | 520 |
| 17 | 2000 | 153.6 | 94.8 | - | 1 | 2 | 769 |
| 19 | 1955 | 154.3 | 83.0 | - | 1 | 2 | 660 |
| 21 | 1969 | 204.3 | 106.0 | - | 1 | 2 | 700 |
| 23 лит А\ лит Б | 1967/1958 | 208.1 | 99.3 | - | 1 | 3 | 650 |
| 25 | 1940 | 147.0 | 49.8 | - | 1 | 2 | 592 |
| 27 | 1958 | 197.9 | 100.7 | - | 1 | 2 | 679 |
| 29 | 1940 | 166.3 | 105.6 | - | 1 | 1 | 700 |
| 31 | 1940 | 122.7 | 66.6 | - | 1 | 2 | 700 |
| 33 | 1962 | 267.2 | 149.5 | - | 1 | 2 | 640 |
| 35а | 1955 | 84.6 | 38.5 | - | 1 | 1 | 763 |
| 356 | 1940 | 85.6 | 54.3 | - | 1 | 2 | 500 |
| 37 | 1953 | 76.4 | 35.4 | - | 1 | 1 | 771 |
| 39 лит А/ лит Б | 1953/1983 | 290.1 | 140.2 |  | 1 | 3 | 617 |
| 41 | 1940 | 133.8 | 50.7 | - | 1 | 2 | 600 |
| 43 | 1940 | 100.9 | 52.3 | - | 1 | 1 | 662 |
| Итого: |  | 4756.7 | 2432.3 |  |  | 52 | 24465.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| пер. Чайковского |
| 1 | 1953 | 96.4 | 54.3 | - | 1 | 1 | 525 |
| 1а | 1958 | 379.4 | 248.9 | - | 2 | 4 | 950 |
| 2а | 1958 | 403.2 | 226.5 | - | 2 | 4 | 1000 |
| 2 | 1952 | 171.6 | 75.5 | - | 1 | 1 | 561 |
| 3 | 1953 | 65.3 | 32.5 | - | 1 | 1 | 558 |
| 4 | 1956 | 116.1 | 55.9 | - | 1 | 1 | 500 |
| 5 | 1953 | 164.6 | 89.4 | - | 1 | 2 | 538 |
| 6 | 1954 | 199.0 | 89.1 | - | 1 | 3 | 525 |
| 7 | 1954 | 127.4 | 44.1 | - | 1 | 2 | 525 |
| 8 | 1954 | 146.8 | 90.5 | - | 1 | 3 | 525 |
| 9 | 1954 | 132.1 | 52.3 | - | 1 | 1 | 525 |
| 10 | 1954 | 148.5 | 83.6 | - | 1 | 2 | 525 |
| 12 | 1957 | 262.3 | 354.1 | - | 2 | 8 | 1432 |
| 14 | 1957 | 538.7 | 342.3 | - | 2 | 8 | 1254 |
| 16 | 1957 | 81.0 | 52.7 | - | 1 | 1 | 327 |
| 18 | 1957 | 76.6 | 52.9 | - | 1 | 1 | 327 |
| Итого: |  | 3371.3 | 1944.6 |  |  | 43 | 10597.0 |
| ул. Ушакова |
| 1 | 1954 | 151.4 | 87.3 | - | 1 | 1 | 150 |
| 3 | 1955 | 225.4 | 130.1 | - | 1 | 2 | 483 |
| 5 | 1955 | 102.5 | 46.9 | - | 1 | 1 | 472 |
| 7 | 1954 | 101.0 | 44.4 | - | 1 | 1 | 483 |
| 9 | 1954 | 233.8 | 130.2 | - | 1 | 3 | 483 |
| 11 | 1954 | 168.8 | 90.9 | - | 1 | 1 | 483 |
| 13 | 1953 | 126.0 | 53.3 | - | 1 | 1 | 493 |
| 15 | 1953 | 169.6 | 74.3 | - | 1 | 1 | 494 |
| 17 | 1954 | 71.6 | 57.4 | - | 1 | 1 | 446 |
| 19 | 1953 | 289.6 | 130.8 | - | 1 | 2 | 529 |
| 2 | 1947 | 241.8 | 102.9 | - | 1 | 2 | 806 |
| 4 | 1948 | 324.1 | 136.1 | - | 1 | 2 | 756 |
| 6 | 1954 | 203.9 | 66.5 | - | 1 | 2 | 756 |
| 8 | 1950 | 175.1 | 98.0 | - | 1 | 2 | 735 |
| 10 | 1947 | 120.3 | 72.9 | - | 1 | 2 | 774 |
| 12 | 1949 | 99.3 | 67.3 | - | 1 | 1 | 738 |
| 14 | 1947 | 204.2 | 102.9 | - | 1 | 2 | 756 |
| 16 | 1949 | 236.1 | 128.3 | - | 1 | 2 | 735 |
| 18 | 1947 | 170.7 | 76.7 | - | 1 | 1 | 788 |
| 20 | 1948 | 107.2 | 45.4 | - | 1 | 1 | 798 |
| 20а | 1952 | 108.7 | 52.4 | - | 1 | 2 | 319 |
| 22 | 1949 | 148.9 | 78.3 | - | 1 | 1 | 480 |
| Итого: |  | 3970.0 | 1846.3 |  |  | 34 | 12957 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Красина |
| 3 | 1973 | 145.3 | 94.0 | - | 1 | 2 | 552 |
| 5 | 1950 | 130.6 | 79.2 | - | 1 | 1 | 630 |
| 7 | 2007 | 162.3 | 119.9 | - | 1 | 1 | -645 |
| 9 | 1951 | 240.1 | 121.2 | - | 1 | 3 | 609 |
| 11 | 1950 | 112.1 | 76.8 | - | 1 | 2 | 630 |
| 13 | 1950 | 151.7 | 105.3 | - | 2 | 2 | 630 |
| 15 | 1950 | 110.1 | 65.9 | - | 1 | 1 | 750 |
| 17 | 1950 | 205.0 | 123.5 | - | 1 | 2 | 630 |
| 19 | 1988 | 176.0 | 66.8 | - | 1 | 1 | 630 |
| 21 | 1951 | 169.9 | 103.1 | - | 1 | 1 | 630 |
| 2 | 1950 | 108.9 | 43.8 | - | 1 | 1 | 480 |
| 4 | 1950 | 216.2 | 88.9 | - | 1 | 1 | 630 |
| 6 | 1950 | 195.7 | 115.7 | - | 1 | 2 | 630 |
| 8 | 1950 | 144.2 | 73.1 | - | 1 | 1 | 630 |
| 10 | 1950 | 129.0 | 48.3 | - | 1 | 1 | 630 |
| 12 | 1953 | 185.9 | 115.7 | - | 1 | 3 | 630 |
| 14 | 1950 | 115.6 | 61 | - | 1 | 1 | 630 |
| 16 | 1950 | 127.1 | 65.1 | - | 1 | 1 | 630 |
| 18 | 1950 | 136.8 | 66.9 | - | 1 | 2 | 600 |
| 20 | 1954 | 177.6 | 84.7 | - | 1 | 2 | 630 |
| 22 | 1957 | 168.3 | 71.0 | - | 1 | 1 | 203 |
| Итого: |  | 3308.4 | 1789.9 |  |  | 32 | 12659.0 |
| ул. Павлова |
| 2 | 1955 | 270.9 | 360 | - | 1 | 1 | 360 |
| 4 | 2005 | 107.7 | 78.8 | - | 1 | 1 | 500 |
| 6 | 1950 | 121.0 | 58.2 | - | 1 | 1 | 630 |
| 8 | 1950 | 154.1 | 77.3 | - | 1 | 2 | 630 |
| 10 | 1952 | 194.7 | 111.2 | - | 1 | 2 | 630 |
| 12 | 1951 | 125.0 | 69.7 | - | 1 | 1 | 560 |
| 14 | 1951 | 280.9 | 135.3 | - | 1 | 3 | 630 |
| 16 | 1950 | 129.1 | 50.3 | - | 1 | 1 | 630 |
| 18 | 1950 | 137.0 | 63.3 | - | 1 | 3 | 630 |
| 20 | 1953 | 100.1 | 50.3 | - | 1 | 1 | 630 |
| 22 | 1950 | 91.7 | 61.0 | - | 1 | 1 | 622 |
| 24 | 1950 | 149.1 | 81.6 | - | 1 | 1 | 514 |
| 1. | 1950 | 210.9 | 105.1 | - | 1 | 2 | 500 |
| 3 | 1954 | 81.1 | 29.2 | - | 1 | 2 | 595 |
| 5 | 1950 | 108.3 | 52.6 | - | 2 | 1 | 585 |
| 7 | 1954 | 244.9 | 89.3 | - | 1 | 2 | 671 |
| 9 | 1950 | 141.2 | 73.0 | - | 1 | 2 | 630 |
| 11 | 2001 | 156.3 | 134.5 | - | 1 | 2 | 630 |
| 13 | 1951 | 182.3 | 69.4 | - | 1 | 2 | 630 |
| 15 | 1986 | 142.6 | 59.4 | - | 1 | 1 | 679 |
| 17 | 1951 | 105.9 | 53.2 | - | 1 | 1 | 600 |
| 19 | 1962 | 128.2 | 85.2 | - | 1 | 2 | 690 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | 1950 | 164.8 | 78.2 | - | 1 | 2 | 660 |
| 23 | 1951 | 131.3 | 64.7 | - | 1 | 1 | 434 |
| Итого: |  | 3659.1 | 2090.8 |  |  | 39 | 14270.0 |
| ул. Гоголя |
| 1 | 1950 | 248.2 | 172.7 | - | 1 | 2 | 588 |
| 2 | 1951 | 132.3 | 70.3 | - | 1 | 2 | 500 |
| 3 | 1949 | 266.8 | 131.5 | - | 1 | 1 | 630 |
| 4 | 1951 | 170.9 | 92.8 | - | 1 | 2 | 720 |
| 5 | 1949 | 169.2 | 69.2 | - | 1 | 2 | 630 |
| 6 | 1965 | 231.2 | 128.5 | - | 1 | 2 | 750 |
| 7 | 1953 | 187.8 | 100.3 | - | 1 | 2 | 630 |
| 8 | 1949 | 229.0 | 105.4 | - | 1 | 3 | 690 |
| 9 | 1951 | 171.4 | 95.1 | - | 1 | 2 | 676 |
| 10 | 1950 | 103.9 | 57.3 | - | 1 | 1 | 641 |
| 11 | 1950 | 220.0 | 112.5 | - | 1 | 3 | 630 |
| 12 | 1958 | 135.2 | 85.0 | - | 1 | 1 | 609 |
| 13 | 1952 | 223.5 | 127.8 | - | 1 |  | 659 |
| 14 | 1950 | 145.4 | 59.7 | - | 1 | 1 | 630 |
| 15 | 1950 | 198.0 | 112.6 | - | 1 |  | 630 |
| 16 | 1958 | 159.4 | 80.6 | - | 1 | 1 | 630 |
| 17 | 1962 | 313.4 | 158.9 | - | 1 | 3 | 630 |
| 18 | 1959 | 146.4 | 90.0 | - | 1 | 1 | 630 |
| 19 | 1950 | 111.8 | 51.3 | - | 1 | 1 | 630 |
| 20 | 1951 | 238.3 | 99.3 | - | 1 | 2 | 600 |
| 21 | 1972 | 199.3 | 82.1 | - | 1 | 2 | 604 |
| 22 | 1951 | 136.0 | 62.2 | - | 1 | 2 | 540 |
| 23 | 1954 | 111.0 | 58.1 | - | 1 | 1 | 406 |
| 24 | 1954 | 111.0 | 98.1 | - | 1 | 1 | 370 |
| Итого: |  | 4341.4 | 2301.3 |  |  | 44 | 14653.0 |
| ул. Эрьзянская |
| 1 | 1960 | 210.7 | 84.7 | - | 1 | 2 | 512 |
| 2 | 1949 | 298.1 | 151.3 | - | 1 | 2 | 480 |
| 3 | 1950 | 142.6 | 50.7 | - | 1 | 1 | 651 |
| 4 | 1949 | 209.7 | 76.6 | - | 1 | 2 | 664 |
| 5 | 1950 | 111.4 | 56.8 | - | 1 | 1 | 630 |
| 6 | 1949 | 138.1 | 81.9 | - | 1 | 2 | 630 |
| 7 | 1950 | 209.1 | 89.5 | - | 1 | 1 | 630 |
| 8 | 1949 | 232.9 | 100.7 | - | 1 | 2 | 630 |
| 9 | 1949 | 143.4 | 68.0 | - | 1 | 2 | 650 |
| 10 | 1950 | 189.7 | 81.1 | - | 1 | 1 | 673 |
| 11 | 1950 | 126.6 | 62.6 | - | 1 | 1 | 630 |
| 12 | 1954 | 142.7 | 67.3 | - | 1 | 1 | 755 |
| 13 | 1950 | 88.7 | 50.5 | - | 1 | 1 | 630 |
| 14 | 1954 | 135.6 | 49.6 | - | 1 | 1 | 630 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 1948 | 223.0 | 105.4 | - | 1 | 2 | 630 |
| 16 | 1949 | 253.7 | 91.7 | - | 1 | 2 | 666 |
| 17 | 1949 | 127.8 | 80.7 | - | 1 | 2 | 630 |
| 18 | 1949 | 220.4 | 97.4 | - | 1 | 2 | 690 |
| 19 | 1949 | 259.1 | 56.0 | - | 1 | 2 | 600 |
| 20 | 1956 | 126.0 | 80.7 | - | 1 | 2 | 630 |
| 21 | 1952 | 117.5 | 64.5 | - | 1 | 1 | 641 |
| 22 | 1950 | 87.2 | 45.5 | - | 1 | 1 | 600 |
| 23 | 1953 | 122.6 | 73.4 | - | 1 | 1 | 540 |
| 24 | 1949/93р | 155.3 | 64.9 | - | 1 | 1 | 439 |
| Итого: |  | 4071.9 | 1831.5 |  |  | 36 | 14861.0 |
| ул. Седова |
| 1 | 1950 | 128.1 | 64.2 | - | 1 | 2 | 484 |
| 2 | 1950 | 142.4 | 66.6 | - | 1 | 2 | 622 |
| 3 | 1950 | 103.5 | 58.4 | - | 1 | 1 | 554 |
| 4 | 1950 | 162.7 | 79.2 | - | 1 | 2 | 600 |
| 5 | 1966 | 192.1 | 106.4 | - | 1 | 2 | 659 |
| 6 | 1954 | 138.8 | 53.6 | - | 1 | 1 | 553 |
| 7 | 1951 | 145.6 | 83.6 | - | 1 | 2 | 630 |
| 8 | 1951 | 154.5 | 71.0 | - | 1 | 2 | 727 |
| 9 | 1951 | 200.2 | 102.5 | - | 1 | 2 | 630 |
| 10 | 1947 | 295.1 | 52.9 | - | 1 | 4 | 881 |
| 11 | 1963 | 187.2 | 111.7 | - | 1 | 2 | 642 |
| 12 | 1958 | 167.5 | 127.9 | - | 1 | 4 | 480 |
| 12.а | 1962 | 189.4 | 98.2 | - | 1 | 4 | 483 |
| 13 | 1953 | 330.5 | 185.6 | - | 1 | 5 | 729 |
| 14 | 1951 | 190.6 | 104.2 | - | 2 | 2 | 506 |
| 16 | 1950 | 155.4 | 81.2 | - | 1 | 2 | 640 |
| 18 | 1950 | 161.9 | 60.2 | - | 1 | 1 | 576 |
| 20 | 1998 | 136.3 | 76.5 | - | 1 | 1 | 708 |
| 22 | 1950 | 334.8 | 161.8 | - | 1 | 5 | 828 |
| Итого: |  | 3516.6 | 1745.7 |  |  | 44 | 11932.0 |
| ул. Суворова |
| 1 | 1947 | 162.3 | 115.4 | - | 1 | 4 | 302 |
| 2 | 1948 | 191.3 | 112.9 | - | 1 | 3 | 792 |
| 2а | 1956 | 98.4 | 62.0 | - | 1 | 1 | 318 |
| 3 | 1954 | 185.0 | 83.3 | - | 1 | 2 | 497 |
| 4 | 1956 | 163.7 | 103.0 | - | 1 | 3 | 506 |
| 5 | 1951 | 170.1 | 77.9 | - | 1 | 2 | 576 |
| 6 | 1953 | 155.3 | 75.1 | - | 1 | 2 | 462 |
| 7 | 1953 | 161.0 | 70.0 | - | 1 | 1 | 567 |
| 8 | 1947 | 220.5 | 87.3 | - | 1 | 2 | 509 |
| 9 | 1960 | 124.1 | 74.1 | - | 1 | 1 | 540 |
| 10 | 1957 | 83.6 | 49.5 | - | 1 | 1 | 420 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | 1954 | 122.2 | 47.4 | - | 1 | 1 | 440 |
| 13 | 1953 | 216.3 | 96.4 | - | 1 | 2 | 403 |
| 14 | 1959 | 139.6 | 63.1 | - | 1 | 2 | 462 |
| 15 | 1954 | 106.0 | 59.4 | - | 1 | 1 | 467 |
| 16 | 1956 | 177.8 | 68.9 | - | 1 | 2 | 460 |
| 16а | 1958 | 134.1 | 67.2 | - | 1 | 1 | 575 |
| 17 | 1953 | 241.2 | 81.4 | - | 1 | 2 | 440 |
| 18 | 1964 | 217.5 | 140.0 | - | 1 | 2 | 460 |
| 20 | 1954 | 165.3 | 101.8 | - | 1 | 2 | 428 |
| 22 | 1953 | 102.7 | 45.6 | - | 1 | 1 | 600 |
| 24 | 1950 | 128.0 | 59.0 | - | 1 | 2 | 522 |
| Итого: |  | 3466.0 | 1740.7 |  |  | 40 | 10746.0 |
| ул. Огарева |
| 1 | 1949 | 189.4 | 93.9 | - | 1 | 2 | 524 |
| 2 | 1951 | 82.7 | 41.8 | - | 1 | 1 | 598 |
|  | 1949 | 176.3 | 84.6 | - | 1 | 3 | 758 |
| 4 | 1949 | 174.8 | 55.9 | - | 1 | 1 | 630 |
| 5 | 1949 | 263.3 | 244.5 | - | 2 | 2 | 624 |
| 6 | 1949 | 183.4 | 64.7 | - | 1 | 1 | 630 |
| 7 | 1949 | 157.4 | 80.3 | - | 1 | 2 | 609 |
| 8 | 1964 | 247.5 | 88.3 | - | 1 | 1 | 630 |
| 9 | 1966 | 210.3 | 79.7 | - | 1 | 2 | 609 |
| 10 | 1949 | 150.5 | 78.8 | - | 1 | 2 | 630 |
| 11 | 1949 | 227.9 | 87.1 | - | 1 | 1 | 609 |
| 12 | 1949 | 99.3 | 53.6 | - | 1 | 2 | 630 |
| 13 | 1962 | 320.7 | 147.5 | - | 1 | 2 | 609 |
| 14 | 1949 | 175.5 | 96.3 | - | 2 | 2 | 630 |
| 15 | 1949 | 81.5 | 40.8 | - | 1 | 2 | 630 |
| 16 | 1966 | 145.4 | 71.8 | - | 1 | 2 | 630 |
| 17 | 1950 | 110.6 | 77.0 | - | 1 | 1 | 609 |
| 18 | 1952 | 110.6 | 56.5 | - | 1 | 2 | 630 |
| 19 | 1949 | 188.2 | 88.5 | : | 1 | 2 | 609 |
| 20 | 1961 | 170.0 | 85.0 | - | 1 | 2 | 630 |
| 21 | 1950 | 135.2 | 73.3 | - | 1 | 2 | 588 |
| 22 | 1951 | 243.7 | 88.4 | - | 1 | 2 | 624 |
| 23 | 1952 | 169.1 | 85.2 | - | 1 | 3 | 639 |
| Итого: |  | 4013.3 | 1963.5 |  |  | 49 | 14309.0 |
| ул. Чапаева |
| 1 | 1948 | 195.1 | 117.3 | - | 1 | 4 | 650 |
| 2 | 1952 | 191.6 | 93.6 | - | 1 | 2 | 520 |
| 3 | 1948 | 136.3 | 77.7 | - | 1 | 1 | 770 |
| 4 | 1948 | 108.6 | 43.1 | - | 1 | 1 | 756 |
| 5 | 1948 | 162.2 | 75.0 | - | 1 | 1 | 728 |
| 6 | 1994 | 97.9 | 62.0 | - | 1 | 1 | 756 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 1948 | 216.7 | 91.4 | - | 1 | 2 | 756 |
| 8 | 1948 | 137.6 | 62.2 | - | 1 | 1 | 756 |
| 9 | 1950 | 171.5 | 87.6 | - | 1 | 2 | 756 |
| 10 | 1968 | 139.1 | 80.1 | - | 1 | 1 | 601 |
| 11 | 1962 | 264.0 | 136.2 | - | 1 | 2 | 782 |
| 12а/12б | 1963/82 | 148.6 | 90.6 | - | 1 | 2 | 756 |
| 13 | 1975 | 133.2 | 62.4 | - | 1 | 2 | 756 |
| 14 | 1952 | 134.2 | 73.2 | - | 1 | 3 | 735 |
| 15 | 1948 | 145.4 | 61.0 | - | 1 | 2 | 756 |
| 16 | 1949 | 107.0 | 55.2 | - | 1 | 1 | 756 |
| 17 | 1949 | 249.8 | 131.9 | - | 1 | 2 | 756 |
| 18 | 1947 | 218.1 | 124.5 | - | 1 | 2 | 756 |
| 19 | 1948 | 230.3 | 132.5 | - | 1 | 3 | 743 |
| 20 | 1950 | 164.1 | 83.7 | - | 1 | 2 | 756 |
| 21 | 2004 | 357.5 | 155.4 | - | 1 | 2 | 704 |
| 22 | 1949 | 127.7 | 55.7 | - | 1 | 2 | 760 |
| 23 | 1950 | 154.5 | 82.6 | - | 1 | 2 | 616 |
| 24 | 1952 | 193.5 | 113.3 | - | 1 | 3 | 693 |
| Итого: |  | 4184.5 | 2148.2 | - |  | 46 | 17374.0 |
| пер. Чернышевского |
| 1 | 1958 | 222.2 | 130.4 | - | 1 | 3 | 581 |
| 3 | 1958 | 102.0 | 65.1 | - | 1 | 1 | 504 |
| 5 | 1959 | 223.9 | 138.3 | - | 1 | 2 | 500 |
| 7 | 1955 | 145.1 | 82.3 | - | 1 | 2 | 476 |
| 9 | 1957 | 119.8 | 83.3 | - | 1 | 2 | 500 |
| 11 | 1955 | 164.9 | 60.4 | - | 1 | 1 | 500 |
| 13 | 1955 | 183.2 | 81.5 | - | 1 | 2 | 525 |
| 15 | 1957 | 138.6 | 66.1 | - | 1 | 2 | 525 |
| 17 | 1960 | 149.9 | 75.3 | - | 1 | 2 | 492 |
| 19 | 1957 | 264.3 | 86.1 | - | 1 | 1 | 756 |
| Итого: |  | 1713.9 | 568.8 | - |  | 18 | 5359.0 |
| ул. Чернышевского |
| 1 | 1950 | 259.3 | 99.7 | - | 1 | 2 | 723 |
| 3 | 1951 | 112.0 | 58.2 | - | 1 | 2 | 600 |
| 4 | 1954 | 320.9 | 133.1 | - | 1 | 2 | 851 |
| 5 | 1950 | 201.6 | 102.4 | - | 1 | 2 | 643 |
| 6 | 1950 | 224.8 | 100.9 | - | 1 | 2 | 600 |
| 7 | 1950 | 171.0 | 102.1 | - | 1 | 2 | 630 |
| 8 | 1950 | 208.2 | 115.9 | - | 1 | 2 | 630 |
| 9 | 1950 | 137.1 | 80.2 | - | 1 | 2 | 630 |
| 10 | 1952 | 87.9 | 46.5 | - | 1 | 1 | 537 |
| 11 | 1950 | 79.1 | 44.2 | - | 1 | 1 | 630 |
| 12 | 1950 | 147.1 | 74.5 | - | 1 | 2 | 630 |
| 13 | 1950 | 260.7 | 137.0 | - | 1 | 3 | 609 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | 1950 | 143.1 | 65.5 | - | 1 | 2 | 630 |
| 15 | 1951 | 188.4 | 99.3 | - | 1 | 2 | 528 |
| 16 | 1950 | 151.8 | 74.9 | - | 1 | 1 | 630 |
| 17 | 1950 | 183.9 | 81.9 | - | 1 | 2 | 492 |
| 18 | 1953 | 162.1 | 103.7 | - | 1 | 2 | 568 |
| 20а | 1956 | 81.9 | 53.7 | - | 1 | 1 | 228 |
| 22 | 1950 | 138.9 | 83.9 | - | 1 | 2 | 462 |
| Итого: |  | 3259.8 | 1657.6 | - |  | 40 | 11251 |
| ул. Октябрьская |
| 1 | 1947 | 127.2 | 70.0 | - | 1 | 2 | 756 |
| 2 | 1961 | 157.4 | 87.9 | - | 1 | 3 | 756 |
| 3 | 1949 | 194.7 | 93.7 | - | 1 | , 2 | 696 |
| 4 | 1947 | 152.1 | 80.2 | - | 1 | 2 | 756 |
| 5 | 1948 | 171.2 | 80.7 | - | 1 | 2 | 714 |
| 6 | 1949 | 205.9 | 75.1 | - | 3 | 3 | 756 |
| 7 | 1949 | 88.0 | 54.9 | - | 1 | 1 | 735 |
| 8 | 1947 | 139.9 | 65.7 | - | 1 | 2 | 794 |
| 9 | 1947 | 130.2 | 62.1 | - | 1 | 1 | 756 |
| 10 | 1949 | 345.6 | 160.1 | - | 1 | 2 | 760 |
| 11 | 1948 | 118.4 | 55.1 | - | 1 | 1 | 713 |
| 12 | 1955 | 188.7 | 126.4 | - | 1 | 2 | 756 |
| 13 | 1947 | 147.3 | 56.9 | - | 1 | 1 | 756 |
| 14 | 1948 | 114.3 | 47.5 | - | 1 | 1 | 756 |
| 15 | 1949 | 131.3 | 47.3 | - | 1 | 1 | 755 |
| 16 | 1957 | 135.2 | 81.3 | - | 1 | 2 | 756 |
| 17 | 1957 | 101.9 | 57.8 | - | 1 | 2 | 727 |
| 18 | 1948 | 89.5 | 57.5 | - | 1 | 1 | 747 |
| 19 | 1960 | 204.6 | 71.5 | - | 1 | 1 | 756 |
| 20 | 1959 | 172.3 | 58.3 | - | 1 | 1 | 756 |
| 21 | 1949 | 218.1 | 98.8 | - | 1 | 2 | 747 |
| 22 | 1949 | 292.6 | 151.6 | - | 1 | 2 | 711 |
| Итого: |  | 3626.4 | 1197.9 |  |  | 37 | 16415.0 |
| ул. Некрасова |
| 1 | 1951 | 183.5 | 88.3 | - | 1 | 2 | 635 |
| 2 | 1954 | 199.7 | 99.4 | - | 1 | 3 | 500 |
| 3 | 1950 | 130.4 | 57.7 | - | 1 | 1 | 630 |
| 4 | 1950 | 151.1 | 81.7 | - | 1 | 1 | 603 |
| 5 | 1956 | 91.2 | 53.1 | - | 1 | 1 | 588 |
| 6 | 2002 | 270.2 | 198.7 | - | 1 | 4 | 600 |
| 7 | 1951 | 191.5 | 95.9 | - | 1 | 2 | 620 |
| 8 | 1950 | 130.4 | 58.0 | - | 1 | 2 | 630 |
| 9 | 1950 | 173.9 | 89.2 | - | 1 | 2 | 630 |
| 10 | 1950 | 240.4 | 105.9 | - | 1 | 2 | 630 |
| 11 | 1950 | 229.1 | 98.5 | - | 1 | 2 | 630 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 2000 | 134.8 | 94.9 | - | 1 | 2 | 578 |
| 13 | 1954 | 180.4 | 73.6 | - | 1 | 1 | 630 |
| 14а/14б | 1952/2003 | 85.8 | 67.1 | - | 1 | 2 | 990 |
| 15 | 1950 | 90.4 | 59.7 | - | 1 | 1 | 630 |
| 16 | 1950 | 122.6 | 50.6 | : | 1 | 1 | 682 |
| 17 | 1955 | 127.1 | 65.8 | - | 1 | 1 | 876 |
| 18 | 1951 | 146.1 | 65.7 | - | 1 | 2 | 630 |
| 19 | 1954 | 132.8 | 61.5 | - | 1 | 1 | 283 |
| 20 | 1950 | 124.2 | 66.9 | - | 1 | 1 | 472 |
| 21 | 1951 | 78.5 | 34.5 | - | 1 | 1 | 304 |
| Итого: |  | 3392.2 | 1784.5 | - |  | 36 | 12771 |
| ул. Кутузова |
| №№ 8-36 | 1949/62 | 2244.3 | 1147.8 | - | 1 | 21 | 8215 |
| Итого |  | 2244.2 | 1147.8 |  |  | 21 | 8215 |
| ул. Коммунистическая |
| №№ 129, 129а 131а, 133, 135, 137,139 | 1950-1957 | 14662 | 11168 | - | 2 | 62 | 8105 |
| Итого |  | 14662 | 11168 |  |  | 62 | 8105 |
| ул. Дальная |
| №№ 2 - 40 | 1940-1957 | 2818 | 1640.2 |  | 1 | 34 | 10608 |
| Итого |  |  |  |  |  | 34 | 10608 |
| Всего: |  | 112388.3 | 143068.2 | 1551.7 |  | 2579 +301к | 371877 |

P.S. Показатели по нежилым помещениям приведены в таблице 2

Расчет нормативных площадей земельных участков для жилых домов (кондоминиумов) выполненный с учетом удельных показателей земельной доли, приходящейся на 1м2 общей площади, в соответствии с «Методическими указаниями по расчету земельных участков в кондоминиумах» (СП 30-101-98), приведен в табл.3.

Нежилая застройка

Табл. 2

| №№ пп | Наименование | Площадь застройки, м2 | Год постройки | Этажность | Площадь земельного участка м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детский сад №15 ул. Лесная, 15 SН.Ж.=1867.7 м2 | 1585.6 | 1988 | 2 | 7177 |  |
| 2 | Детский сад №14 ул. Полежаева, 120а SН.Ж.= 1315.7 м2 | 1083.2 | 1980 | 2 | 5284 |  |
| 3 | Школа № 10 ул.Полежаева, 177 SН.Ж.= 3202.62 м2 | 1004 | 1957 | 3 | 7279 |  |
| 4 | Предприятие обслуживания ,ул. Гагарина, 3 SН.Ж.=465.1 м2 | 304.5 | 1960 | 2 | 750 |  |
| 5 | Административное здание, ул.Гагарина,2а SН.Ж.= 1097.5 м2 | 1060.25 | 1958 | 2 | 5270 |  |
| 6 | Административное Здание, ул.Кутузова, 2а SН.Ж.= 909.2 м2 | 795.7 | 1959 | 2 | 2657 |  |
| 7 | Школа №18, ул. Гагарина, 13 S=3835.5 | 2256.3 | 1986 |  | 14647 |  |
| 8 | Школа искусств №2 ул.Гагарина, 25а | 116.6 | Незавершенное | 2 | 3600 |  |
| 9 | Столовая ул.Кутузова,2 SН.Ж.= 1156.7 м2 | 958.4 | 1961 | 1 | 3000 |  |
| 10 | Баня ул. Кутузова, 4 SН.Ж.= 509 м2 | 910.2 | 1955 | 1 | 1000 |  |
| 11 | Магазин ул. Красина, 1 SН.Ж. = 406.9 м2 | 576.2 | 1973 | 1 | 756 |  |
| 12 | Административное здание по улице Коммунистическая, 131 | 540 | 1950 | 2 | 1350 |  |
| 13 | Центральная часть ПКиО Ленинского района |  |  |  | 111 500 |  |
| 14 | Автовокзал с площадками отстоя | 2000 |  |  | 27000 |  |
| 15 | Территория инвестиционного развития (лесфонд) |  |  |  | 22000 |  |
| 16 | Территория подстанции «Западная» с подездной дорогой |  |  |  | 38500 |  |
|  | Итого: | 21191 |  |  | Sн 230670 |  |

В рамках проекта планировки территории, в целях более рационального использования городской территории и существующей инфраструктуры, жилые кварталы укрупнены, с использованием существующих улиц Полежаева, Лесная, Заводская, Ушакова, Чапаева, Эрзянская, Павлова и Некрасова.

Из общей расчетной площади исключаем площади, занимаемые существующими и проектируемыми  нежилыми зданиями и площади, планируемые для инвестиционного развития

Тогда расчетная площадь планируемой территории составит:

SP = SОР – SН = 783800 – 230670 = 55.31 га

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования

Городского округа Саранск при расчетах плотности населения территории, свободной территории, нормативных земельных участков, количества мест в детских садах и школах приняты следующие нормативы:

- Обеспеченность общей площадью жилых помещений  по фактическим отчетным данным на 2007г                          -   20.3 м2/чел.

- Планируемая обеспеченность общей площадью жилых помещений на расчетный период до 2015г                            -   24.9 м2/чел

- Рекомендуемая обеспеченность на расчетный период:

- школами                                          -    95 места на 1000 жителей

- детскими садами                             -   45 мест   на 1000 жителей

- максимальная плотность при многоэтажной застройке – 450 чел/га

- максимальная плотность в районах реконструкции       -  500 чел/га

Раасматриваемая территория относится к категории реконструируемой, т.к. в настоящее время эта территория застроена как многоэтажными так и частными домами.

3.2 Расчет плотности населения.

Расчетная площадь территории рассматриваемого района, ограниченного ул.ул. Гагарина, Коммунистическая, Дальняя, Пионерская, пер. Чернышевского и территориями ЖБК-1 и Электролампового завода г. Саранска      - SР = 55.31га

На данной территории в настоящее время имеется существующая жилая застройка с общей площадью 143068 м2, из них в многоэтажной застройке – 82097м2 и в частной застройке – 60971м2. На данной территории проживают примерно 7050 человек, в том числе в многоэтажных домах – Nсущ = 4050 чел.

Рассматриваемый жилой район прилегает к центральной части г. Саранска и относится к зоне высокой градостроительной ценности.

В качестве расчетной жилищной обеспеченности принимаем 20.3 м2/чел. Плотность населения на рассматриваемой городской территории равна:

Рсущ = 7050 : 55.31 = 127чел/га , т.е. 25 % от нормативной.

Согласно п.2.2.27 Местных нормативов градостроительного проектирования:       РР = 450 чел/га,   в условиях реконструкции – Рр = 500 чел/га.

Тогда максимальное расчетное количество жителей, которые могут проживать в рассматриваемом жилом районе в многоэтажной застройке, после сноса одноэтажной частной застройки, будет равно:

NP = Рр • Sр = 450 • 55.31 = 24 890 чел.

3.3 Расчет свободной территории

Табл. 3

| Адрес объекта | Год постройки | Площадь застройки м2 | Общая площадь жилой части SЖ м2 | Удельный показатель земельной доли УЗ.Д. | Нормативная площадь земельного участка FH м2 | Площадь участка по данным ФГУП FН м2 | Расчетная площадь земельных участков для кондоминиумов жилой застройки SР м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Участок №1 (кв. 2 + кв. 3) |
| пер. Чернышевского, № № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | 1955 -1960 | 1713.9 | 568.8 |  |  | 5359 |  |
| ул. Чернышевского, № № 1, 3-18, 20, 22, 22 | 1950 -1956 | 3259.8 | 1657.6 |  |  | 11251 |  |
| ул. Некрасова № № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 1950 -1958 | 1605.3 | 888.9 |  |  | 6315 |  |
| ул. Полежаева № № 223, 225 | 1950 1962 | 529.0 | 155.7 |  |  | 1120 |  |
| ул. Кутузова, № 36 | 1957 | 68.1 | 45.1 |  |  | 400 |  |
| Итого по участку №1 в т.ч. ССЗ автовокзала В том числе свободная территория (после сноса частной застройки) |  | 5573.9 | 2918.3 |  |  | 24445 | 32000 9200 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.28 га |
| Участок №2 (кв. 4 + кв. 5) |
| ул. Некрасова № № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 | 1951-1955 | 1786.9 | 895.6 |  |  | 6456 |  |
| ул. Красина, № № 2-22 | 1950-1958 | 3308.4 | 1789.9 |  |  | 12659 |  |
| ул. Павлова, № № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 | 1950-1955 | 1861.3 | 1197 |  |  | 6966 |  |
| ул. Кутузова, № № 32, 34 | 1951- 1991 | 344.6 | 192.7 |  |  | 890 |  |
| ул. Полежаева, № 219, 221 | 1950-1952 | 239.9 | 61.9 |  |  | 1017 |  |
| ул. Красина, 1 Магазин | 1973 | 576.2 |  |  |  | 756 |  |
| Итого по участку №2 В том числе, свободная территория после сноса части, застройки |  | 8117.3 | 4137.1 |  | 35334.0 | 28744 | 36090.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 35334.0 (3.53 га) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок № 3 (кв. 6 +кв. 7) |
| ул. Павлова, № № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | 1949-1954 | 1797.8 | 893.8 |  |  | 7304 |  |
| ул. Гоголя, № № 1-24 | 1949-1962 | 4341.4 | 2301.3 |  |  | 14653 |  |
| ул. Эрзянская, № № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | 1949-1954 | 2189.4 | 988.7 |  |  | 7007 |  |
| ул. Кутузова, № № 28, 30 | 1950-1960 | 202.2 | 108.1 |  |  | 860 |  |
| ул. Полежаева, №№ 215, 217 | 1952-1954 | 364.8 | 110.2 |  |  | 1011 |  |
| Итого по участку №3 Свободная территория после сноса частной застройки |  | 8895.6 | 4402.1 |  | 38400.0 | 30835 | 38400.0 (3.84 га) |
| Участок № 4 (кв. 8 + кв. 9) |
| ул. Эрзянская, № № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | 1948-1953 | 1882.5 | 842.8 |  |  | 7954 |  |
| ул. Огарева, № № 1-23 | 1949-1966 | 4013.1 | 1963.1 |  |  | 14309 |  |
| ул. Чапаева, № № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | 1948-1968 | 1783.4 | 781,1 |  |  | 8601 |  |
| ул. Кутузова, № № 24, 26 | 1951 | 313.3 | 124.9 |  |  | ИЗО |  |
| ул. Полежаева, №№ 209, 211, 213 | 1948-1950 | 592.0 | 321.9 |  |  | 1612 |  |
| Итого по участку №4 Свободная территория после сноса частной застройки |  | 8584.3 | 4033.8 |  | 40300 | 33606 | 40300.0 (4.03 га) |
| Участок № 5 (кв. 10 + кв. 11) |
| ул. Чапаева, № № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 | 1948-1962 | 2401.1 | 1367.2 |  |  | 8773 |  |
| ул. Октябрьская № № 1-22 | 1947-1955 | 3626.4 | 1740.4 |  |  | 16415 |  |
| ул. Ушакова, № № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24 | 1948-1955 | 2140.3 | 1027.7 |  |  | 8441 |  |
| ул. Кутузова, № № 20, 22 | 1949-1951 | 373.4 | 231.1 |  |  | 1334 |  |
| ул. Полежаева, №№ 199, 201, 203, 205, 207 | 1948-2004 | 805.2 | 545.8 |  |  | 2958 |  |
| Итого по участку №5 Свободная территория после сноса частной застройки |  | 9346.4 | 4912.2 |  | 44720 | 37921 | 44720.0 (4.47 га) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Участок № 6 (кв. 129 + кв. 130) |
| ул. Кутузова, № № 1, 3 ул. Октябрьская, № № 23 - 34 ул. Ушакова, № № 24, 26, 28, 30 ул. Чапаева, № № 25, 27, 29, 31, 33 |  |  |  |  |  |  | 18425 |
| Итого по участку №6 Свободная территория После сноса частных домов |  |  |  |  |  |  | 1.84 га |
| Участок №7 (кв. 12 + кв. 13 + кв. 14 + кв. 15 + кв. 16 + кв. 17) |
| ул. Ушакова, № № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | 1953-1954 | 1829.7 | 818.6 |  |  | 4516 |  |
| ул. Кутузова, № № 16, 18 | 1954 | 272.6 | 120.6 |  |  | 974 |  |
| ул. Суворова, № № 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24 | 1947-1958 | 2100 | 1082.8 |  |  | 6954 |  |
| пер. Суворова, № № 1-4 | 1951-1958 | 777.9 | 475.2 |  |  | 2592 |  |
| ул. Полежаева, №№ 191, 193, 195, 197 | 1948-1950 | 963.7 | 432.5 |  |  | 2804 |  |
| ул. Заводская, № № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | 1950-1953 | 1287.1 | 691.2 |  |  | 3861 |  |
| ул. Седова, № № 1-22 | 1950-1963 | 3516.6 | 1745.7 |  |  | 11932 |  |
| ул. Суворова, № № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 | 1947-1960 | 1933.3 | 880.7 |  |  | 3792 |  |
| ул. Кутузова, № № 6, 8, 10, 12, 14 | 1954 | 670.1 | 325.3 |  |  | 3700 |  |
| ул. Полежаева, №№ 179, 181, 183, 185, 187, 189 | 1947-1957 | 969.2 | 427.2 |  |  | 2866 |  |
| Итого по участку №7 Свободная территория после сноса частных домов |  | 14320. | 6999.8 |  | 65554 | 43017 | 65888 (6.59 га) |
| Участок №8 (кв. 18) |
| ул. Гагарина: дом № 5 № 7 (общежит.) | 1960 1960 | 706.6 544.8 | 2493.3 1561.9 | 1.57 1.28 | 3914 2452 | 2230 2000 | 2230 2000 |
| ул. Заводская: №1 №3 №5 | 1960 1960 1964 | 703.2 685.8 962.6 | 1971.4 1980.6 1994.8 | 1.57 1.57 1.57 | 3095 3110 3132 | 2026 1873 2587 | 2026 2073 2587 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Полежаева № 177, ул. Гагарина № № 3, 7а, ул. Кутузова № № 2, 2а, 4 (школа №10, баня, столовая, административное здание и предприятие по обслуживанию населения) | 1951-1963 | 3070.6 |  |  | 19084 | 19084 | 19084 |
| Итого по участку № 8 (кондоминиумы существующих домов) В том числе свободная территория после сноса |  | 6673.6 | 10002.0 |  | 34787 | 29800 | 31800.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| Снос школы №10 |  |  |  |  |  |  | 0.73 |
| Участок № 9 (кв. 70 + кв. 71) |
| ул. Полежаева, № № 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 152, 154, 156, 158, 160а, 160,162а, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180 | 1940/1960 | 4639.6 | 2194.4 |  |  | 20175 |  |
| ул.Пионерская, № № 1-15 | 1940/1983 | 4757.6 | 2432.3 |  |  | 24465 |  |
| Территория инвестиционного развития в СЗЗ автовокзала |  |  |  |  |  | 10000 |  |
| Итого по участку №9 В том числе, свободная территория после сноса части, застройки |  | 9397.2 | 4626.7 |  | 20400 |  | 42000.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 32000.0 (3.20 га) |
| Участок № 10 (кв. 68 + кв. 69) |
| ул. Полежаева, № 80 № 96 № 98а/98б № 100 № 102 № 104 № 120 № 120а(д/сад) | 1986 1940 1958/01 1951 1941 1957 1980/84 1980 | 2948.1 117.8 128.9 112.6 88.2 87.4 5108 | 14514.5 61.2 68.1 51.0 40.1 40.7 26780.6 | 0,98 - - - - - 0.98 | 14224 26201 5284 | 4102 700 490 670 590 604 21268 5284 | 11600 26201 |
| ул. Гагарина, № 9 № 11 | 1958 1983 | 1000.8 974.3 | 4594.9 4991.6 | 0,98 0,98 | 4503 4892 | 3010 3388 | 3400 4090 |
| ул. Лесная, № 3 № 5 № 9 № 11 № 15 (д/сад) № 4-общежит. | 1971 1982 1989/94 1984 1988 1988 | 958.0 1492.6 2995.0 958.6 546.4 | 3177.5 4743.9 14414.6 5032.0 624.5 | 1.52 1.56 0.85 0.85 1.32 | 4830 6452 12252 4277 7177 824 | 2820 4061 8715 959 7177 1171 | 4830 6000 11664 3025 1630 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по участку №10 (кондоминиумы сущ. дом) Свободная территория после сноса частной застройки Всего по участку №10 |  | 12071 | 78874.1 + 261.1 =79135 |  | 90916 | 65009 | 72440.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 17100.0 (1.71 га) |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.20 га |
| Участок №10а (дополнительный) |
| Свободная территория |  |  | 11000 |
| Всего по участку 10а |  |  | 1.10га |
| Участок № 11 (кв. 76 + кв. 77 + кв. 78 + кв. 79 + кв. 82 + кв. 83) |
| ул. Гагарина, № № 15, 17, 19, 21, 23, 25, 22, 27, 29, 31 № 13-Школа №18 № 25а-Школа искусств | 1957-1958 1986 Реконст. | 2229.2 | 2856.3 |  | 10047 (+3753) 2500 | 10177 13800 | 13800 2500 |
| пер. Чайковского, № № 1-18 | 1950-1957 | 3371,3 | 1944,6 |  |  | 10597 |  |
| ул. Чайковского, № № 8 - 37 | 1951-1957 | 4346.0 | 3178.9 |  |  | 15928 |  |
| ул. Дальняя, № № 2-40 | 1940- 1957 | 2818.0 | 1640.2 |  |  | 10608 |  |
| ул. Коммунистическая, № № 129, 133, 135, 137, 139 | 1957 | 2438.0 | 2083,9 |  |  | 7315 |  |
| Итого по участку № 11 (кондоминиумы) Свободная территория после сноса частных дом. Всего по участку №11 |  | 14662 | 11168 |  | 14997.0 | 69620 | 16300.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.39 га |
|  |  |  |  |  |  |  | 90200 |
| Участок № 12 (кв. 131 + кв. 132) |
| ул.Чапаева, № № 26, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 ул. Огарева, № № 24-41 ул. Кутузова, № № 5, 7, 9 |  |  |  |  |  |  | 29800 |
| Итого по участку 12 Свободная территория после сноса частных домов |  |  |  |  |  |  | 2.98 га |
| Всего по ППТ В том числе Свободная территория после сноса частной застройки |  |  |  |  |  |  | 55.31 га |
|  |  |  |  |  |  |  | 43.69 га |

3.4. Определение расчетной свободной территории и числа жителей по участкам, после сноса одно- двухэтажной застройки.

Свободная территория принимается из условия ликвидации санитарно-защитной зоны (ССЗ) цеха №8 электролампового завода путем его выноса из смежной территории.

В санитарно-защитной зоне автовокзала размещение жилой застройки  не планируется.

3.4.1 Участок № 1 (кв. 2 + кв. 3), ограничен ул. Полежаева, Некрасова, Кутузова и переулок Чернышевского:

Общая площадь участка – S1 = 32000 м2

Свободная территория    – Sc = 3.20 га,

В том числе часть территории «накрыта» санитарно-защитной зоной авто-вокзала Sсзз1 = 9200 м2.

Тогда расчетная свободная территория S1p = 3.2 – 0.92 = 2.28 га.

На этом участке могут проживать – N1 = 500 • 2.28 = 1140 чел.

3.4.2 Участок № 2 (кв. 4 + кв. 5), ограничен ул. Полежаева, Некрасова, Кутузова, Павлова.

Общая площадь участка                            – S2  = 36090 м2

Расчетная свободная территория             – S2р =   3.53 га,

Численность проживающих  – N2 = 500 • 3.53 = 1765 чел.

3.4.3 Участок № 3 (кв. 6 + кв. 7), ограничен ул. Полежаева, Павлова, Кутузова, Эрзянская.

Общая площадь участка                                    – S3   = 38400 м2

Расчетная свободная территория                      – S3р =   3.84 га,

Численность населения                   – N3 =500 • 3.84 = 1920 чел.

3.4.4 Участок № 4 (кв. 8 + кв. 9), ограничен ул. Полежаева, Эрзянская, Кутузова, Чапаева.

Общая площадь участка                              – S4  = 40300 м2

Расчетная свободная территория                – S4р=   4.03 га,

Численность проживающих   – N4 = 500 • 4.03 = 2015 чел.

3.4.5 Участок № 5 (кв. 10 + кв. 11), ограничен ул. Полежаева, Чапаева,

Кутузова, Ушакова:

Общая площадь участка                     – S5   = 44720 м2

Расчетная свободная территория      – S5р =   4.47га,

Численность населения                      – N5 = 500 • 4.47 = 2235 чел.

3.4.6 Участок № 6 (кв. 129 + кв. 130), ограничен ул. Ушакова, Кутузова,

Чапаева и кварталом 135.

Общая площадь участка                        – S6 = 18425 м2

Расчетная свободная территория          – S6р= 1.842 га,

Данную территорию предлагается отдать под котеджную застройку, с земельными участками по 600 м2. На участке разместятся 31 котедж.

Численность населения                         – N6 = 6 х 31 = 190 чел.

3.4.7 Участок № 7 (кв. 12 + кв. 13 + кв. 14 + кв. 15 + кв. 16 + кв. 17), ограничен ул. Полежаева, Ушакова, Кутузова, Заводская.

Общая площадь участка                    – S7 = 65888 м2

Расчетная свободная территория      - S7р= 6.59 га.

Численность населения – N7 = 500 • 6.59 = 3295 чел.

3.4.8 Участок № 8 (кв. 18), ограничен ул. Полежаева, Заводская, Кутузова, Гагарина.

Общая территория участка № 8 – S8 = 3.18 га

Свободная территория – нет – S8р = 0.0

В настоящее время под жилую застройку 4-х этажными домами на участке №8 использовано F8ф = 10916 м2, имеется S8Ж = 10002 м2 общей жилой площади.

На остальной территории участка расположены бывшая школа № 10 (ныне музыкальная школа), баня, столовая, административное здание, помещения по обслуживанию населения.

На участке проживают примерно N8сущ = 525 жителей, плотность  населения РР = 173ч/га. После сноса бывшей школы №10 – S8р= 7273 м2 = 0.73 га

Дополнительно на территории могут проживать N8d = 500 x 0,73 = 365 чел.

Численность населения на участке №8 составит N8 = 890 чел.

3.4.9 Участок № 9 (кв. 70 + кв. 71), ограничен ул. Полежаева и Пионерская.

Общая площадь участка – S9 = 42000 м2

Часть территории «накрыта» санитарно-защитной зоной автовокзала

Sсзз9 = 10000 м2, будет использована под территорию инвестиционного

развития,   т.е.   S9H = 10000 м2

Расчетная свободная территория     – S9p = 4.20 – 1.00 = 3.20 га.

Численность населения – N9 = 500 • 3.20 = 1600 чел.

3.4.10 Участок № 10 (кв. 68 + кв. 69), ограничен ул. Полежаева, Гагарина, Лесная, Пионерская.

Общая площадь участка                                    – S10 = 10.20 га

Территория, занятая жилой застройкой      – S10 сущ = 72439 м2

Территория, занятая д/садиками                      – S10н = 12461 м2

Расчетная  свободная территория – S10p = 17100 м2 = 1.71 га

N10 = Nр • S10р + S10ж сущ : 20.3 = 500 • 1.71 + 78874 : 20.3 = 855 + 3885 = 4740 чел

P.S. S10ж сущ – общая жилая площадь существующих многоэтажных жилых домов, расположенных на участке №10.

3.10.11 Участок №10а (в кв. 74)

Свободная территория S10а = 1.10 га

Численность населения N10ар = 500 х 1.1 = 550 чал

3.4.12 Участок № 11 (кв. 76 + кв. 77 + кв. 78 + кв. 79 + кв. 82 + кв. 83), ограничен ул. ул. Гагарина, Коммунистическая, Дальняя и Лесная.

Общая площадь участка – S11 = 9.02 га

Территория, занятая нежилыми помещениями – S11н = 16300 м2

Расчетная свободная территория – S11р = 9.02 – 1.63  =  7.39 га

На участке предполагается 5-и этажная застройка

Численность проживающих – N11р = 500 • 7.39 = 3700 чел.

3.4.13 Участок № 12 (кв. 131), ограничен улицами Кутузова, Чапаева, кварталом 132 и территорией ОАО «Энерголин».

Общая площадь участка               – S12 = 2.98 га

Расчетная свободная территория – S12р = 2.98 га

Участок отводится под катеджную застройку с участками по 600 м2

Численность проживающих – N12р = 29800 : 600 х 6 = 300 чел.

Всего свободной территории, после сноса частной застройки:

Sp = S1p + S2р+ ... +S12p = 43.69 га

Общая численность населения на свободной территории равна:

Nр = N1р+ N2p + ...+ N12р = 19 930 чел.

Плотность населения на расчетной территории:

Рр = Nр : Sр = 19500 : 43.69 = 457  чел/га

Всего будут проживать на планируемой территории:

NО = Nр + Nсущ = 19930 + 4410 = 24 340 чел.

3.5 Определение площадей земельных участков

Определение нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах и установление их границ проводится с целью формирования кондоминиума как единого обособленного комплекса недвижимого имущества (в том числе его развития): установление земельной доли в общей собственности, приходящегося на каждого домовладельца в кондоминиуме исходя из площади помещений, находящихся в его собственности; эффективного использования земель городских и сельских поселений и повышения уровня их благоустройства; налогообложения; учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в кондоминиумах.

Для определения величины минимально-необходимых нормативных земельных участков, бесплатно передаваемых в общую долевую собственность жильцов существующих домов принят принцип определения величины удельных показателей земельной доли для зданий разной этажности на основе градостроительных нормативов различных периодов массового жилищного градостроительства, с учетом п. 3.8 СП 30-101-98, если фактический размер градостроительства, с учетом п. 3.8 СП 30-101-98, если фактический размер земельного участка меньше нормативного, размер земельной доли определяется по факту.

Удельный показатель земельной доли (УЗ.Д.) принимается по СП 30-101-98 «Методические указания...» по табл. Приложения А, с нормой расчетной жилищной обеспеченности по СНиП 2.07.01-89*, равной 18 м2/чел. общей площади.

Удельный показатель земельной доли Узд = 0.92

Фактическая жилищная обеспеченность по состоянию на 2007г.

Н = 20.3 м2/чел;

Жилищная обеспеченность на расчетный период до 2015 г:

Нр = 24.9 м2/чел

Тогда показатель земельной доли для существующих жилых домов равен:

Усущ = (Узд х 18) : Н = 0.92 х 18 : 20.3 = 0.82

Для перспективной застройки расчетный показатель земельной доли равен:

Урас = (Узд х 18) : Нр = 0.92 х18: 24.9 = 0.665

Удельный показатель земельной доли - это площадь жилой территории в границах планировочной единицы, приходящейся на 1 м2 общей площади жилых помещений.

Пример расчета:

Жилой дом № 80 по ул. Полежаева (участок №10).

9-ти этажный жилой дом построен в 1986 г.

Удельный показатель земельной доли – Усущ. = 0.82,

Общая площадь жилых помещений дома №80 – S80ж = 14514.5 м2

Нормативная площадь земельного участка для 9 эт. дома

S80н = S80ж • Усущ = 14514.5 • 0.82 = 11900 м2

Фактически дом № 80, согласно данных, представленных 02.08.2007г. филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация» по Республике Мордовия, занимает земельный участок площадью – Fф = 4102 м2 .

Учитывая окружающую существующую застройку, руководствуясь п.3.8, СП 30-101-98, размер земельного участка, в виду невозможности выдерживать в данном случае нормативных требований, уменьшается до фактически возможного размера:

S80р = 11600 м2

Таким образом, рассчитываем площади земельных участков для всех существующих жилых домов, расположенных на рассматриваемой территории (участки № 8 и № 10), если фактическая площадь участка меньше нормативной, за расчетную принимаем фактическую площадь участка.

Результаты расчета сведены в таблицу 4.

3.5.1 Результаты расчетов нормативных размеров земельных участков

для кондоминиумов существующих жилых домов

Табл. 4

| Адрес объекта | Год постройки | Площадь застройки м2 | Общая площадь жилой части SЖ м2 | Удельный показатель земляной доли КЗ.Д. | Нормативная площадь земельного участка Fн м2 | Площ. участка согласно данных ФГУП Ростехинвентаризация Fф м2 | Расчетная площадь земельных участков для кондоминиумов Sр м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. Полежаева |
| 80 | 1986 | 2948 | 14514.5 | 0.98 | 14224 | 4102 | 11600 |
| 120 | 1980/84 | 5108 | 26780.6 | 0.98 | 26201 | 21268 | 26201 |
| ул. Гагарина |
| 5 | 1960 | 706.6 | 2493.3 | 1.57 | 3914 | 2230 | 2230 |
| 7(общ) | 1960 | 544.8 | 1561.9 | 1,57 | 2452 | 2000 | 2000 |
| 9 | 1958 | 1000.8 | 4594.9 | 0.98 | 4503 | 3010 | 3400 |
| 11 | 1983 | 974.3 | 4991.6 | 0.98 | 4892 | 3388 | 4090 |
| ул. Заводская |
| 1 | 1960 | 703.2 | 1971.4 | 1,57 | 3095 | 2026 | 2026 |
| 3 | 1960 | 685.8 | 1980.6 | 1,57 | 3110 | 1873 | 2073 |
| 5 | 1964 | 962.6 | 1994.8 | 1,57 | 3132 | 2587 | 2587 |
| ул. Лесная |
| 3 | 1971 | 958.0 | 3177.5 | 1,52 | 4830 | 2820 | 4830 |
| 5 | 1982 | 1492.6 | 4743.9 | 1.36 | 6452 | 4061 | 6000 |
| 9 | 1989/94 | 2995.0 | 14414.6 | 0.85 | 12252 | 8715 | 10780 |
| 11... | 1984.. | 958.6 | 5032.0 | 0.85 | 4277 | 959 | 2650 |
| 8(общ) | 1988.. | 546.4 | 624.5 | 1.32 | 824 | 1171 | 1630 |
| Итого: | 20584.7 | 88876.1 |  | 94158 | 60320 | 82097 |

В соответствии с выполненными расчетами (итоги расчета приведены в таблицах 3 и 4) определяем нормативную площадь земельных участков для существующих домов (на топоподоснове – Листы ППТ-3), и для перспективной застройки.

3.6 Расчет перспективной застройки.

    - Участок № 1

Сверхнормативная (свободная) площадь участка №1, после сноса частной застройки, без учета территории, попадающей в СЗЗ автовокзала -  S1p = 2.2 га

При плотности Рр = 500 чел/га, на данном участке могут проживать:

N1p = Рр • S1р = 500 • 2.28 = 1140 чел.

Тогда общая площадь жилых помещений в проектируемых домах не должна превышать S1ж:

S1ж = N1p • Нр =  1140  • 24.9   =  28390 м2

F1 = S1ж • Урас. = 28390 • 0.655 = 18600 м2

При норме расчетной жилищной обеспеченности на перспективу до 2015г.

Нр = 24.9 м2/чел. и строительства на этой территории 9 - 16-ти эт. жилых домов удельная земляная доля согласно приложения А Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков Узд в кондоминиумах СПЗО-101-98 равна:  Урас. = 0,655

Таким образом, рассчитываем все участки:

3.6.2 Участок № 2

S2р = 3.53 га

N2p = 500   • 3.53   = 1765 чел.

S2ж = 1765 • 24.9   = 43950 м2

F2  = 43950 • 0.665 = 29230 м2

3.6.3 Участок № 3

S3р  = 3.84 га

N3p =  500  • 3.84 = 1920 чел.

S3ж = 1920 • 24.9  = 47800 м2

F3 = 47800 • 0.665 = 31790 м2

3.6.4 Участок № 4

S4р  = 4.03 га

N4p =  500  • 4.03 = 2015 чел.

S4ж = 2015 • 24.9  = 50170 м2

F4   = 50170 • 0.665 = 33360 м2

3.6.5 Участок № 5

S5р  = 4.47 га

N5р =  500  • 4.47 = 2235 чел.

S5ж = 2235 • 24.9 = 55650 м2

F5 = 55650 • 0.665 =37000 м2

3.6.6 Участок № 6

Данный участок предлагается застраивать коттеджами, с выделением земельных участков по 600 м2

S6р = 1.842 га

N6р =  190 чел.

S6ж = 190 • 24.9 = 4730 м2

F6    = 18420 м2

3.6.7 Участок № 7

S7р = 6.59 га

N7p=  500  • 6.59 = 3295 чел.

S7ж = 3045 • 24.9 = 75820 м2

F7 = 75820 • 0.665 = 50420 м2

3.6.8 Участок № 8

S8о = 3.18 га, На участке №8 проживают ~ 525 чел.

S8р = 0.0 га

На данном участке расположено здание бывшей школы № 10, которая в настоящее время из-за отсутствия контингента учащихся по прямому назначению не используется. Здание находится в ветхом состоянии и подлежит сносу. На участке школы, площадью 7279 м2 предлагается строительство 16-ти эт. жилого дома.

Площадь участка кондоминиумов:

S8p  =  F8 = 7279 м2

S8жр = F8. = 365 х 24.9 = 9090 м2

N8р = 500 • 0.73 = 365 чел.

F8  = S8р  = 7279 м2

3.6.9 Участок № 9

S9p = 3.20 га

N9p=   500  • 3.20 = 1600 чел.

S9ж = 1600 • 24.9 = 39840 м2

F9 = 39840 • 0.92 = 36650 м2

3.6.10 Участок № 10

S10p = 1.71 га

N10p=  500 • 1.71   = 855 чел.

S10ж = 855 • 24.9   = 21290 м2

F10 = 21290 • 0.655 = 13950 м2

3.6.11 Участок  №10а

S10aр = 1.10 га

N10ар = 500 х 1.1   = 550 чел

S10жр = 550 х 24.9  = 13700 м2

F10а = 13700 х 0.655 = 9000 м2

3.6.12 Участок № 11

На участке предполагается высокоплотная малоэтажная застройка

S11p = 7.39 га

N11p=   500  • 7.39  = 3700 чел.

S11ж = 3700 • 24.9  = 93130 м2

F11 = 92130 х 0.655 = 60350 м2

3.6.13 Участок № 12

Данный участок предлагается застраивать коттеджами, с земельными участками по 600 м2.

S12р  = 2.98 га

N12р = 300 чел.

S12ж = 300 • 24.9 = 7470 м2

F12   = 29800 м2

На свободной территории  возможно строительство многоэтажных жилых домов с общей жилой площадью 491 000 м2. в которых будут проживать 19930 чел.

Всего на рассматриваемой территории  возможно проживание 24340 чел.

3.7    Выводы

3.7.0 Санитарно-защитные зоны:

1. С северной стороны к планируемой территории примыкает промышленно-коммунальная зона, в т.ч. цех №8 завода «Лисма», санитарно-защитная зона с радиусом 1000 м, «накрывает» всю планируемую территорию жилого массива.

В соответствии с генеральным планом г. Саранска вышло Постановление городской администрации о выносе цеха №8 за пределы города, что снимает вопрос о запрещении строительства в санитарно-защитной зоне, а на использование территории после выноса цеха №8  должен быть разработан проект по упорядочиванию этой территории. Без выноса цеха №8 СЭЛЗ расположение жилых помещений на данной территории  не допускается.

2. С западной  стороны расположен автовокзал, радиус СЗЗ которого -150 м

В этой зоне предусматривается размещение стоянок для автотранспорта и резервируется территория для инвестиционного развития.

3.7.1 Общая площадь жилых домов и численность жителей

Проектом планировки территории, ограниченной улицами Гагарина, Дальняя, Коммунистическая, Лесная, Пионерская, пер. Чернышевского и территориями ЖБК-1 и бывшего Электролампового завода предполагается территориальное развитие на расчетный срок до 2015г.

Очередность застройки будет решаться поэтапно, по мере решения вопросов о сносе существующей застройки, при разработке рабочих проектов.

Селитебная территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий, коммунальных предприятий (не требующих санитарно-защитных зон), устройства внутригородского сообщения, улиц и мест общего пользования составляет 67.80 га, в т.ч. общая площадь территории под жилую застройку –  51.26 га. Селитебная территория примыкает к лесопарковой зоне Ленинского района г. Саранска, которая будет служить зоной отдыха для жителей рассматриваемой территории.

На общей свободной территории (после сноса малоэтажной застройки) возможно строительство 9 – 10 – 12 – 16 -этажных жилых домов общей площадью:

Sжр = S1ж + S 2ж +... + S12ж = 491 000 м2

в которых будут проживать:

Nр = N1p + N2p + ...+ N12р = 19 930 чел.

Средний показатель плотности на свободной территории

Рср = 19 930 : 43.69 = 456 чел/га.

В существующих многоэтажных домах имеется 82 097 м2 общей площади, в  которых проживают ~4050 чел.

Общий средний показатель плотности на планируемой территории:

РО = (Nр + Nсущ) : Sро = (19930 + 4410) : 55.31 = 440 чел/га

Расчетный показатель плотности на планируемой территории соответствует нормативным показателям.

Застройку территории предполагается осуществлять поэтапно, отдельными участками, без нарушения возможности функционирования предприятий, расположенных на сопредельной территории.

3.7.2 Детские дошкольные и школьные места

На рассматриваемой территории в настоящее время проживают примерно 7050 жителей, общая жилая площадь застройки (с учетом малоэтажной застройки) составляет около 143000 м2.

На территории имеются две школы: № 10 – с нормативной вместимостью 450 учащихся и № 18 – с нормативной вместимостью 800 учащихся, а также два детских сада – № 24 (ул. Лесная, 15) – с нормативной вместимостью 150 детей, и д/сад по ул. Полежаева, 120а – вместимостью 180 детей.

В школе № 18 в настоящее время обучаются 695 учащихся, а школа № 10, в связи с отсутствием контингента учащихся, функционирует как музыкальная школа.

В д/садике № 24 – в настоящее время 200 детей, а детский сад по ул. Полежаева, 120а по назначению не используется.

Согласно демографических данных департамента по социальной политике г. Саранска потребность в местах на 1000 жителей – 26 мест в д/садах и 87 школьных мест.

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования г.о.Саранск приложение 7 для дошкольных учреждений принимается норматив на земельные участки – К1 = 35м2/место, в условиях реконструкции площадь земельных участков допускается уменьшать на 25%.

Для школьных мест – К2 = 16 м2 (таблица 25 местных нормативов), в условиях реконструкции допускается сокращать земельные участки на 20%.

Дошкольные учреждения:

На расчетный период до 2015г. потребность в дошкольных учреждениях –

Дс = No : 1000 • 45 = 24 340 : 1000 • 45 = 1095 мест

Дополнительно потребуется строительство:

Дс. доп. = Дс - Дс. сущ. = 1095 – 150 –  180 = 765 мест.

Тогда для дополнительных дошкольных учреждений потребуется земельный участок:

Fdc = Дс. доп • К1 = 765 • 35  = 26770 м2  - (26770 х 0.25) = 2.00 га.

Школы:

На расчетный период до 2015 г. потребность в школах:

Дш = No : 1000 • 95 = 24340 : 1000 • 95 = 2310 уч. мест

Дополнительно потребуется строительство:

Дш. доп = Дш - Дш. сущ. = 2310 - 800 = ~1500 уч. мест.

Для дополнительной школы на 1500 уч. мест потребуется земельный участок площадью:      Fdш = Дш. доп. • К2 = 1500 • 16 = 24000 м2, = 2.40 га

Дополнительную школу предлагается построить на участке № 4,

а детские сады – на участках № 3 и № 7 вместимостью по 350 мест, еще 65 дополнительных дошкольных мест предполагается разместить в пристрое к существующему зданию детского сада №24.

K1 и К2 приняты согласно местных нормативов градостроительного проектирования, приложение 7.

3.7.3 Предприятия торговли, общественного питания, и бытового обслуживания

Магазины продовольственных товаров общей площадью Sпт согласно приложения 7 местных нормативов:

Торговый центр:

Sпт = No : 1000 • К3 = 24340 : 1000 • 280 = 6800 м2 торговой площади

Земельный участок Fпт = 1.3 га

Магазины продовольственных товаров общей площадью Sнт :

Sнт = 24340 : 1000 • 100 = 2430 м2 торговой площади

Земельный участок Fнт = 2430 : 100 • 0.04 га = 0.97 га

Для размещения предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания предполагается строительство гипермаркета, для чего на участке № 9, в районе автовокзала, зарезервирована территория инвестиционного развития.

3.7.4 Предприятия медицинского  обслуживания

На рассматриваемой территории во встроенных помещениях существующих многоэтажных домов имеются аптека, почтовое отделение и предприятия бытового обслуживания населения (Столовая, баня, парикмахерская, предприятие по ремонту обуви).  Согласно СНиП 2.07.01-89*, Приложение 7* (стр. 42) необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектировании.

Дополнительная потребность в названных предприятиях будет размещаться во встроенных помещениях вновь строящихся домов и на территории гипермаркета в соответствии с заданием на проектирование, при разработке градостроительной документации.

3.7.5. Расчет потребности в парковочных местах

На рассматриваемой территории в перспективе будут проживать 24340 жителей

В настоящее время уровень автомобилизации в г.Саранске 160 машин/1000 чел

На расчетный период до 2015г. местными нормативами (п.3.5.7) предусматривается минимальный уровень автомобилизации 300 машин/1000 чел.

Согласно СНиП 2.07.01-89*, п.6.33 и п.3.5.133 местных нормативов для парковочных мест автотранспорта (временное хранение) – 10%.

Для постоянного хранения обеспеченность – 90%,

в том числе в подземных гаражах 25 маш/мест на 1000 жителей.

Для временных парковок потребуется:

n = 24340 : 1000 х 300 х 0.1 = 730 маш/мест, площадь земельных участков составит:   s = 730 х 25 = 18250 м2 = 1.82 га

Для постоянного хранения:

N = 24340 : 1000 х 300 х 0.9 = 6250 маш/мест

В том числе:

- в подземных и многоуровневых стоянках:

Nп = 23340 : 1000 х 200 = 4870 маш/мест,

площадь земельных участков = 4870 х 12 = 58440 м2 = 5.84 га

- наземных стоянок Nн = 6250 – 4870 = 1380 мащ/мест,

площадь земельного участка  = 1380 х 25 =  34500 м2 = 3.45 га

Для этих целей будут использоваться площадки в СЗЗ автовокзала, при жилых домах, а также подземные и многоуровневые надземные здания стоянок. Конкретные места расположения этих сооружений будут решаться при рабочем проектировании.

3.7.6 Сводная ведомость использования земельных участков

планируемой территории:

1. Земельные участки кондоминиумов жилых домов –           = 44.72 га

2. Земельные участки существующих нежилых зданий –       =  5.15 га

3   Территории инвестиционного развития                               =  2.98 га

4. Земельный участок новой школы                                 –       =  2.40 га

5. Земельный участок новых яслей-садов                      –      =  2.00 га

6. Тротуары, дворовые проезды, автостоянки                 –       =  1.49 га

7. Парковки а/транспорта временного хранения             -       =  1.82 га

8. Многоуровневые  и наземные стоянки                         -       =  9. 20 га

8. Существующие проезды (улицы)                                 -        =  1.34 га

9. Территория подстанции «Западная» с дорогой           -        =  3.85 га

10 Территория автовокзала                                                -        =  2.70 га

11 Центральная часть ПКиО Ленинского района            -        =11.15 га

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого                                                                                   88.80 га

3.8. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности

3.8.1. Рассматриваемая территория относится к инженерно-геологическому району III (Моренная равнина). Инженерно-геологические условия района допускают строительство любых видов при условии предварительного проведения инженерно-геологических изысканий с целью определения естественного состояния глинистых грунтов, глубины залегания грунтовых вод и их агрессивности.

3.8.2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.09.1988г. №116-ФЗ  «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» - застройка планируемой территории не подлежит категорированию по ГО и не относится к категорированным по гражданской обороне объектам.

3.8.3. В особый период функционирование объекта не прекращается. При необходимости эвакуация жильцов и их семей, персонала офисов проводится в соответствии с планом эвакуации Главного Управления Министерства РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по РМ и планом эвакуации главы администрации Ленинского района г.Саранска.

3.8.4. На основании положений СНиП 2.01.51-90 табл.7  Республика Мордовия не входит в зону световой маскировки. В соответствии СНиП 2.01.51-90 п.9.3 на объектах, не входящих в зону светомаскировки, осуществляются только организационные мероприятия:

-отключение наружного освещения;

-отключение внутреннего освещения зданий;

-подготовка и обеспечение световой маскировки наружных осветительных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».

3.8.5. Исходя из назначения предполагаемых объектов строительства и требований Главного Управления Министерства РФ по делам ГО и ЧС, дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.

3.8.6.  Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера могут являться:

- Пожары и аварии на объектах и сетях газо-, энерго-, тепло- и водоснабжения;

- Автодороги по улицам Коммунистическая, Гагарина, Кутузова, по которым перевозятся взрывопожароопасные: вещества, в т.ч. ГСМ, при разливе (выбросе) которых возможно образование зон разрушения и пожаров.

-  Отклонения климатических условий от ординарных.

3.8.8.  Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях, меры предосторожности для людей, меры первой помощи пострадавшим, оценка степени разрушения зданий и количество пострадавшего населения и персонала от воздушной ударной волны, возможные причины аварий и т.п. будут определяться при дальнейшем рабочем проектировании.

3.8.9.  Пожарная безопасность обеспечивается выполнением объемно-планировочных и конструктивных решений, применением электрооборудования соответствующего классу зон по ПУЭ, оборудованием помещений системами автоматической пожарной сигнализации, выполненных в соответствии с требованиями НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»

3.8.10  Помещения квартир оборудуются автономными оптико-электронными дымовыми извещателями типа ИП 212-43 М.

3.8.11. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов

3.8.12. В соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 элементы проектируемы зданий должны быть рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок 30 кг/м2.

3.8.13. В соответствии с картой районирования по смерчеопасности Мордовия находится в зоне, для которой расчетное значение класса интенсивности смерча по классификации Фуджита может быть принято 3.58.  Для этого класса параметры смерча составят:

-максимальная горизонтальная скорость вращательного движения   -94.4 м/с

-поступательная скорость                                                                         -23.6 м/с

-длина полосы разрушении|й                                                                    -55.8 м/с

-максимальный перепад давлений                                                            -109 гПа

Непосредственной угрозы для объектов строительства данное стихийное явление природы не представляет.

3.8.14. Для района расположения г.Саранска в соответствии с РД 34.21.122-87 удельная плотность ударов молнии в землю составляет более 5.1 ударов на 1 км2 в год, поэтому ожидаемое количество ударов молний на планируемую поверхность – 3.7 раз/год, количество заноса высокого потенциала на территорию до 2.8 раз/год.

Для защиты устройств связи от атмосферных перенапряжения при рабочем проектировании будет предусмотрено заземление оборудования и стоек радио и телевидения. Устройство молниезащиты зданий и сооружений должны быть приняты и введены в эксплуатацию до начала комплексного опробования технологического оборудования.

Составил                                                                  Е. Якименко

3.8. Исходные данные

1. Письмо №4113 от 29/11.2006 г.                                                      -   1 лист

2. Информация Саранского отделения филиала

ГУП «Ростехинвентаризация» по Республике

Мордовия от 12.08.2007 г.                                                              -   15 листов

3. Письмо №352 от 19.11.2007 г. с приложениями                          -     6 лист

4.  Письмо Администрации г.о. Саранск с приложениями

о дополнительном объеме работ                                                 -      5 лист