Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-6 от 18.12.2013г.

Заказчик: ОАО «СаранскТеплоТранс»

Место строительства: г. Саранск

проект Межевания территории,

для размещения объекта:

«Техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети

от ТК-8 по ул. Фурманова, 18а до проектируемой ТК по ул. Лазо,1 и строительство подводящих тепловых сетей от проектируемой ТК

по ул. Лазо, 1 до узла управления подключаемого объекта»

Шифр: 3970/2016-ПМ

Саранск 2016

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-6 от 18.12.2013г.

Заказчик: ОАО «СаранскТеплоТранс»

Место строительства: г. Саранск

проект Межевания территории,

для размещения объекта:

«Техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети

от ТК-8 по ул. Фурманова, 18а до проектируемой ТК по ул. Лазо,1 и строительство подводящих тепловых сетей от проектируемой ТК

по ул. Лазо, 1 до узла управления подключаемого объекта»

Шифр: 3970/2016-ПМ

| Директор |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Саранск 2016

Документация по проекту межевания территории выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий

| Руководитель проекта |  | Ю.А. Ланкина |
| --- | --- | --- |

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-П-081-1326186923-00140-6 от 18.12.2013г.

Оглавление

|  | Общая часть | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | РАЗДЕЛ 1. Проект межевания территории | 6 |
|  | 1.1. Общие сведения | 6 |
|  | 1.2. Анализ существующего положения | 7 |
|  | 1.3. Проектное предложение по использованию территории | 8 |
|  | 1.4. Технико-экономические показатели проекта межевания | 12 |
|  | Приложения | 13 |
|  | Приложение 1. Характеристика земельных участков под временное занятие полосой отвода сети теплоснабжения |  |
|  | Приложение 2. Координаты границ образуемых земельных участков |  |
|  | Приложение 3. Ведомость координат границ проектируемой территории |  |

Общая часть

Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Главный инженер проекта | И.А. Митрошин |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Ю.А. Ланкина |

Состав проекта межевания

РАЗДЕЛ 1. Проект межевания территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | План фактического использования территории Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории | ПМ - 1 | 1: 1000 |
| 2. | Чертеж границ образуемых земельных участков, на кадастровом плане территории | ПМ- 2 | 1: 1000 |
| 3. | Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории проектируемого объекта | ПМ- 3 | 1: 1000 |

РАЗДЕЛ 1. Проект межевания территории

1.1. Общие сведения

Проект межевания территории для размещения объекта: «Техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети от ТК-8 по ул. Фурманова, 18а до проектируемой ТК по ул. Лазо,1 и строительство подводящих тепловых сетей от проектируемой ТК по ул. Лазо, 1 до узла управления подключаемого объекта» разработан на договора подряда с ОАО «СаранскТеплоТранс» согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Генерального плана городского округа Саранск, утвержденного решением Совета депутатов г.о. Саранск от 23.04.2014 г. № 333;

- Местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008.

- Правил землепользования и застройки г. Саранска, р.п. Николаевка и Ялга как части г.о. Саранск, 2009 (с изм. от 21.072010г. № 582 и от 30.08.2013г.);

- Приказ Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ от 17.08.1992 г.              № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

Исходные данные для проектирования включают в себя:

- документация по планировке территории «Внесение изменений в проект планировки территории, ограниченной  ул.Гагарина, пр. 50 лет Октября, ул.Сурикова и правым берегом реки Саранска г.Саранска, в части изменения планировки территории, ограниченной ул.Гагарина, ул.М.Расковой, пр. 50 лет Октября, ул. Фурманова, утвержденная Постановлением Главы Администрации г.о. Саранск;

- техническое задание;

- топографическая съемка территории в масштабе 1:500, выполненная предоставленная Заказчиком.

- сведения из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта планировки территории.

Проект межевания выполнен в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, а также в целях обоснования необходимых условий предоставления земельных участков, с указанием установленных ограничений и обременении использования участков, в том числе установления зон действия публичных сервитутов, иных обременении, установления условий неделимости земельного участка.

1.2. Анализ существующего положения

Проектируемая территория для размещения объекта: «Техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети от ТК-8 по ул. Фурманова, 18а до проектируемой ТК по ул. Лазо,1 и строительство подводящих тепловых сетей от проектируемой ТК по ул. Лазо, 1 до узла управления подключаемого объекта» расположена в юго-западной части г.о Саранск, в Ленинском районе в квартале ограниченном ул. Фурманова, ул. Гагарина, ул. Щорса. На всем протяжении трасса сети теплоснабжения проходит по застроенной территории, категория земель – земель земли населенных пунктов. В соответствии с требованиями действующих нормативных документов проектируемый участок тепловых сетей относится к сетям теплоснабжения местного значения. Проектным решением предусмотрено строительство тепловой сети от тепловой камеры ТК-8 по ул. Фурманова, 18а до проектируемой ТК по ул. Лазо,1 и строительство подводящих тепловых сетей от проектируемой ТК по ул. Лазо, 1 до многоквартирного дома, общая протяженность объекта 0,167 км.

Территория межевания расположена на территории кадастрового квартала: 13:23: 0911224.

В настоящее время территория является застроенной, на проектируемой территории расположена многоэтажная жилая застройка. В границы разработки проекта межевания попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертежах проекта межевания территории  и в выписках из ЕГРП приведенных в приложении.

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, а также объекты культурного наследия - памятники истории и культуры.

Проектом планировки на данной территории в качестве зон с особыми условиями использования определены охранные зоны инженерных коммуникаций.

1.3. Проектное предложение по использованию территории

Проект межевания выполнен в соответствии и на основе ранее разработанной документации по планировке территории «Внесение изменений в проект планировки территории, ограниченной  ул.Гагарина, пр. 50 лет Октября, ул.Сурикова и правым берегом реки Саранска г.Саранска, в части изменения планировки территории, ограниченной ул.Гагарина, ул.М.Расковой, пр. 50 лет Октября, ул. Фурманова».

Проектом межевания на проектируемой территории определено местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, а также определен вид их разрешенного использования. Образование проектных границ земельных участков производится в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленных в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, определены площади и границы земельных участков для строительства сети теплоснабжения. В проекте межевания выявлены обременения в границах ранее сформированных и зарегистрированных земельных участков, а также в границах образуемых земельных участков. Общие данные по земельным участкам, в границах территории межевания отображены в составе графических материалов на чертежах проекта межевания территории.

Для строительства линейного объекта проектом межевания предполагается выделение земельных участков во временное пользование на период строительства линейного объекта и в постоянное пользование на период эксплуатации.

Земельные участки для размещения тепловой сети предоставляются под временное занятие на период строительства сетей теплоснабжения и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченные условными линиями, проведенными параллельно осям трубопроводов.

Ширина и протяженность полосы отвода определяется в зависимости от назначения и категории земель вдоль трасс сетей теплоснабжения, материала сети, способов их соединения и укладки, от физико-механических свойств грунтов и глубины заложения трубопровода, от способа и схемы обратной засыпки проложенных сетей.

На период строительства земельные участки для размещения объектов трубопроводного транспорта отводятся во временное пользование из земель не разграниченной государственной собственности и частей земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. Характеристика земельных участков, отведенных во временное пользование, на период строительства приведена в приложении 1.

В постоянное пользование отводятся земельные участки для размещения тепловых камер.

Проектом межевания определено местоположение границ образуемых земельных участков для размещения и эксплуатации объектов коммунального обслуживания, рекомендуемых для отведения в постоянное пользование. Характеристика образуемых земельных участков, отведенных в постоянное пользование, на период эксплуатации  приведена в приложении 2.

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки (Приказ Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ от 17 августа 1992 г. № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», п.4).

Площадь земельных участков, предназначенных для размещения проектируемого линейного объекта, представлена в таблице технико-экономические показатели проекта межевания территории, где представлена общая площадь земельных участков, отводимая во временное пользование (на период проведения строительных работ) и рекомендуемая в постоянное пользование (на период эксплуатации).

Сведения о существующих, вновь образуемых земельных участках и частях земельных участков отражены на чертеже межевания территории.

На проектируемой территории не выделены зоны действия публичных сервитутов. Доступ к образуемым земельным участкам, отводимым в постоянное пользование, осуществляется посредством территориальной зоны – охранной зоны инженерных коммуникаций.

Таблица 1. - Характеристики образуемых  земельных участков

| Условный номер образуемого земельного участка | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Площадь образуемого земельного участка кв.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗУ2 | Коммунальное обслуживание (тепловая камера) | 13 | Образован путем раздела земельного участка 13:23:0911224:84 |
| ЗУ3 | Коммунальное обслуживание (тепловая камера) | 12 | Образован из неразграниченных земель на территории кадастрового квартала 13:23:0911224 |
| ЗУ4 | Коммунальное обслуживание (тепловая камера) | 21 | Образован путем раздела земельного участка 13:23:0911224:161 |
| ЗУ5 | Коммунальное обслуживание (тепловая камера) | 2 | Образован из неразграниченных земель на территории кадастрового квартала 13:23:0911224 |
| ЗУ6 | Коммунальное обслуживание (тепловая камера) | 2 | Образован путем раздела земельного участка 13:23:0911224:167 |

1.4. Технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2016г | Состояние на расчетный срок 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 0,3094 | 0,3094 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию в том числе: | га | 0,3094 | 0,3094 |
|  | - территория земельных участков под временное занятие полосой отвода теплосети, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | га | 0,2748 | 0,2748 |
|  | - территории земельных участков, под временное занятие полосой отвода теплосети, из земель государственная собственность которых не разграничена | га | 0,0347 | 0,0347 |
|  | - территории земельных участков, отводимых в постоянное пользование | га | 0,0050 | 0,0050 |
|  | - площадь территориальной зоны - охранной зоны инженерных коммуникаций | га | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Территории не подлежащие межеванию | га | - | - |

Примечание:

1. ЗУ2, ЗУ3 объединить в единый земельный участок общей площадью 25 кв.м.

2. ЗУ4, ЗУ5 и ЗУ6 объединить в единый земельный участок общей площадью 25 кв.м.

Приложение 1. Характеристика земельных участков под временное занятие полосой отвода сети теплоснабжения

Таблица 1.1.1 - Характеристика земельных участков, под временное занятие полосой отвода сети теплоснабжения, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

| Условный номер земельного участка по проекту межевания | Кадастровый номер (исходного участка) | Вид права | Правообладатель | Местоположение (адрес) | Площадь исходного участка, кв.м. | Вид разрешенного использования | Категория земель | Площадь временного занятия, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:23:0911224:1723 | - | Сведения о регистрации прав отсутствуют | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Фурманова ( в районе пересечения с ул. Лазо) | 1899 | для размещения дома многоэтажной жилой застройки | Земли населённых пунктов | 15 |
| 2 | 13:23:0911224:1725 | - | Сведения о регистрации прав отсутствуют | Республика Мордовия, город Саранск, улица Гагарина | 36 | Для размещения дома многоэтажной жилой застройки | Земли населённых пунктов | 9 |
| 3 | 13:23:0911224:1985 | - | - | Республика Мордовия, р-н Саранск, г Саранск, ул Фурманова | 1 899 | для размещения дома многоэтажной жилой застройки | Земли населённых пунктов | 22 |
| 4 | 13:23:0911224:1723 | - | Сведения о регистрации прав отсутствуют | Республика Мордовия, г. Саранск, в районе улиц Щорса, Гагарина, Фурманова | 1 806 | Для размещения дома многоэтажной жилой застройки | Земли населённых пунктов | 19 |
| 5 | 13:23:0911224:127 | - | Сведения о регистрации прав отсутствуют | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Фурманова | 491 | Для размещения трубопроводов(ливневой канализации) | Земли населённых пунктов | 68 |
| 6 | 13:23:0911224:1747 | - | Сведения о регистрации прав отсутствуют | РМ, г. Саранск, ул. Гагарина | 67 | для размещения дома многоэтажной жилой застройки | Земли населённых пунктов | 67 |
| 7 | 13:23:0911224:127 | - | Сведения о регистрации прав отсутствуют | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Фурманова | 491 | Для размещения трубопроводов(ливневой канализации) | Земли населённых пунктов | 93 |
| 8 | 13:23:0911224:158 | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. С.Лазо, дом 3 | 810 | Для размещения многоквартирного дома | Земли населённых пунктов | 121 |
| 9 | 13:23:0911224:1726 | - | Сведения о регистрации прав отсутствуют | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гагарина | 727 | Для размещения дома многоэтажной жилой застройки | Земли населённых пунктов | 124 |
| 10 | 13:23:0911224:59 | - | Сведения о регистрации прав отсутствуют | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Фурманова, дом 10 | 438 | Для размещения дома многоэтажной жилой застройки | Земли населённых пунктов | 148 |
| 11 | 13:23:0911224:19 | - | Сведения о регистрации прав отсутствуют | Республика Мордовия, г Саранск, ул Лазо | 4546 | Для строительства жилого дома | Земли населённых пунктов | 169 |
| 12 | 13:23:0911224:118 | - | - | Республика Мордовия, г Саранск, ул Фурманова | 426 | - | Земли населённых пунктов | 178 |
| 13 | 13:23:0911224:84 | Постоянное бессрочное пользование | МП "Парикмахерские услуги "Юнона" | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Фурманова, дом 18 | 1 350 | Для производства | Земли населённых пунктов | 270 |
| 14 | 13:23:0911224:1985 | - | Сведения о регистрации прав отсутствуют | Республика Мордовия, р-н Саранск, г Саранск, ул Фурманова | 1 899 | для размещения дома многоэтажной жилой застройки | Земли населённых пунктов | 319 |
| 15 | 13:23:0911224:167 | Собственность | Городской округ Саранск | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лазо | 2517 | Для размещения улиц и дорог | Земли населённых пунктов | 422 |
| 16 | 13:23:0911224:161 | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. С.Лазо, дом 1 | 1612 | Для размещения многоквартирного дома | Земли населённых пунктов | 704 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Характеристика образуемых земельных участков под временное занятие полосой отвода сети теплоснабжения из земель, государственная собственность которых не разграничена

| Условный номер земельного участка по проекту межевания | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Площадь земельного участка, кв.м. | Кадастровый квартал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельный участок для размещения объектов трубопроводного транспорта | 14 | 13:23:0911224 | Является контуром многоконтурного участка ЗУ1 |
| 2 | Земельный участок для размещения объектов трубопроводного транспорта | 8 | 13:23:0911224 | Является контуром многоконтурного участка ЗУ1 |
| 3 | Земельный участок для размещения объектов трубопроводного транспорта | 101 | 13:23:0911224 | Является контуром многоконтурного участка ЗУ1 |
| 4 | Земельный участок для размещения объектов трубопроводного транспорта | 224 | 13:23:0911224 | Является контуром многоконтурного участка ЗУ1 |