Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-6 от 18.12.2013г.

Заказчик: ООО «Строительно-монтажное Управление 27»

Место строительства: г. Саранск

Документация по планировке территории,

(проект планировки территории, проект межевания территории)

для размещения линейных объектов

«Наружные сети электроснабжения объекта:

«Жилой дом по ул. Фурманова в г. Саранск (на месте ж/д 19, 21)» и «Наружные сети газоснабжения объекта:

«Жилой дом по ул. Фурманова в г. Саранск (на месте ж/д 19, 21)».

Шифр: 16/2016-ПП

Саранск 2016

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-6 от 18.12.2013г.

Заказчик: ООО «Строительно-монтажное Управление 27»

Место строительства: г. Саранск

Документация по планировке территории,

(проект планировки территории, проект межевания территории)

для размещения линейных объектов

«Наружные сети электроснабжения объекта:

«Жилой дом по ул. Фурманова в г. Саранск (на месте ж/д 19, 21)» и «Наружные сети газоснабжения объекта:

«Жилой дом по ул. Фурманова в г. Саранск (на месте ж/д 19, 21)».

Шифр: 16/2016-ПП

| Директор |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Саранск 2016

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий

| Руководитель проекта |  | Ю.А. Ланкина |
| --- | --- | --- |

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-П-081-1326186923-00140-6 от 18.12.2013г.

Оглавление

| РАЗДЕЛ 1. Основная часть. Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории | 7 |
| --- | --- |
| 1.1. Обоснование для разработки проекта | 7 |
| 1.2. Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны с особыми условиями использования | 9 |
| 1.3. Красные линии и линии регулирования застройки | 11 |
| 1.4. Планируемые к размещению объекты капитального строительства, линейные объекты | 12 |
| 1.5. Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения территории | 13 |
| 1.6. Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории | 13 |
| 1.7. Характеристика развития систем социального обслуживания | 14 |
| РАЗДЕЛ 2. Обоснование проекта планировки территории | 15 |
| 2.1. Параметры планируемого строительства линейного объекта | 15 |
| 2.2. Зоны с особыми условиями использования территории, планировочные ограничения | 16 |
| 2.3. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории | 17 |
| 2.4. Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 17 |
| 2.5. Мероприятия по охране окружающей среды | 18 |
| раздел 3. Иные вопросы планировки территории | 19 |
| 3.1. Основные технико-экономические показатели проекта планировки | 19 |
| РАЗДЕЛ 4. Проект межевания территории | 20 |
| 1.1. Общие сведения | 20 |
| 1.2. Анализ существующего положения | 21 |
| 1.3. Проектное предложение по использованию территории | 22 |
| 1.4. Технико-экономические показатели проекта межевания территории | 25 |
| Приложение 1. Характеристика земельных участков под временное занятие полосой отвода линейных объектов |  |
| Приложение 2. Координаты поворотных точек границ земельных участков |  |
| Приложение 3. Каталог координат красных линий |  |
| Приложение 4. Ведомость координат поворотных точек границы проектируемой территории |  |

Общая часть

Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Руководитель проекта | Ю.А. Ланкина |
| --- | --- |
| Инженер | П.А. Кисляков |

Состав документации по планировке территории

РАЗДЕЛ 1. Основная часть.

Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертеж планировки территории, чертеж границ зон планируемого размещения объектов местного значения. | ПП – 1 | 1: 1000 |
| 2. | Разбивочный чертеж красных линий. | ПП – 2 | 1: 1000 |

РАЗДЕЛ 2. Обоснование проекта планировки территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Схема расположения элемента планировочной структуры (по материалам генерального плана г.Саранск, 2014 г.) | ПП - 3 | 1: 10000 |
| 2. | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. | ПП - 4 | 1: 1000 |
| 3. | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | ПП - 5 | 1: 1000 |

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта планировки территории не разрабатывались следующие чертежи:

- схема организации улично-дорожной сети, схема движения транспорта на соответствующей территории;

- схема границ территорий объектов культурного наследия;

- схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

РАЗДЕЛ 4. Проект межевания территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | План фактического использования территории. Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории. | ПМ - 1 | 1: 1000 |
| 2. | Чертеж границ образуемых земельных участков, на кадастровом плане территории | ПМ- 2 | 1: 1000 |

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта межевания территории не разрабатывались следующие чертежи:

- чертеж границ территорий объектов культурного наследия;

- чертеж границ зон действия публичных сервитутов.

РАЗДЕЛ 1. Основная часть.

Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории

1.1. Обоснование для разработки проекта

Проект планировки территории выполнен с целью выделения элементов планировочной структуры и определения зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания территорий.

Основной задачей настоящего проекта планировки является установление границ и определение полосы отвода проектируемых линейных объектов          «Наружные сети электроснабжения объекта: «Жилой дом по ул. Фурманова в г. Саранск (на месте ж/д 19, 21)» и «Наружные сети газоснабжения объекта: «Жилой дом по ул. Фурманова в г. Саранск (на месте ж/д 19, 21)».  Данные линейные объекты проходят параллельно друг другу, на незначительном расстоянии, поэтому для линейных объектов разрабатывается единая документации по планировке территории.

Проект планировки территории линейных объектов «Наружные сети электроснабжения объекта: «Жилой дом по ул. Фурманова в г. Саранск (на месте ж/д 19, 21)» и «Наружные сети газоснабжения объекта: «Жилой дом по ул. Фурманова в г. Саранск (на месте ж/д 19, 21)», разработан на основании договора подряда с ООО «СМУ 27» согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Генерального плана городского округа Саранск, утвержденного решением Совета депутатов г.о.Саранск от 23.04.2014 г. № 333;

- Местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008.

- Правил землепользования и застройки г.о. Саранск, 2016 (утв. Решением Совета депутатов г.о. Саранск № 516 и от 06.05.2016г.);

- ВСН №14278тм-т1 - Нормы отвода земель, для электрических сетей напряжением  0,38-750 кВ;

- Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878
"Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей".

Исходные данные для проектирования включают в себя:

- сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

- сведения об изученности объектов территориального планирования (охват их территории материалами изысканий различного масштаба и направленности, наличие архивных, исторических источников и т.д.), перечень ранее выполненных научно-исследовательских работ, градостроительной и проектной документации, прочих работ, учет которых обязателен при подготовке проекта межевания территории в рамках выполнения работ;

- данные о демографической ситуации и занятости населения;

- сведения о социальной, транспортной, производственной и инженерной инфраструктурах, строительной базе;

- материалы топографо-геодезической подосновы соответствующих масштабов, картографические и справочные материалы, материалы инженерно-геологических изысканий и исследований;

- материалы социально-экономических прогнозов развития территории, сведения об имеющихся целевых программах и программах социально-экономического развития;

- сведения о современном использовании и состоянии территории, ее кадастровой и экономической оценке (в виде схем землепользования и табличного материала);

- данные обследований и прогнозов санитарно-гигиенического состояния и экологической ситуации;

- историко-архитектурные планы, проекты зон охраны памятников истории и культуры;

- материалы опорных и адресных планов, регистрационных планов подземных коммуникаций  и атласов геологических выработок;

- материалы государственного кадастра недвижимости ;

- материалы схем генерального плана;

-  материалы правил землепользования и застройки;

- инвентаризационные данные по землепользованию, жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания, другим объектам недвижимости;

- данные об улично-дорожной сети, гаражах и стоянках индивидуального автотранспорта, организации дорожного движения;

- иную документацию, необходимую для разработки проекта межевания территории.

Основанием для разработки проекта планировки являются:

- техническое задание;

- топографическая съемка территории в масштабе 1:500, предоставленная Заказчиком.

- сведения из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта планировки территории.

1.2. Краткая характеристика территории в границах проекта

планировки, зоны с особыми условиями использования

Проектируемая территория, предназначенная для размещения линейных объектов: «Наружные сети электроснабжения объекта: «Жилой дом по ул. Фурманова в г. Саранск (на месте ж/д 19, 21)» и «Наружные сети газоснабжения объекта: «Жилой дом по ул. Фурманова в г. Саранск (на месте ж/д 19, 21)», расположена в юго-западной части  г.о. Саранск, в Ленинском районе и проходит по ул.М. Расковой от ул.Щорса до ул. Фурманова. На всем протяжении линейные объекты проходят по застроенной территории, категория земель – земли населенных пунктов. На протяжении трассы линйных объектов встречаются искусственные преграды – автомобильные дорогиа по ул.Щорса до ул. Фурманова, а также существующие инженерные коммуникации.

В границы, рассматриваемые проектом планировки, входит территория в пределах полосы отвода проектируемого линейного объекта. Общая протяженность линейного объекта составляет 0,45 км. Площадь территории в границах проекта планировки составляет 0,3039 га.

На проектируемой территории объекты культурного наследия отсутствуют.

В границах проектируемой территории в качестве зон с особыми условиями использования выделены: охранные зоны существующих инженерных коммуникаций, границы которых показаны на чертеже «Схема границ зон с особыми условиями использования территории».

Расчет ширины охранных зон инженерных коммуникаций производился в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

В границы разработки ППТ попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости приведена в приложении.

Район строительства относится ко II В климатическому подрайону  II климатического района. Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Площадка существующей застройки относится к сухой зоне по влажности. Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и сз - в летний период. Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

Проектируемая территория по геологическому строению относится к зоне эрозионно-денудационных равнин. В геологическом строении проектируемой территории принимают участие четвертичные современные  элювиальные, современные-среднечетвертичные эллювиально-делювиальные и нижнемеловые отложения. С поверхности здесь широко развит маломощный (до 2-5 м) покров рыхлых четвертичных отложений (суглинки, пески, древесно-щебнистые суглинки и супеси). Под ним залегают коренные кремнисто-карбонатные породы мела, пески и глины, нередко обнажающиеся на крутых склонах долин притоков основных рек. Проектируемая территория подвержена воздействию опасных геологических процессов, среди которых наибольшее распространение имеют овражно-балочная эрозия, оползнеобразование.

Рельеф основной части ровный, спокойный. Значительных перепадов высотных отметок местности не наблюдается. Падение уклона поверхности рельефа направлено в сторону водоемов и водотоков.

1.3. Красные линии и линии регулирования застройки

Красные линии в границах проекта планировки территории устанавливаются в соответствии с определением красных линий в градостроительном законодательстве Российской Федерации. При установлении красных линий в границах проекта планировки территории учтено проектное использование прилегающих территорий.

Красные линии в настоящем проекте планировки  назначены в соответствии с ранее утвержденными проектами планировки территории с отступом для обеспечения коридора для возможной прокладки инженерных коммуникаций на перспективу. Ведомость расчета координат точек красных линий приведена на чертеже «Разбивочный чертеж красных линий».

1.4. Планируемые к размещению объекты капитального

строительства, линейные объекты

На проектируемой территории планируется размещение объектов капитального строительства местного значения: «Наружные сети электроснабжения объекта: «Жилой дом по ул. Фурманова в г. Саранск (на месте ж/д 19, 21)» и «Наружные сети газоснабжения объекта: «Жилой дом по ул. Фурманова в г. Саранск (на месте ж/д 19, 21)».

Проектируемые линейные объекты необходимы для обеспечения электроснабжением и газоснабжением стоящегося многоквартирного дома по ул. Фурманова. Конструктивно линейные объекты состоят:

- кабельная линия КЛ6кВ – из распределительной подстанции (РП) трансформаторной подстанции (ТП) и подземной кабельной линии 6 кВ;

- подводящий газопровод низкого давления запроектирован в подземном исполнении, все узлы подключения выполнены подземно, выходы на поверхность земли отсутствуют.

На проектируемой территории отсутствуют объекты капитального строительства регионального и федерального значения.

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов проектируемые линейные объекты относится к объектам электросетевого хозяйства и газораспределительным сетям.

Линия электропередач 6 кВ на своем протяжении проходит в подземном исполнении. Охранные зоны электрических сетей устанавливаются:

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

Охранные зоны газораспределительных сетей устанавливаются:

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны.

1.5. Характеристики развития систем инженерно-технического

обеспечения территории

Инженерно-техническое обеспечение проектируемой и прилегающих территорий обеспечивается существующими инженерными сетями.

Проектируемые линейные объекты по всей трассе прохождения  пересекают ряд инженерных коммуникаций. Существующие и перспективные инженерные сети и сооружения, их охранные зоны приведены на чертеже           ПП-2.

1.6. Характеристики развития системы транспортного обслуживания

территории

Проектом не предусмотрено развитие транспортной инфраструктуры, т.к. при строительстве линий электроснабжения будет использована система подъезда к площадкам строительства по существующим автодорогам и улично-дорожной сети.

1.7. Характеристика развития систем социального обслуживания

В связи со спецификой территории в границах проекта планировки, описанной в разделах 1.2 «Краткая характеристика территории в границах проекта планировки…» и 1.4 «Планируемые к размещению объекты капитального строительства» настоящих положений, строительство объектов для развития систем социального обслуживания настоящим проектом планировки территории не планируется.

РАЗДЕЛ 2. Обоснование проекта планировки территории

2.1. Параметры планируемого строительства линейного объекта

Обоснование параметров линейного объекта

Проектируемые линейные объекты «Наружные сети электроснабжения объекта: «Жилой дом по ул. Фурманова в г. Саранск (на месте ж/д 19, 21)» и «Наружные сети газоснабжения объекта: «Жилой дом по ул. Фурманова в г. Саранск (на месте ж/д 19, 21)»,  является объектами капитального строительства местного значения.

Размещение проектируемых линейных объектов обусловлено необходимостью обеспечения электроснабжением и газоснабжением стоящегося многоквартирного дома по ул. Фурманова. В соответствии с требованиями действующих нормативных документов проектируемые линейные объекты относится к объектам электросетевого хозяйства и газораспределительным сетям. Общая протяженность трассы кабельной линии составляет 0,45 км.

Размеры земельных участков, необходимых для реализации проекта, устанавливается согласно норм отвода земель в соответствии с ВСН №14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ», согласно которым устанавливается  ширина полос земель предоставляемых на период строительства для подземных линий электропередач и Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными  Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878.

Для предоставления в постоянное пользование размеры земельных участков для размещения РП и ТП определяются  по контуру сооружения с отступом 1,0 м для обслуживания.

Размеры охранных зон линии электропередач определяются в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160., размеры охранных зон распределительного газопровода определяются в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными  Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878.

Обоснование размещения линейного объекта на проектируемой территории

Выбор местоположения проектируемого линейного объекта обусловлен  наличием существующих инженерных сетей, техническими условиями на подключение, а также необходимостью обеспечения сетями электроснабжением и газоснабжением стоящегося многоквартирного дома по ул. Фурманова. Данные линейные объекты проходят параллельно друг другу, на незначительном расстоянии, поэтому для линейных объектов разрабатывается единая документации по планировке территории. Планировочные ограничения позволяют определить территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности.

2.2. Зоны с особыми условиями использования территории,

планировочные ограничения

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, объекты культурного наследия - памятники истории и культуры.

Проектом планировки в качестве зон с особыми условиями использования определены охранные зоны инженерных коммуникаций. Размеры и режим охранных зон существующих инженерных сетей устанавливаются соответствующими федеральными и ведомственными нормативными документами.

2.3. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

В связи со спецификой территории в границах проекта планировки, описанной в разделах 1.2 «Краткая характеристика территории в границах проекта планировки…» и 1.4 «Планируемые к размещению объекты капитального строительства», раздел вертикальная планировка и инженерная подготовка не разрабатывается.

2.4. Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

На проектируемой территории объектов гражданской обороны нет, а также размещение новых объектов не планируется. В непосредственной близости от проектируемых линейных объектов пожароопасных зданий и сооружений нет.

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера определены на основе имеющейся архивной информации ГУ МЧС России по РМ. По показателям риска природных чрезвычайных ситуаций для территории прохождения линейного объекта установлены виды природных явлений: смерчи, ураганы, бури, град, цунами, пожары природные, наводнения и подтопления.

Постоянного обслуживающего персонала на проектируемых объектах не предусматривается, следовательно, система управления и оповещения ГО проектируемого объекта, в основе которых лежат средства связи, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.03.93 г. № 178, не создается.

Оповещение бригад, осуществляющих периодический осмотр и обслуживание объекта, по сигналам ГО и управление ими по выполнению мероприятий ГО, осуществляется диспетчерской службой эксплуатирующей организации по имеющимся средствам мобильной связи.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемом линейном объекте могут являться:

- некачественное строительство;

- обрушение и повреждение сооружений и установок;

- механические повреждения;

- нарушение норм технологического режима;

- отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.), которые могут стать причиной аварии на проектируемом объекте.

Исходя из назначения проектируемой территории и требований ГУМ РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.

Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объекта.

2.5. Мероприятия по охране окружающей среды

Задачей раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» является комплексная оценка состояния окружающей среды и воздействия на нее проектируемых линейных объектов.

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» в составе проекта планировки территории предусматривает основные природоохранные мероприятия в период строительства и в период эксплуатации. Данный раздел в полном объеме должен быть приведен на следующей стадии проектирования в составе рабочего проекта линейного объекта.

Природоохранные мероприятия в  период строительства

Проектом предлагаются следующие природоохранные мероприятия, направленные на защиту атмосферного воздуха в зоне производства работ:

- осуществлять периодический контроль за содержанием загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- для удержания значений выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в расчетных пределах, необходимо обеспечить контроль топливной системы механизмов, а также системы регулировки подачи топлива, обеспечивающих полное его сгорание;

- допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии,

- особенно тщательно следить за состоянием технических средств, способных вызвать загорание естественной растительности;

- запрещение сжигания отходов строительства и мусора.

Природоохранные мероприятия в  период эксплуатации

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду:

- соблюдение мер предусмотренных рабочим проектом в период эксплуатации;

- обязательный контроль над качеством выполнения строительно-монтажных работ.

В целом, строительство проектируемого линейного объекта, с учетом принятых проектных решений, сохраняет сложившийся режим воздействия и обеспечивает требуемую действующими нормативными документами экологическую безопасность.

раздел 3. Иные вопросы планировки территории

3.1. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | На расчетный период, 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность линейного объекта, всего | км | 0,45 | 0,45 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | по застроенной территории | км | 0,45 | 0,45 |
|  | по незастроенной территории | км | - | - |

раздел 4. Проект межевания территории

4.1. Общие сведения

Проект межевания территории объекта разработан для застроенной территории в составе проекта планировки территории. Проект межевания выполнен в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, а также в целях обоснования необходимых условий предоставления земельных участков, с указанием установленных ограничений и обременении использования участков, в том числе установления зон действия публичных сервитутов, иных обременении, установления условий неделимости земельного участка.

Проект межевания территории линейных объектов «Наружные сети электроснабжения объекта: «Жилой дом по ул. Фурманова в г. Саранск (на месте ж/д 19, 21)» и «Наружные сети газоснабжения объекта: «Жилой дом по ул. Фурманова в г. Саранск (на месте ж/д 19, 21)», разработан на основании договора подряда с ООО «СМУ 27»  согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Генерального плана городского округа Саранск, утвержденного решением Совета депутатов г.о.Саранск от 23.04.2014 г. № 333;

- Местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008.

- Правил землепользования и застройки г.о. Саранск, 2016 (утв. Решением Совета депутатов г.о. Саранск № 516 и от 06.05.2016г.);

- ВСН №14278тм-т1 - Нормы отвода земель, для электрических сетей напряжением  0,38-750 кВ;

- Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878
"Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей".

1.2. Анализ существующего положения

Проектируемая территория, предназначенная для размещения линейных объектов: «Наружные сети электроснабжения объекта: «Жилой дом по ул. Фурманова в г. Саранск (на месте ж/д 19, 21)» и «Наружные сети газоснабжения объекта: «Жилой дом по ул. Фурманова в г. Саранск (на месте ж/д 19, 21)», расположена в юго-западной части  г.о. Саранск, в Ленинском районе и проходит по ул.М. Расковой от ул.Щорса до ул. Фурманова. На всем протяжении линейные объекты проходят по застроенной территории, категория земель – земли населенных пунктов. На протяжении трассы линйных объектов встречаются искусственные преграды – автомобильные дорогиа по ул.Щорса до ул. Фурманова, а также существующие инженерные коммуникации.

В границы, рассматриваемые проектом планировки, входит территория в пределах полосы отвода проектируемого линейного объекта.

Общая протяженность трассы кабельной линии составляет 0,45 км.

Площадь территории в границах проекта планировки составляет 0,3039 га.

Территория межевания расположена на территории кадастрового квартала: 13:23:0911216, 13:23:0911224, 13:23:0911235.

В границы разработки проекта межевания попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертежах проекта межевания территории и в приложении 1.

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, а также объекты культурного наследия - памятники истории и культуры.

Проектом планировки на данной территории в качестве зон с особыми условиями использования определены охранные зоны инженерных коммуникаций.

1.3. Проектное предложение по использованию территории

Проект межевания выполнен в составе проекта планировки территории линейных объектов: «Наружные сети электроснабжения объекта: «Жилой дом по ул. Фурманова в г. Саранск (на месте ж/д 19, 21)» и «Наружные сети газоснабжения объекта: «Жилой дом по ул. Фурманова в г. Саранск (на месте ж/д 19, 21)».

Проектом межевания на проектируемой территории определено местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, а также определен вид их разрешенного использования. Кроме того, определены территории под временное занятие полосой отвода линии электроснабжения КЛ 6 кВ на время строительства.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, определены площади и границы земельных участков, необходимых для строительства КЛ 6 кВ и подводящего газопровода. В проекте межевания выявлены обременения в границах ранее сформированных и зарегистрированных земельных участков, а также в границах образуемых земельных участков. Общие данные по земельным участкам, в границах территории межевания отображены в составе графических материалов на чертежах проекта межевания территории.

Для проектируемых  линейных объектов: «Наружные сети электроснабжения объекта: «Жилой дом по ул. Фурманова в г. Саранск (на месте ж/д 19, 21)» и «Наружные сети газоснабжения объекта: «Жилой дом по ул. Фурманова в г. Саранск (на месте ж/д 19, 21)», проектом межевания предполагается выделение земельных участков во временное пользование на период строительства линейного объекта и в постоянное пользование на период эксплуатации

Размеры земельных участков, необходимых для реализации проекта, устанавливается согласно норм отвода земель в соответствии с ВСН №14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ» согласно которым устанавливается  ширина полос земель предоставляемых на период строительства для подземных линий электропередач и Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными  Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878  на период строительства для распределительных газопроводов.

На период строительства земельные участки для размещения линейного объекта отводятся во временное пользование из земель не разграниченной государственной собственности и частей земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. Характеристика земельных участков, отведенных во временное пользование, на период строительства приведена в приложении 1.

В постоянное пользование отводиться земельные участки для размещения распределительной подстанции и трансформаторной подстанции, размеры земельных участков для   предоставления в постоянное пользование определяются  по контуру сооружения с отступом не менее 1,0 м. для обслуживания.

Проектом межевания определено местоположение границ образуемых земельных участков для размещения наземных сооружений кабельных линий электропередачи, рекомендуемых для отведения в постоянное пользование. Образование земельных участков производится из земель, находящихся в муниципальной собственности. Характеристика образуемых земельных участков, отведенных в постоянное пользование, на период эксплуатации  приведена в приложении 2.

Кроме того, в соответствии с требованиями «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160., для объектов электросетевого хозяйства устанавливаются  охранные зоны линии электропередач:

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878  устанавливают охранные зоны распределительных газопроводов:

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны.

Охранная зона линейных объектов подлежит кадастровому учету как объект землеустройства, наименование территориальной зоны – охранная зона инженерных коммуникаций. Данная территориальная зона после прохождения кадастрового учета служит для обеспечения доступа к подземным инженерным коммуникациям в период эксплуатации.

Площадь земельных участков, предназначенных для размещения проектируемых линейных объектов, представлена в таблице технико-экономические показатели проекта межевания территории, где представлена общая площадь земельных участков, отводимая во временное пользование (на период проведения строительных работ).

Сведения о существующих, вновь образуемых земельных участках и частях земельных участков отражены на чертеже межевания территории.

На проектируемой территории не выделены зоны действия публичных сервитутов.

4.4. Технико-экономические показатели проекта межевания территории

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2016г | Состояние на расчетный срок 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 0,3039 | 0,3039 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию в том числе: | га | 0,309 | 0,3039 |
|  | - территория земельных участков под временное занятие полосой отвода, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | га | 0,1556 | 0,1556 |
|  | - территории земельных участков, под временное занятие полосой отвода, из земель государственная собственность которых не разграничена | га | 0,1177 | 0,1177 |
|  | - территории земельных участков, отводимых в постоянное пользование | га | 0,0186 | 0,0186 |
| 4 | Территории, не подлежащие межеванию | га | - | - |

Приложения

Приложение 1. Характеристика земельных участков под временное занятие полосой отвода линейных объектов

Таблица 1.1.1 - Характеристика земельных участков, под временное занятие полосой отвода, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

| Условный номер земельного участка по проекту межевания | Кадастровый номер (исходного участка) | Вид права | Правообладатель | Местоположение (адрес) | Площадь исходного участка, кв.м. | Вид разрешенного использования | Категория земель | Площадь временного занятия, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:23:0911235:75 |  | Сведения о регистрации прав отсутствуют | РМ,г. Саранск | 6 453 | для размещения многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) (Многоэтажной жилой застройки (пл.№1 по генплану) по ул.Пуркаева г.Саранска) | Земли населённых пунктов | 13 |
| 2 | 13:23:0911235:65 | Аренда | МП го Саранск "Горстройзаказчик" | РМ, г. Саранск, от ул. С. Лазо до пр. 50 лет Октября | 2126 | Для размещения трубопровода (водопровода) | Земли населённых пунктов | 52 |
| 3 | 13:23:0911235:76 |  |  | РМ, г. Саранск, ул М.Расковой | 5 | Для размещения трубопровода (газопровода высокого давления) | Земли населённых пунктов | 16 |
| 4 | 13:23:0911235:65 | Аренда | МП го Саранск "Горстройзаказчик" | РМ, г. Саранск, от ул. С. Лазо до пр. 50 лет Октября | 2126 | Для размещения трубопровода (водопровода) | Земли населённых пунктов | 81 |
| 5 | 13:23:0911235:77 (:78) |  | Сведения о регистрации прав отсутствуют | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. М.Расковой | 1098 | Для размещения трубопровода (газопровода высокого давления) | Земли населённых пунктов | 9 |
| 6 | 13:23:0911235:69 (:71) |  | Сведения о регистрации прав отсутствуют | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. М.Расковой | 875 | Для размещения линии связи (внеплощадочной сети связи) | Земли населённых пунктов | 3 |
| 7 | 13:23:0911235:70 |  |  | РМ, г. Саранск, ул. М.Расковой | 25 | Для размещения линии связи (внеплощадочной сети связи) | Земли населённых пунктов | 2 |
| 8 | 13:23:0911235:65 | Аренда | МП го Саранск "Горстройзаказчик" | РМ, г. Саранск, от ул. С. Лазо до пр. 50 лет Октября | 2126 | Для размещения трубопровода (водопровода) | Земли населённых пунктов | 24 |
| 9 | 13:23:0911235:63 |  | Сведения о регистрации прав отсутствуют | Республика Мордовия, г. Саранск, по ул. Гагарина - М.Расковой (площадка №1 по генплану) | 1584 | Для размещения дома многоэтажной жилой застройки |  | 20 |
| 10 | 13:23:0911235:80 |  |  | РМ, г. Саранск, ул. М. Расковой | 24 | Для размещения трубопровода (газопровода среднего давления) | Земли населённых пунктов | 13 |
| 11 | 13:23:0911235:87 |  |  | Ориентир в районе улицы Щорса и Лазо. |  |  |  | 62 |
| 12 | 13:23:0911235:73 |  |  | РМ, г. Саранск, в районе ул. Щорса | 43 | Для размещения кабельной линии электропередачи (кабельной ЛЭП-6 кВ) | Земли населённых пунктов | 13 |
| 13 | 13:23:0911235:66 | Аренда | МП го Саранск "Горстройзаказчик" | РМ, г. Саранск, от ул. С. Лазо до пр. 50 лет Октября | 81 | Для размещения трубопровода (водопровода) | Земли населённых пунктов | 17 |
| 14 | 13:23:0911224:176 | Собственность | г.о. Саранск | РМ, г. Саранск, ул. Щорса | 1463 | Для размещения улиц и дорог | Земли населённых пунктов | 40 |
| 15 | 13:23:0911224:172 | Собственность | Собственники помещений МКД | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Фурманова, дом 38 | 888 | Для размещения многоквартирного дома | Земли населённых пунктов | 40 |
| 16 | 13:23:0911224:81 | Собственность | РМ | РМ, г. Саранск, ул. М.Расковой, дом 2 | 4531 +/-23 | Для эксплуатации зданий и сооружений | Земли населённых пунктов | 91 |
| 17 | 13:23:0911224:178 | Собственность | Городской округ Саранск | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. М.Расковой | 589 | Для размещения улиц и дорог | Земли населённых пунктов | 181 |
| 18 | 13:23:0911224:173 | Общая долевая собственность | Собственники помещений в многоквартирном доме | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. М.Расковой, дом 15а | 2206 | Для размещения многоквартирного дома | Земли населённых пунктов | 255 |
| 19 | 13:23:0911224:49 | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. М.Расковой, дом 13 | 1016 | Для размещения многоквартирного дома | Земли населённых пунктов | 282 |
| 20 | 13:23:0911224:177 | Собственность | г.о. Саранск | РМ, г. Саранск, ул. Фурманова | 2242 | Для размещения улиц и дорог | Земли населённых пунктов | 56 |
| 21 | 13:23:0911216:326 | Собственность | Городской округ Саранск | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Фурманова | 8396 | Для размещения улиц и дорог | Земли населённых пунктов | 164 |
| 22 | 13:23:0911216:34 | Общая долевая собственность | Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное Управление 27" | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Фурманова, дом 19 | 1197 | Размещение жилых домов квартирного типа от 5 этажей и выше | Земли населённых пунктов | 122 |

Таблица 1.1.2. - Характеристика земельных участков, под временное занятие полосой отвода, из земель государственная собственность которых не разграничена

| Условный номер земельного участка по проекту межевания | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Площадь земельного участка, кв.м. | Кадастровый квартал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 27 | 13:23:0911235 | Является контуром многоконтурного участка ЗУ1 |
| 2 | Коммунальное обслуживание | 39 | 13:23:0911235 | Является контуром многоконтурного участка ЗУ1 |
| 3 | Коммунальное обслуживание | 68 | 13:23:0911235 | Является контуром многоконтурного участка ЗУ1 |
| 4 | Коммунальное обслуживание | 2 | 13:23:0911235 | Является контуром многоконтурного участка ЗУ1 |
| 5 | Коммунальное обслуживание | 9 | 13:23:0911235 | Является контуром многоконтурного участка ЗУ1 |
| 6 | Коммунальное обслуживание | 17 | 13:23:0911235 | Является контуром многоконтурного участка ЗУ1 |
| 7 | Коммунальное обслуживание | 12 | 13:23:0911235 | Является контуром многоконтурного участка ЗУ1 |
| 8 | Коммунальное обслуживание | 476 | 13:23:0911224 | Является контуром многоконтурного участка ЗУ2 |
| 9 | Коммунальное обслуживание | 328 | 13:23:0911224 | Является контуром многоконтурного участка ЗУ2 |
| 10 | Коммунальное обслуживание | 59 | 13:23:0911224 | Является контуром многоконтурного участка ЗУ2 |
| 11 | Коммунальное обслуживание | 140 | 13:23:0911216 |  |

Таблица 1.1.3. - Характеристика образуемых земельных участков, отведенных в постоянное пользование

| Условный номер земельного участка по проекту межевания территории | Вид разрешенного использования | Площадь земельного участка, кв.м. | Возможный способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗУ 3 | Коммунальное обслуживание (распределительная подстанция) | 58,0 | Образование из земель находящихся в муниципальной собственности |
| ЗУ 4 | Коммунальное обслуживание (трансформаторная подстанция) | 128,0 | Образование из земель находящихся в муниципальной собственности |

Приложение 3.

Каталог координат образуемых земельных участков, отводимых в постоянное пользование

| Номер земельного участка | Номер поворотной точки границы земельного участка | Координаты поворотных точек |
| --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| ЗУ3 | 9 | 390814.05 | 1289094.38 |
|  | 6 | 390818.29 | 1289099.38 |
|  | 7 | 390824.98 | 1289093.68 |
|  | 8 | 390820.73 | 1289088.68 |
| ЗУ4 | 5 | 391167.39 | 1289136.24 |
|  | 1 | 391167.97 | 1289126.50 |
|  | 2 | 391155.00 | 1289125.73 |
|  | 3 | 391154.11 | 1289135.44 |

Каталог координат земельных участков под временное занятие полосой отвода линейного объекта

| Номер поворотной точки границы земельного участка | Координаты поворотных точек |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 10 | 390840.70 | 1289078.98 |
| 11 | 390838.09 | 1289076.24 |
| 12 | 390832.03 | 1289081.84 |
| 13 | 390834.23 | 1289083.89 |
| 14 | 390837.96 | 1289080.45 |
| 15 | 390844.04 | 1289086.83 |
| 16 | 390828.96 | 1289084.66 |
| 17 | 390822.43 | 1289090.68 |
| 18 | 390824.38 | 1289092.97 |
| 19 | 390831.16 | 1289086.71 |
| 20 | 390860.23 | 1289099.45 |
| 21 | 390852.70 | 1289091.56 |
| 22 | 390856.09 | 1289099.46 |
| 23 | 390857.25 | 1289100.68 |
| 24 | 390857.34 | 1289106.00 |
| 25 | 390862.14 | 1289105.96 |
| 26 | 390862.22 | 1289110.02 |
| 27 | 390865.29 | 1289112.91 |
| 28 | 390865.07 | 1289102.93 |
| 29 | 390860.29 | 1289102.97 |
| 30 | 390862.67 | 1289130.61 |
| 31 | 390862.82 | 1289137.63 |
| 32 | 390864.34 | 1289138.55 |
| 33 | 390864.45 | 1289134.79 |
| 34 | 390863.04 | 1289115.66 |
| 35 | 390864.83 | 1289119.83 |
| 36 | 390864.84 | 1289117.34 |
| 37 | 390884.76 | 1289148.12 |
| 38 | 390877.57 | 1289144.17 |
| 39 | 390875.41 | 1289144.50 |
| 40 | 390876.48 | 1289146.99 |
| 41 | 390877.31 | 1289147.45 |
| 42 | 390897.64 | 1289155.21 |
| 43 | 390894.26 | 1289153.35 |
| 44 | 390894.05 | 1289156.66 |
| 45 | 390897.44 | 1289158.52 |
| 46 | 390911.68 | 1289162.94 |
| 47 | 390911.33 | 1289166.64 |
| 48 | 390914.82 | 1289166.88 |
| 49 | 390914.77 | 1289167.63 |
| 50 | 390914.49 | 1289171.63 |
| 51 | 390921.26 | 1289171.63 |
| 52 | 390925.00 | 1289173.69 |
| 53 | 390971.89 | 1289175.96 |
| 54 | 390972.03 | 1289173.80 |
| 55 | 390993.30 | 1289176.92 |
| 56 | 390993.57 | 1289172.42 |
| 57 | 390993.01 | 1289171.99 |
| 58 | 390920.83 | 1289166.13 |
| 59 | 390919.24 | 1289165.02 |
| 60 | 390919.30 | 1289163.63 |
| 61 | 390912.95 | 1289163.63 |
| 62 | 390978.41 | 1289166.65 |
| 63 | 390945.42 | 1289163.62 |
| 64 | 390919.79 | 1289163.63 |
| 65 | 390919.75 | 1289164.77 |
| 66 | 390921.00 | 1289165.65 |
| 67 | 390993.19 | 1289171.51 |
| 68 | 390994.09 | 1289172.18 |
| 69 | 390993.79 | 1289176.99 |
| 70 | 390997.80 | 1289177.58 |
| 71 | 391007.38 | 1289172.39 |
| 72 | 391021.04 | 1289173.13 |
| 73 | 391021.82 | 1289171.84 |
| 74 | 390980.90 | 1289168.77 |
| 75 | 390980.89 | 1289167.02 |
| 76 | 391098.36 | 1289163.98 |
| 77 | 391097.33 | 1289163.93 |
| 78 | 391096.84 | 1289170.25 |
| 79 | 391096.80 | 1289170.81 |
| 80 | 391055.22 | 1289168.37 |
| 81 | 391055.21 | 1289168.42 |
| 82 | 391057.73 | 1289169.88 |
| 83 | 391097.89 | 1289171.97 |
| 84 | 391119.88 | 1289141.21 |
| 85 | 391116.45 | 1289141.00 |
| 86 | 391114.49 | 1289172.83 |
| 87 | 391119.24 | 1289173.07 |
| 88 | 391120.47 | 1289143.97 |
| 89 | 391119.69 | 1289143.91 |
| 90 | 390862.31 | 1289113.95 |
| 91 | 390865.47 | 1289121.32 |
| 92 | 390865.47 | 1289121.33 |
| 93 | 390862.31 | 1289113.96 |
| 94 | 390864.45 | 1289134.78 |
| 95 | 390867.55 | 1289142.08 |
| 96 | 390874.56 | 1289142.51 |
| 97 | 390865.82 | 1289137.70 |
| 98 | 390864.29 | 1289140.29 |
| 99 | 390867.55 | 1289142.08 |
| 100 | 390862.86 | 1289139.50 |
| 101 | 390864.29 | 1289140.29 |
| 102 | 390874.55 | 1289142.51 |
| 103 | 390875.41 | 1289144.50 |
| 104 | 390883.84 | 1289151.04 |
| 105 | 390892.48 | 1289152.37 |
| 106 | 390892.49 | 1289152.38 |
| 107 | 390883.85 | 1289151.05 |
| 108 | 390901.64 | 1289159.92 |
| 109 | 390901.81 | 1289157.50 |
| 110 | 390899.72 | 1289159.78 |
| 111 | 390901.22 | 1289171.64 |
| 112 | 390908.43 | 1289171.63 |
| 113 | 390909.08 | 1289162.90 |
| 114 | 390901.22 | 1289163.90 |
| 115 | 390901.00 | 1289160.48 |
| 116 | 390901.22 | 1289160.60 |
| 117 | 390909.18 | 1289161.56 |
| 118 | 390907.58 | 1289160.68 |
| 119 | 390907.49 | 1289162.13 |
| 120 | 390901.51 | 1289161.71 |
| 121 | 390901.60 | 1289160.41 |
| 122 | 390911.14 | 1289162.64 |
| 123 | 391018.05 | 1289178.04 |
| 124 | 390998.73 | 1289177.72 |
| 125 | 391024.08 | 1289168.13 |
| 126 | 391004.81 | 1289165.41 |
| 127 | 391004.67 | 1289169.12 |
| 128 | 390984.41 | 1289167.53 |
| 129 | 391004.81 | 1289165.36 |
| 130 | 391055.25 | 1289167.88 |
| 131 | 391055.35 | 1289165.90 |
| 132 | 391055.44 | 1289164.13 |
| 133 | 391055.56 | 1289161.76 |
| 134 | 391019.73 | 1289159.89 |
| 135 | 391016.59 | 1289165.05 |
| 136 | 391004.85 | 1289164.37 |
| 137 | 391055.57 | 1289161.76 |
| 138 | 391055.45 | 1289164.03 |
| 139 | 391096.84 | 1289170.25 |
| 140 | 391104.88 | 1289172.33 |
| 141 | 391105.38 | 1289164.34 |
| 142 | 391112.60 | 1289140.77 |
| 143 | 391111.59 | 1289164.67 |
| 144 | 391144.71 | 1289145.74 |
| 145 | 391153.12 | 1289146.25 |
| 146 | 391154.61 | 1289130.04 |
| 147 | 391152.70 | 1289129.86 |
| 148 | 391151.50 | 1289143.15 |

Координаты поворотных точек границ территориальной зоны – охранной зоны

| Номер поворотной точки границы земельного участка | Координаты поворотных точек |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 391268.897 | 1290912.795 |
| 2 | 391270.863 | 1290913.161 |
| 3 | 391268.542 | 1290925.625 |
| 4 | 391264.168 | 1290924.883 |
| 5 | 391262.517 | 1290932.832 |
| 6 | 391295.084 | 1290940.756 |
| 7 | 391294.479 | 1290944.833 |
| 8 | 391292.501 | 1290944.540 |
| 9 | 391292.838 | 1290942.267 |
| 10 | 391260.165 | 1290934.318 |
| 11 | 391262.602 | 1290922.589 |
| 12 | 391266.936 | 1290923.324 |

Приложение 3

Каталог координат красных линий

| Номер поворотной точки | Координаты поворотных точек |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 391286.23 | 1290894.20 |
| 2 | 391276.10 | 1290955.39 |
| 3 | 391269.77 | 1290894.20 |
| 4 | 391261.90 | 1290941.71 |
| 5 | 391254.48 | 1290940.56 |

Приложение 4.

Ведомость координат поворотных точек

границы проектируемой территории

| Номер поворотной точки | Координаты поворотных точек |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 391269.75 | 1290927.35 |
| 2 | 391265.34 | 1290926.60 |
| 3 | 391264.28 | 1290931.72 |
| 4 | 391296.77 | 1290939.62 |
| 5 | 391295.74 | 1290946.54 |
| 6 | 391290.80 | 1290945.80 |
| 7 | 391291.15 | 1290943.40 |
| 8 | 391258.40 | 1290935.43 |
| 9 | 391261.43 | 1290920.87 |
| 10 | 391265.73 | 1290921.60 |
| 11 | 391267.70 | 1290911.05 |
| 12 | 391272.61 | 1290911.96 |