Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-И-18122012 от 06.10.2016г.

Заказчик: Администрация Октябрьского района  г.о. Саранск

Место строительства: г. Саранск

Внесение изменений

в проект планировки территории,

р.п. Ялга городского округа Саранск

(за исключением квартала, ограниченного улицами Пионерская, Мичурина, Октябрьская  в р.п. Ялга городского округа Саранск),

включая проект межевания, в части межевания территории многоквартирных жилых домов по следующим адресам:

г.о. Саранск, рп. Ялга, Вокзальный переулок № 9, ул.Гагарина, № 13

Шифр: 2/2017-ПМ

Саранск 2017

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-И-18122012 от 06.10.2016г.

Заказчик: Администрация Октябрьского района г.о. Саранск

Место строительства: г. Саранск

Внесение изменений

в проект планировки территории,

р.п. Ялга городского округа Саранск

(за исключением квартала, ограниченного улицами Пионерская, Мичурина, Октябрьская  в р.п. Ялга городского округа Саранск),

включая проект межевания, в части межевания территории многоквартирных жилых домов по следующим адресам:

г.о. Саранск, рп. Ялга, Вокзальный переулок № 9, ул.Гагарина, № 13

Шифр: 2/2017-ПМ

| Директор |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Саранск 2017

Документация по планировке территории выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий

| Руководитель проекта |  | Ю.А. Ланкина |
| --- | --- | --- |

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-И-18122012 от 06.10.2016г.

Оглавление

|  | ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Общая часть | 5 |
|  | РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | 6 |
|  | 1.1. Общие сведения | 6 |
|  | 1.2. Анализ существующего положения | 7 |
|  | 1.3. Проектное предложение по образованию земельных участков на проектируемой территории | 8 |
|  | 1.4. Технико-экономические показатели проекта межевания территории | 11 |
|  | Приложения | 12 |
|  | Приложение 1. Каталог координат границ образуемых земельных участков |  |
|  | Приложение 2. Каталог координат границ проектируемой территории |  |

Общая часть

Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Руководитель проекта | Ю.А. Ланкина |
| --- | --- |
| Инженер | М.А. Асташов |

Состав проекта межевания

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Схема расположения элемента планировочной структуры в составе ранее разработанной документации по планировке территории | ПМ- 1 | 1: 5000 |
| 2. | Чертеж межевания территории | ПМ- 2 | 1: 1000 |

РАЗДЕЛ 2. Материалы по обоснованию проекта межевания  территории

1. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства. Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории. | ПМ-3 | 1: 1000 |

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта межевания территории не разрабатывались следующие чертежи:

- чертеж границ особо охраняемых природных территорий;

- чертеж границ территорий объектов культурного наследия.

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

1.1. Общие сведения

Внесение изменений в ранее разработанный проект планировки территории р.п. Ялга городского округа Саранск    (за исключением квартала, ограниченного улицами Пионерская, Мичурина, Октябрьская  в р.п. Ялга городского округа Саранск), включая проект межевания в части межевания территории многоквартирных жилых домов по следующим адресам: г.о. Саранск, рп. Ялга, Вокзальный переулок № 9, ул.Гагарина, № 13 разработано на основании муниципального контракта с Администрацией Октябрьского района г.о. Саранск  согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Генерального плана городского округа Саранск, утвержденного решением Совета депутатов г.о.Саранск от 23.04.2014 г. № 333;

- Местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008.

- Правил землепользования и застройки г.о. Саранск (утв. Решением Совета депутатов г.о. Саранск № 516 от 06.05.2016г.);

Исходные данные для проектирования включают в себя:

- проект планировки территории р.п. Ялга городского округа Саранск    (за исключением квартала, ограниченного улицами Пионерская, Мичурина, Октябрьская  в р.п. Ялга городского округа Саранск), включая проект межевания, утвержденный Постановлением Администрации г.о. Саранск от 19.09.2012 года №3231;

- техническое задание на разработку  документации по планировке территории;

- сведения из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта межевания территории.

Проект межевания территории объекта разработан для застроенной территории. Проект межевания выполнен в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, а также в целях обоснования необходимых условий предоставления земельных участков, с указанием установленных ограничений и обременении использования участков, в том числе установления зон действия публичных сервитутов, иных обременении, установления условий неделимости земельного участка.

1.2. Анализ существующего положения

Проектируемая территория расположена в южной пригородной зоне городского округа Саранск, в р.п. Ялга (Октябрьский район г.о. Саранск), в квартале ограниченном с запада и северо-запада –  ул. Пионерская, Мичурина, Октябрьская, с востока – железная дорога, с юга – территория малоэтажного жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов. Основной подъезд к проектируемой территории  предусмотрен с ул. Пионерская. Площадь территории в границах проекта межевания составляет 0,24 га. В границы, рассматриваемые проектом межевания  территории, входят существующие многоквартирные жилые дома по адресам: г.о. Саранск, рп. Ялга, Вокзальный переулок № 9, ул.Гагарина, № 13.

Территория межевания расположена на территории кадастровых кварталов: 13:23: 1115291 и 13:23:1115292.

В границы разработки проекта межевания попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертежах проекта межевания территории  и в кадастровых выписках приведенных в приложении.

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, а также объекты культурного наследия - памятники истории и культуры. Проектом планировки на данной территории в качестве зон с особыми условиями использования определены охранные зоны инженерных коммуникаций.

1.3. Проектное предложение по образованию земельных участков на проектируемой территории

Внесение изменений в проект планировки территории р.п. Ялга городского округа Саранск    (за исключением квартала, ограниченного улицами Пионерская, Мичурина, Октябрьская  в р.п. Ялга городского округа Саранск), включая проект межевания в части межевания территории многоквартирных жилых домов по следующим адресам: г.о. Саранск, рп. Ялга, Вокзальный переулок № 9, ул.Гагарина, № 13 выполнено по инициативе органа местного самоуправления для установления границ земельных участков придомовых территорий существующих многоквартирных жилых домов с целью их постановки на государственный кадастровый учет.

Проектом межевания на проектируемой территории определено местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, а также определен вид их разрешенного использования. Образование проектных границ земельных участков производится в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленных в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, определены площади и границы образуемых земельных участков для размещения многоквартирных жилых домов, а также приведены перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Кроме того, в проекте межевания приведен перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

В проекте межевания выявлены обременения в границах ранее сформированных и зарегистрированных земельных участков, а также в границах образуемых земельных участков. Общие данные по земельным участкам, в границах территории межевания отображены в составе графических материалов на чертежах проекта межевания территории. Характеристика существующих земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости приведена в приложении 1.

Расчет нормативных размеров земельных участков для размещения многоквартирных жилых домов был произведен в  соответствии с требованиями СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» и приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Расчет нормативных размеров образуемых земельных участков

| № п/п* | Функциональное назначение земельного участка | Год постройки объекта | Расчетный показатель объекта** (общая площадь жилых помещений), кв.м. | Удельный показатель земельной доли*** | Нормативно размер земельного участка, кв.м. | Фактический размер земельного участка, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельный участок для МКД по адресу: р.п. Ялга, пер. Вокзальный, д.9 | 1959 | 153,4 | 2,84 (применительно) | 435,7 | 856,0 |
| 2 | Земельный участок для МКД по адресу: р.п. Ялга, ул. Гагарина, д.13 | 1960 | 73,1 | 2,84 (применительно) | 207,6 | 941,0 |

** - В графе расчетный показатель объекта – приводится основной технико-экономический показатель объекта планируемого к размещению на земельном участке.

*** - принят в соответствии с СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах.

Для реализации проектных решений на проектируемой территории проектом межевания предполагается образование земельных участков для размещения многоквартирных жилых домов. Формирование проектных границ образуемых земельных участков производится из земель не разграниченной муниципальной собственности. Вид разрешенного использования земельных участков установлен в соответствии с Правилами землепользования и застройки г.о. Саранск для территориальных зон Ж2 и  Ж4.2, в границах которых расположена проектируемая территория.

Перечень и сведения о площади образуемых на проектируемой территории земельных участков, а также возможные способы их образования приведены в таблице 1.  Все образуемые земельные участки подлежат процедуре постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с законодательством РФ. Сведения о существующих и вновь образуемых земельных участках отражены на чертеже межевания территории.

Таблица 1. - Характеристики образуемых  земельных участков

| Условный номер земельного участка по проекту межевания территории | Адрес МКД | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Площадь образуемого земельного участка, кв.м. | Возможный способ образования земельного участка | Площадь образуемой части земельного участка, кв.м./Площадь зоны действия публичного сервитута, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.о. Саранск, р.п. Ялга, пер. Вокзальный, д.9 | Среднеэтажная жилая застройка | 856 | Образование из земель находящихся в муниципальной собственности |  |
| 2 | г.о.Саранск, р.п. Ялга, ул. Гагарина, д.13 | Для индивидуального жилищного строительства | 1500 | Образование из земель находящихся в муниципальной собственности |  |

На проектируемой территории не выделены границы зон действия публичных сервитутов.

1.4. Технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2017г | Состояние на расчетный срок 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 0,23 | 0,23 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию в том числе: | га | 0,23 | - |
|  | - территории для размещения индивидуальной жилой застройки | га | 0,23 | - |
|  | - иные территории | га | - | - |
| 3 | Территории, которые после межевания будут относиться к территориям общего пользования | га | - | - |

Приложение 1.

Каталог координат образуемых земельных участков

| Номер земельного участка | Номер поворотной точки границы земельного участка | Координаты поворотных точек |
| --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 1 | 1 | 385975.06 | 1288387.60 |
|  | 2 | 386001.34 | 1288399.44 |
|  | 3 | 385989.52 | 1288425.66 |
|  | 4 | 385977.15 | 1288420.62 |
|  | 5 | 385963.18 | 1288415.84 |
|  | 6 | 385964.30 | 1288410.23 |
|  | 7 | 385970.65 | 1288397.09 |
|  | 8 | 385972.82 | 1288392.28 |
| 2 | 9 | 385338.26 | 1288094.23 |
|  | 10 | 385305.16 | 1288085.44 |
|  | 11 | 385300.87 | 1288096.59 |
|  | 12 | 385293.44 | 1288106.07 |
|  | 13 | 385293.21 | 1288109.36 |
|  | 14 | 385295.26 | 1288109.48 |
|  | 15 | 385292.32 | 1288129.01 |
|  | 16 | 385322.45 | 1288134.78 |
|  | 17 | 385326.28 | 1288114.78 |
|  | 18 | 385330.81 | 1288116.29 |
|  | 19 | 385335.68 | 1288104.24 |